RAPORT DE MEDIU

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

COMUNA JILAVELE, JUDETUL IALOMITA

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI JILAVELE, JUDETUL IALOMITA

INTOCMIT: Ecolog, ARSENE SIMONA STANICA

2020

CUPRINS

INTRODUCERE..................................................................................................................................4

INFORMATII GENERALE...............................................................................................................6

CAPITOLUL 1

CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG............................................6

  - Scopul si obiectivele principale ale PUG................................................................6

  - Propuneri de organizare urbanistica......................................................................33

  - Relatia cu alte planuri si programe........................................................................65

CAPITOLUL 2

ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG.......................................................68

  - Descrierea zonei de amplasament a comunei..........................................................68

2.1.1. Incadrarea in teritoriu a comunei......................................................................68

2.1.2. Relieful si caracteristicile geotehnice ale amplasamentului...............................69

2.1.3. Clima.............................................................................................................71

2.1.4. Aer ...............................................................................................................73

2.1.5. Apa................................................................................................................75

2.1.6.  Solurile..........................................................................................................77

2.1.7. Riscuri naturale...............................................................................................83

2.1.8. Flora si fauna...................................................................................................83

2.1.9. Zona destinata spatiilor verzi si sport................................................................91

2.1.10. Factorul antropic............................................................................................93

2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG..................107

CAPITOLUL 3

CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA ......112

3.1  Aer......................................................................................................................112

3.2  Apa......................................................................................................................114

3.3  Solurile.................................................................................................................118

3.4. Flora si fauna........................................................................................................119

3.5  Patrimoniul cultural..............................................................................................153

CAPITOLUL 4

ORICE PROBLEMA DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PUG..........................155

CAPITOLUL 5

OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI  STABILITE LA NIVEL NATIONAL RELEVANTE PENTRU PUG...................................................................................................159

5.1 Corelarea PUG cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel national,  comunitar sau international........................................................................................159

5.2 Modul de indeplinire a obiectivelor de protectie a mediului......................................163

CAPITOLUL 6

POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL IMPLEMENTARII PUG..........................................................................................................166

CAPITOLUL 7

EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT TRANSFRONTIERA................................................................................................................175

CAPITOLUL 8

MASURI PROPUSE PRIN PUG PENTRU A PREVENI, REDUCE, COMPENSA EFECTELE NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI .......................................................................175

8.1   Masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului........................................................175

8.2   Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei............................................................176

8.3   Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului.........................................................177

8.4.   Masuri de prevenire si reducere a impactului asupra biodiversitatii....................................177

8.5.  Patrimoniul cultural ……………………………………………………………………….180

CAPITOLUL 9

EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA VARIANTEI OPTIME......................................................................................................................................181

CAPITOLUL 10

DIFICULTATI INTAMPINATE..................................................................................185

CAPITOLUL 11

DESCRIEREA MASURILOR DE MONITORIZARE.................................................185

CAPITOLUL 12

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC....................................................................189

INTRODUCERE

La elaborarea Raportului de mediu s-au luat in considerare actele normative in vigoare cu referire la protectia mediului: legi, hotarari de guvern, ordine ministeriale.

Conform HG 1076/2004, raportul de mediu trebuie sa identifice, descrie si evalueze potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului, precum si alternativele  acestuia, luand in considerare obiectivele si aria geografica ale planului sau programului.

S-a elaborat prezentul Raport de Mediu, ca urmare a solicitarii Primariei Comunei Jilavele, judetul Ialomita, pentru obtinerea Avizului de Mediu pentru Reactualizare PUG – Comuna Jilavele.

Continutul Raportului de mediu pentru planul urbanistic general propus a fost stabilit in conformitate cu prevederile Anexei 2 la HG 1076/2004 si cu recomandarile Manualului pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Urmatoarele aspecte au fost abordate in cadrul Raportului de mediu pentru Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Jilavele:

− Informatii cu caracter general privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe;

− Continutul si obiectivele principale ale Planului Urbanistic General propus (continutul si obiectivele principale ale planului, corelatii cu alte planuri sau programe existente);

−  Starea actuala a mediului in arealul de impact al Planului Urbanistic General;

− Obiectivele de protectie a mediului relevante pentru planul urbanistic propus;

− Evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului asociate punerii in aplicare a planului;

− Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra mediului;

− Analiza alternativelor;

− Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului;

Documentatia PUG a fost elaborata de catre SC TQM MANAGEMENT SRL.

Planul urbanistic general, contine strategia, prioritatile, reglementarile si servitutile de urbanism, aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul localitatii, in continutul documentatiei regasindu-se astfel tratarea urmatoarelor categorii de probleme:

- determinarea (urmare analizei situatiei existente), a principalelor disfunctionalitati si prioritati de interventie urbanistica, atat in teritoriu (extravilan), cat si in cadrul localitatii (intravilan);

- zonificarea functionala a suprafetelor de teren din localitate si stabilirea regimului juridic al acestora printr-un sistem de reglementari si servituti adecvate;

- determinarea volumului si a structurii potentialului uman, a resurselor de munca care sunt caracteristice localitatii;

- evidentierea potentialului economic al localitatii;

- organizarea circulatiei si a transporturilor;

- echiparea tehnico-edilitara;

- reabilitarea, protectia si conservarea mediului;

- conditii si posibilitati de realizare a obiectivelor de utilitate publica.

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului :

a. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

- gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

- gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

- relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

- problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

- relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor).

b. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

- natura cumulativa a efectelor;

- riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu;

- valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

- efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international;

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

- depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

- folosirea terenului in mod intensiv;

- efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

# INFORMATII GENERALE

Denumire proiect: Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Jilavele, judetul Ialomita.

Beneficiarul proiectului: Primaria comunei Jilavele, judetul Ialomita.

Elaboratorul atestat al raportului de mediu: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in Registrul National al Elaboratorilor de studii pentru protectia  mediului la pozitia 163.

Proiectant general PUG:  SC TQM MANAGEMENT SRL.

CAPITOLUL 1

CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG

1.1.Scopul si obiectivele principale ale PUG

Proiectul de REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei Jilavele, a fost realizat de catre SC TQM MANAGEMENT SRL si cuprinde un numar de 4 capitole cu numeroase subpuncte in care sunt tratate atat aspectele actuale cat si cele viitoare din toate domeniile  de dezvoltarea a comunei.

PUG-ul debuteaza cu o INTRODUCERE in care se prezinta:

- Date de recunoastere a documentatiei

- Obiectul P.U.G.

- Sursele de documentare

In capitolul 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  se prezinta:

- Istorie,evolutie

- Elemente ale cadrului natural

- Relatii in teritoriu

- Activitati economice

- Potentialul demografic

- Reteaua rutiera. Circulatia si transportul

- Intravilan existent. Zone functionale .Bilant teritorial

- Zone cu riscuri naturale

- Echiparea tehnico - edilitara a teritoriului

- Protectia  mediului

- Disfunctionalitati

- Necesitati si oportunitati ale populatiei

Capitolul 3 cuprinde PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA fiind prezentate:

- Studii de fundamentare

- Evolutie posibila, prioritati

- Optimizarea relatiilor in teritoriu

- Dezvoltarea activitatilor economice si sociale

- Evolutia populatiei

- Organizarea circulatiei

- Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial

- Masuri in zonele cu riscuri naturale

- Dezvoltarea echiparii edilitare

- Protectia mediului

- Reglementari urbanistice

- Obiective de utilitate publica

Capitolul 4 –Concluzii Masuri in continuare

La toate capitolele si subcapitole este tratata situatia existenta si viitoare precum si disfunctionalitatile existente.

Sunt dezvoltate aspecte legate de populatie si evolutia acesteia in raport cu dezvoltarea viitoare a zonei din punct de vedere economic. Sunt prezentate retelele  si dezvoltarea acestora in urma implementarii PUG din punct de vedere al locuirii, dotarilor tehnico edilitare si social culturale, transport, al serviciilor atat cele existente cat si cele ce urmeaza a fi realizate din diferite surse de finantare.

Sunt prezentate masuri pe termen scurt, mediu si lung, ce decurg din PATN si PATJ, in ce priveste echiparea tehnico -edilitara, a protectiei a mediului, masuri ce vor conduce la o crestere considerabila a calitatii vietii a locuitorilor din localitate.

PUG a fost elaborat in scopul:

- Stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare urbanistica a localitatilor;

- Utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;

- Precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent);

- Evidentierea fondului valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii;

- Cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii, dotarilor aferente locuirii si serviciilor;

- Fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;

- Asigurarii suportului reglementar (operational) pentru eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire;

- Corelarii intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.

Obiectivele lucrarii constau in:

- includerii in intravilanul existent a tuturor suprafetelor construite situate pe teritoriul administrativ al localitatii;

  - asigurarea in cadrul intravilanului propus a suprafetelor necesare dezvoltarii functiunilor localitatii;

  - materializarea programului de dezvoltare a localitatii in P.U.G.;

  - propuneri de perspectiva privind dezvoltarea activitatilor economice si evolutia populatiei;

  - armonizarea interesului public cu cel privat;

  - propuneri pentru obiective de utilitate publica si asigurarea amplasarii acestora;

  - obiectivele propuse vor fi realizate respectand dreptul de proprietate;

  - respectarea masurilor de protectia mediului;

  - instituirea de masuri speciale de protectie si reglementari specifice pentru zonele protejate.

Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii, in vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Jilavele urmareste, prin introducerea in cadrul documentatiei de urbanism existente a constrangerilor si permisivitatilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea conditiilor de autorizare a noilor constructii, crearea premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale in acord cu obiectivele de dezvoltare judetene. De asemenea vor fi accentuate implicatiile dezvoltarii urbanistice asupra sistemului de circulatii si a retelei de infrastructura edilitara, fiind conturate masurile pentru dezvoltarea armonioasa a localitatii.

Planul Urbanistic General al comunei Jilavele, stabileste directiile evolutiei localitatii in concordanta cu alte planuri si programe astfel incat sa atinga urmatoarele obiective:

1.Organizarea arhitectural urbanistica a teritoriului

- stabilirea, delimitarea teritoriului si stabilirea bilantului teritorial aferent;

stabilirea si delimitarea zonelor construibile, extinderea suprafetelor perimetrului construibil prin introducerea in intravilan a suprafetelor pretabile pentru constructii;

- stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;

- stabilirea modului de utilizare a terenului in intravilan;

- formele de proprietate si circulatia juridica a terenului;

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

- Cai de comunicatii si transport

- Dotari hidroedilitare

- Infrastructura tehnico-edilitara

3. Extinderea zonei de institutii publice si servicii

4. Stabilirea zonelor protejate a monumentelor istorice

5.Protectia mediului si sanatatii populatiei

- Se va asigura si intretine o suprafata de 26 mp spatiu verde/cap locuitor pentru intreaga localitate.

- Se va asigura un management corespunzator al deseurilor.

Planul Urbanistic General avizat si aprobat conform legii, devine instrument de lucru al Consiliului Local in eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, la fundamentarea unor investitii de la bugetul statului, in alte activitati ale compartimentului tehnic de resort.

Situatia existenta. Localizare geografica si administrativa

Situată în partea nord-vestică a județului Ialomița, la limita cu județele Prahova și Buzău, pe malurile bălților formate de râul Sărata, comuna Jilavele este specifică zonelor de câmpie, fiind localizată în cadrul Câmpiei Române, în subunitatea Câmpia Săratei.

Vecinătățile teritoriului comunei sunt:

- La Nord – comunele Boldești-Grădiștea și Sălciile (județul Prahova) ;

- La Nord-Vest – comuna Sălciile (județul Prahova) ;

- La Nord-Est – comuna Glodeanu Sărat (județul Bacău);

- La Sud-Vest – comuna Adâncata;

- La Sud – comuna Dridu;

- La Est – comuna Armășești.

Comuna Jilavele

Distanța către municipiile și orașele din județul Ialomița:

- Slobozia: 74 km;

- Urziceni: 13 km;

- Fetești: 145 km;

- Țăndărei: 102 km;

- Amara: 80 km;

- Căzănești: 45 km;

- Fierbinți-Tîrg: 24 km.

În ceea ce privește, principalele căi de comunicații, comuna Jilavele este deservită de drumul național DN1D care face legătura cu DN1B (Albești-Paleologu) și municipiul Urziceni, drumul județean DJ101 - Limita Jud. Ilfov - Fierbinţi - Dridu – Jilavele și  drumul comunal DC 10: DN1D-Slătioarele.

Comuna este străbătută de linia secundară 701 de cale ferată Ploiești Sud – Jilavele - Urziceni - Slobozia - Țăndărei (146 km).

Accesul aerian se poate efectua prin intermediul Aeroportului Internațional Henri Coandă București situat la 56 km distanță, care la finalul anului 2017 a înregistrat un trafic de 12.804.191 pasageri.

Buna conectivitate cu exteriorul, alături de accesibilitatea internă, reprezintă una dintre importantele premise de dezvoltare locală, acestea înlesnind accesul producătorilor și produselor locale la principalele piețe de desfacere externe și la centrele de dezvoltare și asigurând fluxul și potențialul de cooperare al acestora în cadrul teritoriului.

Din punct de vedere administrativ, comuna Jilavele este formată din două sate, după cum urmează:

  - Localitatea Jilavele;

  - Localitatea Slătioarele;

Satul Jilavele este localizat în partea sudică a teritoriului administrativ și este dezvoltat de-a lungul drumului național DN 1D, ce face legătura cu municipiul Urziceni.

Satul Slătioarele este situat în extremitatea nordică a comunei, la aproximativ 2 km față de centrul administrativ, legătura fiind asigurată prin intermediul drumului comunal DC 10.

Din punct de vedere al relaţiilor în teritoriu, localităţile Jilavele și Slătioarele au relaţii de subordonare administrativ-teritorială şi de folosire a dotărilor social-culturale pe care cea dintâi le oferă.

Relaţiile cu municipiul Urziceni sunt constituite în principal din deplasările pentru muncă, pentru aprovizionarea cu produse comerciale şi de larg consum şi pentru comercializarea pe piaţa oraşului de produse agroalimentare obţinute în gospodăriile individuale, microferme sau asociaţii, precum şi pentru utilizarea dotărilor acestuia (unități sanitare, de învățământ, judecătorie, trezorerie etc.). Aceste relaţii sunt facilitate de un sistem rutier de o calitate în mare parte corespunzătoare și de facilitățile oferite de firmele particulare de transport care dețin atât microbuze, cât și autobuze autorizate pentru transport călători, prin cursele regulate practicate pe ruta Jilavele – Urziceni.

SITUATIE EXISTENTA

Incadrarea in teritoriul de influenta

Teritoriul comunei este străbătut de următoarele căi de comunicație:

- DN1D: Albești (DN1B) – Ciorani – Urziceni (DN2A);

- DJ101: lim. Județ Ilfov – Fierbinți – Dridu – Jilavele;

- DC 10: DN1D-Slătioarele;

- Drumuri sătești și străzi;

- Drumuri de exploatație agricolă;

Situația actuală a drumurilor din comuna Jilavele este prezentată în tabelul de mai jos:

Starea actuală a drumurilor din comuna Jilavele

| Categoria de drumuri | Lungimea (km) |
| --- | --- |
| Drumuri total, din care: | 41,139 |
| drumuri naționale | 2,500 |
| drumuri județene | 0,653 |
| drumuri comunale | 3,726 |
| străzi | 34,260 |
| din care: |  |
| asfaltate | 6,880 |

Sursa datelor: Date furnizate de Primăria comunei Jilavele

Infrastructura rutieră a comunei Jilavele este deficitară, majoritatea drumurilor comunale și sătești nefiind asfaltate, necesitând lucrări de reabilitare și modernizare. Altfel spus din totalul de 41,139 km de drumuri rutiere de la nivelul comunei Jilavele, doar 17 % din acestea sunt asfaltate.

În prezent, autoritățile locale ale comunei Jilavele au depus eforturi în vederea asigurării unei infrastructuri rutiere calitative, care să reducă discrepanțele dintre mediul rural și cel urban, care să contribuie la creșterea calității vieții locuitorilor acesteia. Așadar, au fost obținute finanțări nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, printre care se evidențiază și următorul proiect:

- ”Îmbunățirea rețelei de drumuri prin asfaltare, comuna Jilavele, județul Ialomița”: valoare proiect -  6.426.705,00 lei.

Drumurile ce urmează a fi modernizate prin intermediul proiectului anterior menționat sunt prezentate în tabelul de mai jos:

– Drumuri propuse spre modernizare

| Nr. crt. | Denumire stradă | Tip 1 – 5,5 m | Tip 2-4 m | Lungime proiectată TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lungime proiectată (m) | Lungime proiectată (m) |  |
| 1. | Str. Cotorca | 991 | 0 | 991 |
| 2. | Str. Lunga | 942 | 0 | 942 |
| 3. | Str. Văcăreștilor | 628 | 0 | 628 |
| 4. | Intr. Văcăreștilor | 0 | 245 | 245 |
| 5. | Str. Salciilor | 0 | 158 | 158 |
| 6. | Str. Frizeriei | 0 | 197 | 197 |
| 7. | Str. Buzoienilor | 621 | 0 | 621 |
| 8. | Str. Marcului | 0 | 217 | 217 |
| 9. | Str. Stadionului | 0 | 246 | 246 |
| 10. | Str. Tâmplarilor | 720 | 0 | 720 |
| 11. | Str. Crizantemelor | 105 | 535 | 640 |
| 12. | Str. Margaretelor | 196 | 390 | 586 |
|  | TOTAL | 4.203 | 1.988 | 6.191 |
| TOTAL GENERAL | 6.191 |

Sursa datelor: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru investiția ”Îmbunătățirea rețelei de drumuri prin asfaltare, comuna Jilavele, județul Ialomița”

Străzile din localitatea Jilavele ce vor fi supuse lucrărilor de modernizare sunt din clasa tehnică V – străzi rurale, sunt pietruite sumar cu amestec de balat și piatră spartă sau sunt din pământ, toate fiind într-o stare de degradare avansată.

### TRANSPORT ÎN COMUN

Relaţiile cu municipiul Urziceni sunt facilitate de un sistem rutier de o calitate în mare parte corespunzătoare și de facilitățile oferite de firmele particulare de transport care dețin atât microbuze, cât și autobuze autorizate pentru transport călători, prin cursele regulate practicate pe ruta Jilavele-Urziceni.

### CIRCULAȚIA FEROVIARĂ

Comuna este străbătută de linia secundară 701 de cale ferată Ploiești Sud – Jilavele - Urziceni - Slobozia - Țăndărei (146 km). Comuna dispune de o haltă feroviară iar cea mai apropiată gară este în Municipiul Urziceni, la 13 km distanță.

### CIRCULAȚIA AERIANĂ

Cel mai apropiat aeroport de comuna Jilavele este Aeroportului Internațional Henri Coandă București. Distanța dintre comuna Jilavele și acesta este de 56 km și poate fi parcursă cu mașina în aproximativ o oră. Rutele directe disponibile de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București spre oraşe europene din cadrul unor ţări dezvoltate economic, reprezintă un real suport pentru atragerea investitorilor străini în zonă cu efecte directe asupra impulsionării mediului de afaceri şi a diversificării domeniilor investiţionale.

### DISFUNCȚIONALITĂȚI

- drumurile județene și comunale ce tranzitează comuna Jilavele sunt modernizate parțial;

- unele sectoare din drumurile comunei sunt în stare proastă de întreţinere şi nu corespund nici din punct de vedere al îmbrăcăminţii şi nici al caracteristicilor în profil transversal şi a asigurării vizibilităţii;

- intersecțiile străzilor principale atât cu D.N., D.J. sau D.C., cât și a drumurilor secundare cu străzile principale sunt aproape în totalitate necorespunzătoare;

- traficul eterogen (tractoare, căruțe, bicicliști, automobiliști și pietoni), care poate genera accidente rutiere, în special pe timp de noapte;

- străzi înguste ce necesită lărgire;

- sistem deficitar de marcare stradală;

- poduri ce necesită amenajări specifice și reabilitări;

- străzile, necesită îmbrăcăminte definitivă pe măcar 50m în adâncime la intersecțiile cu drumurile principale, deoarece acestea se încarcă cu noroi, periclitând siguranța circulației;

- anumite sectoare de drum sunt neadaptate la clasa tehnică a drumurilor şi la viteza de circulaţie;

- străzile principale au şanţuri laterale pentru evacuarea apelor pluviale, unele dintre acestea neîntreţinute, sau din pământ, ducând la deficienţe în funcţionare;

- lipsa infrastructurii pentru utilizarea bicicletelor;

- marea majoritate a străzilor din intravilan nu au trotuare şi nu au locuri de parcare amenajate, parcarea realizându-se pe carosabil.

Intravilan existent. Zone functionale. Bilant teritorial

### INTRAVILAN EXISTENT

Conform datelor rezultate în urma măsurătorilor efectuate de către S.C. CONSULT INVEST S.R.L. în calitate de proiectant general și a P.F.A. Ștefan Octavian Mihai în calitate de proiectant de specialitate, precum și a datelor furnizate de OCPI Ialomița, intravilanul existent are o suprafață de 502,1681 ha.

În componența intravilanului existent intră toate localitățile aflate pe teritoriul administrativ al comunei. Suprafața actuală a teritoriului intravilan se prezintă în tabelul de mai jos:

– Suprafața actuală a teritoriului intravilan

| Nr. crt. | Denumire localitate | Intravilan existent (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1. | JILAVELE | 413,7313 |
| 2. | SLĂTIOARELE | 72,0712 |
|  | Trupuri izolate | 16,3656 |
| TOTAL INTRAVILAN U.A.T. Jilavele | 502,1681 |

### ZONE FUNCȚIONALE

#### Zona de locuințe și funcțiuni complementare

Zona de locuințe ocupă 117,87 ha reprezentând 23,47% din totalul teritoriului intravilan și este formată în mare majoritate din locuințe cu nivel mic de înălțime: parter și 1 nivel.

Zona de locuințe se află amplasată în lungul drumurilor sătești, drumului comunal, a drumului județean și a drumului național, în apropierea zonei de locuit funcționând unități de servicii (școli, instituții ale administrației publice, spații comerciale, unități prestări servicii).

Structura acestei zone este caracteristică a unui sat sistematizat, parcelări cu o configurație specifică determinată de condiții istorice și de relief cu case amplasate în general izolat pe parcelă.

A. Configurația parcelarului are următoarele caracteristici:

- fiind un sat sistematizat și înființat în zona de câmpie parcelele au forme rectangulare;

- în zona centrală parcelele sunt de dimensiuni mai mari pentru a permite dezvoltarea și materializarea construcțiilor și dotărilor de utilitate publică;

- parcelele sunt de mărimi variabile;

- zonele din intravilan cu tramă regulată sugerează o anumită regularitate a parcelelor;

- parcelele sunt de dimensiuni variabile;

- sunt în general mai noi în marginile satului și în lungul arterelor principale, unde gospodăriile au în prelungire loturi agricole destul de importante, configurație care relevă zonele cu funcțiuni complementare din intravilan și anume: pe parcelele noi din margine se practică agricultura - cultura de cereale (în special porumb), în timp ce pe parcelele mai mici din partea centrală se cultivă mai mult legume sau sunt ocupate de livezi și vii.

B. Modul de ocupare a parcelei este cel tradițional satului sistematizat, cu casa amplasată izolat pe parcelă la o distanță nu prea mare de drumul de acces, de 2 până la 4 m sau 5 m în mai puține cazuri casa este amplasată la 5 până la 8 m de drum;

- densitatea caselor este destul de omogenă ca urmare a sistematizării.

Acest fenomen a fost determinat de condițiile de relief, de terenurile improprii amplasării construcțiilor (zone inundabile) de terenurile cu destinație agricolă, pe care sătenii preferă să le utilizeze pentru agricultură.

C. Structura gospodăriei

Majoritatea gospodăriilor cuprind casa și anexele, cu un nivel mediu de organizare și calitate uneori chiar mediocră a construcțiilor.

D. Tipul de locuință:

- marea majoritate a caselor sunt parter;

- materiale de construcții, în general ieftine nedurabile, chirpici, paiantă, lemn, la casele mai vechi și materiale durabile la majoritatea celor noi, cărămidă, beton armat, șarpanta din lemn.

#### Zona unităților industriale și de depozitare

Zona unităților industriale și de depozitare este destul de slab reprezentată pe teritoriul comunei Jilavele și ocupă circa 4,7 hectare și reprezintă 0,94% din teritoriul intravilan al comunei. Localizarea unităților industriale este de regulă la marginea zonei locuibile și doar la nivelul satului Jilavele. Unitățile de depozitare a materialelor de construcții și brutăria se află în vecinătatea drumului național și cel comunal cât mai aproape de fluxurile de circulație și mobilitate a locuitorilor.

#### Zona unităților agro – zootehnice

Zona unităților agro – zootehnice ocupă 29,46 hectare și reprezintă 5,87% din teritoriul intravilan al comunei Jilavele. Unitățile agro-zootehnice sunt localizate în partea de sud și vest a localității Jilavele și sunt reprezentate de diferite unități de culturi vegetale și ferme de animale.

#### Zona funcțională de interes public

Această zonă care ocupă circa 4,99 hectare din intravilan este amplasată în centrul satelor Jilavele și Slătioarele, de-a lungul drumului național D.N. 1D, a drumului județean D.J 101, a drumului comunal D.C. 10 precum și la intersecțiile cu drumurile mai importante din localitate.

În această zonă sunt amplasate principalele dotări ale comunei respectiv primăria, poliția, școlile, grădinița, dispensarul uman, bisericile (de rit ortodox), poșta, farmacia, căminul cultural, muzeul local, crama fostului Conac Herescu, biblioteca, piața agroalimentară, agenția C.E.C., salonul pentru organizare evenimente, salonul de coafură, pizzeria precum și magazinele mixte.

Toate aceste dotări au fost amplasate ca urmare a satisfacerii unei necesități imediate fără nici o preocupare de rezolvare urbanistică și implicit volumetrică - arhitecturală a construcțiilor. În concluzie, zona nu are valoare din punct de vedere al compoziției spațiale - volumetrice ci numai o valoare strict funcțională - fără a epuiza nici din acest punct de vedere toate necesitățile unei localități sătești centru de comună.

#### Zona căilor de comunicație și transport

Zona căilor de transport rutier reprezintă 10,21% din teritoriul intravilan şi este formată din drumul național D.N. 1D, drumul județean D.J. 101, drumul comunal D.C. 10 precum și din străzile din localități.

Zona căilor de transport feroviar nu este reprezentată la nivelul comunei Jilavele.

Referitor la drumurile săteşti, acestea au îmbrăcăminte de piatră şi pământ, devenind impracticabile în timpul perioadelor ploioase atât pentru traficul auto cât şi pentru traficul pietonal, impunându-se pietruirea şi asfaltarea acestora.

Starea necorespunzătoarea a drumurilor publice rezultă şi din absenţa rigolelor laterale de preluare a apelor meteorice, sau, acolo unde acestea sunt colmatate, făcând astfel imposibilă scurgerea apei de pe suprafaţa carosabilă.

#### Zonă spații verzi, sport, agrement

Zona spațiilor verzi, sport și agrement ocupă circa 3,47 hectare și reprezintă 0,69% din teritoriul intravilan. Zona este alcătuită din stadionul comunei, o sală de sport și parcuri. Spațiile verzi necesită extinderea acestora.

#### Zona construcțiilor aferente lucrărilor tehnico-edilitare

Construcțiile tehnico-edilitare ocupă 0,04 hectare și sunt reprezentate de două antene GSM.

#### Zona de gospodărie comunală

Acest areal este reprezentat de cele trei cimitire existente și platforma de deșeuri.

#### Zona de destinație specială

În comuna Jilavele zona cu destinație specială este reprezentată de sediul poliției locale.

#### Zona apelor, pădurilor și terenurilor neproductive

Zona apelor reprezintă 0,49 hectare iar arealele ocupate de terenuri neproductive acoperă circa 7,66 hectare.

#### Zona terenurilor cu funcție agricolă

Conform bilanțului tuturor suprafețelor cu funcție agricolă, această zonă acoperă peste 55,4% din suprafața totală a intravilanului.

### BILANȚ TERITORIAL

#### BILANȚUL TERITORIAL AL SUPRAFEȚELOR CUPRINSE ÎN LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

– Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în limita teritoriului administrativ al comunei Jilavele

| TERITORIUL U.A.T. JILAVELE | CATEGORII DE FOLOSINȚĂ |
| --- | --- |
|  | Agricol (ha) | Neagricol (ha) | TOTAL (ha) |
|  | Arabil | Pasune | Vie | Livada | Păduri | Ape | Drumuri | Curți con. | Neprod. |  |
|  |  | faneata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTRAVILAN | 3400,3214 | 327,1704 | 48,6684 | - | 0,4994 | 786,8545 | 73,9127 | 6,7949 | 89,7530 | 4733,9747 |
| INTRAVILAN | 181,7742 | 62,4625 | 24,9917 | - | - | 0,4985 | 51,2568 | 173,5246 | 7,6598 | 502,1681 |
| TOTAL | 3582,0956 | 389,6329 | 73,6601 | - | 0,4994 | 787,3530 | 125,1695 | 180,3195 | 97,4128 | 5236,1428 |
| % DIN TOTAL | 68,41 | 7,44 | 1,41 | - | 0,01 | 15,04 | 2,39 | 3,44 | 1,86 | 100 |

#### BILANȚUL TERITORIAL AL SUPRAFEȚELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT

Introducerea de noi suprafețe în intravilanul comunei Jilavele s-a realizat ținându-se seama de perimetrul construibil dinainte de anul 1990, perimetru care a fost restrâns la vremea respectivă și care a lasat în afara vetrelor satelor o mulțime de construcții. Pe categorii de folosințe, situația se prezintă astfel:

– Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul existent

| Zone funcționale | JILAVELE | SLĂTIOARELE | TRUPURI IZOLATE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| Locuințe și funcțiuni complementare | 98,1898 | 23,73 | 19,6811 | 27,31 | - | - | 117,8709 | 23,47 |
| Unități industriale și depozite | 4,7003 | 1,14 | - | - | - | - | 4,7003 | 0,94 |
| Unități agro-zootehnice | 29,4632 | 7,12 | - | - | - | - | 29,4632 | 5,87 |
| Instituții și servicii de interes public | 4,6131 | 1,11 | 0,3732 | 0,52 | - | - | 4,9863 | 0,99 |
| Căi de comunicație | 42,6769 | 10,32 | 8,5798 | 11,90 | - | - | 51,2567 | 10,21 |
| Spații verzi, sport, agrement, protecție | 2,7004 | 0,65 | 0,7746 | 1,07 | - | - | 3,4750 | 0,69 |
| Construcții tehnico-edilitare | 0,0414 | 0,01 | - | - | - | - | 0,0414 | 0,01 |
| Gospodărie comunală, cimitire | 2,7096 | 0,65 | 0,8914 | 1,24 | - | - | 3,6010 | 0,72 |
| Destinație specială | 0,1595 | 0,04 | - | - | - | - | 0,1595 | 0,03 |
| Terenuri libere | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ape | 0,4246 | 0,10 | 0,0739 | 0,10 | - | - | 0,4985 | 0,10 |
| Păduri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terenuri agricole | 221,237 | 53,48 | 40,8529 | 56,69 | 16,3656 | 100,00 | 278,4555 | 55,44 |
| Terenuri neproductive | 6,8155 | 1,65 | 0,8443 | 1,17 | - | - | 7,6598 | 1,53 |
| TOTAL INTRAVILAN EXISTENT | 413,7313 | 100,00 | 72,0712 | 100,00 | 16,3656 | 100 | 502,1681 | 100,00 |

Sursa datelor: Prelucrări cu tehnica SIG pe baza prelucrării  suportului topografic

ZONE CU RISCURI NATURALE

Hazardele naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele de pământ, inundațiile, furtunile, secetele, care au o influență directă asupra vieții oamenilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Hazardele naturale pot fi de mai multe tipuri, în funcție de factorul declanșator:

- hazarde endogene, a căror acțiune este generată de energia provenită din interiorul planetei cutremure, erupții vulcanice),

- hazarde exogene, generate de factori climatici, hidrologici, biologici.

O importantă trăsătură a hazardelor naturale este riscul. Riscul reprezintă nivelul probabil al pierderilor de vieți omenești, al numărului de răniți, al pagubelor aduse proprietăților și activităților economice de către un anumit fenomen natural sau un grup de fenomene într-un anumit loc și într-o anumită perioadă.

În țara noastră, cele mai frecvente hazarde naturale care determină apariția riscurilor naturale sunt hazardele exogene, declanșate de către factorii climatici și hidrologici, mai precis hazardele geomorfologice (alunecările de teren, procesele de eroziune în suprafață și ravenarea) și hazardele climatice (inundațiile și, mai recent, seceta), care produc în numeroase cazuri, importante pagube materiale și chiar pierderi de vieți omenești. Alte hazarde sunt determinate de poziția geografică a țării.

Pe teritoriul comunei se semnalează prezența următoarelor tipuri de riscuri naturale:

- Risc seismic

- Risc de inundabilitate

- Risc geotehnic

- Riscuri climatice

Risc seismic

Ca urmare a condiţiilor geografice, geologice și meteorologice în cadrul judeţului Ialomiţa există:

- Pericolul de apariţie a unor mişcări seismice cu epicentrul în zona Vrancea care se pot manifesta pe teritoriul județului Ialomița.

- Pericolul de apariţie a unor mişcări seismice de suprafaţa care se pot produce pe teritoriul judeţului Ialomiţa.

- Pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a mişcărilor seismice sau ca urmare a condiţiilor geologice si meteorologice favorabile acestora.

- Pericolul producerii unor fluidizări, surpări, fisurări sau modificări ale scoarţei terestre ca urmare a mişcărilor seismice.

Zona comunei Jilavele prezintă următoarele caracteristici:

- Zona de macroseismicitate cu grad de intensitate seismică VIII, pe scara MSK;

- Zona este influențată de seismele care au originea în zona de curbură a Carpaților Orientali (Vrancea) unde se manifestă un proces activ de subducție, cu fracturi ale plăcilor tectonice aflate în contact la diferite adâncimi.

- caracteristicile cursurilor de apă;

- amplasarea în zone inundabile;

- insuficiența lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundațiilor.

Pe baza hărților de hazard și risc la inundații se pot observa zonele potențial inundabile de pe teritoriul comunei Jilavele, pentru viituri al căror debit maxim este caracterizat de o probabilitate de depășire de 10% (probabilitate mare). Sub aspectul acestei probabilități ridicate, se indică faptul că teritoriul comunei Jilavele este supus unui risc (hazard) redus de inundaţii.

Important de precizat este faptul că inundațiile pe teritoriul comunei Jilavele se mai pot produce ca urmare a unor posibile avarii ori distrugeri la barajul hidrotehnic Dridu, care se găsește la aproximativ 50 km nord de localitatea Jilavele.

Riscul la inundații asupra vieții și asupra activităților umane poate fi minimizat printr-o dezvoltare controlată a zonelor de inundabilitate cum ar fi:

- delimitarea zonelor inundabile (hărțile de risc);

- reglementarea utilizării terenurilor;

- planuri de amenajare teritorială pe plan local;

- prezervarea unor spații de mobilitate a cursului de apă.

Risc geotehnic

Pentru teritoriul comunei Jilavele, terenul de fundare păstrează toate condițiile preliminare de încadrare în categoria geotehnică 2, cu un risc geotehnic moderat, echivalent unui punctaj cuprins între 10-14.

– Factorii avuți în vedere la stabilirea categoriei geotehnice

| Factori | Corelații | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| Condiţiile de teren | Terenuri mediu-loessoid gr.A – tip P.U.C.M | 3 |
| Apa subterană | Fără epuismente – cu epuismente | 1- 2 |
| Clasificarea construcţiei după categoria de importanţă | Normală | 3 |
| Vecinătăţi | Risc redus-moderat | 1-3 |
| Accelerarea terenului pentru proiectare | Zonă cu ag ≥0,35 g | 3 |
| TOTAL | 11-14 |

Încadrarea în categoria geotehnică se face în concordanţă cu tabelul următor:

– Încadrarea în categoria geotehnică

| Număr criteriu | Risc geotehnic | Categoria geotehnică | Categoria |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip | Limită punctaj |  |  |
| 1 | Redus | 6.....9 | 1 |  |
| 2 | Moderat | 10….14 | 2 | X |
| 3 | Major | 15….21 | 3 |  |

Riscuri climatice

Furtunile produc pagube în numeroase sectoare de activitate, îndeosebi în sectorul agricol și forestier. Cele mai puternice furtuni se formează la contactul dintre masele de aer polar și cele tropicale, caracterizate prin contraste termice puternice. Aceste furtuni însoțesc depresiunile ciclonale (arii cu presiune atmosferică scăzută) care se deplasează de la vest spre est si ocupă suprafețe uriașe, de sute de mii de kilometri pătrați.

Unele furtuni declanșate în timpul verii au un caracter local și se produc din cauza supraîncălzirii aerului și ascensiunii lui în stratele mai înalte și reci ale atmosferei, unde vaporii de apă condensează și dau ploi abundente.

Riscurile legate de furtuni sunt generate de vânturile puternice, de căderile abundente de precipitații (în timpul iernii, sub formă de zăpadă), de căderile de grindină, de fulgere.

Grindina reprezintă o formă de precipitații în stare solidă constituite din granule de gheață sferice sau colțuroase, cu diametre între 0,5–50 mm. Ea reprezintă un hazard climatic pentru majoritatea regiunilor temperate, cu o frecvență mai mare de producere în interiorul continentelor și la contactul regiunilor de dealuri și câmpie cu munții.

Grindina produce grave prejudicii culturilor agricole sensibile, livezilor de pomi fructiferi și viilor. Când dimensiunile granulelor sunt mari, ea poate duce la distrugerea acoperișurilor caselor, spargerea ferestrelor locuințelor și geamurilor autoturismelor, rănirea sau chiar omorârea animalelor și persoanelor surprinse în câmp deschis.

Riscul la grindină se definește printr-un prag, care variază în funcție de ceea ce contextul social-economic este capabil să tolereze. El este integrat în gestiunea exploatărilor și depinde de parametrii climatici (frecvența grindinei despre care agricultorii nu au adesea decât cunoștințe empirice) și economici (sănătatea întreprinderilor, costurile asigurărilor etc.).

UAT Jilavele poate fi supusă riscului de cădere a grindinii.

Viscolul reprezintă fenomenul de spulberare a zăpezii deasupra suprafeței pământului și troienirea ei datorită unor vânturi puternice și turbulente.

Viscolul devine un fenomen climatic de risc prin valorile ridicate ale vitezei vântului, pe fondul căderilor abundente de zăpadă și prin faptul că se poate produce în extrasezon (foarte timpuriu toamna și foarte târziu primăvara). De asemenea, caracterul de fenomen de risc este bine evidențiat prin consecințele produse: spulberarea zăpezii și dezvelirea culturilor, dezrădăcinarea arborilor, distrugerea acoperișurilor și chiar a zidurilor locuințelor, ruperea cablurilor electrice și întreruperea livrărilor de curent electric, troienirea zăpezii și perturbarea traficului rutier, feroviar și aerian, izolarea localităților și întreruperea aprovizionării populației, pierderi de vieți omenești.

### ECHIPAREA EDILITARA

### GOSPODĂRIREA APELOR

Resursele de apă sunt reprezentate de apele de suprafață și cele subterane. Rețeaua hidografică este formată din: cursuri permanente de apă, cursuri temporare, canale de irigații-desecare, iazuri (bălți).

Apele de suprafață - aflate pe teritoriul comunei Jilavele fac parte din bazinul hidrografic al râului Sărata, afluent al Ialomiței. Se remarcă: râul Sărata, pârâul Ghighiu, Valea Sărăturile și Valea Toți – Slătioarele – Jilavele.

Având în vedere apele mari de primăvară, viiturile şi inundaţiile condiţionate de ploile torenţiale din timpul verii, pentru prevenirea acestora au fost realizate următoarele construcţii hidrotehnice cu rol de apărare, la nivelul comunei Jilavele:

– Lucrări hidrotehnice cu rol de apărare

| Nr. Crt. | Denumire baraj/acumulare | Râul | Cod cadastral | Județ | Tip baraj * | Volum (mil. m3) | Folosințe** | Deținător |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valea Fetii | Slătioarele | XI.22.5 | Ialomița | PO | 0.08 | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomița |
| 2. | Slatioarele | Slătioarele | XI.22.5 | Ialomița | PO | 0.10 | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomița |
| 3. | Jilavele II | Jilavele | XI.22.5 | Ialomița | PO | 0.24 | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomița |
| 4. | Jilavele I | Jilavele | XI.22.5 | Ialomița | PO | 0.32 | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomița |
| 5. | Ratca | Jilavele | XI.22.5 | Ialomița | PO | 3.18 | P | S.C. IALPESCO S.A. Ialomița |

Sursa datelor: Plan de management al riscului la inundații, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița

* PO = Baraj de pământ omogen

**P = Piscicultură

Disfuncționalități:

- apa din fântânile sătești amplasate de regulă în curtea gospodăriilor, în apropiere de depozitul propriu de gunoi de grajd sau de latrine sunt afectate de poluarea cu indicatori specifici;

- efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii în regim torențial a apelor;

- poluarea resurselor de apă subterană și de suprafață.

### ALIMENTARE CU APĂ

În prezent, comuna Jilavele nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. De asemenea, în comună nu există investiții de acest tip în derulare (faza de proiectare și/sau execuție). Înființarea sistemului de alimentare cu apă are drept scop conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind alimentarea cu apă.

Sistemul zonal de alimentare cu apă Armășești va deservi trei unități teritorial administrative, și anume:

- Comuna Armășești, localitățile: Armășești, Malu Roșu și Nenisor;

- Comuna Jilavele, localitățile: Jilavele și Slătioarele;

- Comuna Bărbulești, localitatea Bărbulești.

Pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Armășești, investițiile prevăzute se vor realiza pentru etapa de perspectivă la nivelul anului 2045.

Descrierea caracteristicilor tehnice pentru localitatea Jilavele:

Alimentarea cu apă a localității Jilavele se face prin intermediul unei conducte de aducțiune apă potabilă nouă ce provine din GA de la Armășești.

- GA Armășești – distribuție Jilavele: PEID, DE200, Pn10 L=4,243Km

Pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă dintre localități se vor prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire și golire.

În localitatea Jilavele conductele de distribuție sunt din polietilenă de înaltă densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 și vor fi amplasate în acostamentul drumului, pe trotuar sau în spațiul verde în funcție de spațiul disponibil, de categoria drumului, precum și de celelalte utilități existente.

Sistemul rutier existent are o structură diversă (asfalt, piatră, beton, pământ etc.). La finalizarea execuției rețelei de distribuție a apei sistemul rutier va fi adus la starea inițială.

Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei care se va executa în cadrul acestui proiect este de L = 39.997,93 ml.

Subtraversări: s-au identificat un număr de 29 buc subtraversări care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat după cum urmează: subtraversări drumuri - 29 buc.

În sistemul de alimentare cu apă de la Jilavele, pe conductele de distribuție s-au prevăzut următoarele construcții anexe: cămine cu vane de linie la intersecții, aerisire/dezaerisire în punctele înalte, golire în punctele cele mai joase = 207 buc.

În vederea măsurării debitului, presiunii și a concentrației de clor din rețeaua de distribuție se vor monta cămine de măsură (cămine prefabricate complet echipate cu senzori clor, presiune și debitmetre) = 6 buc.

Pe rețeaua de distribuție se vor monta în pământ vane de secţionare cu tija de manevra = 41 buc.

Din punct de vedere al instalațiilor hidraulice, căminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, căminele vor fi construcții îngropate, rectangulare, cu dimensiuni care să permită montarea instalațiilor hidraulice, precum și un spațiu de manevră. Ele vor fi echipate cu scări de acces, capac și ramă.

În cadrul sistemului de alimentare cu apă din localitatea Jilavele, pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montați subteran complet echipați, amplasați pe rețeaua de apă potabilă în intersecții și în aliniamente la distanțe de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al acestora va fi de DN80mm = 370 buc.

În cadrul sistemului de alimentare cu apă Jilavele, consumatorii vor fi branșați la rețeaua de distribuție a apei potabile prin intermediul branșamentelor din tuburi PIED PE100 PN10 SDR17 De32x2.0mm respective, De63x3.8mm. Se propune realizarea unui număr de 1.038 branșamente.

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr de 1.038 buc. Pentru căminele de branșament se vor utiliza cămine izolate termic, complet echipate.

Populația branșată dupa proiect va fi de 3.114 locuitori iar gradul de conectare după proiect  va fi de 100%.

Disfuncționalități:

- lipsa unei rețele de alimentare cu apă;

- neexploatarea unor surse subterane de apă;

- utilizarea în scop potabil a apei de izvor necorespunzătoare prin exploatarea izvoarelor, a apei de suprafaţă, a apei freatice (subterane) fără posibilitatea controlului sanitar al apei furnizate;

### CANALIZARE

Evacuarea apelor uzate nu se face în sistem centralizat de canalizare cu stație de epurare, apele uzate menajere de la gospodăriile populației fiind evacuate într-o mică măsură în fose vidanjabile proprii și în cea mai mare parte direct în sol.

Pentru a crește gradul de confort și nivelul de trai, ceea ce influențează gradul de civilizație a populației din localitate și pentru a nu polua pânza freatică este necesară realizarea unui sistem de canalizare în scopul racordării tuturor gospodăriilor populației la sistemul de canalizare.

Pentru calculul debitelor caracteristice ale apelor uzate menajere, la etapele de extindere a rețelelor de canalizare se va lua în calcul restituția de apă uzată, care reprezintă cantitatea de apă uzată evacuată zilnic la canalizare de către un locuitor în l/loc.zi. Restituția specifică provine din impurificarea apei potabile utilizate în scopuri gospodărești pentru gătit, igienă orală și corporală spălatul rufelor, curățenie, pentru întreținerea toaletelor etc. Restituția specifică este funcție de mai mulți factori și anume: clima, gradul de dotare al locuințelor cu apă rece și caldă, de anotimp, de orele în care se face restituția, de ziua din săptămână și alți factori cu importanță redusă.

Se urmărește înființarea unei rețele de canalizare în comuna Jilavele, care are în componență aglomerările Jilavele și Bărbulești. Pentru realizarea investiției se propune descarcărea apelor uzate din cele două aglomerări în rețeaua de canalizare din Urziceni.

Descrierea caracteristicilor tehnice ale localității Jilavele

Rețeaua de canalizare va fi compusă din tubulatură din PVC SN8 SDR 34 și construcții anexe aflate pe aceasta, având rolul de colectare și transport al apei uzate menajere către stația de epurare.

Sistemul rutier existent are o structură diversă (asfalt, piatra, pământ etc.). La finalizarea execuției rețelei de distribuție a apei sistemul rutier va fi adus la starea inițială.

Lungimea totală a rețelei de canalizare care se va executa în cadrul acestui proiect este de L = 40.775,39 ml.

Rețeaua de canalizare este de tip gravitațional, preia apa uzată menajeră provenită de la consumatori casnici, unități administrativ-sociale, instituții de învățământ și agenți economici.

De-a lungul rețelei s-au prevăzut 1002 cămine de vizitare conform STAS 2448/82 situate în zonele de aliniament la o interdistanță maximă de 60 m, precum și la fiecare intersecție sau schimbare de direcție în plan orizontal sau vertical al acesteia.

În vederea facilitării racordării populației (969 buc. racorduri) la rețeaua de canalizare se prevăd conducte de racord din PVC SN8 SDR34 Dn160mm si Dn200mm, prevăzute cu ramificații reduse și cămine de racord la capătul terminal dinspre limita de proprietate în domeniul publlic și s-a estimat un număr de 969 buc.

Populația racordată după proiect va fi de 2.906 locuitori iar gradul de conectare după proiect  va fi de 90.68%.

Racordurile la rețeaua de canalizare se vor realiza până la limita de proprietate, în domeniul public, poziția exactă a acestora urmând să fie stabilită la momentul execuției, de către constructor împreună cu viitorii abonați la serviciile de canalizare.

Stații de pompare

Datorită topografiei zonei apare necesitatea prevederii unei stații de pompare ape uzate, SPAU ( 8 buc) ce va colecta apele uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi PEID PE100 Pn6 SDR26. Se va prevedea un cămin de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 8 buc.

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armături si fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice subterane legate la linia electrică aeriană existentă.

Pe conducta de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 6 buc.

De precizat este faptul că înființarea rețelei de alimentare cu apă și a celei de canalizare menajeră constituie una din acțiunile specifice propuse de către Consiliul Județean Ialomița în cadrul Planului de Acțiuni al Județului Ialomița pentru anul 2017 – pentru realizarea obiectivelor din programul de guvernare 2017-2020.

Disfuncționalități

- lipsa unui sistem centralizat de canalizare menajeră;

- lipsa unor unități de echipare edilitară (stații de epurare);

- degradarea și ineficacitatea capacităților de epurare a apelor uzate provenite din zootehnie;

### ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Reţeaua de transport a energiei electrice de pe teritoriul comunei Jilavele se află în exploatarea C. N. T. E. E. TRANSELECTRICA SA BUCURESTI CENTRUL DE EXPLOATARE - PUNCT LUCRU – SLOBOZIA.

Rețelele electrice sunt pe stâlpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizează cu lămpi cu vapori de sodiu.

Sistemul de transport al energiei electrice pe arealul comunei Jilavele se compune din următoarele elemente:

- posturi de transformare (prezentate în tabelul de mai jos)

– Posturi de transformare

| Post de transformare | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| - | 362859.754 | 621369.463 |
| - | 363455.821 | 620833.568 |
| - | 363418.302 | 621011.390 |
| - | 363140.717 | 621924.885 |
| - | 363268.557 | 622431.560 |
| - | 363602.538 | 621357.545 |
| - | 364014.635 | 620969.886 |
| - | 365259.914 | 620293.373 |
| - | 364717.412 | 621039.195 |
| - | 365946.262 | 619885.141 |

Sursa datelor: SC CONSULT INVEST SRL AMARA, Echiparea tehnico-edilitară, p. 23

- linii electrice aeriene de 20KV si 110KV,  din care se realizează conexiunile cu posturile de transformare aflate în funcțiune.

Zona de protecție și siguranță (lățime 37 m pentru LEA de 110 KV și 24 m pentru LEA de 20 KV) este instituită în conformitate cu prevederile legii nr. 123 din 2012 “Legea energiei electrice”.

Alimentarea posturilor de transformare aflate în teritoriul comunei se face printr-o linie aeriană LEA 20 KVA. Rețelele de distribuție la 0,4 kV sunt realizate pe stâlpi de beton, iar lungimea lor față de posturile de transformare la care sunt racordate este în limitele normale, neexistând probleme de căderi de tensiune neacceptate la capătul acestora.

Luând în considerare perspectivele de dezvoltare socio-economică a comunei, se impune extinderea, întreținerea sau redimensionarea echipamentelor pentru a susține creșterea consumului de energie electrică și de a facilita accesul tuturor gospodăriilor aparținătoare comunei Jilavele.

Unul dintre criteriile ce determină gradul de civilizație și de calitate a vieții constă în infrastructura iluminatului public. În comuna Jilavele, rețeaua de iluminat public asigură iluminatul pe principalele drumuri din localitățile componente. Rețeaua electrică de iluminat public este susținută de stâlpi de beton și este alimentată prin posturile de transformare din fiecare localitate a comunei.

Iluminatul public are un rol important în buna funcționare și dezvoltare a comunei Jilavele și este, totodată, un sector cu un potențial mare de îmbunătățire și eficientizare. În prezent, sistemul de iluminat public al comunei este prezent în toate satele componente, unele aparate având o vechime semnificativă, cu un grad ridicat de uzură, a căror performanțe tehnice și energetice atrag după sine cheltuieli importante.

Caracteristicile rețelei de iluminat public a comunei Jilavele:

- corpuri de iluminat = 520 buc;

- puncte de aprindere = 6.

Disfuncționalități

- starea tehnică a iluminatului public este depăşită, fiind necesar un plan de reabilitare a acestuia;

- se impune extinderea rețelei de energie electrică și în zonele cu noi construcții de locuințe;

- branșamentele, din cauza faptului că sunt uzate fizic și moral, pot provoca un număr însemnat de avarii;

### TELEFONIE

La nivelul comunei Jilavele populația beneficiază de un acces foarte bun la serviciile de comunicații, fiind disponibile serviciile principalilor operatori naționali de telefonie fixă și mobilă.

Racordarea la rețeaua telefonică este realizată prin centrale automate din centrul localităților comunei, asigurând întreg necesarul de legături telefonice cu capacitatea de deservire a solicitanților. În ceea ce privește rețeaua de distribuție, traversările de drumuri/obstacole se realizează doar aerian.

În ceea ce priveşte telefonia mobilă, comuna Jilavele beneficiază de acoperire integrală cu reţele de telefonie mobilă, cei mai importanţi operatori de telefonie mobilă care funcţionează în zonă fiind Vodafone, Orange şi Telekom. De altfel, evoluţia acestui tip de reţele, în ultimii ani a fost extrem de dinamică, ducând la scăderea importanţei telefoniei fixe.

Important de precizat este faptul că pe teritoriul comunei Jilavele se regăsesc două antene GSM.

Recepționarea posturilor TV se realizează prin intermediul antenelor satelit sau prin cablu TV.

Disfuncționalități

- cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate;

- existența cablurilor de telecomunicaţii (telefonice, cablu TV) pozate aerian, pe faţadele clădirilor sau pe stâlpii reţelelor electrice.

- vulnerabilitatea rețelelor amplasate aerian la condițiile climaterice turbulente, intemperii sau diverse situații critice, inclusiv acte de distrugere, stări de fapt ce pot determina și produce daune și/sau avarii grave asupra rețelelor.

### ALIMENTARE CU CĂLDURĂ ȘI GAZE NATURALE

Locuitorii comunei Jilavele nu beneficiază de un sistem centralizat de alimentare cu energie termică sau gaze naturale, investițiile în acest tip de infrastructură fiind costisitoare, cu mult peste bugetul local al comunei. Locuitorii comunei utilizează sisteme individuale bazate pe combustibili lichizi, solizi (lemn, cărbune, petrol), gazoși (butelii cu gaze lichefiate) și energie electrică.

Din cauza utilizării acestor sisteme clasice de alimentare cu energie termică, se înregistrează un nivel scăzut al gradului de performanțe atât din punct de vedere al randamentelor cât și al gradului de protejare al factorilor de mediu, bazate pe arderea combustibilului lemnos și al combustibilului fosil pentru prepararea hranei și furnizarea energiei termice.

Disfuncționalități

- lipsa în general a instalaţiilor de încălzire individuală cu centrale termice proprii în spaţiile social-culturale duce la reducerea substanţială a confortului.

- aprovizionarea neritmică; cantităţi insuficiente şi dificultăţi în transport a combustibililor solizi (lemn) şi a buteliilor de aragaz

- lipsa reţelei de distribuţie şi repartiţie a gazului metan în satele comunei Jilavele.

### GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

În comuna Jilavele nu există depozite de deşeuri industriale.

Disfuncționalități

- depozitarea necontrolată a deșeurilor în locuri neamenajate;

- lipsa preocupărilor privind compostarea deșeurilor biodegradabile.

GESTIUNEA DESEURILOR

La nivelul comunei Jilavele,  problema gestiunii deseurilor este rezolvata  prin urmatoarele actiuni:

În prezent, Primăria comunei Jilavele are încheiat un contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților cu societatea ECO VEST CODRII VLASIEI SRL ce are drept obiect prestarea activității de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special.

Gunoiul menajer colectat de către firma specializată transportat şi depozitat la depozitul zonal pentru deșeuri nepericuloase, administrat de S.C. VIVANI SALUBRITATE SA SLOBOZIA, situat în extravilanul municipiului Slobozia și în extravilanul comunei Perieți.

In privinta deseurilor valorificabile, administratia publica locala are inderulare proiectul: “Amenajre platforma si amplasare containere pentru colectare selectiva deseuri”.

Amplasamentele studiate se afla in domeniul public, in administrarea primariei Jilavele, conform Hotarare de Consiliu Local privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei. Terenul destinat realizarii investitiei, este , in zona drumurilor din localitate.

Se vor amplasa 5 module de containere de-a lungul DN1D pe platformele existente in dreptul agentilor economici si in puncte esentiale ale comunei, conform planurilor de situatie anexate si a planului de incadrare.

Se vor amenaja 4 platforme de-a lungul strazii Primaverii in dreptul agentilor economici si in puncte esentiale ale comunei pe care se va amplasa cate un modul de container, conform planurilor de situatie anexate si a planului de incadrare.

Se va amenaja o platforma pe strada Garii intr-un punct de necessitate al comunei pe care se va amplasa un modul de container, conform planului de situatie anexat si a planului de incadrare.

Se va amenaja o platforma pe strada Buzoienilor intr-un punct de necesitate al comunei pe care se va amplasa un modul de container.

Deseurile valorificabile colectate in aceste containere vor fi  ridicate si transportate de catre un operator specializat pe baza de contract, in vederea valorificarii.

In privinta deseurilor agrozootehnice.

Depozitarea si valorificarea deseurilor agrozootehnice, se realizeaza si individual in fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile proprii pentru mineralizare si utilizare ca fertilizant impreuna cu resturile vegetale. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim 10,00 m  distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa;

Prin Programul PHARE CES 2005 Primăria Dridu are aprobat spre finanţare proiectul “Managementul integrat al deşeurilor pentru localităţile Dridu, Fierbinţi, Maia, Adâncata, Moldoveni, Jilavele, Bazii, Roşiori, Drăgoieşti, Moviliţa, Sineşti “ care va consta în amenajarea a 11 platforme de compost pentru fiecare comună din proiect, puncte de colectare selectivă dotate cu europubele, 3 încărcătoare frontale şi o autogunoieră.

Deasemeni, se va avea in vedere amenajarea unui spatiu frigorific pentru depozitarea temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatea autorizata pentru neutralizare.

In conformitate cu Ordonanța nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, la nivelul județelor, consiliile județene sunt responsabile pentru desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare.

Pentru implementarea prevederilor art. 5 din HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor adiacente din alte acte normative, periodic sunt organizate actiuni de colectare cu asociatia Ro Rec.

In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria  va lua masuri pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri pentru control fluxului de deseuri in scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate, reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de autorizare a lucrarilor de constructii (clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri). Pentru preluarea acestui tip de deseu, prtimaria a incheiat contract cu un operator autorizat.

1.2. Propuneri de organizare urbanistica

Propunerile privind organizarea viitoare social-economica si urbanistica a comunei Jilavele, au tinut seama de necesitatile si optiunile populatiei. Au fost consultate autoritatile locale si analizate propunerile pentru dezvoltarea de unitati economice si crearea de noi locuri de munca, precum si alte sugestii facute pe parcursul consultarilor din perioada elaborarii Planului Urbanistic General.

Din analiza situatiei existente se desprind o serie de disfunctionalitati, care reclama solutii de eliminare sau diminuare, astfel:

  - dezechilibre în activitatea şi dezvoltarea economică

- există o nevoie reală de calificare în meserii pentru agricultură;

- suprafețele cultivate sunt mici. Acesta constituie un impediment major în privința rentabilității afacerii, mecanizării și automatizării agriculturii;

- salarizarea este scăzută, drept pentru care locurile de muncă în agricultură nu sunt atractive;

- gradul de asociere al fermierilor este scăzut. Această stare reflectă un spirit antreprenorial aflat într-un stadiu de formare, întrucât fermierii nu văd necesitatea de a se solidariza și de a desfășura acțiuni comune de apărare sau promovare a drepturilor lor, chiar dacă sunt în competiție;

- menţinerea unor practici învechite şi slab productive de cultură a plantelor şi creştere a animalelor;

- lipsa unui sistem de colectare și valorificare a produselor agricole la nivel local;

- lipsesc din comună întreprinderile cu investiţii străine, cu toate că poziționarea geografică este avantajoasă pentru potenţialii investitori. De asemenea, lipsesc şi întreprinderile cu capital mixt, adică asocierea între proprietatea publică şi privată;

- chiar dacă există posibilităţi şi materie primă pentru dezvoltarea diferitelor domenii de producţie, industria este slab reprezentată în peisajul economic al comunei;

- inexistența unei strategii de dezvoltare a activităţilor industriale iar locuitorii au rezerve în a-şi investi economiile în scopul realizării unei activităţi economice productive;

- accesul la finanțare este scăzut deși există programe europene. Aceste programe însă favorizează finanțarea fermelor mari și a producătorilor cu capacitate financiară în detrimentul celor care dețin suprafețe mici de teren;

- deşi există gospodării pe teritoriul comunei care au condiţii pentru practicarea agroturismului nu există încă disponibilitate pentru a oferi astfel de servicii turiştilor;

- valorizarea slabă a culturii în contextul unui produs local integrat, induce dezinteresul pentru investiții în cultură și pierderea treptată a identității, a specificului local;

- grad redus de mecanizare al lucrărilor agricole.

  - disfuncţii privind evoluţia populaţiei, probleme sociale rezultate din dezechilibrul dintre ocuparea forţei de muncă şi locurile de muncă

- populația comunei Jilavele a cunoscut un trend descendent în perioada anilor 2006-2016, pierzând 287 de persoane, respectiv 8% din populația existentă în anul 2006;

- în aceeași perioadă de timp, populația tânără cu vârste cuprinse între 0-14 ani, a cunoscut o scădere de aproximativ 0,5%;

- populația aptă de muncă a cunoscut un trend descendent între anii 2007 și 2016, scăzând cu 119 persoane, respectiv 5%;

- rata medie a mortalității pe perioada 2007-2016 este de 18,53‰ valoare foarte mare comparativ cu rata medie a natalității (7,67‰); acest fapt conduce la înregistrarea unui bilanț natural negativ pe perioada analizată;

- rata fertilității a scăzut de la 42,35‰ în anul 2005, la 37,92‰ în anul 2015;

- scăderea numărului salariaților pe perioada 2011-2016 cu aproximativ 13%;

- migrația extra-comunală a forței de muncă;

- scăderea numărului de copii/elevi ce frecventează o unitate de învățământ cu 12% între anii 2006 și 2015;

- evoluția personalului didactic urmează un trend descendent între anii 2006-2015, scăzând cu 25%;

- insuficiența personalului calificat în ceea ce privește infrastructura medicală;

- sistemul serviciilor de protecţie socială acoperă o arie relativ restrânsă a grupurilor care necesită îngrijiri speciale;

- pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoră;

- creşterea numărului persoanelor care necesită protecţie socială.

  - ocuparea forței de muncă și locurile de muncă

- structura necorespunzătoare a locurilor de muncă față de resursele și nevoile comunei

  - aspecte incompatibile şi incomode în relaţiile dintre diverse zone funcţionale

- alăturarea dintre funcțiunile de locuire și cele cu funcțiuni industriale/ agro-industriale;

- alăturarea dintre funcțiunile de locuire și cele cu funcțiuni de gospodărire comunală.

  - condiţii nefavorabile ale cadrului natural

- degradarea severă a unor terenuri prin eroziuni, alunecări, exces de umiditate, sărături etc.;

- exploatarea nerațională a unor suprafețe de pădure puse în posesie;

- cumulând între 11 şi 14 puncte, terenul de fundare păstrează toate condiţiile preliminare de încadrare în categoria geotehnică 2, risc geotehnic moderat;

- pe terenurile din zona studiată au fost identificate porțiuni cu forme de tasare și potențial de dezvoltare a unor fenomene de tip alunecări de teren.

  - nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent

- degradarea severă a unor terenuri prin eroziuni, alunecări, exces de umiditate, sărături etc.;

- degradarea unor terenuri prin eroziuni, alunecări, exces de umiditate, sărături etc.;

- exploatarea irațională a unor suprafețe de pădure puse în posesie;

- lipsa infrastructurii de monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autoritățile locale;

- lipsesc modalitățile de producere a energiei alternative;

- parteneriatele public-privat privind finanțarea de mediu insuficient exploatate;

- slaba conștientizare a populației și a agenților economici în problematica protecției mediului;

- izolarea termică a locuințelor / clădirilor este necorespunzătoare;

- construcții inadecvate procesului de învățământ, slab echipate, în stare proastă;

- slaba reabilitare termica a structurilor școlare;

- insuficiența reprezentare a unor dotări de cultură și recreere.

  - aspecte critice legate de organizarea circulaţiei şi transport

- drumurile sătești ce tranzitează comuna Jilavele necesită modernizare prin asfaltare;

- unele sectoare din drumurile comunei sunt în stare proastă de întreţinere şi nu corespund nici din punct de vedere al îmbrăcăminţii şi nici al caracteristicilor în profil transversal şi a asigurării vizibilităţii;

- intersecțiile străzilor principale atât cu D.N., D.J. sau D.C., cât și a drumurilor secundare cu străzile principale sunt aproape în totalitate necorespunzătoare;

- traficul eterogen (tractoare, căruțe, bicicliști, automobiliști și pietoni) care poate genera accidente rutiere, în special pe timp de noapte;

- străzi înguste ce necesită lărgire;

- sistem deficitar de marcare stradală;

- poduri ce necesită amenajări specifice și reabilitări;

- străzile necesită îmbrăcăminte definitivă pe măcar 50m în adâncime la intersecțiile cu drumurile principale, deoarece acestea se încarcă cu noroi periclitând siguranța circulației;

- anumite sectoare de drum sunt neadaptate la clasa tehnică a drumurilor şi la viteza de circulaţie;

- străzile principale au şanţuri laterale pentru evacuarea apelor pluviale, unele dintre acestea neîntreţinute sau din pământ ducând la deficienţe în funcţionare;

- marea majoritate a străzilor din intravilan nu au trotuare şi nu au locuri de parcare amenajate, parcarea realizându-se pe carosabil.

  - aspecte critice legate de gradul de echipare edilitară

Gospodărirea apelor

- apa din fântânile sătești amplasate de regulă în curtea gospodăriilor, în apropiere de depozitul propriu de gunoi de grajd sau de latrine sunt afectate de poluarea cu indicatori specifici;

- efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii în regim torențial a apelor;

- poluarea resurselor de apă subterană și de suprafață.

Alimentare cu apă

- lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă;

- neexploatarea surselor subterane de apă;

- utilizarea în scop potabil a apei de izvor necorespunzătoare prin exploatarea izvoarelor, a apei de suprafaţă, a apei freatice (subterane) fără posibilitatea controlului sanitar al apei furnizate.

Canalizare

- lipsa unui sistem centralizat de canalizare menajeră;

- lipsa unor unități de echipare edilitară (stații de epurare);

- descărcarea apelor pluviale la întâmplare;

- degradarea și ineficacitatea capacităților de epurare a apelor uzate provenite din zootehnie.

Alimentare cu energie electrică

- starea tehnică a iluminatului public este depăşită, fiind necesar un plan de reabilitare a acestuia;

- branșamentele, din cauza faptului că sunt uzate fizic și moral, pot provoca un număr însemnat de avarii;

- se impune extinderea rețelei de energie electrică și în zonele cu noi construcții de locuințe.

Alimentare cu energie termică și gaze naturale

- lipsa în general a instalaţiilor de încălzire individuală cu centrale termice proprii în spaţiile social-culturale duce la reducerea substanţială a confortului.

- aprovizionarea inconstantă; cantităţi insuficiente şi dificultăţi în transport a combustibililor solizi (lemn) şi a buteliilor de aragaz

- lipsa reţelei de distribuţie şi repartiţie a gazului metan în satele comunei Jilavele.

Telecomunicații

- cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate;

- existența cablurilor de telecomunicaţii (telefonice, cablu TV) pozate aerian, pe faţadele clădirilor sau pe stâlpii reţelelor electrice.

- vulnerabilitatea rețelelor amplasate aerian la condițiile climaterice turbulente, intemperii sau diverse situații critice, inclusiv acte de distrugere, stări de fapt ce pot determina și produce daune și/sau avarii grave asupra rețelelor.

Gospodărire comunală

- depozitarea uneori necontrolată a deșeurilor în locuri neamenajate;

- lipsa preocupărilor privind compostarea deșeurilor biodegradabile.

NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI

În relansarea dezvoltării localităților comunei Jilavele vor contribui următorii factori:

- situarea comunei într-un spațiu agricol cu o valoare economică importantă care conduce la ridicarea nivelului vieții individuale a locuitorilor comunei. Acest lucru determină necesitatea ridicării calității vieții colective, deci o echipare și o dotare superioară;

- prelucrarea altor produse agricol-vegetale și animale și a lemnului poate fi o activitate creatoare de locuri de muncă. Crearea unei structuri de industrie mică va putea valorifica produsele locale, asigurând și servicii cu caracter industrial pentru populație;

- optimizarea şi reducerea efectelor fenomenelor demografice negative şi dezvoltarea serviciilor oferite în special populaţiei tinere prin măsuri care să permită dezvoltarea profesională concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii;

- creşterea competitivităţii capitalului uman pe piaţa muncii prin asigurarea oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea accesului la piaţa forţei de muncă pentru categorii vulnerabile, susţinerea iniţiativelor antreprenoriale locale şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne şi flexibile;

- creşterea atractivităţii economice a localităţilor rurale; valorificarea potenţialului uman prin:

- mai bună distribuţie a activităţilor social-economice în teritoriu;

- sporirea oportunităţilor de ocupare - stimularea utilizării resurselor economice alternative la nivel regional şi local (exploatarea resurselor peisagere şi cultural-etnografice) şi sprijinirea sectoarelor neagricole (sectorul terţiar);

- crearea unor stimulente pentru schimbarea tipului de agricultură (o mai bună tehnologizare, profesionalizare etc.);

- creşterea atractivităţii social-edilitare a localităţilor prin:

- stimularea şi sprijinirea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit (dotarea cu infrastructuri tehnico-edilitare);

- îmbunătăţirea capacităţii şi stării fizice a infrastructurilor rutiere şi de transport: crearea unei infrastructuri bine structurată pentru asigurarea legăturilor cu centrul comunei și cu centrele urbane apropiate;

- ameliorarea echipării cu dotări publice locale (dezvoltarea serviciilor comerciale, de învăţământ şi de sănătate) etc.

Propunerile de dezvoltare ale comunei s-au făcut în urma discuțiilor purtate cu autoritățile locale care exprimă, la rândul lor, dorințele populației comunei, indiferent că este vorba de extinderea intravilanului pentru realizarea de noi locuințe, sau de echiparea tehnico-edilitară a localităților.

Pentru ridicarea standardului de viață și civilizație a locuitorilor din comună și pentru mărirea gradului de atracție a localității, sunt necesare următoarele direcții de acțiune:

- modernizarea rețelei stradale principale din intravilan prin refacerea șanțurilor, podețelor, trotuarelor și prin plantarea de perdele vegetale și specii arboricole;

- modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public;

- înființarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă;

- înființarea unui sistem centralizat de canalizare menajeră;

- înființarea unei rețele de distribuție a gazelor naturale;

- amenajarea de parcuri, terenuri de joacă pentru copii și terenuri de sport;

- dezvoltarea transportului local;

- organizarea piețelor agroalimentare (de legume în mod special) și de mărfuri nealimentare, de tip târg;

- îmbunătățirea serviciilor medicale;

- reabilitarea/ modernizarea/ extinderea și dotarea spațiilor de cultură;

- modernizarea instituțiilor de învățământ existente și construirea altora noi;

- promovarea și protejarea obiectivelor turistice;

- amenajarea de spații sociale și construirea de locuințe pentru tineri;

- construirea/ modernizarea arhitecturală şi peisagistică a spaţiilor verzi stradale şi parcurilor;

- dezvoltarea serviciilor ce activează în cadrul Primăriei;

- amenajare centru de colectare deșeuri;

- înființarea de sisteme de irigații.

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA

STUDII DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor Anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobată prin Ordinul nr. 233 din 26.02.2016, emis de către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, publicat în MO nr. 199 din 17.03.2016, în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei Jilavele, au fost realizate următoarele studii de fundamentare:

Studii de fundamentare cu caracter analitic întocmite concomitent cu PUG privind evoluţia localităţii şi caracteristicile sale, precum:

- Condiții geotehnice și hidrogeologice

- Protecția mediului, riscuri naturale și antropice

- Studiu istoric

- Tipuri de proprietate

- Infrastructura tehnico-edilitară

Studii de fundamentare cu caracter consultativ ce privesc cerinţele şi opţiunile populaţiei de dezvoltarea urbanistică, precum:

- Anchete sociale

Studii de fundamentare cu caracter prospectiv ce privesc elaborarea unor prognoze pentru diferitele domenii sectoriale. Acestea sunt:

- Evoluția activităților economice

- Evoluția socio-demografică

- Impactul schimbărilor climatice

Fiecare studiu de fundamentare s-a finalizat cu o sinteză, axată în principal pe diagnosticarea disfuncţionalităţilor şi pe formularea propunerilor de eliminare sau diminuare a acestora. Se corelează toate propunerile studiilor de fundamentare având ca rezultat o concepţie unitară de dezvoltare a localităţii.

EVOLUTIA POSIBILA, PRIORITATI

Din evaluarea stării economico – sociale a comunei Jilavele și din analiza posibilităților plauzibile de  evoluție pozitivă în viitor a spațiului studiat, au rezultat o serie de priorități și oportunități ce pot jalona perspectiva dezvoltării acestei comune. Propunerile sunt prezentate pe domenii în funcție de eficiența lor socială și economică și au valoare orientativă.

Prioritățile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei decurg din necesitățile imediate semnalate. Realizarea acestor deziderate se va putea face numai în funcție de fondurile de care va dispune comuna - fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. Ordinea acestor priorități se va stabili de către Consiliul Local. Acestea sunt prezentate pe domenii, după cum urmează:

AGRICULTURĂ

- reabilitarea mecanizării agriculturii;

- optimizarea reabilitării agriculturii;

- schimbarea modului de folosință a terenurilor neproductive în plantații silvice;

- întocmirea unui studiu și a unui proiect privind creșterea ponderii arboricole (liziere, perdele de protecție etc.) în scopul menținerii unui microclimat corespunzător;

- lucrări de întreținere a plantațiilor;

- menținerea și continuarea lucrărilor la sistemul de combatere a eroziunii solului;

- optimizarea și stabilirea structurii terenului agricol;

- optimizarea structurii din arabil conform propunerii la nivel județean și a propunerii specialiștilor;

- creerea unui sistem complex, bazat pe concurență în preluarea producției agricole;

- crearea unor exploatații agricole cu suprafețe mai mari;

- racordarea la propunerile de modificare a Legii Fondului Funciar;

- reabilitarea sectorului zootehnic;

- executarea unor lucrări de selecție a materialului biologic existent și a celui viitor.

INDUSTRIE

- dezvoltarea unor capacități adaptate condițiilor locale;

- utilizarea eficientă a atuurilor comunei în atragerea investitorilor;

- încurajarea activităților IMM-urilor;

- promovarea ramurilor care au asigurată baza de materii prime în județ sau cu posibilități de aprovizionare cu materii prime din zonele cele mai apropiate, cu finalizare în dezvoltarea și diversificarea bunurilor de larg consum.

TURISM

- crearea unor condiții pentru dezvoltarea agroturismului;

- realizarea unei baze turistice;

- inventarierea tuturor particularităților naturale și culturale ce pot constitui baza potențialului turistic și analiza tuturor informațiilor obținute;

- asigurarea condițiilor de lucru în parteneriat și în echipe pluridisciplinare, cu o mai bună colaborare cu populația locală, cu organizațiile regionale și locale interesate de turism;

- identificarea tuturor valorilor și găsirea tuturor posibilităților ce pot sta la baza turismului durabil;

- urmărirea și analiza pieței interne și internaționale și a cerințelor turistice pentru diversificarea activitătilor turistice;

- promovarea unui management adecvat dezvoltării sistemelor de transport;

- expunerea completă a strategiei promoționale și de comunicare pentru promovarea turismului;

- stabilirea programelor de monitorizare a informațiilor privind circulația turistică, a planurilor de dezvoltare turistică;

- promovarea unor acțiuni care să valorifice principalele manifestări culturale tradiționale.

SERVICII

- stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai activă a organelor locale în drept, în acțiunea de sprijinire, informare și încurajarea întreprinzătorilor ce desfășoară activități legate de prestarea de servicii către populație sau agenți economici.

CĂI DE COMUNICAȚII

Conform Master Planului General de Transport al României pentru județul Ialomița se creionează următoarele proiecte:

- Trans Regio proiect: Ister, TR71 (Brăila - Călărași - Chiciu) – lungime 142 km, perioadă implementare: 2021-2023

- Coridor TEN-T Comprehensive

- CF modernizare: Făurei – Fetești – lungime 89 km, perioadă implementare: 2025-2029

REȚEAUA DE LOCALITĂȚI

- revitalizarea prin diversificarea funcțiunilor economice, îmbunătățirea dotării și echipării;

- coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ coerent și prin aplicarea legii privind autorizațiile de construire.

POPULAȚIA ȘI RESURSELE DE MUNCĂ

- acțiuni destinate stabilizării tineretului;

- acțiuni destinate asistării și ocrotirii persoanelor vârstnice;

- înscrierea comunei în programe de reducere a șomajului.

LOCUIREA

- stimularea construirii de locuințe din materiale durabile, cu finisaje superioare.

DOTĂRI SOCIAL – CULTURALE

- reabilitarea fondului construit existent;

- stimularea cadrelor care se vor stabili în mediul rural;

- asigurarea unui sprijin corespunzător familiilor fără posibilități pentru eliminarea abandonului școlar și a absenteismului elevilor;

- construirea de noi capacități pentru asigurarea asistenței medicale;

- construirea dotărilor absolut necesare;

- extinderea rețelei administrative pentru a fi cât mai aproape de beneficiari.

ECHIPARE TEHNICĂ

- studii şi lucrări în vederea înființării rețelei de alimentare cu apă;

- lucrări pentru ameliorarea şi regularizarea cursurilor de apă;

- depistarea surselor de apă poluată;

- realizarea unei reţele de canalizare în sistem unitar:

- înfiinţarea unor capacităţi de epurare a apelor uzate;

- realizarea unei rețele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale pe teritoriul comunei Jilavele;

- extinderea reţelei electrice de joasă și medie tensiune în localităţile comunei Jilavele;

- branşarea la reţeaua electrică a caselor neelectrificate şi caselor noi;

- electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în exploatare;

- refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor din lemn cu cei din beton armat;

- redimensionarea şi extinderea centralei telefonice existente;

- alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă impuse de normativele tehnice în vigoare;

- creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionare a instalaţiilor telefonice;

- onorarea cererilor de noi posturi telefonice;

- racordarea la TV cablu.

PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI

- eliminarea poluării prin luarea de măsuri administrative;

- programe de instruire pentru persoanele cu funcții de conducere la nivel central și local;

- implicarea largă a cadrelor didactice și mass mediei în conștientizarea opiniei publice și angajarea acesteia într-o politică activă de protecție a mediului;

- elaborarea și aplicarea bunelor practici din punct de vedere al mediului care să acopere toate aspectele vieții;

- informarea și educarea publicului și a utilizatorilor privind consecințele asupra mediului ale alegerii anumitor activități sauproduse și pentru acestea diri urmă a utilizării și eliminării lor flnale.

- înființarea în cadrul primăriei a unui sector specializat și dotat corespunzător în vederea gestionării colectării și transportului deșeurilor menajere;

- dotarea cu mijloace moderne de colectare și transport a deșeurilor menajere;

- găsirea unor oportunități manageriale de valorificare a deșeurilor ca resurse secundare.

OPTIMIZAREA RELAIILOR IN TERITORIU

Relațiile în teritoriu sunt determinate de cadrele sociale, economice, naturale și culturale. Elementul polarizator la nivel teritorial îl constituie sistemul de fluxuri și relațiile existente între localitățile cu elemente antropice și naturale protejate.

Dezvoltarea comunei Jilavele este dependentă de raportarea la acest sistem complex, în care există un schimb de informații constant între cadrele urbane și rurale componente ale acestuia.

Cele mai puternice relații în teritoriu cu municipiul Urziceni sunt cele de natură economică. Principalele tipuri de relații economice care se realizează între comuna Jilavele și municipiul Urziceni se stabilesc între agricultura spațiului rural și consumul alimentar, între resursele din teritoriu și industrie.

Raporturile comerciale cunosc două nuanțe: una legată de raportul dintre aprovizionarea comunei și depozitele en-gros din oraș și deplasările spre oraș a locuitorilor din comună pentru aprovizionarea cu unele bunuri sau comercializarea unor produse agozootehnice de producție proprie.

Baza materială socio-culturală a municipiului Urziceni asigură în general relații ce depășesc nivelul local, desfășurându-se manifestări culturale de interes zonal și national.

Căile de circulație din comună asigură în general ca direcție (dar nu neapărat ca stare) legătura cu municipiul Urziceni și cu localitățile învecinate. Fluxurile majore de circulație sunt cele legate de deplasările pentru aprovizionare și pentru serviciile majore pe care le oferă municipiul Urziceni. De asemenea,  apropierea de municipiul Urziceni favorizează și dezvoltarea rețelelor din domeniul tehnico – edilitar.

Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism își propun optimizarea relațiilor în teritoriu prin următoarele elemente:

- identificarea configurației morfo-funcționale a teritoriului fizico-geografic specific regiunii și optimizarea relațiilor existente ale comunei cu restul componentelor sistemului natural și antropic;

- valorificarea și protejarea cadrului natural în relație cu sistemul de localități;

- utilizarea elementelor de patrimoniu natural și construit drept element polarizator, de identitate al comunității locale;

- utilizarea sistemului de echipamente edilitare existente la nivel teritorial pentru dezvoltarea sistemului local;

- creșterea gradului de dotări și servicii publice pentru creșterea atractivității comunei;

- promovarea transportului în comun la nivel local și regional – crearea unor fluxuri de deplasare a locuitorilor și a turiștilor în interiorul sistemului de obiective turistice existente în regiune;

- valorificarea sistemelor de căi de comunicație existente ca oportunitate în dezvoltarea localității si îmbunătățirea acestora.

DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR

Dezvoltarea activităților economice are drept scop menținerea unei diversități funcționale locale pentru evitarea fenomenelor de șomaj și pentru creșterea gradului de competitivitate al comunei. Sectoarele economice pe care se va dezvolta structura de activități a comunei Jilavele sunt:

- Sectorul primar – reprezentat de către unitățile agro-zootehnice existente;

- Sectorul secundar – reprezentat prin activitățile industriale;

- Sectorul terțiar – reprezentat prin servicii de tip comercial, prestări servicii, birouri etc.

Sectorul primar este bazat pe fondul funciar disponibil al comunei Jilavele. Din analiza situației existente reiese un potențial ridicat de producție agro-zootehnică. Așadar, datorită caracterului agricol al zonei și pe viitor principala activitate economică va fi agricultura, cu șanse reale de dezvoltare a producției vegetale și de creștere a producției animaliere. Ceea ce trebuie urmărit este un echilibru în structura culturilor și creșterea randamentelor la hectar pentru crearea unui disponibil comercial. Crearea unor exploatații agricole viabile, asocierea la nivel de tarlale, sunt obiective ce trebuie urmărite de către factorii de răspundere din comună. De asemenea, se impune fertilizarea terenurilor, menținerea și reabilitarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Menținerea unor suprafețe de teren agricol în intravilan reprezintă o bază pentru practicarea unei agriculturi intensive (legume, zarzavaturi, fructe).

În condițiile practicării unei agriculturi moderne, cu aplicarea corespunzătoare a tehnologiilor, cu alocarea tuturor factorilor de producție, producția agricolă vegetală şi animalieră va cunoaște o creștere semnificativă.

La nivelul anilor următori comuna va avea un excedent considerabil de produse agricole, oferind posibilitatea unui grad ridicat de comercializare la majoritatea produselor.

Sector secundar

Mica industrie şi meşteşugurile din comuna Jilavele acoperă o gamă restrânsă de activităţi. În acest sens, dezvoltarea şi stimularea micilor întreprinzători din mica industrie şi meşteşuguri este o soluţie pentru ridicarea nivelului de trai al populaţiei comunei.

Activitățile productive neagricole se vor baza în continuare pe inițiativa particulară, existând unele propuneri cum ar fi: crearea unei brutării, a unui abator și a unor mici ateliere meșteșugărești.

Sectorul terțiar

Ținând cont de relațiile existente la nivel regional și de calitatea cadrului natural si antropic existent se pot dezvolta servicii specializate, cabinete profesionale, agroturism, turism de agrement, de weekend.

Activitățile privitoare la comerț și unele servicii (reparații aparatură electrică și electronică, activități financiar - bancare etc.) vor trebui încurajate în felul acesta contribuindu-se și la preluarea forței de muncă tinere.

EVOLUTIA POPULATIEI

Scenarii ale evoluţiei natalității, mortalităţii şi migraţiei la nivel de comună

Ipotezele privind evoluţia populaţiei din comuna Jilavele

Varianta „reper”, varianta pesimistă a prognozei demografice, porneşte de la ipoteza că cele două componente ale mişcării populaţiei, bilanțul natural şi bilanțul migratoriu, vor înregistra valori descrescătoare în perioada prognozată.

Varianta „echilibru” porneşte de la ipoteza menținerii unor valori constante a componentelor mişcării populaţiei, în conformitate cu cele existente la nivelul anului 2015.

Estimări ale volumului populaţiei comunei Jilavele pe termen lung

- varianta „reper”

– Evoluția populației comunei Jilavele, conform variantei „reper”

| Anul | Populația | Bilanț natural | Bilanț migratoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 3.472 | -11.81 | -4.32 |
| 2020 | 3.175 | -12.30 | -4.80 |
| 2025 | 2.888 | -12.80 | -5.30 |
| 2030 | 2.612 | -13.30 | -5.80 |

În condițiile în care în perioada 2015-2030, valorile bilanțului natural și ale bilanțului migratoriu ar înregistra valori descrescătoare față de cele de la nivelul anului 2015, populația rurală a comunei Jilavele ar cunoaște o scădere cu aproximativ 860 de persoane, respectiv 25%. Menționăm că acest scenariu reprezintă un scenariu pesimist.

- varianta „echilibru”

– Evoluția populației comunei Jilavele, conform variantei „echilibru”

| Anul | Populația | Bilanț natural | Bilanț migratoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 3.472 | -11.81 | -4.32 |
| 2020 | 3.192 | -11.81 | -4.32 |
| 2025 | 2.934 | -11.81 | -4.32 |
| 2030 | 2.697 | -11.81 | -4.32 |

În condițiile în care în perioada 2015-2030, valorile bilanțului natural și ale bilanțului migratoriu ar înregistra valori constante comparativ cu cele existente la nivelul anului 2015, populația comunei Jilavele ar cunoaște o scădere cu 775 de persoane din anul 2015 până în anul 2030. Astfel, populația ar înregistra o descreștere cu 22%.

Varianta cea mai realistă care ar trebui luată în considerare în prognoza evoluţiei populaţiei este cea de echilibru. Aceasta porneşte de la ipoteza menținerii constante a valorilor celor două componente. În viitor, ar putea exista o atenuare a fenomenelor demografice negative datorată creşterii economice însă aceasta nu ar conduce, în mod automat, la dispariţia proceselor demografice negative.

Scenarii privind evoluția locurilor de muncă

Populația activă se preconizează a se menține la cca 50%, iar populația ocupată să concentreze 50%  din populația estimată pentru anul 2020. De asemenea, se va urmări:

-asigurarea de posibilități de ocupare cât mai completă și eficientă a potențialului uman prin asigurarea de locuri de muncă în special în sectoarele terțiar și secundar, prin ameliorarea calității vieții, prioritate acordându-se echipărilor economice, infrastructurale, sociale și culturale care să corespundă necesităților diferitelor categorii de populație;

-reintegrarea în cele trei sectoare de activitate în cadrul comunei, a personalului muncitor disponibilizat, generat de restrângerea activității uniăților mari economice din alte localități, unde au lucrat;

-diminuarea în continuare a migrației sat - oraș și menținerea unor structuri demografice echilibrate prin creșterea bilanțului natural în perspectivă;

-creșterea gradului de dotare și echipare a localităților rurale, realizarea unor condiții de viață și muncă optime comparativ cu cele din mediul urban.

ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Un element ce deține un rol important în dezvoltarea comunei Jilavele îl reprezintă sistemul de circulație rutieră.

Prezența drumurilor de importanță județeană și proximitatea față de căile de comunicație terestră și feroviară existente permite creșterea gradului de accesibilitate și susținerea dezvoltării mediului economic pe plan local. În ciuda rolului important deținut de infrastructura de transport, aceasta poate avea un impact negativ în dezvoltarea spațială și morfo-funcțională a localităților, datorită modificărilor fundamentale generate față de specificul acestora. Lucrările de modernizare și extindere a infrastructurii rutiere trebuie realizate astfel încât să se păstreze și să se protejeze specificul locului, profilele stradale, relația spațiu public-privat.

Măsuri necesare pentru dezvoltarea căilor de comunicație rutieră de la nivelul comunei Jilavele:

- îmbunătățirea și menținerea în continuare a stării de viabilitate a drumului județean D.J. 101 precum și a drumului comunal D.C. 10;

- îmbunătățirea stării de mobilitate a drumurilor sătești urmărindu-se creșterea capacității portante prin consolidarea sistemelor rutiere (ranforsări), modernizări, tratamente bituminoase, alegerea soluției fiind determinată de condițiile locale și recomandărilor de specialitate;

- pietruirea întregii rețele de drumuri clasificate în drumuri interioare care sunt din pământ și reprofilarea lor;

- corectarea în plan și spațiu a elementelor geometrice ale traseelor existente, astfel încât să se asigure condițiile tehnice necesare pentru o viteză de proiectare de 40km/h;

- îmbunătățirea străzilor din intravilan cel puțin prin pietruirea acestora, realizarea de șanțuri de scurgere a apelor pluviale, podețe, canale de scurgere sau decolmatarea acestora;

- asfaltarea străzilor pe cel puțin 50m la intersecția cu drumul județean sau comunal;

- tratamente, amenajări, consolidări la toate categoriile de drumuri și poduri;

- amenajarea tuturor intersecţiilor, cu raze de racordare corespunzătoare;

- montarea de semne de circulație și panouri informative corespunzătoare pentru toate categoriile de drumuri;

- realizarea lucrărilor de modernizare a drumurilor concomitent cu echiparea cu utilități a localităților;

- respectarea lățimii minime de 7,00 m pentru drumurile nou înființate în intravilan + 1,00 m trotuar;

- realizarea de piste ciclabile în vederea creșterii mobilității populației;

- pentru străzile existente, pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie distanţa din axul drumului până la construcţii va fi de minim 10,00 m.

- în zona drumurilor subdimensionate se vor stabili aliniamente corespunzătoare pentru construcţii, astfel încât în timp, pe măsura construirii, reconstruirii şi găsirii de soluţii legale pentru trecerea unor terenuri în proprietate publică, să poată fi mărită capacitatea de trafic a drumurilor respective;

- curățirea, reprofilarea și amenajarea șanțurilor existente.

Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial

### INTRAVILANUL. PROPUS

Ca urmare a necesităților de dezvoltare, zonele funcționale existente au suferit modificări în structura și mărimea lor prin redimensionarea suprafeței totale a intravilanului existent de la 502,1681 ha la circa 510,0319 ha  reprezentând suprafața propusă.

Potrivit  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Jilavele, Județul Ialomița, nr.25/26.04.2020, privind aprobarea actualizării Planului Urbaninistic al comunei, situația suprafețelor cuprinse în plan se prezintă astfel:

a. intravilan existent al Comunei Jilavele- 502,1681ha;

b. extinderi totale ale intravilanului Comunei Jilavele- 72,8231ha;

c. excluderi totale ale intravilanului Comunei Jilavele- 64,9593 ha;

d. intravilan propus al Comunei Jilavele- 510,0319 ha;

Limita intravilanului localităților comunei Jilavele s-a modificat, noua limită incluzând toate suprafețele de teren ocupate de construcții sau amenajări, precum și suprafețele de teren necesare dezvoltării în următorii 15-20 ani.

Zonificarea existentă s-a menținut, au apărut modificări ale unor zone funcționale, modificări justificate de înlăturarea disfuncționalităților semnalate.

### ZONELE FUNCȚIONALE

Zona pentru locuințe se majorează datorită introducerii în intravilan a suprafețelor de teren deja construite și a terenurilor destinate construirii de noi locuințe.

Zona de unități agricole și industriale se mărește considerabil ca urmare a introducerii în intravilanul extins a fermelor piscicole din nordul satului Jilavele precum și a includerii unor importante suprafețe pentru dezvoltarea de astfel de activități în viitor în zona de vest a localităților Jilavele și Slătioarele.

Zona căi de comunicație rutieră se mărește ca urmare a introducerii unor porțiuni din drumuri în intravilan.

Zona destinată spațiilor verzi, terenurilor de sport și agrement va crește considerabil ca urmare a unor propuneri de amenajări de spații pentru agrement din apropierea Bălții Rodeanu precum și a prevederii unor zone de protecție la obiective cu impact asupra mediului (amenajări tehnico-edilitare și zone agro-zootehnice).

Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerile de extindere a alimentării cu apă, canalizare și gaz la satele comunei Jilavele.

Restul zonelor funcționale își mențin aproximativ actualele suprafețe.

### BILANȚUL TERITORIAL AL ZONELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL PROPUS

Suprafața propusă a teritoriului intravilan se prezintă în tabelul de mai jos:

– Suprafața propusă a teritoriului intravilan

| Zone funcționale | JILAVELE | SLĂTIOARELE | TRUPURI IZOLATE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| Locuințe și funcțiuni complementare | 299,7278 | 69,24 | 60,2981 | 83,41 | - | - | 360,0259 | 70,59 |
| Unități industriale și depozite | 21,3100 | 4,92 | - | - | - | - | 21,3100 | 4,18 |
| Unități agro-zootehnice | 44,6076 | 10,30 | 1,1719 | 1,62 | 4,7616 | 98,26 | 50,5411 | 9,91 |
| Instituții și servicii de interes public | 14,1600 | 3,27 | 0,3732 | 0,52 | - | - | 14,5332 | 2,85 |
| Căi de comunicație | 46,7499 | 10,80 | 8,5807 | 11,87 | 0,0405 | 0,84 | 55,3711 | 10,86 |
| Spații verzi, sport, agrement, protecție | 3,1400 | 0,73 | 0,9051 | 1,25 | - | - | 4,0451 | 0,79 |
| Construcții tehnico-edilitare | 0,0932 | 0,02 | - | - | 0,0437 | 0,90 | 0,1369 | 0,03 |
| Gospodărie comunală, cimitire | 2,9177 | 0,67 | 0,8914 | 1,23 | - | - | 3,8091 | 0,75 |
| Destinație specială | 0,1595 | 0,04 | - | - | - | - | 0,1595 | 0,03 |
| Terenuri libere | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ape | 0,0300 | 0,01 | 0,0700 | 0,10 | - | - | 0,1000 | 0,02 |
| Păduri | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terenuri agricole | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terenuri neproductive | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL INTRAVILAN PROPUS | 432,8957 | 100,00 | 72,2904 | 100,00 | 4,8458 | 100,00 | 510,0319 | 100,00 |

Rezultă o redimensionare a intravilanului propus pe total comună la o valoare de 510,0319 ha.

- Bilanțul zonelor funcționale în intravilanul existent și propus al comunei Jilavele

| Zone funcționale | INTRAVILAN EXISTENT | INTRAVILAN PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % |
| Locuințe și funcțiuni complementare | 117,8709 | 23,47 | 360,0259 | 70,59 |
| Unități industriale și depozite | 4,7003 | 0,94 | 21,3100 | 4,18 |
| Unități agro-zootehnice | 29,4632 | 5,87 | 50,5411 | 9,91 |
| Instituții și servicii de interes public | 4,9863 | 0,99 | 14,5332 | 2,85 |
| Căi de comunicație | 51,2567 | 10,21 | 55,3711 | 10,86 |
| Spații verzi, sport, agrement, protecție | 3,4750 | 0,69 | 4,0451 | 0,79 |
| Construcții tehnico-edilitare | 0,0414 | 0,01 | 0,1369 | 0,03 |
| Gospodărie comunală, cimitire | 3,6010 | 0,72 | 3,8091 | 0,75 |
| Destinație specială | 0,1595 | 0,03 | 0,1595 | 0,03 |
| Terenuri libere | - | - | - | - |
| Ape | 0,4985 | 0,10 | 0,1000 | 0,02 |
| Păduri | - | - | - | - |
| Terenuri agricole | 278,4555 | 55,44 | - | - |
| Terenuri neproductive | 7,6598 | 1,53 | - | - |
| TOTAL INTRAVILAN | 502,1681 | 100,00 | 510,0319 | 100,00 |

MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Reglementările specifice zonelor de riscuri naturale sunt:

În zonele afectate de cutremure de pământ:

  - stabilirea limitei intravilanului în funcţie de condiţiile geotehnice ale terenului;

  - stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan (construcţii, spaţii plantate amenajate), suprafeţe destinate amenajărilor spaţiilor verzi, locuri de joacă pentru copii, parcaje necesare locuirii, dacă pot servi ca loc de refugiu în caz de seism;

  - precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a construcţiilor în raport cu gradul de seismicitate, distanţe între clădiri, regim de înălţime, sistem tehnic constructiv privind structura de rezistenta a clădirii, sisteme de fundare;

  - precizări cu privire la proiectarea şi construirea antiseismica se regăsesc în cadrul prevederilor actelor normative în vigoare P 100/92 şi Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;

  - identificarea zonelor ce necesita măsuri de reducere a riscului la seisme, în cadrul fondului construit existent (consolidări, subzidiri);

  - îmbunătăţirea şi/sau înlocuirea infrastructurii tehnico-edilitare depreciate din punct de vedere fizic şi moral, corelate cu sisteme de avertizare specifice.

În zonele afectate de inundații:

- stabilirea limitei intravilanului şi a modului de utilizare a terenurilor, în funcţie de condiţiile hidrologice şi hidrogeologice locale;

- stabilirea zonelor inundabile cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea documentaţiilor de specialitate;

- stabilirea zonelor frecvent inundabile cu interdicţie definitivă de construire care pot fi amenajate cu vegetaţie hidrofilă, suprafeţe lacustre;

- promovarea unor programe, studii şi proiecte privind măsurile de eliminare a cauzelor (îndiguiri, regularizări);

- informarea populaţiei din zonele inundabile asupra riscului potenţial la care este expusă şi obligativitatea autorităţilor publice locale de a aplica măsuri operative în caz de inundaţii;

- precizarea condiţiilor elementare de realizare şi de conformare a construcţiilor în raport cu gradul de inundabilitate (sisteme constructive şi fundaţii specifice);

- îmbunătăţirea/înlocuirea infrastructurii tehnico-edilitare depreciate şi situate în zonele inundabile;

- dezafectarea unităţilor poluante şi a oricăror surse de poluare (depozite, reziduuri) din zonele inundabile;

- evitarea amplasării unităţilor poluante şi a oricăror surse de poluare (depozite, reziduuri) în zonele inundabile;

- demolarea fondului construit din zonele frecvent inundabile şi reamplasarea lui pe zone neinundabile din intravilan.

În zonele afectate de alunecări de teren:

- stabilirea limitei intravilanului şi a modului de utilizare a terenurilor în funcţie de condiţiile geotehnice şi hidrogeologice stabilite prin studii de fundamentare de specialitate;

- instituirea interdicţiei temporare de construire în zone în care s-au produs alunecări de teren, până la elaborarea documentaţiilor de specialitate;

- instituirea interdicţiei definitive de construire, după caz;

- promovarea unor programe, studii şi proiecte privind măsuri concrete de stopare a fenomenului de alunecare de teren (împăduriri, consolidări versanţi);

- precizarea condiţiilor elementare de amplasare şi conformare a construcţiilor şi amenajărilor în funcţie de potenţialul de producere a alunecarilor de teren;

- îmbunătăţirea/înlocuirea şi chiar devierea reţelelor tehnico-edilitare amplasate în zone cu potenţial mare de producere a alunecarilor de teren;

- informarea populaţiei asupra riscului producerii alunecarilor de teren, după caz, pe grade de potenţial al producerii alunecarilor de teren;

- dezafectarea unităţilor productive cu grad ridicat de poluare şi periculozitate, amplasate în zone expuse alunecarilor de teren;

- demolarea fondului construit din zonele cu potenţial ridicat de alunecare şi reamplasarea lui pe rezerva funciară de utilitate publică.

Dezvoltarea echiparii edilitare. Gospodarirea apelor,

Propuneri de dezvoltare

### GOSPODĂRIREA APELOR

Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Jilavele:

- dirijarea controlată a apelor meteorice;

- realizarea canalelor de desecare;

- lucrări de regularizare a cursurilor de apă ce străbat teritoriul comunei;

- lucrări de amenajare a ravenelor şi a văilor torenţiale;

- consolidări de maluri de-a lungul pâraielor.

Lucrări necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor și eroziunii versanților:

- executarea de lucrări hidrotehnice pentru apărare împotriva inundaţiilor (diguri de protecţie şi exploatare);

- lucrări de amenajare a terenului cu alunecări prin eliminarea excesului de apă;

- lucrări de execuţie a canalelor de evacuare a apelor, plantaţii de protecţie;

- regularizarea scurgerilor pe versanţi şi dirijarea spre emisarii naturali;

- reducerea scurgerii rapide în bazinele de recepție prin lucrări de împăduriri, acoperiri cu vegetaţie, amenajare torenţi;

- conservarea cursurilor naturale şi reducerea lucrărilor de îngrădire a scurgerii naturale a cursurilor de suprafaţă;

- lucrări locale de apărare împotriva inundațiilor;

- îmbunătăţirea prognozelor inundaţiilor şi a monitorizării acestora;

- îmbunătățirea planurilor de acţiune şi intervenție în caz de calamităţi naturale;

- sistematizarea verticală a terenului astfel încât apele meteorice să se evacueze rapid fără a afecta proprietăţile învecinate.

### ALIMENTAREA CU APĂ

Rețelele de distribuție a apei potabile în comuna Jilavele se vor înființa în ambele localități aparținătoare comunei, inclusiv în zonele propuse prin extinderea intravilanului.

Conductele de distribuție noi vor fi dimensionate pentru debitul orar maxim și verificate la consumul pe timp de incendiu.

Reteaua de distribuție va fi realizată din conducte de polietilena de înaltă densitate montate îngropat

(sub adâncimea de îngheț) și va fi prevăzută cu vane de secționare montate în cămine amplasate la distanțe de maxim 600 m.

Pe rețeaua de distribuție se vor monta hidranți supraterani de incendiu, pe principalele străzi ale localităților (în principal în intersecții) la distanțe de maxim 500 m între ei. Tronsoanele prevăzute cu hidranți de incendiu, vor avea F cuprinse între 63 și 90 mm.

Pe de altă parte se va avea în vedere respectarea Hotărârii Guvernului României nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu cu modificările și completările ulterioare (Art. 1 ”Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu: ț) sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale”).

Proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare se realizează conform normativelor NP 133/2013 – ”Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților . S.R. 1343/2006 – ”Alimentări cu apă - S.R. - SR 4163/1 – 1995, S.R. 4163/2 – 1996, 4163/3 – 1996 Alimentare cu apă rețele de distribuție”.

Dimensionarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever se va face în conformitate cu HG nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, astfel:

  - stații de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

  - instalații de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalației;

  - rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

  - aducțiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

  - alte conducte din rețelele de distribuție, 3 m.

| DETERMINAREA DEBITULUI DE APĂ NECESAR LA SURSĂ |
| --- |
| Conform normative GP 106-2004, P66-2001, STAS 1343-1-2006: |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerința de apă este cantitatea de apă prevazută dintr-o sursă pentru satisfacerea necesarului rațional de apă ale unui beneficiar/utilizator. |  |  |
|  | C = Kp x Ks x S (Ng + Np + Nag.ec + Nri) |  | unde: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C = | este cerința de apă; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ng = | este necesarul de apă pentru consumul gospodaresc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np = | este necesarul de apă pentru consumul public |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nag.ec = | este necesarul de apă pentru agenti economici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NRi = | este necesarul de apă pentru refacerea rezervei de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| KP = | este coeficientul care reprezintă suplimentarea cantităților de apă pentru acoperirea pierderilor de apă în obiectele sistemului de alimentare cu apă până la branșamentele utilizatorilor |  |  |
| Ks = | este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesităților proprii ale sistemului de alimentare cu apă în uzina de apă: spălare rezervoare, spălare rețea de distribuție etc. |  |  |  |
| Debite caracteristice ale necesarului de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qzi med | debit mediu zilnic | reprezintă media volumelor de apă utilizate zilnic în decursul unui an în mc/zi |  |  |  |  |
| Qzi med = | 1/1000 Sk=1…n [Sk=1…mN(i).qs(i)] |  | mc/zi |  |  |  |  |  |  |  |
| Qzi max = | debit zilnic maxim | reprezintă volumul de apă utilizat în ziua cu consum maxim în decursul unui an în mc/zi |  |  |  |
| Qzi max = | 1/1000 Sk=1…n [Sk=1…mN(i).qs(i).Kzi(i)] | mc/zi | în care: |  |  |  |  |  |  |
| Qorar max | debit orar maxim | reprezinta valoarea maximă a consumului orar din ziua (zilele) de consum maxim |  |  |  |
| Qzi max = | 1/1000 Sk=1…n [Sk=1…mN(i).qs(i).Kzi(i).Kor(i)] | mc/zi |  |  |  |  |  |  |  |
| N(i) = | numărul de utilizatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qs(i) = | debit specific - | cantitatea medie zilnică de apă necesară unui consumator, în l/consumator și zi |  |  |  |
| Kzi(i) = | coef. de variație zilnică - | abaterea valorii consumului zilnic față de medie | Kzi(i) = Qzi max(i) / Qzi med(i) |  |  |  |
| Kor(i) = | coef. de variație orară - | abaterea valorilor maxime orare ale consumului față de medie în zilele de consum maxim | Kor(i) = Qor max(I) / Qor med(i) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Qor med(i) = Qzi max(i) / 24 |
| k - se referă la categoria de necesar de apă (nevoi gospodaresti, publice) |  |  |  |  |  |  |  |
| i - se referă la tipul de consumatori și debitul specific pe tip de consumator. |  |  |  |  |  |  |  |
| Debit specific de apa pentru nevoi gospodărești (qg): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.zonei | Zone sau localitati diferențiate în funcție de gradul de dotare cu instalații de apă rece, caldă și canalizare | qg(i) | Kzi(i) |  |
|  |  | l/om.zi |  |  |
| 1 | Zone în care apa se distribuie prin cismele amplasate pe străzi fără canalizare | 50 | 1.50 / 2.00 |  |
| 2 | Zone în care apa se distribuie prin cismele amplasate în curți fără canalizare | 50…60 | 1.40 / 1.80 |  |
| 3 | Zone cu gospodării având instalații interioare de apă rece, caldă și canalizare, cu preparare individuală a apei calde | 100…120 | 1.30 / 1.40 |  |
| 4 | Zone cu apartamente în blocuri cu instalații int. de apa rece, caldă și canalizare, cu preparare centralizată a apei calde | 150…180 | 1.20 / 1.35 |  |
| Debit specific de apă pentru nevoi publice (qp): | Suma cantităților de apă necesare fiecarui utilizator |  |  |  |  |
|  | Se utilizează debitele medii specifice din STAS 1343-1-2006 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pentru alimentarea cu apă a com. Jilavele, județul Ialomița: |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul de locuitori în anul de implementare a sistemului de alimentare cu apă, denumit generic ANUL 1 | Np = | 3.319 | locuitori |  |
|  | Creșterea medie anuală a populației |  |  |  |  |  |  | 5 | 0/00 |  |
|  | Coef. de variație zilnică - se implementează sistem canalizare - se consideră Zona 3 |  | Kzi = | 1,30 |  |  |
|  | Coef. de variație orara - se utilizează relația empirică de calcul | Kor = | 1.12+2*(LOG(Np,1.1))/Np0.7 |  |  |  |
|  | Debitul specific: |  |  |  |  |  |  | qg = | 120 |  |  |
| Necesar de apă pentru nevoi gospodărești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| An | Locuitori | Cerința specifică | Debit zilnic mediu | Coef. zi | Debit zilnic maxim | Coef. orar | Debit orar maxim |
|  |  | qs | Qzi med | kzi | Qzi max. | ko | Q0 max. |
| - | total | racordați la sursă | l/zi.pers | mc/zi | l/s |  | mc/zi | l/s |  | mc/h | l/s |
| 1 | 3319 | 663,80 | 120 | 79,66 | 0,92 | 1,30 | 103,55 | 1,20 | 2,56 | 11,06 | 3,07 |
| 2 | 3350 | 1507,50 | 120 | 180,90 | 2,09 | 1,30 | 235,17 | 2,72 | 2,04 | 19,94 | 5,54 |
| 3 | 3381 | 2028,60 | 120 | 243,43 | 2,82 | 1,30 | 316,46 | 3,66 | 1,89 | 24,97 | 6,94 |
| 4 | 3413 | 2559,75 | 120 | 307,17 | 3,56 | 1,30 | 399,32 | 4,62 | 1,80 | 29,91 | 8,31 |
| 5 | 3445 | 3100,50 | 120 | 372,06 | 4,31 | 1,30 | 483,68 | 5,60 | 1,73 | 34,80 | 9,67 |
| 6 | 3477 | 3123,75 | 120 | 374,85 | 4,34 | 1,30 | 487,31 | 5,64 | 1,72 | 35,01 | 9,73 |
| 7 | 3510 | 3147,18 | 120 | 377,66 | 4,37 | 1,30 | 490,96 | 5,68 | 1,72 | 35,22 | 9,78 |
| 8 | 3543 | 3170,79 | 120 | 380,49 | 4,40 | 1,30 | 494,64 | 5,73 | 1,72 | 35,43 | 9,84 |
| 9 | 3576 | 3194,57 | 120 | 383,35 | 4,44 | 1,30 | 498,35 | 5,77 | 1,72 | 35,64 | 9,90 |
| 10 | 3610 | 3218,53 | 120 | 386,22 | 4,47 | 1,30 | 502,09 | 5,81 | 1,71 | 35,86 | 9,96 |
| 11 | 3644 | 3242,66 | 120 | 389,12 | 4,50 | 1,30 | 505,86 | 5,85 | 1,71 | 36,07 | 10,02 |
| 12 | 3678 | 3266,98 | 120 | 392,04 | 4,54 | 1,30 | 509,65 | 5,90 | 1,71 | 36,29 | 10,08 |
| 13 | 3713 | 3291,49 | 120 | 394,98 | 4,57 | 1,30 | 513,47 | 5,94 | 1,71 | 36,51 | 10,14 |
| 14 | 3748 | 3316,17 | 120 | 397,94 | 4,61 | 1,30 | 517,32 | 5,99 | 1,70 | 36,73 | 10,20 |
| 15 | 3783 | 3341,04 | 120 | 400,93 | 4,64 | 1,30 | 521,20 | 6,03 | 1,70 | 36,95 | 10,26 |
| 16 | 3819 | 3366,10 | 120 | 403,93 | 4,68 | 1,30 | 525,11 | 6,08 | 1,70 | 37,17 | 10,32 |
| 17 | 3855 | 3391,35 | 120 | 406,96 | 4,71 | 1,30 | 529,05 | 6,12 | 1,70 | 37,39 | 10,39 |
| 18 | 3891 | 3416,78 | 120 | 410,01 | 4,75 | 1,30 | 533,02 | 6,17 | 1,69 | 37,62 | 10,45 |
| 19 | 3928 | 3442,41 | 120 | 413,09 | 4,78 | 1,30 | 537,02 | 6,22 | 1,69 | 37,85 | 10,51 |
| 20 | 3965 | 3468,23 | 120 | 416,19 | 4,82 | 1,30 | 541,04 | 6,26 | 1,69 | 38,07 | 10,58 |
| 21 | 4002 | 3494,24 | 120 | 419,31 | 4,85 | 1,30 | 545,10 | 6,31 | 1,69 | 38,30 | 10,64 |
| 22 | 4040 | 3520,45 | 120 | 422,45 | 4,89 | 1,30 | 549,19 | 6,36 | 1,68 | 38,54 | 10,70 |
| 23 | 4078 | 3546,85 | 120 | 425,62 | 4,93 | 1,30 | 553,31 | 6,40 | 1,68 | 38,77 | 10,77 |
| 24 | 4116 | 3573,45 | 120 | 428,81 | 4,96 | 1,30 | 557,46 | 6,45 | 1,68 | 39,00 | 10,83 |
| 25 | 4155 | 3600,25 | 120 | 432,03 | 5,00 | 1,30 | 561,64 | 6,50 | 1,68 | 39,24 | 10,90 |
| Necesar de apă pentru animale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| An |  | Nr. Animale | q specific | Qzi med | kzi | Qzi max | ko | Qor.max |
| - |  | - | l/zi | mc/zi | l/s |  | mc/zi | l/s |  | mc/h | l/s |
| 1 | Bovine | 0 | 60 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Cabaline | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Porcine | 1400 | 30 | 42,00 | 0,49 | 1,25 | 52,50 | 0,61 | 2,07 | 4,54 | 1,26 |
|  | TOTAL |  |  | 42,00 | 0,49 |  | 52,50 | 0,61 | 0,00 | 4,54 | 1,26 |
| 25 | Bovine | 0 | 60 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Cabaline | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Porcine | 1500 | 30 | 45,00 | 0,52 | 1,25 | 56,25 | 0,65 | 2,04 | 4,78 | 1,33 |
|  | TOTAL |  |  | 45,00 | 0,52 |  | 56,25 | 0,65 |  | 4,78 | 1,33 |
| Necesarul de apă pentru animale se adaugă la necesarul de apă pentru nevoi gospodărești |  |  |  |  |
| Necesar de apă pentru nevoi publice și agenți economici |  |  |  |  |  |  |  |
| An | Nevoi | Unit. Produs | q specific | Qzi med | kzi | Qzi max | ko | Qor.max |
| - |  | - | l/zi | mc/zi | l/s |  | mc/zi | l/s |  | mc/h | l/s |
| 1 | Dispensar uman (consultații/zi) | 25 | 15 | 0,38 | 0,004 | 1,25 | 0,47 | 0,01 | 8,22 | 0,16 | 0,04 |
|  | Dispensar veteriar (Consultații/zi) | 15 | 15 | 0,23 | 0,003 | 1,25 | 0,28 | 0,00 | 9,66 | 0,11 | 0,03 |
|  | Cămin cultural (locuri) | 100 | 5 | 0,50 | 0,006 | 1,25 | 0,63 | 0,01 | 4,97 | 0,13 | 0,04 |
|  | Școala (elevi) | 290 | 20 | 5,80 | 0,067 | 1,25 | 7,25 | 0,08 | 3,37 | 1,02 | 0,28 |
|  | Grădiniță (copii) | 60 | 20 | 1,20 | 0,014 | 1,25 | 1,50 | 0,02 | 6,01 | 0,38 | 0,10 |
|  | Instituții publice (angajati) | 20 | 20 | 0,40 | 0,005 | 1,25 | 0,50 | 0,01 | 8,84 | 0,18 | 0,05 |
|  | Bar (angajati) | 10 | 50 | 0,50 | 0,006 | 1,25 | 0,63 | 0,01 | 10,76 | 0,28 | 0,08 |
|  | Bar (clienti) | 50 | 20 | 1,00 | 0,012 | 1,25 | 1,25 | 0,01 | 6,43 | 0,33 | 0,09 |
|  | Magazine mici (angajati) | 10 | 40 | 0,40 | 0,005 | 1,25 | 0,50 | 0,01 | 10,76 | 0,22 | 0,06 |
|  | Magazine mici (clienti) | 50 | 5 | 0,25 | 0,003 | 1,25 | 0,31 | 0,00 | 6,43 | 0,08 | 0,02 |
|  | TOTAL |  |  | 10,65 | 0,12 |  | 13,31 | 0,15 |  | 2,90 | 0,81 |
| 25 | Dispensar uman (consultatii/zi) | 30 | 15 | 0,45 | 0,005 | 1,25 | 0,56 | 0,01 | 7,72 | 0,18 | 0,05 |
|  | Dispensar veteriar (Consultatii/zi) | 20 | 15 | 0,30 | 0,003 | 1,25 | 0,38 | 0,00 | 8,84 | 0,14 | 0,04 |
|  | Cămin cultural (locuri) | 150 | 5 | 0,75 | 0,009 | 1,25 | 0,94 | 0,01 | 4,27 | 0,17 | 0,05 |
|  | Școala (elevi) | 250 | 20 | 5,00 | 0,058 | 1,25 | 6,25 | 0,07 | 3,55 | 0,92 | 0,26 |
|  | Grădiniță (copii) | 50 | 20 | 1,00 | 0,012 | 1,25 | 1,25 | 0,01 | 6,43 | 0,33 | 0,09 |
|  | Instituții publice (angajati) | 25 | 20 | 0,50 | 0,006 | 1,25 | 0,63 | 0,01 | 8,22 | 0,21 | 0,06 |
|  | Bar (angajați) | 15 | 50 | 0,75 | 0,009 | 1,25 | 0,94 | 0,01 | 9,66 | 0,38 | 0,10 |
|  | Bar (clienți) | 60 | 20 | 1,20 | 0,014 | 1,25 | 1,50 | 0,02 | 6,01 | 0,38 | 0,10 |
|  | Magazine mici (angajați) | 15 | 40 | 0,60 | 0,007 | 1,25 | 0,75 | 0,01 | 9,66 | 0,30 | 0,08 |
|  | Magazine mici (clienți) | 60 | 5 | 0,30 | 0,003 | 1,25 | 0,38 | 0,00 | 6,01 | 0,09 | 0,03 |
|  | TOTAL |  |  | 10,85 | 0,13 |  | 13,56 | 0,16 |  | 3,11 | 0,86 |
| Necesar de apă pentru nevoi gospodărești, necesar public și agenți economici |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N1= S (Ng + Np + Nag.ec) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANUL | Marimea | Nevoi gosp. | Ne. animale | Nec.pub. +ag.ec. | N1 | U.M. |  |  |  |  |  |
| 1 | Qzi med1 | 79,66 | 42,00 | 10,65 | 132,31 | mc/zi |  |  |  |  |  |
|  | Qzi max1 | 103,55 | 52,50 | 13,31 | 169,37 | mc/zi |  |  |  |  |  |
|  | Qorar max1 | 11,06 | 2,90 | 2,90 | 16,86 | mc/h |  |  |  |  |  |
| 25 | Qzi med25 | 432,03 | 45,00 | 10,85 | 487,88 | mc/zi |  |  |  |  |  |
|  | Qzi max25 | 561,64 | 56,25 | 13,56 | 631,45 | mc/zi |  |  |  |  |  |
|  | Qorar max25 | 39,24 | 3,11 | 3,11 | 45,45 | mc/h |  |  |  |  |  |
| Necesarul de apă pentru combaterea incendiului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se considera ca stingerea incendiilor se face cu hidranți exteriori montați pe rețeaua de distribuție apa potabilă. |  |  |  |
|  | Numarul de incendii teoretic simultane pentru localitati sub 5000 locuitori | ni = | 1 |  |  |  |  |
|  | Nu sunt imobile cu hidranți interiori sau instalatii speciale de stingere. |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitul de stingere necesar, cladiri cu 1 … 4 nivele: |  | Qie = | 5 | l/s |  |  |  |
|  | Durata teoretică de funcționare a hidranților exteriori este |  | Te = | 3 | h |  |  |  |
|  | Necesarul de apă pentru combaterea efectiva a incendiului Vi = | 3.6 Sk=1…n Qie . Te = | 54 | mc |  |  |  |
| Necesarul de apă pentru consumul la utilizator pe perioada stingerii incendiului |  |  |  |  |  |  |
|  | Volumul consumat la consumator | Vcons = | a.Qor max*Te | mc |  |  |  |  |  |  |
|  | a = | 0,7 | rețele joasa presiune - stingere cu motopompe |  |  |  |  |  |
|  | a = | 1 | retele de înaltă presiune - stingere direct de la hidrant |  |  |  |  |
|  | Calculul se efectuează pentru ultimul an din intervalul de calcul studiat |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Qorar max = | 45,45 | mc/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vcons = | 136,36 | mc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezerva intagnibilă | VRi = | Vi+Vcons = | 190,36 | mc |  |  |  |  |  |  |
| Necesarul de apă pentru refacerea rezervei de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Timpul de refacere a rezervei | Tri = | 48 | h |  |  |  |  |  |  |
|  | Debitul de refacere a rezervei: | QRI = Vri * 24 / Tri = | 95,18 | mc/zi |  |  |  |  |  |
| DEBITE DE DIMENSIONARE PENTRU ELEMENTELE SISTEMULUI DE ASLIMENTARE CU APA |  |  |  |  |
| Dimensionarea se face pentru situatia finala, ultimul an al perioadei de calcul (anul 25) |  |  |  |  |  |  |
| A. | Toate obiectele si elementele sistemului de la captare la statia de tratare se dimensionează la: |  |  |  |  |
|  | QIC = | Kp x Ks (Qzi max25 + QRI) mc/zi = | 852,34 | mc/zi = | 9,87 | l/s |  |  |  |
|  |  | Kp = | 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ks = | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Toate obiectele si elementele sistemului de la statia de tratare la rezervoare (aducțiuni) se dimensionează la: |  |  |  |
|  | QIC` = | QIC /Ks = | 835,63 | mc/zi = | 9,67 | l/s |  |  |  |  |  |
| C | Toate obiectele și elementele sistemului în aval de rezervoare se dimensionează la: |  |  |  |  |  |
|  | QIC = | Kp x (Qorar max25 + Qie) mc/h = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QIC = | 72,97 | mc/h = | 20,27 | l/s |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONARE REZERVOR DE ÎNMAGAZINARE APĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Volumul de apă stocat | Vr = | VRI + Vav |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vav = | 0.5 x Vzi = | 315,73 | mc |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vr = | 506,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Canalizare

Deoarece la nivelul comunei Jilavele nu există un sistem centralizat de canalizare, colectarea apelor reziduale menajere se realizează prin utilizarea foselor absorbante, latrine, sau deversare liberă la nivelul terenului, fapt care constituie un permanent focar de infectie si de transmitere a bolilor. Rareori sunt amenajate la proprietăți fose etanșe, vidanjabile.

Dispunerea latrinelor în incinta proprietăților conduce mai ales în perioadele cu precipitații abundente la deversări ale materiilor fecale și ale dejecțiilor de la animale, atât în incinta proprietăților, cât și pe arterele de circulație, situația respectivă generând un puternic impact negativ asupra condițiilor de viață ale comunității.

Ținând cont de situația existentă și de prioritățile de dezvoltare viitoare ale comunei Jilavele, realizarea unui sistem centralizat de canalizare și a  unei stații de epurare a apelor uzate va determina o serie de efecte pozitive, cum ar fi:

- intensificarea activităților economice și sociale la nivelul comunității vizate de proiect;

- diminuarea discrepanțelor existente între diversele localități și zone din România, între localitățile din mediul rural și cel urban, precum și dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene;

- creșterea calității vieții în cadrul comunității;

- crearea unui cadru favorabil sănătății populației;

- îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor;

- atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă;

- conformarea la restricțiile de mediu și cele de ordin legislativ impuse în prezent de legislația națională.

În vederea înființării sistemului centralizat de canalizare se va ține cont de următoarele:

Dimensionarea reţelei de canalizare se va face la debitele maxime de calcul conform prevederilor STAS1486 şi 1795, la Qorarmax. Cantităţile de apă evacuate vor fi stabilite în conformitate cu prevederile STAS 1846 şi 1795, având în vedere restituţiile folosinţelor de apă care au instalaţii de evacuare a apelor uzate, în reţeaua de canalizare.

Materialul conductelor

Se va adopta un material pentru conducte cu o rugozitate foarte mică, care să permită curgerea cu viteză relativ ridicată (pentru autocurățire) la o pantă cât mai mică, evitându-se în acest mod adâncimea excesivă a colectoarelor de canalizare și apariția unor dificultăți atât în execuție, cat și în exploatare și care ar conduce la un cost ridicat al investiției.

Aliniamentul și poziția verticală a conductelor

Amplasarea în plan vertical a conductelor se va face ținând cont de configurația terenului, de cota de preluare și a adâncimii de îngheț, de sarcinile care acționează asupra canalelor, de nivelul apelor subterane și de punctele obligate.

Panta rețelei de canalizare pe cele mai multe tronsoane, va fi egală cu panta terenului, și va fi aleasă în așa fel încât să asigure curgerea gravitațională.

Traversările râurilor se vor face prin susținere de către lucrările de artă existente, prin construcții speciale de supratraversare (estacade) sau prin subtraversare prin foraje orizontale dirijate.

Subtraversări/ supratraversări

Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minimă de 1,5 m față de cota drumului în ax și până la generatoarea superioară a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cât mai apropiat de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale între axul drumului și axul conductei de protecţie

Conducte de refulare

Se vor prevedea conducte de refulare pentru fiecare plecare din stațiile de pompare. Pentru exploatarea în bune condiții a conductei de refulare ape uzate sub presiune, pe traseul ei se vor realiza cămine de vizitare – curățire.

Apele uzate tehnologice nu pot fi preluate intocmai asa cum rezulta de la obiectivele respective, spre a fi expediate catre stația de epurare, decât dacă în calea lor vor fi interpuse următoarele elemente speciale de canalizare:

- separatoare de grăsimi, uleiuri și hidrocarburi;

- deznisipatoare;

- cămine de neutralizare pentru apele care conțin substanțe toxice;

- cămine de neutralizare pentru apele care conțin virusuri și germeni patogeni;

- stații de preepurare pentru incintele producătoare de ape uzate agresive, acide, nămolul cu consistență mare (vâscoase).

Canalizarea apelor meteorice

Apele meteorice de pe majoritatea suprafețelor din arealul comunei, vor fi deversate în mod natural spre șanturile stradale, spațiile verzi și terenurilr agricole, fără a fi preluate de rețelele comunale de canalizare menajeră.

### ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

În următorii 5 – 10 ani se prevede o creștere a consumurilor de energie electrică de circa 25% atât prin apariția de noi consumatori, cât și prin mărirea consumului la cei existenți.

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în următorii ani sunt necesare următoarele lucrări:

- mărirea capacității posturilor de transformare existente în funcție de necesități;

- amplasarea de noi posturi de transformare în zonele neacoperite;

- extinderea LEA 20 KV pentru racordarea noilor posturi de transformare;

- extinderea rețelei de distribuție de joasă tensiune în zonele propuse pentru construirea de locuințe și dotări, pe măsura realizării acestora;

- extinderea iluminatului public odată cu extinderea rețelei de joasă tensiune precum și modernizarea iluminatului stradal existent.

Pentru unitățile economice mai mari, alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediul unor posturi de transformare locale dimensionate pentru cerințele unităților economice respective.

Stabilirea soluțiilor și a parametrilor tehnico – economici ai lucrărilor de instalații electrice se va face în cadrul unor studii de fezabilitate întocmite de proiectanți autorizați în domeniu.

Pentru obiectivele construite în zona de protecţie LEA 20 KV, fără autorizaţie de construire este necesar ca în fiecare caz în parte, pentru autorizarea lor să se obţină un Aviz de amplasament de la furnizorul de energie electrică care va stabili măsurile care se impun.

Se face mențiunea că rețelele electrice de joasă tensiune aferente obiectivelor existente și propuse vor fi amplasate cu preponderență subteran (în zona trotuarelor aferente străzilor principale și secundare), rețelele aeriene urmând a fi executate numai în cazuri bine justificate.

Prin sistem de iluminat exterior se definește ansamblul realizat de corpurile de iluminat – echipate cu surse de lumină corespunzătoare – de-a lungul sistemului rutier, în scopul realizării unui mediu luminos confortabil, funcțional, corespunzător desfășurării activității umane, circulației rutiere și pietonale.

Sistemul de iluminat al căilor de circulație rutieră, datorită vitezei de deplasare a autovehiculelor impune condiții deosebite de confort vizual pentru a se asigura securitatea și fluența traficului.

Datorită creșterii circulației stradale (trafic si viteza) se impune o reconsiderare a rețelei stradale si a suplimentării corpurilor de iluminat existente. Acest lucru se va putea realiza prin înlocuirea unor posturi de transformare cu o putere instalată unică, cu unități de putere instalată mai mare.

Conform Legii Energiei Electrice nr. 13/2007 și Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice (Ordinul ANRE nr.4/09.03.2007), față de liniile electrice aeriene trebuie respectate zonele de protecție și siguranță în scopul funcționării LEA în condiții de siguranță, precum și a protejării vieții și a bunurilor materiale.

Mărimea acestor zone este:

- culoar de 24 m pentru LEA 20 KV;

- distanța de 20 m față de PT-uri;

Distanța minimă de siguranță cu interdicția de construire este de:

- 3 m de la conductorul extrem al LEA 20 KV;

- 1 m de la stâlpii LEA 0,4 KV;

- 0,6 m de la LES 20 KV la fundația clădirilor;

- 20 m față de posturile de transformare.

Nu se vor monta în aceeași tranșee de cabluri electrice de medie tensiune (20 KV și 6 KV) sau cabluri electrice de joasă tensiune (0,4 KV) alte tipuri de utilități constând din cabluri pentru curenți slabi, cabluri TV, cabluri de telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distribuție gaze.

### TELEFONIE

În comuna Jilavele dezvoltarea telecomunicațiilor se va face în conformitate cu planurile de dezvoltare ale Telekom Romania Communications SA și a altor firme ce dețin rețele de telecomunicații.

Telefonia mobilă, având acoperire prin prezența în zona comunei a stațiilor de emisie – recepție aparținând societăților comerciale Telekom, Vodafone, Orange și Digi, dispune practic de posibilități nelimitate pentru conectarea celor interesați în oricare dintre aceste rețele.

Proiectarea și execuția lucrărilor de telecomunicații se va face numai de către specialiști autorizați în domeniu.

Proiectele de dezvoltare și modernizare în domeniul telecomunicațiilor vor fi inițiate și finanțate de societățile comerciale deținătoare, cu acordul autorității administrative locale.

Pentru autorizarea oricărei construcții sau extinderi, amplasată în apropierea instalațiilor de telecomunicații (cabluri, stații emisie – recepție, piloni antena etc), Primăria Jilavele va solicita AVIZUL de amplasare emis de societățile ce dețin respectivele instalații de telecomunicații.

Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în condiţiile menţinerii lor.

Această măsură nu se referă la soluţiile prin care reorientările de legături, comasările de linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de construcţii sau agricole a unor linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc.

De asemenea, soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în cazuri excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate.

### ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ

Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a unităţilor social culturale din satele comunei Jilavele să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor funcţiona pe bază de gaz metan.

Aceste centrale termice individuale (microcentrale, grupuri termice), vor funcţiona cu combustibil gaz natural din conducta de distribuţie de presiune redusă propusă.

Lucrări prioritare

În vederea îmbunătăţirii alimentării cu căldură a consumatorilor se urmăreşte:

- realizarea unei reţele de distribuţie de presiune redusă a gazului metan, pentru alimentarea centralelor termice individuale necesare preparării agentului termic de încălzire.

### ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

În vederea înființării unei rețele de alimentare cu gaze naturale se va efectua un studiu tehnico-economic privind organizarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Jilavele.

Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii. Traseele vor fi marcate prin inscripţii sau prin aplicare de plăcuţe indicatoare, pe construcţii şi stâlpi din vecinătate.

La stabilirea traseelor se va da prioritate siguranţei în dauna esteticii.

În sate, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai pe domeniul public, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în porţiunea carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane.

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se vor prevedea la schimbări de direcţie şi la suduri răsuflători cu înălţimea de 0,6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50.00 m.

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de pozare a conductelor de distribuţie, măsurată de la faţa terenului, până la generatoarea superioară a conductei va fi de 1.00 m în carosabil cu fundaţie din beton, de cel puţin 0,7 în spaţii pavate şi de cel puţin 0,5 în spaţii verzi. La proiectare se vor lua în considerare cotele definitive pentru amenajarea terenului.

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili, după următoarele prescripţii:

- pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se va lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani, ţinând seama de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificare a regimului de înălţime şi a densităţii construcţiilor existente. Pentru traseele de interconectare se va considera şi debitul de avarie a sectoarelor vecine. Dimensionarea reţelei de repartiţie trebuie să asigure în caz de defectare a uneia din staţiile de predare, în orice punct al reţelei 50 % din debitul de calcul;

- pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare existente şi a celor care se vor monta în viitor;

- pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor însuma debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica factori de încărcare corespunzători fiecărei categorii de utilizare.

Lucrări prioritare

- racordarea construcţiilor din satele comunei Jilavele la reţeaua de gaze propusă;

- înfiinţarea reţelei de repartiţie şi de distribuţie de gaze în toate localităţile comunei;

- înfiinţarea de staţii de reglare-măsură.

### GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

În cadrul comunei Jilavele principalele deșeuri rezultate sunt cele menajere. În prezent colectarea gunoiului menajer se realizează prin serviciu de salubritate de către o firmă specializată în domeniu care realizează colectarea gunoiului menajer.

Problema deşeurilor devine acută datorită creşterii cantităţii acestora.

În comună nu există depozite de deşeuri industriale.

Este necesar a se avea în vedere reţinerea unor suprafeţe limitrofe în cazul extinderii cimitirelor, cu respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de protecţie sanitară (50 m faţă de zonele locuite) a cimitirelor.

  - Relatia cu alte planuri si programe

H.G. 1706/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, impune ca in Raportul de mediu sa fie incluse informatii cu privire la alte planuri relevante pentru planul evaluat, pentru a verifica masura in care s-a tinut cont de obiectivele de protectie a mediului la nivel national, dar si a modului in care aceste obiective au fost luate in considerare la elaborarea planului de urbanism.

Prezentul PUG evidentiaza situatia actuala, problemele si propunerile de dezvoltare urbanistica a comunei Jilavele din punct de vedere al amenajarii teritoriului, in corelare cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Ialomita (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) .

Pentru abordarea problemelor de mediu ale comunei  relevante  au fost  luate in considerare:

- Strategia de dezvoltare locala a comunei Jilavele 2014-2020 :

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente.

Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare.

Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri.

- Planul de Dezvoltare Regională  al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020:

Acesta reflectă politicile de dezvoltare economice, sociale, de mediu, etc, relevante la nivel național pentru nevoile regionale; oferă  baza strategică  esențială  pentru includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanțare, indiferent de sursele de finanțare ale acestora.

- Strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare sud Muntenia; Unul dintre obiectivele specifice ale acestei strategii este: Crearea de noi oportunitati de crestere economica durabila si de crestere a calitatii vietii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si promovarea politicii de mediu; astfel  se va avea in vedere crearea sistemului de gestiune si control a factorilor de mediu, (inclusiv inlaturarea efectelor negative asupra mediului, imbunatatirea generala a factorilor de mediu prin protejarea factorilor de mediu a biodiversitatii, pastrarea si extinderea zonelor impadurite, a parcurilor si zonelor verzi). Obiectivele planului urbanistic propus se inscrie pe deplin printre prioritatile de dezvoltare la nivel regional.

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Ialomita

Planul Local de Acţiune pentru Mediu reprezintă un instrument eficient pentru soluţionarea problemelor şi aspectelor de mediu, fiind una dintre căile cele mai eficiente de participare a publicului în procesul de decizie al autorităţilor locale. Totodată a fost un instrument utilizat în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în sprijinul alinierii cu cerinţele de mediu comunitare transpuse în legislaţia naţională din acest domeniu.

Obiective:

Principalele obiective ale PLAM sunt:

- identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu, stabilirea priorităţilor pentru acţiune;

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din comunităţi prin implementarea acţiunilor de soluţionare a problemelor de mediu prioritare;

- promovarea conştientizării publicului şi implicarea acestuia în elaborarea şi implementarea planului;

- promovarea parteneriatului între autorităţile locale şi alte sectoare ale comunităţii;

- întărirea capacităţii instituţiilor locale în administrarea şi implementarea programelor pentru protecţia mediului;

- implementarea mai eficientă a legislaţiei pentru protecţia mediului.

O mare parte dintre prevederile PLAM - judetul Ialomita si anume actiunile preconizate in cadrul categoriilor de probleme PM-01 Calitatea si cantitatea apei potabile; PM-02 Calitatea apelor de suprafata; PM-03 Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale/antropice; PM- 04 ape menajere si industriale; PM-05 Poluarea atmosferei; PM-06 Poluare sol si apa subterana; PM-07 Urbanizarea mediului; PM-08 Gestionarea deseurilor; PM-10, Degradarea mediului; PM-11 Educatia ecologica; PM-12 Transporturile se regasesc analizate in PUG-ul comunei Jilavele.

- Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor –judetul Ialomita;

- Strategia Nationala de gestionare a deseurilor ;

- Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 3 Sud Muntenia;

Obiectivele stabilite in cadrul PJGD , indeplinesc urmatoarele criterii:

• urmaresc principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste, Principiul Prevenirii, Principiul Proximitatii, Principiul Eficientei Economice, Principiul Subsidiaritatii, Principiul Aplicabilitatii, Principiul BATNEEC etc.;

• se bazeaza pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deșeurilor la sursa, reutilizarea si reciclarea acestora, utilizarea deșeurilor ca sursa de energie, eliminarea finala a deșeurilor prin incinerare sau depozitare;

• urmaresc transformarea problemelor identificate in teritoriu in obiective de rezolvat;

• iau in considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si in special a segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori de deșeuri, prestatori de servicii, investitori potentiali, organe de control etc.);

• sunt in concordanta cu obiectivele stabilite la nivel national (Strategia Nationala de Gestionare a Deșeurilor si Planul National de Gestionare a Deșeurilor), la nivel regional (Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 3 Sud Muntenia) si cu legislatia europeana si nationala.

CAPITOLUL 2

ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG

2.1. Descrierea zonei de amplasament a orasului

2.1.1. Incadrarea in teritoriu a orasului

Situată în partea nord-vestică a județului Ialomița, la limita cu județele Prahova și Buzău, pe malurile bălților formate de râul Sărata, comuna Jilavele este specifică zonelor de câmpie, fiind localizată în cadrul Câmpiei Române, în subunitatea Câmpia Săratei.

În ceea ce privește, principalele căi de comunicații, comuna Jilavele este deservită de drumul național DN1D care face legătura cu DN1B (Albești-Paleologu) și municipiul Urziceni, drumul județean DJ101 - Limita Jud. Ilfov - Fierbinţi - Dridu – Jilavele și  drumul comunal DC 10: DN1D-Slătioarele.

Comuna este străbătută de linia secundară 701 de cale ferată Ploiești Sud – Jilavele - Urziceni - Slobozia - Țăndărei (146 km).

Accesul aerian se poate efectua prin intermediul Aeroportului Internațional Henri Coandă București situat la 56 km distanță, care la finalul anului 2017 a înregistrat un trafic de 12.804.191 pasageri.

Buna conectivitate cu exteriorul, alături de accesibilitatea internă, reprezintă una dintre importantele premise de dezvoltare locală, acestea înlesnind accesul producătorilor și produselor locale la principalele piețe de desfacere externe și la centrele de dezvoltare și asigurând fluxul și potențialul de cooperare al acestora în cadrul teritoriului.

Din punct de vedere administrativ, comuna Jilavele este formată din două sate, după cum urmează:

  - Localitatea Jilavele;

  - Localitatea Slătioarele;

Satul Jilavele este localizat în partea sudică a teritoriului administrativ și este dezvoltat de-a lungul drumului național DN 1D, ce face legătura cu municipiul Urziceni.

Satul Slătioarele este situat în extremitatea nordică a comunei, la aproximativ 2 km față de centrul administrativ, legătura fiind asigurată prin intermediul drumului comunal DC 10.

Din punct de vedere al relaţiilor în teritoriu, localităţile Jilavele și Slătioarele au relaţii de subordonare administrativ-teritorială şi de folosire a dotărilor social-culturale pe care cea dintâi le oferă.

2.1.2. Relieful

Comuna Jilavele este situată în Câmpia Săratei respectiv în subunitatea acesteia câmpul Sălciile-Jilavele fragmentat de Valea Sărata împreună cu afluenții săi Ghighiu, Valea Rătcuța, Valea Țolii (Toți) – Slătioarele – Jilavele.

Câmpia Saratei este delimitată de următoarele unități geomorfologice:

- Nord – Glacisul Istriței

- Est – Câmpia Padinei, respectiv Câmpul Urziceni

- Sud Est – Câmpul Lehliului

- Sud – Câmpia Vlasiei, respectiv Câmpia Moviliței

- Sud Vest – Câmpul Mala

- Vest – Câmpia Gherghiței.

Comuna Jilavele este amplasată în cadrul unui relief dezvoltat pe structuri cvasiorizontale. Relieful este alcătuit, în principal, din nivelul de interfluvii largi, de nivele locale de terase aluviale, lunci extinse, în majoritatea lor de tipul șesurilor aluviale, albii minore. Se adaugă o serie de forme mici, rezultate prin acumulare, eroziune, sufoziune și tasare.

Caracterizare geomorfologică

Geomorfologic, comuna Jilavele este cuprinsă în partea nord-estică a marii unități morfo-structurale a Câmpiei Române.

Câmpia Săratei este situată în partea central-estică a Câmpiei Române, această subunitate geografică de subsidență se individualizează, mai ales, datorită elementelor sale morfohidrografice (divagarea cursurilor de ape, urme de remanieri hidrografice, albii minore și lunci largi, grinduri, bălți, mlaștini, frecvente convergențe hidrografice).

Ca zonă de divagare, câmpia a fost prima dată descrisă mai amănunțit de G. Valsan la începutul secolului nostru. Câmpia Săratei (compartiment situat dincolo de aliniamentul Văii Cricovului Sărat, este format din două sectoare cu caractere puțin deosebite: Câmpia Gherghiței – tipică de divagare cu un singur martor mai înalt, acoperit de loess, și Câmpia Săratei – o asociere de lunci cu sărături și câmpuri mai înalte de loess, martori din terasele Cricovului Sărat).

Relieful este alcătuit, în principal, din nivelul de interfluvii largi, de nivele locale de terase aluviale, lunci extinse, în majoritatea lor de tipul șesurilor aluviale, albii minore. Se adaugă o serie de forme mici, rezultate prin acumulare, eroziune, sufoziune și tasare. Studiile efectuate în regiune au pus în evidență un nivel de terasă aluvială, holocenă (2-4 m altitudine relativă), care trece frecvent prin efilare în lunca înaltă ori se confundă cu aceasta.

Componentele morfohidrografice din lunci se remarcă printr-o dinamică actuală deosebit de activă. Mult mai puțin activă este dinamica modelării spațiilor interfluviale, ca urmare a unei energii de relief foarte reduse (circa 20 m în nord-vest, de unde scade până la 0 m în sudul Câmpiei Săratei), cu pante mici (în medie, între 1‰ și 4‰) și fragmentări orizontale aproape inexistente pe spații mari.

În prezent, prin procese morfohidrografice minore rezultă frecvente ostroave, bancuri de aluviuni submerse și emerse, renii, eroziunea malurilor, inclusiv surparea și prăbușirea acestora, modificări relativ lente ale brațelor secundare și despletirilor.

Figura 2.1.2.1. Unitatile de relief ale Romaniei

Comuna Jilavele este amplasată în cadrul unui relief dezvoltat pe structuri cvasiorizontale. Principalele forme de relief sunt interfluviile plate, cunoscute și sub denumirea de câmpuri și văile largi, pe care s-au grefat forme de micro-relief. Valea Sărata împreună cu ramurile sale Ghighiu, Valea Rătcuța, Valea Țolii (Toți) – Slătioarele – Jilavele brăzdează teritoriul comunei Jilavele, cuprinzând între ele interfluvii (suprafețe mai înalte) cultivate agricol, care la contactul cu lunca Săratei prezintă, fie pante mai abrupte așa cum se observă în dreptul lacului Ratca, fie pante mai line așa cum este la ieșire din satul Jilavele spre Urziceni.

2.1.3. Clima

Clima este temperat continentală la limita dintre subtipul climatului cu nuanțe de continentalism accentuat și subtipul climatului continental de tranziție din zona central sudică a Câmpiei Române. Comuna Jilavele este amplasată în regiunea climatică sud-estică ce se caracterizează printr-o repartiţie relativ uniformă în suprafaţă a elementelor climatice.

Figura 2.1.3.2. Unitatile climatice si topoclimatice din Romania

Temperatura medie anuală în Jilavele este de 10,4 °C. Luând în consideraţie temperaturile medii lunare şi anuale, constatăm că timp de 10 luni pe an se înregistrează temperaturi peste 0 °C. Temperatura medie a lunii ianuarie se menţine în jur de -3 °C, iar a lunii celei mai calde, iulie, este de 22,4 °C. Prin temperatura sa medie, iulie reprezintă maximum anual de pe tot teritoriul comunei. Anotimpul cald, în ansamblu, se caracterizează prin valori termice ale căror limite variază între 10 şi 23 °C.

La 20 august 1945, a fost înregistrată temperatura maximă absolută de 41,4 °C, iar la 25 august 1933 cea mai coborâtă maximă lunară şi anuală de 29,4 °C. Cea mai ridicată medie lunară şi anuală a fost înregistrată la 24 ianuarie 1951, de 4,7 °C, iar minima absolută lunară şi anuală a fost de -32,5 °C, la 25 ianuarie 1942.

Anual, în aproape 300 de zile, se înregistrează temperaturi medii diurne mai mari de 0 °C, iar dintre acestea, în 190-200 zile temperaturile medii diurne depăşesc 10 °C. În anotimpul cald, temperaturile depăşesc 25 °C, iar în 30-40 de zile 30 °C. După cum uşor se poate constata, frecvenţa zilelor tropicale e relativ mare.

Valorile medii anuale ale umidităţii absolute sunt 6,5 - 8 g/m3. Vara, ca urmare a creşterii temperaturii şi a intensificării evaporării, umiditatea absolută creşte de la 10 g/m3 la 13 g/m3, în timp ce iarna scade la 3 -4 g/m3.

Regimul pluviometric al comunei se caracterizează printr-o medie anuală de 505 mm. În ceea ce priveşte regimul anual al frecvenţei precipitaţiilor, cele mai multe sunt proprii semestrului cald, care dau 35-40% din totalul anual, întrunind maxime în mod obişnuit la sfârşitul primăverii şi începutul verii. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii se înregistrează în iunie (75,8 mm), iar cea mai mică în ianuarie (29,3 mm) şi februarie (24,2 mm). Primăvara cad 127,8 mm, vara 179,3 mm, toamna 112,1 mm, iar iarna 85,8 mm. Cel mai mare număr de zile cu precipitaţii revine lunii iunie (5-12 zile).

Caracteristicile reliefului județului specifice câmpiei (relief relativ uniform) nu determină modificări în circulația generală a aerului, în schimb, liniile mari de relief din vecinătatea sa (Carpații și Subcarpații de Curbură în nord și nord-vest respectiv Valea Dunării și Podișul Dobrogei în est), influențează vizibil traiectoria și viteza vânturilor. Vânturile dominante sunt crivățul, austrul, băltărețul și suhoveiul.

Astfel, predomină în tot cursul anului vânturile din sectorul nord-estic, cu frecvențe de peste 25-29% toamna, 22-34% iarna, 26-36% primăvara și 22-25% vara. Vânturile din direcție opusă, respectiv din sectorul sud-vestic, reprezintă o a doua direcție predominantă în tot cursul anului la Jilavele, această direcție, predomină doar în intervalul octombrie-martie (cu frecvențe de 11-20%) în restul lunilor anului vânturile din nord sunt mai frecvente (10-19%).

Vântul dominant este Crivățul, care poate să atingă viteze de până la 25 m/s. Iarna provoacă o scădere a temperaturii, având ca urmare o condensare a norilor și deci viscole cu zăpadă. Primăvara favorizează precipitațiile, iar vara suflă uscat și fierbinte. Când se întâlnește cu vânturi contrarii provoacă vârtejuri. Crivățul reprezintă un vânt nefavorabil pentru agricultură.

Austrul, care bate dinspre vest, este un vânt uscat. În timpul iernii aduce ger uscat, iar vara căldură, accentuând puternic caracteristicile timpului de secetă.

Băltărețul este un vânt călduț, aducător de ploi repezi și scurte. Se resimte mai mult vara. Bate din direcția sud-est. Este un vânt favorabil agriculturii.

Adâncimea maximă de îngheț: 0,70-0,80 m conform STAS 6054-77

- numărul anual al zilelor de îngheț (≤0°C): 103,6 zile/an

Încărcarea din zăpadă pe sol, pentru o perioadă de revenire IMR = 50 ani:  1,50 kN/mp

Zăpada este prezentă în fiecare iarnă, iar numărul zilelor cu ninsoare și durată de acoperirea a solului cu zăpadă diferă de la un an la altul și de la sector la sector.

2.1.4. Aer

Pe teritoriul comunei Jilavele, nu au fost semnalate obiective industriale care prin procesele de ardere sau de productie sa afecteze semnificativ calitatea aerului.

# Printre ale surse fixe mentionam:

# - sistemele  de incalzire locale;

- activitatile agrozootehnice desfasurate pe teritoriul orasului;

Surse mobile: - circulatia pe drumurile judetene si pe drumurile locale (autovehicule de diferite tipuri si tonaje, utilaje agricole, transport in comun).

Conform Raportului privind Starea Mediului in judetul Ialomita IN ANUL 2018:

Evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător ce transpune Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător.

În judeţul Ialomiţa sunt amplasate două staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, care fac parte din sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului. O staţie este amplasată în curtea APM Ialomiţa şi este de tip urban iar cealaltă este amplasată în municipiul Urziceni, în curtea SC EXPUR SA şi este de tip industrial.

Staţia de tip urban evaluează influenţa "asezărilor urmane" asupra calităţii   aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km. Staţia este  dotată cu analizoare automate care măsoară continuu concentraţiile în aerul înconjurător ale următorilor poluanţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO2, NOx), monoxid de carbon (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), particule în suspensie (PM10 şi PM2,5) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară,  umiditate relativă,  precipitaţii). Acestora li se adaugă echipamente de laborator utilizate pentru măsurarea concentraţiilor de metale grele - plumb (Pb).

Staţia de tip industrial evaluează influenţa industriei asupra calităţii aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 100m-1km. Poluanţii monitorizati sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3)  şi pulberi in suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară,  umiditate relativă,  precipitaţii).

Calitatea aerului în fiecare staţie este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

Nivelul concentrațiilor medii anuale ale poluanților atmosferici în aerul înconjurător.

În anul 2018 la stațiile IL-1 și IL-2 funcționarea echipamentelor a fost relativ bună, realizându-se o captură de date de peste 75 % la indicatorii măsurați, cu excepția indicatorilor SO2, NO2 și BTEX din stația IL-1, captură necesară pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011.

Dioxidul de azot

Concentraţia medie orară de dioxid de azot determinată în   staţia de monitorizare IL-2 în anul 2018, nu a înregistrat depăşiri ale valorii limită orare de 200 µg/m3, conform  Legii 104/2011.

Nu s-a depăşit valoarea limita anuală pentru dioxidului de azot (depăşire a concentraţiei de 40 µg/m,3).

Pulberi în suspensie PM10

Concentraţiile medii anuale de PM 10 nefelometic nu au depăşit valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40 µg/m3, conform Legii 104/2011, în punctul de monitorizare IL-1 iar la stația de monitorizare IL-2 nu s-a realizat captura necesară de date. S-au înregistrat 25 de depășiri ale valorii medii zilnice la stația de monitorizare IL-1, conform Legii 104/2011.

Concentraţiile medii anuale de PM 10 gravimetric nu au depăşit valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40 µg/m3, conform Legii 104/2011, în nici unul din cele 2 puncte de monitorizare. S-au înregistrat 23 depășiri la stația IL-1 și 12 depășiri la Stația IL-2 ale vlorii medii zilnice, conform Legii 104/2011.

Concentrații medii anuale de dioxid de sulf (SO2)

În ceea ce priveşte poluarea aerului ambiental cu dioxid de sulf la nivelul judeţului Ialomiţa în anul 2018, acest poluant a fost monitorizat continuu, prin analize automate, în cele 2 puncte de monitorizare IL-1 şi IL-2. La stația automată IL-1 nu s-a obținut o captură minimă de 75% necesară pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011.

Concentraţiile orare de dioxid de sulf determinate în  staţia de monitorizare IL-2 în anul 2018 nu au înregistrat depăşiri ale valorii limită orare de 350 µg/m3, conform Legii 104/2011.

Concentrații medii anuale de monoxid de carbon

Valorile maxime  ale mediilor glisante pe 8 ore ale monoxidului de carbon determinate în anul 2018 nu au înregistrat depăşiri conform Legii 104/2011.

Concentrații medii anuale de ozon

Nu s-a înregistrat nici o depăşire a pragului de informare de 180 µg/m3 , în schimb au fost nouă depășiri, la  stația IL-1și două depășiri la stația IL-2, ale  valorii ţintă de 120  µg/m3, conform Legii 107/2011.

Benzen

În anul 2018 captura de date la acest poluant a fost sub 75% necesară pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011.

Metale grele

În anul 2018 captura de date la acest poluant a fost sub 75% necesară pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011, atât la stația IL-1 cât și la stația IL-2.

În anul 2018  funcționarea analizorului de NO2 la stația IL-1 a fost defectuoasă  , astfel încât nu s-a putut realiza o captură de date de peste 75 %, necesară pentru respectarea criteriilor de calitate conform Legii 104/2011

Concentraţia medie anuală de dioxid de azot nu a depăşit valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40 µg/m3, conform Legii 104/2011, la stația IL-2. Nu se poate exprima un punct de vedere clar   privind tendința concentrațiilor medii anuale ale poluantului, deoarece  nu există o captură suficientă de date pe toți anii monitorizați.

2.1.5. Apa

Resursele de apă sunt reprezentate de apele de suprafață și cele subterane. Rețeaua hidografică este formată din: cursuri permanente de apă, cursuri temporare, canale de irigații-desecare, iazuri (bălți).

Apele de suprafață - aflate pe teritoriul comunei Jilavele fac parte din bazinul hidrografic al râului Sărata (cod cadastral XI.1.22.00.00.00.0), afluent al Ialomiței (cod cadastral XI-1). Se remarcă: râul Sărata, pârâul Ghighiu, Valea Sărăturile și Valea Toți – Slătioarele – Jilavele.

Râul Sărata - izvorăşte dn sudul masivului Istriţa, se varsă în râul Ialomiţa în partea de sud-vest a municipiului Urziceni, având o lungime totală de 75 km, din care 4,5 km pe teritoriul comunei, lățimea cursului variază între 1,5 – 3 m, adâncimea este mai mică de 1 m, bazinul hidrografic fiind de 1388 kmp. La vărsare, râul are un debit de 1,8 mc/s. Între anii 1973-1983 a fost îndiguit pe anumite porţiuni. Râul Sărata se încadrează în tipul de regim hidrologic pericarpatic de curbură, cu ape mari de primăvară.

Pârâul Ghighiu - are direcția de curgere de la nord-vest spre sud-est, fiind afluent de dreapta a râului Sărata.

Valea Sărături  - afluent al râului Sărata,  are   direcția de curgere de la nord-vest spre sud-est  are o lungime de 3,8 km din care 1,8 km pe teritoriul comunei. La limita cu comuna Jilavele este îndiguit formând un iaz piscicol, Balta Sărături, în suprafață de 14,5 ha, având o lățime medie de 60 m și o adâncime de 2,5 m.

Valea Toți  - afluent al râului Sărata, are o lungime de 13 km și un bazin hidrografic de 97 kmp. Cursul este amenajat într-o salbă de iazuri artificiale piscicole Sălciile (I,II,III,IV,V) prin îndiguire, prevăzute cu deversor de suprafață și călugăr pentru evacuarea debitelor excedentare în condiții de ape mari.

Bălțile (iazurile) sunt cu apă dulce în care mineralizarea este sub 1 g/l. Unitățile acvatice respective sunt încadrate în categoria lacurilor bicarbonatate-calcice ca urmare a preponderenței, în compoziția ionică, a cationului de calciu și anionului de bicarbonic. Pe lângă sărurile minerale, apa bălților conține și o serie de gaze dizolvate dintre care, mai importante, sunt oxigenul și dioxidul de carbon.

Sedimentele din lacuri sunt fie de origine autohtonă, fie alohtonă. Cele autohtone provin din acțiunea de eroziune a malurilor și din resturile organismelor vegetale și animale ale lacurilor; cele alohtone, reprezentate prin pietrișuri, nisipuri, maluri și alte materiale, sunt aduse de apele care alimentează lacurile. Originea de depunere a aluviunilor este în funcție de greutatea specifică a particulelor, iar ritmul de sedimentare variază în funcție de dinamica apelor.

Evoluția termică  se află sub directa influență a temperaturii aerului. La suprafață  temperatura  apei urmărește oscilațiile termice ale aerului, variind de la un anotimp la altul. În lunile de iarnă, la majoritatea lacurilor temperatura medie a apei variază în jur de 0°C, menținându-se intre 0,1°C și 1,6°C. În ianuarie și februarie sunt însă multe zile când temperatura aerului scade sub 0°C, condiții în care se produce înghețul apei. Stratificația termică directă se manifestă în sezonul de vară, când temperatura apei scade de la suprafață spre adâncime maximă. Se impune a fi amintit faptul că, datorită adâncimii reduse a apelor din iazuri, diferențierea celor trei strate termice este mai atenuată. Toamna este caracteristic fenomenul de homeotermie, când apele prezintă o temperatură uniformă și anume de 4°C de la suprafață până la adâncimea maximă. Uniformizarea temperaturii începe odată cu procesul de scădere a valorilor termice, care se manifestă încă de la sfârșitul lunii august. Iarna se face simțită stratificația termică inversă, cu valori care cresc de la suprafață spre fund și anume de la 0°C până la 4°C. Regimul de îngheț al lacurilor este dependent de evoluția temperaturilor negative ale aerului. Dezghețul apelor are loc pe măsura evoluției temperaturilor pozitive ale aerului. Acest fenomen se produce începând din luna martie, în cazul lacurilor din acestă regiune de câmpie.

Lacul Rodeanu (Glodeanu) - este un lac natural situat în sud-vestul comunei Jilavele, la contactul luncii Prahovei cu câmpul Sălciile-Jilavele, la circa 1,5 km vest de satul Slătioarele. Are o suprafață de 51 ha; forma aproape circulară, diametrul de circa 1,1 km, iar adâncimea sa variază între 0,2 și 1,5 m. În anii secetoși, salinitatea se intensifică, ajungând la 25 g/l, iar în anii cu precipitații abundente, salinitatea se reduce la 6 g/l. Este lipsit de vegetație și de populație acvatică.

Nămolul este folosit de locuitorii din satele vecine în tratarea afecțiunilor reumatice.

Lacul Rodeanu reprezintă o rezervatie naturala.

Lacul Jilavele - Slătioarele - este format de-a lungul văii Toți și este singurul lac de tip liman fluviatil din cadrul Câmpiei Sărata.

Lacul Ochiu Boului este la origine un lac de meandru părăsit, cu deschidere spre est, spre lunca Săratei. După 1980, suprafața din interiorul belciugului (popina) a fost transformată în lac. În prezent, lacul a fost  secat și dat în folosință ca pășune.

Lacul Ratca este un loc antropic creat pe râul Sărata,  are o suprafață de 337 ha,  un volum de apă de 8,3 milioane m3, 4 km lungime și lățime maximă de 1,5 km, adâncimi medii 1,5 – 1,7 m și maxime până la 3 m. Lacul are în partea de sud un baraj de 0,5 km lungime.

Pe valea Rătcuța adâncimea lacurilor nu depășeșe 1 m, lățimea acestora fiind de până la 200 m. În 1960, la sud de baraj, s-a creat o crescătorie piscicolă ce are circa 2 km lungime (nord-sud), cu numeroase bazine de creștere a puietului de pește, despărțite de diguri cu înălțimea de 1 m și o lățime la coronament de 6 m. Acestea ocupă circa 82 ha, după 1975 - 1979, extinse spre sud, pe încă 38 ha, suprafețele acoperite cu ape (curgătoare sau stătătoare) dețin 804 ha, adică 15,4 % din întregul teritoriu al comunei Jilavele.

Considerații hidrogeologice

Strâns legate de condiţiile geologice şi fizico-geografice sunt apele subterane, cu caracter ascensional sau sub forma apelor libere, cantonate în depozite de suprafaţă.

Apele subterane - apele freatice se află la adâncimi cuprinse între 10 -15 m în zona Jilavele și la 5 – 10 m în lunca pârâului Sărata, ca și a lacurilor din zonă. Stratul de apă freatică este alimentat mai ales din precipitațiile atmosferice având o curgere orizontală neînsemnată, favorizând o creștere a conținutului de săruri de apă, fapt ce explică frecvența mineralizărilor ridicate.

    - Solurile

Zona analizată se află în partea centrală a celei mai mari unități geomorfologice din țara noastră, Câmpia Română. Din punct de vedere structural-tectonic, această câmpie se constituie într-o depresiune (Valahă sau Pontică) dominată de un cadru înconjurător mai înalt.

Cercetările de suprafață ca și miile de foraje geologice și geotehnice au avut ca rezultat o cunoaștere amănunțită a Depresiunii Valahe. Se pot delimita astfel două etaje structurale: soclul și cuvertura sedimentară.

Soclul este eterogen atât ca structură geologică cât și ca vârstă a consolidării. Platforma Valahă (parte a Platformei Moesice) s-a consolidat în epoca prehercinică (Proterozoic - începutul Paleozoicului) în urma orogenezelor precambriene și caledoniene și a nivelărilor care le-au urmat. Rezultatul acestor evenimente a fost metamorfozarea șisturilor cristaline și magmatismul cu caracter bazic. Eroziunea accentuată în condițiile unui climat cald și uscat și în condițiile slăbirii mișcărilor tectonice au condus la formarea peneplenei soclului precambrian, unitate cu caracter de suprafață de eroziune fosilizată.

Din punct de vedere tectonic, încă din Paleozoic, soclul Platformei Valahe a fost afectat de mai multe falii care au compartimentat întreaga regiune în mai multe blocuri. Ca urmare, fundamentul platformei se prezintă sub forma unor ridicături de tip horst separate prin afundări de tip graben.

Cuvertura Platformei Valahe are o grosime de mai multe mii de metri. S-a format în epoca hercinică și carpatică, mișcările de basculare ale soclului determinând transgresiuni și regresiuni marine. Au alternat astfel perioade de acumulare de sedimente în regim marin cu perioade de evoluție subaeriană.

În suita de depozite ce constituie cuvertura, se recunosc mai multe cicluri sedimentare:

- Ciclul Ordovician-Carbonifer - se caracterizează prin alternanțe de depozite marine, lagunare și continentale. Sunt reprezentate gresii, dolomite, calcare, argile în structuri ce depășesc 3000 m grosime.

- Ciclul Permian terminal-Triasic - se remarcă prin asocieri de conglomerate, argile, marno-argile (de obicei de culoare roșie) cu roci eruptive (porfire, cuartite, bazalte) și piroclastite. Grosimea lor este de peste 3600 m.

- Ciclul Jurasic mediu - sfârșitul Cretacicului. Activitatea tectonică redusă este evidențiată de monotonia depozitelor de calcare fine, cretă, marne.

- Ciclul Badenian-Cuaternar - depunerile monotone de marne, argile în alternanță cu gresii și nisipuri atestă din nou o perioadă calmă din punct de vedere  tectonic.

Acest ciclu se încheie cu depozite cuaternare, în baza cărora se întâlnesc formațiuni de origine fluvio-lacustră cunoscute sub numele de "stratele de Frătești", aparținând Pleistocenului Inferior, peste care este dispus Holocenul Inferior și Superior.

Colmatarea lacului pliocen din domeniul valah este marcată prin nisipurile de Mostiștea.

Depozitele loessoide caracteristice Pleistocenului Superior se întâlnesc la vest, pe interfluviu și pun în evidență pietrișuri, nisipuri și argile aparținând luncii. Cuvertura de loess depusă peste aceste strate are o grosime cuprinsă între 1 și 3 m.

Aceste strate includ atât loess eolian prafos, cât și lehmuri argiloase, nisipoase, deluviale și proluviale.

Cele mai noi formațiuni se întâlnesc pe luncile joase, fiind reprezentate prin depozite fluviatile mai grosiere nisipuri, pietrișuri și mai fine luturi, argile.

Stratele sedimentare specifice holocenului se află în stadii mai mult sau mai puțin evoluate de solificare.

Rocile superficiale (ale Cuaternarului) se caracterizează printr-o slabă rezistență la acțiunea factorilor externi. De aceea ele au fost foarte ușor erodate, generând forme de relief tipice.

Caracteristici ale solurilor

Teritoriul administrativ al comunei se încadrează din punct de vedere pedogeografic în regiunea central-europeană, provincia danubiano-getică (cu predominarea depozitelor loessoide lutoase și a depozitelor proluvial-aluviale).

Materialele loessoide, care constituie roca de solificare pe interfluvii și terenuri cu pante line, au generat soluri profunde de tipul solurilor brun-roșcate, subtipul tipic sau în diverse grade de podzolire și/sau pseudogleizare, care ocupă cele mai mari suprafețe din cuprinsul localităților componente.

O altă categorie de soluri sunt solurile brune aluviale, care sunt soluri aluviale evoluate, ieșite de sub influența apelor freatice.

A treia categorie importantă de soluri, din cuprinsul localităților luate în studiu, sunt molisolurile, reprezentate de cernoziomuri aflate în diferite grade de levigare (cernoziomuri cambice și argiloiluviale).

Solurile brun-roșcate tipice (preluvosol roșcat)

Aceste soluri sunt caracteristice zonei forestiere de câmpie în continuarea cernoziomurilor argiloiluviale.

Substratul de pedogeneză este format din depozite loessoide, dar se mai pot forma si pe nisipuri sau gresii alterate.

Solurile brun-roșcate sunt soluri biologic active, profunde, cu o mare capacitate de înmagazinare a apei provenite din topirea zăpezilor și din ploile de primăvară și începutul verii. De aceea, ele oferă condiții favorabile pentru dezvoltarea pădurilor de stejar pedunculat și a șleaurilor de câmpie, care realizează clase de producție superioare. Defrișate și cultivate agricol, solurile brun-roșcate se acidifică, starea fizică se înrăutățește, după ploile de primăvară formează crustă și, dacă arătura se realizează an de an la aceeași adâncime, se formează un strat compact, numit talpa plugului, care împiedică aerisirea și înmagazinarea apei până la adâncimi mai mari. Pentru culturile agricole ele sunt mai puțin favorabile decât cernoziomurile argiloiluviale, dar se pot obține recolte bune prin administrarea de gunoi de grajd, îngrășăminte chimice și prin aplicarea unei agrotehnici adecvate.

Solurile brune aluviale (eutricambosol aluvic)

Solurile brune aluviale prezintă caracteristici asemănătoare cu solurile brune eumezobazice, cu deosebirea că s-au format pe terase de luncă fiind soluri aluviale evoluate. Prin urmare, sunt răspândite sub forma unor benzi de-a lungul apelor curgătoare care traversează teritoriul pe depozite aluviale.

Fiind răspândite pe terasele din zona de luncă, ieșite de sub influența apelor curgătoare, substratul de pedogeneză este format din depozite aluviale, bogate în minerale calcice și feromagneziene. Cu tot caracterul umed al climatului, debazificarea este slabă, fapt ce împiedică migrarea coloizilor organominerali și diferențierea texturală pe profil.

Teritoriul pe care sunt situate aceste soluri prezintă anumite particularități generate de microclimatul de luncă, în care s-au format acestea, și anume: umiditate ridicată, vânt puternic pe apă, minime ale temperaturii mai accentuate și amplitudini mai mici, temperaturi mai mici iarna etc.

Solurile brune aluviale, profunde, bine structurate, bogate în substanțe nutritive și cu o capacitate mare în apă utilă sunt soluri fertile pentru culturile agricole, pentru arboretele de stejar pedunculat și pentru șleaurile de câmpie, care realizează clase de producție mijlocii.

Cernoziomurile cambice (cernoziom cambic)

Spre deosebire de cernoziomurile tipice, cernoziomurile cambice se caracterizează prin prezența orizontului B cambic (Bv). Sunt răspândite sub forma unor benzi în continuarea cernoziomurilor tipice și apar în fâșia de tranziție de la câmpie forestieră la silvostepă, pe loessuri sau depozite loessoide, luturi, argile. Acumularea humusului este la fel de intensă ca și la cernoziomuri, dar levigarea și alterarea sunt mai pronunțate.

Unele cernoziomuri cambice pot avea textură fină sau grosieră, în funcție de natura rocii mamă. Structura este glomerulară mică și medie, moderat dezvoltată în orizontul Am, poliedrică-subangulară mică și medie, moderat la slab dezvoltată în Bv. Datorită texturii și mai ales structurii, restul proprietăților fizice, fizico-mecanice, hidrofizice și de aerație sunt bune.

Sunt soluri fertile pentru culturile agricole și pentru arboretele de stejar pufos și brumăriu, singurul factor limitativ fiind regimul de umiditate.

Cernoziomurile argiloiluviale tipice (Faeoziomul tipic)

Cernoziomurile argiloiluviale apar alături de cernoziomurile cambice în zonele mai umede, formându-se în zona de silvostepă, la trecere spre zona de câmpie forestieră, pe loessuri și depozite loessoide, nisipuri, luturi, argile. Se întâlnește pe suprafețe netede, înclinate cu aspect depresionar. Vegetația naturală este tipică de silvostepă, fiind alcătuită din alternanțe de pajiști de graminee și pâlcuri de stejărete de stejar pufos și brumăriu, cu cer si gârniță, stejar pedunculat și alte specii de amestec.

În comparație cu cernoziomurile cambice, bioacumularea și humificarea sunt mai puțin intense, iar alterarea, levigarea și migrarea argilei sunt mai accentuate.

Majoritatea terenurilor din teritoriul administrativ al comunei au folosință agricolă, prin urmare solurile sunt puternic modificate antropic prin lucrări de pregătire a terenului, tratamente de aplicare a îngrășămintelor, irigări repetate etc., în urma cărora o parte din proprietățile solurilor s-au schimbat.

### CARACTERISTICI GEOTEHNICE

### Aspectul general al terenului pe întreg teritoriul comunei este plan și stabil, specific reliefului de câmpie, cu denivelări la zona de contact a luncii cu câmpia și mici în zonele de eroziune a rețelei hidrografice.

### În apropierea cursurilor de apă, pe zonele cu drenaj insuficient s-au produs fenomene de băltire creând areale cu umiditate excesivă.

### Conform normativului privind principiile, exigențele și metodele cercetării geotehnice, NP 074/2013, în funcție de relieful zonei, pe baza prospecțiunii de detaliu s-au identificat următoarele condiții geotehnice și a fost evaluat nivelul riscului geotehnic la executarea unor construcții de categoria importanță redusă.

Succesiunea litostratigrafică generală a zonei (evidențiată în forajele geotehnice executate) este uramătoarea:

Zona de luncă

- Pământuri de umplutură sau sol vegetal cu grosimi diferite de la punct la punct (în general variază de la 0,50 la 0,80 m).

- Nisipuri argiloase prăfoase și argile nisipoase prăfoase, prafuri argiloase cu grosimi variabile.

- Pietrișuri și nisipuri cu grosimi mari de zeci de metri conținând mai puțin de 20% nisip cu un grad de compactare suficient.

Zona de câmpie

- Pământuri de umplutură sau sol vegetal cu grosimi diferite de la punct la punct (în general variază de la 0,50 la 0,80 m).

- Nisipuri argiloase prăfoase și argile prăfoase loessoide cu grosimi variabile în bază cu concrețiuni calcaroase.

În urma studierii caracteristicilor geomorfologice și geologice ale zonei în care este amplasată comuna Jilavele se evidențiază că teritoriul acesteia, cu interes special pentru zonele de intravilan și cele strict limitrofe intravilanelor, pune puține probleme din punctul de vedere al stării de sănătate a terenurilor, al asigurării alimentării cu apă a locuitorilor și al siguranței localităților în fața inundațiilor.

Zona de luncă

Complexul nisipos argilos prăfos și complexul argilos prăfos nisipos prezintă o consistență variabilă în funcție de zone și de adâncimea la care apare stratul acvifer freatic, de la plastic consistent la plastic vârtos fiind încadrat la terenuri bune de fundare.

Orizontul de pietrișuri cu un conținut mare de nisip și cu stratificație practic uniformă și orizontală (înclinarea este mai mică de 4º) constituie un teren bun de fundare. Nivelul hidrostatic se află în cea mai mare parte a teritoriului sub adâncimea de 2 m și de aceea la executarea săpăturilor nu vor fi necesare epuismente.

Zona de câmpie

Pe baza condițiilor geologice, elementelor cadrului natural și a fenomenelor de risc corelate cu datele obținute pe baza forajelor executate în zonă precum și observațiilor asupra factorilor climatici din ultimii ani, s-au conturat zonele de construit, respectiv:

Zone improprii de construit: sunt reprezentate prin zonele de curs a rețelelor hidrografice (canalelor de desecare) din zonă, chiar și a celor abandonate inundabile în perioadele de precipitații abundente, bălți, lacuri, precum și în zonele de protecție a rețelelor edilitare.

Zona de terasă la contactul luncii cu câmpia unde se manifestă procese de eroziune și panta terenului este mare.

Zone bune de construit cu amenajări speciale: sunt reprezentate prin zonele cu umiditate excesivă de pe teritoriul comunei, zone cu drenaj insuficient.

Zone bune de construit fără amenajări speciale: teritoriul comunei, exceptând zonele menționate anterior, fiind o zonă de șes aluvionar cu aspect plan și o înclinare mică spre sud-vest, având stabilitatea generală a terenului asigurată. Amplasamentele viitoare au stabilitatea generală şi locală asigurată.

Terenul de fundare este catalogat ca teren parţial dificil, fiind alcătuit din straturi de argilă prăfoasă loessoidă, plastic consistentă cu compresibilitate mare sensibile la umezire.

2.1.7.  Riscuri naturale

Factorii care generează sursele de risc natural sunt:

- formele de relief;

- rețeaua hidrografică;

- clima;

- vegetația;

- compoziția solului și dispunerea straturilor geologice;

- gradul de seismicitate determinat de poziția geografică în raport cu traseul principalelor falii tectonice

Factorii care contribuie la creșterea vulnerabilității societății umane față de dezastrele naturale sunt: creșterea populației, degradarea mediului, lipsa educației în această direcție, lipsa structurilor locale specializate în managementul dezastrului, sărăcia, ineficiența colaborării internaționale și regionale în domeniu.

Pe teritoriul comunei Jilavele se pot identifica următoarele tipuri de riscuri naturale:

- Risc seismic

- Risc de inundabilitate

- Risc geotehnic

- Riscuri climatice

2.1.8. Flora si fauna

Pe teritoriul administritativ al comunei Jilavele, se afla aria naturală protejată ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, care include Rezervația Naturală, Lacul Rodeanu.

Aria naturală protejată, ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, a fost declaratã sit de protecţie avifaunistică prin Hotãrârea de Guvern 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

-ROSPA0112 Câmpia Gherghiței (ibis.anpm)

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala si ecoregiunea de silvostepa a Campiei Romane. Prezinta ecosisteme acvatice tipice si terenuri agricole.

Regiunile administrative:

NUTS	% Numele judetului

RO022	18 Buzau

RO036	27 Prahova

RO035	55 lalomita

Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:

Specii de pasari cu migratie regulata nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:

Calitate si importanta:

Lacurile Boldesti-Gradistea, Salciile si Fulga sunt reprezentative ca arii de reproducere, hranire, pasaj de migratie pentru un numar mare de specii de pasari protejate.

Au fost observate 116-132 specii in perioada 2008-2010. Aici se intalnesc colonii mixte de starci galbeni, rosii, cenusii si pitici, lopatari si tiganusi.

Prin observatiile de teren ale reprezentantilor SOR a fost identificata prezenta unei specii rare in Romania, fugaciul mare (Calidris canutus) dar si specii rare de rapitoare de zi aflate in pasaj cum ar fi codalbul, uliganul pescar, serparul.

Garlita mare (Anser albifrons) se aglomereaza pe timpul iernii in perimetrul sitului si se hraneste pe campurile din zona Salciile-Rodeanu. Zona adiacenta luciului de apa prezinta suprafete suficient de mari, compacte, de stuf, oferind conditii de adapost si cuibarire pentru numeroase specii de pasari acvatice.

Vulnerabilitate:

Vulnerabilitate scazuta. Exista riscul deranjarii coloniilor in perioada de cuibarit.

Este o zona favorabila pentru pasari deoarece prezinta:

-organizarea complexelor piscicole pe sistem de diguri de pamant inierbate, populate cu arbori si arbusti;

- lipsa surselor majore de poluare in zonele in cauza;

- preocuparea evidenta, a administratorilor firmelor care au concesionat luciul de apa, pentru mentinerea habitatelor si pentru asigurarea nivelului apei in bazine, inclusiv prin foraje permenente care sa completeze volumul natural de apa.

Situl include în totalitate Rezervația Naturală, Lacul Rodeanu, declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate care este situate integral  pe teritoriul administrativ al comunei Jilavele.

I. BIOCENOZA

a)  Vegetatia

Vegetatia ierboasa a sitului se incadreaza in categoriile de pajisti uscate secundare si pajisti de saraturi.

Dintre  speciile  intalnite  amintim:   ciulei   (ceratocarpus  arenarius),   iarba  scaioasa  (tragus recemosus), coltii babei (tribulus terrestris), vârtejul pamantului (medicago minima), cornuti (xanthium strumarium), troscot (polygonum lapathifolium), stir (amarantus blitoides), coada soricelului (achillea millefolium), musetel (matricaria chamomilla), firuta (poa pratensis ssp angustifolia), păiusuri (festuca spp, etc).

In zona imediat apropiata lacului, vegetatia hidrofila este bine reprezentata: stuf (Phragmites communis), papura (Typha angustifolia), rogoz (Carex riparia), lintita (Lemna minor), broscarita (Patamogeton natans), iarba broastelor (Hydrocharis morsus ranae), pestisoara (Salvinia natans). In regiune este renumit „Stuful de Rodeanu”, folosit in trecut la invelit case.

b) Fauna

Speciile faunistice intalnite in zona, sunt legate de doua tipuri de medii sau biotopuri:

-de campuri stepice – sau cel mai adesea cultivate,

-de biotopuri umede.

Caracteristice campurilor deschise, cultivate sau nu, sunt mamiferele rozătoare: popândău (Citellus citellus), hârciog (Cricetus cricetus), şoarecele de stepa (Sicista subtilis), dihor de stepă (Mustek eversmanni), şoarecele, de mişună (Mus musculus), Orbetele mic (Spalax leucodon), sobolanul de câmp (Apodemus agrarius), soarecele pitic (Micomys minutus pratensis), iepurele de camp (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes), cartita (Talpa europaea).

Dintre păsări amintim: prepeliţa (Coturnix coturnix), potârniche (Perdix perdix), ciocarlia de stol (Calandrella brachidactyla), ciocarlia de Baragan (Melanocorypha calandra), ciocarlanul (Galerida cristata), fasa de câmp (Anthus campestris), prigoria (Merops apiaster), dumbrăveanca (Coracias garrulus), cioara (Corvus corone), cojofana (Pica pica), graurul (Sturnus vulgaris), fazanul (Phasianus colchicus).

In zona au fost observate si pasari rapitoare: Circus macrourus (erete alb), Buteo lagopus (sorecarul Tncăltat), Aquila ravax (aquila de stepă), Milvus milvus (gaia).

In cadrul biotopurilor umede exista o serie de animale: Sarpele de apa (Natrix tessellata), Broasca testoasa de apa (Emys orbicularis), Broasca mare de lac (Rana ridibunda), Broasca de mlastina (Rana arvalis), Broasca de lac (Rana esculenta), Buhaiul de balta (Bombina bombina), specii de Triton (Triturus vulgaris, Triturus cristatus).

Ihtiofauna este reprezentata de: caras (Carassius carassius), crap (Cyprinus carpio), Babusca (Rutilus rutilus), rosioara (Scardinus erythrophtalmus), s.a.

Datorita fenomenului de saraturare a apelor nu exista o bogata fauna piscicola.

Din observatiile efectuate de dl. Profesor Petre Teodor, reprezentant al Societatii Ornitologice Române, membru al filialei Cygnus Tandărei, in zona Lacului Rodeanu si in zona limitrofa acestuia, numarul speciilor de pasari identificate este de 46. După Tncadrarea in categoriile specificate in anexele Directivei Consiliului 2009/147/EC si ale OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice; rezulta urmatoarea situatie:

11 specii de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc si în Anexa 3, lit a - OUG 57/2007 (specii a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica), si anume: Ixobrychus minutus (Stare pitic), Nycticorax nycticorax (Stare de noapte), Recurvirostra avosetta (Ciocântors), Himantopus himantopus (Piciorong, Cataliga), Tringa glareola (Fluerar de mlastina), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Melanocorypha calandra (Ciocârlie de Bărăgan), Egretta garzetta (Egreta mică), Sterna hirundo (Chira de balta), Coracias garrulus (Dumbraveanca), Tringa glareola (Fluerar de mlastina).

35 specii de păsări cu migratie regulată nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, si anume: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba (Codobatură alba), Miliaria calandra (Presură sură), Falco tinnunculus (Vânturel rosu, vinderel), Larus cachinnans (Pescăruş argintiu), Larus ridibundus (Pescăruş râzător), Upupa epops (Pupăza), Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf), Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Anser albifrons (Gârlita mare), Anser anser (Gâsca de vara), Anas platyrhynchos (Rata mare), Aythya ferina (Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potârniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra (Lişiţa), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Vanellus vanellus (Nagat), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (Stăncuta), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone comix (Cioara grivă), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură), Ardea cinerea (Stâre cenuşiu), Podiceps cristatus (Corcodel mare), Cuculus canorus (Cue), Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic), Acrocephalus arundinaceus (Lăcar mare), Acrocephalus scirpaceus (Lăcar de stuf), Galerida cristata (Ciocârlan), Phalacrocorax carbo (Cormoran mare), Parus caeruleus (Piţigoi albastru), Saxicola rubetra (Mărăcinar mare), Saxicola torquata (Mărăcinar negru), Tringa stagnatilis (Fluierar de lac).

Dintre cele 35 specii de păsări cu migratie regulată sus mentionate, 6 specii se regăsesc si în Anexa 4B - OUG 57/2007, si anume: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba (Codobatură alba), Miliaria calandra (Presură sură), Falco tinnunculus (Vânturel rosu, vinderel), Upupa epops (Pupăza), Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf).

Dintre cele 35 specii de păsări cu migratie regulată sus mentionate, 14 specii se regăsesc si în Anexa 5C - OUG 57/2007, si anume: Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Anser albifrons (Gârlita mare), Anser anser (Gâsca de vara), Anas platyrhynchos (Rata mare), Aythya ferina (Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potârniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra (Lişiţa), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (Stăncuta), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone comix (Cioara grivă), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură).

| Specii protejate: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup major | Nr. Specii | Lista speciilor protejate* | ** |
| Mamifere | 3 1 1 2 | Specii enumerate în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexele 3 și 4A ale OUG 57/2007: Spermophilus citellus (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Sicista subtilis (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Mustela eversmanni (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 4A a OUG 57/2007: Cricetus cricetus (DH, OUG 57/2007, a 4A) Specie enumerată în anexa 4B a OUG 57/2007: Spalax leucodon (OUG 57/2007, a 4B) Specii enumerate în anexa 5B a OUG 57/2007: Lepus europaeus (OUG 57/2007, a 5B) Vulpes vulpes (OUG 57/2007, a 5B) |  |
| Pasari | 11 6 12 | specii de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc si în Anexa 3, lit a - OUG 57/2007:Ixobrychus minutus (Stare pitic), Nycticorax nycticorax (Stare de noapte), Recurvirostra avosetta (Ciocântors), Himantopus himantopus (Piciorong, Cataliga), Tringa glareola (Fluerar de mlastina), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Melanocorypha calandra (Ciocârlie de Bărăgan), Egretta garzetta (Egreta mică), Sterna hirundo (Chira de balta), Coracias garrulus (Dumbraveanca), Tringa glareola (Fluerar de mlastina) specii de păsări cu migratie regulată nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc în Anexa 5C - OUG 57/2007: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba (Codobatură alba), Miliaria calandra (Presură sură), Falco tinnunculus (Vânturel rosu, vinderel), Upupa epops (Pupăza), Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf) specii de păsări cu migratie regulată nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc în Anexa 5C - OUG 57/2007: Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Anser albifrons (Gârlita mare), Anser anser (Gâsca de vara), Anas platyrhynchos (Rata mare), Aythya ferina (Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potârniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra (Lişiţa), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (Stăncuta), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone comix (Cioara grivă), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură), |  |
| Reptile | 1 1 | Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexele 3 și 4A ale OUG 57/2007: Emys orbicularis (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 4A a OUG 57/2007: Natrix tessellata (DH, OUG 57/2007, a 4A) |  |
| Amfibieni | 2 1 2 1 | Specii enumerate în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexele 3 și 4A ale OUG 57/2007: Bombina bombina (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Triturus cristatus (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 4A a OUG 57/2007: Rana arvalis (DH, OUG 57/2007, a 4A) Specii enumerate în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 5A a OUG 57/2007: Rana ridibunda (DH, OUG 57/2007, a 5A) Rana esculenta (DH, OUG 57/2007, a 5A) Specie enumerată în anexa 4B a OUG 57/2007: Triturus vulgaris vulgaris (OUG 57/2007, a 4B) |  |
| Pesti | 1 | Specie enumerată în anexa 4B a OUG 57/2007: Carassius carassius (OUG 57/2007, a 4B) |  |

2.1.9. Zona destinata spatiilor verzi si sport

În conformitate cu Legea Spațiilor Verzi (Legea nr. 24/2007), spațiile verzi se compun din:

- spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;

- spaţii verzi publice de folosinţă specializată:

- grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;

- cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;

- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă;

- spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive;

- spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă;

- culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică;

- păduri de agrement;

- pepiniere.

La data întocmirii Planului Urbanistic General, conform Registrului cu Spațiile verzi din comuna Jilavele, suprafața aferentă spațiilor verzi este de 221.227 m2. Această suprafaţă îndeplineşte obiectivele prevăzute de Legea nr. 47/19.03.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, care prevede asigurarea unei suprafeţe de minim 26 m2 de spaţiu verde pe cap de locuitor (la o populație de 3.399 locuitori – 1 iulie 2017 - rezultă o suprafață de 65.09 m2 de spațiu verde / locuitor).

Zona spațiilor verzi, sport și agrement ocupă circa 3,47 hectare și reprezintă 0,69% din teritoriul intravilan. Zona este alcătuită din stadionul comunei, o sală de sport și parcuri. Spațiile verzi necesită extinderea acestora.

Conform OUG 114/2007 schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele obligatii: 
a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi; 
b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi; 
c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi; 
d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.

Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, au urmatoarele obligatii: 
a) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor; 
b) sa contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecarilor de teren, combaterea salinizarii si inmlastinirii prin lucrari de drenaj si lucrari de combatere a eroziunii solului pe baza avizelor si a acordurilor autoritatii centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor; 
c) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru imbunatatirea amenajarii acestora; 
d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi.

Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective: 
a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor; 
b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei mediului si asigurarii calitatii vietii; 
c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi; 
d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi in starea corespunzatoare functiilor lor; 
e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie; 
f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.

Trebuie avut in vedere ca persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati economice si socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de desfasurare a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata spatiului verde respectiv.

Conform legii 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, primaria va declara printr-o hotarare de Consiliu Local zonele care vor deservi pentru activitatile de picnic, zone care vor fi introduse in intravilanul comunei.

PROPUNERI PENTRU RESPECTAREA LEGII 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic .

Amenajarea locului pentru picnic, conform noilor norme Legea 54/2012, se face in urmatoarele conditii:

- Stabilirea punctului (punctelor) de picnic se va face numai cu avizul Consiliului Local;

-  Locurile propuse nu vor afecta vegetatia valoroasa din zona;

- Amenajarea unor zone cu mobilier si dotari specifice activitatii de picnic;

-  Luare de masuri drastice pentru cei ce degradeaza calitatile cadrului natural, prevederea de containere pentru colectarea deseurilor de tip menajer;

- Stabilirea unor locuri de parcare si asigurarea accesului fara afectarea circulatiei principale;

- Luarea de masuri pentru prevenirea si evitarea unor eventuale incendii;

- Asigurarea unei echipari edilitare: puncte de apa tip cismea, cabine WC ecologice.

Factorul antropic.	Populatia.

### EVOLUȚIA POPULAȚIEI

Referitor la vechimea comunei, cercetările realizate au condus la concluzia că, deşi din punct de vedere al organizării teritorial – administrative, Jilavele este o aşezare relativ tânără, existenţa ei nedepăşind vârsta de 300 – 400 ani, istoria concretă a locuirii acestei zone este mult mai veche.

Locuitorii provin, în principal, din satele vecine: Sălciile, Boldeşti, Grădiştea, Ciorani, Fulga, Drăgăneşti, dar şi din localităţi mai îndepărtate, în satul Slătioarele existând locuitori cu originea în comuna Sângeru-Prahova, împământeniţi aici, la începutul secolului al XIX-lea, de către stolnicul Alexandru Văcărescu, care avea moşii în ambele sate.

98,3% din populaţia comunei provine din Muntenia şi doar 1,7% din restul ţării. Dintre aceştia, cei mai mulți sunt din Moldova – câte 3-9 locuitori din fiecare judeţ al acesteia. Simbolic, doar 0,6% din populaţia comunei provine din Ardeal, Banat, Oltenia, Dobrogea şi Basarabia.

Populaţia originară din Ardeal este arătată şi în “Cartagrafia de la 1837”, sub numele de "sudiţi". Atunci trăiau, pe teritoriul comunei, o familie de sudiţi la Slătioarele şi 8 familii la Jilavele, familii de oieri care se deplasau cu turmele pe drumul Braşov - valea Teleajenului - Ialomiţa - Hârşova.

În Monografia comunei Jilavele sunt stipulate o serie de documente ce consfinţesc cu certitudine existenţa şi continuitatea comunei precum şi vecinătăţile acesteia. Primele ştiri despre populaţia din comuna Jilavele le avem din anul 1831, când existau 285 de familii, 225 de familii în satul Jilava de Sus și 60 de familii în satul Jilava de Jos. În anul 1835 sunt consemnate 42 familii/210 locuitori în Jelava de Jos și 156 familii/780 locuitori în Jelava de Sus.

La nivelul anului 1837 existau în satul Jilava de Sus, 189 familii cu 862 locuitori din care 2 familii boieri, 2 familii neamuri, o familie postelnici, 2 familii preoți, o familie târcovnici, 6 patentari de clasul IV, 8 familii sudiți, 3 familii iertați, 167 familii birnici. În Satul Jilava de Jos existau 54 familii cu 249 locuitori din care o familie de preoți, o familie patentari de clasul al treilea, 46 familii birnice, 2 familii scutiți, o familie iertați, 2 familii fierari.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna avea aceeași componență ca și astăzi, populația fiind de 2.694 locuitori. În anul 1925, Anuarul Socec consemnează comuna ca având 3.039 de locuitori.

În Monografia comunei Jilavele este menționat un număr de 2.910 locuitori la nivelul comunei Jilavele în anul 1906, dintre care 1.490 erau bărbați și 1.420 femei.

În anii 1923-1925, comuna Jilavele era formată din două sate, Jilavele și Slătioarele, și avea o populație de 3.030 locuitori.

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 1992, în comuna Jilavele existau 4.117 locuitori, 2.102 bărbați și 2.015 femei.

Conform datelor recensământului din 2002, comuna Jilavele avea o populație de 3.820 locuitori din care 1.921 bărbați și 1.899 femei, reprezentând aproximativ 1,24% din populația județului Ialomița.

- Evoluția populației comunei Jilavele în perioada 2006-2016

| Anul | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr total locuitori | 3.736 | 3.714 | 3.705 | 3.697 | 3.683 | 3.639 | 3.632 | 3.599 | 3.535 | 3.472 | 3.449 |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

În ultimii 10 ani, populația comunei Jilavele a înregistrat scăderi anuale continue până la nivelul anului 2016.

- Evoluția populației comunei Jilavele  în perioada anilor 2006-2016

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

### STRUCTURA POPULAȚIEI PE SEXE

În distribuţia pe sexe a populaţiei comunei Jilavele în anul 2016 se poate observa un oarecare echilibru între ponderea populaţiei feminine – 50,33% (1.736 femei) şi a celei masculine – 49,67% (1.713 bărbaţi) de la nivelul comunei Jilavele.

- Structura populației pe sexe (2016)

|  |  | Număr | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Comuna Jilavele | Total | 3.449 | 100 |
|  | Masculin | 1.713 | 49,67 |
|  | Feminin | 1.736 | 50,33 |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

### STRUCTURA POPULAȚIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ

- Structura populației comunei Jilavele pe vârste (2006, 2016)

| Grupe de vârstă | Număr | % |
| --- | --- | --- |
|  | Anul 2006 | Anul 2016 | Anul 2006 | Anul 2016 |
| 0-14 ani | 530 | 475 | 14,19% | 13,77% |
| 15-64 ani | 2.285 | 2.139 | 61,16% | 62,02% |
| 65+ ani | 921 | 835 | 24,65% | 24,21% |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

La nivelul anului 2006, datele evidențiază, pe ansamblul comunei Jilavele, următoarea distribuție pe principalele grupe de vârstă: populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani - populaţie tânără - reprezenta 14,19% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 61,16%, iar cei cu vârste de peste 65 de ani – vârstnicii - reprezentau 24,65%.

Conform ultimelor date statistice, structura populației pe grupe mari de vârstă la nivelul anului 2016 avea următoarea structură: ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) – 13,77%, ponderea populaţiei în vârstă de muncă – 62,02% , iar a celei vârstnice – 24,21%.

Comparativ cu anul 2006, ponderea populaţiei tinere a cunoscut, până în anul 2016, o oarecare descreștere de 0,42%. Același aspect se aplică și în cazul populației vârstnice, ponderea acesteia din total a scăzut cu 0,44%.

Din punct de vedere procentual, singura grupă care a înregistrat creșteri, a fost populația în vârstă de muncă din comuna Jilavele.

Conform piramidei vârstelor, populația comunei Jilavele este mai mult de 50% de sex feminin acest fapt fiind cel mai bine reprezentat la nivelul grupelor de vârsta între 0-9 ani și 65-peste 85 ani. Bărbații sunt mai bine reprezentați în cadrul grupelor de vârsta 15-64 ani, adică în rândul persoanelor apte de muncă.

De asemenea, în anul 2016 se înregistrează o valoare mare în rândul populației adulte, baza piramidei (populația tânără, copiii) tinzând să se îngusteze.

Astfel, în viitor se prevede o micșorare a numărului persoanelor adulte, respectiv a persoanelor apte de muncă și o explozie a populației vârstnice, aspect nu tocmai pozitiv, raportul de dependență crescând substanțial.

– Piramida vârstelor la nivelul anului 2016

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

Cea mai mare proporție a populației este înregistrată în cadrul grupei de vârstă 45-49 ani, aspect ce s-ar putea justifica prin celebrul decret 770 din 1966 dat de Nicolae Ceaușescu, decret prin care se interziceau întreruperile de sarcină, “liberalizate” de către Dej în 1957. Consecinţele decretului s-au văzut din anul imediat următor, respectiv anul 1967.

### STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ ETNIE

La data ultimului recensământ (anul 2011), majoritatea locuitorilor comunei Jilavele erau români (93,7%), iar 2,15% erau rromi. Pentru 4,15% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

### STRUCTURA POPULAȚIEI DUPĂ RELIGIE

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor comunei Jilavele erau ortodocși (99,5%). Pentru 0,41% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională, iar 0,09% erau romano-catolici.

### MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI

- Mișcarea naturală a populației comunei Jilavele

| Anul | Număr născuți vii | Rata natalității (%0) | Număr decese | Rata mortalității (%0) | Bilanț natural | Rata bilanțului natural (%0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 34 | 9,15 | 74 | 19,92 | -40 | -10,77 |
| 2008 | 39 | 10,53 | 62 | 16,73 | -23 | -6,21 |
| 2009 | 27 | 7,30 | 61 | 16,50 | -34 | -9,20 |
| 2010 | 27 | 7,33 | 61 | 16,56 | -34 | -9,23 |
| 2011 | 30 | 8,24 | 76 | 20,88 | -46 | -12,64 |
| 2012 | 29 | 7,98 | 63 | 17,35 | -34 | -9,36 |
| 2013 | 28 | 7,78 | 62 | 17,23 | -34 | -9,45 |
| 2014 | 16 | 4,53 | 83 | 23,48 | -67 | -18,95 |
| 2015 | 27 | 7,78 | 68 | 19,59 | -41 | -11,81 |
| 2016 | 21 | 6,09 | 59 | 17,10 | -38 | -11,01 |
| Media | 7,67%0 | 18,53%0 | -10,86%0 |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

Pe toată perioada anilor 2007-2016 rata mortalității s-a menținut net superioară ratei natalității, motiv pentru care și bilanțul natural înregistrează doar valori negative. Scăderea bruscă a bilanțului natural la nivelul anilor 2011 și 2014 a avut loc din cauza unei descreșteri a ratei natalității și a unei creșteri considerabile a ratei mortalității.

– Evoluția mișcării naturale în perioada anilor 2007-2016

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

### MIȘCAREA MIGRATORIE A POPULAȚIEI

- Mișcarea migratorie a populației comunei Jilavele

| Anul | Număr stabiliri | Număr plecări | Migrația | Rata migrației (%0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 49 | 46 | 3 | 0,81 |
| 2008 | 59 | 37 | 22 | 5,94 |
| 2009 | 67 | 37 | 30 | 8,11 |
| 2010 | 61 | 65 | -4 | -1,09 |
| 2011 | 54 | 38 | 16 | 4,40 |
| 2012 | 65 | 46 | 19 | 5,23 |
| 2013 | 50 | 61 | -11 | -3,06 |
| 2014 | 67 | 59 | 8 | 2,26 |
| 2015 | 50 | 65 | -15 | -4,32 |
| 2016 | 56 | 49 | 7 | 2,03 |
| Media | 2,03%0 |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

Cele mai multe stabiliri cu domiciliul în comuna Jilavele, 67 la număr, s-au înregistrat în anii 2009 și 2014, iar cele mai puține, 49 de stabiliri cu domiciliul, au avut loc în anul 2007.

Analizând tabelul de mai sus, se poate observa că media ratei migrației la nivelul comunei Jilavele este negativă pe perioada anilor 2010, 2013 și 2015, înregistrându-se mult mai multe plecări cu domiciliul decât stabiliri. Cea mai mare rată a migrației s-a înregistrat în anul 2008 (5,94%0), iar cea mai mică, la nivelul anului 2015 (-4,32%0). Un aspect pozitiv este faptul că la nivelul comunei Jilavele în majoritatea anilor s-au înregistrat valori pozitive ale ratei migrației, doar la nivelul anilor 2010, 2013 și 2015 rata migrației înregistrând valori negative.

### RESURSE DE MUNCĂ

Populația aptă de muncă este considerată populația cuprinsă între 15 și 64 de ani, indiferent dacă este încadrată sau nu într-un sector de activitate.

- Dinamica populației apte de muncă în perioada 2007-2016

| Anul | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populația aptă de muncă | 2258 | 2273 | 2268 | 2258 | 2243 | 2232 | 2205 | 2187 | 2162 | 2139 |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

Conform graficului de mai sus, evoluția populației apte de muncă din comuna Jilavele, înregistrează un trend descendent începând cu anul 2008.

Populaţia activă include persoanele active din punct de vedere economic în vârstă de peste 15 ani, care furnizează forţă de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii. Aceasta cuprinde:

forţa de muncă salariată civilă, patronii şi alţi lucrători independenţi, lucrătorii familiali neremuneraţi, militarii și șomerii.

Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice ale salariaților. Pentru o imagine cât mai relevantă a acestei categorii demografice şi evoluţia în timp a numărului mediu al salariaţilor, poate fi studiat tabelul de mai jos:

- Evoluția numărului mediu de salariați în perioada anilor 2007-2016

|  | Evoluția numărului mediu de salariați |
| --- | --- |
|  | Anul 2007 | Anul 2008 | Anul 2009 | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 |
| Comuna Jilavele | 152 | 160 | 168 | 153 | 173 | 160 | 158 | 151 | 153 | 151 |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

Șomerii înregistrați

- Evoluția numărului de șomeri înregistrați în perioada anilor 2010-2016

|  | Evoluția numărului de șomeri înregistrați |
| --- | --- |
|  | Anul 2010 | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Anul 2014 | Anul 2015 | Anul 2016 |
| Comuna Jilavele | 72 | 45 | 65 | 56 | 50 | 39 | 39 |
| Masculin | 50 | 32 | 41 | 38 | 40 | 26 | 24 |
| Feminin | 22 | 13 | 24 | 18 | 10 | 13 | 15 |

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online

La nivelul anilor 2010-2016 numărul șomerilor înregistrați în comuna Jilavele a oscilat, de la 72 persoane în anul 2010, a scăzut la 45 în anul 2011, crescând în anul 2012 la 65, pentru ca pe intervalul 2013-2016 să scadă din nou până la valoarea minimă de 39 de șomeri.

De remarcat este și faptul că pe parcursul anilor 2010-2016, numărul șomerilor de sex masculin a fost vizibil mai mare decât a celor de sex feminin.

### TENDINȚE PRIVIND EVOLUȚIA POPULAȚIEI

În viitor se estimează ca populația comunei Jilavele să înregistreze descreșteri semnificative din cauza consemnării unor rate cu valori negative în ceea ce privește bilanțul natural, migrația și fertilitatea. Aceste fenomene au loc din cauza modificării comportamentului reproductiv sau procreator. Femeia, și respectiv cuplul, au tendința de a reduce descendența finală și dimensiunea familiei.

Economia

Potenţialul economic al comunei este determinat de situarea în teritoriu, condiţiile pedo - climatice, ca şi de principalele activităţi economice ce se desfăşoară pe teritoriul administrativ al comunei. Relațiile economice ale comunei Jilavele cu municipiul Urziceni constituie suportul material al dezvoltării mediului rural. Astfel, prin asigurarea cu materii prime pentru unele ramuri industriale din oraş, cu produse agroalimentare pentru piaţa urbană se obţine cea mai mare parte a veniturilor necesare dezvoltării comunei şi traiului zilnic al populaţiei şi în acelaşi timp, oraşul acoperă cu produse industriale necesarul spaţiului rural.

Principalele tipuri de relaţii economice care se realizează între oraş şi teritoriu sunt cele existente între industria oraşului şi resursele naturale ale ariei adiacente, între consumul agroalimentar urban şi agricultura spaţiului rural, între industria oraşului şi întreprinderile din mediul rural.

### POTENȚIAL ECONOMIC – ANALIZA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Conform datelor transmise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița se constată faptul că în sectorul economic al comunei Jilavele activa în anul 2016 un număr de 73 agenți economici.

Distribuția acestora pe forme de organizare la nivelul anului 2016 este prezentată în tabelul și figura de mai jos:

– Distribuţia agenţilor economici din comuna Jilavele pe forme de organizare (2016)

|  | SRL | PFA | II | IF | SNC | SOCCOOP | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul întreprinderilor active din comuna Jilavele | 39 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 73 |

Sursa datelor: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița

#### Activitățile economice sunt majoritar concentrate în sectorul terțiar – servicii, ocupând 73% din sectoarele economice, sectorul secundar – industrii – are o pondere de 16%, pe când restul întreprinderilor își desfășoară activitatea în sectorul primar – agricultură, silvicultură, pescuit (într-un procent de 11%).

#### AGRICULTURĂ ȘI ZOOTEHNIE

Pentru comuna Jilavele, agricultura poate reprezenta una din oportunitățile de dezvoltare a zonei, însă în prezent, aceasta nu este îndeajuns valorificată.

Principalele ocupații ale locuitorilor din zona comunei Jilavele legate de agricultură sunt favorizate în principal de așezarea teritoriului în zona de câmpie și de faptul că mare parte din suprafața agricolă totală o constituie terenul arabil. Așadar, condițiile geografice și climaterice favorabile zonei au determinat ca locuitorii să practice o serie de activități de cultivare a plantelor și creștere a animalelor. Deși potențialul agricol al zonei este unul ridicat, nivelul tehnic de dotare existent în agricultură nu este adaptat condițiilor de producție, capitalul fizic din agricultură fiind caracterizat printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică cât și morală.

Cu toate că pe teritoriul comunei se regăsesc terenuri bune pentru agricultură, producțiile sunt sub potențialul zonei.

La nivelul anului 2016, suprafața totală a comunei Jilavele totaliza 5.236 ha, din care 4.143 ha constituia suprafaţa agricolă iar 1.093 ha suprafaţa terenurilor neagricole. Cea mai mare parte a suprafeței agricole este reprezentată de suprafața arabilă (90%), acestora adăugându-li-se pășunile în proporție de 8% şi viile (2%).

În perioada 2010 - 2016 suprafața agricolă a avut o evoluție aproape liniară, oscilațiile fiind minime așa cum se poate observa în tabelul de mai jos:

– Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă (analiză comparativă 2010-2016)

| Modul de folosinţă pentru suprafața agricolă | Ani |
| --- | --- |
|  | 2010* | 2016** |
|  | UM: Ha |
| Arabilă | 3.693 | 3.738 |
| Păşuni | 441 | 337 |
| Fâneţe | 0 | 0 |
| Vii | 68 | 68 |
| Livezi | 0 | 0 |
| Total suprafaţă agricolă | 4.202 | 4.143 |

Sursa datelor: * INS România, Baza de date Tempo-Online;  ** Date furnizate de Primăria Jilavele

Analizând structura terenului agricol din cadrul comunei Jilavele, conform datelor furnizate de Primăria Jilavele, se poate observa că la nivelul anului 2016 cele mai mari suprafețe erau cultivate cu grâu, obținându-se o producție anuală de circa 6.000 tone. Alte tipuri de culturi existente în cadrul comunei și producția aferentă acestora sunt prezentate în tabelul de mai jos:

– Principalele tipuri de culturi din comuna Jilavele (2015-2016)

| Principalele culturi | Anul 2015 | Anul 2016 |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafața (ha) | Producția anuală (tone) | Suprafața (ha) | Producția anuală (tone) |
| Grâu | 1.354 | 6.770 | 1.200 | 6.000 |
| Porumb boabe | 822 | 4.110 | 900 | 4.500 |
| Floarea sorelui | 318 | 795 | 210 | 420 |
| Rapiță | 697 | 2.788 | 835 | 3.340 |
| Legume | 130 | 260 | 110 | 110 |

Sursa datelor: Răspuns la Adresa 873/2254/05.09.2017

Efectivul de animale de la nivelul comunei Jilavele, cifra în anul 2016, conform registrului agricol,  6.080 de capete, la care se adaugă 200 familii de albine.

Creșterea animalelor se practică atât în ferme de exploatare, dar și în gospodării mici, în general pentru uzul familiilor. Sunt așa numitele exploatații de semi-subzistență, dar mai ales de subzistență în care producția agricolă este destinată consumului propriu, foarte puține fiind acele gospodării care reușesc să disponibilizeze mici cantități de produse pentru piață. În fermele de semisubzistență fermierii desfășoară diverse activități agricole de cultivare a plantelor și creșterea animalelor, bazate pe tradiții specifice zonei. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producție foarte diversificată, determinată de necesitățile gospodăriei, precum și printr-o dotare tehnică redusă și necorespunzătoare ceea ce împiedică creșterea productivității și obținerea unui surplus de produse destinate vânzării.

La nivelul comunei Jilavele, în anul 2016, se remarcă următoarele categorii de animale: păsări 56%, porcine 22%, ovine și caprine 19% și familii de albine 3%.

Toate cele 8 întreprinderi ce activau în anul 2016 în sectorul primar (agricultură, silvicultură și pescuit) al economiei naționale în comuna Jilavele derulau activități specifice cultivării plantelor.

Disfuncționalități

- există o nevoie reală de calificare în meserii pentru agricultură;

- dezechilibru în ceea ce privește structura pe categorii de culturi și de folosință a terenurilor;

- suprafețele cultivate sunt mici. Acesta constituie un impediment major în privința rentabilității afacerii, mecanizării și automatizării agriculturii;

- gradul de asociere al fermierilor este scăzut;

- menţinerea unor practici învechite şi slab productive de cultură a plantelor şi creştere a animalelor;

- cultivarea legumelor se face în cea mai mare parte doar pentru consumul propriu;

- fărâmițarea exagerată a proprietăților agricole;

- lipsa unui sistem de colectare și valorificare a produselor agricole la nivel local;

#### SILVICULTURA ȘI EXPLOATAREA APELOR

Silvicultura:

Pe teritoriul comunei Jilavele nu există suprafețe ocupate de păduri.

Exploatarea apelor:

Conform datelor furnizate de Primăria comunei Jilavele, suprafaţa totală ocupată de ape a comunei este de 561 ha, reprezentând aproximativ 11% din totalul suprafeţei comunei.

Resursele de apă sunt reprezentate de apele de suprafață și cele subterane. Rețeaua hidografică este formată din: cursuri permanente de apă, cursuri temporare, canale de irigații-desecare, iazuri (bălți).

Apele de suprafață - aflate pe teritoriul comunei Jilavele fac parte din bazinul hidrografic al râului Sărata (cod cadastral XI.1.22.00.00.00.0), afluent al Ialomiței (cod cadastral XI-1). Se remarcă: râul Sărata, pârâul Ghighiu, Valea Sărăturile și Valea Toți – Slătioarele – Jilavele.

Pe teritoriul comunei Jilavele au fost realizate lucrări hidrotehnice cu rol de gestiune cantitativă a resurselor de apă.

Disfuncționalități

- dirijarea necontrolată a apelor meteorice;

- lipsa unor lucrări de amenajare a râpelor și a văilor torențiale.

ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE

Industrie

Producţia industrială la nivelul comunei Jilavele poate fi considerată inexistentă. Cu toate acestea, în anul 2016 se întâlneau 12 unități ce activau în domeniul industriei respectiv:

- 4 întreprinderi desfășurau activități legate de fabricarea produselor din lemn (mobilă);

- 4 întreprinderi desfășurau activități legate de fabricarea articolelor pentru construcții;

- 2 întreprinderi desfășurau activități legate de fabricarea articolelor textile;

- 1 întreprindere desfășura activități legate de prelucrarea produselor agricole locale;

- 1 întreprindere desfășura activități legate de fabricarea produselor de panificație.

Construcții

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, la finalul anului 2016, în cadrul UAT Jilavele erau înregistrați 7 agenți economici ce activau în domeniul construcțiilor, respectiv:

- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale: 2 agenți economici;

- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.: 2 agenți economici;

- Lucrări de ipsorie: 1 agent economic;

- Lucrări de pardosire și placare a pereților: 1 agent economic;

- Lucrări de dulgherie: 1 agent economic.

Servicii

În domeniul serviciilor activau aproximativ 23% din întreprinderile existente la nivelul comunei Jilavele, în anul 2016. Concret, este vorba despre 17 agenți economici, distribuiți astfel:

- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management: 1 agent economic;

- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea: 1 agent economic;

- Activităţi de testări şi analize tehnice: 2 agenți economici;

- Servicii de reprezentare media: 1 agent economic;

- Activităţi ale tur-operatorilor: 1 agent economic;

- Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.: 2 agenți economici;

- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană: 1 agent economic;

- Repararea aparatelor electronice de uz casnic: 1 agent economic;

- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare: 2 agenți economici;

- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate: 1 agent economic;

- Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări: 2 agenți economici;

- Alte activităţi de telecomunicaţii: 1 agent economic;

- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor: 1 agent economic.

Comerț

Forma de activitate economică non-agricolă cea mai des întâlnită la nivelul comunităților rurale este reprezentată de micile magazine sătești care aprovizionează populația cu produse de folosință curentă. Aspect reliefat și în analiza profilului economic al comunei Jilavele, unde în anul 2016, 25 de agenți economici activau în domeniul comerțului, după cum urmează:

- Comerţ cu amănuntul: 18 agenți economici;

- Comerț cu ridicata: 5 agenți economici;

- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor: 2 agenți economici.

Transporturi

La nivelul comunei Jilavele, în 2016, se evidențiau 4 agenți economici ce desfășurau activități în domeniul transporturilor.

Poştă şi telecomunicaţii

În comuna Jilavele există poșta care deservește întreaga populație a comunei.

Activităţi bancare şi asigurări, alte activităţi de creditare

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, în comuna Jilavele erau înregistrați doi agenți economici ce derulau ”Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” și doi agenți economici ce derulau ”Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări”, în anul 2016.

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii prestate

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, în comuna Jilavele nu sunt înregistrate firme cu acest obiect de activitate.

Turism 
Din păcate, în comună nu se regăsește nicio întreprindere care să activeze în sectorul serviciilor de cazare, iar oferta şi posibilităţile de entertainment, recreere şi petrecere a timpului liber sunt limitate, aproape inexistente.

Tipurile de turism care pot fi practicate pe teritoriul comunei Jilavele sunt:

- Turismul cultural: poate fi dezvoltat prin manifestări artistice şi sărbătoril populare tradiţionale din cursul anului care aduc în atenţia publicului larg spiritul viu, autentic al meleagurilor moldave, prin portul popular, cântece, dansuri, obiceiuri străvechi şi ca atare trebuie promovate nu doar pe plan local dar mai ales pe plan naţional în vederea atragerii unui număr cât mai mare şi diversificat de participanţi şi turişti din diferite zone ale ţării şi din străinătate;

- Turismul sportiv: poate fi practicat în zona cursurilor de apă existente la nivelul comunei. Această formă de turism poate fi stimulată de întrecerile sportive de pescuit, vânătoare şi întrecerile de orientare turistică;

- Turismul de weekend: poate fi practicat prin asigurarea infrastructurii de agrement în zona pădurilor şi cursurilor de apă prin amenajarea de plaje şi locuri de pescuit;

- Agroturismul: poate fi practicat în bune condiţii, multe locuinţe având dotarea necesară şi posibilitatea valorificării superioare a surplusului din gospodăriile ţărăneşti anume, carne, lapte, ouă, zarzavaturi, legume, fructe, care de multe ori se degradează sau se dă la animale;

- Turismul științific: ca urmare a existenței ariei protejate Natura 2000 ”Câmpia Gherghiței” – ROSPA0112 și a Lacului Rodeanu se poate practica această formă de turism de către specialiștii interesați respectiv biologi, geografi și zoologi.

Prin dezvoltarea turismului rural în comună pot fi valorificate şi promovate valorile străvechi ale acestor meleaguri, începând de la tradiţii, obiceiuri şi până la frumuseţile locurilor.

Disfuncționalități

- inițiativele de înființare și dezvoltare a unor activități comerciale sunt legate mai degrabă de satisfacerea unor nevoi locale și nu de valorificarea unor oportunități, de creștere a valorii adăugate etc;

- nu există o cultură antreprenorială, nici o informare asupra oportunităților, programelor de finanțare, formelor de încurajare a inițiativelor de dezvoltarea a unor afaceri;

- deşi există gospodării pe teritoriul comunei care au condiţii pentru practicarea agroturismului nu există încă disponibilitate pentru a oferi astfel de servicii turiştilor;

- lipsesc în comună întreprinderile cu investiţii străine;

- chiar dacă există posibilităţi şi materie primă pentru dezvoltarea diferitelor domenii de producţie, industria este slab reprezentată în peisajul economic al comunei;

- inexistența unei strategii de dezvoltare a activităţilor industriale iar locuitorii au rezerve în a-şi investi economiile în scopul realizării unei activităţi economice productive;

- valorizarea slabă a culturii în contextul unui produs local integrat, induce dezinteresul pentru investiții în cultură și pierderea treptată a identității și a specificului local.

2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG

Prin analiza situatiei existente privind  starea mediului,  situatia socio-economica  s-au identificat o serie de aspecte  privind evolutia probabila a componentelor de mediu (apa, aer, sol, biodiversitate) in situatia neimplementarii obiectivelor propuse prin PUG. S-a avut in vedere faptul ca un P.U.G. creeaza un cadru pentru modernizarea si dezvoltarea zonei prin mijloace specifice. Un astfel de plan poate genera presiuni asupra unor componente de mediu, iar pe de alta parte poate solutiona prin mijloace urbanistice anumite probleme de mediu existente.

In continuare este prezentata sub forma tabelara evolutia factorilor  de mediu :apa, aer, sol, biodiversitate , sanatatea populatiei, peisaj, mediu social si economic , in situatia neimplementarii PUG al comunei Jilavele, judetul Ialomita.

| Factor de mediu | Aspect identificat | Propuneri PUG | Efecte in cazul neimplementarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | Inexistenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa si a unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate care sa fie tratate in cadrul unei statii de epurare; | Realizarea unui sistem de alimentare cu apa si canalizare . Amenajarea de santuri si rigole pe marginea drumurilor pentru colectarea apelor pluviale din zonele de locuit. | Neimplementarea PUG al comunei va conduce la degradarea calitatii apelor de suprafata si subterana datorita lipsei sistemului centralizat de evacuare si tratare a apelor uzate. |
| Aer | Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ: | Modernizari de drumuri comunale prin executarea unor lucrari de reabilitare a acestora conform normelor de specialitate a profilelor drumurilor si modernizarea sistemelor rutiere . | In situatia neimplementarii prevederilor PUG evolutia calitatii aerului va fi normala,nu vor aparea modificari; prin lucrarile de reabilitare a drumurilor va scade consumul de combustibil implicit emisiile poluanti in atmosfera. |
| Sol | Inexistenta sistemului de colectare si tratare a apelor uzate | Realizarea unui sistem de alimentare cu apa si canalizare . Gestionarea corespunzatoare a deseurilor provenite din demolari si a punctelor de colectare selectiva a deseurilor valorificabile; referitor la deseurile menajere acestea sunt ridicate din poarta in poarta de catre operatorul de servicii publice autorizat. | Neimplementarea PUG va conduce la degradarea solului datorita deversarii necontrolate de ape uzate menajere; datorita managementui defectuos al deseurilor,exploatarii necorespunzatoare a foselor existente. |
| Sanatatea populatiei | Inexistenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa si a sistemului de colectare si tratare a apelor uzate. | Realizarea unui sistem de alimentare cu apa si canalizare . Amenajarea de santuri si rigole pe marginea drumurilor pentru colectarea apelor pluviale din zonele de locuit. | Neimplementarea PUG va avea o influenta negativa asupra starii de sanatate si confort a populatiei, posibilitatea aparitiei unor boli specifice datorita lipsei dotarilor corespunzatoare de utilitate publica. |
| Biodiversitate | Aria protejată, ROSPA 0112 Câmpia Gherghiței, ocupă aproximativ jumătate din suprafața comunei, acesta incluzand si Rezervatia naturala Lacul Rodeanu. | Obiectivele PUG ce au legatura cu aria naturala protejata: A. Suprafete din extravilanul comunei, existente în sit, care vor fi introduse in intravilan - T4, T6, T7, T8 (ferme piscicole), T3 (ferma ovine), pentru intrarea in legalitate. Fermele piscicole (existente si functionale): T4 (1199,235 mp), T6 (1817,469 mp), T7 (27211,109 mp), T8 (6005,403 mp) sunt existente inainte de 1990, prin PUG ele vor trece din extravilanul comunei in intravilan, pentru intrarea in legalitate in ceea ce priveste regimul juridic. T3 – ferma de ovine este existenta si functionala. Prin PUG acestea va trece din extravilanul comunei in intravilan, pentru intrarea in legalitate in ceea ce priveste regimul juridic. Functional, suprafata acestei ferme cuprinde o parte curti constructii si o parte arabil, din care o mica parte este la limita cu aria natura protejata. B. Suprafete din aria naturala protejata propuse a fi introduse in intravilan: - stația de pompare T5, in suprafata de 437,331 mp (0,043733 ha); - ferma de ovine T3 se extinde cu o suprafata de 275 mp (0,0275 ha). C. Retrageri de suprafete din intravilanul existent, reglementate prin vechiul PUG, incluse in aria naturala protejata: -In zona lacului Rodeanu in vechiul PUG era propusa o zona de agrement, zona la care se renunta, deci se retrage din intravilan, suprafata pastrandu-si functiunea initiala; - PUZ-ul parc fotovoltaic-neimplementat, situat la intrare in Jilavele in sup de cca. 50 ha, inclus in situl natura 2000, se retrage din intravilan, suprafata pastrandu-si functiunea de pasune; - Tot in Pug- ul vechi trupurile din intravilan: 4,12,13,5, incluse in aria naturala protejata se retrag din intravilan, suprafetele pastrandu-si functiunea initiala; | Neadoptarea de masuri de protectie a speciilor si habitatelor pentru care a fost desemnata aria naturala protejata ar putea conduce la perturbari ale speciilor respective, degradarea starii de sanatate a ecosistemelor din interiorul sitului , afectarea populatiilor de pasari in perioadele de pasaj si cuibarire. |
| Patrimoniu arhitectonic , arheologic si cultural | Conform Listei monumentelor istorice anexate la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, în comuna Jilavele se regăsesc următoarele monumente istorice și funerare: IL-II-a-B-14134 – Curtea Bâzu Cantacuzino, din sat Jilavele, comuna Jilavele, datare de la mijlocul sec. XIX.; IL-IV-m-B-14134.01 – Conacul Bâzu Cantacuzino, din sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din mijlocul sec. XIX; IL-II-m-B-14134.02 – Anexă, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din mijlocul sec. XIX; IL-II-m-B-14135 – Crama fostului conac Herescu, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVIII-XIX; IL-II-m-A-14136 - Pivniță, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVIII; IL-II-a-A-14137 – Ansamblul bisericii ”Sf. Ioan. Botezătorul”, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVII-XX; IL-II-m-A-14137.01 - Biserica ”Sf. Ioan Botezătorul”, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din 1697, ref. 1844 și 1915; IL-II-m-A-14162 - Biserica ”Sf. Trei Ierarhi”, sat Slătioarele, comuna Jilavele, datare din 1820; IL-IV-m-A-14137.02 - Cruci de piatră (5), sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVIII-XIX. | Va fi intituita zona de protectie necesara care sa asigure conservarea integrata a acestora. | Neimplementarea PUG si a masurilor propuse pentru instituirea zonelor de protectie va conduce la degradarea starii de conservare si la distrugerea siturilor arheologice . |
| Peisaj | Introducerea in intravilan a unei suprafete de 72,823 ha repartizata in cea mai mare parte zonei pentru locuinte; se vor mentine spatiile verzi existente si vor fi amenajate noi suprafete plantate. | Suprafata introdusa in intravilan va ramane in continuare in circuitul agricol pana la emiterea autorizatiilor de construire pe amplasamentele respective; Se va asigura suprafata minima de 26 mp spatiu verde pe cap de locuitor. | In cazul neimplementarii PUG spatiile verzi vor fi in continuare neamenajate sau chiar inexistente , se va construi fara a respecta regulamentul de urbanism local. |
| Mediu social si economic | Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ; Neacoperirea cu servicii de utilitate publica; Introducerea in intravilan a unei suprafete de 72,823 ha. | Consolidarea si refacerea infrastructurii rutiere; Realizarea unui sistem de alimentare cu apa si canalizare . | Neimplementarea PUG ar putea conduce la diminuarea standardului de viata al cetatenilor din localitate. |

CAPITOLUL 3

CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE  ZONEI  POSIBIL

A FI AFECTATA

In capitolul anterior au fost prezentate conditiile naturale cu rol de fond in evaluarea impactului in arealul analizat, urmand ca in acest capitol sa identifice principalele surse de impact  cu scopul determinarii gradului de afectare a componentelor naturale in functie de activitatile ce se vor desfasura pe teritoriul analizat.

Din analiza obiectivelor prevazute in Planul Urbanistic General al comunei Jilavele, se poate aprecia ca toate propunerile sunt in corelare cu prevederile legislatiei sectoriale (sanatate, transport, etc.) si cu prevederile legislatiei in domeniul protectiei mediului si nu aduc atingere acestuia. Se apreciaza ca impactul asupra mediului  se va resimti numai la nivel local si in imediata vecinatate a acestuia  datorita lucrarilor de constructii ce se vor efectua si care implica amenajarea unor organizari de santier, realizarii constructiilor.

Aplicarea masurilor prevazute in PUG limiteaza fenomenele de poluare si asigura baza dezvoltarii durabile a orasului.

Inexistenta unor sisteme de canalizare stradala pentru apele uzate menajere, folosirea fertilizantilor in agricultura, surse de apa (fantani) incorect construite si amplasate, lipsite de protectie sanitara, ce pot determina  prin spalari, scurgeri neorganizate si infiltratii de ape meteorice, impurificari ale apelor de suprafata si mai ales a celor subterane cu substante chimice si bacteriologice peste limite admise reprezinta  o serie de factori care prin problemele ce le ridica, pot influenta la nivel punctual sau zonal starea calitatii factorilor de mediu.

3.1 Aer

Calitatea aerului

Din punctul de vedere a calitatii aerului se poate aprecia ca aceasta este ”buna”. 	Nu sunt surse majore de poluare a aerului. Avand in vedere specificul localitatilor, capacitatile productive industriale si ocupatia majoritatii populatiei, in principal in sectorul agricol, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate in consideratie sunt:

- arderea combustibililor solizi in surse stationare, respectiv in locuintele si dotarile edilitare, este raspunzatoare de incarcarea atmosferei cu un complex de poluanti gazosi si solizi (SO2, NO, CO, CO2, pulberi).

- surse mobile circulatia auto generatoare de oxizi de carbon, oxizi de sulf si oxizi de azot;

- activitatile de crestere a pasarilor si animalelor in gospodariile populatiei, de la care se emana amoniac si metan prin fermentarea dejectiilor.

- depozitarile necontrolate de deseuri, generatoare de oxizi de carbon si metan;

- activitatile economice ce se desfasoara pe amplasamentul orasului sunt reprezentate de: comert, prestari servicii, constructii, agricultura, servicii transport.

Din punct de vedere a protectiei mediului  activitatile cu impact asupra mediului sunt reglementate prin autorizatii de mediu conform Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Conform autorizatiilor de mediu emise ,poluantii principali asociati acestor surse trebuie sa se incadreaza in limitele impuse de STAS 12574/1998 – Aer din zonele protejate si Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Amploarea mica a  activitatilor desfasurate in localitate  a determinat ca in Ordinul nr. 348 din 12 martie 2007 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 în liste, localitatea Jilavele, judetul Ialomita sa fie incadrata in lista 3 – unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea limita stabilita prin legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator:

-pentru pulberi in suspensie SO2 se incadreaza in sublista 3.1 – Zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar se situeaza intre aceasta si pragul superior de evaluare

- pentru PM10 se incadreaza in sublista 3.2. - Zonele unde nivelurile concentrațiilor unuia sau mai multor poluanți sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior de evaluare și pragul inferior de evaluare

- pentru poluantii,NO si NOx, Pb, CO , benzen se incadreaza in sublista 3.3. in zonele unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea limita, dar nu depasesc pragul inferior de evaluare. Evaluarea calitatii aerului s-a realizat pe baza inventarelor de emisii locale, a informatiilor furnizate pentru anul 2006 si a datelor meteorologice, utilizandu-se modele matematice pentru dispersia poluantilor emisi in atmosfera.

3.2.Apa

Intre apele uzate neepurate si mediul inconjurator in care acestea sunt deversate se stabileste o relatie bilaterala: prin impuritatile pe care le contin, apele uzate actioneaza asupra receptorului, de cele mai multe ori in sens negativ, iar acesta la randul sau, contribuie la inlaturarea poluantilor, prin procese de autoepurare.

Apele uzate actioneaza asupra receptorului prin urmatoarele actiuni:

- modificarea calitatilor fizice, prin schimbarea culorii, temperaturii, conductibilitatii electrice, radioactivitatii, prin formarea depunerilor de fund, de spuma sau de pelicule plutitoare;

- modificarea calitatilor organoleptice;

- modificarea calitatilor chimice prin schimbarea reactiei apei (pH-ului), cresterea continutului de substante toxice, schimbarea duritatii, reducerea cantitatii de oxigen datorita substantelor organice din apele uzate;

Factorii de mediu, apa, aerul, solul au capacitatea de autoepurare, insa numai pentru o incarcare limitata cu poluanti. Pentru pastrarea calitatii apelor si implicit a sanatatii populatiei si vietuitoarelor se impune ca inainte de deversarea in sursele de apa a apelor uzate aceste sa fie epurate astfel incat sa se incadreze in limitele impuse prin norme.

Calitatea apelor de suprafata, freatice si de adancime, de pe raza comunei este afectata de poluantii proveniti de la apele uzate menajere, de la fose si de la puturile absorbante.

Desi fenomenul de autoepurare al apelor de suprafata este prezent prin efectul direct al radiatiei ultraviolete si prin filtrele naturale, pentru eliminarea acestei situatii, se impune executarea canalizarii in toate subunitatile teritoriale ale comunei Jilavele si epurarea ape reziduale menajere.

Restituirea apelor uzate incarcate cu impuritati (suspensii solide, substante organice biodegradabile de origine animala sau vegetala, substante organice de sinteza, pesticide, etc.) constituie o grava agresiune asupra mediului in general si asupra apelor de suprafata si subterane in special.

Tipurile de ape uzate rezultate ca urmare a studierii situatiei existente intra in categoriile:

- ape uzate menajere care prezinta incarcari:

  - din gospodarii individuale: materii in suspensie, detergenti, substante extractibile in eter de petrol, substate organice;

  - din activitatile desfasurate la cabinetul medical rezulta poluanti specifici: cloruri, azot total, fosfor total, potasiu, substante organice, suspensii, metale, microorganisme, detergenti, virusuri;

- ape meteorice:

  - apele meteorice directe prezinta incarcare cu azot, fosfor, suspensii si substante organice (CBO5, CCOCr);

  - apele de scurgere colectate din zona locuita in special de pe zona carosabila si de pe acoperisuri, ce pot fi incarcate cu substante organice, COT, suspensii, extractibile cu solventi organici, nitriti, nitrati,  produse petroliere;

Surse aleatorii cu caracter intermitent sunt tributare mai ales activitatii de aplicare a ingrasamintelor chimice pe terenurile agricole.

Deasemena , calitatea apelor subterane ,  poate fi afectata prin infiltratii de substante organice sau chimice provenite din depozitarile necorespunzatoare de deseuri menajere si dejectii zootehnice , din substantele fertilizante si de combatere a daunatorilor utilizate in agricultura, din  fosele septice ale populatiei in sate. La aceste cauze se mai adauga existenta unor surse de aprovizionare cu apa (izvoare, fantani) necorespunzatoare igienico-sanitar (fara perimetre de protectie, inadecvat construite). Apele uzate menajere incarcate cu substante organice si chimice, infiltratiile provenite de la closete si grajduri pot ajunge in stratul acvifer, ceea ce poate influenta negativ calitatea surselor cu apa potabila.

Propuneri de dezvoltare

### GOSPODĂRIREA APELOR

Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei Jilavele:

- dirijarea controlată a apelor meteorice;

- realizarea canalelor de desecare;

- lucrări de regularizare a cursurilor de apă ce străbat teritoriul comunei;

- lucrări de amenajare a ravenelor şi a văilor torenţiale;

- consolidări de maluri de-a lungul pâraielor.

Lucrări necesare pentru apărarea împotriva inundațiilor și eroziunii versanților:

- executarea de lucrări hidrotehnice pentru apărare împotriva inundaţiilor (diguri de protecţie şi exploatare);

- lucrări de amenajare a terenului cu alunecări prin eliminarea excesului de apă;

- lucrări de execuţie a canalelor de evacuare a apelor, plantaţii de protecţie;

- regularizarea scurgerilor pe versanţi şi dirijarea spre emisarii naturali;

- reducerea scurgerii rapide în bazinele de recepție prin lucrări de împăduriri, acoperiri cu vegetaţie, amenajare torenţi;

- conservarea cursurilor naturale şi reducerea lucrărilor de îngrădire a scurgerii naturale a cursurilor de suprafaţă;

- lucrări locale de apărare împotriva inundațiilor;

- îmbunătăţirea prognozelor inundaţiilor şi a monitorizării acestora;

- îmbunătățirea planurilor de acţiune şi intervenție în caz de calamităţi naturale;

- sistematizarea verticală a terenului astfel încât apele meteorice să se evacueze rapid fără a afecta proprietăţile învecinate.

### ALIMENTAREA CU APĂ

Rețelele de distribuție a apei potabile în comuna Jilavele se vor înființa în ambele localități aparținătoare comunei, inclusiv în zonele propuse prin extinderea intravilanului.

Conductele de distribuție noi vor fi dimensionate pentru debitul orar maxim și verificate la consumul pe timp de incendiu.

Reteaua de distribuție va fi realizată din conducte de polietilena de înaltă densitate montate îngropat

(sub adâncimea de îngheț) și va fi prevăzută cu vane de secționare montate în cămine amplasate la distanțe de maxim 600 m.

Pe rețeaua de distribuție se vor monta hidranți supraterani de incendiu, pe principalele străzi ale localităților (în principal în intersecții) la distanțe de maxim 500 m între ei. Tronsoanele prevăzute cu hidranți de incendiu, vor avea F cuprinse între 63 și 90 mm.

Pe de altă parte se va avea în vedere respectarea Hotărârii Guvernului României nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu cu modificările și completările ulterioare (Art. 1 ”Se aprobă următoarele categorii de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu: ț) sisteme, lucrări şi reţele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localităţi, platforme şi parcuri industriale”).

Proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare se realizează conform normativelor NP 133/2013 – ”Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților . S.R. 1343/2006 – ”Alimentări cu apă - S.R. - SR 4163/1 – 1995, S.R. 4163/2 – 1996, 4163/3 – 1996 Alimentare cu apă rețele de distribuție”.

Dimensionarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever se va face în conformitate cu HG nr. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, astfel:

  - stații de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

  - instalații de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalației;

  - rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

  - aducțiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

  - alte conducte din rețelele de distribuție, 3 m.

Canalizare

Deoarece la nivelul comunei Jilavele nu există un sistem centralizat de canalizare, colectarea apelor reziduale menajere se realizează prin utilizarea foselor absorbante, latrine, sau deversare liberă la nivelul terenului, fapt care constituie un permanent focar de infectie si de transmitere a bolilor. Rareori sunt amenajate la proprietăți fose etanșe, vidanjabile.

Dispunerea latrinelor în incinta proprietăților conduce mai ales în perioadele cu precipitații abundente la deversări ale materiilor fecale și ale dejecțiilor de la animale, atât în incinta proprietăților, cât și pe arterele de circulație, situația respectivă generând un puternic impact negativ asupra condițiilor de viață ale comunității.

Ținând cont de situația existentă și de prioritățile de dezvoltare viitoare ale comunei Jilavele, realizarea unui sistem centralizat de canalizare și a  unei stații de epurare a apelor uzate va determina o serie de efecte pozitive, cum ar fi:

- intensificarea activităților economice și sociale la nivelul comunității vizate de proiect;

- diminuarea discrepanțelor existente între diversele localități și zone din România, între localitățile din mediul rural și cel urban, precum și dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene;

- creșterea calității vieții în cadrul comunității;

- crearea unui cadru favorabil sănătății populației;

- îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor;

- atragerea unui număr ridicat de investitori în zonă;

- conformarea la restricțiile de mediu și cele de ordin legislativ impuse în prezent de legislația națională.

În vederea înființării sistemului centralizat de canalizare se va ține cont de următoarele:

Dimensionarea reţelei de canalizare se va face la debitele maxime de calcul conform prevederilor STAS1486 şi 1795, la Qorarmax. Cantităţile de apă evacuate vor fi stabilite în conformitate cu prevederile STAS 1846 şi 1795, având în vedere restituţiile folosinţelor de apă care au instalaţii de evacuare a apelor uzate, în reţeaua de canalizare.

Canalizarea apelor meteorice

Apele meteorice de pe majoritatea suprafețelor din arealul comunei, vor fi deversate în mod natural spre șanturile stradale, spațiile verzi și terenurilr agricole, fără a fi preluate de rețelele comunale de canalizare menajeră.

3.3. Solurile

Solul, ca rezultat al interactiunii tuturor elementelor mediului si suport al intregii activitati umane, este influentat puternic de acestea, atat prin actiuni antropice, cat si ca urmare a unor fenomene naturale. Principalele activitati si fenomene care pot influenta negativ calitatea solului  sunt reprezentate prin:

-   depuneri intamplatoare de deseuri menajere si dejectii de grajd de la populatia orasului,

- administrarea incorecta a substantelor chimice fertilizante si pentru combaterea daunatorilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la acumularea lor in sol;

Conform Ordinului 1552/2008, comuna Jilavele, judetul Ialomita se incadreaza in  lista localitatilor unde exista surse de nitrati din activitati agricole, astfel  planul urbanistic propune cai de reducere a aportului de poluanti prin :

- realizarea unui sistem centralizat de canalizare, cu stații de epurare, pentru ca restitui-rea apei in natura sa se faca cu protejarea factorilor de mediu apa, sol.

-promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii Codului de bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele declarate vulnerabile;

-stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea perioadelor de interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare cu autoritatile publice competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana, Oficiul de Pedologie si Agrochimie;

3.4. Flora , fauna, rezervatii naturale

Informaţii solicitate conform Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor şi programelor asupra ariilor protejate de interes comunitar

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar.

Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Jilavele reprezintă strategia și cadrul

de dezvoltare în perspectivă a unității administrativ-teritoriale în corelare cu strategiile de dezvoltare economico-socială și spațială a teritoriului Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, precum și a județului Ialomița.

Necesitățile impuse pentru realizarea obiectivelor generale identificate în cadrul strategiei de

dezvoltare durabilă a comunei sunt legate de: dezvoltarea infrastructurii de bază, protecția mediului, mediul de afaceri, dezvoltarea, calificarea și conversia resurselor umane, ocrotirea sănătății și dezvoltarea vieții socio-culturale precum și dezvoltarea serviciilor sociale și a capacității administrației publice.

Potrivit  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Jilavele, Județul Ialomița, nr.25/26.04.2020, privind aprobarea actualizării Planului Urbaninistic al comunei, situația suprafețelor cuprinse în plan se prezintă astfel:

- intravilan existent al Comunei Jilavele- 502,1681 ha;

- extinderi totale ale intravilanului Comunei Jilavele- 72,8231 ha;

- excluderi totale ale intravilanului Comunei Jilavele- 64,9593 ha;

- intravilan propus al Comunei Jilavele- 510,0319 ha;

Nu există alte planuri de dezvoltare la nivel local, cu caracter strategic, cu excepția PUZ-urilor sau PUD-urilor, care se subordonează planului analizat.

Principalele obiective propuse prin PUG comuna Jilavele ce ar putea genera un potential efect asupra mediului sunt:

- O1 – Extinderea intravilanului  comunei cu 72,823 ha.

- O2 – Imbunatatiri ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor comunale;

- O3 - Infiintarea sistemului centralizat de canalizare.

- O4 – Infiintarea  sistemului centralizate de alimentare cu apa;

- O5 - Extinderea retelei de energie electrica;

- O6-  Infiintarea  sistemului de alimentare cu gaze naturale;

Evaluarea globala a efectelor generate  de implementarea PUG

Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului genereaza un efect preponderent pozitiv.

Implementarea obiectivelor propuse prin  PUG va contribui in principal la limitarea poluarii factorilor de mediu datorita realizarii sistemelor centralizate de alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu gaze naturale, precum si prin implementarea unui management corespunzator al  deseurilor.

Extinderea intravilanului nu are impact asupra aerului, apei, solului sau al biodiversitatii. Nu va fi afectata calitatea acestor factori. Extinderea intravilanului va avea in schimb efecte benefice pentru mediul socio-economic prin crearea de spatii pentru noi locuinte.

Infiintarea sistemului de canalizare are un efect negativ nesemnificativ in timpul realizarii lucrarilor de constructie asupra aerului din cauza particulelor de praf ce se pot ridica la saparea santurilor, asupra solului prin modificarea asezarii acestuia si asupra. Dupa finalizarea lucrarilor acest impact negativ va disparea si va ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati calitatea apelor si a solului deoarece apele uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele uzate nu mai ajung in panza freatica. Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv: se imbunatatesc conditiile de trai ale locuitorilor comunei Jilavele.

Impactul infiintarii sistemelor de alimentare cu apa si a sistemului de alimentare cu gaze naturale, este similar celui al realizarii sistemului de canalizare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de praf care pot afecta calitatea aerului, dar acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului se manifesta prin aspectul inestetic al zonei in care se desfasoara lucrarile, dar dupa pozarea conductelor in santurile aferente, acest aspect va fi inlaturat. Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor comunei Jilavele.

Pe teritoriul administrativ al comunei, exista specii si habitate protejate in cadrului retelei ecologice Natura 2000, care pot fi afectate de implementarea obiectivelor propuse in plan, insa, majoritatea amplasamentelor  se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista foarte putine specii salbatice. Efectul asupra acestor specii va fi resimtit numai pe perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va reveni la conditiile initiale.

Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului.

Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va reveni la starea initiala.

Efectul implementarii obiectivelor din Planul Urbanistic General al Comunei Jilavele pe termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse in politicile de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu.

Localizare

Situată în partea nord-vestică a județului Ialomița, la limita cu județele Prahova și Buzău, pe malurile bălților formate de râul Sărata, Comuna Jilavele este specifică zonelor de câmpie, fiind localizată în cadrul Câmpiei Române, în subunitatea Câmpia Săratei.

Fig.1- Vecinătăți

Vecinătățile teritoriului comunei, conform fig.1, sunt:

- La Nord – comunele Boldești-Grădiștea și Sălciile (județul Prahova)

- La Nord-Vest – comuna Sălciile (județul Prahova)

- La Nord-Est – comuna Glodeanu Sărat (județul Buzău)

- La Sud-Vest – comuna Adâncata;

- La Sud – comuna Dridu

- La Est – comuna Armășești.

Din punct de vedere administrativ, comuna Jilavele este formată din două sate: Jilavele  și  Slătioarele.

Relieful este alcătuit, în principal, din nivelul de interfluvii largi, de nivele locale de terase aluviale, lunci extinse, în majoritatea lor de tipul șesurilor aluviale, albii minore. Se adaugă o serie de forme mici, rezultate prin acumulare, eroziune și tasare.

Clima  este temperat continentală la limita dintre subtipul climatului cu nuanțe de continentalism accentuat și subtipul climatului continental de tranziție din zona central sudică a Câmpiei Române.

Regimul pluviometric al comunei se caracterizează printr-o medie anuală de 505 mm.

Acumulările de ape de suprafață sunt prezentate în fig.2.

Fig.2 – Lacurile  din UAT Jilavele

Lacul Rodeanu reprezintă o rezervatie naturala. Este un lac natural situat în sud-vestul comunei Jilavele, la contactul luncii Prahovei cu câmpul Sălciile-Jilavele, la circa 1,5 km vest de satul Slătioarele. Are o suprafață de 51 ha; forma aproape circulară, diametrul de circa 1,1 km, iar adâncimea sa variază între 0,2 și 1,5 m. În anii secetoși, salinitatea se intensifică, ajungând la 25 g/l, iar în anii cu precipitații abundente, salinitatea se reduce la 6 g/l. Este lipsit de vegetație și populație acvatică. Nămolul este folosit de locuitorii din satele vecine în tratarea afecțiunilor reumatice. A fost prevăzut un spațiu de agrement, în zona indicată în fig.3, proiect la care s-a renunțat.

Fig.3- Lacul Rodeanu

Lacul Jilavele - Slătioarele - este format de-a lungul văii Toți și este singurul lac de tip liman fluviatil din cadrul Câmpiei Sărata.

Lacul Ochiu Boului este la origine un lac de meandru părăsit, cu deschidere spre est, spre lunca Săratei. După 1980, suprafața din interiorul belciugului (popina) a fost transformată în lac. În prezent, lacul a fost  secat și dat în folosință ca pășune.

Lacul Ratca este un lac antropic creat pe râul Sărata,  are o suprafață de 337 ha,  un volum de apă de 8,3 milioane m3, 4 km lungime și lățime maximă de 1,5 km, adâncimi medii 1,5 – 1,7 m și maxime până la 3 m. Lacul are în partea de sud un baraj de 0,5 km lungime.

Fig.4- Lacul Ratca și Lacul Ochiul Boului

Pe valea Rătcuța adâncimea lacurilor nu depășeșe 1 m, lățimea acestora fiind de până la 200 m. În 1960, la sud de baraj, s-a creat o crescătorie piscicolă ce are circa 2 km lungime (nord-sud), cu numeroase bazine de creștere a puietului de pește, despărțite de diguri cu înălțimea de 1 m și o lățime la coronament de 6 m. Acestea ocupă circa 82 ha, după 1975 - 1979, extinse spre sud, pe încă 38 ha, suprafețele acoperite cu ape (curgătoare sau stătătoare) dețin 804 ha, adică 15,4 % din întregul teritoriu al comunei Jilavele.

Conform datelor furnizate de Primăria comunei Jilavele, suprafaţa totală ocupată de ape a comunei este de 561 ha, reprezentând aproximativ 11% din totalul suprafeţei comunei

La nivelul anului 2016, suprafața totală a comunei Jilavele totaliza 5.236 ha, din care 4.143 ha constituia suprafaţa agricolă iar 1.093 ha suprafaţa terenurilor neagricole. Cea mai mare parte a suprafeței agricole este reprezentată de suprafața arabilă (90%), acestora adăugându-li-se pășunile în proporție de 8% şi viile (2%).

Aria protejată, ROSPA 0112 Câmpia Gherghiței, ocupă aproximativ jumătate din suprafața comunei, conform fig.5.

Fig.5- Poziția comunei față de Rețeaua Natura 2000

Poziția intravilanului față de aria protejată este reprezentată în fig. 6

Fig.6-Poziția intravilanului față de ROSPA0112

Legendă Limite SPA0112      UAT         limite intravilan propuslimite intravilan existent

Obiectivele PUG ce au legatura cu aria naturala protejata:

A. Suprafete din extravilanul comunei, existente în sit, care vor fi introduse in intravilan- T4, T6, T7, T8  (ferme piscicole), T3 (ferma ovine), pentru intrarea in legalitate:

Fermele piscicole (existente si functionale): T4 (1199,235 mp), T6 (1817,469 mp), T7 (27211,109 mp), T8 (6005,403 mp) sunt existente inainte de 1990, prin PUG ele vor trece din extravilanul comunei in intravilan, pentru intrarea in legalitate in ceea ce priveste regimul juridic.

T3 – ferma de ovine este existenta si functionala. Prin PUG acestea va trece din extravilanul comunei in intravilan, pentru intrarea in legalitate in ceea ce priveste regimul juridic.

Functional, suprafata acestei ferme cuprinde o parte curti constructii si o parte arabil, din care o mica parte este la limita cu aria natura protejata.

B. Suprafete din aria naturala protejata propuse a fi introduse in intravilan:

- stația de pompare T5, in suprafata de 437,331 mp (0,043733 ha);

- ferma de ovine T3 se extinde cu o suprafata de 275 mp (0,0275 ha).

C. Retrageri de suprafete din intravilanul existent, reglementate prin vechiul PUG, incluse in aria naturala protejata:

- In zona lacului Rodeanu in vechiul PUG era propusa o zona de agrement, zona la care se renunta, deci se retrage din intravilan, suprafata pastrandu-si functiunea initiala;

- PUZ-ul parc fotovoltaic-neimplementat, situat la intrare in Jilavele in sup de cca. 50 ha, inclus in situl natura 2000, se retrage din intravilan, suprafata pastrandu-si functiunea de pasune;

- Tot in Pug- ul vechi trupurile din intravilan: 4,12,13,5, incluse in aria naturala protejata se retrag din intravilan, suprafetele pastrandu-si functiunea initiala;

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Suprafețe din intravilanul comunei Jilavele (existente și propuse) sunt incluse în situl de protecție avifaunistică ROSCI0112 Câmpia Gherghiței, conform informațiilor anterioare.

Documentația este însoțită de suportul topo dwg pentru a stabili poziția suprafețelor corespunzătoare intravilanului propus pentru Avizul de mediu.

Aria naturală protejată, ROSPA0112 Câmpia Gherghiței, a fost declaratã sit de protecţie avifaunistică prin Hotãrârea de Guvern 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Fig.7-ROSPA0112 Câmpia Gherghiței (ibis.anpm)

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentala si ecoregiunea de silvostepa a Campiei Romane. Prezinta ecosisteme acvatice tipice si terenuri agricole.

Regiunile administrative:

NUTS	% Numele judetului

RO022	18 Buzau

RO036	27 Prahova

RO035	55 lalomita

Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:

Specii de pasari cu migratie regulata nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC:

Calitate si importanta:

Lacurile Boldesti-Gradistea, Salciile si Fulga sunt reprezentative ca arii de reproducere, hranire, pasaj de migratie pentru un numar mare de specii de pasari protejate.

Au fost observate 116-132 specii in perioada 2008-2010. Aici se intalnesc colonii mixte de starci galbeni, rosii, cenusii si pitici, lopatari si tiganusi.

Prin observatiile de teren ale reprezentantilor SOR a fost identificata prezenta unei specii rare in Romania, fugaciul mare (Calidris canutus) dar si specii rare de rapitoare de zi aflate in pasaj cum ar fi codalbul, uliganul pescar, serparul.

Garlita mare (Anser albifrons) se aglomereaza pe timpul iernii in perimetrul sitului si se hraneste pe campurile din zona Salciile-Rodeanu. Zona adiacenta luciului de apa prezinta suprafete suficient de mari, compacte, de stuf, oferind conditii de adapost si cuibarire pentru numeroase specii de pasari acvatice.

Vulnerabilitate:

Vulnerabilitate scazuta. Exista riscul deranjarii coloniilor in perioada de cuibarit.

Este o zona favorabila pentru pasari deoarece prezinta:

-organizarea complexelor piscicole pe sistem de diguri de pamant inierbate, populate cu arbori si arbusti;

- lipsa surselor majore de poluare in zonele in cauza;

- preocuparea evidenta, a administratorilor firmelor care au concesionat luciul de apa, pentru mentinerea habitatelor si pentru asigurarea nivelului apei in bazine, inclusiv prin foraje permenente care sa completeze volumul natural de apa.

Situl include în totalitate Rezervația Naturală, Lacul Rodeanu, declarată prin Hotărârea Guvernului nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate care este situate integral  pe teritoriul administrativ al comunei Jilavele.

Fig.8- Lacul Rodeanu

I. BIOCENOZA

a)  Vegetatia

Vegetatia ierboasa a sitului se incadreaza in categoriile de pajisti uscate secundare si pajisti de saraturi.

Dintre  speciile  intalnite  amintim:   ciulei   (ceratocarpus  arenarius),   iarba  scaioasa  (tragus recemosus), coltii babei (tribulus terrestris), vârtejul pamantului (medicago minima), cornuti (xanthium strumarium), troscot (polygonum lapathifolium), stir (amarantus blitoides), coada soricelului (achillea millefolium), musetel (matricaria chamomilla), firuta (poa pratensis ssp angustifolia), păiusuri (festuca spp, etc).

In zona imediat apropiata lacului, vegetatia hidrofila este bine reprezentata: stuf (Phragmites communis), papura (Typha angustifolia), rogoz (Carex riparia), lintita (Lemna minor), broscarita (Patamogeton natans), iarba broastelor (Hydrocharis morsus ranae), pestisoara (Salvinia natans). In regiune este renumit „Stuful de Rodeanu”, folosit in trecut la invelit case.

b) Fauna

Speciile faunistice intalnite in zona, sunt legate de doua tipuri de medii sau biotopuri:

-de campuri stepice – sau cel mai adesea cultivate,

-de biotopuri umede.

Caracteristice campurilor deschise, cultivate sau nu, sunt mamiferele rozătoare: popândău (Citellus citellus), hârciog (Cricetus cricetus), şoarecele de stepa (Sicista subtilis), dihor de stepă (Mustek eversmanni), şoarecele, de mişună (Mus musculus), Orbetele mic (Spalax leucodon), sobolanul de câmp (Apodemus agrarius), soarecele pitic (Micomys minutus pratensis), iepurele de camp (Lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes), cartita (Talpa europaea).

Dintre păsări amintim: prepeliţa (Coturnix coturnix), potârniche (Perdix perdix), ciocarlia de stol (Calandrella brachidactyla), ciocarlia de Baragan (Melanocorypha calandra), ciocarlanul (Galerida cristata), fasa de câmp (Anthus campestris), prigoria (Merops apiaster), dumbrăveanca (Coracias garrulus), cioara (Corvus corone), cojofana (Pica pica), graurul (Sturnus vulgaris), fazanul (Phasianus colchicus).

In zona au fost observate si pasari rapitoare: Circus macrourus (erete alb), Buteo lagopus (sorecarul Tncăltat), Aquila ravax (aquila de stepă), Milvus milvus (gaia).

In cadrul biotopurilor umede exista o serie de animale: Sarpele de apa (Natrix tessellata), Broasca testoasa de apa (Emys orbicularis), Broasca mare de lac (Rana ridibunda), Broasca de mlastina (Rana arvalis), Broasca de lac (Rana esculenta), Buhaiul de balta (Bombina bombina), specii de Triton (Triturus vulgaris, Triturus cristatus).

Ihtiofauna este reprezentata de: caras (Carassius carassius), crap (Cyprinus carpio), Babusca (Rutilus rutilus), rosioara (Scardinus erythrophtalmus), s.a.

Datorita fenomenului de saraturare a apelor nu exista o bogata fauna piscicola.

Din observatiile efectuate de dl. Profesor Petre Teodor, reprezentant al Societatii Ornitologice Române, membru al filialei Cygnus Tandărei, in zona Lacului Rodeanu si in zona limitrofa acestuia, numarul speciilor de pasari identificate este de 46. După Tncadrarea in categoriile specificate in anexele Directivei Consiliului 2009/147/EC si ale OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice; rezulta urmatoarea situatie:

11 specii de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc si în Anexa 3, lit a - OUG 57/2007 (specii a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica), si anume: Ixobrychus minutus (Stare pitic), Nycticorax nycticorax (Stare de noapte), Recurvirostra avosetta (Ciocântors), Himantopus himantopus (Piciorong, Cataliga), Tringa glareola (Fluerar de mlastina), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Melanocorypha calandra (Ciocârlie de Bărăgan), Egretta garzetta (Egreta mică), Sterna hirundo (Chira de balta), Coracias garrulus (Dumbraveanca), Tringa glareola (Fluerar de mlastina).

35 specii de păsări cu migratie regulată nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, si anume: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba (Codobatură alba), Miliaria calandra (Presură sură), Falco tinnunculus (Vânturel rosu, vinderel), Larus cachinnans (Pescăruş argintiu), Larus ridibundus (Pescăruş râzător), Upupa epops (Pupăza), Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf), Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Anser albifrons (Gârlita mare), Anser anser (Gâsca de vara), Anas platyrhynchos (Rata mare), Aythya ferina (Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potârniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra (Lişiţa), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Vanellus vanellus (Nagat), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (Stăncuta), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone comix (Cioara grivă), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură), Ardea cinerea (Stâre cenuşiu), Podiceps cristatus (Corcodel mare), Cuculus canorus (Cue), Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic), Acrocephalus arundinaceus (Lăcar mare), Acrocephalus scirpaceus (Lăcar de stuf), Galerida cristata (Ciocârlan), Phalacrocorax carbo (Cormoran mare), Parus caeruleus (Piţigoi albastru), Saxicola rubetra (Mărăcinar mare), Saxicola torquata (Mărăcinar negru), Tringa stagnatilis (Fluierar de lac).

Dintre cele 35 specii de păsări cu migratie regulată sus mentionate, 6 specii se regăsesc si în Anexa 4B - OUG 57/2007, si anume: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba (Codobatură alba), Miliaria calandra (Presură sură), Falco tinnunculus (Vânturel rosu, vinderel), Upupa epops (Pupăza), Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf).

Dintre cele 35 specii de păsări cu migratie regulată sus mentionate, 14 specii se regăsesc si în Anexa 5C - OUG 57/2007, si anume: Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Anser albifrons (Gârlita mare), Anser anser (Gâsca de vara), Anas platyrhynchos (Rata mare), Aythya ferina (Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potârniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra (Lişiţa), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (Stăncuta), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone comix (Cioara grivă), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură).

| Specii protejate: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grup major | Nr. Specii | Lista speciilor protejate* | ** |
| Mamifere | 3 1 1 2 | Specii enumerate în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexele 3 și 4A ale OUG 57/2007: Spermophilus citellus (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Sicista subtilis (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Mustela eversmanni (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 4A a OUG 57/2007: Cricetus cricetus (DH, OUG 57/2007, a 4A) Specie enumerată în anexa 4B a OUG 57/2007: Spalax leucodon (OUG 57/2007, a 4B) Specii enumerate în anexa 5B a OUG 57/2007: Lepus europaeus (OUG 57/2007, a 5B) Vulpes vulpes (OUG 57/2007, a 5B) |  |
| Pasari | 11 6 12 | specii de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc si în Anexa 3, lit a - OUG 57/2007:Ixobrychus minutus (Stare pitic), Nycticorax nycticorax (Stare de noapte), Recurvirostra avosetta (Ciocântors), Himantopus himantopus (Piciorong, Cataliga), Tringa glareola (Fluerar de mlastina), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Melanocorypha calandra (Ciocârlie de Bărăgan), Egretta garzetta (Egreta mică), Sterna hirundo (Chira de balta), Coracias garrulus (Dumbraveanca), Tringa glareola (Fluerar de mlastina) specii de păsări cu migratie regulată nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc în Anexa 5C - OUG 57/2007: Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic), Motacilla alba (Codobatură alba), Miliaria calandra (Presură sură), Falco tinnunculus (Vânturel rosu, vinderel), Upupa epops (Pupăza), Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf) specii de păsări cu migratie regulată nementionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, care se regăsesc în Anexa 5C - OUG 57/2007: Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp), Anser albifrons (Gârlita mare), Anser anser (Gâsca de vara), Anas platyrhynchos (Rata mare), Aythya ferina (Rata cu cap castaniu), Perdix perdix (Potârniche), Coturnix coturnix (Prepelita), Fulica atra (Lişiţa), Gallinula chloropus (Gainusa de balta), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (Stăncuta), Sturnus vulgaris (Graur), Corvus corone comix (Cioara grivă), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură), |  |
| Reptile | 1 1 | Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexele 3 și 4A ale OUG 57/2007: Emys orbicularis (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 4A a OUG 57/2007: Natrix tessellata (DH, OUG 57/2007, a 4A) |  |
| Amfibieni | 2 1 2 1 | Specii enumerate în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexele 3 și 4A ale OUG 57/2007: Bombina bombina (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Triturus cristatus (DH, OUG 57/2007, a 3, a 4A) Specie enumerată în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 4A a OUG 57/2007: Rana arvalis (DH, OUG 57/2007, a 4A) Specii enumerate în Directiva Consiliului 92/43/CEE și în anexa 5A a OUG 57/2007: Rana ridibunda (DH, OUG 57/2007, a 5A) Rana esculenta (DH, OUG 57/2007, a 5A) Specie enumerată în anexa 4B a OUG 57/2007: Triturus vulgaris vulgaris (OUG 57/2007, a 4B) |  |
| Pesti | 1 | Specie enumerată în anexa 4B a OUG 57/2007: Carassius carassius (OUG 57/2007, a 4B) |  |

c). prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului:

A). Ferma piscicolă (T6)

Fig.9- Imagine vecinătate T6

Fig.10-Imagine satelitară T6

Păsările acvatice prezente identificate în zonă sunt: rațe, stârci, corcodei, prundurași. Alături de acestea există și nagâți, lăcari, ulii iar periodic apar și pelicanii .

Condiţiile ecologice specifice speciilor desemnate ca protejate prezente în zonă:

| Cod | Denumire | Informaţii ecologice relevante | Aspect |
| --- | --- | --- | --- |
| A026 | Egretta garzetta Egreta mică | Este specia cea mai tăcută dintre stârci. Vânează stând la pândă sau deplasându-se cu atenţie în ape mici.Ca măsuri de conservare se încurajează reducerea deranjului prin protejarea coloniilor de vizitatori şi interzicerea vânătorii. |  |
| A031 | Ciconia ciconia- Barza albă | Inainte de plecarea în migrație se strâng în număr mare pe pajiștile umede sau în zone inundabile.Aratul pajiștilor și utilizarea pe scară largă a pesticidelor au efecte de reducere severă a sursei de hrană. |  |
| A023 | Nycticorax nycticorax Stârcul de noapte | Aceste păsări ies la vânătoare în special seara și noaptea, ca să evite celelalte specii de stârci. Consumă mult pește motiv pentru care în fermele piscicole nu sunt o prezență agreabilă. |  |
|  | Ardea cinerea Stârcul cenușiu | Stârcii vânează pândind animalele acvatice din baltă. Hrana lui constă din broaște, pești mici, moluște, șerpi și insecte acvatice. Pe pășuni pasărea așteaptă nemișcată lângă o gaură de șoarece, sau fură ouă din cuiburi de păsări. |  |
| A051 | Anas strepera Raţă pestriţă | Rața pestriță cuibărește în stuf, unde femela depune 8-12 ouă gălbui, într-o singură serie pe an, pe care le clocește 25 până la 28 de zile. Este importantă menținerea stufului și se interzice arderea vegetației |  |
| A087 | Buteo buteo Şorecar comun | Este o specie în general sedentară sau parțial migratoare în România. Principalele amenințări sunt reprezentate de distrugerea locurilor de amplasare a cuiburilor și deranjul în perioada sensibilă de cuibărit. |  |
| A136 | Charadriusdubius Prundăraş gulerat mic | La intoarcerea pe teritoriile de cuibărire, masculii creează mici cuiburi pe pământ. Perechile scot unul sau două rânduri de pui pe an. Mare parte a zonelor umede folosite de păsări ca habitat se află sub amenințările poluarii, drenajului și a dezvoltării. |  |
| A019 | Pelecanusonocrotalus Pelicanul comun | Pelicanii comuni sunt păsări care trăiesc în grupuri mari. Se hrănesc împreună şi organizează „adevărate goane în cerc„ în care pelicanii aşezaţi roată împing peştele în centrul cercului prin bătăi repetate ale aripilor, asemeni unei plase vii şi mişcătoare, după care îl pescuiesc. În zonă apar prin luna august și constituie un adevărat pericol pentru fermele piscicole. Se vor adopta metode nonviolente pentru îndepărtarea acestora. |  |
| A008 | Podiceps nigricollis Corocodel cu gâtnegru | Cuibărește începând din lunile mai-iunie, adesea în colonii de 10-20 de perechi. Cuibul este instalat în vegetația emergentă din apropierea malurilor apelor sau în peticele stufizate din mijlocul bazinelor. Degradarea zonelor umede, introducerea speciilor de pesti exotici, arderea și tăierea stufului și braconajul sunt principalele pericole ce afecteaza specia. |  |
| A142 | Vanellus vanellus Nagâţ | Specia cuibărește în habitate deschise cu vegetație mică inclusiv pe terenuri agricole, turbării, lunci și zone umede.Se hrănește cu viermi și insecte. Amenințarea este cauzată de pierderea habitatelor propice ca rezultat al schimbărilor din practicile agricole. |  |

B. Zona stației de pompare (T5)

Fig.11- Imagine satelitară T5

Fig.12-Imagine vecinătate T5

În general păsările acvatice prezente sunt cam aceleași cu o populație mai mare de  corcodei.Micile insule permit rațelor condiții mai bune de cuibărit.

| Cod | Denumire | Informaţii ecologice relevante | Aspect |
| --- | --- | --- | --- |
| A295 | Acrocephalus schoenobaenus Lăcarmic | Este o specie comună în stufărișuri, în mlaștini sau în alte tipuri de vegetație deasă de-a lungul malurilor lacurilor sau râurilor. Evită copacii, tufărișurile înalte și terenurile deschise.Cuibărește într-o varietate de vegetație densă și joasă, deseori aproape de apă sau în depresiuni umede. |  |
| A053 | Anas platyrhynchos Rața mare | În perioada de cuibărit este mult dispersată, iar toamna și iarna se adună în grupuri mari pe suprafețele acvatice care nu îngheață.Cuiburile sunt amplasate în apropierea apei, direct pe sol, ascunse în vegetație. Arderea stufului sau recoltarea acestuia în perioade nepotrivite, constituie amenințări serioase ca și braconajul. |  |
| A323 | Panurusbiarmicus Piţigoi de stuf | Nu este o pasăre migratoare, ci doar hoinărește în locuri mai ferrite. Cuibul e greu de văzut, este ascuns adânc în stuf, spre partea de jos, suficient de sus cât să nu-l ajungă apa dar nu atât de ridicat încat să devină observabil. |  |
| A118 | Rallus aquaticus Cârstel de baltă | Specie diurnă, poate fi auzită și pe timp de noapte în sezonul de cuibărit.Un singur cuib este construit pe apă.Practicile de management al zonelor cu stuf sunt esențiale pentru conservarea specie.. |  |
| A005 | Podiceps cristatus Corocodel mare | Specia cuibărește în zonă, fiind în general sedentară. Trăiește în habitate acvatice naturale, cu vegetație bogată (bălți, mlaștini, margini de lacuri). Este o specie preponderent ihtiofagă, consumând pești de talie mică și medie. Suplimentar, consumă și alte organisme acvatice, nevertebrate, precum insecte (larve sau adulți), crustacee, moluște si uneori larve de amfibieni. |  |

C. Zona fermei de ovine (T3)

Zona este reprezentată de terenuri agricole, mărginită în partea de nord de Lacul Slătioara(figura 13). Căile de acces există astfel încât nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru decopertare. De remarcat că situl este tangențial în partea de N-V a trupului T3. Având în vedere că orice stână atrage și prezența păsărilor impactul ar putea fi pozitiv. Ceea ce rămâne este de manageriat câinii de la stână care ar putea (liberi fiind) să distrugă cuiburile și juvenilii.

Fig. 13 – Amplasament T3

Terenurile din zonă sunt sunt frecventate de gârlițe  și gâște având în vedere că există și Lacul Rodeanu în apropiere.

| Cod | Denumire | Informaţii ecologice relevante | Aspect |
| --- | --- | --- | --- |
| A041 | Anseralbifrons Gârliţămare | Specia cuibărește în zona de tundră din nordul Asiei.În România iernează, mare parte dintre ele, în zonele de câmpie, La început se hrănesc cu boabe (porumb, grâu sau alte graminee) rămase după recoltare (când sunt disponibile) și mai apoi cu frunzele răsărite ale grâului, rapiței sau a altor culturi agricole de toamnă. |  |
| A043 | Anser anser Gâscăde vară | În sezonul de cuibărit este mult dispersată, iar începând din vară se adună în grupuri mai mari, la început pentru creșterea puilor și năpârlire, iar mai apoi pentru iernare.Specia este amenințată de vânătoare, fiind susceptibilă și la otrăvirea cu plumb (provenit din alice). Fiind o specie ce se hrănește pe culturile agricole, există un conflict continuu cu fermierii. |  |

d) se va preciza dacă planul propus nu are legătură cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei natural protejate de interes comunitar.

Planul nu are legătură cu managementul conservării ariei natural protejate de interes comunitar dar obiectivele propuse în plan au în vedere și rezolvarea unor probleme care țin de îmbunătățirea stării de conservare a sitului (gestionarea deșeurilor, a apelor uzate, a conștientizării localnicilor cu privire la protecția păsărilor).

Obiectivele propuse prin plan, reduc suprafața naturală a sitului  cu cca.0,071 ha, ceea ce reprezinta un procent nesemnificativ de 0,00093 ha, raportat la intreaga suprafata a ariei naturale proteja de 7588 ha .

d). Estimarea impactului potential al planului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

Degradarea habitatelor: este o degradare fizica ce afecteaza un habitat. Conform art. 1 pct.e). al Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie sa ia in considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apa, aer sol) si implicit asupra habitatelor. Daca aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor intr-unul mai putin favorabil fata de situatia anterioara impactului, atunci se poate considera ca a avut loc o deteriorare a habitatului.

Disturbare: disturbarea nu afecteaza parametrii fizici ai unui sit, aceasta afecteaza in mod direct speciile si de cele mai multe ori este limitata in timp (zgomot, surse de lumina, etc.). Intensitatea, durata si frecventa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luati in calcul.

Integritatea ariei naturale protejate este legata atat in mod specific de obiectivele de conservare ale ariei cat si de totalitatea aspectelor ariei naturale protejate.

In cazul siturilor Natura 2000 obiectivele de conservare fac trimitere directa la speciile si/sau habitatele pentru care respectivul sit a fost declarat.

Avand in vedere obiectivele planului si tinand cont de definitiile referitoare la degradare, respectiv disturbare, enuntate anterior, posibilele impacturi pe care implementarea planului poate sa le produca asupra integritatii ROSPA sunt urmatoarele:

- degradarea a habitatelor speciilor de interes conservativ;

- disturbarea speciilor de interes conservativ.

Impactul activitatilor desfasurate in feremele piscicole:

- Activitatile vor constitui un deranj temporar pentru păsările din zonă.

- Gestionarea deșeurilor de construcție și ulterior a celor menajere nu trebuie să afecteze situl.

- Administrarea suprafețelor acvatice și alimentarea lor cu pește este un avantaj, dacă nu se vor folosi metode violente de îndepărtare a speciilor ihtiofage.

- Administrarea suprafețelor acvatice trebuie să aibă în vedere menținerea stufului sau tăierea manuală a acestuia în perioadele optime (decembrie- ianuarie).

- Mijloacele de pescuit nu trebuie să afecteze vegetația existentă și nici să producă zgomote care să deranjeze păsările.

Impactul stației de pompare

Suprafața afectată este mică, de 437,331 m2 și este amplasată lângă căile de acces, ceea ce presupune că pierderile de suprafață sunt infime.

Factori de impact:

-Emisiile,

-Incendiile,

-gestionarea deşeurilor,

-ape uzate,

-echipamentul electric,

-factorul uman.

Emisiile vor fi menţinute în limitele admisibile prin asumarea de beneficiar a  următoarelor măsuri:

In perioada de construcţie

•se vor utiliza numai maşini şi utilaje rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare;

•se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces pentru evitarea ridicarii prafului în perioada de decopertare și de construcție;

•se va face curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinatatea amplasamentului – îndepartarea nisipului, a pământului, pentru prevenirea ridicării prafului;

•se va efectua depozitarea controlată și pentru scurt timp a materialelor de construcţie pulverulente sau deşeurilor generatoare de praf.

Depăşirea limitelor admisibile duce la degradarea totală sau parţială a biocenozei acvatice, terestre şi de ecoton în perimetrele direct afectate şi limitrofe.

In perioada de funcţionare nu vor exista surse de poluare care să ducă la poluarea semnificativă a aerului.

2.Incendiile pot fi o sursă de impact negativ asupra siturilor comunitare.

Incendiile accidentale pot afecta negativ biodiversitatea zonei iar apa pentru stingerea incendiilor poate afecta negativ calitatea apei de suprafata.

Se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu;

Personalul  să fie bine instruit pe linie de PSI astfel încât să prevină orice incendiu sau să-l  anihileze într-un timp cât mai redus.

3. Gestionarea deşeurilor

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor urmăreşte pe cât posibil neutralizarea, reciclarea acestora și minimizarea cantităţilor depozitate pe rampe.

Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate  de o societate autorizată pentru astfel de activităţi . Deşeurile trebuie transportate  de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul, în conformitate cu legislaţia caracteristică.

Se interzice depozitarea în afara perimetrului aprobat a deşeurilor indiferent de felul acestora.

Deşeurile menajere vor fi depozitate în pubele acoperite pentru a nu atrage exemplare de faună către acestea.

4. Apele uzate

Apele uzate vor fi evacuate in bazin betonat si deversate in stație de epurare.

5. Echipamentul electric trebuie să fie protejat astfel încât să se prevină  electrocutarea oricărei vieţuitoare din zonă.

6. Factorul uman

Se va evita pe cât posibil zgomotele suplimentare pentru a crea un disconfort sporit speciilor din zonă. Să se elimine, pe cât posibil, uciderile accidentale de specii (amfibieni, reptile, păsări).

- interzicerea nivelelor de zgomot, peste limitele admise de STAS 10009/2017 si Ord. 119/2014;

Impactul fermei T3

Functionarea si extinderea fermei nu genereaza un impact negativ semnificativ pentru aria naturala protejata; extinderea ocupă tangențial cca. 275 m2 și pentru realizarea ei nu se tranzitează situl. La implementarea proiectului se vor pune condiții referitoare la gestionarea deșeurilor, a instruirii personalului cu privire la braconaj sau a arderii pajiștilor pentru refacerea vegetației.

| Integritatea ROSPA 0112 Campia Gherghitei poate fi afectata daca implementarea obiectivelor planului, poate sa determine urmatoarele: |
| --- |
| - reducerea suprafetelor habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar | Propunerile planului, in suprafata de 0,071 ha reprezinta o suprafata afectata la nivelul ariei, de 0,00093%, raportat la suprafata totala a ROSPA ,astfel ca impactul la nivelul ROSPA este nesemnificativ. |
| - reducerea sau fragmentarea habitatelor de interes comunitar | -la o suprafata afectata la nivelul sitului, de 0,00093%, nu se va produce fragmentarea habitatelor speciilor de pasari de interes comunitar. |
| - producerea unui impact negativ asupra factorilor de mediu care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar. | Nu va exista un impact negativ asupra conditiilor necesare speciilor de pasari declarate protejate, cu conditia respectarii masurilor propuse de reducere a impactului. |
| Producerea unor modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate. | Reglementarile propuse prin plan nu vor modifica functia ariei naturale protejate de interes comunitar. Speciile de pasari pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat nu vor fi afectate; |

Identificarea si evaluarea tuturor formelor de impact al implementarii proiectului, posibil sa afecteze siturile de importanta comunitara:

| Identificarea impactului - Tipul impactuluii | Evaluarea impactului | ROSPA 0141 Subcarpatii Vrancei |
| --- | --- | --- |
| Direct | 1. Procentul din suprafata habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut; | 0,0 % suprafata afectata de implementarea proiectului. |
|  | 2. Procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar; | -0,0% suprafata afectata Nu va exista un impact negativ asupra habitatelor speciilor protejate de pasari. |
|  | 3.Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente); | - 0,%, raportat la suprafata ROSPA . Nu vor fi fragmentate habitate specifice de cuibarire reproducere si hranire, ale speciilor de pasari de interes comunitar. |
|  | 4. Durata sau persistenta fragmentarii; | Neexistand o fragmentare a habitatelor nu exista si o durata a fragmentarii. |
|  | 5. Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar. | Nu va exista un impact de durata sau persistent la nivelul sitului Natura 2000 ROSPA 0112 care ar putea disturba speciile de interes comunitar. |
|  | 6. Schimbari in densitatea populatiilor (nr. de indivizi /suprafata); | Reglementarea suprafetei de 0,071 ha din aria naturala protejata nu va duce la schimbari in densitatea populatiilor. |
|  | 7. Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea obiectivelor planului. | Nu se distrug specii si habitate de interes comunitar. |
| Indirect | Consta in ocuparea definitiva a suprafetei de teren. |
| Pe termen scurt | Impactul pe termen scurt este posibil a fi negativ nesemnificativ asupra zonei prin activitătile de constructie și amenajare a proiectelor propuse prin plan, însă datorită datorita perioadei de construire relativ scurte, nivelul deranjului va fi minim. Deranjul produs asupra biodiversitatii zonei datorită activitatilor specifice implementarii obiectivelor planului, efect produs pe o perioada scurta de timp. |
| Pe termen lung | Consta in ocuparea definitive a suprafetei de teren de 0,071 ha. |
| Cumulativ | Datorita faptului ca implementarea planului nu presupune afectarea factorilor de mediu, iar in zona nu se mai desfasoara alte activitati generatoare de poluanti, consideram ca nu va exista un impact cumulativ asupra biodiversitatii. |

In concluzie implementarea obiectivelor planului, nu afectează integritatea ROSPA 0112 Campia Gherghitei, deoarece:

- nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară;

- nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară;

- nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea sitului de interes comunitar;

- nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a sitului de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună care definesc structura şi/sau funcţia sitului de interes comunitar;

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protectie specială avifaunistică (SPA) constituite în  zone  umede  amenajate  pentru  piscicultură  şi  acvacultură (Recomandări  Academia  Română  –  Comisia  Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii):

- Se va mentine integritatea vegetatiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetatiei lemnoase aflate în lungul tărmurilor.

- Nu se permite incendierea stufului, decât pe portiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

- Se va mentine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

- În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.

- Nu  se  permite  pescuitul  sportiv  în  apropierea  locurilor  de  cuibărit  ale  păsărilor  oaspeti  de  vară  sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

- Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.

- Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai putin de 100 m de limitele ei.

- La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervatiei şi măsurile care trebuie respectate.

- Se  va  anunta  agentia  judetană  de  protectia  a  mediului  asupra  oricăror  incidente  care  ar  apărea  în perimetrul ariei protejate.

Masuri de protectie a pasarilor salbatice

  - Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea 49/20011, precum si prevederile OUG 195/2005 cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea 154/2006 – Cap. VIII – Conservarea biodiversitatii si arii  naturale;

  - Plantarea oricarei specii de arbori in interiorul ROSPA se va face numai cu acordul administratorului/custodelui;

  - Se va respecta suprafetele amplasamentelor obiectivelor;

  - Se vor interzice cu desavarsire depozitari neconforme de deseuri si se impune colectarea selectiva a acestora;

Pentru toate speciile de pasari sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

- culegerea oualor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

- perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migratie;

- detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

- comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii acestora in stare vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat;

- se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote.

Conditii si restrictii ce vor fi inscrise in Regulamentul Local de Urbanism, necesare pentru mentinerea starii de conservare a habitatelor si speciilor pentru care a fost desemnata aria de importanmta avifaunistica ROSPA Campia Gherghitei:

- In perioada de implementare a obietivelor planului:

- Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea 49/20011.

- Realizarea lucrarilor de constructie se va face pe amplasamente stabilite prin proiecte tehnice, fara a afecta zone invecinate;

- Circulatia se va realiza pe caile de acces stabilite;

- Circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa, in vederea limitării emisiilor de praf;

- Beneficiarul are obligatia să respecte prevederile legale in vigoare privind starea tehnica a mijloacelor auto de transport;

- In caz de poluare accidentala, operatorul economic care executa lucrarile de constructii montaj si titularii proiectelor au obligatia sa aiba in dotare materiale absorbante pentru a interveni de urgenţă în cazul poluării cu carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- Titularul are obligaţia de a gestiona toate tipurile de deşeuri conform normelor în vigoare  (Legea211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare);

- Plantarea unor noi specii de arbori şi arbuşti trebuie sa se facă cu recomandarea specialiştilor, pentru a nu introduce în zona diverse specii cu potenţial invaziv, care ar putea elimina în timp o parte din speciile autohtone.

- Beneficiarul are obligaţia de a instrui personalul de implementare a planului cu privire la pericolul aprinderii accidentale a vegetaţiei uscate, respectiv să asigure dotarea cu mijloace de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

- Beneficiarul are obligaţia de a instrui personalul care implementează obiectivelor planului, cu privire la  protectia păsărilor sălbatice din zonă dar şi a speciilor de reptile, rozătoare sau alte specii de faună care ar putea frecventa zona în perioada implementării obiectivelor planului.

  - In timpul functionarii:

- Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea 49/20011.

- interzicerea nivelelor de zgomot peste limitele admise de STAS 10009/2017;

- utilajele cu mecanisme in miscare vor fi protejate astfel incat pasarile sa nu poata patrunda in angrenajele acestora.

- Titularul are obligaţia de a gestiona toate tipurile de deşeuri conform normelor în vigoare  (Legea211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare);

- respectarea drumurilor de acces existente, deja conturate; sa nu se foloseasca alte drumuri sau sa se amenajeze drumuri adiacente deoarece se poate determina prin amenajarea acestora o crestere excesiva a gradului de poluare fonica si a gradului de emisii.

- Beneficiarul are obligaţia de a instrui personalul care implementează obiectivelor planului cu privire la protejarea păsărilor sălbatice din zonă dar şi a speciilor de reptile, rozătoare sau alte specii de faună care ar putea frecventa zona în perioada implementării proiectelor.

  - Patrimoniul cultural

Conform Listei monumentelor istorice anexate la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, în comuna Jilavele se regăsesc următoarele monumente istorice și funerare:

- IL-II-a-B-14134 – Curtea Bâzu Cantacuzino, din sat Jilavele, comuna Jilavele, datare de la mijlocul sec. XIX.;

  - IL-IV-m-B-14134.01 – Conacul Bâzu Cantacuzino, din sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din mijlocul sec. XIX;

  - IL-II-m-B-14134.02 – Anexă, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din mijlocul sec. XIX;

- IL-II-m-B-14135 – Crama fostului conac Herescu, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVIII-XIX;

- IL-II-m-A-14136 - Pivniță, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVIII;

- IL-II-a-A-14137 – Ansamblul bisericii ”Sf. Ioan. Botezătorul”, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVII-XX;

  - IL-II-m-A-14137.01 - Biserica ”Sf. Ioan Botezătorul”, sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din 1697, ref. 1844 și 1915;

  - IL-II-m-A-14162 - Biserica ”Sf. Trei Ierarhi”, sat Slătioarele, comuna Jilavele, datare din 1820;

  - IL-IV-m-A-14137.02 -  Cruci de piatră (5), sat Jilavele, comuna Jilavele, datare din sec. XVIII-XIX.

Legislația in domeniul patrimoniului arheologic :

Legile care fac referire la protecția patrimoniului arheologic sunt următoarele Ordonanța 43/200, Legea 422/2001, 453.2001, Legea 182/2002

Principalele definiții aplicabile, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, sunt următoarele:

1. Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din:(i) siturile arheologice clasate în Lista monumentelor istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum  și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform legii;

(ii) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite;

2. Cercetarea arheologică constituie ansamblul măsurilor cu caracter științific și tehnic menite să asigure prospectarea, identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea și valorificarea științifică, inclusiv publicarea, a patrimoniului arheologic.

Evaluarea rezultatelor cercetării arheologice, concretizată în rapoarte arheologice, constituie fundamentul statutului juridic al protecției descoperirilor arheologice sau, după caz, al descărcării de sarcină arheologică a zonei.

Cf legii 182, prin bunuri arheologice și istorico-documentare se înțelege descoperirile arheologice terestre si subacvatice, unelte, ceramica, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație si harnașament, arme, însemne funerare, cu excepția eșantioanelor de materiale de construcție, materiale din situri, care constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;

Conform Convenției Europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită) - La Valeta, 16 ianuarie 1992 – sunt considerate drept elemente ale patrimoniului arheologic toate vestigiile, bunurile și alte urme ale existenței omenirii în trecut  ale căror: salvgardare și studiu permit redarea evoluției istoriei omenirii și a relației sale cu mediul natural.

Legislația românească definește patrimoniul arheologic în următorul fel: patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din: 1. siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic național, cu excepția celor distruse ori dispărute, și siturile clasate în Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: așezări, necropole, structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic reperat, definite conform legii; 2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au fost descoperite; Unul dintre aspectele cele mai importante ale definirii patrimoniului arheologic reprezintă „contextul lor, fie că se situează în sol sau sub apă”, lucru subliniat și în Convenția de la Valetta, adică patrimoniul arheologic trebuie protejat fizic și studiat in situ, în contextul lui original, pe locul pe care s-au evidențiat.

Măsurile administrative de protejare a siturilor arheologice, se bazează pe planurile urbanistice pentru teritoriul administrativ, în a cărei rază se afă situl. Planul urbanistic de bază este Planul Urbanistic General (PUG), a cărei deținere și aprobare în condițiile legii este obligatorie pentru toate unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul țării, (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și HG. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).

Conform legislației în vigoare este prevăzut în mod expres includerea și marcarea pe planuri a siturilor arheologice reperate, ca în baza cărora, prin intermediul Certificatului de urbanism, să  se poate reglementa proiectarea și execuția lucrărilor.

• Delimitarea siturilor arheologice a fost realizată prin coroborarea tuturor  informațiilor mai sus amintite

Fata de cele enumerate mai sus subliniem ca:

IN CONDITIILE IN CARE SE DESCOPERA INDICII CARE AU LEGATURA CU SITURILE ARHEOLOGICE, INDICII SEMNALATE DE CATRE CONSTRUCTORI IN URMA LUCRARILOR DE AMENAJARE SI CONSTRUIRE, AUTORITATILE LOCALE AU DATORIA SA ANUNTE AUTORITATEA COMPETENTA IN DOMENIU SI SA URMEZE PROCEDURA LEGALA SPECIFICA.

CAPITOLUL 4

PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PUG

Calitatea globala a factorilor de mediu din localitate Jilavele, este apreciata ca fiind buna, pe teritoriul orasului nu exista surse majore de poluare a factorilor de mediu.

Pe viitor se propune conservarea si imbunatatirea calitatii mediului, tinandu-se seama seama de problemele specifice ale obiectivelor economice din zona, existente si viitoare.

| Aspect de mediu | Probleme de mediu relevante pentru PUG |
| --- | --- |
| Apa | Inexistenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa si a unui sistem de colectare a apelor uzate care sa fie tratate in cadrul unei statii de epurare; |
| Aer | Calitatea aerului este buna, activitatile economice existente nu constituie surse majore de poluare . Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ; Folosirea de combustibil solid pentru incalzirea locuintelor si la necesitati gospodaresti. |
| Sol | Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegata – operator autorizat. Conform Ordinului 1552/2008 , Localitatea Jilavele, judetul Ialomita se incadreaza in lista localitatilor unde exista surse de nitrati din activitati agricole, astfel planul urbanistic propune cai de reducere a aportului de poluanti prin : -promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii Codului de bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele declarate vulnerabile; -stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea perioadelor de interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare cu autoritatile publice competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana, Oficiul de Pedologie si Agrochimie; |
| Riscuri naturale | Extinderea intravilanului se va face pe suprafete fara pericolul inundatiilor. |
| Patrimoniu cultural | Conform Listei Nationale a Monumetelor Istorice aprobata in 2004, pe teritoriul comunei Jilavele exista monumente istorice. Avand in vedere acest aspect se va instituii zona de protectie a acestora si interdictia de construire fara acordul institutiilor cu atributii stabilite prin lege. |
| Biodiversitatea | Suprafete existente în sit, propuse a fi introduse in intravilan pentru intrarea in legalitate: - T4, T6, T7, T8 ferme piscicole si T3 ferma de ovine; Suprafete propuse a fi introduse in intravilan: - stația de pompare – T5; extindere ferma de ovine T3; Neadoptarea de masuri de protectie a speciilor si habitatelor pentru care au fost desemnate cele doua situri ar putea conduce la perturbari ale speciilor respective, degradarea starii de sanatate a ecosistemelor din interiorul sitului , afectarea populatiilor de pasari in perioadele de pasaj si cuibarire. |
| Constientizarea publicului asupra problemeor de mediu | Implementarea legislatiei de mediu face necesara o vasta campanie de informare a populatiei, a tuturor categoriilor de varsta sau pregatire privind obligatiile administratiei publice locale, a persoanelor fizice si juridice de a mentine un mediu curat, nepoluat. Populatia trebuie implicata in actiuni de protectie a mediului. |

GESTIUNEA DESEURILOR

La nivelul comunei Jilavele,  problema gestiunii deseurilor este rezolvata  prin urmatoarele actiuni:

În prezent, Primăria comunei Jilavele are încheiat un contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților cu societatea ECO VEST CODRII VLASIEI SRL ce are drept obiect prestarea activității de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special.

Gunoiul menajer colectat de către firma specializată transportat şi depozitat la depozitul zonal pentru deșeuri nepericuloase, administrat de S.C. VIVANI SALUBRITATE SA SLOBOZIA, situat în extravilanul municipiului Slobozia și în extravilanul comunei Perieți.

In privinta deseurilor valorificabile, administratia publica locala are inderulare proiectul: “Amenajre platforma si amplasare containere pentru colectare selectiva deseuri”.

Amplasamentele studiate se afla in domeniul public, in administrarea primariei Jilavele, conform Hotarare de Consiliu Local privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei. Terenul destinat realizarii investitiei, este , in zona drumurilor din localitate.

Se vor amplasa 5 module de containere de-a lungul DN1D pe platformele existente in dreptul agentilor economici si in puncte esentiale ale comunei, conform planurilor de situatie anexate si a planului de incadrare.

Se vor amenaja 4 platforme de-a lungul strazii Primaverii in dreptul agentilor economici si in puncte esentiale ale comunei pe care se va amplasa cate un modul de container, conform planurilor de situatie anexate si a planului de incadrare.

Se va amenaja o platforma pe strada Garii intr-un punct de necessitate al comunei pe care se va amplasa un modul de container, conform planului de situatie anexat si a planului de incadrare.

Se va amenaja o platforma pe strada Buzoienilor intr-un punct de necesitate al comunei pe care se va amplasa un modul de container.

Deseurile valorificabile colectate in aceste containere vor fi  ridicate si transportate de catre un operator specializat pe baza de contract, in vederea valorificarii.

In privinta deseurilor agrozootehnice.

Depozitarea si valorificarea deseurilor agrozootehnice, se realizeaza si individual in fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile proprii pentru mineralizare si utilizare ca fertilizant impreuna cu resturile vegetale. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim 10,00 m  distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa;

Prin Programul PHARE CES 2005 Primăria Dridu are aprobat spre finanţare proiectul “Managementul integrat al deşeurilor pentru localităţile Dridu, Fierbinţi, Maia, Adâncata, Moldoveni, Jilavele, Bazii, Roşiori, Drăgoieşti, Moviliţa, Sineşti “ care va consta în amenajarea a 11 platforme de compost pentru fiecare comună din proiect, puncte de colectare selectivă dotate cu europubele, 3 încărcătoare frontale şi o autogunoieră.

Deasemeni, se va avea in vedere amenajarea unui spatiu frigorific pentru depozitarea temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatea autorizata pentru neutralizare.

In conformitate cu Ordonanța nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, la nivelul județelor, consiliile județene sunt responsabile pentru desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare.

Pentru implementarea prevederilor art. 5 din HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor adiacente din alte acte normative, periodic sunt organizate actiuni de colectare cu asociatia Ro Rec.

In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria  va lua masuri pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri pentru control fluxului de deseuri in scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate, reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de autorizare a lucrarilor de constructii (clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri). Pentru preluarea acestui tip de deseu, prtimaria a incheiat contract cu un operator autorizat.

CAPITOLUL 5

OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI

5.1 Corelarea PUG cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel national, comunitar sau international

Aderarea Romaniei la UE a impus transpunerea in legislatia romana a aquis–ului comunitar, implementarea si controlul implementarii legislatiei specifice. Politica Uniunii Europene si actiunea sa asupra mediului pot fi schitate prin programele sale de actiune asupra mediului incepute in 1973.

Planul National pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

In conformitate cu Planul National pentru Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si a prevederilor Legii nr.151/1998 privind Dezvoltarea Regionala, a fost elaborat in luna octombrie 1999 Planul National de Dezvoltare al Romaniei, care a fost revizuit la jumatatea anului 2000.

Acest document coreleaza si integreaza urmatoarele documente:

- Planul Regional de Dezvoltare;

- Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala;

- Planul National pentru Transport;

- Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului;

- Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

Din acest punct de vedere, dezvoltarea regionala a Romaniei va tine seama de considerentele privind protectia si conservarea mediului. Strategia propusa s-a axat pe urmatoarele domenii importante: imbunatatirea calitatii apei, reducerea emisiilor in aer (in special a celor de dioxizi de sulf si azot), reciclarea deseurilor si depozitarea deseurilor municipale in conditii ecologice.

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM)

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) a fost elaborat in 1995 si a fost actualizat in concordanta cu Planul National pentru Adoptarea Acquis-ului Comunitar, in scopul furnizarii unui instrument cheie pentru stabilirea masurilor in cadrul procesului de integrare europeana, plan ce necesita integrarea politicilor de mediu in cadrul celorlalte sectoare (industrie, agricultura, transporturi, amenajarea teritoriului si sanatate).

PNAPM trebuie considerat un instrument de planificare care abordeaza cele mai importante probleme – identificate conform criteriilor aplicate de tara respectiva – specificate de conventiile internationale la care Romania este parte. Solutiile trebuie sa se bazeze pe o impletire de strategii si de capacitati institutionale si investitionale, astfel incat resursele financiare nationale disponibile sa fie cat mai bine utilizate.

Obiectivele PNAPM pentru Romania

PNAPM trebuie sa se concentreze asupra initiativelor care duc la reducerea emisiilor poluatoare si poate fi caracterizat astfel :

- Defineste problemele de mediu si de ierarhizare in functie de prioritati;

- Stabileste obiectivele specifice de protectie a mediului care trebuie indeplinite intr-o perioada limitata de timp;

- Stabileste ierarhizarea de prioritati pentru activitatile din diferite sectoare economice;

- Stabileste o lista de prioritati pentru investitiile urgente necesare.

In contextul de mai sus, se pot enunta urmatoarele obiective ale PNAPM in Romania:

  - Stabilirea actiunilor prioritare care includ obligatiile si angajamentele Romaniei fata de problemele de mediu la nivel national si global;

  - Stabilirea unei liste de actiuni prioritare ce urmeaza a fi incluse in bugetele nationale, locale si cele ale agentilor economici;

  - Prezentarea unei liste de coordonare si ierarhizare in functie de prioritati, care sa contina proiectele pentru a caror indeplinire donatorii ar putea sa ofere asistenta;

  - Informarea donatorilor asupra celor mai urgente probleme, pentru acordarea de asistenta tehnica si financiara.

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) va efectua revizuiri cuprinzatoare  ale proiectelor din PNAPM, iar ANPM va actualiza anual lista proiectelor si bugetelor aferente in fiecare an.

Politica de mediu este parte integranta a tuturor strategiilor de dezvoltare economica la nivel national si regional. Pentru a asigura o dezvoltare durabila eficienta a societatii romanesti, trebuie sa avem in vedere o abordare integrata a obiectivelor economice, politice, sociale si de mediu, la nivel national/regional/local.

PNAPM reprezinta un instrument de planificare care abordeaza cele mai importante probleme, identificate conform unor criterii bine stabilite. Solutiile pentru rezolvarea problemelor trebuie sa se bazeze pe o impletire de strategii si capacitati institutionale si investitionale, in asa fel incat resursele financiare nationale disponibile sa fie utilizate cat mai eficient.

PNAPM este un proces dinamic cu o continua evolutie, datorata dezvoltarii in timp a factorilor economico-sociali, motiv pentru care acesta necesita o permanenta actualizare si monitorizare.

Actualizarea PNAPM se face in concordanta cu obiectivele dezvoltarii durabile, masurile prioritare si actiunile la nivel national rezultate din analiza evolutiei si tendintelor manifestate in domeniul protectiei mediului.

Revizuirea PNAPM se realizeaza din 3 in 3 ani, pe baza Raportului final privind stadiul de implementare al proiectelor din PNAPM si a modificarilor aparute in starea mediului la nivel national.

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor 2014-2020

Strategia nationala de gestionare a deseurilor (SNGD) a aparut din necesitatea identificarii obiectivelor si politicilor de actiune, pe care Romania trebuie sa le urmeze in domeniul gestionarii deseurilor in  vederea atingerii statutului de societate a reciclarii.

Problematica privind impactul negativ asupra mediului si sanatatii umane, ca urmare a eliminarii deseurilor prin utilizarea unor metode si tehnologii nepotrivite, ramane de actualitate mai ales in contextul tendintei sustinute de crestere a cantitatilor de deseuri generate. Devine astfel necesara includerea in prioritatile strategice a unor aspecte la fel de importante, precum declinul resurselor naturale si oportunitatea utilizarii deseurilor ca materie prima pentru sustinerea unor activitati economice.

SNGD este promovata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), conform atributiilor si responsabilitatilor care ii revin in baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, si urmareste sa creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel national, eficient din punct de vedere ecologic si economic.

SNGD stabileste politica si obiectivele strategice ale Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor pe termen scurt (anul 2015) si mediu (anul 2020). Pentru implementarea pe termen scurt a strategiei se elaboreaza Planul national de gestionare a deseurilor(PNGD), ce contine detalii referitoare la actiunile care trebuie intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfasurare a acestor actiuni, cuprinzand tinte, termene si responsabilitati pentru implementare.

Aceasta noua strategie este elaborata luand in considerare progresul inregistrat, noile concepte internationale, precum si provocarile viitoare carora Romania trebuie sa le raspunda.

SNGD trebuie sa se alinieze la noile cerinte legislative, la noile evolutii tehnologice din domeniu si sa imbunatateasca participarea publicului la luarea deciziei de mediu prin programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor.

Planul National de Gestionare a Deseurilor

Elaborarea Planului National de Gestionare a Deseurilor are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor, eficient din punct de vedere ecologic si economic.

Conform cerintelor legislatiei UE,  documentele strategice nationale de gestionare a deseurilor cuprind doua componente principale, si anume:

- strategia de gestionare a deseurilor – este cadrul care stabileste obiectivele Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor;

- planul national de gestionare a deseurilor reprezinta planul de implementare a strategiei  – contine detalii referitoare la actiunile ce trebuie intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfasurare a acestor actiuni, inclusiv termene si responsabilitati.

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 78/2000 (MO 283/22.06.2000) privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea 426/2001 (MO 411/25.07.2001), Planul National de Gestionare a Deseurilor se aplica pentru toate tipurile de deseuri solide si lichide, dupa cum urmeaza:

- deseuri municipale (menajere si asimilabile din comert, institutii si servicii),

- namoluri de la statiile de epurare a apelor uzate orasenesti,

- deseuri din constructii si demolari,

- deseuri de productie nepericuloase si periculoase.

Planul National de Gestionare a Deseurilor se aproba prin Hotarare de Guvern si se revizuieste o data la cinci ani.

Relevanta Planului pentru integrarea obiectivelor de mediu si implementarea legislatiei de mediu:

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. In cadrul prezentului raport, acest lucru s-a realizat prin evaluarea performantelor proiectului de dezvoltare in raport cu o serie de obiective de protectia mediului. Trebuie mentionat ca un obiectiv reprezinta un angajament definit mai mult sau mai putin general a ceea ce se doreste a se obtine. In vederea realizarii unui obiectiv, sunt necesare actiuni concrete, care, in conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite tinte. Pentru a surprinde si cuantifica progresele in implementarea actiunilor, in realizarea tintelor si, in final, in atingerea obiectivelor, se utilizeaza anumiti indicatori. Indicatorii sunt de fapt acele elemente care permit monitorizarea rezultatelor unui plan. In capitolul de fata sunt prezentate obiectivele de mediu, tintele si indicatorii pentru planul urbanistic analizat.

Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile de mediu nationale si ale UE, precum si obiectivele de mediu stabilite la nivel local si regional in cadrul Planului Local de Actiune pentru Mediu al judetului Ialomita .

Obiectivele sunt focalizate pe factorii sau aspectele de mediu asupra carora proiectul de

dezvoltare propus poate exercita un impact semnificativ.

In ceea ce priveste tintele, acestea constituie de fapt prevederile planului privind reducerea impactului asupra mediului. Deoarece in cazul planului supus evaluarii de mediu, masurile privind reducerea impactului asupra fiecarui factor/aspect de mediu, constituind tintele pentru atingerea obiectivelor de mediu propuse sunt numeroase, s-a optat ca obiectivele sa fie clasificate in doua categorii:

− Obiective strategice de mediu, reprezentand obiectivele stabilite la nivel national, comunitar sau international;

− Obiective specifice de mediu, reprezentand obiectivele relevante pentru plan, derivate din obiectivele strategice, precum si obiectivele stabilite la nivel local si regional.

Tintele sunt prezentate ca sinteze ale masurilor detaliate de reducere/eliminare a

impactului asupra mediului prevazute in cadrul planului de amenajare.

Indicatorii au fost identificati astfel incat sa permita elaborarea propunerilor privind monitorizarea efectelor implementarii planului.

Tintele si indicatorii s-au stabilit pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv pentru fiecare factor/aspect de mediu luat in considerare. Acestea, impreuna cu obiectivele caracteristice, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

5.2 Modul de indeplinire a obiectivelor de protectie a mediului

| Factor de mediu | Obiective specifice de mediu | Obiective PUG | Tinte | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APA | Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman 98/83/CE, avand ca principal obiectiv protejarea sanatatii populatiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman; Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/CEE, cu privire la protejarea mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate; Directiva privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 91/676/CEE; | Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa si canaliazare prevazut cu statie de epurare. | Indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate in statiile de epurare vor trebui sa respecte limitele impuse in NTPA 001/2002; | pH, CBO5, CCOCr, materii in suspensie, detergenti sintetici, etc. |
| AER | Directiva 96/62/CEE, privind evaluarea si managementul calitatii aerului, avand ca scop evaluarea calitatii aerului inconjurator; Respectarea prevederilor OUG 114/2008, respectiv alocarea a 26mp spatiu verde/cap de locuitor. | Mentinerea si intretinerea spatiilor verzi existente si realizarea de noi suprafete de spatii verzi ; Imbunatatirea legaturilor carosabile in localitate - modernizare drumuri principale si secundare | In toate etapele de implementare a obiectivelor planului se vor respecta prevederile In toate etapele de implementare a obiectivelor planului se vor respecta prevederile STAS12574/87, | Emisii de poluanti specifici: Nox, NO2, pulberi, CO, etc. |
| SOL/UTILIZAREA TERENURILOR | Directiva cadru 75/442/CEE, privind deseurile; Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea deseurilor; | Asigurarea unui management corespunzator al deseurilor; Delimitarea zonei cu riscuri naturale. Instituirea interdictiei de construire in zonele cu risc. | Pe perioada de implementarea a obiectivelor PUG se vor limita suprafetele decopertate; Respectarea prevederilor de gospodarire a apelor si control al eroziunii; Implementarea prevederilor | Indicatori specifici pentru calitatea solului si starea terenurilor. |
| POPULATIA | Cresterea numarului locurilor de numca ; Creearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a zonei. | Dezvoltarea activitatilor economice; | Masuri si initiative pentru crestrea economica a zonei prin stimularea implementarii anumitor proiecte. | Numarul de locuri de munca create; Numarul de unitati economice/comerciale aparute recent in zona. |
| MANAGEMENTUL DESEURILOR | Respectarea legislatiei privind colectarea, depozitarea si eliminarea deseurilor. | Asigurarea unui management corespunzator al deseurilor; | Implementarea obiectivelor privind modul de gestionare al deseurilor, precum si reducerea/eliminarea efectelor acestora asupra mediului. | Tipuri de deseuri conform HG 856/2002. Cantitati de deseuri. |
| ZGOMOT SI VIBRATII | Respectarea limitelor admise pentru zgomote si vibratii, STAS 10009-2017. Protejarea receptorilor sensibili la vibratii. | Modernizarea infrastructurii rutiere; | Reducerea zgomotelor si vibratiilor in zonele sensibile | Nivel de zgomot : Limita incintei:< 56 dB Zone de locuit: < 50 dB |
| BIODIVERSITATEA, FLORA SI FAUNA | Respectarea legislatiei cu privire la ariile protejate | Extinderea intravilanului cu 72,823 ha, nu va afecta Situri Natura 2000. | Minimizarea efectelor asupra biodiversitatii in perioada de implementare a obiectivelor planului. | Modificari ale suprafetelor habitatelor si speciilor. |
| PATRIMONIU CULTURAL, ARHITECTONIC SI ARHEOLOGIC | Legea 5/2000 – sectiunea a III a – zone protejate; OUG 195 /2005 – mentinerea si protejarea monumentelor istorice | Va fi intituita zona de protectie necesara care sa asigure conservarea integrata a monumentelor istorice . | Protejarea si conservarea patrimoniului cultural, arheologic si arhitectonic. | Actiuni din cadrul Planului de management al patrimoniului cultural. |
| SANATATEA UMANA | Mentinerea calitatii factorilor de mediu sub valorile limita legale pentru protectia sanatatii populatiei | Realizarea sistemului centralizat de canaliazare prevazut cu statie de epurare. | Implementarea prevederilor planului de management social si de mediu; | Numarul de vizite la serviciile medicale; Indicatorii specifici pentru calitatea factorilor de mediu. |
| PEISAJ | Respectarea OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv mentinerea fondului peisagistic, refacearea peisagistica a zonelor de interes turistic. | Prezentul PUG contine actiuni care vor fi intreprinse respectand regulamentele Generale si Locale de Urbanism, care contin elemente pentru incadrarea in peisaj a obiectivelor. | Minimizarea impactului asupra peisajului | - |
| VALORI MATERIALE | Utilizarea in mare parte a materialelor locale (lemn, agregate minerale), pentru reducerea costurilor si impactului generat de transport. Protejarea propietatii. | Extinderea retelei de energie electrica; Realizarea sistemului centralizat de canaliazare prevazut cu statie de epurare. | Implementarea obiectivelor planului utilizind pe cat posibil reseursele locale existente. | Tipuri si cantitati de materiale locale utilizate. |
| FACTORI CLIMATICI | Reducerea emisiilor de CO2 de la sursele stationare si mobile | Modernizarea infrastructurii rutiere | Implemntarea obiectivelor planului se va realiza folosind masini/utilaje dotate cu motoare cu emisii reduse de poluanti. | Raportarea inventarul anual privind emisiile de poluanti in atmosfera la solicitarea autoritatilor competente conform Ordinului nr. 3299/28.08.2012 |

CAPITOLUL 6

POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE

ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL IMPLEMENTARII PUG

Conform cerintelor HG 1076/2004, in cazul analizei unui plan sau program, trebuie evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi consta in identificarea, predictia si evaluarea efectelor generate de punerea in aplicare a respectivului plan sau program.

6.1. Metodologia de evaluare utilizata

Evaluarea a fost efectuata tinand cont de criteriile recomandate prin HG 1076/2004 anexa 1 , pentru cuantificarea nivelului prognozat al efectelor s-au avut in vedere atat efectele directe cat si secundare, cumulative sau sinergice. S-a tinut cont si de durata prognozata a acestora-pe termen scut, mediu sau lung.

Principiul de baza luat in considerare in determinarea potentialelor efecte asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu.

Cat priveste evaluarea efectului asupra mediului datorat implementarii obiectivelor prevazute de prezentul PUG, nu s-a  analizat evaluarea efectelor datorate  fazelor  de executie.

Efectele asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice tuturor santierelor, cu implicatii cu arie redusa de manifestare, de scurta durata si de intensitate redusa asupra componentelor mediului, in conditiile respectarii disciplinei de lucru. 	Posibilele efecte negative asupra factorilor de mediu sunt reversibile, se manifesta pe perioada lucrarilor si pot fi diminuate sau chiar eliminate prin adoptarea unor masuri corespunzatoare. Posibilele efecte vor fi analizate detaliat in cadrul studiilor de impact pe fiecare lucrare in parte conform legislatiei de mediu in vigoare.

Se considera ca geosistemele posibil afectate (in special apa, aer, sol, componenta vie, populatia din zona) vor reveni la parametrii normali de functionare la terminarea lucrarilor de executie. Avand in vedere topografia si conformatia terenului, nu se estimeaza aparitia unor dezechilibre majore sau a unor factori de risc natural suplimentari ca urmare a activitatilor de santier.

Evaluarea consta in acordarea unor note de bonitate pentru fiecare forma de efect pozitiv sau negativ , identificata, utilizand urmatoarea scara:

+2 efect pozitiv semnificativ

+1 efect pozitiv nesemnificativ

0 – efect neutru

-1  efect negativ minor

-2 impact negativ semnificativ

6.2. Evaluarea obiectivelor propuse prin PUG

Principalele obiective propuse prin PUG comuna Jilavele ce ar putea genera un potential efect asupra mediului sunt:

- O1 – Extinderea intravilanului  comunei cu 72,823 ha.

- O2 – Imbunatatiri ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor comunale;

- O3 - Infiintarea sistemului centralizat de canalizare.

- O4 – Infiintarea  sistemului centralizate de alimentare cu apa;

- O5 - Extinderea retelei de energie electrica;

- O6-  Infiintarea  sistemului de alimentare cu gaze naturale;

Obiective de referinta

  - OR1 Imbunatatirea calitatii aerului;

  - OR2 Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane;

  - OR3 Imbunatatirea calitatii solului;

  - OR4 Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestra si acvatice impotriva degradarii, fragmentarii si defrisarii;

  - OR5 Imbunatatirea calitatii vietii;

  - OR6 Dezvoltarea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati;

Obiectivul O1 Extinderea intravilanului comunei cu 72,823 ha

| Factor de mediu | Obiective de mediu | Nivel | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 Imbunatatirea calitatii aerului | 0 | Nici un efect |
| Apa | OR2 Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane | 0 | Nici un efect |
| Sol | OR3 Imbunatatirea calitatii solului | -1 | Efcet negativ minor datorita schimbarii tipului de folosinta a terenului |
| Biodiversitatea | OR4 Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestra si acvatice | 0 | Nici un efect |
| Sanatatea populatiei | OR5 Imbunatatirea calitatii vietii | +1 | Cresterea gradului de confort prin marirea spatiului de locuit pe cap de locuitor. |
| Mediu social si economic | OR6 Dezvoltarea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati | +1 | Efect pozitiv-prin extinderea intravilanului se extinde si infrastructura rutiera si utilitatile |
| TOTAL |  | +1 |  |

Obiectivul O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor comunale

| Factor de mediu | Obiective de mediu | Nivel | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 Imbunatatirea calitatii aerului | +1 | Efect pozitiv datorat reducerii emisiilor de gaze si pulberi |
| Apa | OR2 Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane | +1 | Efect pozitiv datorat realizarii sistemelor de rigole pentru colectarea apelor pluviale |
| Sol | OR3 Imbunatatirea calitatii solului | 0 | Nici un efect |
| Biodiversitatea | OR4 Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestra si acvatice impotriva degradarii, fragmentarii si defrisarii | 0 | Nici un efect. |
| Sanatatea populatiei | OR5 Imbunatatirea calitatii vietii | +1 | Efect pozitiv datorat confortului deplasarilor si posibiltate mai facila de comunicare |
| Mediu social si economic | OR6 Dezvoltarea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati | +1 | Efect pozitiv datorat posibilitatilor de dezvoltare ale comunei, accesibilitatii rapide in zona. |
| TOTAL |  | 4 |  |

Obiectivul O3 – Infiintarea  sistemului centralizat de canalizare

| Factor de mediu | Obiective de mediu | Nivel | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 Imbunatatirea calitatii aerului | 0 | Nici un efect |
| Apa | OR2 Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane | +2 | Efect pozitiv datorita realizarii unor conditii de igiena si confort corespunzator;desfiintarea puturilor absorbante ; interzicerea oricaror deversari necontrolate de ape uzate;respectarea legislatiei in vigoare privind evacuarea in emisar |
| Sol | OR3 Imbunatatirea calitatii solului | +1 | Efect pozitiv datorita desfiintarii puturilor absorbante ; interzicerea oricaror deversari necontrolate de ape uzate, reziduuri sau depuneri de deseuri in cursurile de apa si pe malurile acestora; |
| Biodiversitatea | OR4 Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestra si acvatice impotriva degradarii, fragmentarii si defrisarii | 0 | Nici un efect |
| Sanatatea populatiei | OR5 Imbunatatirea calitatii vietii | +2 | Efect pozitiv datorita imbunatatirii confortului si igienei |
| Mediu social si economic | OR6 Dezvoltarea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati | +1 | Efect pozitiv datorat posibilitatilor de dezvoltare ale comunei, |
| TOTAL |  | 6 |  |

Obiectivul O4- Infiintarea sistemului centralizate de alimentare cu apa

| Factor de mediu | Obiective de mediu | Nivel | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 Imbunatatirea calitatii aerului | 0 | Nici un efect |
| Apa | OR2 Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane | +2 | Efect pozitiv datorita gestionarii corespunzatoare a resurselor naturale |
| Sol | OR3 Imbunatatirea calitatii solului | 0 | . Nici un efect |
| Biodiversitatea | OR4 Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestra si acvatice impotriva degradarii, fragmentarii si defrisarii | 0 | Nici un efect ,implementarea obiectivului nu presupune modificarea unor suprafete impadurite, sau modificarea compozitiei speciilor In zona nu au fost identificate specii si habitate ale speciilor incluse in Cartea Rosie |
| Sanatatea populatiei | OR5 Imbunatatirea calitatii vietii | +2 | Efect pozitiv datorita imbunatatirii confortului si igienei |
| Mediu social si economic | OR6 Dezvoltarea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati | 0 | Nici un efect |
| TOTAL |  | 4 |  |

Obiectivul O5- Extinderea retelei de energie electrica

| Factor de mediu | Obiective de mediu | Nivel | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 Imbunatatirea calitatii aerului | 0 | Nici un efect |
| Apa | OR2 Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane | 0 | Nici un efect |
| Sol | OR3 Imbunatatirea calitatii solului | +1 | Efect pozitiv prin inlocuirea retelelor de electricitate care au tranformatori vechi. |
| Biodiversitatea | OR4 Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestra si acvatice impotriva degradarii, fragmentarii si defrisarii | 0 | Nici un efect |
| Sanatatea populatiei | OR5 Imbunatatirea calitatii vietii | 0 | Nici un efect |
| Mediu social si economic | OR6 Dezvoltarea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati | 0 | Nici un efect |
| TOTAL |  | 1 |  |

Obiectivul 6- Infiintarea sistemului de alimentare cu gaze naturale

| Factor de mediu | Obiective de mediu | Nivel | Justificarea incadrarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Aer | OR1 Imbunatatirea calitatii aerului | +1 | Efect pozitiv,calitatea aerului in zona se va imbunatatii |
| Apa | OR2 Imbunatatirea calitatii apelor de suprafata si subterane | 0 | Nici un efect |
| Sol | OR3 Imbunatatirea calitatii solului | 0 | Nici un efect |
| Biodiversitatea | OR4 Protejarea si imbunatatirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestra si acvatice impotriva degradarii, fragmentarii si defrisarii | 0 | Nici un efect |
| Sanatatea populatiei | OR5 Imbunatatirea calitatii vietii | 0 | Nici un efect |
| Mediu social si economic | OR6 Dezvoltarea sistemului de infrastructura rutiera si utilitati | +1 | Efect pozitiv, datorita posibilitatii de dezvoltare economica si sociala pe viitor a comunei |
| TOTAL |  | +2 |  |

6.3 Evaluarea efectelor de mediu cumulative  ale obiectivelor propuse asupra obiectivelor de mediu relevante

Evaluarea efectului cumulativ al implementarii PUG Jilavele, s-a realizat pe baza insumarii punctajului acordat pentru fiecare obiectiv relevant asupra obiectivelor de mediu.

|  | OR1 | OR2 | OR3 | OR4 | OR5 | OR6 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| O2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| O3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| O4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| O5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 |  |

Din evaluarea cumulativa reiese un efect pozitiv asupra factorilor de mediu,ceea ce va asigura respectarea standardelor de mediu. Imaginea de ansamblu a efectului generat de acest plan este prezentata in figura de mai jos:

Evaluarea globala a efectelor generate  de implementarea PUG

Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului genereaza un efect preponderent pozitiv.

Implementarea obiectivelor propuse prin  PUG va contribui in principal la limitarea poluarii factorilor de mediu datorita realizarii sistemelor centralizate de alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu gaze naturale, precum si prin implementarea unui management corespunzator al  deseurilor.

Extinderea intravilanului nu are impact asupra aerului, apei, solului sau al biodiversitatii. Nu va fi afectata calitatea acestor factori. Extinderea intravilanului va avea in schimb efecte benefice pentru mediul socio-economic prin crearea de spatii pentru noi locuinte.

Infiintarea sistemului de canalizare are un efect negativ nesemnificativ in timpul realizarii lucrarilor de constructie asupra aerului din cauza particulelor de praf ce se pot ridica la saparea santurilor, asupra solului prin modificarea asezarii acestuia si asupra. Dupa finalizarea lucrarilor acest impact negativ va disparea si va ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati calitatea apelor si a solului deoarece apele uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele uzate nu mai ajung in panza freatica. Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv: se imbunatatesc conditiile de trai ale locuitorilor comunei Jilavele.

Impactul infiintarii sistemelor de alimentare cu apa si a sistemului de alimentare cu gaze naturale, este similar celui al realizarii sistemului de canalizare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de praf care pot afecta calitatea aerului, dar acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului se manifesta prin aspectul inestetic al zonei in care se desfasoara lucrarile, dar dupa pozarea conductelor in santurile aferente, acest aspect va fi inlaturat. Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor comunei Jilavele.

Pe teritoriul administrativ al comunei, exista specii si habitate protejate in cadrului retelei ecologice Natura 2000, care pot fi afectate de implementarea obiectivelor propuse in plan, insa, majoritatea amplasamentelor  se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista foarte putine specii salbatice. Efectul asupra acestor specii va fi resimtit numai pe perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va reveni la conditiile initiale.

Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului.

Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va reveni la starea initiala.

Efectul implementarii obiectivelor din Planul Urbanistic General al Comunei Jilavele pe termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse in politicile de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu.

CAPITOLUL 7

EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

IN CONTEXT TRANSFRONTIERA

Nu este cazul.

CAPITOLUL 8

MASURI DE PREVENIRE, REDUCERE SI COMPENSARE A EFECTELOR ADVERSE REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA PUG-ULUI

Cu toate ca din analiza evaluarii obiectivelor PUG comuna Jilavele ,rezulta un efect  pozitiv asupra factorilor de mediu ceea ce inseamna respectarea tintelor propuse in politicile de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu, este necesar sa se stabileasca masuri  pentru intarirea efectelor pozitive si prevenirea efectelor adverse asupra factorilor de mediu :aer, apa, sol.

In cazul zonarii teritoriale este necesar ca destinatia terenurilor sa fie respectata, asa cum a fost indicat in plan. Consiliului Local ii revine obligatia respectarii  destinatiei terenurilor, mai ales in problemele privitoare la interdictiile de construire temporare si permanente, a culoarelor si terenurilor destinate dezvoltarii infrastructurii de servicii, a zonelor cu riscuri naturale, a zonelor de protectie sanitara cu regim sever. Dupa aprobare, planul avand caracter legislativ local in problemele dezvoltarii urbane este necesar sa se respecte separarea zonei de locuit si activitati complementare de activitatile economice. Administratia publica locala trebuie sa respecte destinatia zonei iar la eliberarea Certificatelor de urbanism sa specifice regimul juridic si tehnic al terenurilor. De asemenea, se va solicita, in scris, ca pentru orice propunere de dezvoltare economica sa se elibereze acord de mediu de institutiile abilitate prin lege.

In cazul concret  al implementarii prevederilor din PUG comuna Jilavele se recomanda urmatoarele masuri de prevenire si reducere a efectelor aplicarii proiectului.

  - Masuri de prevenire si reducere a poluarii  aerului

Obiectivele  prevazute in PUG,  necesare dezvoltarii localitatii, ar putea afecta calitatea acestuia, in faza de executie a lucrarilor pentru: executarea lucrarilor de constructii, reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa, realizarea  retelei de canalizare si a statiei de epurare. Ca masuri de protejare a calitatii aerului  se prevad:

- Pe toata perioada modernizarii retelei rutiere, sau a executiei de constructii de noi obiective se vor lua masuri pentru a diminua , pana la eliminare a emisiilor  de pulberi, zgomot sau vibratii; materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor de acces.

- Platformele si containerele de depozitare temporara a deseurilor trebuie mentinute in stare buna, in conditii de curatenie si ordine;

- Trebuie respectat  programul prevazut in contractul cu operatorul de salubritate, de ridicare a deseurilor menajere si a celor valorificabile;

- In timpul iernii vor fi luate masuri speciale pentru a mentine drumurile de acces la containere.

- Valoarea concentratiilor de poluanti va trebui sa se situeze sub limitele prevazute de STAS 12574/87 si Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

8.2   Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei

Prin implementarea obiectivelor propuse in PUG efectele asupra resurselor de apa vor fi exclusiv pozitive, ele contribuind la cresterea calitatii acestora.

Se recomanda  totusi masuri de prevenire cu privire la asigurarea protectiei calitatii surselor de apa  :

- instituirea zonelor de protectie sanitara in jurul surselor de apa potabila, conform Legii apelor  cu respectarea distantei de 50 m fata de posibilele surse de poluare a apei si respectarea prevederilor H.G. 930/2005 – Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica.;

- interzicerea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa;

- interzicerea oricaror deversari necontrolate de ape uzate, reziduuri si depuneri de deseuri in cursurile de apa si pe malurile acestora ;

- in timpul executarii lucrarilor de constructii se va interzice depozitarea materialelor pe malurile cursurilor de apa sau in albiile acestora ;

- deseurile rezultate in timpul lucrarilor de constructii vor fi gestionate cu respectarea legislatiei in vigoare;

- exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare in momentul punerii in functiune;

- monitorizarea apelor uzate pentru un control strict al calitatii apelor uzate epurate evacuate din statia de epurare astfel incat sa se incadreze in limitele impuse de NTPA 001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate orasenesti isi industriale la evacuarea in receptori naturali ;

- se va implementa un sistem de verificare periodica a integritatii sistemelor de canalizare ;

8.3    Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului

Impactul direct asupra solului se va manifesta prin ocuparea acestuia cu constructiile necesare implementarii obiectivelor ce au generat PUG.

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructii se vor produce modificari structurale ale profilului de sol ca urmare a sapaturilor si excavatiilor, insa proiectele ulterioare de implementare a obiectivelor vor avea in vedere o serie de masuri compensatorii pentru protectia solului si subsolului care diminueaza impactul, cum ar fi:

- utilizarea la maximum a traseelor drumurilor actuale, concomitent cu respectarea conditionarilor pentru drumurile noi de acces,

- utilizarea unor tehnologii avansate de construire;

- lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu mijloace tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol;

- se va urmari executarea si exploatarea corecta a foselor existente prin vidanjarea lor periodica , acestea urmand sa fie dezafectate odata cu racordarea tuturor gospodariilor la sistemul centralizat de canalizare;

- refacerea vegetatie prin reconstructia ecologica in zonele ocupate cu organizarea de santier prin acoperirea cu strat de pamant vegetal si refacerea vegetatie specifice habitatelor acolo unde va fi cazul;

- constructorul are obligatia sa mentina evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. O parte a acestor deseuri, respectiv cele provenite din excavatii, vor fi reciclate in umpluturi si nivelari ca material inert, tinand cont de calitatea solului;

8.4.   Masuri de prevenire si reducere a impactului asupra biodiversitatii

Măsuri în vederea ocrotirii păsărilor pe teritoriul ariilor de protectie specială avifaunistică (SPA) constituite în  zone  umede  amenajate  pentru  piscicultură  şi  acvacultură (Recomandări  Academia  Română  –  Comisia  Pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii):

- Se va mentine integritatea vegetatiei palustre (stufăriş, păpuriş), precum şi a vegetatiei lemnoase aflate în lungul tărmurilor.

- Nu se permite incendierea stufului, decât pe portiuni restrânse şi doar în scopul regenerării sale, numai în cursul lunilor de iarnă.

- Se va mentine un nivel al apei cât mai constant (se exceptează perioada scurtă de efectuare a pescuitului industrial în cursul toamnei).

- În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc păsările.

- Nu  se  permite  pescuitul  sportiv  în  apropierea  locurilor  de  cuibărit  ale  păsărilor  oaspeti  de  vară  sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.

- Se interzice deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de orice natură.

- Este interzisă vânătoarea păsărilor acvatice pe teritoriul ariei protejate şi la mai putin de 100 m de limitele ei.

- La periferia ariei protejate, în punctele de acces, se vor instala panouri indicatoare care să cuprindă date asupra rezervatiei şi măsurile care trebuie respectate.

- Se  va  anunta  agentia  judetană  de  protectia  a  mediului  asupra  oricăror  incidente  care  ar  apărea  în perimetrul ariei protejate.

Masuri de protectie a pasarilor salbatice

  - Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea 49/20011, precum si prevederile OUG 195/2005 cu modificarile ulterioare, aprobata prin Legea 154/2006 – Cap. VIII – Conservarea biodiversitatii si arii  naturale;

  - Plantarea oricarei specii de arbori in interiorul ROSPA se va face numai cu acordul administratorului/custodelui;

  - Se va respecta suprafetele amplasamentelor obiectivelor;

  - Se vor interzice cu desavarsire depozitari neconforme de deseuri si se impune colectarea selectiva a acestora;

Pentru toate speciile de pasari sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

- culegerea oualor din natura si pastrarea acestora, chiar daca sunt goale;

- perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si de migratie;

- detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea;

- comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii acestora in stare vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat;

- se interzice deranjarea pasarilor prin deplasari cu mijloace generatoare de zgomote.

Conditii si restrictii ce vor fi inscrise in Regulamentul Local de Urbanism, necesare pentru mentinerea starii de conservare a habitatelor si speciilor pentru care a fost desemnata aria de importanmta avifaunistica ROSPA Campia Gherghitei:

- In perioada de implementare a obietivelor planului:

- Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea 49/20011.

- Realizarea lucrarilor de constructie se va face pe amplasamente stabilite prin proiecte tehnice, fara a afecta zone invecinate;

- Circulatia se va realiza pe caile de acces stabilite;

- Circulatia pe drumuri se va face cu viteza redusa, in vederea limitării emisiilor de praf;

- Beneficiarul are obligatia să respecte prevederile legale in vigoare privind starea tehnica a mijloacelor auto de transport;

- In caz de poluare accidentala, operatorul economic care executa lucrarile de constructii montaj si titularii proiectelor au obligatia sa aiba in dotare materiale absorbante pentru a interveni de urgenţă în cazul poluării cu carburanţi şi/sau lubrefianţi;

- Titularul are obligaţia de a gestiona toate tipurile de deşeuri conform normelor în vigoare  (Legea211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare);

- Plantarea unor noi specii de arbori şi arbuşti trebuie sa se facă cu recomandarea specialiştilor, pentru a nu introduce în zona diverse specii cu potenţial invaziv, care ar putea elimina în timp o parte din speciile autohtone.

- Beneficiarul are obligaţia de a instrui personalul de implementare a planului cu privire la pericolul aprinderii accidentale a vegetaţiei uscate, respectiv să asigure dotarea cu mijloace de intervenţie pentru stingerea incendiilor;

- Beneficiarul are obligaţia de a instrui personalul care implementează obiectivelor planului, cu privire la  protectia păsărilor sălbatice din zonă dar şi a speciilor de reptile, rozătoare sau alte specii de faună care ar putea frecventa zona în perioada implementării obiectivelor planului.

  - In timpul functionarii:

- Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin Legea 49/20011.

- interzicerea nivelelor de zgomot peste limitele admise de STAS 10009/2017;

- utilajele cu mecanisme in miscare vor fi protejate astfel incat pasarile sa nu poata patrunda in angrenajele acestora.

- Titularul are obligaţia de a gestiona toate tipurile de deşeuri conform normelor în vigoare  (Legea211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare);

- respectarea drumurilor de acces existente, deja conturate; sa nu se foloseasca alte drumuri sau sa se amenajeze drumuri adiacente deoarece se poate determina prin amenajarea acestora o crestere excesiva a gradului de poluare fonica si a gradului de emisii.

- Beneficiarul are obligaţia de a instrui personalul care implementează obiectivelor planului cu privire la protejarea păsărilor sălbatice din zonă dar şi a speciilor de reptile, rozătoare sau alte specii de faună care ar putea frecventa zona în perioada implementării proiectelor.

8.5.  Patrimoniul cultural

Masuri suplimentare pentru valorificarea patrimoniului cultural local se pot concretiza in:

- interventiile pentru repararea monumentelor se vor face numai dupa aprobarea Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu si consultarea specialistilor pentru a nu se compromite valoarea istorica si arhitecturala;

- elaborarea unor cerinte minime pentru aspectul arhitectural al constructiilor individuale, cel putin in zonele adiacente monumentelor pentru a pune in evidenta valoarea acestora;

- constientizarea in randul populatiei a valorii obiectivelor de patrimoniu, necesitatea pastrarii nealterate a starii fizice a monumentelor.

Zonele de protectie a monumentelor istorice se stabilesc pe baza studilor de specialitate intocmite prin grija Directei monumentelor istorice in colaborare cu organele specializate ale MLPAT, MAPPN si ale autoritatilor publice locale  (Legea 41 / 1995).

Pana la efectuarea acestor studii, se impune zona de protectie fata de monumente, astfel:

-  intravilan pe o raza de 200,00 m;

- extravilan pe o raza de 500 m.

In conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare, protejarea, administrarea, evidenta si clasarea, cat si interventia asupra monumentul istoric, intra in atributiile administratiilor locale.

CAPITOLUL 9

EXPUNEREA MOTIVELOR

CARE AU DUS LA SELECTAREA VARIANTEI OPTIME

Alternativa „zero” este luata in considerare ca element de referinta fata de care se compara celelalte alternative.

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt:

- pierderea oportunitatilor privind valorificarea urbana a unor  terenuri  disponibile  ce pot fi introduse in intravilan;

- pierderea unui numar important de locuri de munca pe plan local;

- pierderea unor investitii importante in sprijinul infrastructurii si serviciilor;

- pastrarea  aspectului  zonei  fara  o  sistematizare  urbanistica adecvata;

-lipsa interventiilor asupra infrastructurii rutiere, mentinerea valorilor de trafic, cresterea timpilor de stationare in trafic, cantitate ridicate de gaze rezultate din combustia motoarelor;

-lipsa oportunitatilor de crestere a veniturilor la bugetul local din venituri.

In tabelul de mai jos se prezinta o comparatie a formelor de impact asupra mediului corespunzatoare alternativei „zero”sau „nici o actiune”cu cele ale implementarii obiectivelor PUG-ului.

| Factor/aspect de mediu | Optiuni | Comentarii |
| --- | --- | --- |
|  | Alternativa zero | Implementarea proiectului |  |
| Calitatea apei | Conditiile actuale persista pe termen lung. | Impact pozitiv semnificativ pe termen lung ca urmare a planurilor de gospodarire a apelor | PUG-ul ofera beneficii semnificative pe termen lung comparativ cu alternativa zero, prin lucrarile de echipare tehnico-edilitara . |
| Calitatea aerului | Conditiile actuale persista pe termen lung. | Impact pozitiv asupra calitatii aerului generat de amenajarea spatiilor verzi, modernizari ale retelelor stradale, | PUG-ul ofera beneficii semnificative pe termen lung comparativ cu alternativa zero. |
| Sol/utilizarea terenului | Mentinerea pe termen lung a conditiilor actuale de utilizare agricola a solului. | Impact negativ nesemnificativ datorita schimbarii tipului de folosinta a terenului introdus in intravilan. | Implementarea obiectivelor PUG conduce la schimbarea tipului de folosinta a terenului ,dar tinand cont ca, extinderea intravilanului si constructia de noi locuinte va conduce la marirea spatiului de locuit pe cap de locuitor,la marirea suprafatei de spatiului verde pe cap de locuitor, acestea conduc implicit la cresterea gradului de confort a populatiei, astfel ca implementarea acestui obiectiv este considerata o necesitate . Proiectul ofera beneficii pe termen lung comparativ cu alternativa zero si prin aplicarea unui sistem eficient in gestionarea deseurilor. |
| Aspecte social-economice | In prezent se resimte un impact negativ asupra locurilor de munca si a investitiilor. | Proiectul propune investitii locale semnificative, crearea de locuri de munca, determinand imbunatatirea conditiilor social economice pe termen lung. | Implementarea obiectivelor PUG va aduce avantaje social economice semnificative pe termen lung. Proiectul ofera beneficii pe termen lung comparativ cu varianta “zero”. |
| Infrastructura rutiera | Situatia actuala se va mentine pe termen lung cu o infrastructura necorespunzatoare din punct de vedere tehnic si a aspectelor de mediu. | Implementarea obiectivelor PUG prevede: Modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere; Asfaltarea sau pietruirea drumurilor din localitate. | Imbunatatirea infrastructurii rutiere va creste siguranta circulatiei in zona si va diminua poluarea atmosferica existenta. PUG-ul ofera beneficii pe termen mediu si lung comparativ cu varianta “zero”. |
| Zgomot si vibratii | Sursele principale care influenteaza ambianta acustica in diferite sectoare ale ariei analizate sunt: -traficul rutier corespunzator zonei; -activitati specifice asezarilor umane din zona. | Peste intensitatea nivelului de zgomot existent se va suprapune intensitatea nivelului de zgomot generat de extinderea intravilanului. Datorita masurilor prevazute prin plan,impactul generat de zgomotul aferent activitatilor propuse va fi mentinut sub limitele legale. | In PUG sunt prevazute masuri tehnice si de management pentru a nu se depasi nivelul admis conform legislatiei in vigoare. |
| Sol/Utilizarea terenului | Conditiile de interventie asupra terenurilor se vor mentine pe termen lung iar zona va continua sa se dezvolte fara o sistematizare Urbanistica. | Se valorifica oportunitatile privind valorificarea urbana a unui teren disponibil in intravilan. Se va schimba aspectul zonei prin sistematizare urbanistica ce da un aspect placut peisajului. Se vor asigura masurile necesare pentru protejarea ariilor naturale. | Prin implementarea proiectului intreaga zona se va dezvolta conform destinatiei din PUG. Planul ofera beneficii pe termen lung comparativ cu varianta “zero”. |
| Biodiversitate | Mentinerea situatiei actuale. | Planul Urbanistic General al Comunei Topliceni implica introducerea in intravilan a unor suprafete care fac parte din situl de importanta comunitara ROSCI0005 Topliceni Amara Jirlau Lacul Sarat Caineni. | Din analiza posibilelor tipuri de impact pe care le poate induce planul asupra obiectivelor de conservare pentru care a fost desemnate siturile Natura 2000 rezulta ca implementarea PUG - Topliceni nu va afecta in mod semnificativ nici o specie sau habitat pentru care au fost instituite siturile comunitare din zona. |
| Peisaj | In situatia actuala exista zone in care peisajul nu este in concordanta cu incadrarea in teritoriul administrativ al localitatii. Aceste conditii vor persista pe termen lung iar constructiile din incinta vor continua sa se deterioreze, conducand la o imagine necorespunzatore. | Sistematizarea urbana preva- zuta in PUG va da zonei aspectul corespunzator, cu o infrastructura tehnico-edilitara corespunzatoare. | Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv asupra peisajului. Planul ofera beneficii pe termen lung comparativ cu varianta “zero”. |
| Sanatatea populatiei | In urma analizarii situatiei existente se impune: Necesitatea realizarii sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare ape uzate; Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ. | PUG-ul prevede: Realizarea sistemelor de alimentare cu apa (cate unul pentru fiecare sat component al comunei); Realizarea sistemului centralizat de canalizare ape uzate, dotat cu statie de epuare. Modernizarea si extinderea infrastructurii rutiere; Asfaltarea sau pietruirea drumurilor din localitate. | Implementarea planului va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei. Planul ofera beneficii pe termen lung comparativ cu varianta “zero”. |

Varianta implementarii PUG conduce la urmatoarele avantaje:

-cresterea economica locala si regionala;

-se vor crea noi locuri de munca;

-furnizarea de noi oportunitati si alternative pentru dezvoltarea si cresterea competitivitatii regiunii;

-contribuie la existenta unui mediu mai protejat, mai bine manageriat, prin promovarea conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor zonei;

-modernizarea, reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa;

- realizarea sistemului de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate si a celor pluviale;

-reglementarea interventiilor asupra imobilelor din centrul istoric;

-implementarea masurilor referitoare la gestionarea deseurilor;

-crearea si asigurarea unor spatii de buna calitate, orientate spre utilizator, care joaca un rol important in conditiile de trai ale populatiei ca suma a tuturor aspectelor economice, tehnologice, sociale si ecologice;

CAPITOLUL 10

DIFICULTATI INTAMPINATE

Pe parcursul evaluarii de mediu pentru PUG comuna Jilavele, judetul Ialomita, nu au fost intampinate dificultati.

CAPITOLUL 11

MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU  MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE  IMPLEMENTARII PUG-ULUI

Monitorizarea  efectelor  implementarii  planului  se  va  face  conform  prevederilor  art.  27, din H.G. 1076/2004, facandu-se referire la efectele semnificative asupra mediului, respectiv la toate tipurile de efecte, pozitive, adverse, prevazute sau neprevazute.

Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci si cele indirecte, sinergice si cumulative.

Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificata si utila daca se are in vedere cuantificarea efectelor globale ale implementarii  obiectivelor PUG.

Programul de monitorizare a implementarii PUG trebuie sa permita atat obtinerea si inregistrarea informatiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului ale implementarii, cat si identificarea eventualelor efecte adverse neprevazute (de ex. actiuni de remediere ce pot fi intreprinse).

Programul de monitorizare a implementarii obiectivelor PUG are ca scop:

-urmarirea implementarii, a modului in care obiectivele specifice ale PUG sunt indeplinite;

-validarea concluziilor evaluarii, adica de a urmari daca, corespunde probabilitatea si marimea efectelor produse asupra mediului cu predictiile prezentate in raport;

-de a se verifica daca sunt realizate masurile propuse pentru compensarea efectelor adverse si intarirea efectelor pozitive, specificate in prezentul raport de mediu;

-identifica daca sunt necesare modificari ale planului in vederea reducerii efectelor asupra mediului sau a optimizarii beneficiilor rezultate din implementarea acestuia.

Programul de monitorizare a implementarii obiectivelor PUG trebuie sa urmareasca:

-Planul de monitorizare privind implementarea obiectivelor PUG;

-Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea obictivelor PUG.

Conform prevederilor HG 1076/2004, art.27 indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului.

Pentru a monitoriza masura in care efectele pe care le are implementarea obiectivelor PUG  asupra mediului, am propus indicatori de mediu pentru fiecare obiectiv de mediu relevant.

Avand in vedere prevederile art. 18 din HG. 1076, autorul atestat al prezentului Raport de Mediu, tinand cont de obiectivele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUG si de rezultatele  evaluarii  potentialelor  efecte  asupra  mediului  datorate implementarii  acestuia, recomanda urmatoarele masuri de monitorizare:

| Obiectivul relevant pentru mediu | Indicator | Frecventa | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Monitorizarea implementarii obiectivelor PUG |
| Crearea si asigurarea unor spatii de buna calitate,orientate spre utilizator, care joaca un rol important in conditiile de trai ale populatiei ca suma a tuturor spectelor economice, tehnologice, sociale si ecologice: -Respectarea POT, CUT; -Respectarea aliniamentului; -Respectarea regimului de inaltime; -Amenajarea de spatii verzi; | -Modul de utilizare a suprafetelor de teren, (ha, %); -Numar de cazuri de POT si CUT schimbat fata de prevederile PUZ (nr.); -Numar de derogari de la regulament pentru schimbari in functiuni (Nr); -Distante, inaltimi (m); | Anual; | Autoritatea administratiei publice locale. |
| Imbunatatirea infrastructurii tehnice: Realizarea sistemeor centralizate de alimentare cu apa si de canalizare ape uzate; -Racordarea constructiilor la reteua publica de distributie a apei potabile; -Racordarea constructiilor la reteua de canalizare ape menajere; -Asigurarea scurgerii apelor pluviale la reteaua colectoare a acestora; -Imbunatatirea infrastructurii de drumuri | - Realizarea alimentarii cu apa si evacuarii apelor uzate la toti consumatorii din zona (instalatii si grad de acoperire sau numar consumatori) -Numar de drumuri nou construite sau modernizate (numar sau Km), accesul la proprietati | Anual; | Autoritatea administratiei publice locale. |
| II. Monitorizarea efectelor asupra mediului ale implementarii obiectivelor PUG |
| APA/ Asigurarea calitatii apelor uzate evacuate in sistemul de canalizare si in emisar. | Indicatori de calitate specifici apelor uzate evacuate in sistemul de canalizare conform HG 188/2002 cu completarile si modificarile ulterioare prin HG 352/2005 (NTPA 002/2002, NTPA 001/2002). | -Monitorizarea se va realiza prin Sistemul National de Supraveghere a calitatii Apelor ABA Buzau Ialomita -Administratorul retelei de evacuare centralizata din zona. Emisiile in apa trebuie monitorizate la nivel de operator conform cerintelor din autorizatia de mediu si raportate ABA Buzau Ialomita. |
| APA/ Asigurarea calitatii apei potabile | Indicatori de calitate conform Legii nr. 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004 | DSP Ialomita |
| AER/Mentinerea calitatii aerului inconjurator sub valorile limita prevazute de normele in vigoare. Programul de monitorizare a calitatii factorului de mediu AER va include urmatoarele actiuni: -Monitorizarea calitatii aerului in zona locuita potential afectata de investitia analizata/ concentratii de poluanti in aerul ambiental in zonele populate. | -Indicatori de calitate privind niveluri de emisii conform Ordinului 462/1993, -Verificarea implementarii masurilor de protectie a factorului de mediu aer. | Inventarul emisiilor in cadrul Sistemului National de evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului. -Emisiile in aer si nivelul trebuie monitorizate la nivel de operator conform cerintelor din autorizatia de mediu. |
| ZGOMOT/ Reducerea impactului produs de zgomot si vibratii asupra receptorilor sensibili Monitorizarea nivelului de zgomot in zona cu receptori sensibili | Indicatori privind nivelul de zgomot stabiliti prin STAS 10009-88 si Ordinul MS 119/2014 Verificarea implementarii masurilor de protectie impotriva zgomotului | Nivelul de zgomot trebuie monitorizat la nivel de operator conform cerintelor din autorizatia de mediu. |
| SANATATE / Ameliorarea starii de sanatate a populatiei prin implementarea de masuri care sa vizeze asigurarea dotarilor edilitare si prevenirea poluarii datorita noxelor, inclusiv a poluarii fonice | Indicatori de calitate prevazuti in Ord. MS 119/2014. -Indicatori de calitate pentru emisii si imisii aer prevazuti in Ord. 462/1993, -Indicatori de calitate privind nivelul de zgomot sabiliti prin STAS 10009-88 -Indicatori de calitate privind apa potabila stabiliti prin Legea 458/2002 modificata si completata cu legea 311/2004 -Indicatori de calitate privind starea apelor de suprafata stabiliti prin Ord. 161/2003. | Structuri teritoriale ale Institutului National de tatistica, Ministerul Sanatatii Publice, Garda Nationala de Mediu, ABA Buzau Ialomita. |

CAPITOLUL 12

REZUMAT NETEHNIC

Denumire proiect: Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Jilavele, judetul Ialomita.

Beneficiarul proiectului: Primaria comunei Jilavele, judetul Ialomita.

Elaboratorul atestat al raportului de mediu: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in Registrul National al Elaboratorilor de studii pentru protectia  mediului la pozitia 163.

Proiectant general PUG:  SC TQM MANAGEMENT SRL.

Situată în partea nord-vestică a județului Ialomița, la limita cu județele Prahova și Buzău, pe malurile bălților formate de râul Sărata, comuna Jilavele este specifică zonelor de câmpie, fiind localizată în cadrul Câmpiei Române, în subunitatea Câmpia Săratei.

Teritoriul adiministrativ al comunei este de 5236,1428 ha.

Din punct de vedere administrativ, comuna Jilavele este formată din două sate, după cum urmează:

- Localitatea Jilavele;

- Localitatea Slătioarele.

În ceea ce privește, principalele căi de comunicații, comuna Jilavele este deservită de drumul național DN1D care face legătura cu DN1B (Albești-Paleologu) și municipiul Urziceni, drumul județean DJ101 - Limita Jud. Ilfov - Fierbinţi - Dridu – Jilavele și  drumul comunal DC 10: DN1D-Slătioarele.

Comuna este străbătută de linia secundară 701 de cale ferată Ploiești Sud – Jilavele - Urziceni - Slobozia - Țăndărei (146 km).

Ca urmare a necesităților de dezvoltare, zonele funcționale existente au suferit modificări în structura și mărimea lor prin redimensionarea suprafeței totale a intravilanului existent de la 502,1681 ha la circa 510,0319 ha  reprezentând suprafața propusă.

Principalele obiective propuse prin PUG comuna Jilavele ce ar putea genera un potential efect asupra mediului sunt:

- O1 – Extinderea intravilanului  comunei cu 72,823 ha.

- O2 – Imbunatatiri ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor comunale;

- O3 - Infiintarea sistemului centralizat de canalizare.

- O4 – Infiintarea  sistemului centralizate de alimentare cu apa;

- O5 - Extinderea retelei de energie electrica;

- O6-  Infiintarea  sistemului de alimentare cu gaze naturale;

Evaluarea globala a efectelor generate  de implementarea PUG

Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului genereaza un efect preponderent pozitiv.

Implementarea obiectivelor propuse prin  PUG va contribui in principal la limitarea poluarii factorilor de mediu datorita realizarii sistemelor centralizate de alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu gaze naturale, precum si prin implementarea unui management corespunzator al  deseurilor.

Extinderea intravilanului nu are impact asupra aerului, apei, solului sau al biodiversitatii. Nu va fi afectata calitatea acestor factori. Extinderea intravilanului va avea in schimb efecte benefice pentru mediul socio-economic prin crearea de spatii pentru noi locuinte.

Infiintarea sistemului de canalizare are un efect negativ nesemnificativ in timpul realizarii lucrarilor de constructie asupra aerului din cauza particulelor de praf ce se pot ridica la saparea santurilor, asupra solului prin modificarea asezarii acestuia si asupra. Dupa finalizarea lucrarilor acest impact negativ va disparea si va ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati calitatea apelor si a solului deoarece apele uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele uzate nu mai ajung in panza freatica. Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv: se imbunatatesc conditiile de trai ale locuitorilor comunei Jilavele.

Impactul infiintarii sistemelor de alimentare cu apa si a sistemului de alimentare cu gaze naturale, este similar celui al realizarii sistemului de canalizare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de praf care pot afecta calitatea aerului, dar acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului se manifesta prin aspectul inestetic al zonei in care se desfasoara lucrarile, dar dupa pozarea conductelor in santurile aferente, acest aspect va fi inlaturat. Impactul asupra mediului socio-economic este pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor comunei Jilavele.

Pe teritoriul administrativ al comunei, exista specii si habitate protejate in cadrului retelei ecologice Natura 2000, care pot fi afectate de implementarea obiectivelor propuse in plan, insa, majoritatea amplasamentelor  se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista foarte putine specii salbatice. Efectul asupra acestor specii va fi resimtit numai pe perioada de desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va reveni la conditiile initiale.

Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului.

Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va reveni la starea initiala.

Efectul implementarii obiectivelor din Planul Urbanistic General al Comunei Jilavele pe termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse in politicile de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu.

- Bibliografie

- Memoriu general PUG –  Comuna Jilavele;

- Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020 a comunei Jilavele;

- Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice- Plan National de Gestionare a Deseurilor;

- Rojanschi, Fl. Bran, Gh. Diaconu – Protectia si ingineria mediului, Editura Economica, Bucuresti, 1997;

- M. Negulescu si colectivul – Protectia mediului inconjurator, Manual general, Editura Tehnica, Bucuresti, 1995;

- S. Manescu, M. Cucu, M. L. Diaconescu – Chimia sanitara a mediului, Editura Medicala, Bucuresti, 1978;

- V. Rojanschi, Mediul inconjurator – Abordari sistematice, Institutul de Cercetari si Ingineria mediului, Bucuresti 1991.

- *** surse de documentare internet

Bibliografie- elaborare informatii conform Ord. 19/2010:

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIRECTIA GENERALĂ IMPLEMENTĂRI POLITICI DE MEDIU DIRECTIA CONSERVAREA NATURII, BIODIVERSITATII,  PROTECTIE SOL ŞI SUBSOL MĂSURI DE CONSERVARE PENTRU SPECIILE DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA,  DEPENDENTE DE ZONELE UMEDE

Atlas - Specii de păsări de interes comunitar din România - Proiect POSMEDIU- 2015

Formular standard pentru caracterizarea ARIILOR  NATURALE  PROTEJATE

Formular Standard Natura 2000 ROSPA 0112 Campia Gherghitei

MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI, Directia Conservarea Naturii si a Diversitatii Biologice

Memoriul General PUG Comuna Jilavele

La elaborarea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul protectiei mediului:

• OUG 195/ 2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

• H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

• Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004;

• Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei;

• Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

• STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate;

• STAS 10009/2017– Acustica, Limite admisibile ale nivelului de zgomot in aerul ambiant;

• Ordinul MS nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

• H.G. 349/2002 privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata prin H.G. 899/2004;

• H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

# Footnotes

http://www.sor.ro/ro/pasari

Atlas - Specii de păsări de interes comunitar din România - Proiect POSMEDIU- 2015

http://www.sor.ro/ro/pasari

Atlas - Specii de păsări de interes comunitar din România - Proiect POSMEDIU- 2015

http://www.sor.ro/ro/pasari

Atlas - Specii de păsări de interes comunitar din România - Proiect POSMEDIU- 2015

# Text boxes

– Bazinul hidrografic al râului Ialomița

Sursa: Strategia de dezvoltare locală a comunei Jilavele pentru perioada 2007-2013, p. 88