Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi

Nr. ............../ 15.05.2015

INFORMARE

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN LUNA APRILIE 2014

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului în luna aprilie 2015.

Fig. 1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în aglomerarea Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră -   Bdul N. Iorga, Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir -  Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi -  Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

IS-4 - Copou Sadoveanu -  Aleea Sadoveanu nr, 48, Iaşi

IS-5 - Tomeşti -  Str. M. Codreanu, Tomeşti, jud. Iaşi

IS-6 – Bosia Ungheni – Sat Bosia, Com. Ungheni, jud. Iaşi

EVOLUŢIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI LA STAŢIILE DIN REŢEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE

Staţia IS-1 POD DE PIATRĂ adresa: Iaşi, B-dul N. Iorga, Iaşi

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 4 în staţia de trafic IS-1 a fost PM10 gravimetric.

În luna aprilie 2015, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, a fost înregistrată 1 depăşire a  valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane, cauza depăşirii  a fost traficul rutier, respectiv traficul auto greu, corelat cu condiţiile meteo favorabile acumulărilor de poluanţi la nivelul solului (calm atmosferic, inversiuni  termice, temperatură ridicată).

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

În staţia  IS-2  nu sunt disponibili cel puţin 3 indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate a aerului. În staţie  de fond urban se monitorizează doar 2 indicatori din cei stabiliţi în Ordinul nr. 1095 din  2 iulie 2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Iaşi, Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

Poluantul  care a definit indicele general de calitate 3 în staţia industrială IS-3  Oancea Tătărași a fost ozonul (O3).

Staţia IS-4 COPOU SADOVEANU  adresa: Iaşi, Aleea Sadoveanu nr. 48

Poluantul care a definit indicele general de calitate 4 în staţia de fond rural IS-4 a fost ozonul (O3).

În luna aprilie 2015 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10, determinate prin metoda gravimetrică.

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: Iaşi, Com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul care a definit indicele de calitate 4 în staţia de fond suburban IS-5 Tomeşti  a fost ozonul (O3).

În luna aprilie 2015 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10, determinate prin metoda gravimetrică.

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

.

Poluantul care a definit indicele de calitate 3 în staţia de fond urban/trafic IS-6 Bosia Ungheni  a fost indicatorul particule în suspensie PM10, determinat prin metoda gravimetrică.

În luna aprilie 2015 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită pentru protecţia sănătăţii umane la indicatorul particule în suspensie PM10, determinate prin metoda gravimetrică

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din aglomerarea Iaşi.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi: dioxid de sulf (SO2); dioxid de azot (NO2); ozon (O3); monoxid de carbon (CO); pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ, după cum se prezintă mai jos.

Director executiv,

ing. Victor Bogdan DAVIDEANU

Contact APM IAŞI

Nume/prenume: Dumitriţa Piciorus

Adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro  Telefon: 0232215497