Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iași

Nr.  1185 / 15.10.2018

INFORMARE

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2018

Prezentăm mai jos evoluţia indicelui general de calitatea aerului din reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului în luna septembrie 2018.

Fig. 1. Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Iaşi

Legendă:

IS-1 - Podu de Piatră – B-dul N. Iorga, Municipiul Iaşi

IS-2 - Decebal Cantemir - Aleea Decebal nr. 10, Municipiul Iaşi

IS-3 - Oancea Tătăraşi - Str. Han Tătar nr. 14, Municipiul Iaşi

IS-4 - Aroneanu - comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași

IS-5 - Tomeşti - comuna Tomeşti, sat Tomeşti, Str. M. Codreanu,  jud. Iași

IS-6 – Bosia Ungheni – comuna Ungheni, sat Bosia, jud. Iaşi.

Tabel 1. Coordonate măsurate cu GPS-ul din dotarea APM Iaşi

| COD | Judet | Oras | Cod statie | Adresa instalare | latitudine | longitudine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | grade | minute | secunde | sutimi | grade | minute | secunde | sutimi |
| IS | IASI | IASI | IS-1 | Bdul N. Iorga, Mun.Iași | 47 | 9 | 24 | 328 | 27 | 34 | 29 | 556 |
| IS | IASI | IASI | IS-2 | Aleea Decebal, nr.10, Mun.Iași | 47 | 9 | 3 | 310 | 27 | 34 | 54 | 702 |
| IS | IASI | IASI | IS-3 | Str. Han Tatar, nr.14, Mun.Iași | 47 | 9 | 27 | 996 | 27 | 36 | 45 | 763 |
| IS | IASI | IASI | IS-4 | comuna Aroneanu, sat Aroneanu, jud. Iași | 47 | 12 | 0 | 31 | 27 | 32 | 9 | 5 |
| IS | IASI | TOMESTI | IS-5 | comuna Tomeşti, sat Tomeşti, Str. M. Codreanu, jud. Iași | 47 | 8 | 8 | 529 | 27 | 41 | 35 | 92 |
| IS | IASI | UNGHENI | IS-6 | comuna Ungheni, Sat Bosia, jud. Iaşi | 47 | 12 | 56 | 318 | 27 | 46 | 7 | 116 |

EVOLUŢIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI LA STAŢIILE DIN REŢEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE

Staţia IS-1 PODU DE PIATRĂ adresa: Iaşi, B-dul N. Iorga, Iaşi

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de trafic IS-1 este PM10 gravimetric.

În luna septembrie 2018 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, s-au înregistrat 9 depăşire a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: emisiile rezultate din traficul rutier  şi alte surse locale: şantiere, lucrări de modernizare/reabilitareretea termoficare corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților(calm atmosferic, inversiune termica).

Staţia IS-2 DECEBAL CANTEMIR  adresa: Iaşi, Aleea Decebal nr. 10, Iaşi

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond urban IS-2 este PM10 gravimetric.

În luna septembrie 2018 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, s-au înregistrat 2 depăşiri a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond urban, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-3 OANCEA TĂTĂRAŞI  adresa: Iaşi, Str. Han Tătar nr, 14 Iaşi

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia industrială IS-3 a fost dat de PM10 automat.

Notă: În staţia IS-3 nu se determină PM10 gravimetric.

Staţia IS-4 ARONEANU adresa: jud. Iaşi, sat Aroneanu, com. Aroneanu.

Poluantul care a definit indicele general de calitate 4 în staţia de fond rural IS-4 a fost ozonul.

În luna septembrie 2018, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, nu au fost înregistrate depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Staţia IS-5 TOMEŞTI  adresa: jud. Iaşi, sat Tomeşti, com. Tomeşti, str. M. Codreanu

Poluantul care a definit indicele general de calitate 5 în staţia de fond suburban IS-5 a fost PM10 gravimetric.

În luna septembrie 2018 pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric, s-au înregistrat 2 depăşiri a valorii limită zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: stație de fond suburban, alte surse locale corelate cu condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților.

Staţia IS-6 BOSIA UNGHENI  adresa: jud. Iaşi, sat Bosia, com. Ungheni

Poluantul care a definit indicele general de calitate 6 în staţia de fond urban-trafic IS-6 a fost PM10 măsurat gravimetric.

În luna septembrie 2018, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 determinat gravimetric,  au fost înregistrate 7 depăşiri ale valorii limite zilnice de 50 μg/m3 pentru protecţia sănătăţii umane.

Posibile cauze ale depăşirilor: emisiile rezultate din traficul rutier pe drumul judetean 249A din vecinatatea staţiei, drum aflat intr-o stare avansata de degradare, alte surse locale de emisii (lucrări și activități din gospodăriile populației din zonă); condițiile meteo nefavorabile dispersiei poluanților, arderi de vegetatie în gospodăriile populației din zonă, lucrări pe terenurile agricole din zona (arat, grapat, discuit)ș.a.

Datele sunt furnizate de staţiile automate din Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din județul Iaşi.

Indice specific de calitate a aerului, pe scurt „indice specific”, reprezintă un sistem de codificare a concentraţiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanţi: dioxid de sulf (SO2); dioxid de azot (NO2); ozon (O3); monoxid de carbon (CO); pulberi în suspensie (PM10)

Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, pe baza cărora s-a adoptat sistemul calificativelor şi codul culorilor, prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, fiecare număr corespunzând unei culori şi calificativ, după cum se prezintă mai jos.

p. Director executiv,

Jur. Gheorghe TĂTARU

Contact: A.P.M .IAŞI

Nume/prenume: Pila Cecilia, e-mail: office@apmis.anpm.ro , telefon: 0232/215.497

Redactat:  Lavinia FLOREA - consilier Serv. M.L.

Alina LEAHU - consilier Serv. M.L.