Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

Nr. 00 din 00.00.0000, valabilă până la 00.00.0000

Titularul autorizaţiei: S.C. AVICOLA FOCSANI S.A.

Locaţia activităţii: Focsani, str. Cuza Voda nr. 78, T30, P 154/4, judetul Vrancea

Categoria de activitate conform  Anexei 1 la Legea nr.278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor cu capacități de peste:

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art.3, lit.rr) din prezenta lege

cod CAEN 	0147 - Creşterea păsărilor (cod CAEN rev. 1 - 0124);

cod PRTR: 7.(a.) - instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor, lit. (i) - cu 40000 locuri pentru păsări

DIRECTOR EXECUTIV

Valentin LOGODINSCHI

Şef Serviciu AAA

Marilena Mănăilă

Intocmit

Adrian COLIN

# CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII ............................	pag.

2. TEMEIUL LEGAL …………………………………………………………………..	pag.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE ...............................................................................	pag.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII ............................................................................	pag.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII ……...………………………………………	pag.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE ...........................................................................	pag.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI .......................................................	pag.

7.1. Apa .............................................................................................................................	pag. 
7.2. Eficienţa energetică ....................................................................................................	pag.
7.3. Combustibili ………...………….......................................................................	.........	pag.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI

SI A FLUXURILOR  EXISTENTE PE AMPLASAMENT …...…….……………..	pag.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU .................................... 	pag.

9.1. Aer ...............................................................................................................................	pag.
9.2. Apă ………………………………………………….……………..….………...........	pag.

9.3. Sol ………………………………………………………………………....…............	pag.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA

IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVELUL  DE ZGOMOT…….……......................	pag.

10.1. Emisii în aer şi mirosuri..............................................................................................	pag. 
10.2. Emisii în apă ..……………………............................................................................	pag.

10.3. Sol şi apă subterană...................................................................................................  	pag.

10.4. Zgomot  …………. ……....…………………………………………….…....	.........	pag.

10.5. Emisii în condiţii anormale ......................................................................................	pag.

11. GESTIUNEA DESEURILOR ..................................................................................	pag.

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI ………………...….	pag.

12.1. Situaţii de urgenţă   ……………………………………….…………………	.........	pag.

12.2. Proceduri de urgenţă ………………………………….……………………...........	pag.

12.3. Notificarea autorităţilor în situaţii de urgenţă ……….………………..……...........	pag.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII ………………….…………………….……	pag.

14. RAPORTĂRI  CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA …………………………….….……...……….…...	pag.

14.1. Generalităţi ................................................................................................................  pag.

14.2. Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi .................	pag.

14.3. Raportul Anual de Mediu …………………………….………………......….......... 	pag.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII ...................................................	pag.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI.

MANAGEMENTUL REZIDUURILOR ……….....................………….………..........	pag. 
17. GLOSAR DE TERMENI ………………………..…………………………....…….	pag.

ANEXA 1 – Model RAM ……………….……………………………….……….….	pag.

ANEXA 2 – Plan de situaţie  ……………………………..………………………..…	pag.

A.P.M. Vrancea , în exercitarea atribuţiilor sale sub incidenţa:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate in subordinea acesteia, cu modificările ulterioare

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

- Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu,

ca urmare a cererii de solicitare a emiterii autorizatiei integrate de mediu adresate de S.C. AVICOLA FOCSANI S.A., înregistrată la A.P.M. Vrancea cu nr. 7392/31.07.2017, autorizează

S.C. AVICOLA FOCSANI S.A, punctul de lucru FERMA DE PASARI – REPRODUCTIE RASE GRELE SI STATIE DE INCUBATIE – PLATFORMA PETRESTI din  Focsani, str. Cuza Voda nr. 78, T30, P 154/4, judetul Vrancea

Motivarea deciziei:

Activitatea desfăşurată de operator asigură conformarea cu cerinţele europene şi normele legale privind protecţia mediului după cum urmează:

- au fost asigurate măsuri de prevenire eficientă a poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- au fost luate măsuri care să asigure că nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă a factorilor de mediu;

- au fost luate măsuri pentru prevenirea generării deşeurilor;

- se va asigura prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- în cazul încetării definitive a activităţii se va evita orice risc de poluare şi amplasamentul va fi adus la o stare corespunzătoare.

- Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu a fost afişată la sediul şi pe site-ul APM Vrancea în data de ........................

Prezenta autorizaţie integrată de mediu conţine 00 de pagini (împreună cu anexele) şi este valabilă de la 00.00.0000, data emiterii, până la 00.00.0000, cu obligativitatea îndeplinirii prevederilor din aceasta.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.

Documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, depusă de către titular, face parte din autorizaţia de mediu.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

INTRODUCERE

Prezenta autorizaţie include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive pentru prevenirea poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată nicio poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse, în ordinea priorităţii şi potrivit legislaţiei de mediu în vigoare, ele sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau în cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Energia este utilizată eficient;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiţiile anormale de funcţionare;

- Sunt luate măsurile necesare, astfel incat in cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor art.  22 din Legea nr. 278/24.10.2013, cu modificările ulterioare;

- Sunt respectate principiile BAT. Aceste tehnici includ tehnologia utilizată, construcţia, întreţinerea, exploatarea instalaţiei.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

Autorizaţia include valori limita de emisie pentru poluanţii enumeraţi în lista substanţelor poluante relevante din Anexa 2 din Legea nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanţi care au loc pe amplasament, metodologia specifică de prelevare şi analizǎ şi frecventa de măsurare a acestora şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act de reglementare se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea şi Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea.

Scopul

- Autorizaţia impune condiţiile de desfăşurare a activităţii instalaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului. Autorizaţia este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu obligaţiile din convenţiile internaţionale din acest domeniu, la care România este parte.

- Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor şi materiilor prime până la expedierea produselor finite

- În cazul modificării prevederilor actelor emise de autorităţi competente in alte domenii,  care au stat la baza emiterii autorizaţiei  integrate de mediu, precum şi a parametrilor pentru care s-a emis autorizatia integrata de mediu, se va notifica A.P.M Vrancea . Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea/ anularea după caz.

- Nici o modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatile autorizate sau orice parte a activităţilor, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu va fi realizată sau impusă fără notificare.

- Instalaţia IED va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu

- Cu cel putin 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la A.P.M Vrancea o noua autorizatie integrata de mediu.

- Orice referire la „amplasament” din prezenta Autorizaţie va însemna zona planului/ planurilor cu limitele trasate conform Anexei 2 a prezentei Autorizaţii;

### Revizuirea autorizaţiei

Conform prevederilor art. 21, alin. (7) din Legea  nr. 278/24.10.2013, privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare, “autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, in cazul in care este necesar, actualizeaza conditiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situatii”:

### poluarea produsă de instalaţie este semnificativă astfel încât se impune revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizaţia integrata de mediu sau includerea de noi valori limita de emisie pentru alti poluanti,

### din  motive de siguranţă în funcţionare este necesară utilizarea altor tehnici,

### este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit art.18,

### prevederile unor noi reglementari legale o impun.

### Conform art. 21, alin. 4 din Legea nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale,cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu ia măsurile necesare pentru ca, în termen de 4 ani de la publicarea deciziilor privind concluziile BAT aplicabile activităţii principale a unei instalaţii, să asigure că:

- toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu pentru instalaţia respectivă sunt reexaminate şi, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei legi, în special cu cele cuprinse în art. 15 alin. (3) şi (4), după caz;

- instalaţia este conformă cu noile condiţii de autorizare.

- DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular de activitate

# S.C. AVICOLA FOCȘANI SA cu sediul în mun. Focșani, Bd. București, nr. 79, jud. Vrancea

Telefon 0237.216.690, fax 0237.216.689, e-mail: info@avicolafocsani.ro; www.avicolafocsani.ro

Adresa amplasament: Focsani, strada Cuza Voda nr. 78, judetul Vrancea.

Nr. de înmatriculare Registrul Comerţului: J39/208/1991

Cod unic de înregistrare: 1437373

- TEMEIUL LEGAL

##### Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare în special cu cele ale următoarelor acte normative :

- O.U.G. nr.195/22.12.2005 privind protecţia mediului (M.O.1196 /30.12.2005), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/29.06.2006(M.O.586/06.07.2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004 (M.O. 43/19.01.2004), pentru aprobarea Ghidului tehnic general  pentru aplicarea  procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Ordinul M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003 (M.O. 800/13.11.2003), pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 211/25.10.2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare;

- HG nr. 856/16.08.2002 (M.O. nr. 659/05.09.2002), privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

- O.G. nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (MO 664/30.08.2016) aprobată cu modificări şi completări prin Legea 55/10.04.2017;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- HG nr. 249/28.10.2015 (M.O. 809/30.10.2015), privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 360/02.09.2003(M.O. 635/05 09 2003), privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1061/2008 (M.O. nr. 672/30.09.2008) privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- HG nr. 235/07.03.2007 (M.O. 199/22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor  uzate;

- HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

- Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997 (M.O. nr. 303bis/06.11.1997), pentru aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu;

- Legea nr.104/2011privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul M.M.P nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;

- HG 188/28.02.2002 (M.O. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- OUG 196/22.12.2005 (M.O. 1193/30.12.2005) privind Fondul pentru mediu aprobată cu modificări şi completări prin Legea 105/25.04.2006(M.O 393/08.05.2006) cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea 544/12.10.2001(M.O.663/23.10.2001) privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi completările ulterioare;

- HG nr. 878/28.07.2005 (M.O. nr. 760/22.08.2005), privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 86/10.05.2000 (M.O. nr. 224/22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- OUG nr. 68/28.06.2007 (M.O.446/29.06.2007) privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul M.M.G.A./M.A.P.D.R. nr. 344/708/16.04.2004 (MO 959/19.10.2004) pentru aprobarea normelor tehnice  privind  protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările ulterioare;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/26 03 2005 si Ordin 197/ 07 04 2005 al M.A.P.D.R. (publicat în M.O. nr. 471/03.06.2005) privind aprobarea organizarii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniti din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1182/1270 din 30 noiembrie 2005 (MO 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.( Anexa  publicată în MO 224bis/13 03 2006) modificat şi completat de Ordinul MMAP/MADR nr. 990/1809  din16 iunie 2015 (MO 649/27.08.2015 şi anexa publicată In MO nr 649 bis/27.08.2015);

- Regulamentul (UE) nr.142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamementului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care sunt destinate consumului uman;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria de activitate conform  Anexei 1 la Legea nr.278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare:

6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor cu capacități de peste

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte aşa cum sunt definite la art.3, lit.rr) din prezenta lege

Activităţi autorizate

cod CAEN: 0147 Creşterea intensivă a păsărilor

Capacitate proiectată:  38.000 locuri păsări/serie ( tineret) si 72.000 pasari/serie ( adulte)

Capacitatea maximă la care poate fi populată ferma nr. 1 de reproducţie, întru-un ciclu de producție, este de:

- 38000 păsări pentru ferma de tineret;

- 72000 păsări adulte.

Stația de incubație -  capacitatea maximă de producţie a celor 10 incubatoare este de 57.000 ouă/incubator, respectiv 570.000 ouă pe serie, rezultând cca. 536.000 – 540.000  pui de o zi pe serie. În ferma Petreşti există şi 14 eclozionatoare, cu o capacitate totală de cca. 136.000 ouă.

COD PRTR: 7.(a.) - instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte sau a porcilor, lit. (i) - cu 40000 locuri pentru păsări

Dotări existente pe amplasament

Clădiri

- C1 – laborator cu S= 260 mp;

- C2 – clădire basculă cu S= 13 mp;

- C3 – clădire basculă cu S= 13 mp;

- C4 – stație de incubație cu S= 1415 mp;

- C5 – magazie cu S= 11 mp;

- C6 – magazie cu S= 133 mp;

- C7 – centrala termică cu S= 101 mp (în prezent în această clădire funcționează incineratorul pentru țesuturi animale – cadavre păsări);

- C8 – bazin cu S= 29 mp;

- C9 – rezervor subteran cu S= 25 mp;

- C10 – post TRAFO cu S= 150 mp;

- C11 – rezervor apă cu S= 114 mp;

- C12 – filtru sanitar cu S= 177 mp;

- C13 – șopron cu S= 152 mp (în prezent utilizat ca spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor);

- C14 – hală păsări cu S= 1246 mp;

- C15 – hală păsări cu S= 1241 mp;

- C16 – hală păsări cu S= 1239 mp;

- C17 – hală păsări cu S= 1226 mp;

- C18 – hală păsări cu S= 1236 mp;

- C19 – hală păsări cu S= 1239 mp;

- C20 – depozit rumeguș cu S= 615 mp;

- C21 – hală păsări cu S= 1224 mp;

- C22 – hală păsări cu S= 1235 mp;

- C23 – hală păsări cu S= 1231 mp;

- C24 – hală păsări cu S= 1230 mp:

- C25 – hală păsări cu S= 1200 mp;

- C26 – hală păsări cu S= 1199 mp;

- C27 – hală păsări cu S= 1272 mp (în prezent utilizată pentru depozitarea diverselor materiale);

- C28 – sediu administrativ cu S= 262 mp;

- C29 – magazie furaje cu S= 203 mp;

- C30 – post TRAFO cu S= 63 mp;

- C31 – hală păsări cu S= 1226 mp;

- C32 – hală păsări cu S= 1231 mp;

- C33 – hală păsări cu S= 1233 mp;

- C34 – hală păsări cu S= 1224 mp;

- C35 – hală păsări cu S= 1230 mp;

- C36 – hală păsări cu S= 1223 mp

Alte dotări

- CT aferentă stației de incubație, cu P= 185 kW;

- CT filtru sanitar găini adulte cu P= 26 kW;

- CT filtru sanitar tineret de înlocuire cu P= 24 kW.

- DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, înregistrată la A.P.M. Vrancea cu nr. 7392/31.07.2017;

- Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, elaborat de DIVORI PREST SRL, înregistrat la A.P.M. Vrancea cu nr. 7392/31.07.2017,

- Raport de amplasament, elaborat de DIVORI PREST SRL, înregistrat la A.P.M. Vrancea cu nr. 7392/31.07.2017,

- Raport privind situația de referință, elaborat de DIVORI PREST SRL, înregistrat la A.P.M. Vrancea cu nr. 7392/31.07.2017 (parte a R.A.),

- Anunţuri publice privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, publicat în ziarul ”Monitorul de Vrancea” în perioada 18.07.2017 – 28.07.2017;

- Anunţ public privind dezbaterea publică a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu publicat în ziarul ”Monitorul de Vrancea” din data de 08.02.2018 și afișat pe site-ul Avicola Focşani SA;

- Confirmarea afişării anunţului public privind dezbaterea publică a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Primăriei municipiului Focsani – nr. 11057/08.02.2018;

- Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu afişat la sediul şi pe site-ul A.P.M. Vrancea în data de ...2018;

- Dovada achitării tarifului aferent analizei iniţiale a documentaţiei – O.P. nr. 2766/31.07.2017;

- Dovada achitării tarifului aferent emiterii autorizaţiei integrate de mediu – O.P. nr. 3558/27.09.2017;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului înregistrat la A.P.M. Vrancea cu nr. 8234/06.09.2017;

- Proces verbal încheiat la dezbaterea publică a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu – nr. 1633/19.02.2018;

- Certificat constatator emis de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Vrancea în baza declaraţiei pe proprie răspundere nr. 18198/28.11.2014,

- Contract nr. 03/24.01.2012 de prestări servicii (incinerare deşeuri de origine animală), Anexa nr. 9/16.01.2017 – LUKY COMPROD SRL si act aditional nr. 3/24.01.2012,

- Contract de prestari servicii nr. 248/16.04.2009, anexa 3/15.04.2011, anexa 4/16.04.2013 si act aditional nr. 4/13.04.2018 , incheiat cu Protect Colector SRL pentru preluarea si transportul deseurilor periculoase si nepericuloase,

- Contract privind efectuarea serviciilor de vidanjare nr. 5/08.01.2018 privind efectuarea serviciilor de vidanjare incheiat cu SC Servicii Ecologice Negrea SRL

- Contract nr. 72/05.08.2010 de prestări servicii de colectare şi transportare a deşeurilor pentru valorificare şi reciclare prin unităţi specializate autorizate – CUP –SALUBRITATE SRL,

- Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor – seria MO7 nr. 0651/19.01.1994 şi seria MO7 nr. 2078/08.04.1998 – Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;

- Act de dezmembrare-incheiere de autentificare nr. 868/25.06.2008,

- Incheiere nr. 20249/26.06.2008 emisa de OCPI Vrancea – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Focsani cu plan amplasament si delimitare a imobilului,

- Incheiere nr. 20258/26.06.2008 emisa de OCPI Vrancea – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Focsani cu plan amplasament si delimitare a imobilului,

- Incheiere nr. 20248/26.06.2008 emisa de OCPI Vrancea – Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Focsani ,

- Plan de situatie Platforma Petresti,

- Pla de amplasare a punctelor de monitorizare a factorilor de mediu,

- Fişe cu date securitate pentru substanţele periculoase utilizate,

- Plan de prevenire si combatere a poluărilor accidentale, întocmit de AVICOLA FOCȘANI SA;

- Plan de închidere a instalației și refacere a amplasamentului, întocmit de AVICOLA FOCȘANI SA,

- Rapoarte de încercare,

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 93/02.05.2018 emisa de Administratia Bazinala de Apa Siret,

- Autorizatie sanitar-veterinara nr. 18/30.09.2010 emisa de D.S.V.S.A. Vrancea pentru exploatatia comerciala de pasari – tineret RRG ( modul al fermei 1),

- Autorizatie sanitar-veterinara nr. 24/30.09.2010 emisa de D.S.V.S.A. Vrancea pentru statia de incubatie,

- Autorizatie sanitar-veterinara nr. 101/09.12.2014 emisa de D.S.V.S.A. Vrancea pentru exploatatia de origine ( ferma nr. 1),

Anexe

1.

2.

- MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfăşura în următoarele condiţii:

5.1.Conştientizare şi instruire

    - Titularul Autorizaţiei trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obţine informaţii privind performanţele de mediu ale SC AVICOLA FOCSANI S.A.

    - Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să stabilească şi să implementeze programe pentru instruiri adecvate privind protecţia mediului, pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

    - Personalul care are sarcini clar desemnate trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată confirmată.

    - Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

    - Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele PSI şi de protecţia muncii în vigoare.

    - Se vor prelucra instrucţiunile de lucru atât pentru operare cât şi pentru procesele de

pornire/oprire şi pentru lucrările de reparaţie/revizie a instalaţiei.

    - În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile semnalizate se va scrie şi numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

    - Fiecare instalaţie va fi prevăzută cu un plan de evacuare şi salvare în caz de urgenţă.

  - Responsabilităţi

## La stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate la punctul 5.4. Raportări şi în Cap.14 Raportarea către autorităţile de mediu.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranţa instalaţiilor şi a exploatării tuturor instalaţiilor printr-o întreţinere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecţie şi revizie, a căror desfăşurare se va prezenta într-un registru.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia şi întreţinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare şi a instalaţiilor ce servesc direct sau indirect protecţiei mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanţi în aer, apă şi sol apărute ca urmare a scurgerilor.

- Titularul Autorizaţiei integrate de mediu trebuie să detina un plan de mentenanta eficient astfel incat sa garanteze interventia si remedierea in timp util a defectiunilor aparute la instalatiile de

depoluare ce servesc direct protecţiei aerului, apei şi solului.

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăţilor sau mediului în general.

- Titularul/ operatorul activităţii trebuie să asigure organizarea unei structuri proprii specializate pentru protecția mediului. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 265/ 2006 cu completările şi modificările ulterioare, SC AVICOLA FOCSANI S.A., prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora.

- In conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurãtor şi ale Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferã, titularul/operatorul activitãţii are obligaţia de a transmite anual, la solicitarea APM Vrancea, informaţiile necesare realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu.

  - Acţiuni de control

- Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să respecte condiţiile impuse prin prezenta autorizaţie şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului.

- Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

  - Raportări

- Raportul Anual de Mediu (R.A.M.), se va transmite la A.P.M. Vrancea (pe suport de hartie si electronic) informatul prevazut in Anexa 1.

- Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze şi să păstreze toate înregistrarile aferente punctelor de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, înscrise în prezenta autorizaţie.

- Registrul va fi pus la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi/sau autorităţii de control

- Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei în vigoare.

- Persoana împuternicită cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului va transmite A.P.M Vrancea raportările solicitate la datele stabilite, conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

  - Notificarea autorităţilor

- Titularul activităţii are obligaţia de a notifica imediat APM Vrancea şi GNM – SCJ Vrancea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice

- In cel mult  2 ore de la producerea unui eveniment de mediu, titularul/operatorul are obligatia de a transmite Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale la A.P.M. Vrancea, conform anexei afisate pe site-ul instituţiei.

- Titularul/operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul A.P.M Vrancea raportul privind evenimentul produs. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la A.P.M. Vrancea, ca parte integrantă a RAM.

- În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

- Titularul/operatorul activităţii va notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii AIM, precum şi asupra oricaror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii AIM (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii, efectuare de teste)– înaintea realizării modificarii.

- Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la producere:

-	încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

-	incetarea temporara a activitatii instalatiei IED;

-	orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

-	orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

-	interventiile realizate asupra instalatiilor tehnologice, fie ele oprite temporar sau definitiv.

- Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesara reglementarea din punct de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, titularii activităţilor au obligaţia de a notifica autoritatea competenta pentru protecţia mediului

- În caz de oprire/pornire programată a instalaţiei, titularul are obligaţia să notifice A.P.M. Vrancea cu 48 de ore înainte.

- MATERII PRIME ŞI AUXILIARE

Operatorul va ţine evidenţa cantităţilor de materii prime şi materiale folosite. Acestea vor fi stocate în condiţii corespunzătoare clasei din care fac parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru substanţele chimice utilizate se vor deţine fişele tehnice de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH.

| Principalele materii prime/ utilizari | Natura chimica/ Compozitie (fraze de risc) | Cantităţi / serie/UM/an | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Materii prime |  |  |  |
| Pui de o zi | substanta organica complexa | 70.000 capete | Puii sunt crescuti in hale de crestere acoperite |
| Oua pentru incubatie | substanta organica complexa | 8.000.000 bucati |  |
| Tineret inlocuire ferma de adulte | substanta organica complexa | 35.000 capete | Hale de crestere acoperite |
| Furaje concentrate | Amestec macinat de cereale, aminocizi, premixuri, vitamine | 3.500 t | Buncare metalice specializate |
| Apa | Non toxic | 43.000 mc | Bazin betonat de acumulare |
| Materiale auxiliare |  |  |  |
| Energie electrică | Nu e cazul | 1.300.000 kW | Preluată din reţeaua de joasă tensiune |
| Gaz metan | R 12, H 221 reţea Distrigaz | 600.000 mc | Preluata din retea |
| Medicamente | fara fraze de risc (R) | 800 l | Incintă închisă sub cheie (farmacie) |
| Vitamine |  | 60.000 l |  |
| Substante dezinfectante | Soda caustica | H314, H 290 | 4500 kg | Incintă inchisă sub cheie, in ambalajul furnizorilor |
|  | virocid | H225 ,H226 ,H301,H302 ,H314, H317 ,H319,H332, H334 ,H336 H400 | 60 l |  |
|  | Virkon S | H315 ,H318 , H412 | 300 kg |  |
|  | Desogerme sanichoc | H302 ,H332 ,H314 ,H334, H317, H341 ,H350, H335, H400, H412 | 200 l |  |
|  | germicidan | H302 ,H332, H314 ,H318 , H334 ,H317 ,H335 ,H400 | 300 l |  |
| Paie/Rumegus asternut | substantă biodegradabile | 2000 mc | Soproane |
| Motorina- pentru generatoarele electrice | Carburant R 12 H224 | 300 l | Nu se stocheaza pe amplasament, se alimenteaza de la statii PECO autorizate |

# RESURSE de APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

## Apa.

## Apa este utilizata pentru personal, pentru adaparea pasarilor, pentru igienizarea halelor de crestere a pasarilor.
1. Alimentarea cu apa potabila şi tehnologică

## Surse : Alimentarea cu apa utilizata pentru personal si pentru adaparea pasarilor se realizeaza dintr-un put forat din incinta unitatii, cu H = 120 m, cu un debit capabil de Q = 20 mc/h;

## Instalatii de captare :

## Putul forat este exploatat cu o electropompa submersibila.

## Debitele captate sunt contorizate cu un apometru cu diametrul de Dn = 65 mm.

## Instalatii de tratare – se realizeaza cu o dezinfectare prin clorinare.

## Instalatii de aductiune si inmagazinare:

## Din putul forat apa este pompata printr-o conducta realizata din PEHD , cu diametrul de Dn = 75

## mm si o lungime de L = 210 m la rezervorul de inmagazinare , cu volum de v = 200 mc.

## Inmagazinarea apei:- apa este inmagazinata intr-un rezervor din beton armat, smeingropat , cu V = 200 mc.

## Reteaua de distributie a apei:

## Este constituita dintr-o retea inelara din PEHD , cu lungimea de L = 2000 m, cu Dn = 63-100

## mm, pe care sunt montati si hidrantii de incendiu.

## Statia de pompare in sistem hidrofor are in componenta 2 electropompe cu debit Qp=40mc/h.

## Adaparea pasarilor se face cu sistemul prin picurare si partial cu cupe pentru recuperarea apei de la picuratori.

Necesarul total de apă:  maxim:124,4 mc/zi ;  mediu: 113 mc/zi

Volumul mediu anual autorizat : 46.274 mc/an

Norme de apă: apa pentru persoane direct productive – 80 l/zi; apa pentru persoane indirect productive – 25 l/zi; apa pentru pui-0,26 l/zi/pui.

2. Apa pentru stingerea incendiilor

Ape este asigurata din bazinul cu un volum intangibil de 100 mc/h. Timpul de refacrre dupa incendiu este de 5 ore si 33 min.

3. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate tehnologice si menajere

Apele tehnologice si menajere sunt preluate de o retea de canalizare din beton si OL, cu diametre cuprinse intre Dn = 160÷300 mm si L = 1300 m si dirijate in 3 bazine vidanjabile , cu un volum de 70 mc/fiecare. Apa uzate din bazinele vidanjabile este preluata periodic de un operator specializat autorizat.

Apele aferente sistemului de realizare al microclimatului din stația de incubație sunt preluate prin intermediul unei rețele PVC KG, cu diametrul de Dn= 160 mm și lungimea de L=50 m și sunt descărcate în rigola betonată deschisă, cu o lungime de Lrigolă = 170 m (în incinta obiectivului), care se descarcă gravitațional în canalul de descărcare cu L canal = 630 m (de la obiectiv la canalul C2, administrat de ANIF – Filiala Teritorială Buzău Moldova Sud).

Apele uzate rezultate de la spălarea/igienizarea incubatoarelor din stația de incubațiesunt dirijate într-un decantor propriu, prevăzut cu treaptă mecanică de epurare, cu un volum de V=100 mc, vidanjabil.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele dintre hale sunt colectate in rigole si impreuna cu apele de la sistemul de realizare a microclimatului din sectia de incubatie, sunt evacuate in canalul ( betonat) de desecare al ANIF. In acest sens exista contractul nr. 1505016/20.05.2015 intre ANIF si SC AVICOLA FOCSANI SA.

Linia namolului

- Patul de crestere uzat , de rumegus, nu este depozitat in incinta fermei. Acesta, impeuna cu

dejectiile evacuate din hale , dupa fiecare ciclu de crestere, sunt transportate pe platformele de stocare temporare, din cadrul Fermei agricole Maicanesti, in vedrea eliminarii si transformarii acestuia in ingrasamant organic natural.

- Cantitatea anuala de pat epuizat si dejectii evacuata din halele fermei este de 600 t/an.

4.Ape subterane - Puţuri de observaţie

- Pentru monitorizarea calităţii apei freatice in incinta Fermei 1 Petresti limitrof incineratorului, s-a realizat un foraj de monitorizare F1 cu Dn 280 mm şi 23 m adâncime.

Pentru monitorizarea parametrilor pe parcursul functionarii instalatiei

# Măsuri prin care se asigură un consum redus de apă:

- asigurarea apei potabile cu ajutorul unor instalaţii de alimentare tip, automatizate;

- spălare hale cu furtun sub presiune după fiecare ciclu de producţie;

- calibrarea regulată a instalaţiilor de adăpare a păsărilor;

- contorizarea consumului de apă, evidenţă;

- detectarea/stoparea scurgerilor;

# 7.2. Eficienţa energetică

Alimentarea cu energie electrică a unității se realizează din sistemul energetic național (SEN) prin intermediul a 2 linii de alimentare: una aeriană și una subterană.

Energia electrică este folosită în principal pentru:

-	acţionarea instalaţiilor care deservesc halele de creştere a păsărilor (instalaţii de ventilare, instalaţii de hrănire şi adăpare, pompe, etc.)

-	încălzirea celulelor de incubare şi eclozionare;

-	iluminatul din interiorul halelor de creştere a păsărilor;

-	iluminatul exterior.

Luând în considerare consumul total de energie electrică, puterea instalată a consumatorilor de energie (electrică şi termică) consumul mediu total de energie pentru Ferma de păsări Petreşti poate fi estimat la 1.300.000 kW:

- 0,032 kWh / pasăre / zi pentru ferma de tineret;

- 0,015 kWh / pasăre / zi pentru ferma de adulte;

- 0,024 kWh / ou incubat pentru incubator.

Consumul energetic este redus prin:

- folosirea sistemelor electronice de control şi asigurarea funcţionării corespunzătoare a sistemului de climatizare a halelor;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie funcţie de vârsta puilor;

- urmărirea periodică şi contorizarea cantităţii de energie consumata;

- izolarea corespunzătoare a halelor pentru anotimpul rece;

- curăţarea regulata a sistemelor de ventilaţie, pentru a evita înfundarea

Consumul de energie electrică este de 1.300.000 kW/an.

Anual operatorul va întocmi un raport privind consumul de energie, identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei.

7.3.Combustibili

7.3.1.Gaze naturale

SC AVICOLA FOCSANI SA – Ferma 1 , Petresti , JudeţulVrancea se alimentează cu gaze naturale din sistemul naţional. Gazul metan este utilizat drept combustibil pentru funcționarea echipamentelor de ardere, principalii consumatori fiind aerotermele care sunt utilizate pentru încălzirea halelor de creştere a păsărilor, incineratorul pentru cadavre și centrala termică aferentă staţiei de incubaţie.

Consumul de gaze naturale este de 600.000 mc/an.

7.3.2. Motorină

Motorina se utilizează pentru alimentarea mijloacelor de transport (ponderea fiind utilajele care scot din hale dejecţiile și le transportă la platforma de stabilizare) și pentru funcționarea generatoarelor de energie electrică.

Consumul de motorină pentru generatoarele electrice este de 300 l/an.

Alimentarea cu motorina se realizeaza la statii PECO autorizate.

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Date generale, descrierea instalaţiei, sistem constructiv

SC Avicola Focsani SA – Ferma de păsări reproducție rase grele și stația de incubație – Platforma Petrești este situată în zona de nord-est a municipiului Focșani, strada Cuza Vodă nr. 78, tarla 30, parcela 154/4, județul Vrancea.

Ferma este amplasată în municipiul Focșani, însă pentru identificarea acesteia operatorul utilizează denumirea „Platforma Petrești”.

Complexul avicol ocupă o suprafața de 106.225 mp, din care 27.243 mp reprezintă suprafața totală construită, iar 78.982 mp reprezintă suprafața aleilor de acces, platformelor betonate și a spațiilor verzi.

Coordonatele geografice ale amplasamentului în sistem GPS și STEREO 70, măsurate la poartă și în  centrul terenului, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul nr.  1. Inventarul de coordonate ale amplasamentului

| Amplasament | Sistemul de referință | Coordonate |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| Poartă | GPS | 45.712733 | 27.202661 |
|  | Stereo 70 | 671600.74 | 470471.24 |
| Centrul amplasamentului | GPS | 45.711393 | 27.203950 |
|  | Stereo 70 | 671560.38 | 470294.62 |

Accesul pe amplasament se realizează din şoseaua de centură a oraşului Focşani – E 85 Bucureşti – Suceava, se virează dreapta pe strada Cuza Vodă, spre localitatea Petreşti.

Capacitatea maximă la care poate fi populată ferma nr. 1 de reproducţie, întru-un ciclu de producție, este de:

- 38000 păsări pentru ferma de tineret;

- 72000 păsări adulte.

Stația de incubație-  capacitatea maximă de producţie a celor 10 incubatoare este de 57.000 ouă/incubator, respectiv 570.000 ouă pe serie, rezultând cca. 536.000 – 540.000  pui de o zi pe serie. În ferma Petreşti există şi 14 eclozionatoare, cu o capacitate totală de cca. 136.000 ouă.

AVICOLA FOCȘANI SA desfășoară în cadrul amplasamentului denumit „Ferma de pasări reproducție rase grele și stație de incubație” activitatea de creștere intensivă a păsărilor pentru reproducție rase grele, folosind tehnologia de creștere la sol pe așternut permanent de resturi vegetale (paie, coji de floarea-soarelui, rumeguș sau amestec) și obținerea puilor de o zi în cadrul stației de incubație.

Instalația are în componență următoarele.

- 18 hale de producție organizate pe două sectoare de creștere:

  - 6 hale pentru creșterea tineretului de înlocuire cu o capacitate de producție 6600 de capete / hala de puicuțe (5 hale) și 5000 de capete / hala de cocoși (o hală);

  - 12 hale pentru creșterea adultelor pentru ouă cu o capacitate de 6000 de capete / hală;

- o stație de incubație pentru obținerea puilor de o zi.

Tehnologie de creştere: la sol pe aşternut vegetal(format din rumeguş, paie, talaş sau coji de floarea-soarelui).

Principiu de creştere: „totul plin - totul gol”

Cicluri de producţie/serii pe an: 0,8 serii/an (durata totală a ciclului de producție este de 64 de săptămâni= 448 zile); vid sanitar/hală: max. 3 săptămâni.

Păsările ajung la sfârşitul ciclului de producţie la o vârstă cuprinsă între 60-64 săptămâni.

Densitatea medie: 6 pasari adulte/mp si 6,5 capete/mp pentru ferma de tineret.

Produse obţinute: pasari pentru abatorizare – 35.000 capete/an; pasari – tineret de inlocuire – 75.000 capete/an; oua ( consum uman) – 1.500.000 buc/an; oua(incubatie) – 8.000.000 buc/an; pui de o zi – 6.500.000 capete/an

Etapele fluxului tehnologic:

- Pregătirea halelor în vederea popularii: evacuarea patului epuizat ce conţine dejecţii solide, spălarea halei cu apa sub presiune şi detergenţi biodegradabili, dezinfecţie, formarea unui nou pat de circa 10 cm grosime pentru halele destinate creșterii tineretului și de circa 15 cm grosime pentru halele destinate creșterii găinilor adulte, dezinfecţie. Durata: max.3 săptămâni.

- Popularea halelor: se face cu pui de o zi în greutate de cca 35-45g proveniți din import;

- Creşterea si întreţinerea pasărilor – modulul tineret: puii de 1 zi achiziționați din import sunt crescuţi la sol, timp de 20 de săptămâni, cu asigurarea condiţiilor de microclimat, aplicarea unui management nutriţionalşi utilizarea eficientă a apei şi energiei conform recomandărilor BAT;

- Creşterea si întreţinerea pasărilor – modulul adulte: la vârsta de 20 de săptămâni păsările sunt transferate în halele de adulte , unde se cresc până la vârsta de 60-64 de săptămâni, cu asigurarea condiţiilor de microclimat, aplicarea unui management nutriţionalşi utilizarea eficientă a apei şi energiei conform recomandărilor BAT;

- Obținerea puilor de o zi – stația de incubație: păsările din modulul adulte, începând cu săptămâna 24 de viață încep ouatul. Ouăle recoltate sunt destinate incubației, proces care se desfășoară timp de 21 de zile

- Livrarea puilor de o zila sfârşitul perioadei de incubație către fermele de creștere pui de carne aparținând AVICOLA FOCȘANI SA sau către terți.

Activitatea de crestere a puilor de carne se desfasoara in 18 de hale, fiecare hala având o suprafata cuprinsă între 1.199 m2 și 1.246 m2 . Halele sunt constructii cu structura de rezistenta din beton, fara ferestre, cu sistem de iluminat artificial, ventilatie fortata si sistem de incalzire. Cladirile sunt izolate termic, cu acoperis tip sarpanta, invelitoare din azbociment, izolat cu spumă poliurietanică. Halele de crestere sunt oarbe, fara ferestre, o hala are in dotare un numar de 56 guri de admisie. Fiecare hală dispune de de o incapere in care sunt montate instalatiile de control electronic pentru sistemele de furajare, adapare si asigurarea microclimatului.

Păsările sunt crescute pe asternut din materii vegetale (rumegus de lemn, resturi vegetale maruntite), care asigura, manipularea usoara a dejectiilor (cca.60% umiditate) care pot fi stocate in halele de crestere pana la terminarea ciclului de productie.

Sistemul de furajare.Fiecare hală dispune de 4 linii de furajare automate cu jgheaburi și două buncăre pentru furaje cu capacitatea de 150 kg / fiecare compartiment.

Furajele sunt depozitate temporar in buncare exterioare de 6 to, amplasate in lateralul fiecarei hale de crestere (cate un buncar pentru fiecare hala). Din aceste buncare se asigura furajul necesar in hala de crestere cu ajutorul unui transportor automat cu senzor pentru prea-plin.

Se asigură condiţiile de nutriţie pe faze de creştere a pasărilor, in conformitate cu recomandările BAT si in conformitate cu tehnologia de creştere a pasărilor de carne la sol, cu aşternut permanent. Se folosesc retete furajere cu procente de proteina bruta diferite in functie de perioada de crestere.

Sistemul de adapare este format din patru linii de adăpare cu adăpători circulare cu nivel constant / compartiment tineret și două linii de adăpare cu adăpători circulare cu nivel constant / compartiment adulte, dar și două bazine de stocare a apei cu capacitatea de 300 litri fiecare, unul pentru fiecare compartiment.

Sistemul de ventilatie: admisia aerului se realizează prin clapetele amplasate pe pereții laterali ai halelor, iar evacuarea aerului se realizează cu ajutorul  ventilatoarelor dispuse pe capăt, pe perete; fiecare hală are 4 ventilatoare cu capacitatea de 11 000 mc/h/fiecare

Sistemul de încălzire. Incalzirea halelor la pasarile de carne se realizeaza in general in perioada rece a anului, dar si cand pasarile sunt mici si incalzirea este necesara. Sistemul folosit: admisia aerului se realizează prin clapetele amplasate pe pereții laterali ai halelor, iar evacuarea aerului se realizează cu ajutorul  ventilatoarelor dispuse pe capăt, pe perete; fiecare hală are 4 ventilatoare cu capacitatea de 11 000 mc/h/fiecare;

Iluminatul se asigura diferenţiat în funcţie de vârsta, artificial. Sunt aplicate diferite programe de intuneric cu alternari ale perioadelor de lumina si intuneric.Fiecare compartiment din hale este dotat cu  3 linii de iluminat; corpurile de iluminat utilizate sunt becuri cu halogen și incandescente ce asigură o intensitate luminoasă de 30 lux.

Cadavrele de păsări sunt stocate temporar în incintă special amenajată, dotată cu ladă frigorifică, amplasată în clădirea incineratorului, apoi sunt eliminate prin incinerare în incineratorul propriu.

Aşternutulimpreuna cu dejecţiile se transportă din hale, la sfârșitul perioadei de creștere, pe platforma de stocare a dejecțiilor din comuna Măicănești, apoi sunt și utilizate ca îngrășământ organic pe terenurile agricole

Medicamentele sunt depozitate temporar in cadrul unei încăperii speciale, dotata cu rafturi şi închisă cu cheia, care este organizata in clădirea filtrului sanitar şi se administrează de regulă în apa.

Ferma de păsări reproducție rase grele

În cadrul fermei S.C. AVICOLA FOCŞANI S.A. din localitatea Petreşti (Ferma nr. 1 – Reproducție Rase Grele) se practică exclusiv tehnologia de creştere a păsărilor la sol, pe pat de creştere format din rumeguş, paie, talaş sau coji de floarea-soarelui.

Densitatea păsărilor din halele de creştere este de maxim 6 păsări adulte /mp şi 6,5 capete/mp pentru ferma de tineret.

Popularea halelor se face cu pui de o zi (achiziţionaţi din import), pentru ferma de reproducţie. Puii se aduc din import, se sexează, se vaccinează şi se introduc la creştere.

Se cresc 20 săptămâni în modulul de tineret (aceste secţii se denumesc tineret I) după care se transferă la adulte; la transfer se ţine seama să existe o proporţie de cocoşi la puicuţe în raport de 1:9 / 1:10. Această etapă de creştere a păsărilor poartă denumirea de Tineret II.

Medicația se realizează, în general, prin apă, iar vaccinurile se fac individual.

Păsările se cresc până la vârsta de 60-64 de săptămâni. Din săptămâna 24, funcţie de tipul de hibrizi, începe ouatul. Ouăle recoltate sunt destinate incubaţiei.

Iluminatul este artificial; pentru puii de la 0 la 20 săptămâni programul de iluminat este de 8 ore /zi, iar pentru adultele de la 20 la 64 săptămâni iluminatul artificial creşte progresiv de la 8 la 18 ore conform tehnologiei de creştere.

Pentru hrănirea păsărilor S.C. AVICOLA FOCŞANI S.A. Platforma Petreşti utilizează un furaj ale cărui principale componente sunt: porumbul, grâu, orz, şrotul de soia, ulei de soia sau ulei de floarea-soarelui, premix vitamino-mineral.

În general, atât furajul utilizat pentru hrănirea tineretului cât şi furajul utilizat pentru creşterea adultelor conţine aceleaşi componente, diferind doar ponderea unora din componente în totalul cantităţii de furaj. Furajul pentru păsări este adus în maşini speciale de la Râmnicu Sărat şi depozitat în buncărele din imediata apropiere a halelor de păsări. Buncărele utilizate pentru stocarea furajelor sunt amplasate în afara halelor de creştere a păsărilor, de o parte şi de alta a uşii de acces în hală. Buncărele sunt montate pe un postament metalic şi sunt pozate pe o platformă din beton, care comunică cu calea de acces auto în incintă.

Cantitatea de furaj necesară pentru hrănirea păsărilor depinde de numărul şi de vârsta acestora. Cantitatea medie de furaj consumată pentru perioada de creştere a păsărilor este de cca. 9 kg de furaj/cap de pasăre cu vârsta cuprinsă între 0-20 săptămâni sau o medie de 68 g/zi şi un necesar mediu de apă de 120 ml/cap de pasăre /zi; pentru păsările cu vârsta cuprinsă între 20-64 săptămâni necesarul de hrană este de 160 g/zi sau 49 kg/cap de pasăre şi un necesar de apă de 300 ml/zi.

Pentru nivelul actual de populare a halelor din fermele de tineret şi adulte, cantitatea medie de furaj consumată pentru perioada de creştere este de:

-	540 t furaj/an pentru ferma de tineret cu vârsta cuprinsă între 0-20 săptămâni, respectiv 9kg furaj/pasăre

-	2 940 t furaj/an pentru ferma de adulte cu vârsta cuprinsă între 20-64 săptămâni, respectiv 49 kg furaj/pasăre

Aşternutul pe care sunt crescute păsările este constituit din rumeguş, paie şi coji din seminţe de floarea soarelui. Rumeguşul este adus de la fabricile de prelucrarea lemnului în camioane acoperite cu prelate şi depozitat în şoproanele destinate acestui scop. Paiele sunt aduse în incinta halei în baloţi şi sunt depozitate în şoproanele destinate acestui scop. Cojile de la seminţele de floarea soarelui sunt transportate tot cu camioane acoperite cu prelate. 	Rumeguşul, paiele şi cojile de floarea soarelui sunt transportate mecanizat cu tractor cu remorci de la locul de depozitare la blocul de creştere a păsărilor, întinderea aşternutului pe pardoseala halelor făcându-se tot mecanizat, cu utilaj special.

Cantitatea de paie utilizată pentru aşternut este de cca. 15 mc în strat de 15 cm pentru o hală de creştere a păsărilor adulte și 10 mc în strat de 10 cm pentru creșterea tineretului de înlocuire.

Dezinfecţia halelor de păsări se face la depopularea acestora, prin pulverizarea unor soluţii dezinfectante cum ar fi soda caustică, Virocid, Virkon S, Desogerme sanichoc, Germicidan. Dezinfecţia incubatorului se face prin pulverizarea unor substanţe dezinfectante, din aceeaşi gamă cu substanţele dezinfectante utilizate în cazul fermelor de păsări. Operaţiile de dezinfecţie sunt efectuate de personalul angajat al fermei, personal care este autorizat pentru astfel de operaţii de către Direcţia Sanitar - Veterinară a judeţului Vrancea.

Evacuarea patului de creştere (pat în care sunt înglobate dejecţii şi resturi de furaj) se face la depopularea halelor, la 60-64 săptămâni, respectiv la 20 săptămâni pentru tineretul de înlocuire.

Stația de incubație

Staţia de incubaţie este dotată cu 10 incubatoare şi cu 14 eclozionatoare.

Procesul de incubaţie se desfăşoară timp de 21 de zile, din care 18 zile sunt destinate incubării şi 3 zile sunt destinate eclozionării. Înainte de a fi introduse în incubatoare, ouăle sunt sortate şi dezinfectate, după care sunt aşezate în site speciale. După 18 zile, ouăle sunt transferate în eclozionator, unde sunt aşezate în tăvi speciale, iar după 3 zile se scot puii. Puii se sexează, se vaccinează după care se livrează în aceeaşi zi la Fermele de creştere de pe Platforma Goleşti şi la terţi.

Ouăle necesare procesului de incubație provin din Ferma de reproducție Petrești. Sunt transportate din fermă la stația de incubație în cofraje de plastic, care după spălare și dezinfectare sunt refolosite.

Ouăle se dezinfectează, apoi se transferă într-o sală de sortare, unde sunt sortate și așezate pe site/cofraje în funcție de necesități.

În cazul în care a fost atinsă capacitatea maximă a incubatoarelor, surplusul de ouă este depozitat în cofraje într-un depozit special amenajat în acest sens, la o temperatură cuprinsă între 14°C și 18°C (variabilă în funcție de vechimea ouălor).

Ouăle dezinfectate și așezate pe site sunt transferate într-o cameră de preîncălzire, unde sunt din nou dezinfectate și încălzite la o temperatură de cca. 28 °C pentru a fi introduse în incubatoare.

Procesul de preîncălzire durează aproximativ 12 ore, iar căldura este asigurată de două aeroterme electrice marca Remington, model REM 9 EPB.

După procesul de preîncălzire ouăle sunt transferate în incubatoare, unde sunt ținute timp de 18 zile.

Incubatoarele au în compunere sisteme de încălzire, de răcire, de asigurare a umidităţii şi de întoarcere a sitelor cu ouă, care sunt controlate automat.

După cele 18 zile petrecute în incubatoare, ouăle sunt transferate în ecloziuni, unde vor sta o perioadă de 3 zile, timp în care vor ecloza.

Eclozionatoarele sunt echipate cu sisteme automate care reglează temperatura și umiditatea necesare.

După cele 21 de zile, sitele cu puii eclozați sunt transferate într-un depozit de pui pentru recoltare. Urmează numărarea și sortarea puilor, depozitarea acestora în lăzi/navete, apoi transferul într-un depozit din care se va face livrarea puilor.

Incinerator

Incineratorul este utilizat exclusiv pentru cadavrele de păsări din ferma nr. 1 – reproducţie rase grele și are următoarele caracteristici tehnice:

- arzător care funcționează cu gaze naturale;

- arzătorul are un consum de 14 Nmc/h gaz metan;

- capacitatea cuptorului este de 50 kg/h;

- evacuarea gazelor arse se face printr-un coș de dispersie cu H= 15 m și Dn= 300 mm.

Instalații/clădiri nefuncționale pe amplasament

Una din cele 19 hale, cu suprafațade 1272 mp (C27), nu a mai fost utilizată pentru creşterea păsărilor de cca. 18 ani. În prezent este folosită pentru depozitare diverse materiale.

În anul 2003 s-a finalizat investiţia privind racordarea la gaze a Platformei Petreşti şi dotarea halelor cu aeroterme turbo-jet pe gaz natural, renunţându-se la centrala termică.

În prezent, în clădirea fostei centrale termice a fost montat incineratorul pentru cadavre.

Alte activitati :

Codurile CAEN declarate și menționate în Certificatul Constatator emis la data de 02.12.2014 pentru punctul de lucru denumit Ferma din municipiul Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 78, județul Vrancea, corespund următoarelor activități:

0147  Creşterea pǎsǎrilor;

3821Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

3822  Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;

4263  Comerț cu ridicata al animalelor vii

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;

4941  Transporturi rutiere de mărfuri;

5210  Depozitǎri.

Activități non IPPC: Activitățile auxiliare menționate în Certificatul Constatator, necesare desfășurării activității de bază – creșterea păsărilor, respectiv comerț cu ridicata al animalelor vii, comerț cu ridicata al produselor lactate, uleiurilor și grăsimilor comestibile, transporturi rutiere de mărfuri, nu sunt incluse în Anexa 1 a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu – Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Activitatea de depozitare (cod CAEN 5210) include utilizarea rezervorului de motorină aferent generatorului electric.

Nu se desfășoară pe amplasament activități corespunzătoare codului CAEN 3822:  Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.

8.2. Diagrama activităţilor şi proceselor desfăşurate pe amplasament

# 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA  SI  DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

# 9.1. AER. Tipuri de poluanţi emişi, modul de reţinere, evacuare şi dispersie în aer:

| Nr. crt | Activitatea/instalaţia generatoare | Poluant | Mod de evacuare | Tip emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hale de creştere păsări | NH3 | Sistem ventilaţie hale 56 guri de admisie/hala 4 ventilatoare/hala | Emisii difuze |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |
| 2 | Producere energie termică | Pulberi | - Sistem de ventilaţie şi tubulatură evacuare gaze arse - 2 centrale termice cu tiraj forţat care deservesc filtrul sanitar gaini adulte si filtru sanitar tineret de inlocuire şi aerotermele încălzire hale -cos evacuare gaze arse aferent CT statie de incubatie, H = 8 m; Dn = 250 mm. |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | SOx |  |  |
|  |  | CO |  |  |
| 3 | Incinerator cadavre pui | Pulberi | Cos de dispersie , H = 15 m, Dn = 300 mm |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | COT |  |  |
| 4 | Încarcarea şi transportul patului epuizat la platforma de depozitare de la Maicanesti. | NH3 | Evacuare mijloace de transport |  |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | Pulberi |  |  |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | CH4 |  |  |

Exista perdele vegetale perimetrale de protecţie.

Societatea dispune pe amplasamentul Platformei Petrești de următoarele centrale termice:

- CT aferentă stației de incubație, cu P= 185 kW; H = 8 m; Dn = 250 mm.

- CT filtru sanitar găini adulte cu P= 26 kW;cu tiraj fortat.

- CT filtru sanitar tineret de înlocuire cu P= 24 kW, cu tiraj fortat.

Microclimatul  halelor

  - ventilația halelor: admisia aerului se realizează prin clapetele amplasate pe pereții laterali ai halelor, iar evacuarea aerului se realizează cu ajutorul  ventilatoarelor dispuse pe capăt, pe perete; fiecare hală are 4 ventilatoare cu capacitatea de 11 000 mc/h/fiecare;

  - încălzirea halelor: fiecare compartiment este echipat cu un sistem de încălzire BIG DUTGHMAN;

## 9.2. APĂ

Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate tehnologice si menajere

Apele tehnologice si menajere sunt preluate de o retea de canalizare din beton si OL, cu diametre cuprinse intre Dn = 160÷300 mm si L = 1300 m si dirijate in 3 bazine vidanjabile , cu un volum de 70 mc/fiecare. Apa uzate din bazinele vidanjabile este preluata periodic de un operator specializat autorizat.

Apele aferente sistemului de realizare al microclimatului din stația de incubație sunt preluate prin intermediul unei rețele PVC KG, cu diametrul de Dn= 160 mm și lungimea de L=50 m și sunt descărcate în rigola betonată deschisă, cu o lungime de Lrigolă = 170 m (în incinta obiectivului), care se descarcă gravitațional în canalul de descărcare cu L canal = 630 m (de la obiectiv la canalul C2, administrat de ANIF – Filiala Teritorială Buzău Moldova Sud).

Apele uzate rezultate de la spălarea/igienizarea incubatoarelor din stația de incubație sunt dirijate într-un decantor propriu, prevăzut cu treaptă mecanică de epurare, cu un volum de V=100 mc, vidanjabil.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele dintre hale sunt colectate in rigole si impreuna cu apele de la sistemul de realizare a microclimatului din sectia de incubatie, sunt evacuate in canalul ( betonat) de desecare al ANIF. In acest sens exista contractul nr. 1505016/20.05.2015 intre ANIF si SC AVICOLA FOCSANI SA.

Linia namolului

- Patul de crestere uzat , de rumegus, nu este depozitat in incinta fermei. Acesta, impreuna cu

dejectiile evacuate din hale , dupa fiecare ciclu de crestere, sunt transportate pe platformele de stocare temporare, din cadrul Fermei agricole Maicanesti, in vedrea eliminarii si transformarii acestuia in ingrasamant organic natural.

- Cantitatea anuala de pat epuizat si dejectii evacuata din halele fermei este de 600 t/an.

## 9.3. SOL 
Protecţia solului se realizează prin amenajarea suprafaţei fermei cu cai de acces betonate, platforme betonate pentru depozitarea materialelor diverse, prin pante si rigole betonate pentru colectarea apelor meteorice din incinta, cu infiltrare in sol in zonele nebetonate .

# 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISI LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

## 10.1. EMISII ÎN AER ŞI MIROSURI

Emisii atmosferice rezultate din activitate

Din activitatea de creştere a păsărilor nu rezultă emisii atmosferice dirijate.

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanti emisi |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de crestere a pasarilor in hale | Sistemul de ventilatie al halelor de crestere | NH3 H2S Pulberi |

| Parametru | Categoria de animale | Valoarea limita de emisie (kg/spaţiu pentru animal/an) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N. | Pui de carne | 0,6 | Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei, din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind BAT pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5. |  | 0,25 |  |
| Amoniac, exprimat ca NH3 |  | 0,08 |  |

Emisii punctiforme

| Nr. crt. | Sursa generatoare | Punct de emisie | Limite admise conform Ord. 462/1991 mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala termică cu gaze natural aferentă stației de incubație | Pulberi în suspensie | 5 |
|  |  | NOx | 350 |
|  |  | SOx | 35 |
|  |  | CO | 100 |
| 2. | Incinerator cadavre pui | Pulberi | 10 |
|  |  | NOx | 400 |
|  |  | SO2 | 50 |
|  |  | COT | 10 |

Emisii fugitive şi mirosuri

Din halele de creştere a pasărilor la sol se emit in atmosfera cantităţi mici de amoniac şi pulberi, precum si gaze de la încălzire. Emisii de amoniac şi mirosuri se înregistrează şi în timpul evacuarii asternutului si dejectiilor si transportului acestora. Mirosurile se simt in interiorul fermei cu precădere in sezonul cald (3 luni/an).

- Titularul activităţii are obligaţia să asigure reducerea mirosurilor prin:

- tehnici de furajare pe faze, hrana echilibrată ce permite rata de conversie optimă;

- întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de climatizare a halelor şi controlului permanent al microclimatului;

- respectarea celor mai bune practici agricole şi a masurilor impuse de studiul OJSPA cu privire la împrăştierea dejecţiilor pe terenurile agricole.

- Titularul activităţii are obligaţia să asigure igienizarea halelor, a bazinelor vidanjabile si a decantorului , a căminelor de canalizare precum şi evacuarea ritmica a deşeurilor. Titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecţiilor, anumite lucrări de întreţinere) ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari;

- Titularul activităţii va face instruirea personalului pentru a-si desfăşura activitatea astfel încât nivelul mirosurilor emise sa fie redus;

- Titularul activităţii va contribui la asigurarea incorporării rapide in terenul arabil  a dejecţiilor;

## 10.2 EMISII ÎN APĂ

Ape uzate tehnologice şi menajere

Indicatorii de calitate ai apelor uzate , evacuate se vor încadra în prevederile Autorizaţiei pentru Gospodărirea Apelor în vigoare emisă emisă de A.N. Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Siret .

Tabel 10.2

| Tipul apei uzate | Mod de stocare, epurare, evacuare din ferma | INDICATORI de calitate | U.M. | Valoarea limita conform AGA in vigoare | temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ape menajere şi tehnologice si Apele uzate rezultate de la spălarea/ igienizarea incubatoarelor din stația de incubație | Colectare în bazine betonate si decantor , de unde sunt evacuate prin vidanjare de către un operator, conform prevederilor AGA în vigoare. | Temperatura | C | 40 | NTPA-002 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata si completată prin HG 352/2005 |
|  |  | pH | Unităţi pH | 6,5-8,5 |  |
|  |  | Materii în supensii | mg/l | 350 |  |
|  |  | CBO5 | mg /l | 300 |  |
|  |  | CCOCr | mg /l | 500 |  |
|  |  | NH4+ | mg/l | 30 |  |
|  |  | Fosfor total | mg/l | 5 |  |
|  |  | Fenoli | mg/l | 30 |  |
|  |  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat | mg/l | 1 |  |
|  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili | mg/l | 25 |  |
|  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/l | 30 |  |
| Apele aferente sistemului de realizare al microclimatului din stația de incubație | se descarcă gravitațional în canalul de descărcare cu L canal = 630 m (de la obiectiv la canalul C2, administrat de ANIF – Filiala Teritorială Buzău Moldova Sud). | pH | unități pH | 6,5-8,5 | NTPA-001 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata si completată prin HG 352/2005 |
|  |  | suspensii | mg/l | 35 |  |
|  |  | CBO5 | mg/l | 20 |  |
|  |  | CCOCr | mg/l | 125 |  |
|  |  | amoniu | mg/l | 1 |  |
|  |  | substanțe extractibile | mg/l | 20 |  |
|  |  | reziduu fix | mg/l | 2000 |  |

Apa pluvială

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale , evacuate se vor încadra în prevederile Autorizaţiei pentru Gospodărirea Apelor în vigoare emisă emisă de A.N. Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Siret .

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele dintre hale sunt colectate in rigole si sunt evacuate in canalul ( betonat) de desecare al ANIF. In acest sens exista contractul nr. 1505016/20.05.2015 intre ANIF si SC AVICOLA FOCSANI SA.

| Tipul apei uzate | Mod de evacuare din ferma | INDICATORI de calitate | U.M. | Valoarea limita conform AGA in vigoare | temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apele pluviale de pe platforme | se descarcă gravitațional în canalul de descărcare cu L canal = 630 m (de la obiectiv la canalul C2, administrat de ANIF – Filiala Teritorială Buzău Moldova Sud). | pH | unități pH | 6,5-8,5 | NTPA-001 aprobat prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata si completată prin HG 352/2005 |
|  |  | suspensii | mg/l | 35 |  |
|  |  | CBO5 | mg/l | 20 |  |
|  |  | CCOCr | mg/l | 125 |  |
|  |  | amoniu | mg/l | 1 |  |
|  |  | substanțe extractibile | mg/l | 20 |  |
|  |  | reziduu fix | mg/l | 2000 |  |

Nu este autorizată evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul in apa de suprafaţa sau in canalele de scurgere a apei pluviale.

In situaţia in care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri in apa pluviala ar putea indica faptul ca a avut loc contaminarea, titularul activităţii trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica si izola sursa de contaminare;

- ia masuri pentru prevenirea extinderii contaminării si minimizarea efectelor de contaminare a  mediului;

- notifice  incidentul la APM Vrancea în cel mult 2 ore de la producere.

## 10.3.SOL ŞI APĂ SUBTERANĂ

10.3.1. Sol

1.Titularul activităţii se va asigura că încărcările şi descărcările de materiale au loc în zone special amenajate, pe platforme betonate în vederea prevenirii scurgerilor în sol;

2.Titularul activităţii va asigura testarea şi verificarea tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un registru care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare;

4. Titularul de activitate trebuie să deţină un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru ţinerea sub control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere;

5. Titularul de activitate va asigura depozitarea corespunzătoare a materialelor şi deşeurilor metalice pe platforme betonate, cu asigurarea evidenţei gestiunii deşeurilor;

7.Titularul de activitate va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol;

8.Titularul de activitate va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

Condiţii de utilizare a dejecţiilor solide şi a nămolului de epurare pentru fertilizarea terenurilor agricole.

Titularul activităţii trebuie  să respecte următoarele condiţii:

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecţii solide şi nămol de epurare se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare de 6 (sase) luni, necesară pentru stabilizare/ fermentare. Este obligatoriu ca pentru terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic si agrochimic întocmit de O.JS.P.A. Vrancea;

- Procesul de fertilizare cu îngrăşăminte organice se va face după analizarea calităţii amestecului fermentat de pat epuizat si dejecţii precum si a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic si pedologic;

- Producătorul şi utilizatorul dejecţiilor stabilizate (deshidratate) sunt obligati sa respecte condiţiile prevăzute în studiul pedologic şi agrochimic întocmit de OJSPA necesare utilizării patului epuizat şi a dejecţiilor rezultate din activitatea fermei pentru suprafeţele agricole pe care urmează sa fie aplicate îngrăşămintele organice;

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecţii solide în grămezi pe câmp, chiar şi pentru un timp relativ scurt pentru a se evita poluarea solului şi apei prin scurgerile din dejecţiile spălate de ploi, cât şi irosirea şi pierderea azotului pe care-l conţin;

- Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau  săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

- Nu se vor aplica dejecţii solide stabilizate (îngrăşăminte) pe terenurile adiacente cursurilor de apă şi a captărilor de apă potabilă, pe terenurile înclinate;

- Se interzice golirea sau spălarea buncărelor şi a utilajelor de administrare/împrăştiere a dejecţiilor stabilizate în apele de suprafaţă sau in apropierea lor;

- Se interzice utilizarea dejecţiilor stabilizate (fermentate) pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii; pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie; pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt in contact direct cu solul;

- Se va evita administrarea dejecţiilor solide stabilizate (îngrăşăminte organice), pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, nu se recomandă să fie aplicate dejecţiile solide  stabilizate dacă: solul este puternic îngheţat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

Indicatorii de calitate ai solului vor respecta valorile de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol, pentru tipuri de folosinţă mai puţin sensibile, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare,  astfel:

| INDICATORI DE CALITATE | VALOARE DE REFERINŢÃ mg/kg materie uscată |
| --- | --- |
| Cu | 250 |
| Zn | 700 |

10.3.2. Apa subterană

1. Se vor efectua analize privind calitatea apei subterane pentru indicatorii menţionaţi în tabelul 10.3.2.

2. Titularul activităţii va asigura verificarea periodică în ceea ce priveşte etanşeitatea pentru forajul de monitorizare a apelor subterane în vederea prevenirii contaminării de la suprafaţă.

Tabel 10.3.2

| Indicator de calitate analizat | Valoarea de referinţă din buletinul de analiză nr. xx/2017 | UM |
| --- | --- | --- |
| Azot amoniacal (NH4+) | 0,057 | mg/l |
| cloruri | 187,6 | mg/l |
| Azotit ( NO2-) | 0,67 | mg/l |
| Oxidabilitate (CCOMn) | 1,12 | mgO2/l |
| pH | 7,2 | Unitate pH |
| Azotat ( NO3-) | 43,9 | mg/l |

Primul raport de ȋncercare va constitui referinţa pentru masuratorile ulterioare.

Nota: La solicitarea APM Vrancea şi SGA Vrancea se vor analiza şi alţi indicatori. Operatorul are obligaţia de a efectua lucrări de îmbunătăţirea a calităţii apelor freatice, în situaţia când se constată depăşiri semnificative la indicatorii sus menţionaţi.

## 10.4. ZGOMOT

Titularul activităţii trebuie  să respecte următoarele condiţii:

## 1. Un registru al rezultatelor măsurătorilor trebuie să fie disponibil în orice moment, iar un raport care descrie pe scurt aceste măsurători trebuie inclus ca parte a R.A.M.

2. Pentru nivelul de zgomot se vor respecta condiţiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. Se vor respecta limitele admisibile ale nivelului de zgomot LAeqT - 65 dB.

10.5. EMISII  ÎN CONDIŢII ANORMALE (porniri, opriri, situaţii de avarie)

Titularul activităţii are următoarele obligaţii:

10.5.1. Să ţină evidenţa perioadelor în care sunt emisii de avarie; să monitorizeze durata fiecărei perioade de emisie şi poluanţii emişi (estimări, calcule, măsurători), conform tabelului de mai jos.

| Cauza | Perioada in care sunt emisii pe cosul de avarie (min) | Cantități noxe : Kg/oră sau mg/Nmc |
| --- | --- | --- |
|  | Început Data, ora | Sfârşit Data, ora |  |

10.5.2. În cazul unei avarii, să reducă sau să oprească activitatea imediat ce este posibil până ce se poate restabili funcţionarea normală.

# 11. GESTIUNEA DESEURILOR

Titularul activităţii trebuie  să respecte următoarele condiţii:

11.1. Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

11.2. Gestionarea deşeurilor se va realiza fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor şi fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

11.3. Toate deşeurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

11.4. Zonele de depozitare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate; Nu se va depăşi capacitatea de stocare a containerelor;

11.5. Se va aplica ierarhia deşeurilor în scopul încurajării prevenirii generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului.

11.6. Valorificarea/eliminarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în tabelul de mai jos al prezentei autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu legislaţia naţionala de mediu. Nu vor fi valorificate/eliminate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil A.P.M. Vrancea;

11.7. Deşeurile expediate de pe amplasament pentru valorificare/eliminare trebuie transportate doar de societăţi autorizate pentru astfel de activităţi, cu respectarea legislaţiei specifice în domeniu.

11.8. Deşeurile trebuie transportate de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de valorificare/ eliminare cu respectarea normelor privind sănătatea populaţiei si a mediului înconjurător;

11.9. Titularul activităţii are obligaţia de a  încadra fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor şi de a asigura evidenţa gestiunii deşeurilor, pentru fiecare tip de deşeu generat din activitatea proprie şi să o raporteze anual la APM Vrancea, ca parte a RAM, conform modelului prevăzut în HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei privind deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare; evidenţa gestiunii deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani;

11.10. Titularul activităţii are obligaţia să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;

11.11. Titularul activităţii are obligaţia să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

11.12.Titularul activităţii are obligaţia să efectueze si să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

11.13.Titularul activităţii are obligaţia să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de tratare şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

11.14.Titularul activităţii are obligaţia la cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior de deşeuri să furnizeze documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.16. Titularul activităţii are obligaţia să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie  şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor;

11.17. Titularul autorizaţiei trebuie sã întocmeascã un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziţia A.P.M. Vrancea şi GNM -Comisariatul Judeţean Vrancea.

Evidenţa gestiunii deşeurilor proprii generate de pe amplasament se va face în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare şi se va pune la dispoziţia A.P.M. Vrancea, anual, ca parte a RAM; de asemenea, se va transmite anual la APM Vrancea, până la 31 martie, atât în format scris, cât şi electronic.

11.18. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza conform prevederilor legale în vigoare

11.19. Animalele decedate în fermă, cât şi cele care au decedat  în cursul tranzitului (transportului) vor fi stocate temporar în camera frigorifică şi eliminate in condiţii specifice impuse de normele sanitar veterinare;

11.20. Se interzice aruncarea şi/sau depozitarea cadavrelor, a deşeurilor menajere, metalice, a deşeurilor de ambalaje, a deşeurilor provenite din activitatea de întreţinere şi reparaţii curente realizate pe amplasamentul fermei, a celor din construcţii/demolări, la platformele de depozitare temporară a dejecţiilor;

11.21. Se interzice depozitarea deşeurilor de orice fel la platforma de stocare temporară a dejecţiilor;

11.22. Dejecţiile solide şi patul epuizat vor fi utilizate pentru fertilizarea terenurilor agricole numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru fermentare/stabilizare;

Tipuri de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, mod de manipulare şi stocare:

| Nr.crt | Sursa | Categoria | Mod de gestionare (valorificare/eliminare) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea de creştere a pasărilor | Dejecţii animaliere (02.01.06 ) | Se transportă din hale, la sfârșitul perioadei de creștere,pe platforma de stocare a dejecțiilor din comuna Măicănești, apoi sunt utilizate ca îngrășământ organic pe terenuri agricole |
| 2 | Activitatea de creştere a pasărilor | Deseuri de tesuturi animale (02.01.02) | Se colectează în incintă special amenajată dotată cu ladă frigorifică, apoi sunt eliminate în incineratorul propriu |
| 3 | Activitatea de creştere a păsărilor | Deşeuri de ţesuturi vegetale, paie (02 01 03) | La sfârşitul fiecărei serii se vor transporta împreună cu dejecţiile la platforma de depozitare dejecţii |
| 4 | Stația de incubație | Coji de ouă (02 01 99) | Se colectează în recipiente PVC (capacitate 200 l) și apoi sunt ridicate în vederea incinerării de către LUKY COMPROD SRL |
| 5 | Filtru sanitar Depozit ouă | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (15 01 10*) | Se colectează în recipiente speciale și se predau către unități specializate |
| 6 | Gestionare materii prime si Depozit ouă | Deşeuri de ambalaje hartie - carton (15.01.01) | Se colectează selectiv și se valorifică prin unități specializate |
| 7 | Gestionare materii prime si depozit oua | Deseuri de ambalaje de mase plastice 15.01.02 | Se colectează selectiv și se valorifică prin unități specializate |
| 8 | Activitatea de intretinere curenta, reparatii si casare mijloace de transport | Deşeuri metalice ( 16 01 17) | Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se valorifică prin unităţi specializate |
| 9 | Activitatea de intretinere curenta , incinta fermei | Tuburi fluorescente (20 01 21*) | Se elimină prin unități specializate |
| 10 | Stația de incubație | Becuri incandescente ( 20 01 36) | Se colectează în recipiente de plastic și se predau unităților specializate |
| 11 | Activităţi gospodăreşti | Deşeuri menajere. (20.03.01) | Se colectează în pubele de plastic și sunt ridicate periodic de operator autorizat pentru depozitare finală la depozit conform. |
| 12 | Personal fermă | Echipamente de protecție ( 15.02.03) | Se colectează în recipiente de plastic și se predau unităților specializate |
| 13 | Hale păsări Filtru sanitar | Ambalaje de la medicamente ( 18 02 03) | Se colectează în recipiente de plastic și se predau unităților specializate |
| 14 | Activităti veterinare | Deseuri din activ. sanitar veterinară (medicamente expirate) (18 02 08) | Stocare în spatiu special amenajat până la livrarea către o firmă specializată, autorizată în vederea eliminării |

12. INTERVENŢIA RAPIDĂ/PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ. SIGURANŢA INSTALAŢIEI

12.1.Situaţii de urgenţă

| Nr. | Sursa potentiala | Cauze | Impact potential | Probabilitate de producere | Marime impact | Masuri de prevenire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incendii | Scurtcircuit electric | Poluare atmosferica; Impact vizual; pagube materiale | mica | mic | Intretinere corespunzatoare |
| 2 | Avarii la instalatii hidro-edilitare | Montaj/ intretinere improprii | Poluarea solului si a apei freatice | mica | foarte mic | Coform Regulamentului de exploatare si intretinere |

Titularul activităţii trebuie  să respecte următoarele condiţii:

## 12.1.1.Toate activităţile de administrare se executa in baza prevederilor legale referitoare la protectia muncii si prevenirea incendiilor.

12.1.2.Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin:

- interzicerea accesului persoanelor neautorizate in incinta;

- luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin: instruiri, verificarea periodica a sistemelor de  blocare si avertizare, asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru intervenţii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protecţie;

- întocmirea planurilor de intervenţie in caz de accidente ce pot avea impact major asupra sănătăţii populaţiei si mediului înconjurător si va respecta masurile cuprinse in acestea.

- asigurarea condiţiilor de igiena la locul de munca;

## 12.1.3.Toate persoanele care desfasoara o activitate în fermă trebuie sa fie instruite corespunzator in ceea ce priveste prevenirea incendiilor si protectia muncii. Instruirea trebuie sa se realizeze pentru urmatoarele aspecte:

- drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului in ceea ce priveste protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte,

- cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor, atat pentru functionarea normala cat si pentru accidente sau cazuri de urgenta,

- echipamentul de protectie necesar,

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor,

- masurile de prim-ajutor,

- alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (utilaje, cantar, curatarea anvelopelor, laborator etc)

## 12.1.4. Personalul angajat trebuie sa fie instruit anual in urmatoarele domenii si sa fie informat imediat la aparitia de noi legi, aprobari si reglementari legate de functionarea depozitului:

## organizarea activitatilor în fermă (planul de functionare, instructiuni de functionare, planul de alarma etc.);

## modificarea obligatiilor si responsabilitatilor fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor de protectie a mediului;

## modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazuri de urgenta.

## 12.1.4.Constructiile si instalatiile, in special cele pentru depozitarea si/sau utilizarea combustibililor, se proiecteaza, amenajeaza, functioneaza si se verifica conform normelor legale si standardelor tehnice pentru prevenirea incendiilor.

## Titularul activităţii asigura functionarea in incinta depozitului a unei unitati PSI.

## 12.1.6. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## 12.1.7. Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## 12.2.Proceduri de urgenţă

Titularul activităţii trebuie  să respecte următoarele condiţii:

## 12.2.1.Să asigure un Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale, care trebuie să trateze orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament. Acest plan trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute in urma oricărei situaţii de urgenţă.

## 12.2.2. Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale trebuie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.3.În conformitate cu  Planul de intervenţie pentru combaterea poluării accidentale se stabilesc:

componenţa colectivelor constituite pentru combaterea poluării accidentale; lista punctelor critice din unitate unde pot proveni poluări accidentale; fişa poluantului potenţial; programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale; componenţa echipelor de intervenţie; lista dotărilor şi materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale; programul anual de instruire a lucrătorilor de la punctele critice şi a echipelor de intervenţie; responsabilităţile conducătorilor.

12.3 Notificarea autorităţilor în situaţii de urgenţă

12.3.1. Titularul activităţii trebuie să notifice fără întârziere prin fax si/sau nota telefonica şi electronic, dacă este posibil, APM Vrancea, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- orice emisie în aer, semnificativă pentru  mediu, de la orice punct potenţial de emisie.

- orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau care necesită un răspuns de urgenţă din partea autorităţii locale.

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei autorizaţii.

### 12.3.2. Titularul activităţii trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei, conform Cap. 14 Raportari. Autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul acestora este suportat de operator;

12.3.3. Titularul activităţii trebuie să înregistreze orice incident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei;

12.3.4. După notificarea incidentului, titularul activităţii  trebuie, cât mai curând posibil, să depună la APM Vrancea raportul privind incidentul;

## 12.3.5. Titularul activităţii trebuie să depună la APM Vrancea un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate ca parte a RAM;

## 12.3.6. Titularul activităţii trebuie să notifice Apele Române în cazul oricărui incident precizat în care are legătură cu deversările în apă, imediat după incident;

12.3.7. In cazul oricarui incident sau situatia de urgenta, persoanele autorizate de titularul activitatii vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

- in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata:  Directia Apelor, APM Vrancea, GNM Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea, Directia de Sanatate Publica.

- in cazul incendiilor: Grupul de Pompieri (ISU)

- in cazul susceptibilitatii unei imbolnaviri sau mortalitatii unui numar mare a animalelor din zona: Directia Sanitar-Veterinara .

- in caz de  imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica .

## 12.3.8. Titularul activităţii trebuie trimisă o notificare scrisă la APM Vrancea în cazul:

- încetării permanente a activităţii oricărei părţi de instalaţie sau a activităţii întregii instalaţii autorizate;

- încetarea activităţii oricărei părţi sau a activităţii întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea activităţii ocărei părţi de instalaţie sau a activităţii întregii instalaţii autorizate, după oprire.

## 12.3.9. Titularul activităţii are obligaţia să notifice în scris APM Vrancea privind următoarele aspecte în termen de 14 zile de la apariţia ei:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia operatorul a devenit o sucursală)

- măsuri luate privind implicarea operatorului în administraţie, intrarea operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare;

## 12.3.10. Titularul activităţii are obligaţia să notifice la APM Vrancea orice modificare a instalaţiei sau a procesului tehnologic anterior implementării.

12.3.11. Termenele de raportare si frecventa raportărilor pot fi modificate la solicitarea scrisa a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile Legii nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

13.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1. Generalităţi

- Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

- supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

- automonitorizarea.

- Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente.

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere.

- Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/ menţionate în prezenta autorizaţie.

- Prelevarea probelor, analiza acestora şi prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat.

- Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar rapoartele de ȋncercare vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

- În cazuri de avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil, până la restabilirea funcţionarii normale.

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite

13.2. Puncte de monitorizare

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

Punct monitorizare nivel zgomot: la limita spaţiului funcţional (limita proprietǎţii), pe latura de nord.

Punct de prelevare a emisiilor de  poluanţi în apă uzată:

- ape uzate menajere si tehnologice – bazinele vidanjabile de capacitate 70 mc/fiecare si decantorul de capacitate 100 mc

Punct monitorizare emisii poluanţi apă freatică: foraj de observaţie F1.

Punct de monitorizare a emisiilor de poluanţi în sol: -

Punct de monitorizare a emisiilor in aer din surse fixe: -cos evacuare gaze arse aferent CT statie de incubatie, H = 8 m; Dn = 250 mm si Cos de dispersie aferent incinerator , H = 15 m, Dn = 300 mm

### 13.3.  Monitorizarea emisii atmosferice rezultate din activitate

13.3.1.Monitorizarea cantității de azot şi fosfor total excretat, se realizează prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

| PARAMETRU | TEHNICA | FRECVENTA | TEMEIUL LEGAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Azotul total excretat, exprimat ca N | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar și performanța animalelor. | Anual | Decizia (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct. 1.15. Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces, BAT 24 şi pct. 4.9.1. Tehnici de monitorizare a excreţiilor de azot şi fosfor |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total. |  |  |
| Fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al fosforului bazat pe rația alimentară, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor. | Anual |  |
|  | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de fosfor total. |  |  |

13.3.2. Monitorizarea emisiei de amoniac în aer se realizează prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

| PARAMETRU | TEHNICA | FRECVENTA | TEMEIUL LEGAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. | Anual | Decizia (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct. 1.15. Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces, BAT 25 şi pct. 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului şi a pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | Anual |  |

13.3.3. Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale se realizează prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cu frecvența indicată mai jos:

| PARAMETRU | TEHNICA | FRECVENTA | TEMEIUL LEGAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulberi | Calculare prin măsurarea concentrației de pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard EN sau a altor metode (ISO, naţionale sau internaţionale) care asigură date de o calitate științifică echivalentă. | Anual | Decizia (UE) 2017/302 de stabilire a concluziilor privind BAT, pct. 1.15. Monitorizarea emisiilor si a parametrilor de proces, BAT 27 şi pct. 4.9.2. Tehnici de monitorizare a amoniacului şi a pulberilor |
|  | Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | Anual |  |

### 13.4.  Monitorizarea emisiilor în apa evacuată

Monitorizarea calităţii apelor uzate menajere şi tehnologice se va efectua conform prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, în vigoare, pentru următorii indicatori:

Tabel 13.3.

| tipul apei | INDICATORI DE CALITATE | Frecventa de analizĂ | METODA DE ANALIZĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice şi menajere | Temperatură | La solicitarea operatorului care realizeaza vidanjarea /anual | - |
|  | pH |  | SR EN ISO 10523-2012 |
|  | Materii în supensii |  | STAS 6953-81 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899 -2:2002 SR EN 1899-1:2003 |
|  | CCOCr |  | SR ISO 6060:1996 |
|  | NH4+ |  | SR ISO 7150-1:2001 SR ISO 5664:2001 |
|  | Fosfor total |  | SR EN ISO 6878-2005 |
|  | Fenoli |  | SR ISO 6439:2001 SR ISO 8165-1/2000 SR ISO 6439:2001/C91:2006 |
|  | Sulfuri şi hidrogen sulfurat |  | SR ISO 10530-97 SR 7510:1997 |
|  | Detergenţi sintetici biodegradabili |  | SR EN 903:2003 |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |

Notă:

Emisiile în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul 10.2.

Metodele de analiza corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite daca se demonstrează ca acestea au aceeaşi sensibilitate si limita de detecţie.

Orice alte analize privind emisiile de poluanţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## Conform autorizatie de gospodarire a apelor nr. 93/02.05.2018 emisa de Administratia Bazinala de Apa Siret in perioadele de precipitatii se va asigra monitorizarea calitatii apelor evacuate in canalul   indicatorii specifici evacuarii in receptori naturali cu informarea prealabila a SGA Vrancea , se vor lua masuri de incadrare a acestor ape in limitele NTP 001/2005 si se vor comunica rezultatele analizelor fizico-chimic la SGA Vrancea si ABA Siret.

## 13.5.Monitorizarea calitatii apei subterane

### Monitorizarea calitatii apei subterane se va realiza prin analiza calitătii apei prelevate din forajul de observaţie, în aval de staţia de epurare şi platforma de depozitare dejecţii, pe direcţia de curgere a apei. Rezultatele analizelor se vor compara cu valorile de referinţă la momentul autorizării respectiv cu  valorile din primele rapoarte de încercare. Astfel se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii fermei asupra acesteia.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face pentru indicatorii specificaţi în tabel:

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj de observaţie pentru urmărirea calităţii apelor subterane limitrof incineratorului | pH | anual | SR ISO 10523-2012 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) |  | SR ISO 5664:2001 SR ISO 7150-1:2001 |
|  | cloruri |  |  |
|  | Azotit ( NO2-) |  |  |
|  | Oxidabilitate (CCOMn) |  |  |
|  | pH |  |  |
|  | Azotat ( NO3-) |  |  |

Notă:

Metodele de analiza corespunzătoare standardelor menţionate mai sus au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite daca se demonstrează ca acestea au aceeaşi sensibilitate si limita de detecţie.

Orice alte analize privind emisiile de poluanţi în ape, solicitate de autorităţile de gospodărire a apelor sau de protecţie a mediului se vor efectua conform acestor solicitări.

## 13.6.  Monitorizarea factorului de mediu sol

## Monitorizarea calităţii factorului de mediu sol se va realiza prin analiza calităţii solului de pe latura de sud a amplasamentului din vecinătatea platformei pentru depozitarea dejecţiilor, la următorii indicatori:

| LOCUL DE PRELEVARE A PROBEI | POLUANTI ANALIZATI | FRECVENTA DE PRELEVARE PROBE SI ANALIZA POLUANTI | METODA DE ANALIZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Incinta fermei ( conform plan de amplasare a punctelor de monitorizare) | Cu | Anual | SR ISO 11047:1999 |
|  | Zn |  | SR ISO 11047:1999 |

În situaţiile în care pentru anumiţi poluanţi nu există metode standard de analiza, se vor folosi metodele analitice agreate la nivel internaţional.

## Prelevarea probelor de sol în scopul estimării nivelului de poluare se va efectua în conformitate cu prevederile <LLNK 11997   184 503101   0 76>Ordinului M.A.P.P.M nr. 184/1997 privind Procedura de realizare a bilanţurilor de mediu.

## 13.7. Monitorizare deşeuri

Evidenta deşeurilor produse va fi ţinuta lunar, conform prevederilor HG 856/2002 şi va conţine următoarele informaţii: tipul deşeului, codul deşeului, instalaţia producătoare, cantitatea produsa, data evacuării deşeului din instalaţie, modul de stocare, data predării deşeului, cantitatea predata către transportator, date privind expediţiile respinse, date privind orice amestecare a deşeurilor.

Vor fi păstrate înregistrări privind persoanele fizice sau juridice care preiau deşeurile pentru împrăştierea pe terenuri agricole.

Datele privind evidenţa deşeurilor vor fi incluse în RAM.

13.8. Monitorizare zgomot

Pentru nivelul de zgomot  se vor respecta condiţiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Frecvenţa măsurătorilor: anual

## Loc de măsurare: la limita spaţiului funcţional. (la limita proprietǎţii), pe latura de nord. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităţilor desfăşurate.

## Metoda de analiză: SR ISO 1996/2-2008 C:91/2009 Acustică – Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant.

Rapoartele de ȋncercare trebuie incluse ȋn R.A.M.

## 14. RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## 14.1. Generalităţi

## 14.1.1 Informaţiile furnizate de operator intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare, a HG nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii sunt confidenţiale, poate solicita APM Vrancea ca informaţiile respective să nu fie furnizate petenţilor. Operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să prezinte la APM Vrancea motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

## 14..1.2.Titularul activităţii trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii.

14.1.3. Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerinţele prevăzute în autorizaţia integrată de mediu. Raportul Anual de Mediu (R.A.M.), se va transmite la A.P.M. Vrancea (pe suport de hartie si electronic) in formatul prevazut in Anexa 1.

## 14.1.4.Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu.

## 14.1.5. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Datele vor fi completate in registru de hârtie, iar fiecare pagina a registrului trebuie sa fie numerotata. Acest registru, in format hârtie, va fi ţinut de către responsabilii de obiectiv si va fi pus la dispoziţia autorităţilor de control la cererea acestora.

## 14.1.6. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al A.P.M. Vrancea şi GNM – Serviciul CJ Vrancea în orice moment.

### 14.1.7. Vor fi puse la dispoziţia autorităţii de mediu în vederea inspecţiei oricând registrele specificate mai sus şi orice alt registru realizat de către operator cu referire la funcţionarea instalaţiei autorizate.

Se va ţine evidenţa situaţiei deşeurilor şi a substanţelor toxice şi periculoase în conformitate cu HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

## 14.1.8. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Vrancea.

## 14.1.9. Titularul autorizaţiei trebuie să menţină, pentru informarea publicului la sediul unităţii minimum: copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Vrancea şi titularul autorizaţiei, autorizaţia integrată de mediu, solicitarea, raportările către APM Vrancea, alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante.

14.2. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorii care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa I la Regulamentul E-PRTR sunt obligaţi să raporteze informaţii specifice în cazul în care se depăşesc pragul/pragurile de capacitate aplicabil/e conform anexei I la Regulamentul E-PRTR, şi pragul/pragurile de emisii în aer, apã, sol şi/sau pragul/pragurile transferurilor în afara amplasamentului de poluanţi din apele reziduale, prevãzute în anexa II la Regulamentul E-PRTR, şi/sau cantitãţile de deşeuri transferate în afara amplasamentului care depãşesc pragul de 2 tone/an pentru deşeurile periculoase sau 2.000 tone/an pentru deşeurile nepericuloase. La pregătirea raportului, operatorul este obligat sã utilizeze cele mai bune informaţii disponibile, datele raportate trebuie sã aibã o calitate ridicatã în ceea ce priveşte completivitatea, consistenţa şi credibilitatea acestora. Rapoartele vor include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, evaluãri tehnice şi alte metode în conformitate cu art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, în cazul în care acestea sunt disponibile. In rapoarte se va preciza metoda utilizatã pentru raportarea datelor.

Emisiile specificate în Anexa II, raportate ca fiind sub incidenţa punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii privind emisiile şi transferurile exprimate ca totaluri de la toate activităţile, prevăzute, accidentale, obişnuite sau excepţionale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informaţiile necesare cu o frecvenţă adecvată pentru a stabili care dintre emisiile şi transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerinţelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1al art. 5 din Regulamentul EPRTR şi să asigure calitatea informaţiilor prezentate în raportul transmis.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la APM. Vrancea, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

14.3. Raportul Anual de Mediu va respecta formatul din Anexa 1şi va conţine inclusiv date privind:

- planul de management nutriţional;

- managementul deşeurilor;

- raport privind automonitorizarea activităţii, conform Capitolului 13.1.

- raport privind sesizările înregistrate din partea publicului;

- raport asupra incidentelor;

# Rapoarte periodice obligatorii

| Raport | Frecvenţa raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Monitorizarea cantităţii de azot total excretat, exprimat ca N | Anual | Ca parte a RAM, ataşând calculele aferente |
| Monitorizarea cantităţii de fosfor total excretat, exprimat ca P2O5 | Anual | Ca parte a RAM, ataşând calculele aferente |
| Monitorizarea emisiilor de amoniac, exprimat ca NH3 | Anual | Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an pentru anul anterior şi ca parte a RAM, ataşând calculele aferente |
| Monitorizarea emisiilor de pulberi | Anual | Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an pentru anul anterior şi ca parte a RAM, ataşând calculele aferente |
| Monitorizarea emisiilor în apa |  | Zece zile de la data emiterii rapoartelor de ȋncercare (format hȃrtie) şi ca parte a RAM - |
| Rezultatele monitorizării apelor subterane |  | Zece zile de la data emiterii rapoartelor de ȋncercare (format hȃrtie) şi ca parte a RAM - |
| Monitorizarea poluanţilor în sol | Anual | Zece zile de la data emiterii rapoartelor de încercare (format hȃrtie) şi ca parte a RAM- |
| Monitorizarea nivelului de zgomot | Anual | Zece zile de la data emiterii rapoartelor de încercare (format hȃrtie) şi ca parte a RAM |
| Raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor la A.P.M. Vrancea, potrivit H.G. nr. 856/2002 | Anual | Până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul anterior şi ca parte a RAM |
| Chestionar statistic privind deșeurile | Anual | La solicitarea A.P.M. Vrancea |
| Formularul pentru raportarea poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | - Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior - format hȃrtie - La solicitarea APM Vrancea - electronic, în SIM – aplicaţia Emisii Industriale |
| Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale | Când este cazul | In cel mult 2 ore de la producerea evenimentului |
| Raportul privind starea de impemeabilizare a bazinelor vidanjabile | Anual | Ca parte a RAM |
| Raportarea cantităţii de apă uzată vidanjată şi a numărului de vidanjări efectuate | Trimestrial, | Zece zile de la încheierea perioadei pentru care se face raportarea (format hȃrtie) şi ca parte a RAM- cu ataşarea documentelor doveditoare |
| Chestionare pentru colectarea datelor specifice fiecărei categorii de activităţi, necesare elaborării inventarului local privind emisiile de poluanţi în atmosferă | Anual | La solicitarea APM Galaţi - format hȃrtie şi electronic în SIM – aplicaţia Inventare Locale de Emisii |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Zece zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea şi ca parte a RAM |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | - Până la data de 01 februarie a fiecărui an - ín format hȃrtie şi electronic (CD) - La solicitarea APM Vrancea - în format electronic, în SIM – aplicaţia Emisii Industriale |

## Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/ pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă a instalaţiei | Cu ocazia inchiderii instalatiei (conform cap. 16) |

Model notificare

| Denumirea Operatorului | Data notificarii | Situatia de functionare necorespunzătoare semnalată | Nr de ore de functionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a functionării necorespunzătoare | Data remedierii | Nr total de ore de functionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 14.4. Vor fi înregistrate în registre special înfiinţate:

## orice disfuncţie, avarie sau funcţionare anormală a instalaţiei, echipamentului sau tehnicilor, inclusiv timpul de nefuncţionare şi orice măsuri de remediere pe termen scurt sau lung şi care pot crea un risc de mediu,

## monitorizarea, prelevările, analizele,  examinările, măsurătorile, testele şi controale efectuate şi orice evaluare realizata pe baza unor asemenea date realizate conform cerinţelor prezentei autorizaţii;

## orice plângere privind efectul instalaţiei sau pretinsul efect asupra mediului.

# 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

Titularul activităţii are obligaţia:

15.1. Să respecte prevederile prezentei autorizaţii şi să anunţe APM Vrancea asupra modificărilor intervenite în activitatea desfăşurată,

15.2. Să solicite o noua autorizaţie integrata de mediu cu minim 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al acesteia,

15.3. Să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin aplicarea BAT şi să ia toate măsurile care să asigure că nu se va produce nici o poluare majoră

15.4. Să evite producerea de deşeuri iar când nu este posibil să asigure valorificarea acestora şi abia apoi să asigure neutralizarea şi eliminarea lor în vederea reducerii impactului asupra mediului,

15.5. Să elimine treptat azbocimentul de pe amplasament, pe măsura ce se deteriorează acoperişurile actuale, în conformitate cu prevederile legale,

15.6. Să utilizeze eficient energia,

15.7. Să ia toate măsurile necesare în vederea prevenirii accidentelor şi a limitării consecinţelor acestora,

15.8. Să ia toate măsurile necesare în cazul încetării definitive a activităţii, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora,

15.9. Să nu realizeze modificări totale sau parţiale ale activităţii desfăşurate care pot conduce la o creştere sau o schimbare a naturii oricăror emisii fără notificarea şi fără acordul prealabil scris al APM VRancea

15.10. Să respecte nivelul emisiilor pe factori de mediu prevăzut de prezenta autorizaţie,

15.11. Să asigure personal calificat responsabil cu protecţia mediului cât şi perfecţionarea continuă a acestuia,

15.12. Să asigure accesul sigur şi permanent al autorităţii competente de protecţie a mediului la punctele de prelevare probe şi monitorizare solicitate de APM Vrancea, la zonele de depozitare a deşeurilor şi sursele de zgomot de pe amplasament,

15.13. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii definitive a instalaţiilor/ părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice A.P.M. Vrancea şi să respecte prevederile precizate în Capitolul 16 “Managementul închiderii instalaţiei. Managementul reziduurilor”.

## 15.14.Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca înainte de punerea în funcțiune a instalațiilor noi/repornirea instalaţiilor nefuncţionale, să facă retehnologizarea acestora conform B.A.T./B.R.E.F. Dacă prin exploatarea acestora creşte capacitatea de producţie, operatorul are obligaţia de a lua măsuri suplimentare de reducere a emisiilor la sursele controlate şi fugitive pentru ca nivelul de emisie să nu depăşească standardele locale privind calitatea aerului.

## 15.15. După modernizări/ retehnologizări şi imediat după punerea în funcţiune a instalaţiei/ părţi de instalaţie, titularul are obligaţia de a prezenta A.P.M. Vrancea dovada încadrării în valorile limitǎ de emisie stabilite prin prezenta autorizaţie integrată de mediu.

15.16. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca la orice modificare a capacităţii de producţie (creşterea efectivului de păsări) existente la data autorizării să solicite şi să obţină în prealabil acord de mediu şi ulterior revizuirea autorizaţiei integrate de mediu.

15.17. Titularul autorizaţiei trebuie să respecte condiţiile din studiul O.S.P.A. şi Codul de bune practici agricole. Fertilizarea terenurilor agricole se va face cu respectarea strictă a prevederilor studiului O.S.P.A. şi a Planului de fertilizare întocmit în conformitate cu prevederile studiului O.S.P.A.

15.18.Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să nu producă disconfort olfactiv în zonele rezidenţiale şi limitrofe la manevrarea dejecţiilor (depozitare, încărcare, descărcare, transport).

15.19. Autorizaţia integrată de mediu include şi Autorizaţia de gospodărire a apelor, în vigoare.  Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice şi să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului orice revizuire a Autorizaţiei de gospodărire a apelor, în termen de 10 zile de la data obţinerii.

15.20.  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să solicite autoritǎţii competente pentru protecţia mediului actul de reglementare pentru orice lucrǎri de dezafectare/închidere/ecologizare, de pe amplasament, în conformitate cu prevederile legislaţiei de mediu în vigoare.

15.21. Titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor A.P.M. Vrancea, formulate în condițiile legii.

# 16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI,MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

Avand in vedere situatia existenta, dupa inchiderea instalatiei IED, titularul activitatii are obligatia punerii in siguranta a acesteia, prin:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei,

- marcarea zonei prin afişare de plăcutelor avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă,

- respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- golirea tuturor instalaţiilor;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor zonelor depozitelor;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- îndepărtarea azbestului şi a altor materiale potenţial periculoase si eliminarea acestora prin firme autorizate;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- notificarea A.P.M Vrancea după implementarea măsurilor de punere in siguranţă.

- notificarea A.P.M Vrancea asupra oricărui eveniment  produs pe amplasamentul respectiv.

## Planul de închidere al instalaţiei.

## 1. În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul/operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr.36/2004. Acesta va cuprinde masurile propuse la încetarea activităţii, care sa demonstreze ca titularul este capabil să înceteze activitatea instalaţiei în siguranţa şi măsuri de refacere a amplasamentului, în vederea reutilizării lui.

## 2. Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane,

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor,

## eliminarea azbestului şi a tuturor substanţelor periculoase de pe amplasament

## valorificarea/eliminarea deşeurilor,

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## 3. Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii. El se va actualiza ori de cate ori este nevoie.

## 4. La încetarea definitiva a activităţii, titularul/operatorul activitatii  are obligatia de a evalua starea de contaminare a solului si a apelor subterane. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane, comparativ cu starea prezentata in raportul privind situatia de referinta (inclus in Raportul de Amplasament), titularul/operatorul activitatii are obligatia sa ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea descrisa in raportul privind situatia de referinta.

## 5. Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare/desfiintare, in conformitate cu prevederile legale.

## 6. Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea împreună cu G.N.M. – Serviciul Comisariat Judeţean Vrancea.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

| APM Vrancea | Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea |
| --- | --- |
| G.N.M. - Serviciul C.J. Vrancea | Garda Naţională de Mediu- Serviciul Comisariatul Judeţean Vrancea |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| IED | Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale. |
| Instalaţie IED | o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1, din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare. |
| Activitate IED | Activitate care intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |

ANEXA 1 – Raport Lunar de Mediu/Model Raport Anual de Mediu

Tabel Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalaţiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord | Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Tabel Consumuri de materii prime

| Tip materie prima | Unitate de măsura | Consum anual realizat |
| --- | --- | --- |

Tabel Producţie

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Tabel Consum de energie şi combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Tabel Reclamaţii

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| Miros |  |  |  |
| Zgomot |  |  |  |
| Apa |  |  |  |
| Aer |  |  |  |
| Procedurale |  |  |  |
| Diverse |  |  |  |

Tabel Consumuri de apa

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |

Tabel Emisii în aer

| Nr. crt. | Parametru | Valoarea limită de emisie (kg/spaţiu pentru animal/an) | Valoare calculată/estimată (kg/spaţiu pentru animal/an) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se va anexa calculul aferent fiecărui parametru analizat

Tabel  Emisii în apa

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Indicator de calitate analizat | V.L.E. (mg/l) | Valoare măsurată (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale rapoartelor de încercare efectuate

Tabel Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale rapoartelor de încercare efectuate

Tabel Calitatea solului

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoare de referinţã (mg/kg materie uscată) | Valoarea măsurata (mg/kg materie uscată) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale rapoartelor de încercare efectuate

Tabelul Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Stoc la inceputul anului (t) | Cantitate generată (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc la sfarsitul anului (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Cantitate (t) | Agent economic valorificator | Cantitate (t) | Agent economic eliminator |  |

ANEXA 2 - Plan de situaţie /amplasament

Plan puncte de monitorizare

# Text boxes

6 hale pentru creșterea tineretului de înlocuire (halele C14-C18 pentru puicuțe și hala C19 pentru cocoși)

6 hale pentru creșterea găinilor adulte pentru ouă

6 hale pentru creșterea găinilor adulte pentru ouă