I. Denumirea proiectului

II. Titular

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

V. Descrierea amplasării proiectului

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

X. Lucrări necesare organizării de șantier

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile

XII. Anexe - piese desenate:

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Prezentul memoriu de prezentare a fost intcomit conform  LEGII nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, ANEXA Nr. 5.E la procedură.

EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONA  P.U.Z. TURISTIC, COMUNA SOVEJA,  JUDETUL VRANCEA

Comuna Soveja este asezata in partea central-estica Romaniei, in nord vestul judetului Vrancea, la limita cu judetul Bacau. Localitatea se gaseste la cca 70 km de Focsani si 260 km de Bucuresti.

Din punct de vedere administrativ, comuna este formata din satele Dragosloveni (resedinta) si Rucareni, iar in cadrul judetului Vrancea este situata in partea nord -vestica.

Caile de acces in comuna Soveja:

- DN 2L ce vine de la Tisita si se opreste in Dragosloveni;

- DJ 205L de la Negrilesti.

Din punct de vedere adimistrativ, comuna Soveja se invecineaza :

- La Nord cu judetul Bacau

- La est cu comuna Campuri

- La sud cu comuna Vizantea Livezi si Tulnici;

- La vest cu comunaa Tulnici

Comuna Soveja are in componenta satele Dragosloveni (resedinta) si Rucareni.

Amplasarea obiectivului "Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in zona P.U.Z. Turistic, comuna Soveja, judetul Vrancea" este in conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei.

Terenurile pe care se va realiza investitia se afla in intravilanul si extravilanul localitatii fiind proprietate privata a Primariei Soveja.

Regimul juridic:

Zona analizată prin PUZ este amplasată în  intravilanul comunei Soveja, județul Vrancea, satul Dragosloveni, în vederea reglementării zonei din punct de vedere urbanistic pentru o zonă de servicii turistice și funcțiuni complementare, CF 52424 Domeniul privat al comunei Soveja, Drum Chiua, Drum Forestier CF50142, Paraul Chiua HC360 si padure extravilan parcela 1107 – Domeniul public al statului, DN2L CF 52286, Pasune Domeniul privat al comunei Soveja, CF 52053 Domeniul public al comunei Soveja.

Asupra terenului nu greveaza sarcini sau servitutii.

Terenul nu figureaza in zona cu interdictii de construire, in zona protejata ori in zona de protectie a unui monument istoric.

Regimul economic:

Folosinta actuala: Apa, Drum forestier, Paduri, Neproductiv, DN2L, pasune si curti constructii.

a) denumirea titularului;

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI SOVEJA

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail;

- Adresa: DN 2L, Soveja 627320, jud. Vrancea, Romania

- Telefon: 0237 242 001;

c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare.

Primar: Ionut Filimon

1.1 Generalitati:

a) Rezumat al proiectului :

In cadrul prezentului proiect au fost prevazute urmatoarele lucrari:

- Extindere retea de alimentare cu apa in comuna SOVEJA;

- Extindere retea de canalizare in comuna SOVEJA.

Conform STAS 4273-83 lucrarile propuse pentru extinderea retelei de alimentare cu apa se incadreaza in clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 3, iar lucrarile pentru extinderea retelei de canalizare se incadreaza in clasa de importanta - IV, (lucrari permanente si secundare), categoria 4.

Investitiile prevazute pentru extinderea retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare in comuna SOVEJA sunt prezentate in cele ce urmeaza.

1. Extindere retea de alimentare cu apa in comuna SOVEJA

- Sursa – captare de suprafata

- Gospodaria de apa: - 2 rezervoare de inmagazinare de 300 mc;

- tratare prin filtrare si clorare cu clor gazos;

- Retea de distributie apa potabila: se propune a se realiza din conducta din PEHD, SDR17, PN10, cu diametre cuprinse intre 110 si 160 mm, cu lungimea totala de 7857 m (la care se adauga Conducta de aductiune: L = 3667m PEID PE 100 PN10, SDR17, De 140 mm), defalcata pe diametre astfel:

| Nr. Crt. | De [mm] | L [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 6166 |
| 2 | 125 | 863 |
| 3 | 140 | 3667 |
| 4 | 160 | 828 |
| Total | 11524 |

Pe reteaua  de distributie apa se vor prevedea:

- 15 camine de vane;

- 35 hidranti supraterani;

- 583 camine de bransament noi, inclusiv apometru cu telecitire;

- Conducte de bransament realizate din PEHD, SDR17, PN10, De 25–32  mm, in lungime totala de aproximativ 3.500 m.

2. Extindere retea de canalizare in comuna SOVEJA

- Extinderile sistemului de canalizare vor cuprinde:

- Retea de canalizare menajera in lungime totala de 10.700 m, din care :

  - Colectoare de canalizare gravitationale in lungime totala de cca 9000 m din PVC SN 8, cu diametre intre Dn 200 mm si Dn 315 mm

  - Conducte de refulare de la statiile de pompare in lungime totala L= 1.700m, din PEID PN 10, cu diametre intre De 90 mm si De 140 mm

- Caminele de vizitare amplasate la fiecare schimbare de panta, directie si nu la mai mult de 80m

- Racorduri 583 buc.- racordurile de canalizare vor fi realizate de la căminul la limita de proprietate a abonaților până în căminul de racord de la colector sau colectoare.

- Statii de pompare ape uzate, 11 bucati, din camine prefabricate din beton armat, dotate cu 2 pompe (1A+1R)

- Modernizare Statie de epurare.

b) Justificarea necesităţii proiectului:

Retelele de alimentare cu apa si canalizare existente in comuna SOVEJA nu acopera in intregime strazile localitatii.

Lucrarile propuse prin prezenta invesitite urmaresc imbunatatirea situatiei sociale, economice si o dinamica a dezvoltarii umane a populatiei.

Aceasta masura esentiala va pregati unitatea administrativ teritoriala in ansamblul sau pentru alinierea la legislatia nationala si europeana privind asigurarea sursei corespunzatoare de apa pentru alimentarea cu apa potabila si asigurarea colectarii corespunzatoare a apelor uzate menajere.

Investitia propusa face parte din obiectivele prevazute in planul accelerat de conformare cu directivele europene pentru apa potabila si apa uzata.

c) Valoarea investitiei:

Valoarea estimata fara TVA: 21.304.273 RON

d) Perioada de implementare propusă;

Durata de implementare a proiectului este 24 de luni din care durata de executie a lucrarilor este de 22 luni.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Amplasarea obiectivului mai sus menționat este în conformitate cu Planul Urbanistic General al comunei SOVEJA.

Planurile de situatie sunt anexate prezentei documentatii.

f) Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

- Infrastructura de apa existenta

In prezent pe raza comunei Soveja exista un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din:

- Captare de tip priza tiroleza si bazine de decantare cu filtre lente;

- Inmagazinare: R1: 2 x 200 mc

R2: 2 x 200 mc pentru satul Rucareni

- Statie de clorare

- Retea de alimentare cu apa de cca 21.800 m

- Infrastructura de canalizare existenta

In comuna Soveja exista retea de canalizare menajera, dimensionata in sistem separativ si directionata catre statia de epurare existenta. Reteaua de canalizare are o lungime de aproximativ 18.100 m.

Statia de epurare existenta este amplasata la intararea in comuna Soveja, in extravilan, pe o suprafata de teren de 2579 mp, teren curti constructii, Loc. Dragosloveni, Jud. Vrancea, T 67, P1049%, 1050%, Număr carte funciară: 52053.

- profilul și capacitățile de producție;

Nu este cazul.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in zona.

Pentru functionarea retelei alimentare cu apa potatabila si a retelei de canalizare este necesara racordarea instalatiilor de tratare, a statiilor de pompare ape uzate menajere la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in zona.

Alimentarea cu energie electrica a fiecarei statii de pompare ape uzate menajere SPAU se va face de la reteaua electrica existenta in zona (conform solutiei date de furnizorul de energie electrica din zona), prin intermediul unui cablu CYAbY 4x6 mmp, montat subteran, in lungime de aproximativ 9 m.

Pentru protecţia personalului de exploatare împotriva electrocutării, s-a prevăzut o priză de legare la pământ formată dintr-un conductor principal din bandă de oţel zincat de 25 x 4 mm, montat pe conturul încăperii, racordat la armătura metalică a construcţiei casei.

La conductorul principal se leaga, prin conductori de ramificatie din bandă de oţel zincat 25 x 4 mm, toate tablourile electrice de alimentare, construcţiile metalice de susţinere şi echipamentele din încăpere.

Instalaţiile interioare de iluminat şi prize, precum şi instalaţia de împămîntare se vor executa în conformitate cu prevederile normativului I 7-2011: "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni de pînă la 1000 V”.

Racordarea la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente in zona.

Retelele de distributie apa potabila propuse in prezentul proiect vor fi conectate la retelele de distributie existente.

Legatura la conductele de distributie existente se va face prin intermediul caminelor de vane noi propuse a se realiza in punctul de intersectie dintre rertelele de distributie existente si retelele prevazute sa se prealiza. Constructia caminelor de vane va fi subterana, din beton, dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armaturilor componente la care se adauga o camera de lucru (0.80 x 0.80 m in plan si 1.70 m inaltime). Acestea vor fi prevazute cu rama si capac necarosat sau carosat, in functie de amplasament.

Retelele de canalizare propuse in prezentul proiect vor fi conectate la retelele de canalizare existente.

Legatura la retelele de canalizare existente se va face prin intermediul caminelor de vizitare existente pe reteaua de canalizare. Astfel ca, se va realiza carotarea caminelor existente, dimaetrul de carotare fiind egal cu diametrul conductei nou proiectata ce va descarca apele uzate menajere in reteaua de canalizare existenta. Se va acorda o deosebita atentie etansarilor realizate la trecerea conductelor prin peretii caminelor de vizitare. Etansarile prin peretii caminului se vor realiza cu piese de trecere speciale, etanse, pentru a impiedica infiltrarea apelor subterane in caminul de vizitare si pentru a impiedica exfiltrarea apelor uzate menajere din camin.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Resursele naturale folosite in timpul executiei:

- Nisip pentru patul de pozare conducte;

- Apa pentru udarea straturilor de pamant in vederea stoparii formarii prafului;

- Balast pentru realizarea pernelor de pozare.

- metode folosite în construcţie;

Tehnologia de execuție este clasică: trasare, excavație, amenajare pat pozare conductă, pozare conductă, probe de presiune / etanșeitate, umplere tranșee și compactare și după caz desfacere/refacere carosabil. Punerea în funcțiune.

Lucrarile de CONSTRUCTII si INSTALATII se vor executa in conformitate cu tehnologia prezentată în Caietul de sarcini aferent Proiectului Tehnic care se va intocmi intr-o etapa viitoare.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Lucrarile propriu-zise se vor executa pe o perioada de 24 luni.

Etapele principale de realizare a lucrarilor pentru fiecare obiect / subobiect din cadrul investitiei cuprind :

Pentru reteaua de distributie :

- Realizarea captarii, a zonei de protectie sanitara si a aductiunii;

- Realizarea gospodariei de apa (statie de tratare si rezervoare de inmagazinare) ;

- Realizarea de terasamente pe amplasamentul lucrarilor de constructii si instalatii ;

- Montarea conductelor, a caminelor de vane si a caminelor de bransament ;

- Amplasarea hidrantilor de incendiu.

Pentru reteaua de canalizare :

      - Realizarea de terasamente pe amplasamentul lucrarilor de constructii si instalatii;

      - Montarea conductelor de canalizare, realizarea statiilor de pompare si montarea conductelor de refulare;

      - Modernizare statiei de epurare ;

      - Executia conductelor si a caminelor de racord.

Dupa realizarea lucrarilor, zonele adiacente afectate pe perioada executiei vor fi readuse la folosinta initiala.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

1.Scenariul nr. 1 - Descriere:

Extindere retea de distributie si canalizare in comuna SOVEJA – constand in utilizarea de conducte din material PEHD pentru reteaua de apa si material PVC pentru reteaua de canalizare menajera.

2.Scenariul nr. 2 - Descriere:

Extindere retea de distributie si canalizare in comuna SOVEJA – constand in utilizarea de conducte din material PEHD pentru reteaua de apa si material PAFSIN pentru reteaua de canalizare menajera.

Concluzii:

- din analiza tehnico-economica a celor doua scenarii reiese faptul ca solutia de urmat in cadrul investitiei este cea prezentata in scenariul tehnic si economic nr. 1.

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Nu este preconizata aparitia altor activitati decat cele strict legate de realizarea lucrarilor asupra sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare.

Prin realizarea proiectului va creste gradul de confort al locuintelor, locuitorii dispunand de sisteme de alimentare cu apa care vor furniza catre locuitorii comunei  apa in conditiile cerute de legile si normativele in vigoare aplicabile apei potabile si de sisteme de canalizare ce vor asigura preluarea apelor uzate menajere si transportul lor catre statiile de epurare existente.

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

1.1 Generalitati:

- Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Amplasarea conductelor de distributie, conductelor de canalizare, a bransamentelor si a racordurilor se va face intre limita de proprietate si ampriza drumului existent, iar acest lucru va impune prevederea de desfaceri si refaceri pavaje existente.

Dupa executarea lucrarilor, zonele afectate temporar de acestea vor fi aduse la starea initiala.

- Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Nu este cazul.

- Metode folosite în demolare

Nu este cazul.

- Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Nu este cazul.

- Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul.

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare ;

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier.

- Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Proiectul este localizat in comuna SOVEJA, judetul VRANCEA.

În zona nu sunt semnalate obiective de interes cultural, arheologic sau natural.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia - zonele care vor fi ocupate temporar si permanent de lucrarile prevazute in prezentul proiect apartin administratiei publice a Primariei comunei SOVEJA si vor reveni la starea initiala dupa finalizarea lucrarilor;

- politici de zonare si de folosire a terenului - zona nu va suferi modificari semnificative. - zonele afectate de lucrari se vor elibera de toate deseurile rezultate in urma activitatilor realizate in urma investitiei, iar in zonele in care stratul vegetal a fost afectat acesta va fi readus la forma initiala.

- arealele sensibile - proiectul nu se suprapune cu ariile naturale protejate Natura 2000.

- Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

Lucrarile aferente proiectului “Extindere retea de distributie apa si canalizare in comuna SOVEJA, judetul VRANCEA” se vor desfasura in zona delimitata de urmatoarele coordonate geografice, in format Stereo 1970:

Inventar de coordonate, Stereo 1970 pentru lucrarile propuse in comuna SOVEJA

| nr. crt. | INVENTAR DE COORDONATE |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 629085.0181 | 502760.0081 |
| 2 | 629334.7858 | 502679.0019 |
| 3 | 629509.5734 | 502635.0576 |
| 4 | 629721.2662 | 502558.3894 |
| 5 | 629962.6414 | 502499.4291 |
| 6 | 630101.3979 | 502471.427 |
| 7 | 630097.9101 | 502407.3081 |
| 8 | 630226.3595 | 502379.271 |
| 9 | 630246.5671 | 502367.4044 |
| 10 | 630217.7594 | 502211.2421 |
| 11 | 630211.131 | 502152.9579 |
| 12 | 630132.3374 | 502030.1072 |
| 13 | 629998.67 | 501957.5754 |
| 14 | 629854.8077 | 501922.4427 |
| 15 | 629727.3819 | 501846.2744 |
| 16 | 628758.6199 | 502281.2517 |
| 17 | 628945.3734 | 502252.5949 |
| 18 | 629035.8859 | 502226.2307 |
| 19 | 629149.3129 | 502218.2068 |
| 20 | 629374.6755 | 502306.7195 |
| 21 | 629464.0423 | 502350.2777 |
| 22 | 629627.8813 | 502329.6448 |
| 23 | 629645.0672 | 502349.1314 |
| 24 | 629766.2159 | 502325.0809 |
| 25 | 630070.9794 | 502395.0034 |
| 26 | 630120.2457 | 502403.0273 |
| 27 | 630172.3104 | 502522.0007 |
| 28 | 628378.7675 | 502833.3083 |
| 29 | 628605.8954 | 502791.5263 |
| 30 | 628729.3274 | 502674.8089 |
| 31 | 628880.9904 | 502645.4882 |
| 32 | 629026.7418 | 502608.6833 |
| 33 | 629330.0038 | 502577.3717 |
| 34 | 629675.0071 | 502468.5692 |
| 35 | 629846.9968 | 502444.6855 |
| 36 | 630038.9669 | 502408.6741 |
| 37 | 630187.2425 | 502389.5819 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare - Nu au fost luate in calcul alte variante de amplasament in afara celor prezentate.

- A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

- Protectia calitatii apelor:

In timpul executiei :

In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructii, iar sursele posibile de poluare a apelor pot fi : traficul de santier, organizarile de santier ; lucrarile de manipulare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.

Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge accidental de la autovehiculele sau utilajele implicate in executia constructiei.

In timpul exploatarii :

Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.

Apele menajere vor fi colectate si conduse catre reteaua publica de canalizare si de acolo catre statia de epurare existenta.

Pe amplasament nu se prevede acces auto sau parcare, ceea ce nu implica posibilitatea infestarii apelor pluviale cu hidrocarburi.

- Protectia aerului:

– sursele de poluanti pentru aer, poluanti – In urma realizarii lucrarilor prevazute in cadrul proiectului nu vor fi generate emisii poluante şi / sau deseuri toxice care sa conduca la aparitia ploilor acide, smogurilor sau problemelor de sanatate.

Echipamentele şi tehnologia de execuţie a lucrarilor nu conduc la deteriorarea calitaţii aerului şi a climei.

Utilajele folosite pentru realizarea investitiei vor avea reviziile facute, iar emisiile de poluanti se vor incadra in legislatia in vigoare.

Principalii poluanti prezenti in mediu in vecinatatea zonelor de lucru (santier, cai de acces, etc.) in timpul executiei lucrarilor pot fi particulele de praf.

De asemenea, pot rezulta pe parcursul perioadei de constructie urmatorii poluanti in concentratii reduse: SO2, NOx, CO (acesta din urma in mai mica masura).

Pulberile de praf se depun pe partile aeriene ale plantelor dandu-le un aspect si un colorit specific.

Concentratii de particule in aer care pot sa prezinte riscuri pentru vegetatie vor fi intalnite pe o fâșie de cca de 50 m in jurul amplasamentelor in timpul concentrarii maxime a lucrarilor de executie;

Sursele de poluare specifice perioadei de functionare sunt constituite din traficul rutier.

Poluanții menționati se propagă prin dispersie in mediul inconjurător, avand efecte maxime pe o fașie de circa 20 m in jurul lucrarilor.

Din estimările efectuate, acesti poluantii menționati (emisiile), sunt in concentratii foarte reduse și se incadrează in CMA, valorile limita prevăzute de legislația UE pentru protecția ecosistemelor și valorile recomandate de OMS.

Deoarece lucrarile aferente sunt planificate a se realiza in max. 24 luni efectul tuturor acestor factori perturbatori va fi nesemnificativ in timp.

Lucrările propuse pentru realizarea investitiei nu presupun riscuri, cu mențiunea că, pe durata execuției lucrărilor și a exploatării ulterioare a sistemului de alimentare cu apa se vor respecta normele tehnice și legislative in vigoare, specifice fiecărei activități.

Statiile de pompare ape uzate menajere prevazute prin proiect vor fi prevazute cu ventilatie si filtru anti-miros.

– instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera – Nu este cazul datorita specificului proiectului – retea de distributie si retea de canalizare.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In timpul executiei:

Procesele tehnologice de executie a obiectivului implica folosirea unor grupuri de utilaje cu functii adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate instalatiile si utilajele folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand in acest fel incadrarea in normele europene privind zgomotul.

Pentru o prezentare corecta a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite instalatii, trebuie avute in vedere trei niveluri de observare:

- Zgomot de sursa;

- Zgomot de camp apropiat;

- Zgomot de camp indepartat.

Fiecaruia din cele trei niveluri de observare ii corespund caracteristici proprii.

Utilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in limitele maxime admisibile.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se folosesc basculante, autovehicule grele.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor - nu este cazul;

Pentru evaluarea valorilor traficului de santier, s-a apreciat capacitatea medie de transport a vehiculelor de 10 t.

In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot.

4.	 Protectia impotriva radiatiilor:

Nu exista surse de radiatii.

5.	 Protectia solului si a subsolului:

- Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice - Toate componentele retelei sunt realizate din material reciclabil iar in contact cu apa de ploaie nu contamineza solul sau subsolul;

- Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

In timpul executiei:

- se vor  folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta prevederile legislatiei in vigoare;

- respectarea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- se va stropi cu apa pamântul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe amplasament, in perioada lipsei de precipitatii;

- se va diminua la minimum inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- se vor utiliza betoane preparate in statii speciale, evitându-se utilizarea pe amplasament de materiale de constructie pulverulente;

- se vor curata rotile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

- se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor.

In timpul exploatarii:

Geneza si evolutia tipurilor de sol sunt legate in mod direct de substratul geologic, conditiile de clima si vegetatie, de etajarea reliefului, de influenta apelor freatice precum si de interventia omului.

Poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor de gestionare si depozitare ale acestora.

Toate elementele retelelor vor fi realizate etans si nu vor permite infiltrarea si exfiltrarea necontrolata a apei potabile si a apelor uzate.

Administratorul sistemelor de distributie si canalizare va face controale periodice pentru a verifica starea tehnica a retelelor de distributie si de canalizare si a caminelor aferente, cat si a statiilor de pompare si va remedia imediat defectiunile aparute care pot conduce la poluarea solului din zona.

6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Nu este cazul.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – Proiectul nu se desfasoara in arii naturale protejate.

Activitatile desfasurate in perioada de executie a obiectivelor, se constituie in surse de poluare la nivelul amplasamentelor si in vecinatatea acestora prin inlaturarea componentelor biotice (decopertare, sapare santuri, etc.).

Pentru evitarea afectarii biotopurilor invecinate, lucrarile de șantier se vor efectua in perioada zilei si se vor separa de restul activitatilor inconjuratoare.

Dupa terminarea lucrarilor zona afectata temporar de lucrari va fi readusă la forma inițială.

In zona amplasarii lucrarilor nu sunt semnalate monumente naturale, ecosisteme terestre și acvatice cu valoare ecologica.

Fiind vorba de o suprafata restrânsă se estimează că, realizarea lucrarilor va crea o perturbare de mica amploare a habitatului pasarilor, rozatoarelor si insectelor.

Masurile luate pentru diminuarea perturbarea habitatelor existente in zona si a localnicilor constau in principal din:

- informarea localnicilor / personalului ce executa lucrarile asupra efectelor negative ale deranjarii pasarilor in timpul cuibaritului, distrugerii cuiburilor, a pontei sau a puilor;

- interzicerea cu desavarsire capturarea sau uciderea pasarilor, pescuitul de catre personalul angajat in realizarea lucrarii;

- deșeurile vegetale, provenite din oricare activitate, nu vor fi depuse în zonele unde a fost identificat vreun habitat;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare astfel incat sa nu fie perturbate vietuitoarele, localnicii.

- imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren;

- Se interzice spalarea echipamentelor, utilajelor precum si a personalului in sursele de apa existente in amplasament.

Măsurile de protectie a florei și faunei pentru perioada de construcție se iau din faza de proiectare și organizare a lucrărilor, astfel:

- Suprafetele de teren ocupate temporar in perioada de constructie trebuie limitate judicios la strictul necesar.

- Pentru evitarea accidentelor in care, pe langă oameni pot fi implicate și animale, constructorul va prevede bariere fizice care să oprească accesul in locuri periculoase sau expuse.

- Traficul de șantier și funcționarea utilajelor se limitează la traseele și programul de lucru specificat.

- Se evită depozitarea necontrolată a deseurilor ce rezultă în urma lucrărilor, respectandu-se cu strictete depozitarea in locurile stabilite de autoritățile locale pentru protectia mediului.

- inainte și in fazele de execuție, se vor elimina speciile invazive prezente pe amplasament;

- limitarea accesului personalului de lucru in împrejurimile amplasamentelor;

- limitarea lucrului la orele stricte de program;

- limitarea la maximum a utilizării utilajelor doar in orele de program stabilit de lucru pentru a nu deranja fauna locală;

- este interzisă desfășurarea lucrărilor pe timpul nopții;

- la terminarea lucrarilor, terenul pe care va fi amplasata Organizarea de santier va suferi un proces de refacere si va fi redat folosinței inițiale;

- realizarea unei infrastructurii adecvate, necesare unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

- evitarea poluărilor accidentale și interzicerea deversării deșeurilor de orice natură;

- pe perioada executarii lucrarilor constructorul va institui un sistem propriu de automonitorizare a activității din punct de vedere al protecției mediului.

- Personalul care va desfășura lucrările de execuție va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilitătilor care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate prin Avizul de mediu;

- Se interzice orice evacuare de reziduuri solide și lichide în apele de suprafață;

- Materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita in locuri bine stabilite, amenajate corespunzător, în vederea prevenirii poluării solului și/sau subsolului și a apelor de suprafață;

- Pe durata execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producerea de zgomot, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor și legislației privind protectia mediului aflate in vigoare;

- Stabilirea încă din faza de proiectare a traseelor optime de deplasare a utilajelor;

În concluzie, luând in considerare sursele de poluare și emisiile de poluanti produse în timp de activitățile antropice existente în zonă, contaminarea cu poluanții specifici generați de activitatea de execuție a lucrărilor la sistemul de apa si canalizare, va fi nesemnificativă.

7.	 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc. – Nu este instituit un regim de restrictie fata de monumentele de arhitectura din zona.

– lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu se preconizeaza o dezvoltare economica suplimentara si exploziva in zona, ci o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor.

Lucrările aferente  investitiei prevazute, funcție de localizarea lor vor crea stări de disconfort temporar diferențiat după cum urmează:

- Lucrările de amplasare a tevilor si executia sapaturilor in scopul extinderii retelei de apa si canalizare vor afecta pe o perioada scurta de timp locuitorii din zonele limitrofe;

Terenul afectat va suferi o decopertare de sol si de execuție a obiectivelor propuse. Ca urmare aceste lucrari vor afecta o suprafata restrânsă de teren.

Lucrarile vor avea un impact pozitiv asupra populatiei prin cresterea nivelului de trai (accesul populatiei la sistemele publice de alimentare cu apa si canalizare).

8.	 Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

În timpul activităţii de execuţie şi exploatare rezultă două tipuri de deşeuri:

- valorificabile – care pot fi dirijate spre unităţi speciale de valorificare a deşeurilor;

- nevalorificabile – dirijate spre depozitele de deşeuri menajere sau rampe de transfer;

Principalele tipuri de deşeuri care vor rezulta din activităţile desfăşurate în cadrul celor două etape de dezvoltare a proiectului (etapa de execuţie şi respectiv etapa de exploatare) vor consta din:

Etapa de execuţie:

- deşeuri tehnologice reprezentate de materiale de construcţii, deşeuri metalice şi din lemn rezultate din activităţi de reparaţii şi întreţinere a utilajelor, acumulatori uzaţi, anvelope uzate, materiale textile îmbibate cu produse petroliere – aceste deşeuri sunt în parte valorificabile şi nevalorificabile;

- pământ de la decopertarea terenului  – valorificabil în incintă;

- pământ de excavaţie – valorificabil ca umplutură;

- deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere rezultate de la personalul de execuţie – nevalorificabile.

Etapa de exploatare:

- deşeuri asimilabile cu deşeurile menajere rezultate de la angajaţii care vor deservi obiectivul – nevalorificabile;

- deşeuri tehnologice rezultate din activităţi periodice de reparaţii şi întreţinere a reţelelor  şi a echipamentelor aferente– valorificabile şi nevalorificabile.

Materialele de construcţii (deşeuri inerte) care rezultă din lucrările propuse vor fi depozitate temporar în incinta şantierului, în vederea transportării la depozitul de deşeuri menajere al localităţii, în baza unui contract încheiat între executantul lucrării şi serviciul de salubritate.

Deşeurile tehnologice rezultate din etapa de execuţie vor fi depozitate în containere separate, în funcţie de tipul acestora (deşeuri metalice, acumulatori uzaţi, anvelope uzate) în vederea valorificarii, respectiv returnării către firme autorizate sau furnizori. Uleiurile uzate rezultate de la utilajele de execuţie şi transport (uleiuri de motor, vaselina) vor fi stocate separat şi livrate către firme specializate în vederea recuperării acestora. Aceste deşeuri vor putea apărea doar accidental în şantiere, activităţile de întreţinere şi reparaţii curente ale maşinilor şi utilajelor făcându-se în ateliere service specializate şi autorizate.

Pentru deşeurile reciclabile va fi amenajată o zonă specială de depozitare a cantităţilor optime de deşeuri înaintea expedierii acestora la firmele autorizate. Achiziţionarea serviciilor de reciclare se va face pe baza criteriilor de eficienţă economică şi în deplină conformare cu cerinţele legale referitoare la sănătatea publică şi protecţia mediului.

Stratul de sol vegetal ce va fi îndepărtat, acolo unde va fi necesar, va fi stocat într-o zonă specială în vederea reutilizării ulterioare la refacerea zonelor verzi afectate.

Pământul rezultat din activităţi de excavare, săpare a terenului, va fi depozitat corespunzator în vederea reutilizării ulterioare ca material de umplutură.

Deşeurile menajere şi asimilabile deşeurilor menajere vor fi depozitate în condiţii de siguranţă şi salubritate în vederea eliminării, conform practicilor aplicabile şi reglementărilor elaborate pentru a preveni expunerea angajaţilor şi propagarea sau contractarea îmbolnăvirilor, atragerea de specii vector, împrăştierea prin vânt sau precipitaţii şi/sau crearea de neplăceri.

Deşeurile menajere şi asimilabile cu cele menajere rezultate de la personalul angajat, atât în perioada de execuţie (preponderent), cât şi în perioada de exploatare, vor fi colectate în containere (pubele) acoperite, amplasate în zone special amenajate, în vederea preluarii de către serviciul de salubritate. Deşeurile din containere vor fi colectate şi transportate la depozitul de deşeuri care deserveşte zona, cel puţin o dată pe săptămână.

Când va fi posibil, deşeurile vor fi reciclate.

Managementul deşeurilor ce pot rezulta din cele două etape: de execuţie şi de exploatare este prezentat în tabelele următoare.

Pentru perioada de execuţie a investiţiei

| Denumire deşeu | Stare fizică (solid – S; lichid – L; semisolid – SS) | Codul deşeului | Codul privind principala proprietate periculoasă | Managementul deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Valorificare | Eliminare |
| Sol de excavaţie | S | 17 05 04 | N/a | Da |  |
| Deşeuri din construcţii (amestecuri de beton) | S | 17 01 07 | N/a | Da | Da |
| Deşeuri metalice (fier, oţel) | S | 17 04 05 | N/a | Da |  |
| Materiale plastic | S | 17 02 03 | N/a | Da | Da |
| Acumulatori uzaţi | S | 16 06 01 | H8 | Da |  |
| Anvelope uzate | S | 16 01 03 | N/a | Da |  |
| Uleiuri uzate | L | 13 02 06 13 02 08 | H5 | Da | Da |
| Vaselină uzată | SS | 13 02 06 13 02 08 | H5 |  | Da |
| Filtre de ulei uzate | S | 06 01 07 | N/a | Da |  |
| Reziduuri de vopsea | SS | 08 01 11 08 01 12 | H5 N/a |  | Da |
| Reziduuri de solvenţi | L | 08 01 17 08 01 18 | H3a N/a |  | Da |
| Materiale textile îmbibate cu produse petroliere | S | 15 02 02 | H5 |  | Da |
| Deşeuri din lemn (resturi vegetale) | S | 03 01 01 | N/a | Da |  |
| Deşeuri din ambalaje (carton, mase plastice, lemn, metalice, compozite) | S | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 | N/a | Da |  |
| Deşeuri asimilabile deşeurilor menajere | S | 20 03 01 | N/a |  | Da |

Notă:

* Codul deşeurilor este conform anexei nr. 2 la HG nr. 856/2002

* Codul privind principala proprietate periculoasă este conform OUG nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001

* Nu se cunosc date suficiente pentru estimarea cantităţilor de deşeuri generate, a cantităţilor de deşeuri valorificabile, nevalorificabile sau rămase pe stoc

Cantitatea de excavaţii estimativă este:

- moloz, aproximativ 2500 mc; parţial va fi reutilizat ca material de umplutură, surplusul va fi depozitat la rampa de deşeuri industrială a localităţii;

- pământ, aproximativ 12160 mc; se va reutiliza în totalitate ca material de umplutură şi refacerea stratului vegetal.

În funcţie de natura amplasamentului, terenul va fi readus la starea iniţială (zonă verde, trotuar, carosabil). Pământul rezultat din excavaţii va fi haldat selectiv şi reutilizat la lucrările de terasamente şi pentru realizarea zonelor verzi afectate.

Pentru perioada de funcţionare a investiţiei

| Denumire deşeu | Cantitatea prevăzută a fi generată | Stare fizică (solid – S; lichid – L; semisolid – SS) | Codul deşeului | Codul privind principala proprietate periculoasă | Managementul deşeurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Valorificare | Eliminare |
| Deşeuri de la curăţarea canalizării menajere |  | S | 20 03 06 | N/a |  | Da |
| Deşeuri asimilabile deşeurilor menajere | 1,0 kg/zi | S | 20 03 01 | N/a |  | 0,37 t/an |

* Nu se cunosc date suficiente pentru estimarea cantităţilor de deşeuri adiacente activităţii de întreţinere a reţelei de canalizare

* La data întocmirii prezentului raport nu se cunoşteau reglementări legislative privind clasificarea statistică a deşeurilor.

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Activitatile desfasurate trebuie sa tina cont intotdeauna de o ierarhie a optiunilor de gestionare a deseurilor. Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri, prin alegerea inca din faza de proiectare a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare energetica.

Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

Cantitatile de deseuri generate sunt centralizate in evidenta gestiunii deseurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind evidenta gestiunii deseurilor se transmite lunar si anual catre Agentia competenta pentru Protectia Mediului. Deseurile se impart in doua categorii mari: nepericuloase si periculoase si sunt definite pe categorii in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Fiecare tip de deseu este reprezentat de un cod format din 6 cifre in functie de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix (*) daca acesta face parte din categoria celor periculoase (ex. 20 01 35*). Toate categoriile de deseuri se colecteaza separat si se predau catre societatile autorizate. La fiecare predare de deseuri se va solicita si se va pastra bonul de confirmare sau formularul de incarcare - descarcare deseuri in urma predarii acestora catre colectorii autorizati.

Producatorii / detinatorii de deseuri sunt obligati sa predea deseurile generate din activitatea sa operatorilor economici autorizati de catre autoritatea publica competenta (Agentiile pentru Protectia Mediului) si sa efectueze operatii de colectare, transport, valorificare si /sau eliminare deseuri in conditiile legislatiei de mediu in vigoare, nerespectarea acestei prevederi fiind sanctionata cu amenda de la 20.000÷40.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit. a).

Costurile operatiunilor de gestionare a deseurilor sunt suportate de producatorul de deseuri conform principiului „poluatorul plateste” (L211/2011-art.21, alin.1). Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa colecteze selectiv deseurile si sa le transporte numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tartare / eliminare.

Producatorii si/sau detinatorii de deseuri au obligatia valorificarii acestora cu respectarea ierarhiei privind optiunile gestionarii acestora si fara a pune in pericol sanatatea umana si mediul inconjurator. Altfel, sanctiunile aplicabile sunt cuprinse intre 20.000÷40.000 lei (L 211/2011, art.61, alin.1, lit. a).

Deseurile periculoase (cele care sunt reprezentate cu asterix) trebuie stocate separat in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala. Nerespectarea celor mentionate anterior atrage dupa sine sanctionarea cu amenda de la 20.000÷40.000 lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit. a).

Trasabilitatea este regasita la generator prin evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu anexa 1 a HG856/2002. Evidenta gestiunii deseurilor este intocmita pentru fiecare tip de deseu, este transmisa anual agentiei de mediu si este pastrata cel putin 3 ani (L211/2011, art.49). Lipsa acesteia atrage dupa sine aplicarea unei amenzi cuprinse intre 15.000÷30.000lei (L211/2011, art.61, alin.1, lit. b).

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin implementarea unor politici si practici cum ar fi:

- Reducerea la sursa a deseurilor – de ex. restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate;

- Utilizarea eficienta a resurselor;

- Achizitionarea unor utilaje moderne care pot prelucra eficient un produs;

- Monitorizarea fluxului de materii utilizate si rezultate;

- Instruirea angajatilor;

- Stabilirea unui program de reciclare a deseurilor;

- Elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase;

- Evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase;

- Identificarea firmelor specializate în transportul, eliminarea si reciclarea deseurilor;

- Incurajarea repararii produselor defecte;

- Incurajarea importurilor unor materiale pentru care există tehnologii de reciclare / valorificare;

- Reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora.

- planul de gestionare a deșeurilor;

Depozitarea temporara şi evacuarea controlata a deşeurilor, inclusiv recuperarea acestora acolo unde este aplicabil, se va efectua controlat prin grija Contractorului şi cu respectarea legislaţiei specifice in vigoare.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20.

Operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport au obligaţia să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare.

9.	 Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

– substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse – Prin procesul de instalare a echipamentelor mecanice si electrice nu se degaja substante si preparate chimice periculoase.

– modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatie – Nu este cazul

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

- nu este cazul.

– impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Impactul potential al proiectului  va fi pozitiv contribuind la urmatoarele :

- protectia sanatatii locuitorilor in urma deversarii apelor uzate menajere intr-un sistem centralizat;

- inlaturarea fenomenelor de poluare a mediului;

- cresterea nivelului bunastarii locuitorilor;

- dezvoltarea economica a comunei;

- prevernirea viitoarelor degradari ale mediului

- conservarea biodiversitatii;

- realizarea unui pas important spre alinierea Romaniei la normele europene in domeniul protectiei mediului.

Avantajele prezentului proiect:

- Cresterea standardului de viata si asigurarea comfortului locuintelor;

- Imbunatatirea calitatii mediului;

- Indeplinirea criteriilor existente la nivelul tarilor europene dezvoltate.

Impactul asupra populatiei va fi pozitiv deoarece va fi imbunatatita calitatea vietii, in urma asigurarii accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul urban in vederea realizarii unei dezvoltari durabile. Impactul direct, temporar, asupra populatiei va exista pe perioada executiei lucrarilor in urma unor posibile emisii de praf si zgomot insa vor fi luate toate masurile necesare pentru reducerea acestor aspecte.

Avand in vedere perioada mica de demarare a lucrarilor, si faptul ca dupa incheierea lucrarilor zonele vor reveni la starea initiala, impactul asupra faunei,  florei este scazut. Habitatele, fauna, flora nu vor fi afectate in urma demararii proeictului, intrucat traseele propuse nu intersecteaza aceste spatii. Lucrarile se vor efectua strict pe traseele mentionate in proiect. De asemenea, va fi limitat accesul animalelor pe amplasamentele afectate de lucrari prin imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, dar si in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren.

Intrucat cladirile inscrise in patrimoniol istoric si cultural nu se gasesc in apropierea unei astfel de costructii, impactul este minim.

Impactul asupra solului: In urma demararii lucrarilor activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) va fi interzisa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice. Deseurile rezultate din organizarea de santier vor fi colectate.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei: Principalele surse de generare a apelor uzate (surse de poluare) sunt apele uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare ale organizatiei de santier. In cadrul organizarii de santier se vor folosi toalete ecologice si se va asigura apa imbuteliata pentru personalul lucrator.

In orice situatie pe perioada desfasurarii proiectului va fi interzisa descarcarea in apele de suprafata existente pe amplasament, a apelor uzate neepurate si vor fi interzise utilajele in apropierea acestor surse de apa.

Lucrările proiectate au fost analizate din punct de vedere tehnico-economic, propunându-se soluția care să asigure siguranță în exploatare și un cost minim de investitie.

Lucrările se vor executa strict pe suprafele bine stabilite, iar după terminarea șantierului vor rămâne numai activitățile antropice deja existente in zonă.

In perioada de construcție și in cea de exploatare nu se pune problema extinderii impactului lucrărilor asupra altor zone geografice sau a unor areale naturale sensibile. Utilajele utilizate in perioada de executie vor avea efectuate reviziile tehnice astfel vor fi impiedicate scurgerile accidentale de uleiuri, hidrocarburi.

In consecință, se poate afirma ca efectul direct asupra calitatii surselor de apa, va fi Impact nesemnificativ.

Impactul asupra calitatii aerului: in perioada realizării lucrărilor de șantier calitatea aerului va fi afectată de activitatea utilajelor in miscare: autobasculante, excavatoare, buldozere etc. – impact direct, de medie spre mica amploare, temporar.

În perioada de executie, lucrările desfășurate pot avea un impact negativ asupra calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente, cauzate de emisiile de praf și de gazele de eșapament rezultate de motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât și ale mijloacelor de transport folosite.

Emisiile de praf, prezente pe perioada executiei, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare a materialelor de constructie, insa va fi realizata o supraveghere in vederea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera.

Degajările de praf in atmosferă variază de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operatiilor și de condițiile meteorologice.

Se poate considera ca impactul asupra aerului in timpul etapei ulterioare executiei lucrarilor este – impact direct, de medie spre mica amploare, temporar.

Impactul asupra climei: atât in perioada de constructie, cat si in cea de exploatare a retelelor, nu va determina schimbari climatice - impact nesemnificativ.

In urma celor mentionate mai sus putem concluziona ca impactul asupra mediului produs de lucrarile de extindere a retelelor de distributie apa si canalizare se imparte in doua perioade distincte:

- Perioada de constructie / executie - cand impactul este negativ, dar limitat in timp pe perioada respectiva de maxim 24 luni;

- Perioada de exploatare, dupa terminarea lucrarilor - impact pozitiv, de lunga durata, daca vor fi intretinute instalatiile.

Din cauza lucrărilor executate in perioada de implementare a proiectului, cât și ulterior, de functionare în perioada de exploatare, se poate spune cu certitudine că proiectul in sine, atât in perioada de implementare cât și în cea de exploatare, nu va contribui la fenomenul de schimbări climatice, și nici nu va fi influențat de efectele acestora.

- Impactul asupra peisajului si mediului vizual: Prin realizarea lucrărilor de execuție schimbările de peisaj in zonă vor fi minore.

- Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural

Nu este cazul.

- Extinderea impactului

Lucrarile de executie la retelele de distributie apa si canalizare, se vor realiza pe suprafete bine stabilite. Nici in perioada de constructie si nici in cea de exploatare nu se pune problema extinderii impactului lucrarilor de execuție asupra altor zone geografice.

- Magnitudinea si complexitatea impactului.

Implementarea proiectului reprezinta un exemplu de bune practici atat pentru mediul de afaceri cat si pentru alte autoritati publice locale care, pe baza unei imbunatatiri a gradului de incredere in investirea unor fonduri proprii sau a unor fonduri nerambursabile, vor putea demara activitatile necesare realizarii unui proiect de finantare similar.

- Probabilitatea impactului

Probabilitatea impactului este mare, pozitiva, tinand cont de urmatoarele aspecte:

- Indeplinirea obiectivelor de politica edilitara a Romaniei si a Uniunii Europene ce impune: realizarea in mod obligatoriu a retelei de apa si canalizare functionala si suficienta. Intreg proiectul raspunde cerintelor regionale de crestere economica si se alinieaza cerintelor nationale de dezvoltare durabila prin impunerea:

- imbunatatirii regimului hidrologic prin consumul rational al resurselor de apa;

- limitarii si stoparea fenomenelor de poluare asupra solului si asupra resurselor de apa.

- Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni, urmand ca dupa finalizarea acesteia zonele afectate temporar sa revina la starea initiala.

- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Pentru realizarea in bune conditii a investitiei se recomanda unele masuri care au ca si scop protectia mediului. Astfel:

- Organizarea de santier se va face in zona de executie a lucrarilor. Organizarea de santier este plasata aproape de zona de lucru pentru a putea ajunge usor la zona de lucru, cu scopul de a reduce pe cat posibil problemele generate de traficul mijloacelor de transport;

- Lucrarile se vor efectua strict pe traseele mentionate in proiect;

- Imprejmuirea si delimitarea stricta a zonelor de lucru, in vederea afectarii unei suprafete limitate de teren;

- Posibilitatea conectarii usoare la reteaua existenta de utilitati;

- Strabaterea unor distante cat mai mici ale transportului de livrari de materiale;

- Asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteza si incarcatura);

- Pe amplasamentul supus analizei, vor rezulta in principal deseuri tehnologice inerte, deseuri metalice si deseuri menajere in timpul executarii lucrarilor;

- Supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- Respectarea riguroasa a normelor de lucru de catre muncitori pentru a nu creste concentratia pulberilor in atmosfera;

- Se interzice spalarea echipamentelor, utilajelor precum si a personalului angajat in executia lucrarilor in albia raurilor;

- Deseurile menajere se vor colecta si se vor depozita temporar intr-un loc special amenajat, in tomberoane/containare cu capac si vor fi colectate de catre o firma specializata si autorizata de salubrizare. Mentionam faptul ca activitatea nu este producatoare de deseuri industriale, iar deseurile menajere sunt minime, provenind de la personalul care raspunde de instalarea si intretinerea santierului;

- Deseurile menajere produse de personalul santierului, cum ar fi: hartie, plastic, deseuri alimentare, vor fi depozitate in containere, fiind evaluate la 5 kg/zi. La sfarsitul saptamanii, locurile de munca vor fi curatate timp de 2 ore, iar deseurile care ar putea fi refolosite, vor fi stranse separat;

- Utilajele vor fi aduse pe santier in stare buna de functionare, cu revizia tehnica efectuata;

- Utilajele, autoutilitarele etc. vor fi dotate conform reglementarilor UE in domeniul protectiei mediului;

- Udarea in straturi a sapaturilor pentru a se impiedica raspandirea prafului in atmosfera;

- Nu vor fi depozitate deseuri metalice provenite de la reparatiile utilajelor, acestea urmand a se efectua la sediul firmei, in locuri special amenajate, destinate activitatii de intretinere a instalatiilor, utilajelor;

- Adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei de rulare;

- Se recomanda ca pe parcursul lucrarilor, sa se foloseasca numai echipament si mijloace de transport care au motor Diesel ce produce foarte putin monoxid de carbon si emisii de Pb. Motoarele utilajelor de constructii trebuiesc bine intretinute pentru a minimiza emisiunile excesive de gaze;

- Activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa pe amplasamentul analizat, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice;

- Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul unitatii pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluare solului;

- Pentru a respecta normele de mediu in vigoare utilajele folosite in procesul de instalare sunt echipate cu motoare EURO 5, iar pe perioada lucrarilor se va face udarea solului in vederea stoparii prafului;

- Aducerea la starea initiala a terenului, acolo unde este posibila aceasta;

- Este interzisa cu desavarsire capturarea sau uciderea pasarilor, pescuitul de catre personalul angajat in realizarea lucrarii;

- Titularul are in vedere verificarea periodica a acestora, la unitati specializate in recuperarea si reciclarea deseurilor metalice si plastice;

- Deseurile reciclabile se vor colecta si valorifica conform prevederilor Ordonantei nr. 33 / 1995.

- Natura transfrontiera a impactului

Nu este cazul deoarece impactul proiectului asupra factorilor de mediu este unul pozitiv.

Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-	materialele din care vor fi realizate conductele si constructiile monobloc utilizate vor fi atent analizate pentru a nu prezenta fisuri, defecte si abia apoi vor fi amplasate in teren.

- lucrarile se vor efectua strict pe traseele mentionate in proiect astfel incat excavatiile sa se realizeze pe zone cat mai reduse;

- supravegherea manipularii corespunzatoare a materialelor excavate pentru a se evita cresterea emisiilor de pulberi in atmosfera;

- pentru a respecta normele de mediu in vigoare utilajele folosite in procesul de instalare sunt echipate cu motoare EURO5, iar pe perioada lucrarilor se va face udarea solului in vederea stoparii prafului.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Se impune realizarea lor astfel încât acestea să fie în concordanţă cu Normele Directivei Europene 91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate transpuse în legislaţia românească prin Hotărârea de Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.O. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Proiectul indeplineste cerintele prevederilor Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei:

Scop:

- atingerea “starii bune” a tuturor corpurilor de apa in regim natural din Europa pana in 2020;

- conservarea “starii bune” si “foarte bune” a corpurilor de apa, acolo unde deja exista;

- atingerea “potentialului ecologic bun” pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale.

Obiective:

- prevenirea   deteriorarii, protectia si imbunatatirea starii ecosistemelor acvatice, avandu-se in vedere cerinţele de apa ale acestora, permanentele interacţiuni intre ecosistemele acvatice şi ecosistemele terestre adiacente;

- promovarea folosirii durabile a apei bazata pe protecţia pe termen lung a resurselor de apa;

- prevenirea poluarii apelor subterane si reducerea progresiva a poluarii acestora.

De asemenea, proiectul indeplineste cerintele prevederilor IPPC referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării mediului ce are ca scop atingerea unui nivel înalt de protectie a mediului în întregul său, prin implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă şi sol, inclusiv aplicarea unor măsuri privind managementul deşeurilor, eficienţa energetică şi a resurselor şi prevenirea accidentelor.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Programul National de Investitii – Anghel Saligny.

Obiectivul acestei componente este asigurarea sustenabila a apei pentru un viitor sigur al populatiei, mediului si economiei. In special, componenta vizeaza: cresterea gradului de acces al populatiei, in special din zonele rurale, la un serviciu public de apa si canalizare conform cu cerintele legislatiei Uniunii Europene si asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu.

- Descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

Zona de organizare de santier  se intinde pe o suprafata  de circa 600 mp si va fi imprejmuita. Se va monta o poarta metalica pentru accesul autovehicolelor/utilajelor si o poarta pietonala pentru accesul personalului in incinta organizarii de santier.

Atat in timpul desfasurarii lucrarilor de amenajare a organizarii de santier cat si in timpul lucrarilor permanente se vor aplica masuri de protectie in vederea evitarii alterarii calitatii apei.

Personalul de executie va fi instruit cu privire la respectarea tuturor conditiilor necesare si cunoasterea normelor specifice de protectie sanitara cu regim de restrictie inainte de accesul in zona sanitara cu regim sever pentru executarea lucrarilor.

Lucrarile de constructie a organizarii de santier vor incepe numai dupa armonizarea si insusirea de catre constructor a normelor de sanatate si securitate in munca specifice beneficiarului precum si aprocedurilor ce deriva din aceasta, aceste norme concretizande-se prin semnarea unei conventii de lucru valabila pe perioada desfasurarii lucrarilor.

In zona de organizare de santier sunt amplasate module tip container cu urmatoarele destinatii:

- Birou

- Vestiare si magazie.

Containerele vor avea in componenta si un spatiu destinat primului ajutor dotat corespunzator.

Amenajarea depozitului de materiale

Antreprenorul are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele de depozitare, de a organiza descarcarea / incarcarea si manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii.

Depozitele constau in spatii libere, special organizate si amenajate in acest scop pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise.

Platforma pentru depozitarea materialelor va fi balastata si imprejmuita perimetral.

Va fi de asemenea prevazuta si o magazie pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare.

In organizarea de santier nu se vor stoca produse chimice, precum si produsele inflamabile si /sau explozibile.

- Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona platformelor de depozitare a materialelor de constructii, platformelor pentru parcarea utilajelor

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. Platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară.

Antreprenorul se angajeaza ca la finalul lucrarilor sa dezafecteze in intregime organizarea de santier sa indeparteze toate materialele construite, redand terenului starea initiala complet ecologica.

Pentru dezafectarea incintei organizarii sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Eliberarea birourilor de toată aparatura, arhiva scrisă şi electronică sau orice alt tip de aparatură;

- Verificarea terminării pregătirilor în vederea manipulării obiectelor de organizare;

- Demontarea baracilor, a împrejmuirii şi a iluminatului exterior - manevrarea cu ajutorul macaralei a stâlpilor de iluminat şi respectiv a panourilor de gard;

- Preluarea materialelor prefabricate si transportul acestora la sediul antreprenorului in vederea refolosirii;

- Extragerea platformelor si transportul molozului de catre un operator autorizat la un depozit conform;

- Completarea cu pământ a tuturor acestor zone, precum şi a gropilor rămase de la diverse săpături;

- Aducerea de pământ vegetal cu autobasculante, descărcarea în incintă, împrăştierea cu buldozer sau autogreder şi nivelarea la profilul iniţial;

- Înierbarea sau, după caz, plantarea de puieţi de arbuşti sau pomi daca este cazul.

- Recepţia calitativă şi predarea locaţiei Beneficiarului.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

In timpul operatiunilor de intretinere si reparatii utilaje precum si in perioada de stationare se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea scurgerilor de combustibili, uleiuri etc.

In zona organizarii de executie a lucrarilor nu vor fi depozitate materiale poluante sau care prin natura lor pot constitui un factor de risc asupra mediului. Vor fi luate toate masurile necesare de prevenire a poluarii solului si a apelor subterane.

Amplasarea organizarii de santier necesita executarea urmatoarelor lucrari:

- Decopertarea stratului de sol fertil si depozitarea acestuia in vecinatatea amplasamentului;

- Nivelarea si compactarea terenului;

- Trasarea in teren a spatiilor aferente containerelor, drumurilor de acces, spatiilor de lucru, magaziilor, depozitelor de materii prime, de deseuri, platformei de utilaje si echipamente;

- Platformele pentru depozitare materiale si pentru utilaje si echipamente vor fi betonate si imprejmuite perimetral de rigole de colectare a apelor pluviale;

Asigurarea utilitatilor in cadrul organizarii de santier

Utilitatile necesare pentru amplasamentul  organizarii de  santier sunt:

- Alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier va fi asigurata prin grija constructorului, dintr-un grup electrogen cu o putere instalata cuprinsa intre 15 si 20 kVA.

- Constructorul va asigura apa de baut imbuteliata, apa pentru uz menajer si un WC de tip ecologic.

- Apele uzate menajere de la organizarea de santier vor fi colectate intr-un WC de tip ecologic, care va fi vidanjat periodic in baza unui contract incheiat intre Constructor si Operatorul Zonal de Alimentare cu Apa si Canalizare.

Asigurarea iluminatului în incinta şantierului.

Pentru iluminatul perimetral – periferic al şantierului pe timp de noapte sunt prevazute un numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator.

Ne se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

Dotarea organizarii de santier cu mijloace pentru stingerea incendiilor

În incinta şantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea în componenţă minimal urmatoarele mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip P6 ;

- 2 rangi ;

- 2 cangi ;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

- 1 buc. lada cu nisip ;

- 1 butoi cu apa de 500l .

Pichetul principal va fi amplasat într-un loc accesibil şi vizibil, langa organizarea de santier.

Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitare a materialelor, in special a celor inflamabile si/sau explozibile. Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in termen de valabilitate.

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, curespectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM. Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie.

Dotarea santierului cu spatiu de prim ajutor

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si prim-ajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale igienico-sanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel.

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM.

– localizarea organizarii de santier

Organizarea de santier va fi amplasata pe amplasamentul propus al statiei de epurare existenta, in satul Dragosloveni, intr-o zona care permite din punct de vedere teritorial acest lucru. Terenul aferent organizarii de santier va fi pus la dispozitia Contractantului de catre Beneficiarul lucrarii.

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului propus pentru organizarea de santier sunt mentionate in tabelul de mai jos:

| Amplasament Organizare de Santier |
| --- |
| Nr. Crt. | X | Y |
| 1 | 630256.970 | 502157.047 |

Organizarea de santier va fi amplasata la o distanta minima de 500 m fata de ceea mai apropiata locuinta si la o distanta de 70 m fata de raul Șușița.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Impactul lucrărilor de şantier se va manifesta asupra factorilor de mediu în perioda de construcţie propriu-zisă prin creşterea nivelului emisiilor de praf în zonă, prin creşterea nivelului de zgomot datorat atât traficului auto cât şi lucrărilor de construcţie, creşterea cantităţilor de deşeuri pe amplasament (deşeuri de materiale de construcţii).

Organizarea de şantier va fi de mică amploare, astfel că impactul va fi redus, cu efecte locale şi scurte ca durată de timp.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

In situatia aparitiei unei defectiuni la utilajele utilizate in procesul de instalare a echipamentelor, singurele deseuri rezultate care necesita un program special de gospodarire, in acord cu reglementarile in vigoare si pe principiile unui management ecologic, sunt cele rezultate din activitatile de intretinere si reparatii a mijloacelor auto si utilitarelor. Aceste tipuri de deseuri se materializeaza in:

- anvelope uzate;

- acumulatori uzati;

- uleiuri de motor;

- piese metalice uzate si inlocuite;

- filtre de ulei.

- Activitatea de intretinere a utilajelor (piese metalice uzate, cauciucuri uzate, ulei uzat etc) nu se va executa pe amplasamentul analizat al organizarii de santier, ci numai la sediul titularului de activitate, in spatii special amenajate. Toate utilajele, autoutilitarele vor fi aduse in amplasamentul analizat in stare normala de functionare, avand efectuate reviziile tehnice.

- Depozitarea deseurilor tehnologice se va face numai la sediul titularului de activitate pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluare solului.

- Materialul metalic, rebuturile rezultate din lucrarile de montare instalatii, vor fi valorificate prin unitati abilitate pentru reciclarea materialelor.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Apa

Măsurile avute în vedere pentru minimizarea impactului în perioada şantierului sunt:

- parcarea utilajelor se va realiza pe o platformă betonată amenajată, situată într-o zonă mai înaltă a oraganizarii de santier, prevăzută cu rigolă colectoare pentru apele pluviale si bazin vidanjabil;

- depozitarea materialelor de construcţii se va realiza în zone protejate la distanţă faţă de cursurile de apă;

- depozitarea deşeurilor provenite din construcţii se va realiza în spaţii special amenajate astfel încât să nu poată fi antrenate de apele pluviale în cursurile de apă;

- pentru personalul muncitor se vor monta toalete ecologice;

- cazarea personalului se va realiza în unităţi de cazare autorizate;

- păstrarea curăţeniei la frontul de lucru şi în şantier.

Aer

Măsurile de minimizare a impactului asupra factorului de mediu aer în perioada şantierului vor fi următoarele:

- evitarea efectuării activităţilor de încărcare/descărcare materiale de construcţie atunci când viteza vântului este mai mare decât 3 m/s;

- amplasarea de plase protectoare în jurul şantierului; obligatoriu la interfaţa cu gospodăriile populaţiei şi obiectivele de interes local, arii naturale protejate;

- utilizarea de vehicule şi utilaje de lucru prevăzute cu motoare Diesel cu emisii reduse, corespunzatoare EURO V (sau EURO III cel puţin); se recomandă utilaje şi mijloace de transport cu motoare care nu produc emisii de Pb şi elimină concentraţii reduse de CO;

- verificarea periodică şi întreţinerea corespunzatoare a vehiculelor şi utilajelor de lucru; emisiile autovehiculelor trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se efectuează periodic;

- selectarea şi instruirea personalului muncitor la angajare;

- delegarea unui responsabil cu protecţia mediului cu atribuţii în şantier;

- supravegherea bunei organizări şi corelări a diferitelor operaţiuni tehnologice din cadrul şantierului.

Sol si subsol

În vederea diminuării impactului asupra calităţii solului si subsolului în zona organizarii de santier se impun următoarele măsuri:

- optimizarea rutelor pentru mijloacele de transport;

- utilajele vor fi garate la sfârşitul zilei de lucru într-o parcare betonată special amenajată într-o zonă mai înaltă a organizarii de santier, prevăzută cu o pantă astfel încât apele pluviale să fie reţinute într-un separator de hidrocarburi si bazin vidanjabil;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va realiza numai la staţiile de distribuţie carburanţi autorizate; pentru utilajele aflate în punctele de lucru alimentarea cu carburanţi se va realiza cu autocisterne, cu respectarea măsurilor de protecţia mediului;

- organizarea de santier este prevazuta cu toaleta ecologica, vidanjabila;

- pentru depozitarea deseurilor menajere se vor utiliza containere etanse amplasate intr-o zona special amenajata.

- managementul corespunzator al deşeurilor în perioada de execuţie şi exploatare.

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii – La finalizarea investitiei se vor face lucrari pentru reabilitarea amplasamentului. Costul acestor lucrari sunt prevazute in devizul general;

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament. Platforma organizării de şantier va fi dezafectată permiţând revenirea la folosinţa anterioară.

Antreprenorul se angajeaza ca la finalul lucrarilor sa dezafecteze in intregime organizarea de santier sa indeparteze toate materialele construite, redand terenului starea initiala complet ecologica.

Pentru dezafectarea incintei organizarii sunt necesare urmatoarele lucrari:

- Eliberarea birourilor de toată aparatura, arhiva scrisă şi electronică sau orice alt tip de aparatură;

- Verificarea terminării pregătirilor în vederea manipulării obiectelor de organizare;

- Demontarea baracilor, a împrejmuirii şi a iluminatului exterior - manevrarea cu ajutorul macaralei a stâlpilor de iluminat şi respectiv a panourilor de gard;

- Preluarea materialelor prefabricate si transportul acestora la sediul antreprenorului in vederea refolosirii;

- Colectarea platformelor si transportul molozului de catre un operator autorizat la un depozit conform;

- Completarea cu pământ a tuturor acestor zone, precum şi a gropilor rămase de la diverse săpături;

- Aducerea de pământ vegetal cu autobasculante, descărcarea în incintă, împrăştierea cu buldozer sau autogreder şi nivelarea la profilul iniţial;

- Înierbarea sau, după caz, plantarea de puieţi de arbuşti sau pomi daca este cazul.

- Recepţia calitativă şi predarea locaţiei Beneficiarului.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

– aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Datorita specificului instalatiilor si materialelor din care sunt fabricate (in special metal, plastic) riscul de poluare la interferenta cu agentii naturali este minim.

În cazul unor scurgeri de motorină sau uleiuri, vor fi luate imediat măsuri de colectare şi prevenire sau înlăturare a poluării solului, pentru a preveni infiltrarea în adâncime spre apa subterană.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Dupa incheierea perioadei de viata a conductelor, precum si a caminelor, acestea vor fi inlocuite, urmand ca instalatiile dezafectate sa se recicleze.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a amplasamentului

In momentul incheierii acestei investitii se vor trasa masuri specifice de redare in circuit a eventualelor suprafete de teren ocupate de organizarea de santier si temporar de retea, urmand a se asigura atat protectia solului si subsolului, a bio si ecosistemelor diverse (terestre sau acvatice) actuale sau viitoare, cat si a asezarilor umane, a sanatatii oamenilor, cat si protejarea obiectivelor de interes public.

Plan de incadrare in zona scara 1:50.000

Planuri de situatie scara 1:5000

Planuri de situatie scara 1:1000

.

NU ESTE CAZUL.

1. Localizarea proiectului:

- Bazinul hidrografic:

Siret – cod b.h.: RO10

- Cursul de apa: denumirea si codul cadastral;

Raul Susita – cod cadastral: XII – 1.000.00.00.00.0

- Corpul de apa (de suprafata si / sau subteran): denumire si cod;

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Pentru corpul de apa de suprafata: Susita – Cod corp de suprafata: RORW12-1-75_B2:

Categoria de apa = RW (rau natural);

Stare ecologica buna;

Clasa de stare = 2 (stare ecologica buna);

Confidenta evaluarii starii ecologice = 3 (confidenta ridicata);

Starea chimica = 2 (buna);

Modul de evaluare a starii chimice = M (evaluarea starii chimice s-a realizat pe baza datelor de monitoring).

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Pentru corpul de apa de suprafata: Cod corp de suprafata: RORW12-1-75_B2, obiectivele de mediu sunt reprezentate de:

- Starea ecologica =  buna;

- Starea chimica = buna.

In prezent aceste obiective de mediu sunt indeplinite.

.

Nu este cazul.

Intocmit,

ing. dipl. Neicu Mihaita

# Text boxes

PROIECTANT DE SPECIALITATE

S.C. VEST INSTAL S.R.L.

J51/527/04.09.2006 str. Dropia, nr. 104, mun. Calarasi

Tel.: 0727.701.916

Pr. Nr : 47/4238/152/2023 / B2/2024

Titlu proiect : EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONA

P.U.Z. TURISTIC, COMUNA SOVEJA,

JUDETUL VRANCEA

FAZA: DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINERE AVIZE

Memoriu de prezentare cnf. Anexa 5.E Legea 292/2018

Beneficiar: COMUNA SOVEJA, JUDETUL VRANCEA

BORDEROU

Parti scrise

I. DATE GENERALE

1.1. Denumirea proiectului :

1.2. Amplasamentul (judetul, localitatea);

II. TITULAR

2.1. Titularul investitiei;

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect :

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare :

:

V. Descrierea amplasarii proiectului :

:

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

:

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

X.  Lucrări necesare organizării de șantier

XI.  Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

XII.  Anexe - piese desenate

XIII.  Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

XIV.  Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.