Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

PROIECT

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ECOREC S.A., cu sediul în Popesti Leordeni, Soseaua de Centura, nr.2, judetul Ilfov, înregistrată la Agentia pentru Protecția Mediului Ilfov cu nr.1133 din 23.01.2019, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agentia pentru Protecția Mediului Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 30.01.2019, că proiectul “Ecologizare rampa de deseuri urbane Glina – inchidere finala Celula 1” propus a fi amplasat în Popesti Leordeni, Soseaua de Centura, nr.2, judetul Ilfov

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr.1;

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

- Proiectul propune inchiderea finala a celulei nr.1 a depozitului de deseuri urbane Glina.

- Suprafata totala a depozitului de deseuri urbane Glina - 119ha

- Suprafata pentru depozitare - 110ha

- Suprafata tehnologica (platforme, drumuri, constructii, lucrari anexe) -9ha

- Capacitatea totala de depozitare – 26,4 mil mc

- Suprafata depozit vechi – 37ha

- Suprafata depozit ecologic – 73 ha

- Suprafata depozit cu deseuri din demolari – 11,7

- Suprafata celula 1 – 2,3ha

- Suprafata celula 2 – 18 ha

- Celula 1 este situata intre calea ferata si depozitul vechi, limitata astfel:

- la N depozitul vechi

- la E si S terasamentul caii ferate si al soselei de centura

- la V celula 2 a depozitului

- Deseurile depozitate au fost acoperite cu un strat de pamant in grosime cuprinsa intre 0,5-1m, acest strat reprezentand si stratul de sustinere pentru realizarea lucrarilor de inchidere.

- Solutia de inchidere a celului 1 cuprinde urmatoarele straturi:

- strat de drenaj pentru gazul de depozit reprezentat de un strat de material sintetic de drenaj compus dintr-un miez cu rol drenant si acoperit cu geotextil de protectie permeabil. Alternativ se poate utiliza si un strat de drenaj format din material granular 8-32mm

- strat de impermeabilizare sintetica reprezentat de un geocompozit bentonitic. Alternativ se poate utiliza un strat de impermeabilizare format din geomembrana PEHD 2mm grosime protejata de un strat de geotextil de protectie

- strat drenaj pentru apa din precipitatii reprezentat de un material sintetic de drenaj compus dintr-un miez cu rol drenant si acoperit cu geotextil de protectie permeabil. Alternativ se poate utiliza un strat de drenaj acoperit cu geotextil  permeabil de protectie format din material granular 4-32mm.

- strat de recultivare cu o grosime de 1m format dintr-un strat de pamant necompactat cu capacitatea de retinere a apei in grosime de 0,85m si un strat de sol vegetal cu grosime de 0,15m

- Suprafata inchisa va fi cultivata cu plante ierboase – graminee, tufisuri, spaecii rezistente pentru refacerea solului si a biocenozei in paralel cu introducerea terenului peisajul zonei doar dupa 2 ani de la plantare

- Levigatul inca produs in corpul celulei dupa realizarea lucrarilor de inchidere va fi colectat in continuare prin sistemul de drenaj existent care a deservit celula pe parcursul perioadei de activitate si pe perioada tasarilor active. Transportul levigatului se face catre bazinele de stocare intermediara, de unde este pompat catre statia de epurare. Instalatia de epurare deserveste si partea activa a depozitului si va ramane in functiune pana la finalizarea proceselor de fermentare si implicit formare a levigatului.

- Gazul generat in urma proceselor de fermentare ce decurg in corpul depozitului si dupa inchiderea definitiva  a acestuia este colectat prin cele 7 puturi  de captare a biogazului realizate pe suprafata celulei.

- Celula va fi inchisa utilizand digurile construite initial pentru delimitarea acesteia – diguri pe doua laturi, respectiv dig de inchidere aval (nr.1) in lungime de 380m si digul de inchidere amonte (nr.2) cu o lungime de 125m.

- Executarea drenajului extern se va realiza dupa executarea impermeabilizarii celulei prin realizarea unei rigole pentru preluarea apelor din precipitatii colectate de pe suprafata celulei. Planul general de inclinare al celulei pe directia rigolei este de 5%. Pozitionarea depozitului in apropierea baltii Ochiul Boului permite evacuarea apelor colectate de pe suprafata inchisa a depozitului in aceasta balta.

- Monitorizarea celulei dupa realizarea lucrarilor de inchidere se va realiza prin dotarile deja existente pe amplasament utilizate si pentru monitorizarea zonei active a depozitului

1.2. Cumularea cu alte proiecte: lucrarile vor fi realizate in cadrul depozitului de deseuri urbane Glina.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri: deseurile generate pe perioada de amenajare vor fi colectate selectiv intr-un spatiu  amenajat in incinta si eliminate sau valorificate dupa caz.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

Prin lucrarile propuse se vor asigura:

- minimizarea infiltratiei din precipitatii

- asigurarea unui bun drenaj de suprafata

- rezistenta la eroziune

- controlul migratiei gazelor din deposit

- protectia estetica

- utilizarea stratului de acoperire

2.Localizarea proiectului:

Conform Planului Urbanistic General al localitatii Popesti Leordeni, depozitul Glina este amplasat in unitatea teritoriala UTR9, zona definita cu functiune predominantă de “groapă de gunoi”. Fată de amplasamentul depozitului exista impusa o restrictie pe o distanta de circa 1000 de metri în vederea autorizării amplasării unor constructii de locuinte, aceasta resprezentand “zona de protectie sanitara“.

Depozitul de deseuri Glina are urmatoarele vecinatati:

•	Nord: Balta “Ochiul Boului” si un teren agricol apartinand orasului Popesti Leordeni, societatea “Protan”, raul regularizat Dambovita si colectorul casetat Dambovita;

•	Sud: Soseaua de centura a municipiului Bucuresti si diverse activitati industriale (activitati colectare si procesare deseuri, industrii de productie diverse);

•	Est: Soseaua de centura a municipiului Bucuresti, comuna Glina, platforma tehnologica a fostului abator Glina si statia de epurare a Municipiului Bucuresti - SEAU Glina.

•	Vest: orasul Popesti – Leordeni (fostul sat Leordeni).

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

zonele umede – nu este cazul.

zonele costiere –nu este cazul.

zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

ariile dens populate: nu este cazul.

peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate

In vederea protectiei sanatatii populatiei si a mediului inconjurator s-au luat urmatoarele masuri de control:

- diguri si taluzuri perimetrale

- strat de pamant sau deseuri inerte grele asezate periodic

- strat mineral de etansare

- captuseala artificial din geomembrana

- drenuri de colectare a levigatului si tratare in statia de epurare

- drenarea apelor pluvial

- colectarea si tratarea gazelor

- compactare

- echipamente de monitorizare

- liziera de protectie

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de inchidere;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact relativ redus ca urmare a lucrarilor de inchidere;

- minimizarea infiltratiei din precipitatii

- asigurarea unui bun drenaj de suprafata

- rezistenta la eroziune

- controlul migratiei gazelor din deposit

- protectia estetica

- utilizarea stratului de acoperire

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

- Societatea detine Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. nr.150/24.05.2018 modificatoare a Autorizatiei nr. 87/23.03.2018, emisa de Administraţia Naţională Apele Române

- Cel mai apropiat curs de apă faţă de depozit este albia regularizată a râului Dâmboviţa aflată la 1,7 km.

- Levigatul inca produs in corpul celulei dupa realizarea lucrarilor de inchidere va fi colectat in continuare prin sistemul de drenaj existent care a deservit celula pe parcursul perioadei de activitate si pe perioada tasarilor active. Transportul levigatului se face catre bazinele de stocare intermediara, de unde este pompat catre statia de epurare. Instalatia de epurare deserveste si partea activa a depozitului si va ramane in functiune pana la finalizarea proceselor de fermentare si implicit formare a levigatului.

- Executarea drenajului extern se va realiza dupa executarea impermeabilizarii celulei prin realizarea unei rigole pentru preluarea apelor din precipitatii colectate de pe suprafata celulei. Planul general de inclinare al celulei pe directia rigolei este de 5%. Pozitionarea depozitului in apropierea baltii Ochiul Boului permite evacuarea apelor colectate de pe suprafata inchisa a depozitului in aceasta balta.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 211/2012, privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legii 104/2011 privind protectia atmosferei cu completarile si modificarile ulterioare.

- Ordinului Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare

- Ord.757/2004 pentru aprobarea Normativului Tehnic privind depozitarea deseurilor

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Draftul deciziei etapei de încadrare a fost afisat spre consultare pe site APM Ilfov: www.apmif.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Romeo Ciprian STANCIU

Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,

Inginer Simona CRETU

Întocmit,

Ecolog Alina POSTEIU

#### Anunț public privind decizia etapei de încadrare
(autoritatea competentă pentru protecția mediului)

Agentia pentru Protecția Mediului Ilfov anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: NU SE SUPUNE EVALUARII  IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Ecologizare rampa de deseuri urbane Glina – inchidere finala Celula 1, propus a fi amplasat în Popesti Leordeni, Soseaua de Centura, nr.2, judetul Ilfov, titular S.C. ECOREC S.A.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protecția Mediului Ilfov din  A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6,  in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 09.02.2019 (în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț).

Data afișării anunțului pe site 31.01.2019