Anexa nr. 5.E – Legea nr. 292/2018

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

AMPLASARE PUȚ FORAT PENTRU ALIMENTARE CU APĂ

II. Titular:

- numele CRIS GRUP SRL;

- adresa poștală sat Vlădeni, comuna Vlădeni, strada Traian nr 47, județul Ialomița;

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- numele persoanelor de contact: MIHAI MUȘETESCU - 0745931109

-- director/manager/administrator Cristian Georgian STROE;

-- responsabil pentru protecţia mediului: MIHAI MUȘETESCU.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a)un rezumat al proiectului;

Se intenționează realizarea unui foraj pe terenul propriu pentru alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, udat spații verzi și stropit platforme.

Terenul face parte dintr-un parc industrial administrat de dezvoltatorul care l-a construit. Parte dintre halele existente au fost vândute către terți, cum este cazul și construcției care face obiectul prezentei.

În locație se desfășoară activități de comerț elemente de tubulatură ventilație industrială de către o societate comercială în baza unui contract de închiriere.

Numărul total de angajați este de 3. Programul de lucru este 252 zile/an, 8 ore/zi.

Necesarul de apa pentru este asigurat în prezent din rețeaua existentă administrată de constructorul inițial. Folosințele de apa sunt reprezentate de grupurile sociale, echipate cu lavoare si closete.

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare aferentă halei sunt evacuate către un bazin vidanjabil etanș din PVC cu V= 2 mc.

Apele pluviale sunt evacuate liber la teren.

b)justificarea necesității proiectului;

Având în vedere ca sunt disfuncționalități frecvente în alimentare cu apă din rețeaua parcului industrial proprietarul terenului pe care se află hala intenționează realizarea unui foraj destinat consumului propriu (inclusiv udat spații verzi și stropit platforme) pe terenul aflat în proprietate.

De asemenea, banca finanțatoare a emis ca și condiție privind asigurarea imobilului realizarea unui branșament individual la rețeaua de apă sau efectuarea unui puț forat, anexat se prezintă solicitarea expresă.

c)valoarea investiției;

3500 ron

d)perioada de implementare propusă;

ÎNCEPUTUL ANULUI 2023

e)planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație şi amplasamente);

ANEXAT

f)o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție şi altele).

Se intenționează realizarea unui foraj pe terenul propriu pentru alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar, udat spații verzi și stropit platforme.

În acest sens a fost solicitat Certificatul de Urbanism nr 334 din 19.09.2022 pentru realizarea obiectivului propus.

Conform STAS 4273/83 lucrările prevăzute a fi realizate se încadrează în clasa de importanță IV.

Din subteran apa va fi pompata către consumatori cu ajutorul unui grup de pompare cu hidrofor. Se va blinda branșamentul la rețeaua existentă în zona intrării rețelei pe terenul aflat în proprietate.

Conducta de refulare a apei din forajul propus se va racorda la rețeaua existentă din interiorul amplasamentului. Conducta propusă va fi realizata din HDPE cu Dn 32mm si are o lungime de maxim 5 m.

Rețeaua de distribuție către consumatori va fi cea existentă din HDPE cu Dn 32mm si are o lungime de 75 m. Rețeaua de canalizare a apei menajere este existentă fiind realizata din țeavă PVC, (Dn 110 mm) si are o lungime de 18 m.

A fost întocmit studiul hidrogeologic pentru identificarea stratului freatic  necesar a fi captat în vederea exploatării unui debit de 1,0 l/s.

Din analiza situației geologice și hidrogeologice prezentate în studiul hidrogeologic, rezultă ca pentru asigurarea necesarului de apă pentru nevoi igienico-sanitare cât și pentru viitor a rezervei PSI (dacă beneficiarul dorește realizarea acesteia) este posibilă captarea apei subterane din acviferul de mică adâncime tip Colentina.

Adâncimea forajului preconizat  va avea o valoare de circa 20 m conform recomandărilor din studiu.

Studiul și Referatul se prezintă anexat.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanta faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Terenul in suprafața de 1704 mp identificat cu numărul cadastral 67076 și construcția edificată pe acesta identificată cu nr. cadastra 67076-C1, împreună cu cota parte de 14,19% reprezentând suprafața de 149 mp din terenul identificat cu numărul cadastral 67120, având destinația de drum acces, aparține in întregime societății.

Terenul este situat in intravilanul localității Mogoșoaia conform PUG aprobat prin HCL nr. 2 din 31.01.2007, terenul este situat în zonă mixtă de industrie nepoluantă, depozitare, servicii comerț și birouri cu indicatori. Zona are funcțiunea de producție, depozitare, servicii, comerț și birouri.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Adâncimea forajului preconizat  va avea o valoare de circa 20 m conform recomandărilor din studiu. Coordonatele STEREO 70 vor fi: X(Nord): 334762; Y(Est): 580058; Z: 82 m

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

(A)Surse de poluanți şi instalații pentru reținerea, evacuarea şi dispersia poluanților în mediu:

a)protecţia calităţii apelor:

Realizarea forajului nu presupune o influență asupra calității apelor.

b)protecţia aerului:

Realizarea forajului nu presupune o influență asupra calității aerului.

c)protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Realizarea forajului nu generează o depășire a nivelului de zgomot din zonă.

d)protecţia împotriva radiaţiilor:

NU ESTE CAZUL

e)protecţia solului şi a subsolului:

Adancimea forajului preconizat  va avea o valoare de circa 20 m conform recomandărilor din studiu.

Dupa interpretarea diagrafiilor geofizice, coroborate cu informaţiile obţinute în timpul forarii şi cu datele geologice, hidrogeologice generale ale zonei se va stabilii programul de tubaj.

Forajul se va tuba cu coloana de PVC de dimensiuni si grosime a peretelui corespunzătoare, îmbinate prin infiletare si prevăzute cu garnituri de etanșare la fiecare îmbinare. Coloana de tubaj va fi echipata cu centrori, cel puțin la fiecare interval de filtru.

Împachetarea filtrelor se va face cu nisip cuartos, bob rotund de dimensiuni cuprinse intre 1,9 – 3 mm. Dupa impachetare se va face izolarea stratelor, prin argilirea si cimentarea spatelui coloanei la adancimea de circa 60 – 70 m.

După efectuarea operaţiilor de decolmatare-denisipare, testare hidrogeologica şi recoltare de probe de apa pentru analize fizico-chimice şi bacterilogice, forajul va fi echipat cu pompa submersibile adecvate parametrilor de exploatare necesari.

Capetele de exploatare vor fi dotate cu apometre si robinete de recoltare proba apa.

In jurul forajului se va institui zona de protectie sanitara, în conformitate cu construcțiile existente în zona.

f)protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

NU ESTE CAZUL

g)protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

NU ESTE CAZUL

h)prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Prin realizarea forajului propus nu rezultă deșeuri. Pământul excavat, circa 1 mc va fi împrăștiat pe spațiul verde din incintă.

i)gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu vor fi utilizate substanțe și preparate periculoase.

(B)Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

VII.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Realizarea și exploatarea forajului în scopul precizat nu afectează în calitatea apelor subterane.

De asemenea, debitul de apă necesar de circa 2 mc/zi nu afectează cantitativ corpul de apă interceptat.

VIII.Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

NU ESTE CAZUL.

IX.Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

(A)Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

NU ESTE CAZUL

(B)Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

      - Asupra solului se acționează in timpul execuției forajului astfel: acționare mecanica de compactare datorita utilajelor grele utilizate pentru foraj (instalație FA 12 sau FA 20), compresoare de aer, depozite de materiale utilizate la executie (saci de bentonita, saci de pietris mărgăritar, haba metalica sau excavator pentru realizarea gropii necesare depunerii detritusului, deplasarea personalului in timpul lucrului de la gaura de sonda la depozitele de materiale si invers).

Pentru reducerea efectelor activitatilor de mai sus, in timpul executiei se vor lua urmatoarele masuri:

1. Careul de lucru si actionare va fi decopertat mecanic, in prealabil de stratul vegetal pe o grosime de 20  cm. Stratul vegetal va fi depus in depozit si va fi utilizat la realizarea spatiului verde dupa realizarea constructiilor;

2. Toate materialele utilizate (bentonita, pietris) vor  fi procurate numai in saci pentru a nu fi imprastiat pe sol continutul;

3. Executia forajului cu fluid de foraj (bentonita) in  circulatie directa sau invers se va efectua utilizandu-se o haba metalica in care se va colecta prin decantare “detritusul” (roci si pietris etc.) dizlocat din gaura de foraj.

-  detritusul va fi utilizat la realizarea fundatiilor sau aleilor;

- bentonita colectata in haba va fi reutilizata prin vidanjare la o alta executie (bentonita este un amestec de argila, apa si substante tensioactive si are rolul de a impiedica prabusirea peretilor forajului in timpul executiei pana la tubare. Bentonita nu este o substanta poluanta, dupa utilizare indelungata, ea poate fi uscata, praful rezultat poate fi folosit ca hidroizolant pentru suportul drumurilor, aleilor sau pe fundul gropilor de gunoi;

      - Prin operatiunea de forare nu se afecteaza calitatea subsolului, aceasta operatie urmand a se efectua numai in zona in care nu sunt afectate bogatiile subsolului si in zone in care sunt cunoscute informatii privind alcatuirea acestuia.

Pentru protectia stratelor acvifere care sunt traversate de foraj, se vor lua urmatoarele masuri:

1. Stratele acvifere care urmeaza a fi captate dupa realizarea forajului vor fi  izolate prin  cimentare sub presiune de la suprafata de stratele acvifere superioare, astfel incat sa nu se mai realizeze drenarea acviferului de la suprafata spre adancime si implicit nu se vor aduce modificari calitatii apei.

2. Dupa executia gaurii de foraj si tubare, se va trece imediat la spalarea forajului cu pompa mamuth pentru eliminarea bentonitei din foraj pana la limpezirea apei.

3. Dupa tubare, spalare, echipare cu pompa submersibila si instalatiile hidraulice aferente, se va proceda la dezinfectia forajului cu solutie de cloramina sau var nestins, realizata astfel incat coloana de apa a forajului sa aiba o concentratie de 2-3%.

Se lasa 24 ore pentru actionare si dezinfectie dupa care se spala forajul eliminand apa la teren pana cand  pH – ul apei revine la normal.

Alti factori de mediu nu sunt afectati in timpul executiei si functionarii forajului, exceptand nivelul de zgomot produs de utilaje in timpul santierului.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

Dupa finalizarea lucrarilor si realizarea zonei de protectie, se va readuce stratul vegetal care va fi imprastiat pe zona afectata si va fi refacuta zona ca spatiu verde.

XII.Anexe - piese desenate:

1.planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele);

ANEXAT

XIII.Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

NU ESTE CAZUL

XIV.Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

DATE HIDROLOGICE DE Cel mai apropiat curs de apă permanent față de amplasamentul studiat este râul Colentina (cod cadastral X-1.25.17), situat adiacent față de amplasament.

Râul Colentina, care izvorăște din dealurile Târgoviștei, din zona Șotânga-Doicești, parcurge un traseu de 101 km, dintre care 37,4 km pe aria Municipiului București.

Râul Colentina face parte din bazinul hidrografic al râului Argeș și este afluent de stânga al Dâmboviței, care la rândul ei este afluent al Argeșului. Cursul apelor sale străbate: județul Dâmbovița, județul Ilfov, municipiul București și se varsă în râul Dâmbovița, în dreptul localității Cernica.

Râul Colentina are următoarele date morfo-hidrografice, conform ATLASUL CADASTRULUI APELOR DIN ROMÂNIA:

DATE PRIVIND CURSUL DE APĂ:

- lungime [km]: 101;

- altitudine [m]: amonte: 179, aval: 52

- panta medie [  ]: 1;

- coeficient de sinuozitate: 1,56.

DATE PRIVIND CURSUL DE BAZINUL HIDROGRAFIC:

- suprafața[kmp]: 643;

- altitudinea medie[m]: 180;

- suprafața lacuri naturale [ha]: -

- lacuri de acumulare permanente: [ha] 1614; [mil.mc] 46,60;

- suprafața fondului forestier [ha]: 9748.

Zona amplasamentului nu se află într-o zonă inundabilă. Locația se află la distanțe de circa 16 km față de zonele protejate din zonă, respective Lacurile Văcărești și Snagov.

.

XV.Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .................................. privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA