MEMORIU DE PREZENTARE

OBŢINERE ACORD DE MEDIU

DIRECTOR GENERAL

S.C. PREMIUM S.A.

TITTES EUGEN ROBERT

- DENUMIREA PROIECTULUI:

„DESFIINŢARE CONSTRUCŢIE CORP C3 – CABINĂ POARTĂ, CONSTRUCŢIE CORP C7 - REZERVOARE (REZ. R43, R44, R45, R46, R47), SCHIDURI DE MĂSURĂ, DESFIINŢARE PARŢIALĂ CONSTRUCŢIA CORP C6 – REZERVOARE (REZ. R50, R51, R52, R53, R54, R55) ŞI LUCRĂRI CONEXE ÎN INCINTA DEPOZITULUI BUCUREŞTI SUD CSO”,

Prezenta documentatie s-a întocmit în vederea parcurgerii etapei de incadrare din procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menţionat, pentru care Primaria Comunei Jilava a emis Certificatul de urbanism nr. 232/16778/29.09.2022.

Continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu etapa de încadrare a fost hotarata prin Decizia etapei de evaluare iniţiala nr. 413/07.12.2022 emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov.

- TITULARUL PROIECTULUI:

- Numele companiei:	S.C. OMV PETROM S.A.;

- Adresa poştala:	OMV PETROM S.A. – DEPOZIT BUCUREŞTI SUD CSO, existent în comuna JILAVA, tarla 97, parcela 313, judeţul ILFOV;

- Numărul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:

- telefon:.................................................................;

- Numele persoanelor de contact:

- FRANTZ WILLI - SVP Site Management Petrobrazi

URZICA MIHAELA ELENA – Head of Portofolio Mgmt & Business Development

E-mail: Mihaela.Urzica@omv.com

- CRISTIAN –IONUT ANDREI – Department Manager Project Management Office

E-mail: Cristian_Ionut.Andrei@petrom.com

- IORDANESCU DRAGOS CATALIN – Expert Authority

E-mail: dragos.iordanescu@petrom.com

- ELENA MONICA COJOCARU – Expert Project Permitting

E-mail: monica.cojocaru@petrom.com

- PROIECTANT

Numele companiei: S.C. PREMIUM S.A.

Adresă postală: Str. Trandafirilor, nr. 69, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judeţul Prahova.

Persoana de contact: IOACHIMESCU CĂTĂLIN,

E-mail: c.ioachimescu@premiumgrup.ro, tel.: 0723 38 00 51;

Responsabil pentru Protectia Mediului: ing. MATEI VIORICA,

E-mail: viorica.matei@premiumgrup.ro

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT:

A) Un rezumat al proiectului;

Se doreşte desfiinţarea următoarelor obiective care sunt prezentate în tabelul următor, împreună cu conductele aferente şi digurile de protecţie:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumire şi codificare | Suprafaţa construită [m²] | Caracteristici constructive | Observaţii |
| 1. | Cabină poartă Corp construcţie C3 | Sc = 4,00 m² | Construcţie din cărămidă pe fundaţie din beton | deservea schidurile de măsură |
| 2. | Rezervor R43 Corp construcţie C7 | Sc = 182,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 2000m³, benzina |
| 3. | Rezervor R44 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 4. | Rezervor R45 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 5. | Rezervor R46 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 6. | Rezervor R47 Corp construcţie C7 | Sc = 183,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac fix, pe fundaţie din pământ | V = 2000m³, benzina |
| 7. | Rezervor R50 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 8. | Rezervor R51 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 9. | Rezervor R52 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 10. | Rezervor R53 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 11. | Rezervor R54 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 12. | Rezervor R55 Corp construcţie C6 | Sc = 410,00 m² | Rezervor metalic, vertical, cu capac flotant, pe fundaţie din beton | V = 5000m³, benzina |
| 13. | Schiduri de măsură |  | Construcţii metalice amplasate pe fundaţii din beton, împrejmuite | Suprafaţă împrejmuită, = 184 m² |

Amplasament

Obiectivele sunt situate în incinta OMV PETROM S.A. BUCUREŞTI – DEPOZIT BUCUREŞTI SUD CSO, număr cadastral 55892, existent în comuna JILAVA, judeţul ILFOV, aflat în proprietatea OMV PETROM S.A.

Accesul la obiectivele care se vor desfiinţa este asigurat prin drumurile interioare ce fac parte integrantă din numărul cadastral 55892, aflate în proprietatea OMV PETROM S.A. la drumul national centura Bucurestiului (nr. CAD 55908).

Se învecinează la: NV cu nr. CAD 55893 – proprietate OMV PETROM S.A., SV cu nr. CAD 55908 – drum national centura Bucurestiului, iar la SE si NE cu terenuri intravilane, proprietati private a locuitorilor din comuna Jilava.

Distantele minime fata de ariile naturale protejate:

- Comana (ROSPA 0022, ROSCI 0043) – cca. 14500 m;

- Lacul şi Padurea Cernica (ROSCI 0308) – cca. 15.000 m;

Date referitoare la teren

Suprafata numărului cadastral 55892 (DEPOZIT BUCUREŞTI SUD CSO) este de 57863,00 m², din care ocupaţi cu construcţii 35982,00 m².

Din suprafaţa totală ocupată de construcţii se eliberează prin desfiinţarea rezervoarelor o suprafaţă de 11514,00 m².

Suprafaţa afectată de lucrările propuse pentru desfiintare, este de 28723,00 m², suprafata care face parte din suprafata totala aferenta nr. cadastral 55892.

B) Justificarea necesității proiectului;

Construcţiile au fost realizate în anii 1980, având destinaţie tehnologică pentru depozitarea şi distribuţia produselor petroliere (benzină şi motorină).

Realizarea unui depozit şi a unei rampe de încărcare produse petroliere noi, coroborate cu vechimea rezervoarelor, starea tehnică a acestora, neîncadrarea în prevederile noilor coduri de proiectare antiseismică în vigoare şi neefectuarea de lucrări de reparaţii capitale, determină proprietarul să solicite desfiinţarea unui număr de 11 rezervoare, fundaţiile acestora, schidurile de măsură, demontarea conductelor tehnologice de produs care deserveau aceste rezervoare şi o construcţie.

C) Valoarea investiției;

NU este cazul

D) Perioada de implementare propusă;

Durata estimată a lucrărilor de desfiinţare pentru rezervoarele, conductele aferente, digurile de retenţie şi construcţie, va fi de ~360 zile calendaristice.

E) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexe la prezentul memoriu.

F) O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Rezervor R43 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø15,22 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R44 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,25 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R45 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,25 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R46 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,39 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R47 – parte din corp construcţie C7 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac fix, amplasată pe o fundaţie din pămân şi pat elastic, având un diametru de Ø15,28 m şi o înălţime de 12,00 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI, împreună cu scările vericale de acces la generatoarele de spumă.

Volumul rezervorului este de 2000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R50 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,85 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R51 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,91 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R52 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,98 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R53 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,85 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R54 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,72 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Rezervor R55 – parte din corp construcţie C6 este o construcţie metalică, cilindrică, verticală, cu capac flotant, amplasată pe o fundaţie din beton armat şi pat elastic, având un diametru de Ø22,77 m şi o înălţime de 13,50 m. În dotarea rezervorului intră scara elicoidală, conductele de tras – împins produs şi sistemul de răcire şi stingere PSI.

Volumul rezervorului este de 5000 m³, în el fiind depozitată benzină.

Corp construcţie C3 – Cabină poartă este o construcţie din cărămidă pe fundaţie din beton cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 4,00 m². Are un acoperiş din profile laminate din oţel şi învelitoare din tablă.

Schidurile de măsură sunt ampasate pe fundaţii din beton într-un perimetru împrejmuit cu gard din plasă. Acestea au fost debranşate de la reţelele de conducte tehnologice după ce a fost deschis noul depozit.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

– Profilul și capacitățile de producție;

Nu este cazul.

– Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Nu este cazul.

– Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Nu este cazul.

– Materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Nu este cazul.

– Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

- Rezervoarele propuse spre desfiinţare au fost debranşate de la:

- Alimentarea cu energie electrică;

- Alimentarea cu agent termic (abur);

- Rezervoarele nu au fost racordate la reţeaua de gaze naturale;

- Rezervoarele nu au fost racordate la reţeaua de apă potabilă şi de apă tehnologică;

- Construcţia nu a fost racordată la nici un fel de utilităţi (energie electrică, apă, canalizare, gaze).

- Se menţine în funcţiune instalaţia de stingere a incendiilor (reţea de hidranţi) şi se demolează doar instalaţiile de stingere cu spumă aeromecanică şi instalaţia de răcire aferente rezervorelor ce se vor desfiinţa.

- Se menţine în funcţiune reţeaua de canalizare existentă în zonă.

- În perioada execuţiei lucrărilor de demolare, în suprafaţa afectată de lucrări se vor amplasa WC – uri şi lavoare ecologice, iar apa potabilă se asigură prin intermediul dozatoarelor ptr apă îmbuteliată.

– Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

După terminarea demolării rezervoarelor se trece la curăţarea şi refacerea terenului, după o verificare a calitatii acestuia, acolo unde a fost afectat.

In cazul în care beneficiarul, OMV Petrom, este interesat de utilizarea materialului rezultat din demolarea fundaţiilor - beton, acesta isi va inceta statutul de deseu, cf. Art.6 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si poate fi reutilizat, daca îndeplineşte cerinţele tehnice, la umplerea parţială a gropilor, rezultate în urma lucrărilor de demolare, împreună cu un strat de sol curat care nu trebuie să conţină bolovani sau alte materiale străine, acesta fiind încadrat la categoria de folosinta mai putin sensibila.

– Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul.

– Resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Nu este cazul.

– Metode folosite în construcție/demolare;

Lucrarile de demolare se vor executa de preferinţă cu mijloace mecanizate, cum ar fi:

- buldoexcavator echipat cu foarfecă hidraulică şi picon hidraulic;

- automacara pe pneuri cu brat telescopic;

- autobasculantă;

- compactor mecanic;

- scule si dispozitive manuale si mecanice pentru operatiunile de demontare si dezasamblare instalatii, sapatura si umplutura;

– Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;

Nu este cazul

– Relația cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

– Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

– Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

– Alte autorizații cerute pentru proiect.

- Salubritate;

- Administrator reţele utilităţi;

- Expertiză tehnică, în conformitate cu CU nr. 232/16778/29.09.2022 emis de către Primăria Comunei Jilava

IV.	DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

– Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Etapa 1: pregatirea, securizarea constructiilor propuse spre desfiintare;

Etapa 2: dezafectarea retelelor de conducte aferente;

Etapa 3: desfiintarea constructiilor;

Etapa 4: umplerea gropilor rezultate din scoaterea fundaţiei si refacerea profilului terenului.

Toate lucrarile pentru desfiintare se vor executa cu respectarea instructiunilor si procedurilor de lucru intocmite conform legislatiei aplicabile in domeniul Sanatatii si Securitatii Muncii si al Securitatii la Incendiu.

In vederea realizarii obiectivului proiectului, nu sunt necesare interventii asupra constructiilor existente si nu este necesara edificarea unor constructii, amenajari si/sau instalatii noi.

– Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul. Se folosesc drumurile interioare existente.

– Metode folosite în demolare;

Metode mecanizate, cu utilaje de tip buldoexcavator, macara telescopică, compactor, etc.

– Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

– Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V.	DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI:

– Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu se aplică.

– Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

– Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

• folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;

Conform PUG si RLU al localitatii – documentatii aprobate, terenul pe care vor fi executate lucrarile de desfiintare este situat in zona de protectie (250m) pentru platforma depozitului (conform raport de mediu), in zona cu servitute aeronautica (zona III) si in zona de protectie conform normelor SEVESO, asa cum este mentionat in CU 5/17.01.2022, eliberat de catre Primaria Comunei Brazi, anexat prezentului memoriu.

• Politici de zonare și de folosire a terenului;

Nu este cazul. Zonarea si folosirea terenului corespunde destinatiei stabilite prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului.

• Arealele sensibile;

Nu este cazul.

– Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Conform planului de situaţie şi suportului topografic (spre neschimbare) anexate la prezentul document.

– Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu este cazul.

VI.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) Protecția calității apelor:

– sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Procesele tehnologice necesare executiei lucrărilor de desfiintare nu necesita consum de apa tehnologica. De asemenea pe parcursul executiei lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. Există posibilitatea ca pentru perioade scurte de timp sa se foloseasca apa pentru stropirea straturilor ce formeaza fundaţia rezervorului pentru evitarea degajării de praf în atmosferă.

Apa pentru stingerea incendiilor se asigura prin intermediul instalatiei de hidranţi existente în incinta depozitului.

Activitatiile desfasurate pentru desfiintarea rezervorului nu genereaza ape uzate.

Se va acorda o atentie deosebita curateniei in santier.

– stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Instalaţiile de epurare aparţinând beneficiarului, existente pe platforma depozitului.

b) Protecția aerului:

– sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

Rezervoarele fiind damfuite şi curăţate înainte de începerea demolării, este exclusa posibilitatea aparitiei unor emisii de vapori sau gaze periculoase si/sau cu efect poluant asupra aerului.

In perioada de executie a lucrarilor propuse, principalele surse de impurificare a aerului vor fi reprezentate de:

- particule de praf, rezultate din demolarea fundaţiilor, başelor şi digurilor de retenţie a rezervoarelor – surse stationare nedirijate;

- gazele de ardere, rezultate de la vehiculele si utilajele ce participa la executia lucrarilor si la transportul materialelor si echipamentelor pe durata proiectului. Poluanti: NOx, SOx, compusi organici volatili, particule cu continut de metale grele.

Sursele specifice lucrarilor de desfiintare sunt, in principal, surse de suprafata, deschise, libere. Acestea sunt intermitente si nu au un caracter regulat si permanent, fiind conditionate de timpul programului de lucru si de graficul lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor pentru desfiintare, sursele mentionate mai sus vor disparea.

– instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Nu este cazul.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

– sursele de zgomot și de vibrații;

Principalele surse de zgomot si vibratii de pe amplasament pe durata executiei lucrarilor vor fi reprezentate de functionarea utilajelor si autovehiculelor folosite pentru amenajarea terenului.

Avand in vedere faptul ca, activitatile desfasurate in cadrul tehnologiei de desfiintare se desfasoara cu precadere in spatii deschise si la o departare convenabila pentru ca zgomotul emis de motoarele utilajelor folosite – 83,7 dB(A), nivel masurat langa acelasi tip de utilaje, aflate in functiune, se poate afirma ca functionarea obiectivului analizat, nu genereaza zgomot care sa depaseasca nivelul maxim admisibil de 65 dB(A) – STAS 10009/1988, corespunzator unităţilor industriale – măsurabil la limita locaţiei, fapt pentru care se poate aprecia ca minim si acceptabil, impactul produs asupra confortului fonic al populatiei din zona si aceasta se va intampla doar pe parcursul existentei santierului, nivelul de zgomot scazand drastic după terminarea lucrărilor de desfiinţare.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

Sursele de zgomot prezentate anterior, datorita pozitionarii amplasamentului în incinta depozitului, pot avea un potential impact numai asupra personalului direct implicat in aceste activitati.

Pentru aceştia, disconfortul fonic poate fi diminuat prin respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, respectiv folosirea echipamentelor speciale pentru protectia personala.

d) Protecția împotriva radiațiilor:

– sursele de radiații;

Nu este cazul. În cadrul lucrărilor de demolare nu se folosesc aparate, utilaje şi/sau materiale ce pot genera radiaţii.

– amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e) Protecția solului și a subsolului:

– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

Sursele potentiale de poluare a solului pot fi :

    - Scurgeri accidentale de carburanti, lubrifianti si substante chimice de la utilajele folosite în timpul lucrărilor de desfiinţare;

    - Gospodarirea incorecta a deşeurilor rezultate din demolare.

Poluantii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din rezervoarele utilajelor folosite la operaţiunile de desfiinţare.

– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in santier se impun urmatoarele masuri:

- inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele neconformitati sa fie eliminate inainte de inceperea lucrarilor;

- nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare;

- operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate autorizate;

- alimentarea cu carburanti se va face doar in statiile speciale autorizate;

- se va interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitatea desfasurata în alte locuri decat cele special amenajate.

In conditiile în care la terminarea lucrarilor de desfiintare/demolare, se vor identifica, vizibil, suprafete de sol potential contaminate cu produse petroliere se va avea în vedere prelevarea de probe şi în funcţie de rezultatele acestora, comparate cu limitele prevazute în legislatia în vigoare se va realiza curatarea selectiva a solului identificat contaminat numai în zona în care este confirmata această contaminare (zona punctelor de prelevare a probelor de sol acolo unde concentratiile de TPH depasesc pragul de interventie - categoria de folosinta mai putin sensibila). În cazul identificarii de sol contaminat acesta este încarcat şi transportat de pe amplasament în vederea bioremedierii cu respectarea legislatiei în vigoare în baza contractului incheiat cu firma autorizata pentru desfasurarea unor astfel de lucrari.

În condiţiile respectării stricte a măsurilor stabilite anterior, se poate considera ca impactul produs asupra solului si subsolului este minim si temporar. Un impact slab, in faza de executie, se va inregistra asupra solului prin faptul ca stratul vegetal va fi decopertat si prezervat pentru refacerea zonei decopertate.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

– identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu este cazul.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu este cazul.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

– identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

In zona in care sunt amplasate obiectivele supuse demolării nu se afla monumente istorice, de arhitectura sau constructii cu caracter deosebit.

Rezervoarele prin amplasamentul lor, nu afecteaza in nici un fel asezarile umane, emisiile de poluanti atmosferici au nivele foarte reduse, influenţa lor la nivelul localitatilor învecinate fiind practic nedetectabilă/nesemnificativa.

Activitatile propuse in cadrul proiectului nu vor avea un impact negativ asupra elementelor construite existente pe teritoriul administrativ al localitatilor invecinate.

– lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Nu este cazul.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

– lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

In urma executiei lucrarilor propuse, se estimeaza ca se pot genera urmatoarele cantitati si tipuri de deseuri:

| Cod deseu | Tip deșeu/cantitate estimată | Cantitate | Mod de colectare/evacuare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01.02 | Ambalaje de plastic | ~ 50,00 kg | Specific fiecărui deşeu colectat | ambalaje folosite la stocarea şi transportul deşeurilor |
| 15.01.03 | Ambalaje de lemn | ~250,00 kg |  |  |
| 15.01.04 | Ambalaje metalice | ~150,00 kg |  |  |
| 16 07 08* | Deseuri cu continut de produse petroliere | ND | Colectare în recipiente metalice sau polietilenă în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.01.01 | Beton | ~156,00 m³; (374,00 t) | Va fi transportat de catre antreprenorul general al lucrarilor in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA, in vederea stocarii temporare, în carou 38, urmand ca acestea sa fie tratate si valorificate, dupa o prealabila verificare a calitatii acestuia in conformitate cu legislatia aplicabila, intern prin utilizarea la umplerea gropilor rezultate in urma lucrarilor de demolare (dupa caz) sau valorificat extern prin agenti economici autorizati pe baza de contract. | de la fundaţiile, başele şi digurile de retenţie a rezervoarelor |
| 17.02.02 | Sticla | ~10,00 kg | Colectare în recipiente metalice în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.02.03 | Materiale plastice | ~5,00 kg | Colectare în recipiente metalice sau polietilenă în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.04.01 | Cupru, bronz, alamă | ~100,00 kg | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.04.02 | Aluminiu | ~50,00 kg | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.04.05 | Fier, oţel | ~426800,00 kg | Stocate temporar la rampa de deseuri feroase si neferoase din incinta rafinariei – carou 80; preluate in vederea valorificarii de catre firma autorizata pe baza de contract |  |
| 17.04.07 | Amestecuri metalice | ~4200,00 kg | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 17.05.03* | Pământ şi pietre, cu conţinut de substanţe periculoase | ~407,00 m³ | Colectare în vrac, în şantier, în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract | Patul elastic al rezervoarelor |
| 17.06.04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17.06.01 şi 17.06.03 | ~13,14 m³ (~2100,00 Kg) | Colectare în saci de plastic în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract | Izolaţia rez. 572 A, B, C, D |
| 20.01.01 | Hârtie şi carton | ~50,00 kg | Colectare în saci de plastic în vederea predării către firme specializate autorizate, pe baza de contract | arhivă, birou, etc |
| 20.01.21* | Tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | ~10,00 kg | Colectare în recipiente metalice sau de polietilena, în incinta santierului in vederea preluării acestora de către firme specializate autorizate, pe baza de contract |  |
| 20.01.36 | Echipamente electrice şi electronice casate, altele decat cele specificate la 20.01.21, 20.01.23 si 20.01.35 | ~ 50,00 kg | Colectare în recipiente metalice sau de polietilena, în incinta santierului in vederea preluării acestora de către firme specializate |  |
| 20 03 01 | Deșeuri municipale amestecate | ~250,00 kg | Colectare în containere tip pubele, eliminarea la depozite ecologice prin intermediul firmelor autorizate pe baza de contract. |  |

Constructorul are obligatia sa mentina evidenta lunara a gestionarii deseurilor, în conformitate cu H.G. nr. 856/2002.

Activitatile de santier vor fi monitorizate din punct de vedere al protectiei mediului, monitorizare care va cuprinde obligatoriu si gestiunea deseurilor.

Deseurile rezultate in urma dezafectarii rezervoarelor pot fi evacuate pe masura acumularii lor prin firme autorizate.

– programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

Nu este cazul.

– planul de gestionare a deșeurilor;

Gestionarea deşeurilor din amplasament, rezultate în urma desfiinţării, se va realiza în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind „Regimul Deseurilor” precum si a procedurilor in vigoare si a altor acte normative referitoare la gestionarea deseurilor.

Deşeurile rezultate din demolare vor fi clasificate conform rapoartelor de încercare realizate (dupa caz), vor fi colectate selectiv si vor fi stocate temporar in locuri special amenajate, urmand a fi tratate in vederea valorificarii intern/extern sau eliminate prin agenti economici autorizati.

Se vor preleva probe pentru tipurile de deseuri rezultate, dupa caz, ce vor fi analizate de catre un laborator acreditat, în vederea determinării concentraţiilor de poluanţi (produs petrolier sau alţi poluanţi proveniţi de la destinaţia clădirilor cu respectarea legislatiei aplicabile – dupa caz).

Deseurile rezultate din activitatea proprie vor fi gestionate prin agenti economici autorizati, pe baza de contract, respectandu-se procedurile specifice si legislatia de mediu in vigoare (OUG 92/2021 privind Regimul Deseurilor).

Colectarea deseurilor se va face cu mijloacele de transport autorizate ale executantilor lucrărilor pe tipuri de deseuri astfel:

- Deseuri metalice feroase şi neferoase

Deseurile metalice feroase si neferoase, rezultate din activitatile de demolare vor fi stocate temporar la rampa de deseuri feroase si neferoase din incinta rafinariei – carou 80 si vor fi preluate in vederea valorificarii de catre firma  SC REMAT SA in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA.

Contractul este atasat la prezenta documentatie.

- Deseuri din beton

Deseurile din beton, rezultate din activitatile de demolare, vor fi transportate, de catre antreprenorul general al lucrarilor in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA, în carou 38, in vederea stocarii temporare, urmand ca acestea sa fie tratate si valorificate, dupa o prealabila verificare a calitatii acestora in conformitate cu legislatia aplicabila, intern prin utilizare la umplerea gropilor rezultate in urma lucrarilor de demolare (dupa caz) sau valorificate extern prin agenti economici autorizati pe baza de contract.

În cazul în care Beneficiarul OMV Petrom este interesat de utilizarea materialelor rezultate din demolari - beton, acestea îsi vor înceta statutul de deseu, cf. Art.6 din OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si pot fi reutilizate daca indeplinesc cerintele tehnice prin utilizarea la umplerea gropii rezultate in urma lucrarilor de demolare.

- Deseuri din lemn

Deseurile din lemn, rezultate din activitatile de demolare vor fi valorificate de catre S.C. REMAT S.A. in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA.

- Deseuri din sticla

Deseurile din sticla, rezultate din activitatile de demolare vor fi valorificate de catre SC REMAT SA in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA.

- Pamant si pietre cu continut de substante periculoase

Deseurile din pamant si pietre cu continut de substante periculoase, rezultate din activitatile de demolare, vor fi transportate de catre Oil Depol SRL, in vederea bioremedierii, in baza contractului nr. 99006803/2019 semnat cu OMV Petrom S.A.

- Deseuri menajere

Deseurile menajere vor fi colectate in containere metalice, dupa care acestea vor fi transportate si eliminate de catre Aquasal Utilserv SRL, in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA.

- Deşeuri de ambalaje şi fracţiuni colectate separat

Deşeurile de ambalaje şi fracţiunile colectate separat (hârtie, echipamente elctrice, etc.) rezultate din activitatile de demolare vor fi valorificate de catre SC REMAT SA in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA.

8.	Deşeuri de construcţii

Deşeurile de materiale izolante – cod 17.06.04 rezultate în urma lucrărilor de desfiinţare vor fi colectate de către firma Vitalia Servicii ptr Mediu Colectare Prahova.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

– substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

Nu este cazul.

– modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT:

– impactul asupra populației, sănătății umane – indirect, de scurtă durată;

- biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate) – nu este cazul;

- conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice – nu este cazul;

- terenurilor, solului – direct, pe termen scurt, temporar;

- folosințelor, bunurilor materiale – nu este cazul;

- calității și regimului cantitativ al apei – secundar, pe termen scurt, temporar;

- calității aerului – direct, pe termen scurt, temporar;

- climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră) – nu este cazul;

- zgomotelor și vibrațiilor – direct, pe termen scurt, temporar;

- peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente – nu este cazul.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);

Local, numai în zona afectată de lucrări.

– magnitudinea și complexitatea impactului;

Impact nesemnificativ.

– probabilitatea impactului;

Redusă.

– durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Doar pe durata lucrărilor de demolare.

– Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Masuri de reducere a poluarii aerului

Ca masuri de protectie se impun cele din categoria masurilor preventive, realizabile prin supravegherea functionarii utilajelor in limitele proiectate, iar in cazul aparitiei unei defectiuni se impune depistarea rapida a acesteia, urmata de remedierea in scurt timp.

De preferinţă motoarele autovehiculelor si utilajelor folosite la lucrările de demolare să fie echipamente noi, cu nivele reduse ale emisiilor de poluanti (motoare EURO 5);

Apreciem ca pentru sursele de poluanti atmosferici nu este necesara adoptarea unor masuri pentru controlul poluarii aerului.

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri suplimentare in perioada de executie a lucrarilor:

- prevenirea ridicarii prafului din zona de desfasurare a lucrarilor de executie prin actiuni de stropire cu apa in perioadele de vreme uscata;

- utilizarea in perioada de executie exclusiv a unor echipamente si utilaje noi, conforme din punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- asigurarea unui management corect al materialelor utilizate;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile de acces a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea/ incarcarea materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- in cazul vehiculelor deschise de transport al materialelor necesare executiei lucrarilor, precum si al deseurilor rezultate, se vor utiliza prelate pentru limitarea emisiilor de particule in atmosfera.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Pentru limitarea efectelor zgomotului generat in perioada de executie sunt propuse urmatoarele masuri suplimentare:

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- efectuarea verificarilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate in proiect si mentinerea acestora intr-o stare corespunzatoare de functionare;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport in perioadele in care nu sunt implicate in realizarea lucrarilor.

Măsuri pentru protecţia solului.

Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in santier se impun urmatoarele masuri:

- inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele neconformitati sa fie eliminate inainte de inceperea lucrarilor;

- nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare;

- operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate autorizate;

- alimentarea cu carburanti se va face doar in statiile speciale autorizate;

- se va interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitatea  desfasurata  în alte locuri decat cele special amenajate.

– natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

VIII.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ.

Lucrările de demolare a rezervoarelor nu necesită monitorizarea calitatii factorilor de mediu (analize, masuratori).

Conditiile în care se vor realiza lucrările de desfiinţare vor fi monitorizate de responsabili de mediu, desemnati de executant si de beneficiar, pentru a garanta respectarea reglementarilor privind protectia mediului.

In ceea ce priveste mentinerea calitatii factorilor de mediu, se va avea in vedere instruirea personalului privind masurile de prevenire a poluarilor accidentale (rezultate, in special, din defectiunile utilajelor) si verificarea periodica a respectarii acestora, precum si respectarea prevederilor privind protectia mediului.

Responsabilitatile pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului apartin executantilor lucrarilor si beneficiarului acestora. Aceste prevederi legale sunt:

- Legea 292/2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- OUG 195/2005 - privind protectia mediului;

- Legea 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificarile ulterioare (OUG nr. 75/2018);

- OUG 92/2021 - privind regimul deseurilor;

- Legea 107/1996 - Legea apelor;

- Legea 104/2011 - privind calitatea aerului;

- HG 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- HG 1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- OUG 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului;

- HG 1756/2006 - cu privire la nivelul emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.

Actele normative prezentate mai sus nu sunt limitative, executantul lucrarilor avand obligatia de a respeta legislatia in vigoare referitoare la demersurile pe care le intreprinde.

IX.	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER:

– descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Pentru organizarea şantierului în vederea executării lucrărilor de desfiinţare se vor realiza:

- împrejmuirea zonei de lucru;

- semnalizarea santierului prin panou realizat in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- dotarea cu mijloace specifice de interventie in caz de situatii de urgenta;

- marcarea cailor de acces;

- amenajare de platforme pentru organizarea spaţiilor pentru depozitarea temporară şi selectivă a materialelor;

- verificarea autocamioanelor pentru asigurarea etanşeităţii acestora în vederea eliminării pierderilor de material din acestea;

Pentru executarea lucrarilor in cele mai bune conditii tehnice de securitate si protectia muncii si cele de prevenirea si stingere a incendiilor, se vor respecta toate instructiunile elaborate de conducerile societatilor implicate, documentatiile tehnice, normele si normativele in vigoare, prevederile din caietele de sarcini intocmite pentru lucrarile ce urmeaza a se executa.

– localizarea organizării de șantier;

Beneficiarul dispune pe teritoriul rafinăriei, de locaţii amenajate, autorizate, unde executantul lucrărilor va putea:

- parca utilajele de constructie (autovehicule, buldozer, excavator, autobasculante, macara, etc.);

- amplasa containere standardizate pentru servicii igienico-sanitare în timpul execuţiei lucrărilor de investiţii, toalete ecologice pentru muncitori la locul de munca;

- colecta deseurile menajere în pubele ecologice;

- aprovizionarea cu materiale se va efectua in mod esalonat, functie de faza de lucru;

– descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Similar cu cel produs de lucrările de desfiinţare;

– surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Nu este cazul

– dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Nu este cazul.

XI.	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE:

– lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Nu este cazul.

– aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul.

– aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

– modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

După terminarea lucrărilor suprafata pe care au fost amplasate rezervoarelor se va reda în circuitul initial. În ordinea desfăşurării operatiunilor de refacere a amplasamentului acestea sunt:

- Demontarea si transportul utilajelor si dotarilor folosite în timpul lucrărilor de demolare;

- Curatarea terenului din suprafaţa afectată de lucrări de eventualele depunerile reziduale;

- Transportul tuturor materialelor si deseurilor colectate selectiv;

Niciuna din activitatile enumerate nu vor incalca conditiile impuse in aceasta etapa, si anume ca niciun obiect sau material utilizat in activitatile desfasurate pe amplasament sa nu ajunga in ape de suprafata sau subterane.

Activitatea de dezafectare trebuie sa urmărească urmatoarele etape:

- să protejeze sanatatea si siguranta publica;

- să reducă şi - unde este posibil - să elimine daunele ecologice, acolo unde şi dacă au existat accidental;

- să redea terenul într-o stare potrivită utilizării lui iniţiale sau acceptabilă pentru o alta utilizare.

Îngrijirea pasiva impusa imediat dupa incetarea operatiunilor de dezafectare, trebuie sa indeplineasca trei conditii:

stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol pentru siguranta si sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, pentru sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

amplasamentul reecologizat trebuie sa fie adecvat pentru o folosinta corespunzatoare a terenului, considerata compatibila cu zona inconjuratoare.

XII.	ANEXE - PIESE DESENATE:

1.Planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Anexe la prezentul memoriu

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. Schema - flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

Nu este cazul.

Capitolele XIII, XIV şi XV din anexă nu fac obiectul acestei lucrări.

Frantz Willi

SVP Site Management Petrobrazi

Director HSSE

Iulian Poenaru

Expert Authority	Expert Project Permitting

Dragos Iordanescu	Elena Monica Cojocaru

S.C. PREMIUM S.A.

TITTES EUGEN ROBERT