MEMORIU DE PREZENTARE

Conform ANEXA Nr. 5

I. Denumirea proiectului:

HALA DE DEPOZITARE MATERIALE NECOMBUSTIBILE (PARTER), IMPREJMUIRE SI UTILITATI

Adresa: Str. GIURGIULUI, nr.33A, Nr.Cad. 213/41, com. Jilava, jud. Ilfov
 II. Titular
 – numele companiei;

SC ARTECA JILAVA SA
 – adresa postala;

Sos. Giurgiului, nr.33A, com. Jilava, jud. Ilfov
 – numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

0723323181
 – numele persoanelor de contact:

Radu Paul, Bolcu Sinziana
 – director/manager/administrator;

administrator-Radu Paul
 – responsabil pentru protectia mediului.

Bolcu Sanziana

III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Categoria de folosinta actuala si propusa a terenului este de curti-constructii. Functiunea zonei aprobata prin PUG este de zona industriala. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: servicii de toate tipurile, accese, retele tehnico-edilitare, spatii verzi

La momentul intocmirii acestei documentatii, pe teren exista trei corpuri de cladire, notate pe Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu C1 (Conexiuni electrice; Sc = 341 mp), C2 (Atelier tamplarie; Sc = 143 mp) si C3 (Depozit de span; Sc = 214 mp).

Indici urbanistici si suprafete caracteristice realizate:

--suprafata terenului = 18505 mp;

--regim de inaltime: Parter;

--Sc = Sd = 698 mp;

--POTexistent = 3,77 %; CUTexistent = 0,04.

– Descrierea proiectului;

Se propune realizarea unei cladiri tip hala cu structura metalica, cu regim de inaltime Parter, pentru depozitarea unor marfuri incombustibile (profile de aluminiu), in interiorul careia se va realiza o zona de birouri, vestiare si toalete pe doua niveluri si bransarea cladirii la utilitati.

Cladirea propusa are in plan dimensiunile de 80 m x 38 m, cu inaltimea libera la interior de minim 8m, inaltimea la cornisa de 9,03 m si inaltimea maxima la coama de 10,93 m, va avea structura metalica ce va fi imbracata pe exterior cu panouri sandwich pentru fatade, de 5 cm grosime si acoperis in doua ape, pe grinzi din profile metalice, cu invelitoare din panouri sandwich.

La interior a fost prevazuta o zona pe doua niveluri pentru birouri, grupuri sanitare si vestiare.

Cladirea dispune de sase accese din exterior, cate doua pe fatadele scurte si cate unul pe fatadele lungi, pentru a asigura accesul autocamioanelor de marfa si accesul pietonal precum si evacuarea rapida in caz de incendiu sau calamitati. In zona de incarcare-descarcare este prevazut un pod rulant pe adancimea de 25 m.

Parcarea si gararea autovehiculelor se vor realiza in incinta, asigurandu-se locuri de parcare pe platforme betonate, in suprafata de 6260 mp. Accesul in incinta se va face pe o poarta amplasata pe latura de sud a terenului, din drumul de incinta al societatii.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

Sc = 3040 mp; Sd = 3124 mp

Cladirea este amplasata la:

- 6,74 m fata de limita dinspre est a terenului (teren comuna Jilava);

- 7,00 m fata de limita spre nord a terenului (Pielorex SA);

- 6,74 m fata de limita dinspre vest a terenului (Pielorex SA);

- 64,80 m fata de limita dinspre sud a terenului (Drum incinta NC 213/6);

Imprejmuire

Terenul este deja imprejmuit si delimitat fata de terenurile invecinate care sunt in proprietatea altor persoane; spre interiorul incintei societatii Arteca Jilava SA nu se va realiza imprejmuirea terenului; se va realiza repararea imprejmuirii existente acolo unde este cazul.

– Justificarea necesitatii proiectului;

Oportunitatea investitiei este argumentata prin documentatia de Certificat de Urbanism aprobata si presupune construirea unui imobil cu destinatia hala de depozitare materiale necombustibile. Executia lucrarilor propuse este justificata avand in vedere ca amplasamentul se afla intr-o zona destinata constructiilor pentru productie si servicii.

– Profilul si capacitatile de productie;

Profilul
Investitia va fi realizata pe persoana Juridica, si are ca obiectiv construirea si ulterior exploatarea cladirii sub functiunea de HALA DE DEPOZITARE MATERIALE NECOMBUSTIBILE.

Capacitatea de productie

Cladirea are functiune de depozitare, nu sunt prevazute activitati de productie

– Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu este cazul

– Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul nvestitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul

– Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

- Nu sunt utilizate materii prime

- In functionarea imobilului se va folosi energie electrica pentru aparatura, iluminat si de aer conditionat si gaze naturale pentru centrala termica ce va deservi zona de birouri si vestiare. Apa potabila va fi asigurata de catre o firma de profil, in urma contractului incheiat cu acestia.

– Racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din reteaua proprie de alimentare cu energie electrica a SC ARTECA JILAVA SA existenta in incinta.

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza prin bransare la reteaua de gaze naturale existenta in incinta, in vederea alimentarii centralei termice pe gaze naturale ce va fi amplasata intr-o camera speciala, la parterul cladirii. Apa calda menajera va fi obtinuta utilizand un boiler conectat la aceasta centrala.

Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua de alimentare cu apa existenta in incinta societatii Arteca Jilava SA.

Evacuarea deseurilor se va realiza de catre prestatorii de servicii de salubritate autorizati, pe baza de contract.

Evacuarea apelor uzate va fi realizata dupa cum urmeaza:

- apele menajere uzate, provenind de la toalete, oficiu si vestiare vor fi colectate intr-un camin de vizitare si schimbare de directie si vor fi dirijate catre canalizarea existenta in incinta societatii Arteca Jilava SA;

- apele pluviale colectate prin sistemul de jgheaburi si burlane de pe acoperis vor fi captate si stocate intr-un bazin, pentru a fi utilizate ulterior in vederea stingerii unui eventual incendiu sau la udarea spatiilor verzi;

- apele pluviale colectate de pe platformele betonate din incinta vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si vor fi apoi dirijate catre bazinul de stocare a apei pentru incendiu.

– Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Refacerea amplasamentului dupa construire se va realiza conform planului de situatie (plansa A01) care prevede ca suprafetele de teren ramase libere, inclusiv suprafata de teren ramasa libera de constructii, se vor amenaja si intretine ca spatii verzi si spatii de circulatie si parcare (alei si platforme betonate).

– Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Accesul pe teren se realizeaza din drumul de incinta al societatii (NC 213/16), prin partea de sud a terenului

– Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Nu se folosesc resurse naturale in faza de constructie sau de functionare

– Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

– Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;
Nu este cazul

– Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Nu este cazul

– Alte autorizatii cerute pentru proiect.

- Aviz Alimentare cu Apa si Canalizare

- Aviz alimentare cu energie electrica

- Aviz gaze naturale

- Aviz salubritate

- Aviz ISU

- Aviz sanatatea populatiei

- Dovada inscrierii proiectului la Ordinul Arhttectilor din Romania

- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

Localizarea proiectului

Amplasamentul se afla in incinta societatii Arteca Jilava SA, cu acces din sos. Giurgiului, aproape de intersectia cu Centura Bucurestiului (DNCB) intrarea in Jilava din Bucuresti, in nordul Comunei Jilava. Terenul pe care vor fi executate lucrările din acest proiect este proprietatea beneficiarului; zona in care se va realiza obiectivul este libera de cladiri. Terenul are o suprafaţă totală de 18505 mp, din care suprafaţa construită a cladirii propuse, conform prezentului proiect, va fi de 3040 mp.

– Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul

- Folosintele actuale si planificate ale terenului

Folosinta actuala si cea propusa a terenului in cauza si a celor vecine este curti constructii (Cc). Nu se modifica destinatia acestor terenuri.

- Politici de zonare si de folosire a terenului;

Potrivit reglementarilor din PUG Jilava, pentru zona respectiva reglementata functiunea de zona industriala. Functiunile complementare admise ale zonei sunt: servicii de toate tipurile, accese, retele tehnico-edilitare, spatii verzi.

- Areale sensibile;

Nu este cazul

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
 – Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata (cai de acces, utilitati etc) pentru a permite si a facilita constructia de cladiri industriale, precum si datorita existentei altor cladiri cu aceeasi destinatie sau in zona, lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Deoarece lucrarile de construire se realizeaza in incinta societatii, acestea nu vor produce disconfort populatiei.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor. Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare vor imbunatati starea actuala a terenului.

– Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Impactul va avea carecter local izolat (in limitele amplasamentului studiat)

– Magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, chiar daca constructia in cauza va avea dimensiuni importante dar va avea o complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie si functionare.

– Probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

– Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 3-5 luni de la data inceperii constructiilor, si va avea un caracter temporar, pe durata executiei lucrarii. Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi amenajat (inierbat si realizate alei si platforme betonate pentru circulatie).

– Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protectie si control a lucrarilor de constructie astfel incat sa se asigure protectia mediului inconjurator conform legislatiei in vigoare.

– Natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul

IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

1. Protectia calitatii apelor:

In faza de executie

Pentru executia investitiei se va folosi apa din reteaua existenta in incinta iar apa rezultata va fi evacuata in reteaua de canalizare proprie.

Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de functionare

Nu se foloseste apa in procese tehnologice.

Apa menajera, rezultata din zona toaletelor, a oficiului si a vestiarului va fi evacuata in reteaua de canalizare proprie, existenta in incinta, la care constructia noua va fi racordata.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate din incinta vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si vor fi vor fi apoi stocate intr-un bazin, pentru a fi utilizate ulterior in vederea stingerii unui eventual incendiu sau la udarea spatiilor verzi.

2. Protectia aerului:

In faza de executie

In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele emisii de poluanti:

- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie, si din tranzitarea zonei de santier,

- gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a facut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA.

Sistemul de constructie fiind simplu (structura metalica cu plansee din beton armat si panouri sandwich), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislatia de mediu in vigoare.

O mare parte din materiale ajung la santier gata preparate (betoanele) si debitate (elementele metalice ale structurii), pregatite pentru montaj iar o alta parte a lor necesita o minima ajustare (panourile sandwich), razultand ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de functionare

Data fiind functiunea de DEPOZITARE MATERIALE NECOMBUSTIBILE in aceasta faza nu sunt generate in aer decat urmatoarele emisii de poluanti:

- gaze de ardere provenite din traficul auto.

Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact defavorabil al factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislatia in vigoare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

In faza de executie

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise al muncii mecanizate, cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei.

Zona de lucru este o zona industriala, la mare distanta de zonele de locuit si prin urmare acestea din urma nu sunt afectate. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea santierului sunt prevazute faze specifice in graficul de lucru, astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.

In faza de functionare

In cadrul functionarii imobilului nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibratii.

Asigurarea izolarii la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125–2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

In faza de executie

Nu exista surse generatoare de radiatii.

In faza de functionare

Nu exista surse generatoare de radiatii.

5. Protectia solului si a subsolului:

In faza de executie

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma executiei se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

In faza de functionare

Protectia solului si a subsolului se va realiza prin betonarea aleiilor pietonale si prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalatiilor exterioare pentru eliminarea pierderlor ce ar putea destabiliza solul.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Nici in faza de executie, nici in cea de functionare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Zona de lucru este situata intr-o zona industriala, la distanta de zonele de locuit si nu exista factori de poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

In faza de executie

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

- pamant din excavatii,

- moloz,

- pietris,

- material lemnos si resturi metalice, ambalaje hartie, etc.

Aceste deseuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializati in salubritate.

In faza de functionare

In urma functiunii de DEPOZITARE MATERIALE NECOMBUSTIBILE rezulta urmatoarele deseuri:

- deseuri din hartie si carton;

- deseuri din sticla;

- deseuri ambalaje de polistiren si folie PVC;

- deseuri menajere.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializata in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se face in Europubele etanse din PPR depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabila, inchisa. Platforma se va amenaja pe latura estica a terenului, la nivelul solului si se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi evacuata va fi considerata de min. 1 kg/persoana/zi (în conditiile asigurarii golirii periodice a pubelelor).

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferentiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nici in faza de executie si nici in faza de functionare nu sunt folosite substante si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNI-TARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER:

Organizarea de santier pentru lucrarile solicitate se va asigura in incinta, fara a afecta proprietatile vecine si retelele edilitare existente. Graficul de lucrari va avea fazele determinante stabilite conform programului de control, anexa a documentatiei tehnice.

Pentru organizarea executiei se propun urmatoarele:

- amplasarea unei baraci pentru vestiar muncitori

- 1 buc. wc ecologic.

- la punctul de acces in santier va exista punct de curatare a pneurilor de noroi

- la varf de activitate vor fi in santier 20 muncitori.

- perioada de desfasurare a activitatii va fi de 6 luni de la inceperea lucrarilor.

- programul de lucru va fi de 8-10 ore zilnic

- toate locurile cu risc de accidente vor fi imprejmuite si semnalizate corespunzator existand persoana specializata pentru aceasta activitate.

- va fi amenajat un punct de prim ajutor dotat cu trusa sanitara.

- va fi amplasat un pichet de incendiu dotat corespunzator si toate baracile vor fi dotate cu extinctoare.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Se reface si se amenajeaza terenul afectat de sapaturile pentru fundatie si de organizarea de santier. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform planului de situatie (plansa A01).

IX. ANEXE - PIESE DESENATE

- Certificat de urbanism

- Plan de incadrare in zona, anexa la Certificatul de urbanism, scara 1:2000

- Plan de situatie scara 1:1000

Intocmit,

Arh. Daniel Tofan