MEMORIU PREZENTARE

ANEXA 5.E la procedură, conform Legii nr. 292 din 2018

- Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE 8 HALE – DEPOZITARE SI BIROURI, IMPREJMUIRE, LOCURI DE PARCARE, AMENAJARE INCINTA, SPATII PLANTATE SI ORGANIZARE DE SANTIER

II. Titular:

- numele:		S.C. ABC TACTIC S.R.L. si S.C. BYBLOS INVESTMENT S.R.L.

- adresa poştală:	Jud. ILFOV, com. Chiajna, sat Dudu, str. Apeductului nr. 58

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: ………………………...

- numele persoanelor de contact:

• director/manager/administrator: …………………………………………..

• responsabil pentru protecţia mediului…-…………………………………………………………..

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- rezumat al proiectului

Conform cu P.U.G. Oras Chitila aprobat cu HCL nr. 21 din 14.02.2019, amplasamentul este situat in intravilanul Orasului Chitila, Judetul Ilfov, in U.T.R. A2 – zona de activitati productive, subzona unitatilor mici si mijlocii productive si de servicii.

Pe terenul cu suprafata de 9 887,00mp, proprietate privata a S.C. ABC TACTIC S.R.L. si S.C. BYBLOS INVESTMENT S.R.L., se propune construirea a opt hale cu functiunea de depozitare si birouri cu regim de inaltime P + Etaj partial. Prin urmare spatiile amenajate in interior au functiunea de depozit si sunt amenajate de asemenea si spatii pentru birourile angajatilor ce vor monitoriza traficul marfurilor. Halele se dezvolta pe parter si un etaj partial, legate pe verticala cu ajutorul unui nod vertical de legatura format dintr-o scara compacta planimetric si volumetric. Suprafata construita totala este de 3 456,00mp. In functie de dimensiunea zonei de birouri, halele au fost impartite in doua tipuri – Tipul A si Tipul B, rezultand patru hale de tip A si patru hale de tip B.

Halele vor fi amplasate pe teren cuplat doua cate doua, una de Tip A cuplata cu una de tip B.  Pachetele de hale cuplate vor fi amplasate unele fata de celelalte la o distanta mai mare de 6,00m (distanta cea mai mica fiind de 12,48m pe o directie si de 34,96m pe cealalta directie).

Structura propusa va fi realizata din stalpi si grinzi metalice cu profile tip HEA si IPE, cu fundatii izolate - bloc de fundare si cuzinet din beton armat legate cu grinzi de fundare pe toate directiile. Inchiderile se vor face cu panouri sandwich din tabla cu umplutura din  poliurentan. Acoperisul va fi din panouri de tip sandwich din tabla cu umplutura din  poliurentan, asezate pe pane metalice. Tamplaria va fi realizata din PVC, culoare gri sau alb cu geam termoizlator.

Accesul auto si pietonal in incinta proprietatii se va face de pe latura de Nord-Est, din strada de acces DE 151/1. In interiorul incintei se va realiza un drum care va asigura accesul auto si pietonal pentru toate cele opt hale.

Se vor asigura in total 40 locuri de parcare la nivelul solului in interiorul lotului, pe dala betonata, hidroizolata, cate 5 locuri pentru fiecare hala. Toate locurile de parcare sunt amplasate pe platforme betonate la mai mult de 5,00m de spatiile de birouri.

Toate vecinatatile amplasamentului sunt libere de constructii. Cladirile propuse nu umbresc alte imobile din jurul amplasamentului.

Cladirile se vor racorda la toate retelele existente in zona, dupa obtinerea avizelor necesare conform legislatiei în vigoare, de la detinatorii acestor retele (energie electrica, gaze, etc.).

Apa potabila se va obtine prin opt puturi forate dotate cu hidrofor, cate un put pentru fiecare hala, amplasat in interiorul halelor in spatii special destinate.

Apele uzate si cele pluviale se vor evacua prin retele de canalizare interioara, separat una fata de cealalta. Apele uzate menajere vor fi evacuate prin racord la opt bazine ecologice vidanjabile, cate un bazin pentru fiecare hala, amplasate subteran in incinta. Bazinele ecologice sunt amplasate la o distanta mai mare de 10,00m de fiecare hala in parte.

Apele pluviale de pe acoperisuri si platformele betonate vor fi colectate prin rigole de scurgere, trecute prin separatoare de hidrocarburi si colectate la opt bazine de retentie, cate unul pentru fiecare hala, amplasate in incinta.

Agentul termic necesar incalzirii cladirilor propuse va fi asigurat prin cate o centrala termica cu combustibil gazos, amplasate in fiecare hala. Incalzirea spatiilor se va realiza cu ajutorul unor corpuri statice – radiatoare din otel clasice sau tip portprosop  pentru grupurile sanitare.

Deseurile menajere se vor colecta in europubele amplasate in opt spatii special amenajat in curte, cate un spatiu pentru fiecare hala, pe platforme betonate acoperite si inchise in ghereta metalica prevazuta cu punct de apa si scurgere la canal si se vor evacua folosind serviciile unei firme de salubritate agreate in zona. Spatiile pentru colectarea deseurilor sunt amplasate la distante mai mari de 10,00m de fiecare hala in parte.

SUPRAFETE CONSTRUITE CLADIRI:

SUPRAFATA TEREN = 9 887,00 mp

NR. IMOBILE PROPUSE - 8 IMOBILE

REG. INALTIME – P + 1E PARTIAL

HALE TIP A

S. Construita			= 432,00 mp

S. Construita Etaj partial	=   54,87 mp

S. Construita desfasurata	= 486,87 mp

HALE TIP B

S. Construita			= 432,00 mp

S. Construita Etaj partial	=   75,40 mp

S. Construita desfasurata	= 507,40 mp

S. Construita TOTALA 		= 3 456,00 mp

S. Desfasurata. TOTALA	 	= 486,87 mp x 4 + 507,40 mp x 4 = 3 977,08 mp

P.O.T. PROPUS = 34,96 %

C.U.T. PROPUS = 0,40

C.U.T. VOLUMETRIC = 2,10

BILANT  TERITORIAL -  ECONOMIC:

S. TEREN 								= 9 887,00 mp - 100,00%

S. CO. TOTALA 							= 3 456,00 mp -   34,96%

S. SPATII VERZI 							= 2 007,38 mp -   20,30%

S. ALEI CAROSABILE SI PLATFORME BETONATE 	= 4 423,62 mp -   44,74%

H.maxim:	 +8,15m (de la cota ±0.00)

H.cornisa:  +5,60m (de la cota +0.00)

NR. PARCARI = 40

- justificarea necesităţii proiectului;

Beneficiarul solicita elaborarea documentatiei in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire si executie a obiectivului “CONSTRUIRE 8 HALE – DEPOZITARE SI BIROURI, IMPREJMUIRE, LOCURI DE PARCARE, AMENAJARE INCINTA, SPATII PLANTATE SI ORGANIZARE DE SANTIER ".

- valoarea investiţiei  - 10 210 668,00 lei ????????

- perioada de implementare propusă ……24 luni………………

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Se anexează plan de situație. Nu este necesară folosirea de suprafețe suplimentare folosite temporar pentru organizarea de șantier. Lucrările se vor executa în incinta numarului cadastral studiat.

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Terenul studiat are o formă regulata și are destinatia de activitati productive in subzona unitatilor mici si mijlocii productive si de servicii.

INDICI DE PLAN GENERAL:

Suprafata teren = 9 887,00 mp

Regim maxim de inaltime P + 1E partial

POT propus = 34,96%

CUT maxim propus 0,40

HALE TIP A

S. Construita			= 432,00 mp

S. Construita Etaj partial	=   54,87 mp

S. Construita desfasurata	= 486,87 mp

HALE TIP B

S. Construita			= 432,00 mp

S. Construita Etaj partial	=   75,40 mp

S. Construita desfasurata	= 507,40 mp

S. Construita TOTALA 		= 3 456,00 mp

S. Desfasurata TOTALA	 	= 486,87 mp x 4 + 507,40 mp x 4 = 3 977,08 mp

Infrastructura se va realiza in soluția de fundatii izolate tip “pahar”. Suprastructura se va realiza în soluția constructivă mixta cu stalpi din b.a. prefabricati si grinzi metalice tip ferma, pane acoperis tip I si contravantuiri orizontale si verticale. Planseul peste parter este din beton armat cu grosimea de 13cm - beton clasă C16/20 si oțel BSt500s clasa C de ductilitate.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie

- NU ESTE CAZUL - proiectul nu presupune activitati de productie;

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

- NU ESTE CAZUL - proiectul nu presupune fluxuri tehnologice;

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

- NU ESTE CAZUL - proiectul nu presupune proces de producție;

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

- NU ESTE CAZUL;

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

- In zona exista utilitatile necesare unor cladiri industriale: gaze, electricitate, telefonie.

- Apa potabila se va obtine prin cate un put dotat cu hidrofor pentru fiecare hala, amplasat in interiorul halelor in spatii special destinate.

- Apa calda menajera si incalzirea spatiilor de birouri se va realiza cu ajutorul unor centrale termice cu combustibil gazos, amplasate in fiecare hala intr-un spatiu special destinat.

- Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin racord la opt bazine ecologice vidanjabile, cate un bazin pentru fiecare hala, amplasate subteran in incinta. Bazinele ecologice sunt amplasate la o distanta mai mare de 10,00m de fiecare hala in parte.

- Apele pluviale de pe acoperis si platformele betonate carosabile si pietonale vor fi colectate prin rigole si guri de scurgere dirijate catre opt bazine de retentie. Apele meteorice de pe platformele carosabile vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi si apoi dirijate catre opt bazine de retentie.  Apa colectata in bazinele de retentie va fi utilizata la udarea spatiilor verzi din incinta printr-un sistem de irigare.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

In urma finalizarii lucrarilor de construire zonele afectate vor fi aduse la stadiul initial.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

- NU ESTE CAZUL;

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

În perioada de construcţie, resursele naturale folosite vor fi:

- cele necesare realizării betoanelor: apă, pietriș, nisip, ciment, pentru realizarea platformelor carosabile si a trotuarelor precum si a infrastructurii lor.  Acestea vor fi asigurate prin societăți de profil;

- energia electrică si carburanţii necesari pentru utilajele de transport şi execuţie.

În perioada de funcţionare:

- energie electrică, apa si gaze naturale pentru funcționarea normala a unei unitati de depozitare.

- metode folosite în construcţie/demolare

Metoda de construire folosita va fi cea uzuala in conditii normale pentru o cladire industriala.

Lucrările de construire se vor realiza în asa fel încât să nu afecteze sănătatea oamenilor și nici mediul înconjurător.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Durata de executie a proiectului este estimata la 24 luni.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

- NU ESTE CAZUL;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- NU ESTE CAZUL;

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)

In faza de exploatare vor aparea activitati cum ar fi colectarea periodica a deseurilor menajere.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect

- NU ESTE CAZUL;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

- NU ESTE CAZUL;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- NU ESTE CAZUL;

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

• politici de zonare şi de folosire a terenului;

• arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

a) protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Sursele de poluanți pentru ape in perioada de construcție, sunt utilaje folosite la realizarea lucrărilor de execuție si traficul de șantier. Astfel, principalii poluanți sunt proveniți din pierderile accidentale de uleiuri si combustibili de la utilaje si mijloace de transport, si pulberi sedimentate de la materialele de construcție si din execuția lucrărilor ce pot fi antrenate de apele meteorice căzute pe platformele de lucru.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este cazul – apele uzate menajere vor fi colectate si deversate in opt bazine ecologice vidanjabile, cate un bazin pentru fiecare hala, amplasate subteran in incinta. Bazinele ecologice sunt amplasate la o distanta mai mare de 10,00m de fiecare hala in parte.

b) protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri;

Datorita functiunii principale – depozitare - obiectivul de investitii proiectat nu polueaza aerul. În timpul execuției lucrărilor sursele de poluanti pentru aer sunt praful si noxele eliminate de utiliajele de constructie si mijloacele de transport a materialelor .

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

– NU ESTE CAZUL;

c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Sursele de zgomot si vibratii provin de la utiliajele de constructii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

– NU ESTE CAZUL;

d) protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii

– NU ESTE CAZUL;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

– NU ESTE CAZUL;

e) protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

- In executie: - Principalii poluanți sunt proveniți din pierderile accidentale de uleiuri si combustibili de la utilaje si mijloace de transport si pulberi sedimentate de la materialele de construcție si din execuția lucrărilor ce pot fi antrenate de apele meteorice căzute pe platformele de lucru.

- In exploatare: - Principalii poluanti sunt proveniți din pierderile accidentale de uleiuri si combustibili de la autovehiculele parcate pe platformele carosabile din incinta.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

- In timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării solului şi a apelor subterane prin mâl, noroi, pierderi de lubrifianţi sau combustibili:

- menţinerea camioanelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează;

- curatarea (spălarea) camioanelor înainte de ieşirea din zonele de încărcare/descărcare;

- reprimarea oricarei pierderi din camioane în timpul transportului, prin acoperire;

- curatarea amplasamentului la sfârşitul zilei de lucru;

- deplasarea şi ecologizarea solurilor afectate, utilizand materiale absorbante în eventualitatea poluarii apelor subterane şi a solului cu scurgeri de ulei.

- In timpul exploatarii se vor lua urmatoarele masuri în vederea diminuării poluarii solului şi a apelor subterane prin pierderi de lubrifianţi sau combustibili:

- Apele meteorice care vor spala aceste suprafete vor fi colectate prin rigole si dirijate catre opt separatoare de hidrocarburi si apoi catre bazinele de retentie.

INSTALATIA DE COLECTARE APE PLUVIALE

De pe acoperisuri se va efectua prin intermediu jgheaburilor si burlanelor din tabla zincata Ø110 de coborare si vor fi dirijate printr-o retea de canalizare la bazinul de retentie de colectare cu sistem de irigare.

1.1.  Debitul de ape pluviale va fi:

qc = 0,0001 x I x φi x Sef x b  unde:

- Sef = suprafata de calcul: Sef = 3 456,00 mp

- I = intensitatea de calcul a ploii – se considera functie de frecventa ploii.

Pentru cladiri – locuinte unde apa de pe invelitoari nu poate patrunde in interiorul cladirii f = 2 /1.

Se considera durata ploii minimum 6 minute.

In acest caz : I = f ( dp ; f ) = 180 l / ha sec

φi = coeficient de curgere functie de felul invelitorii: pentru invelitoare  φi = 0,90

b = coeficient functie de inclinarea α a srpantei: α = 60...70 0  b=0,40

qc= 0,0001 x 180 x 0,90 x 3 456,00 x 0,40 = 22,395 l / sec = 1,34 m3 / h.

1.2. Apele pluviale de pe suprafata betonate (parcari, carosabil)

- Sef = suprafata de calcul: Sef = 4 423,62 mp

- I = intensitatea de calcul a ploii – se considera functie de frecventa ploii.

In acest caz : I = f ( dp ; f ) = 180 l / ha sec

φi = coeficient de curgere functie de felul parcari, carosabil: pentru parcari  φi = 0,80

b = coeficient functie de inclinarea α a srpantei : α = 60...70 0  b=0,40

qc= 0,0001 x 180 x 0,80 x 4 423,62 x 0,40 = 25,480 l / sec = 1,53  m3 / h.

Conform art. 3.4 din STAS 1846 - 90 debitele de calcul pentru bazinul de retentie sunt, la intrare, cele stabilite pentru construirea a patru hale de depozitare, pe care acesta le deserveste, iar la iesire cele aferente unei durate a ploii de calcul suplimentata cu timpul de trecere prin bazin.

Bazinul de retentie se dimensioneaza fie pentru volum, fie pentru capacitatea de descarcare a bazinului (prin pompare  in cazul nostru), alegandu-se varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Debitele pentru ape meteorice se calculeaza conform art. 2.1.6 din STAS 1846 - 90 astfel:

Debitul de calcul se stabileste cu relatia:

QP = m * I *S * Sc [ l/s]

unde:

m = 0.9 - coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, pentru o durata a timpului de calcul mai mare de 40 de minute m = 0.9;

Sc = [ ha ] - suprafata bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul

φ = 0,90 - coeficient de scurgere aferent suprafetei S de calcul, astfel pentru pavaje din asfalt si beton φ = 0,90

I = 30 [l/s ha] (pentru t=180 min) - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de durata ploii de calcul t conform STAS 9470-73.

Volumul bazinului de retentie:

VBR = QP . t [l] = (QP . t)/1000 [ m3]

Volumul bazinelor = 258 m3 necesar per bazin.

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

– NU ESTE CAZUL;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate;

– NU ESTE CAZUL;

g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele;

Amplasamentul studiat se afla intr-o zona construita preponderent industriala si nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura sau zone cu regim de restrictie.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public;

– NU ESTE CAZUL;

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate;

Deseurile estimate rezultate in urma activității de executie a investiției sunt cele prezentate in tabelul de mai jos:

| Denumire deseu | Cod deseu | Eliminare /Valorificare deseu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hartie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societati specializate | cca.75-100kg |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societati specializate | cca 100-150kg |
| Beton si moloz | 17.01.01 | Cantitațile de beton ramase sunt concasate si utilizate la fundarea aleilor ce formează structura rutieră. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la o groapă de deșeuri inerte în județ | cca 5 mc |
| Materiale ceramice-sticla , portelan | 17.01.03 | Eliminare in groapa de deseuri inerte a localitatii | cca 7mc |
| Materiale plastice | 17.02.03 | Valorificate prin societati specializate | cca 50-60kg |
| Cupru (provenit de la instalatiile electrice) | 17 04 01 | Valorificate prin societati specializate | cca 2,5-3 kg |
| Lemn | 17 02 01 | Valorificate prin societati specializat | cca 6mc |
| Pamant si pietre | 17.05.04 | Pamântul este utilizat în principal la sistematizarea amplasamentului. Cantitățile neutilizate vor fi eliminare la groapa de deseuri inerte a localitatii | cca 5mc |
| Deseuri textile | 20.01.11 | Eliminare prin societati specializate | cca 5kg |
| Deseuri comunale amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societati specializate | cca 10mc |

Deșeurile estimate a fi generate pe amplasament în perioada de funcționare sunt:

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Eliminare /Valorificare deșeu | Cantități |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de ambalaje de hârtie si carton | 15.01.01 | Valorificate prin societăți specializate | provenite de la ambalaje produselor utilizate – cca 10,0mc/lună |
| Deșeuri de ambalaje din mase plastice | 15.01.02 | Valorificate prin societății specializate | provenite de la ambalaje produselor utilizate cca 8,0mc/lună |
| Deșeuri comunale amestecate | 20 03 01 | Eliminare prin societăți specializate | cca 20mc/luna |

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

Deșeurile vor fi colectate selectiv, vor fi depozitate in locuri special amenajate in vederea valorificării/eliminării.

Deșeurile de pamant si pietre (rezultate din activitatea de excavare) vor fi utilizate in lucrările de terasamente, pentru sistematizarea terenului, in umpluturi cat si ca material inert, reprezentând o parte din necesarul de umplutura pentru nivelării ale terenului .

- planul de gestionare a deşeurilor;

Pe perioada șantierului se vor lua următoarele măsuri:

− Deșeurile rezultate din activitate vor fi colectate separat, pe fiecare tip de deșeu;

− Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încat să nu afecteze mediul înconjurator, în recipiente de plastic/ metal/ saci, etc. Se va evita formarea de stocuri care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc pentru vecinatați.

− Locul de depozitare a deșeurilor reciclabile/ valorificabile va fi închis, pe platforma, ferit de intemperii.

− Deșeurile ce pot fi periculoase se vor stoca în recipiente metalice, rezistente la șoc mecanic și termic, închise etanș, spațiul de depozitare respectiv să fie prevăzut cu dotări pentru prevenirea și reducerea poluărilor accidentale.

− La predarea deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.

− Se va evita formarea de stocuri care ar pute pune în pericol sănătatea umană și ar dăuna mediului înconjurător.

− Transportul deșeurilor se realizează numai de catre operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare în baza HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

− La predarea deșeurilor se vor completa în 3 exemplare Formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase (Anexa 3) sau Formular de expediție/ transport deșeuri periculoase (Anexa 2), după caz, pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu HG 1061/2018 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României. Acestea vor fi semnate și ștampilate de către generator, transportator și colectorul/ valorificatorul/ eliminatorul final autorizat, un exemplar revenindu-i producătorului de deșeuri (generatorul, cel care predă aceste deșeuri). Acest exemplar poate fi trimis și prin fax sau poștă, cu confirmare de primire, către generator, care îl păstrează ca parte a evidenței gestiunii deșeurilor întocmită în conformitate cu HG 856/2002.

− Pentru asigurarea trasabilității deșeurilor generate, indiferent de categoria deșeului predat (nepericulos sau periculos) formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase sau formularele de expediție/transport deșeuri periculoase trebuie completate în totalitate, să aibă număr și serie, datele fiecărui operator implicat, categoria de deșeu transportată, CODUL și CANTITATEA colectată, precum și destinația finală (valorificare/eliminare).

i) gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Pentru realizarea proiectului pe amplasament sunt utilizați combustibili si produse petroliere in funcționarea utilajelor. De asemenea se mai pot utiliza diverse tipuri de vopseluri ecologice pe baza de apa ce pot conține si cantități mici de compuși organici volatili.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

In perioada de executie a lucrarilor, atât combustibilii cat si uleiurile sunt stocate in rezervoarele utilajelor. Pe amplasament nu sunt depozitate uleiuri si combustibili. Vopselurile sun depozitate in ambalajele proprii intr-un spațiu asigurat, in care sunt depozitate si ambalajele rezultate de la utilizarea acestora pana la predarea către o firma specializata in vederea eliminări. Nu sunt utilizate vopseluri care contin solventi.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu se vor folosi alte resurse naturale decât cele folosite în mod obisnuit la realizarea unui astfel de proiect, respectiv nisipul, apa și pietrișul folosite pentru prepararea cimentului, lemn – care vor fi aduse pe amplasament de către constructori.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

În cadrul derulării etapelor de lucru ce se efectueaza in vederea realizarii lucrarilor solicitate, rezulta următoarele aspecte de mediu împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului:

- Organizare de şantier va avea un impact peisagistic;

- Funcţionarea şi întreţinerea utilajelor şi a autoutilitarelor vor produce poluare fonica moderata, emisii de noxe in aer. Se va da mare atentie la interetinerea acestora in vederea limitarii scurgerilor accidentale de uleiuri sau de combustibil pe sol care pot polua solul si apa. Se apreciază că lucrările de execuție nu afectează calitatea apei pe zona de lucru, decât eventual pe timpul execuției, parametrii de calitate fizico-chimici, biologici și bacteriologici ramânând în limitele admise.

- Pe toata durata de realizare a lucrarilor de executie exista riscul poluarii solului din cauza urmatoarelor activitati: stocarea, manipularea şi utilizarea neadecvată a materiilor prime pe amplasament, lipsa controlului şi a reciclării şi eliminării deşeurilor, gestiunea necorespunzătoare a substanţelor chimice şi periculoase, în special a uleiurilor, lubrifianţilor şi a carburanţilor;

- Fauna nu este perturbată. Cantitățile și debitele de poluanți emiși în atmosferă și posibil a fi evacuați accidental în apa de suprafață nu vor putea influența calitatea vegetației și faunei din zonă; cu alte cuvinte impactul se va limita doar la perimetrul studiat fară a fi afectate condițiile de viață ale speciilor din zonă.

- Deoarece zona in care se va executa lucrarea este in curs de dezvoltare si este amenajata ( cai de acces, utilitati etc ) lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim;

- Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de constructie, sapaturilor si circulatiei

autovehiculelor necesare lucarilor de executie, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa;

- Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul va avea carecter local izolat, deoarece lucrarile de executie se vor limita la zona in care este amplasat proiectul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului

– NU ESTE CAZUL;

- probabilitatea impactului

– REDUSA;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

– NU ESTE CAZUL;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

– NU ESTE CAZUL;

- natura transfrontalieră a impactului

– NU ESTE CAZUL;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

In timpul realizării lucrărilor de investiţii pot să apară unele situaţii care pot afecta temporar factorii de mediu, ceea ce face necesară monitorizarea acelor activităţi care pot genera asemenea situaţii. Astfel, se impune:

- Monitorizarea manipulării materialelor utilizate, astfel încât acestea să nu producă poluarea solului şi subsolului;

- Monitorizarea colectării, transportului şi depozitării deşeurilor;

- Monitorizarea reabilitării terenurilor post construcţii.

Se vor avea în vedere:

- Utilizarea în stare tehnică de bună funcţionare a tuturor utilajelor, echipamentelor şi sculelor;

- Lucrările de construcţii se vor realiza cu respectarea tuturor etapelor şi prevederilor proiectului tehnic;

- Se vor lua în consideraţie situaţiile de precipitaţii abundente pentru protejarea amplasamentului, mijloacelor tehnice şi materialelor de pe amplasament;

- Utilizarea unui personal cu experienţă în realizarea acestui tip de lucrări;

- Executarea mecanizată a unor lucrări în perioada de realizare a investiţiei.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele).

– NU ESTE CAZUL;

B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

– NU ESTE CAZUL;

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile, masurile, echipamentele şi dotarile de santier vor fi cele specifice lucrarilor de constructii ingineresti.

Vor fi prevazute platforme speciale pentru depozitarea si manipularea materialelor de constructii si a deseurilor rezultate.

Vor fi asigurate vestiare si grupuri sanitare ecologice in containere special destinate.

Vor fi asigurate racorduri la utilitatile necesare organizarii de santier.
Pe zona de intrare/iesire din santier, va fi asigurata o platforma betonata dotata cu punct de apa in vederea spalarii autovehiculelor care ies din santier spre zona de circulatie publica.

- localizarea organizării de şantier;

In incinta deținută de beneficiar.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Materialele de constructie vor fi depozitate în spatii special amenajate, iar deseurile de constructii rezultate vor fi ridicate de catre o firma specializata.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Utilajele si autovehicolele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonică, praf, emisii și vibrații.

Materiale necesare realizării investiției: balast, pietriș, nisip, beton, ciment, lemn, confecții metalice.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Utilajele folosite la realizarea lucrării vor ramane pe teren pană la finalizarea investiței. Se vor lua măsuri pentru evitarea scurgerilor accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substante. Se vor folosi utilaje verificate periodic din punct de vedere tehnic, de generație recentă, dotate cu sisteme catalitice de reducere a poluanților și amortizoare de zgomot precum și respectarea tonajului adecvat tipului de drum de acces. Pentru realizarea investiției se vor utiliza doar căile de acces existente, iar transportul materialelor se va face pe trasee optime. Se va proceda la acoperirea spațiilor de depozitare a materialelor de unde pot rezulta particule ce pot fi antrenate în afara zonei de lucru, se va umecta porțiunea de lucru în perioadele cu temperaturi ridicate. Activitățile care produc cantități de praf se vor reduce în perioadele de vânt puternic sau se vor umecta intens suprafețele care reprezintă sursa.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- Se va aduce suprafata amplasamentului la starea initiala;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In cazul unor poluari accidentale, pe teren se vor regasi substante absorbante. Depozitarea temporara a deseurilor se va face numai in interiorul amplasamentului. In cazul unor poluari accidentale, acestea vor fi neutralizate cu substante absorbante intervenindu-se operativ in acest sens;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

– NU ESTE CAZUL;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

– NU ESTE CAZUL;

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

- Plan de incadrare in zona;

- Plan de situatie;

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;

– NU ESTE CAZUL;

- schema-flux a gestionării deşeurilor;

– NU ESTE CAZUL;

- alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

– NU ESTE CAZUL;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

– NU ESTE CAZUL;

- numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

– NU ESTE CAZUL;

- prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

– NU ESTE CAZUL;

- se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

– NU ESTE CAZUL;

- se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

– NU ESTE CAZUL;

- alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare;

– NU ESTE CAZUL;

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

– NU ESTE CAZUL;

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral;

– NU ESTE CAZUL;

- corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.

– NU ESTE CAZUL;

- Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

– NU ESTE CAZUL;

- Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

– NU ESTE CAZUL;

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. .......... privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor în conformitate cu punctele III - XIV.

– NU ESTE CAZUL;

Semnătura şi ştampila titularului

....................................................