Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE

# Nr. ……. din ………..2019

# proiect

# Ca urmare a notificării privind modificările apărute în cadrul proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judeţul Ilfov, in perioada 2014-2020”, adresata de S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., cu sediul în str. Livezilor, nr. 94, Pantelimon, Judetul Ilfov, înregistrata la A.P.M. Ilfov cu nr. 17319/13.09.2019, cu completarile ulterioare, dupa emiterea de catre APM Ilfov a Deciziei etapei de incadrare nr. 178/23.07.2018, pentru revizuirea Acordului de mediu nr. 2/12.05.2017 emis de A.N.P.M., în baza:

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare care transpune prevederile Directivei EIM (Directiva 2014/52/UE);

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, în calitate de autoritate competentă pentru protecţia mediului, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică la A.P.M. Ilfov din data de 30.10.2019, a consultarii publicului interesat şi în lipsa observaţiilor acestora la proiectul deciziei etapei de încadrare, decide că modificările aduse proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judeţul Ilfov, in perioada 2014-2020”, titular S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., nu se supun evaluării impactului asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate si nu se supun evaluarii impactului asupra corpurilor de apa .

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Modificările aduse proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată din judeţul Ilfov, in perioada 2014-2020” se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 - Anexa 2, punctele 10 b) si 13 a);

- Modificările aduse proiectului, prin analiza criteriilor din anexa 3 la Legii nr. 292/2018  si a criteriilor din Anexa III la Directiva 2014/52/UE, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

- Caracteristicile proiectului

- Mărimea proiectului:

Proiectul include lucrari de reabilitare si extindere a retelelor de alimentare cu apa si canalizare, statii de pompare, statii de tratare si statii de epurare si este propus a se efectua pe teritoriul adminstrativ al urmatoarelor localitati:

- Localitati (UAT) din Judetul Ilfov: Glina, Dobroesti, Pantelimon, Branesti, Cernica, Mogosoaia, Petrachioaia, Tunari, Peris, Gradistea, Moara Vlasiei, Balotesti, Ciolpani, Gruiu, Bragadiru, Domnesti, Clinceni, Magurele, Cornetu, Ciorogarla, Jilava si Otopeni;

- Localitati (UAT) din Judetul Calarasi: Fundeni

Proiectul prevede urmatoarele obiectivele de investitie:

| Nr. | U.A.T. | Denumire obiectiv de investiţii |
| --- | --- | --- |
| 1. Reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de tratare şi staţii de epurare |
| 1 | Glina | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare |
| 2 | Pantelimon | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi construcţie staţie de tratare |
| 3 | Brăneşti | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, construcţie staţie de tratare şi extindere staţie de epurare |
| 4 | Cernica | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi construcţie staţii de tratare |
| 5 | Mogoşoaia | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare şi extindere staţie de tratare |
| 6 | Petrăchioaia | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, staţie de tratare şi construcţie staţie de epurare |
| 7 | Tunari | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, staţie de tratare şi extindere staţie de epurare |
| 8 | Periş | Extindere reţele de canalizare şi extindere staţie de epurare |
| 9 | Gradiştea | Extindere reţele de canalizare şi construcţie staţie de epurare |
| 10 | Moara Vlasiei | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare şi extindere staţie de epurare |
| 11 | Baloteşti | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare şi extindere staţie de epurare |
| 12 | Ciolpani | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare şi construcţie staţie de epurare |
| 13 | Gruiu | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare şi construcţie staţie de epurare |
| 14 | Bragadiru | Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare |
| 15 | Domneşti | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de epurare și extindere staţie de tratare |
| 16 | Clinceni | Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare, fara construcţie staţie de epurare |
| 17 | Măgurele | Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare fara construcţie staţie de epurare |
| 18 | Cornetu | Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare, fara construcţie staţie de epurare |
| 19 | Ciorogarla | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, extindere staţie de tratare |
| 20 | Jilava | Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, statie de tratare, fara extindere staţie de epurare |
| 2. Aducţiuni apă |
| 1 | Pantelimon, Brăneşti | Aducţiune apă Pantelimon - Brăneşti |
| 2 | Pantelimon, Dobroesti | Aducţiune apă Pantelimon - Dobroesti |
| 3 | Glina, Cernica (Posta-Bălăceanca) | Aducțiune apă Glina - Cernica (Poşta - Bălăceanca) |
| 4 | Cernica (Căldăraru - Tânganu) | Aducțiune apă Bucureşti - Cernica (Căldăraru - Tânganu) – Fundeni (judetul Calarasi) |
| 5 | Otopeni, Baloteşti | Aducțiune apă Otopeni – Baloteşti (Ad. Otopeni-Tunari si Ad. Tunari-Balotesti) |
| 6 | Mogosoaia | Aducțiune apă Mogosoaia - partial |
| 7 | Jilava | Aducţiune apă Jilava |
| 8 | Măgurele | Aducţiune apă Măgurele |
| 9 | Domneşti, Ciorogarla, Clinceni, Bragadiru, Cornetu | Aducţiune apă Domneşti - Ciorogarla - Clinceni - Bragadiru - Cornetu |

Modificările  propuse pentru proiect sunt următoarele:

Modificările au fost aduse numai obiectivelor de investiții din județul Ilfov.

Pentru obiectivul aflat pe teritoriul județului Călărași (conductă aducțiune) nu au apărut modificări de la data emiterii Acordului de mediu 2/12.05.2017.

Modificarile aduse proiectului, fata de datele care au stat la baza emiterii Acordului de mediu nr. 2/2017, revizuit la 23.07.2018, constau in :

- Renuntarea la extinderea SEAU Jilava, urmand ca apele uzate provenite din orasul Magurele, precum si apele uzate provenite din extinderea retelei de canalizare Jilava sa fie descarcate prin intermediul unei conducte de refulare comune intr-o statie de pompare apa uzata existenta a ANB, situata in Jilava, de unde vor fi pompate in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti pentru a fi epurate la SEAU Glina. Conducta de refulare comuna a fost dimensionata astfel incat sa poata prelua si debitul de apa uzata menajera provenit din aglomerarea 1 Decembrie-Copaceni, aceasta aglomerare fiind in aria de operare a S.C Euro ApaVol si face parte din proiectul POIM pe care acest operator  il are in pregatire;

- Renuntarea la realizarea prin acest proiect a racordului ANB pentru sistemul de alimentare cu apa Mogosoaia si a unui tronson din conducta de aductiune in lungime de 2995m si diametru De 400 mm, acestea urmand a fi realizate de catre beneficiar din surse proprii, in paralel cu proiectul POIM;

- Revizuirea debitelor de intrare in SEAU Tunari;

- Modificarea unor parametri ai sistemelor de alimentare cu apa: diametrul si lungimile conductelor de aductiune, tipul si numarul traversarilor;

- Modificarea unor parametri ai sistemelor de canalizare: lungimile si diametrele conductelor de refulare, numarul statiilor de pompare, tipul si numarul traversarilor.

Modificările și completările la proiectul inițial sunt:

- Aglomerările și clusterele pentru care sunt prevăzute lucrări de investiții pentru sistemele

de canalizare in judetul Ilfov:

| Prevederile Acordului de mediu nr. 2/2017, revizuit la 23.07.2018 | Modificari aduse proiectului, fata de datele care au stat la baza emiterii Acordului de mediu nr. 2/2017, revizuit la 23.07.2018 |
| --- | --- |
| Aglomerarea Bucuresti - Jilava - Magurele - include localitatile Jilava, Magurele, Varteju, Dumitrana, Pruni si Alunis | Aglomerarea Bucuresti - Jilava - Magurele - include localitatile Jilava, Magurele, Varteju, Dumitrana, Pruni si Alunis |
| Aglomerarea Petrachioaia - include localitatile: Petrachioaia si Surlari; | Aglomerarea Petrachioaia - include localitatile: Petrachioaia si Surlari; |
| Aglomerarea Balotesti - include localitatile: Balotesti, Dumbraveni, Saftica; | Aglomerarea Balotesti - include localitatile: Balotesti, Dumbraveni, Saftica; |
| Aglomerarea Peris – include localitatea Peris; | Aglomerarea Peris – include localitatea Peris; |
| Aglomerarea Bucuresti - Tunari – include localitatile: Tunari si Dimieni; | Aglomerarea Bucuresti - Tunari – include localitatile: Tunari si Dimieni; |
| Aglomerarea Branesti – include localitatile: Branesti, Izlaz, Pasarea si Vadu Anei; | Aglomerarea Branesti – include localitatile: Branesti, Izlaz, Pasarea si Vadu Anei; |
| Aglomerarea Gradistea – include localitatile: Gradistea si Sitaru; | Aglomerarea Gradistea – include localitatile: Gradistea si Sitaru; |
| Aglomerarea Bucuresti - Domnesti, Ciorogarla, Bragadiru, Cornetu, Clinceni – include localitatile Bragadiru - partial, Cornetu, Clinceni, Olteni, Ciorogarla, Darvari, Domnesti, Teghes, Buda si localitatea Ordoreanu din comuna Clinceni; | Aglomerarea Bucuresti - Domnesti, Ciorogarla, Bragadiru, Cornetu, Clinceni – include localitatile Bragadiru - partial, Cornetu, Clinceni, Olteni, Ciorogarla, Darvari, Domnesti, Teghes, Buda si localitatea Ordoreanu din comuna Clinceni; |
| Aglomerarea Ciolpani – include localitatile: Ciolpani, Luparia si Piscu; | Aglomerarea Ciolpani – include localitatile: Ciolpani, Luparia si Piscu; |
| Aglomerarea Moara Vlasiei – include localitatile: Moara Vlasiei, Caciulati; | Aglomerarea Moara Vlasiei – include localitatile: Moara Vlasiei, Caciulati; |
| • Cluster Gruiu, format din: | • Cluster Gruiu, format din: |
| Aglomerarea Gruiu cu localitatile: Gruiu, Lipa, Santu Floresti | Aglomerarea Gruiu cu localitatile: Gruiu, Lipa, Santu Floresti Aglomerarea Silistea Snagovului include Silistea Snagovului |
| Aglomerarea Silistea Snagovului include Silistea Snagovului |  |
| • Cluster Glina: | Cluster Glina: |
| Aglomerarea Glina (comuna Glina), | Aglomerarea Glina (comuna Glina), |
| Aglomerarea Bucuresti-Catelu (localitatea Catelu) | Aglomerarea Bucuresti-Catelu (localitatea Catelu), |
| Aglomerarea Bucuresti-Pantelimon (oras Pantelimon), | Aglomerarea Bucuresti-Pantelimon (oras Pantelimon), |
| Aglomerarea Balaceanca-Posta (localitatile Balaceanca si Posta) | Aglomerarea Balaceanca-Posta (localitatile Balaceanca si Posta) |
| Aglomerarea Tânganu (localitatea Tanganu), | Aglomerarea Tânganu (localitatea Tanganu), |
| Aglomerarea Cernica (localitatea Cernica) | Aglomerarea Cernica (localitatea Cernica) |
| Aglomerarea Bucuresti-Mogosoaia (Mogosoaia) | Aglomerarea Bucuresti-Mogosoaia (Mogosoaia) |

- Aglomerările și clusterele pentru care sunt prevăzute lucrări de investiții pentru sistemele

de alimentare cu apa cat si pentru sistemele de canalizare:

| Prevederile Acordului de mediu nr. 2/2017, revizuit la 23.07.2018 | Modificările aduse proiectului, fata de datele care au stat la baza emiterii Acordului de mediu nr. 2/12.05.2017, revizuit la data de 23.07.2018 |
| --- | --- |
| Aglomerarea Bucuresti – Jilava, Magurele | Aglomerarea Bucuresti – Jilava, Magurele |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |
| Aducțiune | Aducțiune |
| din conducte PEID, De 400 mm, pentru transportul debitului necesar alimentării localităților 1 Decembrie și Copăceni aflate în aria operatorului Euroapavol, în lungime de 5.406 m | din conducte PEID, De 400mm, pentru transportul debitului necesar alimentării localităților 1 Decembrie și Copăceni aflate în aria operatorului Euroapavol, în lungime de 5.406 m |
| Pe traseul rețelei de aducțiune se vor realiza: | Pe traseul rețelei de aducțiune se vor realiza: |
| 1 subtraversare cale ferata si bretea de legatura intre DN5 – Strada Odaii – centura Bucuresti (DNCB) | 1 subtraversare cale ferata si bretea de legatura intre DN5 – Strada Odaii – centura Bucuresti (DNCB) |
| 2 traversari de drumuri (DN 5, DJ 401A) | 2 traversari de drumuri (DN 5, DJ 401A) |
| 2 traversari de vale locala | 2 subtraversari de vale locala |
| Rețea de distribuție | Rețea de distribuție |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse intre De 110 ÷355 pe o lungime totală de 26.830 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse intre De 110 ÷355 pe o lungime totală de 26.830 m |
| Reabilitarea rețea de distribuție | Reabilitarea rețea de distribuție |
| din conducte PEID cu De 160 mm in lungime de L= 155 m. | din conducte PEID cu De 160 mm in lungime de L= 155 m. |
| Pe rețeaua de distribuție se vor modifica dotarile prevăzute, astfel: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 117 camine de vane (de sectorizare și golire); | 117 camine de vane (de sectorizare și golire); |
| 321 hidranți; | 321 hidranți; |
| 1.216 branșamente. | 1.216 branșamente. |
| Se modifica traversarile propuse astfel: | Se modifica traversarile propuse astfel: |
| 17 traversări de drumuri; | 17 traversări de drumuri; |
| 1 traversare de cale ferata si centura Bucuresti; 1 traversare de cale ferata; | 1 traversare de cale ferata si centura Bucuresti; 1 traversare de cale ferata; 1 traversare a Centurii Bucuresti |
| 1 traversare a râului Sabar ; 2 traversari de vale locala. | 1 traversare a râului Sabar ; 2 traversari de vale locala. |
| Aglomerarea Bucuresti-Magurele | Aglomerarea Bucuresti-Jilava- Magurele |
| UAT Magurele | UAT Magurele |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Reabilitare Gospodariei de apa GA Magurele: | Reabilitare Gospodariei de apa GA Magurele: |
| Reabilitare si marire capacitate statie de pompare; | Reabilitare si marire capacitate statie de pompare; |
| Reabilitare pavilion administrativ. | Reabilitare pavilion administrativ. |
| Retea de alimentare cu apa : | Retea de aductiune: |
| In vederea asigurarii debitului suplimentar necesar alimentarii cu apa a orasului Magurele, se va realiza o conducta de aductiune, de la punctul de racord la sistemul de alimentare cu apa APA-NOVA Bucuresti la gospodaria de apa Magurele, cu o lungime totala de 2.750 m. | In vederea asigurarii debitului suplimentar necesar alimentarii cu apa a orasului Magurele, se va realiza o conducta de aductiune, de la punctul de racord la sistemul de alimentare cu apa APA-NOVA Bucuresti la gospodaria de apa Magurele, cu o lungime totala de 2.750 m. |
| Reabilitare conductă de aductiune existentă pe o lungime de 1.123 m, prin inlocuirea conductei existente cu o conducta PEID cu diametru cuprins intre 90 si 250 mm; | Reabilitare conductă de aductiune existentă pe o lungime de 1.123 m, prin inlocuirea conductei existente cu o conducta PEID cu diametru cuprins intre 90 si 250 mm; |
| Traseul retelei de aductiune a apei va avea: | Traseul retelei de aductiune a apei va avea: |
| 1 subtraversare Centura Bucuresti;; | 1 subtraversare Centura Bucuresti; |
| 1 subtraversare de cale ferata. | 1 subtraversare de cale ferata. |
| Rețea de distribuție: | Rețea de distribuție: |
| Extinderea retea de distributie a apei ce se va realiza din conducte PEID pe o lungime totala de 49.191 m si ce va fi pozata pe domeniul public al orasului Magurele | Extinderea retea de distributie a apei ce se va realiza din conducte PEID pe o lungime totala de 49.191 m si ce va fi pozata pe domeniul public al orasului Magurele |
| Reabilitare retela de distributie a apei ce se va realiza pe o lungime totala de 6.820 m. | Reabilitare retela de distributie a apei ce se va realiza pe o lungime totala de 6.820 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute : | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 1.889 de branşamente, din care: | 1.889 de branşamente, din care: |
| 1.841 bransamente din PEID, De 32 mm; | 1.841 bransamente din PEID, De 32 mm; |
| 48 bransamente din PEID, De 40 mm. | 48 bransamente din PEID, De 40 mm. |
| Reabilitarea prin inlocuire a conductelor de distributie a condus la refacerea unui numar de 137 bransamente existente (90 bransamente cu De 32 mm si 47 bransamente cu De 40 mm). | Reabilitarea prin inlocuire a conductelor de distributie a condus la refacerea unui numar de 137 bransamente existente (90 bransamente cu De 32 mm si 47 bransamente cu De 40 mm). |
| 149 camine de vane de izolare si 1 camin cu vana de reglare debit; 430 hidranti . | 149 camine de vane de izolare si 1 camin cu vana de reglare debit; 430 hidranti . |
| Traseul retelei de distrubutie a apei va avea: | Traseul retelei de distributie a apei va avea: |
| 8 subtraversari de drumuri; | 8 subtraversari de drumuri; |
| 1 subtraversare de cale ferata si Centura Bucuresti; | 1 subtraversare de cale ferata si Centura Bucuresti; |
| 1 subtraversare de rau Sabar; | 1 subtraversare de rau Sabar; |
| 1 traversare a raului Ciorogarla | 1 traversare a raului Ciorogarla |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| UAT Jilava | UAT Jilava |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametre cuprinse intre 250÷500 mm și L=25.537 m. | din conducte PVC cu diametre cuprinse intre 250÷500 mm și L= 25.537 m. |
| Reabilitarea rețelei de canalizare: | Reabilitarea rețelei de canalizare: |
| din conducte PVC cu De 250mm pe o lungime de 980m. | din conducte PVC cu De 250mm pe o lungime de 980m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 1.309 racorduri; | 1.309 racorduri; |
| 12 stații de pompare; | 11 stații de pompare; |
| Conductele de refulare: | Conductele de refulare: |
| lungime totală de la 5.610 m la 6.336 m, cu diametrele între 90÷315 mm. | Se modifica lungimea totala propusa de la 6.336m la 9.932m, cu diametrele conductelor intre 90÷450mm |
| Traversarile propuse pe traseul retelei de canalizare se modifica astfel: | Traversarile propuse pe traseul retelei de canalizare se modifica astfel: |
| 13 traversări de DN5; | 14 subtraversari DN5; 1 subtraversare bretea DN5 – DNCB, in galerie edilitara |
| 1 traversare de DNCB; | 1 traversare de DNCB; |
| 2 traversare de DJ401A; | 2 subtraversari DJ401A; |
| galerie edilitarea in paralele cu Centura Bucuresti in lungime de 234m; | galerie edilitarea in paralele cu Centura Bucuresti in lungime de 234m; |
| 1 traversare de cale ferată; | 1 traversare de cale ferată; |
| 1 traversare de cale ferată si DNCB; 1 traversare DNCB; | 1 traversare de cale ferată si DNCB; 1 traversare DNCB; |
| 1 traversare de vale locala; 1 traversare rau Sabar; 3 traversari de canale de desecare. | 2 subtraversari vai locale; 1 traversare rau Sabar; 3 subtraversari de canale de desecare. |
| Capacitatea stației de epurare, estimată pentru anul 2030 este pentru 25.200 l.e. si va prelua apele uzate menajere din aglomerarea Bucuresti-Jilava, Magurele (localitatile Jilava, Magurele, Alunis, Dumitrana si Pruni) | S-a renuntat la extinderea statiei de epurare Jilava, apele uzate din aglomerarea Bucuresti-Jilava, Magurele vor fi descarcate in colectoarele ANB, pentru a fi epurate in SEAU Glina. |
| Debit | m3/zi | m3/h |  |
| Q zi med | 4.193 | - |  |
| Q zi max | 5.146 | - |  |
| Q orar max | - | 306 |  |
| UAT Magurele | UAT Magurele |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Retea de canalizare: | Retea de canalizare: |
| extindere retea de canalizare ce va fi realizata din conducte PVC cu diametre intre 250÷500 si L=39.360 m si va fi pozata pe domeniul public al orasului Magurele | extindere retea de canalizare ce va fi realizata din conducte PVC cu diametre intre 250÷500 si L=39.360 m si va fi pozata pe domeniul public al orasului Magurele |
| Pe reteaua de canalizare s-au prevazut: 1.068 camine de vizitare; 1.605 camine de racord; 19 de statii de pompare; | Pe reteaua de canalizare s-au prevazut: 1.068 camine de vizitare; 1.605 camine de racord; 19 de statii de pompare; |
| Conductele de refulare de la statii de pompare ce vor avea o lungime totala de L=3.922 m si vor fi amplasate pe domeniul public al orasului Magurele. | Conductele de refulare de la statii de pompare ce vor avea o lungime totala de L=3.922 m si vor fi amplasate pe domeniul public al orasului Magurele. |
| Traseul retelei de canalizare va avea: | Traseul retelei de canalizare va avea: |
| 8 subtraversari de drumuri; | 8 subtraversari de drumuri; |
| 1 subtraversare de cale ferata; | 1 subtraversare de cale ferata; |
| 1 supratraversare a raului Ciorogarla; | 1 supratraversare a raului Ciorogarla; |
| 1 subtraversare a raului Sabar | 1 subtraversare a raului Sabar. |
| Statia de epurare ape uzate menajare: | Statia de epurare ape uzate menajare: |
| Apele uzate din aglomerarea București – Jilava, Magurele sunt descarcate in statia de epurare proiectata Jilava. | Apele uzate din aglomerarea Bucuresti – Jilava, Magurele vor fi descarcate intr-o statie de pompare ANB existenta in Jilava, de unde vor fi pompate in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti, pentru a fi epurate in SEAU Glina. |
| Aglomerarea Petrachioaia | Aglomerarea Petrachioaia |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷250 mm în lungime de 38.343 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷250 mm în lungime de 38.344 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 153 de cămine de vane ; | 153 de cămine de vane ; |
| 269 hidranți; | 269 hidranți; |
| 1.606 branșamente. | 1.606 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 2 traversări de canale de desecare- ANIF. | 2 traversări de canale de desecare- ANIF. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametre cuprinse între 200÷315mm și 23.587 m. | din conducte PVC cu diametre cuprinse între 200÷315mm și 23.587 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 1.110 racorduri. | 1.110 racorduri. |
| Conductele de refulare: | Conductele de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷125mm, în lungime totală de 6.088m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷125mm, în lungime totală de 6.088m. |
| 14 traversari de drumuri judetene; 2 subtraversari ale raului Mostistea; | 14 subtraversari de drumuri judetene; 2 subtraversari ale raului Mostistea. |
| Statie de epurare ape uzate: | Statie de epurare ape uzate: |
| Extinderea platformei existente de depozitare temporara a namolului, la o capacitate de cca. 2.000 mc (cca. 2.280 tone) pentru a putea prelua namolul din urmatoarele 4 SEAU-uri ale judetului Ilfov(Gruiu, Tunari, Balotesti-Saftica si Petrachioaia), din cadrul proiectului major, inainte de valorificarea acestuia in agricultura. Platforma va avea o suprafata de cca. 1.340 mp si va fi amplasata in incinta SEAU Petrachioaia, pe un teren existent/disponibil al statiei, in vecinatatea terenurilor agricole pe care se va realiza imprastierea namolului. | Extinderea platformei existente de depozitare temporara a namolului, la o capacitate de cca. 2.000 mc (cca. 2.280 tone) pentru a putea prelua namolul din urmatoarele 4 SEAU-uri ale judetului Ilfov(Gruiu, Tunari, Balotesti-Saftica si Petrachioaia), din cadrul proiectului major, inainte de valorificarea acestuia in agricultura. Platforma va avea o suprafata de cca. 1.340 mp si va fi amplasata in incinta SEAU Petrachioaia, pe un teren existent/disponibil al statiei, in vecinatatea terenurilor agricole pe care se va realiza imprastierea namolului. |
| Aglomerarea Balotesti | Aglomerarea Balotesti |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Aducțiune: | Aducțiune: |
| transportul apei potabile printr-o aductiune din conducte PEID în lungime de 6.090 m, pe care va fi pozata o statie de repompare amplasata in localitatea Dimieni; | transportul apei potabile printr-o aductiune din conducte PEID în lungime de 6.090 m, pe care va fi pozata o statie de repompare amplasata in localitatea Dimieni; |
| Pe traseul rețelei de aducțiune a apei se adauga 1 subtraversare de vale locala. | Pe traseul rețelei de aducțiune a apei se adauga 1 subtraversare de vale locala. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție: |
| din conducte de PEID cu diametre de 63÷160 cu o lungime totala de 11.986 m. | din conducte de PEID cu diametre de 63÷160 cu o lungime totala de 11.986 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 68 camine de vane (de sectorizare și golire); | 68 camine de vane (de sectorizare și golire) ; |
| 121 hidranti; | 121 hidranti; |
| 247 branșamente pe reteaua extinsa si 248 bransamente pe reteaua existenta. | 247 branșamente pe reteaua extinsa si 248 bransamente pe reteaua existenta. |
| Traversari: | Traversari: |
| 3 traversări ale DN1 (E60); | 3 subtraversări ale DN1 (E60); |
| 2 traversari a DJ 200B; | 2 subtraversari a DJ 200B; |
| 6 subtraversări de vale locala. | 6 subtraversări de vale locala; |
| 1 subtraversare a DJ 101. | 1 subtraversare a DJ 101. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametre de 250 mm și L=12.803 m | din conducte PVC cu diametre de 250 mm și L=12.803 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 525 racorduri. | 525 racorduri. |
| Conductele de refulare: | Conductele de refulare: |
| - din conducte PEID cu diametru de 90mm, în lungimea totală de 4.204 m. | - din conducte PEID cu diametru de 90 mm, în lungimea totală de 4.204 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 3 subtraversari a DJ 200B; | 3 subtraversari a DJ 200B; |
| 1 subtraversare a DJ200B + vale locala; | 1 subtraversare a DJ200B + vale locala; |
| 8 subtraversări de vale locala. | 8 subtraversări de vale locala; |
| 3 subtraversari a DN 1. | 3 subtraversari a DN 1. |
| Stație de epurare ape uzate. | Stație de epurare ape uzate. |
| Localitatea Balotesti: | Localitatea Balotesti: |
| - execuție stație de epurare nou proiectată prin intergrarea fundatiilor existente pe amplasament, pentru statia proprusa initial de 6.500 l.e.; | - execuție stație de epurare nou proiectată prin intergrarea fundatiilor existente pe amplasament, pentru statia proprusa initial de 6.500 l.e.; |
| Capacitatea stației de epurare proiectată, va fi pentru 10.790 l.e. dimensionata pentru anul 2030: | Capacitatea stației de epurare proiectată, va fi pentru 10.790 l.e. dimensionata pentru anul 2030 : |
| debitele medii si maxime estimate: | debitele medii si maxime estimate: |
| Debit | m3/zi | m3/h | Debit | m3/zi | m3/h |
| Q zi med | 1.547 | - | Q zi med | 1.547 | - |
| Q zi max | 1.950 | - | Q zi max | 1.950 | - |
| Q orar max | - | 161 | Q orar max | - | 161 |
| Aglomerarea Bucuresti – Bragadiru – Cornetu devine Aglomerarea Bucuresti – Domnesti, Ciorogarla, Bragadiru, Cornetu, Clinceni | Aglomerarea Bucuresti – Bragadiru – Cornetu devine Aglomerarea Bucuresti – Domnesti, Ciorogarla, Bragadiru, Cornetu, Clinceni |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |
| Oraș Bragadiru | Oraș Bragadiru |
| Nu sunt prevazute modificari ale marimii capacitatii statiei de pompare existente. | Nu sunt prevazute modificari ale marimii capacitatii statiei de pompare existente. |
| Aducțiune: | Aducțiune: |
| Traseul rețelei de aducțiune va avea o supratraversare a Bălții Clinceni si o traversare de drum. | Traseul rețelei de aducțiune va avea o supratraversare a Bălții Clinceni si o traversare de drum. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție: |
| conducte de PEID în lungime totală de 34.966 m. | conducte de PEID în lungime totală de 34.966 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 185 camine de vane (de sectorizare și golire); | 185 camine de vane (de sectorizare și golire); |
| 367 hidranți; | 367 hidranți; |
| 1.608 bransamente. | 1.608 bransamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 2 traversări de drumuri ; | 2 traversări de drumuri ; |
| 7 traversari gaz; | 7 traversari gaz; |
| 15 subtraversari ANIF; | 15 subtraversari ANIF; |
| 9 traversări de apeducte. | 9 traversări de apeducte. |
| Comuna Cornetu | Comuna Cornetu |
| Sursa de alimentare cu apa : | Sursa de alimentare cu apa : |
| Aducțiune: | Aducțiune: |
| Traseul rețelei de aducțiune va avea o supratraversare a râului Sabar, 2 traversari de drumuri si 2 traversari de canale. | Traseul rețelei de aducțiune va avea o supratraversare a râului Sabar, 2 traversari de drumuri si 2 traversari de canale. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte de PEID în lungime totală de 19130 m. | din conducte de PEID în lungime totală de 19130m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 82 camine de vane (de sectorizare si golire); | 82 camine de vane (de sectorizare si golire); |
| 200 hidranti; | 200 hidranti; |
| 326 branșamente. | 326 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 13 subtraversări de drumuri; | 13 subtraversări de drumuri; |
| 3 traversari canale ANIF. | 3 traversari canale ANIF. |
| Comuna Clinceni: | Comuna Clinceni: |
| Aducțiune: | Aducțiune: |
| Traseul rețelei de aducțiune a apei va avea: | Traseul rețelei de aducțiune a apei va avea: |
| 1 traversare a Șoselei Ordoreanu; | 1 traversare a Șoselei Ordoreanu; |
| 1 traversare de apeducte; | 1 traversare de apeducte; |
| 1 traversare canal de desecare. | 1 traversare canal de desecare. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 75÷180mm , pe o lungime totală de 36.233 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 75÷180mm , pe o lungime totală de 36.233 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 134 camine de vane (de sectorizare, golire); | 134 camine de vane (de sectorizare, golire); |
| 372 hidranti; | 372 hidranti; |
| 747 branșamente. | 747 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 16 traversări de drumuri; | 16 traversări de drumuri; |
| 6 traversări gaz; | 6 traversări gaz; |
| 4 traversări de apeducte. | 4 traversări de apeducte. |
| Comuna Ciorogarla | Comuna Ciorogarla |
| Extindere gospodărie de apă: | Extindere gospodărie de apă: |
| crestere capacitate de inmagazinare existenta prin realizarea unui rezervor de V=700 mc. | crestere capacitate de inmagazinare existenta prin realizarea unui rezervor de V=700 mc. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte de PEID cu diametre cuprinse între 63÷200 în lungime totală de 31.318m. | din conducte de PEID cu diametre cuprinse între 63÷200 în lungime totală de 31.318m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 117 camine de vane (de sectorizare și golire); | 117 camine de vane (de sectorizare și golire); |
| 312 hidranti ; | 312 hidranti ; |
| 933 branșamente. | 933 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 14 traversări de drumuri; | 14 traversări de drumuri; |
| 5 traversari gaz; | 5 traversari gaz; |
| 1 traversare apeducte; | 1 traversare apeducte; |
| 1 traversare a râului Ciorogârla. | 1 traversare a râului Ciorogârla. |
| Comuna Domnesti | Comuna Domnesti |
| Sursa de alimentare cu apa : | Sursa de alimentare cu apa : |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte de PEID cu diametre cuprinse între 90÷160mm înlungime de 19.835 m. | din conducte de PEID cu diametre cuprinse între 90÷160mm înlungime de 19.835 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 86 camine de vane; | 86 camine de vane; |
| 224 hidranți; | 224 hidranți; |
| 537 branșamente. | 537 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 15 traversări de drumuri; | 15 traversări de drumuri; |
| 3 traversari gaz. | 3 traversari gaz. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE |  |
| Oras Bragadiru | Oras Bragadiru |
| Rețea de canalizare; | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametru de 250mm a și L=28 984m. | din conducte PVC cu diametru de 250mm a și L=28 984m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 1.463 racorduri. | 1.463 racorduri. |
| Conductele de refulare: | Conductele de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷280mm , în lungime totală de 9.210m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷280mm , în lungime totală de 9.210m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 4 traversari magistrala gaz; 3 subtraversari magistrala gaz; | 4 traversari magistrala gaz; 3 subtraversari magistrala gaz; |
| 12 traversari antene ANIF; 3 subtraversari antene ANIF; | 12 traversari antene ANIF; 3 subtraversari antene ANIF; |
| 1 traversare de apeduct; 6 subtraversari de apeducte ANB. | 1 traversare de apeduct; 6 subtraversari de apeducte ANB. |
| Comuna Cornetu | Comuna Cornetu |
| Rețea de canalizare – extindere: | Rețea de canalizare- extindere: |
| Din conducte PVC cu L = 19.517m. | Din conducte PVC cu L = 19.517m. |
| Rețea de canalizare – reabilitare: | Rețea de canalizare – reabilitare: |
| din conducte PVC De=250mm în lungime de 603 m. | din conducte PVC De=250mm în lungime de 603 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 371 racorduri. | 371 racorduri. |
| Conductele de refulare: | Conductele de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷250mm, și lungimea totală de 6.408 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷250mm, și lungimea totală de 6.408 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 17 subtraversari drum; | 17 subtraversari drum; |
| 3 traversari noi pentru antene ANIF. | 3 traversari noi pentru antene ANIF. |
| Comuna Clinceni (cuprinde Clinceni, Olteni si Ordoreanu) | Comuna Clinceni (cuprinde Clinceni, Olteni si Ordoreanu) |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu Dn=250 mm și L=39.693 m. | din conducte PVC cu Dn=250 mm și L=39.693 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| la 797 racorduri; | la 797 racorduri; |
| Raman neschimbate propunerile pentru cămine de vizitare si schimbare de sens; Se modifica numarul statiilor de pomare de la 20 la 28 . | Raman neschimbate propunerile pentru cămine de vizitare si schimbare de sens; Se modifica numarul statiilor de pomare de la 20 la 28 . |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷280mm, în lungime totală de 20.250 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷280mm, în lungime totală de 20.250 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 14 traversări de drumuri; | 14 traversări de drumuri; |
| . 10 traversari gaz si 6 traversari apeducte; | 10 traversari gaz si 6 traversari apeducte; |
| 2 supratraversari de Sabar. | 2 supratraversari de Sabar. |
| Datele pentru localitatea Ordoreanu au fost incluse in modificarile pentru comuna Clinceni. | Datele pentru localitatea Ordoreanu au fost incluse in modificarile pentru comuna Clinceni. |
| Comuna Ciorogarla | Comuna Ciorogarla |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu Dn=250mm și L=23.660 m. | din conducte PVC cu Dn=250mm și L=23.660 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 551 racorduri. | 551 racorduri. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametru de 90mm, în lungime totală de 4.437 m. | din conducte PEID cu diametru de 90mm, în lungime totală de 4.437 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 9 traversări de drumuri; | 9 traversări de drumuri; |
| 2 traversari de gaz. | 2 traversari de gaz. |
| Comuna Domnesti | Comuna Domnesti |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu Dn=250 mm și L=20.525 m. | din conducte PVC cu Dn=250 mm și L=20.525 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 544 racorduri. | 544 racorduri. |
| Conductele de refulare: | Conductele de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷200mm, în lungime totală de 7.186 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷200mm, în lungime totală de 7.186 m. |
| Traversarile se modifica astfel: | Traversarile se modifica astfel: |
| 13 traversări de drumuri; | 13 traversări de drumuri; |
| 2 traversari gaz. | 2 traversari gaz. |
| Statie de epurare ape uzate: | Statie de epurare ape uzate: |
| Se modifica capacitatea statiei de epurare proiectata, estimata pentru anul 2030 de la 9.605 l.e. la 27.515 l.e. | Se modifica capacitatea statiei de epurare proiectata, estimata pentru anul 2030 de la 9.605 l.e. la 27.515 l.e. |
| Aglomerarea Peris | Aglomerarea Peris |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu Dn=250mm, cu L=30.125 m. | din conducte PVC cu Dn=250mm, cu L=30.125 m |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 1.478 racorduri. | 1.478 racorduri. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |  |  |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷180 mm, în lungime totală de 6.053 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷180 mm, în lungime totală de 6.053 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| se modifica numarul de traversări ale drumurilor județene DJ101B de 8 traversari la 7 traversari; | se modifica numarul de traversări ale drumurilor județene DJ101B de 8 traversari la 7 traversari; |
| se prevad 2 subtraversari ale drumului județen DJ101A in loc de 2 traversari. | se prevad 2 subtraversari ale drumului județen DJ101A in loc de 2 traversari. |
| Celelalte lucrari raman neschimbate: | Celelalte lucrari raman neschimbate: |
| 2 subtraversări de vale locală necadastrată; | 2 subtraversări de vale locală necadastrată; |
| 1 supratraversare a râului Snagov. | 1 supratraversare a râului Snagov. |
| Aglomerarea Bucuresti - Tunari | Aglomerarea Bucuresti - Tunari |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Aducțiune: | Aducțiune: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 180÷250 mm si lungimea de 11.668 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 180÷250 mm si lungimea de 11.668 m. |
| Traseul rețelei de aducțiune a apei va avea: | Traseul rețelei de aducțiune a apei va avea: |
| 1 traversare DJ 100 ; | 2 traversari DJ 200B; |
| 2 subtraversari ale râului Mostiștea. | 1 subtraverare a râului Mostiștea. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷200 mm, pe o lungime totala de 46.441 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷200 mm, pe o lungime totala de 46.441 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 216 camine de vane (de sectorizare, golire); | 216 camine de vane (de sectorizare, golire); |
| 413 hidranți; | 413 hidranți; |
| 2.229 branșamente. | 2.229 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 30 traversari de drumuri; | 30 traversari de drumuri; |
| 5 subtraversari de canale de desecare. | 5 subtraversari de canale de desecare. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametre cuprinse 200÷400 mm și L=34.584 m. | din conducte PVC cu diametre cuprinse 200÷400mm și L=34.584 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 1.794 racorduri. | 1.794 racorduri. |
| Conductele de refulare: | Conductele de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷160mm în lungime totală de 4.933 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷160mm în lungime totală de 4.933 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 13 traversări de drumuri. | 13 subtraversari de drumuri. |
| Capacitatea statiei de epurare proiectata, estimata pentru anul 2045 este pentru 4.610 l.e.: | Nu sunt modificari pentru incarcarea de 4.610 l.e a statiei de epurare proiectata, estimata pentru anul 2045, dar se modifica debitele de intrare in SEAU: |
| debitele medii si maxime estimate: | debitele medii si maxime estimate: |
| Debit | m3/zi | m3/h | Debit | m3/zi | m3/h |
| Q zi med | 1402 | - | Q zi med | 903 | - |
| Q zi max | 1675 | - | Q zi max | 1104 | - |
| Q orar max | - | 115 | Q orar max | - | 92 |
| Aglomerarea Branesti | Aglomerarea Branesti |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Aductiunea: | Aductiunea: |
| din conducte PEID cu diametru de 280 mm în lungime de 8.260 m. | din conducte PEID cu diametru de 280 mm în lungime de 8.260 m. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷250 mm, pe o lungime totală de 33.299 m . | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷250 mm, pe o lungime totală de 33.299 m . |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 151 camine de vane (de sectorizare și golire) ; | 151 camine de vane (de sectorizare și golire) ; |
| 352 hidranti; | 352 hidranti; |
| 564 bransamente. | 564 bransamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 6 traversări de drumuri; | 6 traversări de drumuri; |
| 1 traversare de A2; | 1 traversare de A2; |
| 1 traversare de cale ferată. | 1 subtraversare de cale ferată. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu De = 250 mm și L = 26.229 m. | din conducte PVC cu De = 250 mm și L = 26.229 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 516 racorduri; | 516 racorduri; |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷110mm, în lungime totală de 2.914 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷110mm, în lungime totală de 2.914 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 5 traversări de drumuri. | 5 subtraversari de drumuri (DN3 si DJ100). |
| Aglomerarea Gradistea | Aglomerarea Gradistea |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Retea de distributie: | Retea de distributie: |
| Realizarea a 163 branșamente pentru rețeaua de distribuție a apei aflată în execuție. | Realizarea a 163 branșamente pentru rețeaua de distribuție a apei aflată în execuție. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametre cuprinse între 200÷315mm și L=31.188m. | din conducte PVC cu diametre cuprinse între 200÷315mm și L=31.188m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 1.506 racorduri. | 1.506 racorduri. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷180mm, în lungime totală de 4.644m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷180mm, în lungime totală de 4.644m. |
| Traversari: | Traversari: |
| 23 traversări de drumuri judetene; | 23 traversări de drumuri judetene; |
| 2 traversari de vale locala. | 2 traversari de vale locala. |
| Aglomerarea Ciolpani | Aglomerarea Ciolpani |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Gospodărie de apă Piscu : | Gospodărie de apă Piscu : |
| se renunta la stație de pompare pentru incendiu. | se renunta la stație de pompare pentru incendiu. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷200mm pe o lungime totală de 45309m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷200mm pe o lungime totală de 45309m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 247 camine de vane (de sectorizare si golire); | 261 camine de vane (de sectorizare si golire); |
| 1.204 bransamente. | 1.204 bransamente. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametre cuprinse între 250÷400mm și L=59.448 m. | din conducte PVC cu diametre cuprinse între 250÷400mm și L=59.448 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 2.634 racorduri. | 2.634 racorduri. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷160mm, în lungime totală de 17.707 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷160mm, în lungime totală de 17.707 m. |
| 36 de traversari de drumuri. | 36 de subtraversari de drumuri. |
| Cluster Gruiu | Cluster Gruiu |
| Clusterul Gruiu este format din doua aglomerari: | Clusterul Gruiu este format din doua aglomerari: |
| Aglomerarea Gruiu | Aglomerarea Gruiu |
| Aglomerarea Silistea Snagovului | Aglomerarea Silistea Snagovului |
| Aglomerarea Gruiu: Gruiu, Lipia si Santu Floresti | Aglomerarea Gruiu: Gruiu, Lipia si Santu Floresti |
| Aglomerarea Silistea Snagovului: Silistea Snagovului | Aglomerarea Silistea Snagovului: Silistea Snagovului |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Rețea de aductiune: | Rețea de aductiune: |
| Pe traseul conductei de aductiune a apei sunt prevazute 2 subtraversari ale DJ 101 B. | Pe traseul conductei de aductiune a apei sunt prevazute 2 subtraversari ale DJ 101 B. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷315mm pe o lungime totală de 41973 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷315mm pe o lungime totală de 41973 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 196 de cămine de vane (de sectorizare și golire); | 196 de cămine de vane (de sectorizare și golire); |
| 2.377 branșamente, din care 2.079 bransamente pentru extinderile de retele si 298 bransamente pentru reteaua existenta. | 2.377 branșamente, din care 2.079 bransamente pentru extinderile de retele si 298 bransamente pentru reteaua existenta. |
| Traversari: | Traversari: |
| 10 traversări de drumuri (DJ); 1 supratraversare de vale locala; 2 supratraversari de parau Gruiu. | 10 traversări de drumuri (DJ); 1 supratraversare de vale locala; 2 subtraversari ale paraului Gruiu. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| Pentru Clusterul Gruiu au fost propuse urmatoarele lucrari; | Pentru Clusterul Gruiu au fost propuse urmatoarele lucrari: |
| Extinderea retelei de canalizare din PVC cu De=200÷400 mm și L=7.1314 m | Extinderea retelei de canalizare din PVC cu De=200÷400 mm și L=7.1314 m; |
| 3.495 racorduri; | 3.495 racorduri. |
| 1.746 cămine de vizitare și schimbare de sens. | 1.746 cămine de vizitare și schimbare de sens. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷250mm, în lungime totală de 11.881 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 90÷250mm, în lungime totală de 11.881 m. |
| Statii de pompare ape uzate: realizarea a 20 statii de pompare apa uzata proiectate; | Statii de pompare ape uzate: realizarea a 20 statii de pompare apa uzata proiectate; |
| Pe traseul conductelor de refulare s-au prevazut 80 de camine de curatire si golire, pentru a permite lucrari de intretinere si exploatare. | Pe traseul conductelor de refulare s-au prevazut 80 de camine de curatire si golire, pentru a permite lucrari de intretinere si exploatare. |
| Traversari: | Traversari: |
| 37 subtraversări de drumuri 1 traversare autostrada A3 1 subtraversare vale locala 1 supratraversare rau Gruiu 2 subtraversari rau Gruiu 1 subtraversare rau Snagov | 38 subtraversari de drumuri 1 subtraversare vale locala 3 subtraversari rau Gruiu 1 subtraversare rau Snagov |
| Cluster Glina | Cluster Glina |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Comuna Glina (localitățile Glina și Cățelu) | Comuna Glina (localitățile Glina și Cățelu) |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷125mm, pe o lungime totală de 2.026m (888 m pentru Glina și 1.138 m pentru Cățelu). | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷125mm, pe o lungime totală de 2.026m (888 m pentru Glina și 1.138 m pentru Cățelu). |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 13 cămine de vane (de sectorizare și golire) (din care 9 pentru Glina și 4 pentru Cățelu); | 13 cămine de vane (de sectorizare și golire) (din care 9 pentru Glina și 4 pentru Cățelu); |
| 24 hidranti (din care 11 pentru Glina și 13 hidranţi pentru Cățelu); | 24 hidranti (din care 11 pentru Glina și 13 hidranţi pentru Cățelu); |
| 99 branșamente pe extinderile de rețele (din care 40 pentru Glina și 59 pentru Cățelu); | 99 branșamente pe extinderile de rețele (din care 40 pentru Glina și 59 pentru Cățelu); |
| 591 branșamente pentru rețelele existente . | 591 branșamente pentru rețelele existente . |
| Comuna Cernica (localitățile Bălăceanca și Poșta) | Comuna Cernica (localitățile Bălăceanca și Poșta) |
| Aducțiune Bucuresti-GA Glina | Aducțiune Bucuresti-GA Glina |
| aducțiunea apei preluate din rețeaua de apă potabilă a Mun. București până la gospodăria de apă Glina va fi realizată din conducte PEID, cu De=180mm în lungime de 2.648m | aducțiunea apei preluate din rețeaua de apă potabilă a Mun. București până la gospodăria de apă Glina va fi realizată din conducte PEID, cu De=180mm în lungime de 2.648m |
| Traversari: | Traversari: |
| Aducțiunea va avea: 4 traversari DNCB; 1 traversare CF; 2 traversări DJ; 1 supratraversare comuna a râului Dâmbovița si DNCB. | Aducțiunea va avea: 4 traversari DNCB; 1 traversare CF; 2 traversări DJ; 1 supratraversare comuna a râului Dâmbovița si DNCB. |
| Aducțiune GA Glina-GA Posta | Aducțiune GA Glina-GA Posta |
| Traversari: | Traversari: |
| 1 subtraversare Autostrada de Centura. | 1 subtraversare Autostrada de Centura. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷110mm, pe o lungime totala propusa de 14.658 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷110mm, pe o lungime totala propusa de 14.658 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 72 de cămine de vane (de sectorizare și golire); | 72 de cămine de vane (de sectorizare și golire); |
| 119 hidranți; | 119 hidranți; |
| 638 branșamente. | 638 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 7 traversări ale DJ 301A. | 7 traversări ale DJ 301A. |
| Orașul Pantelimon | Orașul Pantelimon |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Extinderea gospodărie de apă Pantelimon: | Extinderea gospodărie de apă Pantelimon: |
| nu se mai realizeaza lucrari pentru stația de pompare. | nu se mai realizeaza lucrari pentru stația de pompare. |
| Aducțiune: | Aducțiune: |
| rețea de aducțiune a apei preluate din rețeaua de apă potabilă a Mun. București către stația de repompare ce va fi realizată din conducte PEID De=450mm, și L=1.723m. Nu se va mai realiza legătura cu GA Pantelimon, din conducte PEID cu De=200mm și L=1.090m. | rețea de aducțiune a apei preluate din rețeaua de apă potabilă a Mun. București către stația de repompare ce va fi realizată din conducte PEID De=450mm, și L=1.723m. Nu se va mai realiza legătura cu GA Pantelimon, din conducte PEID cu De=200mm și L=1.090m. |
| Rețea de distribuție: | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷400mm pe o lungime totală de 30.392 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷400mm pe o lungime totală de 30.392 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 135 de cămine de vane (de sectorizare și golire); | 135 de cămine de vane (de sectorizare și golire); |
| 256 hidranți; | 256 hidranți; |
| 1.288 branșamente. | 1.288 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 9 traversari de DN3; 2 traversări de DJ301; | 9 traversari de DN3; 2 traversări de DJ301; |
| 1 subtraversare de DNCB. | 1 subtraversare de DNCB. |
| Comuna Cernica (localitatea Cernica) | Comuna Cernica (localitatea Cernica) |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 21 de cămine de vane (de sectorizare și golire); | 21 de cămine de vane (de sectorizare și golire); |
| 74 branșamente pentru extinderile de retele si 514 bransamente pentru retelele existente(total 588 bransamente). | 74 branșamente pentru extinderile de retele si 514 bransamente pentru retelele existente(total 588 bransamente). |
| Comuna Cernica (localitățile Tânganu și Căldăraru) | Comuna Cernica (localitățile Tânganu și Căldăraru) |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| Aducțiune: | Aducțiune: |
| rețea de aducțiune a apei preluate din rețeaua de apă potabilă a Mun. București ce va fi realizată din conducte PEID De=200mm, în lungime de 9.072 m; | rețea de aducțiune a apei preluate din rețeaua de apă potabilă a Mun. București ce va fi realizată din conducte PEID De=200mm, în lungime de 9.072 m; |
| rețea de aducțiune a apei preluate din gospodăria de apă Tânganu ce va fi realizată din conducte PEID De=140mm, în lungime de 2.430 m; | rețea de aducțiune a apei preluate din gospodăria de apă Tânganu ce va fi realizată din conducte PEID De=140mm, în lungime de 2.430 m; |
| Pentru traseul conductei de aductiune se vor realiza: 2 traversari de DJ301; 1 traversare de DNCB; 2 traversari A2; 1 traversare CF; 1 supratraversare a râului Colentina; 1 traversare Autostrada Centura; 4 traversari de vale locala. | pentru traseul conductei de aductiune se vor realiza: 2 traversari de DJ301; 1 traversare de DNCB; 2 traversari A2; 1 traversare CF; 1 supratraversare a râului Colentina; 1 traversare Autostrada Centura; 4 subtraversari de vale locala. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametru de 110mm, pe lungime totală de 14.660 m. | din conducte PEID cu diametru de 110mm, pe lungime totală de 14.660 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 67 de cămine de vane; | 67 de cămine de vane; |
| 129 hidranți; | 129 hidranți; |
| 797 bransamente . | 797 bransamente . |
| Traversari: | Traversari: |
| nu se va realiza-1 traversare de A2. | nu se va realiza-1 traversare de A2. |
| Comuna Mogoșoaia | Comuna Mogoșoaia |
| INFRASTRUCTURA DE APA: |  |
| 1 bransament la reteaua de alimentrare cu apa a Mun. Bucuresti | Bransamentul la reteaua de apa a Mun. Bucuresti va fi executat de catre beneficiar prin fonduri proprii, in paralel cu lucrarile din proiect. |
| Se propune reabilitare gospodărie de apă GA1 Mogosoaia: | Se propune reabilitare gospodărie de apă GA1 Mogosoaia: |
| reabilitare instalatie de dezinfectie; | reabilitare instalatie de dezinfectie; |
| statie de durizare; | statie de durizare; |
| reabilitare rezervor de inmagazinare. | reabilitare rezervor de inmagazinare. |
| Se modifica lucrarile prevazute pentru extinderea gospodărie de apă GA2 Mogosoaia, dupa cum urmeaza: | Se modifica lucrarile prevazute pentru extinderea gospodărie de apă GA2 Mogosoaia, dupa cum urmeaza: |
| se va realiza o reabilitare a instalatie de dezinfectie; | se va realiza o reabilitare a instalatie de dezinfectie; |
| se va realiza o statie de durizare; | se va realiza o statie de durizare; |
| se propune reabilitarea rezervorului de inmagazinare; | se propune reabilitarea rezervorului de inmagazinare; |
| se propune reabilitarea statie de pompare; | se propune reabilitarea statie de pompare; |
| Reabilitare gospodărie de apă GA3 Mogosoaia; | Reabilitare gospodărie de apă GA3 Mogosoaia; |
| reabilitare instalatie de dezinfectie; | reabilitare instalatie de dezinfectie; |
| statie de dedurizare; | statie de dedurizare; |
| reabilitare rezervor de inmagazinare. | reabilitare rezervor de inmagazinare. |
| Aductiune: | Aductiune: |
| din conducte PEID cu De = 125÷400 mm si L=3.707 m. | Se va realiza tronsonul de aductiune din conducta PEID 125 mm, avand lungimea L = 712 m. S-a eliminat din proiect tronsonul de aductiune PEID 400 mm, avand lungimea L = 2.995 m. Acest tronson va fi realizat de catre beneficiar prin fonduri proprii, in paralel cu lucrarile din proiect. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷355mm pe o lungimea totală de 28.055 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 110÷355mm pe o lungimea totală de 28.055 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 118 de cămine de vane (de sectorizare și golire); | 118 de cămine de vane (de sectorizare și golire); |
| 227 hidranți; | 227 hidranți; |
| 365 branșamente. | 365 branșamente. |
| Traversari: | Traversari: |
| 1 traversare de Șos. Chitila (fost DNCB). | 1 traversare de Șos. Chitila (fost DNCB). |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |
| Comuna Glina (localitatea Glina) | Comuna Glina (localitatea Glina) |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 44 racorduri aferente extinderii rețelei de canalizare și 593 racorduri la rețeaua de canalizare existentă. | 44 racorduri aferente extinderii rețelei de canalizare și 593 racorduri la rețeaua de canalizare existentă. |
| Comuna Glina (localitatea Cățelu) | Comuna Glina (localitatea Cățelu) |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu Dn=200mm și lungimea L=737m. | din conducte PVC cu Dn=200mm și lungimea L=737m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 37 racorduri aferente extinderii rețelei de canalizare propuse și 593 racorduri la rețeaua de canalizare existentă. | 37 racorduri aferente extinderii rețelei de canalizare propuse și 593 racorduri la rețeaua de canalizare existentă. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| Reabilitare conducte de refulare existente în lungime totală de 840 m. | Reabilitare conducte de refulare existente în lungime totală de 840 m. |
| Orașul Pantelimon | Orașul Pantelimon |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC și PAFSIN cu Dn=250÷400mm și L=19.671m. | din conducte PVC și PAFSIN cu Dn=250÷400mm și L=19.671m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 900 racorduri; | 900 racorduri; |
| Se propune Reabilitarea a 2 statii de pompare existente. | Se propune Reabilitarea a 2 statii de pompare existente. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 160÷400mm, în lungime totală de 5.134m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 160÷400mm, în lungime totală de 5.134m. |
| Traversari: | Traversari: |
| Se adauga 1 subtraversare de CF si DNCB. | Se adauga 1 subtraversare de CF si DNCB. |
| Comuna Cernica (localitatea Cernica) | Comuna Cernica (localitatea Cernica) |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| Se adauga 514 racorduri pe reteaua existenta. | Se adauga 514 racorduri pe reteaua existenta. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametru de 90mm, în lungimea totală de 231m. | din conducte PEID cu diametru de 90mm, în lungimea totală de 231m. |
| Se propun traversari: 3 traversari de drumuri | Se propun traversari: 3 traversari de drumuri |
| Comuna Cernica (localitățile Bălăceanca și Poșta) | Comuna Cernica (localitățile Bălăceanca și Poșta) |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu Dn=200÷250mm și L=10577 m. | din conducte PVC cu Dn=200÷250mm și L=10577 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 492 racorduri; | 492 racorduri; |
| 4 stații de pompare. | 4 stații de pompare. |
| Nu se mai propune reechipare stație de pompare existentă SP2. | Nu se mai propune reechipare stație de pompare existentă SP2. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 90÷180mm, în lungime totală de 4.320m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 90÷180mm, în lungime totală de 4.320m. |
| Comuna Cernica (localitatea Tânganu) | Comuna Cernica (localitatea Tânganu) |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu Dn = 250÷315 mm și L=13.930 m. | din conducte PVC cu Dn = 250÷315 mm și L=13.930 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 693 racorduri; | 693 racorduri; |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 90÷225mm în lungime totală de 5.593m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 90÷225mm în lungime totală de 5.593m. |
| Traversari: | Traversari: |
| Se adauga 2 subtraversari de vale locala . | Se adauga 2 subtraversari de vale locala. |
| Comuna Mogoșoaia (localitatea Mogoșoaia) | Comuna Mogoșoaia (localitatea Mogoșoaia) |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare; |
| din conducte PVC și PAFSIN cu Dn=250÷530 mm și L=33.465 m. | din conducte PVC și PAFSIN cu Dn=250÷530mm și L=33.465 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 986 racorduri. | 986 racorduri. |
| Se propune reabilitarea a 2 statii de pompare existente. | Se propune reabilitarea a 2 statii de pompare existente. |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 90÷160mm, în lungime totală de 4.044 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse intre 90÷160mm, în lungime totală de 4.044 m. |
| Apele uzate menajere vor fi evacuate în reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti și apoi în stația de epurare Glina . | Apele uzate menajere vor fi evacuate în reteaua de canalizare a Municipiului Bucuresti și apoi în stația de epurare Glina . |
| Aglomerarea Moara Vlasiei | Aglomerarea Moara Vlasiei |
| INFRASTRUCTURA DE APA |
| Traversari: | Traversari: |
| 2 traversări de DJ 101. | 2 traversări de DJ 101. |
| Rețea de distribuție : | Rețea de distribuție : |
| din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷225mm pe o lungime totală de 44.566 m. | din conducte PEID cu diametre cuprinse între 63÷225mm pe o lungime totală de 44.566 m. |
| Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute: |
| 238 de cămine de vane (de sectorizare și golire); | 238 de cămine de vane (de sectorizare și golire); |
| 429 hidranți; | 429 hidranți; |
| Se modifica numarul de bransamente propus initial la 2.377 bransamente: 2.079 branșamente pe reteaua propusa si 298 de bransamente pe reteaua existenta. | Se modifica numarul de bransamente propus initial la 2.377 bransamente: 2.079 branșamente pe reteaua propusa si 298 de bransamente pe reteaua existenta. |
| Traversari: | Traversari: |
| Se adauga 1 traversare noua de vale locala; | 1 subtraversare de vale locala. |
| 1 subtraversare a acumularii Caciulati 1 de pe raul Cociovalistea. | 1 subtraversare a acumularii Caciulati 2 de pe raul Cociovalistea. |
| INFRASTRUCTURA DE CANALIZARE: |  |
| Rețea de canalizare: | Rețea de canalizare: |
| din conducte PVC cu diametre cuprinse între 200÷250mm și L=37.254 m. | din conducte PVC cu diametre cuprinse între 200÷250mm și L=37.254 m. |
| Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: | Pe rețeaua de canalizare vor fi prevăzute: |
| 1.859 racorduri; | 1.859 racorduri; |
| 19 statii de pompare . | 19 statii de pompare . |
| Conducte de refulare: | Conducte de refulare: |
| din conducte PEID cu diametru de 90mm, în lungime totală de 4.523 m. | din conducte PEID cu diametru de 90mm, în lungime totală de 4.523 m. |
| Traversari: | Traversari: |
| Se adauga 1 subtraversare noua de vale locala . | Se adauga 1 subtraversare noua de vale locala. |
| Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a sitului Natura 2000, dupa caz: |
| In cazul sitului Natura 2000 - ROSPA0044 Grădiștea – Căldărușani – Dridu, suprafata afectata de implementarea proiectului reprezinta aproximativ 0,01% din suprafata totala a sitului. | In cazul sitului Natura 2000 - ROSPA0044 Grădiștea – Căldărușani – Dridu, suprafata afectata de implementarea proiectului reprezinta aproximativ 0,01% din suprafata totala a sitului. |
| In cazul sitului Natura 2000 - ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica, suprafata afectata de implementarea proiectului reprezinta aproximativ 0,04% din suprafata totala a sitului (diferenta a aparut dintr-o eroare de calcul la faza initiala si nu din modificarile proiectului). | In cazul sitului Natura 2000 - ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica, suprafata afectata de implementarea proiectului reprezinta aproximativ 0,04% din suprafata totala a sitului (diferenta a aparut dintr-o eroare de calcul la faza initiala si nu din modificarile proiectului). |
| Atat in cazul sitului Natura 2000 - ROSCI 0224 Scrovistea, cat si in cazul sitului ROSPA 0140 Scrovistea, suprafata afectata de implementarea proiectului reprezinta aproximativ 0,01% din suprafata totala a siturilor . | Atat in cazul sitului Natura 2000 - ROSCI 0224 Scrovistea, cat si in cazul sitului ROSPA 0140 Scrovistea, suprafata afectata de implementarea proiectului reprezinta aproximativ 0,01% din suprafata totala a siturilor. |

- Cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate:  dezvoltarea infrastructurii de apă si canalizare trebuie sa tină cont de celelalte proiecte de infrastructura care se dezvolta pe teritorul localitatilor (ex. infrastructura rutiera, bransamente electrice, bransamente gaze naturale, hale de productie, parcari, imobile, depozite, lucrarile de infrastructura aprobate prin POS Mediu etc.).

Impactul cumulat asupra mediului, determinat de lucrarille necesare pentru realizarea

proiectului, impreuna cu modificarie survenite, cu alte lucrari in desfasurare sau propuse in aria proiectului se va manifesta temporar (doar in perioada de executie) si local (in special in zona frontului de lucru). Aceste lucrari nu se realizeaza in acelasi timp si in acelasi loc, depinzand de dinamica frontului de lucru si de perioada de realizare; in general, fronturile de lucru sunt astfel stabilite incat lucrarile sa aiba continuitate si perioadele de executie pe fiecare front in parte sa fie reduse. In perioada de executie a lucrarilor, impactul produs asupra populatiei din zona si asupra factorilor de mediu, atat al lucrarilor propuse prin prezentul proiect, cat si impactul cumulat cu proiectele existente, va fi direct, temporar si reversibil, incetand o data cu finalizarea lucrarilor, local, limitat la aria de amplasare a lucrarilor.

In perioada de operare, in conditii normale de functionare si exploatarea corecta a

echipamentelor si instalatiilor, impactul cumulat produs de lucrarile propuse prin prezentul proiect cu lucrarile existente, se preconizeaza ca va fi pozitiv, pe termen lung.

Proiecul propus, impreuna cu celelalte proiecte realizate la nivelul judetului Ilfov,

nu vor genera impact cumulat negativ semnificativ pe perioada de executie a lucrarilor, asupra populatiei si sanatatii umane.

- Utilizarea resurselor naturale:

Utilizarea resurselor de apă din subteran, ca sursa de alimentare cu apa, prin realizarea unui numar de 15 foraje noi pentru alimentarea cu apa (Ciolpani, Moara-Vlasiei, Gruiu si Petrachioaia) si reabilitarea a 29 foraje existente (Pantelimon, Tunari, Mogosoaia, Ciorogarla, Balotesti, Ciolpani si Gruiu).

Suprafetele de teren ocupate temporar si definitiv in cadrul proiectului propus, pe UAT-uri sunt urmatoarele:

| Nr. Crt | UAT | Suprafata ocupata temporar (mp) | Suprafata ocupata definitiv (mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bragadiru | 148318 | 4583 |
| 2 | Cornetu | 96000 | 5772 |
| 3 | Clinceni | 196150 | 6914 |
| 4 | Ciorogarla | 126618 | 2389 |
| 5 | Domnesti | 130094 | 6060 |
| 6 | Magurele | 205716 | 16797 |
| 7 | Jilava | 120763 | 6411 |
| 8 | Balotesti | 76984 | 7991 |
| 9 | Tunari | 188482 | 5167 |
| 10 | Ciolpani | 250790 | 8181 |
| 11 | Moara Vlasiei | 180794 | 6307 |
| 12 | Gruiu | 257734 | 10606 |
| 13 | Petrachioaia | 136730 | 8828 |
| 14 | Peris | 72356 | 5199 |
| 15 | Cernica | 157866 | 6687 |
| 16 | Gradistea | 71664 | 4624 |
| 17 | Branesti | 143030 | 11503 |
| 18 | Mogosoaia | 128508 | 2617 |
| 19 | Glina | 22682 | 35 |
| 20 | Pantelimon | 120576 | 3796 |
| 21 | Dobroesti | 7484 | 870 |
| 22 | Fundeni | 7000 | - |

Emisarii statiilor de epurare propuse prin proiect sunt prezentati dupa cum urmeaza:

- Raul Arges – pentru SEAU Domnesti;

- Raul Dambovita – pentru SEAU Glina si SEAU Balaceanca;

- Raul Cociovalistea – pentru SEAU Saftica, SEAU Gradistea, SEAU Moara-Vlasiei si SEAU Balotesti;

- Raul Pasrarea – pentru SEAU Branesti si SEAU Tunari;

- Raul Mostistea – pentru SEAU Petrachioaia;

- Raul Snagov – pentru SEAU Peris;

- Raul Ialomita – pentru SEAU Ciolpani si SEAU Gruiu.

Pentru amenajarea retelelor de canalizare menajera, a retelelor de apa potabila, pozitionarea statiilor de pompare si a statiilor de epurare, precum si pentru realizarea constructiilor aferente acestora sunt necesare urmatoarele materii prime: balast, nisip, piatra sparta si beton.

- Productia de deşeuri:

- pe perioada executiei: pe perioada lucrărilor de execuţie rezultă deşeuri

menajere, deseuri specifice activităţii de constructie precum si din activitatile de demolare

si deseuri din activitatile de intretinere a echipamentelor, utilajelor si vehiculelor utilizate. Deşeurile reciclabile vor fi colectate selectiv si eliminate pe bază de contract cu firme autorizate, iar celelalte tipuri de deşeuri vor fi eliminate la depozitele de deşeuri autorizate;

- pe perioada functionarii:

- deseuri municipale amestecate, deseuri din activitatile de intretinere a echipamentelor,

utilajelor si vehiculelor utilizate si deseuri de la statiile de epurare;

- stațiile de epurare, ca urmare a montarii treptei de epurare biologica, vor produce nămoluri care au un regim de management special, din cauza mirosurilor specifice.

- Poluarea si alte efecte nocive:

Surse potentiale de poluanti pentru aer:

- In perioada de executie: principalele surse de poluare atmosferica le vor

constitui in principal, , lucrarile de terasamente, manevrarea pamantului, deplasarea si functionarea vehiculelor si utilajelor, precum si manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii.

Emisiile specifice vor fi pulberile rezultate in urma operatiunilor de excavare si manevrare a pamantului, din manipularea şi punerea în operă a materialelor de construcţii, din frecarea si uzura cailor de rulare si a pneurilor, precum si emisiile generate de traficul si functionarea vehiculelor si a utilajelor de constructii-montaj (SO2, NH3, NOx, CH4, CO, HAP, COVnm si metale grele).

- In perioada de operare, potentialele surse de poluare atmosferica le pot

constitui statiile de epurare (SEAU), statiile de pompare(SP), intretinerea si mentenanta sistemelor, precum si interventiile in caz de avarii, emisiile specifice fiind mirosurile din SEAU, emisiile de la functionarea SP, din traficul vehicolelor personalului operator si din activitatile de interventie in caz de avarii (in principal CO2, N2O, CH4, SO2, NOx, CO si pulberi).

Surse potentiale de poluanti pentru apa:

- In perioada de executie, principalele surse de poluare pentru ape sunt

reprezentate de lucrarile de realizare a sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare, organizarile de santier, traficul si manipularea utilajelor si mijloacelor de transport si accidental, manevrarea si intretinerea necorespunzatoare a vehicolelor si utilajelor, precum si depozitarea in conditii improprii a materiilor prime, materialelor, combustibilior, substantelor chimice si deseurilor.

- In perioada de operare, in cazul in care tehnologia este exploatata

corespunzator, infrastructura de alimentare cu apa si canal nu va produce poluari care sa afecteze factorii de mediu. Potentialele surse de poluare a factorului de mediu ”apa” sunt reprezentate in situatii accidentale, de avarii ale conductelor de apa uzata, functionarea necorespunzatoare a SEAU, stocarea si gestionarea necorespunzatoare a substantelor si preparatelor chimice utilizate in gospodariile de apa, in statiile de epurare si statiile de tratare, precum si din gestionarea necorespunzatoare a namolului rezultat din SEAU si STAP propuse prin proiect.

Surse potentiale de poluanti pentru sol, subsol si apa subterana:

- In perioada de executie a lucrarilor, principalul impact va consta in perturbarea

temporara sau pe termen lung a solurilor, prin afectarea stratului de sol vegetal si a solurilor de adancime, modificarea structurii solului, modificarea regimului de infiltratie a apei de precipitatii si prin lucrarile de compactare. Alte surse potentiale de poluare a solului: activitatile vehiculelor si utilajelor in fronturile de lucru, pierderi/scurgeri accidentale de substante periculoase (uleiuri, carburanti, lacuri, diluanti, vopsele) si/sau de ape uzate, precum si din depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime, materialelor si deseurilor.

- In perioada de operare, scopul lucrarilor este de a proteja atat calitatea solului,

cat si a apelor subterane, prin racordarea populatiei la sistemul centralizat de canalizare.

Sursele potentiale de poluare sunt reprezentate de: poluarile accidentale in caz de avarii ale conductelor de canalizare, scurgeri accidentale de combustibili si/sau lubrefianti de la vehicolele care asigura activitati de intervenii sau mentenanta sistemelor de apa si canalizare, depozitarea si gestionarea necorespunzatoare a substantelor si preparatelor chimice utilizate sau a deseurilor rezultate in cadrul obiectivelor.

Zgomotul si vibratiile:

- In perioada de executie a lucrarilor, impactul fonic va fi generat pe de o parte ca

urmare a functionarii utilajelor si echipamentelor de-a lungul fronturilor de lucru si pe de alta parte, de vehiculele utilizate pentru transportul materialelor, echipamentelor si deseurilor.

- In perioada de operare, posibilele surse de zgomot si vibratii sunt reprezentate

de statiile de pompare si de vehicolele, utilajele si activitatile de mentenanta si interventii in caz de avarii.

- Riscurile de accidente majore si /sau dezastre relevante pentru proiectul in

cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor specifice:

Riscul accidentelor tehnologice: este reprezentat de accidentele ce se pot produce pe santiere, in timpul executarii lucrarilor de constructii montaj si in organizarile de santier, dar si in perioada de operare.

Accidente potentiale in perioada de executie si masuri de prevenire:

- accidente de tipul celor care se produc pe santierele de constructii, fiind generate de indisciplina si nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normelor de protectia muncii sau/si de neutilizarea echipamentelor de protectie. Aceste accidente este posibil sa apara in urmatoarele situatii:

- la lucrul cu utilajele si mijloacele de transport;

- in circulatia rutiera interna si pe drumurile de acces;

- la manipularea, incarcarea, transportul si depozitarea materiilor prime, materialelor si substantelor chimice necesare;

- la manipularea, incarcarea, transportul si eliminarea deseurilor generate din activitatile de constructii-montaj;

- incendii din diferite cauze;

- surpari sau prabusiri de transee, etc.

Aceste tipuri de accidente pot avea efecte asupra mediului inconjurator (prin pierderi accidentale de carburanti, lubrefianti, materii prime, deseuri sau din reziduurile rezultate la stingerea incendiilor), avand caracter limitat in timp si spatiu. In cazuri extreme acestea pot avea efecte asupra sanatatii muncitorilor de pe santier, pot produce invaliditate sau pierderi de vieti omenesti. De asemenea ele pot avea si efecte economice negative prin pierderi materiale si intarzierea lucrarilor. Securizarea locatiei fiecarui santier este necesara pe toata perioada de executie a lucrarilor proiectate, de la inceperea lucrarilor de executie pana la finalizarea acestora.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de executie, a programului de lucru, a proiectelor care stau la baza executiei si a normelor de executie si protectie a muncii. Este obligatorie semnalizarea corespunzătoare a lucrarilor si realizarea unor depozite securizate pentru toate materialele de constructii care pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, inchise accesului oricarui muncitor din santier sau altor persoane straine.

Accidente potentiale in perioada de exploatare si masuri de prevenire:

Prevederile proiectului sunt de natură să reducă riscul de accidente şi efectele acestora. În cazul producerii accidentelor și/sau poluărilor accidentale, operatorul trebuie să intervină de urgenţă pentru stabilirea dimensiunilor accidentului și a soluţiilor de intervenţie.

Titularul proiectului trebuie să dispună de echipamentele şi mijloacele necesare limitării şi/sau depoluării zonei afectate și să acționeze în conformitate cu Planurile de intervenție și cele de prevenire și intervenție în caz de poluări accidentale, intocmite si aplicate conform prevederilor legale.

Schimbari climatice:

Conform „Liniilor directoare pentru manageri de proiect: Realizarea de investitii rezistente la schimbarile climatice”, pentru stabilirea necesitatii de adaptare la schimbari climatice a proiecelor de alimentare cu apa si canalizare, au fost parcurse7 etape:

- analiza sensibilitatii ;

- evaluarea expunerii ;

- analiza vulnerabilitatii;

- evaluarea riscului;

- identificarea optiunilor de adaptare;

- evaluarea optiunilor de adaptare;

- integrarea in proiect a Planului de actiuni cu masurile de adaptare si ameliorare.

Astfel, investițiile incluse în proiectul de fata cuprind măsuri de prevenire a riscurilor şi de adaptare la schimbările climatice, dar şi investiţii pentru protejarea resurselor naturale.

Cantitățile de emisiile de gaze cu efect de seră provenite din activitățile de operare a infrastructurii de apă sunt nesemnificative și sunt influențate în special de tehnologia de epurare a apelor și modul de gestionare a nămolului.

In cadrul proiectului a fost elaborat studiul privind “Evaluarea schimbarilor climatice si altor riscuri legate de dezastre natural; Identificarea masurilor de atenuare si/sau de adaptare”, a fost facută pe baza Ghidului elaborat de catre Directoratul General pentru Politici Climatice (DG Clima) din cadrul Comisiei Europene – “Non-paper guidline for Project managers: Making vulnerable investments climate resilient”.

Conform studiului, elaborat pe baza prognozelor, strategiilor pentru Romania si a datelor din studiile de specialitate pentru proiect (geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, de inundabilitate etc.), precum si pe baza estimarilor si datelor din diferite studii de specialitate si, tinand cont de nivelul de cunoastere actual, rezulta intr-o prima etapa ca schimbarile climatice pot avea efecte asupra sistemelor de alimentare cu apa și canalizare, prin:

- temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor, care pot conduce la diminuarea resurselor de apă;

- iernile mai calde şi mai scurte care conduc la scăderea volumului de zăpadă sezonieră şi la topirea timpurie a zăpezii şi în ritm crescut;

- verile cu temperaturi extreme şi secetoase care generează reducerea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă si creşterea cererii de apă.

Principalul efect al schimbărilor climatice care ar putea afecta sistemul de alimentare cu apa este legat de diminuarea resurselor de apă și creșterea cerinței de apă. Măsurile de adaptare sunt propuse pentru a face faţă schimbărilor climatice cum ar fi: o cantitate mai mare de precipitaţii, temperaturi mai ridicate, resurse de apă mai reduse sau furtuni mai frecvente, fie în prezent, fie în anticiparea unor astfel de evenimente viitoare.

Adaptarea urmareste obiectivul de reducere în mod rentabil al riscurilor şi pagubelor provocate de efectele negative prezente sau viitoare. Masurile de adaptare includ utilizarea raţională a resurselor limitate de apă, adaptarea normelor de construcţie existente pentru a face faţă schimbărilor climatice viitoare şi fenomenelor meteorologice extreme, construcţia de sisteme de protecţie împotriva inundaţiilor, etc. Măsurile de adaptare pot fi anticipatoare sau reactive. Adaptarea se aplică în egală măsură sistemelor naturale şi umane.

Pentru sistemele de alimentare cu apa si pentru cele de canalizare/evacuare ape uzate, in cele trei bazine hidrografice analizate in cadrul prezentului proiect, au fost identificate urmatoarele riscuri:

- Pentru sistemele de alimentare cu apa – etapa actuala (2018-2022) au fost

identificate in BH Ialomita si Arges riscuri la precipitatii extreme, cu consecinta: inundatiile.

Pentru etapa viitoare (2023-2045), au fost identificate in toate cele trei bazine hidrografice riscuri la temperaturi extreme, modificarea regimului precipitatiilor medii, precipitatii extreme si umiditate cu hazarde asociate, seceta si inundatii.

- riscul la inundații are relevanță în cadrul sistemelor de alimentare cu apă, la dimensionarea supratraversărilor cursurilor de apă, în zona captărilor și a stațiilor de tratare (dacă sunt în zona inundabilă) și pentru calitatea apei ținând cont de turbiditatea ridicată în principal la captările de suprafață. Din analiza studiilor de inundabilitate și a prognozelor pentru regimul climatic din România, a rezultat că riscul la inundații este mediu pentru sistemele de alimentare cu apă din carul proiectului propus, in BH Mostistea si de nivel ridicat in BH Ialomita si Arges;

- in perioada de secetă, lipsa precipitațiilor și creșterea cerinței de apă pot conduce la diminuarea resurselor de apă. Probabilitatea de apariție a acestui fenomen, conform prognozelor pentru regimul climatic din România, este de aproximativ 80% pentru perioada viitoare (2023-2045) in aria de amplasare a proiectului, iar riscul este considerat a fi unul ridicat pentru sistemele de alimentare cu apă.

- Pentru sistemele de canalizare – etapa actuala (2018-2022) au fost

identificate in BH Ialomita si Arges riscuri la precipitatii extreme, cu consecinta: inundatiile.

Pentru etapa viitoare (2023-2045) – au fost identificate in toate cele trei bazine hidrografice riscuri la temperaturi extreme, modificarea regimului precipitatiilor medii, precipitatii extreme si umiditate cu hazarde asociate, seceta si inundatii.

- perioada de secetă poate avea efecte asupra reducerii debitelor emisarului (în care se evacuează apele uzate epurate) asociate cu reducerea calității apei emisarului. Acest lucru poate determina impunerea de către autoritățile respondsabile, a unor condiții de evacuare a apei epurate din SEAU mai severe, pentru protejarea corpurilor de apă. Marimea impactului se considera a avea un nivel moderat dar riscul se menține ridicat;

- pentru indenficarea riscurilor la inundații s-au utilizat informațiile specifice existente la nivelul Administrațiilor Bazinale Argeș-Vedea si Buzau-Ialomita, cu privire la inundațiile istorice semnificative identificate pe teritoriul judetului Ilfov, Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea a V-a – „Zone de risc natural” și studiile de inundabilitate preliminare realizate pentru proiect.

Riscul de apariție a inundațiilor se considera a fi ridicat în perioadele prelungite cu precipitații abundente și intensificarea/creșterea debitelor de vârf.

Aceste efecte ale schimbărilor climate pot fi limitate în zonele propuse pentru realizarea investițiilor proiectului prin tipul măsurilor propuse prin proiect, respectiv prin înlocuirea conductelor de beton existente si extinderea retelelor de canalizare cu conducte din materiale cu proprietati hidraulice superioare.

Pentru sistemele de canalizare, impactul la inundatii poate fi clasificat ca unul major, iar riscul rămâne ridicat.

Alte riscuri potentiale:

Risc mediu la incendii, in urma temperaturilor extreme coroborate cu o functionare improprie a sistemelor de apa si canalizare si cu actiuni antropice defectuoase.

Pentru riscurile identificate ca fiind medii si ridicate, s-au prevazut din faza de proiectare, masuri specifice de adaptare si ameliorare a efectelor pe care le au sau le pot avea shimbarile climatice si hazardele asociate acestora asupra lucrarilor, in scopul de a minimiza pe cat posibil, efectele adverse provocate de acestea asupra lucrarilor proiectate.

- Riscurile pentru sanatatea umana:

- In perioada executarii lucrarilor se va crea disconfort populatiei din zona de

amplasare a lucrarilor sau zonele limitrofe acestora, fara risc asupra starii de sanatatate a acesteia, disconfort ce va fi temporar, local, limitat la aria si perioada de desfasurare a lucrarilor, fiind reprezenat in principal de emisiile de pulberi din activitatile de constructii: montaj, emisiile de noxe de la motoarele utilajelor si vehicolelor utilizate in fronturile de lucru si zgomot.

Pentru lucrarile propuse pentru proiect in Studiul de Fezabilitate, Ministerul Sanatatii – Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov a emis „Notificare privind asistenta de specialitate” nr. 1979 din 06.11.2017, conform careia sunt indeplinite cerintele prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica pentru mediul de viata al populatiei.

Modificarile propuse in cadrul proiectului, fata de datele care au stat la baza emiterii Deciziei etapei de incadrare nr. 178 din 23.07.2018 (de revizuire a Acordului de mediu nr. 2/12.05.2017), nu modifica evaluarea impactului estimata initial. Lucrarile sunt din aceeasi categorie si natura cu cele evaluate initial. Masurile de diminuare a impactului potențial din acordul de mediu raman valabile.

- In perioada de operare, impactul social creat ca urmare a implementarii

proiectului – reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si cresterea gradului de acces al populatiei la facilitatile create, va fi unul pozitiv, proiectul conducand la imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor, imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona.

- Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă si aprobata a terenurilor:

Terenurile alocate amplasării stațiilor de epurare, statiilor de tratare si a statiilor de pompare noi sau extinderii celor existente isi schimba destinatia ireversibil; in conformitate cu C.U. nr. 22/16143/11.12.2019, emis de CJ Ilfov, terenurile pe care se vor amplasa obiectivele de investitii ale proiectului regional sunt situate in intravilanul si extravilanul localitatilor judetului Ilfov, categoria de folosinta a terenurilor fiind drumuri si zona aferenta drumurilor; lucrarile se vor executa pe domeniul public al localitatilor din judet cu respectarea normativelor in vigoare privind executarea unor astfel de lucrari, a protectiei si sigurantei retelelor existente in zona.

- Relativa abundentă a resurselor naturale din zonă, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora:

Alimentarea cu apa va fi asigurata prin proiect, atat din surse de suprafata cat si din surse subterane, asigurandu-se masuri de protectie a acestora, atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ (prevenirea contaminarii surselor si reducerea impactului asupra regimului calitativ si cantitativ al corpurilor de apa, utilizarea rationala a surselor de apa si combinarea optima a utilizarii surselor de apa de suprafata si a surselor subterane) cu conditii specifice stabilite prin avizele de gospodărire a apelor, emise de autoritățile competente;

Pentru amplasarea retelelor de canalizare, a retelelor de apa potabila, pozitionarea statiilor de pompare si a statiilor de epurare, precum si pentru realizarea constructiilor aferente acestora sunt necesare pe langa suprafetele de teren alocate, urmatoarele materii prime: balast, nisip, piatra sparta si beton. Produsele de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate autorizate.

La finalizarea lucrarilor pe fiecare amplasament, constructorii au obligatia refacerii cadrului natural a terenurilor ocupate sau afectate. In acest sens o atentie speciala se va acorda zonelor ocupate temporar pentru organizarea de santier si depozitelor de materiale. Titularul proiectului va supraveghea atat realizarea lucrarilor de constructii-montaj cat si lucrarile de refacere a cadrului natural, pana la finalizarea proiectului.

Avand in vedere ca modificarile proiectului nu sunt propuse in arii protejate, si ca impactul lucrarilor proiectului ca intreg asupra acestora a fost evaluat in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu, coroborat cu procentul redus pe care il ocupa lucrarile propuse  din suprafetele ariilor naturale protejate si cu faptul ca proiectul nu intersecteaza zonele de distributie si cuibarire ale speciilor de pasari pentru care au fost desemnate ariile de protectie speciala avifaunistica, se considera ca prin respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului stabilite prin actele de reglementare, impactul proiectului asupra siturilor Natura 2000 va fi nesemnificativ si temporar, deoarece nu reduce suprafata habitatelor sau a numarului speciilor de importanta comunitara, nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar si nu afecteaza realizarea obiectivelor pentru conservarea siturilor de interes comunitar.

- Capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede:  nu este cazul, deoarece modificarile propuse nu afecteaza ariile protejate

si nici zonele umede.

- zonele costiere si mediul marin: nu este cazul, amplasamentul proiectului din

arealul judetului Ilfov se afla la o distanta de 185 km fata de zona costiera a Marii Negre.

- zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul fata de zonele montane

intrucat amplasamentul proiectului se afla la o distanta mai mare de 70 km fata de acestea.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul, nu sunt propuse lucrari/ investitii in

parcuri sau rezervatii naturale;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, respectiv zone de

protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc.: nu este cazul, deoarece dupa identificarea si analizarea ariilor naturale protejate din zona proiectului s-a ajuns la concluzia ca nu este de așteptat ca activitățile prevazute prin proiect să infulențeze semnificativ starea de conservare a speciilor sau habitatelor de interes conservativ sau zonele de protectie a faunei piscicole si bazinele piscicole; Conform Planului de Management al Sitului Natura 2000 Grădiştea – Căldăruşani – Dridu, una din masurile mentionate consta in: “Activități pentru reducerea poluării apei și a zonelor umede - I.28 Creșterea nivelului de epurare a apelor menajere a localităților de pe teritoriul sitului”;

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică (zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE): Proiectul este propus a fi implementat in principal in zonele urbane din județul Ilfov și se desfășoară in zona urmatoarelor arii naturale protejate (Situri Natura 2000): ROSCI0308 Lacul și Pădurea Cernica, ROSPA0122 Lacul și Pădurea Cernica, ROSPA0044 Grădiștea – Căldărușani – Dridu, ROSPA0140 Scrovistea, ROSCI0224 Scrovistea si Aria Naturala Protejata Lacul Snagov. Impactul a fost evaluat in procedura de emitere a acordului de mediu si este nesemnificativ;

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja

depăşite (zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri): conform PLAM elaborat de APM Ilfov in anul 2012, starea chimica a raurilor Arges si Dambovita a fost proasta in sectiunile amonte priza Crivina unde s-au depasit standardele in vigoare la Cu si Ni pentru r. Arges si in sectiunea Arcuda – pod Joita, unde s-au depasit standardele in vigoare la Cu si Pb pentru r. Dambovita; starea fizico-chimica proasta a mai fost inregistrata pe r. Dambovita in sectiunea Balaceanca si slaba in sectiunea PH Budesti; starea fizico-chimica slaba s-a mai inregistrat aval de ac. Fundeni, pe r. Pasarea.

Prin implementarea proiectului, impactul asupra corpurilor de apă de suprafata si subterane va fi pozitiv prin diminuarea surselor actuale de poluare.

- zonele cu o densitate mare a populatiei: aglomerarile urbane de pe teritoriul

judetului Ilfov implicate in proiect;

- peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural si/sau arheologic:

Impactul asupra peisajului si mediului vizual se va manifesta pe perioada de executie a lucrarilor. Constructiile permanente supraterane care vor rezulta din implementarea proiectului sunt amplasate astfel incat sa nu afecteza peisajul si mediul vizual din zona.

La finalizarea executiei lucrarilor, terenul va fi readus integral la starea initiala.

Pentru realizarea investitiei ,,Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Ilfov, perioada 2014 – 2020’’, Ministerul Culturii – Directia Judeteana pentru Cultura Ilfov a emis Acordul de principiu nr. 144/05.02.2016, cu respectarea urmatoarelor conditii in faza de realizare a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie:

- documentatia tehnica a proiectului impreuna cu planurile de amplasare a lucrarilor in raport cu monumentele istorice de arhitectura si siturile arheologice din zona cu zonele de protectie aferente;

- pentru zonele cu patrimoniu arheologic si zonele de protectie ale acestora se va organiza cercetare arheologica preventiva sau supraveghere arheologica, dupa caz;

- orice lucrare de sapatura in aceste zone se va executa cu asistenta arheologica de specialitate;

- rapoartele de cercetare/supraveghere arheologica vor fi intocmite de catre experti arheologi atestati de Ministerul Culturii sau de institutii de specialitate;

- executantul lucrarilor este obligat, conform legii, sa anunte institutiile abilitate in cazul aparitiei unor materiale arheologice pe perioada executiei lucrarilor.

- Tipurile si caracteristicile impactului potential:

- Importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și

dimensiunea populației care poate fi afectată); natura impactului; intensitatea și complexitatea impactului; probabilitatea impactului; debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:

In perioada de executie a lucrarilor, impactul produs asupra populatiei din zona si asupra factorilor de mediu, atat al lucrarilor propuse prin prezentul proiect, cat si impactul cumulat cu proiectele existente, va fi direct, temporar si reversibil, incetand o data cu finalizarea lucrarilor, local, limitat la aria de amplasare a lucrarilor.

In perioada de operare, in conditii normale de functionare si exploatarea corecta a echipamentelor si instalatiilor, impactul cumulat produs de lucrarile propuse prin prezentul proiect cu lucrarile existente se preconizeaza ca va fi pozitiv, pe termen lung.

Nu se extimeaza o extindere a impactului asupra mediului ca urmare a realizarii modificarilor aduse proiectului fata de situatia anterioara.

Prin respectarea masurilor de protectie a mediului si conditiilor prevazute de proiectant si de actele de reglementare emise anterior, se estimeaza ca atat in perioada de executie cat si in perioada de operare probabilitatea de manifestare a impactului este redusa.

La finalizarea lucrarilor, constructorii au obligatia refacerii cadrului natural a terenurilor ocupate sau afectate. In acest sens o atentie speciala se va acorda zonelor ocupate temporar pentru organizarea de santier, depozitelor de materiale, depozitelor de substante si preparate chimice si depozitelor de deseuri.

La finalizarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar pe perioada

realizarii lucrarilor vor fi vor fi aduse la starea initiala.

Lucrarile propuse sunt din aceeasi categorie si natura cu cele evaluate initial. Modificarile propuse nu conduc la ocuparea unor suprafete suplimentare din zona ariilor protejate identificate initial si nici nu se extind in alte arii protejate. Ca urmare, se estimeaza ca modificarile propuse in cadrul proiectului nu vor modifica habitatele favorabile de hranire, odihna sau cuibarit a speciilor de pasari din zona ariilor protejate si nici rutele de migratie a pasarilor, impactul asupra speciilor si habitatelor din aceasta zona fiind apreciat ca nesemnificativ;

Proiectul propus, inclusiv modificarile acestuia, vor avea un impact final pozitiv atat asupra factorilor de mediu (prin consum rational de resurse – apa, epurarea corespunzatoare a apelor uzate pentru protectia corpurilor de apa receptoare/emisari, reducerea impactului negativ asupra solului si subsolului din exfiltratiile retelei de canalizare, asigurarea unei epurari corespunzatoare prin reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare etc.), cat si asupra starii de sanatate si confortului populatiei (prin asigurarea conectarii/accesului populatiei din zona alanizata la apa potabila corespunzatoare calitativ, epurarea apelor uzate inaintea descarcarii in emisarii naturali etc).

- Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul. amplasametul proiectului se afla

la o distanta de 23 km fata de granita cu Republica Bulgaria.

- Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:

In urma analizei cumulate efectuate de evaluator, rezultă că modificările apărute in proiect nu generează un impact suplimentar faţă de cel evaluat în cadrul procedurii de emitere a Acordului de mediu nr. 2/12.05.2017 si nu vor conduce la:

- modificarea naturii impactului deja estimat;

- extinderea impactului deja estimat;

- modificarea magnitudinii si complexitatii impactului deja estimat;

- modificarea probabilitatii impactului deja estimat;

- modificarea duratei, frecventei si reversibilitatii impactului deja estimat;

- manifestarea unor efecte negative asupra ariilor naturale protejate din reteaua Natura 2000.

In perioada de executie a lucrarilor, impactul produs asupra populatiei din zona si asupra factorilor de mediu, atat al lucrarilor propuse prin prezentul proiect, cat si impactul cumulat cu proiectele existente (inclusiv cu lucrarile din comuna Branesti implementate prin POS Mediu) va fi direct, temporar si reversibil, incetand o data cu finalizarea lucrarilor, local, limitat la aria de amplasare a lucrarilor.

In perioada de operare, in conditii normale de functionare si exploatarea corecta a echipamentelor si instalatiilor, impactul cumulat produs de lucrarile propuse prin prezentul proiect cumulate cu lucrarile existente, se preconizeaza ca va fi pozitiv, pe termen lung.

Impactul cumulat asupra mediului determinat de lucrarille necesare, pentru realizarea modificarilor propuse si a intregului proiect, se manifesta temporar (doar in perioada de executie) si local (in special in zona frontului de lucru). Aceste lucrari nu se realizeaza in acelasi timp, in acelasi loc, depinzand de amplasarea proiectului si de perioada de realizare.

- Posibilitatea de reducere efectivă a impactului:

Masurile stabilite in etapa de proiectare si prin actele de reglementare emise anterior asigura diminuarea impacturilor identificate la un nivel minim. In plus, toate aceste impacturi negative sunt temporare si reversibile.

Prin realizarea lucrarilor propuse se vor obtine beneficii socio– economice atat pentru locuitorii din zona proiectului, care se vor racorda la retelele de alimentare cu apa si canalizare, cat si pentru cei din afara zonei, prin imbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare si implicit reducerea poluarii asociate asupra factorilor de mediu.

Pentru evitarea mirosului generat de statiile de epurare, la amplasarea statiilor noi de epurare se tine seama de distanta fata de zonele rezidentiale, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Investitiile propuse prin proiect se regasesc si in Planurile de management al Spatiilor Hidrografice Buzau-Ialomita si Arges-Vedea (2009-2015) si Planurile de management actualizate ale Spatiilor Hidrografice Buzau-Ialomita si Arges-Vedea (2016-2021) – Anexele 9.2 Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă potabilă în spaţiul hidrografic, respectiv 9.3. Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă uzată în spaţiul hidrografic.

Aceste masuri sunt menite sa asigure conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, precum si cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, in vederea atingerii starii ecologice bune/a potentialului ecologic bun si a starii chimice bune, precum si reducerii progresive a poluarii cu substante prioritare si eliminarii treptate a emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare/prioritar periculoase din apele de suprafata.

- Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 22/16143/11.12.2019 emis de Consiliul Judetean Ilfov şi prin avizele, acordurile si punctele de vedere emise de autorităţile implicate, precum şi documentația depusă.

- Modificările aduse proiectului vor respecta măsurile impuse prin Acordul de mediu  nr. 2/12.05.2017.

- Se va menține Planul de monitorizare a mediului din Acordul de mediu nr. 2/12.05.2017 și pentru modificările reglementate prin prezenta decizie.

- Respectarea documentaţiei tehnice depuse care a stat la baza emiterii prezentei decizii.

- Notificarea A.P.M. Ilfov se va realiza, obligatoriu, înainte de orice modificare a proiectului.

- În cazul unei poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi, lubrifianţi), în vederea limitării şi înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul şi depozitarea temporară în organizarea de şantier, după care se vor preda unităţilor specializate pentru eliminare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuerea evaluării adecvate sunt următoarele:

- modificarile propuse prin proiect nu sunt localizate in vecinatatea sau pe teritoriul ariilor naturale protejate;

-  conform Declaratiei Autoritatii Responsabile de Monitorizare a Siturilor Natura 2000 nr. 18669/11.12.2017: “avand in vedere procentul mic pe care il ocupa proiectul din suprafetele ariilor naturale protejate, coroborat cu faptul ca proiectul nu intersecteaza

zonele de distributie si cuibarire ale speciilor de pasari pentru care au fost desemnate ariile de protectie speciala avifaunistica, precum si respectarea masurilor de reducere a impactului asupra mediului stabilite prin Acordul de mediu, consideram ca impactul asupra siturilor  Natura  2000  este nesemnificativ  si  temporar, deoarece  nu  reduce  suprafata

habitatelor si a numarului speciilor de importanta comunitara, nu conduce la fragmentarea

sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar si nu influenteaza realizarea obiectivelor

pentru conservarea siturilor de interes comunitar”;

- Declaratia Autoritatii Responsabile de Monitorizare a Siturilor Natura 2000 nr. 18669/11.12.2017 isi pastreaza valabilitatea.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuerea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Investitiile propuse prin proiect se regasesc si in Planurile de management al

Spatiilor\Hidrografice Buzau-Ialomita si Arges-Vedea (2009-2015) si Planurile de management actualizate ale Spatiilor Hidrografice Buzau-Ialomita si Arges-Vedea (2016-2021) – Anexele 9.2 - Masuri de baza pentru asigurarea infrastructurii de apa potabila in spatiul hidrografic, respectiv 9.3 - Masuri de baza pentru asigurarea infrastructurii de apa uzata în spatial hidrografic.

Aceste masuri sunt menite sa asigure conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, precum si cu prevederile Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane, in vederea atingerii starii ecologice bune/a potentialului ecologic bun si a starii chimice bune, precum si reducerii progresive a poluarii cu substante prioritare si eliminarii treptate a emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare/prioritar periculoase din apele de suprafata.

In urma analizarii de catre A.N. „Apele Romane” a modificarilor aduse proiectului,

nu s-a considerat necesara efectuarea Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

In conformitate cu prevederile Declaratiei autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor, A. N. „Apele Romane”, revizuita, „realizarea proiectului nu conduce la riscul de deteriorare a stariii ecologice/potentialului ecologic al corpurilor de apa de suprafata in legatura cu care se realizeaza lucrarile propuse si nu conduce la riscul de deteriorare a starii cantitative (nivel) al corpurilor de apa subterana care constituie sursa de alimentare cu apa a obiectivelor din proiect”.

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:

A.P.M. Ilfov a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului interesat/afectat de modificările aduse proiectului. Astfel:

- Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost adus la cunoștința publicului prin:

  - afişarea anunţului public la sediul primăriilor implicate şi prin publicarea anunţului public de catre titularul de proiect în ziarul Evenimentul Zilei din data de 13.12.2019;

  - afişarea proiectului deciziei etapei de încadrare pe pagina de internet a APM Ilfov http://apmif.anpm.ro;

- Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare a fost accesibilă spre consultare la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta Decizie a etapei de incadrare este anexa la Acordul de mediu nr. 2/12.05.2017, revizuit, emis de A.N.P.M.

DIRECTOR EXECUTIV,

GENICA BĂDĂNOIU

ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Mircea DUMITRESCU

ÎNTOCMIT,

Consilier superior Andreea POPESCU

Nr. pag. 35/Ex. 3