Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de TECHNO TURN SRL, cu sediul in Bucuresti, str.Eugen Caranda nr.5-7, sector 3, pentru proiectul „Instalatie de tratare a deseurilor din constructii si demolari in vederea obtinerii de material valorificabil” ce se va implementa in comuna Vidra, sat Sintesti, T.9, P.55/3/9, judetul Ilfov, inregistrată la APM Ilfov cu nr. 16018/09.09.2021 si completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de     12.01.2022, că proiectul „Instalatie de tratare a deseurilor din constructii si demolari in vederea obtinerii de material valorificabil” ce se va implementa in comuna Vidra, sat Sintesti, T.9, P.55/3/9, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10 a;

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).  lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000

sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Nu este necesara elaborarea SEICA, conform Adresei nr. 15865/21.12.2021 emisa de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea; Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 6980 mp si va consta in  dotarea amplasamentului cu instalatii mobile in vederea desfasurarii de catre titular  a activitatilor de tratare a deseurilor din constructii si demolari, precum si valorificarea sorturilor obtinute. In acest scop, pe suprafata de teren vor fi amplasate dotari si echipamente specifice instalatiilor de tratare a deseurilor din constructii si demolari, respectiv:

- bascula, pod electronic pentru cantarirea vehiculelor rutiere;

- container modular de birouri si grup sanitar;

- statia de Sortare mobila LOKOTRACK ST 2.4;

- utilaj de maruntire ARJES IMPAKTOR 250 E.

Bilant teritorial

Suprafață teren = 6980 mp(100%)

Suprafata ocupata de dale prefabricate sau suprafata impermeabilizata cu geotextil acoperita cu material concasat, compactata= 2500 mp

Suprafață container birouri cu grup sanitar = 30 mp

Suprafață spații verzi = 1396 mp (20% din suprafata totala de teren)

Suprafata teren destinata dezvoltarilor ulterioare = 3054 mp

Suprafetele de teren estimate a fi ocupate temporar

Proiectul nu presupune ocuparea definitiva a unei suprafete de teren. Instalatia de tratare a deseurilor din constructii si demolari, precum si containerul pentru birouri au caracter mobil, putand fi mutate/transportate cu usurinta.

Statia de Sortare mobila LOKOTRACK ST 2.4

Caracteristici instalatie:

- latime – 2990 mm

- Inaltime – 3400 mm

- Lungime – 14200 mm

- Greutatea proprie – aprox. 23500 kg

- Senila latime de 500 mm, cu 3 pinteni;

- Hidromotoare tractiune Lohmann Stolterfoht cu viteza de deplasare infinit variabila;

- Miscare independenta a senilelor dotata cu telecomanda pentru mars si directie;

- Scara de acces si platforme de inspectie.

Buncar de alimentare:

- Buncar de alimentare de 4,5mc;

- Inaltimea de incarcare a buncarului in partea posterioara 3450mm;

- Marime maxima a pietrei la alimentare 600 mm;

- Alimentator cu banda de cauciuc;

- Lungime banda metalica 3856mml latime 1200mm, viteza 0-0.4m/s;

- Ridicare/coborarea a buncarului de alimentare.

Ciurul este o constructie metalica fara suduri prevazut cu limitatoare de amplitudine si arcuri de suspensie cu elemente de protectie avand 2 etaje de sortare din care se obtin 3 sorturi finale. Ciurul este dotat cu un jgheab pentru preluarea materialului, captusit cu paneluri de cauciuc inlocuibile.

- Suprafata de sortare/etaj – 5.5mp;

- Latime ciur 1520 x 3640 mm;

- Sistem de gresare centralizata;

Suprafata de sortare si benzi transportoare este alcatuita din doua etaje superior si inferior dotate cu site de otel impletit.

Banda transportoare pentru produsul fin este de tip H6.5 – 8 (latime 650mm, lungime 8000mm) cu o inaltime de 3850mm si o capacitatea de stocare a materialului de 122mc; Viteza de rulare a benzii este de 1.9m/s sub un unghi de 24°.

Banda transportoare transfer este de tip H12-4 (latime 1200mm, lungime 4000 mm) ce ruleaza cu o viteaza de 1.7m/s.

Banda transportoare produs intermediar de tip H6.5-8 (latime 650mm, lungime 8000mm) cu o inaltime de descarcare de 3660 mm si o capacitatea de stocare a mterialului de 105 mc; Viteza de rulare este variabila 0-1.9 m/s sub un unghi de 24°;

Banda transportoare produs refuz de ciur este de tip H6.5-8 (latime 1200mm, lungime 6000mm) iar inaltimea de descarcare este de  3000mm; Capacitatea de stocare a materialului fiind de 78mc, viteza de 0.7m/s sub un unghi de 18°;

Angrenajul de vibrare a ciurului este dotat cu un hidromotor amplasat pe partea stanga prevazut cu curele de angrenare din profil SPB; Motorul amplasat pe suporti de cauciuc in vederea eliminarii transmiterii vibratiiloe catre ciur  este montat pe un suport de angrenare cu protectii metalice de siguranta; modulele de tip MV2 ce asigura vibrarea sunt conectate printr-un cardan cu protectie modulara avand in componenta rulmenti radial oscilanti SKF si contragreutati de vibrare; miscarea de sortare este una circulara si egala pe toata structrura si lungimea ciurului cu o forta de accelerarea 5G.

Motorul CAT C4.4 are o putere de 75kW si 102 CP si o capacitatea a rezervorului de 273 litri; consumul de combustibil este de 5-10 litri/ora.

Statia de sortare mobila este prevazuta cu scari de acces de jur-imprejurul ciurului, radio-comanda pentru mars si sistem de geo-localizare, monitorizare si raportare GPS.

Utilaj mobil de maruntire ARJES IMPAKTOR 250E - Descriere

- masina cu doi arbori cu rulare lenta care faramiteaza materialul, acesta cazand direct pe banda transportoare pentru evacuare prevazuta cu magnet in vederea separarii fractiilor metalice rezultate. Magnetul de banda separa partile din metale feroase de materialul sfaramat.

- echipat cu telecomanda cu radiofrecventa care asigura o functionare sigura a utilajului si este destinat utilizarii semi-mobile la amplasamentele de reciclare si poate fi mutat prin sistemul de lanturi de actionare.

Caracteristici utilaj de maruntire:

- Greutate utilaj – 14500 kg

- Magnet – 830 kg

- Angrenaj – motor tip Volvo TAD 581 VE, viteza de lucru 1200-1900 min¯¹;

- Arborii utilajului – 670 mm; latime arbori – 1735mm; viteaza arborilor in mod automat (fara material) – 33min¯¹.

- Dimensiuni – inaltime totala – 3500 mm, latime – 2400 mm; lungime (pozitie de lucru) – 7640 mm.

## Profilul si capacitatile de productie

In faza de functionare se vor desfasura urmatoarele activitati:

3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

5210 – Depozitari

Capacitatea maxima de procesare a statiei de sortare este 0 - 400 tone/ ora.

Capacitatea maxima de procesare a utilajului mobil de maruntire este 200-250 tone/ora.

Capacitatea de productie la nivelul amplasamentului este de 600 tone/ora.

In faza de functionare, procesul tehnologic va presupune urmatoarele faze:

-	verificare documentelor de insotire  a DCD;

-	inspectie vizuala;

-           cantarire;

-	descarcarea cantitatilor de DCD in locul mentionat de operator;

-	inregistrarea cantitatilor in gestiune;

-	sortarea pe categorii ;

-	tratarea mecanica prin ciuruire/sitare si separare deseuri inerte;

-	extragerera deseurilor feroase.

Din activitatea de sitare/cernere rezulta deseuri cod 19 12 09 Minerale (de ex. Nisip, pietre) , cod  19 02 03 Deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase, cod 19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11.

Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa potabila se va asigura prin intermediul furnizorului Cumpana 1993 S.R.L.

Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar se va realiza dintr-un bazin amplasat in apropierea containerului de birouri (care va fi aprovizionat din surse externe pe baza de comanda ferma).

Evacuarea apei uzate/ Retea de canalizare

Apele uzate menajere vor fi evacuate prin vidanjare de catre operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru aceasta activitate.

Apele pluviale vor fi evacuate liber la teren.

Alimentare cu energie electrica

Energia electrica se asigura prin bransarea la reteaua de energie electrica de joasa tensiune existenta in cadrul Depozitului Ecologic Vidra, iar masurarea se va realiza prin contor pasant.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: in imediata vecinatate a amplasamentului se afla Depozitul Ecologic Vidra.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire şi de funcţionare vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor, emisiile vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

In perioada de exploatare principalele surse de poluare sunt:

- mijloacele de transport care aprovizioneaza instalatiile mobile cu materii prime (deseuri din constructii si demolari), precum si cele care transporta materialele rezultate in urma concasarii;

- instalatiile din dotare care pe anumite faze ale procesului tehnologic genereaza emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile.

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera: Utilajul de maruntire va fi prevazut cu sistem de pulverizare a apei.

Nivelul de emisii si de zgomot rezultate in perioada executiei si cea de functionare se vor incadra in limitele admise pentru functiunea existenta in zona amplasamentului.

Emisii zgomot utilaj mobil de maruntire ARJES IMPAKTOR 250E

| Emisii de zgomot |
| --- |
| Lwa – nivel putere acustica | Max. 91 dB(A) |
| Lwa – nivel putere acustica mediu | 86 dB(A) |

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Utilajele din dotare sunt fabricate in conformitate cu standardele europene, astfel incat sa poluarea fonica sa fie redusa la minim.

In cadrul proiectului, nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor pe perioada executiei lucrarilor, deoarece amplasamentul respecta distanta minima fata de zonele rezidentiale.

Surse de poluanti pentru sol/ subsol:

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare pot aparea surse de poluare locala a solului, reprezentate de:

- mijloacele de transport, activitatea utilajelor si echipamentelor la nivelul frontului de lucru, care pot polua solul ca urmare a scurgerilor de combustibil si uleiuri;

- managementul necorespunzator al deseurilor.

Amenajarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:

Activitatile sunt desfasurate pe platforme betonate sau suprafata impermeabilizata cu geotextil acoperita cu material concasat, compactata si eventualele scurgeri accidentale de combustibili sau uleiuri vor fi indepartate cu ajutorul materialelor/substantelor absorbante.

Personalul este instruit despre modul de gestionare a posibilelor situatii de urgenta neprevazute.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat in intravilanul comunei Vidra

Functiunea zonei: teren arabil – zona gospodarie comunala (U.T.R. 1 Sintesti – zona 7- Groapa Ecologica, conform reglementarilor documentatiei de urbanism nr.8613/1999, faza PUG aprobata prin HCL Vidra  nr. 17/27.06.2002 si nr. 40/28.12.2015 prelungita cu HCL nr. 94/17.12.2019;

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista atat în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie cat si în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza respectand condiţiile impuse prin avizele sau acordurile emise;

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

- Se vor respecta Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

- Se vor respecta prevederile Hotararii nr. 930/2005 – pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. - Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

-Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta. Suprafata de spatii verzi prevazuta prin proiect va fi amenajata si intretinuta. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

În vederea menținerii calității aerului în parametri optimi pe perioada de functionare, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru; minimizarea activităților generatoare de praf ;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care pot elibera în atmosfera particule fine;

In cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăria comunei Vidra. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Dupa finalizarea investitiei, se va solicita si se va obtine autorizatie de mediu pentru functionare, conform Ord.1798/2007

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării

publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Intocmit,

Georgeta ANGHELESCU