Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din data de 09.03.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de A4K SWED CONCEPT SRL, cu sediul în orașul Otopeni, str. Flori de Câmp, nr. 16, județul Ilfov, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 12606 din 06.07.2021, cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului - A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 02.03.2022, că proiectul „construire imobil P+1E cu funcțiunea servicii de cazare alipit de construcția existentă”, propus a fi amplasat în orașul Otopeni, str. Mihai Viteazul, nr. 21 (tarla 31, parcela 361/8, 361/9, lot 1,2, nr. cad. 115290, 115290-C1, c.f. 115290), județul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a) “orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din Anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în Anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

b). proiectul nu se încadreaza în Anexa nr. 1 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare deoarece nu este amplasat în nicio Arie Naturală Protejată din regiunea București-Ilfov sau în proximitatea acesteia.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Proiectul propus nu necesită elaborarea S.E.I.C.A., conform Adresei nr. 13594/15.10.2021 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea-S.G.A. Ilfov-București, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 18091/15.10.2021.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Scopul proiectului este construirea unei clădiri P+1E cu funcțiunea servicii de cazare, pe terenul în S=2062 mp, proprietate privată a titularului conform actului de alipire nr. 2260/09.08.2019 și a încheierii de rectificare nr. 30/11.09.2021.

Pe teren este edificat corpul C1 în S=486 mp, regim de înălțime P+2E, construcția propusă (C2) urmând să fie alipită la acesta.

Perioada de implementare propusă a proiectului: durata de execuție estimată este 24 luni.

Caracteristici corp C2

Sc parter = 324 mp, Sutilă = 280.07mp

Sc etaj 1 = 276.65 mp, Sutilă = 239.31 mp, S balcoane = 15.77 mp

H cornisa = +6.45 m (de la ±0.00)

H coama = +7.61 m (de la ±0.00)

Repartiția funcțională

- Parter: cota ± 0,00 m - 8 unități de cazare și spatiu tehnic

- Etaj 1: cota + 3.00 m - 7 unități de cazare

Sistem constructiv

Structura clădirii este alcătuită din cadre, cu stâlpi și grinzi din BA. Stâlpii sunt legați pe ambele direcții de grinzi. Planșeul este alcătuit din placa de beton armat monolit, fundatiile sunt liniare din beton armat.

BILANȚ TERITORIAL:

Teren cu Nr. Cad. 115290 în S= 2062 mp, din care:

Suprafață construită existentă C1 = 486 mp;

Suprafață construită propusă C2 = 324 mp;

Suprafață construită totală (C1 + C2) = 810 mp;

Suprafață desfășurată totală: Scd C1 + C2 = 1266 mp + 598 mp = 1864 mp

Suprafață terase/alei = 632 mp

Suprafață spații verzi existentă/propusă =  620 mp - 30 %

Indicatori urbanistici

POT existent = 23,42 %

POT propus = 40 %;

CUT existent = 0.61.

CUT propus = 0.9 – P+2E.

Organizarea de șantier:

Executia lucrarilor se va face numai de catre un antreprenor specializat in domeniu. Asigurarea circulatiilor rutiere către santier se va realiza prin intermediul accesului existent.

Executantul lucrarii va asigura toalete ecologice pe șantier. Executantul lucrarii are obligatia de a curata terenul la sfarsitul fiecarei zi de lucru de orice material de constructie sau deșeuri.

Asigurarea utilităților:

Conform proiectului de Aviz Gospodărire Ape emis de A.N. “APELE ROMÂNE”- A.B. Apă Argeș-Vedea - S.G.A. Ilfov-București:

- Alimentarea cu apă va fi asigurată din rețeaua de alimentare cu apă existentă în incintă.

- Apele uzate menajere vor fi evacuate în bazinul vidanjabil etanș existent în incintă cu V=60 mc, din beton armat.

- Apele pluviale de pe acoperișul clădirii propuse vor fi evacuate liber la teren.

1.2. Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

Nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

În faza de execuție lucrări deşeurile rezultate din desfaceri și apoi refacere (beton, metal, sticla, plastic etc.) vor fi sortate prin grija constructorului și evacuate centralizat, conform contractului de salubritate.

Deșeurile rezultate se adună în pubele din plastic, în loc special amenajat echipat cu punct de apă.

Transportul deșeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

În faza de execuție lucrări, sursele de emisie a poluanților atmosferici sunt motoarele termice aferente utilajelelor/echipamentelor folosite pentru săpături fundații, nivelare, compactare și mijloacelor de transport implicate la manevrarea materialelor de construcții.

Sursele de emisie sunt considerate surse de suprafață, nedirijate.

Se generează praf, pulberi, zgomot și noxe de la motoarele termice ale mijloacelor de transport.

Toate lucrările de pregătire se efectuează deasupra nivelului solului, prin urmare acesta nu este afectat de lucrări, nefiind folosite materiale care ar putea să-l afecteze.

Se apreciază că folosirea de către executant a utilajelor aflate în stare bună de funcționare, respectarea tehnologiei de lucru propusă în proiect și a legislației în domeniu, impactul asupra factorului de mediu aer va fi nesemnificativ.

Lucrările de șantier aferente ridicării obiectivului vor fi singurele surse de zgomot și vibrații care vor afecta imobilele învecinate. Ele pot proveni din lucrările de excavare a terenului, montarea cofrajelor pentru turnarea betonului, sudură, deplasarea autovehiculelor pentru transportul materialelor etc. Izolarea la zgomotul exterior se realizează prin grosimea zidurilor exterioare - cărămidă eficientă, termoizolată suplimentar cu polistiren expandat, etanșeizarea tâmplăriei cu spumă poliuretanică, geam termopan, termoizolarea învelitorii.

Nivelul de zgomot rezultat se va încadra în limitele prevăzute în STAS SR 10009/2017, 65 dB.

Pentru diminuarea impactului asupra aerului, în perioada execuției, se vor prevedea:

- proceduri de operare standard pentru oprirea activităţilor generatoare de praf în situaţii cu vânt puternic;

- autovehiculele ce vor transporta nisip sau piatră li se va impune circulaţia cu viteză redusă în zonele centrale şi protejarea cu prelată;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care transportă materiale de construcţii ce pot elibera în atmosferă particule fine;

- caile de acces vor fi stropite periodic.

Executantul lucrărilor/titularul proiectului au obligația să asigure condițiile necesare pentru ca emisiile generate atât la faza de execuție lucrări cât și la funcționarea obiectivului să respecte prevederile legislative în vigoare: Ord. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, condiţiile de calitatea aerului în zone protejate conform STAS 12574/1987, H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

2. Localizarea proiectului:

- utilizarea existentă a terenului: conform P.U.G. Otopeni aprobat cu H.C.L. nr. 36/10.07.2000 (privind aprobarea PUG-ului), functiunea zonei este mixtă: locuințe, servicii si industrie nepoluantă.

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

- capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere – nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul.

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul.

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul

- mărimea şi complexitatea impactului – impact pe termen scurt asupra suprafaței afectate de lucrări în timpul lucrărilor de construcții;

- probabilitatea impactului: redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul cu frecvență redusă asupra mediului în perioada de implementare propusă a proiectului. Impact relativ redus asupra mediului în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 231/4967 din 12.03.2021 emis de Primăria orașului Otopeni şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Se va obține și se va respecta Avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române” - S.G.A. Ilfov-București. În cazul în care soluțiile din Avizul de gospodărire a apelor nu corespund cu soluțiile prevăzute în prezenta Decizie, titularul are obligația să solicite revizuirea actului de reglementare;

- După realizarea rețelei publice de canalizare în zonă, obiectivul va fi racordat la aceasta numai dacă stația de epurare a orașului Otopeni este dimensionată corespunzător pentru încadrarea în prevederile impuse prin H.G. nr. 188/2002 - Anexa 3 – Normativul NTPA 001/2002, modificată și completată de H.G. nr. 352/2005;

- Se va solicita punct de vedere al operatorului local – VEOLIA APĂ SERVICII SRL, referitor la gestionarea apelor pluviale;

- Se vor menţine suprafeţele de teren cu destinaţie zonă verde, conform bilanţului teritorial, acestea urmând a fi amenajate și întreținute corespunzător pe toată durata de funcționare a obiectivului;

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Organizarea de şantier se va amplasa în interiorul proprietății fără a afecta vecinătățile;

- Lucrările de construcții se vor desfășura cu respectarea prevederilor Legii nr. 61/1991, modificată, privind sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și linistii publice; În situația în care se vor semnala disconforturi create vecinătăților, activitatea va fi sistată temporar până la remedierea acestora;

- După realizarea proiectului, terenul aferent organizării de şantier va fi adus la starea initială;

- Constructorul/beneficiarul are obligația să afișeze panoul de identificare a investiţiei la loc vizibil, ușor de identificat, pe toată perioada derulării lucrărilor de construcţii. Se vor monta panouri de protecţie, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Utilajele folosite în perioada de construcţii vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic în vederea creșterii performanţelor precum și folosirea de utilaje și camioane prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reţinere a poluanţilor în atmosferă;

- La ieşirea din şantier  se vor curăţa roţile autovehiculelor şi utilajelor pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare se vor încadra în limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 - Anexa 2 – Normativul NTPA 002/2002, modificată și completată de H.G. nr. 352/2005;

- Deşeurile şi materialele rezultate vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat, cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor; este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 (distanța între clădiri, însorire, suprafețe încăperi, dotări igienico-sanitare, etc.)

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism;

- Drumurile de acces, zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de construcție sau deșeuri, pentru prevenirea împrăștierii cauzată de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

- Pe toată durata execuţiei lucrărilor şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a Autorizației de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei;

- Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii;

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau funcționării obiectivului.

APM Ilfov nu-și asumă responsabilitatea pentru eventualul disconfort din zonă având în vedere că terenul este încadrat în zonă mixtă de locuințe, servicii si industrie nepoluantă.

În cazul în care proiectul nu se încadrează în funcțiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobării de dezvoltare revine autorității administrației publice locale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018:

- art. 18, alin. (13) - În cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depășit;

- Anexa 5, art. 5, alin. (5) - La punerea în funcțiune a investițiilor aferente activităților pentru care este necesară emiterea autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, conform legislației în vigoare, și pe care autoritatea competentă pentru protecția mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obligați să depună solicitarea și să obțină această autorizație;

- Anexa 5, art. 34, alin. (1) - Titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

- Anexa 5, art. 34, alin. (2) - Notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

- Anexa 5, art. 43, alin. (3) - La finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- Anexa 5, art. 43 alin. (4) - Procesul-verbal întocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- art. 15, alin. (2), lit a) – “titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”.

- art. 21, alin. (4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,

Corina Ecaterina NECULA-CIOCHINĂ

Întocmit,

consilier Aurelian MĂTUȘA