Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire: 18098/…...2022

PROIECT

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ..... din .......................2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AAM BETON GIURGIU S.R.L.  reprezentat de dnul CUȘA GEORGE MIHAI cu sediul în judet Giurgiu, com. Giurgiu, Bdul   București, km 5, nr. cad. 6153, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 18098/18.10.2021 cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.03.2022, că proiectul „Construire stație de preparare betoane, imprejmuire incintă, utilități” propus a fi amplasat în judeţ Ilfov, com. Clinceni, sat Clinceni, str. Industriilor, nr. cad. 62980, nr. CF  62980, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

- proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10 (a);

- titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, la sediul Primăriei com. Clinceni, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A., conform adresei nr. 2948/10.03.2022 emisă de A.N. Apele Române, înregistrată la APM Ilfov la nr. 5416/14.03.2022.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul propune construirea unei stații de preparare betoane pe un teren în suprafață de S=2.990mp. Lucrările propuse prin proiect constau din realizarea unei platforme betonate în suprafață de S=1.603mp pe care se va amplasa stația de preparare betoane marca STETTER având o capacitate de preparare beton de 56 m3/h împreună cu obiectele aferente acesteia și pavilionul adminstrativ.

Stația de preparare betoane va cuprinde următoarele componente principale: depozitarea materiilor prime (agregate, ciment, aditivi), transportul, dozarea și malaxarea acestora. Zona de depozitare materii prime va fi formată din:

- 4 compartimente pentru depozitare agregate cu capacitatea de 10m3  fiecare, separate prin pereți din structură de beton, cu o inăltime aproximativă de 3m;

- 2 silozuri de ciment cu capacitatea de 65 mc / 80 to fiecare;

- 2 bazine cu capacitatea de 1 mc fiecare pentru stocarea aditivilor.

- Bilanț teritorial propus:

- Steren								=       2.990 mp (100%)

- S platformă betonată din care:				=       1.603 mp

- statia de betoane,  rampa urcare utilaj 		 	=          258 mp

pentru alimentare statie de betoane

- pavilion administrativ 					=	   50 mp

- rampa spălare auto și rezervorul de decantare 	=            70 mp

și stocare ape

- acces trafic auto și parcări 				=        1.225 mp

- S spații verzi 							=        1.387 mp (46%)

Accesul la obiectiv se realizeaza pe strada Industriilor, ce are iesire direct la Soseaua de Centura Bucuresti prin strada Dealul Mare si strada Ghidigheni.

Asigurare utilitati apă - canalizare menajeră și pluvială:

- Conform Aviz de amplasament rețele apă potabilă nr. 38629 din 08.11.2021 emis de APA-CANAL ILFOV S.A., în zona limitrofă amplasamentului nu există rețea de apă aferentă sistemului public de alimentare cu apă din localitatea Clinceni.

- Conform Aviz de amplasament canal nr. 38630 din 08.11.2021 emis de APA-CANAL ILFOV S.A., în zona limitrofă amplasamentului nu există rețea de canal aferentă sistemului public de canalizare din localitatea Clinceni.

- Alimentarea cu apă:

- Sursa de alimentare cu apă se va asigura din subteran, fiind constituită dintr-un foraj de alimentare cu apă F1 proiectat cu H=25m pentru consum igienico-sanitar și tehnologic (preparare betoane și spălare betoniere). Cerința totală de apă din sursa subterană va fi de Qmed.zi = 31,10 mc/zi.

- Înmagazinarea apei se va face într-un bazin din beton cu V1=48mc, montat îngropat.

- Evacuarea apelor uzate și apelor pluviale:

- Apele uzate menajere vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil, etanș, din beton armat propus cu V2 = 2mc, ce va fi amplasat în incintă.

- Apele pluviale provenite de pe platformele betonate vor fi evacuate într-un bazin de retentie din beton armat cu V3 = 36mc, în care vor fi colectate și apele provenite de pe rampa de spălare auto, de unde vor fi folosite în procesul tehnologic de preparare a betoanelor.

Instalaţii de preepurare a apelor uzate:

Nu este cazul.

Instalaţii de preepurare ape pluviale:

Nu este cazul.

Sisteme de încălzire

# Incalzirea și răcirea pavilionului administrativ se va face cu aparate de aer condiționat.

1.2. Cumularea cu alte proiecte :

În zona amplasamentului pe care este propus proiectul, sunt situate alte 3 stații de preparare betoane existente.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

Nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire și pe perioada de funcționare vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisiile vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de șantier și de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta în zonă.

Factor de mediu aer:

Pe  perioada de funcționare a stației de preparare betoane se pot genera în aer emisii de pulberi sau pulberi în suspensie, ca urmare a desfășurării operațiilor tehnologice, în acest sens fiind prevăzute prin proiect măsuri de prevenire și diminuare a impactului potențial și anume:

- Scăpări/scurgeri necontrolate de pulberi provenite din procesul de incărcare a silozurilor de ciment din mijloacele de transport auto - măsuri de prevenire și diminuare a acestora:

# încărcarea mecanizată a silozurilor, sub supravegherea directa a personalului specializat;

# silozurile de ciment sunt prevazute cu filtre de ciment DUSTSHAKE/SILOTOP producator WAM etalonate corespunzator. Elementele filtrante utilizate in componenta filtrului de ciment vor permite trecerea unui conținut al prafului rezidual de maxim de 20 mg / Nm3 (miligrame pe metru cub normal);

# în situatia aparitiei scurgerilor, procesul se intrerupe pana la remedierea defectiunilor.

- Antrenarea de pulberi sub actiunea vântului - măsuri de prevenire și diminuare a acestora:

# pe perioada verii, în zilele cu vânt, platforma betonată a incintei va fi stropită cu apă;

# pentru diminuarea împrăștierii de pulberi, gardul de incinta va fi dublat de o plantatie înaltă (arbori) de aliniament.

# - Operatiunea de dezaerare a malaxorului și a cântarului de ciment se face cu ajutorul unui sistem tip airbag (plămân) astfel încât în urma procesului de productie (incarcare cu materii prime în malaxor și în cântarul de ciment) nu se emit particule in aer.

Factor de mediu apă:

# - bazin de retentie din beton armat cu V3 = 36mc în care vor fi evacuate apele pluviale provenite de pe platformele betonate împreună cu apele provenite de pe rampa de spălare auto, de unde vor fi folosite în procesul tehnologic de preparare a betoanelor.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 620 din 27.09.2021 emis de Primăria com. Clinceni, în baza prevederilor P.U.G. aprobat prin H.C.L. al com. Clinceni nr. 50/14.08.2006, terenul este amplasat în UTR 5 – zonă mixtă – zonă de unități cu funcțiuni complexe de interes public și zonă industriala cu impact redus asupra mediului, POTmax= 60%, CUTmax = 2,5, Hmax=12m la cornișă.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact redus asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Cu respectarea recomandărilor prescrise în Studiul de impact asupra sănătății populației și a normelor privind igiena și sănătatea publică, în baza cărora a fost obținută Notificarea privind asistența de specialitate nr. 257 din 14.03.2022 emisă de Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică Ilfov.

- Se va amenaja și întretine spatiul verde din incinta, care va include plantația înaltă (arbori) de aliniament. Suprafața de spații verzi prevăzută prin proiect va fi amenajată și întretinută. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007.

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 620 din 27.09.2021 emis de Primăria com. Clinceni, precum și prin avizele sau acordurile emise/ solicitate prin acesta.

- Se vor respecta condiţiile impuse conform Regulamentului General aferent P.U.G. al com. Clinceni aprobat prin H.C.L. al com. Clinceni nr. 50/14.08.2006.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificări și completări ulterioare.

- Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate prin vidanjare la rețeaua de canalizare publică, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 Anexa 2 - NTPA 002/2002, modificat și completat de H.G. nr. 352/2005.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incălcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-  Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-  Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii, cu completări şi modificări ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale. Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

- In cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăria com. Ștefăneștii de Jos. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

- Se vor respecta prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu completări și modificări ulterioare. Dupa executarea lucrărilor de construire propuse prin proiect, titularul are obligația solicitării și obținerii autorizației de mediu pentru desfășurarea activității.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

# ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

# AUTORIZAȚII,

# Corina – Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

consilier superior Simona Livia CREȚU