Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ....... din 14.04.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. LIEBHERR ROMÂNIA S.R.L. prin reprezentant IGNAZ SERGIU SCHIDT, cu sediul în jud. Ilfov, oraș Otopeni, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 61-63, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 17905/13.10.2021, completată cu nr. 4749/07.03.2022, nr. 5611/15.03.2022,                                   nr. 7831/12.04.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de: 19.01.2022, că proiectul „ construire clădire P+2E atelier utilaje de construcții, service și spălătorie, birouri administrative și spații de depozitare, amenajare acces, parcări, circulații interioare, spații anexe, cabină poartă, lucrări tehnico edilitare, piloni reclame, organizare de șantier” propus a fi amplasat în comuna Tunari, sat Tunari, Sos. de Centură, T 40, P 148, LOT 1/1, LOT 2, 148/25/1, 148/25/2, LOT 1/1, LOT 2,  jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale;

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c).titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) conform punct de vedere transmis pe e-mail în data de 10.03.2022, de către ANANP ST București-Ilfov înreg la APM Ilfov cu nr. 5167/10.03.2022 în care se menționează: ” …. vă informăm că după studierea documentației depuse se constată că proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art.28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare”

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

a) proiectul propus nu are impact asupra corpurilor de apă și nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform 	Adresă nr. 4221/06.04.2022 transmisă de Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București și înreg. la APM Ilfov cu nr. 7576/07.04.2022 in care se precizează următoarele: ”...pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A.”.

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

Se propune realizarea unei construcții împărțită in două corpuri cu functiuni diferite, Corpul 1 (P+1E) are destinația de  spații pentru birouri, vestiare, depozit piese, săli de mese și Corpul 2 (P+2 partial) are destinația de service utilaje, depozitare piese și subansamble, uleiuri, spalatorie utilaje. Pe suprafața terenului se vor amenaja: post trafo, generator electric, cabina poarta, 59 de locuri de parcare, dintre care 21 vor fi asfaltate si 32 de locuri de parcare vor fi pavate, spatii verzi si platforme cu pietris pentru expunere.

Bilanț teritorial:

- suprafață totată teren: 17 051 mp;

- suprafață construită: 2 188,10 mp + 25 mp cabina portar, post trafo;

- suprafață parcaje: 59 locuri , 737,5 mp

- suprafață platforme pietriș : 2 893,9mp

- suprafață spații verzi: 5 179,6 mp

- suprafață platformă carosabilă: 1 644.2mp

- suprafață platformă pavată: 4 115.8mp

- suprafață alei pietonale:  266,9 mp

- P.O.T. = 12.97%

- C.U.T. Max.= 0,218.

Utilitățile:

Alimentarea cu apă:

Alimentarea cu apă a clădirilor se va face de la un put care se va fora in incinta, cu adancimea probabila de 80 m.

De la put, apa va fi trimisa la statia de hidrofor amplasata in hala service printr-o conducta subterana din PEID cu D= 50 mm. Apa provenita de la put va fi utilizata numai pentru uz sanitar. Pentru baut, se va utiliza apa imbuteliata. La toate grupurile sanitare se va atentiona prin inscrisuri la vedere ca apa nu este potabila.

Pentru apa tehnologica utilizata la spalatoria de utilaje pentru constructii (consum estimate la 3mc/zi) si pentru refacerea rezervei pentru incendiu, se va fora un put de adancime mica (cca 30 m).

Evacuarea apelor uzate menajere:

Apele uzate menajere vor fi evacuate  într-un bazin vidanjabil etanș, din beton armat, cu capacitatea de 27 mc amplasat in vecinatatea bazinului de retenție pentru apa pluviala.

Evacuarea apelor uzate tehnologice:

Apa provenita de la rampa pentru spalarea utilajelor se colecteaza intr-un canal de pardoseala. Apa din canal este preluata de o conducta de evacuare din PVC- SN8 cu D=160 mm. Apa se scurge apoi in separator de nisip si ulei cu capacitatea de 2,0 l/s amplasat in exterior, de unde se varsa in colectorul pentru ape menajere.

Evacuarea apelor pluviale:

Apa pluvială de pe terasa clădirii de birouri se va evacua prin sistem sub presiune si conducte Geberit din polietilena, termoizolate cu carcase din poliuretan de 13 mm grosime.

Conform dimensionarii sistemului Geberit corelat cu retelele exterioare, vor fi prevazute doua coloane cu D= 75mm.

Apa de pe terasa halei service, se evacueaza utilizand acelasi sistem Geberit, prin doua coloanele din PE cu D= 75 mm care se vor proteja mecanic la partea inferioara. Conductele Geberit orizontale se vor monta deasupra grinzilor de rulare ale podului rulant, iar coloanele se vor prelungi si pe portiunea orizontala prin care se iese in exterior, pana la caminele de vizitare din incinta.

Receptoarele vor fi dotate cu elemente de incalzire elctrice tip Geberit Pluvia.

Apele pluviale de pe copertinele cladirii atelier se vor colecta prin jgheaburi si burlane pana la nivelul terenului. Burlanele se vor racorda la casete de ape pluviale (camine) prevazute cu cos pentru frunze si apoi se vor dirija ingropat prin conducte din PVC la retelele exterioare de canalizare pluviala.

Apa pluviala de pe copertina de la intrarea principala se va colecta in sistem gravitational cu un receptor de terasa racordat printr-o conducta care coboara in stalpul de sustinere al copertinei si care apoi se conecteaza ingropat prin conducta de PVC la retelele exterioare de canalizare pluviala.

Apa pluviala de pe terasa circulabila din etajul 1 a cladirii de birouri se va colecta gravitational cu un receptor de terasa care va fi prevazut cu sistem de degivrare, racordat prin conducta de plastic la reteaua de canalizare pluviala.

Din incinta, apele pluviale de pe spatiile amenajate si platforme pavate sau betonate vor fi colectate prin 10 guri de scurgere cu sifon si depozit, amplasate in puncte de cota minima.

Debitul total de apa colectat din incinta conform SR 1846-2/ 2007 va fi de cca 162 l/s.

Reteaua de canalizare pluviala din incinta va fi alcatuita din conducte PVC SN8 pentru traffic greu si constructii aferente retelei – camine de canalizare.

Caminele vor fi din beton conform STAS 2448, prevazute cu rama si capac carosabil sau necarosibil, in functie de amplasament (in zona carosabila sau in spatiul verde).

Conductele exterioare de canalizare din PVC, se vor poza ingropat sub limita de inghet aferenta zonei geografice (-0,80 m), conform STAS 6054/1977, montate pe pat de nisip conform indicatiilor producatorului.

Colectarea apelor pluviale se va face de pe platformele de stationare pietruite, spatiile de circulatie pavate cu granit spatiile pentru parcaj si de pe acoperisul cladirilor.

Colectarea apelor de pe platformele si caile de acces se va face prin guri de scurgere cu sifon si depozit, care au si rol de desnisipator. Apele colectate de aceste guri de scurgere vor fi descarcate in colectoarele de scurgere care vor fi din PVC - SN8.

La capatul aval al colectorului principal se va prevedea un separator de ulei si nisip cu filtru coalescent si cu by- pass cu capacitate de 200 l/s, care va satisface cerintele normativului NTPA-001.

Apele pluviale vor fi colectate intr-un bazin din beton subteran. Capacitatea utila a bazinului va fi de 150 mc. Apele pluviale astfel colectate se vor folosi pentru udarea spatiilor verzi.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: proiecte de dezvoltare a zonei cu funcțiune de depozite, industrie nepoluanta, comert, birouri.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Producția de deșeuri: în perioada lucrărilor de execuţie rezultă deşeuri  specifice activităţii de construire;

Ca urmare a activității de reparatie si intretinere macarale mobile, prevazuta in proiect, se estimează a rezulta următoarele tipuri si cantități de deşeuri:

| Cod deşeu cf. HG 856/2002 | Denumire deşeu | Sursa de provenienţa | Cantitate prevăzută a fi generată (t-litri/an) | Starea fizică | Depozitare temporara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 01 01 | Solutii apoase de spalare si solutii muma | Proces reparatie | 420 litri | Lichida | recipient metal |
| 07 01 04 | Alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma | Proces reparatie | 240 litri | lichida | recipient metal |
| 08 01 11 | Deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase | Proces reparatie | 2,4 kg | Lichida | Bidoane |
| 12 01 12 | Ceruri si grasimi uzate | Proces reparatie | 120 kg | Lichida-vascoasa | Bidoane |
| 13 01 10 | Uleiuri minerale hidraulice neclorinate | Instalatia de distributie uleiuri | 37120 litri | Lichida-vascoasa | Bidoane |
| 13 02 05 | Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere | Instalatia de distributie uleiuri | 36110 litri | Lichida-vascoasa | Bidoane |
| 13 02 06 | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | Instalatia de distributie uleiuri | 1095 litri | Lichida-vascoasa | Bidoane |
| 15 01 10 | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Proces reparatie | 2.4 +0.6 kg | solida | recipient metal |
| 15 01 04 | Ambalaje metalice | Proces reparatie | 3.6+3.6 kg | solida | recipient metal |
| 16 05 04 | Butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase | Proces reparatie | 288 litri | aerosol | recipient metal |
| 16 06 01 | Baterii cu plumb | Proces reparatie | 720 kg | pastos |  |

Deşeurile menajere si asimilabile provenite de la salariaţii societăţii, inclusiv cele rezultate din activitatea de întreţinere a curăţeniei în incinta, se stochează în pubele si saci de plastic, intr-o zona special amenajata (platforma impermeabilizata) si sunt preluate, pe baza de contract, de catre firme de prestari servicii specializate si autorizate.

Alte deseuri nespecifice, reprezentate de pulberile si corpurile straine nevalorificabile rezultate din procesul de reparatie/service, cutii sau saci, se stocheaza temporar pana la preluarea lor de catre firme specializate si autorizate, pe baza de contract.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: în perioada lucrărilor de execuție: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice;  în perioada de funcționare vor rezulta zgomot și emisii specifice traficului auto din incintă;

2.Localizarea proiectului:

Teren situat in intravilan conform P.U.G comuna Tunari, în zona I – depozite, industrie nepoluanta, comert, birouri, conform P.U.G. aprobat cu  H.C.L. nr. 1/27.01.2011. H.C.L. 12/2021, conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 9/22.02.2021.

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere –nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – conform Adresa nr. 10579/18.10.2021 emisă de Garda Forestieră București se avizează favorabil edificarea obiectivului, cu condiția respectării Planșei ”Plan de situație” vizată spre neschimbare;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – conform punct de vedere transmis pe e-mail în data de 10.03.2022, de către ANANP ST București-Ilfov înreg la APM Ilfov cu nr. 5167/10.03.2022 în care se menționează: ” …. vă informăm că după studierea documentației depuse se constată că proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art.28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare”

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de viabilizare;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 312/07.06.2021 eliberat de Primăria comunei Tunari, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Se vor respecta prevederile Adresei nr. 10579/18.10.2021 emuisă de Garda Forestieră București;

- Se va solicita, se va obține și se va respecta avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. In cazul în care soluțiile din avizul emis de Apele Române, nu corespund cu soluțiile prevazute în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația solicitării revizuirii prezentului act de reglementare;

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Se vor asigura dotările şi condiţiile tehnice necesare pe parcursul desfăşurării activităţii şi se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului şi solului;

- Se vor utiliza  echipamente, utilaje, vehicule în stare optimă de funcționare sau de generație recentă, prevăzute cu sisteme de reținere a poluantilor;

-  Se va respecta durata de timp stabilită pentru implementarea proiectului.

-  Lucrările se vor efectua fără a afecta proprietăţile invecinate;

- In situatia in care se vor semnala disconforturi create vecinatatilor, activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora;

- Operatorul are obligatia sa asigure dotari corespunzatoare cu mijloace, structuri, dotari materiale si sisteme de management adecvate in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si a mediului;

-In caz de poluari accidentale cu produse petroliere se utilizeaza produse absorbante de tip”biopetroabs”, filtre si lavete absorbante precum si kituri interventie depoluare;

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje,  pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice;

- pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizării lucrărilor;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA LAURA POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

INTOCMIT,

Consilier principal Iuliana IONIȚĂ