Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, cu sediul in București, str. Ernest Juvara nr. 3 - 5, sector 6, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 3156 /16.02.2022 si completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de        .0  .2022, că proiectul “Pasaj subteran / suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”, str. Viilor (DJ 101), str. Fulger (DJ 101), zona CFR București-Ploiești, Drum de exploatare 293/1, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10b), 11c) si 13a);

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).  lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000

sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Nu este necesara elaborarea SEICA, conform adresei nr.5965/16.05.2022 intocmita de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea; Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Prezentul proiect presupune realizarea unui pasaj suprateran pentru mărirea siguranței și confortului în exploatarea circulației rutiere. Prin realizarea pasajului se va asigura și legătura cu viitoarea centură ocolitoare a localității Buftea.

Drumul județean DJ101 se desprinde din drumul național DN1A și face legătura cu drumul național DN1. În zona localității Buftea drumul corespunde cu strada Viilor, începând de la desprinderea din DN1A până la intersecția cu calea ferată București – Ploiești. După  traversarea căii ferate, drumul județean DJ101 corespunde cu strada Tamași până la ieșirea din localitate, spre DN1.

La intersecția dintre drumul județean DJ101 și liniile de cale ferată din stația c.f. Buftea , în dreptul trecerii la nivel, calea ferată are trei fire de circulație, drumul este la nivelul terenului și în ușor rambleu.

Pasajul va fi construit pe DJ101 și va asigura supratraversarea căii ferate în zona trecerii la nivel actuale.

Bilanţ teritorial:

Suprafață totală teren ocupată de lucrare = 46585mp, din care:

- Suprafață ocupată de pasajul suprateran (inclusiv rampe de acces) = 8180mp;

- Suprafață ocupată de lucrările de scurgere a apelor ~ 4500mp;

- Suprafață ocupată de lucrările de drum = 15060 mp;

- Suprafață amenajată zone verzi (pământ vegetal + însămânțare cu gazon) = 18845mp.

Suprafața ocupată temporar =1 000mp (pentru organizarea de șantier).

Lucrări pasaj

Suprastructura pasajului pentru traversarea căii ferate se va realiza dintr-un tablier având ca schemă statică un arc în sistem Langer cu tiranți verticali cu deschiderea L=90,00m. Suprastructura va include trotuare pe ambele părți L=2.00m.

Viaductele de acces la pod se vor realiza din suprastructuri alcătuite din grinzi tronsonate simplu rezemate, peste care se va executa o placă de suprabetonare de minim 15cm grosime. Pentru păstrarea unei pante de 5% în plan vertical și înscrierea în limita proprietăților se vor proiecta spre DN1A (str. Viilor) 6 deschideri. Spre DN1 traseul va fi alcătuit din 4 deschideri.

Lungimea totală a pasajului este de 363.63m (11 deschideri: 6 deschideri către DN1A, o deschidere centrală - arc, 4 deschideri către DN1).

Viaductele dinspre strada Viilor au 6 deschideri de circa 19.70m, fiind dispuse pe curbă și o lungime totală de 127.34m. Viaductele dinspre DN1A au 4 deschideri de circa 35.00m și o lungime totală de 146.29m.

Infrastructura pasajului este alcătuită din pile și culee. Pilele sunt realizate din beton armat cu elevație lamelară și înălțime variabilă și culeele masive cu ziduri de gardă și ziduri întoarse din beton armat.

La traversarea căii ferate pilele vor avea o înălțime a elevației de 10,50m cu riglă cu grosimea de 1,50m la partea superioară. Pe pilele centrale vor rezema atât arcul, cât și tablierul viaductului alcătuit din grinzi simplu rezemate, respectând un gabarit în plan vertical de min. 8,50m față de nivelul superior al șinei (NSS liniei cele mai înalte).

Traversarea liniilor de cale ferată se realizează cu o oblicitate de 42⁰, pasajul proiectându-se drept.

Pilele centrale au fost proiectate astfel încât să asigure gabaritul minim în plan orizontal față de axul liniei de cale ferată cele mai apropiate până la cel mai apropiat punct al elevațiilor. Pasajul va fi fundat indirect pe piloți forați cu diametrul de 1,50m. Pe infrastructuri se vor monta aparate de reazem mobile din neopren și dispozitive antiseismice.

Pe pasaj și pe rampele de acces se vor monta parapete de protecție de tip foarte greu, parapet pietonal pe lisa trotuarului și panouri fonoabsorbante pe toată lungimea pe ambele părți.

Lucrări drum

Structura rutieră propusă va fi o structură rutieră semirigidă. Lucrările nu vor afecta (vor conserva) sistemul actual de colectare și evacuare a apelor pluviale. Se va reglementa circulația prin marcaje și indicatoare rutiere.

Amenajare intersecție strada Viilor, strada Șantierului, DJ101

Pentru această intersecție s-a ales ca și soluție un sens giratoriu cu trei ramuri.

Calea inelară are o lățime a părții carosabile de 5,50m, precum și supralărgiri interioare și exterioare pentru camioane, cu lățimi de 2,00 m, respectiv min. 1,50m.

Girația are o rază interioară (la marginea supralărgirii interioare) de 7,00m. Razele de intrare și de ieșire din sensul giratoriu au valori cuprinse între 14,87m și 25m.

Lățimile benzilor de circulație pe ramurile girației au valoarea de 3,50m.

Separarea fluxurilor de circulație se face cu insule denivelate precedate de o zonă de marcaj de minim 25m lungime.

Insulele denivelate se vor executa din pavele autoblocante de 6cm pozate pe un strat de nisip de 5cm. Insulele vor fi încadrate de borduri cu dimensiunile de 20x25cm pe care se vor monta butoni reflectorizanți în conformitate cu prevederile normative în vigoare.

Amenajare intersecție la rampa de sud a pasajului

Pentru aceasta intersecție nouă s-a ales ca și soluție un sens giratoriu cu trei ramuri (inclusiv ramură către pentru conexiunea cu viitoarea variantă de ocolire a orașului Buftea).

Calea inelară are o lățime a părții carosabile de 5,50m, precum și supralărgiri interioare și exterioare pentru camioane cu lățimi de 2,00m, respectiv min. 1,50m.

Girația are o rază interioară (la marginea supralărgirii interioare) de 11,00m. Razele de intrare și de ieșire din sensul giratoriu au valori cuprinse între 9,71m și 25m.

Lățimile benzilor de circulație pe ramurile girației au valoarea de 3,50m.

Separarea fluxurilor de circulație se face cu insule denivelate precedate de o zonă de marcaj de minim 25m lungime.

Insulele denivelate se vor executa din pavele autoblocante de 6cm pozate pe un strat de nisip de 5cm. Insulele vor fi încadrate de borduri cu dimensiunile de 20x25cm pe care se vor monta butoni reflectorizanți în conformitate cu prevederile normative.

Amenajare intersecție strada Fulger, strada Tamași, DJ101

Pentru această intersecție s-a ales ca și soluție un sens giratoriu cu patru ramuri.

Calea inelară are o lățime a părții carosabile de 5,50m, precum și supralărgiri interioare și exterioare pentru camioane cu lățimi de 2,00m, respectiv min. 1,50m.

Girația are o rază interioară (la marginea supralărgirii interioare) de 11,00m. Razele de intrare și de ieșire din sensul giratoriu au valori cuprinse între 9,71m și 25m.

Lățimile benzilor de circulație pe ramurile girației au valoarea de 3,50m.

Separarea fluxurilor de circulație se face cu insule denivelate precedate de o zonă de marcaj de minim 25m lungime.

Insulele denivelate se vor executa din pavele autoblocante de 6cm pozate pe un strat de nisip de 5cm. Insulele vor fi încadrate de borduri cu dimensiunile de 20x25cm pe care se vor monta butoni reflectorizanți în conformitate cu prevederile normative.

Strada Tamași (DJ101)

În prezent, pe DJ101 (strada Tamași), în zona trecerii la nivel profilul longitudinal prezintă o denivelare de aproximativ 1m (pentru a ridica drumul județean la nivelul NSS al căii ferate), care ridică probleme de vizibilitate pentru circulația pe DJ101.

Prin proiect, o dată cu desființarea trecerii la nivel se propune și corectarea profilului longitudinal al drumului județean.

Lucrări de protecție taluz

S-a prevăzut perearea taluzului străzii Tamași la incidența cu canalul de pământ existent, L=230m. Se va realiza pereu din beton în grosime de 15cm, prevăzut la bază cu pinten din beton.

Lucrări de consolidare

Pe partea stângă a căii ferate, după trecerea la nivel, se află canalul de desecare Cd 57a din amenajarea Tamași Corbeanca Otopeni Dimieni Tunari, fiind în administrația ANIF. Lucrările proiectate nu vor afecta secțiunea actuală de scurgere a canalului de desecare Cd 57a. S-au luat măsuri de protecție a zonei de incidență a drumului cu canalul, prin realizarea unui zid de sprijin din beton (he=1.80m) pe o lungime de cca. 210m. De asemenea, în canalul Cd 57a vor fi descărcate apele pluviale preluate de rigolele proiectate. S-au prevăzut două puncte de descărcare cu podețe tubulare prin zidul de sprijin proiectat.

Lucrări de instalații feroviare

În cadrul lucrărilor de relocare a cablurilor de semnalizare și alimentare feroviară se vor executa lucrările de identificare și localizare a cablurilor. După această operațiune, se vor executa lucrări de săpătură mecanizată pentru îndepărtarea pământului și a vegetației, pământul fiind îndepărtat până la o adâncime de 0,5m. Se vor continua săpăturile manual pentru a se dezgropa cablurile fără afectarea învelișurilor exterioare. Odată cablurile identificate se va executa devierea lor din ampriza lucrărilor prin mufarea lor cu bucăți de cablu de același tip folosindu-se mufe termoretractabile. Ulterior cablurile se vor poza în noul amplasament fiind semnalizate corespunzător cu bandă avertizoare și repere din beton. După realizarea testelor electrice pentru controlul parametrilor, cablurile sunt astupate cu pământ.

În același fel se va proceda și în cazul cablului cu fibră optică subteran. În acest caz se vor identifica cu ajutorul marcherilor tubul duct și cablul cu fibră optică, precum și camerele de tragere din vecinătatea imediată a lucrărilor, apoi se vor decide operațiunile necesare ocolirii zonei de lucru.

După terminarea construcției pasajului suprateran, instalația BAT din capătul X al stației de cale ferată de la km 16+185 trebuie dezafectată. Dezafectarea pasajului la nivel impune demontarea dalelor de cauciuc, demontarea semnalelor de avertizare rutieră și a semicumpenelor, precum și demontarea instalației de comandă și control a instalației de semnalizare automată a trecerii la nivel BAT.

Lucrări de telecomunicații

Rețele de cabluri de telecomunicații feroviare și rețeua de cabluri Telekom

Vor fi prevăzute lucrări de protejare pentru cablurile de telecomunicaţii (lucrări provizorii).

La finalul lucrărilor proiectate se vor scoate din funcţie instalaţiile de telecomunicaţii aferente comunicaţiilor pe cablul de telecomunicaţii instalat la lucrări provizorii și se vor reface traseele de cabluri conform situației existente.

Lucrări linie de contact

Arcul metalic supratraversează calea ferată, intersectând axul firului I de circulație la km 16+185, peste stâlpii liniei de contact metalici.

Lucrările necesare asupra liniei de contact sunt ocazionate de execuția piloților forați, radierului și elevației la pila care se află în proximitatea dispozitivului de linii de cale ferată dinspre strada Viilor. Se va acționa asupra dispozitivelor de ancorare ale catenarelor ce încadrează lucrarea, scoțând cca. 50% din contragreutăți, apoi catenarele se vor rabate la stâlpii de susținere, pentru a permite lucrul utilajelor. După terminarea lucrărilor se va reveni la situația inițială, efectuând probele și reglajele aferente.

Protecția electrică este ocazionată de execuția infrastructurii din vecinătatea căii ferate. Înainte de intervențiile asupra liniei de contact se va scoate aceasta de sub tensiune, iar porțiunea unde se lucrează se va încadra cu scurtcircuitoare legate la șină.

Structura metalică a podului, la care se vor lega electric toate elementele metalice existente pe pod (stâlpi de iluminat, glisiere auto, balustrade – pe care se vot monta plase metalice de protecție, câte două bucăți, de o parte și de alta a podului, pentru fiecare linie de cale ferată electrificată supratraversată), se va lega la mediana unei bobine de joantă suplimentare, legată la șinele de cale ferată.

Când se impune scoaterea unor panouri de șină, se va reface continuitatea circuitului de cale.

## Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului

Intersecția dintre drumul județean DJ101 cu liniile de cale ferată din stația c.f. Buftea (cap X) se realizează prin intermediul unei treceri la nivel, care în urma realizării pasajului nu mai este necesară. În zona trecerii la nivel, există și un podeț dalat care subtraversează drumul județean.

Aceste două construcții (trecerea la nivel și podețul) se vor demola.

De asemenea, îmbrăcămintea rutieră existentă pe zona unde se vor realiza rampele de acces înspre strada Viilor va fi demolată.

Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform celor prezentate în cap. VI. h. din prezentul memoriu.

## Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

După finalizarea lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului se vor efectua lucrări de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției. Aceste lucrări se vor rezuma la:

- aducerea la starea iniţială a suprafeţelor ocupate temporar;

- eliminarea deşeurilor după terminarea lucrărilor prin contract cu firme autorizate;

- îndepărtarea eventualelor materiale, utilaje și mijloace de transport din amplasament.

Materii prime

În vederea realizării lucrărilor prevăzute în proiect se vor utiliza materii prime și materiale conform cu reglementările naționale în vigoare.

Aprovizionarea cu materialele necesare execuţiei lucrării se va face de la furnizorii cei mai apropiați și care prezintă o garanție în privința calității acestora.

Materiile prime/ materialele folosite sunt: beton, armatură, oțel (metal) pentru tablierul principal, mixturi asfaltice, balast, piatră spartă, geotextil, georgile etc.

Materiile prime NU se vor pregăti pe amplasamentul lucrării. Acestea se vor pregăti în stații autorizate din zonă și se vor transporta cu mijloace de transport specifice.

Materiile prime necesare realizării lucrării nu se vor depozita pe amplasamentul organizării de şantier decât în cantităţi reduse, pentru punerea imediată în operă. Acestea vor fi transportate etapizat, cu mijloace de transport specifice.

EVACUAREA APELOR PLUVIALE

Tipuri de ape uzate

Apele pluviale de pe amplasamentul investiției, colectate prin intermediul rigolelor carosabile și șanțurilor pereate, după trecerea lor prin trei separatoare de hidrocarburi vor fi evacuate în canalul de desecare Cd 57a din amenajarea Tamaș-Corbeanca-Otopeni-Dimieni-Tunari, aflată în administrarea ANIF.

Rețea de canalizare

Rețeaua de canalizare ape pluviale va fi realizată din rigole și șanțuri cu Lcumulată ( 1785m.

Lucrări la canalul de desecare, existent, Cd 57a

- Pe partea dreaptă a c.f., canalul de desecare Cd 57a se va decolmata și reprofila cu asigurarea unei secțiuni optime de funcționare, pe o lungime totală de cca. 410m. De asemenea, canalul se va pereea pe zona de trecere pe sub pasajul rutier, pe o lungime de cca. 50m. Canalul pereat va descărca apele în canalul existent amenajat (pereat) de pe partea dreaptă a străzii Viilor.

- Pe partea dreaptă a străzii Viilor, canalul de desecare Cd 57a se va pereea pe o lungime de cca. 90m. Secțiunea pereată va fi trapezoidală cu înclinarea taluzului 1:1.5 și lățimea la bază de 2.40m. Înălțimea canalului va fi de 0.70m.

Podețe tubulare

Se prevede realizarea următoarelor podețe tubulare:

- podeț tubular din tuburi PREMO D=800mm cu L=8,50m, ce va fi prevăzut cu camere amonte și aval, poziționat pe sub drumul de acces proprietate la intersecța cu strada Viilor;

- podeț tubular din tuburi PREMO D=800mm cu L=12m (subtraversare strada Tamași);

- podeț tubular din tuburi PREMO D=800mm cu L=12m (subtraversare drum acces proprietate);

- podeț tubular din tuburi PREMO D=800mm cu L=12m (subtraversare strada Fulger).

Instalații de epurare ape pluviale

Trei separatoare de hidrocarburi cu capacitatea de 50 l/s fiecare.

Debite de ape pluviale

Debitul de calcul total de apă pluvială pentru rețeaua de canalizare proiectată: Q=87,80 l/s.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: apa din foraje

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire şi de funcţionare vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

Lista deşeurilor, cantităţi de deşeuri generate

În perioada executării lucrării, Antreprenorul va ţine evidenţa deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 şi O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și o va prezenta Beneficiarului.

Se preconizează generarea, conform tabelului de mai jos, a următoarelor categorii/tipuri de deşeuri și a următoarelor cantități:

| Cod deșeu | Tip deşeu | Cantitatea estimată a fi generată | Mod de colectare/evacuare |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Deşeuri municipale amestecate | ≈9 tone | Colectarea se va face la punctul de lucru în containere de tip pubelă. Periodic (ori de câte ori e necesar) acestea vor fi evacuate prin contract cu firma specializată la rampa de deşeuri cea mai apropiată. |
| 20 01 01 | Hârtie şi carton | ≈0,15 tone | Colectarea şi valorificarea se va face prin intermediul firmelor specializate pe bază de contract. |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | ≈300 mc | Balastul folosit pentru amenajarea organizării de şantier se poate recupera (încărcarea, transportul şi depozitarea acestuia în vederea reutilizării la alte lucrări). |
| 17 01 01 | Beton | ≈850 mc | Colectare selectivă, depozitare la depozite de deșeuri autorizate prin firme specializate prin contract. |
| 17 01 01 | Beton (traverse de beton) | ≈30 m | Colectarea se va face selectiv, deşeurile vor fi puse la dispoziţia Beneficiarului. |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | ≈9500 mp | Asfaltul se va încărca, transporta şi depozita în stații de mixtură (reutilizarea la alte lucrări de asfaltare). |

În perioada de exploatare NU se vor genera deşeuri. Nu este cazul.

- Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Personalul Antreprenorului va fi instruit cu privire la prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri generate.

Deşeurile menajere generate de personalul Antreprenorului vor fi colectate în pubele în organizarea de şantier şi evacuate prin contract cu firme autorizate.

- Planul de gestionare a deşeurilor

- Deşeuri menajere (din activitatea Antreprenorului) - acestea vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele şi depozitate în spaţii special amenajate din organizarea de șantier până la preluarea lor de către o firmă autorizată cu care Antreprenorul va încheia contract de preluare. Se consideră un indicator de generare al deşeurilor menajere de 0,5 kg/pers/zi.

- Hârtie, material plastic, sticle, metal (din activitatea Antreprenorului) - se vor colecta şi depozita temporar în pubele, pe tipuri de astfel de deșeuri de ambalaje, apoi se vor valorifica prin reciclare pe bază de contract către colectori autorizați în aceste tipuri de deșeuri.

- Resturi de materiale de construcţii se vor colecta pe categorii, astfel încât să poată fi preluate şi transportate, stocate la depozite care le acceptă (conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005) sau în vederea unei eventuale valorificări.

- Alte deşeuri de ambalaje - Antreprenorul va respecta prevederile legale aplicabile:

- se va ține evidenţa ambalajelor și deşeurilor de ambalaje;

- se vor returna la producători ambalajele solicitate de aceştia;

- se vor colecta și preda deşeurile de ambalaje, unităţilor autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare. Excepţie fac ambalajele care sunt returnate la producător.

- Alte categorii de deşeuri:

- deşeuri provenite de la întreţinerea mijloacelor de transport (anvelope uzate, uleiuri uzate, acumulatori uzaţi) care se vor gestiona conform legislaţiei în vigoare.

Recomandări pentru Antreprenor privind gestionarea deşeurilor cu regim special:

- Uleiuri uzate – Conform H.G. 235/2007:

- asigurarea condiţiilor de stocare temporară a uleiurilor uzate pe tipuri (recipiente, spaţiu de depozitare amenajat) și predarea lor la unităţile autorizate în colectare/valorificare;

- inscripţionarea pe recipiente a categoriei de ulei uzat;

- evitarea deversării pe sol, în canalizare sau în receptori naturali a uleiurilor uzate.

- Baterii de acumulatori – Conform H.G. 540/2016 pentru modificarea și completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori:

- depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzaţi în recipiente adecvate și asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit;

- predarea acestora la unităţi autorizate în vederea colectării/valorificării lor;

- evitarea dezmembrării acumulatorilor pentru recuperarea de părţi componente;

- evitarea deversării pe sol, în canalizare sau în receptori naturali a electroliţilor.

- Anvelope uzate – Conform H.G. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate:

- depozitarea temporară și predarea acestora persoanelor juridice care le-au introdus pe piaţă ori persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, reşaparea, reciclarea sau valorificarea termoenergetică a anvelopelor uzate.

Deşeurile generate în perioada de execuție vor fi codificate si se va ține evidenţa gestiunii deşeurilor, vor fi colectate și depozitate separat, în spații special amenajate (fără depozitare direct pe sol), în europubele, containere, ce vor avea inscripționat pe ele codul de deșeu aferent depozitat şi vor fi valorificate/eliminate pe categorii de deșeuri, conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deşeu.

Este important să se urmărească transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare/prelucrare/evacuare pe măsura producerii acestora, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort:

- Surse de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluanţi pentru ape sunt:

- pierderi accidentale de materiale/deșeuri rezultate dintr-o depozitare necontrolată sau o manipulare necorespunzătoare;

- scurgeri accidentale de combustibili sau lubrifianţi de la utilajele și mijloacele de transport care vor fi folosite pentru execuţia lucrării sau la alimentarea utilajelor cu combustibil de la cisterna auto;

- deversări fecaloid-menajere de la toaletele ecologice montate în organizarea de șantier;

- ape uzate menajere de la clădirea container din organizarea de şantier.

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minim a posibilităţilor de poluare a acviferelor, se vor adopta următoarele MĂSURI PENTRU PROTECȚIA APELOR:

- eşalonarea în timp a lucrărilor (17 luni) şi respectarea graficului de lucru;

- respectarea tehnologiei de execuție;

- în incinta şantierului NU se vor organiza depozite de combustibili; alimentarea cu carburanți a utilajelor şi mijloacelor de transport va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi necesar (exclusiv pentru autovehiculele de dimensiune redusă de la frontul de lucru); se va folosi personal instruit pentru evitarea pierderilor de combustibili;

- întreținerea utilajelor (efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, etc.) se va face numai la societăți (ateliere) specializate și autorizate (pe platforme de beton prevăzute cu decantoare pentru reținerea pierderilor);

- în organizarea de şantier se interzice efectuarea schimbului de ulei și/sau lucrări de întreținere și reparații la utilaje/mijloace de transport;

- aplicarea unui management de gestionare a materialelor şi deşeurilor;

- se interzice evacuarea/abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate; deșeurile se vor evacua din amplasamentul lucrării pe măsură ce acestea rezultă şi vor fi gestionate conform cap. VI. h.;

- se interzice deversarea deșeurilor de orice tip sau resturi de materiale în cursurile de apă;

- materialele de construcţii necesare pentru execuţia lucrărilor zilnice pot fi depozitate temporar în organizarea de şantier. Se recomandă, punerea direct în operă a anumitor materiale pe măsură ce acestea sunt aduse în amplasament (de exemplu nisip, balast etc.);

- în organizarea de şantier se vor monta toalete ecologice, iar Antreprenorul va încheia contract de întreţinere cu firme specializate;

- apele reziduale din organizarea de șantier se vor colecta și descărca în sistemul de canalizare public prin racord;

- evitarea pierderilor de materiale şi substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor;

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere (pierderile accidentale de carburanţi/lubrifianţi de la utilaje/mijloacele de transport) se va interveni imediat cu material absorbant;

- se va monitoriza permanent activitatea în perioada de execuţie a lucrărilor, din punct de vedere al protecţiei mediului.

Se apreciază că emisiile de substanţe poluante (provenite de la traficul rutier specific şantierului, de la manipularea şi punerea în operă a materialelor, deșeurilor) care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafaţă sau subterane NU sunt în cantităţi importante şi NU modifică încadrarea în categoria de calitate a apei.

În concluzie, lucrările prevăzute în proiect NU pot provoca un impact semnificativ asupra factorului de mediu APĂ, în măsura în care Antreprenorul va respecta măsurile de protecție prevăzute.

În perioada de exploatare, în condiții normale de operare NU există evenimente care să producă un impact semnificativ asupra resurselor de apă.

Colectarea și evacuarea apelor de suprafață din pasaj și de pe rampele de acces se va realiza prin montarea unor rigole carosabile și șanțuri pereate. În vederea subtraversării și evacuării s-au prevăzut podețe tubulare.

- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Nu este cazul. Proiectul NU implică procese tehnologice care să genereze ape uzate/reziduale.

Întreţinerea toaletelor ecologice montate în organizarea de şantier se va face de către Antreprenor prin contract cu firmă autorizată.

- Surse de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de poluanţi pentru aer se manifestă local prin:

- noxe rezultate prin arderea combustibilului în timpul funcţionării utilajelor pe pneuri (excavator, buldozer etc.) şi a mijloacelor de transport folosite pentru transportul materialelor (basculante etc.). Această sursă generatoare de substanţe poluante se încadrează în categoria surselor de poluare mobile, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu completările ulterioare. Ca noxe, se degajă pulberi, SO2, NOx şi CO, cu efect local, neafectând zonele învecinate.

- praf, pulberi în suspensie ca urmare a activităților de manevrare a maselor de pământ, a unor materiale de construcție și a unor deșeuri rezultate. Așadar, compoziţia aerului atmosferic poate să fie afectată de lucrările prevăzute și de transportul materialelor și deșeurilor ca urmare a folosirii de autovehicule.

Lucrările sunt locale, desfășurate într-o zonă deschisă, eşalonate în timp şi NU vor depăşi concentraţiile maxime admisibile (CMA) de pulberi în suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87, privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate şi Legea nr. 104/2011.

Pentru asigurarea unor condiţii normale de lucru, sub aspectul protecţiei mediului, precum şi pentru reducerea la minim a efectelor agenţilor poluanţi asupra mediului, se recomandă adoptarea următoarelor MĂSURI PENTRU PROTECȚIA AERULUI în perioada de execuție:

- utilizarea betoanelor de la staţiile de preparare a betoanelor autorizate;

- respectarea graficului de lucru prin etapizarea lucrărilor în timp şi spaţiu;

- folosirea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic în vederea nivelului de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament; se vor folosi doar acele utilaje/mijloace de transport ce corespund cerințelor tehnice;

- activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va curăţa şi stropi periodic zonele de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă;

- se vor vehicula cantităţi mici de materiale;

- încărcarea pământului excavat și a deșeurilor în mijloace de transport, astfel încât distanţa între cupa excavatorului şi bena autocamionului să fie cât mai mică, pentru a evita astfel împrăştierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente;

- se recomandă punerea în operă a unor materiale (piatră, balast etc.), fără depozitarea temporară a acestora;

- se vor stabili trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale (balast, pământ etc.) ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face cu vehicule dotate cu prelate (încărcătura va fi acoperită);

- se vor lua măsuri de prevenire a murdăririi carosabilului și măsuri de împiedicare a producerii și răspândirii prafului prin stropire/udare etc.

- reducerea timpului de mers în gol a motoarelor utilajelor și mijloacelor de transport;

- viteza de circulație a mijloacelor de transport pe drumul de acces va fi redusă; se va instrui personalul Antreprenorului;

- lucrările se vor realiza cu personal calificat şi instruit, cu respectarea tehnologiilor de lucru performante.

În perioada de exploatare, principalele surse de emisii vor fi reprezentate de traficul auto care se desfăşoară în zonă. Prin realizarea unei platforme plane, praful rezultat în urma circulaţiei va fi redus, fiind posibilă întreţinerea şi curăţarea mai bună a carosabilului pasajului rutier.

- Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Nu este cazul.

- Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Surse de zgomot şi vibraţii

În perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul și vibraţiile se pot produce ca urmare a:

- folosirii unor grupuri de utilaje care, atât prin activitatea desfășurată în amplasamentul lucrării, cât și prin deplasările lor, constituie surse de zgomot și vibrații;

- execuţiei propriu-zise a lucrărilor;

- lucrărilor de încărcare-descărcare a materialelor și deșeurilor;

- traficului auto al autovehiculelor folosite pentru transportul materialelor și al deșeurilor generate.

- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului și vibrațiilor

În scopul diminuării surselor de zgomot, în perioada de execuție a lucrării se recomandă următoarele măsuri:

- realizarea lucrărilor conform unui program de lucru pe timp de zi între orele 6:00 – 22:00;

- utilajele şi mijloacele de transport vor avea revizia tehnică la zi;

- folosirea utilajelor cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot, precum şi utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje);

- instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de inactivitate, precum şi oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează încărcarea/descărcarea deșeurilor/materialelor;

- desfășurarea lucrărilor etapizat prin grija Antreprenorului, astfel încât nivelul de zgomot să fie situat sub limitele maxime admisibile; se va evita utilizarea mai multor utilaje simultan;

- traficul în drumul de acces se va desfășura cu limitarea vitezei de circulație;

- nivelul de zgomot generat de lucrări/utilaje/mijloace de transport va respecta limitele maxime admisibile conform SR 10009/2017 „Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.”

Având în vedere eşalonarea lucrărilor în timp (17 luni) și spațiu, numărul redus de utilaje/mijloace de transport/cantităţi de materiale folosite, respectiv cantităţi de deşeuri generate, dar și măsurile adoptate în perioada de execuție a lucrărilor, se poate estima că nivelurile de zgomot şi de vibraţii se vor încadra în limitele impuse de  SR 10009/2017, respectiv  emisiile rezultate de la motoarele autovehiculelor și utilajelor necesare, se vor încadra în limitele impuse de Ord. nr. 119/2014.

În perioada de exploatare a lucrării, zgomotele şi vibraţiile sunt produse de circulaţia auto, la care se adaugă cele produse de circulația feroviară.

Prin reabilitarea pasajului rutier și a căii de rulare, vibraţiile şi şocurile provocate din circulaţia rutieră asupra clădirilor adiacente se vor diminua.

O măsură de protecţie acustică, de ordin urbanistic, arhitectural sau administrativ este montarea panourilor de protecție fonică de o parte și de alta a pasajului rutier.

- Protectia solului şi a subsolului

- Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime

În perioada de execuţie, sursele posibile de poluare şi degradare a solului şi subsolului sunt în principal următoarele:

- scurgerile accidentale de combustibili şi lubrifianţi de la mijloacele auto/utilaje sau de la alimentarea necorespunzătoare/defectuoasă cu combustibil a utilajelor în organizarea de șantier (de la cisterna de combustibil);

- gestionarea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, cât și a materialelor de construcţie;

- gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere;

- ocuparea temporară a suprafeței de teren (organizare de șantier). Acest impact este considerat unul mediu, reconstrucția ecologică a zonei ocupate temporar fiind obligatorie. Menționăm că această suprafață a fost redusă la minimum necesar.

- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului

În perioada execuţiei lucrărilor se impun următoarele măsuri pentru protecția solului și subsolului:

- delimitarea corectă a amprizei pentru limitarea afectării unor suprafețe inutile de teren;

- limitarea la minimum necesar a suprafeţelor de teren ocupate temporar și aducerea la starea inițială prin lucrări de ecologizare după finalizarea lucrărilor de execuție (pământul vegetal decopertat din amplasament va fi depozitat în locurile special destinate şi în condiţii adecvate, iar ulterior se va folosi la reamenajare);

- amenajarea în organizarea de şantier a unei zone de depozitare controlată a materialelor necesare execuţiei lucrărilor. Platforma tehnologică (organizarea de șantier) se va amenaja prin aşternerea unui strat de balast de 30cm;

- respectarea limitelor amplasamentului organizării de şantier/platformelor de depozitare materiale;

- deșeurile se vor depozita controlat în organizarea de șantier;

- gestionarea pe tipuri de deşeuri şi evacuarea/valorificarea acestora. Deşeurile rezultate se vor selecta pe tipuri, pe măsură ce acestea rezultă, şi se vor evacua/valorifica conform celor prezentate în cap. 8. h.;

- pentru colectarea deşeurilor menajere, Antreprenorul va pune la dispoziţia personalului angajat o europubelă şi va avea în vedere evacuarea acesteia prin contract cu o firmă autorizată, conform cerinţelor legale;

- se vor vehicula cantităţi reduse de materiale;

- NU se vor stoca combustibili în organizarea de şantier;

- alimentarea cu carburant a utilajelor din șantier se va face de la cisterne cu combustibil numai în organizarea de șantier; personalul va fi instruit pentru eliminarea pierderilor accidentale de combustibili ca urmare a manipulărilor defectuoase;

- se interzice spălarea cuvei autobetonierelor și descărcarea laptelui de ciment în șantier, pe drumurile publice sau în apele de suprafață; personalul auto va fi instruit în acest scop;

- utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic pentru evitarea scurgerilor de uleiuri și lubrifianți; se vor folosi doar acele utilaje/mijloace de transport ce corespund cerințelor tehnice;

- păstrarea echipamentelor de transport şi utilajelor de construcţie într-o stare de funcționare tehnică bună;

- întreţinerea şi reparaţia utilajelor/mijloacelor de transport se va executa de către Antreprenorul lucrării, numai în ateliere specializate;

- se vor stabili și respecta traseele optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale/deșeuri;

- în organizarea de şantier, Antreprenorul va amplasa toalete ecologice, având în vedere şi întreţinerea/vidanjarea acestora prin contract cu societăţi autorizate;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea pierderilor accidentale de materiale;

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere se va interveni imediat cu material absorbant;

- Antreprenorul va fi direct responsabil pentru orice incident/accident de natură a aduce prejudicii (poluare) mediului și sănătății.

Deoarece lucrările prevăzute în proiect sunt desfăşurate în cea mai mare parte în  amplasamentul lucrării și în organizarea de șantier, eşalonate în timp, cu respectarea graficului de lucru și cu adoptarea măsurilor de protecție a factorului de mediu SOL, putem estima faptul că impactul asupra solului şi subsolului este redus, respecându-se limitele impuse de Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

În perioada de exploatare se apreciază că în condiții normale de operare NU pot interveni schimbări în calitatea și structura solului și subsolului, decât în cazul unor deversări accidentale semnificative și a neintervenției la timp a celor autorizați.

2. Localizarea proiectului:

2.1.Lucrarea este amplasată în intravilanul orașului Buftea, județul Ilfov. Se învecinează la Nord cu gara Buftea și Liceul Tehnologic, la Vest cu strada Viilor și DN1A, la Est cu drumul județean 101 către Corbeanca și la Sud-Sud Est cu DN1A și Mogoșoaia.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 576 din data de 06.10.2021, […] regimul juridic: amplasamentul se află în intravilanul orașului Buftea și aparține:

- Domeniul public al Consiliului Județean Ilfov conform H.G. nr. 930/2002, Anexa 1, privind atestarea domeniului public al județului Ilfov;

- Domeniul public al orașului Buftea conform H.G. 930/2002, Anexa 2, privind atestarea domeniului public al orașului Buftea;

- Proprietate privată – terenuri agricole.

Regimul economic: folosința actuală a terenului: căi de comunicații (drumuri, cale ferată), trotoare, accese, spații verzi, terenuri agricole proprietate privată, canale de desecare […].

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul se afla in vecinatatea ariei naturale protejata Lacul Snagov si in vecinatatea Stului Natura 2000 Scrovistea;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista atat în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie cat si în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza respectand condiţiile impuse prin avizele sau acordurile emise, precum si prin Certificatul de Urbanism nr. 576 din 06.10.2021 emis de Primaria orasului Buftea;        .

- Investiţia se va realiza respectand condiţiile impuse prin Avizul de gospodarire a Apelor nr.127 – N/IF/06.06.2022 emis de AN Apele Romane; Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea,; Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti;

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

- Se vor respecta Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

- Se vor respecta prevederile Hotararii nr. 930/2005 – pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in reteaua de canalizare publica nu vor depăși valorile maxime impuse prin H.G. 188/2002, NTPA 002/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005.

- Indicatorii de calitate ai apelor epurate, se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002- Anexa 3 – Normativul NTPA - 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. -  Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

-  Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta. Suprafata de spatii verzi prevazuta prin proiect va fi amenajata si intretinuta. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

În vederea menținerii calității aerului în parametri optimi pe perioada de functionare, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru; minimizarea activităților generatoare de praf ;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care pot elibera în atmosfera particule fine;

- in cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăriile pe teritoriul carora se amplaseaza proiectul. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării

publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Intocmit,

Georgeta ANGHELESCU