Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. .... din 08.06.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV prin S.C. VIO TOP S.R.L., cu sediul în București, sector 6, Str. Ernest Juvara, nr. 3-5, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 7608/14.04.2021, cu completările ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011;

autoritatea competentă pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de: 08.06.2022, că proiectul „ pod pe DJ 101B, KM 39+276 peste râul Ialomița, sat Lipia” propus a fi amplasat în comuna Gruiu, sat Lipia, str. DJ 101B, KM 39+276,  jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, la pct. 13, lit. a) ”Orice modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c).titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) conform punctului de vedere emis de către Serviciul C.F.M. din cadrul A.P.M. Ilfov investiția se află în vecinătatea sitului Natura 2000 Grădiștea-Cpldărușani-Dridu ROSPA 0044 – Arie de protecție specială avifaunistică;

c) A.N.A.N.P. ST București-Ilfov a emis avizul favorabil nr. 7/17.06.2021 pentru proiectul                 ” pod pe DJ 101B, KM 39+276 peste râul Ialomița, sat Lipia„

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

a) proiectul propus nu are impact asupra corpurilor de apă și nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, conform 	Adresa nr. 6316/14.05.2021 emisă de Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București și inreg la APM Ilfov cu nr. 9456/14.05.2021 în care se menționează ”pentru proiectul propus NU este necesară elaborarea S.E.IC.A.”

1.Caracteristicile proiectului:

1.1Descrierea proiectului:

Conform proiectului de Aviz de gospodărire a apelor transmis de către Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București, lucrările proiectate sunt următoarele:

Podul nou peste râul Ialomița, va avea următoarele caracteristici:

- lățime transversală totală: 11,40 din care: lățime parte carosabilă: 7,80 m, lise parapet direcțional: 2x0,50 m, trotuare: 2x1,00, lise parapet pietonal: 2x0,30;

- lungime totală pod: 78,40 m;

- număr deschideri: 3x24,00;

- lungime suprastructură pod: 72,20 m;

- sistem de reazem: 2 culee și 2 pile,fundație indirect;

- structură de rezistență: grinzi prefabricate cu L=24,00m și H = 1,03m;

- structură de rezistență grinzi: grinzi prefabricate cu L = 24,00m și H = 1,03m;

- tip fundații: indirecte;

- tipul imbrăcăminții pe pod: mixtură asfaltică;

- racordări cu terasamentele: sferturi de con pereate, scări, casiuri;

- parapete de siguranță: metalic H4b;

- apărări de mal în amonte și aval de pod pe min. 50,00m.

Lucrări la pod:

-	demolarea podului existent;

-	realizarea unor infrastructuri din beton și beton armat, compuse din 2 culee si 2 pile, fundate indirect;

-	realizarea unei suprastructuri din grinzi prefabricate de beton cu 3 deschideri egale de 24.0m fiecare, solidarizate la partea superioară prin intermediul unei plăci de suprabetonare din beton armat. Aceasta suprastructura permite realizarea unei părți carosabile, pentru două fire de circulație cu două trotuare pietonale și lise pentru montarea de parapete direcționale la margine părții exterioare a trotuarelor;

-	așternerea peste placa de suprabetonare a unei hidroizolații (tip membrană) din materiale performante;

-	realizarea unui start de protecție a hidroizolației din beton asfaltic conform normelor în vigoare;

-	montarea de borduri la marginea părții carosabile ;

-	așternerea straturilor căii pe pod conform normelor în vigoare;

-	montarea de parapete pietonale pe lisele podului;

-	pe culee se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor de dilație noi, ce vor fi de tip etanș;

-	montarea pe ambele rampe de plăci de racordare cu terasamentele;

Lucrări la rampe:

-	racordarea pe o lungime de minim 25 m de la capetele podului a părții carosabile și a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracterstici ale podului(lățime, cotă roșie)la drumul existent;

-	montarea de parapet de siguranță H4b pe pod;

-	montarea de parapete direcționale pe rampe(acolo unde este cazul);

-	realizarea marcajelor rutiere și montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod și pe rampe;

Lucrări în albie:

-	lucrări de degajare și profilare a albiei în zona podului.

-	realizarea  de apărări de maluri din gabioane placate cu beton(sau din beton), pe ambele maluri, în aval și în amonte pe o lungime de minim 50.00m;(apărările, la capete, vor fi încastrate în maluri;

Racordări cu terasamentele:

- sferturi de con protejate cu beton;

- scări de acces;

- casiuri pentru colectarea și evacuarea apelor de pe partea carosabilă a podului.

Lucrări provizorii:

Pentru execuția lucrărilor aferente podului nou, se va executa câte un dig provizoriu pentru devierea apei și punerea în uscat a pilei  și malului unde se vor desfășura lucrări.

Digurile provizorii vor ocupa maxim 50% din secțiunea de scurgere actuală și vor fi realizate alternativ, pentru fiecare pilă/mal în parte.

Digurile vor avea coronamentul de 2,00 m, înălțime medie de 3,30 m și taluze de 2:3. Cota coronamentului digurilor va fi de 74,24mdMN75.

La finalizarea lucrărilor, lucrările provizorii vor fi dezafectate iar suprafețele de teren afectate de acestea vor fi aduse la starea inițială.

Utilitățile în conformitate cu proiectului de Aviz de gospodărire a apelor transmis de către Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov-București:

Tipuri de ape uzate:

Apele pluviale colectate de pe pod vor fi evacuate liber prin intermediul unor casiuri, în râul Ialomița.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

1.3. Utilizarea resurselor naturale: În perioada de construcție, singurele resurse naturale folosite sunt:	agregatele naturale (balast). Aprovizionarea cu materialele necesare se va face de la furnizorii cei mai apropiați. De asemenea, NU se vor folosi resurse naturale din albia râului Ialomița și din ariile naturale protejate de interes national și comunitar ROSPA0044 „Gradistea – Caldarusani - Dridu”. În perioada de exploatare NU sunt necesare resurse naturale.

1.4. Producția de deșeuri: după finalizarea lucrărilor de execuție a podului  se vor îndepărta deșeurile și materialele rămase pe amplasament, acestea fiind colectate și predate către societati autorizate pentru eliminarea acestora.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: în perioada lucrărilor de execuție: emisiile, zgomotul şi vibraţiile sunt cele produse prin funcţionarea utilajelor specifice;

2.Localizarea proiectului:

Teren intravilan conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 36/18.12.2018.

Folosinta actuala a terenului: infrastructura de drum – Pod peste raul Ialomita.

-relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul.

-capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede – nu este cazul.

- zonele costiere –nu este cazul.

- zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul, conform Adresă                                      nr. 3748/02.05.2022, înreg la APM Ilfov cu nr. 8979/02.05.2022  emisă de Garda Forestieră prin care se menționează că nu afectează fondul forestier național;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – beneficiarul proiectului deține Aviz favorabil                        nr. 7/17.06.2021 emis de ANANP Serviciul Teritorial București-Ilfov;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul.

- zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

- ariile dens populate: nu este cazul.

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3.Caracteristicile impactului potential:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

-extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – nu este cazul.

-natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea şi complexitatea impactului – redusă;

-probabilitatea impactului: redusă în timpul realizării lucrărilor de viabilizare;

-durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de construcție şi impact relativ redus în timpul funcţionării.

Condiţiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatului de urbanism nr. 13/13.01.2021 eliberat de Primăria Comunei Gruiu, jud. Ilfov şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Se va obține și se va respecta avizul de gospodărire a apelor emis de Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov- Bucuresti. In cazul în care soluțiile din avizul emis de Administrația de Apă Argeș-Vedea, SGA Ilfov- Bucuresti, nu corespund cu soluțiile prevazute în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația solicitării revizuirii prezentului act de reglementare;

–  Se vor respecta prevederile Avizului nr. 7/17.06.2021 emis de către ANANP Serviciul Teritorial București-Ilfov;

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei;

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia;

- Se vor asigura dotările şi condiţiile tehnice necesare pe parcursul desfăşurării activităţii şi se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului şi solului;

- Se vor utiliza  echipamente, utilaje, vehicule în stare optimă de funcționare sau de generație recentă, prevăzute cu sisteme de reținere a poluantilor;

-  Se va respecta durata de timp stabilită pentru implementarea proiectului.

-  Lucrările se vor efectua fără a afecta proprietăţile invecinate;

- In situatia in care se vor semnala disconforturi create vecinatatilor, activitatea va fi sistata pana la remedierea acestora;

- Operatorul are obligatia sa asigure dotari corespunzatoare cu mijloace, structuri, dotari materiale si sisteme de management adecvate in scopul protejarii, la un nivel ridicat, a sanatatii populatiei si a mediului;

-In caz de poluari accidentale cu produse petroliere se utilizeaza produse absorbante de tip”biopetroabs”, filtre si lavete absorbante precum si kituri interventie depoluare;

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje,  pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice;

- Pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, lucrările vor fi semnalizate corespunzător, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Pe toată durata execuţiei şi funcţionării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări de Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

- Ordinului nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative;

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste construcțiile, parcările și necesarul de spațiu verde;

- Se va respecta legislația de urbanism în vigoare;

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toată perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibrațiilor produse de săpătură prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizării lucrărilor;

- Pentru evitarea poluării accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate;

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitățile, frecvența și proporțiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei săptămâni de lucru, dacă nu se vor desfășura operațiuni active mai mult de două zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (tăiere, spargerea betonului, etc.);

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transportă materiale de construcție care pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zonă;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător;

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexează si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Ilfov, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvată și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

ALINA LAURA POSTEIU

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                           ȘEF SERVICIU C.F.M.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA                    Eliza BODEA

INTOCMIT,                                                              INTOCMIT,

Consilier principal Iuliana GRIGORAȘ                    Consilier superior Oana OFIȚERU