Anexa nr. 5.E – Legea nr. 292/2018

Conținutul-cadru al memoriului de prezentare

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE 5 HALE DEPOZITARE/PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI BIROURI, AMENAJĂRI INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE la adresa DN3 – Bdul Biruinței nr. 237, Pantelimon, județul Ilfov.

II. Titular:

- numele CMC TRUCKS & TRAILERS SRL;

- adresa poștală Bdul Biruinței nr. 240, Pantelimon, JUDEȚUL ILFOV;

- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

- numele persoanelor de contact: MIHAI MUȘETESCU - 0745931109

-- director/manager/administrator Mihai COSTEA;

-- responsabil pentru protecția mediului: MIHAI MUȘETESCU.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Proprietarul amplasamentului intenționează construcția obiectivului CONSTRUIRE 5 HALE DEPOZITARE/PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI BIROURI, AMENAJĂRI INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM 95/10.02.2022 emis de Primăria Pantelimon.

Alimentarea cu apa rece se va face exclusiv pentru consum menajer si va fi asigurata de la un put forat existent in incinta, cu H= 40m si D= 160mm. Coordonatele stereo 70 ale forajului sunt: X 328960,635; Y: 600775,421; Z: 71 m.

Pentru asigurarea presiunii necesare se va monta un grup de pompare apa rece alcătuit din 2 pompe, una activa, una rezerva, vas cu membrana pentru hidrofor, pompa având Q = 3 mc/h; H = 4,5 bar; P = 2 x 4 kW, 400 V/ 50 Hz. Se va avea in vedere racordarea la viitoarele rețele ce se vor executa in zona.

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare se va efectua in rețeaua de canalizare  exterioara nou proiectata prin intermediul căminelor racord de canalizare.

Obiectele sanitare vor fi prevăzute, după caz, cu sifoane sau ventile de scurgere.

Întreaga instalație interioara de canalizare, se va executa din tuburi de polipropilena de scurgere, etanșate cu inele de cauciuc, la dimensiunile precizate in planuri.

Conductele orizontala de colectare se vor poza sub placa cota ± 0.00 m, cu o panta de 1,5-2 % spre căminul de canalizare. Cota radier de ieșire din clădire va fi minim -0.90 m sub cota terenului amenajat Conform Normativ I9, se vor monta piese de curățare pe coloana, conform planurilor.

Pe verticala, coloanele de canalizare menajera, ce se vor poza in ghenele tehnice se vor termina cu o coloana de ventilație Ø 50 mm, prevăzute la capete cu căciuli împotriva precipitațiilor.

Rețeaua interioară de canalizare va fi dirijata către rețeaua publică de canalizare.

Evacuarea apelor pluviale provenite de pe acoperișuri se va face folosind un sistem de jgheaburi și burlane fiind eliminate pe spațiu verde.

Apele pluviale de pe platformele betonate sunt preluate prin guri de scurgere în rețeaua de canalizare ape pluviale și trecute prin 2 (două) decantoare-separatoare de nămol și produse petroliere propuse.

Ulterior apa pluvială convențional curată va fi dirijată către două bazine de retenție, de unde vor fi utilizate la udatul spațiilor verzi.

Cele 2 (două) bazine de retenție vor avea o capacitate de stocare de 80 mc, respectiv 60 mc. Fiecare bazin va fi prevăzut cu un grup de pompare submersibil (1A+1R) ape pluviale, fiecare pompa cu următoarele caracteristici L=6mc/h, H=8mCA, care va deversa apa convențional curata pe spatiile verzi.

De asemenea bazinele vor fi prevăzute cu sistem de infiltrare in sol.

Înainte de intrarea in fiecare bazin colector se va prevedea cate un decantor-separator de hidrocarburi, fiecare cu un debit total maxim de 30 litri/secunda.

Bazinul va beneficia de acces pentru prelevare probelor in vederea efectuării testelor de calitate a apei, conform NTPA 001 si un cămin pentru introducerea unei pompe submersibile in vederea deversării la canalizarea viitoare.

- justificarea necesității proiectului;

Proprietarul amplasamentului intenționează construcția obiectivului CONSTRUIRE 5 HALE DEPOZITARE/PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI BIROURI, AMENAJĂRI INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM 95/10.02.2022 emis de Primăria Pantelimon.

Conform STAS 4273/83 lucrările prevăzute a fi realizate se încadrează în clasa de importanță IV.

- valoarea investiției;

5 milioane RON

- perioada de implementare propusă;

sfârșitul anului 2023

- planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

ANEXAT

- o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

SITUAŢIA EXISTENTĂ

Terenul este situat in intravilanul Pantelimon aprobat prin PUZ aprobat. Zona are funcțiunea de intravilan agricol. Terenul in suprafață de 7748 mp este proprietatea CMC TRUCKS&TRAILERS SRL in baza actului de dezlipire și contractului de vânzare autentificat cu numărul 542/07.05.2021.

Terenul este situat in intravilanul localității Pantelimon, conform PUG aprobat prin HCL. Zona are funcțiuni mixte – instituții, servicii și echipamente publice, comerț, depozitare nepoluantă, locuire.

SITUAŢIA PROIECTATĂ – CONSTRUIRE 5 HALE DEPOZITARE/PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ ȘI BIROURI, AMENAJĂRI INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE

Certificatul de urbanism prevede necesitatea respectării POT maxim 50%, CUT maxim 1,5. Regimul maxim de înălțime H max= 15 m.

Se va asigura obligatoriu accesul auto pe cel puțin o bandă  (3,5 m) la construcții pentru intervenția PSI, aprovizionarea fluentă a activității.

Retragerea construcției față de limitele stradale va fi de minim H/2, dar nu mai puțin de 4 m.

Distanța dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte pentru a nu se umbri reciproc. Spațiile de manevră auto și parcare, dimensionate corespunzător se vor soluționa în incintă.

Branșamentele la utilități se vor realiza pe baza de aviz de racordare si proiect avizat de destinatorilor rețelelor din zonă. Se vor respecta prevederile impuse de aceștia.

Accesul in incinta se va realiza din DN3, situat in nordul parcelei, sau din drumul de servitute adiacent proprietății.

Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor din zona potrivit normativelor in vigoare precum si respectarea codului civil.

Construcțiile proiectate vor avea următoarele caracteristici:

Construcția C1 este formată din 4 birouri, grupuri sanitare, cameră tehnică, holuri de acces și casa scării și hală depozitare și producție nepoluantă (nu sunt prevăzute branșamente si racorduri la rețelele de apă și canalizare).

Construcțiile C2, C3, C4 și C5 sunt formate din birou, grup sanitar și hală depozitare și producție nepoluantă (nu sunt prevăzute branșamente si racorduri la rețelele de apă și canalizare).

Proiectul prevede împărțirea amplasamentului rezultând următorul bilanț al suprafețelor:

| BILANȚUL SUPRAFEȚELOR | mp | % |
| --- | --- | --- |
| SUPRAFATA TOTALĂ | 7748,0 | 100,00 |
| SUPRAFATA CONSTRUITA | 2597,3 | 33,52 |
| ACCESE AUTO, PLATFORME | 2355,4 | 30,40 |
| SPATII VERZI | 2795,3 | 36,08 |

Se va asigura astfel necesarul de apa in interiorul amplasamentului pentru: nevoi igienico-sanitare.

Unitatea urmează sa își monitorizeze consumul de apa extrasa din foraj cu ajutorul unui apometru.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

NU ESTE CAZUL

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanta față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

NU ESTE CAZUL

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul se afla situat in bazinul hidrografic Argeș-Vedea, județul Ilfov, Bdul Biruinței nr. 237, Pantelimon, având o suprafața totala de peste 7748 mp.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

- Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

După realizarea proiectului nu vor rezulta ape uzate tehnologice. Apele uzate vor fi exclusiv menajere și urmează a fi evacuate în rețeaua publică locală.

Apele pluviale de pe platformele betonate sunt preluate prin guri de scurgere în rețeaua de canalizare ape pluviale și trecute prin decantor-separatoare de nămol și produse petroliere propuse. Ulterior apa pluvială convențional curată va fi dirijată către două bazine de retenție, de unde vor fi utilizate la udatul spațiilor verzi.

Cele 2 (două) bazine de retenție vor avea o capacitate de stocare de 80 mc, respectiv 60 mc. Fiecare bazin va fi prevăzut cu un grup de pompare submersibil (1A+1R) ape pluviale, fiecare pompa cu următoarele caracteristici L=6mc/h, H=8mCA, care va deversa apa convențional curata pe spatiile verzi.

b) protecția aerului:

Realizarea proiectului nu presupune o influență asupra calității aerului. În spațiile construite nu se vor depozita deșeuri de nici un fel. Mărfurile depozitate vor fi ambalate, iar accesul va fi restricționat astfel încât manipularea acestora să fie efectuată exclusiv de către persoane autorizate.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Realizarea proiectului nu generează o depășire a nivelului de zgomot din zonă. Eventualele procese de producție nepoluantă vor fi de ambalare/reambalare de produse și mărfuri.

Se vor depozita bunuri si produse doar ambalate, iar eventual cele vrac vor fi produse nepericuloase pentru mediu.

d) protecția împotriva radiațiilor:

NU ESTE CAZUL

e) protecția solului și a subsolului:

Realizarea proiectului nu presupune o influență asupra solului și a subsolului.

f) protecția ecosistemelor terestre şi acvatice:

NU ESTE CAZUL

g) protecția așezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Distanța față de cea mai apropriată locuință este de 150 m. Se consideră ca activitățile de depozitare și/sau industrie nepoluantă nu afectează zonele locuite.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

Lucrările de execuție (inclusiv cele pentru împrejmuire) se vor desfășura numai în limitele deținute de titular și nu vor afecta domeniul public. Se vor amenaja baracamente și echipamente provizorii necesare executării lucrărilor.

Colectarea și depozitarea deșeurilor provenite din lucrări se va face în baza avizului și contractului încheiat cu ECOVOL, prezentate anexat.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu vor fi utilizate substanțe și preparate periculoase.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Terenul este situat in intravilanul Pantelimon aprobat prin PUZ aprobat. Zona are funcțiunea de intravilan agricol. Terenul in suprafață de 7748 mp este proprietatea CMC TRUCKS&TRAILERS SRL in baza actului de dezlipire și contractului de vânzare autentificat cu numărul 542/07.05.2021.

Terenul este situat in intravilanul localității Pantelimon, conform PUG aprobat prin HCL. Zona are funcțiuni mixte – instituții, servicii și echipamente publice, comerț, depozitare nepoluantă, locuire.

Certificatul de urbanism prevede necesitatea respectării POT maxim 50%, CUT maxim 1,5. Regimul maxim de înălțime H max= 15 m.

Alimentarea cu apa rece exclusiv pentru consum menajer va fi asigurata de la un put forat existent in incinta, cu H= 40m si D= 160mm. Coordonatele stereo 70 ale forajului sunt: X 328960,635; Y: 600775,421; Z: 71 m.

Branșamentele la utilități se vor realiza pe baza de aviz de racordare si proiect avizat de destinatorilor rețelelor din zonă. Se vor respecta prevederile impuse de aceștia.

Accesul in incinta se va realiza din DN3, situat in nordul parcelei, sau din drumul de servitute adiacent proprietății.

Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor din zona potrivit normativelor in vigoare precum si respectarea codului civil.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

Nu se taie arbori, nu se modifică geometria terenului. De asemenea, debitul de apă necesar de circa 1,5 mc/zi nu afectează cantitativ corpul de apă interceptat.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului – dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

- Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

NU ESTE CAZUL

- Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

NU ESTE CAZUL

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

Mențiuni speciale privind execuția

Înainte de începerea lucrărilor de execuție se vor realiza sondaje in vederea stabilirii traseelor exacte, respectând recomandările deținătorilor de rețele edilitare.

Se interzice deschiderea lucrărilor si începerea executării de săpături fără confirmarea deținătorilor de rețele subterane asupra pozițiilor acestora si marcarea pe teren.

Execuția tranșeelor pentru pozarea conductelor se va face cu respectarea STAS 4163-2, a normelor de protecția muncii în construcții și a condițiilor locale pe teren.

Materialul provenit din săpătura va fi depozitat astfel încât sa nu împiedice circulația pietonala si rutiera.

Se prevede marcarea conductelor, executate cu săpătura deschisa, prin pozarea la cca. 50 cm deasupra generatoarei superioare a tubului a unei benzi de semnalizare de culoare albastră. Se vor prevede indicatoare de semnalizarea bazinului, căminelor si separatoarelor. De asemenea se va prevede, pe perioada execuției, un panou cu denumirea lucrării, investitorul, constructorul, perioada de execuție si numărul autorizației de construcție.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

După finalizarea lucrărilor si realizarea zonei de protecție, se va readuce stratul vegetal care va fi împrăștiat pe zona afectata si va fi refăcuta zona ca spațiu verde.

XII. Anexe - piese desenate:

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

NU ESTE CAZUL

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinele, actualizate:

DATE HIDROLOGICE DE BAZĂ Cel mai apropiat curs de apă permanent față de amplasamentul studiat este râul Colentina (cod cadastral X-1.25.17), situat la aproximativ 2.100 m V față de amplasament.

Râul Colentina, care izvorăște din dealurile Târgoviștei, din zona Șotânga-Doicești, parcurge un traseu de 101 km, dintre care 37,4 km pe aria Municipiului București.

Râul Colentina face parte din bazinul hidrografic al râului Argeș și este afluent de stânga al Dâmboviței, care la rândul ei este afluent al Argeșului. Cursul apelor sale străbate: județul Dâmbovița, județul Ilfov, municipiul București și se varsă în râul Dâmbovița, în dreptul localității Cernica.

Zona amplasamentului nu se află într-o zonă inundabilă. Locația se află la distanțe de circa 16 km față de zonele protejate din zonă, respective Lacurile Văcărești și Snagov.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

NU ESTE CAZUL

SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA