Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire: 17314/…...2022

PROIECT

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. ..... din 26.09.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AMIBLU ROMANIA SRL cu sediul în judeţ Ilfov, com. Clinceni, sat Clinceni, str. Drumul Mare, nr. 2, nr. cad. 56221, nr. CF 56221, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 17314/04.10.2021 cu completări ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului A.P.M. Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 03.08.2022, că “Instalare sistem de incalzire/racire cu pompe de caldura” propus a fi amplasat în judeţ Ilfov, com. Clinceni, sat Clinceni, str. Drumul Mare, nr. 2, nr. cad. 56221, nr. CF 56221, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

- proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 10 (a);

- titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, la sediul Primăriei com. Clinceni, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

- lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare”.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A., conform adresei nr. 4222/06.04.2022 emisă de A.N. Apele Române, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 7577/07.04.2022.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul presupune instalarea unui sistem de incalzire cu pompe de caldura, care va deservi cladirea C7 existenta in incinta. Acest proiect face parte din strategia energetica a firmei AMIBLU ROMANIA SRL, care implica utilizarea surselor de energie regenerabila, respectiv pompele de caldura, precum și o centrala fotovoltaica, care va face obiectul unui alt proiect.

Pentru proiectul propus a fost emis Proiectul de aviz de gospodărire a apelor nr. 5257/03.05.2022 emis de AN APELE ROMÂNE, inregistrat la APM Ilfov cu nr. 9088/04.05.2022.

Proiectul propune realizarea urmatoarelor lucrări proiectate:

  - Execuția forajelor geotermice;

  - Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP);

  - Pompele de caldura;

  - Instalatii termice de distributie.

- Foraje geotermice

Conform studiului hidrogeologic intocmit, sistemul geoexchange va fi constituit din 20 de foraje, ce vor avea o adâncimea H = 125,00m. Primul foraj ce se executa pe amplasament, se numește foraj de proba. După cimentarea forajului, acesta va fi racordat la un echipament specializat pentru determinarea conductivității termice a pământului. Pe baza testului de conductivitate se va verifica numărul de foraje ales.

- Schimbatorul de caldura cu pamantul (SCP)

Schimbatorul de căldură cu pământul (SCP) reprezinta sursa geotermica pentru  incalzirea si racirea celor 2 compartimente “laminare si taiere” aferente corpului de cladire C7 avand un necesar termic de incălzire de 102 kW și de răcire de 123kW. Astfel, se va utiliza un sistem geoexchange in circuit inchis constituit dintr-un numar de 20 foraje, echipate cu bucla dubla., avand adancimea utila de H=125,00 metri.

Fluidul de circulație din conducte va fi apa. Umplerea sistemului (10,44m3), o singura data , fără completări ulterioare, se va face prin intermediul forajului existent in incinta amplasamentului.

In urma calculelor energiilor lunare pentru lunile de încălzire și racier, a rezultat o energie anuală necesară pentru încălzire de aproximativ 209MWh, iar pentru racier de aproximativ 53MWh. rularii programului de calcul a reiesit necesitatea forarii a 20 foraje verticale, fiecare cu o adancime de maxim 125 m.

Pentru un bun transfer termic intre pamant si tevile ingropate in puturi pe coloana „U” ce se introduce in foraj, se monteaza din 3 in 3 m niste piese distantiere cu arc. Rolul acestora este de a optimiza amplasarea tevilor in pamant prin impingerea lor la perete si prin pastrarea unei distante constante intre turul si returul geotermal pe toata inaltimea forajului.

Ordinea executiei ansamblului de foraje geotermice este urmatoarea:

- Trasarea terenului (marcarea pozitiilor celor 20 foraje geotermice aflate la pas de minim 5 m);

- Pregatirea bazinelor de decantare si alimentare (batalelor) pentru „noroiul” de foraj (un amestec de bentonita – apa cu reteta conforma cu tehnologia utilizata si cu masina de forare);

- Forajul puturilor (adancime min. max 125 m);

- Instalarea buclei de put, intr-un pachet cu geoclipsuri si cu teava de injectie ciment;

- Pregatirea materialului de cimentare;

- Extragerea tevii de injectie pe parcursul cimentarii;

- Proba buclei de put si etansarea capetelor.

Dupa incheierea executiei tuturor forajelor, cele doua bucle instalatei in foraje se unesc cu ajutorul unor piese “Y”, urmand ca mai apoi sa se traseza liniile de instalare a colectoarelor orizontale realizate din conducta PEHD PE100 SDR 11.

- Pompele de caldura

Proiectul propune doua pompe de căldura, model Stiebel Eltron WPF 40 si WPF 52 avand o putere termica totala maxima de 121 kW, are vor fi amplasate în spati tehnic dedicat (incapere CENTRALA TERMICA).

Instalatia este echipata cu pompa de circulatie pentru circuitul primar al pompelor de caldura (zona forajelor), pompa de circulatie pentru circuitul secundar al pompelor de caldura (zona aerotermelor), vase de expansiune si supape de siguranta atat pentru circuitul primar cat si pentru cel secundar.

Pe circuitul secundar, pentru perioada iernii, temperatura agentului termic (apa calda) este Tt/Tr: 45/35°C, iar pentru perioada verii temperatura agentului termic (apa răcită) este Tt/Tr: 7/12°C.

Regimul de temperatura al surselor va fi comandat de o automatizare functie de temperatura exterioara cu posibilitate de programare a unui program intermitent cu temperatura de garda pentru perioada de neocupare a cladirii.

Intreaga instalatie functioneaza automat.

- Instalatii termice de distributie

Cele doua compartimente de productie din cadrul corpului de cladire C7 vor fi dotate cu o instalație de incalzire/ racire/ ventilare cu 10 aeroterme carcasate montate pe stalpii de sutinere a peretilor exteriori. Acestea au rolul de a mentine o temperatura constanta in interiorul compartimentelor atata timp cat usile de acces auto sunt inchise sau in cazul in care pentru instalatia de desprafuire aferenta zonei de taiere nu se foloseste pentru compensarea aerului deschiderea usilor de acces catre exterior. In conditiile mai sus amintite, temperatura interioara se va echilibra cu cea exterioara, iar in functie de temperatura mediului exterior va dura pana cand valoarea temperaturii interioare va ajunge la temperaturile solicitate.

Agentul termic de incalzire pentru aeroterme este apa calda 45/35°C, agent termic ce provine de la Centrala termica amplasata in interior. Incaperile unde sunt amplasate aerotermele, va avea un termostat de perete pentru reglarea temperaturii interioare cat si treapta de turatie la care functioneaza aeroterma.

Aerotermele vor fi prevazute cu robineti de inchidere, robineti de golire sirobineti de dezaerisire. Aceasta dotare asigura, in afara unui reglaj precis pe fiecare corp de incalzire, si posibilitatea inchiderii, detasarii, si repararii oricarui corp de incalzire, fara a deranja restul aertermelor.

Distribuția principală a agentului termic din încăperea camera tehnica se va realiza ramificat cu conducte din PPr cu insertie , montate pe perete, fiind izolate corespunzator cu material tip elastomer cu grosimea de 32mm.

Conductele instalaţiilor interioare de încălzire/racire cu apă se montează cu pantă, asigurând golirea şi dezaerisirea centralizată sau locală a instalaţiei, printr-un număr minim de dispozitive şi armături. Panta normală a conductelor instalaţiilor de încălzire cu apă este de 3 ‰. În cazuri obligate, se poate reduce panta la 2 ‰.

Bilanţ teritorial:

Prin implementarea proiectului propus nu se vor aduce modificari ale suprafetelelor din incinta.

Bilanț teritorial existent , propus

Suprafaţă teren – 41.305 mp (40.453 mp din ortofotoplan);

Suprafaţă construită clădiri – 4.543,66 mp;

Suprafata construită depozite: 6.584 mp;

Suprafaţă accese, parcaje, platforme – 8.327,34 mp

Suprafaţă spaţii verzi – 14.100 mp (34%);

Suprafata teren rezervat pentru dezvoltări ulterioare: 7.750 mp.

Asigurarea utilitatilor apă, canal, energie electrică, energie termică:

Obiectivul existent pe amplasament, ”Fabrică de tuburi din poliester armat cu fibră de sticlă”, este reglementat din punct de vedere al utilitățile apă-canal prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 678/16.12.2019 emisă de AN APELE ROMÂNE.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă se va realiza de la sursa subterana, existenta in incintă, foraj F1 cu H=150m. Instalatia de conducte aferenta pompelor de caldura se incărca cu apă o singura data, la punerea in functiune, agentul de racire fiind recirculat în sistem, fara completare.

Evacuarea apelor uzate: nu se evacueaza ape uzate aferente proiectului.

Alimentarea cu energie electrica:

Pompele de caldura vor fi conectate la instalatia electrica existenta in incinta.

1.2. Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul se va implementa în cadrul incintei existente a S.C. AMIBLU ROMANIA SRL., obiectiv autorizat pentru desfășurarea activității de fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic.

1.3. Utilizarea resurselor naturale:

Scopul pompelor de caldura propuse prin proiect este sa utilizeze resurse regenerabile, precum caldura geotermala din sol utilizată pentru a climatiza hala C7 sau pentru a produce apa calda menajera.

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire și pe perioada de funcționare vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisiile vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea echipamentelor.

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de șantier și de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta în zonă.

Acest tip de sisteme de incălzire/răcire sunt sisteme moderne, considerate a fi ecologice deoarece folosesc surse de energie regenerabila și pentru ca prin implementarea acestora se reduce nivelul poluantilor generati in atmosfera prin arderea gazului metan.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 602 din 20.09.2021 emis de Primăria comunei Clinceni, în baza prevederilor P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 50 din 14.08.2006, imobilul se afla in zona mixtă M – zonă de functiuni de interes public și general, formate din diverse categorii de activitati comerciale, servicii de mica productie, in lungul principalelor artere de circulatie, in UTR5.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;.

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc. - nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact redus asupra mediului va exista în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 602 din 20.09.2021 emis de Primăria comunei Clinceni, precum și prin avizele sau acordurile emise/ solicitate prin acesta.

- Se vor respecta condiţiile impuse conform Regulamentului General aferent P.U.G. al comunei Clinceni  aprobat cu H.C.L. nr. 50/14.08.2006.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificări și completări ulterioare.

- Se vor respecta prevederile proiectului Avizului de gospodărire a apelor nr. …..-IF/…04.2022 emis de AN APELE ROMÂNE – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea – S.G.A. Ilfov-București.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incălcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

-  Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-  Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii, cu completări şi modificări ulterioare.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale. Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate

- În vederea menținerii calității aerului, în parametri optimi, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru, la sfarșitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

- minimizarea activităților generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);

- se vor lua măsuri de acoperire, îngradire, închidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;

- Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate;

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

- In cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăria com. Clinceni. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

- Se vor respecta prevederile Ord. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu completări și modificări ulterioare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

-anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii;

-art. 18, alin. (13) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

# ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

# AUTORIZAȚII,

# Corina – Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

consilier superior Simona Livia CREȚU