Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de APA - CANAL ILFOV SA cu sediul in oras Pantelimon, str. Livezilor nr. 94, judetul Ilfov, pentru proiectul “Gospodărie de apă, foraje, aducțiune și conductă distribuire în localitatea Periș, sat Buriaș” in comuna Periș, sat Buriaș, jud. Ilfov, înregistrata la Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov la nr. 16909/14.09.2022 si completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de     07.12.2022, că proiectul “Gospodărie de apă, foraje, aducțiune și conductă distribuire în localitatea Periș, sat Buriaș” in comuna Periș, sat Buriaș, jud. Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 2, lit (d-3),

pct. 13, lit (a);

b) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c) titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d) lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000

sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Nu este necesara elaborarea SEICA, conform adresei nr. 12090/13.10.2022, inregistrata la APM Ilfov la nr.18602/13.10.2022 emisa de Administraţia Bazinală de Apa Argeş-Vedea; Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti.

Caracteristicile proiectului:

SITUAȚIA EXISTENTĂ:

Comuna Periș dispune de Sistem alimentare cu apă, canalizare și epurare ape uzate:

Sistem de alimentare cu apă

- sursă subterană, prin intermediul a opt foraje F1-F6 cu H=100m și F7, F8 cu H=62m.

- gospodărie de apă formată din:

- Stația de tratare 1 cu Q=22,2l/s,  pentru apa preluată din forajele F1-F6,

- Rezervor de înmagazinare metalic, suprateran cu V=1000 m3 .

- Două stații de pompare tip Booster,

- Stația de tratare 2 cu Q=8l/s pentru apa preluată din forajele F7 și F8,

- rețea de aducțiune a apei de la forajele F1-F6 la gospodăria de apă, realizată din conducte PEHD cu Dn=110-200mm și L=1286m.

- rețea de aducțiune a apei de la forajele F7 și F8 la gospodăria de apă, realizată din conducte PEHD cu Dn=63mm și L=80m.

- rețea de distribuție a apei realizată din conducte PEHD cu Dn=63-250mm și L=35 548m.

Sistem de canalizare

- Reţea de canalizare ape uzate menajere realizată din conducte PVC – KG, SN8 cu Dn=250-315mm şi  L=9321m,.

Sistem de epurare

Stația de epurare cu o capacitate proiectată - Quz zi max=312 m3/zi (2000 le),                    Quz or max=30,0m3/h.

LUCRĂRI PROIECTATE:

Surse de alimentare cu apă:

-Execuția a trei foraje cu H=100 m fiecare, în vederea suplimentării alimentării cu apă cu cca.13,20l/s (nevoi gospodărești și asigurare rezervă pentru stingere incendiilor).

Conform Referatului hidrogeologic de expertiză nr. 873 din 09.09.2022 emis de INHGA, într-o primă etapă se va executa un foraj cu H=100m, avand caracter de explorare-exploatare. Dacă la adâncimea proiectată talpa forajului se va află într-un orizont poros-permeabil, se va continua săparea pană la traversarea acestuia și interceptarea unui nivel impermeabil. Pe baza datelor obținuite din primul foraj, se va stabili numărul de foraje necesar precum și modul de definitivare al acestora.

Rețea de aducțiune a apei:

-rețeaua de aducțiune a apei va fi realizată din conducte PEID, PE100, SDR 17, PN10 cu DE=90mm-140mm, L=431m.

Gospodărie de apă:

-stație de clorinare a apei,

-stație de tratare a apei (rezervoare de oxidare 2x10m3 fiecare, clorinare și filtrare),

-rezervor cu V=1000m3,

-stații de pompare a apei.

Rețea de distribuție a apei:

-rețeaua de distribuție a apei va fi realizată din conducte PEID, PE100, SDR 17, PN10 cu DE=140mm-200mm, L=1045m.

Pe rețeaua de distribuție a apei s-au prevăzut 6 hidranți subterani cu Dn=80mm.

Rețeaua de distribuție va subtraversa drumul județean DJ101A, pe o lungime de 20 m cu o conductă din PEHD cu De=200mm, protejată într-o conductă de protecție cu De=324mm.

NECESARUL ȘI CERINȚA DE APĂ:

Necesarul total de apă :

| Debite, volum anual | Total |
| --- | --- |
| Qmax.zi (mc/zi) / l/s | 640,50/7,41 |
| Qmed.zi (mc/zi) / l/s | 457,50/5,30 |
| Vmed.anual (mc/an) | 166987 |
| Vmax.anual ( m3 / an) | 233782 |

b) Cerința totală de apă:

| Debite, volum anual | Total |
| --- | --- |
| Qmax.zi (mc/zi) / l/s | 739,78/8,56 |
| Qmed.zi (mc/zi) / l/s | 528,41/6,12 |
| Vmed.anual (mc/an) | 192870 |
| Vmax.anual ( m3 / an) | 270020 |

Regim de funcționare: 365 zile/an, 24 ore/zi.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: prezentul proiect reprezinta un proiect de extindere si modernizare a sistemului de alimentare cu apa, canalizare si epurare deja existent in comuna Peris.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: apa din foraje

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire şi de funcţionare vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor, emisiile vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de emisii si de zgomot rezultate in perioada executiei si cea de functionare se vor incadra in limitele admise pentru functiunea existenta in zona amplasamentului.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul este situat in intravilanul si extravilanul comunei Peris, sat Burias, conform Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Peris nr. 11/24.04.2012.

Amplasamentul este alcatuit din: teren apartinand domeniului public al judetului (DJ 179), conform hotararilor Consiliului Judetean Ilfov nr. 188 din 30.10.2006 si 196 din 18.12.2009 privind trecerea drumului comunal DC 179 din administrarea Consiliului Local al comunei Peris in administrarea Consiliului Judetean Ilfov; teren in suprafata de 6319 mp, proprietate privata a comunei Peris, pus la dispozitie catre SC Apa – Canal Ilfov SA prin hotararea Consiliului Local Peris nr. 61 din 13.07.2022; teren drum comunal (str.Visinilor) ce face parte din domeniul public al comunei Peris conform Hotararii Guvernului nr. 930/2002, anexa nr. 33, privind atestarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peris.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista atat în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie cat si în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia se va realiza respectand condiţiile avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 95/ 13677 din 12.08.2022 emis de Consiliul Judetean Ilfov.

-  Se va obtine Aviz de Gospodarire a Apelor, emis de Administratia Bazinala de Apa Arges - Vedea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti si se vor respecta prevederile acestuia;

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

- Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare

- Se vor respecta prevederile Hotararii nr. 930/2005 – pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă;

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. -  Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

-  Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta. Suprafata de spatii verzi prevazuta prin proiect va fi amenajata si intretinuta. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

În vederea menținerii calității aerului în parametri optimi pe perioada de functionare, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru; minimizarea activităților generatoare de praf ;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care pot elibera în atmosfera particule fine;

- in cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

La terminarea lucrarilor se va solicita revizuirea autoriztiei de mediu, conform Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia

autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării

publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.  292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,                                   SEF SERVICIU CALITATEA

AUTORIZATII,                                                         FACTORILOR DE MEDIU

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA                                              Eliza BODEA

INTOCMIT,                                                                            INTOCMIT

Simona CRETU                                                                    Oana OFITERU