Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire 3027/

DECIZIA  ETAPEI  DE  ÎNCADRARE
Nr.  din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PHILIP MORRIS ROMANIA SRL cu sediul Judetul Ilfov, oras Otopeni, str. Horia, Closca si Crisan, nr. 83-105, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 3027/15.02.2022, cu completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.10.2022, că proiectul „Extindere platforma productie – construire instalatie tehnologica de producere abur si facilitati anexe, amenajari exterioare (imprejmuiri, drumuri, platforme, alei, spatii verzi amenajate) si organizare de santier” propus in oras Otopeni, str. Horia, Closca si Crisan, nr. 83-105, T 22, P A313, L 1, nr. cadastral 112871, 112871 – C1 pana la 112871 – C32, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se incadreaza in prevederile anexei 2 la Legea nr. 292/2018, la punctul pct. 13 a - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d). lipsa observațiilor din partea publicului interesat;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

Proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejata sau sit Natura 2000 sau in vecinatatea acestora, conform punctului de vedere transmis pe e-mail în data de 05.09.2022, ora 11:23 AM de către ANANP ST București-Ilfov înreg la APM Ilfov cu nr. 16425/05.09.2022 în care se menționează: ” …. vă informăm că după studierea documentației depuse se constată că proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art.28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Investiția propusă nu necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, conform Adresei nr. 14007/05.12.2022 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA-Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov –București si inregistrata la APM Ilfov nr. 21439/06.12.2022.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 151864 mp si va consta in realizarea instalatiei tehnologice de generare abur, facilitatile anexe, amenajarile exterioare si organizarea de santier

Proiectul consta din doua etape:

Faza 1: Vor fi instalate trei module si sisteme auxiliare suplimentare.

Faza 2: Doua module suplimentare de instalat.

Pentru a produce abur pentru consumul fabricii Philip Morris va fi folosita tehnologia proprie bGen™ de la Brenmiller Energy Ltd.

Unitatea furnizata de Brenmiller Energy va include, unitati de incalzire a apei si generare de abur, schimbatoare de caldura, saturator, pompe, silozuri si un sistem de distributie a biomasei, arzatoare pe peleti, conducte pentru alimentarea cu gaz fierbinte, cosuri, comenzi si auxiliare.

Unitatea de stocare termica va fi incarcata si incalzita cu gazele de ardere derivate din camera de ardere. Aceste gaze de ardere vor curge prin depozitul termic si schimbatorul de caldura incorporat si apoi vor fi evacuate in atmosfera printr-un cos/fiecare unitate, total 5 cosuri evacuare emisii.

Apa va fi introdusa din fabrica prin bGenTMstocare, va fi evaporat la bGenTM si se va reintroduce in fabrica ca un abur supraincalzit.

Conditiile de abur, in diferitele faze, sunt urmatoarele:

- BGenTM

Sistemul bGenTM este un generator de abur bazat pe stocare. bGenTMse incarca folosind gaze de ardere fierbinti care ies din sistemul de ardere si descarca energie pentru a incalzi apa pentru a produce abur supraincalzit.

bGenTM este construit din 32 de blocuri prefabricate numite bCubes. bCuburile sunt stivuite in coloane si randuri deasupra unei baze de structura de otel.

Pentru a atinge puterea de abur ceruta de client, modulele sunt conectate in paralel. Modulele sunt dispuse in benzi si asezate unul langa celalalt. bCuburile din toate modulele sunt plasate unul langa celalalt pentru a forma o singura structura de stocare. Unitatile de depozitare sunt izolate ca un plic cu un capac din tabla de otel.

- Sistemul de biomasa

Sistemul de biomasa foloseste peleti de lemn ca si combustibil pentru a produce gaze fierbinti pentru incarcarea depozitului termic.

Peletii de lemn sunt depozitati in silozuri si sunt alimentati automat la arzatoarele de biomasa desemnate, folosind un sistem de transport.

Ventilatoarele ID sunt utilizate pentru eliberarea gazelor de evacuare in cos (pentru a depasi caderea de presiune in sistemul de filtrare si schimbatorul de caldura).

Filtrul de tip sac este folosit pentru a indeparta orice cenusa zburatoare.

Puncte suplimentare de indepartare a prafului/cenusei sunt amplasate de-a lungul sistemului. Cenusa este colectata si depozitata intr-un recipient

- Arzatorul si camera de ardere

Arzatorul cu biomasa este alimentat cu peleti de lemn drept combustibil.

Putere: 6,5 [MW]

Cantitate: 3+2 (Faza 2).

- Combustibil din biomasa

Combustibilul este reprezentat de Pelete de lemn de tip ENplusA1, ENplusA2, ENplusB sau un amestec de tipuri ENplusA1, ENplusA2 si ENplusB.

- Sisteme de incarcare peleti de lemn si de indepartare a cenusii

- Silozul

Silozurile sunt proiectate pentru a stoca peletii de lemn pentru aproximativ 10 zile la sarcina operationala de 17,5 [MW].

Greutatea de depozitare a silozului este de 820 de tone, aproximativ 1300 mc.

Cantitate = 5.

V unui siloz = 260 [mc].

Durata de depozitare: 10 zile.

- Depozit de primire peleti

Peletii de lemn sunt furnizati la fata locului folosind o cale in vrac. Camionul isi goleste continutul intr-un depozit de peleti. Un sistem mecanic de transport va incarca peletii de lemn din groapa in silozuri.

- Sistemul de transport

Peletii vor fi transportati din groapa de primire folosind un transportor cu lant, pana in partea de sus a silozului pentru a le reumple. Un transportor va distribui peletii de lemn din partea de jos a silozului in silozul de primire a arzatorului.

- Sistemul de evacuare a cenusii

Cenusa care este produsa in procesul de ardere trebuie evacuata din sistem.

Evacuarea sistemului se va realiza prin transportoare speciale de cenusa, din mai multe puncte de-a lungul sistemului, unde concentratia de cenusa este cea mai mare.

Principalele puncte sunt:

1. La camera de ardere;

2. La filtrul de tip sac;

3. La bGenTM.

Cenusa va fi colectata si evacuata intr-un container special care va fi evacuata la fiecare doua zile.

- Sistemul apa/abur

- Pompele de apa

Cantitate: 2 x 100% (configuratie redundanta);

Debit: 20 m3/h;

Tip pompa: Pompa centrifuga/vertical;

Inaltime diferentiala: 265 m (25 bar).

- Saturatorul

Cantitate: 1;

Volum: 35 [mc].

### Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

- Ciclul de incarcare

- Incarcarea peletilor de lemn

• Peletii de lemn vor fi incarcati in depozitul de primire cu camioane. Fiecare camion va transporta si incarca aproximativ 24 de tone de peleti de lemn;

• Fiecare camion va fi cantarit inainte de descarcarea continutului sau in depozitul de descarcare a biomasei. Camioanele vor fi cantarite din nou inainte de a parasi santierul pentru a confirma greutatea neta furnizata a peletilor de lemn. Sunt asteptate 3 pana la 4 camioane pe zi;

• Peletii de lemn vor fi incarcati in silozurile de depozitare cu ajutorul ascensoarelor mecanice;

• Din silozuri, peletii de lemn vor fi transportati catre arzatoare, utilizand sistemul de transport;

• Sistemul de transport va fi proiectat pentru a permite alimentarea fiecarui arzator din cel putin 2 silozuri diferite pentru redundanta si echilibrare.

Procesul de ardere va fi controlat si monitorizat prin viteza de alimentare cu peleti de lemn si prin functionarea suflantei de aer, pentru a mentine o sursa de aer adecvata pentru ardere;

• Gazele fierbinti de ardere din camera de ardere vor fi amestecate cu aerul ambiental, pentru a raci gazele de ardere pentru a mentine la maximum bGenTM temperatura admisa;

• Amestecul de aer cald va curge prin bGenTM conducte pentru a incalzi mediul de stocare;

• Dupa iesirea din bGenTM, gazele de ardere vor trecute printr-un filtru de tip sac, pentru a elimina cenusa zburatoare;

• Inainte de a fi eliberate in atmosfera prin cos, gazele de ardere care ies din filtrul de tip sac vor curge intr-un schimbator de caldura, pentru a preincalzi apa dulce;

• Temperatura gazelor de ardere la cos va fi cat mai minima posibil, dar suficient de fierbinte pentru a evita condensul.

- Ciclul de descarcare

• Apa de alimentare in sistem va consta in aproximativ 70% dintr-un condens retur de la instalatie, la o temperatura de aproximativ 97°C, si 30% din apa de completare (tratata demineralizata la temperatura ambianta);

• Amestecul va fi depozitat la degazor. Apa din degazor va fi pompata la o presiune necesara de aproximativ 25 barg si livrata la schimbatorul de caldura pentru a fi incalzita;

• La iesirea din preincalzitor, apa fierbinte va curge prin bGenTM tubulatura unde se va evapora;

• Aburul supraincalzit de la bGenTM la aproximativ 21 barg, va curge in saturator, unde va fi expus la apa si va deveni abur saturat de 20 barg;

• La cerere, aburul saturat la 20 barg va trece printr-un regulator de presiune pentru a reduce presiunea la 11,5 barg. In timpul reducerii presiunii, aburul se va supraincalzi.

- Indepartarea cenusii

In timpul procesului va fi creata putina cenusa. Cea mai mare parte a cenusii va fi prinsa si indepartata de la arzator. O parte din cenusa va fi prinsa la bGenTM unitati si unele vor fi colectate la unitatea de filtrare cu ciclon.

Cenusa va fi colectata din toate locatiile si va fi depozitata intr-un container pentru evacuare.

In perioada de exploatare, materia prima utilizata va fi reprezentata de peleti de lemn.

Silozurile sunt proiectate pentru a stoca peletii de lemn pentru aproximativ 10 zile la sarcina operationala de 17,5 [MW].

Totate cele 5 silozurile de stocare peleti se vor instala in prima etapa

Consumul de combustibil pe arzator este de 1,1 pana la 1,3 tone/h.

Pentru prima etapa, consumul de combustibil este de 3,3 pana la 4 tone pe ora.

Pentru etapa a 2-a, consumul de combustibil este de asteptat sa fie de 5,5 pana la 6,5 tone pe ora.

Bilant teritorial:

Bilant suprafete (existent)

Suprafata teren = 151 864,0 mp

Suprafata construita (existenta) = 56 968,0 mp;

Suprafata construita desfasurata (existenta) = 66 540,5 mp;

Suprafata betonata (trotuare, alei carosabile, parcare) = 45 366,6 mp;

Suprafata spatii verzi = 30 656,0 mp (20,2%);

Suprafata teren rezervat viitoare extinderi = 18 873,4 mp.

POT = 37,51%

CUT = 0,438

Bilant suprafete (propus)

Suprafata construita extindere platforma tehnologica = 1 809,0 mp;

Suprafata construita propusa = 58 777,0 mp;

Suprafata construita desfasurata propusa = 68 349,5 mp;

Suprafata betonata (trotuare, alei carosabile, parcare) = 46 366,6 mp;

Suprafata spatii verzi = 30 656,0 mp (20,2%);

Suprafata teren rezervat viitoare extinderi = 16 064,4 mp.

POT = 38,7%

CUT= 0,458

Asigurarea utilitatilor:

Alimentarea cu apa va fi constituita din reteaua de alimentare cu apa existent in incinta.

Extinderea retelei de distributie a apei va fi realizata din conducta de otel cu Dn = 100mm si L= 270 m.

Din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

Apele pluviale vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta in incinta obiectivului.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deseurile generate pe perioada de construire vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat si eliminate sau valorificate, dupa caz, prin operatori autorizati.

In perioada de functionare, deseurile vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat, de unde vor fi preluate operatori economici autorizati, pe baza de contract.

Deseurile produse vor fi predate agentilor economici specializati in eliminarea / valorificarea lor.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor emisii vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Masuri pentru limitarea emisiilor de poluanti in aer si zgomotului:

În perioada de execuție, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare vor fi luate toate măsurile în vederea limitarii generarii de praf de catre prestatorul lucrărilor de execuție care va avea în vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic și sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor încadra în valorile limita ale emisiilor stabilite de Ord. MAPM nr. 462/1993 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea. nr. 104/2011;

Nivelul de zgomot rezultat in perioada de functionare se va incadra in limitele admise pentru functiunea existenta  in zona, conform SR 10009/2017.

Se vor respecta de asemenea prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viata al populatiei cu modificarile și completarile ulterioare.

2. Localizarea proiectului:

2.1. Utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 1109/29704 din 21.10.2021, emis de Primaria orasului Otopeni, terenul este situat in intravilanul orasului Otopeni, functiunea  zonei: zona mixta de comert, servicii si industrie nepoluanta, conform PUG Otopeni, aprobat cu H.C.L. nr. 51/18.12.2018.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: proiectul nu are impact asupra resurselor naturale din zona;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: redus în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie şi impact redus în timpul utilizarii imobilului.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de urbanism nr. 1109/29704 din 21.10.2021, emis de Primaria orasului Otopeni, precum si prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta.

- Se vor respecta conditiile impuse, conform Regulamentului P.U.G. Otopeni, aprobat cu H.C.L. Otopeni, nr. 51/18.12.2018.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

-Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, privind calitatea aerului inconjurator.

-    Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

-   Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

-    Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă.

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta.

- Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate in canalul de desecare Cd 22 din cadrul amenajarii Tamas – Corbeanca se vor incadra in prevederile impuse prin H.G. 188/2002 – Anexa 3- NTPA 001/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005, cu mentiunea ca indicatorii specificati ce urmeaza a fi monitorizati vor trebui sa se incadreze in urmatoarele limite:

- pH								            = 6,5 – 8,5

- materii in suspensie  (MS)					 	 = 35 mg/l

- reziduu fix la 1050C				 		 = 2000 mg/l.

- produse petroliere 		 				            = 5 mg/l

- Se va obține și se va respecta avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. In cazul în care soluția de alimentare cu apă/evacuare ape uzate din avizul emis de Apele Române, nu corespunde cu soluția prevazută în prezentul act emis de către APM ILFOV, atunci titularul are obligația de a solicita  revizuirea prezentului act de reglementare.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare.

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Nerespectarea prevederilor prezentului act de reglementare se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.

Draftul deciziei etapei de încadrare a fost afisat spre consultare pe site APM Ilfov: www.apmif.anpm.ro.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

Şef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

consilier superior  Valeria Victoria ŞTEFAN