Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. Ieșire: 7537/31.10.2022

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

# Nr. draft din 31.10.20222

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de REMAT GREEN SRL prin reprezentant Miron Spiridon Laurentiu, cu sediul in Bucuresti, strada Pescarilor, nr 2, înregistrată la A.P.M. Ilfov cu nr. 7537/07.04.2022, cu completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2011,

Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 21.09.2022 revenire din sedinta din data de 13.07.2022, că proiectul „construire hala dezmembrari auto, birouri, cabina poarta, utilitati” – reactualizare certificat de urbanism nr 245/20.03.2019 -  amplasat in Oras Magurele, Strada Atomistilor nr 139, NC 1936 județul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 1;

b) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a) - “Proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale”.

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluarii adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu produce efecte asupra Ariilor Naturale Protejate; terenul aferent proiectului nu se situează nici ȋn interiorul şi nici ȋn proximitatea acestora, conform punctului de vedere al A.N.A.N.P, transmis electronic in 11.05.2022, ora 16.10 care prevede: “Referitor la solicitarea dumneavoastră, de mai jos, transmisă la ANANP-ST B-IF, privind exprimarea punctului de vedere în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, vă informăm că după studierea documentației depuse se constată că proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art.28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare”

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

Conform adreasi nr.5260/03.05.2022, întocmit de AN Apele Romane, Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-București pentru investiția propusă nu este necesară elaborarea ”Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă”.

1. Caracteristicile proiectului:

Descrierea proiectului:

Din analiza documentatiei tehnice rezulta: Terenul cu suprafata totala de 6.000 mp pe care se propune implementarea proiectului este situat in intravilanul orasului Magurele, conform PUG aprobat cu HCL nr. 21/27.05.2018, prelungit prin HCL nr. 34/30.03.2018 si HCL nr. 207/20.12.2018, in partea de nord a orasului Magurele.

Prin proiect se propune executia unui imobil cu birouri si hala pentru dezmembrari auto si reciclare deseuri metalice cu suprafata construita de 500 mp cu spatii de productie, depozitare si servicii

Terenul este inscris cu nr. cad. 1936 in Cartea funciara nr. 54745.

Terenul are categoria de folosinta arabil, iar conform PUG, se incadreaza in UTR 3Ic cu caracter compact servicii, comert, depozitare, industrie nepoluanta.

In vederea reglementarii urbanistice a amplasamentului s-a intocmit documentatie PUD aprobata cu HCL Oras Magurele nr. 59/30.03.2022;

Conform planului de incadrare in zona investitia este situata la o distanta de 500,75m fata de zona de locuinte aferenta intravilanului Oras Magurele;

Bilant teritorial si Indicatori urbanistici realizati prin proiect:

| Bilanț teritorial propus |
| --- |
| Arie teren | 6000 mp | 100% |
| Arie construita propusa | 389,52 mp | 8% |
| Aria betonata - circulația carosabilă, locurile de parcare | 4000 mp | 67% |
| Aria betonata - alei pietonale | 410,48 mp | 5% |
| Aria spatii verzi | 1200 | 20% |

POT: 8%; CUT: 0.2

Asigurarea utilităţilor (apă-canal):

În baza proiectului de Aviz de Gospodarire a Apelor se identifica urmatoarele solutii:

UTILITATI:

ALIMENTARE CU APĂ:

Surse de alimentare cu apă:

Sursa de apă va fi asigurată din forajul existent pe amplasament.

Corp de apă: Subteran; Stratele de Colentina – ROAG03, caracterizate conform Ordinului MMSC nr.621/2014, privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apă subterane din Romania.

Distribuția apei:

- rețeaua de distibuție a apei va fi realizată din conducte PEHD cu Dn=32mm și L=25m.

EVACUAREA APELOR UZATE:

Tipuri de ape uzate

Apele uzate menajere vor fi evacuate în bazinul vidanjabil, etanș, din beton armat cu V=36m3, existent în amplasament.

Apele pluviale colectate de pe suprafețele betonate, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi după care vor fi colectate într-un bazin de retenție, din beton armat, proiectat cu V=10m3, de unde vor fi evacuate pe spațiile verzi din incintă;

Apele pluviale de pe acoperișuri vor fi evacuate liber la teren.

Rețeaua de canalizare

Rețeaua de canalizare ape pluviale va fi realizată din conducte PVC-KG cu Dn=110mm și L=50m.

Instalații de epurare

- un separator de hidrocarburi aferent apelor pluviale.

NECESARUL ȘI CERINȚA DE APĂ:

Necesarul total de apă a fost stabilit conform SR 1343-1:2006 si STAS 1478/1990, în scop igienico-sanitar și udat spații verzi:

- Qmax.zi 		= 12,576 m³/zi (0,146 l/s);

- Qmed.zi 		= 10,48 m³/zi (0,121 l/s);

- Qmin.zi 			= 0,48 m³/zi (0,006 l/s);

- Qmax.orar		= 2,044 m³/h (0,568 l/s).

- Vmediu anual		= 2254,80 m3.

Cerința totală de apă:

- Qmax.zi 		= 14,11 m³/zi (0,163 l/s);

- Qmed.zi 		= 11,76 m³/zi (0,136 l/s);

- Qmin.zi 			= 0,54 m³/zi (0,006 l/s);

- Qmax.orar		= 2,290 m³/h (0,637 l/s).

- Vmediu anual		= 2530 m3.

Funcționarea folosinței de apă va fi: 	260 zile/an, 5 zile/săptămână, 8 ore/zi.

210 zile/an udat spații verzi,

VOLUME ȘI DEBITE DE APĂ EVACUATE:

Conform breviarului de calcul din documentația tehnică înaintată debitele și volumele de apă uzată evacuate vor fi:

- Qmax.zi 		= 0,81 m³/zi (0,0094 l/s);

- Qmed.zi 		= 0,67 m³/zi (0,0078 l/s);

- Qmin.zi 			= 0,54 m³/zi (0,0062 l/s);

- Qmax.orar		= 0,044 m³/h (0,0122 l/s).

- Vmediu anual		= 210,40 m3.

1.2. Utilizarea resurselor naturale

Se folosesc la construcţia obiectivului balast, pietriş, nisip, piatră, lemn şi metal care vor fi asigurate de furnizori.

1.3. Generare deşeuri

- în perioada lucrărilor de execuţie rezultă:

- deşeuri specifice: pământ şi piatră rezultate din săpături, deşeuri de materiale de construcţie.

- deşeuri menajere/asimilabile celor menajere şi deşeuri de ambalaje din hârtie/carton şi plastic din activitatea personalului de pe şantier

La funcţionarea obiectivului, rezultă următoarele categorii de deşeuri:

- menajere şi asimilabile celor menajere;

- ambalaje reciclabile din hârtie/carton plastic şi metal;

- deseuri supuse operatiunilor de valorificare

- deseuri predate catre agenti autorizati in vederea eliminarii:

Pentru depozitarea deşeurilor se va amenaja o platformă betonată prevăzută cu pubele de capacitate, aceasta beneficiind de acces facil din drumul de acces.

Deşeurile generate atât la execuţie cât şi la funcţionare, vor fi predate către agenţi economici autorizaţi ȋn vederea valorificării (materialele reciclabile), restul deşeurilor urmând a fi predate către agenţi economici autorizaţi ȋn vederea eliminării.

1.4. Emisii poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Lucrările de construcţie ale obiectivului care implică săpături pentru fundaţii, nivelări, compactări, etc.) constituie sursa de emisie a poluanţilor, care constau în:

- pulberi (sedimentabile și în suspensie) – emisii fugitive, de suprafață, necontrolate;

- praf, zgomot şi vibraţii generate de autovehicule şi de utilajele specifice lucrărilor;

- gaze de eșapament (SO2, NOx, CO, CO2, NMVOC, particule ȋn suspensie şi sedimentabile), emise de motoarele autovehiculelor care funcţionează pe motorină implicate în procesele de transport și utilaje – surse mobile;

Emisiile vor fi nedirijate, joase, cu impact strict local, temporar și de nivel redus, fiind condiționate de mai mulţi factori: tipul autovehiculului, conţinutul ȋn sulf al carburantului, parcursul total, viteza medie de rulare, fluxul zilnic probabil şi distanţa maximă parcursă pe drum.

Activitatea de dezmembrai auto va fi organizata in conformitate cu Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, astfel amplasamentul va fi prevazut cu urmatoarele zone distincte:

- zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare;

- zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil;

- zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz;

- zona de depozitare a vehiculelor depoluate;

- zona de dezmembrare;

- zona de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide;

- zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide;

- zona de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

- zona de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare;

- zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder;

- zona de compactare, dacă se efectuează această operațiune;

toate zonele trebuie să fie identificate în mod clar;

1.5. riscul de accident, ţinându-se seama in special de substantele si de tehnologiile utilizate:

Risc de accident redus.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului: terenul proprietate privată a titularului proiectului, este situat în intravilanul localităţii, conform P.U.G. aprobat cu HCL 10/29.02.2008, în zona UTR MNp/M2 zona pentru locuinte si functiuni complementare, zona institutii publice, birouri, comert, servicii

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: proiectul nu generează un impact semnificativ asupra resurselor naturale din zonă;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile prevăzute la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului: zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – se consideră că nu există un impact semnificativ asupra asezărilor umane, nu se impun masuri pentru protectia asezarilor umane;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – pe perioada de executie a lucrărilor se preconizează un impact redus pe termen scurt ȋn zona terenului şi a vecinătăţilor.

- probabilitatea impactului: scăzută;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact local pe termen relativ scurt, cu caracter temporar și reversibil pe perioada estimată a lucrărilor.

4. Condiţii de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 414/29.04.2021, emis de Primăria oras Magurele şi prin avizele sau acordurile emise de instituţiile menţionate în acesta;

- Se vor lua măsurile necesare ca deșeurile rezultate din constructii si din activitate să fie gestionate conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor; toate categoriile de deșeuri generate vor fi stocate selectiv, în spații special amenajate și se vor preda societății autorizate pentru valorificare/eliminare, după caz.

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate bazin vidanjabil se vor ȋncadra ȋn limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 – Anexa nr. 2 – NTPA 002/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate la teren se vor ȋncadra ȋn prevederile impuse de H.G. nr. 188/2002 – Anexa nr. 3 – NTPA 001/2002, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 cu mențiunea că indicatorii specifici ce urmează a fi monitorizați vor trebui să se încadreze în următoarele limite:

- PH 					6,5-8,5

- Materii în suspensie (MS)		35 mg/l

- Reziduu fix la 105 0C		2000 mg/l

- Produse petroliere			5 mg/l

- Spaţiile verzi propuse prin proiect vor fi amenajate şi ȋntreţinute pe toată durata de funcţionare a obiectivului;

- Spaţiile de parcare/staţionare şi manevră auto se vor dimensiona conform Regulamentului General de Urbanism ȋn incinta proprie. Parcajele vor conţine câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare;

- La punerea ȋn funcţiune a obiectivului se va solicita la A.P.M. Ilfov obţinerea autorizaţiei de mediu, Activitatea se ȋncadrează ȋn Anexa nr. 1 din Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterii a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Se vor respecta normele de igiena si recomandarile privind mediul de viata al populatiei aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 (distante intre cladiri, insorire, suprafete incaperi, zone de protectie intre functiuni, nivele de zgomot, dotari igienico-sanitare);

- Se vor respecta prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Spaţiul aferent organizării de şantier se va asigura numai în interiorul incintei proprietate privată;

- Pe durata execuţiei lucrărilor şi la funcţionarea obiectivului se va avea ȋn vedere evitarea poluării solului şi a subsolului ca urmare a apariţiei unor scurgeri accidentale de produse petroliere sau alte substanţe dăunătoare de la autovehicule/utilaje;

- Ȋn timpul execuţiei lucrărilor şi a organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă şi nu se va ocupa domeniul public;

- Ȋn faza de execuţie a lucrărilor se va evita disconfortul creat prin producerea prafului şi zgomotului, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, STAS  SR 10009/2017, HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor etc), protecţia muncii, tehnica securităţii, sănătatea şi igiena muncii;

- Gestionarea deşeurilor rezultate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare a obiectivului se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

- Se vor obtine si se vor respecta condițiile impuse prin actele de reglementare emise de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. In situatia in care solutiile acceptate de A.N. ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea nu corespund cu cele prevazute in prezentul act, atunci se va solicita revizuirea prezentului act administrativ emis de APM Ilfov

- In vederea functionarii: intreaga organizare a spatiului se va realiza astfel incat sa fie respectate conditiile impuse prin Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz.

- Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, tratare, colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligați să solicite și să obțină autorizație/autorizație integrată de mediu emisă de autoritățile competente pentru protecția mediului, potrivit prevederilor legislației de protecție a mediului în vigoare.

Pe durata execuţiei lucrărilor şi la funcţionarea obiectivului se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

1. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;

2. H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

3. Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate și a celor contaminate;

4. Legea nr. 104/2011 privind protecţia atmosferei.

5. O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

6. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

7. Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului;

8. Ord. MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterii a autorizaţiei de mediu;

9. Legea Apelor nr. 107/1996

Pentru legalitatea și autenticitatea documentelor depuse la dosar se face răspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice și private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal întocmit in situatia prevazută la alin. (3) se anexeaza și face parte integrantă din procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Ilfov se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata și de evaluare asupra corpurilor de apă.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

# Alina Laura POSTEIU

Șef Serviciu A.A.A.

Corina-Ecaterina NECULA-CIOCHINA

# Întocmit,

# Consilier Superior Stanciu Ciprian