Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de THERME BUCURESTI NORD SRL, pentru proiectul „statie de epurare” propus in comuna Balotesti, sat Balotesti, Calea Bucuresti, nr. 1K, judetul Ilfov, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 9934/16.05.2022 si completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

# autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a

# consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de

# 20.07.2022 si 19.10.2022, ca proiectul „statie de epurare” propus in comuna Balotesti, sat Balotesti, Calea Bucuresti, nr. 1K, judetul Ilfov, nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct. 11, lit (c); pct.13, lit (a);

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).  lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu se va implementa intr-o arie naturala protejată sau sit Natura 2000

sau in vecinatatea acestora;

- proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Nu este necesara elaborarea SEICA, conform adresei nr. 7718/07.07.2022, inregistrata la APM Ilfov la nr.13579/08.07.2022 eliberata de  Sistemului de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 70.800 mp si va consta in amplasarea unei statii de epurare a apei uzate menajere provenite de la complexul de relaxare Therme Bucuresti.

Bilant teritorial

Suprafata totala teren – 70.800 mp

Suprafata ocupata de statie de epurare – 784,75 mp

Suprafata spatii verzi – 14.160 mp (20% din suprafata totala a terenului)

Suprafata teren destinata dezvoltarilor ulterioare – 55.855,25 mp

POT – 1,11%

CUT – 0,011

Statia de epurare nou proiectata va fi amplasata pe un teren in suprafata de 784,75 mp, proprietatea Therme Nord Bucuresti, pe amplasamentul fostei statii de epurare.

Statia de epurare este proiectata pentru capacitatea de:

- I   etapa: Q zi max= 550 m3/zi

- a II a etapa: Q zi max= 950 m3/zi

Descrierea generala a statiei de epurare:

Linia apei

- treapta mecanica

- gratar rar automat

- statie de pompare influent

- compact de degrosisare: sitare, deznisipare si separare grasimi;

- pe conducta de refulare a pompelor va fi montat senzor de pH si senzor de cloruri iar la concentratii ridicate apa uzata va fi directionata catre un bazin de calamitate

- bazin de calamitate proiectat cu V=104m3, ce va fi dispus concentric in bazinul de stocare namol si va fi echipat cu mexer submersibil;

- bazin de omogenizare proiectat cu V=1079 m3

-     treapta biologica

- reactor biologic cu nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namolului, linia 1,

Q = 150 m3/zi  - etapa I

- reactor biologic cu nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namolului, linia 2,

Q = 400 m3/zi  - etapa I

- reactor biologic cu nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namolului, linia 3,

Q = 400 m3/zi  - etapa II;

-modul ultrafiltrare tip MBR – Q=550 m3/zi  - etapa I;

-modul ultrafiltrare tip MBR – Q=400 m3/zi  - etapa II;

-     linia namolului:

- bazin stocare namol in exces proiectat cu V=120 m3

- instalatie deshidratare namol tip filtru presa automat;

- instalatie dozare polimer;

- bazin conditionare namol;

- depozit temporar namol deshidratat

-    colectare si gura de descarcare efluent

Apele uzate epurate provenite din statia de epurare nou proiectata vor fi evacuate in drenul colector DC2/CC1, din amenajarea Balotesti Moara Vlasiei, administrat de ANIF, prin intermediul conductei existente.

Utilitati

Alimentarea cu apa a complexului se realizeaza prin intermediul a noua foraje de alimentare cu  adancimea H = 85 m fiecare.

Alimentarea cu apa geotermala a complexului se face prin intermediul unui foraj geotermal cu  adancimea H =3100m (Licență de Concesiune nr. 17322/2014 privind explorarea resurselor de apă geotermală)

Evacuarea apelor uzate

Tipuri de ape uzate

Apele uzate provenite de la restaurante sunt trecute prin patru separatoare de grasimi, dupa care, impreuna cu apele uzate menajere sunt pompate intr-un bazin betonat  cu V= 240 m3, de unde sunt evacuate in reteaua publica de canalizare a comunei Balotesti.

Apele uzate geotermale sunt trecute printr-un decantor pentru decarbonatare si desulfatare, dupa care sunt evacuate in Lacul 5, din pamant, captusit cu geomembrana, de unde sunt evacuate fie in reteaua publica de canalizare, fie in drenul colector DC2/CC1 din amenajarea Balotesti Moara Vlasiei.

Apele pluviale de pe acoperisuri sunt evacuate in doua lacuri artificiale Lacul 1 si      Lacul 2.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate impreuna cu apele pluviale de pe acoperisul cladirii C, sunt trecute prin separatorul de produse petroliere si evacuate in lacul artificial - Lacul 4, din pamant, captusit cu geomembrana cu volumul V=2.000 m3. Din Lacul 4, apele pluviale sunt pompate in Lacul 3, de unde sunt evacuate in drenul colector DC2/CC1.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire şi de funcţionare vor fi colectate separat intr-un spatiu special amenajat şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor, emisiile vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de emisii si de zgomot rezultate in perioada executiei si cea de functionare se vor incadra in limitele admise pentru functiunea existenta in zona amplasamentului.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. Otopeni nr. 10 din 29.02.2008 si PUZ aprobat cu HCL nr. 13/2020, terenul se afla in zona mixta de comert, servicii, locuire si agrement S+P+2 – S+P+3+4 retras.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista atat în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie cat si în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza în condiţiile impuse prin avizele sau

acordurile emise, precum si prin Certificatul de Urbanism nr. 372 din 19.04.2022 emis de Primaria comunei Balotesti.

- Se vor respecta prevederile prevazute in Notificarea privind asistenta de specialitate nr. 572/19.05.2022 eliberata de Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov;

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr.123/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

- Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011, cu completarile si modificarile ulterioare,  privind calitatea aerului inconjurator.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

- Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se vor respecta prevederile Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare in reteaua de canalizare publica nu vor depăși valorile maxime impuse prin H.G. 188/2002, NTPA 002/2002, modificat si completat de H.G. nr. 352/2005;

- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale epurate evacuate se vor incadra in limitele impuse de H.G. nr. 188/2002 - Anexa 3 – Normativul NTPA - 001/2002, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005;

- se va obține și se va respecta Avizul de gospodărire a apelor emis de A.N. ”Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea - S.G.A. Ilfov-București. În cazul în care soluțiile din Avizul de gospodărire a apelor nu corespund cu soluțiile prevăzute în prezenta Decizie, titularul are obligația să solicite revizuirea actului de reglementare;

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi

modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi

obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. - Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

- Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii publice locale.

-  Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

-  Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta. Suprafata de spatii verzi prevazuta prin proiect va fi amenajata si intretinuta. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007

-  Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

În vederea menținerii calității aerului în parametri optimi pe perioada de functionare, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru; minimizarea activităților generatoare de praf ;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care pot elibera în atmosfera particule fine;

In cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăria comunei Balotesti. În caz contrar, se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin. (4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării

publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21, alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alina Laura POSTEIU

SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Intocmit,

Georgeta ANGHELESCU