Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov

Nr. iesire: 19678/

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE
Nr. din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresata de BOITA MIRCEA – CONSTANTIN REPREZENTANT AL SC ROMCOLOR SA cu sediul in Bucuresti, sector 6, B-dul Timisoara, nr. 43, bl. 34, sc. 2, et. 4, ap. 63, pentru proiectul construire „Construire centrala electrica fotovoltaica 3MWp Romcolor”, in comuna Copaceni, T 148, P 467/3, nr. cadastral 611, judetul Ilfov, înregistrată la APM Ilfov cu nr. 19678/12.11.2021 si completarile ulterioare, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Ilfov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de     23.11.2022, că proiectul "Construire centrala electrica fotovoltaica 3MWp Romcolor” nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadreaza în prevederile  Legii nr. 292/2018, anexa nr. 2, pct.3, lit(a);

b). proiectul nu se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 1;

c). titularul și APM Ilfov au mediatizat în presa locală, cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;

d).  lipsa observațiilor din partea publicului interesat.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform punctului de vedere transmis pe e-mail în data de 24.05.2022, ora 3:09 PM de către ANANP ST București-Ilfov înreg la APM Ilfov cu nr. 10466/24.05.2022 în care se menționează: ” …. vă informăm că după studierea documentației depuse se constată că proiectul mai sus menționat nu este amplasat în nicio arie naturală protejată din regiunea Bucuresti-Ilfov sau în proximitatea acesteia, prin urmare nu intră sub incidența prevederilor art.28 și 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare”

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

Investiția propusă nu necesită elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, conform Adresei nr. 6351/08.06.2022 emisă de A.N. “APELE ROMÂNE” - Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA-Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov –București si inregistrata la APM Ilfov nr. 11792/09.06.2022.

1. Caracteristicile proiectului:

1.1. Descrierea proiectului:

Proiectul se implementeaza pe un teren cu suprafaţa de 70 000 mp si va consta in construire centrala electrica fotovoltaica 3MWp Romcolor.

Centrala electrica fotovoltaica va fi alcătuita din panouri de tipul mono-cristalin, de ultima generatie fie in tehnologie half-cut, fie bifacial, de eficienta minim 20%, provenite de la producator de top 5 si tier 10, cu o durată de viaţă utilă estimată la peste 25 de ani, fără o scădere semnificativă a prestaţiei (apx. 0.55%/an). Acestea au grad de eficienta ridicat si folosesc materiale de ultima generatie (celule fotovoltaice de inalt randament in structura half-cut, sticla temperata, cadru de aluminiu anodizat, mesh multifilar de captare). Eficienta panourilor este de 20.55%.

Celelalte caracteristici ale centralei fotovoltaice sunt:

| Număr panouri fotovoltaice: | 5668 |
| --- | --- |
| Putere nominală/panou: | 530 Wp |
| Celule: | Siliciu monocritalin de înaltă eficienţă, p-type, 144 celule |
| Tensiune circuit deschis VOC | 49.26 V |
| Curent de scurtcircuit ISC | 13.71 A |
| Tensiune VMP | 40.56 V |
| Curent IMP | 13.07 A |
| Dimensiuni: | 2274 mm x 1134 mm |
| Greutate: | 28.9 kg |
| Eficienta: | 20.55 % |
| Putere activa in c.c. (instalata): | 3004 kWp |

Puterea totală care se va atinge va fi de 5668 x 530 Wp = 3004 kWp. Prin urmare, câmpul fotovoltaic va fi configurat astfel:

| Număr de module fotovoltaice: | 5668 |
| --- | --- |
| Număr de panouri/sir: | SIRURI 26 218 |
| Tensiune VMPP la 25°C: | 26 x 40.56 V = 1054.56 V |
| Tensiune VMPP la -15°C: | 26 x 41.4 V = 1148 V |
| Curent IMPP la 25°C: | 13.07 A x 1 = 13.07 A 13.07 A x 2 = 26.14 A > 25A Necesita fuzibile pe intrari |
| Suprafaţa totală a panourilor: | 2274 mm x 1134 mm x 5668 = 14616 mp |

Centrala fotovoltaica va avea in componenta 3 invertoare tip string, specificatii tehnice presentate mai jos.

| Technical Specifications SUN2000-185KTL-H1 | Efficiency Max.Efficiency 99.03 % Input Max. input voltage 1500 V Max. Current per MPPT 26 A Max. Short Circuit Current per MPPT 40 A Start Voltage 550 V MPPT Operating Voltage Range 500V ~ 1500V Nominal Input Voltage 1080 V Number of Inputs 18 Number of MPP Trackers 9 Output Nominal AC Active Power 185 KW@25℃, 175KW@40℃ Max. AC Apparent Power 185 KVA Max. AC Active Power (cosφ=1) 185 KW Nominal Output Voltage 800 V, 3W+PE Rated AC Grid Frequency 50/60 Hz Nominal Output Current 134.9A@25℃, 126.3A@40℃ Max. Output Current 134.9 A Adjustable Power Factor Range 0.8LG...0.8LD Max. Total Harmonic Distortion ＜3% Protection Input-side Disconnection Device Yes Anti-islanding Protection Yes AC Over-current Protection Yes DC Reverse-polarity Protection Yes PV-array String Fault Monitoring Yes DC surge protection Yes AC surge protection Yes DC Insulation Resistance Detection Yes Residual Current Monitoring Unit Yes General Dimensions ( W*H*D) 1035*700*365 mm Weight (with mounting plate) 84 Kg Operating Temperature Range -25~60 ℃ Cooling Method Smart Air Cooling Max. operating altitude 4000 m Relative Humidity 0~100% DC Connector Staubli EVO2 AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal Protection Degree IP66 Topology Transformerless Standard Compliance Grid connection standards EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, |
| --- | --- |

Invertoare in detrimentul unor invertoare centrale de mai mare capacitate din urmatoarele motive:

- Producator de top mondial;

- Garantie extinsa, contra cost, pana la 25 de ani;

- Eficienta crescuta, de 98%;

- Siguranta in folosire si o rata de defectare  mica;

- Instalare usoara realizabila cu doi tehnicieni; timp de montaj redus semnificativ fata de solutia centrala;

- Timp de livrare scurt;

- Suport de retea extins;

- Puterea sistemului este prea mica pentru a putea folosi conceptul centralizat.

- Numar ridicat de intrari MPPT;

- Posibilitatea instalarii de optimizatoare compatibile cu invertorul.

Date generale despre racordare la SEN

Centrala electrica fotovoltaica va fi racordata la reteaua electrica de interes local (interna) de 20kV.

Bilat teritorial:

- Suprafaţă teren = 70 000 mp

- Spatiu Verde = 13093,07 mp (37,02%)

Utilitati: nu este cazul.

1.2. Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

1.3. Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul.

1.4. Productia de deseuri:

Deșeurile generate pe perioada de construire şi de funcţionare vor fi colectate selectiv intr-un spatiu special amenajat şi evacuate periodic de pe amplasament în vederea eliminării sau valorificării, dupa caz, pe baza de contracte încheiate cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi.

1.5. Emisii poluante, zgomot si alte surse de disconfort: pe perioada executiei lucrarilor, emisiile vor consta in principal in praf din activitatea de transport, precum si zgomot rezultat din operatiile de construire si din exploatarea utilajelor.

Nivelul de emisii si de zgomot rezultate in perioada executiei si cea de functionare se vor incadra in limitele admise pentru functiunea existenta in zona amplasamentului.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: conform Certificatului de Urbanism nr. 109/30.08.2021, emis de Primaria comunei Copaceni, terenul este situat in intravilanul comunei Copaceni, avand functiunea L2 suzona locuintelor individuale si colective mici cu P-P+2E niveluri realizate pe baza unor lotizari anterioare in baza reconstituirii dreptului de proprietate, conform PUG aprobat cu HCL nr. 11/16.04.2010, emis de Primaria comunei Copaceni.

2.2.relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora: nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul;

c) zonele montane şi cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile şi rezervaţiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu este cazul;

f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin O.U.G. nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu s-a înregistrat o astfel de situatie;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential: se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, cu accent deosebit pe:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: nu este cazul;

b) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: redusa;

d) probabilitatea impactului: redusă, în timpul realizării lucrărilor de construcţii;

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impactul asupra mediului va exista atat în perioada desfăşurării lucrărilor de execuţie cat si în timpul funcţionării.

4. Conditiile de realizare a proiectului:

- Investiţia şi organizarea de şantier se vor realiza respectand condiţiile impuse prin avizele sau acordurile emise, precum si prin Certificatul de Urbanism nr. 109/30.08.2021 emis de Primaria comunei Copaceni.

- Se vor respecta prevederile PUG aprobat prin HCL nr. 11/16.04.2010.

- Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului cu

modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 61/1991, modificata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

-Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru respectarea legislaţiei privind

protecţia mediului în vigoare (STAS 12574/1987, SR 10009/2017, Ord. nr. 462/1993 si H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor).

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 756/1997 cu privire la factorul de mediu sol.

- Gospodărirea materialelor de construcţie se va realiza numai în limita terenului deţinut, fără deranjarea vecinătăţilor.

- Se vor respecta Ordonantei de Urgenta nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

- Se vor lua măsuri de protecţie antifonică în zona de lucru a şantierului.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul Sănătăţii.

- Se vor amplasa panouri de informare a cetăţenilor asupra viitoarelor construcţii şi

modificări ale zonei, asigurându-se protecţia circulaţiei pietonale şi auto în zonă

- Deşeurile şi materialele rezultate din activitatea de construcţie şi montaj vor fi

obligatoriu îndepărtate din zonă pe baza unui contract încheiat cu un prestator autorizat. - Este interzisă depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate.

- Se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de

staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport în timpul construirii, datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor lua măsuri pedoameliorative.

-Se vor lua măsuri pentru diminuarea emisiilor de pulberi din zona şantierului prin umectarea spaţiului de lucru sau acoperirea pe cât posibil a acestuia.

- La ieşirea din şantier, se vor curăţa roţile autovehiculelor şi a altor utilaje, pentru a preveni transferul de moloz în afara amplasamentului pe drumurile publice; pe durata organizării de şantier se vor monta panouri de protecţie.

- Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 în ceea ce priveste constructiile, parcarile si necesarul de spatiu verde.

- Se va respecta legislatia de urbanism in vigoare.

- Se va amenaja si intretine spatiul verde din incinta. Suprafata de spatii verzi prevazuta prin proiect va fi amenajata si intretinuta. Suprafetele de teren prevazute ca spatii verzi nu pot fi stramutate, diminuate sau supuse schimbarii de destinatie conform OUG nr. 114/2007.

- Drumurile de acces şi tehnologice, toate zonele a căror suprafaţă (învelişul vegetal) a fost afectată, vor fi refăcute şi vor fi redate folosinţelor iniţiale; Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

- Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada;

- Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94 realizarii lucrărilor;

- Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

- Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

- Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător.

În vederea menținerii calității aerului în parametri optimi pe perioada de functionare, în zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:

- utilizarea apei, pentru suprimarea prafului în cantitatile, frecventa și proportiile necesare, în zona de lucru; minimizarea activităților generatoare de praf ;

- oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care pot elibera în atmosfera particule fine;

In cazul apariţiei unor modificari ale caracteristicilor tehnice ale proiectului/condiţiilor stabilite prin prezentul act de reglementare emis de A.P.M. Ilfov, aveti obligatia solicitării şi obţinerii revizuirii acestuia, în situaţia în care nu a fost încă emisă aprobarea de dezvoltare de către Primăria comunei Peris. În caz contrar se va solicita şi obţine un nou act de reglementare.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private, care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului, care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare;

- anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului. Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Ilfov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul deciziei etapei de încadrare a fost afişat pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării»;

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018:

- anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

Prezentul act de reglementare stabileste conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului. Alte conditii privind implementarea proiectului vor fi impuse de institutiile/autoritatile cu atributii in domeniu.

In cazul in care proiectul nu se incadreaza in functiunea zonei, decizia de emitere/respingere a aprobarii de dezvoltare revine autoritatii administratiei publice locale.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării

publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela DOROJAN

Șef Serviciu A.A.A.,

Corina Ecaterina NECULA CIOCHINA

Întocmit,

Consilier  superior  Valeria Victoria ŞTEFAN