D E C I Z I A   E T A P E I   D E   Î N C A D R A R E

Nr. 121 din 28.05.2010

Revizuită 1 în data de 10.08.2011

Revizuită 2 în data de  21.06.2013

Revizuită 3 în data de xx.01.2015

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC VITAL SA cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gh. Şincai, nr. 21C, judeţul Maramureş, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 8090/11.09.2009 şi a completărilor ulterioare, respectiv, a cererii de revizuire a Deciziei etapei de încadrare, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 7144/22.07.2011, a cererii de revizuire a Deciziei etapei de încadrare, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 1290 din 07.02.2013 şi a cererii de revizuire a Deciziei etapei de încadrare, înregistrată la APM Maramureş cu nr. 9886 din 30.10.2014 şi a completărilor ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, APM Maramureş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 19.12.2014, că proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jud. Maramureş – Aglomerarea Seini” propus a fi amplasat în localităţile Seini şi Săbişa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Motivul revizuirii:

Revizuită 1 în data de 10.08.2011 ca urmare a modificărilor lungimilor reţelelor de apă şi apă uzată şi redimensionării staţiei de epurare

Revizuită 2 în data de  21.06.2013 ca urmare a includerii în proiect a lucrărilor de  realizare a staţiei de epurare Săbişa (1000 l.e) şi extinderea reţelelor de apă şi apă uzată

Revizuită 3 în data de xx.01.2015 ca urmare a modificărilor apărute la finalizarea Studiului de fezabilitate şi avînd în vedere redistribuirea fondurilor rezultate din retragerea din proiect a oraşului Borşa

Justificarea prezentei decizii:

Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 11 lit c) – Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1, pct 13 a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor prevăzute în Anexa 1 sau în pezenta Anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

- se propune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare a localităţii Seini şi a localităţii Săbişa;

- conform Certificatului de urbanism nr. 65 din 16.05.2011 şi nr 37 din 15.05.2014, eliberat de Primăria Oraşului Seini, terenul pe care se va realiza investiţia este situat în intravilan localităţii Seini şi a localităţii Săbişa;

- prin proiect se propune:

A. Reabilitare instalaţii de stocare apă potabilă şi reabilitare staţiei de pompare 2A+1R (la sursa S2);

B. Extinderea reţelei de distribuţie apă – conducte magistrale Săbişa având lungimea totală de 2429 m, 5 subtraversări DN, 7 subtraversări podeţe, 2 supratraversări pod, 10 cămine de vane, 17 hidranţi, 103 branşamente;

C. Extinderea reţelei de apă potabilă Seini şi Săbişa  cu lungimea totală de 23694 m; 3 noi staţii de pompare apă (intersectie Libertăţii cu Cetăţii, SP2 şi SP3),   o reabilitare staţie de pompare; racorduri 1599 buc;  hidranţi 156 buc, camere de vane 107 buc, cămine de vizitare 16 buc; 9 subtraversări de drum naţional, 3 subtraversări de drum judeţean, 6 traversări podeţe, 2 supratraversări podeţe;amplasare sistem SCADA.

D. Extinderea reţelei de canalizare:

- Conducte magistrale Seini, din conducte PVC SN8, cu diametrul de 500 şi lungimea de 1456 m,  1 subtraversare drum local, 1 subtraversare cale ferată, 12 subtraversări podeţe, 18 racorduri, 32 cămine vizitare;

- Instalaţii pompare. Sistemul de canalizare va cuprinde 9 staţii noi de pompare a apei uzate, în vederea evacuării apei menajere spre Staţia de Epurare a oraşului Seini. Staţiile de pompare vor fi dotate cu pompe submersibile cu separare de solide, automatizate şi racordate la reţeaua publică de energie electrică. Staţiile de pompare se vor echipa cu pompe active şi de rezervă, având senzori de nivel minim şi maxim.

Pe conductele de evacuare din staţiile de pompare a apei uzate, proiectul propune următoarele subtraversări: 1 subtraversare de drum local, 1 subtraversare de drum judeţean cu săpătură deschisă,  1 subtraversare de drum local cu săpătură deschisă,  3 subtraversări de poduri

- Extinderea reţelei de apă uzată Seini, cu o lungime totală de 28758m (inclusiv magistrala Săbişa). Lungimea conductelor de refulare de la staţiile de pompare va fi de 2435 m.

Pe traseul reţelei de canalizare se vor realiza: 704 buc cămine, 1073 buc racorduri, 38 subtraversări si 1 supratraversare de pod, dupa cum urmează: 14 subtraversări de drum naţional, 1 subtraversare de drum judeţean, 1 subtraversare de drum local,  1 subtraversare de cale ferată,  12 subtraversări de podeţe, PVC, Dn 500; 6 subtraversări de podeţe prin săpătură deschisă,  6 subtraversări de podeţe prin săpătură deschisă,  4 subtraversări de podeţe prin săpătură deschisă,  o supratraversare de pod.

E. Realizarea unei Staţii de Epurare de tip mecano-biologic Seini de 4400 l.e.

Amplasamentul statiei de epurare are următoarele coordonate Stereo 1970:

| Obiect | Coordonata X | Coordonata Y |
| --- | --- | --- |
| Staţie de Epurare | 694757 | 369984 |
|  | 694678 | 370053 |
|  | 694658 | 370029 |
|  | 694737 | 369960 |

Staţie de Epurare va fi formată din: treaptă de epurare mecanică; treaptă de epurare biologică; treaptă de tratare a nămolului. Apele epurate vor fi evacuate în r. Seinel.

Treapta mecanică de epurare apă uzată a Staţiei de Epurare va fi compusă din: grătar rar cu curaţare mecanică; canal Parshall; staţie de pompare apă uzată; instalaţii compacte de pretratare cu sitare fină, deznisipare şi separare grăsimi; instalaţie automată de preluare nămoluri fecaloide, cu sită automată cu fante de maxim 6 mm şi conteinere de colectare refuz site; instalaţie de dozare pentru precipitare fosfor.

Treapta de epurare biologică se va compune din: bazin de defosforizare biologică; bazine (de nitrificare - denitrificare) cu nămol activat; decantoare secundare longitudinale; staţie de suflante.

Treapta de tratare a nămolului se va compune din: bazin stocare nămol în exces; instalaţie automată de deshidratare nămol în exces; instalaţie automată de preparare – dozare polielectrolit; instalaţie de spălare filtre; transportor pentru evacuare nămol deshidratat; siloz de var cu extractor; malaxor pentru amestecul cu var; conteiner de nămol. Nămolul în exces va fi extras gravitaţional cu o vană automată într-un bazin de îngroşare şi stocare cu mixare. Nămolul în exces, la o concentraţie de 0,8 % SU, va fi deshidratat într-o instalaţie cu filtre presă cu bandă. Apa de nămol va fi recirculată în staţia de pompare apă uzată, iar nămolul cu 20% SU va fi evacuat cu ajutorul unui transportor elicoidal spre un malaxor unde se va adăuga var pentru o deshidratare avansată la 35% SU. Nămolul deshidratat va fi colectat în containere şi evacuat periodic din incintă.

Pentru evacuarea apei epurate în emisar, râul Seinel, conducta de apă epurată va fi realizată din conducte din PVC DN 500 L = 55 m.

După epurare, apele evacuate în râul Seinel, vor respecta indicatorii de calitate impuşi de HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA – 001), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 cu modificările și completările ulterioare.

F. Staţie de Epurare în Săbişa de 1000 l.e.

Staţia de Epurare Săbişa va fi una de tip compact pentru 1 000 l.e şi va avea următoarele componente principale:

- bazin tampon de colectare a apelor uzate menajere şi uniformizarea debitului;

- staţie de pompare ape uzate în treapte mecanică;

- treapta mecanică compusă din gratare dese, deznisipator cuplat cu separator de grăsimi, pompe de evacuare a grăsimilor, pompe de evacuare a nisipului, clasor de nisip;

- treaptă biologică compusă din bazine de aerare cu bule fine cu stabilizarea nămolului şi reciclarea nămolului biologic;

- treaptă de tratare a nămolului, compusă din instalaţii de îngroşare a nămolului biologic, instalaţii de deshidratare a nămolului îngroşat stabilizat, echipamente de evacuare a nămolului deshidratat în containere;

- staţie de pompare a apelor epurate în emisar

Pentru evacuarea apei epurate în emisar, râul Someş prin p. Hotarului, conducta de apă epurată va fi realizată din conducte din PVC Dn 300 mm L = 55 m.

După epurare, apele evacuate în râul Someş prin p. Hotarului, vor respecta indicatorii de calitate impuşi de HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (NTPA – 001), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 cu modificările și completările ulterioare.

G. Amplasare 2 Sisteme  SCADA noi.

- deseurile generate vor fi cele rezultate în

    - perioada de constructie, respectiv deseuri menajere, se vor depozita in pubele specializate in organizarea de santier; pământul rezultat din excavări se va depozita acolo unde Primaria Seini isi va da acordul; deşeurile tehnologice - materiale provenite de la construcţii, amenajări în spaţii construite se vor colecta selectiv şi vor fi predate la firme specializate pentru preluarea si eliminarea/valorificarea acestora.

    - perioada de functionare, respectiv deşeurile rezultate din curăţarea canalelor şi căminelor reţelei de canalizare, reziduuri de la grătare şi materialul sortat prin grătarele dese  se vor elimina prin depozitare în depozite de deșeuri autorizate; nămolul rezultat din staţia de epurare se va depozita o parte pe depozitul de deşeuri menajere autorizat (va avea un conţinut de minim 35 % substanţă uscată) cu respectarea prevederilor Ord.MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, iar o parte va fi folosit în agricultură, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului şi în special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură ;

- până la data prezentei decizii nu au fost înregistrate observaţii din partea publicului pe parcursul procedurii. Prezenta decizie se va mediatiza prin anunţ în presa locală, afişare la sediul titularului, afişare la sediul APM Maramureş, postarea deciziei etapei de încadrare pe pagina de Internet a APM Maramureş.

- proiectul prevede renaturarea tuturor terenurilor afectate la finalizarea lucrărilor;

- din analiza listei de control pentru etapa de încadrare nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

- proiectul nu afectează situri Natura 2000, amplasamentul nu se găseşte în interiorul sau în vecinătatea vreunei arii naturale protejate sau sit Natura 2000;

Folosind criteriile din Anexa nr. 3 la HG 445/2009 , nu s-au identificat aspecte care să conducă la  necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului;

Condiţiile de realizare a proiectului :

În timpul realizării proiectului se vor respecta următoarele condiţii :

- în timpul excavaţiilor, lucrările se vor efectua pe parcursul zilei, evitând orele de odihnă a locuitorilor din vecinătatea amplasamentului;

- pentru amplasamentul staţiilor de epurare se va realiza perdea de protecţie, încă din momentul demarării lucrărilor la staţia de epurare;

- se va limita la minim posibil suprafaţa ocupată de organizarea de şantier;

- respectarea graficului de lucrări, în sensul limitării traseelor şi programului de lucru, pentru a limita impactul asupra mediului;

- folosirea de utilaje şi mijloace de transport silenţioase pentru a diminua zgomotul, precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si reţinere a poluanţilor în atmosfera;

- stropirea drumurilor de acces, a drumurilor tehnologice, în vederea reducerii pulberilor sedimentabile ca urmare a activităţii de construire;

- gestionarea corespunzatoare a deşeurilor: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje la unităţile specializate;

- execuţia tuturor reparaţiilor utilajelor şi mijloacelor de transport în ateliere specializate;

- asigurarea alimentării cu combustibili a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport, la staţiile de carburanţi din zonă, pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanţi care ar putea afecta solul şi apele;

- în cazul producerii de poluări accidentale, se vor intreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare de către personalul deservit instruit anterior şi vor fi anuntaţe autorităţile responsabile cu protecţia mediului;

- în perioada desfăşurării lucrărilor de construcţii la staţia de epurare, se vor evita deversările necontrolate în emisar, deversări care pot avea ca efect poluarea peste limitele admise ale emisarului;

- suprafeţele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pământ afectat se va elimina în depozite pentru sol contaminat;

- aducerea spaţiilor afectate de execuţia lucrărilor la starea iniţială; replantarea vegetaţiei va cuprinde speciile de arbori şi arbuşti specifice zonei;

- se interzice utilizarea azbestului şi a materialelor care conţin azbest;

- conductele de azbociment se vor blinda şi vor rămâne îngropate în pământ;

- dacă în timpul excavărilor vor fi scoase accidental la suprafaţă conductele de azbociment, vor fi luate măsuri de depozitare şi eliminare cu respectarea legislaţiei în domeniu;

- se interzice accesul de pe amplasamentul în cauză pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate;

- materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu;

- se interzice arderea deşeurilor rezultate în timpul construcţiei;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţii se vor depozita numai pe amplasamente special amenajate, stabilite de primăria locală.

- lucrărilor de construcţie nu vor afecta sub nici o forma exemplarele de arborii ocrotiţi, respectiv speciile exotice (unicate), declarate conform Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 37/1994, respectiv acolo unde conducta de apă sau canalizare se află pozată prea aprope de aceşti arbori ea va fi retrasă (prin creerea unei ocoliri a arborelui sau prin pozarea conductelor mai aproape de case sau chiar în partea carosabilă) pentru a nu afecta rădăcina acestora

- respectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi/instituţii pentru implementarea acestui proiect.

În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiţii:

- beneficiarul are obligativitatea ca înainte de punerea în funcţiune, să solicite şi obţină autorizaţie de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- apele uzate epurate, evacuate în emisar (pâraul Seinel şi râul Someş prin p. Hotarului), vor avea următoarele limite maxime de încărcare cu polunaţi: pH – 6,5 – 8,0; materii în suspensie – 35 mg/l; CBO5 – 25mgO2/l; CCOCr – 125mgO2/l; azot total – 15mg/l; fosfor total – 2mg/l; substanţe extractibile – 20mg/l; reziduu filtrant la 105oC – 2000mg/l; detergenţi sintetici – 0,5mg/l; sulfuri şi hidrogen sulfurat – 0,5mg/l;

- cu respectarea OUG nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- deşeurile rezulate în timpul funcţionării (de la curăţirea canalelor şi căminelor reţelei de canalizare, reziduuri de la grătare şi nămolul de la staţia de epurare a apei uzate, etc) se vor colecta selectiv și vor fi eliminate în instalații autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului;

- nămol rezultat de la epurarea apei uzate, cu un conţinut de minim 35% SU, se va depozita, o parte pe depozitul de deşeuri menajere autorizat, cu respectarea prevederilor Ord.MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, iar o parte va fi folosit în agricultură, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;

- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicată în 2014;

- respectarea prevederilor STAS 10009/1998  pentru Zgomot;

- în conformitate cu art. 94. lit. l din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind protecţia mediului nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, titularul proiectului are obligaţia să informeze autorităţile competente de protecţia mediului, în caz de eliminare accidentală de poluanţi în mediu sau de accident major;

- în conformitate cu art. 15, alin (2), lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările ulterioare: Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Maramureş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acordului de mediu, înainte de realizarea modificării;

- conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul nr. 135/76/84/1.284 din 2010 al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, la finalizarea lucrărilor, veţi notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii; procesul verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- respectarea documentatiei tehnice depuse, a normativelor și prescriptiilor tehnice specifice, care au stat la baza deciziei etapei de incadrare;

- respectarea prevederilor Avizului de gospodărire a apelor nr. 322 din 14.10.2014 modificator al avizului de gospodărire a apelor nr. 31 din 27.02.2013, respectiv a Notificării nr. 11309/16.04.2010 emisă de DSP Maramureş;

- respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativa şi contencios administrativ.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate întrun drept al lor sau întrun interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabilă este gratuită.

DIRECTOR EXECUTIV,

Alexandru COSMA

Şef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Eva BOLDAN

Întocmit;

Consilier Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Mirela PETRENCIUC