Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti

Nr.

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei:

Titularul autorizatiei: SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

Amplasamentul activitatii: sat Malovat, com. Malovat, jud.Mehedinti

Categoriile de activitati conf. Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:

5.3. b)Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati:

(i) tratarea biologica;

Coduri CAEN:

3821-TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR NEPERICULOASE

3832- RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE

Emisa de: APM MH

Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Titularul va solicita obtinerea vizei, in fiecare an, cu minim 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

SC Brantner Servicii Ecologice SRL

Adresa sediu : Mun. Cluj Napoca, str. Lalelelor nr.11, etaj Supanta, spatiu comercial nr.2, ap.46, jud. Cluj

CUI: 7180367 / 10.04.1995

Nr registrul Comertului : J12/620/1995

Identificator unic la nivel european( EUID) ROONRCJ12/620/1995

Telefon:

Fax:

e-mail:

1.1. Amplasarea activitatii

Adresa punct de lucru: comuna Malovat, jud. Mehedinti

Telefon: 0252 331155

Fax: 0252 33 33 62

e-mail:

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de SC Brantner Servicii Ecologice SRL cu sediul secundar ( punct de lucru ) in com. Malovat, jud. Mehedinti inregistrat cu nr. 11153 din 19.09.2018 in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii in teren si a parcurgerii etapelor procedurale, in baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completările ulterioare, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, al Ordinului M.A.P.A.M. nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu cu modificarile si completarile ulterioare si a Ord. Nr. 1171/2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu

se emite prezenta

Autorizatie Integrata de Mediu .

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene (JOUE) seria L nr. 334 din 17 decembrie 2010;

- Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, care transpune in legislatia nationala Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, amendata prin Directiva 2004/12/CE, Directiva 2013/2/UE;

  - Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE;

- Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi amestecurilor;

- Legea  nr.  211/2011  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  privind  regimul

deseurilor care transpune Directiva 2008/98/CE privind regimul deseurilor si care abroga anumite directive;

- H.G. nr. 321/14.04.2005 modificata de H.G. nr. 674/2007 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului in mediul inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului care transpune în legislaţia naţională

prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008

şi ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23 din 26 ianuarie 2005.

- Documente de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana.

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

a). Legea nr. 211 /2011 privind regimul deseurilor;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

- H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea    civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatile desfasurate conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 278 din 24 octombrie

2013 privind emisiile industriale:

5.3. b)Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din urmatoarele activitati:  (i) tratarea biologica;

Centrul de management integrat al deseurilor solide include urmatoarele:

- Stația TMB / stația de biostabilizare pentru tratarea fracției reziduale din deșeurile care vor intra in stație , cu capacitatea de 175,8 t/zi

- Stația de sortare pentru recuperarea fracțiilor reciclabile din deseurile care vor fi separate la sursă , cu capacitatea de 106 t/zi

Activitatile si procesele principale desfasurate in cadrul SS si TMB Malovat sunt urmatoarele:

Flux tehnologic:

- primirea si receptia deseurilor;

- cantarire pe platforma electronica de cantarire a autovehiculelor incarcate cu deseuri;

- tratarea deseurilor receptionate in instalatiile de tratare deseuri (SS si TMB/

- cantarirea la iesire a autovehiculului de transport fara incarcatura;

- valorificarea prin firme autorizate a deseurilor rezultate din instalatiile de tratare deseuri (SS, TMB): reciclare, valorificare ulterioara prin firme autorizate pentru incinerarea cu recuperare de energie termica/electrica, coincinerare  sau  alte forme de recuperare energie

- obtinerea compostului in cele 12 celule de compostare

- eliminarea refuzului rezultat din instalatiile de tratare deseuri (SS, TMB);

- valorificarea produsului similar compostului ca material de acoperire a depozitelor de deseuri

• Conform H.G. nr. 140/2008 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR): - activitatea de sortare si tratare mecano biologica a deseurilor nepericuloase - nu se regaseste in Anexa nr.1 la Regulamentul E- PRTR

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

- Cerere de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu;

- Formular de solicitare pentru emitere autorizatiei integrate de mediu, cuprinzand si Rezumatul Netehnic, intocmit de dr.ing. Cornel MEILESCU, SC Aquaseverin SRL, Certificat M.M.A.P.nr.420,

- Raport de amplasament intocmit de catre dr.ing. Cornel MEILESCU, SC Aquaseverin SRL, Certificat M.M.A.P. nr. 420;

- Anunt public privind solicitarea de emitere a AIM la punctul de lucru Malovat publicat in ziarul „ Cronica de Severin” in data de 25.09.2018

- Anunturi pentru dezbaterea Publica ..

- Autorizatie de gospodarire a apelor Nr.

- Studiu de „Evaluare a riscului si impactului asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu obiectivele Statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica in com. Malovat”, emis de Centrul de Mediu si Sanatate Cluj Napoca si Aviz nr.719/17.02.2012 al Ministerului Sanatatii-Institutul National de Sanatate Publica- Centrul Regional Timisoara  privind instituirea zonei de protectie sanitara;

- Acord de mediu nr.1din 05.03.2013 emis de A.P.M. Mehedinti pentru proiectul “ Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Mehedinți ”;

- Extras de carte funciara 50305 /Malovat pentru teren intravilan in suprafata de 36 434 mp;

- Proces verbal de receptie finala nr.9165 / 19.07.2018 privind executia lucrarilor de constructie aferente investitiei „ Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat”

- Autorizatie de construire nr. 40 /17.08.2015 emisa de Consiliul Judetean Mehedinti pt. SMID- Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat

- Autorizatie de construire nr.25/28.05.2015 emisa de Consiliul Judetean Mehedinti pentru SMID - Construire statie de sortare si statie de tratare mecano-biologica loc Malovat– lucrari de deviere a paraului Plesuva si aparare impotriva inundatiilor

- Certificat constatator nr.37450/31.05.2018 emis de ORC de pe langa Tribunalul Cluj

- Contract de delegare prin concesionare operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului de sistem de management integrat al deseurilor in judetul , Mehedinti nr.4744/26.04.2018 incheiat intre UAT Judetul Mehedinti si SC Brantner Servicii Ecologice SRL

- Contract de valorificare deseuri nr.393 08.11.2018 incheiat intre SC BPB Plast SRL si SC Brantner Servicii Ecologice SRL pentru predarea, in vederea valorifiarii a deseurilor de ambalaje mase plastice, deseu ambalaje hartie carton, ambalaje metal, ambalaje sticla, ambalaje lemn, hartiesi carton, plastic, metal, sticla.

- Autorizatie de securitate la incendiu nr.585 / 16/SU-MH din 28.11.2016 emisa de ISU Drobeta

- Accept incheiere contract cu SC SECOM SA pentru preluarea apelor uzate menajere, a apelor uzate tratate, a reziduurilor din separatorul de hidrocarburi, provenite de la Statia de tratare Mecano – biologica Malovat, in vederea descarcarii acestora in statia de epurare.

- Plan de management al mirosurilor cf cerintelor BAT privind Tratare adeseurilor.

- Adresa RAAN nr.48/26.01.2017 privind depunerea pe depozitul de zgura si cenusa apartinand RAAN Suc ROMAG TERMO a compostului rezultatdin tratarea deseurilor menajere de la statia TMB Malovat

- Minuta nr.13674/15.11.2018 incheiata intre RAAN, SC Brantner Servicii Ecologice SRL , UAT jud Mehedinti si APM MH pentru punerea in discutia a soluctiilor de valorificarea a PSC ( produs simlar compostului ) obtinut la TMB Malovat

- Proces Verbal nr.14201 / 28.11.2018 privind derulare Dezbatere publica la punctul de lucru din Malovat

- Proces verbal nr.1238/16.10.2018 de verificare a amplasamentului in vederea emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu si verificarea conditiilor din Acordul de Mediu.

- Referat pedologic intocmit de OSPA MH cu nr. 3991/14.11.2018

- Plan de incadrare in zona si plan de situatie ;

- Rapoarte de incercare pentru: apa de suprafata amonte si aval, apa subterana si sol efectuate de APM MH – ML

- MANAGEMENTUL ACTIVITATII

    - Societatea  are  implementat  si  certificat   Sistemul  de  Management  Integrat

calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala,

- .

- Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de locuit sau a mediului din afara limitelor amplasamentului;

- Titularul activităţii va menţine un Sistem de Management al Autorizaţiei (SMA),

prin care se va urmări modul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiilor din prezenta autorizaţie. Sistemul de management al autorizaţiei va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate, minimizarea deşeurilor şi va include o planificare a obiectivelor şi a sarcinilor de mediu;

- Documentatia

  - Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu

- Actiunea corectiva

  - Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate masuri corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile prezentei Autorizatii, se vor declara si responsabilitatea, precum si autoritatea pentru initierea de investigatii si actiuni corective suplimentare;

- Constientizare si instruire

  - Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale

auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de instalatia pe care isi desfasoara activitatea . Registre adecvate privind instruirile vor fi pastrate;

- Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii,

instruiri si/sau experienta adecvata;

  - Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii;

- Responsabilitati

  - Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.P.M. Mehedinti;

- Comunicare

  - Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

  - Titularul Autorizatiei va depune la APM, nu mai tarziu de 01 februarie in fiecare an, un RAM (Raport Anual de Mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.P.M. Mehedinti. Acest raport va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in prezenta autorizatie integrata de mediu;

- Operatorul are obligaţia de a notifica, potrivit cerinţelor şi termenelor stabilite prin O.U.G.. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la producerea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr.15/2009, Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti şi GNM – Comisariatul Judetean Mehedinti cu privire la ameninţarea iminentă cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

  - In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activităţii va suporta costul pentru repararea prejudiciului şi va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plăteşte”.

- MATERII PRIME SI AUXILIARE

Titularul Autorizatiei nu desfasoara activitate productiva.

Consumuri anuale şi specifice de materiale auxiliare estimate pentru asigurarea functionarii statiei de pretatare levigat

NaOH –

H2SO4 –

- RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

- APA

    - Alimentarea cu apa

- Surse de alimentare cu apa : Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, pentru udat spatiile verzi, in scop tehnologic, pentru refacerea rezervei de incendiu si pentru spalarea rotilor autovehiculelor se face din sursa subterana, prin intermediul unui put forat de medie adâncime avand H=125m, Q=9l/s, Nhs = 7,5m, Nhd = 15m, D=225mm. Pe amplasament mai exista un put forat de mica adancime – 30 m neutilizat

- In vederea potabilizarii apei din putul forat s-a realizat o statie de tratare a apei – clorinare – rezervoare apa potabila 2x2mc si pompe consumator.

APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR:

Rezerva de incendiu si cea de apa tehnica

Incinta este prevazuta cu doua rezervoare de acumulare apa, comune pentru stingerea incendiilor cu hidranti si apa pentru consum tehnologic, ingropate, din material compozit, adiacente incaperii aferente statiiei de pompare.  Rezervoarele vor avea un volum util total de 180 mc.   Rezerva intangibila de apa pentru stins incendiu cu hidranti este de 170 mc. Rezerva pentru compensarea consumului maxim orar de apa tehnica este de 10 mc.

Alimentarea cu apa a celor doua rezervoare se face continuu, la nevoie, cu ajutorul a cate doua robinete cu plutitor amplasate in fiecare rezervor.

MODUL DE FOLOSIRE A APEI:

Necesarul total de apa:

- zilnic maxim =     m3/zi ( l/s)

- zilnic mediu  =     m3/zi (  l/s)

Cerinta totala de apa:

-zilnic maxim	=     m3/zi ( )

-zilnic mediu	=       m3/zi (  )

7.1.2	Evacuarea apelor uzate

• colectarea apelor uzate menajere si tehnologice se realizeaza prin intermediul unui sistem scurt de conducte din PVC-KG cu diametre nominale cuprinse intre 110-200 mm, Laprox=220m;

• Camine de vizitare prefabricate din polietilena;

• Bazine etans vidanjabile - 2 buc

Cele doua Bazine etans vidanjabile au urmatoarele caracteristici:

Bazin etans vidanjabil 1  este amplasata in apropierea Cladirii administrative si cabina poarta, are V=2 mc si colecteaza apa uzata  menajera  numai de la aceasta cladire.

Bazin etans vidanjabil 2 este amplasata in fata Halei de sortare, are V = 25 mc si colecteaza apele uzate menajere si tehnologice  de la Hala de sortare (100) si Hala de pretratare mecanica (200);

Vidanjarea se va face periodic, cu vidanja, la staţia de epurare a municipiului Drobeta Turnu Severin.

Bazin vidanjabil de ape uzate de la pretratare levigat

Bazinul vidanjabil pentru ape uzate este o construcţie rectangulara, îngropată, din beton cu un volum util de V=150 mc. În acest bazin se colectează apa pretratată (permeat) rezultată de la Staţia de pretratare levigat. Parametrii apelor uzate ajunse in bazinul  vidanjabil vor respecta cerintele impuse pentru deversarea în retele de canalizare (conform NTPA-002).  Vidanjarea se va face periodic, cu vidanja, la staţia de epurare a municipiului Drobeta Turnu Severin, astfel incat volumul maxim de apa uzata pretratata mentinut in bazin sa fie de 30 mc.  Diferenta de capacitate utila a bazinului (120 mc) va fi utilizata exclusiv pentru inmagazinarea apelor pluviale colectate in zona celulelor de compostare, care ajung gravitational in bazinul vidanjabil printr-o conducta de preaplin Dn 200 din bazinele de stocare/omogenizare.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe suprafata incintei sunt colectate prin intermediul a doua sisteme de colectare, dupa cum urmeaza:

Sant inierbat

La limita vecinatatii incintei Statiei de sortare si TMB cu SC ROLF SRL (complex avicol) a fost prevazut prin sistematizarea terenului un sant inierbat care colecteaza apa pluviala cazuta  pe taluzul  laturii nordice a incintei.

Apa pluviala colectata prin acest sant va fi evacuata in mod natural, prin configuratia terenului, spre paraul Plesuva;

Retea de colectare ape pluviale

Apele pluviale din incinta staţiei de sortare şi tratare mecano-biologică (acoperişuri, platforme betonate şi drumuri) vor fi colectate prin intermediul unor guri de scurgere amplasate in zonele joase ale terenului. Înainte de evacuarea în emisar (pârâul Pleşuva) a apelor pluviale s-a prevazut  un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, decantor de nămol şi by pass, dimensionat pentru un debit de 125 l/s.

Pe traseul colectorului de evacuare a apelor pluviale la pârâul Pleşuva, dupa ultima gura de scurgere s-a montat o instalaţie de măsură a debitului evacuat, compusa din camin de debitmetru echipat cu un debitmetru  pentru apa, Q=125 l/s.

Inainte de descarcarea apelor pluviale in paraul Plesuva, conducta de evacuare va trece prin apararea de mal a incintei, debusarea apei in parau realizandu-se prin intermediul unei guri de varsare. Conducta este echipata cu un robinet(clapeta) non retur.

Coordonate stereo evacuare:

X 319 167  Y 358 022

Conductele care preiau apele pluvialesunt din PVC si au D=160-500mm, Laprox = 580m.

7.1.3 Eficienta utilizarii apei

7.1.3.1 Operatorul va face un bilant de utilizare a apei cel putin o data la 5 ani.

7.1.3.2 Vor fi contorizate intrarile de apa.

7.1.3.3 Se va utiliza controlul dispozitivelor de blocare pentru toate furtunele si echipamentul de spalare.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIE ELECTRICE

- 7.2.1. Alimentarea cu energie electrică a staţiei de sortare şi staţiei TMB se face din reţeaua de medie tensiune a operatorului de zonă prin intermediul unui transformator de 630 kVA, 20/0.4 kV. Transformatorul împreună cu tabloul general de distribuţie de 0,4 kV, constituie postul trafo aferent staţiei de sortare şi de TMB. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici care asigură siguranţa la incendiu se face din tabloul de distribuţie 0,4 kV aferent staţie pompe stins incendiu TPSI. Alimentarea de lucru a acestui tablou se face din tabloul general de distribuţie de 0,4 kV, TG iar alimentare de rezervă de la grupul motor-generator. Comutarea de pe alimentarea de lucru pe alimentarea de rezerva se realizează cu ajutorul unei instalaţii automate de transfer a surselor (AAR). Tabloul de distribuţie 0,4 kV apă potabilă şi tehnologică TPAP este un tablou cu o secţie de bare cu alimentare din tablou general de distribuţie 0,4 kV, TG. Tabloul este amplasat într-o încăpere special amenajată amplasată deasupra staţiei de pompe împreună cu tabloul de distribuţie 0,4 kV aferent staţiei pompe incendiu.  Tablou de distribuţie 0,4 kV compostare este un tablou cu o secţie de bare cu alimentare din tabloul general de distribuţie 0,4 kV, TG.. Din acest tablou se vor alimenta tabloul de 0,4 kV aferent instalaţiei de compostare, tablou TE3 de iluminat şi forţă aferent tratării biologice, tablou TE4 de iluminat şi forţă aferent şopron maturare şi stocare baloţi, tablou 0,4 kV aferenţi instalaţiei de tratare levigat şi electropompele din bazinul de colectare levigat. Tabloul este amplasat în spaţiul tehnic de la tratare biologică.

7.2.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice

7.3. UTILIZARE COMBUSTIBIL LICHID

Combustibilul lichid folosit pentru alimentarea utilajelor si autovehiculelor din dotare se aprovizioneaza de la statiile de distributie carburanti.

Pe amplasament nu exista rezervoare pentru stocarea combustibililor lichizi.

- DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Amplasamentul aflat in administrarea SC Brantner Servicii Ecologice SRL Dr Tr Severin este situat în zona de sud-vest a Com. Malovăţ, la o distanţă de circa 10 km de mun. Dr Tr Severin.

Imobilului  se învecinează:

-  pe latura vestică şi estică cu terenuri aparţinând Primăriei Malovăţ

-  pe latura nordică cu societatea comercială SC ROLF SRL (fostul Complex Avicola-  imobil cu nr. cadastral 50073)

- pe latura  sudică cu Pârâul Pleşuva, coronamentul digului de apărare la inundaţii.

Suprafaţa de teren ocupată de proiectul Construcţie  Staţie de sortare şi Staţie de tratare mecanobiologică - Localitatea Malovăţ  Judeţul Mehedinţi este de cca 3,64 ha, aparţine domeniului public al localităţii şi este în administrarea Consiliului Judeţean Mehedinţi

Activitatea de tratare a deseurilor este desfasurata prin:

- Statia de tratare mecanica si sortare a deseurilor reciclabile uscate (SS)

Statia de tratare mecanica si sortare a fractiei uscate din deseurilor deseurile municipale are o capacitate de 33 182 t/an, operabilă 312 zile pe an într-o tură de 6 ore, astfel 106 t/zi sau aproximativ 8,86 t/h.si realizeaza sortarea deseurilor nepericuloase, avand ca scop recuperarea materialelor valorificabile si diminuarea cantitatii finale de deseuri depozitate, iar materialele reciclabile rezultate sunt livrate catre  procesatori  autorizati.

Materialele sortate manual sunt depozitate temporar sub platforma de sortare, înainte de unitatea de balotare.

Fiecare compartiment de depozitare are un volum de depozitare cu o capacitate de 40 m3. Fracţiile de sticlă, metale neferoase şi reziduurile vor fi colectate în containere cu o capacitate de 24 m3.

Zona principală a centrului de sortare cuprinde clădirea centrului de sortare în care se află:

- hala de recepţie,

- sectorul de sortare,

- unitatea de balotare.

In hala de receptie sunt descarcate camioanele cu  materialele de reciclat. Un încărcător frontal va pune materialele pe o bandă rulantă înclinată, cu lanţ, care va transporta materialele pe o platformă superioară la 3 sau 4 metri deasupra podelei clădirii, unde se află linia de sortare manuală..

Zona de sub platforma de sortare va fi zona de depozitare temporară a materialelor sortate, care va avea un număr de 12 secţii de separare. Silozurile vor fi separate de ziduri metalice. Imediat ce un siloz se umple, un motostivuitor electric sau un încărcător frontal va transfera materialul pe o bandă rulantă cu lanţ ce duce către unitatea de balotare

La capătul benzii de sortare, materialul va trece printr-o unitate de separare magnetică pentru a colecta metalele feroase. Materialele nereciclabile vor fi colectate în containere ce vor fi transportate la depozitul ecologic de la Izvoru Bârzii pentru eliminare.

Unitatea de balotare va presa materialele sortate (plastice, hârtie, metale), formând astfel baloți, ce vor fi stocate temporar în zona de aprox. 300 mp din cadrul clădirii stației de sortare, pana la prelurea de catre firmele autorizate de valorificare

Clădirea principală va fi sub-presurizată pentru a evita emisiile prin căile de acces ale clădirii. Aerul poluat va fi absorbit de un ventilator şi eliberat printr-un filtru unde se va colecta praful.

Principalele deşeuri care sunt procesate in centrul de sortare sunt

| Material | Cod deşeu |
| --- | --- |
| hârtie şi carton | 20.01.01 |
| Plastic | 20.01.39 |
| Metal | 20.01.40 |
| Sticlă | 20.01.02 |
| Alte deşeuri nebiodegradabile | 20 02 03 |
| Alte fracţii nespecificate | 20 01 99 |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15.01.01 |
| ambalaje de materiale plastice | 15.01.02 |
| ambalaje de lemn | 15.01.03 |
| ambalaje metalice | 15.01.04 |
| ambalaje de sticlă | 15.01.07 |

- Statia de tratare mecano - biologica a deseurilor reziduale umede(TMB)

Statia de tratare mecano - biologica s-a dimensionat pentru o capacitate estimata la 54 843  tone de deseuri anual. Tratarea deseurilor reziduale-umede receptionate in cadrul TMB Malovat se bazeaza pe descompunerea aeroba a substantelor organice, in urma procesului de tratare obtinandu-se deseu biostabilizat care va fi ulterior valorificat ca material inert de acoperire pe suprafata depozitului  de  zgura si cenusa

Instalaţia TMB simplă  va avea următoarele componente:

•	zona de recepţie a deşeurilor (acoperită de un şopron metalic semi-închis);

•	clădirea pentru pre-tratarea mecanică a deșeurilor și pregătirea acestora pentru compostare are suprafata de 1 457,40 mp;

•	zona de compostare;

•	zona de maturare/zona de rafinare (acoperită de un şopron metalic);

•	statie de pretratare levigat

Zona de recepti calitativa si cantitativa  a deseurilor

In cadrul acestei etape are loc verificarea corespunzatoare privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, toate livrarile de deseuri fiind verificate vizual de catre personalul statiei, personal calificat si instruit corespunzator, dotat cu echipamente individuale de protectie conform conditiilor de lucru. Dupa verificare, mijloacele de transport trec peste cantar in vederea cantaririi.

Zona de pretratare mecanică de la TMB cuprinde următoarele echipamente:

- tocător (deşeurile intrate sunt mărunţite la dimensiuni de 70-80 mm); o construcţie robustă, cu funcţionare programabilă, controlată, care permite o tăiere/rupere facilă a materialelor;

- magnet permanent (separă 90% din materialul feros, conţinut de deşeurile mărunţite); caracteristici funcţionale şi sisteme de protecţie conform prescripţiilor europene, cu funcţia de magnetizare garantată 20 de ani;

- sită rotativă (împarte deşeurile mărunţite, trecute de magnetul permanent, în două fluxuri, din care fracţia organică reprezintă cca. 70% din deşeurile intrate); dotată cu mecanisme caracterizate printr-un grad ridicat de eficienţă în funcţionare şi un consum redus de energie.

Zona de compostare

Materialul maruntit este asezat in cele 12 celule de biostabilizare.

Dupa asezarea materialului, celulele sunt acoperite cu membrana semipermeabila asezata peste intreaga masa de deseuri. Dupa fixarea membranei sunt inserate in zona de lucru sondele pentru temperatura si nivelul de oxigenare. Zona de lucru este supusa procesului de aerare controlat care este monitorizat in permanenta astfel incat sa nu se produca miros sau emisii de germeni.

Membrana impreuna cu sistemul de aerare, optimizeaza procesul de biostabilizare. Sistemul de aerare mentine presiunea sub membrana, asigurand distributie omogena a aerului prin material.

Materialul ramane in celula 14 zile dupa care este transferat in alta celula, unde mai ramane acoperit cu membrana speciala semipermeabila inca 14 zile. Biostabilizarea deseurilor va fi considerata finalizata atunci cand temperatura medie din interiorul gramezii inregistreaza o reala scadere la valori de circa 40 °C,

Zona de maturare

După terminarea perioadei de biostabilizare, materialul din grămezi este cernut  pentru a separa PSC (produsul similar compostului). Materialul tratat biologic, după rafinare, este trimis către zona de maturare. El rămâne acolo pentru 45 zile, în grămezi, pentru a se matura şi a căpăta caracteristicile finale dorite. Încărcătorul întoarce periodic materialul pentru aerare, accelerând astfel procesul de maturare.In această fază se accentuează procesul de biosinteză, iar produsul final se îmbogăţeşte în humus

Controlul levigatului

Levigatul produs în movile/brazde este colectat în bazinul primar de colectare a levigatului, care are un volum de aproximativ 10 m3. Din acest bazin, o parte din cantitatea de levigat este recirculată în brazdele de compostare pentru a menţine umiditatea necesară tratării biologice a deşeurilor, iar cantitatea în exces de levigat este preluată de staţia de pretratare levigat, ce functioneaza pe principiul osmozei inverse.

La ieșirea din stația de pretratare, levigatul pretratat va fi trimis la staţia de tratare ape uzate orasenesti.

- Valorificarea materialului biostabilizat/compostului.

Produsul rezultat dupa procesul de biostabilizare/compostare aeroba va fi valorificat ca material de acoperire pe suprafata depozitului de zgura si cenusa, pe o perioada de proba de 1 an de zile de la demararea activitatii TMB Malovat.

Refuzul(fractia necompostata) va fi depozitat in depozitul ecologic de deseuri judetean, administrat de SC Brantner Servicii Ecologice SRL.

LISTA DESEURILOR ACCEPTATE LA STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

02 01 03 deseuri de tesuturi vegetale

02 01 07 deseuri din exploatarea forestiera

02 03 04 materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

20 01 fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)

20 01 01 hartie si carton(reviste, ziare)

20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucǎtǎrii si cantine

20 01 38 lemn altul decat cel specificat la 20 01 37

20 02 deseuri din gradini si parcuri (incluzind deseuri din cimitire)

20 02 01 deseuri biodegradabile

20 03 alte deseuri municipale

20 03 01 deseuri municipale amestecate

20 03 02 deseuri din piete

LISTA DESEURILOR REZULTATE DUPA BIOSTABILIZARE:

19 05 01 fractie necompostata din deseuri municipale si asimilabile

19 05 02 fractie necompostata din deseuri vegetale

19 05 03 compost de calitate inferioara

- INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 AER

- Membrana pentru acoperirea masei deseurilor organice aşezate pe pardoseală, realizându-se astfel un mediu închis pentru compostare.

Membranele au aproximativ 450 g/m2 şi pot rezista vânturilor suflând cu 120 km/oră fără a fi securizate în mod suplimentar. Materialul din care sunt realizate este destul de ferm, suportând uşor greutatea oamenilor care calcă peste el .

Membrana utilizată pentru acoperirea brazdelor este realizată din două tipuri de materiale:

-	parte centrală dreptunghiulară realizată dintr-o membrană denumită şi ”transpirantă”(folie permeabilă, cu funcţia de a reţine mirosurile neplăcute şi de a elibera aerul din brazdă)

-	parte marginală, în jurul părţii centrale, realizată din polietilenă ramforsată cu funcţia de a permite manevrarea membranei

Aerul utilizat în tratarea biologică a deseurilor din celule, după ce a trecut prin material supus biostabilizării (pentru a furniza oxigenul necesar oxidării/fermentării), trebuie dezodorizat şi purificat înainte de a fi eliberat în atmosferă. Această operaţie este realizată cu ajutorul foliei speciale ce acoperă grămezile.

- filtru pentru dezodorizare pentru retinerea prafului si a mirosurilor din Statia de Tratare Mecano Biologica. Filtrul in lungime de cca 30 m, este ecologic, alcatuit din coji de nuca de cocos umezite periodic

  - INSTALATII DE EPURARE APE UZATE: Instalatia de pretratare a levigatului

Este o statie ce functioneaza pe principiul osmozei inverse

9.3 SOL

- Betonarea intregii suprafete a amplasamentului, care asigura o protectie corespunzatoare pentru sol si subsol.

- Colectarea, pretaratarea si evacuarea controlata a levigatului.

9.4 ALTE DOTARI

Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- efectuarea dezinfectiei si a deratizarii de catre firmele specializate;

- descarcarea rapida a deseurilor in interiorul halei TMB in vederea evitarii propagarii mirosurilor.

- intretinerea drumurilor interioare

- plantarea unei perdele de arbori in jurul amplasamentului

- CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1 EMISII

1. Operatorul va respecta urmatoarele valori limita de emisie:

|  | Nr.sur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Limita de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Denumirea sursei |  |  | Caracterisitici sursa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa |  |  |  |  |  |  |  |  | Poluant |  |  | emisie(mg |  |
|  |  |  |  | de generare emisii |  |  | emisie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | emisie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Nm3) |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |

Conform recomandarilor BAT pt. Tratarea deseurilor- emisiile de gaze ce pot rezulta pe amplasament sunt: NH3 si H2S

Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de control:

-   revizia si intretinerea regulata a vehiculelor;

- oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune;

10.1.2. IMISII

Indicatorii de calitatea a aerului in zonele protejate vor respecta valorile din Legea nr. 104/2011.

10.2. APA

10.2.1 Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in Bazine etans vidanjabile se vor incadra in limitele prevazute de H.G.nr.188/2002 Anexa nr.3 - NTPA-001/2002, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005 urmatoarele valori limita maxim admisibile:

| - | pH | 6,5 - 8,5 |
| --- | --- | --- |
| - | Temperatura | 35º |
| - Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) | 25 mg/l |

- Consum chimic de oxigen-metoda

| cu dicromat de potasiu (CCOcr) | 125 mg/l |
| --- | --- |
| - Materii in suspensie (MS) | 60 | mg/l |
| - Azot total (N) | 15 | mg/l |
| - Fosfor total (P) | 2 | mg/l |
| - Reziduu fix la 105 0 C | 2000 mg/l |
| - Detergenti sintetici | 0,5 | mg/l |
| - Substante extractibile cu solventi organici | 20 | mg/l |
| - Sulfuri si hidrogen sulfurat (S 2-) | 0,5 | mg/l |
| - Produse petroliere: | 5,0 mg/l |

10.3. APA SUBTERANA

Pentru evaluarea starii de referinta titularul a efectuat analize la apa subterana, inainte de inceperea activitatii, la indicatorii de calitate pH, CBO5, CCO-Cr, materii totale in suspensie, amoniu, fosfor total, sulfati si metale grele (cupru, zinc, plumb, nichel, crom)

10.4. SOL

Indicatorii de calitate ai solului vor respecta valorile de referinta din Ordinul nr.

756/1997 pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila, astfel:

| Nr. | Indicatori de | Prag de alerta | Prag de |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | interventie |
| Crt. | calitate | mg/kg s.u. |  |
|  |  |  | mg/kg s.u. |
| 1. | Cu | 250 | 500 |
| 2. | Zn | 700 | 1500 |
| 3. | Pb | 250 | 1000 |
| 4. | Co | 100 | 250 |
| 5. | Ni | 200 | 500 |
| 6. | Cr | 300 | 600 |
| 7. | Cd | 5 | 10 |
| 8. | Mn | 2000 | 4000 |

Pentru evaluarea starii de referinta titularul a efectuat analize de sol inainte de inceperea activitatii, la urmatorii indicatori de calitate : pH, amoniu, azotati si metale grele (cupru, zinc, plumb, nichel, crom )

10.5 ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A), curba de zgomot Cz 60.

Se vor lua masuri pentru imbunatatirea controlului surselor de zgomot si efectuarea de inspectii regulate a utilajelor, in vederea reducerii zgomotului.

10.6 MIROS

Conform Standardului national 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate: „in cazul altor substante decat cele din tabel se considera ca acestea depasesc concentratiile maxime admisibile atunci cand mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizat olfactiv”. Aceasta regula nu este aplicabila substantelor din tabel pentru care este stabilita o concentratie maxima admisibila.

Standardul nu se refera la calitatea aerului din perimetrul zonei de munca.

Surse potentiale de mirosuri si masuri pentru diminuarea acestora sunt:

- Bazine  colectoare– aerarea zonei de stocare a levigatului;  bazinul de levigat este acoperit pe intreaga suprafata eliminand astfel emisiile si mirosurile;

- Zona de operare receptie deseuri in cadrul Instalatiilor de tratare a deseurilor(Statia de tratare mecano-biologica (TMB): este hala inchisa iar aerul cu mirosuri este colectat si dirijat catre biofiltrul din vecinatea .Peste celulele de compostare se aplica un sistem de acoperire compus din membrane etanse semipermeabile

- Instalatii de tratare a deseurilor- Statia de tratare mecanica si sortare (SS) ) – hala inchisa dotata cu filtre de aer pentru retinerea prafului

11.GESTIUNEA DESEURILOR, AMBALAJELOR SI SUBSTANTELOR PERICULOASE

11.1. DESEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

| Nr. Crt | Cod deseu conf. HG nr. 856/2002 | Denumire deseu | Cantitatea anuala estimata | Starea fizica | Mod de depozitare | Mod de valorificare sau eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 20 03 01 | Deseuri menajere | Cca. 0,5 t | Solid | Depozitare in containere | Eliminare finala (D5) |
| 2. | 16.01.03 | Anvelope uzate | Cca. 10 buc | solid | Depozitare in containere | Valorificare (R12) |
| 3. | 15 01 02 | PET-uri si materiale plastice | Cca. 0,08 tone | solid | Depozitare in containere | Reciclare(R12) |
| 4. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton | Cca. 0,1 tone | solid | Depozitare in containere | Reciclare(R12) |
| 5. | 20 01 01 | Hartie carton | Cca. 0.05 tone | solid | Depozitare in containere | Reciclare (R12) |
| 6. | 19 02 06 | Namol provenit de la curatarea periodica a bazinului de colectare a levigatului | Cca. 20 mc | solid | Depozitare in containere | Depozitare direct in (D5) |
| 8 | 19 07 03 | Levigat | Cca 399mc | lichid | Bazin betonat | Eliminare D5 |

|  | 11.2 DESEURI COMERCIALIZATE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | deseu | Denumire |  | Cantitatea |  | Starea |  |  |  |  |  |
|  | conf. HG |  |  |  |  |  |  |  | Destinatia |  |  |
| Crt |  | deseu |  |  | (t/an) |  | fizica |  |  |  |  |  |
|  | nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 856/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 04 05 | Deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | metalice – |  |  |  | Solid |  | Firme autorizate |  |  |
|  |  | piese uzate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 20 01 01 | Ambalaje |  |  |  | Solid |  | Firme autorizate |  |  |
|  |  | hartie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 20 01 39 | Ambalaje |  |  |  | Solid |  |  |  |  |  |
|  |  | materiale |  |  |  |  |  |  |  | Firme autorizate |  |  |
|  |  | plastice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.3. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Substanţele chimice periculoase (reglementate prin Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi prin Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi amestecurilor) clasificate conform prevederilor legale şi ale fiselor tehnice de securitate sunt substanţele chimice folosite in cadrul statiei de pretratare levigat.

| Denumirea materiei prime, a substantei sau a preparatului chimic | Cantitatea anuala /existenta in stoc | Clasificarea si etichetarea substantelor sau preapratelor Chimice |
| --- | --- | --- |
|  |  | Categorie -periculoasa sau nepericuloasa (N/P) | Periculozitate | Fraze de risc |
| Acid sulfuric | 3600 l/an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Coroziv (C) R35/50 |
| Agent de curatare Cleaner A | 1510 l /an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Nociv R52 |
| Agent de curatare Cleaner C | 110 l /an | P | Periculos in cazul scurgerii produsului in apa | Nociv R52 |

Precursori (reglementaţi prin O.U.G nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri) detinuti/utilizati in cadrul unitatii: acid sulfuric .

Modul de gospodarire:

- Ambalare: precursorii se păstrează până la utilizare în ambalajele originale care să respecte prevederile Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase şi respectând menţiunile specificate în fişele tehnice de securitate întocmite de producător.

- Transportul precursorilor se va realiza conform prevederilor legale în vigoare şi a menţiunilor specificate în fişele tehnice de securitate întocmite de producător.

- Depozitarea preparatelor se va realiza prin respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi a menţiunilor specificate în fişele tehnice de securitate întocmite de producător.

- Folosire/comercializare: precursorii vor fi folositi exclusiv in procesele tehnologice pentru care au fost autorizati. Se vor respecta prevederile Legii nr.

263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, ale O.U.G. nr.121/2006, aprobată de Legea nr.186/2007 şi ale Regulamentelor 273/2004 şi 111/2005 ale Uniunii

Europene.

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

- Se vor respecta prevederile O.U.G nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

- Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi amestecurilor privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase.

- INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13.1. Instalația nu intra sub Directiva SEVESO

Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este functional.

Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit si actualizat in functie de conditiile nou aparute. Acesta trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

- MONITORIZAREA ACTIVITATII 14.1.AER

- EMISII

a) Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze cu laboratoare acreditate nivelul emisiilor de poluanti in conditiile stabilite in tabelul de mai jos:

|  | Nr.sursa |  |  | Caracterisitica sursei |  |  | Poluant |  |  | Frecventa |  |  | Metoda de analiza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | emisie |  |  | de emisie |  |  |  |  |  | monitorizarii |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |
|  | NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Punctul de prelevare a probelor se va alege astfel incat sa se asigure un flux izocinetic al probei. Se vor efectua determinari ale concentratiilor emise pe un timp de mediere de 30 minute. Media de 30 min va fi calculata din media a cel putin 3 determinari momentane in cazul unor concentratii aprox. constante sau 6 determinari momentane in cazul unor concentratii variabile pe perioada de mediere.

- Titularul autorizatiei are obligatia sa automonitorizeze lunar cu un echipament omologat si trimestrial cu laboratoare acreditate nivelul emisiilor de poluanti in conditiile stabilite in tabelul de mai jos.

14.1.2. IMISII

Monitorizarea imisiilor se va face prin determinari momentane (medii la 30 min):

- in patru puncte la limita amplasamentului, trimestrial pentru pulberi totale in suspensie si H2S cu laboratoare acreditate :

.

14.2. APA

Monitorizarea calitatii apelor uzate epurate:

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze calitatea apei uzate epurate conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.       , cu laboratoare specializate pentru indicatorii mentionati la punctul 10.2 din prezenta autorizatie.

Frecventa recoltare probe ape uzate pentru monitorizare: lunar, cu mentiunea ca frecventa pentru metale va fi trimestriala.

.

14.3. APA SUBTERANA

Monitorizarea calitatii apelor subterane se face prin intermediul a forajului existent, cf Aut. SGA:

14.4. SOL

Controlul calitatii solului se face in 1 punct de prelevare amplasate in zona statiei de pretratare levigat.

| Nr. | Indicatori de calitate | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Crt. |  |  |  |
| 1. | Cu | anual |  |
| 2. | Zn | anual |  |
| 3. | Pb | anual | Conform standardelor |
| 4. | Co | anual |  |
|  |  |  | in vigoare |
| 5. | Ni | anual |  |
| 6. | Cd | anual |  |
| 7. | Mn | anual |  |
| 8. | Cr | anual |  |

14.5. DESEURI

14.5.1. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor proprii de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

14.5.2.Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea acestora conform specificatiilor din prezenta autorizatie integrata.

14.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

14.7.1.Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si efectuarii analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al A.P.M. MH , dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

14.7.2. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare.

14.7.3. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

- RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoarte periodice:

|  | Raport |  | Frecventa raportarii | Data de depunere a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | raportului |
| Calitatea apei epurate la |  |  |
| iesirea din statiei de epurare |  |  |
| Monitorizarea |  |  |  |  |
| emisiilor/imisiilor in aer* |  |  |
| Calitatea solului |  |  |  |
| Gestiunea deseurilor |  | anual | 31 martie a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, | Data inscrisa in |  |
| conf. chestionarelor statistice |  | - |
|  | chestionar |  |
| anuale |  |  |  |  |  |
| Raportul anual de mediu – | Anual | 01 februarie a anului |
| RAM |  |  |  |  | urmator (pe suport |

|  |  |  | electronic si de hartie) |
| --- | --- | --- | --- |
| *- rezultatele vor fi incluse si in RAM |  |  |
| Rapoarte singulare |  |  |  |
| Raport | Data de depunere a raportului |  |
| Notificările în caz de funcţionare | În cel mai scurt timp posibil de la momentul |  |
| necorespunzătoare a instalaţiilor de |  |  |
|  | evenimentului |  |  |
| reducere a poluării |  |  |  |
| Notificările în caz de oprire/ | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |  |
| pornire programată a instalaţiei |  |  |
| Proiect de închidere definitivă | Odată cu cererea pentru Acord de mediu |  |
| (dezafectare) a instalaţiei | pentru dezafectare |  |  |
| Notificare privind poluările | Maxim 2 ore de la producere |  |
| accidentale |  |  |
| Planul de prevenire şi combatere a | Actualizare anuală |  |  |
| poluării accidentale |  |  |  |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | 10 zile de la încheierea lunii în care se face |  |
|  | reclamaţia |  |  |
| 16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII |  |  |

- Titularul autorizatiei va inregistra toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei Autorizatii.

- Titularul autorizatiei va inregistra toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

- Titularul autorizaţiei va înregistra toate reclamaţiile legate de exploatarea activităţii si care au impact asupra mediului. Fiecare astfel de inregistrare va oferi detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, se va pastra un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei va depune un raport la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului MH in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite va fi inclus in RAM Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate, în orice moment.

- Registrele vor fi pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si vor fi disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate in orice moment.

 Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, vor fi depuse la sediul A.P.M. MH in conformitate cu cerintele prezentei autorizatii.

- Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. MH după evaluarea rezultatelor.

- Titularul autorizatiei va mentine un dosar pentru informarea publicului, la sediul A.P.M. MH si la sediul unitatii. Acest dosar va contine obligatoriu minimum:

    - Copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre A.P.M.MH si titularul autorizatiei .

    - Autorizatia integrata de mediu .

    - Solicitarea .

    - Raportarile anuale catre A.P.M. MH .

    - Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante .

  - Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la BAT, atât pentru partea de tehnologie cât şi pentru monitorizarea emisiilor;

  - Titularul activităţii este obligat să ia toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

  - Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:

      - să nu prezinte riscuri pentru apă, aer, sol, faună sau vegetaţie;

      - să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

      - să nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

  - Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor;

  - Se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apei, aerului şi solului.

  - Titularul autorizatiei va inregistra toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

  - Titularul are obligaţia respectării prevederilor legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului, asigurarea conditiilor tehnice şi organizatorice pentru activităţile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător.

  - Titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform prevederilor legale.

- Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiţii noi şi pentru orice modificare sau extindere, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activităţilor stabilite prin

Legea nr.292 /2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Nerespectarea celor prevazute in prezenta autorizatie integrata de mediu conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarie si completarile ulterioare, la sanctionarea celor vinovati.

- Operatorul este obligat sa notifice A.P.M. MH inainte de orice modificare care afecteaza activitatea sau o parte din activitate.

- Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea deseurilor si pana la depozitarea acestora pe depozit.

- Notificarea autoritatilor:

Titularul Autorizaţiei va notifica A.P.M. MH si Garda de Mediu prin fax si/sau nota telefonica şi electronic, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

- Orice emisie în aer, care depăşeşte valorile limită prevăzute în autorizaţie, de la orice punct potenţial de emisie;

- Orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control/monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

  - Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei.

Titularul Autorizaţiei va include, ca parte a notificării, data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

- Titularul Autorizaţiei va inregistra orice incident, prezentat mai sus. Această inregistrare va include detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului, dar si toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a

efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei acestuia. După inregistrarea incidentului, titularul Autorizaţiei va depune la A.P.M. raportul privind incidentul, cat mai curand posibil.Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate va fi depus la A.P.M. ca parte a RAM.

- În cazul oricărui incident precizat mai sus care are legătură cu deversările în apa inclusiv, apa subterana, titularul autorizaţiei va notifica A.N. Apele Române imediat după incident.

- În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul va transmite o notificare scrisă către

A.P.M. MH:

  - Încetarea definitiva a oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

  - Încetarea oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

  - Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după perioada de oprire.

  - Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare va fi notificată la A.P.M. MH în scris în 14 zile de la apariţia ei:

  - Modificări  privind  numele  sub  care  societatea  este  înregistrata  la  Registrul

Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

    - Modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală);

    - Măsuri  luate  privind  implicarea  Operatorului  în  administraţie,  intrarea

Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

- Pentru orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii, titularul are obligaţia solicitării revizuirii actului de reglementare, conform legislaţiei în vigoare.

- Desfăşurarea activităţii se va realiza fără a produce disconfort locuitorilor din zona prin generarea de poluanţi, praf, miros, zgomot.

- Titularul are obligaţia să respecte prevederile aplicabile din O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, şi modificată prin O.U.G. nr.15/2009.

- Titularul activităţii are obligaţia respectării tuturor condiţiilor impuse prin prezenta autorizaţie integrata

- Se va planta o perdea de arbori perimetral

- Se vor respecta conditiile obligatorii impuse prin Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei de catre Ministerul Sanatatii – Institutul National de Sanatate Publica.

- MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

La incetarea activitatilor cu impact asupra mediului, precum si la schimbarea titularului unei activitati este obligatorie solicitarea stabilirii obligatiilor de mediu (conform OUG nr. 195/2005, art.10).

- Operatiile de inchidere vor avea la baza proiectul tehnic de inchidere depus la APM Mehedinti

18. DISPOZITII FINALE

18.1 Activitatea desfasurata de S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. nu intra sub incidenta Directivei 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia nationala prin H.G. nr. 349/2005.

18.2 A.P.M. Mehedinti isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

18.3 Titularul activităţii are obligaţia de a solicita:

- revizuirea Autorizaţiei Integrate de Mediu în următoarele condiţii:

  - poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrate de mediu;

  - schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;

  - siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupune utilizarea altor tehnici;

  - modificarea substantiala a continutul actelor de reglementare care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii

  - prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie integrata de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre GNM-Comisariatul Judetean Mehedinti si Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA intra in vigoare la          este valabilă pe toata perioada in care titularul obtine Viza Anuala, cuprinde       de pagini şi a fost emisă în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dragos Nicolae TARNITA

SEF SERV. AVIZE, ACORDURI,

AUTORIZATII,

Marilena FAIER