RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI „EXTINDERE CARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII” MUN. DROBETA TURNU SEVERIN – CARTIER GURA VĂII JUD. MEHEDINTI

ETAPA PROCEDURII DE MEDIU: EVALUAREA DE MEDIU (EIM)

BENEFICIAR:  S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA S.A.

Nr. identificare studiu: 45 M /VII.2017

## IULIE 2017

## Denumire proiect:

## „EXTINDERE CARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII”

## Faza de proiectare: 	RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI (RIM)

Număr proiect: 		45M / VII.2017

Elaborator:                	S.C. ACER. S.R.L.

220027 Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti

Str. Gheorghe Sincai nr. 45

C.U.I. RO 13626422, J 25/182/2000

Înregistrare: Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, pozitia 254 (Certificat de înregistrare din 03.02.2016)

Administrator elaborator, ing. Rodica Ungureanu

Şef de proiect, ing. Rodica Ungureanu

## IULIE 2017

CUPRINS

1.   DATE GENERALE ALE  RAPORTULUI  PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI		..........  4

1.1.  Denumirea obiectivului propus								..........  4

1.2.  Elaboratorul raportului privind impactul asupra mediului (RIM)				..........  4

1.3.  Titularul / Beneficiarul proiectului propus						..........  4

1.4.  Obiectul, scopul şi necesitatea raportului privind impactul asupra mediului			..........  4

- DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS							..........  7

2.1.  Localizarea administrativ – teritorială, cadastrală și topografică a proiectului propus		..........  7

2.2.  Descrierea activităţilor specifice proiectului propus					..........  8

2.3.  Descrierea principalelor caracteristici ale procesului de producţie 				.......... 15

2.4.  Emisii şi deşeuri generate în perioada de implementare a PP, modalități de eliminare	.......... 20

- REZUMATUL PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE PRIVIND PROIECTUL

PROPUS ŞI INDICAREA MOTIVELOR PENTRU ALEGEREA FINALĂ 			.......... 27

4.  DESCRIEREA  ASPECTELOR DE MEDIU CE POT FI AFECTATE DE PROIECTUL PROPUS 	.......... 28

  - Cadrul natural specific amplasamentului proiectului propus şi zonei limitrofe		.......... 28

  - Factori de mediu afectati de proiectul propus în perioada de implementare		.......... 31

- DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PP ASUPRA MEDIULUI			.......... 36

  - Modificările fizice ale mediului natural ce vor avea loc pe durata implementării PP		.......... 36

  - Resurse naturale necesare implementării proiectului propus 				.......... 36

  - Identificarea şi evaluarea impactului asupra factorilor de mediu în perioada de implement. 	.......... 37

  - Consideraţii privind impactul cumulativ generat de PP cu alte proiectele propuse/ aprobate	.......... 42

  - Concluzii privind impactul proiectului propus asupra siturilor de interes comunitar		.......... 43

  - Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact major

asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător					.......... 45

5.7.	Reprezentarea grafică şi stabilirea nivelului de afectare a calităţii mediuluii (I.P.G.)	.......... 45

5.8.	Grafic - Indice de poluare globală(I.P.G.)						.......... 48

- MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SAU COMPENSAREA EFECTELOR

SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI							.......... 49

  - Măsuri pentru prevenirea/reducerea/compensarea  efectelor semnificative asupra

mediului în perioada de implementare a PP				 		.......... 49

  - Plan de măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului 				.......... 51

  - Măsuri speciale privind protecția speciilor din amplasamentul PP 				.......... 51

- LUCRĂRI DE REFACERE A MEDIULUI							.......... 53

  - Lucrări de refacere a mediului după expirarea permisului de exploatare			.......... 53

  - Măsuri de reconstrucție a biodiversității			 				.......... 53

- PREVEDERI PRIVIND MONITORIZAREA MEDIULUI 					.......... 54

- REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 							.......... 55

- DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE DE ELABORATOR ÎN PREZENTAREA INFORMAŢIILOR	.......... 57

- ANEXE, PLANURI ŞI HĂRŢI 								.......... 58

- BIBLIOGRAFIE SI REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE						.......... 59

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI (RIM)

1.     DATE GENERALE ALE  RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

  - Denumirea proiectului propus

▪  „EXTINDERE CARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII”,   in extravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, carttier Gura Văii, jud. Mehedinți

1.2.	Elaboratorul raportului privind impactul asupra mediului (RIM)

▪    Numele companiei: S.C. ACER S.R.L.

▪    Adresa: 220027 DrobetaTurnu Severin, str. Gheorghe Șincai nr. 45, jud. Mehedinţi

▪    Număr de telefon / fax: 0252 331403,

▪    E-mail : acer.proiect@gmail.com

▪  Înscriere în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului: Certificat de înregistrare emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în data de 03.02.2016 (poz. nr. 254)

▪    Nume persoane de contact:

- Administrator (șef proiect), ing. Rodica Ungureanu, mobil 0723 066642

  - Titularul / Beneficiarul proiectului propus

▪    Numele titularului:  S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A.

▪    Adresa sediu:  jud. Mehedinți, com. Breznița - ocol, sat Magheru, str. Principală nr. 1

▪    Date de identificare:  înreg. ORC Mehedinți sub nr. J 25/396/2012; C.U.I. 30711293

▪    Număr de telefon: 0744698131; fax.: -

▪   E-mail: -

▪    Nume persoane de contact:

-  reprezentant legal: Dorin Ciortea – administrator, telefon 0744698131

-  responsabil protecția mediului: Mihaela Ursu, telefon 0757119815

  - Obiectul, scopul şi necesitatea raportului privind impactul asupra mediului

Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) are ca scop evaluarea impactului asupra mediului generat prin implementarea proiectul „Extindere carieră de piatră în perimetrul Gura Văiiʺ, in extravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, carttier Gura Văii, jud. Mehedinţi.

Proiectul propus se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa 2, pct. 2, lit (a) şi intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

În conformitate cu prevederile Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată cu OM nr. 135/2010, în urma analizei documentației anexate cererii de emitere a acordului de mediu, înaintată de S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A., Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi a decis că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi evaluării adecvate – Decizia etapei de incadrare Nr........................... Motivarea deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:

- proiectul se încadrează în prevederile HG nr. 445/2009, anexa 2, pct. 2, lit (a) - ʺcariere, .......ʺ;

- mărimea proiectului: se propune extinderea microcarierei existente (9900 m²) cu permis de exploarare valabil, un teren neproductiv proprietate privată cu suprafaţa de 12080 m²,  situat în extravilanul mun.  Drobeta Turnu Severin, cartier Gura Văii, jud. Mehedinți;

- cumularea cu alte proiecte: în zonă există şi alte proiecte similare; PP are potențial impact cumulativ;

- relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: se vor extrage resurse naturale neregenerabile, respectiv piatră pentru construcții (roci calcaroase) existentă în zonă (cantități neevaluate);

- emisii poluante şi alte surse de disconfort: de la utilaje folosite în perioada construcției / exploatării;

- ariile în care standardele de calitate ale mediului au fost deja depășite: nu este cazul

- arii dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificație istorică, culturală și arheologică: nu este cazul;

- extinderea impactului: local, numai în zona de lucru și numai în perioada de execuție a proiectului;

- natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;

- mărimea și complexitatea impactului: impact semnificativ asupra solului și a factorului biodiversitate;

- probabilitatea impactului: semnificativ, în perioada de deschidere a carierei și în perioada de exploatare;

- durata, frecvanța și reversibilitatea impactului: semnificativ.

- amplasamentul PP se află în perimetrul ariei speciale de conservare ROSCI0306 Porțile de Fier și ariei de de protecţie specială avifaunistică ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei ale căror perimetre se suprapun;

În conformitate cu prevederile Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, aprobată cu OM nr. 135/2010, A.P.M. Mehedinți a elaborat și transmis beneficiarului  Indrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în Raportul privind impactul asupra mediului și în Studiul de evaluare adecvată. RIM va pune accent pe:

a) Informații privind proiectul referitoare la: amplasament (utilizarea curentă a terenului, infrastructura existentă, reglementările existente privind planificarea/amenajarea teritorială în zonă, valori de patrimoniu natural, patrimoniu cultural/istoric/arheologic, arii naturale protejate, zone de protecție sanitară, cerințe de amenajare și utilizare a terenului în timpul fazelor de implementare a PP); cumularea cu alte proiecte propuse sau existente în zonă (luarea în considerare a impactului direct, indirect și cumulativ cu alte activități existente în zonă); lucrările prevăzute de proiect (soluții tehnice propuse, caracteristici fizice ale proiectului, descierea procesului de producție, natura și cantitatea materialelor utilizate, instalații și echipamente); estimarea pe tipuri și cantități a emisiilor și deșeurilor rezultate, surse de poluare a apei,  aerului, solului – subsolului, surse de zgomot și vibrații în timpul fazelor de implementare a PP.

b) Identificarea și descrierea componentelor de mediu (apă, aer, sol – subsol, faună – floră, factori climatici), populației, patrimoniului (arhitectural și arheologic), peisajului, bunurilor materiale ce pot fi afectate de proiectul propus, precum și interconexiunile dintre aceștia.

c)  Identificarea, descrierea şi evaluarea posibilelor efecte semnificative ale proiectului propus asupra mediului, rezultând din existența proiectului, utilizarea de resurse naturale, emisii de poluanți, eliminarea de deșeuri și alte surse de disconfort (zgomot, vibrații); se vor evalua efecte directe și indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt – mediu - lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale implementării PP asupra mediului.

d) Descrierea măsuri avute în vedere pentru prevenirea, reducerea și unde este posibil remedierea sau compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului și efectul implementării acestora: măsuri în timpul realizării proiectului, inclusiv a organizărri de șantier; măsuri în timpul funcționării; măsuri pentru închidere ți reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare.

e)  Prezentarea principalelor alternative studiate de titular și indicarea motivelorpentru alegerea finală, luând în considerare efectele asupra mediului.

f)  Rezumat fără caracter tehnic al informațiilor furnizate la punctele anterioare.

g)  Indicarea dificultăților întâmpinate de titularul PP (elaboratorul RIM) în prezentarea informațiilor solicitate.

Obiectivele prezentului studiului de mediu sunt:

♦   Evaluarea stării actuale a mediului în perimetrul delimitat pentru derularea proiectului propus;

♦   Evaluarea impactului pe care activităţile derulate prin PP le-ar exercita asupra mediului;

♦   Stabilirea modului de încadrare în reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului;

♦  Identificarea de măsuri care să conducă la diminuarea sau anularea potenţialului impact exercitat de activităţile prevăzute în PP asupra mediului.

- DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

  - Localizarea administrativ teritorială, cadastrală si topografică a proiectului propus

▪ Localizarea administrativ teritorială şi topografică  a proiectului

-   Localitatea 		Drobeta Tr. Severin – cartier Gura Văii

-   Municipul		Drobeta Tr. Severin

-   Judeţul 		Mehedinţi

Conform fisei de localizare a proiectului propus, zona de extindere a carierei de piatră este ampasată în extravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin – cartier Gura Văii, jud. Mehedinti, la limita cu UAT Brezniţa de Ocol, in teren neproductiv, la distanta de cca. 0,5 km de zona locuită.

Amplasamentul PP şi se identifică prin puncte cu coordonatele în sistem STEREOGRAFIC 1970 înscrise în tabelul nr. 4.1.1.

Inventar de coordonate in sistem de referinţă STEREO 70

Tabel nr. 2.1.1

| Indicativul punctului | Coordonate STEREOGRAFIC 1970 |
| --- | --- |
|  | X (Nord) | Y (Est) |
| 3 | 355145,325 | 306998,733 |
| 4 | 355094,630 | 307004,730 |
| 13 | 354973,344 | 307019,607 |
| 14 | 354995,406 | 306966,286 |
| 15 | 355009,706 | 306955,372 |
| 16 | 355021,974 | 306950,273 |
| 17 | 355034,065 | 306951,279 |
| 18 | 355042,777 | 306954,660 |
| 19 | 354961,716 | 307049,907 |
| 20 | 307082,499 | 355046,642 |
| Suprafața extindere microcarieră etapa actuală = 12080,00 m² |

▪ Situaţia juridică a terenului, vecinătăţi:

Conform extrasului de carte funciară terenul din amplasamentul proiectul propus este proprietate privată aparţinând persoanei fizice Şutoi Victor (teren neproductiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice), întabulat în Cartea funciară a UAT Drobeta Turnu Severin, nr. cadastral 54856 (tarla 92/1, parcela 1/1), cu drept de proprietate în cota de 1/1 pentru persoana fizică Şutoi Victor.

În baza contractului de locaţiune nr. 271/15.02.2016, titularul/beneficiarul proiectului propus, S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A. are dreptul de a folosi terenul având nr. cadastral 54856 (suprafața = 30689 m²) pentru carieră de exploatare piatră (art. 2 din contract). Suprafața care s-a declarat la autoritatea financiară pentru plata de taxe, începând 15.02.2017 este de 21980 m² (suprafața carierei existente 9900 m² + suprafața de extindere etapa actuală 12080 m²), conf. art. 4 din contract.

Vecinătăţile amplasamentului poiectului propus:

N –cariera existentă și teren agricol (păşune) din domeniul privat al Comunei Brezniţa de Ocol

E – drum de exploatare din domeniul public al mun. Drobeta Turnu Severin

S – Rest prorietate Șutoi Victor

V – Rest proprietate Șutoi Victor

▪  Distanta fata de frontiera de stat a României:

Amplasamentul delimitat de punctele specificate anterior se situeaza pe malul stâng al fluviul Dunarea, la distanţă de cca. 0,5 km de cursul de apă şi de 1,5 km de frontiera cu Republica Serbia. Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

  - Descrierea activităţilor specifice proiectului propus

    - Descrierea proiectului propus

▪    Prezentare generală a perimetrului de exploatare Gura Văii

Valea Dunării este o zonă cu bogate resurse minerale, în care activităţile miniere şi de cariere au o vechime de peste 100 de ani. În teritoriul cuprins între Drobeta Turnu Severin şi Moldova Nouă se găsesc resurse minerale importante: cărbune superior - antracit, neferoase, porfire, serpentinite, bentonită, calcare, gresii calcaroase, marmură etc. Existenţa acestora a condus la dezvoltarea activităţilor de extracţie şi prelucrare, zona Gura Vaii – Brezniţa de Ocol fiind unul din punctele importante ale zonei pentru exploatare pietrei de construcţii (calcare şi gresii calcaroase) şi a marmurei.

Zăcământul de calcar din perimetrul Gura Vaii a fost evaluat de ANRM având în vedere cerința de piatră pentru construcții la lucrările conexe celor de construire a barajului hidrocentralei Gura Văii - Porțile de Fier I:

-  lucrările de corectarea torenților pe versanții direcți între Schela Cladovei și D. Alion, care au rolul de a  apăra lacului de acumulare de la Porțile de Fier I sunt realizate în cea mai mare parte cu piatră din cariera Gura Văii;

-  lucrările de apărare /consolidare la drumul național DN 6 și CF București – Timișoara pe traseele reconstruite între  Schela Cladovei și Gara Orșova sunt realizate în mare parte cu piatră din cariera Gura Văii

Perimetrul de exploatare Gura Văii a fost deschis si exploatat, prin lucrari miniere la zi, in perioada 1962-1970 si reluate in 1982 pana in anul 1994 de S.C.Hidroconstructia SA – Sucursala Drobeta Turnu Severin.

Lucrarile de exploatare a calcarului din cariera Gura Vaii au fost sistate din anul 1994.

Nu s-au realizat lucrari de închidere a activitatii de exploatare.

Accesul la carieră se va face din DN 6 in localitatea Gura Vaii, pe stradă urbană, pe malul stang al V. Jidoştiţa până la limita zonei locuite (cca. 2 km), de unde pe un drum local spre dealul Pârlipăţului (0,5 km) se ajunge în partea sudica a amplasamentului. Avand in vedere situatia actuala a drumului de acces, realizat pana la actualul front al microcarierei, se poate considera ca zacamantul de calacar  este in totalitate deschis.

Drumul de acces a fost construit încă de la deschiderea perimetrului (1962-1970) este pietruit, dar cu stare tehnică proastă şi sunt necesare lucrări de reparaţii (refacerea şanturilor de scurgere a apei, reparaţii la platformă prin nivelarea carosabilului şi completarea stratului de împietruire);

Metoda de exploatare, adecvata conditiilor geologo-tehnice, este metoda de exploatare prin lucrari miniere la zi, in carieră, in 3 trepte descendente, deasupra cotei terenului.

Derocarea masei miniere a fost făcută fie prin taiere cu excavatoare tip PROMEX si/sau prin derocarea cu ajutorul explozivilor.

În prezent, în perimetrul de exploatare Gura Văii funcționează a microcarieră pe suprafața de 9900 m², titular SC TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A. (transfer drept de exploatare de la S.C. REAL CONSTRUCT MANEGEMENT S.R.L., din același grup de firme). Pentru acest proiect, Administrația PN. Porțile de Fier a emis avizul nr. 252 / 23.06.2013

▪   Descrierea proiectului propus

Proiectul propus are ca obiect extinderea carierei în funcțiune în perimetrul temporar Gura Văii, prin ocuparea temporară a unui teren neproductiv, pentru a continua exploatarea de piatră brută de construcţii (calcare şi gresii calcaroase), pe un depozit identificat şi evaluat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

Amplasamentul PP are o formă poligonală neregulață cu suprafața totală de 12080 m², din care suprafața excavației este de  8065 m².

Pe suprafaţă aferentă amplasamentului PP(12080 m²), neafectată de exploatările anterioare sau în curs se găseşte vegetaţie lemnoasă instalată spontan, caracteristică terenurilor cu „stâncării, bolovănişuri”, formată din specii locale (cărpiniţă, gorun, mojdrean, plop tremurător, arbuşti), rară (acoperire 10 – 20% din suprafaţă), cu inălţime redusă (1 – 5 m), fără valoare economică.

De asemenea, pe suprafaţa din amplasament neafectată de exploatările anterioare se află petice de sol cu grosimea de 20 – 30 cm, care se poate recupera în vederea utilizării pentru lucrări de refacere a mediului după finalizarea lucrărilor din carieră.

▪     Descrierea modului de amenajare și funcționare a carierei de piatră din perimetrul Gura Văii

Inaintea inceperii lucrarilor de exploatare, perimetrul de extindere va fi bornat prin amplasarea la colturi a unor prisme trapezoidale din beton, inscriptionate astfel: numarul punctului topografic, denumirea perimetrului de exploatare, titularul permisului de exploatare;

- zăcământul prezinta in mod artificial trei trepte deschise de la vechea exploatare, orientate aproximativ V-E, in lungime de 50 – 60 m si inaltime de 8 – 10 m fiecare, accesul la fiecare treaptă se face pe drumurile existente, care permit in conditii bune transportul materialului extras cu mijloace de transport auto de mare capacitate. Aceste drumuri necesită reparaţii (refacerea şanturilor de scurgere a apei, reparaţii la platformă prin nivelarea carosabilului şi completarea stratului de împietruire);

- în vederea asigurarii platformei de lucru de la baza exploatarii este necesara nivelarea cu ajutorul buldozerului a treptei finale de la exploatarea anterioară; pe aceasta se va amenaja şi organizarea de şantier, compusă din platformă împietruită pe care să se amplaseze un container dublu compartimentat (birou + magazie de materiale), pubelă pentru colectarea deşeurilor menajere şi toaletă ecologică.

- defrişarea manuală a vegetaţiei lemnoase instalate spontan pe suprafaţa neafectată de exploatările anterioare (1,2080 ha x 30 mc/ha = 36 m³) evacuarea materialul lemnos rezultat şi depozitarea pe teren din zona limitrofă amplasamentului proiectului propus.

- recuperarea stratului de sol feril de pe peticele de sol aflate pe suprafaţa neafectată de exploatările anterioare (8065 m² x 50% x 0,20 m = 806 m³) şi depozitarea în haldă special amenajată pe teren din zona limitrofă amplasamentului proiectului propus.

- decopertarea stratului de steril în grosime medie de 0,5 m de pe suprafaţa neafectată de exploatările anterioare (8065 m² x 0,5 m = 4032 m³) şi depozitarea în haldă special amenajată pe teren din treapta finală rezultată  la exploatările anterioare sau în alt depozit amenajat în zona limitrofă amplasamentului PP.

- îndepărtarea stratului de rocă alterată de pe suprafaţa deschisă de la exploatările anterioare                   (1000 m² x 0,5 m³/m² = 500 m³); se va folosi pentru repararea drumurilor de acces existente.

- deasemenea, in cadrul lucrarilor de pregătire este inclusa si crearea unei trepte la cota maxima +204 m, cotă care apare sporadic pe suprafata perimetrului de exploatare.

Exploatarea rocilor calcaroase pentru construcţii din cariera „Gura Văii” se va efectua in conformitate cu:

-  Normele privind exploatarea rationala si protectia zacamintelor;

-  Normele specifice privind exploatarile miniere la zi;

-  Normele privind protectia muncii pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere, cu mijloace mecanice

Utilajele cu care se vor realiza fazele procesului tehnologic în carieră vor fi perforatoare tip P 90, buldozere, încărcătoare frontale cu cupa de 1,5 mc, autobasculante cu capacitatea de 16 t.

Alimentarea cu carburant a utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face în afara carierei, la baza de producţie. În situația în care este necesară alimentarea de urgență a utilajelor tehnologice în microcarieră, motorina se va aduce în recipienți conformi normelor de transport a produselor petroliere, iar alimentarea se va face prin furtun transvazat, luându-se măsuri de prevenire a poluării accidentale cu produse petroliere.

Cariera pentru exploatarea rocilor calcaroase va funcţiona pe perioadă determinată, stabilită prin permisul de exploatare ce va fi emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.

Programul de lucru în microcarieră este de 8 – 10 ore/zi, 5 zile/săptîmână, pe perioada de valabilitate a permisului de exploatare.

După terminarea lucrărilor de exploatare, pe terenul carierei se vor executa lucrări de refacere a mediului: igienizarea amplasamentului, nivelarea treptelor de exploatare și a treptei finale a microcarierei, copertarea cu pămân vegeta a treptelor de exploatare și a treptei finale, sem[narea de ierburi perene. Suprafaţa totală a terenului pe care se vor executa lucrările de refacere a mediului este de 8065 m². Se vor executa lucrări de reconstrucţie ecologică a terenului liber de sarcini tehnologice, care constau din:

-  profilarea a taluzurilor, amenajarea terenului la cota finală de excavare (umpluturi, nivelarea etc.)

-  copertare a terenului aferent cotei finale a cu pămînt vegetal şi a bermelor de siguranţă

-  semănare ierburi perene pe suprafaţa treptei finale şi a bermelor de protecţie a taluzelor;

Lucrările se vor eşalona intr-o singură etapă, pe parcursul a 2 ani de la data expirării permisului de exploatare, pe baza Proiectului tehnic de refacere a mediului impus de Legea 85/2003 (Legea minelor).

▪      Metoda de exploatare a pietrei  în amplasamentul PP

Lucrarile de exploatare se vor realiza in 3 trepte de exploatare descendente:

▪ 	Treapta I: +209 > +190 m ;  	S =1 025 mp -12,7 %; h=15,0m – 19,0m

▪ 	Treapta II: +190 > +175 m;  	S =3 375 mp – 41,84%; h=15,0 m

▪ 	Treapta III: +175 > +160 m;  	S= 8 065 mp – 100% ; h= 15,0 m

Parametrii optimi al treptelor de exploatare:

▪  Lățimea platformei de lucru:  	l = 65,0 m – 110,0 m

▪  Lungimea treptei:  		L = 65,0 m

▪  Înălțimea treptei de lucru:  	hmax = 15,0 m

▪ Unghi de taluz:			φ = 53 0

▪ Pilier de siguranță:		cca. 10 m

Cota maxima este la +209,0 m si vatra microcarierei va fi la +160,0 m, cota finala de exploatare.

Treptele de exploatare nu au o dezvoltare uniforma pe intreaga suprafata a perimetrului de exploatare.

Directia treptelor de exploatare va fi nord-est spre sud-vest, cu sensul de avansare de la est la vest. 	Inceperea lucrarilor de amenajare a platformelor se va face din punctul de intersectie al lucrarilor de deschidere si curbele de nivel corespunzatoare treptei I de exploatare, respectiv +209 – 190 m in partea de est.

Platformele de atac de la nivelul treptelor se vor executa prin derocare mecanica cu excavatoare si cu explozivi plasați în găuri de mina.

Tehnologia de săpare cu găuri de mină constă din perforarea de gauri descendente si / sau orizontale cu lungimi ce depind de geometria frontului de lucru. Rețeaua de plasare a găurilor de mină este de                 0,6 m x 0,6 m. Încărcătura de explozibil va fi astralita sau dinamita, iar burarea se va face cu argilă sau argilă nisipoasă, pe o lungime reprezentând 1/3 din lungimea găurii, dar nu mai mică de 0,6 m.

Detonarea încărcăturii  se va face electric cu capse cu microîntârziere sau capse instantanee.

Lucrările de decopertare constau din geometrizarea taluzelor existente și continuarea lucrărilor de extindere a treptelor de atac. În zona de est, prin aceste lucrări se va urmări obținerea unei platforme orizontale, într-o primă etapă la cota +190 m.

După derocare, materialul alterat este excavat prin împingere cu buldozerul, rănguire și lopătare, încărcare cu IFRON și depunere la halda de steril

Fig.. 2.2.1.1. Profil geologic cu treptele de exploatare

▪   Construcţii anexe pentru deservirea microcarierei:

Pe amplasamentul proiectului propus nu se vor amenaja construcții anexe supraterane / subterane pentru deservirea microcarierei.

Opţional, microcariera va fi utilată cu o construcţiile de deservire tip „container” (1 buc), care se va monta pe platformă balastată în incinta microcarierei, la care se ataşează toaletă ecologică (1 buc).

Pe amplasamentul proiectului propus nu se amenajează depozit de carburanți.

▪   Racordarea la utilităţi:

Cariera Gura Văii nu necesita racordarea la retele de utilităţi (alimentare cu apa, canalizare, energie electrică) din următoarele motive.

- în perioada de pregătire şi funcţionare a carierei, procesele tehnologice la frontul de lucru nu necesita alimentarea cu apa şi, implicit nu generează ape uzate.

- apa necesară necesară pentru reducerea emisiilor de praf în perioadele de secetă, în frontul de lucru şi pe drumului de acces se asigură cu cisternă echipată cu dispozitiv de stropit.

- apa potabila pentru uz menajer se asigură din reţea publică sau fântâni din zonă, în ambalaje adecvate.

- pentru nevoi igienico-sanitare, în perioada de pregătire şi funcţionare se prevede toaletă ecologică.

- în perioada de pregătire şi funcţionare nu este necesară racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică din zonă; pentru utilajele acționate electric (perforatoare tip P 90) se va utiliza un generator portabil,  excavarea şi încărcarea în mijloace de transport a pitrei se execută cu utilaje acţionate mecanic (excavator, încărcător frontal) iar transportul cu autobasculante

▪   Justificarea necesităţii proiectului propus

Proiectul propus este de interes privat şi se referă la realizarea unor venituri prin alt mod de utilizarea a terenurilor neproductive, în subsolul cărora de găsesc resurse minerale utile.

Lucrările de exploatare a resurselor minerale constituie, în aproape toate cazurile, o sursă de profit întrun sistem economic bazat pe economia de piaţă. Este evident că exploatarea resurselor de roci calcaroase din perimetrul de exploatare Gura Văii constituie un avantaj economic incontestabil pentru proprietarul terenului, dar şi pentru beneficiarul proiectului propus şi alţi utilizatorii zonali ai resursei – firme de construcţii.

Importanta exploatarii si valorificarii rocilor calcaroase pentru construcţii este data de necesitatea crescândă de materiale de constructii, in vederea dezvoltarii infrastructurii economice si industriale a judetului, precum şi pentru dezvoltarea mediului de afaceri, respectiv dezvoltarea I.M.M.

In scopul satisfacerii cerinţelor pieţii materialelor de construcţii, prin exploatarea de roci calcaroase în perimetrul temporar de exploatare Gura Văii se asigură pentru beneficiarii locali o cantitate de cca. 150000 m³ anual de piatră ornamentală și pentru construcții în stare brută, de calitate corespunzătoare pentru lucrări construcţii civile, de drumuri și autostrăzi.

▪   Obiectivele proiectului propus

Proprietarul terenului din amplasament împreună cu beneficiarul proiectului propus, prin modul de utilizare a unui teren neproductiv reuşesc să maximizeze veniturile realizate.

Proiectul propus are în vedere desfăşurarea unei activităţi de producţie în condiţii de afectare minimă a principalilor factori de mediu, în special a biodiversităţii, prin:

- lucrări de deschidere a microcarierei cu impact scăzut asupra mediului;

- tehnologie de exploatare a agregatelor minerale cu nivel de poluare nepericulos pentru mediu;

- lucrări de închidere a microcarierei prin aducerea la starea iniţială a terenului din amplasament.

Implementarea proiectului propus determină stimularea dezvoltatii durabile la nivel local si regional prin crearea de noi locuri de munca într-o zonă puternic afectată de şomaj.

▪   Formele fizice ale proiectului propus

Execuția lucrărilor de exploatare a pietrei prin derocare (mecanică sau cu explozibil) în amplasamentul PP se formează o zonă excavată în trepte, de formă poligonală neregulată cu suprafața de  8065 m².

Prin specificul activitatii, proiectul propus nu necesita realizarea de cladiri si alte structuri permanente si deci nu sunt necesare materiale de constructii din afara amplasamentului PP.

Lucrările de reparaţii şi întreţineri ale drumurilor de acces se vor realiza cu materiale provenite din roci degradate de la suprafata microcarierei.

În incinta carierei vor funcţiona construcţii provizorii, respectiv organizarea de şantier, compusă din: un container dublu compartimentat (birou + magazie de materiale), pubelă pentru colectarea deşeurilor menajere şi toaletă ecologică. Construcțiile aferente organizării de șantier pot fi amplasate pe o treaptă de la o exploatare anterioară, aflată în proximitatea amplasamentului PP.

▪    Metode folosite in constructie. Măsuri de protecţie a terenurilor adiacente

Tehnologia de lucru constă din dislocarea, încărcarea şi evacuarea pietrei brute în afara microcarierei, formându-se astfel o excavaţie cu adâncimea de cca. 45 m faţă de cota finală a exploatării anterioare şi taluz general înclinat la 53º, care duce la modificarea landşaftului şi schimbarea mediului morfogeografic natural.

Pentru consolidarea versantului şi protecţia zăcământului, peretele excavaţiei va taluzat în trepte cu berme de siguranţă cu lăţimea de 3 m şi taluz înclinat la 53º. La limita cu zona neafectată anterior cu lucrări de exploatare a pietrei, peretele excavației va fi mărginit de un pilier de siguranță cu lățimea de 5 m și lungimea de 380 m, pe care terenul se menține în starea naturală.

▪  Serviciile suplimentare solicitate de implementarea proiectului propus

În vederea implementării PP nu sunt necesare servicii şi lucrări suplimentare de dezafectare sau reamplasare de conducte de apă şi canalizare, linii electrice şi de telecomunicaţii, construcţii existente etc. și  nu este necesară racordarea la reţele de utilităţi publice (apă, canalizare, energie electrică etc.).

▪  Activitati care vor fi generate ca rezultat al implementarii proiectului

Proiectul propus a fost gandit în relație directa cu operatorii economici de pe piaţa construcţiilor şi a materialelor de construcţii, care asigură preluarea agregatelor minarale naturale pentru diverse utilizări .

Implementarea proiectului propus nu genereară în zonă alte activităţi lucrative.

    - Etapele de implementare a proiectului propus

Lucrările miniere în microcarieră au caracter provizoriu.

Implementarea PP se va derula în perimetrul de exploatare Gura Văii pe o perioadă de 3 ani: 2 ani pentru pregătire și operare și 1 an pentru închidere, cu parcurgerea etapelor şi fazelor de lucrări de mai jos.

Esalonarea probabilă a perioadei de implementare a proiectului propus

Tabel 2.2.2.1.

| Denumirea etapei | UM | Esalonare pe ani |
| --- | --- | --- |
|  |  | Total | An I | An II | An III |
| ▪ Suprafața utilă a microcarierei (s. excavației) | m² | 8065 |  |  |  |
| 1. Etapa de construcție (lucrări pregătitoare) | m² | 8065 | 4032 | 4033 |  |
| 2. Etapa de funcționare (lucrări de exploatare) | m² | 8065 | 4032 | 4033 |  |
| ▪ Extras geologic exploatat și valorificat | m³ | 142500 | 71250 | 71250 |  |
| 3. Etapa de dezafectare (lucrări de închidere și de refacere a mediului) | m² | 8065 |  | 4032 | 4033 |

▪  Etapa lucrărilor pregătitoare – la începutul perioade de valabilitate a  permisului de exploatare (1-2 luni):

- delimitarea perimetrală a microcarierei conform prevederilor permisului de exploatare;

- trasarea pilierului de siguranţă;

- reparații la drumul de acces

- defişarea vegetaţiei lemnoase arborescente şi arbustive existente pe amplasament

- decopertarea stratului de sol vegetal şi a copertei sterile de la suprafaţa zăcământului;

- organizarea de şantier (aducerea în incintă şi montarea containerului şi a toaletei ecologice);

▪  Etapa de exploatare – de la terminarea lucrărilor pregătitoare si până la expirarea permisului de exploatare:

- derocarea rocii calcaroase (cu explozibil);

- ranguiri ale taluzurilor dupa fiecare puscare, in vederea evitarii prabusirilor si surparilor necontrolate

- incarcarea pietrei derocate in mijloace auto cu ajutorul excavatorului sau al autoincarcatorului frontal senilat si se va transporta in stare bruta la puncte de lucru/beneficiari;

▪ Etapa de dezafectare, refacere şi folosire ulterioară a terenului –un an de la terminarea lucrărilor de exploatare

- evacuarea utilajelor tehnologice şi a construcţiilor provizorii din incinta microcarierei;

- evacuarea deşeurilor de orice fel din incinta microcarierei;

- profilarea a taluzurilor, amenajarea terenului la cota finală de excavare (umpluturi, nivelarea etc.)

- copertare cu sol recuperat din depozit a terenului aferent cotei finale şi a bermelor de siguranţă

- semănături cu ierburi perene pe suprafaţa treptei finale şi a bermelor de protecţie a taluzelor.

    - Cerinţe de amenajare şi utilizare a terenului din amplasament

Certificatului de urbanism nr. 238/17.03.2017 este emis de Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin în scopul „exploatare carieră de piatră Gura Văii”. În temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. 5421/2005 – faza P.U.G. se certifică:

- regimul juridic: terenul este situat în extravilanul mun. Drobeta Turnu Severin şi este proprietate privată;

- regimul economic: terenul are folosința actuală de teren neproductiv și este destinat exploatării piatrei ornamentale și a pietrei pentru construcții;

- regimul tehnic: realizare lucrări de  exploatare carieră Gura Văii; terenul este situat în UTR 61 (conform PUG UAT DROBETA TR: SEVERIN), unde sunt admise activităţi industriale şi de depozitare, nepoluante, care să nu stânjenească funcţiunea dominantă de locuit.

Bilanț teritorial al amplasamentului PP

Terenul din amplasamentul proiectului propus se va utiliza după cum urmează

▪  Suprafața totală a amplasamentului :  				St  = 12080 m²

▪  Suprafața excavației (suprafața treptei finale de excavare):  	Se =  8065 m²

▪  Suprafața pilier de protecție perimetral  				Sp =  1900 m²

▪  Suprafața berme de siguranță  	                                                    Sb =  2115 m²

  - Descrierea principalelor caracteristici ale procesului de producţie

    - Profilul si capacitatile de productie

Proiectul propus are profil minier, respectiv exploatarea de piatră pentru construcții în microcarieră de suprafaţă. Pe suprafaţa microcarierei în funcțiune resursa minerală a fost în mare parte (80%) exploatată.

Indicatori tehnico-economici ai proiectului propus pe perioada de 1 an

Tabel nr. 2.3.1.1.

| Nr.crt. | Specificatie | UM | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suprafața excavației | m² | 8065 |
| 2. | Extras geologic total - consum de resurse | to | 150000 |
| 3. | Pierderi de exploatare – 5% | to | 7500 |
| 4. | Extras industrial – produs minier brut valorificat | to | 142500 |
| 5. | Gradul de recuperare la exploatare | % | 95 |
| 6. | Gradul de valorificare | % | 95 |

Suprafața aferentă PP este de 12080 m². din care suprafața excavației de 8065 m². Parametrii rezultați în exploatare, raportați la resursa estimată pentru un an sunt cei prezentaţi în tabelul 2.3.1.1

Pierderile de exploatare sunt estimate la cca. 5% din extrasul geologic total și sunt rezultate în urma unor intercalații pământoase ce pot apărea în complexul calcaros.

Exploatarea rocilor calcaroase pentru construcţii din cariera „Gura Văii”  va fi reglementată prin permisul de exploastare emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

    - Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

În amplasamentul proiectului propus nu se vor monta instalaţii tehnologice specifice activităţii de cariere, extrasul geologic util se va evacua din incintă în stare brută.

Implementarea proiectului propus presupune desfăşurarea unor fluxuri tehnologice specifice etapelor de deschidere şi funcţionare a unei cariere de suprafaţă, care vor fi descrise în continuare.

  - În etapa pregătitoare:

a.1. Reparaţii la drumuri de acces:

Pe drumurile de acces existente se va desfăşura fluxul tehnologic specific lucrărilor de construcţii drumuri pietruite, executându-se următoarele categorii de lucrări:

-  evacuarea ebulmenţilor din ampriza drumului;

-  refacerea şanţurilor de pământ pentru colectarea şi evacuarea apei din platforma drmului şi din zona limitrofă;

-  refacerea platformei drumului, acolo unde s-au produs degradări ale acesteia;

-  reparatii la partea carosabilă (nivelare cu autogrederul, completarea stratului de împietruire, compactarea cu rulou compactor sau manual).

a.2. Defişarea vegetaţiei lemnoase arborescente şi arbustive existente pe amplasament:

În amplasamentul proiectului propus, pe zona cu vegetaţie lemnoasă instalată în mod spontan se va desfăşura fluxul tehnologic specific exploatărilor forestiere, care cuprinde fazele:

- doborârea manuală a arborilor cu toporul sau motoferestrăul, fasonarea şi secţionarea trunchiurilor şi crăcilor;

- tăierea manuală a arbuştilor

- adunarea manuală, scosul şi stivuirea materialului lemnos în depozit din afara amplasamentului PP, de unde o parte se va elimina prin valorificare (dacă sunt solicitări), iar cel nevalorificabil prin biodegradare.

Accesul în zona zona de lucru se face pe drumurile de exploatare existente.

a.3.   Decopertarea stratului de sol vegetal şi a copertei sterile de la suprafaţa zăcământului:

Fluxul tehnologic ce se va desfăşura în amplasament este cel specific lucrărilor de terasamente.

- solul fertil va fi decapat cu ajutorul unui buldozer încărcat în autobasculante si depozitat intr-un loc special amenajat, la exteriorul perimetrului de exploatare, in vederea utilizarii lui pentru lucrările de renaturarea terenului după terminarea lucrărilor de exploatare a calcarului.

- coperta sterilă formată din amestec de pământuri cu de roci alterate si / sau fisurate va indeparta prin lucrari de decopertare, care se vor executa mecanizat, cu ajutorul unui excavator cu cupa inversa (1,2-2 mc), pe o adancime de cca. 0,5 m. Sterilul nevalorificabil (predominant pământos) se va depozita în haldă special amenajată pe terenul din treapta finală rezultată  la exploatările anterioare sau în alt depozit amenajat în zona limitrofă amplasamentului PP, în afara secţiunii de scurgere a apelor.

- stratul de rocă alterată de pe suprafaţa deschisă de la exploatările anterioare se va îndepărta prin mijloace mecanice (rănguire), iar materialul rezultat se va folosi pentru repararea drumurilor de acces existente.

  - În etapa de exploatare (operare)

Fluxul tehnologic ce se va desfăşura pe amplasament este cel specific exploatări de piatră pentru construcții în carieră de suprafaţă, prin metoda de exploatare la zi, in „trepte drepte descendente”, in cazul de faţă 3 trepte, cu caracteristici geometrice prezentate în descrierea proiectului şi în planşa nr……….

- exploatarea se va realiza prin executarea unor felii de exploatare succesive transversale pe treapta de exploatare, in grosime de 15 m, lungime L= 65,0 m si lățime l = 65,5 m – 110,0 m, in sensul de inaintare inspre masiv, de la Est la Vest.

- derocarea rocii cașlcaroasa se va efectua cu ajutorul explozivilor cu brizanta mica, dupa operatiunile de perforare mecanica si puscare, in gauri de sonda. Tehnologia de săpare cu găuri de sondă constă din perforarea de gauri descendente si / sau orizontale cu lungimi ce depind de geometria frontului de lucru. Rețeaua de plasare a găurilor de mină este de 0,6 m x 0,6 m. Încărcătura de explozibil va fi astralita sau dinamita, iar burarea se va face cu argilă sau argilă nisipoasă, pe o lungime de 1/3 din lungimea găurii, dar nu mai mică de 0,6 m. Detonarea încărcăturii explozive se va face electric cu capse cu microîntârziere sau capse instantanee.

- Explozibilul utilizat pentru puscarea gaurilor de sondă, dinamita sau astralita, are regim special de depozitare si manipulare şi se va aduce în carieră în cantitatea necesară pentru fiecare detonare. Folosirea in procesul de productie se va face de catre firmă specializată, autorizată în acest scop, operaţiunea de montare şi detonare efectuându-se de către artificieri calificaţi şi autorizati.

- Se vor efectua ranguiri ale taluzurilor dupa fiecare puscare, pentru evitarii prabusirilor si surparilor necontrolate.

- Piatra derocată va fi incarcata in mijloace auto cu ajutorul excavatorului sau al autoincarcatorului frontal senilat si se va transporta in stare bruta, la punctele de lucru sau la o instalatie de concasare amplasată în bază de producţie situată în afara perimetrului de exploatare. Blocurile mari se vor sparge cu ajutorul excavatorului cu picon și a perforatoarelor tip P 90 acționate electric.

Accesul în zona de lucru cu utilaje şi mijloace de transport se face pe drumurile de acces existente.

c.) Lucrări de refacere a mediului la terminarea lucrărilor

Procesul tehnologic ce se va desfăşura în amplasament este cel specific lucrărilor de renaturare a terenurilor folosite temporar pentru cariere de suprafaţă şi cuprinde faze de lucrări de terasamente şi de instalare a vegetaţiei de protecţie. Se vor executa lucrări de reconstrucţie ecologică a terenului liber de sarcini tehnologice, care constau din:

-  profilarea a taluzurilor, amenajarea terenului la cota finală de excavare (umpluturi, nivelarea etc.)

-  copertare cu sol fertil recuperat aflat în depozit a terenului aferent cotei finale şi a bermelor de siguranţă

-  semănături cu ierburi perene pe suprafaţa treptei finale şi a bermelor de protecţie a taluzelor.

    - Informatii despre materiile prime, utilaje şi substantele / preparatele chimice utilizate

În procesul tehnologic de realizare a proiectului propus nu se vor utiliza materiale de construcţii si materii prime din afara amplasamentului PP.

La execuţia lucrărilor pregătitoare şi de exploatare se folosesc utilaje tehnologice şi mijloace de transport dotate cu motoare cu ardere internă (Diessel), specifice fazelor de lucrări, astfel:

- Defrişarea şi îndepărtarea vegetaţiei lemnoase existente în amplasament:

- motoferestrău pentru doborîrea arborilor, curăţirea de crăci şi secţionarea trunchiurilor;

- tractor echipat cu troliu, sau TAF pentru scos – apropiat, IFRON pentru încărcare in mijloace auto.

- Amenajarea drumurilor de acces si indepartarea copertei sterile (sol vegetal si roci alterate):

- excavator cu cupa inversa pentru incarcare roci alterate si sol recuperat;

- buldozer pentru terasarea şi nivelarea depozitelor de sol recuperat şi de steril

- autogreder pentru nivelare carosabil, împrăştierea şi nivelarea materialului de împietruire pe drumul de acces;

- autobasculanta pentru transportul solului vegetal si rocilor alterate.

- Exploatarea rocilor calcaroase in microcariera:

- excavator cu picon pentru rănguire;

- perforatoare tip P 90 acționate electric, pentru spargerea blocurilor mari de piatră;

- excavator cu cupa inversa pentru incarcare calcar in autocamioane;

- autoîncărcător frontal şenilat;

- autobasculante  pentru transportul pietrei brute la beneficiari ;

Combustibilul utilizat pentru mijloacele mecanice (utilaje tehnologice și autobasculante) este motorina, care se va aproviziona din statii PECO, astfel:

- motorina necesară pentru mijloace de transport, cu alimentare direct de la pompe din staţia PECO;

- motorina necesară pentru utilaje tehnologice se va aduce în punctul de lucru în recipienţi admişi de normele de comercializare a produselor petroliere, iar alimentarea se va face cu furtun flexibil, luându-se toate măsurile pentru prevenirea deversărilor accidentale.

Calculul necesarului de utilaje,  mijloace de transport si carburanti

pentru exploatarea pietrei microcariera GURA VĂII

Tabel 2.3.3.1

| Perioada (specificarea etapelor) | Esalonare |
| --- | --- |
|  | UM | TOTAL | ANUL I | ANUL II | ANUL III |
| Suprafata de exploatat | m² | 8065 | 4032 | 4033 |  |
| ♦ Etapa de pregătire | Nr. zile / h | 8 / 180 | 4 / 90 | 4/ 90 |  |
| Volum sol fertil excavat / depozitat, strat 30 cm | m³ | 806 | 403 | 403 |  |
| Din care: - volum transportat (100%) | m³ | 806 | 403 | 403 |  |
| Necesar utilaje / mijloace de transport | Nr. / h | 6 / 180 | 3 /90 | 3 / 90 |  |
| - excavare: buldozer / buldoexcavator (13 m³/h) | Nr. / h | 1 / 60 | 1 / 30 | 1/ 30 |  |
| - încărcare: încărcător frontal cu cupă (13 m³/h) | Nr. / h | 1 / 60 | 1 / 30 | 1/ 30 |  |
| - transport: autobasculante (26 m³/h) | Nr. / h | 1 / 60 | 1 / 30 | 1/ 30 |  |
| Necesar de carburanti (motorina 10 l/ oră) | to | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| ♦ Etapa de exploatare | Nr. zile / h | 326/ 2480 | 163 / 1240 | 163/ 1240 |  |
| Volum total extras geologic excavat (m³) | m³ | 142500 | 71250 | 71250 |  |
| Din care: - volum de steril excavat/depozitat | m³ | 7140 | 3570 | 3570 |  |
| - volum extras geologic util transportat | m³ | 135360 | 67680 | 67680 |  |
| Necesar (nr.utilaje +mijloace de transport) /h | Nr. / h | 14 / 14688 | 7/ 7344 | 7/ 7344 |  |
| - excavare: buldozer / buldoexcavator (35 m³/h) | Nr. / h | 4 / 4072 | 2 / 2036 | 2 / 2036 |  |
| - depozitare steril: buldozer (35 m³/h) | Nr. / h | 2 / 3100 | 1 / 102 | 1 / 102 |  |
| - încărcare: încărcător frontal cu cupă (26 m³/h) | Nr. / h | 4 / 3100 | 2 / 2603 | 2/ 2603 |  |
| - transport: autobasculante (26 m³/h) | Nr. / h | 4 / 6200 | 2 / 2603 | 2 / 2603 |  |
| Necesar de carburanti (motorina 10 l/ oră) | to | 146,8 | 73,4 | 73,4 |  |
| ♦ Etapa de închidere (refacerea mediului) | Nr. zile /h |  | 40 / 400 | 2 / 200 | 20 / 200 |
| Volum depozitat (sol fertil + steril) | m³ |  | 806 | 403 | 403 |
| Din care: - volum transportat (50%, /25%) | m³ |  | 806 | 403 | 403 |
| Necesar utilaje / mijloace de transport | Nr. / h | 12 / 112 |  | 6 /56 | 6 /56 |
| - dislocare: buldoexcavator (35 m³/h) | Nr. / h | 2 / 24 |  | 1 / 12 | 1 / 12 |
| - încărcare: încărcător frontal cu cupă (26 m³/h) | Nr. / h | 2 / 32 |  | 1 / 16 | 1 / 16 |
| - transport: autobasculante (26 m³/h) | Nr. / h | 2 / 32 |  | 2 / 16 | 2 / 16 |
| - nivelare: buldozer / buldoexcavator (35 m³/h) | Nr. / h | 2 / 24 |  | 2/ 12 | 2/ 12 |
| Necesar de carburanti (motorina 10 l/ oră) | to | 1,2 |  | 0,6 | 0,6 |
| Total necesar carburanti | to | 150,0 | 74,4 | 75,0 | 0,6 |

Calculul necesarului de ore de funcționare și a numărului de utilajele tehnologice pe care beneficiarul le va disponibiliza pentru exploatarea nisipului și pietrișului în perimetrul/microcariera DANI a avut în vedere următoarele considerente:

- numărul de ore de funcționare pentru fiecare fază și tip de utilaj s-a stabilit în funcție de normele de timp din construcții pentru lucrări similare;

- regimul de funcționare al utilajelor și mijloacelor de transport luat în calculul necesarului este 10 ore/zi;

- la stabilirea necesarului de mijloace de transport s-a considerat încărcătura de 24 to = 13 m³.

- la stabilirea necesarului de utilaje și mijloace de transport s-a avut în vedere eșalonarea la exploatare propusă de beneficiar.

Combustibilul utilizat este motorina, care se va aproviziona din statii PECO, astfel:

- motorina necesară pentru basculante, cu alimentare direct de la pompe din staţia PECO

- motorina necesară pentru excavator, buldozer, încărcător frontal se va aduce în carieră în funcţie de necesarul zilnic, în recipienţi admişi de normele de comercializare a produselor petroliere.

  - Emisii si deseuri generate în perioada de implementare a PP, modalităţi de eliminare

2.4.1. Emisii generate în perioada implementării PP, modalităţi de eliminare

►Principalele emisii generate de proiect, modalităţi de eliminare:

▪  Tipuri de poluare ce se pot produce în amplasamentul proiectului propus şi în zona limitrofă:

- Poluare specifică lucrărilor în microcariere de suprafaţă, care constă în emisii de praf, emisii de noxe chimice, zgomot şi vibraţii generate de detonarea explozibilului şi de funcționarea utilajele tehnologice în incinta microcarierei şi  de mijloacele de transport de-a lungul drumului de acces;

- Poluarea accidentală, mai ales cu produse petroliere deversate accidental ca urmare a unor defecţiuni ale utilajelor şi mijloacelor de transport, alimentării de urgenţă cu carburanţi din recipienţi necorespunzători şi fără luarea măsurilor de siguranţă etc.

Proiectul propus implică in faza de deschidere şi funcţionare folosirea unor utilaje specifice diferitelor categorii de lucrari, astfel:

Amenajarea drumului de acces:

- autogreder pentru nivelare carosabil, împrăştierea, nivelarea, compactarea materialului de împietruire (1 buc);

Îndepartarea copertei sterile (roci alterate), recuperare sol, exploatarea pietrei in microcarieră:

- excavator cu cupa inversă pentru incarcare roci alterate, sol recuperat, calcar în autobasculante (1 buc);

- buldozer pentru decopertarea stratului de sol și a sterilului, terasarea și nivelarea depozitelor de sol recuperat şi de steril, adunarea materialului rezultat la derocări (1 buc);

- excavator cu picon pentru rănguire (1 buc);

- autoîncărcător frontal şenilat (1 buc);

- autobasculante pentru transportul solului recuperat, sterilului, calcarului excavat (2 buc).

▪   Principalii poluanti generaţi de proiectul propus în perioada de construcţie și exploatare:

- Emisii de praf

Praful este generat în incinta microcarierei prin operaţiunile de detonare, excavaţii, rănguire, incarcare - descarcare, diverse manipulări ale materialului derocat. Pe drumul de acces, în timpul transportului, praful rezultă din deplasarea mijloacelor de transport pe drumul pietruit sau de la suprafaţa încărcăturii în vrac.

Praful este format din particule fine de pământ și piatră necontaminate, nepericuloase pentru vegetație și faună.

În zona microcarierei în perioada de construcție și exploatare vor funcționa simultan 5 utilaje tehnologice (4 în incintă +1 pe drumul de acces), iar pe drumul de acces vor circula 2 autobasculante

În legătură cu emisiile de praf la derocarea cu explozibil s-au luat în calcul 1 detonare pe săptămână), emisiile de praf durează cca. 1 oră/detonare.

Detonarea nu se suprapune cu funcționarea simultană a utilajelor tehnologice și a mijloacelor de transport

Emisiile de praf afectează suprafața microcarierei (1,2080 ha) unde se sedimentează cea mai mare cantitate de praf, dar pe materialul excavat sau în zona pilierului de siguranță și a bermelor, fără a afecta biodiversitatea din zona limitrofă microcarierei.

###### Emisii de praf din surse mobile si fixe  în perioada de constructie/exploatare a PP

Tabel 2.4.1.1

| Denumirea sursei | Poluant | Debit masic orar (g/oră/ sursă x Nr. surse) |
| --- | --- | --- |
| Utilaje tehnologice care functionează simultan în microcarieră (surse mobile) | Praf(16<30 μ m) | 568 g/oră x 5 = 2840 g/oră |
|  | Praf(11<15 μ m) | 368 g/oră x 5 = 1840 g/oră |
|  | Praf(1<10 μ m) | 268 g/oră x 5 = 1340 g/oră |
|  | Praf(0<2,5 μ m) | 84 g/oră x 5 = 420 g/oră |
|  | Total | 1288 g/oră x 5 = 6440 g/oră |
| Derocarea cu explozibil. S-au luat în calcul 1 detonare pe săptămână, emisiile de praf durează cca. 1 oră/detonare. (sursă fixă) | Praf(16<30 μ m) | 568 g/oră x 1= 568 g/oră |
|  | Praf(11<15 μ m) | 368 g/oră x1= 368 g/oră |
|  | Praf(1<10 μ m) | 268 g/oră x 1 = 268 g/oră |
|  | Praf(0<2,5 μ m) | 84 g/oră x 1 = 84 g/oră |
|  | Total | 1288 g/oră x 1 = 1288 g/oră |
| Mijloace auto de transport în timpul deplasării pe drumul de acces (surse mobile) | Praf(0<30 μ m) | 902 g/oră x 2 = 1804 g/oră |
|  | Total | 902 g/oră x 2 = 1804 g/oră |

Praful se propagă în jurul zonei de lucru şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de cel mult 100 m şi se depune pe iarbă şi frunze în cantitate descrescătoare de la interioarul spre exteriorul acesteia, reducându-se la jumătate la distanţa de de 20 m şi de 3 ori la distanţa peste 50 m.

Eliminarea / reducerea emisiilor de praf în incinta microcarierei, în jurul acesteia şi pe drumul de acces se realizează prin aplicarea următoarelor măsuri:

- stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumului nemodernizat, în perioadă de uscăciune;

- mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

- încărcătura în vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate:

Având în vedere caracteristicile naturale ale terenului din amplasament, mediul natural are o mare capacitate de absorbţie, iar propagarea prafului în atmosferă este limitată şi de obstacolele naturale formate din arbori şi forme de relief denivelate.

b. Emisii de noxe chimice

Emisiile de noxe chimice sunt generate de surse mobile, prin arderea carburanţilor (motorina) în motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport, ce degajă în atmosferă gaze de eşapament, în a căror componenţă sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO), oxizi de sulf (SO2), compuşi organici volatili (COV), pulberi. Cantităţile de noxe eliberate în atmosferă depind de: puterea, regimul şi timpul de funcţionare al motoarelor, caracteristicile carburantului folosit etc. Consumul orar de carburanti in timpul functionarii principalelor utilaje şi mijloace de transport folosite in procesul tehnologic este in medie de 10,0 l/h.

Emisii de noxe chimice din  surse mobile

Tabel 2.4.1.2.

| Denumire poluanţi | Denumirea sursei: Motoare Diessel ale utilajelor şi mijloacelor de transport |
| --- | --- |
|  | Debit masic (g/h) | Nr. surse | Emisii totale în mediu (g/h) | Limite maxime admise (Ordin MAPPM nr. 462/1993) (g/h) |
| Particule solide | 15,6 | 7 | 109 | 500 |
| SO2 | 32,4 | 7 | 227 | 5000 |
| CO | 270,0 | 7 | 1890 | Limita nespecificată |
| Hidrocarburi | 44,4 | 7 | 311 | 3000 |
| NO2 | 444,0 | 7 | 3108 | 5000 |
| Aldehide | 3,6 | 7 | 25 | 100 |
| Acizi organici | 3,6 | 7 | 25 | 200 |

Dispersia emisiilor de noxe se va produce în jurul microcarierei şi de-a lungul drumurilor de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de până la 100 m, concentraţiile de poluanţi     reducându-se la jumătate la distanţa de de 20 m şi de 3 ori la distanţa peste 50 m. Prin îmbunătăţirea nivelului tehnologic al motoarelor şi prin aplicarea normelor Euro II – V, comparativ cu Euro I se prognozează scăderea emisiilor cu 30%.

Măsuri de reducerea emisiilor de gaze se referă la:

- organizarea activităţii de exploatare în carieră, astfel se va evita creşterea periculoasă a concentraţiei de noxe chimice;

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante echipate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

c. Emisii acustice

Zgomotul este generat de surse fixe - detonarea explozibilului în incinta microcarierei şi de surse mobile - utilajele şi mijloacele de transport, în incinta microcarierei şi pe drumul de acces.

Propagarea undelor sonore se face diferit, în funcţie de mai mulţi factori, dintre care menţionăm: distanţa receptorului faţă de sursă, gradul de denivelare a terenului care desparte receptorul de sursă, gradul de ocupare cu obstacole care despart receptorul de sursă etc.

Nivelul echivalent de zgomot datorat detonarii incarcaturilor explozive stabilit pe baza determinarilor efectuate la obiective similare, masurat la 200 m de cariera este de 64 dB(A). Tinand seama de durata scurta de producere a zgomotului, STAS 10009-88, permite calcularea de corecţii datorate unor actiuni izolate, astfel:

n = 1 min / 480 x 100 = 0,208%.

Astfel, nivelul de zgomot se calculeaza in functie de durata sa (exprimata in procente față de o perioada de referinta si anume 8 ore ziua si 30 minute noaptea). Corectia admisa conform STAS este de 25 dB. Rezulta ca nivelul de zgomot echivalent datorat detonarii incarcaturii de explozivi este:

L ech = 64 dB(A) – 25 dB(A) = 39 dB(A)

Conform STAS, nivelul maxim admis la limita incintelor miniere este de: L admis = 65 dB(A)

Zgomotele datorate detonărilor  din microcarieră au un efect local datorita urmatorilor factori:

-   distanta faţă de zona locuită;

-   folosirea intervalelor de intârziere la detonare;

-   burarea gaurilor de sonda;

-   executarea 1 detonare pe săptămână;

-  forarea gaurilor si detonarea numai in timpul zilei.

Nivelul de zgomot (puterea acustică standard) a celor mai importante utilaje care funcţionează în carieră este de 80 dB(A) – încărcător (excavator /autoîncărcător şenilat) şi 70 dB(A) – autobasculante. Nivelul de zgomot în carieră trebuie să se încadreaze în limita admisibilă stabilită prin STAS 10009/88.

Zgomotul se propagă în jurul microcarierei şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de 100 – 150 m, intensitatea reducându-se la jumătate la distanţa de 50 m şi de 3 ori la distanţa de 100 m. Prin îmbunătăţirea nivelului tehnologic al motoarelor, echipându-le cu atenuatoare de zgomot, se prognozează scăderea intensităţii acestuia cu 30%.

Emisii acustice din  surse mobile – limite

Tabel 2.4.1.3.

| Sursa de poluare | Utilaje tehnologice | Mijloace auto de transport |
| --- | --- | --- |
| Nr. de surse de poluare | 5 | 2 |
| Poluare maximă admisă (nivel pe sursa) | 90 dB | 90 dB |
| Poluare de fond (nivel pe sursa) | 30 dB | 30 dB |
| Poluare calculată produsă de acti-vitate şi măsuri de eliminare/ reducere (nivel pe sursa) | Pe zona obiectivului | 75 dB | 75 dB |
|  | Pe zone de protecţie/restricţie aferente obiectivului | 60 dB | 60 dB |
|  | Pe zone rezidenţiale de recreere sau alte zone protejate cu luarea în considerare a poluării de fond | Fără măsuri de eliminare/reducere a poluării | Maxim 55 dB | Maxim 75 dB |
|  |  | Cu implementare măsuri de elimi-nare /reducere a poluării | Maxim 45 dB | Maxim 65 dB |

Măsuri de reducerea a nivelului de zgomot se referă la:

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

Având în vedere caracteristicile naturale ale terenului din amplasament, propagarea zgomotului este limitată şi de obstacolele naturale formate din arbori şi forme de relief denivelate.

d. Vibratii

Vibraţiile sunt generate de surse mobile, provin de la funcţionarea utilajelor şi ale mijloacelor de transport pe parcursul desfăşurării activităţii şi nu reprezintă surse semnificative de vibraţii. Posibilitatea propagării vibraţiilor în împrejurimile santierului, cel puţin teoretic, este foarte redusă. Vibratiile se inscriu intr-o arie cvasicirculara cu raza de maxim 120 – 150 m.

Proiectul propus nu preconizează utilizarea unor surse de radiaţii, ca urmare, în zonă nu se va modifica în nici un fel valoarea fondului natural de radiaţii.

e. Substanţe chimice periculoase

Implementarea proiectului propus nu presupune utilizarea unor substanţe chimice periculoase pentru sănătatea populaţiei, cu  excepția combustibililor.

Combustibilul utilizat de utilajele tehnologice și mijloacele de transport este motorina.

Se estimează un timp de funcţionare maxim zilnic de 4 h/zi pentru utilajele tehnologice şi 8 h/zi pentru autobasculante. Consumul luat în calcul este de 10l/h.

Calculul necesarului zilnic de carburanți (motorină):

- utilaje tehnologice: 5 utilaje x 4 h/xi x 10 l/h = 200 l/zi

- autobasculante: 2 autobasculante x 8 h/zi x 10 l/h = 160 l/zi

Total necesar zilnic de motorină = 360 l/zi.

Motorina necesară care se va aproviziona din statii PECO, astfel:

- mijloace de transport, cu alimentare direct de la pompe din staţia PECO

- pentru utilaje tehnologice se va aduce în punctul de lucru în funcţie de necesarul zilnic, în recipienţi admişi de normele de comercializare a produselor petroliere, iar alimentarea se va face cu furtun flexibil.

În zona microcarierei nu se va amenaja depozit de combustibil.

2.4.2. Deşeuri generate în perioada implementării PP, modalităţi de eliminare

Deşeuri menajere rezultă în activitatea zilnică fiind generate de personalul deservent.

În microcarieră se lucrează cca 260 zile/an, activează zilnic cca. 10 persoane (manipulanți utilaje, șoferi, artificieri, personal de supraveghere). O persoană produce cca. 0,25 kg/zi de deșeuri menajere.

Cantitatea anuală: 163 zile/an x 10 persoane/zi x 0,25 kg/persoană = 650  kg/an.

Deșeurile menajere nu sunt biodegradabile, de aceea se vor colecta şi înmagazina temporar în recipienţi specifici şi vor fi transportate şi predate la depozit de deşeuri autorizat, pe bază de contract.

Deşeuri tehnologice pot rezulta din decopertarea terenului din amplasament şi în mod accidental, din cauze neprevăzute în timpul implementării PP, nu sunt biodegradabile şi pot fi elimite după cum urmează:

-  Deşeuri de pămînt şi rocă alterată, provenit din decopertare (cca. 4032 m³) se va depozita în haldă de steril amenajată în afara secţiunii de scurgere a apelor. Roca alterată se va evacua în afara incintei şi se va utiliza ca material pentru întreţinerea drumului de acces. Sterilul din derocare (3061 m³) preponderent pământos se va depozita în halda de steril amenajată. Acest deșeu va fi elimat prin folosirea la umpluturi pe trapta finală a microcarierea, când se vor executa licrările de refacere a mediului la închiderea microcarierei.

-  Deşeuri metalice cca. 30 kg/an,  pot proveni de la executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţie de urgență ale utilajelor, cum ar fi cele de întreţinere curentă şi de reparaţii accidentale. În urma acestor lucrări vor rezulta deşeuri metalice având în componenţă piese de schimb, consumabile şi deşeuri, în general piese de mici dimensiuni şi în cantităţi mici. Acestea se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare.

- Uleiuri uzate cca. 40 kg/an, pot proveni de la utilaje, organe de transmisie şi instalaţii hidraulice de capacitate mare, atunci când schimbul de ulei se face în locuri neamenajate. Acestea se colectează şi se depoziteaza în recipienţi metalici cu capacitatea de 200 l, care vor fi păstraţi în magazia de materiale până la predarea lor la unităţi specializate pentru reciclare sau neutralizare.

-  Ambalaje cca. 10 kg/an, se vor constitui în deşeuri ambalajele nereturnabile, din carton sau hârtie, provenind de la piesele de schimb şi materialele cu care se aprovizionează unitatea executoare. Acestea se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.

- Deseuri de cauciuc cca. 50 kg/an, anvelope uzate, curele de transmisie etc, necesar a fi schimbate in microcarieră. Se vor valorifica la unitati specializate.

Deseuri generate în perioada de implementare a PP

Tabel 2.4.2.1.

| Specificatii | Cantităti generate în perioada de implementare a PP |
| --- | --- |
|  | UM | Anul I | Anul II | Anul III | TOTAL |
| a. Deșeuri menajere |  |  |  |  |  |
| - Număr persoane în incintă | nr | 5 | 5 | 5 | 24 |
| - Număr de zile lucrătoare | nr | 163 | 163 | 163 | 489 |
| - Cantitatea medie generată per persoană / zi | kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| - Cantitatea totală generată | kg | 204 | 204 | 204 | 612 |
| b. Deșeuri tehnologice |  |  |  |  |  |
| - Deșeuri de pământ (steril) | m³ | 3546 | 3547 |  | 7093 |
| - Deșeuri metalice | kg | 30 | 30 | 30 | 90 |
| - Uleiuri minerale uzate | kg | 40 | 40 | 40 | 120 |
| - Ambalaje divese | kg | 10 | 10 | 10 | 30 |
| - Deșeuri de cauciuc | kg | 50 | 50 | 50 | 150 |
| - Apă pluvială uzată (S. excavatie x 0,59 m³) | m³/ m² | 3027 | 3027 | 3027 | 9081 |

Modalități de eliminare:

♦ Deşeuri menajere: nu sunt biodegradabile, de aceea se vor evacua în afara amplasamentului, se vor  colecta şi înmagazina temporar în recipienţi specifici (pubele ecologice) şi vor fi predate operatorului de salubritate cu care beneficiarul are contract, ori de câte ori este nevoie.

♦ Deseurile tehnologice: nu sunt biodegradabile şi pot fi elimite după cum urmează:

- sterilul rezultat în procesul de excavare va fi utilizat pentru umplutură pe treapta finală a microcarierei;

- deşeurile metalice se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare.

- uleiuri minerale uzate se colectează în recipienţi metalici şi se predau la unităţi specializate.

- ambalajele se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.

- apa pluvială uzată se infiltrează în mod natural în substratul microcarierei.

2.4.3. Substante/preparate chimice periculoase pentru sănătatea populatiei generate în

perioada de implementare a PP, modalităţi de eliminare

În procesul tehnologic de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul de exploatare Hinova (perimetre temporare 2 și 3) precum şi în activităţile conexe nu sunt folosite substanţe toxice sau preparate chimice periculoase pentru siguranța și sănătatea populației, cu excepția carburanților, în cazul de față motorina (196,0 to).

Cantităti de substante chimice periculoase (carburati) folosite în perioada de implementare a PP

Tabel 2.4.3.1

| Specificatii | Cantitati esalonate pe ani de exploatare |
| --- | --- |
|  | UM | Anul I | Anul II | Anul III | TOTAL |
| - Etapa de construcție (decopertare) | to | 1,0 | 1,0 |  | 2,0 |
| - Etapa de exploatare (operare) | to | 73,4 | 73,4 |  | 146,8 |
| - Etapa de închidere (refacerea mediului) | to |  | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| TOTAL | to | 74,4 | 75,0 | 0,6 | 150,0 |

În amplasamentul proiectului propus nu se amenajează depozit provizoriu de carburanți.

Mijloacele transport se alimentează în stații de comercializare produse petroliere sau în depozitul de carburanți al operatorului economic deținător al autobaculantelor, situat în afara amplasamentului PP.

Motorina necesară alimentării utilajelor tehnologice se aduce în punctul de lucru în funcție de necesarul zilnic, transportul efectuîndu-se cu cisterna sau în recipienți standardizați pentru transportul produselor petroliere. Transvazarea se face prin furtun flexibil.

Eliminarea motorinei (150,0 to) din amplasamentul PP se face prin arderea în motoarele Diessel.

- REZUMATUL PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE PRIVIND PROIECTUL PROPUS

ŞI INDICAREA MOTIVELOR PENTRU ALEGEREA FINALĂ

Terenul din amplasamentului perimetrului de exploatare Gura Văii (nr. cadastral 54856, tarla 92/1, parcela 1/1)  este proprietatea unei persoane fizice Sutoi Victor. Conform extrasului CF de informare terenul este întabulat în proprietatea Sutoi Victor în cotă de 1/1. Terenul este liber de sarcini.

În baza contractului de locaţiune nr. 271/15.02.2016, încheiat între proprietarul terenului (locator) și S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A. (locatar), locatarul are dreptul de a folosi terenul având nr. cadastral 54856 (suprafața = 30689 m²) pentru carieră de exploatare piatră (art. 2 din contract).

S.C TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A., având în vedere profilul de activitate, a ales amplasamentul PP, prezentând cele mai avantajoase caracteristici raportate la:

- existenţa în subsol a depozitului natural de agregate minerale naturale (piatră pentru construcții);

- costuri de închiriere a terenului relativ reduse;

- cai de acces si comunicatii existente;

- distante suficient de mari fata de zonele locuite;

- distante suficient de mari fata de zone protejate;

- calitatea extrasului geologic util;

- costuri reduse de exploatare.

Nu s-au studiat alte alternative de amplasament, titularul / beneficiarul neavând la dispoziție (proprietate sau închiriere) alt amplasament care să corespundă scopului propus, cu atât mai mult cu cât acesta a desfășurat activități miniere de extragere a pietrei în perimetrul Gura Văii - microcariera existentă, în prezent cu rezerva de agregate minerale naturale aproape epuizată.

- DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU CE POT FI AFECTATE DE PROIECTUL PROPUS

  - Cadrul natural specific amplasamentului proiectului propus şi zonei limitrofe

4.1.1.    Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic, zona amplasamentul proiectului propus face parte din unitatea de relief Muntii Mehedinti si Podisul Mehedinti, fiind situată în extremitatea sud – vestică a acesteia.

Altitudinea medie  a perimetrului de exploatare este 209 m.

In zona de interes relieful este format din culmi rotunjite şi vai înguste, care este intrerupt pe alocuri de zone calcaroase de mică extindere. În zona limitrofă amplasamentului panta terenului este foarte repede. În incinta carierei panta terenului variază de la foarte repede la moderată, chiar teren plan, în funcţie de mişcările de terasamente în timpul lucrărilor miniere executate anterior.

În zona amplasamentului perimetrului de exploatare Gura Văii nu s-au identificat situri de interes stiintific deosebit din punct de vedere paleontologic, cel mai apropiat fiind punctul fosilifer Bahna (nevertebrate si vertebrate rare miocene), care a fost declarat ca arie protejate de importanta nationala (cod 2.611).           	Din punct de vedere geomorfologic, zona amplasamentul proiectului propus face parte din unitatea de relief Muntii Mehedinti si Podisul Mehedinti, fiind situată în extremitatea sud – vestică a acesteia.

Altitudinea medie  a perimetrului de exploatare este 209 m.

In zona de interes relieful este format din culmi rotunjite şi vai înguste, care este intrerupt pe alocuri de zone calcaroase de mică extindere. În zona limitrofă amplasamentului panta terenului este foarte repede. În incinta carierei panta terenului variază de la foarte repede la moderată, chiar teren plan, în funcţie de mişcările de terasamente în timpul lucrărilor miniere executate anterior.

În zona amplasamentului perimetrului de exploatare Gura Văii nu s-au identificat situri de interes stiintific deosebit din punct de vedere paleontologic, cel mai apropiat fiind punctul fosilifer Bahna (nevertebrate si vertebrate rare miocene), care a fost declarat ca arie protejate de importanta nationala (cod 2.611).

4.1.2.    Geologie

Din punct de vedere geologic, substratul litologic face parte din unitatea tectonică a Autohtonului Danubian, care se dezvoltă de la est (Schela Cladovei) catre vest (Sichevita), fiind constituit din formatiuni cristaline, alcatuite din roci amfibolice, gnaise, magmatite, serpentinite sau din filite, cuartite si sisturi verzi in vest. În zona amplasamentului carierei predomină calcarele si gresiile calcaroase avand urmatoarea compozitie mineralogica: carbonat de calciu (78%), carbonat de calciu si magneziu (21%) si oxizi de fier (1%).

4.1.3.     Hidrografie - hidrologie

Reţeaua hidrografică este reprezentată de Pr. Jidostiţa, afluent de stanga al Dunării,  care colectează pâraie (fără denumire în toponimia locală) cu debit permanent sau temporar. De altfel, teritoriul in care este amplasata cariera Gura Vaii este drenat de o reţea hidrografică bogată, văile au debite cu caracter permanent sau temporar, ale căror valori cresc foarte mult, în special la ploile de la sfîrşitul primăverii (dacă acestea coincid cu perioada de topire a zăpezii).

Zona este bogată în ape subterane, în peretele calcaros rezultat de la lucrările anterioare de exploatare în carieră identificându-se mai multe izvoare, din care două cu debite semnificative la începutul primăverii. Alimentarea izvoarelor este pluvionivală, motiv pentru care debitele isunt variabile, iar în sezonul secetos majoritatea seacă.

4.1.4.     Condiţii climatice

Teritoriul studiat se găseşte, conform Monografiei Geografice a R.P.R. în sectorul de climă continentală moderată (I), caracteristic ţinutului sud – vestic al climei de dealuri (B), districtul de pădure (p), subdistrictul sudul Banatului (3) – IBp3, cu temperatura medie anuală peste 9(C, cu precipitaţii medii peste 600 mm/an, caracterizate prin două maxime (unul la începutul verii, celălalt toamna). La începutul primăverii se produce un salt termic determinat de invazia aerului cald din SV. Clima este, de regulă, mai călduroasă decât a celorlalte regiuni deluroase, ca urmare a influenţelor climatice submediteranee, evidenţiate şi de flora şi fauna zonei.

Zona amplasamentului PP fiind un spaţiul geografic restrâns şi şi cu diferenţa de altitudine relativ mică face ca elementele climatice să se menţină în limitele climatului continental moderat. Orografia terenului şi orientarea generală spre S – SE permit pătrunderea influenţelor climatice submediteraneene, concretizate în media mai ridicată a temperaturilor şi durata mai lungă a sezonului de vegetaţie.  Pentru caracterizarea climatică s-au folosit datele înregistrate la staţiile meteorologice Orşova şi Drobeta Turnu Severin.

Regimul climatic are următoarele elemente caracteristice: temperatura aerului (medii lunare şi anuale) este de 11,7°C; temeperatura medie minimă se înregistrează în luna ianuarie(- 0,9 °C), iar cea medie maximă în luna iulie (+23,1 °C). Amplitudinea termică este de 24,0 °C.

Regimul eolian se caracterizează prin predominanţa vânturilor din direcţiile NV şi V: Cele mai importante vânturi care bat în zona studiată sunt: crivăţul, care bate de la NE spre SV, provoacă scăderea accentuată a temperaturii, viscole cu zăpadă; 	vânturile calde bat din direcţia SV spre SE (începând cu luna august din V bate „Coşava”).

Regimul pluviometric se caracterizează prin prezenţa a două maxime: mai – iunie şi octombrie – noiembrie, când ploile pot avea şi caracter torenţial, uneori de intensitate deosebită (maxima absolută a fost înregistrată în data de 12 iulie 1999 – 214.1 l/m²).  Media multianuală a precipitaţiilor este 660 – 710 mm, cu maxime lunare în iunie – iulie (până la 73,3 mm) şi octombrie – noiembrie (până la 69,0 mm). Stratul de zăpadă se menţine în medie 43,8 zile, iar grosimea medie a acestuia este de 5,8 cm ( maxima absolută - 56 cm).

4.1.5.     Elemente de biodiversitate

# ▪ Flora şi vegetaţia

Zona amplasamentul proiectului propus se află în subetajul pădurilor de amestec cu elemente termofile este situat la altitudini cu valori mai mici de 300 m, pe suprafeţe morfologice însorite şi semiînsorite, constituind vegetaţia cea mai reprezentativă a Parcului Natural Porţile de Fier, este alcătuit mai ales din asociaţii în care domină specii termofile (cerul – Quercus cerris, gârniţa – Quercus frainetto, stejar pufos – Quercus pubescens şi cărpiniţă - Carpinus orientalis).	Caracteristica acestor păduri de cer şi gârniţă este prezenţa unui subarboret bogat în elemente termofile: cărpiniţă (Carpinus orientalis), scumpia (Cotinus coggygria), liliacul sălbatic (Syringa vulgaris), care pe pante abrupte se transformă în şibleac.

Pe terenul din amplasamentul perimetrul de exploatare GURA VĂII şi în zona limitrofă se întâlneşte vegetaţie primară a pajiştilor, dar care este foarte mult modificată de intervenţiile antropice. Această vegetaţie aparţine grupei asociaţiilor xeroterme specifică pajiştilor din subetajul pădurilor termofile, cu asociaţii în care domină Chrysopogon gryllus, Andropogon ischaenum, Festuca sulcata etc. şi unele orchidee.

# ▪  Fauna

Având în vedere teritoriul foarte restrâns al proiectului propus, şi caracteristicile naturale ale mediului natural, în zona de interes se pot întâni un număr limitat de specii din fauna caracteristică zonei:

Nevertebrate:

a)	Insecte din ordinele: Ortoptera (lăcuste, greierul). Coleoptera (cărăbuşi, gândacul frasinului, licurici, buburuze, gândacul de măr), Himenoptere (albine, brondari, viespi, furnici), Hemiptere (ploşniţa de câmp, vaca domnului ş.a.), Diptere (tăuni, ţânţăroi),  Lepidoptere ( fluturele roşu,  inelarul, molia verde a stejarului, cotar, omida procesionară ş.a.).

b)	Miriapode: Ommatoiulus sabulosus – şarpele orb, Lithobius forficatus - urechelniţă.

c)	Arahnide: Agelena labyrintica – păianjenul cu casa labirint, Lycosa sp. – păianjenul de pământ ş.a.

d)	Gasteropode: Helix pomatia – melc de grădină ş.a.

e)	Viermi: Lumbricus terrestris - râma ş.a.

Vertebrate

a)	Mamifere:

- microchiroptere: Myotis bechsteinii, Myotis capaccinii capaccinii, Myotis daubentonii, Myotis nattereri, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus austriacus, Vespertilio murinus;

- 	carnivore: vulpea (Vulpes vulpes), dihorul (Mustela putorius);

- 	erbivore: iepurele (Lepus europeus), şoarecele de pădure (Apodemus sylvaticus), iar în trecere, foarte rar Capreolus capreolus (căprior) şi Sus scrofa (porcul mistreţ);

-	insectivore: cârtiţa (Talpa europaea), ariciul (Erinaceus europeus)

b)	Reptile: ţestoasa de uscat bănăţeană (Testudo hermanni boettgeri), şopârla cenuşie (Lacerta agilis), guşter (Lacerta viridis), , şarpe de alun - balaur (Coronella austriaca), vipera neagră (Vipera berus);

c)	Păsări: Columbidae (guguştiuc, turturea), Cuculiformae (cuc), Upupidae (pupăza), Corvidae (ciori, corb, gaiţa, coţofana), Sturnidae (grauri), Paridae (piţigoi), Turdidae (strurzi, mierle), Fringilidae (scatii, sticleţi).

▪ Habitate şi ecosisteme

Terenul din amplasamentului proiectului propus este situat în apropierea zonei locuite a cartierului Gura Văii şi a fost supus unei puternice influenţe antropice, al cărei rezultat sunt habitatele identificate pe acesta:

- R3412 Pajişti carpato-balcanice de Festuca pseudodalmatica şi Aethionema saxatilis, habitat natural de pajişti şi tufişuri, specific dealurilor calcaroase din sudul Banatului şi vestului Olteniei, pe terenuri folosite ca păşuni. Habitatul este de valoare conservativă moderată, întrucât pe amplasamentul PP nu a fost identificată specia Stipa danubialis -  specie endemică;

- Pereţi stâncoşi creaţi artificial prin taluzare şi trepte de exploatare crude, habitat antropizat rezultate în urma unor lucrări anterioare în cariere de suprafaţă. Habitatul este de valoare conservativă redusă, numai în ceea ce priveşte asigurarea stabilităţii versanţilor.

În zona împădurită din vecinătatea amplasamentului PP s-a identificat un habitat terestru din clasa de habitate păduri – subclasa păduri temperate cu frunze căzătoare:

-  R4140 Pãduri daco-balcanice de gorun (Quercus petraea), cer (Q. cerris) şi tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Lychnis coronaria  (Corespondenţa NATURA 2000: 91M0 Păduri panonice – balcanice de cer şi gorun)

Teritoriul restrâns al amplasamentului proiectului propus prezintă o diversitate ecosistemică redusă, a cărei evoluţie a fost şi este încă sub o foarte puternică influenţă antropică. Aici s-a identificat un ecosistem de pajişti, sub forma unei păşuni, pe care, după scăderea intensităţii păşunatului şi a lipsei lucrărilor de îngrijire s-au instalat în mod spontan exemplare de arbuşti şi arbori  din speciile forestiere aflate în zona învecinată.

4.1.6.      Peisaj

Peisajul din zona amplasamentului proiectului propus şi-a pierdut spectaculozitatea peisajelor naturale, ca urmare a acţiunii brutale a omului pentru exploatarea unor resurse naturale, generând forme de relief artificiale – pereţi stâncoşi formaţi din taluzuri şi berme de siguranţă rezultate în urma unor lucrări anterioare în cariere de suprafaţă, care vin în contrast cu lanşaftul local.

  - Factori de mediu afectaţi de proiectul propus în perioada de implementare

♦	Impactul produs asupra factorului de mediu AER

În timpul activităţilor desfăşurate în incinta cariere în perioada de exploatare se poate produce poluarea aerului cu: emisii de praf  și emisii de noxe chimice.

Praful se propagă în în incinta microcarierei, în jurul acesteia pe o bandă cu lățimea de   de-a lungul drumurilor de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de cel mult 100 m şi se depune pe iarbă şi frunze în cantitate descrescătoare de la interioarul spre exteriorul acesteia. Praful se poduce în perioadă limitată, strict în timpul funcţionării utilajelor sau detonărilor. Cantitatea de praf este redusă, iar curenţii de aer puternici din zona îl dispersează pe suprafaţă mare, suprafata in cea mai mare parte acoperita cu padure.

În atmosferă de degajă gaze de eşapament de la motoarele Diesel din dotarea utilajelor de excavare şi mijloacelor de transport, în a căror componenţă sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compuşi organici volatili (COV), pulberi. Acestea se poduc în perioadă limitată, strict în timpul funcţionării motoarelor şi în cantitatea redusă, fiind generate de putine motoare pe o suprafata mare.

Dispersia emisiilor de noxe se va produce în jurul punctelor de lucru şi de-a lungul drumurilor de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de 100 – 150 m, concentraţiile de poluanţi reducându-se la jumătate la distanţa de 20 m şi de 3 ori la distanţa de 50 m. Prin îmbunătăţirea nivelului tehnologic al motoarelor şi prin echiparea motoarelor la nivel Euro IV, comparativ cu Euro I se prognozează scăderea emisiilor cu 30%. Activitatea de excavare şi transport se desfăşoară într-o zonă cu vegetaţie. In procesul de fotosinteză plantele consumă mari cantităţi de dioxid de carbon şi eliberează cantităţi importante de oxigen. Prin asimilaţia clorofiliană, o parte a emisiilor generare de proiectul propus va fi eliminată prin funcţia îndeplinită de vegetatia existentă, de filtrare şi epurare a aerului pe cale biochimică, ca şi aceea de a emana oxigen şi a asorbi dioxidul de carbon.

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului  generează asupra factorului de mediu AER un impact direct, intermitent, cu o intensitate redusă, temporar, reversibil si un grad de extindere zonal.

♦	Impactul produs asupra factorului de mediu APA

Lucrările de extindere a microcarierei şi de exploatare a rocilor calcaroase se vor executa deasupra nivelului hidrostatic din zonă. Proiectul nu implică acţiuni de schimbare şi de eliminare a cursurilor de apă din zonă şi nu are repercusiuni asupra alimentării cu apă a reţelei hidrografice de suprafaţă. De asemenea, nu se modifică nivelul apelor de suprafaţă sau al pânzei freatice.

Tehnologia de exploatare adoptată nu generează ape uzate sau alte surse de poluare a apei. Singura sursa de poluare ar putea fi poluarea accidentală cu produse petroliere, care ar putea ajunge în pânza freatică prin intermediul apelor pluviale, dar aceasta este probabilă şi de amploare foarte redusă, avâd în vedere numărul mic de surse care acţionează în cadrul procesului tehnologic din santier.

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului nu generează nici un impact asupra factorului de mediu APA.

♦  Impactul produs asupra factorului de mediu SOL/SUBSOL

Impactul asupra solului şi subsolului este generat de tehnologia specifică exploatărilor miniere de suprafață în microcariere, respectiv:

- solul este afectat prin decopertarea stratului de sol de pe suprafața excavației. Deși acest sol se va refolosi în etapa de inchidere a microcarierei, prin decopertare, transport și depozitare își pierde toate calitățile fizice (structură, capilaritate etc), transformându-se într-o masă amorfă. Calitățile fizice al solului se refac după câțiva ani după refolosire (2-3 ani), odată cu refacerea vegetației și faunei subterane.

- Subsolul este afectat prin acțiunea de excavare a rocilor calcaroase prin mijloace mecanice sau detonare cu explozibili și evacuarea materialului excavat. Prin aceste acțiuni subsolul este degradat până la distrugerea echilibrului fizico-chimic al mediului geologic. De asemenea, peisajul va fi modificat prin schimbarea mediului morfogeografic natural, prin apariția pereților stâncoși caracteristici exploatării pietrei în microcariere de suprafață. Aceste modificări sunt cu caracter definitiv, neexistând posibilitatea de refacere a subsolului.

. Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapele de constructie, generează asupra factorului de mediu SOL un impact direct, de intensitate puternică, reversibil, zonal, temporar, de durată medie (apreciem în cazul de fată până la 5 - 7 ani ),

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapa de exploatare, generează asupra factorului de mediu SUBSOL un impact direct, de intensitate foarte puternică, nereversibil, zonal, permanet, definitiv deoarece nu există posibilitatea de refacere a subsolului.

Impactul produs asupra solului şi subsolului în zona de excavație a microcarierei, se manifestă pe suprafete foarte mici comparativ cu suprafata habitatelor din zona.

♦  Impactul produs asupra factorului de mediu VEGETATIE / FAUNĂ

Suprafața de extindere a microcarierei și zona limitrofă sunt acoperite cu vegetație. Din observaţiile efectuate în teren covorul vegetal este format din specii comune, fără statut de conservare, cu areale largi în jurul amplasamentului PP.

Un impact agresiv se resimte la nivelul vegetatiei din zona de excavare, ca rezultat al decopertării solului. Ca o consecintă a acestei actiunii, vegetația și microflora, direct dependente de factorul sol, vor fi practic înlăturate, iar odată  cu acestea si efectele pozitive pe care acestea le au asupra mediului. Vegetația și microflora se vor reface după închiderea microcarierei și finalizarea etapei de refacere a mediului, într-un interval de 2-3 ani după copertarea zonei de refacere cu solul recuperat din depozit.

Asupra vegetației din zona limitrofă de propagare a emisiilor de praf, poluarea cu particule in suspensie (praf) poate genera in perioada de exploatare efecte negative. In functie de diametrul lor, de sursa, de conditiile atmosferice, particulele pot să se depuna pe pe vegetația mai mult sau mai putin apropiate de amplasamentul excavației. Praful se depune pe frunze si reduce intensitatea proceselor de fotosinteza, astfel ca acestea nu se dezvolta normal si productiile realizate sunt reduse. Concentratiile mari de praf in aer se manifesta in perioade limitate de timp. Insumate, acestea nu pot depasi un procent din perioada de exploatare.

Emisiile de praf sunt formate din particule fine de pământ și piatră necontaminate, nepericuloase pentru vegetație.

Vegetația nu este afectată de emisiile de noxe chimice. În timpul desfășurării etapelor de constructie, exploatare, refacerea mediului nivelul emisiilor de noxe chimice a se încadrează în limite maxime admise  (Ordin MAPPM nr.  462/1993) (tab. 9.1.1.2). Prin asimilaţia clorofiliană, o parte a emisiilor de noxe chimice va fi eliminată prin funcţia îndeplinită de vegetatia existentă (zona fiind cu o mare capacitate de absobție), de filtrare şi epurare a aerului pe cale biochimică, ca şi aceea de a emana oxigen şi a asorbi dioxidul de carbon.

Fauna terestră cu mobilitate: vertebrate (mamifere, reptile, păsări) și nevertebrate (insecte, fluturi etc.) nu sunt afectate de emisiile de praf și de emisiile de noxe chimice, în zona limitrofă microcarierei acestea menținâdu-se la un nivel nepericulos pentru faună. Fauna terestră de vertebrate este afectată de emisiile acustice, circulatia utilajelor si mijloacelor de transport, impiedicarea accesului in unele zone etc.și mai ales la prezența umană în zonă. Exemplarele aflate în zona amplasamentului se vor îndepărta spre zone cu habitate corespunzătoare de hrănire, adăpostire, odihnă, reproduce. Acestea vor reveni în amplasamentul PP după închiderea microcarierei și finalizarea lucrărilor de refacere a mediului.

Un impact agresiv se resimte la nivelul faunei subterane din zona de excavare, ca rezultat al decopertării solului. Ca o consecintă a acestei actiunii, fauna subterană, direct dependente de factorul sol, va fi practic înlăturată, iar odată cu acestea si efectele pozitive pe care acestea le au asupra mediului. Fauna subterană se vor reface după închiderea microcarierei și finalizarea etapei de refacere a mediului, într-un interval de 2-3 ani după copertarea zonei de refacere cu solul recuperat din depozit.

. Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapa de constructie, generează asupra factorului de mediu VEGETATIE (în zona excavatiei) un impact direct, de intensitate puternică, reversibil, zonal, temporar, de durată medie (apreciem în cazul de fată până la 5 - 7 ani ).

. Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului generează asupra factorului de mediu VEGETATIE (în zona limitrofă) un impact indirect, de intensitate scăzută, reversibil, zonal, temporar (cât este activitate în microcarieră ).

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapa de constructie, generează asupra factorului de mediu FAUNĂ SUBTERANĂ (în zona excavatiei) un impact direct, de intensitate puternică, reversibil, zonal, temporar, (apreciem în cazul de fată până la 5-7 ani ).

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului asupra factorului de mediu FAUNĂ SUBTERANĂ (în zona limitrofă PP) nu generează nici un impact.

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului generează asupra factorului de mediu FAUNĂ TERESTRĂ (în zona excavatiei si zona limitrofă) un impact indirect, de intensitate scăzută,  reversibil, zonal, temporar (cât este activitate în microcarieră ).

Impactul produs asupra vegetației și faunei în zona amplasamentului PP, se manifestă pe suprafete foarte mici comparativ cu suprafața habitatelor speciilor de animale și păsări identificate în zonă.

♦  Impactul produs asupra factorului de mediu ASEZĂRI UMANE.

Zona locuită cea mai apropiată de de amplasamentul proiectului propus, este cartierul Gura Văii, aparținând de municipiul Drobeta Turnu Severin, aflata în linie dreaptă la distanță de peste 100 m, dar care este străbătută de drumul de acces la microcarieră. Locuitorii zonei sunt afectați de emisii de praf, emisii de noxe chimice, zgomot și vibrații generate de surse mobile (autocamioanele pentru transport piatră) și zgomot generat se sursă fixă (detonarea explozibilului în microcarieră).

Nivelul emisiilor de praf, este redus, fiind generat de un munăr redus de surse, 2 auto basculante care funcționează 8 – 10 ore/zi, 5 zile pe săptămână, circulă cu viteză redusă în zona locuită, încărcătura este acoperită cu prelate, iar pe timp secetos drumul pietruit se stropește cu apă pentru a reduce praful.

Nivelul emisiilor de gaze de noxe chimice, este redus (sub CMA conform Ordin MAPPM nr.  462/1993), fiind generat de un munăr redus de surse, 2 auto basculante care funcționează 8 – 10 ore/zi, 5 zile pe săptămână, circulă cu viteză redusă în zona locuită.

Nivelul de zgomot se încadează în în limita admisibilă stabilită prin STAS 10009/88 pentru zone rezidențiale.

Emisiile de poluanți generati de activitatea din microcarieră (emisii de praf, emisii de noxe chimice), nu se propagă până în zona locuită, decât în cazul unor curenți de aer foarte puternici, dar în cantități foarte reduse, (sub 50% din nivelul emisiilor).

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP în etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului generează asupra factorului de mediu ASEZĂRI UMANE un impact direct, de intensitate scăzută, reversibil, zonal, temporar (cât este activitate în microcarieră ).

- DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE PP ASUPRA MEDIULUI

  - Modificarile fizice ale mediului natural ce vor avea loc pe durata implementării PP

Proiectul propus, prin tehnologia de exploatare a resurselor minerale adoptată determină modificări fizice ale mediului natural. Exploatarea zacamantului de roci calcaroase se va face prin metoda exploatarilor la zi, sub cota terenului, in microcarieră, in trei treapte de exploatare, cu inaltimea maxima de 15,0 m.

Cota terenului natural în zona neafectată de exploatările anterioare este de 209,0 m, iar nivelul treptei finale a microcarierei va fi la cota 160,0 m (cota treptei finale a excavației).

Tehnologia de lucru constă din dislocarea, încărcarea şi evacuarea pietrei brute în afara microcarierei, formându-se astfel o excavaţie cu adâncimea de cca. 45 m faţă de cota finală a exploatării anterioare şi taluz general înclinat la 53º, care duce la modificarea landşaftului şi schimbarea mediului morfogeografic natural.

Pentru consolidarea versantului şi protecţia zăcământului, peretele excavaţiei va taluzat în trepte cu berme de siguranţă cu lăţimea de 3 m şi taluz înclinat la 53º.

Din observaţiile efectuate în zona exploatată anterior, nivelul cotei finale a excavaţiei este situat deasupra nivelului hidrostatic.

La finele perioade de implementare a proiectului propus, excavaţia va fi amenajată prin lucrări de aducere a terenului la starea iniţială, care constau din: nivelarea şi copertarea cu pământ vegetal a bermelor de siguranţă şi a treptei finale şi refacerea covorului vegetal prin însămânţare cu ierburi perene.

  - Resursele naturale necesare implementarii proiectului propus

Implementarea proiectului propus se bazează pe utilizarea de resurse naturale neregenerabile, respectiv roci calcaroase de vârstă ponţiană - calcare şi gresii calcaroase, avand urmatoarea compozitie mineralogica: carbonat de calciu (78%), carbonat de calciu si magneziu (21%) si oxizi de fier (1%), aflate în depozite stratificate. Exploatarea acestora este un un proces tehnologic specific activităţii de exploatări miniere în cariere de suprafaţă, în care sunt antrenate resurse naturale, astfel:

- roci calcaroase (calcare şi gresii calcaroase), extras geologic în anul I 150000 m³);

- lemnul rezultat din defrişări pe teren neafectat de exploatările anterioare (36 m³ = 36 to) masă vegetală ierburi 1 kg/m² (8065 x 0,001 to = 8,0 to):

- terenul ocupat temporar de microcarieră 12080 m², din care suprafața excavaței 8065 m².

Resurse naturale necesare implementării PP

Tabel 5.2.1.

| Specificatii | UM | Anul | Anul II | Anul III | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suprafata de exploatat | m² | 4032 | 4033 |  | 8065 |
| Pierderi de masă vegetală | to | 22 | 22 |  | 44 |
| Volum extras geologic comercial | m³ | 75000 | 75000 |  | 150000 |

Resursele naturale necesare implementării proiectului propus se exploatează din perimetrul ariei speciale de conservare ROSCI 0206 Porțile de Fier și al ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0080 Munții Almăjului – Locvei, care în zona amplasamentului PP se suprapun.

  - Identificarea şi evaluarea impactului asupra factorilor de mediu în perioada de implementare

♦  Tipuri de poluare ce se pot produce în amplasamentul proiectului propus şi în zona limitrofă:

- Poluare specifică lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale naturale în cariere de suprafaţă şi constă din poluarea cu emisii de pulberi, emisii de noxe chimice, zgomot şi vibraţii generate de utilajele pentru construcţii şi mijloacele de transport;

- Poluarea accidentală, mai ales cu produse petroliere deversate accidental ca urmare a unor defecţiuni ale utilajelor şi mijloacelor de transport, alimentării de urgenţă cu carburanţi din recipienţi necorespunzători şi fără luarea măsurilor de siguranţă etc.

♦   Principalii poluanti generaţi de implementarea proiectul propus:

- Pulberi sedimentabile, generat în amplasamentul microcarierei (operaţiunile decopertare, excavare, incarcare - descarcare, deplasarea mijloacelor de transport auto în incintă) şi pe drumul de acces, în timpul transportului (praful rezultat din deplasarea mijloacelor de transport pe drumul provizoriu de pământ sau de la suprafaţa încărcăturii în vrac).

- Noxe chimice, generate de arderea carburanţilor în motoarele utilajelor şi ale mijloacelor de transport, în incinta microcarierei şi pe drumul de acces;

- Zgomotul, generat de utilajele şi mijloacele de transport, în incinta microcarierei şi pe drumul de acces;

- Vibraţii, generate de utilajele şi mijloacele de transport, în incinta microcarierei şi pe dumul de acces;

- Deşeuri gospodărite necorespunzător

În cap. 2. subcap. 2.4. „Emisii si deseuri generate în perioada de implementare a proiectului propus” din prezentul studiu sunt prezentati detaliat poluanţii generaţi de proiect, nivelul emisiilor şi principale măsuri de eliminare / reducere.

♦   Identificare şi evaluarea impactul generat de implementarea PP asupra principalilor factori de mediu, în amplasament şi în zona limitrofă

a.)  Impactul generat asupra factorului de mediu AER

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale naturale în cariere de suprafaţă, prin specificul său, poate produce poluarea aerului cu emisii de praf, emisii de noxe chimice, zgomot şi vibraţi, atât în incinta microcarierei, cât şi pe drumul de acces nemodernizat.

Emisiile de praf au ca sursă pământul necontaminat rezultat din decopertare, încărcare/descărcareşi transport auto materialele de construcţii (nisip şi pietriş) în vrac. Acestea se poduc în perioadă limitată, strict în timpul funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport. Cantitatea de praf este redusă, emisiile înregistrându-se numai în perioadă fără precipitaţii, în timpul de funcţionare al utilajelor şi mijloacelor de transport şi este generată de un număr limitat de utilaje care funcţionează simultan (tab. 2.4.1.1.).

Curenţii de aer dispersează emisiile de praf pe suprafaţă mare. Acestea se propagă în incinta, în jurul perimetrului de exploatare şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de cel mult 50 m şi se depun pe vegetație în cantitate descrescătoare spre exterior (tab. 2.4.1.2.).

În timpul funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport, în atmosferă se degajă gaze de eşapament de la motoarele Diesel din dotarea utilajelor de construcţii şi mijloacelor de transport, în a căror componenţă sunt: oxizi de azot (NO2), oxizi de carbon (CO); oxizi de sulf (SO2); compuşi organici volatili (COV), pulberi. Acestea se poduc în perioadă limitată, strict în timpul funcţionării motoarelor şi în cantitate redusă, fiind generate de un număr limitat de utilaje care funcţionează simultan. Emisiile de noxe chimice sunt sub limita admisă conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993 (tab. 2.4.1.3.).

Dispersia emisiilor de noxe se va produce în jurul microcarierei şi de-a lungul drumului de acces, de o parte şi de alta pe o bandă cu lăţimea de max.100 m, concentraţiile de poluanţi reducându-se la 50% la distanţa de de 20 m şi de 3 ori la distanţa de 50 m. Prin îmbunătăţirea nivelului tehnologic al motoarelor şi (normă de poluare cel puțin Euro IV), comparativ cu Euro I se prognozează scăderea emisiilor cu 30%.

Activitatea în microcarieră se desfăşoară într-o zonă cu vegetaţie, care în procesul de fotosinteză absoarbe CO2 emanat în atmosferă prin arderea carburanților. În acest fel, o parte a emisiilor generate prin implementarea PP va fi eliminată prin funcţia îndeplinită de vegetatiei existentă în zonă.

Activitatea desfasurată în amplasamentul PP şi în zona limitrofă generează asupra factorului de mediu AER un impact direct, reversibil, cu intensitate redusă, temporar şi un grad de extindere zonal (4,42 ha).

b.)  Impactul generat asupra factorului de mediu APA

Proiectul nu implică acţiuni de schimbare şi de eliminare a cursurilor de apă din zonă şi nu are repercusiuni asupra alimentării cu apă a reţelei hidrografice de suprafaţă.

Lucrările de exploatare a nisipului şi pietrişului în microcarieră se vor executa deasupra nivelului hidrostatic, condiţie impusă prin permisul de exploatare. Astfel, nu se modifică nivelul pânzei freatice.

Tehnologia de exploatare adoptată nu implică consum de apă din surse de suprafaţă sau subterane, nu generează ape uzate sau alte surse de poluare a apei. Singura sursa de poluare ar putea fi deversarea accidentală de produse petroliere și uleiuri minerale uzate, care ar putea ajunge în pânza freatică prin intermediul apelor pluviale. Poluarea accidentală este puţin probabilă şi de amploare foarte redusă, avâd în vedere numărul mic şi starea tehnică bună a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de transport care acţionează în cadrul procesului tehnologic din santier, precum şi prin posibilitarea lesnicioasă de aplicare a măsurilor de prevenire sau de neutralizare în cazul producerii unor scurgeri accidentale.

Proiectul propus nu generează nici un impact semnificativ asupra factorului de mediu  APA.

c.)  Impactul generat asupra factorului de mediu SOL - SUBSOL

În perioada de implementare a proiectului propus, în funcţie de modul de utilizare a terenului din incinta amplasamentului, impactul asupra solului şi subsolului se referă la:

- stratul de sol este afectat temporar prin decapare şi depozitare în spaţiul destinat acestui scop. Prin decapare şi depozitare este complet alterară structura solului şi capilaritatea acestuia, fără a-şi pierde însă  calităţile fizico – chimice şi, implicit fertilitatea. Starea alterată a factorului de mediu se menţine pe toată perioada de implementare a proiectului. După realizarea lucrărilor de refacere a mediului, şi mai ales după instalarea covorului vegetal, stratul de sol începe să – şi îndeplinească rolul de suport al biocenozei specifice prin refacerea structurii şi capilarităţii, precum şi îmbunătăţirea fertilităţii prin refacerea microfaunei și microflorei și prin aportul de substanțe nutritive rezultat prin descompunerea resturilor organice;

- subsolul este afectat prin deranjarea echilibrului geologic pe adîncimea de excavare. În zona de excavare stratul de nisip şi pietriş atinge grosimi de peste 100 m, iar reducerea acestuia cu cca. 5 - 13 m (adâncimea medie a treptei de excavare) nu este de natură să aducă prejudicii semnificative subsolului. Afectarea subsolului este numai de natură fizică şi nu are impact semnificativ asupra factorului de mediu.

- în zona limitrofă amplasamentului PP și de-a lungul drumului de acces solul și subsolul nu sunt afectate de alți poluanți generați de activitatea de extragere a nisipului și pietrișului în microcarieră.

În funcţie de modul de utilizare a terenului din amplasament, PP generează asupra factorului de mediu SOL – SUBSOL un impact direct, reversibil, cu intensitate puternică, pe termen scurt (1 - 2 ani pe fiecare suprafată aprobată prin permisul de exploatare) şi un grad de extindere zonal (1,28 ha).

d.)  Impactul generat asupra factorului de mediu VEGETATIE - FAUNĂ

Prin implementarea proiectului propus se produc modificări importante ale stării actuale a factorului de mediu ″biodiversitate″, generate în special de modul de utilizare a terenului din amplasament şi a activităţii umane în incinta microcarierei şi pe drumul de acces.

Impactul generat asupra vegetaţiei din amplasamentul PP şi din zona limitrofă:

- pe suprafaţa 1.28 ha teren destinat extragerii nisipului și pietrișului, vegetaţia existentă este înlăturată prin activitatea de decopertare, îndepărtându-se şi suportul acesteia – stratul de sol fertil (0,30 m). Stare alterată a factorului de mediu se menţine pe perioada de desfăşurare a activităţilor de exploatare (lucrări pregătitoare + lucrări de exploatare) + lucrări de închidere a microcarierei și de refacere a mediului, inclusiv reinstalarea covorului vegetal (2 ani pentru fiecare suprafață aprobată prin permisul de exploatare) .

- pe suprafaţa teren din amplasament și zona limitrofă microcarierei, pe cca 4,42 ha vegetaţia existentă este afectată de depuneri de pulberi rezultate din procesul tehnologic ce se desfăşoară în amplasament. Nivelul maxim posibil de sedimentare este diferit pe etape de implementare a PP, respectiv: cca. 0,58 g/m² în perioada de construcție, cca. 0,58 g/m² în perioada de exploatare și  cca. 0.58 g/m² în perioada de închidere (tab. 2.4.1.2.).

- de-a lungul drumului de acces pe o suprafață de cca 7,50 ha, sub formă de bandă cu lăţimea maximă de 100 m (50+50 m), vegetaţia existentă este afectată de depuneri de pulberi, rezultate în timpul transportul cu mijloace auto pe drum de pământ. Nivelul maxim posibil de sedimentare este de cca.  0,12 g/m², numai în perioada de construcție (tab. 2.4.1.2.).

Pulberile depuse rămân temporar pe tulpinile plantelor, întrucât datorită precipitaţiilor acestea se spală şi ajung la nivelul solului. Provenind din pământ necontaminat şi fiind în cantităţi relativ reduse, aceste pulberi nu au impact semnificativ asupra vegetaţiei din zona limitrofă.

Impactul generat asupra faunei din amplasamentul PP şi din zona limitrofă:

- pe suprafaţa de 1,28 ha teren destinat extragerii nisipului și pietrișului, populaţiile speciilor de nevertebrate din fauna subterană şi ale unor specii fără mobilitate din fauna terestră, precum și indivizii din speciile din faună terestră cu mobilitate aflaţi în stadiul de ou, pui în cuib vor suferi pierderi numerice, ca urmare a îndepărtării stratului de sol şi a vegetaţiei existente. Stare alterată a factorului de mediu se menţine pe perioada de desfăşurare a activităţilor de exploatare (lucrări pregătitoare + lucrări de exploatare) + lucrări de închidere a microcarierei și de refacere a mediului, inclusiv reinstalarea covorului vegetal (2 ani pentru fiecare suprafață aprobată prin permisul de exploatare). Refacerea populaţiilor speciilor afectate va începe după finalizarea lucrărilor de refacere a mediului și va dura cel puțin 2 sezoane de vegetație, pentru unele specii chiar mai mult.

- în zona limitrofă amplasamentului PP și de-a lungul drumului de acces, populaţiile speciilor de nevertebrate din fauna subterană şi și a celor fără mobilitate din fauna terestră nu vor suferi pierderi numerice sau perturbări în utilizarea habitatelor.

- populaţiile speciilor de vertebrate cu mobilitate din fauna terestră aflate în amplasamentul PP, în zona limitrofă acestuia şi de-a lungul drumului de acces se vor deplasa spre zone mai îndepărtate cu aceeaşi nişă ecologică, la distanţă suficient de mare pentru a nu fi afectate de zgomot şi, în special de prezenţa umană. În amplasamentul PP stare alterată a factorului de mediu se menţine pe perioada de desfăşurare a activităţilor de exploatare (lucrări pregătitoare + lucrări de exploatare) + lucrări de închidere a microcarierei și de refacere a mediului, inclusiv reinstalarea covorului vegetal (2 ani pentru fiecare suprafață aprobată prin permisul de exploatare) ..

- implementarea PP va determina fragmentarea habitatelor unor specii de păsări ale căror habitate de hrănire / hrănire + cuibărit includ și zona afectată cu lucrări de extragere a nisipului și pietrișului;

- populaţiile de mamifere mici (insectivore, rozătoare şi şoareci) şi reptile se vor reface în terenul microcarierei  după efectuarea lucrărilor de refacere a mediului, ceea va aduce după sine reintroducerea amplasamentului PP în terenul de vânătoare al speciilor de păsări răpitoare, precum şi în teritoriul de hrănire al unor indivizi din speciile de păsări granivore şi insectivore .

În perioada de implementare PP generează asupra factorului de mediu VEGETATIE - FAUNĂ:

-  	un impact direct, reversibil, cu intensitate puternică, pe termen scurt 1 - 2 ani pe fiecare suprafată aprobată prin permisul de exploatare anual) şi un grad de extindere zonal (suprafata excavatiei = 1,28 ha) asupra vegetaţiei şi populaţiilor de nevertebrate din fauna subterană / fauna terestră fără mobilitate.

-  	un impact indirect, reversibil, pe termen scurt, de intensitate redusă, un grad de extindere zonal asupra vegetaţiei şi faunei terestre din zona limitrofă amplasamentului (4,42 ha) şi de-a lungul drumului de acces (7,50 ha).

e.)  Impactul asupra aşezărilor umane a altor obiective de interes public

Locuitorii din vatra satelor Ostrovul Corbului și Hinova, situate la distanță peste 1,0 km de amplasamentul perimetrului DANI, nu pot fi afectaţi negativ în perioada de implementare a PP prin emisiile de praf, noxe chimice, zgomot, nici chiar în cazul formării unor curenți de aer foarte puternici.

Locuitorii din trupul intravilan satul nou Ostrovul Corbului (preponderent case de vacanță, dar și locuințe permanente), aflat pe traseul drumului de acces în zona de racordare a acestuia la DN 56 C, pot fi afectaţi negativ prin implementarea PP în perioada de construcție (transportul extrasului geologic util la beneficiari), prin emisii de praf și noxe chimice, zgomot şi vibraţii, generate în timpul funcționării mijloacelor de transport, de-a lungul drumului de acces, sub formă de bandă cu lăţimea maximă de 100 m:

- depuneri de pulberi: nivelul maxim posibil de sedimentare este de cca.  0,12 g/m², numai în perioada de construcție (tab. 2.4.1.2.);

- emisii de noxe chimice: nivelul emisiilor de noxe chimice este sub limita admisă conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993 (tab. 2.4.1.3.);

- nivel de zgomot: în limitele maxime admise pentru emisii acustice din surse mobile (tab. 2.4.1.4.);

- vibrații: fără impact asupra locuințelor de vacanță și persoanelor deservita, construcțiile fiind amplasate în afara razei de propagre a vibrațiilor.

Prin crearea locurilor de muncă pe perioada de implementare, PP poate avea impact pozitiv asupra aşezărilor umane din zonă.

În perioada de implementare, proiectul propus generează nici un impact asupra AŞEZĂRI UMANE (vatra satelor Ostrovul Corbului si Hinova), iar asupra satului de vacantă Ostrovul Corbului generează un impact direct, temporar (în perioada de exploatare), intermitent (în timpul functionării mijloacelor de transport), zonal   (7,50 ha de-a lungul drumului de acces), de intensitate scăzută.

Amplasamentul proiectului propus se află in extravilanul comunei Hinova, sat Hinova, jud. Mehedinti, iar pe amplasamentul proiectului propus şi în vecinătatea sa (rază de peste 500 m):

- nu sunt obiective de interes public

- nu sunt monumente istorice şi de arhitectură;

- nu sunt zone cu regim sever de restricţie;

- nu sunt zone de interes tradiţional.

Prin implementarea PP nu sunt afectate ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC .

În situația în care, în timpul execuției lucrărilor de excavare, în microcarieră apar obiecte ce ar putea fi de interes arheologic, beneficiarul va stopa lucrările de exploatare a agregatelor minerale în respectiva zonă și va anunța de urgență autoritatea administrației publice locale – Primăria Hinova, precum și autoritatea județeană de cultură – Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu, care vor lua măsurile legale.

e.)  Impactul estetic

Implementarea proiectului propus produce modificări ale landşaftului local prin aparţia unor elemente artificiale, ale căror forme geometrice, dimensiuni vin în contrast cu peisajul general, caracterizat de o fizionomie proprie unui teritoriu, ce rezultă dintr-o anumită combinaţie între componentele sale naturale. 	Interpunerea formelor artificiale în peisaj are ca efect anularea ansamblului, rezultat al combinaţiilor ancestral reglate dintre componentele naturale specifice fiecărui landşaft local.

Modul de amenajare a terenului după terminarea lucrărilor aprobate prin permisul de exploatare şi efectuarea lucrărlor de refacere a mediului, vine să armonizeze elementele artificiale specifice proiectului propus cu landşaftul local, crând astfel, un peisaj agreabil pentru ochiul uman.

Impactul estetic este unul redus, zonal si temporar, dar de scurtă durată, după finalizarea lucrărilor de exploatare întregul perimetru va fi practic supus reconstrucţiei ecologice sau unor amenajări de refacere a mediului, pe baza unui proiect aprobat în acest scop.

♦ Tipuri de impact asupra factorilor de mediu (sol + subsol, biodiversitate, aşezări umane) identificate în perioada de construcţie și funcționare a microcarierei:

- impact direct, de intensitate puternică, reversibil, zonal (în zona excavației), temporar (de la autorizarea lucrărilor, până la închiderea microcarierei și finalizarea lucrărilor de refacere a mediului) asupra factorilor de mediu: SOL VEGETAȚIE, FAUNĂ SUBTERANĂ;

- impact direct, de intensitate puternică, ireversibil, zonal (în zona excavației), permanent asupra factorului de mediu: SUBSOL;

- impact indirect, de intensitate scăzută,  reversibil, zonal (în zona excavației și zona limitrofă), temporar (cât este activitate în microcarieră) asupra factorului de mediu: FAUNĂ TERESTRĂ

- impact direct, de intensitate scăzută, reversibil, zonal (de-a lungul drumului de acces), temporar (cât este activitate în microcarieră ) asupra factorului de mediu ASEZĂRI UMANE

- impact direct, de intensitate scăzută, reversibil, zonal (în zona excavației, zona limitrofă și de-a lungul drumului de acces), temporar (cât este activitate în microcarieră), asopra factorului de mediu AER.

- impact rezidual prin persistenţă după aplicarea măsurilor de reducere, asupra factorului de mediu AER.

  - Consideraţii privind impactul cumulativ generat de implementarea PP cu alte aprobate

Proiectul propus este amplasat într-o zonă a PN Porţile de Fier de mare interes pentru exploarea resurselor naturale neregenerabile (roci calcaroase), fapt confirmat de funcţionarea în trecut a unei cariere. Perimetrul de exploatare actual se suprapune în mare cu cel al carierei care a funcţionat înainte de anul 1995

În zona pe care s-au exploatat în trecut roci calcaroase, mediul natural este format din pereţi de stîncă taluzaţi, berme de siguranţă şi treapta finală de exploatare, pe care, în mod spontan s-a instalat o vegetaţie rară din specii de plante din flora locală.  Habitatul creat aici adăposteşte toate speciile de plante, animale şi păsări identificate în amplasamentul PP, inclusiv cele de interes comunitar care fac obiectul protecţiei speciale în siturile Natura 2000 Porţile de Fier  (ROSCI0206) şi Munţii Almăjului – Locvei (ROSPA0080).

În situaţia actuală, zona limitrofă amplasamentului a proiectului propus nu mai generează impact asupra habitatelor naturale identificate în zonă şi nici asupra speciilor de plante, animale şi păsări, înclusiv a celor de interes comunitar.

În cuprinsul perimetrului de exploatare Gura Văii funcționează o microcarieră pe suprafața de 9900 m², aparținând tot S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A., în care resursa este exploatată cca. 80%. Lucrările de excavare în microcariera existentă se vor executa alternativ cu cele din zona de extindere (PP) pentru a nu genera impact cumulativ.

În teritoriul din PN Porţile de Fier situat între R. Cerna şi Schela Cladovei nu mai sunt propuse sau aprobate și alte proiecte similare care pot genera impact cumulativ cu PP, implicit asupra ariilor naturale protejate.

Având în vedere situaţia actuală a afectării mediului în acest teritoriu  putem considera că implementarea proiectului propus nu va genera impact cumulativ asupra mediului cu al proiecte propuse sau aprobate în zonă.

  - Concluzii privind impactul proiectului propus asupra siturilor de interes comunitar

♦ Tipuri de impact asupra siturilor de interes comunitat în perioada de construcţie și funcționare:

- impact direct, de intensitate puternică, reversibil, zonal (în zona excavației), temporar (de la autorizarea lucrărilor, până la închiderea microcarierei și finalizarea lucrărilor de refacere a mediului) asupra factorilor de mediu: SOL VEGETAȚIE, FAUNĂ SUBTERANĂ;

- impact direct, de intensitate puternică, ireversibil, zonal (în zona excavației), permanent asupra factorului de mediu: SUBSOL;

- impact indirect, de intensitate scăzută,  reversibil, zonal (în zona excavației și zona limitrofă), temporar (cât este activitate în microcarieră) asupra factorului de mediu: FAUNĂ TERESTRĂ

- impact direct, de intensitate scăzută, reversibil, zonal (de-a lungul drumului de acces), temporar (cât este activitate în microcarieră ) asupra factorului de mediu ASEZĂRI UMANE

- impact direct, de intensitate scăzută, reversibil, zonal (în zona excavației, zona limitrofă și de-a lungul drumului de acces), temporar (cât este activitate în microcarieră), asopra factorului de mediu AER.

- impact rezidual prin persistenţă după aplicarea măsurilor de reducere, asupra factorului de mediu AER.

♦ Impactul preconizat al PP asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar,:

În amplasamentul PP și în zona limitrofă nu s-au identificat habitate protejate de interes comunitar.

În etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului PP nu generează nici un mpact asupra unor habitate protejate de interes comunitar, acestea nefiind identificate în amplasamentul PP și în zona limitrofă.

În amplasamentul PP și în zona limitrofă nu s-au identificat specii de plante protejate de interes comunitar. În etapele de constructie, exploatare, refacerea mediului PP nu generează nici un impact asupra unor specii de plante protejate de interes comunitar, nefiind identificate în amplasamentul PP și în zona limitrofă.

În amplasamentul PP și în zona limitrofă  s-au identificat  specii de animale și păsări protejate de interes de interes comunitar:

-  mamifere: 1323 Myotis bechsteini, 1324 Myotis myotis  (habitate de hrănire). Sunt specii cu activitate nocturnă. Exemplarele existente în zonă învecinată (habitate de adăpostire, odihnă, reproducere în zona împădurită) pot folosi habitatul de hrănire din zona de extindere a microcarierei și cea învecinată pe timpul nopții, când nu este activitate umană. Împactul asupra exemplarelor adulte aflate în zona de interes este îndirect, reversibil, temporar, intermitent, zonal.

- reptile: 1217 Testudo hermanni (habitat de hrănire, adăpostire, odihnă, reproducere). Prin dispariția stratului de sol a vegetației pe zona de excavare exemplare adulte existente în zona de excavare a microcaierei nu mai au habitat de hrănire, adăpostire, odihnă, reproducere. Acestea se vor reloca în zona învecinată neafectată cu lucrări. Impactul generat de PP asupra populației speciei aflată în zona amplasamentului este direct, de intensitate puternică, reversibil, zonal, temporar (până la închiderea microcarierei și finalizarea lucrărilor de refacere a mediului).

-  păsări: A080 Circaetus gallicus, A402 Accipiter brevipes (habitate de hrănire). Populațiile acestor specii se vor reloca în zona învecinată neafectată cu lucrări. Impactul generat de PP asupra populațiilor speciilor aflate în zona amplasamentului este indirect, de intensitate redusă reversibil, zonal, temporar (până la închiderea microcarierei și finalizarea lucrărilor de refacere a mediului).

În amplasamentul PP și în zona limitrofă  s-au identificat  specii păsări protejate de interes naţional: A212 Cuculus canorus, Upupa epops, A099 Falco subbuteo (habitatele de hrănire). Populațiile acestor specii se vor reloca în zona învecinată neafectată cu lucrări. Impactul generat de PP asupra populațiilor speciilor aflate în zona amplasamentului este indirect, de intensitate redusă reversibil, zonal, temporar (până la închiderea microcarierei și finalizarea lucrărilor de refacere a mediului).

Implementarea proiectului propus nu afectează negativ starea actuală de conservare a siturilor ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, din următoarele considerente :

- habitatele speciilor protejate pentru care au fost declarate siturile ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei sunt cu largă răspândire în teritoriul siturilor şi chiar în afara acestora. În această situaţie, prin implementarea proiectul propus nu apare pericolul limitării habitatelor speciilor protejate, sau dispariţia acestora.

- populaţiile speciilor şi habitatelor protejate pentru care a fost declarate siturile sunt neizolate, cu arie de răspândire extinsă, iar lucrările de construcţii ce se vor executa în perioada de implementare a PP nu vor determina alterarea stării actuale de conservare a speciilor şi habitatelor protejate.

- lucrările de exploatare a rocilor calcaroase în carieră de suprafaţă ce se vor executa în perioada de implementare a proiectului propus nu vor determina reducerea numerică a populaţiilor speciilor de faună protejate identificate pe amplasamentul sau în vecinătatea proiectului propus. Acestea sunt specii de faună mobilă, ai căror indivizi, în perioada execuţiei lucrărilor pe amplasament se vor deplasa în zone învecinate neafectate de activitatea umană, în care sunt îndeplinite condiţiile de habitat. După finalizarea lucrărilor de refacere a mediului şi retragerea utilajelor şi oamenilor de pe amplasament, exemplarele adulte din unele specii de faună menţionate vor reveni pe amplasamentul PP, pentru hrănire.

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare, în cap. III – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună, art. 33 prevede o serie de  interziceri, prevăzute de altfel şi în Planul de Management al PN Porţile de Fier, a căror respectare asigură menţinerea stării actuale de conservare a siturilor Natura 2000 Porţile de Fier  (ROSCI0206) şi Munţii Almăjului – Locvei (ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei).

Evaluarea detaliată a impactului implementării PP asupra siturile de interes comunitar ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei face obiectul Studiului de evaluare adecvată, elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, apropat cu OM nr. 19/2010.

  - Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător

Specificul şi complexitatea redusă a activităţii conduce la aprecierea că o evaluare a riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător nu este necesară în cazul de faţă.

În perioada implementării proiectului propus toti factorii de mediu vor fi monitorizati periodic, atât în incinta microcarierei, cât si la zona limitrofă şi de-a lungul drumului de acces, iar dacă apare riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător se vor lua măsurile prevenire sau inlăturare a acestora.

  - Reprezentarea grafică şi stabilirea nivelul de afectare a calităţii mediului (I.P.G.)

Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare, calculat pentru fiecare factor de mediu, se face utilizând scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate corespunzătoare valorii fiecărui indice de poluare calculat (tabel nr. 5.7.1).

Pentru simularea efectului sinergie al poluanţilor, utilizând metoda ilustrativă  V. Rojanski, cu ajutorul notelor de bonitate atribuite pentru Ip, se construieşte o diagramă. Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă  într-un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate. Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor notelor de bonitate, exprimând starea reală, se obţine o figură geometrică neregulată cu o suprafaţă mai mică decât a figurii geometrice regulate ce reprezintă starea ideală.

Metoda de evaluare a impactului global are la bază exprimarea cantitativă a stării de poluare a mediului pe baza indicelui de poluare globală I.P.G. Acest indice rezultă din raportul între starea ideală Si şi starea reală Sr a mediului.

Metoda grafică, propusă de V. Rojanski (I.C.I.M. Bucureşti) constă în determinarea indicelui de poluare globală (I.P.G.) prin raportul dintre suprafaţa ce reprezintă starea ideală şi suprafaţa ce reprezintă starea reală, adică:

I.P.G. = SI / SR       unde:               	SI = suprafaţă stării ideale a mediului

SR = suprafaţă stării reale a mediului

Când:                	•  I.P.G. = 1 nu există poluare

•  I.P.G. > 1 există modificări de calitate a mediului

Scara de bonitate a indicelui de poluare (Ip)

Tabel nr. 5.7.1

| Nota de bonitate | Valoarea Ip | Efectele asupra mediului înconjurător |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0 | mediu neafectat |
| 9 | 0,00 - 0,25 | fără efecte |
| 8 | 0,26 - 0,50 | mediul este afectat în limitele maxim admise - efecte reduse asupra mediului- nivel 1 |
| 7 | 0,51-1,00 | mediul este afectat în limitele maxim admise - efectele nu sunt nocive - nivel 2 |
| 6 | 1,00-2,00 | mediul este afectat peste limitele maxim admise - efecte sunt accentuate - nivel 1 |
| 5 | 2,01-4,00 | mediul este afectat peste limitele maxim admise - efectele sunt nocive - nivel 2 |
| 4 | 4,01 - 8,00 | mediul este afectat peste limitele maxim admise - efecte nocive sunt accentuate - nivel 3 |
| 3 | 8,01-12,00 | mediul este degradat - nivel 1 - efecte sunt letale la durate medii de expunere |
| 2 | 12,01-20,00 | mediul este degradat - nivel 2 - efecte sunt letale la durate scurte de expunere |
| 1 | Peste 20,00 | mediul este impropriu formelor de viaţă |

Pe baza valorii I.P.G. s-a stabilit o scară privind calitatea mediului (tabel nr.5.7.2).

Scară privind calitatea mediului (I.P.G.)

Tabel nr. 5.7.2

| Valoarea I.P.G. I.P.G. = SI / SR | Efectele activităţii asupra mediului înconjurător |
| --- | --- |
| I.P.G. = 1 | - mediul este natural neafectat de activitatea umană |
| I.P.G. = 1÷2 | - mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile |
| I.P.G. = 2 ÷ 3 | - mediul este afectat de activitatea umană, provocând stare de disconfort formelor de viată |
| I.P.G. = 3÷4 | - mediul este afectat de activitatea umană provocând tulburări formelor de viaţă |
| I.P.G. = 4÷6 | - mediul este afectat de activitatea umană, periculos formelor de viată |
| I.P.G. > 6 | - mediul este degradat de activitatea umană, impropriu formelor de viată |

Notele de bonitate corespunzătoare indicilor de poluare şi a indicilor de calitate calculaţi pentru proiectul „EXTINDERE MICROCARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII”, mun. Drobeta Turnu Severin, cartier Gura Văii, jud, Mehedinţi în timpul implementării PP sunt prezentaţi în tabelul nr. 5.7.3.

Calculul s-a făcut pentru 5 factori de mediu: apă, aer, sol - subsol, vegetație - faună, aşezări umane.

Notele de bonitate acordate elementelor de mediu afectate

Tabel nr. 5.7.3

| Factor de mediu | Ip | Nb |
| --- | --- | --- |
| Apă | 0,15 | 9 |
| Aer | 0,30 | 8 |
| Sol şi subsol | 2,00 | 6 |
| Vegetaţie + Faună | 0,30 | 8 |
| Aşezări umane | 0,26 | 8 |

Rezultă, conform graficului „Calculul indicelui de poluare globală (I.P.G.)” (pag.48):

I.P.G. = SI / SR = 50,77: 30,66 = 1,66

In concluzie, în perioada de implementare a proiectul „EXTINDERE MICROCARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII”, mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile, în condiţiile aplicării planului de măsuri privind protecţia factorilor de mediu.

Prin tehnologia de exploatare adoptată, aplicând cele mai bune tehnologii diponibile (BAT), se va reduce semnificativ impactul asupra mediului, creând premizele unei dezvoltari sustenabile.

- MĂSURI PENTRU PREVENIREA, REDUCEREA SAU COMPENSAREA EFECTELOR SEMNIFICATICATIVE  ASUPRA MEDIULUI

###### Măsuri pentru prevenire/reducerea/compensarea efectelor semnificative asupra  mediului în perioada de implementare  PP

Pentru limitarea impactului pe care această activitatea îl va avea asupra mediului înconjurător şi a populaţiei din zonă, recomandăm titularului de activitate următoarele măsuri cu caracter general:

•   respectarea tehnologiilor de lucru prezentate în proiectul propus, pentru care se solicită acordul de mediu;

•   menţinerea permanentă a drumurilor de acces în bună stare, pe toată lungimea lor;

•  întreţinerea şi repararea periodică a utilajelor şi a mijloacelor de transport care vor deservi santierul, pentru a diminua nivelul de emisii în atmosferă şi nivelul de zgomot;

•  determinarea periodică a cantităţilor de pulberi rezultate în urma proceselor tehnologice în microcarieră şi  de transport, iar dacă este cazul, aplicarea unor măsuri  de diminuare a cantităţilor de praf eliberate în atmosferă;

•  determinarea periodică a nivelului emisiilor de gaze de eşapament al utilajelor destinate implementării proiectului, iar în cazul în care nivelul de nivelul acestora îl depăşeşte pe cel maxim  admis, se va lua măsura înlocuirii lor sau montarea unor echipamente de reducere a nivelului emisiilor poluante;

•  determinarea periodică a nivelului de zgomot, iar în cazul în care nivelul de zgomot îl depăşeşte pe cel maxim  admis, montarea unor echipamente de reducere a zgomotului la motoare.

•  dotarea permanentă a punctului de lucru cu recipienţi adecvaţi depozitării şi transportului deşeurilor menajere şi transportul periodic al acestora la groapă de gunoi autorizată.

Măsuri specifice poluanţilor şi deşeurilor generate în timpul desfăşurării procesul tehnologic:

►   Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de praf în incinta microcarierei şi pe drumul de acces

- respectarea tehnologiilor de lucru specifice proiectul propus, pentru care se solicită acordul de mediu;

- îmbunătăţirea stării tehnice a drumului de acces şi amenajarea corespunzătoare a celor din incintă;

- stropirea cu apă a surselor de praf şi a drumurilor de pământ, în perioadă de uscăciune;

- adoptarea unui regim de viteză pentru mijloacele de transport pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

- încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului, sens în care autobasculantele vor fi dotate obigatoriu cu prelate.

► Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de noxe chimice generate prin arderea carburanţilor (motorina):

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor.

►  Măsuri de eliminare/reducere a emisiilor de noxe acustice (zgomotul) generat de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport:

- menţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces;

- controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot.

►  Măsuri de eliminare/reducere a deşeuri menajere

- se vor colecta şi înmagazina temporar în recipienţi specifici şi vor fi transportate la depozit ecologic printr-un operator autorizat, ori de câte ori este nevoie sau pot fi reciclate împreună cu terasamentele.

►  Măsuri de eliminare/reducere a deseurile tehnologice

- deşeurile de pământ natural necontaminat (steril + pamânt vegetal recuperat) se vor utiliza în lucrările de refacere a amediului, pentru umpluturi şi copertare a terenului nivelat.

- deşeuri metalice  se vor colecta şi se vor preda la unităţi specializate pentru reciclare.

- uleiuri uzate se colectează şi se depoziteaza în recipienţi metalici şi se valorifică la unităţi specializate.

- ambalaje se vor depozita şi evacua împreună cu deşeurile menajere.

►  Alte măsuri pentru protecţia mediului

- dotarea punctului de lucru cu cisternă cu apă prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru intervenţţi în caz de incendiu şi pentru diminuarea cantităţii de praf ridicat în atmosferă

- dotarea permanentă a punctului de lucru cu recipienţi adecvaţi depozitării şi transportului deşeurilor menajere şi transportul periodic al acestora la groapă de gunoi autorizată.

- dotarea punctului de lucru cu materiale absorbante specifice prevenirii / eliminării poluării accidentale cu produse petroliere;

- instruirea personalului care va activa în punctul de lucru, privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi a celor privind conduita în cuprinsul ariei naturale protejate

- intocmirea unui grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei şi vitezei de circulaţie, modul de transport al încărcăturii

- transportul şi depozitarea carburanţilor necesari pentru utilajeje tehnologice în recipienţi corespunzători normelor de depozitare şi transport a produselor petroliere.

- alimentarea mijloacelor de transport de la staţii specializate în distribuţia produselor petroliere

- montarea la locuri vizibile de panouri avertizoare cu specificarea măsurilor de prevenire evenimentelor periculoase

- aducerea terenului microcarierei la starea iniţială, după expirarea permisul de exploatare, prin executarea lucrărilor de refacere a mediului prevăzute în prezentu studiu, la Cap. 7;

În scopul protejării speciilor de păsări ce pot fi întâlnite pe amplasamentul PP  sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

###### 6.2. Plan de măsuri pentru diminuarea impactului asupra mediului

| Nr. crt | Specificarea măsurii | Perioada de implementare | Costuri lei | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de amenajare a drumului de acces | Până la începerea activităţii în punctul de lucru | 50.000 | Beneficiarul PP – S.C. TRUSTUL DE CON- STRUCȚII DROBETA S.A. |
| 2 | Dotarea punctului de lucru cu utilaje tehnologice echipate cu motoare cu nivel de poluare cel puțin EURO IV | Până la începerea activităţii în punctul de lucru | Se află în dotarea benefici-arului |  |
| 3 | Dotarea punctului de lucru cu aubasculante echipat cu motoare cu nivel de poluare cel puțin EURO IV şi prelată | Până la începerea activităţii în punctul de lucru |  |  |
| 4 | Dotarea punctului de lucru cu recipienti standard pentru colectare şi depozitarea deşeurilor menajere | Până la începerea activităţii în punctul de lucru |  |  |
| 5 | Dotarea punctului de lucru cu cisternă echipată cu dispozitiv de stropire | Până la începerea activităţii în punctul de lucru |  |  |
| 6 | Dotarea punctului de lucru cu materiale şi dispozitive pentru PSI | Până la începerea activităţii în punctul de lucru | 5.000 |  |
| 7 | Dotarea punctului de lucru cu materiale şi pentru prevenirea poluării acccidentale cu produse petroliere şi uleiuri minerale | Până la începerea activităţii în punctul de lucru | 2.000 |  |
| 8 | Instruirea personalului care va activa în punctul de lucru privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor | La inceperea activităţii, de către fiecare persoană participantă la PP | 2.000 |  |
| 9 | Montarea la locuri vizibile de panouri avertizoare cu specificarea măsurilor de prevenire a evenimentelor periculoase în amplasamentul PP | Până la începerea activităţii în punctul de lucru | 2.000 |  |

  - Măsuri speciale privind protecţia speciilor  din amplasamentul PP

România este semnatara mai multor convenţii internaţionale din domeniul conservării mediului înconjurator, ceea ce obligă agenţii economici care pot aduce prejudicii mediului înconjurator să ia măsuri in vederea diminuării pe cât posibil a impacturilor negative ale activitaţilor lor asupra mediului, florei si faunei:

♦Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa (Convenţia de la  Berna), intrată în vigoare în 1979, ratificată de România în 1993.

♦    Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (Convenţia de la Bonn) ratificată de Romania in 1998.

♦ Măsuri generale și interziceri pentru protejarea populațiilor speciilor protejate de interes comunitar sau național, prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări pri Legea nr. 49/2011, art. 33, al. (1, 2) În scopul protejării populațiilor speciilor de plante, animale şi păsări din zona amplasamentului PP sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată a speciilor de faună, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere a puilor şi de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării a exemplarelor din specii protejate  de animale şi păsări, în stare vie ori moartă sau părţi /produse provenite de la acestea.

♦ Măsuri speciale de protecție a speciilor protejate de interes comunitar identificate în zona de extindere a microcarierei și pot fi afectate în activitatea de construcție și exploatare a PP:

- Specii de mamifere protejate de interes comunitar (1304 Rhinolophus ferrumequinum, 1305 Rhinolophus euryale, 1306 Rhinolophus blasii, 1323 Myotis bechsteini, 1324 Myotis myotis).

Chiropterele enumerate sunt specii cu activitatea nocturnă, care în timpul zilei, când este activitate în microcarieră, indivizi din populația existentă în zona limitrofă amplasamentului PP se vor afla în habitatul de adăpostire, odihnă și reproducere, aflat în zona împădurită la distanță de cca 200 m de punctul de lucru și nu vor fi afectați de activitatea din microcarieră. Măsuri speciale de protecție propuse:

- pe timpul zilei nu sunt necesare măsuri de protecție a exemplarelor de chiroptere protejate;

- măsura principală de protejare a populațiilor speciilor enumerate este organizarea activității în microcarieră într-un singur schimb, program de lucru între orele 8 – 17 (în perioada octombrie - martie) și  între orele 8 - 18. (în perioada aprilie - septembrie).

- Specii de reptile protejate de interes comunitar (1217 Testudo hermanni)

Țestoasa de uscat bănățeană (Țestoasa lui Hermann) este o specie cu activitate diurnă. Zona de extindere a microcarierei din perimetrul de exploatare Gura Văii cuprinde o parte din habitatul de hrănire, adăpostire, odihnă și reproducere al speciei. Populația speciei din zona amplasamentului PP este puternic afectată de activitatea din microcarieră în etapele de construcție și exploatare. Sunt necesare măsuri speciale de protecție a populației afectate:

- înainte de orice activitate ce se va desfășura în microcarieră (decopertarea solului, decopertarea sterilului, excavare) se vor culege manual toate exemplare ce se vor întâlni în zona de excavare,  care  vor fi evacuate în zona limitrofă, cât mai departe de punctul de lucru spre a nu reveni;

- decopertarea stratului de sol se va planifica în intervalul după eclozarea pontelor (iulie -august) și până la perioada de intrare la hibernare (septembrie -octombrie), iar anterior execuției lucrărilor se vor culege manual atât exemplare adulte, cât și puii și  vor fi evacuate în zona limitrofă;

- pentru a preveni intrarea exemplarelor de țestoasă (adulți și pui) în excavație, în zona pilierului de siguranță perimetral, pe laturile de est, nord și vest  se va amplasa un gard de protecție din plasă de sârmă cu ochiuri de 2-4 cm și înălțimea de 70 cm;

- LUCRARI DE REFACERE A MEDIULUI

  - Lucrări de refacere a mediului după expirarea permisului de exploatare

Lucrările de refacere a mediului se vor efectua pe taluzele excavației (8550,00 m²), pe treapta finală a excavației (8065,00 m²) și pe bermele de siguranță (2105,00 m²) și constau din:

- dezafectarea organizării de şantier, demolarea construcţiilor cu caracter provizoriu;

- evacuarea deşeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor de eliminare specifice fiecărui tip de deşeu;

- reprofilarea/nivelarea manual/mecanic a taluzurilor excavației (8550,00 m²)

- nivelarea cu buldozerul a treptei finale a excavației (8065,00 m²) și manual a bermelor de siguranță (2115,00 m²);

- copertarea treptei finale a excavației (100% S) cu strat cu grosimea de 40 cm și a bermelor de siguranță (50% S) cu strat cu grosimea de 30 cm de sol recuperat din depozit sau din gropi de împrumut;

- însămânţarea cu ierburi perene din specii locale a terenului nivelat şi copertat;

- îngrijirea covorului vegetal instalat, minim un sezon de vegetaţie (administrare îngrășăminte chimice);

► Costul lucrărilor de refacere a mediului

- suprafaţa pe care sunt necesare lucrări de refacere a mediului este de:

(8065 m²+2115 m² = 10180 m²) = 1,0180 ha

- costul estimativ al lucrărilor de refacere a mediului pe suprafața de 10280 m² este de 319096 lei calculată conform Anexa 2 – Deviz estimativ al lucrărilor de refacere a mediului

  - Măsuri de reconstrucţie a biodiversităţii

▪  Reconstrucţia resurselor biologice

Reconstrucţia resurselor biologice de sol, vegetaţie şi faună subterană se realizează prin lucrările de refacere a mediului, iar a celor de fauna terestră se realizează în mod natural, prin revenirea pe amplasament după încetarea activităţii umane.

▪  Reconstrucţia speciilor înscrise în listele roşii naţionale

Proiectul propus nu generează impact semnificativ asupra vreunei specii înscrise în listele roşii naţionale sau internaţionale. Nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie a acestora.

▪  Reconstrucţia adăposturilor de animale sau a cuiburilor de păsări

Nu s-au identificat adăposturi de animale protejate în perimetrul de exploatare, sens în care nu este necesară refacerea acestora după finalizarea lucrărilor de construcţii.

▪  Replantarea ierbii sau reîmpădurire

Se realizează prin lucrările de refacere a mediului.

▪  Reabilitarea peisajului

Proiectul propus nu modifică peisajul zonei, amplasamentul desfăşurându-se pe lângă forme artificilale de acelaţi tip (Documentație foto anexată). Nu sunt necesare lucrări de refacere a peisajului

- PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Procesul de producție ce se va desfășura în perimetrul de exploatare GURA VĂII este de mică amploare, atât în ceea ce privește suprafața de teren afectată (1.208 ha, etapizat pe o perioadă de 2-3 ani), cât și numărul redus de surse mobile (utilaje tehnologice și mijloace de transport) care pot genera emisii poluante, nivelul de emisie cumulat al acestora fiind sub nivelul minim reglementat pentru fiecare tip de poluant.

Față de această situație considerăm că nu este necesar un plan de monitorizare a mediului în timpul lucrărilor de exploatare a pietrei pentru construcții în perimetrul GURA VĂII.

Monitorizarea lucrărilor de refacere a mediului se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2003 Legea minelor, urmărind în special stabilitatea terenurilor din amplasament.

- REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

Exploatarea rocilor calcaroase în carieră de suprafaţă sunt lucrări miniere cu o durată limitată. 	Odată cu epuizarea cotei alocate prin permisul de exploatare pe terenurile ocupate temporar pentru exploatarea de calcar se vor renatura prin lucrări de refacere a mediului.

Amploarea lucrărilor de exploatare este una mica spre medie, astfel încât nu se pun în pericol echilibrele ecologice din zona. Activitatea desfasurata in perimetrul Gura Vaii, judetul Mehedinti, poate fi apreciata ca o sursa generatoare de un impact cu o intensitate scazuta si un grad de extindere zonal.

In urma evaluării impactului asupra mediului generat prin implementarea proiectului „EXTINDERE MICROCARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII” mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile, în condiţiile aplicării măsurilor privind protecţia factorilor de mediu., a habitatelor şi speciilor de interes comunitar .

Activitatea de exploatare, ca si activitatile auxiliare acesteia, pot provoca comunitatii locale un disconfort temporar si zonal. Totodata, se pot evidentia aspecte pozitive, deoarece materialele excavate vor fi folosite si in lucrari de constructii de pe raza jud. Mehedinţi. De asemenea, odată cu deschiderea microcarierei, se creează si un număr de locuri de muncă semnificativ pentru localnici

Implementarea proiectului propus nu afectează negativ starea actuală de conservare a siturilor ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei, din următoarele considerente :

–    habitatele speciilor protejate pentru care au fost declarate siturile ROSCI0206 Porţile de Fier şi ROSPA0080 Munţii Almăjului - Locvei sunt cu largă răspândire în teritoriul siturilor şi chiar în afara acestora. În această situaţie, prin implementarea PP nu apare pericolul limitării habitatelor speciilor protejate, sau dispariţia acestora.

–    populaţiile speciilor şi habitatelor protejate pentru care a fost declarate siturile sunt neizolate, cu arie de răspândire extinsă, iar lucrările de exploatare a rocilor calcaroase ce se vor executa în perioada de implementare a PP nu vor determina alterarea stării actuale de conservare a speciilor şi habitatelor protejate.

–    amenajarea şi funcţionarea carierei de piatră nu va determina reducerea numerică a populaţiilor speciilor de faună protejate identificate pe amplasamentul sau în vecinătatea proiectului propus. Acestea sunt specii de faună cu mobilitate, ai căror indivizi, în perioada execuţiei lucrărilor pe amplasament se vor deplasa în zone învecinate neafectate de activitatea umană, în care sunt îndeplinite condiţiile de habitat. După finalizarea lucrărilor de refacere a mediului şi retragerea utilajelor şi oamenilor de pe amplasament, exemplarele adulte din unele specii de faună menţionate vor reveni pe amplasamentul PP, pentru hrănire.

–    implementarea proiectului propus generează asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar un impact indirect, zonal, temporar, de intensitate redusă şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate şi statutul de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.

Amenajarea şi exploatarea unei cariere de piatră în perimetrul de exploatare Gura Văii, în zonă de dezvoltare durabilă,  nu modifică obiectivele planului de management al Parcului Natural Porţile de Fier vizează printre altele :

-	Conservarea peisajului, inclusiv a celui rezultat în urma activităţilor umane;

-	Menţinerea populaţiilor şi habitatelor de interes comunitar şi naţional, conservarea peisajelor caracteristice şi a elementelor geologice, geomorfologice şi paleontologice specifice;

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare, în cap. III – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună, art. 33 prevede o serie de  interziceri a căror respectare asigură menţinerea stării actuale de conservare  a Siturile Natura 2000 ROSCI0206 Porţile de Fier  şi ROSPA0080 Munţii Almăjului – Locvei.

10. DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE DE ELABORATOR IN PREZENTAREA INFORMAŢIILOR

Recomandările și concluziile din Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) privind implementarea proiectului proiectului „EXTINDERE MICROCARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII”, în extravilan mun. Drobeta Turnu Severin, cartier Gura Văii, jud. Mehedinți vor fi luate in considerare avand in vedere cele mentionate mai jos:

  - Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) a fost întocmit la cererea S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCȚII DROBETA S.A., în calitate de Beneficiar, în baza angajarii S.C. ACER S.R.L., in calitate de Elaborator (Contract de servicii nr. 110/06.03.2017).

  - Elaboratorul îşi asumă responsabilitatea doar în fața Beneficiarului, Autorităţii de Protecţia Mediului, Administrația Parcului Natural Porțile de fier şi îşi declină orice responsabilitate faţă de o terţă parte, în ceea ce priveşte recomandările şi concluziile prezentate în raport.

  - Intreaga activitate desfaşurată pentru întocmirea Raportul privind impactul asupra mediului (RIM) „EXTINDERE MICROCARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII” s-a bazat pe capacitatea de expertiză profesională şi cunoaşterea de către personalul Elaboratorului a legislaţiei de mediu actuale în România şi din ţarile Uniunii Europene.

  - Elaboratorul a prezentat rezultatele investigaţiilor şi a formulat concluziile şi recomandările privind implementarea proiectului propus, avându-se în vedere toate informaţiile în domeniu aflate in posesia sa, în momentul întocmirii lucrării. În măsura în care, datele şi informaţiile puse la dispoziţie de către Beneficiar nu s-au dovedit contradictorii la momentul întocmirii raportului, Elaboratorul îşi asumă dreptul de a se baza pe aceste date si informații şi a le considera exacte şi complete, fără a avea obligatia de a le verifica în mod independent exactitatea şi complexitatea.

  - Elaboratorul nu a întampinat dificultăţi privind întocmirea Raportul privind impactul asupra mediului (RIM), in cazul proiectului „EXTINDERE MICROCARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL DE EXPLOATARE GURA VĂII” amplasat in extravilanul mun. Drobeta Turnu Severin, cartier Gura Văii, jud. Mehedinti.

ELABORATOR, SC ACER SRL

Administrator, ing. Rodica Ungureanu

ÎNTOCMIT,

Sef proiect, ing. Rodica Ungureanu

Proiectant , ing. Rodica Ungureanu

11.  ANEXE, PLANURI ŞI HĂRŢI

1.       Anexa nr. 1. Certificat de urbanism nr. 238/17.03.2017

2.       Anexa nr. 2. Deviz estimativ al lucrărilor de refacerea mediului (cultivație agricolă)

3.      Anexa nr. 3. Certificat de înregistrare în Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului din 03.02.2016 (poziția 254)

4. 	Plan general de amplasament, scara 1:5000 (planșa nr. 1)

5. 	Plan de situaţie, scara 1:2000 (planșa nr. 2)

6. 	Profil geologic cu trepte de exploatare, scara 1:1000 (planșa nr. 3)

7.       Amplasamentul PP în perimetru ariilor protejate de interes comunitar, scara  1:30000 (planșa nr. 4)

12.  BIBLIOGRAFIE ŞI REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE

- Academia R.P.R.,  1960, Monografia geografică a RPR, Ed. Academiei, Bucureşti;

- Prodan, I., Duia, Al., 1966, Flora mică ilustrată a României, Editura Agro-Silvică, Bucureşti;

- Simionescu I., 1968, Fauna României, Editura Albatros, Bucureşti

- Târziu D., 1992, Pedologie şi staţiuni forestiere; Universitatea „Transilvania” Braşov;

- Bertel Bruun ş.a Dan Munteanu, 1999, Păsările din România şi Europa,  Editura Societatea Ornitologică Română;

- Doniţă, N., ş.a.,  2005, Habitatele din România, Ed. Tehică Silvică, Bucureşti;

- Legea apelor nr. 107/25.09.1996, modificata si completata de Legea nr. 310/2004;

- Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

- Legea nr. 458/28.06.2002, privind calitatea apei potabile, modificata prin Legea nr. 311/28.06.2004;

- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentreu planuri și programe

- Ord. MMGA nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 152/2005, privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 195/.2005, protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări cu Legea nr. 265/2006, cu modificări și completări ulterioare.

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 351/2005, privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substanţe prioritar periculoase;

- Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale şi a faunei sălbatice;

- Ordinele Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1964/2007 şi  264/2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

- H.G.R. nr. 445/2009, privind impactul anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Ordinul comun Ministrului Mediului si Padurilor, Ministrului Administratiei si Internelor,Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 135/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;