Nr.               Din

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.   din

( DRAFT )

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DUBOVA inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti cu nr.12752 din 16.10.2017 in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.10.2017 ca proiectul « CONSTRUCTIE POD 1 PESTE RAUL TISOVITA IN SAT BAIA NOUA, COMUNA DUBOVA-LUNGIME 8-10 m, JUDETUL MEHEDINTI »  propus  a fi realizat in intravilan Baia Noua

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2, la pct.13 lit.a « Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.»

b) marimea proiectului : proiect de amploare medie ce presupune aducerea podului la parametrii normali de exploatare şi pentru ca circulatia sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum comunal. Este  necesar sa se execute un pod nou. Podul proiectat are o deschidere de 8,00 m si lungimea totala de 14,10 m. Suprastructura podului este alcatuita din grinzi metalice cu L=8,00 m si h=1,00 m. Infrastructura este alcătuită din două culee cu elevatiile, banchetele de rezemare, zidurile intoarse, zidurile de garda din beton armat C30/37 si fundatiile din beton C25/30. Partea carosabila pe pod va avea o latime de 5,00 m, iar cele doua trotuare denivelate au latimea utila de cate 1,00 m fiecare.

Sistemul rutier pe pod este alcatuit din:

-	3 cm BAP 16;

-	4 cm BAP 16;

-	3 cm protectie hidroizolatie din BA8;

-	1 cm hidroizolatie.

La marginea partii carosabile sunt prevazute borduri inalte prefabricate, iar pe partile exterioare ale trotuarelor sunt prevazute lise din beton armat cu latimea de 25 cm, pe care se vor monta parapete pietonale metalice zincate. Scurgerea apelor pluviale de pe pod se va realiza gravitational

Pentru imbunatatirea conditiilor de curgere s-a considerat necesara calibrarea albiei si degajarea de vegetatie si material solid in amonte si aval de pod.

In amonte si aval de pod se vor realiza aparari de mal pe o lungime de 5,00 m pe ambele maluri.Pe toata lungimea apararilor de mal patul albiei se va proteja cu piatra sparta.

c) cumularea cu alte proiecte:  in zona se deruleaza si alte proiecte de construire a podurilor peste raul Tisovita

d) utilizarea resurselor naturale:  nu se folosesc resurse naturale din zona. Apa necesară desfăşurării activităţilor specifice etapei de construcţie va fi alimentată cu cisterne utilizându-se surse subterane sau de suprafaţă autorizate. Materialele de construcţie (betoanele) vor fi preparate în afara amplasamentului.

- productia de deseuri: deseurile rezultate sunt de tip menajer, precum si deseuri din constructii si demolari. Deseurile se vor colecta separat si vor fi ridicate de firmele de salubritate.

- emisii poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: praf, emisi de noxe si zgomot de la functionarea utilajelor si mijloacelor de transport din perioada de realizare a proiectului ; utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului si atenuarea vibraţiilor

- utilizarea existenta a terenului:  teren in intravilanul loc. Baia Noua, in domeniul public al com. Dubova, drum DC1 si pod situat pe DC1la km 8+996 .

- arii naturale si zone protejate: proiectul urmeaza a fi realizat in aria naturala protejata Parcul Natural Portile de Fier, pentru care s-a obtinut Avizul nr. 1291/11.10.2017

- impact transfrontier: nu este cazul.

- pe perioada derularii procedurii nu au fost primite observatii din partea publicului. Anunturile privind depunerea documentatiei au fost postate pe site APM M in 25.10.2017, in ziar                si la Primaria              iar anunturile privind etapa de incadrare au fost postate pe site APM MH in

Conditiile de realizare a proiectului :

a)  Protectia calitatii apelor :

- se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de gospodarire a apelor

- sursa de apa trebuie protejata impotriva tuturor activitatilor.

- se vor lua masuri pentru evitarea siroirii apelor care pot antrena deseuri sau orice alte substante sau materiale in zona lucrarilor proiectului

- este interzisa spalarea, în cursurile de apa a autovehiculelor, a altor utilaje si agregate mecanice;

- este interzisa degradarea albiei si malurilor  pe parcursul executiei si exploatarii

- in cazul producerii unor daune beneficiarul va proceda la remedierea acestora

- pe perioada executiei lucrarilor este interzisa extractia de nisipuri si pietrisuri din albia cursului de apa, fara avizul autoritatii de gospodarire a apelor

- dupa executarea lucrarilor constructorul are obligatia sa curete albia raului Tisovita de materialele ramase

b) Protectia calităţii aerului

- se vor folosi echipamente, utilaje si mijloace de transport in conformitate cu normele UE, pentru a respecta normele legale privind emisiile de poluanti in mediu.

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- transportul materialelor se va face pe trasee optime, si cu mijloace de transport dotate cu sisteme de reducerea a zgomotului si vibratiilor

d) Protectia solului si a subsolului

- se va asigura gestionarea corespunzatoare, prin depozitarea temporara in locuri special amenajate a materialelor de constructie dar si a tuturor tipurilor de deseuri rezultate

- se vor lua toate masurile astfel incat lucrarile de constructie sa nu afecteze terenurile invecinate amplasamentului

- in cazul in care vor fi afectate terenurile limitrofe, acestea vor fi readuse la starea initiala.

-vehiculele care asigură transportul de materiale vor fi dotate corespunzator astfel incat sa fie  preîntâmpinata împrăştierea acestora pe traseu

e) Protectia asezarilor umane, ecosistemelor terestre si acvatice:

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local;

- se va curata terenul folosit temporar pentru lucrările de constructii

- lucrarile de investitii vor fi realizate si vor fi executate intr-un timp cat mai scurt. etapizat, astfel incat impactul general asupra  oamenilor si a mediului sa fie cat mai redus

f) Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

- este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe sol sau in albia raului Tisovita

- deseurile se vor stoca temporar pe fiecare categorie in parte si vor fi predate firmelor specializate

- se va evita perturbarea circulaţiei rutiere în zonă prin depozitarea excedentelor de materiale, majoritatea lucrărilor executându-se de-a lungul căilor de circulaţie.

Conditii generale de realizare a proiectului:

- in situatia in care, dupa emiterea prezentului act si inaintea obtinerii autorizatiei de construire, proiectul va suferi modificari, veti notifica Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti;

Revizuirea deciziei etapei de incadrare este obligatorie in cazul in care:

-apar elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act

-prevederile unor noi reglementari legale o impun

Decizia etapei de incadrare isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Dragos Nicolae TARNITA

Sef Serv. A.A.A 						                Intocmit,         .

biol. Lavinia MATEESCU      			                 dr. ing. Marilena FAIER