Nr.               Din

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
( DRAFT )

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA DARVARI  cu sediul în Judetul Mehedinţi, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti cu nr.12682 din 12.10.2017 in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 02.11.2017 ca proiectul

« Alimentare cu apa sat Gemeni, com. Darvari, jud.Mehedinti »   nu se supune evaluarii impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa nr.2, la pct.2 lit. (iii) foraje pentru alimentarea cu apa si pct 10. Proiecte de infrastructura:lit b) proiecte de dezvoltare urbana,

- marimea proiectului : proiect de amploare medie ce presupune: construirea unei gospodării de apă şi a reţelei de alimentare cu apă în satul Gemeni din comuna Dîrvari, având o populaţie de 1300 de locuitori.

Lucrările propuse se realizează în intravilanul localităţii Gemeni, respectiv:

 Captarea apei este asigurată din puţurile care se vor executa în incinta Căminului Cultural Gemeni; debitul solicitat la sursa pentru alimentarea cu apă a localităţii Gemeni este de 3,2 l/s, asigurată din 2 (două foraje) cu adâncimea de 100,00 m;

Conducta de aducţiune – este conducta care face legătura dintre cele 2 (două)  foraje şi staţia de tratare şi înmagazinarea apei prin intermediul unui cămin de racord, se va realiza din tuburi PEID PN 6 cu diametrul de 63 mm, în lungime totală de 131,00 m care se compune din 120,00 m conductă între cele 2 (două) foraje şi 11,00 m din căminul de vane la care se va racorda conducta ce va alimenta gospodăria de apă;

 Gospodăria de apă – alcătuită din:

- 1 (un) rezervor de înmagazinare (stocare) a apei cu capacitatea de 200,00 mc;

- 1 (un) rezervor de reacţie cu capacitatea de 100,00 mc; atât rezervorul de 100,00 mc cât şi cel de 200,00 mc sunt realizate din carcasă din plăci metalice din oţel galvanizat la cald având grosimea de 3 mm;

- 1 (una) staţie de tratare; Dezinfectia apei se realizeaza cu o instalatie compusa din : pompe de foraj – clorinare – stocare in bazin de reactie- pompare din bazinul de reaqctie spre filtre – filtrare prin filtru de sedimente – filtrare prin carbune activ – Stocare finala – clorinare pe distributie

- 1 (una) staţie de pompare, birou şi grup sanitar.

 Reţea de distribuţie (L = 10.820,00 m) ce se va realiza din conducte de polietilenă de înaltă densitate (PEID), P = 6 bar, cu diametre de De = 63 mm -4.209,00 m;- De = 75 mm 701,00 m; De = 90 mm - 1.788,00 m; De = 110 mm - 3.254,00 m; De = 125 mm - 829,00 m;

De = 180 mm	- 39,00 m.

 Rezervă de incendiu de  54,00 mc, echivalentul a unui incendiu exterior de 5 l/sec.

Evacuarea apelor uzate de la gospodariile individuale si institutiile publice vor fi evacuate in bazine etanse vidanjabile individuale

- cumularea cu alte proiecte:  in zona nu se deruleaza alte proiecte de extindere infrastructura de apa.

d) utilizarea resurselor naturale:  nu se folosesc resurse naturale din zona.

- productia de deseuri: deseurile rezultate sunt de tip menajer, precum si deseuri din constructii. Deseurile se vor colecta separat si vor fi ridicate de firmele de salubritate.

- emisii poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: praf, emisi de noxe si zgomot de la functionarea utilajelor si mijloacelor de transport din perioada de realizare a proiectului ; utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului si atenuarea vibraţiilor.

- utilizarea existenta a terenului: Domeniul public al comunei  – strazi si DJ 562. Terenul pe care va fi construita gospodaria de apa si frontul de captare este proprietate publica  - teren camin cultural

- arii naturale si zone protejate: proiectul urmeaza a fi realizat in afara oricarei arii naturale protejate

- impact transfrontier: nu este cazul.

- pe perioada derularii procedurii nu au fost primite observatii din partea publicului. Anunturile privind depunerea documentatiei au fost postate pe site APM MH in

Conditiile de realizare a proiectului :

a) Protectia calitatii apelor :

- se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de gospodarire a apelor nr.54 / 26.10.2017

- sursa de apa trebuie protejata impotriva tuturor activitatilor poluatoare prin realizarea de perimetre de protectie sanitara, in baza studiilor de specialitate.

- forajele de alimentare cu apa vor fi amplasate si construite intr-o zona cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in sezoanele cu precipitatii.

- se vor lua masuri pentru evitarea siroirii apelor care pot antrena deseuri sau orice alte substante sau materiale in zona lucrarilor proiectului

- este interzisa spalarea, în cursurile de apa a autovehiculelor, a altor utilaje si agregate mecanice;

b) Protectia calităţii aerului

- se vor folosi echipamente, utilaje si mijloace de transport in conformitate cu normele UE, pentru a respecta normele legale privind emisiile de poluanti in mediu.

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- se vor lua masuri in vederea izolarii si protectiei fonice a surselor generatoare de zgomot.

- se va recurge la uniformizarea vitezei de transport a autovehiculelor implicate in lucrarile de consolidare, in vederea scaderii intensitatii zgomotului

- transportul materialelor se va face pe trasee optime, si cu mijloace de transport dotate cu sisteme de reducerea a zgomotului si vibratiilor

d) Protectia solului si a subsolului

- se va asigura gestionarea corespunzatoare, prin depozitarea temporara in locuri special amenajate a materialelor de constructie dar si a tuturor tipurilor de deseuri rezultate in urma constructiei

- se vor lua toate masurile astfel incat lucrarile de constructie sa nu afecteze terenurile invecinate amplasamentului

- in cazul in care vor fi afectate terenurile limitrofe, acestea vor fi readuse la starea initiala.

-vehiculele care asigură transportul de materiale vor fi dotate corespunzator astfel incat sa fie  preîntâmpinata împrăştierea acestora pe traseu

e) Protectia asezarilor umane, ecosistemelor terestre si acvatice:

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne, pentru a se evita apariţia oricǎror zgomote în mǎsurǎ a induce un deranj local;

- se va curata terenul folosit temporar pentru lucrările de constructii

- lucrarile de investitii vor fi realizate si vor fi executate intr-un timp cat mai scurt. etapizat, astfel incat impactul general asupra  oamenilor si a mediului sa fie cat mai redus

f) Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

- este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe sol sau pe malul apelor

- se va intocmi si respecta planul de gestionare a deseurilor solide ( menajere si din constructii) si a celor lichide ( uleiuri uzate )

- deseurile se vor stoca temporar pe fiecare categorie in parte si vor fi predate firmelor specializate

- se va evita perturbarea circulaţiei rutiere în zonă prin depozitarea excedentelor de materiale, majoritatea lucrărilor executându-se de-a lungul căilor de circulaţie.

- antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea predarii deşeurilor menajere si/sau tehnologice

Conditii generale de realizare a proiectului:

- la finalizarea lucrarilor se va notifica APM Mehedinti in vederea intocmirii Procesului Verbal de constatare a realizarii tuturor conditiilor impuse prin prezentul act de reglementare.

- Se va depune la APM MH documentatie tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu, inainte de punerea in functiune a sistemului de alimentare cu apa si canalizare

- in situatia in care, dupa emiterea prezentului act si inaintea obtinerii autorizatiei de construire, proiectul va suferi modificari, veti notifica Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti;

Revizuirea deciziei etapei de incadrare este obligatorie in cazul in care:

-apar elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act

-prevederile unor noi reglementari legale o impun

Decizia etapei de incadrare isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Dragos Nicolae TARNITA

Sef Serv. A.A.A 						                Intocmit,         .

biol. Lavinia MATEESCU      			                 dr. ing. Marilena FAIER