|  | J25/444/1995 Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, str. Decebal 36, cod 220109, bl. P1, ap. 5-6, telefon/fax: 0252-312147;tel. 0252-332439; e-mail: generalprojectbox@gmail.com |
| --- | --- |

MEMORIU GENERAL

1.INTRODUCERE

1.1.DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

●Denumirea lucrării: P.U.Z. CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ,

COM. BALTA, JUD. MEHEDINŢI

●Beneficiar:               VÎJAICĂ P. AUREL P.F.A.

●Proiectant:               S.C. GENERAL PROJECT S.R.L.

●Data elaborării:        octombrie 2017

1.2.OBIECTUL LUCR[RII

Lucrarea urmăreşte realizarea unei compoziţii coerente din punct de vedere urbanistic şi configurarea unei estetici a ansamblului compoziţional în zona studiată, precum şi ajustarea intravilanului localităţii Sfodea. Având în vedere faptul ca terenul studiat prin PUZ  în suprafaţă de 6.340 mp, este în extravilan și include lotul identificat prin N.C 50821, în suprafață de 5.300 mp, din care pe o suprafață de 2150 mp se propun amplasarea obiectivelor de utilitate publică, iar o suprafață de 400 mp se propune pentru introducerea în intravilan/scoaterea din circuit agricol.

Obiectul P.U.Z. se constituie într-un studiu ce constă în analiza situaţiei existente, a potenţialului de dezvoltare urbanistică şi propuneri de organizare funcţională, volumetrică şi tehnică a zonei, urmărindu-se totodată introducerea în intravilan a unei suprafețe de 2.150mp şi reglementărilor aferente unui complex de agrement. Proiectul are ca scop realizarea de investiţii în infrastructura de zonă de agrement, cu funcţiune de turism,  recreere, odihnă, spaţii joacă și funcțiuni de administraţie.

Ca faza premergătoare proiectului de investiţie, PUZ-ul, prin propunerile prezentate, va constitui documentaţia de urbanism ce va sta la baza întocmirii DTAC (extras din PTh), care va prelua elementele din reglementările aprobate.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

Anterior întocmirii prezentului PUZ în zonă nu au mai fost întocmite documentaţii de urbanism, cu excepţia PUG comuna Balta, jud. Mehedinţi, actualmente aflat în curs de actualizare.

Concomitent, pentru întocmirea PUZ - ului şi stabilirea elementelor de Regulament, a fost necesar să fie clarificate o serie de aspecte şi elaborate o serie de documentaţii:

-Studiul geotehnic

-Planuri topografice reambulate scara 1:1000

-Elemente de recunoaştere a terenului

-Avize de la detinatorii de utilităţi din zonă

-Identificarea situaţiei juridice a terenurilor

-Identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitară.

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

2.1.EVOLUŢIA ZONEI

Dată fiind dezvoltarea rapidă a turismului în domeniul privat românesc a aparut nevoia de a extinde limita intravilanului, însoţită şi de măsurile necesare de scoatere de sub influenta factorilor restrictivi (inundabilitate, instabilitatea versantilor, etc), precum şi de extensia reţelelor tehnico-edilitare şi rezolvarea punctelor de conflict.

Zona studiată împreună cu terenurile învecinate, aflate în proprietate privată, au preponderent funcţii agricole, pășune sau fânețe, fiind o zonă în curs de dezvoltare.

Terenurile din zona studiată sunt în cea mai mare parte terenuri cu pante mari alternate cu cele mici, având orientări cardinale favorabile funcţiei de cazare, într-un cadru natural cu relief de munte deosebit.

2.2.POTENŢIAL DE DEZVOLTARE

În ultimii ani se constată o cerere mare de autorizaţii pentru construcţii de pensiuni,  de înfiinţarea unor activităţi în turism şi agrement care să valorifice potențialul natural al comunei.

Poziţia favorabilă a comunei, cadrul natural, politici coerente de dezvoltare a agriculturii şi de echipare tehnică şi edilitară a satelor, coroborate cu diverse programe de finanţare externă, de acordarea unor facilităţi pentru eventuali investitori care să dezvolte activităţi economice utilizând forţa de muncă şi resursele naturale din teritoriu, sunt factori  care trebuie şi pot fi fructificaţi pentru revigorarea localităţilor.

Comuna Balta are stabilit potrivit prevederilor legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a, "reţeaua de localităţi" - rangul IV, iar localităţile componente  sunt de rang V.

2.3.ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Comuna Balta este situată în partea nord-vestică a teritoriului administrativ al judeţului Mehedinţi, la distanţă de 38 km faţă de resedinţa de judeţ municipiul Drobeta Turnu Severin şi are în componenţă 7 localităţi: localitatea  Balta (reședința), localitatea Coada Cornetului, localitatea Costești, localitatea Gornovița, localitatea Nevățu, localitatea Prejna și localitatea Sfodea.

Zona studiată, este traversată de drumul comunal D.C. 58, se afă în extravilanul comunei Balta, cca. 1 km distanţă spre nord de localitatea Sfodea și 3,6 km spre localitatea Balta.

Suprafaţa studiată se învecinează cu:

-la est:    D.C 58,

-la vest:  teren primărie,

-la sud:   propr. Podeanu Doru,

-la nord: propr. Buleac Grigore.

Lotul NC 50821 are acces direct din drumul comunal D.C. 58.

2.4.elemente ale cadrului natural

Relief

Datorită așezării geografice, aici vom întâlnii peșteri și doline, cornete și ponoare, lunci etc. Relieful de munte este specific Munților Mehedinți, cu altitudini ce nu depășesc 1.300 m, între care se menționează în NV Culmea Fagilor cu 1.276 m și Pietrele Albe cu 1.335 m, vârfurile Ciolanu Mare 1.135 m și Ciolanu Mic 1.048 m. Petrografia muntelui este foarte variată, cu roci sedimentare (calcare, șisturi argiloase, gresii), roci metamorfice (gnaise, micașisturi), în zone calcaroase găsindu-se diverse forme carstice: crovuri, doline, polii, avene, peșteri - Peștera Topolnița. Relieful de deal cu caracteristici specifice morfologiei Podișului Mehedinți, cu aspect de relief fragmentat, prezența peșterilor. Alcătuirea petrografică a zonei deluroase se reprezintă prin calcare, micașisturi, gnaise, amfibolite, serpentine etc. Acest tip de relief este reprezentat de altitudini medii de 500–600 m, cu vârfuri spre 800 m-Vf. Baia-799 m, Vf. Cuca Înaltă 786 m, Cornetul Babelor 771 m și altele sub 600 m. În zona centrală a teritoriului comunei se situează o zonă depresionară dezvoltată de la confluența văilor Coșuștei cu Prejna, până la satul Balta, străbătută de pârâul Balta și afluenții săi în preajma cărora se formează luncile ample ale Gornoviței și Bălții.

Suprafaţa terenului prezintă pante mari pe direcţia nord-sud și est-vest, cu o deschidere de cca. 47,86 ml la drumul comunal D.C. 58.

Hidrografie

Râul Coșuștea are izvoarele în județul Mehedinți într-o zonă cu altitudini de 580 m. Alte cursuri de apă de pe teritoriul comunei sunt și pârâurile Prejna, Gornovița și Balta din bazinul hidrografic al râului Topolnița. La nivelul comunei se identifică zone carstice prin care bazinele hidrografice ale Coșuștei și ale Topolniței comunică pe o direcție sau pe cealaltă, în funcție de regimul de precipitații între care în zona Cornetul Babelor în lacul numit ”Lacul Gornoviței”. În zona depresionară lunca râurilor Gornovița, Prejna și Balta nu se întâlnesc ape freatice din cauza depunerilor aluvionare care nu acumulează apă, apele de infiltrație fiind în strat subținere și are debite mici de 1-1.5l m³/s și foarte sensibile la precipitații.

Zona de vest față de drumul județean 670 face parte din bazinul hidrografic al râului Topolnița cu afluenții importanți: Balta (alimentat la rândul său de afluenții din Costești, Prejna, Gornovița și râul Topolnița (cu izvoarele în zona localității Mălărișca) care se unesc la sudul localității Sfodea. Aici este zona cu cele mai multe peșteri: Balta, Curecea, Sfodea. Numeroasele izvoare din zona localităților comunei pot asigura debitele necesare pentru consumul populației și nevoile gospodărești, studiile hidrologice urmând să stabilească soluțiile de captare. Cu toate acestea la nivelul comunei se întâlnesc și zone inundate la precipitații bogate, cum ar fi: lunca Gornovița și lunca Balta. Tot aici se identifică și izvoare sulfuroase cu rezerve necunoscute în locul numit de localnici Valea Morii.

Clima

Clima este de tip temperat continentală cu influențe submediteraneene cu o durată medie anuală de strălucire de 1500-1800 ore. Temperatura medie a lunii ianuarie este de -3 °C, spre deosebire de a lunii iulie, când temperaturile ajung până la 18°-20 °C. Precipitațiile anuale medii ajung la 1 000-1 200 mm, iar durata cu zăpadă este de 70-80 zile în podiș și 100 zile la munte. Vânturile din această parte “vin” dinspre Varciorova-Dunarint și aduce ploaia toamna și primăvara. Acesta este scurt și rece. Un alt vânt este “Vântul Mare” ce își lasă vaporii dincolo de munți și vine spre Balta sec și rece.

Amplasamentul este neconstruit, are stabilitatea generală şi locală asigurată în contextul actual şi nu prezintă fenomene care produc alunecări. Amplasamentul nu prezintă risc de inundaţii sau alunecari de teren.

Date seismice

Zona seimică de calcul – E

Zona de hazard seismic – 0.15g

Perioada de colt 0.7s

Adâncimea maximă de îngheț -0,80m.

Fundarea se poate face direct la adâncimea minimă: Dminf=0,90 de la T.N.

Terenul de fundare se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare nefiind necesare măsuri speciale.

Presiunea convențională de bază: Pconv=280-300 kPa

2.5.CIRCULAŢIA

Principalele căi de comunicaţie din zonă sunt D.C. 58 - segmentul Sfodea-Balta, în lăţime a platformei de cca. 6 m în zona amplasamentului, precum şi un drum de exploatare (de tarla) din care se fac în prezent accesul la amplasamet.

Pe teritoriul comunei nu exista cale ferată, iar cea mai apropiată staţie feroviară este în municipiul Drobeta Turnu Severin la cca. 38 km.

Din punct de vedere al circulaţiei se constată urmatoarele disfunctionalităţi:

- drumul comual D.C. 58 este de pământ,

-lipsa unui podeţ peste canalul existent, care să permită accesul direct în zonă din D.C. 58;

-lipsa trotuarelor pentru circulaţia pietonală;

-absenţa iluminatului public în zona de acces studiată.

-rigola de colectare a apelor adiacent drumului naţional D.C. 58, nu este intretinut, iar la drumul de exploatare/de tarla nu are amenajata o rigolă;

-drumurile de exploatare adiacente sunt de pământ, subdimensionate şi improprii

circulaţiei autovehicolelor.

2.6.OCUPAREA TERENURILOR

Terenurile studiate au în prezent funcţia de teren arabil, pășune și fânețe. Zonele cu care se învecineaza la est, sud şi nord au categoria de folosință (pășune), iar la vest teren și pădure proprietate primărie.

Terenurile sunt despărțite de drumul comunal DC 58 care face legătura dintre localitățile Sfodea și Balta.

Din punct de vedere estetic, zona este afectata pozitiv de perspectivele descendente și ascendente spre zonele înconjuratoare. Un număr mic de construcții reprezintă fondul construit din imediata vecinătate sudică (la cca. 200 m).

Din punct de vedere urbanistic, ne-existând suficiente construcţii nu se poate contura o expresie urbanistică. Având în vedere caracterul izolat al amplasamentului, se poate estima că această caracteristică predominant natural-rurală se va păstra.

Zona, aflată în extravilanul localităţii (teren arabil și pășune), este liberă de construcţii, gradul de ocupare al terenului fiind 0.

2.7.ECHIPAREA EDILITARĂ

Alimentarea cu apă

Zona studiată nu este echipată cu sistem centralizat de alimentare cu apă.

Canalizare

În zona studiată nu există sistem centralizat de colectare şi evacuare a apelor uzate menajere.

Alimentarea cu căldură

Alimentarea cu energie termică a clădirilor existente în apropierea zonei studiate este realizată individual cu sobe/centrale individuale cu lemne.

Alimentarea cu energie electrica

În zonă există o reţea de alimentare cu energie electrică - reţea aeriana de distributie a energiei electrice de medie tensiune de la care sunt alimentate construcţiile din apropiere.

Telecomunicaţii

În zona studiată nu există reţea de telefonie fixă, fiind în schimb prezent un semnal suficient de bun pentru reţelele de telefonie mobile.

2.8.PROBLEME DE MEDIU

a.Relaţia cadru natural-cadru construit

Pe teritoriul comunei sunt mai multe arii naturale protejate:

- Natura 2000 - este o rețea ecologică europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar, având scopul să mențină într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor mai importante tipuri de habitate și specii ale Europei.

- Geoparcul Platoul Mehedinți este o arie protejată de interes internațional ce corespunde categoriei a V-a IUCN (parc natural), situată în partea sud-vestică a României, pe teritoriile județelor Gorj (5 %) și Mehedinți (95 %). Aria naturală se află în partea nordică a județului Mehedinți (pe teritoriile administrative ale comunelor Bala, Balta, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu, Ilovița, Isverna, Izvoru Bârzii, Obârșia-Cloșani, Podeni și Ponoarele și pe cel al orașului Baia de Aramă). Parcul natural este încadrat între Munții Mehedinți (grupă muntoasă a Munților Retezat-Godeanu aparținând de lanțul muntos al Carpaților Meridionali) și Piemontul Getic.

- Valea Ţesna  - este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic, floristic, faunistic și peisagistic)

- Pereţii calcaroşi de la Izvoarele Coşuştei - alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic, botanic și peisagistic)

- Cheile Coşuştei - alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic și peisagistic)

- Cornetul Babelor şi Cerboanei - alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic, floristic, faunistic și peisagistic)

- Cornetul Bălţii - este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic floristic, faunistic și peisagistic)

Terenul propus în PUZ spre aprobare este situat în aria protejată Natura 2000, Geoparcul Platoul Mehedinți și mai exact în aria Cornetul Bălții.

Terenul propus pentru construcţii este neconstruit şi se încadrează în categoria de teren agricol și pășune.

b.Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice

În zona studiată nu există risc de alunecări de teren sau inundații. Cota terenului este de 515 m, iar localitatea Sfodea, la sud de terenul studiat, la cota 430m.

Terenul propus pentru construcţii prezintă delicități pe direcția nord-sud și est-vest, stabil din punct de vedere geotehnic şi nu se încadrează în zone dispuse la alunecări de teren.

c.Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri în zonă

Nu este cazul.

d.Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie

Astfel, pe teritoriul comunei s-au declarat arii naturale protejate, parte a Reţelei ecologice NATURA 2000 și a Geoparcului Platoul Mehedinți. Terenul studiat fiind amplasat într-o zonă de protecție și interes național Cornetul Bălții.

Cornetul Bălții – cornetele nu sunt altceva decât martori de eroziune calcaroși, ce domină Podișul Mehedinți, prin înălțimea lor ridicată. Un martor reprezintă o rămășiță a unui vechi masiv sau unitate de relief mai înaltă.

De asemnea la circa 1,5 km de amplsament este Peștea Balta sau Peștera Mare la intrarea căreia avem o așezare de sec I-III a Chr -Latene, clasată ca monumnet istoric cu codul MH-I-s-B-10052.

Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Beneficiarul proiectului va instrui personalul care îşi va desfăşura activitatea în zona de agrement privind valoarea naturală a zonei şi a speciilor protejate şi va informa custodele ariei protejate privind orice situaţie care apare în teritoriul proiectului.

Beneficiarul proiectului este responsabil de managementul deşeurilor. În acest scop va stabili un contract cu operatorul local. Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Ariei.

e.Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic, după caz

P.U.Z .propus este dispus într-o zonă naturală de o mare valoare turistică. În zona sunt peșteri și doline, cornete și ponoare, oferind condiţii de viaţă numeroaselor specii de păsări și animale.

În zona Valea Morii există izvoare sulfuroase.

În acelaşi timp pot fi vizitate numeroase monumete istorice, Peștera Topolnița, Peștera Balta, Cheile Costeștilor, formațiuni carstice.

2.9.OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

P.U.Z. - ul a fost iniţiat de un investitor privat, obiectivele şi cerinţele P.U.Z. - ului au fost elaborate în concordanţă cu punctele de vedere ale administraţiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistică a zonei, aşa cum rezultă şi din certificatul de urbanism nr. 392/29/08/2017 eliberat de Consiliul Județean Mehedinți.

Ca urmare a anunţurilor şi a afişării anunţurilor privind intenţia de elaborare a P.U.Z. - ului şi a obiectivelor acestuia, precum şi a consultării documentelor aferente, nu au existat observaţii (datorită faptului că vecinătăţile aparţin domeniului public sau privat, nu există proprietăţi direct afectate).

Din punct de vedere a proiectantului, conform Avizului de Oportunitate, care stă la baza elaborării acestui plan urbanistic zonal, funcţiunea propusă nu contravine dezvoltării

urbanistice a localităţii Sfodea, astfel se introduce o funcţiune care se doreşte a fi cu un puternic impact social şi care din punct de vedere al comunităţii să reprezinte o locaţie în care clienţii să beneficieze de servicii de recreere, de relaxare, de odihnă, de mâncare sănătoasă, de întâlniri cu prietenii, unde să se simtă confortabil într-un loc cu multă vegetaţie, culori calde, evitând astfel aglomeraţia urbană.

De asemenea, pensiunea agroturistică propusă va contribui la accelerarea dezvoltării durabile a comunităţii locale, va asigura servicii publice de calitate, va crea noi locuri de muncă şi va aduce un plus la veniturile locale.

Organele administrative locale cât şi populaţia promovează dezvoltarea acestor zone cu funcţii de agrement și servicii, considerate ca făcând parte din zona economică de dezvoltare a turismului naţional, oferind multiple avantaje atât investitorilor cât și primăriei.

Prin amplasarea în zonă de funcţiuni de turism se urmărește în primul rând realizarea necesităţilor ce ţin de dotările edilitare minime necesare unei astfel de zone, dar şi dezvoltarea social-economică a teritoriului în cauză, prin atragerea de invetiţii rentabile.

Oportunitatea principală o reprezintă poziţia amplasamentului într-o zona muntoasă, dintr-o rezervație naturală de tip geologic floristic, faunistic și peisagistic, dar şi accesul facil care se poate realiza de la D.C. 58.

Se poate astfel concluziona ca fiind oportună dezvoltarea unor funcţiuni ce pot da o dinamică a spaţiului vizual perceput de-a lungul drumului şi completarea zonei aranjamente peisagistice, mobilier urban.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Întocmirea Planului Urbanistic Local are la bază Studiul de oprortunitate pentru amplasarea obiectelor de investiţie care compun ansamblul pensiunii agroturistice, în extravilanul localitatății Sfodea, judeţul Mehedinţi.

Memoriul tehnic explicativ al acestui studiu a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea emiterii Avizului de oportunitate pentru iniţierea unui Plan Urbanistic Zonal.

În acest memoriu se prezintă amplasamentul, necesitatea amenajării şi echipării turistice, posibilitatea structurării terenului pe zone funcţionale, utilităţi şi contibuţia zonei propuse la dezvoltarea urbanistică a localităţii.

Din studiile de fundamentare elaborate anterior şi concomitent cu PUZ-ul actual, se desprind urmatoarele concluzii:

-pe terenul studiat se va putea construi în siguranță, în conformitate cu studiul geotehnic întocmit, pentru asigurarea stabilităţii;

-se vor găsi soluţii pentru branşarea la reţelele existente în zonă şi se vor găsi soluţii pentru a suplini lipsa celor inexistente;

-se vor păstra distanţele de protecţie regulamentare faţă de reţelele edilitare.

De asemenea au fost constatate şi o serie de disfunctionalitati, care au fost prezentate la cap. 2 pct. 2.5. (Circulaţia).

3.2.PREVEDERI ALE P.U.G.

Folosinţa actuală şi destinaţia stabiltă prin P.U.G. în vigoare: teren arabil, pășune - extravilan nereglementat din punct de vedere urbanistic.

Zona studiată prin P.U.Z. are o suprafață de 6.340,00 mp, din care se propune introducerea în intravilan a unei suprafețe de 2.150,00 mp.

Scopul Planului Urbanistic Zonal pentru terenul, în suprafață de 2.150,00 mp, menţionat anterior este introducerea acestuia în intravilan şi schimbarea categoriei de folosinţă din teren arabil și pășune în curții construcții pentru zonă de agrement, precum şi modificarea P.U.G.- ului ca atare.

Nu există alte documentaţii de urbanism în zonă.

3.3.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Terenul studiat face parte integrată din arii protejate de interes național și internațional.

Peşterile Sfodea şi Balta sunt elemente carstice de patrimoniu natural, importante din punct de vedere al morfologiei şi hidrografiei lor. Prin PUG se prevede dezvoltarea, în regim de urgență, a unor strategii de promovare si organizare a activității turistice de tip speologic, ca formă prioritară de turism în zonă.

Peștera din Balta este una complexă,cu trei intrări, ce formează o sală mare în zona intrării principale, din care pornesc două galerii, aproape paralele, dezvoltate, în cea mai mare parte pe diacleze. Acestea continuă spre nord, pe o lungime de 600 m, fiecare cuprinzând sectoare fosile, subfosile și active. Între cele două galerii există şi o galerie de legătură, numită şi Peştera Mică de la Balta. O mare parte din formațiunile stalactitice din zona intrării principale au fost exploatate pentru construcția spitalului din Balta. Anual, sala mare a peșterii adăpostește un concert de muzică clasică, organizat de Primaria din Balta, în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți și cu Liceul de Artă «I. Ștefan Paulian» din Severin.

Deschiderea peşterii Sfodea se află la nord de localitatea cu același nume, în masivul Boldul Izvorului. Se dezvoltă pe un sistem de diaclaze orientate est-vest, înguste şi înalte, desfășurate pe un singur etaj, pe o lungime de 700 m. După intrarea joasă urmează o galerie cu înălţimi de 1-3m şi o podea acoperită cu pietriş şi nisip, care se continuă cu o sală mai complexă, cu doi stâlpi de calcar de 3 m înalțime. În porţiunea finală, galeria devine activă şi se poate auzi zgomotul amplificat al unei cascade de 3m înălţime, terminându-se într-un lac de sifon impenetrabil. Cornetele sunt altă formă de relief reprezentativ pentru Podișul Mehedinți.

Rezervația naturală Cornetul Bălții se constituie pentru protecția ecosistemelor de tip submediteranean, cu elemente de floră și faună endemice zonei. Se dezvoltă în sudul localității Balta, cuprinzând o parte din localitate în zona de protecție.

Funcţiunea propusă vine în completarea cadrului natural existent cu amenajări de spaţii verzi, spaţii de agrement şi recreere, odihnă şi petrecerea timpului în mod plăcut.

Intervenția propusă, în patrimoniul natural, răspunde nevoii actuale de dezvoltare durabilă a satelor. Astfel, construcțiile propuse se vor integra în mediul înconjurător, fără să afecteze identitatea rurală, structura organică de dezvoltare a așezărilor și frumusețea naturii înconjurătoare.

Amplasamentul prezintă o varietate de elemente atractive naturale care pot fi valorificate: deschiderea înverzită a pădurii, vederile spre dealurile înconjurătoare, sunt elemente ce pot concura la o arhitectura organică, cu multe spaţii verzi şi deschideri spre natură. Amplasamentul are acces propus din D.C 58.

3.4.MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

a) Organizarea circulaţiei şi transport în comun:

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localitaţilor comunei.

Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzatoare, asigură premisele dezvoltării unor activitaţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă, satisfacerea anumitor servicii.

Comuna Balta este situată în partea de nord-vest a judetului, la 40 km de municipiul Dr. Tr. Severin, şi strabatută de un drum judeţean DJ 670 şi drumuri comunale prin care se asigură legăturile cu localitaţile învecinate:

Transportul în comun se realizează cu ajutorul firmelor din Drobeta Turnu Severin cu o frecvenţă de plecări-sosiri/zi de max. 5 ori şi se realizează prin reţeaua rutieră existentă.

Pentru zona propusă accesul carosabil se va face printr-un racord la D.C. 58 la km 8,3+515.

Accesul va fi dimensionat şi semnalizat cu marcaje şi semne de circulaţie conform legilor și normativelor în vigoare.

În interiorul ansamblului se vor amenaja circulaţii pietonale, carosabile şi parcare conform prezentului studiu.

b) Organizarea circulaţiei feroviare

Accesul de la la calea ferată la zona studiată se poate face de la gara Drobeta Turnu Severin pe DN 67 pâna la intersectia cu DJ 670, din localitatea Malovăț, apoi până la intersecția cu DC 58, din localitatea Șiroca, până la zona studiată.

c) Organizarea circulaţiei navale: nu este cazul.

d) Organizarea circulaţiei aeriene: nu este cazul.

3.5.ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

În contextul mai sus menţionat, terenul poate fi structurat în 5 (cinci) zone funcţionale, distribuite în adâncimea terenului:

Zona A  - ZONĂ CIRCULAȚII - aferentă drum comunal D.C. 58, cât și zonei de siguranță – spațiu verde.

Zona B - ZONA ACCES, SPAȚII VERZI ȘI AGREMENT

-spații joacă pentru copii,

-foișoare lemn P, cu caracter provizoriu,

Zona C - ZONA SERVICII TURISM, zonă în care sunt admise următoarele funcţiuni:

-parcare autovechicole, acoperită cu o polată de lemn,

-spații cazare Sp+P+1,

-alimentaţie publică,

-funcțiuni administrative.

Zona D - ZONA ANEXE ȘI RELAXARE, zonă în care sunt admise următoarele funcţiuni:

-anexe – magazie de lemne/peleți,

-gospodării ape uzate,

-spații odihnă,

Zona E – ZONA TEREN PĂȘUNE, zonă care rămâne în extravilan.

Deoarece pe terenul studiat se propun funcţiuni complementare şi ţinând cont de omogenitatea terenului şi de suprafaţa redusă, aceasta va fi tratată ca o singură Unitate Teritoriala de Referinţă.

BILANŢ TERITORIAL ZONĂ STUDIATĂ (P.U.Z.)

| Zone funcţionale |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ha | % |
| Zona spații verzi și circulație DC 58 | 0,0442 | 6,98% |
| Zona acces, spații verzi și agrement | 0,0584 | 9,22% |
| Zona servicii turism și parcare | 0,0717 | 11,30% |
| Zona anexe și relaxare | 0,0861 | 13,58% |
| Zona teren pășune | 0,3736 | 58,92% |
| TOTAL | 0,6340 | 100% |

BILANŢ TERITORIAL STUDIAT

| Suprafețe | Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţă teren | 0,21500 | 100 |
| Suprafaţă construită | 0,01914 | 8,91 |
| Suprafaţă construită desfăşurată | 0,05221 | - |
| Suprafaţă alei auto/pietonale | 0,01591 | 7,40 |
| Suprafaţă platforme, parcaje | 0,00460 | 2,13 |
| Suprafaţă spaţii agrement - foisor | 0,00240 | 1,13 |
| Suprafaţă spaţii anexă - magazie | 0,00250 | 1,17 |
| Suprafaţă aferentă utilităţi | 0,00034 | 0,15 |
| Suprafaţă spaţii verzi, zone protecţie, etc. | 0,17010 | 79,11 |

INDICI SPAŢIALI (P.U.Z. =6.340 mp)

Suprafaţă teren                                = 6.340,00 mp

Suprafaţă construită                         = 286,47 mp

Suprafaţă construită desfăşurată   = 522,17 mp

P.O.T. existent =     -  %    P.O.T. propus =  5,66 %

C.U.T. existent =     -         C.U.T. propus =  0,08

INDICI SPAŢIALI (TEREN STUDIAT = 2.1500mp)

Suprafaţă teren                              = 2.150,00 mp

Suprafaţă construită                         = 286,47 mp

Suprafaţă construită desfăşurată   = 522,17 mp

P.O.T. existent =     -  %    P.O.T. max. propus =  35 %

C.U.T. existent =     -         C.U.T. max. propus =  0,40

R.h.min= P+1, R.h.max=P+2

SUPRAFAȚĂ PROPUSĂ PENTRU INTROD. IN INTRAVILAN - 400 mp, din care:

- S.const.= 191,47 mp, S.desf.=428,17mp - agropensiunea turistică,

- S.const.=   40,00 mp - parcare autovehicole,

- S.const.=  159,13 mp – alee auto/pietonală,

- S.const.=    3,40 mp – utilități.

Suprafaţa de 6.340,00 mp este suprafaţa totală studiata prin P.U.Z., din care 5.300,00 mp este proprietatea familiei Vîjaică, 2.150,00 mp vor fi utilizați pentru ansamblul agropensiunii turistice, iar 400 mp se vor introduce în intravilan.

Regimul de înălţime va putea varia în conformitate cu studiul volumetric al zonelor şi va fi maxim P+2.

Valoarea procentului de ocupare a terenului - P.O.T. va fi de maxim 35% .

Valoarile coeficientului de utilizare teren - C.U.T. va fi maxim 0,40.

Volumetriile propuse vor trebui să se dezvolte în dialog direct cu volumele ce caracterizează morfologia zonei studiate, arhitectura şi estetica construcţiilor vor trebui să se integreze în contextul rural dat de ansamblul construit şi se va adapta topografiei terenului.

Regim de aliniere

Stabilirea aliniamentelor s-a propus funcţie de programe, volume, considerente funcţionale şi compoziţionale.

Alinierea zonelor funcţionale se face faţă de axul D.C. 58 conform planşă de Reglementări urbanistice - Zonificarea funcţională, conformarea construcţiilor, regimul de aliniere propus, regimul de construire şi înaltimea maximă admisă prezentându-se în tot în planşa menţionată.

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Având în vedere gradul de izolare al amplasamentului, se poate estima că nu este posibilă extinderea reţelelor edilitare. Obiectivul propus va trebui să îşi asigure utilităţile independent de reţelele publice.

3.6.1.Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă propusă a zonei studiate se va realiza dintr-un puţ forat de mare adâncime care se află poziţionat pe planul de situaţie.

Pe planul de situaţie puţul forat şi gospodaria de apă este notată cu GA. În gospodăria de apă se vor amplasa rezervoare pentru rezerva de apă şi grupuri de pompare corect dimensionate pentru a asigura necesarul de apă pentru consum.

Reţeaua de apă potabilă va fi executată din ţeavă de polietilena din gama de dimensiuni 25 mm - 110 mm. Căminele de sectorizare vor fi realizate din beton monolit sau tuburi de beton aşezate pe un pat de beton.

3.6.2.Canalizare

Rețeaua de canalizare propusă prin prezentul studiu va fi realizată din ţeavă de PVC SN 4 funcţie de proiectul tehnic viitor.

Deversarea apelor menajere se va realiza în bazin vidanjabil. În cadrul soluţiei alese bazinul se afla pozitionat pe plan (notat BV), va avea o capacitate de circa 12 mc şi va asigura o stocare a acestora. Apa convenţional curată va fi folosită pentru udat spaţiile verzi.

Reţeaua de canalizare va fi etanşă şi acest lucru se realizează prin folosirea tuburilor de canalizare din PVC KG cu garnitură din cauciuc.

3.6.3.Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică propusă se va realiza de la reţeaua de joasă tensiune existente în zonă.

Pentru racordare se va realiza un studiu energetic de către furnizorul de utilităţi din zonă.

Racordarea consumatorilor se va realiza prin intermediul cablurilor electrice care vor fi îngropate. Racordarea se va realiza în buclă către toţi consumatorii.

3.6.4.Telecomunicaţii

În zona studiată se vor folosi reţelele mobile de telefonie care oferă şi sisteme fixe pentru aceste servicii.

Posturile TV vor fi recepţionate local prin echipamente specifice.

3.6.5.Alimentare cu caldură

Asigurarea confortului termic pe perioada de iarna se va rezolva local prin intermediul centralelor pe peleţi/lemne. De menţionat este faptul că centralele pe peleţi sunt ecologice şi nu contribuie la alte efecte negative asupra mediului înconjurator.

3.6.6.Alimentarea cu gaze naturale

În zona studiată nu există reţele de gaze naturale şi nici nu se propun reţele cu aceste utilităţi.

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI

Pentru protecţia şi conservarea mediului se prevăd:

-sistem de alimentare cu apă pentru investiţiile din plan, cu captare de apă dintr-un puţ forat;

-colectarea şi deversarea apelor menajere în bazin vidanjabil cu un volum de 12 mc;

-apele curate vor fi utilizate la stropit spatiu verde;

-zona verde de protecţie necesară estompării  zgomotului şi poluării produse de circulaţia de pe DC 58;

-realizarea unui sistem de gestiune a deşeurilor menajere în vederea valorificării superioare;

-realizarea unui sistem de preluare şi colectare a apelor pluviale;

-valorificarea turistică a ariei naturale protejate prin vizitarea zonelor de interes ;

-montarea unui panou turistic de informare cu principalele valori naturale aflate în apropiere.

3.8.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

3.8.1.Lista obiectivelor de utilitate publica propuse:

-Agropensiune turistică - Sp+P+1,

-Foișor lemn – P – caracter provizoriu,

-Magazie depozitare peleți / lemne – P - caracter provizoriu,

-Gospodărie locală (puţ forat, spaţiu înmagazinare apă, bazin vidanjabil, etc.) –  rezolvate în sistem subteran,

-Parcare acoperită – P.

3.8.2.Tipul de proprietate a terenurilor

| PROPRIETATE TEREN | Ha | % |
| --- | --- | --- |
| Domeniu public al comunei aflat în administrarea consiliului local | 0,0445 | 7,02 |
| Domeniu privat al primăriei | 0,0097 | 1,53 |
| Teren proprietate privată studiată | 0,5300 | 83,59 |
| Teren proprietate privată vecinătăți | 0,0498 | 7,86 |
| TOTAL | 0,6340 | 100 |

4.CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

În vederea stabilirii categoriilor de intervenţie şi a reglementărilor au fost studiate

urmatoarele aspecte:

-încadrarea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse în Planul Urbanistic General al

localităţii, respectiv a terenului aferent în extravilan;

-absenţa fondul construit;

-circulaţia şi echiparea edilitară;

-tipul de proprietate a terenurilor.

Se apreciază că pentru realizarea intervenţiilor propuse este necesară respectarea prevederilor acestui P.U.Z. dupa aprobarea lui.

Pentru îndeplinirea propunerilor avansate au prioritate proiectele de interes general şi anume cele care să asigure realizarea zonei de agrement.

Toate costurile vor fi suportate de investitorii privaţi, în sarcina autorităţii publice locale nu intră nici o categorie de cheltuieli.

Avându-se în vedere poziţia amplasamentului într-o zonă cu un cadru natural deosebit, precum şi documentaţiile realizate privind dezvoltarea viitoare în zonă, se impun o serie de măsuri pentru obţinerea unei zone funţionale unitare şi bine structurate prin:

-tratarea cu cea mai mare atenţie şi rezolvarea corectă a circulaţiei auto şi pietonale în zonă;

-tratări de asemenea manieră încât să se pună în valoare perspectivele favorabile către zona studiată;

-rezolvarea unitară a întregii zone studiată şi articularea corectă la zonele înconjuratoare;

-analizarea atentă şi conformarea la cote înalte calitative a spaţiilor create, atât a celor publice cât şi a celor private;

-abordarea atentă a zonelor verzi, a zonelor plantate, cât şi a elementelor de mobilier urban care vor contribui la realizarea unei zone cu un caracter bine individualizat;

-tratarea unitară a ansamblului din punct de vedere funcţional şi plastic;

-folosirea de materiale de buna calitate, cu texturi şi culori armonios studiate, în vederea integrării în dominanta arhitecturală a zonei.

Proiectul se va dezvolta pe o suprafață de 2.150 mp, din care 400 mp se solicită trecerea în intravilan.

Întocmit,

arh. Apostol Alexandra