Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

#### Nr.

ACORD DE MEDIU
    proiect

Ca urmare a cererii adresate de S.C. PENETTA GROUP S.R.L., cu sediul în comuna Pristol, nr. 570, județul Mehedinți, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr. 7763/01.07.2016, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificari și completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, Directivei 2014/52/UE care modifică și completează Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului transpusă prin H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului  și  Ord.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,  a Legii 49/2011 care aprobă Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, dupa caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ pentru ÎNGRĂȘAREA ȘI ABATORIZAREA PORCINELOR, investiţie ce se va realiza prin finanţare AFIR – submăsura 4.1˵Investiții în exploataţii agricoleˮ, în comuna  PRISTOL,  județul Mehedinți, în scopul stabilirii condițiilor și a măsurilor pentru protecția mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului  care prevede                                                                                                                     înfiinţarea unei ferme zootehnice moderne pentru îngrășarea și abatorizarea porcinelor în localitatea Pristol din județul Mehedinți

care prevede:

I. 1.  Proiectul intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 1, lit.e), “instalații pentru creșterea animalelor de ferma, altele decat cele incluse în anexa 1”și  la pct. 7. Industria alimentară, lit. f) abatoare.

Proiectul urmăreste aplicarea unor tehnologii de creștere care să asigure respectarea conditiilor de igiena și de întretinere a animalelor și, implicit, creșterea eficienței exploatațiilor agricole.

Situația juridică  a terenului și vecinătăți: terenul, în suprafață totală de 80014 m2 este concesionat pe o perioadă de 49 ani de Primăria Pristol către SC Penetta Group SRL conform contractului nr. 701/27.06.2016, beneficiarul având dreptul de a realiza construcții pe acest teren conform Certificatului de Urbanism nr. 7/29.06.2016 emis de Primăria comunei Pristol.

Vecinătăți:

Nord –pe lungimea de aproximativ 175 m drum exploatare și proprietate privată     persoană fizică (Tutunaru Ilie)

Est- pe lungimea de aprox. 98 m - drum de exploatare, proprietăți particulare

Sud- pe lungimea de aprox. 100 m-proprietate privata (Pascaliu Constanța)

Vest- pe lungimea de aprox. 98,6 m drum de exploatare

Frontul la drumul de acces este de 100,18 m.

Coordonatele Stereo 70 ale punctelor de referinţă ale perimetrului sunt prezentate sintetic mai jos

| Punct | Coordonate |
| --- | --- |
|  | X(N) | Y(E) |
| 1 | 308205.69 | 316337.29 |
| 2 | 308242.01 | 316403.19 |
| 3 | 308228.54 | 316502.46 |
| 4 | 308134.70 | 316471,66 |
| 5 | 308047.23 | 316590,28 |
| 6 | 307862.14 | 316459,19 |
| 7 | 307919.26 | 316376,63 |
| 8 | 307879.52 | 316344,15 |
| 9 | 307900.28 | 316314,56 |
| 10 | 307937.00 | 316343,00 |
| 11 | 308040.90 | 316207,38 |

I.2 Descrierea proiectului și a tuturor caracteristicilor lucrărilor prevazute de proiect, inclusiv instalațiile, echipamentele și resursele naturale utilizate

Proiectul propus se referă la înfiinţarea unei ferme zootehnice moderne pentru îngrașarea porcinelor în localitatea Pristol din județul Mehedinți și implicit, cresterea eficienței exploatațiilor agricole.

Exploatarea porcinelor se va realiza în spații special concepute în acest sens ce vor fi dotate cu toate instalațiile corespunzatoare. Halele de creștere sunt proiectate și utilate astfel încat vor asigura spații conforme de creștere a porcinelor pentru îngrasat.

Proiectul propus cuprinde realizarea unui complex de constructii principale, anexe si pentru utilitati urmatoarele caracteristici constructive

Caracteristici constructive principale:

Hala de îngrașare, regim de înaltime parter

- suprafața construită = 772,8 m2 (48,3 x 16,00 m)

- volum = 3323,04 m3, H coama = 6 m, H streasina = 2,6 m

Bucataria furajera, regim de inaltime parter

- suprafata construita = 200,0 m2 (20,0 x 10,00 m)

- volum = 1370,00 m3, H coama = 7,7 m, H streasina = 6 m

Punct de taiere, regim de inaltime parter

- suprafata construita = 139,36 m2 (20,8 x 6,70 m)

- volum = 650,00 m3, H coama = 5,69 m, H streasina = 3,64 m

Laguna dejectii

- suprafata construita = 441,00 m2 (21,0 x 21,00 m)

- volum total = 1086,00 m3, volum util = 1000,00 m3

Incinerator

- suprafața ocupată = 1,11 m2 (1,22 x 0,91 m)

- H utila = 4,3 m

Bazin etans vidanjabil pentru ape uzate menajere

- suprafata construita = 17,00 m2 (3,4 x 5,00 m)

- volum = 45,00 m3 Statie preepurare ape uzate punct de taiere

- suprafata construita = 17,00 m2 (3,4 x 5,00 m)

- capacitate = 45,00 m3

Amenajari exterioare

Dezinfector auto, amplasat la intrarea in incinta

- suprafata = 21,60 m2 (6,0 x 3,60 m)

Cantar auto, montat pe structura din bet on si metal

- suprafata construita = 42,00 m2 (3,0 x 14,00 m)

Împrejmuire cu gard perimetral din stîlpi și panouri din plasă cu înaltimea de 2 m și o lungime de 541,45 m, poarta acces auto, poarta acces pietonal

Alei, trotuare, drumuri de incinta, parcări

Regim tehnic

Suprafața teren = 80014 m2

Suprafața construia totala = 1663,21 m2

Suprafata desfasurata = 1663,21 m2

POT PROPUS = 8,44%   CUT PROPUS = 0,084%

Structura constructivă

Hala de îngrașare

Structura de rezistență a halei va fi din fundatii de beton, pereti din diafragme de beton armat, stâlpi din beton armat, pereti din panouri sandwich, grinzi metalice pe care se sprijina panele si învelitoarea. Acoperisul este tip sarpanta in doua ape. Invelitorea se va realiza din panouri de tabla tip sandwich cu izolatie din spuma poliuretanica. Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis vor fi montate jgheaburi și burlane din tabla vopsita în cimp electrostatic.

Prima travee a halei va fi destinata spatiilor tehnico-sanitare (filtru sanitar, vestiare, birou medic veterinar, etc.) restul spatiilor fiind destinat cresterii porcilor.

Compartimentele spatiilor din prima travee se vor realiza din caramida si gipscarton.

Usile de acces se vor realiza din PVC cu geam termoizolant.

În zona de creștere a porcilor, sub cota +0,00 vor fi executate canale transversale și longitudinale în care vor fi colectate dejectiile, canale cu adincimea de 1,00 m. Peste canale vor fi montate gratare prefabricate din beton. Porcii vor fi adapostiti in 20 de boxe a cate 33 locuri. Vor exista doua sectoare de crestere, fiecare cu 300 locuri. Cele doua sectoare vor fi populate la intervale diferite de timp. Boxele vor fi realizate din teava de otel. Pentru circulatia si accesul in sectoarele de crestere a animalelor s-a prevazut un culoar longitudinal central cu latimea de 1,2 m.

Iluminatul natural va fi asigurat de ferestre PVC cu geamuri termoizolante.

Spații și funcțiuni propuse în hală:

- birou expeditie/șef fermă    s = 8,37 m2

- hol                                       s = 4,41 m2

- grup sanitar vizitatori          s = 2,14 m2

- filtru sanitar                         s = 11,34 m2

- grup sanitar personal ferma s = 2,14 m2

- hol zona personal                 s = 4,16 m2

- oficiu ptr. servirea mesei     s = 5,5 m2

- birou medic veterinar           s = 16,0 m2

- necropsie                              s = 15,0 m2

Bucătăria furajeră

Structura de rezistentă este din fundatii de beton, stâlpi și grinzi metalice pe care se sprijini panele și învelitoarea. Acoperisul este tip șarpantă în doua ape. Învelitoarea se va realiza din panouri de tabla tip sandwich cu izolatie din spuma poliuretanica. Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis vor fi montate jgheaburi si burlane din tabla vopsita in cimp electrostatic. În interiorul cladirii se va amenaja un birou destinat panoului de comanda a micro-FNC-ului.

Iluminatul natural va fi asigurat de ferestre din profile PVC cu geamuri termoizolante.

Punct de tăiere

Structura de rezistență este din fundatii de beton, stâlpi și grinzi din beton armat și zidărie de caramida pe care se sprijină panele și învelitoarea. Acoperișul este tip șarpanta în două ape. Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe acoperis vor fi montate jgheaburi si burlane din tabla vopsită în câmp electrostatic.

Spații și funcțiuni propuse punctului de tăiere:

- sângerare                      s = 22,51 m2

- eviscerare                     s = 9,78 m2

- depozit carcase             s = 11,31 m2

- birou medic veterinar   s = 5,06 m2

- livrare                           s = 9,94 m2

- tranșare                         s = 8,11 m2

- centrală termică             s = 3,75 m2

- grup sanitar                    s = 1,65 m2

- hol                                  s = 2,0 m2

- vestiar/filtru sanitar        s = 4,21 m2

- laborator pentru trichină s = 3,66 m2

- spălare                            s = 8,44 m2

Capacitățile de productie nou create:

Hală de producţie cu capacitate de 600 porci/ciclu, durată medie a unui ciclu de producţie de 112 zile, trei cicluri/an.

Punct de taiere/miniabator propriu în care se vor sacrifica doar porci obținuți în ferma proprie la finalul fiecărui ciclu de producție.

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului

Proiectul  se  încadrează  în  prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2, punct 1, litera e): instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma , altele decat cele incluse in anexa 1 și la pct. 7. industria alimentară, lit. f) abatoare și  a fost supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Pentru amplasarea proiectului nu au fost luate în calcul alte amplasamente deoarece S.C. Penetta Group S.R.L. deține în concesiune această suprafață de teren iar în zona sunt suprafețe agricole pe care se vor administra dejecțiile de porcine. Amplasamentul este la cca. 1,3 km de zona locuită – comuna Pristol, județul Mehedinți, distanță suficient de mare pentru a nu fi nevoie de o altă locație.

-motive /criteriile pe baza carora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică și de amplasament

-se produce o perturbare semnificativa, de intensitate redusa a stării actuale a mediului, mai ales în perioada exploatarii,

- permite o depozitare a întregii cantități de dejectii

- reducerea emisiilor de amoniac cu 25% prin tehnologia  de cazare a animalelor pe pardoseala perforata

- scaderea consumului de apa pentru igenizarea halelor și de aici scăderea cantitătii de dejectii

-consumuri de energie electrica scazute

-respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia natională

având în vedere că distanţele la care se află amplasat obiectivul economic faţă de cele mai apropiate locuinţe sunt de aproximativ 1,3 km ( distanţele fiind mai mari decât distanţa minimă impusă – 500 m) se consideră că proiectul se încadrează cerinţelor BAT  şi respectă prevederile OM nr. 1234/14.11.2006 pentru aprobarea Codului de bune practici în fermă;

-prin construcţii si tehnologia propusă ferma se încadrează în recomandările BAT;

respectarea obiectivelor de protectie a mediului din zona pe factori de mediu

APA:

- ape de suprafata: pe amplsamentul proiectului  nu sunt ape de suprafata care să fie afectate

- ape subterane: în timpul executarii lucrarilor de constructie  pot fi afectate prin poluarea accidentala cu produse petroliere , prin intermediul apelor pluviale sau prin exploatarea resurselor de apa

AER:

activitatea de constructii poate afecta aerul prin: emisii de parf, emisii de noxe chimice generate de motoare, zgomot si vibratii generate de utilaje si mijloace de transport

SOL, SUBSOL:

lucrarile  de constructii afecteaza solul si subsolul pe suprafete ocupate defnitiv si temporar prin:

*distrugere partiala a stratului de sol pe suprafetele ocupate definitiv de platformele betonate, drumurile de incinta si aleiile pietonale

*distrugere integrala a stratului de sol si partiala a subsolului, în cazul suprafetelor ocupate de constructiile supraterane si subterane specifice proiectului

ASEZARILE UMANE: (Pristol, Gruia, Gârla Mare)  sunt situate la o distanta de peste 2 km fata de aplasamentul obiectivului, impactul fiind unul  zonal și temporar.

  - compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000: proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Legea 49/2011 care aprobă O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

- poluantii generati de activitate nu duc la restrangerea arealului unor specii din flora locala, distrugerea habitatului sau diminuarea numerica/disparitia unor specii din fauna locala.

III. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediului și măsurile pentru prevenirea, reducerea și, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

Investiția  presupune înființarea unei ferme zootehnice moderne pentru ingrasarea si abatorizarea porcinelor în comuna Pristol, judetul Mehedinți de către S.C. PENETTA GROUP S.RL.

Proiectul propus are în vedere asigurarea conditiilor necesare unei exploatații pentru creșterea și valorificarea porcinelor moderne, respectându-se normele legislative în vigoare pentru domeniul zootehniei și protectiei mediului.

La proiectarea amenajarilor se vor respecta prevederile OM 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor si de prevederile OM 63/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de porcine inregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

Exploatarea porcinelor se va realiza in spatii special concepute ce vor fi dotate cu instalatiile corespunzatoare. Hala de crestere e proiectata si utilata astfel incat vor asigura spatii conforme de crestere a porcinelor pentru ingrasat, fiind respectata legislatia Uniunii Europene si cea nationala.

Capacitatea de productie este de 1800 capete/an, în trei cicluri de producție/an, in hala cu capacitatea de 600 capete/ciclu și punct taiere/miniabator pentru porcii crescuti in cadrul fermei, cu o capacitate de maxim 20 porci sacrificați/zi. Ferma va functiona pe principiul „totul plin-totul gol”.

Amplasamentul proiectului se afla în intravilanul comunei Pristol, judetul Mehedinți, la distanta de 1,6 km de prima locuinta din satul Pristol si peste 2,0 km fata de prima locuinta din satul Gruia.

- pe amplasament si in vecinatate nu sunt obiective de interes public

- pe amplsament nu sunt monumente istorice si de arhitectura

- nu sunt zone cu regim sever de restrictie in perimetrul fermei si in zona limitrofa.

Terenul, în suprafața totală de 80014 m2 este concesionat de SC Penetta Group SRL de la primarie pe o durata de 49 ani, beneficiarul avînd dreptul de a realiza constructii pe acesta conform Certificatului de urbanism nr. 7/29.06.2016 emis de primaria comunei Pristol.

Suprafata totala a terenului este de 80014 m2 care va fi utilizata astfel:

- suprafata construita, conform studiului de fezabilitate 1663,21 m2

- suprafata amenajata pentru circulatie pietonala si carosabila 4318,90 m2

- spatii verzi amenajate 13575,68 m2

Proiectul propus determina modificarea mediului natural prin constructii specifice:

- construirea halei de productie cu functiune de ferma pentru ingrasarea porcilor si a miniabatorului, realizate suprateran, cu regim de inaltime parter, amplasate pe platforma betonata. Suprateran se vor realiza si constructiile anexe (bucataria furajera în care e micro-FNC, filtru sanitar auto, cantar auto) si constructii aferente utilitatilor

- constructii subterane pentru alimentarea cu apa (put forat, retea exterioara de alimentare cu apa, retea de canalizare menajera, canale pentru colectarea si evacuarea dejectiilor)

- drumuri de trafic greu, plarforme carosabile din beton armat, alei pietonale.

Pentru a incadra peisagistic constructiile se vor realiza spatii verzi ample, a caror suprafata va fi de 13575,68 m2, peste 17 % din suprafata totala a terenului.

Impactul asupra principalilor factori de mediu generat de implementarea proiectului: (impactul asupra aerului – direct, semnificativ dar de intensitate redusa, pe termen lung si cu un grad de extindere zonal. Mediul este afectat in limitele maxim admise – efecte reduse asupra mediului

(impactul asupra apei – direct, fara efecte semnificative, pe termen lung, rezidual și cu grad de extindere zonal

impactul asupra solului si subsolului – impact direct, semnificativ cu intensitate puternica, rezidual, pe termen lung, cu grad de extindere zonal

(impactul asupra vegetatiei si faunei – impact direct, semnificativ, pe termen lung, rezidual si cu grad de extindere zonal. Mediul este afectat in limitele maxim admise – efectele nu sunt nocive

(impactul asupra așezărilor umane – impact indirect, fara efecte semnificative, pe termen lung si cu grad de extindere zonal.

În perioada de implementare a proiectului „Înființare fermă zootehnică pentru îngrașarea și abatorizarea porcinelor” mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile, în condițiile aplicării celor mai bune tehnologii disponibile (BAT) și planului de măsuri privind protecția factorilor de mediu.

Lucrările de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de un proiectant de specialitate.

(Lucrări de refacere a mediului după finalizarea perioadei de construcție, cu scopul de amenajare a spațiilor verzi, inclusiv perdele forestiere de protecție pe terenurile neocupate de construcții permanente

(Lucrări de refacerea mediului după scoaterea din funcțiune a fermei, cu scopul de refacere a mediului pe terenul ocult de construcții și amenajări, în funcție de opâiunea de folosire ulterioară a terenului.

Costurile aferente lucrărilor de refacere a mediului sunt în sarcina beneficiarului.

- masuri in timpul realizarii proiectului

Apa: pe perioada desfașurării lucrarilor de construcție  nu vor fi afectate apele de suprafață și de adancime.

Aer: se vor lua masuri de eliminare si reducere a emisiilor de praf în incinta șantierului și pe drumul de acces

-mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa pentru a nu ridica in atmosfera particule fine de praf

-stropirea cu apa a surselor de praf și a drumurilor de pământ, în perioada secetoasă.

Sol: se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere provenite de la utilajele și mijloacele de transport utilizate.

Biodiversitate/arii naturale: la implementarea proiectului se va instrui personalul asupra faptului ca e interzisă orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere  sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

Zgomot: mentinerea utilajelor și a mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzatoare

Deseuri:                                                                                                                             deseuri menajere: se vor colecta și înmagazina temporar  și vor fi transportate     printr-un operator autorizat

deseuri tehnologice: resturi de materiale de constructii nevalorificabile, se vor trimite prin intermediul operatorilor autorizati spre eliminare finala pe un depozit de deseuri inerte sau depozit de deseuri nepericuloase .

deseurile metalice si uleiurile uzate se vor colecta si preda la unitati specializate pentru reciclare.

- masuri în timpul exploatării și efectul implementarii acestora

Apa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - ape uzate menajere vor fi preluate de o rețea de canalizare din țeavă PVC-KG cu Dn=110 mm si lungimea estimată L=70 m. Deversarea se va face într-un bazin etanș vidanjabil cu 2 compartimente și volum de 45 m3

-ape uzate  tehnologice provenite din punctul de tăiere vor fi preluate de o rețea de canalizare tehnologică din țeavă PVC-KG, D=110mm, Lestim=15 m. Deversarea se va face la un alt bazin etanș vidanjabil cu trei compartimente (stație de preepurare cu rol de sedimentare, decantare și stocare a grăsimii separate) având un volum net de 45 m3. Bazinele vor fi vidanjate periodic de firme autorizate, pe bază de contract

-ape pluviale: se vor dirija dupa trecerea printr-un separator de hidrocarburi, de unde pot fi folosite pentru udarea spatiilor verzi

- lagună de dejecții  realizată pe amplasament cu volum util =1000 m3 (19x9x2,5 m). După fermentare, dejecțiile colectate de 2 ori/an vor fi împrăștiate pe terenutile agicole din zonă.

Aer:

-respectarea tehnologiei de descarcare si alimentare cu furaje, în sistem închis,

-transportul furajelor in autospeciale, cu bena închisa,

- asigurarea ventilatiei permanente a halelor de crestere, fortat prin guri de ventilatie si liber,

- folosirea în hrana animalelor a furajelor cu compozitie adecvata pentru reducerea efluentilor gazosi

- evacuarea gazelor rezultate din activitatea de incinerare a suproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman proprii prin coșul prevăzut cu filtre

Sol/subsol:

- verificarea permanentă a etanseitatii sistemului de impermeabilizare a bazinelor de stocare temporara a dejectiilor și a bazinelor betonate situate sub halele de productie

- folosirea dejectiilor ca îngrasamant natural numai dupa fermentarea acestora

- pentru împrastierea dejectiilor pe terenurile agricole se vor utiliza mijloace auto speciale pentru împrastierea fertilizantilor, care vor asigura încorporarea rapidă și eficientă a acestora în terenul arabil, având ca efect reducerea mirosurilor

- efectuarea studiului pedologic pe terenurile unde urmează a fi aplicate îngrașămintele naturale

-  efectuarea cartării pedologice a terenurilor, elaborarea Planului de fertilizare pentru evitarea depășirii cantitătilor optime de N si P

- stationarea mijloacelor de transport și efectuarea lucrarilor de reparatii, în cazuri deosebite, numai pe platforma betonata, în scopul evitarii poluarii solului/subsolului

- utilizarea materialelor absorbante în cazul acaparilor accidentale de produse petroliere sau substante chimice

Zgomot, vibratii, radiatii

- mentenanta adecvata a echipamentelor, a caror deteriorare poate conduce la cresterea zgomotului, o planificare adecvata a activitatii în ferma, utilizarea echipamentelor cu nivel scazut de zgomot

- utilizarea de ventilatoare silentioase cu turatie reglabila

Deșeuri:

-dejectii: mentinerea in stare de functionare a sistemului de colectare din halele de crestere prin descarea periodica în laguna de dejectii

-verificarea periodica  a peretilor impermeabili ai bazinelor pentru dejectii, efectuarea intretinerilor peridice pentru eliminarea infiltratiilor in sol,

- deseuri cu risc biologic: colectarea materialelor sanitare folosite pentru tratamente în recipient separat de deseuri și predarea la unităti specializate spre incinerare,

- deseurile metalice si uleiurile uzate se vor colecta si preda la unitati specializate pentru reciclare,

-deseuri menajere: se vor colecta și depozita temporar  și vor fi transportate printr-un operator autorizat

Alte măsuri pentru protecția mediului

- îngrijirea spațiilor verzi cu lucrări specifice: toaletarea arborilor din perdeaua perimetrală și din jurul bazinului de dejectii, tunderea gazonului, udarea  spațiilor verzi în perioadele de secetă

- instruirea personalului care va activa in punctul de lucru privind masurile de prevenire si stingere a incendiilor si acelor privind conduita in perimetrul fermei,

- alimentarea mijloacelor de transport de la statii specializate de distributie a produselor petroliere.

- masuri pentru închidere/demolare/dezafectare și reabilitarea terenului în vederea utilizarii ulterioare, precum și efectul implementării acestora.

Lucrările de refacere a mediului se vor face pe baza unui proiect elaborat de proiectant de specialitate care va avea în vedere scopul și adoptarea soluției tehnice optime , având în vedere optiunea proprietarului de folosire ulterioara a terenului.

-lucrari pregatitoare –intreruperea functionarii utilitatilor, evacuarea deseurilor de orice fel de pe amplasament, dezafectarea instalatiilor tehnologice, demolarea constructiilor mai putin drumurile de incinta

-lucrari de renaturare a terenului ocupat cu constructii-umplerea cu pamant de împrumut a denivelarilor rezultate în urma demolării construcțiilor, nivelarea terenului la cota prevazută în proiectul de amenajare, identificarea sursei solului vegetal din afara incintei fermei și administrarea în spațiile de amenajat, conform prevederilor proiectului tehnic de executie.

Terenul astfel amenajat poate fi utilizat pentru culturi agricole, în funcție de opțiunile proprietarului.

- măsuri de reducere a impactului proiectului asupra climei și/sau, după caz, măsurile de adaptare privind vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice

Un nivel scăzut al emisiilor provenite din fermă, respectiv metan și protoxid de azot va fi menținut prin optimizarea activității, astfel:

- ameliorarea hranei animalelor în vederea îmbunătăţirii proceselor digestive;

-  practici îmbunătățite pentru gestionarea efectivului de animale;

- respectarea managementului dejecțiilor animaliere,  stocare acestora în laguna de stocare şi încorporarea acestora în sol în perioada optima.

Emisiile antropice provenite din agricultură sunt estimate cu un grad ridicat de incertitudine deoarece activitățile din agricultură implică o mare varietate de procese biologice care conduc la emisii natural de gaze cu efect de sera.

▪ masurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, conditiile si modul/calendarul de implementare a acestora: nu e cazul, proiectul nu se află în arie naturală protejată.

Proiectul se implementeaza la o distanta de peste 1,0 km fata de localitati, impactul fiind unul zonal și temporar.

IV. Conditii care trebuie respectate, inclusiv cele prevăzute în Avizul de    gospodărire a apelor nr. 24 din 08.08.2016 emis de Administrația Bazinală de apă Jiu S.G.A. Mehedinți

1. În timpul realizării proiectului:

- conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile urmatoarelor acte normative specifice:

O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu  modificările și completările ulterioare;

Legea apelor  107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare;

HG 188/2002 – pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in    mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 211/2011 privind regimul  deseurilor;

H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile , inclusive deseurile periculoase;

STAS 10009/2017. Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

Ordinului 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, astfel încât să fie respectate prevederile Ord. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag, a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător

STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate;

OM nr. 1234/14.11.2006 pentru aprobarea Codului de bune practici în fermă;

HG 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole

Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii – pentru aprobarea normelor de

igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

b) conditii de ordin tehnic ce reies din raportul privind impactul asupra mediului

- condiții de realizare a halei de adapostire: podea cu gratare din beton prevazute cu orificii pentru scurgerea dejectiilor, evacuarea dejectiilor din hala de îngrășare în laguna de dejecții

- condiții de realizare a bazinului (lagunei) de stocare temporară a dejectiilor: pereți impermeabili, capacitate suficienta de stocare pentru cel putin 6 luni, cai de acces corespunzatoare

c) condiții necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de șantier

- organizarea de șantier se va realiza pe o perioada scurtă de timp și pe o suprafață limitata, la distanță cât mai mare de zonele de locuit

-  se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate

- operatiile de intretinere și alimentare cu combustibil nu se vor efectua pe amplasament ci numai în locuri cu dotări adecvate

- gestiunea deseurilor se va realiza cu respectarea legislației specifice în vigoare

d) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor

- beneficiarul va aduce la cunoștința A.B.A. Jiu-S.G.A. Mehedinți, data începerii lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta, iar la recepție va invita și reprezentantul A.B.A. Jiu-S.G.A. Mehedinți

- să obțină obligatoriu Referatul hidrogeologic de expertizare INHGA București pentru Studiul Hidrogeologic Preliminar privind alimentarea cu apă la fermă întocmit de SC Aquaseverin SRL Drobeta Turnu Severin înaite de execuția acestuia

- să prevadă dotările necesare pentru manipularea, transportul și administrarea în câmp a dejecțiilor după fermentare

- să dispună de teren suficient pentru împrăștierea dejecțiilor pentru cel puțin 80% din cantitățile ce se produc pe parcursul unui an, diferența până la 100% se acoperă prin contracte ferme de furnizare către fermieri a acestor dejecții

- să realizeze secțiunile de monitorizare a apelor subterane – execuția forajelor de observație - cu asistență tehnică de specialitate a unor hidrologi care să decidă asupra straturilor acvifere deschise și cu respectarea condițiilor impuse de Studiul Hidrogeologic întocmit pentru forajele de monitorizare de proiectantul de specialitate

- să aibă instituită în jurul surselor de apă și instalațiilor de alimentare cu apă potabilă zonele de protecție sanitară cu regim sever, cu reglementări de restricție precum și perimetre hidrogeologice, cu respectarea prevederilor impuse prin H.G. nr. 930/2005

- să realizeze filtrarea și tratarea apei în cazul în care în urma analizelor se va impune aceasta.

2. In timpul exploatarii:

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ al activităţii asupra factorilor de mediu în perioada de exploatare se vor lua măsuri privind  buna practică agricolă respectându-se recomandările Celor Mai Bune Tehnici Disponibile  BAT:

-identificarea si implementarea programelor educaţionale şi de instruire pentru personalul din cadrul fermei,

-înregistrarea consumului de apă şi energie, a cantităţilor de hrana pentru animalele din fermă, a cantităţilor şi tipurilor de  deşeuri rezultate, precum şi a aplicărilor pe teren a îngrăşămintelor  a dejecţiilor,

-elaborarea şi implementarea unui plan de intervenţie în cazuri de emisii sau de incidente neplanificate,

-implementarea unui program de reparaţii şi întreţinere adecvat, care să asigure buna funcţionare a  echipamentelor  de lucru precum şi menţinerea  instalaţiilor în stare curată,

-planificarea adecvată a activităţilor de aprovizionare cu materiale, de livrare a produselor şi de eliminare a deşeurilor din cadrul fermei,

-implementarea unui plan adecvat pentru aplicarea dejecţiilor pe terenul agricol;

Conform Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea intensivă a păsărilor şi a porcilor şi ale OM nr. 1234/14.11.2006 pentru aprobarea Codului de bune practici în fermă sunt prevăzute bune practici pentru activităţile unei ferme de porci referitoare la: managementul folosinţelor şi cerinţelor de apă; managementul îngrăşămintelor organice naturale: stocarea, distribuirea pe sol; utilizarea produselor pentru spălare, dezinfecţie şi dezinsecţie; managementul apelor uzate şi a deşeurilor, altele decât dejecţiile; stocarea produselor petroliere.

Astfel:

dejecţiile nu vor fi aplicate pe pământ când terenul este saturat de apa, inundat, îngheţat, acoperit de apa, nu vor fi aplicate pe terenuri cu pantă abruptă, în vecinătatea cursurilor de apa;

- împrăştierea dejecţiilor pe sol se va face luând în considerare: evitarea plantelor, evitarea condiţiilor meteorologice nefavorabile, stabilirea unei rate adecvate culturilor şi tipului de sol, etapă de vegetaţie;

- pentru reducerea consumurilor de apă şi energie:

  - urmărirea sistemului de distribuţie a apei potabile animalelor prin pipele de sugere cu o capacitate de 0,5-1,5 l/min.;

  - respectarea programului stabilit pentru spălarea pardoselelor cu grătar si îndepărtarea bălegarului folosindu-se cca. 0,7 mc/cap/an si supravegherea calităţii apei evacuate;

  - echilibru între sistemele de spălare şi utilizare a unei cantităţi cât mai reduse de apă;

  - calibrarea regulată a instalaţiei de apă potabilă, în vederea evitării pierderilor;

  - măsurarea şi înregistrarea consumurilor de apă;

  - verificarea şi repararea reţelelor de apă;

  - optimizarea consumurilor energetice prin diferite măsuri specifice;

- apele meteorice de pe învelitoare şi de pe platforma sunt colectate şi descărcate,  gravitaţional prin jgheaburi si burlane din tabla, la nivelul solului în rigole perimetrale;

- apele uzate de natură fecaloid – menajeră se colectează separat în bazin etanş  vidanjabil construit din beton armat şi izolat hirofug, situat în exteriorul clădirilor;

- reducerea şi/sau controlul emisiilor de compuşi cu azot, în vederea protejării calităţii apelor prin: aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă prin hrănirea animalelor cu cantităţi reduse de nutrienţi (în concordanţă cu fazele de dezvoltare utilizarea de diete bazate pe cantităţi reduse de proteine suplimentate cu aminoacizi; utilizarea de diete cu conţinut redus de fosfor şi /sau bazate pe fosfaţi anorganici cu rată ridicată de digestibilitate pentru reducerea conţinutului de azot şi de fosfor din dejecţii şi a emisiilor de amoniac), minimizarea emisiilor de la dejecţii în sol şi în apa subterană prin echilibrarea cantităţii de dejecţii aplicate pe sol cu cerinţele culturilor; managementul adecvat al împrăştierii dejecţiilor pe teren pentru reducerea poluării apelor de suprafaţă şi a disconfortului olfactiv al populaţiei din vecinătate;

- verificarea periodica a etanşeităţii şi impermeabilităţii lagunei de dejecții şi bazinelor vidanjabile.

Proiectul propus include şi investiţii care au drept scop implementarea normelor europene transpuse în legislaţia românească prin HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condițiile necesare a fi îndeplinite la închidere/demolare/dezafectare:

- lucrările de dezafectare se vor realiza prin intermediul unor societăţi specializate autorizate,

- pentru asigurarea desfăşurării activităţilor de dezafectare a fermei va fi reînfiinţată organizarea de şantier, cu respectarea condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare,

- organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului,

- se va amenaja o zonă specială pentru depozitarea deşeurilor

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

- după finalizarea demontării şi îndepărtării tuturor elementelor constitutive ale fermei se vor realiza activităţi de reabilitare a mediului care vor include:

- investigarea nivelului de contaminare al solului şi apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate la data punerii în funcţiune a instalaţiilor

- ecologizarea întregului amplasament după dezafectarea instalaţiilor

- aşternerea unui strat de sol vegetal la suprafaţa terenului excavat, astfel încât să se permită desfășurarea activității inițiale pe terenul reabilitat

c) condiții prevăzute în avizul de gospodărire a apelor: nu sunt prevăzute.

V. Informaţii cu privire la procesul de consultare a autorităților cu responsabilități în domeniul protecției mediului (participante în comisiile de analiza tehnică)

Proces verbal nr. 12657/12.10.2017 cu ocazia întrunirii C.A.T. privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impacului asupra mediului

Proces verbal nr. 14184./09.11.2017 cu ocazia întrunirii C.A.T. privind etapa de definire a domeniului evaluării și de realizare a raportului la studiul de evaluare

Îndrumar nr. 14366/14.11.2017 privind problemele de mediu ce trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului

Proces verbal nr. 2511/22.02.2018 cu ocazia întrunirii C.A.T. privind decizia de emitere/respingere a acordului de mediu

V. Informații cu privire la procesul de participare a publicului în procedura  derulată:

▪ când și cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate:

- Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți a informat publicul interesat despre etapele procedurale derulate prin anunturi pe site-ul propriu după cum urmeaza: anunț public privind depunerea solicitarii – afisat pe site în data de 07.10.2017; anunt public privind decizia etapei de incadrare – afisat pe site în data de 12.10.2017; decizia etapei de incadrare proiect afișat în data de 12..10.2017,  îndrumar privind raportul de mediu postat pe site in 15.11.2017, anunt public privind dezbaterea publica – emis in data de 28.01.2018, raportul privind impactul asupra mediului – postat pe site in data de 22.01.2018, anunt pubic privind emiterea acordului de mediu – 12.03.2018

- Titularul proiectului SC Penetta Group SRL a depus urmatoarele anunțuri la sediul primariei Pristol și în presa scrisă: anunt  public privind depunerea solicitarii – la primarie în data de 02.08.2017, în presa locală în data de 28.07.2017, anunt privind etapa de incadrare – la primarie în data de 13.10.2017, in presa locala în data de 13.10.2017, anunț privind organizarea Dezbaterii publice – la primarie în data de 29.01.2018, în presa locală în data de 30.01.2018, anunt public privind emiterea acordului de mediu – la primaria Pristol in data de 13.03.2018, în Piața Severineană anunt aparut în data de 13.03.2018

▪ cand și cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul:

publicul interesat a participat la procesul decizional privind proiectul în data de 12.02.2018, data desfăsurarii dezbaterii publice ce a avut loc la sediul Primariei comunei Pristol

▪ cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului interesat: nu au fost făcute propuneri

▪ daca s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului/studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și daca acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat:  nu s-au solicitat completari/modificari ale raportului.

VII. Concluziile consultărilor transfrontiere, după caz: nu e cazul.

VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

- În timpul realizării proiectului

- modul de trasnsport al materialelor

- pulberi – generate in timpul amenajărilor

- emisii de gaze generate de motoarele utilajelor si mijloacelor de transport: oxizi de azot (NO2), compusi organici volatili (COV), oxizi de carbon (CO), oxizi de sulf (SO2)

- zgomotul produs de utilaje si mijloacele de transport.

- modul de gestionare a deșeurilor rezultate

b) în timpul exploatării proiectului

AER

conform Ordinului nr. 462/1993 pentru emisiile atmosferice (pentru coș incinerator prevazut cu filtre pentru evacuarea gazelor rezultate din activitatea de incinerare a suproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman proprii:   pulberi 50 mg/m3N; SOx 1700 mg/m3N; NOx 450  mg/m3N; CO 170 mg/m3N.

SOL

Pentru terenurile unde se împrăștie dejecțiile, se va realiza o dată la 4 ANI –Studiul Agrochimic și Pedologic și ANUAL- Plan de fertilizare a terenurilor

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de stocare necesară pentru stabilizare/fermentare.

Monitorizare deșeuri

anual -Raportarea datelor centralizate, privind evidența gestiunii deșeurilor – Anexa nr.1 din HG 856/2002

anual- Ancheta statistică privind generarea și gestionarea deșeurilor, chestionarul de tip GD_PRODDES

Evidenta deșeurilor produse va fi ținută lunar și va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, instalatia producatoare, cantitatea produsa, data evacuarii deseului din instalatie, modul de stocare, data predarii deseului. Vor fi pastrate înregistrari privind persoanele fizice sau juridice care preiau deseurile de dejectii pentru împrastierea pe terenuri agricole.

c) În timpul inchiderii/dezafactării, refacerii mediului și post închidere

-modul de gestiune al instalațiilor dezafectate

-modul de gestionare a deșeurilor rezultate

d) monitorizarea prevăzută în avizul de gospodărire a apelor:

Sistem de monitoring a calității apelor subterane

Pentru monitorizarea calității apelor subterane se impune realizarea a 2 foraje în zona fermei, cu Hestim.=20 m, pe direcția de curgere a apelor subterane E-V, unul în amonte și unul în aval, astfel încât să fie minim 2,0 m cu apă în foraj.

La punerea în funcțiune a lucrărilor de investiții beneficiarul va înainta documentația tehnică întocmită de proiectant certificat în vederea obținerii Autorizației de gospodărire a apelor conform Ordinului nr. 799/2012 emis de M.M.P., proces verbal de recepție la terminarea locrărilor și Studiul Hidrologic definitiv pentru forajele de monitorizare.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris Agenția pentru Protecţia Mediului Mehedinți asupra acestor modificări.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada de realizare a proiectului, cu excepția situațiilor în care:

a) apar elemente noi, necunoscute la data emiterii acestuia,

b) este modificată legislația relevantă,

c) este schimbat regimul de protecție,

d) sunt modificate datele care au stat la baza emiterii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord conține 17  pagini și a fost redactat în 2 exemplare.

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul executării lucrărilor.

Director Executiv,

Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

# Șef Serviciu A.A.A.,                                                  Întocmit,

# Lavinia MATEESCU                                            Eugenia CHICET