Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  octombrie 2016

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

# Reţeaua  manuală monitorizează urmatoarele  noxe atmosferice :

# Precipitaţiile  sunt monitorizate în următoarele puncte:

# APM Mehedinţi

# Staţia  meteo Dr. Tr Severin

- DSV Halânga

Pulberile sedimentabile sunt monitorizate în următoarele puncte :

# APM  Mehedinţi

- Staţia Meteo Dr.Tr. Severin

- DSV Halânga

# REŢEAUA DE MONITORIZARE A NOXELOR ATMOSFERICE

DROBETA TURNU SEVERIN

Legendă

- A.P.M.  Mehedinţi

- DSV Halânga

- Staţia Meteo Dr.Tr. Severin

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17 g/mpxlună

| Nr. crt. | Punct prelevare | sept 2016 (g/mpxluna) | oct 2016 (g/mpxluna) | CMA (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | APM Mehedinţi | 2.1 | 1.72 | 17 |
| 2. | Meteo Dr.Tr. Severin | 4.12 | 3.11 | 17 |
| 3. | DSV Halânga | 7.37 | 6.12 | 17 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

În raport cu luna precedentă valorile pulberilor sedimentabile au fost mai mici în toate punctele de control   APM Mehedinţi,  meteo Dr.Tr. Severin, DSV Halânga şi  toate  se  încadrează în CMA =17 g/m2 x lună .

| Punct prelevare | APM Mehedinţi | APM Mehedinţi | Meteo Tr Severin | Meteo Tr Severin | DSV Halânga | DSV Halânga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | sept 2016 | oct 2016 | sept 2016 | oct 2016 | sept 2016 | oct 2016 |
| Cantitate | 14.52 | 62.85 | 9.68 | 59.68 | 8.06 | 56.42 |
| pH | 6.98 | 7.00 | 6.98 | 6.97 | 6.92 | 6.95 |
| N_NH4 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.47 | 0.52 |

Precipitaţii

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare precipitaţii

În raport cu luna anterioară s-au înregistrat cantităţi mai mari de precipitaţii pentru toate  punctele de control: APM Mehedinţi, DSV Halânga şi au scăzut ȋn punctul  meteo.Tr. Severin.

În raport cu luna anterioară valorile pH-ului  au crescut  ȋn punctele  de control  :APM  Mehedinţi DSV Halânga şi  valoarea a scăzut ȋn punctul meteo Tr. Severin.

În raport cu luna anterioară valorile N_NH4 au crescut  ȋn  punctele  de control  : DSV Halânga,meteo Tr. Severin  şi valoarea a scăzut ȋn punctul    APM  Mehedinţi .

Situaţia  poluării  sonore

Activitatea  de  monitorizare   a  nivelului  de  zgomot, a  APM- Mehedinţi, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot ( planificate ) efectuate  în  15 puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului de 2 ori pe lună.

| Nr crt | Puncte expertizate | Val. medii oct. 2016 (dB) | Val. medii sept 2016 (dB) | Limita admisa (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrica de confecţii | 69.7 | 70.6 | 70 |
| 2. | Celrom -Sens giratoriu | 70.4 | 73.8 | 65 |
| 3. | Podul Gruii | 69.3 | 67.8 | 65 |
| 4. | Crihala ( St. Peco ) | 67.5 | 65.9 | 65 |
| 5. | Crihala-Splai | 67 | 65 | 65 |
| 6. | Aluniş ( St. Auto ) | 66.3 | 64.1 | 70 |
| 7. | PECO (Calea Timişoarei) | 68.8 | 70.1 | 70 |
| 8. | B-dul Carol | 62.9 | 65.3 | 65 |
| 9. | Limita SC PLYWOOD | 51.8 | 55.8 | 65 |
| 10. | Piata CRIHALA | 53.2 | 52.6 | 65 |
| 11. | SCOALA NR. 9 | 62.3 | 61.4 | 75 |
| 12. | Gradinita nr. 7 | 60.9 | 60 | 75 |
| 13. | Parc ROZE | 50.1 | 56.1 | 50 |
| 14. | Zona Casa Tineretului | 54.4 | 49.8 | 50 |
| 15. | Parc Crihala | 48.3 | 48.1 | 50 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot  (dB )

Se  observă  o  tendinţă de creştere  uşoară  a nivelului  de  zgomot faţă de luna anterioară  în zonele dens populate , menţinându-se  în continuare, o  alură  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu Severin.

Aceste  măsurători  au condus la concluzia că există  puncte unde nivelul de zgomot  este  uşor depăşit, de exemplu : Celrom -sens giratoriu (70.4 dB),  Podul Gruii(69.3 dB) , Crihala ( St. Peco ) (67.5 dB),  Zona Casa Tineretului (54.4 dB) ,Crihala-Splai(  67 dB ).

Monitorizare ape

Laboratorul APM Mehedinţi monitorizează următoarele  cursuri de ape :

- Fluviul Dunăre

- Râul Topolniţa

- Pâraul Pleşuva

LEGENDA   Pârâul Pleşuva

Râul Topolniţa

Fluviul Dunărea

#### DUNĂREA

Fluviul Dunărea a fost monitorizat în 3 secţiuni de control şi anume :

- amonte Tr. Severin,

- aval Tr. Severin

- port Tr Severin

S-au  monitorizat  11 indicatori de calitate a apei:  temperatura, pH  , N_NO2,  N_NH4   ,N_NO3, Ca,  Cl, CBO5 , O2 diz ,reziduu fix, duritate totală din care prezentăm:

| DUNÃRE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aug 2016 | oct 2016 | aug 2016 | oct 2016 | aug 2016 | oct 2016 |
| amonte Tr. Severin | 7.67 | 8.03 | 0.19 | 0.08 | 306 | 356 |
| port Tr. Severin | 7.96 | 8.09 | 0.28 | 0.08 | 398 | 354 |
| aval Tr. Severin | 8.04 | 8.08 | 0.12 | 0.08 | 315 | 386 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Valorile  pH-ului  faţă de luna anterioară sunt mai mari pentru  toate secţiunile  de control   amonte Tr Severin , port  Tr Severin  , aval  Tr. Severin şi  toate se încadrează în clasa I de calitate  conform ord.161/2006 (CMA clasa I calitate =6.5 -8.5 unit pH).

Valorile  indicatorului  N_NH4  au  scăzut  faţă de luna anterioară  pentru toate secţiunile  de control   amonte  Tr. Severin,  aval  Tr. Severin , port  Tr. Severin  şi valorile se încadrează în clasa I de calitate  conform ord.161/2006 (CMA clasa I calitate =0,4 mg/l) .

Valorile la reziduu fix  faţă de luna anterioară au crescut   pentru secţiunile  de control amonte  Tr. Severin  , aval  Tr. Severin  , a scăzut pentru port Tr. Severin    şi valorile se încadrează în clasa I de calitate  conform ord.161/2006 (CMA  clasa I calitate = 500 mg/l) .

PLEŞUVA

Pârâul Pleşuva a fost monitorizat  în două secţiuni de control:

- amonte  Romag

- aval  Romag

S-au  determinat 12 indicatori  de calitate a  apei (temperatura, pH, reziduu fix,   N_NO2, ,N_NO3, Ca, Cl, CBO5 , N_NH4  , O2 diz ,duritate totală ,sulfaţi) urmărindu-se cu precădere indicatorii  specifici surselor de emisie din zona monitorizată.

| PLEŞUVA | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oct 2016 | sept 2016 | oct 2016 | sept 2016 | oct 2016 | sept 2016 |
| amonte Romag | 8.09 | 7.80 | 0.14 | 0.06 | 503 | 475 |
| aval Romag | 8.26 | 8.05 | 0.09 | 0.03 | 475 | 458 |

Tabel cu  evoluţia  parametrilor pârâului Pleşuva

Faţă de luna anterioară   valorile pH  au crescut  pentru  punctele de control : amonte Romag, aval Romag  şi amândouă se încadrează în clasa I de calitate conform ord.161/2006 (CMA clasa I calitate =6.5- 8.5 unit pH).

Valorile N_NH4   faţă de luna anterioară  au crescut  în  amândouă punctele de control , aval Romag ,amonte Romag şi ele se încadrează în clasa I de calitate conform ord.161/2006 (CMA clasa I calitate =0,4 mg/l).

Valorile la reziduu fix  faţă de luna anterioară au crescut  în ambele  puncte de control amonte  Romag   , aval  Romag    şi aval Romag se încadrează în clasa I de calitate conform ord. 161/2006 (CMA  clasa I calitate = 500 mg/l).iar amonte Romag se încadrează în clasa II de calitate.

TOPOLNIŢA

Râul Topolniţa a fost monitorizat în patru secţiuni de control şi anume :

- Scânteieşti

- pH Halânga

- amonte confluenţă Dunăre

- aval Batal

S-au  determinat 12 indicatori  de  calitate  a  apei (temperatura, pH,  N_NH4, N_NO2, N_NO3, Ca, Cl, O2 diz, CBO5, duritate totală, reziduu fix, sulfaţi) urmărindu-se cu precădere indicatorii  specifici surselor de emisie din zona monitorizată.

| Indicator | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
| Luna | oct 2016 | sept 2016 | oct 2016 | sept 2016 | oct 2016 | sept 2016 |
| Scânteieşti | 7.54 | 7.89 | 0.12 | 1.12 | 395 | 406 |
| pH Halânga | 8.00 | 7.97 | 0.14 | 1.17 | 446 | 407 |
| aval Batal | 7.98 | 7.99 | 0.12 | 1.21 | 410 | 444 |
| amonte cfl. Dunăre | 7.84 | 7.88 | 0.24 | 1.3 | 572 | 669 |

Tabel cu evoluţia parametrilor râului Topolniţa

Valorile  pH-lui au scăzut faţă  de luna anterioarã    pentru    secţiunile de control : Scânteieşti, aval Batal , amonte cfl. Dunăre, ,a crescut pentru punctul pH Halânga toate se încadrează în clasa I de calitate  conform  ord. 161/2006  (CMA clasa I calitate =6.5-8.5 unit pH).

Valorile indicatorului N_NH4  au scăzut faţă  de luna anterioarã    pentru  toate  secţiunile de control : Scânteieşti, aval Batal , amonte cfl. Dunăre , pH Halânga şi toate se încadrează în clasa I de calitate conform  ord. 161/2006  (CMA clasa I calitate =0,4 mg/l).

Valorile indicatorului  reziduu fix au scăzut faţă  de luna anterioarã    pentru secţiunile de control : Scânteieşti, aval Batal ,amonte cfl. Dunăre iar ȋn punctul  pH Halânga valoarea a crescut şi toate se încadrează în clasa I de calitate  conform  ord. 161/2006  (CMA clasa I calitate = 500 mg/l) cu excepţia punctului amonte cfl. Dunăre,unde se încadrează în clasa II de calitate

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

S-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- Aer

- Aerosli atmosferici

- Depuneri atmosferice totale

- Apă

- Apa freatică

- Apã brutã – Dunărea

- Debitul dozei gama absorbite în aer

- Sol necultivat

- Vegetatie spontană

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunii curente şi a celei anterioare.

Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| sept 2016 | 5.9 | 9.7 |
| oct 2016 | 3.4 | 8.7 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Faţă de luna anterioară , valorile medie şi maximă a  aerosolilor  atmosferici au scăzut şi amândouă se află sub nivelul de atenţionare de 10 Bq/mc) .

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| sept 2016 | 2.6 | 5.1 |
| oct 2016 | 2.3 | 7.9 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul  08-13

Faţă de luna anterioară    valoarea  maximă a  aerosolilor  atmosferici  a crescut iar cea medie  a scăzut şi se află sub nivelul de atenţionare de 10 Bq/mc) .

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pulberi sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  este prezentat în valori medii şi maxime în tabelul de mai jos.

.Unitatea de măsură este Bq /mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| sept 2016 | 0.7 | 1.4 |
| oct 2016 | 1.4 | 6.7 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Se observă că atât valoarea  maximă a  depunerilor  atmosferice   cât şi cea medie  au crescut faţă de luna anterioară  , ambele se află sub nivelul de atenţionare de 200 Bq/mc.

#### Apa de suprafaţă

In tabel sunt prezentate valorile medii şi maxime lunare ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă (fluviul Dunărea).

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| sept 2016 | 0.19 | 0.30 |
| oct 2016 | 0.28 | 0.71 |

Tabel cu valorile radioactivităţii apei de suprafaţă

Se observă că valorile  medie şi maximă ale radioactivităţii beta globale pentru apa de suprafaţă   au crescut faţă de luna anterioară şi nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 2 Bq/l

Unitatea de măsură pentru apa de suprafaţă este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| sept 2016 | 0.102 | 0.132 |
| oct 2016 | 0.104 | 0.140 |

Tabel cu valorile dozei  gamma absorbite în aer

Se observă că valorile  maximă şi medie ale  dozei gamma absorbite   au crescut faţă de luna anterioară .

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0,250 microGy/h.

Sol necultivat

Pentru întocmirea tabelelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea  probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu (s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţă scurtă).

Probele de sol necultivat au fost prelevate din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .

Valorile maxime şi medii  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos ( Bq/kg sol uscat)

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| sept 2016 | 285.4 | 340.4 |
| oct 2016 | 276.7 | 347.5 |

Tabel cu solul necultivat , ( Bq/kg sol uscat)

Faţă de luna anterioară valoarea  maximă ale radioactivităţii  artificiale  beta globale    pentru solul necultivat a crescut, iar cea medie a scăzut .

Vegetaţia spontană

Probele de vegetaţie spontană au fost prelevate cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin.

Radioactivitatea artificială beta globală în probele de vegetaţie a prezentat  următoarele valori  (Bq/kg masa verde).

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| sept 2016 | 207.7 | 267.8 |
| oct 2016 | 153.3 | 244.3 |

Tabel cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale ( Bq/kg )

Se observă scăderea    valorilor   radioactivităţii artificiale beta globale  medii şi  maxime faţă de luna  anterioară  pentru vegetaţia spontană.

EVOLUŢIA CALITĂŢII AERULUI  ÎN LUNA OCTOMBRIE  2016

APM  Mehedinţi are o staţie automată de tip industrial care evaluează influenţa traficului asupra calităţii aerului

Staţia automată fixă este amplasată în Dr. Tr. Severin ,strada Băile Romane nr 3

Poluanţii monitorizati au fost : dioxidul de sulf (SO2), oxizii de azot (NOx) , monoxidul de carbon (CO) , ozonul (O3),benzenul cu derivatii lui ( BTX) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară),etc

Analizoarele  care monitorizează  PM 10 ,H2S– defecte

INDICII GENERALI DE CALITATE A AERULUI

LA STAŢIA AUTOMATĂ FIXĂ

Indicii generali de calitate a aerului la staţia automată fixă MH1  au fost stabiliţi pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO2) ,dioxid de azot (NO2) , monoxid de carbon (CO) , ozon (O3) şi  au variat ȋntre 1 (excelent) şi 4 (mediu).

DIOXIDUL DE SULF (SO2 )

În cazul dioxidului de sulf, poluant atmosferic ,sursa majoră este emisia provenită din arderea cărbunelui în cadrul termocentralelor.

Concentraţiile emisiilor de  dioxid de sulf işi menţin aproximativ aceleasi valori pe parcursul intregii luni.

In perioada 04.10.2016-11.10.2016 şi 22.10.2016-30.10.2016-analizorul nu a achizitionat date.

Pe perioada monitorizată, la staţia fixă automată  concentraţiile  dioxidului de sulf nu au depăşit valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane şi pentru protecţia ecosistemelor, prevăzute în legea nr 104/2011.

Valoarea maximă ȋnregistrată a fost  64.4 μg/m3 ȋn data de 14.10.2016, iar media lunii a fost de 21.4 μg/m3

DIOXIDUL DE AZOT ( NO2 )

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot sunt reprezentate de procesele de ardere din industria  energetică, instalaţii de ardere neindustriale şi din trafic, ponderea importanţei acestuia crescând uşor în ultima vreme.

Nu s-au ȋnregistrat depăşiri ale valorii limită  conform Legii nr. 104/2011

Valoarea maximă inregistrată a fost  40.7 μg/m3 ȋn data de 06.10.2016, iar media lunii  fost de 11 μg/m3

MONOXIDUL DE CARBON (CO)

Monoxidul de carbon are drept surse: procesele de arderi incomplete a combustibililor fosili şi traficul rutier

Valoarea maximă  orară inregistrată a fost  1.56 mg/m3 ȋn data de 22.10.2016,  media lunară a fost de 0.16 mg/m3, iar valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost 1.05 mg/ m3 ȋn data de 23.10.2016 , sub valoarea   limită pentru sanătatea umană (10 mg/m3  ) calculată ca maximă zilnică a mediilor pe 8 ore.

# OZONUL

# Ozonul este forma alotropică a oxigenului, având molecula formată din trei atomi. Ozonul este de două tipuri:

- stratosferic, care absoarbe radiaţiile ultraviolete, protejând astfel viaţa pe Terra (90% din cantitatea totală de ozon);

- troposferic, poluant secundar cu acţiune puternic iritantă (10% din cantitatea totală de ozon).

Ozonul troposferic este deosebit de toxic şi constituie poluantul principal al atmosferei ţărilor şi oraşelor industrializate, deoarece precursorii acestuia provin din

activităţi industriale şi trafic rutier.

Concentraţiile ozonului  s-au ȋncadrat  în concentraţia maxim zilnică  a mediilor pe 8 ore, conform legii nr 104 /2011 (120 µg/m3)

Concentraţia maximă  orară  ȋnregistrată a fost de 130.6 µg/ m3 ȋn data de 01.10.2016 , media lunii a fost  34.2 µg/ m3 ,iar valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore a fost 116.3 µg/ m3 ȋn data de 02.10.2016.

BENZEN

Benzenul este obținut din compușii bogați în carbon care suferă o ardere incompletă.

In perioada 04.10-11.10.2016 -analizorul defect

In perioadele 11.10-20.10.2016 şi 25.10-31.10.2016 -analizorul nu functioneaza la parametrii optimi

Valoarea maximă inregistrată a fost  6.62 μg/m3 ȋn data de 22.10.2016, iar media lunii a fost de 2.08 μg/m3

PULBERI  IN  SUSPENSIE -  FRACTIA  PM10 gravimetric

Sursele de poluare atmosferică cu pulberi pot fi naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa solului de către vânt sau antropice: procesele

de producţie, arderile din sectorul energetic, şantierele de construcţii şi transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi municipale, sistemele de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.

Natura acestor pulberi este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, dar şi alte noxe toxice,  adsorbite pe suprafaţa particulelor de aerosoli solizi).

Concentraţia maximă a fost de 42.3 μg/m3 ȋnregistrându-se ȋn data de 31.10.2016 iar media lunii a fost 32.37 μg/m3

Nu s-au ȋnregistrat  depăşiri  ale  valorii limită  conform Legii nr. 104/2011

PULBERI  IN  SUSPENSIE -  FRACTIA  PM 2.5 gravimetric

S-au efectuat doar măsurări gravimetrice, iar rezultatele sunt prezentate ȋn graficul de mai jos:

S-a  măsurat PM 2.5 din data de 19.10.2016 – s-a schimbat pompa defectă.

Concentraţia maximă zilnică a fost de  18.2  μg/m3 ȋnregistrându-se ȋn data de 26.10.2016, media lunii a fost  14.54 μg/m3 .

DIRECTOR  EXECUTIV

Ing. Dragoş Nicolae TARNIŢĂ

ŞEF  SERVICIU  M & L                                                                 Intocmit ,

Ing. Mihaela GRIGORE                                                    Ing . Carmen CĂPRESCU

# Text boxes

PUNCT PRELEVARE pulberi  sedim

SEDIMENTABILE

PUNCT PRELEVARE precipitatii

PRECIPITATII

2

PUNCT PRELEVARE         pulberi sedim

3

PUNCT PRELEVARE precipitatii

PRECIPITATII

PUNCT PRELEVARE pulberi sedim

1

PUNCT PRELEVARE precipitatii

PRECIPITATII

STATIE FIXA AUTOMATA MH1

1

PLESUVA amonte  ROMAG

1

PLESUVA aval ROMAG

1

TOPOLNITA la SCANTEIESTI

1

TOPOLNITA la PH HALANGA

1

TOPOLNITA aval BATAL

1

TOPOLNITA amonte cf. DUNARE

1

DUNARE aval Dr.Tr. SVERIN

1

DUNARE  PORT

1

DUNARE amonte Dr.Tr. SVERIN