# Capitolul 7. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Obiectivul supus autorizării integrate este activitatea desfășurată de CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, cu denumirea: ”Instalaţie de fabricare a hârtiei pentru carton ondulat din semiceluloză și maculatură, a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat”, aparținând CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin.

Domeniul principal de activitate al CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin este, conform Certificatului Constatator nr. 363556/27.07.2017, emis de ONRC Mehedinți și conform Ord. 337/2007 – privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională – Cod CAEN, revizia (2):

Activitate principală:

- Cod CAEN – 1712 - Fabricarea hârtiei și cartonului;

Alte activități principale desfășurate pe amplasament:

- Cod CAEN - 1711 - Fabricarea celulozei/ semicelulozei;

- Cod CAEN - 1721 – Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton;

Dintre activităţile conexe desfășurate pe amplasamentul analizat, menționăm pe cele mai relevante:

- Cod CAEN – 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase (maculatură și deșeuri de paleți din lemn);

- Cod CAEN – 1629 – Fabricarea altor produse din lemn (biomasă);

- Cod CAEN – 8292 – Activități de ambalare;

- Cod CAEN – 5210 – Depozitări;

- Cod CAEN – 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

- Cod CAEN - 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate (maculatură și deșeuri de paleți din lemn).

Încadrarea activităţilor principale şi conexe conform ANEXEI 1 la Legea 278/2013

Conform Anexei 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale – IED, activităţile principale şi conexe desfăşurate pe amplasament se încadrează la următoarele poziții:

6.1. Producerea în instalații industriale de:

a) Celuloza din lemn şi din alte materiale fibroase;

b) Hârtie sau carton, cu o capacitate de producție de peste 20 t/zi;

6.11. Epurarea independentă a apelor uzate care nu intră sub incidența prevederilor Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt evacuate printr-o instalaţie menţionată în cap. II din Legea 278/2013.

Încadrarea instalaţiilor de ardere de pe amplasamentul CCH SA Drobeta Turnu Severin

Conform CAP. III, SECŢIUNEA a 2-a, Art. 29, alin. 3, la Legea 278/2013 privind emisiile industriale, calculul puterii termice nominale totale a unei instalaţii termice, formate dintr-o combinaţie de mai multe instalaţii individuale de ardere, se realizează prin însumarea numai a capacităţilor cu o putere termică nominală egală sau mai mare de 15MW.

Centrala termică de pe amplasamentul CCH SA Drobeta Turnu Severin se compune din următoarele capacităţi nominale individuale:

t abur/h		      MW t inst.		MWt>15MW

- Cazan pe biomasă 1			10			10,4			     -

- Cazan pe biomasă 2			15			15,5			15,5

- Cazane pe gaze naturale:

- ERENSAN 1			20			15,2			15,2

- ERENSAN 2			20			15,2			15,2

- PRIMEX			5			3,8			     -

TOTAL			70			60,1			45,9

Pentru asigurarea necesarului maxim de abur tehnologic al tuturor instalaţiilor existente pe amplasament, de 29-30 tabur/h, se pot lua în consideraţie următoarele alternative de             funcţionare a cazanelor de ardere:

| Denumire cazan abur | ALTERNATIVE DE FUNCŢIONARE CAZANE |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
|  | t/h | MWt | t/h | MWt | t/h | MWt | t/h | MWt |
| Biomasă 1 | 10 | 10,4 | 10 | 10,4 | - | - | - | - |
| Biomasă 2 | 15 | 15,5 | - | - | 15 | 15,5 | - | - |
| ERENSAN 1 | - | - | 20 | 15,2 | 20 | 15,2 | 20 | 15,2 |
| ERENSAN 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 15,2 |
| PRIMEX | 5 | 3,8 | 5 | 3,8 | 5 | 3,8 | 5 | 3,8 |
| TOTAL | 30 | 29,7 | 35 | 39,4 | 40 | 34,5 | 45 | 34,2 |

Aşa cum se constată din analiza scenariilor posibile de funcţionare a cazanelor de ardere, puterea termică maximă instalată necesară este de 34,5 MWt, conform alternativei III prezentate mai sus. Restul de putere termică disponibilă pe amplasamentul CCH SA este instalat numai pentru creşterea siguranţei în exploatare a centralei termice şi asigurarea necesarului total de abur în situaţiile de avarie, lucrări de reparaţii, sau lipsă temporară de biomasă.

Din considerentele de mai sus, prin însumarea capacităţilor de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 15MW, rezultă o putere termică nominală totală de 45,9 MWt, deci sub 50 MWt, cât este pragul stabilit pentru instalaţiile mari de ardere, care intră sub incidenţa ANEXEI 1, poz. 1.1, la Legea 278/2013.

Astfel că, activitatea de generare a energiei termice pe amplasamentul CCH SA este o activitate conexă non IED, încadrându-se în prevederile DIRECTIVEI (EU) 2015/ 2.193 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere – MCP, respectiv instalaţii de ardere cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 1 MW şi mai mică de 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat.

Societatea NU intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale, respectiv a anexelor:

- Anexa 5 – Instalații mari de ardere cu o capacitate mai mare de 50 MW;

- Anexa 6 – Dispoziții tehnice privind instalațiile de incinerare și coincinerare a deșeurilor;

- Anexa 7 – Dispoziții tehnice referitoare la instalațiile și la activitățile care utilizează solvenți organici.

Incadrarea în prevederile DIRECTIVEI SEVESO III, transpusă în legislaţia naţională prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțele periculoase:

- Amplasamentul CCH SA Drobeta Turnu Severin se încadrează la amplasamente de nivel inferior şi superior de pericol pentru sănătate.

Capacităţi nominale de producţie pentru instalaţia IED

Instalaţia IED aparţinând CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin cuprinde instalaţii principale şi conexe IED/ non IED, direct legate tehnic de activităţile principale, aşa cum se prezintă în tabelul următor.

Tabelul 1. 	Încadrarea instalaţiilor aparținând CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin în prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale

| Nr. crt. | Denumire instalații noi/ extinderi/ modernizări instalații existente | Capacitate nominală totală | Încadrarea conform Legii 278/2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Instalaţii principale IED |
| 1. | - Instalația de fabricare a semicelulozei din lemn de foioase | 50.000 t/an | ANEXA Nr.1 Pct. 6.1.a |
| 2. | - Instalația de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză și maculatură | 65.450 Bdt/an, respectiv 69.650 Adt/an | ANEXA Nr.1 Pct. 6.1.b |
|  | B. Instalaţii principale non IED |
|  | 3. | - Instalația de fabricare a cartonului ondulat și a confecțiilor din carton ondulat (MCO) | 40.000 t/an | - |
| C. Instalaţii conexe IED |
| 4. | - Stația de epurare ape uzate | 50 m3/h (13,9 l/s) | ANEXA Nr.1 Pct. 6.11 |
|  | D. Instalaţii conexe non IED |
|  | 5. | - Centrala termică, formată din 2 cazane de abur pe biomasă – biomasă 1 şi biomasă 2 și 3 cazane de abur pe gaze naturale – tip Erensan 1, Erensan 2 şi PRIMEX | 60,1 MW, din care, 45,9 MW cu putere termică > 15 MW | - |

A. Justificarea necesității obținerii/ solicitării Autorizației Integrate de Mediu pentru activitățile desfășurate de titular pe amplasamentul CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin

În prezent, funcționarea CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin este reglementată de următoarele acte principale:

- Autorizația de mediu nr. 37 din 06.07.2016; titular COMBINATUL DE CELULOZĂ ȘI HÂRTIE S.A. pentru „Instalație industrială de fabricare a hârtiei miez din pastă de maculatură, prin reciclarea/valorificarea deșeurilor de hârtie și carton, cu capacitatea de 19 t/zi, în probe tehnologice (în testare)”, emisă de APM Mehedinți, valabilă până la 06.07.2018;

- Acordul de mediu nr. 5 din 03.11.2017, pentru proiectul: „Modernizări pe fluxuri tehnologice pentru fabricarea hârtiei și a cartonului ondulat, realizarea de închideri exterioare la construcții cu panouri termiizolante”, emis de APM Mehedinţi, valabil pentru toată perioada punerii în aplicare a proiectului;

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 296/03.10.2017, pentru: Instalaţia de fabricare a semicelulozei din lemn de foioase – 50.000 t/an, Instalația de fabricare a hârtiei pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură – 65.450 Bdt/an, Instalaţia de fabricare a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat – 40.000 t/an, emisă de ABA Jiu, valabilă până la 03.10.2018.

Având în vedere istoricul societății (prezentat detaliat în Capitolul 3):

- Încadrarea activităților existente și noi, desfășurate pe amplasamentul CCH S.A., precum și prevederile OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12, alin. (1): “Desfășurarea activităților existente, precum și începerea activităților noi, cu posibil impact semnificativ asupra mediului, se realizează numai în baza autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu”.

CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin are obligația obținerii, în contextul actual, a Autorizației Integrate de Mediu pentru instalația de fabricare a semicelulozei din lemn de foioase (50.000 t/an), instalația de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză și maculatură – MH1 (65.450 Bdt/an, respectiv 69.650 Adt/an), instalația de fabricare a cartonului ondulat și a confecțiilor din carton ondulat - MCO (40.000 t/an).

Întrucât procedura de emitere a Autorizației Integrate de Mediu nu s-a modificat după intrarea în vigoare a Legii 278/2013, documentația pentru solicitarea Autorizației Integrate de Mediu se compune din:

- Raportul de amplasament, întocmit în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea Procedurii de emitere a Autorizaţiei Integrate de 	Mediu, aprobat prin Ord. MAPAM nr. 36 / 2004;

- Formularul de solicitare, întocmit conform modelului din anexa nr.1 la Ord. MAPAM nr. 818 / 2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat cu Ord. MMGA nr. 1158 / 2005 și Ord. nr. 3.970/ 2012;

- Acte de reglementare emise de alte autorităţi şi contracte reînnoite.

În prezentul Raport de Amplasament s-au prezentat şi analizat toate aspectele/ elementele  noi, precum şi modificările  în exploatare, care au apărut în perioada 2014 – 2017,  respectiv:

- Efectuarea unor lucrări de modernizare/ extindere/ îmbunătăţire a proceselor şi a instalaţiilor de fabricaţie existente:

- Lucrările de modernizare s-au corelat pentru o capacitatea nominală de producție cerută de mașina de hârtie de 69.650 Adt/an.

Obiectivele lucrărilor de modernizare:

- Îmbunătatirea caracteristicilor de calitate ale confectiilor din carton ondulat, prin imbunatatirea calitatii semicelulozi fabricate, cu cca 30 %;

- Reducerea intensitatii electroenergetice a intregului proces de fabricatie cu cca. 25 %;

- Reducerea consumului de combustibil prin modernizarea generala a cazanelor pe biomasa (deseuri de lemn), cu cca 20 %;

- Reducerea semnificativa a impactului asupra factorilor de mediu prin solutionarea utilizarii lesiei reziduale de fierbere, prin realizarea instalatiei de epurare ape tehnologice uzate si prin implementarea de tehnici asociate BAT in toate instalatiile componente ale Fabricii de semiceluloza;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cca 75 %;

- Cresterea sigurantei in functionare si imbunatatirea conditiilor de munca ale personalului de operare.

- Adaptarea strategiei de gestionare a deşeurilor la cerinţele actuale:

În perioada analizată, au fost realizate o serie de acțiuni și lucrari privind gestionarea deşeurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi reducerea deşeurilor:

- au fost organizate sesiuni de instruire, informare si constientizare a personalului angajat cu privire la importanţa gestionării deşeurilor si în special a colectarii selective a deşeurilor reciclabile;

- a fost monitorizată activitatea de colectare selectivă a deşeurilor, transportul lor până la zonele de stocare temporară si înregistrarea corectă a cantităţilor de deşeuri generate;

- au fost încheiate contracte cu firme autorizate pentru reciclarea / valorificarea/ eliminarea deșeurilor;

- Modificările legislative apărute în perioada 2007 – 2017, respectiv intrarea în vigoare a noilor directive şi legi:

- Directiva/2010/75/UE - transpusă în legislația națională prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- Directiva 2008/98/CE - transpusă în legislația națională prin Legea nr. 211/2011;

- Directiva SEVESO III (Directiva 2012/18/UE), transpusă în legislația națională prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțele periculoase;

- Decizia de punere în aplicare a COMISIEI din 26 septembrie 2014, de stabilire a Concluziilor BAT pentru producerea celulozei și hârtiei – BATC;

- Revizia Documentelor de Referință pentru Cele mai Bune Tehnici Disponibile pentru Industria de Celuloză și Hârtie – anul 2015;

- Directiva (EU) 2015/2193 din 25.11.2015 – MCP - privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere.

Noua Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, are ca obiect revizuirea şi reformarea într-un singur act juridic a şapte acte legislative existente la nivelul Uniunii Europene.

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale  –  a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011 şi a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 278/2013.

Activitățile desfășurate pe amplasamentul CCH intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale, numai la pozițiile 6.1. a) și b) și 6.11 din cadrul ANEXEI 1 a acestei legi.

În prezentul Raport de Amplasament s-au analizat toate aspectele/ elementele/ modificările menţionate mai sus, punându-se în evidenţă impactul acestora asupra condiţiilor de exploatare şi a nivelului de emisii aferente instalaţiei IED analizate.

Elaborarea Raportului de Amplasament s-a realizat pe baza investigaţiilor efectuate, a datelor şi informaţiilor cuprinse în materialele furnizate de titular, precum şi a datelor de monitorizare a amplasamentului, prin analizele probelor de sol, apă freatică, apa uzată epurată şi emisiile în aer din zonele aferente instalaţiilor funcţionale.

Prezentul Raport de Amplasament are drept scop evidenţierea stării actuale a amplasamentului şi a nivelului de contaminare a terenului existent, ca urmare a activităţilor anterioare şi prezente şi totodată constituie un nou punct de referinţă efectiv pentru evaluarea calităţii mediului, pentru a pune în evidenţă posibila deteriorare / îmbunătăţire a acestuia la nivelul amplasamentului, datorat activităţilor cumulate supuse autorizării integrate de mediu, într-una din următoarele situaţii viitoare:

- Reînnoirea/ revizia Autorizaţiei integrate de mediu;

- Solicitării de renunţare/cedare(transfer)/vânzare a amplasamentului;

- Închiderii/lichidării activităţilor desfăşurate pe amplasament.

Valoarea de referinţă “0” stabilită în prezentul Raport de Amplasament, conţinând condiţiile actuale, va fi revizuită, ori de câte ori se va considera că amplasamentul a suferit modificări semnificative de îmbunătăţire/ înrăutăţire a stării de poluare.

B. 	ANALIZA GRADULUI DE POLUARE A FACTORILOR DE MEDIU

Din analiza gradului de poluare a factorilor de mediu datorat activităţilor trecute şi prezente, în evoluţia lor, comparativ cu prevederile legislaţiei în vigoare, în baza monitorizării şi respectiv automonitorizării conform cerinţelor Acordului de Mediu nr. 5/03.11.2017 şi AGA nr. 296/03.10.2017, au rezultat următoarele concluzii:

- SOL

Acordul de Mediu nr. 5/03.11.2017, prevede realizarea monitorizării calității solului la CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, astfel:

- Analiza calității solului din următoarea zonă:

- Depozitul de maculatură (în aval, pe direcția de curgere a apei freatice);

- Pentru indicatorii: Sulfați, Fenoli, Cupru, Nichel, Plumb, Zinc, Cadmiu;

- Frecvența de monitorizare:     o dată la 5 ani.

Din analiza datelor de monitorizare a calității solului, au rezultat următoarele concluzii principale:

- Concentraţiile de sulfați, fenoli, metale grele (Cu, Pb, Zn, Cd, Ni) din probele prelevate la cele două adâncimi, din zona depozitului de maculatură (în aval, pe direcția de curgere a apei freatice), în anul 2017, s-au situat sub valorile normale și mult sub pragul de alertă pentru terenurile de folosinţă sensibilă;

- Impactul activităţilor desfăşurate pe amplasament asupra solului din incinta industrială este nesemnificativ, aşa cum o demonstrează rezultatele analizelor din zona activă a societăţii;

- Măsurile care trebuie respectate şi în continuare se referă, în special, la modul de gestionare a materiilor prime, materialelor auxiliare, a combustibililor și a tuturor deşeurilor generate de activităţile desfăşurate pe amplasament sau colectate de la terți, în vederea valorificării/ reciclării.

Aceste rezultate conduc la concluzia că, impactul activităţilor desfăşurate de CCH S.A. Drobeta Turnu - Severin, se situează într-un domeniu acceptat de legislaţia de mediu în vigoare, pentru folosinţe mai puţin sensibile - industriale, astfel că nu se impun măsuri speciale pentru protecţia solului.

Se recomandă MONITORIZAREA în continuare a calităţii solului, o dată la 5 ani, în același punct (zona depozitului de maculatură, în aval, pe direcția de curgere a apei freatice) şi pentru aceiaşi indicatori (Sulfați, Fenoli, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd), pentru a putea urmări evoluția indicatorilor de poluare, respectiv influenţa activităţilor desfăşurate pe amplasament asupra solului şi stabilirea măsurilor suplimentare necesare (dacă va fi cazul).

Analiza comparativă a rezultatelor monitorizării probelor de sol să se realizeze atât cu valorile de prag de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997, cât și cu valorile de referință “0”, propuse prin prezenta documentație și aprobate de autoritatea competentă de mediu.

- APA FREATICĂ

CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin realizează monitorizarea calității apei freatice conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 296/ 03.10.2017 și Acordului de Mediu nr. 5/ 03.11.2017, astfel:

Analiza apei subterane din cele 4 foraje de monitorizare:

- FM1 – în zona de acces în unitate;

- FM2 – în zona de S-V a Mașinii de carton ondulat;

- FM3 -  în zona Instalației de ardere sulf;

- FM4 – în aval de stația de epurare,

Pentru indicatorii:

- NH4, Cloruri, SO4, NO2, PO4, Cd, Hg, Pb, As, pH, NO3, Zn, CBO5, CCOCr, reziduu filtrat uscat la 1050C, Benzen:

  - Frecvența: 	semestrial;

- Tricloretilenă, tetracloretilenă:

  - Frecvența: 	anual.

Din analiza datelor de monitorizare a calității apei freatice, au rezultat următoarele concluzii principale:

  - Probele de apă freatică prelevate în perioada analizată (mai-iunie, decembrie, 2017) au pus în evidenţă prezenţa elementelor chimice în apa freatică, ca efect al impactului asupra solului a activităţii desfăşurate pe amplasament (poluarea istorică), precum și a altor surse de poluare din vecinătatea amplasamentului;

  - În anul 2017, indicatorii analizați se situează, în general, mult sub limitele maxime prevăzute de Ord. 621/2014, NTPA 001/2005, H.G. 53/2009, cu excepția indicatorilor NH4 și NO2;

  - Considerăm că indicatorii benzen, tricloretilenă, tetracloretilenă, ar putea fi eliminați din analiza apelor freatice, având în vedere următoarele aspecte:

    - valorile înregistrate atât în lunile mai-iunie, cât și în decembrie, 2017, s-au situat mult sub valorile de alertă conform H.G. 53/2009 și Ord. 621/2014;

    - specificul activității CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, de fabricare a semicelulozei, a hârtiei miez pentru carton ondulat, a cartonului ondulat și confecțiilor din carton ondulat, se realizează fără utilizarea de substanţe/ preparate chimice cu conţinut de clor;

    - prevederile AGA nr. 296/03.10.2017, respectiv paragraful prin care se specifică faptul că, „funcție de rezultate, acești indicatori, tricloretilena și tetracloretilena, pot fi eliminați din analiză”;

  - Pentru monitorizarea calităţii APEI FREATICE se recomandă:

- Monitorizarea apelor freatice să se realizeze în continuare conform prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, dar cu restrângerea indicatorilor analizaţi în cele 4 foraje de monitorizare (FM1, FM2, FM3, FM4), numai la indicatorii de poluare prevăzuţi de Ord. 621/2014 pentru Corpul de apă ROJI06 – Lunca și Terasele Dunării (Calafat), respectiv:

- NH4, Cl, SO4, NO2, PO4, Cd, Hg, Pb, As;

- Frecvența de monitorizare recomandată: anual

(conform prevederilor Legii 278/2013, art. 16, alin. (3), se recomandă monitorizarea o dată la 5 ani);

- Analiza comparativă a rezultatelor monitorizării probelor de apă freatică să se realizeze atât cu valorile prag prevăzute de Ord. 621/2014, cât și cu valorile de referință “0”, propuse prin prezenta documentație și aprobate de autoritatea competentă de mediu.

- APE UZATE EVACUATE

Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 296/ 03.10.2017 prevede pentru monitorizarea apei uzate epurate (apă menajeră, tehnologică și meteorică) la evacuarea în Dunare, următoarele:

- Indicatorii analizați: pH, CCOCr, materii în suspensie, CBO5, substanțe extractibile cu solvenți, detergenți sintetici, Fosfor total, Azot amoniacal, Azotați, Azotiți, Sulfați, Sulfiți,   Reziduu filtrat la 1050C, Fenoli antrenabili cu vapori de apă, Cadmiu, Sulfuri și Hidrogen sulfurat:

- Frecvența:	lunar;

- Screening calitativ pentru identificarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, specifici tipului de activitate:

- Frecvența:	anual.

Din analiza comparativă a valorilor determinate pentru indicatorii de poluare a apei uzate epurate, cu prevederile AGA nr. 296/03.10.2017 și NTPA 001/2005, se poate observa că:

- indicatorii pH, CCOcr, suspensii, substanțe extractibile cu solvenți organici, fosfor total, azot amoniacal, azotați, azotiți, sulfați, reziduu filtrat se situează sub prevederile AGA și NTPA 001/2005;

- la indicatorii CBO5 și detergenți sintetici sunt ușoare depășiri conform RÎ nr.858/20.11.2017, astfel că valoarea indicatorului CBO5 este de 33 mg/l, față de 25 mg/l maxim admis atât conform AGA, cât și NTPA 001/2005, iar detergenții sintetici sunt de 0,67 mg/l, față de 0,5 mg/l conform AGA și NTPA 001/2005 (câte o singură probă cu depăşiri);

- la indicatorul sulfiți s-a înregistrat o valoare de 1,5 mg/l față de 1,0 mg/l, cât prevede AGA și NTPA 001/2005, iar la fenolii antrenabili cu vapori de apă s-a înregistrat o valoare de 0,96 mg/l față de 0,3 mg/l, cât prevăd AGA nr. 296/2017 și NTPA 001/2005;

- conținutul de Cd, sulfuri și H2S sunt mult mai mici decât valorile prevăzute de AGA și NTPA 001/2005.

Prin AGA nr. 296/03.10.2017 se  solicită ca, beneficiarul să prezinte, pe perioada de valabilitate a acestei autorizații, respectiv până la 03.10.2018, un “screening calitativ” pentru identificarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, specifici tipului de activitate, conform Ord. 31/2006, Anexa 1B, pentru indicatorii nenominalizați în tabelul cu indicatorii conform NTPA 001/2005.

Indicatorii specifici industriei de celuloză şi hârtie, nenominalizați în NTPA 001/2005, dar nominalizați în Anexa 1B la Ord. 31/2006, sunt: DEHP (Di(2-etilhexil)ftalat), TBT ( Compuşi tributilstanici), triclorbenzen, octilfenol, PCBe (Pentaclorbenzen), PCP (Pentaclorfenol), cloroform, PAH ( Hidrocarburi aromatice policiclice).

Indicatorii: TBT (Compuşi tributilstanici), triclorbenzen, PCBe (Pentaclorbenzen), PCP (Pentaclorfenol), cloroform,  considerăm că pot rezulta în apele uzate tehnologice numai în cazul unităţilor de fabricare a celulozei albite cu compuşi cu clor, ceea ce nu este cazul la CCH Drobeta Turnu Severin.

Maculatura utilizată ca materie primă la CCH pentru fabricarea hârtiei pentru carton ondulat provine preponderent din ambalaje din carton ondulat de la supermaketuri (care nu conţin hârtii scris-tipar, sau alte hârtii albite).

Trebuie precizat deasemenea că, noile procedee de albire utilizate pe plan mondial exclud total clorul şi compuşii clorului, fiind înlocuite cu apă oxigenată, oxigen, ozon, etc.

În aceste condiţii, considerăm că, singurii indicatori din ANEXA 1B, care ar trebui analizaţi în cadrul screeningului calitativ solicitat de ABA Jiu  sunt:

- DEHP (Di(2-etilhexil)ftalat);

- Octilfenol;

- PAH ( Hidrocarburi aromatice policiclice).

( Având în vedere faptul că, societatea a realizat o staţie nouă de epurare, pentru toate apele uzate industriale de pe amplasament se poate aprecia că, impactul generat în principal de încărcările cu substanţe organice dizolvate, suspensii, nutrienţi asupra fluviului Dunărea, va fi unul redus, cu încadrarea emisiilor în prevederile AGA nr.296 din 03.10.2018 şi NTPA 001/2005.

Frecvența de monitorizare a parametrilor apei uzate epurate, la evacuarea în fluviul Dunărea, conform prevederilor AGA, este lunară, pentru indicatorii: pH, CCOcr, materii în suspensie, CBO5, substanţe extractibile cu solvenţi, detergenţi sintetici, fosfor total, azot amoniacal, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, sulfiţi, reziduu filtrat la 105°C, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cadmiu, sulfuri şi hidrogen sulfurat.

Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei uzate să se facă cu laborator acreditat.

Indicatorii specifici activității CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, din Anexa 1B la Ord. 31/2006, care ar trebui analizaţi în cadrul screening-ului calitativ sunt: DEHP, OCTILFENOL, PAH. În funcţie de rezultatele obţinute, se va stabili dacă mai este necesară sau nu monitorizarea acestor indicatori.

- AER

Conform Acordului de Mediu nr. 5/03.11.2017, CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin realizează monitorizarea calității aerului, astfel:

- Locul de prelevare probe:

- Cazanele de ardere (în punctul în care emisia părăsește instalația, pentru fiecare coș de evacuare gaze arse), pentru indicatorii: SO2, NOx, pulberi, CO;

- Coșul coloanei de absorbție a instalației de preparare a soluției de fierbere, pentru indicatorul: SO2.

- Frecvența de monitorizare: 		semestrial.

Conform datelor prezentate, emisiile de poluanţi în atmosferă, de la cazanele de producere abur tehnologic atât pe biomasă, cât și pe gaze naturale, se încadrează în prevederile legislative actuale Ordinul 462/1993 cât şi în prevederile legislaţiei de mediu din domeniul emisiilor industriale Directiva (UE) 2015/2193, cunoscută şi ca Directiva MCP-Medium Combustion Plant Directive, privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile medii de ardere, care va intra în vigoare la 1.01.2025 pentru cazanele de ardere existente cu o puterea termică instalată mai > 5 MWt și la 1.01.2030 pentru cazanele de ardere existente cu putere termică instalată < 5 MWt.

Emisiile în atmosferă rezultate de pe amplasamentul incintei industriale aparținând CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin vor avea un impact redus spre nesemnificativ asupra aerului înconjurător, având în vedere că funcționarea în condiții normale a cazanelor va conduce la o creștere nesemnificativă a nivelului de concentrații al poluanților în atmosferă, față de poluarea de fond/ situația existentă.

În condiții normale de funcționare, concetrațiile emisiilor poluante în atmosferă se vor situa sub nivelul valorilor limtă de emisie.

Monitorizarea emisiilor în atmosferă se propune să se realizeze la indicatorii prevăzuţi în legislaţia de mediu (Directiva MCP), respectiv:

- pentru cazanele de abur care ard biomasă, monitorizarea să se realizeze la indicatorii NOx şi pulberi cu o frecvenţă semestrială, conform prevederilor MCP;

- pentru cazanele de abur care ard gaze naturale, monitorizarea să se realizeze la indicatorul NOx cu o frecvenţă semestrială, conform prevederilor MCP;

- pentru coșul coloanei de absorbție de la instalația de fabricare SNS, monitorizarea să se realizeze la indicatorul SO2, cu o frecvență semestrială, conform Ord. 462/1993.

- ZGOMOTUL

Conform Acordului de Mediu nr. 5/03.11.2017, CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin realizează monitorizarea zgomotului, astfel:

- Analiza zgomotului la limita incintei industriale: anual.

Din analiza datelor de monitorizare a zgomotului, au rezultat următoarele concluzii principale:

Având în vedere că:

- toate valorile măsurate pentru zgomot la limita incintei CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, în cele trei puncte stabilite – 1, 2, 3, se situează SUB valoarea limită impusă de SR 10009:2017, respectiv de 65 dB și de Ord. 119/2014, de 55 dB;

- lipsa receptorilor sensibili, zona locuită situându-se la o distanță relativ mare, de cca. 500 m;

- dispersia zgomotului,

nu se impun măsuri speciale pentru limitarea nivelului de zgomot de pe amplasamentul analizat.

Pentru monitorizarea nivelului de ZGOMOT se recomandă:

- Monitorizarea nivelului de zgomot să se realizeze în continuare astfel:

- Frecvența de monitorizare recomandată: 		anual;

- Locul de monitorizare: la limita incintei industriale, în punctele 1, 2 și 3.

Referitor la evaluarea riscului ecologic global, pentru stabilirea stării de poluare a amplasamentului s-a utilizat sistemul inter – relaţional: sursă – cale – receptor.

Evaluarea riscului sitului analizat s-a exprimat prin atribuirea de puncte, sau note, pentru fiecare factor de mediu, apreciindu-se astfel, printr-o relaţie proporţională pericolul potenţial la sursă, vector şi ţintă.

În urma evaluării s-a stabilit că riscul ecologic global asupra solului, pânzei freatice, apelor de suprafaţă şi aerului pentru situl analizat – amplasamentul CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, se înscrie în clasa de risc scăzut, spre mediu.

Elemente pentru Proiectul Programului pentru conformare şi Programului de modernizare – Nu este cazul.

Recomandări:

În vederea prevenirii poluării şi reducerii nivelului de poluare rezultat din activităţile desfăşurate de CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, se fac următoarele recomandări:

- Pentru monitorizarea calității SOLULUI:

Se recomandă MONITORIZAREA în continuare a calităţii solului, o dată la 5 ani, în același punct (zona depozitului de maculatură, în aval, pe direcția de curgere a apei freatice) şi pentru aceiaşi indicatori (Sulfați, Fenoli, Cu, Ni, Pb, Zn, Cd), pentru a putea urmări evoluția indicatorilor de poluare, respectiv influenţa activităţilor desfăşurate pe amplasament asupra solului şi stabilirea măsurilor suplimentare necesare (dacă va fi cazul).

Analiza comparativă a rezultatelor monitorizării probelor de sol să se realizeze atât cu valorile de prag de alertă pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul nr. 756/1997, cât și cu valorile de referință “0”, propuse prin prezenta documentație și aprobate de autoritatea competentă de mediu.

- Pentru monitorizarea calității APEI FREATICE:

- Considerăm că indicatorii benzen, tricloretilenă, tetracloretilenă, ar putea fi eliminați din analiza apelor freatice, având în vedere următoarele aspecte:

    - valorile înregistrate atât în lunile mai-iunie, cât și în decembrie, 2017, s-au situat mult sub valorile de alertă conform H.G. 53/2009 și Ord. 621/2014;

    - specificul activității CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, de fabricare a semicelulozei, a hârtiei miez pentru carton ondulat, a cartonului ondulat și confecțiilor din carton ondulat, se realizează fără utilizarea de substanţe/ preparate chimice cu conţinut de clor;

    - prevederile AGA nr. 296/03.10.2017, respectiv paragraful prin care se specifică faptul că, „funcție de rezultate, acești indicatori, tricloretilena și tetracloretilena, pot fi eliminați din analiză”;

- Monitorizarea apelor freatice să se realizeze în continuare conform prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, dar cu restrângerea indicatorilor analizaţi în cele 4 foraje de monitorizare (FM1, FM2, FM3, FM4), numai la indicatorii de poluare prevăzuţi de Ord. 621/2014 pentru Corpul de apă ROJI06 – Lunca și Terasele Dunării (Calafat), respectiv:

- NH4, Cl, SO4, NO2, PO4, Cd, Hg, Pb, As;

- Frecvența de monitorizare recomandată: anual

(conform prevederilor Legii 278/2013, art. 16, alin. (3), se recomandă monitorizarea o dată la 5 ani);

- Analiza comparativă a rezultatelor monitorizării probelor de apă freatică să se realizeze atât cu valorile prag prevăzute de Ord. 621/2014, cât și cu valorile de referință “0”, propuse prin prezenta documentație și aprobate de autoritatea competentă de mediu.

- Pentru monitorizarea calității APEI UZATE EPURATE:

Monitorizarea parametrilor apei uzate epurate, la evacuarea în fluviul Dunărea propunem să se realizeze, conform prevederilor AGA, lunar, pentru indicatorii:

- pH, CCOcr, materii în suspensie, CBO5, substanţeb extractibile cu solvenţi, detergenţi sintetici, fosfor total, azot amoniacal, azotaţi, azotiţi, sulfaţi, sulfiţi, reziduu filtrat la 105°C, fenoli antrenabili cu vapori de apă, cadmiu, sulfuri şi hidrogen sulfurat;

Indicatorii specifici activității CCH S.A. Drobeta Turnu-Severin, din Anexa 1B la Ord. 31/2006, care ar trebui analizaţi în cadrul screening-ului calitativ sunt: DEHP, OCTILFENOL, PAH. În funcţie de rezultatele obţinute, se va stabili dacă mai este necesară sau nu monitorizarea acestor indicatori.

- Pentru monitorizarea calității AERULUI:

Monitorizarea emisiilor în atmosferă se propune să se realizeze la indicatorii prevăzuţi în legislaţia de mediu (Directiva MCP), respectiv:

- pentru cazanele de abur care ard biomasă, monitorizarea să se realizeze la indicatorii NOx şi pulberi cu o frecvenţă semestrială, conform prevederilor MCP;

- pentru cazanele de abur care ard gaze naturale, monitorizarea să se realizeze la indicatorul NOx cu o frecvenţă semestrială, conform prevederilor MCP;

- pentru coșul coloanei de absorbție de la instalația de fabricare SNS, monitorizarea să se realizeze la indicatorul SO2, cu o frecvență semestrială, conform Ord. 462/1993.

- Pentru monitorizarea nivelului de ZGOMOT se recomandă:

- Monitorizarea nivelului de zgomot să se realizeze în continuare astfel:

- Frecvența de monitorizare recomandată: 		anual;

- Locul de monitorizare: la limita incintei industriale, în punctele 1, 2 și 3, conform Planului de situație anexat.

CONCLUZIA FINALĂ rezultată:

Proiectul supus analizei poate primi AUTORIZAŢIA INTEGRATĂ DE MEDIU, conform legislaţiei în vigoare.