Nr.

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
nr.     din 2018

DRAFT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SPIRLEA Adrian – Cosmin I.I. din comuna Gruia, sat Izvoarele înregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti cu nr. 7146 din 12.06.2018 in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Directivei 2014/52/UE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 20.09.2018 ca proiectul «Construire platforma gunoi de grajd » propus a fi realizat in extravilanul satului Izvoarele, comuna Gruia,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

- proiectul intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr.2, pct.11.lit.b) „ instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr.1”

Lucrările propuse se realizează în extravilanul satului Izvoarele, com. Gruia, si presupune :

- realizarea unei platforme betonate neacoperite, in suprafata de 75 mp, pentru  depozitarea  gunoiului  provenit  de  la  adapostul  de  animale  existent populat  cu 21 vaci si 18 porcine.

- Realizarea unui bazin etans vidanjabil cu capacitatea de 5 mc, pentru stocarea dejectiilor lichide

Descrierea  constructiei:

-	o  platformă de formă rectangulară,  cu pereţi pe 3 laturi (fără latura frontală) cu dimensiunile L x B = 15.00 x 5.00 m şi înălţimea pereţilor de 1,50 m cu o capacitate de stocare a  maxim 40 to/an de gunoi de grajd.

- elementele structurale  :  pereţi -  zidarie  din  beton armat de  20 cm  grosime sau zidarie din botari de ciment , placa suport este  realizata  din beton armat , ancorata  in  teren , cu  o  fundatie   armata  cu  plasa  de  sarma  STNB , 150x150x8 .Toate componentele construcţiei au fost dimensionate astfel încât să reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi depozitate şi a utilajelor, forţelor exterioare şi atingerii accidentale a pereţilor de către utilajele de încărcare-descărcare.

-	Platforma nu are pereţi despărţitori interiori pentru a nu stânjeni manevrarea utilajelor şi dispunerea liberă a grămezilor de gunoi de grajd. Aceasta permite îndeplinirea cerinţelor proprii procesului de compostare dacă acesta va fi necesar pentru anumite materiale. Platforma este prevăzută la partea frontală cu un radier din beton, necesar, pentru a asigura zona de circulaţie şi de manevrare a utilajelor şi pentru descărcarea/încărcarea gunoiului de grajd din/în mijloacele de transport (căruţă, remorcă agricolă etc.).

-	Pe toată lungimea părţii frontale (deschiderea platformei), între placa suport a platformei şi drum  este prevăzut un canal de colectare a efluentului, de formă rectangulară din beton armat, acoperit cu un grătar metalic.

-	Suprafeţele interioare ale pereţilor şi pardoselii platformei şi ai canalului de colectare a fracţiei lichide sunt protejate prin aplicarea unei substanţe hidroizolante aplicată prin pensulare pentru a împiedica eventualele infiltraţii în sol a fracţiei lichide provenite din gunoiul de grajd;

-	un bazin de purin semiîngropat din beton armat, amplasat în imediata apropiere a platformei, cu rolul de a colecta precipitaţiile şi efluenţii. Acesta a fost dimensionat pentru a se asigura o capacitate de stocare pe o perioadă de 30 de zile de precipitaţii şi a tuturor fracţiilor lichide rezultate în urma procesului de compostare.

-	Capacitatea bazinului de stocare a fracţiei lichide este de  5 mc. Lichidul stocat poate fi împrăştiat pe teren sau pe deşeuri la intervale mai dese decât împrăştierea gunoiului pe terenurile cultivate sau pe culturile în creştere. Suprafeţele interioare ale bazinului (pereţi şi radier) sunt protejate prin aplicarea unei substanţe hidroizolante aplicată prin pensulare pentru a împiedica eventualele infiltraţii în sol a fracţiei lichide provenite din gunoiul de grajd;

-	Fundul platformei de depozitare trebuie protejat prin tratarea suprafeţei, operaţiune care se va efectua la cel puţin 14 zile de la turnarea betonului .

Tratarea suprafeţei de beton  se  va efectua  cu un agent de impermeabilizare,  produse  pe bază de polimeri sau bitum.

Nu este necesara alimentarea cu apa a platformei de gunoi de grajd.

- cumularea cu alte proiecte:  in zona nu se deruleaza alte proiecte

- utilizarea resurselor naturale:  nu se folosesc resurse naturale din zona pentru realizarea investitiei. Agregatele minerale (balast, piatra naturala) necesare realizarii platformei betonate vor fi achizitionate de la agenti economici autorizati.

- productia de deseuri: deseurile rezultate sunt de tip menajer, precum si deseuri din

constructii. Deseurile se vor colecta separat si vor fi ridicate de firmele de salubritate care actioneaza in zona.

- emisii poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: praf, emisi de noxe si zgomot de la functionarea utilajelor si mijloacelor de transport din perioada de realizare a proiectului ; utilajele şi echipamentele sunt dotate din fabricaţie cu sisteme de atenuare a zgomotului si atenuarea vibraţiilor. In plus lucrarile se desfasora pe o platforma industriala

- utilizarea existenta a terenului: terenul este situat in extravilanul satului Izvoarele si este proprietate privată cf. aviz nr.1338/26.04.2018 emis de Primaria Gruia

- arii naturale si zone protejate: proiectul urmeaza a fi realizat în afara oricarei arii naturale protejate

- impact transfrontier: nu este cazul.

- pe perioada derularii procedurii nu au fost primite observatii din partea publicului. Anunturile privind depunerea documentatiei au fost postate pe site APM Mehedinți 18.06.2018, in ziar Obiectiv mehedintean din 13.09.2018 si PrimariA Gruia in 28.08.2018 iar anunturile etapei de incadrare: pe site APM MH , în ziar si Primaria Gruia

Conditiile de realizare a proiectului:

a) Protectia calitatii apelor:

- se va solicita punct de vedere de la AN Apele Române SGA Mehedinți conform procesului verbal sedinta CAT din 20.09.2018 inregistrat la APM Mehedinți cu nr.11233 din 20.09.2018

b) Protectia calităţii aerului

- se vor folosi echipamente, utilaje si mijloace de transport in conformitate cu normele UE, pentru a respecta normele legale privind emisiile de poluanti in mediu.

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii în gazele de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- transportul materialelor se va face pe drumul comunal existent

d) Protectia solului si a subsolului

- solul decopertat si cel excavat pentru realizarea platformei si a bazinului vidanjabil, va fi depozitat separat pentru a fi utilizat ulterior la amenajarea terenului.

- se va asigura gestionarea corespunzatoare, prin depozitarea temporara in locuri special amenajate a materialelor de constructie dar si a tuturor tipurilor de deseuri rezultate in urma constructiei

- se vor lua toate masurile astfel incat lucrarile de constructie sa nu afecteze terenurile invecinate amplasamentului

- in cazul in care vor fi afectate terenurile limitrofe, acestea vor fi readuse la starea initiala.

-vehiculele care asigură transportul de materiale vor fi dotate corespunzator astfel incat sa fie  preîntâmpinata împrăştierea acestora pe traseu

e) Protectia asezarilor umane, ecosistemelor terestre si acvatice:

- perioadele de lucru vor coincide doar cu perioadele active diurne,

- lucrarile de investitii vor fi realizate si vor fi executate intr-un timp cat mai scurt, etapizat, astfel incat impactul general asupra mediului sa fie cat mai redus

f) Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

- deseurile se vor stoca temporar pe fiecare categorie in parte si vor fi predate firmelor specializate

- antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea predarii deşeurilor menajere si/sau tehnologice.

II.	Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

•	proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat lucrarile se desfasoara in afara ariilor naturale protejate;

Conditii generale de realizare a proiectului:

- in situatia in care, dupa emiterea prezentului act si inaintea obtinerii autorizatiei de construire, proiectul va suferi modificari, veti notifica Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti;

Revizuirea deciziei etapei de incadrare este obligatorie in cazul in care:

-apar elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act

-prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Decizia etapei de incadrare isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele deciziile sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectulo participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului admin istrativ nr.544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește cerințele prevăzute la art.2 lit.f), considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanțe odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art.21 au obligația șă solicite autorității publice emitente a deciziei menționate la art.21 alin(3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la alin.(1) și (2)este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

Șef Serv. A.A.A, 						                   Întocmit,

Mihaela ILIE       			                                                   Marilena FAIER