# PRO  FORMA  SRL  DROBETA  TURNU  SEVERIN

# MEMORIU  GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1.  Date  de  recunoastere  a  documentatiei

- Denumirea lucrarii : Plan urbanistic zonal  de lotizare,  Walter  Maracineanu.

- Beneficiar:  BORUGA  ANDREI,  Drobeta  Turnu  Severin.

- Proiectant:  SC.  PRO FORMA  SRL,  Drobeta  Turnu  Severin

- Data elaborarii:  august - septembrie  2018.

  - Obiectul  PUZ

S-a solicitat de  catre  beneficiar,  in  vederea  vanzarii  de  loturi  pentru  locuinte, elaborarea unui PUZ  in partea  de nord  a  municipiului, in suprafata de studiu de  13732,00 mp ( masurata in RT -  11714,00 mp). PUZ-ul elaborat a stabilit: dimensionarea, volumetria si aspectul arhitectural-urbanistic al constructiilor, integrarea noilor constructii in zona construita existenta si armonizarea lor cu existentul, cu spatiile adiacente, regimul tehnic si juridic al terenurilor, echiparea tehnico-edilitara, circulatiile, etc.

  - Surse documentare.

Dupa anul 2000 s-au elaborat PUZ-uri  in  zona, atat in zona vestica  a  strazii  W. Maracineanu cat si in partea  estica, spre limita extravilanului.  PUG-ul  avizat  in anul 2010, a  fost  de  asemenea  o  sursa  de  documentare.

Suportul topografic al lucrarii este constituit din trapeze  la scara 1:5000  pe care s-a realizat PUG-ul municipiului (pl.1) si planuri  la scara 1:500 avand la baza lotizari masurate si trasate pe teren  (masuratori  cadastrale  si  ridicari  topo efectuate   in  zona)  reactualizate  dupa  masuratorile  din  teren  si  dupa  orto-fotoplanuri. Ridicarea  topografica  a  fost  efectuaat  de  SC Topo Iuco Company SRL  din  Drobeta  Tr.  Severin, in 21-03-2018.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

  - Evolutia  zonei. Incadrarea in localitate

Teritoriul luat in considerare pentru construirea si amenajarea zonei de locuinte private,se afla pe  segmentul  median  al  strazii  W. Maracineanu, pe  partea  de  est. Avizarea si aprobarea  acestui PUZ, ii confera  caracter de lege,  aceste suprafete  facand  parte  din intravilanul municipiului. PUG-ul municipiului, realizat si elaborat inca din anii 2005-2010, aprobat si avizat in 2010, prevede in UTR-urile din  vecinatatea zonei studiate, si  in  UTR-ul  22 un regim de inaltime cuprins  intre  P+1+M si  P+2+M,  POT = max. 45%  si  CUT = max. 1,0 cu locuinte si  functiuni complementare pe loturi private. Se vor  stabili  conditiile si directiile de dezvoltare ale zonei studiate  cu dreptul  indestructibil  de  respectare  a  proprietatii  private  si  simbioza  cu  spatiul  public urban  foarte  bine  definit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO* FORMA  septembrie  2018                                                                                                                                                            1

Se vor prevedea  de  asemenea, in  acest PUZ  elemente de regulament: POT, CUT, altimetrie, aliniamente, retrageri de la aliniamente,  plastica arhitecturala, etc. Aceste  terenuri  vor  mobila  urbanistic  strada  propusa  ca  acces  dinspre  Walter  Maracineanu.

In scopul realizarii constructiilor solicitate de locuitorii din zona, se are in vedere faptul  ca distribuirea  prin  divizare si dezmembrare a  terenurilor existente s-a  efectuat, urmand sa  se  mobileze corespunzator  parcelele  neconstruite sau libere. Zona aferenta   circulatiilor    necesita   amenajari   si   modernizari ale trotuarelor pentru realizarea acceselor din strazi, doar  una  fiind  asfaltata. Echiparea tehnico-edilitara a zonei se va rezolva in functie de capacitatile propuse, cu posibilitati de racordari ai noilor consumatori la retelele din zona (apa-canal, energie  electrica si termica, gaz).

  - Elemente  ale  cadrului  natural

    - Relief,  retea  hidrografica  si  clima

Teritoriul studiat este  situat  pe  o  forma de  relief de tip terasa -  terasa superioara a Dunarii. Terenul este plat, cu o usoara panta, cu o diferenta de nivel  minima, cu  energie de  relief  redusa  si  stabilitate  asigurata.

Ca  zona  geografica,  apartine  retelei  hidrografice a fluviului Dunarea, in  regim  barat,  care  nu  influenteaza zona  PUZ-ului.

Clima  este  temperat – continentala  cu influente submediteraneene cu o  temperatura  medie  anuala  de  11,7 C, cu  veri  caniculare cu  temperaturi de  peste  35 si o medie  anuala a precipitatiilor de 660 mm.  In  tot  timpul  anului  au  loc  invazii de  mase  de  aer  umede  si  caniculare  de  origine  mediteraneana. In  acest  fel  iernile  sunt  mai  blande,  precipitatiile  se  produc  sub  forma  de  lapovita  si  mai  putin  ninsori. Vanturile dominante  bat  dinspre  vest, nord-vest  si nord-est.  Viteza  medie  a  vantului    ajunge  la  6-7 m/s iar  viteza  maxima de  peste  20 m/s.

Conditii   geotehnice, riscuri  naturale

Pentru determinarea conditiilor de construire s-au executat studii  geotehnice in zona. Din concluziile analizei geotehnice  elaborata, se desprind urmatoarele elemente:

- adancimea optima de fundare se va stabili pentru fiecare constructie in parte, conditiile de fundare fiind diferite, dupa caz

- fundarea se va realiza prin depasirea obligatorie a stratului de umpluturi si sol vegetal, respectandu-se conditiile de incastrare in stratul viu

- in cazul in care, in timp ce construieste, proprietarul va mentiona existenta beciurilor, umpluturilor, hrubelor neomogene, cu grosimi mari. La saparea fundatiilor vor aparea si alte accidente care vor trebui solutionate. De asemenea, la saparea fundatiilor subsolurilor langa fundatii existente, fara subsol, se va lucra cu mare atentie pentru evitarea prabusirilor constructiilor existente. Fundatiile se vor executa secvential.

- Teren  de  fundare  din  argila  galbena  fara   efecte  de  umflare,  care contribuie  la  variatii  mici  de  umiditate.  Acest  lucru  implica  masuri  constructive  suplimentare

- Indice  de porozitate  c < 1,0 ;  greutate  volumetrica 19,0-19,5 KN/mc.

- zona seismica  de calcul E, gradul  de intensitate  seismica 7

- zona de hazard seismic ag = 0,15g

- perioada de control (colt) = 0,7s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO*FORMA, septembrie  2018                                                                                                                                                          2

- Pconv. = 280 kPa.

- adancimea maxima de inghet = 0,70 m

- adancimea  minima de fundare  D = 1,00 m  si  Df = 2,00 m de la T.N.

2.3.Circulatia

Circulatia carosabila principala in zona se desfasoara pe cele doua strazi, artere de categoria a II-a (Str. W. Maracineanu) si a III-a, celelalte strazi  de acces, cu  imbracaminti provizorii. Trotuarele  nu sunt amenajate la  nicio  strada . Zona  de  siguranta  si  cea  de  protectie  a spatiului  public nu sunt marcate si de asemenea nici  rigolele si  accesele  la  curti.  Din totalul terenului studiat, circulatia carosabila reprezinta o suprafata de 2018,00 mp cu un procent de 15 %, iar  cea  pietonala  nu  este  amenajata.  Terenul  este  aproape  plat.

  - Ocuparea  terenurilor

- Destinatia cladirilor: locuinte individuale; exista  terenuri  libere, neconstruite, de dimensiuni  aproximativ  egale majoritatea de 500,00 mp, unul de 487,00 mp si unul de 727,00 mp.

- Structura cladirilor existente: toate constructiile  sunt intr-o stare buna, noi.

- Starea cladirilor din zonele vecine: 95% buna. Majoritatea cladirilor sunt construite in perioada  recenta, dupa  un PUZ  elaborat  in  2015.

  - Echiparea  edilitara

- In zona studiata  exista retea de alimentare cu  apa pe  W. Maracineanu si pe  strada perpendiculara partial,  conducta  PE 100, D 110 mm x 6,6 mm. Beneficiarul  PUZ-ului  a adus pe  cheltuiala lui conducta de  apa  pana la loturi.

- Nu exista canalizare menajera  nici pe W. Maracineanu.

- Alimentarea cu caldura:  Fiecare locuinta este alimentata cu energie termica de combustibilul solid sau lichid asigurat de fiecare proprietar in parte. Incalzirea se face prin sobe de incalzit cu combustibil solid si  lichid sau centrale  proprii.

- Alimentarea cu energie electrica - pe amplasamentul studiat nu sunt retele electrice si telefonice pentru a necesita lucrari de deviere sau dezafectare. Alimentarea cu energie electrica a locuintelor invecinate amplasamentului studiat se realizeaza dintr-o singura sursa : o retea de joasa tensiune LEA  0,4 KV in cablu torsadat pe stalpi din beton armat, care alimenteaza zona si care va fi prelungita pana la strada propusa. Reteaua de telefonie din zona este aeriana, abonatii telefonici fiind racordati la cea urbana. Televiziunea prin cablu  este receptionata  prin companiile  RDS- RCS, Telecom, sa.

  - Probleme  de  mediu

Toate  problemele  care  necesita  protectia  mediului,  se  vor  trata  separat,  pentru  fiecare  obiect  in  parte,  in  cadrul  unor  analize  de  evaluare  a  impactului  asupra  mediului (daca  va  fi  cazul). De  asemenea,  se  vor  lua  in  consideratie  prescriptiile  si  recomandarile  Regulamentului  de  urbanism  aferent  PUG  si  ale avizului  de  protectia  mediului.

  - Disfunctionalitati

Din analiza situatiei existente  reies  urmatoarele  disfunctionalitati :

- contextul arhitectural-urbanistic al zonei este  reprezentativ  pentru  o zona urbana,  periferica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO * FORMA, septembrie  2018                                                                                                                                                            3

- obiectivele de utilitate publica si serviciile  lipsesc iar  strada perpendiculara  este  putin  dezaxata  la  intersectia  cu  cealalta  alee  care accede  la situl in cauza.

- zona  foarte  aerisita  si  rarefiata  urbanistic,  favorabila  dezvoltarii  durabile a cartierului,  dar  cu  indici  mici.

- sit bogat in perspective interesante dar lipsesc obiectele de arhitectura caracteristice unui traseu  urban  care  sa poata oferi  puncte  de interes.

- trafic mediu si suportabil  inca  pe  str. W. Maracineanu; constructiile se vor izola fonic  foarte bine.  Strazile  nu  sunt  amenajate  si  modernizate.

  - Necesitati si optiuni ale  populatiei

Din necesitati economice si din dorinta Consiliului local, la care se adauga prevederile acestui PUZ, care reprezinta o varianta oferita de proiectant, se desprind urmatoarele necesitati  si  optiuni  cerute  si  de  locuitorii  din  zona:

- mentinerea principalei functiuni a zonei cu locuinte si activitati complementare avand posibilitatea de complementarizare pe fond privat (persoane fizice si juridice) – alte functiuni de diferite forme, nepoluante, compatibile cu zona de locuit.

- zona  poate primi deja si alte functiuni, avandu-se  in  vedere  ca  ea  se  afla  in imediata  apropiere  a  Splaiului  M. Viteazu, care  este  si  artera  comerciala.

- realizarea de curti cu multa  vegetatie si anexe in incinte, in jumatatile interioare ale parcelelor, care vor  fi  considerate  spatii  verzi.

- modernizarea zonelor  de  protectie  si  siguranta  a  circulatiei, amenajarea    strazilor  care  au  imbracaminti provizorii.

- interzicerea activitatilor comerciale si de servicii care polueaza si stanjenesc sub orice aspect functiunea  de locuit  propusa,  pe langa cea de servicii si

publica.

3. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE   URBANISTICA

  - Concluzii  ale  studiilor  de  fundamentare

Solutia urbanistica, rezultata din studierea situatiei existente, precum si din analiza fondului existent, corelate cu practicile  urbanistice anterioare, evidentiaza o zona construibila rarefiata ca si amenajare, prezenta unor nuante arhitecturale semiurbane - urbane. Solutia propusa  prezinta o unitate a ansamblului printr-un stil arhitectonic – urbanistic specific unei  zone urbane  rezidentiale  cu tenta de zona centrala. S-a  adoptat  aceeasi  solutie arhitectural  urbanistica, in  replica  la  elementele  urbanistice  din  PUZ-ul  invecinat, elaborat  in  2015.

Morfologia sitului se prezinta astfel, dupa  propunerea  de  amenajare a loturilor :

- numar de loturi existente : 23

  - numar de loturi construite : 0

  - numarde loturi neconstruite : 23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO*FORMA , septembrie  2018                                                                                                                                                           4

- numar de loturi  pe  care  se va  construi : 23

- numar de  locuinte  propuse : 23

- numar de  locuinte  rezultate: 23

- loturi  cuprinse intre 487,00  mp  si  727,00 mp.

- regim de inaltime: min. P+M,  max. P+1+M sau  P+2

- retrageri  de  la  aliniament: 5,00 – 7,00 m.

POT  si  CUT  propuse  in  PUG  in  UTR 22 : max. 85 %,  CUT = max. 1,00  si  propuse  in  PUZ : POT =  max.45%  si  CUT = max.1,00.

3.2 Prevederi  ale  PUG

Sunt  prevazute  prescriptii, permisiuni  si  restrictii  ale PUG-ului, din UTR-ul nr.22.  Scopul  acestui  PUZ  este  tocmai  acesta,  de  aceea  se  propun  urmatoarele :

- Se va amenaja zona prin propunerea unui fond construit consistent si ocuparea terenurilor libere (dupa optiunile proprietarilor, respectandu-se prescriptiile si  recomandarile Regulamentului local de urbanism aferent PUZ, vezi si plansa 3)

- integrarea si amplasarea noilor constructii respectandu-se  retragerile  de  la  aliniamente, renovarea si modernizarea fondului construit existent in zona adiacenta.

- Modernizarea circulatiei carosabile la nivelul traficului actual, amenajarea circulatiei  pietonale si asigurarea acceselor la garaje a autoturismelor si parcajelor pentru aprovizionarea eventualelor spatii comerciale de  la  parterele  locuintelor  propuse.

Traseele pietonale vor fi ambientate cu arbori de aliniament pentru umbrire, dar si jardiniere si mobilier urban realizate la nivelul intrarilor in curti, profilul stradal  de  18-20 m permitand  acest lucru. Pentru a se realiza o arhitectura moderna, se recomanda adoptarea unei maniere moderne, folosindu-se si elemente ale arhitecturii traditionale. Fronturile construite vor fi retrase de la  aliniament sau nu, cu eventuale retrageri la nivelele parterelor, pentru a se realiza intrari generoase si facile la spatiile comerciale. Sarpantele vor fi realizate „jucat”, cu lucarne estetice, parazapezi si elemente de colectare a apelor pluviale direct in rigole pluviale pentru a se evita curgerea apei pe trotuare.  Organizarea fiecarui lot in parte (anexe gospodaresti, gradini, spatii de odihna) se va face optional, de catre fiecare proprietar, cu  respectarea  legislatiei in vigoare.

3.3  Valorificarea  cadrului  natural. Modernizarea circulatiei

S-a pastrat circulatia carosabila existenta, cu zonele  de  siguranta  si  de protectie amenajate. Vor  fi  amenajate  toate  strazile  si  aleile inclusiv  W. Maracineanu, conform  profilelor  propuse  in  plansa  nr. 3 de  reglementari. La aleile  de  acces  la  proprietati  se  vor  prevedea   rigole  si  pante corespunzatoare. Trotuarele necesita modernizari pe cele  trei  strazi. Garajele vor fi amenajate la subsoluri  sau  la partere, dar de regula ele se vor prevedea la partere sau  in  curti,   cu  accese din strada   prin  trotuar.  Parcaje  nu vor fi posibile decat pe spatiul carosabil.  Sistematizarea pe verticala se va realiza pe un teren relativ plat, care nu creaza probleme mari realizarii constructiilor si evacuarii apelor pluviale la rigole  si  guri  de  scurgere  pluviale

3.4 Zonificarea functionala-reglementari, bilant teritorial, indici  urbanistici

3.4.1.  Reglementari,bilant

Pe suprafata de teren studiata, de  13732,00 mp s-au pastrat procentele ocupate de terenurile apartinand domeniului  privat  al  persoanelor  fizice  sau  juridice  de  11714,00 mp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO*FORMA, septembrie  2018                                                                                                                                                             5

(85 %)  si   cele  apartinand domeniului public de 2018,00 mp (15%). Bilantul teritorial ilustreaza o dominare a zonei construibile  cu un procent de 85 %. Daca se considera ca zona aferenta institutiilor si serviciilor publice apartine tot de proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, se obtine un procent cumulat real considerabil, corespunzator  suprafetei luate  in  calcul. Spatiul public ramane tot carosabilul si pietonalul, pastrandu-se aliniamentul existent (limita  gardului). Curtile si spatiile interioare incintelor vor fi organizate de fiecare proprietar,  dupa  anumite  modele tipologice deja existente.

Functiunea                                             Propus             (mp)            Existent

Zona aferenta  locuintelor:                        11714,00       85,0 %              11714,00     85,0%

Zona institutiilor publice si serviciilor:           ---              --- %                     ---            ---

Zona spatii verzi amenajate:                            ---              --- %                     ---            ---

Zona circulatii carosabile:                          1548,00        11,5 %               2018,00      15,0%

Zona circulatii pietonale, trotuare:                 470,00        3,5 %                     ---           ---

Total teritoriu studiat:                             13732,00       100%             13732,00      100%

    - Regimul de inaltime

Se va asigura un regim de inaltime de minim P+1 si maxim  P+2+M , cu subsoluri  sau fara. Regimul de inaltime a fost dictat de necesitatile functionale rezultate din destinatia  cladirilor, de importanta zonei, de valoarea altimetrica a zonelor adiacente, de prescriptiile si reglementarile PUG-ului, si de recomandarile Regulamentului local de urbanism aferent  PUZ-ului.

3.4.3. Regimul de aliniere

Retragerea de la aliniament propusa reprezinta limita aproximativ- admisibila de construire a cladirilor, dictata de relatia  cu  strada  si utilitatile.  Nu se admit retrageri de la acest aliniament, decat cu o marja de 0,10 - 0,20 m, in cazuri exceptionale: alunecari de terenuri, umpluturi, nivel ridicat al apei freatice, spatii restrictionate, s.a.. Daca nu se admit abateri de la retrageri, retragerea de la aliniament propusa devine obligatorie: 5,00-7,00 m. In cazul PUZ-ului de fata, aliniamentul propus este  stabilit  la limita  dintre  proprietatea  privata  si cea publica. Retragerea  de  la  aliniament este marcata  in  plansa  nr. 3  de  ,,Reglementari’’.

3.4.4. Modul de utilizare a terenurilor

Au fost stabilite valorile maxime ale POT-ului si CUT-ului pentru intreaga zona studiata. Se recomanda urmatorii indici:

- POT = max. 45 %

- CUT = max. 1,00

Acesti indici se regasesc in Regulamentul local de urbanism aferent acestui PUZ.

  - Dezvoltarea  echiparii  edilitare

    - Alimentarea cu caldura

Se va realiza prin incalzire individuala cu sobe pe combustibil solid sau lichid. Varianta cea mai  practica, moderna si confortabila este totusi cu centrale individuale. Alimentarea  cu gaz metan este foarte  facila, varianta posibila care va oferi posibilitatea folosirii si unui astfel de combustibil.

    - Alimentarea cu energie electrica

In  prezent,  pentru  fiecare  locuinta  sau gospodarie,  se  ia  in  calcul  o  putere de cca  10-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO*FORMA, septembrie  2018                                                                                                                                                              6

15 kw, astfel :

Pi = 15 kw/locuinta  x 50 locuinte = 750 kw

Alimentarea  cu energie  electrica  se  va  face  dupa  ce  se  va  intocmi  un  studiu  de  solutie  de  catre  SC  ELECTRICA  SA.  Se  propune  o redimensionare  a  retelei  existente iar reteaua  de  pe  strada  propusa  va  fi  prelungita  in lungime  atat  cat  este  strada.

    - Telecomunicatii

Se propune ca orice operator de telefonie fixa sau mobila  sa extinda reteaua telefonica existenta  care  deserveste  utilizatorii  din  zona, in  functie  de  noii  solicitanti.  Totodata, in functie de solicitari, mai  multe companii TV cablu vor putea racorda pe toti solicitantii  de  abonament,  in  vederea  extinderii retelei si in aceasta zona : RTS, Dolce, Digi, sa.

    - Alimentarea cu apa

Varianta  propusa consta in alimentarea cu apa din reteaua  existenta pe  str. W. Maracineanu, conducta  PE 100 D110 mm, extinderea  acesteia  pe  celelalte  strazi, conform  plansei  nr. 4  si  avizului  SECOM.

    - Canalizare

.  Se  propune  folosirea  retelei de canalizare  de pe  W. Maracineanu, care  se va  executa  curand, cu  racord  pe  strazile  nou  propuse  (vezi  plansa  nr. 4 si  aviz  SECOM). Pana  la  realizarea  si  executarea  canalizarii  de  pe  W. Maracineanu, se propune o varianta  suplimentara, cu  bazine  vidanjabile  etanse  individuale.

  - Obiective de utilitate publica

    - Lista obiectivelor

Fiecare proprietar va opta pentru forma de comert dorita cu conditia sa se respecte recomandarile si prescriptiile regulamentului, astfel incat activitatile comerciale si de servicii sa fie compatibile cu zona de locuit, nepoluante si fara sa stanjeneasca  aceasta zona.

    - Titlul de proprietate al terenului

Se vor pastra cele doua forme de proprietate asupra terenurilor: cea privata a persoanelor fizice sau juridice  reprezentata  cu  culoare  galbena  si  domeniul public  de  interes  local  reprezentat  cu  culoare  portocalie  (vezi plansa nr.5)

    - Circulatia terenurilor

Terenurile vor ramane in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice atata timp cat nu vor afecta domeniul public .Terenurile vor fi libere pentru vanzarea intre persoane, pentru  imprumut  sau schimb, conform legii. Nu  exista   terenuri  formate  prin  diviziune  care  sa  nu  aibe  acces  la  strada,  nefiind  cazul de  ,,servitute  de  trecere’’ conform  Codului  civil. Terenurile  cu  nr. 1 si 23 au  restrictie  definitiva  de  construire pe 50% din  suprafata  fiecarui  teren, aflandu-se  in  fasia de protectie  a liniei  electrice  de  inalta  tensiune  de  110 KV.

  - Protectia  mediului

Se propun  urmatoarele  masuri de interventie urbanistica :

- Diminuarea  pana  la eliminare a surselor de poluare : emisii, deversari, zgomote, sa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO*FORMA, septembrie  2018                                                                                                                                                            7

- Prevenirea producerii  riscurilor naturale,  degradarii solului, prin  plantatii  de  protectie.

- Depozitarea  controlata a  deseurilor la  groapa  de  gunoi  propusa in PUG  municipiu.

- Plantare  de  multa  vegetatie  pentru  consolidarea  solului.

4. CONCLUZII.  MASURI  IN  CONTINUARE

Elaborarea documentatiei PUZ, a avut drept scop amenajarea si lotizrea unei zone de locuit si alte functiuni pe parcele individuale  neconstruite, intr-o  zona  unde  masa urbana  nu are o consistenta foarte mare.

Elaboratorul acestui PUZ sustine varianta unica propusa.  Nu  s-a  mai sugerat    subvariante, prin  divizarea  unor  loturi,  acolo  unde  proprietarul doreste sa imparta  terenul pentru instrainare, vanzare sau inchiriere, dar si prin modul  de amplasare a  constructiilor  in lot, deoarece  loturile au  fost  deja  dimensionate la suprafete  legal construibile. Aceasta  varianta va raspunde in  opinia proiectantului tuturor problemelor din zona : aliniamente obligatorii, limite intre proprietati vecine, regim de inaltime, volume, fatade , sarpante si alte elemente componente, detaliate de prescriptiile si recomandarile  Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Se  vor  respecta prescriptiile  admisibile  si  restrictive, asa  cum  sunt  ele  recomandate  in  UTR-ul  nr.  22  din  PUG-ul  municipiului,  preluate  intocmai  atat  in  acest  memoriu  cat  si  in  Regulamentul  local  de  urbanism  aferent. Toate  aceste  recomandari, ca si  principalele  categorii  de  interventie,  vor  putea  sustine  materializarea  programului  de  dezvoltare  si  realizare ale  constructiilor  propuse  pe  fiecare  lot  in  parte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO * FORMA, septembrie  2018                                                                                                                                                            8