MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

INFIINTARE  PLANTATIE DE CIRES SI MAR

in localitatea OBIRSIA DE CAMP, comuna OBIRSIA DE CAMP, judetul Mehedinti

II. Titular

- numele:

DUMITRELE D. GEORGE CATALIN  P.F.A.

- adresa postala:

SAT OBARSIA DE CAMP, COMUNA OBARSIA DE CAMP, JUDETUL MEHEDINTI

- numarul de telefon : +40 748155999  ; numarul de fax : ....................

- numele persoanei de contact:

DUMITRELE GEORGE CATALIN

III. Descrierea proiectului:

- rezumatul proiectului:

Obiectul lucrării îl constituie elaborarea Planului Urbanistic Zonal  pentru  „INFIINTARE PLANTATIE DE CIRES SI MAR „ , IN COMUNA OBARSIA DE CAMP ,JUDETUL MEHEDINTI

Lucrarea se elaborează pe baza comenzii beneficiarului, proprietar al terenului.

Planul Urbanistic Zonal constituie documentaţia care stabileşte reglementările specifice pentru zona studiată, stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile de rezolvare a acesteia, pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente şi propuse pe segmentul de teren destinat şi influenţat de propuneri.

Prin proiect se propun urmatoarele investitii:

1.Pregatirea terenului. Pentru a infiinţa o plantaţie una din cele mai importante operaţiuni este faza premergătoare de pregătire a terenului. Aceasta va presupune în mare următoarele operaţiuni: fertilizare teren, scarificarea dublă a suprafeţei de 5.39 ha, arat, discuit şi dezinfectat. După toate aceste operaţiuni se vor putea planta pomii în cele mai bune condiţii.

2.Realizare plantatie de cires si mar in suprafata de 5.39 Ha. Plantatia va fi practic investiţia de bază a acestui proiect, investiţie care va aduce societăţii beneficii materiale care vor dezvolta cifra de afaceri si totodată profitul acesteia considerabil.

3. Imprejmuire incinta . Se doreste realizarea unei imprejmuri cu perimetrul de 1100 ml. Aceasta investitie este extrem de importanta pentru protejarea fermei atat de daunatorii cum ar fi animalele salbatice cat si de alti potentiali  daunatori . In vederea reducerii riscului major creat de animalele salbatice daunatoare, se propune realizarea unui gard din plasa de sarma , ingropat in pamant. Ingroparea plasei de sarma in pamant este o operatiune strict necesara deoarece altfel, animalele salbatice pot avea accesul in incinta pe sub gard . In zona (sat Obirsia de Cimp, com. Obirsia de Cimp, jud. Mehedinti)  cele mai mari probleme sunt create de iepuri de camp , care si in cazul acestei plantatii pot crea mari probleme conducand la pierderi importante . Asadar pentru a evita un asemenea risc se propune realizarea unui gard de plasa de sarma.

4.Achizitie instalatie de irigare . Asigurarea umiditatii si a necesarului de hrana sunt factori vitali pentru plantatii . De asemenea factorii externi care favorizeaza dezvoltarea culturilor , contribuie in mod direct la cresterea veniturilor . Pe de alta parte , aceasta instalatie reduce riscurile din perioadele de seceta , in mod semnificativ .Asadar necesitatea achizitonarii ei este foarte importanta, pentru a avea o productie asigurata . Aceasta instalatie se compune din sistemul de automatizati , sistem informatic pentru a fi posibila programarea ei , sistemul de pompe , bazinele de magazionarea apa , tubulatura pentru distributie si sistemul de picurare cu posibilitatea de reglare . Capacitatea acestei instalatii trebuie sa fie de minim 45 mc / ora .

5.Forare put 1 buc. Avand in vedere ca in zona nu exista surse de apa , singura solutie care sa permita buna functionare a investitiei este forarea unui put . Asadar prin proiect se popune forarea unui put  care sa deserveasca intreaga exploatatie .Suprafata construita ocupata de un put este de 1 mp.

6.Achizitie Instalatie de producere energie regenerabila cu panouri solare fotovoltaice . Panourile solare fotovoltaice propuse pentru achiziţionare au o importanţă deosebita având în vedere faptul că ele vor alimenta o parte din energia necesara funcţionării instalaţiei de irigare, si a constructiilor anexe. Aceste panouri realizeaza conversia directa a energiei radiatiei solare in energie electrică fara o poluare sonora si fara emisia unor gaze poluante in mediul ambient reducand astfel consumul de combustibil pentru energie electrică.

7.Achizitie tractor  100 CP . Tractorul este un utilaj nelipsit din fiecare ferma . Necesitatea lui este data de multitudinea de operatii la care este folosit . In cazul fermei pomicole tractorul este necesar de la lucrarile de intratinere a plantatiei, pana la colectarea si transportul productiei. Pentru aceasta plantatie se propune  achizitia unui tractor de putere (100 CP).

8.Achizitie Remorca basculanta. Remorca propuse pentru achizitie, are o capacitate relativ medie 3 tone , si este necesară pentru a asigura transportul productiei , mai exact a merelor recoltate. Această remorcă poate fi folosită impreuna cu tractorul care va fi achizitonat prin proiect.

9.Achizitie Atomizor . Atomizoarele sunt utilaje folosite in scopul tratamentului cu produse de uz fitosanitar. Sunt niste masini indispensabile in livezi .

10.Achizitie freza. Acest utilaj va fi folosit pentru afânarea solului in vederea creării unor conditii optime pentru dezvoltarea culturilor si eliminarea altor paraziti care ar putea influenta negativ productia.

11.Achizitie cositoare. Acest utilaj are rolul de indeparta iarba si alte resturi vegetale dintr randurile plantatiei, fiind benefci pentru pomi, totodata obtinandu-se un ingrasamnt organic cat mai ecologic benefic pentru sol.

12.Achizitie motostivuitor. Motostivuitorul are rol de a descarca box-paletii cu fructe si de a eficientiza aranjarea lor in spatiul de depozitare cat si incarcarea productiei in masina de transport.

13.Achizitie foarfeca electrica. Aceasta are rolul de a inlesni munca muncitorilor in perioada de taiere primavera sau toamna pentru a se putea incadra in timpul optim pentru acesta activitate.

Prin proiect se propune realizarea urmatoarelor constructii:

- Construirea Corp Cladire 1 -  Spatiu  de depozitare .

- Construirea Corp Cladire 2 - Spatiu de fabricare  imbuteliere sucuri   si sediu tehnic

- Construirea Corp Cladire 3 - Spatiu garaj pentru utilajele agricole   si depozitare ambalaje

- Construirea Corp Cladire 4 - Spatiu statie de fertirigare

- Construirea Corp Cladire 7 - Spatiu magazin de desfacere

Relizare imprejmuirea incintei necesara pentru protectia fata de daunatori.

Aceasta va fi de tip gard din plasa , cu urmatoarea structura constructiva :

•	Sapatura pe perimetrul imprejmuirii pentru la o adancime de maxim 30 cm .

•	Efectuarea gropilor si fixarea stalpilor metalici  in mici pahare de beton .

•	Intinderea plasei de gard  inclusiv fixarea acesteia pe structura stalpilor .

•	Montarea unei porti de acces .

Construirea unei platforme betonate in suprafata de 200 mp.

Construirea unui drum de acces in incinta.

Relizarea putului forat necesar alimentarii cu apa pentru irigatii . Acest tip de constructie subterana  implica urmatoarele  operatiuni :

•	Se executa forajul  cu un utilaj specific pana la adancimea de 60-80  m  , in functie de panza freatica  .

•	In urma executari forajelor , se introduc tuburile din PVC sau alt material (poate fi si beton ) pentru a evita surparea si colmatarea putului.

•	Urmeaza operatiunile de spalare si curatare a putului

•	In urma finalizarii acestor lucrari se executa caminul unde va fi gura putului si unde vor fi amplasate pompele care extrag  apa . Caminul pentru pompe va fi subteran , cu o cota de nivel exterioara de maxim 5 cm , peste cota naturala a terenului  si va fi dotat cu capac din metal pentru acces .

•	Caminul va fi dotat cu instalatiile de alimentare cu energie electrica si automatizare pentru pompele de apa si cu instalatiile de transport a apei la sistemul de stocare .

Realizare laguna (bazin de captare a apei) 7 m x 10 m x 3 m.

Realizare bazin vidanjabil 5 mc.

Din punct de vedere al exploatarii , ambele obiecte de constructii , vor avea specificatii date de proiectant la faza de proiect tehnic , in caietele de sarcini si memoriile specifice.

Se va avea in vedere respectarea normelor  impuse de Apele Romane , in calitate de avizator al lucrarilor de foraj.

De asemenea se va avea in vedere obtinerea autorizatiei de construire inainte de inceperea lucrarilor. In urma executarii si punere in functiune a forajelor se va efectua analiza apei  .

La realizarea gradului se va avea in vedere o buna ingropare a plasei de gard in pamant astfel incat sa nu poata fi inlaturata de daunatori . De asemenea se va avea in vedre ca structura stalpilor de sustinere sa fie vopsia in vederea evitarii coroziunii rapide .

- justificarea necesitatii proiectului:

#### Necesitatea si oportunitatea acestui proiect rezulta din avantajele tehnologice si economice pe care investitia propusa le poate aduce. Investitia propusa raspunde necesitatii de sustinere a unei economii de piata functionale, compatibile cu principiile, normele si mecanismele Uniunii Europene si bazata pe proprietatea privata.

#### Un alt plus pentru proiect este faptul ca el contribuie la cresterea eficientei economice in zona localitatii, prin practicarea unor politici de marketing adecvate, in stransa legatura cu psihologia segmentului de piata caruia i se adreseaza.

#### Realizarea unei plantatii pomicole eficiente va avea la baza asigurarea prin tehnologie a tuturor conditiilor pentru ca terenul pe care se va infiinta plantatia sa isi poata  manifesta in intregime potentialul productiv. Prin tehnologia de exploatare optimizata aplicata, in cadrul PFA DUMITRELE D GEORGE-CATALIN se vor realiza activitati in total acord cu principiile de  protectie a mediului.

Oportunitatea investitiei

Judetul Mehedinti, face parte din cel mai mare bazin pomicol al Romaniei. Suprafata de plantatii pomicole pe raza judetului a scazut considerabil de-a lungul timpului, plantatiile ajungand intr-un grad mare de degradare. Relieful zonei are un grad ridicat de fragmentare, cu versantii expusi, in general spre sud vest si sud est. Vaile au,  in zona delurilor, versanti favorabili pomiculturii. Localitatea Obirsia de Cimp detine terenuri unde pomicultura poate deveni un sector important in economia zonei care poate genera solutii viabile pentru dezvoltarea durabila a unitatii administrativ-teritoriale.

România a negociat cu Uniunea Europeană (UE) suprafața maximă care ar putea fi plantată cu pomi fructiferi, capsuni si arbusti fructiferi de 180.000 ha. Situația pomiculturii in statistici indică o suprafață plantată de 83.000 ha. Din această suprafață, pe aproape 60% există deja livezi, însă unele aflate în declin, care nu fructifică economic potentialul pedo-climatic.

La nivel macroeconomic, infiintarea unor plantatii pomicole, cu culturi eficiente economic,  poate avea o influență benefică asupra economiei judetului, precum si a tarii, iar România prin comparație cu alte țări poate redeveni o țară pomicolă, una a speciilor perene.

Cultura de cires si mar , reprezinta o varianta din ce in ce mai cautata avand in vedere ca s-a constatat, in urma unor experiente anterioare ale cultivatorilor unor suprafete de plantatie de cires si mar , ca aceste  soiuri  vegetale rezista foarte bine la conditiile de mediu din tara noastra, si nu sunt sensibile la boli iar piata de desfacere a devenit una extinsa. Exista cerere atat in tara cat si peste hotare. Un alt avantaj este legat de faptul ca infiintarea unei culturi de cires si mar  se amortizeaza relativ usor, avand in vedere cateva calcule simple care arata ca in Romania un kilogram de cirese proaspat culese sau sub  forma  prelucrata de suc se vinde in medie cu 10 lei iar la export se poate obtine un pret de 8-10 euro pe kilogram, deci pot fi obtinute venituri bune din aceasta cultura, plantatia de cires si cea de mar  intrand pe rod in anul al patrulea , in scurt timp de la plantare, astfel incat in anul cinci de la plantare investitia ajungand a fi amortizata.

Un alt argument al alegerii unei culturi de cires si de mar  este aceea a longevitatii, ciresul si marul  avand o caracteristica importanta in cee ace priveste longivitatea foarte mare.Planta depaseste peste 40 de ani, astfel incat cu o investitie minima se pot obtine recolte pe termen lung, veniturile putand fi previzionate in viitor pe termen indelungat.

Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante care privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.

La nivel sectorial: pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe  , sucuri natural si legume proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale si implicit de cires si mar .

La nivelul pietei de desfacere: cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import; cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse pomicole, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.

La nivelul fortei de munca: forta de munca disponibila in zona.

La nivelul conditiilor de sol si clima: conditiile pedo-climaterice din zona localitatii Obirsia de Cimp sunt favorabile activitatilor de exploatatie pomicola. Zona de ses  asigura conditiile de sol necesare infiintarii livezii;

Investitia va fi amplasata intr-o zona cu nota de favorabilitate de 3.01 pentru favorabilitate naturala si 3.28 pentru nota de favorabilitate potentate la cires si 2.18 nota de favorabilitate naturala si 3.16 pentru nota de favorabilitate potentate, pentru activitatea de exploatare pomicola, respectiv plantatia de cires si mar.

| SIRUTA | Judet | Comuna | Cires favorabilitate naturală | Cires favorabilitate potențată | Mar favorabilitate naturala | Mar Favorabilitate potentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112744 | MH | OBIRSIA DE CIMP | 3.01 | 3.28 | 2.18 | 3.16 |

Fundamentarea necesitatii investitiei

Dumitrele D George-Catalin PFA  are constituit ca patrimoniu de afectatiune o suprafata de 5.72 ha teren agricol in comuna Obirsia de Cimp. Prin prezentul proiect se solicita sprijin in vederea infiintarii suprafetei de 5.39 ha plantatie de cires si mar in comuna Obirsia de Cimp, judetul Mehedinti, dar si pentru asigurarea investitiilor necesare in vederea derularii activitatii acestei exploatatii nou infiintate. Pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor DUMITRELE D GEORGE-CATALIN PFA solicita sprijin financiar nerambursabil in vederea realizarii investitiei. Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinerea exploatatiei pomicole a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii. Factorii social-economici de care pomicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri pe piate externe; asigurarea fortei de munca in tot timpul anului ; asigurarea cailor de acces accesibile tot timpul anului; lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica; posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere financiar; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele sanitare; asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna DUMITRELE D GEORGE-CATALIN PFA, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Sub-măsura: 4.1a Investiții în exploatații pomicole v-a avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului

Elementele specifice caracteristice proiectului propus:

Terenul pe care se propune a se infiinta plantatia agricola de CIRES SI MAR, se afla situat in extravilanul  localitatii OBIRSIA DE CAMP, Comuna BURILA MARE, Jud. Mehedinti .

Terenul are  o suprafata totala de 57198,68 mp si are in componenta doua parcele conf.  extraselor de C.F. nr. 7655 /07.07.2017 si nr.7656/07.07.2017 , avand   urmatoare numere  cadastrale 50534 si 50441  , si  este in proprietatea   DUMITRELE D. GEORGE CATALIN  P.F.A. conform contractului  de vanzare cuparare   autentificat prin BNP  MOCANU COCUTA  cu NR. 1596 /14.06.2016

Parcela 1 cu nr. cadastral 50441 are o suprafata totala de 47200 mp , iar parcela 2 cu nr. cadastral 50534 are o suprafata totala de 10000 mp  . Parcela nr. 1 se invecineaza pe latura de est cu parcela nr. 2 pe toata lungimea , iar ambele parcele formeaza  un front la drum judetean  562   din localitatea OBIRSIA DE CAMP de aprox. 137,46 m . Accesul principal se va face din  parcela nr.1 din drumul judetean 562 , dinspre  SUD  .

Ambele terenuri sunt  situate in extravilanul localitatii  OBIRSIA DE CAMP, comuna OBIRSIA DE CAMP, judetul  Mehedinti

Terenul  format din cele doua parcele  au urmatoarele  vecinatati:

1.  in partea de nord :  H.C. 393

2. in partea de sud : drum judetean 562 ;

3. in partea de vest :  propr. privata cu N.C. 50213 ;

4. in partea de est : :  propr. privata Dumitrele Nicolae ;

Scopul investitiei este infiintarea unei plantatii de CIRES SI MAR   in localitatea OBIRSIA DE CAMP, com. OBIRSIA DE CAMP, judetul Mehedinti , pe fonduri europene , in cadrul masurii 4.1. a. .

Conditiile agropedoclimatice oferite de zona comunei OBIRSIA DE CAMP, Jud. Mehedinti , sunt favorabile pentru cultura arbustilor fructiferi , care valorifica eficent potentialul productiv al terenurilor .

Investitia se va realiza pe intreaga suprafata de 57198,68  mp  formata din cele doua parcele  , suprafata plantata cu CIRES este  de 30055,78 mp , suprafata plantata cu MAR  este  de 23133,07 mp  , iar restul de 4020,83 mp  fiind destinate constructiilor agricole , utilitatilor necesare functionarii obiectivului  si drumurilor de incinta .

Constructiv , aceasta se va compune dintr-o hala de depozitare , o fabrica de imbuteliere sucuri si sediu administrativ  , un magazin de desfacere , un foraj de mica adancime pentru alimentarea cu apa , un bazin de stocare apa (tip laguna) , imprejmuirea terenului  , sistemul de producere energie electrica prin panouri fotovoltaice , drumul de acces in incinta , o platforma betonata , si plantatia propriu-zisa de CIRES SI MAR, impartita  pe trei zone ( a se vedea planul A1 ) .

Cele 5.39 ha de plante de cires si mar, vor fi impartite in 3 zone: una de 3.00 ha cu cires si 2 zone  fiecare a cate 1.195  ha cu mar;

Aceasta impartire a suprafetei ocupate de plante (cele 5.39 ha) este necesara in acest fel deoarece sunt necesare pentru irigare crearea acestor 3 zone .

Zona 1. Soiurile REGINA, KORDIA SI STELLA pe 30000 mp

Zona 2. Soiul IDARED si GENEROS 11950.00 mp

Zona 3. Soiul GOLDSPUR si GENEROS 11950.00 mp

•densitatea plantelor este de 1.5 metri intre plante, 3 metri intre randuri.

Randurile plantatiei sunt dispuse de la N la S, perpendicular pe curbele de nivel, cu o inclinatie intre ele de maxim 5 grade, terenul fiind in panta de aprox 4- 5%, avand o diferenta de nivel  de aprox 12 metri intre partea de sus Est si partea de jos Vest.

Situatia ocuparii definitive de teren : suprafata totala reprezentand terenuri din extravilan:

Bilant teritorial : zone functionale existente

Zona teren liber  agricol

Supraf. constr = 0,00 mp

Supraf desf asurata = 0,00mp

Supraf. totala teren = 57198,68 mp

Bilant teritorial : zone functionale propuse

Suprafata plantatie CIRES SI MAR = 53900,00 mp

Suprafata construita  CLADIRE 1,2,3,4,7 		- Sc = 584,00 mp;

Suprafata desfasurata  CLADIRE 1,2,3,4,7	  	-  Sd = 584,00 mp

Supraf.  drum de incinta   =  1913,70 mp

Supraf. platforma betonata   =  200,00 mp

Supraf.   bazin de irigare ( tip laguna)  = 70,00 mp (150-200mc)

Supraf. ocupata de panourile  fotovoltaice  = 200,00 mp

POT existent		= 0,0 %              POT propus		= 1,0 %

CUT existent		=0,00                  CUT propus		=0,10

Categoriile de lucrari necesare investitiei vor fi :

a) constructii noi:

Prin proiect se propune infiintarea  unei plantatii agricole de CIRES SI MAR avand ca elemente constructive urmatoarele componente :

1. Corp cladire 1 , ce va cuprinde HALA DE DEPOZITARE FRUCTE  si spatiu tehnic –utilitati .

2. Corp cladire  2  , ce va cuprinde FABRICA IMBUTELIERE SUCURI SI SPATIU ADMINISTRATIV

3. Corp cladire  3 , ce va cuprinde COPERTINA DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE SI AMBALAJE  .

4. Corp cladire 4  , ce va cuprinde STATIA DE FERTIRIGARE .

5. Corp cladire 7 , ce va cuprinde MAGAZINUL DE DESFACERE

6. Imprejmuire teren

b) retele de incinta vor fi executate in interiorul terenului

c) sistematizarea verticala a terenului; terenul este teren arabil fara denivelari

d) platforma carosabila in cadrul incintei pentru utilaje – auto , drumuri si alei de incinta;

e) realizare racord carosabil la  drumul  judetean DJ562

f) amenajare spatii verzii si plantate .

- In zona studiata, terenurile au prepoderent folosinta de terenuri arabile ;

- Nu exista conflicte semnificative intre functiunile existente / propuse in zona, plantatia propusa nu afecteaza vecinatatile.

- In perimetrul zonei studiate exista fond construit

- In zona nu exista valori de patrimoniu.

- În zona studiată, ca şi în vecinătăţi, nu există un cadru natural valoros; nu există terenuri sau zone de  agrement. Terenul este liber de constructii.

- Zona nu este expusa riscurilor naturale, terenul are stabilitate asigurata.

- Zona nu este inundabila.

- Terenul pe care se propune a se infiinta plantatia agricola de CIRES SI MAR, se afla situat in extravilanul  localitatii OBaRSIA DE CAMP, Comuna  OBARSIA DE CAMP, Jud. Mehedinti .

- Terenul are  o suprafata totala de 57198,68 mp si are in componenta doua parcele conf.  extraselor de C.F. nr. 7655 /07.07.2017 si nr.7656/07.07.2017 , avand   urmatoare numere  cadastrale 50534 si 50441  , si  este in proprietatea   DUMITRELE D. GEORGE CATALIN  P.F.A. conform contractului  de vanzare cuparare   autentificat prin BNP  MOCANU COCUTA  cu NR. 1596 /14.06.2016

- Parcela 1 cu nr. cadastral 50441 are o suprafata totala de 47200 mp , iar parcela 2 cu nr. cadastral 50534 are o suprafata totala de 10000 mp  . Parcela nr. 1 se invecineaza pe latura de est cu parcela nr. 2 pe toata lungimea , iar ambele parcele formeaza  un front la drum judetean  562   din localitatea OBIRSIA DE CAMP de aprox. 137,46 m . Accesul principal se va face din  parcela nr.1 din drumul judetean 562 , dinspre  SUD  .

- Situatia ocuparii definitive de teren : suprafata totala reprezentand terenuri din extravilan:

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

- nu vor fi folositi cobustibili  pentru producerea energiei termice , aceasta fiind produsa prin tehnologii moderne cum sunt panouri solare , electric sau  sistem de pompa de caldura apa-apa ;

- racordarea la retelele utilitare existente în zona:

Alimentarea  cu  energie  electrica  a  consumatorilor  aferenti  se  va  face  de  la  tabloul  de  distributie-TD-amplasat in interiorul  perimetrului ce urmeaza a se construi ( se va obtine avizul furnzorului de energie pentru racordul de bransament ).

Alimentarea cu apa se va face prin realizarea unui put forat de adancime  , evacuarea apelor menajere se va face prin realizarea unei fose septice vidanajabile .

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de executia investitiei:

Solul rezultat in urma sapaturilor va fi depozitat in lateral si utilizat la acoperirea conductelor si instalatiilor  precum si pentru sistematizarea terenului  si la amenajarea terenului afectat.

-cai noi de acces:

Accesul catre  plantatie  va fi  realizat de beneficiar cu materiale locale , pamant , piatra sparta , etc.

- resursele naturale folosite în constructie:

Nisipul  pentru acoperirea conductelor si instalatiilor de apa  si canalizare  = aprox. 5mc; va fi achizitionat de la statii de sortare.

- metode folosite în constructie:

Constructiile ce se vor realiza pentru intretinerea si exploatarea plantatiei de CIRES SI MAR  si  care face obiectul prezentului proiect au o suprafata construita de 584,00 mp si o suprafata desfasurata propusa de 584,00 mp

| Regim de inaltime | Parter |
| --- | --- |
| H max | 5,15 m |
| Supraf.constr. la sol | 584,00 |
| Supraf. desfasurata | 584,00 |
| Supraf. utila | 475,20 |
| Categoria de importanta | (( D )) |
| Gradul de rezistenta la foc | « IV » |

Caracteristicile principale ale constructiilor:

Cladirea 1   :  Hala depozitare

- Birou  gestionar		 : 			S = 9,80 mp ;

- Grup sanitar  : 					S = 14,30 mp ;

- Vestiar  : 						S = 19,15 mp ;

- Hol: 						S 11,80 mp ;

- Depozit ingrasamite naturale  : 			S = 45,80 mp ;

- Depozit ambalaje:				S = 77,0 mp ;

Cladirea 2   : Fabrica imbuteliere sucuri si spatiu administrativ

- Birou 		 : 				S = 7,50 mp ;

- Grup sanitar  : 					S = 6,75 mp ;

- Vestiar  : 						S = 5,10 mp ;

- Bucatarie  : 					S = 6,50 mp ;

- Hol: 						S = 5,04 mp ;

- Hol : 						S = 3,60 mp ;

- Sala  baterii de acumulare  : 			S = 11,07 mp ;

- Spatiu –tehnic Atelier :				S = 8,70 mp ;

- Sala depozitare sucuri	 : 			S = 13,10 mp ;

- Spatiu tehnic - atelier  : 				S = 10,65 mp ;

- Sala  masina frigorifica : 				S = 28,13 mp ;

- Sala prelucrare si imbuteliere sucuri: 	S = 80,00 mp ;

Cladire 3  : Copertina depozitare utilaje agricole si ambalaje

- Depozit utilaje agricole si depozit materiale SALA1: 	S = 56,00 mp ;

- Depozit utilaje agricole si depozit materiale SALA2: 	S = 56,00mp ;

Cladire 4  : Statie Feririgare

- Sala pompelor : 	S = 38,00 mp ;

Cladire 7  : Magazin desfacere

- Sala pompelor : 	S = 22,00 mp ;

Total	 suprafata utila Cladire 1 + 2 +3+4+7 :	S =  536,00  mp

SISTEMUL CONSTRUCTIV pentru Cladirile 1,2,3,4,7,:

# Constructiiile   propuse  se vor realiza  pe sistem demontabil  ,  complet izolate termic, si complet echipate electric si pot fi realizate la fata locului sau de firme specializate .

Descriere tehnica a cladirilor   :

Toate cladirile  se vor amenaja pe o placa de beton armat de 15cm grosime turnate pe un strat de balast compactat de 10 cm , si se vor realiza astfel:

Structura  metalica  de  rezistenta  este  realizata  din  teava  rectangulara  cu urmatoarele dimensiuni :

- 180x80x3 mm la podea

- 150x50x3 mm la tavan

- 80x80x4  mm la stalpi

Izolatia cladirilor  este completa  pentru a face fata unui ecart de temperaturi de 50ºC vara-iarna.

La pereti : panou sandwich cu miez din spuma rigida de PIR de 40mm (coeficient termic : 0,54 W/m.K.) echivalentul unui polistiren expandat de 8cm.

La podea : polistiren extrudat de 40mm

La tavan : vata minerala de 100mm

Podeaua este din panou OSB de 22mm grosime, ceea ce confera o sarcina de 350kg/mp. Podeua este acoperita cu un covor PVC de 3mm ( in spatiile de utilitati si depozitare ) , in spatiul vestiarului biroului si pe hol cu  parchet laminat de 8mm , iar in grupul sanitar se realizeaza o hidroizolatie cu sistemul SykaBond.

Corpul de cladire Anexa 2 , pentru depozitare materiale si utilaje agricole va avea pardoseala din beton de ciment .

Tavanul este realizat din tabla profilata 0,5mm galvanizata, vopsita in camp electrostatic si acoperita cu un strat de 25de poliester.

Peretii sunt in interior din tabla micro-profilata 0,5mm galvanizata, vopsita in camp electrostatic si acoperita cu un strat de 25de poliester.

Acoperisul este realizat din tabla profilata 0,5mm galvanizata, vopsita in camp  electrostatic  si  acoperita  cu  un  strat  de  25mm de  poliester,  inaltimea profilului fiind de 38mm. Scurgerile se realizeaza prin stalpii de pe colturile containerului. Jgheaburile sunt incorporate in structura si sunt  realizate din tabla de 4mm protejata anticoroziv.

Usile sunt din profile PVC cu inchidere pe garnitura, inchidere cu yala cu butuc si maner antiagatare.

Ferestrele sunt din profile PVC, cu geam in dublu vitraj.

Instalatia electrica  va fi  integral mascata si  va cuprinde tabloul de sigurante automate 25A cu intrerupator general cu diferential Intrare si iesire pe prize monofazic industrial 16A .

Camerele interioare vor fi prezatute cu prize duble si iluminat cu corpuri tip plafoniera  . Toata aparatura electrica are minim IP44.

# Instalatia sanitara:

Toata instalatia de apa calda-apa rece este realizata din teava de Cu in bara dreapta cu grosime de 1mm.

Canalizarea este realizata din teava PVC gri.Wc-urile, lavoarele si vasul closet  sunt ceramice de productie romaneasca (cal. 1).

Cadita de dus este  din tabla emailata, alba, cu pereti  rezistenti  din  poliester  dublu  (20mm)  si   prevazuta cu perdeluta.

Bateriile  de  dus  si  lavoar  sunt  tip  monocomanda  cu pastila  ceramica.

Apa  calda  este  realizata  cu  un boiler  electric  de 40 litri , amplasat in zona bucatariei .

Grupul  sanitar si depozitele de fructe   vor fi   prevazute  cu  ventilator  si/sau  cu grile  de arerisire.

Instalatia de incalzire/racire :

Se va realiza cu aparate de aer conditionat de 9000 BTU  tip inverter ;

Accesul in incinta

Accesul la zona administrativa  unde se propune amplasarea cladirilor   se va face pe latura de sud  pe un platforma betonata direct din drumul judetean 562  , ce

In incinta terenului se va realiza un drum ce se va realiza prin nivelarea cu autogrederul a terenului  ,apoi asternerea unui strat de piatra sparta sau balast  , ce se va compacta pe intreaga  suprafata de aprox. 1913,70 mp.

Sistematizarea pe verticala consta in amenajarea  terenului si asigurarea legaturii cu platforma betonata din cadrul incintei in zona de productie si administratie .

Imprejmuirea  terenului :

Toata  suprafata terenului ce urmeaza a fi plantata se va imprejmui cu plasa de sarma zincata  cu ochiuri de 50x50 mm , h=1,70 si incastrata 20 cm in pamant pentru protectia impotriva rozatoarelor . Plasa va fi fixata pe stalpi metalici cu grosimea de 50 x 50 mm , si h= 2,50 m , iar pe stalpi la partea de sus se vor fixa 3 sarme galvanizate cu diametrul de 5 mm pentru intinderea plasei de sarma .

Lungimea masurata in plan a imprejmuirii este de 1100,00 ml,

INSTALATII  AFERENTE CONSTRUCTIILOR

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din cladirile 1 si 2  se va face cu ajutorul panourilor solare fotovoltaice de 250 W ( 70 buc ) , avand caracteristicile prezentate in fisa tehnica nr. 1

Din sala bateriilor de acumulare  din cladirea  2 , se vor  realiza racordurile pana la tablourile electric generale amplasate in zonele de  intrare ale cladirilor .

lluminatul exterior se va realiza cu stalpi de iluminat de 5,5 m inaltime de 50W , echipati cu panouri solare (10 buc) , prezentate in fisa tehnica nr. 2 .

lnstalatia electrica va avea conductorul de nul de protectie (PE) distribuit si va fi din cupru pentru circuitele de iluminat si  prize, iar legatura de la tablou la priza de impamantare se va face prin platbanda de OL-Zn de 25 x 4 mm.

Priza de pamant pentru consumatorii va fi comuna cu priza de pamant pentru paratrasnet si va trebui sa aiba valoarea maxim 1 Ohm.

Instalatia de iluminat si prize

Pentru instalatia de iluminat, se va asigura un nivel de iluminare de minim 300 Ix pentru majoritatea spatiilor. Pentru satisfacerea acestor conditii se vor utiliza corpuri de iluminat echipate cu surse fluorescente sau incandescente functie de corpul de iluminat ales dar puterea sursei sa nu depaseasca puterile prevazute in calculele din proiectul de executie.

In grupurile sanitare se vor manta corpuri de iluminat de tip aplica de baie cu puterea de maxim 2x60 W.

Prizele se vor monta in fiecare camera la  inaltimea de  0,4 metri fata de pardoseala finita. Pentru echipamentele de aer conditional interioare se vor monta prize in vecinatatea acestora.

Aparatura de comanda va fi montata la inaltimea de 0,8- 0,9 metri fata de \

Dozele de derivatie instalate in pereti, se monteaza in asa fel incat capacul lor sa se gaseasca  la nivelul suprafetei finite a elementului de constructie respectiv.

Daca acest lucru nu este posibil se vor lua masuri pentru aducerea acestora la cota descrisa mai sus.

Dozele de derivatie se monteaza pe suprafetele verticale ale constructiei.

Conexiunile  se vor  realiza cu dispozitive  corespunzatoare  naturii si sectiunii conductoarelor.

Corpurile de iluminat se vor racorda numai intre faza si nul. Conductorul de faza se leaga la borna piesei de contact din fundul duliei iar conductorul de nul se leaga la borna partii filetate a duliei.

Toate circuitele se vor prevedea cu sigurante cu protectie diferentiala, toate circuitele electrice se vor realiza aparent pe elementele de constructie si pozate cu ajutorul clemelor de prindere.

lntrerupatoarele si comutatoarele vor intrerupe conductorul de faza si se vor alege pentru curent nominal de 10 A.

Alimentarea circuitelor de iluminat se va face cu conductor tip FY 1,5 protejat cu tub izolant de tip IPEY  016.

Alimentarea circuitelor de prize se va face cu conductor tip FY protejat in tub izolant de tip IPEY  020.

Toate aparatele se monteaza in doze aparent pe peretii constructiei.

Tuburile se instaleaza pe trasee verticale si orizontale. Se  admit  trasee  oblice  in cazul tuburilor  montate  peste  plafon.

La amplasarea tablourilor electrice se va tine cont de o separare a consumurilor pentru fiecare nivel constructiv in parte.

Se vor respecta inaltimile de montaj si tipul lampilor expuse in partea desenata a proiectului tehnic.

Protectia electrica a circuitelor se va face prin intreruptoare automate bipolare 1P+N 10 A pentru iluminat si 1P+N 16 A pentru prize, montate pe conductorul de faza si pe eel de nu! de lucru fiecare cu protectie diferentiala.

Constructiile fiind metalice  se va prevede o instalatie de paratrasnet de tip Ioniflash cu auto amorsare cu raza de actiune de maxim 25 metri.

lnstalatii sanitare  :

Prin proiect au fost respectate si realizate cele sase cerinte principale de calitate, conform Legii nr. 10/1995 si Normativului C 56/1985, pentru verificarea calitatii lucrarilor si instalatiilor aferente: rezistenta si stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foe; igiena, sanatatea oamenilor; refacerea si protectia mediului; izolatia termica, hidrofuga si economia de energie; protectia impotriva zgomotului.

Normative si legi ce au stat la baza proiectarii:

- Normativ I 9/2004 pentru instalatii sanitare;

- Legea 10/1995 privind calitatea inconstructii ;

- Ghid privind criteriile de performanata pentru instalatii sanitare - volum S;

- Legea privind apararea  impotriva incendiilor 367/2006.

Necesarul de apa potabila va fi asigurat prin intermediul unui put forat care va trebui sa asigure apa potabila pentru intreaga incinta. Putul forat va fi put de medie adancime  la minim 60 m conform studiului hidrogeologic . Apa va fi pompata din put cu ajutorul unei pompe submersibile intr-un vas cu capacitatea de 2000 litri ce va fi amplasat in zona camerei masinii frigorifice , iar de aici va fi introdusa in reteaua interioara cu ajutorul unui hidrofor .

Masura consumului de apa se face cu un apometru amplasat in cabina putului  propus a se realiza in cadrul proiectului.

Bransamentul de apa propriu zis pentru cladire  se va realiza din polietilena de Dn40 mm.

Contorul de apa va fi de tip innecat cu rotorul urned.

Conductele de apa rece, apa calda menajera (ACM) si apa calda recirculata necesare pentru alimentarea obiectelor sanitare din bai, grupuri sanitare se vor realiza din teava de polipropilena si se vor monta aparent sau ingropat.

Apele menajere rezultate de la bucatarie  si grupul sanitar vor fi dirijate in bazinul vidanjabil cu capacitatea de 9 mc ce se va realiza in partea de nord a incintei .

Apele pluviale de pe constructie var fi preluate de burlane si de la acestea prin configuratia terenului var fi dirijate catre zona  verde .

Toate materialele care vor fi puse in opera vor trebui sa aiba agremente tehnice pentru Romania si sa aiba omologare tehnica.

Legaturile  la  obiectele  sanitare  var fi  prevazute  cu  robineti  de trecere pentru a asigura izolarea acestora in caz de necesitate.

lnstalatia de canalizare menajera interioara se va realiza din teava PVC - G sau PVC- U de diverse dimensiuni.

Conductele de scurgere ale obiectelor sanitare se vor executa din PVC - G cu urmatoarele diametre:

- vas closet 				Dn 110 mm.

- lavoar 					Dn 32 mm.

- spalator , cabina dus 			Dn 40 mm.

- sifon de pardoseala			 Dn 50 mm.

Aceste conducte se var racorda la coloanele de canalizare sau la sifoanele de pardoseala. Pozarea acestora se va face ingropat.

Coloanele de canalizare se vor prevedea cu piese de curatire  la coloane, scurgerea apelor uzate se va face la caminele exterioare de canalizare si de aici prin reteaua exterioara  la bazinul vidanjabi  din cadrul studiului.

Obiectele sanitare ce vor fi puse in opera se vor adapta la destinatia cladirii studiate.

Apa calda menajera va fi preparata intr-un boiler  electric  cu capacitatea de 40  litri care va deservi spatiile  bucatariei si grupului sanitar .

Executarea acestor categorii de lucrari se va face  cu personal specializat respectandu-se normele si normativele tehnice in vigoare precum  si normele de protectie a muncii si PSI.

Instalatii de incalzire

lncalzirea  spatiilor  cladirilor studiate se va face cu aparate de aer conditionat de 9000 BTU /h , de tip inverter , iar in zone de atelier sau depozitare cu aeroterme sau generatoare electrice .

Ventilare

Ventilarea mecanica se va realiza in grupurile sanitare si bucatarie . Astfel la bucatarie va fi montata o hota pentru a putea evacua mirosurile rezultate in urma prepararii mancarii. In grupurile sanitare se va asigura o ventilare cu ventilatoare pentru mirosuri care vor fi comandate de intrerupatorul care aprinde iluminatul general in aceasta. In sala bateriilor de acumulare ventilarea se va face natural prin ferestre .

Descrierea principalelor lucrari tehnologice :

In cadrul incintei  au fost prevazute urmatoarele instalatii si constructii necesare asigurarii si intretinerii  plantatiei ce urmeaza a se infiinta :

1. SURSA DE APA:

Se va realiza printr-un foraj ce va fi efectuat in partea de sud – vest a terenului , de medie adancime , de aproximativ 60 m si care conform studiului hidrogeologic va trebui sa asigure un debit la susa de 1,2 l/s .

2. RETEAUA DE DISTRIBUTIE  a apei :

De la putul forat se va realiza o retea de distributie pe o lungime de aproximativ 50 ml , din teava de Pehd PE100 Pn6 , Dn63 mm si care va alimenta atat bazinul de irigatii (tip laguna) , cat si bazinul de 2000 litri  pentru nevoile personalului si a fabricii de imbuteliere a sucurilor  . Ramificarea retelei de distributie sa va face in apropierea bazinului de irigatii , intr-un camin de vane din beton armat .

2. Bazinul de irigatii ( tip laguna)  :

Bazinul pentru rezerva de apa  va avea dimensiunea in plan de 7 x 10 m , si adancimea maxima de 3,0 m . Volumul maxim construit va fi de 200 mc , iar volumul util cu apa  va fi de 150 mc , lasandu-se o garda de cca. 25 cm . Bazinul de stocare –acumulare va fi impermeabilizat cu folie de 1,5-2,0 mm geomembrana , pentru asigurarea apei pe timp de seceta si preintampinarea pierderilor de pa prin infiltratii .

Geomembrana va fi protejata de un geotextil de protectie rezistent la UV si impotriva perforarilor accidentale .

Geomembrana va fi pozata pe un strat de argila de 0,5 m (2 x 0,25 m) avand permeabilitatea k˂10-9 .

Geomembrana si geotextilul de protectie vor fi incastrate la marginea superioara a bazinului intr-un sant de incastrare .

3. Sistemul de feririgare   :

Sistemul de fertirigare este un sistem complex ce asigura atat irigarea platatiei , cat si introducerea ingrasamintelor si tratamentelor speciale pentru intretinerea plantatiei , intreg sistemul se va  dimensiona  impreuna cu o firma specializata agreata de beneficiar .

4. Sistemul de panouri fotovoltaice   :

4.1. Pentru alimentarea cu energie electrica a pompei de put ce trebuie sa asigure un debit de 40 mc /zi , s-a calculat o retea de panouri fotovoltaice de aprox.5200 W .

Reteaua de panouri fotovotaice va fi amplasata pe acoperisul copertinei depozitului de utilaje  .

Pentru asigurarea cu energie electrica a putului s-a ales un Pachet Solar 27,80 Kwh/zi (48 V) MPPT / Invertor-Charger 6000W/ Putere PV 6000Wp( a se vedea fisa tehnica nr. 1) .

4.2. Pentru instalatia de fertirigare s-a ales acelasi pachet solar descris mai sus , iar acesta va fi amplasat  pe cladirea nr.2  in zona  fabricii de imbuteliere si a spatiului administrativ .

4.3.Pentru  caldirile din zona administrativa s-a ales un Pachet Solar 19,10 Kwh/zi (48 V) MPPT / Invertor-Charger 5000VA / Putere PV 3900Wp   ( a se vedea fisa tehnica nr.2 ) , iar acesta se va monta tot pe cladirea nr.2  in zona  fabricii de imbuteliere si a spatiului administrativ .

- planul de executie, cuprinzând faza de constructie, punerea în functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Nu este cazul

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului;

Asigurarea unor locuri  de munca si a serviciilor aferente obiectivului propus.

- alte autorizatii cerute pentru proiect;

- Autorizatie de plantare pomi si arbusti fructiferi nr. 10/08.09.2017 eliberata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

- Studiu Pedologic special pentru infiintarea unei plantatii de cires si mar, realizat de Oficiul de Studii Pedologice si Agronomie Mehedinti.

- Proiect de Plantare - avizat de Statiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri-Dabuleni.

- Studiu hidrogeologic preliminar.

Localizarea proiectului:

Terenul pe care se propune a se infiinta plantatia agricola de CIRES SI MAR, se afla situat in extravilanul  localitatii OBIRSIA DE CAMP, Comuna BURILA MARE, Jud. Mehedinti .

Terenul are  o suprafata totala de 57198,68 mp si are in componenta doua parcele conf.  extraselor de C.F. nr. 7655 /07.07.2017 si nr.7656/07.07.2017 , avand   urmatoare numere  cadastrale 50534 si 50441  , si  este in proprietatea   DUMITRELE D. GEORGE CATALIN  P.F.A. conform contractului  de vanzare cuparare   autentificat prin BNP  MOCANU COCUTA  cu NR. 1596 /14.06.2016

Parcela 1 cu nr. cadastral 50441 are o suprafata totala de 47200 mp , iar parcela 2 cu nr. cadastral 50534 are o suprafata totala de 10000 mp  . Parcela nr. 1 se invecineaza pe latura de est cu parcela nr. 2 pe toata lungimea , iar ambele parcele formeaza  un front la drum judetean  562   din localitatea OBIRSIA DE CAMP de aprox. 137,46 m . Accesul principal se va face din  parcela nr.1 din drumul judetean 562 , dinspre  SUD  .

Terenul  format din cele doua parcele  au urmatoarele  vecinatati:

1.  in partea de nord :  H.C. 393

2. in partea de sud : drum judetean 562 ;

3. in partea de vest :  propr. privata cu N.C. 50213 ;

4. in partea de est : :  propr. privata Dumitrele Nicolae ;

Zona studiata este destinata prin PUG aprobat activitatilor agricole .

Terenul studiat  nu prezinta particularitati din punct de vedere al reliefului, conditiilor geotehnice sau riscurilor naturale. Din punct de vedere peisagistic, terenul prezinta denivelari usoare , avand stabilitatea generala asigurata.

Zona studiata  nu se afla in zona protejata.

Caracteristicile impactului potential, în masura în care aceste informatii sunt disponibile

Poluarea solului şi a apei nu este posibilă, pe teren si  în clădirile aferente fermei nu sunt şi nu se permit activităţi generatoare de noxe periculoase, (practic este o unitate agricola), prestează fără nici un risc respectiv depozitează temporar

O scurta descriere a impactului potential, cu luarea în considerare a urmatorilor factori:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane,

Din analiza impactului posibil prin realizarea investiţiei, rezultă că sunt create şi asigurate toate măsurile legale privind eliminarea riscului poluării datorită acestei activităţi.

Modul de respectare a Ordinului ministrului sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, STAS 6472 privind microclimatul, NP 008 privind puritatea aerului, STAT 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

Se precizează următoarele :

•	S-au prevăzut finisaje interioare din materiale care să nu afecteze sănătatea oamenilor, şi a căror caracteristici in exploatare asigură respectarea normelor de igienă.

•	Respectarea distanţelor minime faţă de construcţiile învecinate a ramas aceeasi;

•	Dotarea grupului sanitar. Pentru intreg personalul ce va deservi plantatia agricola a fost prevazut grup sanitar si un vestiar  , dimensionate si dotate cf. STAS 1478-92.Grupul sanitar este iluminat si ventilat natural .

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje uşor de întreţinut , prin echipamentele şi instalaţiile care asigură calitatea apei şi prin controlul evacuării deşeurilor.

- impactul asupra faunei si florei,

Investitia se realizeaza in extravilanul  localitatii Obarsia de Camp , o zona nelocuita, astfel incat impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru ecosistemele terestre si acvatice.

- impactul asupra solului,

Solul rezultat din lucrarile de pregatire a investitiei va fi depozitat separat pentru a fi folosit la refacerea mediului dupa realizarea lucrarilor de executie a proiectului de mai sus.

- impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei,

Pe timpul executiei investitiei constructorul va gestiona materialele si combustibilul folosit pentru utilaje astfel incat sa evite orice potentiala poluare a apelor pluviale.

- impactul asupra calitatii aerului, climei,

Pentru perioada de realizare a investitiei, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti:

- Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire (daca este cazul);

- Reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;

- Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului.

- impactul asupra zgomotelor si vibratiilor,

- Poluare fonică: nu este cazul, sursa de poluare este în afara incintei .

- zonarea ex limite, distanţe de siguranţă este conf.NP004-03 ;

- Circulaţia auto în incintă este redusă ( utilajele si masinile staţionează  temporar pe perioade scurte)

Prin specificul activităţii desfăşurate, nu se produc zgomote care să constituie surse de discomfort pentru interiorul terenului  sau pentru vecinătăţi.

- impactul asupra peisajului si mediului vizual,

Lucrarile vor afecta peisajul temporar dar dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi amenajat si se va incadra in peisaj.

- impactul asupra patrimoniului istoric si cultural,

Lucrarile nu vor afecta patrimoniul istoric si cultural.

- impactul asupra interactiunilor dintre aceste elemente.

Impactul lucrarilor de construire a plantatiei  va avea un impact pozitiv.

Resursele naturale folosite in cadrul proiectului sunt :

- apa necesara pentru sistemul de irigatie , aceasta va fi depozitata intr-un rezervor deschis tip laguna .

- energia solara , care va fi  captata cu ajutorul panourilor solare si transformata in energie electrica , necesara functionarii obiectivului .

La amplasarea si amenajarea cladirilor pentru exploatatia gricola , precum si la amenajarea incintei si a plantatiei s-a avut in vedere :

•	realizarea unui acces auto in incinta terenului

•	realizarea unei platforme betonate

•	amenajarea unei platforme de colectarea gunoiului cu pubele

•	amenajarea zonelor plantatiei agricole

•	realizarea  imprejmuirii incintei terenului

Pentru toate aceste lucrari se vor folosi materiale naturale ce se vor achizitiona de la furnizorii locali .

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu

1. Protectia calitatii apelor:

Pe timpul executiei investitiei constructorul va gestiona materialele si combustibilul folosit pentru utilaje astfel incat sa evite orice potentiala poluare a apelor pluviale.

2. Protectia aerului:

Sursele potentiale de poluare pentru aer sunt reprezentate de sursele mobile si utilajele ce  vor functiona pentru realizarea investitiei.

Utilajele si autobasculantele au parametrii funcţionali asiguraţi de uzinele producătoare, sunt în bună stare de funcţionare, astfel incât emisiile de noxe să nu depaşească limitele admisibile impuse de normativele in vigoare.

Pentru perioada de realizare a investitiei, se recomanda urmatoarele masuri de diminuare a emisiilor de poluanti:

- Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate in conformitate cu un program de reparatii/revizii periodice;

- Prevenirea ridicarii prafului prin actiuni de stropire (daca este cazul);

- Reducerea duratei lucrarilor cat mai mult posibil;

- Curatarea zilnica a cailor de acces din vecinatatea santierului.

3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor:

Amplasarea investitiei într-o zonă nelocuita a localitatii, face ca zgomotul şi vibraţiile produse pe perioada executiei proiectului să  nu fie percepute în zona locuita.

Pentru a limita zgomotul si vibratiile la valorile impuse de normative ,  executia investitiei se va realiza pe timpul zilei, intre orele 7,00 -19,00.

In cazul in care zgomotul produs creeaza disconfort se vor monta panouri pentru limitarea zgomotului.

4. Protectia împotriva radiatiilor:

Activitatea pentru realizarea investitiei nu va genera radiatii electromagnetice, radiatii ionizante si nici poluare biologica.

5. Protectia solului si a subsolului:

Solul rezultat din lucrarile de pregatire a investitiei va fi depozitat separat pentru a fi folosit la refacerea mediului dupa realizarea lucrarilor de executie a proiectului de mai sus.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Investitia se realizeaza in  extravilanul  localitatii  OBARSIA DE CAMP , o zona nelocuita, astfel incat impactul activitatilor desfasurate pe amplasament este considerat nesemnificativ pentru ecosistemele terestre si acvatice.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Amplasarea investitiei într-o zonă nelocuita a localitatii, face ca zgomotul şi vibraţiile produse pe perioada executiei proiectului să  nu fie percepute în zona locuita.

Pentru a limita zgomotul si vibratiile la valorile impuse de normative executia investitiei se va realiza pe timpul zilei, intre orele 7,00 -19,00.

In cazul in care zgomotul produs creeaza disconfort se vor monta panouri pentru limitarea zgomotului.

Autovehiculele care pornesc din santier vor avea cauciucurile curate.

In zona proiectului nu sunt afectate monumente istorice, culturale, arheologice.

8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

Deseurile rezultate de la utilaje (ulei de motor, baterii electrice, cauciucuri, etc) sunt gestionate la nivelul firmei constructoare, in atelierele de reparatii.

Deseurile rezultate din constructii, lemn, beton, caramizi, materiale ceramice vor fi colectate in containere metalice. Firma constructoare va avea contract cu firma de salubritate.

Deseurile menajere care se vor dezvolta pe santier in timpul lucrarilor de construire sunt estimate la cca. 15kg/zi si sunt alcatuite din resturi menajere si ambalaje. Precolectarea primara a deseurilor se va realiza in recipienti de dimensiuni mici, amplasati in zona incintei terenului .

Colectarea deseurilor se va realiza in containerul amplasat in incinta amplasamentului in vederea preluarii de catre societatea de salubrizare locala. Amplasarea containerului se va face pe platforma amenajata.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Dintre substantele si preparatele clasificate prin legea 451/2001 ca periculoase, pe perioada realizarii investitiei va fi utilizat doar carburantul diesel (motorina) pentru utilajele specifice utilizate la construire.

Avand in vedere cantitatea limitata de substante toxice si periculoase utilizate in procesul de realizare a investitiei, riscul producerii de accidente grave legate de utilizarea substantelor toxice si periculoase este considerat ca fiind scazut.

Pentru cazuri de urgenta (deversari accidentale), pe amplasament trebuie sa fie disponibile nisip si lopeti.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

Prevederile privind monitorizarea mediului vor consta in efectuarea de măsurători si determinări periodice ale poluanţilor caracteristici activităţii desfăşurate pentru factorii de mediu: aer si zgomot.

Pentru aer se vor efectua determinări ale concentraţiilor poluanţilor caracteristici pentru mediul de lucru (pulberi),

Pentru zgomot se vor efectua măsurători sonometrice si se vor compara rezultatele cu prevederile legale. In cazul unor depăşiri se vor lua masuri pentru reducerea zgomotului pana la valorile admise de normative.

VI. Justificarea încadrarii proiectului, dupa caz, în prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deseurilor etc.)

Nu este cazul.

VII. Lucrari necesare organizarii de santier:

Nu se impune realizarea unei organizari de santier.

VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, în caz de accidente si/sau la încetarea activitatii, în masura în care aceste informatii sunt disponibile:

Lucrarile de constructii nu afecteaza solul vegetal. Solul vegetal va fi depozitat separat pentru a fi folosit ulterior la refacerea terenului afectat si realizarea planatatiei propriu-zise .

IX. Anexe - piese desenate

1. - Planul de încadrare în zona a obiectivului

2. - Planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor;

Intocmit ,

Arh. Birlan Sorin Puiu

Semnatura si stampila