Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi

Autorizaţie integrată de mediu

Numărul de înregistrare al autorizaţiei:

Titularul activităţii: Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.

Locaţia activităţii: Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, nr.2

Categoria de activitate conform Anexei nr.1 la Legea nr.278/2013:

6.1.a) Producerea în instalaţii industriale de celuloză din lemn şi alte materiale fibroase

6.1.b) Producerea în instalaţii industriale de hârtie sau carton, cu o capacitate de producţie de peste 20 de tone pe zi

1.1.Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW

COD CAEN: 1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului

Conform Anexa 1 la Regulamentul E-PRTR:

6 (b): Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului şi a altor produse primare din lemn (precum placa aglomerată, placa fibrolemnoasă şi foaia de furnir), cu o capacitate de producţie de 20 t/zi - activitate principală

6 (a): Instalaţii industriale pentru producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase lemnoase similare – activitate secundară

Conform ordin nr.3299/2012: COD NFR: 2.H.1: Industria celulozei şi hârtiei

Emisă de: APM Mehedinţi

Data emiterii:

Valabilitate: prezenta autorizaţie integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viza anuală.

Viza se solicită şi se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei sau înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare.

# Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu.

CUPRINS

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII…………………………………..

2.TEMEIUL LEGAL………………………………………………………………………………….

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE…………………………………………………………………..

4.DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII…………………………………………………………………

5.MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII……………………………………………………………….

6.MATERII PRIME ȘI AUXILIARE…………………………………………………………………

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE…………………………………………………

7.1. APĂ…………………………………………………………………………………………

7.1.1. Alimentarea cu apă:………………………………………………………………………….

7.1.2. Evacuarea apelor uzate:………………………………………………………………………

7.1.3. Ape subterane. ………………………………………………………………………………..

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI………………….

7.3. GAZE NATURALE………………………………………….

8.DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT……………………………………………………………………………………..

9.INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU ………………………………………………………………………………………………...

9.1.AER …………………………………………………………….

9.2.APĂ………………………………………………………………

9.3.SOL……………………………………………………………….

9.4.ALTE DOTĂRI…………………………………………………..

10.CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT …………………………………………………………..

10.1. AER .................................................................................

10.1.1. Emisii ............................................................................

10.1.2. Imisii…………………………………………………..

10.2.APĂ (inclusiv în apa subterană) ………………………………………….

10.3.SOL ………………………………………………………………………………………

10.4.ZGOMOT…………………………………………………………………………. 11.GESTIUNEA DEȘEURILOR………………………………………………………………

11.1. DEȘEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR……………………..

11.1.1.Deșeuri nepericuloase ……………………………………

11.1.2.Deșeuri periculoase …………………………………………………

11.2. DEȘEURI REFOLOSITE…………………………………………………..

11.3.DEȘEURI COMERCIALIZATE…………………………………………..

11.4.DEPOZITARE DEFINITIVĂ A DEȘEURILOR………………………………………….

12.INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANEGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, SIGURANȚA INSTALAȚIEI…………………………………………….

13.MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII…………………………………….

13.1.1.AER - emisii …………………………………….

13.1.2.AER - imisii ……………………………………………..

13.2.APĂ (inclusiv apa subterană)…………………………………………..

13.3.SOL……………………………………………………………..

13.4.DEȘEURI…………………………………………………………………

13.4.1.Deșeuri tehnologice…………………………………………………

13.4.2. Ambalaje ……………………………………………….

13.5.ZGOMOT………………………………………………………………………………………

13.6.MIROSURI…………………………………………………………………..

14.RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

ȘI PERIODICITATEA ACESTORA ....................................................

15.OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII .......................................................

16.MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

17.GLOSAR DE TERMENI

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII

Combinatul de Celuloză şi Hârtie S.A.

Drobeta Turnu Severin, B-dul Nicolae Iorga, nr.2, cod poştal 220236, judeţul Mehedinţi, în partea de S-E a municipiului, pe malul stâng al fluviului Dunărea, cu următoarele vecinătăţi:

-N: CET şi DN6/E70

-S: Staţia de epurare municipală şi fluviul Dunărea

-V: CILDRO S.A. şi CET

-E: Terenuri particulare

Distanţa de la limita amplasamentului până la zona locuită este de aprox. 500 m.

Amplasamentul nu este situat în nicio arie naturală protejată.

Suprafaţa totală a platformei industriale, S=41,74 ha, din care suprafaţa pe care îşi desfăşoară activitatea CCH SA,  S=38,36 ha, şi suprafeţe închiriate sau trecute în altă proprietate, S=3.37 ha

Accesul auto în zonă: din DN 6/E 70 Craiova-Drobeta Turnu Severin-Timişoara

Accesul în unitate: prin porţile nr.1 şi nr.2 din b-dul Nicolae Iorga.

Certificat de înregistrare cu nr.de ordine în registrul comerţului J25/895/07.07.1994, emis la data de 03.06.2016; C.U.I.: 5976842

Tel./fax: 0252 – 312 184; 0252 – 312 358

Mail: mediu@cch-dts.ro

Forma de proprietate: privată (capital privat românesc)

Regimul de funcţionare al instalaţiilor: 350 zile/an; 23 ore/zi

Regimul de funcţionare al societăţii: 365 zile/an, 24 ore/zi (3 schimburi)

Număr personal de deservire, operare şi întreţinere-reparaţii:  persoane

2.TEMEIUL LEGAL

Prezenta autorizaţie integrată de mediu se emite în baza:

-H.G. nr.1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a H.G.nr.1000/2012 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia

-Legii nr.226/2013 pentru aprobarea O.U.G.nr.164/2008 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului

-O.U.G. nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor  acte normative privind protecţia mediului şi al regimului străinilor

-Ordinului nr.1171/2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi a autorizaţiei integrate de mediu

-Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale

-Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 26.09.2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, pentru producerea celulozei, hârtiei şi a cartonului

-Ordinului nr.818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare

-Ordinului nr.36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu

-Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

-Ordinului nr.462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

-STAS 12574-87: Aer din zonele protejate.Condiţii de calitate

-Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere

-Ordin nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

-H.G.nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare

-Ordin nr.3420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, cu modificările şi completările ulterioare

-Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare

-H.G.nr.352/2005 privind modificarea şi completarea H.G.nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativ NTPA 001/2005

-H.G.nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase

-Ordin nr.31/2006 privind aprobarea Manualului pentru modernizarea și dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR)

-Ordinului nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a apelor de suprafaţă

-Ordinului nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România

-H.G.nr.53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare

-Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

-STAS 10009-2017: Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant

-Ordinului nr.994/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul nr.119/2014

-Directiva 2008/98 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, modificată prin Directiva (UE) 2018/851

-Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, completată şi modificată prin O.U.G.nr.74/2018

-H.G.nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

-Ordinului nr.95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri

-H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

-Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin O.U.G.nr.74/2018

-Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi  deşeuri de ambalaje

-H.G.nr.235/2007 privind gestionarea uleiurile uzate

-H.G.nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, modificată şi completată prin H.G.nr.1079/2011

-O.U.G.nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

-H.G.nr.2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase, modificată şi completată prin O.U.G.nr.51/2016

-H.G.nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României

-Regulamentul (CE) nr.1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri , cu modificările din 2015

-H.G.nr.788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentul (CE) nr.1013/2006, modificată şi completată de H.G.nr.1453/2008

-Legea nr.6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel

-Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

-Ordin nr.1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse

-Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată în 2014, cu modificările şi completările ulterioare

-H.G. nr.1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice periculoase

-H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

-O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare

-Ordinului nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu completările şi modificările ulterioare

-Ordin nr.549/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, completat şi modificat prin Ordinul nr.70/2018

-O.U.G. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 249/2013, cu completările şi modificările ulterioare

-Legii nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000

-H.G.nr.878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

-Ordin nr.938/2014 pentru modificarea Ordinului nr.1108/2007: Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

Titularul activităţii/operatorul instalaţiei posesor al prezentei Autorizaţii integrate de mediu este obligat să respecte legislaţia de mediu în vigoare prezentată mai sus, cu toate modificările şi completările intervenite ulterior emiterii actului de reglementare.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

3.CATEGORIA DE ACTIVITATE

• Conform Anexei nr.1 la Legea nr.278/2013:

| Nr.crt. | Activitate | Anexa nr.1 la Legea nr.278/2013 |
| --- | --- | --- |
| Activităţi principale IED |
| 1. | Producerea în instalaţii industriale de celuloză din lemn şi alte materiale fibroase | 6.1.a) |
| 2. | Producerea în instalaţii industriale de hârtie sau carton, cu o capacitate de producţie de peste 20 de tone pe zi | 6.1.b) |
| Activitate conexă IED: |
| 3. | Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW | 1.1. |
| Activităţi principale non-IED: |
| 4. | Fabricarea pastei de maculatură | - |
| 5. | Fabricare a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat | - |
| Activităţi conexe non-IED: |
| 6. | Epurarea apelor uzate | - |

Denumirea instalaţiei IED autorizate: „Instalaţie de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură, a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat”

Capacităţi de producţie nominale totale ale instalaţiilor autorizate:

| Nr.crt. | Instalaţie | Capacitate totală nominală |
| --- | --- | --- |
| Instalaţii principale IED |
| 1. | Instalaţie de fabricare a semicelulozei din lemn de foioase | 50.000 Bd⁎t/an 142,8 t/zi 6,2 t/h |
| 2. | Instalaţie de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură: - hârtie miez semich.I: 52% - hârtie miez semich.II: 21% - hârtie miez semich.III: 23% - testliner: 4% | 69.650 Adt⁎/an, respectiv 65.450 Bdt⁎/an 199 t/zi 8,65 t/h 36.000 t/an 15.000 t/an 6.000 t/an 2650t/an |
| Instalaţii conexe IED: |
| 1. | Centrală termică: -cazan de abur pe biomasă nr.1 -cazan de abur pe biomasă nr.2 -cazan de abur pe gaze naturale Erensan 1 -cazan de abur pe gaze naturale Erensan 2 -cazan de abur pe gaze naturale Primex Total instalat: | 10 t/h; 10,4 MW 15 t/h; 15,5 MW 20 t/h; 15,2 MW 20 t/h; 15,2 MW 5 t/h; 3,8 MW 70 t/h; 60,1 MW |
| Instalaţii principale non-IED: |
| 1. | Instalaţie de preparare maculatură | 33.000 Bdt⁎/an |
| 2. | Instalaţie de fabricare a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat | 40.000 t/an 20.000 t/an confecţii |
| Instalaţii conexe non-IED: |
| 1. | Staţie de epurare ape uzate WWTP | 50 mc/h; 13,9 l/s |

⁎Bdt (Bone dry tonne) = absolut uscat (a.u.)

⁎Adt (Air dry tonne) = hârtie uscată la aer

• Conform Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională CAEN:

Activităţi principale:

-Fabricarea hârtiei şi cartonului – COD CAEN 1712

-Fabricarea celulozei (semicelulozei) – COD CAEN 1711

-Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton – COD CAEN 1721

Activităţi conexe activităţilor principale:

-Colectarea deşeurilor nepericuloase – COD CAEN 3811

-Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – COD CAEN 3821

-Recuperarea materialelor reciclabile sortate – COD CAEN 3832

-Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor – COD CAEN 4677

-Activităţi de ambalare – COD CAEN 8292

-Depozitări – COD CAEN 5210

• Conform H.G. nr. 140/2008 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR):

6 (a): Instalaţii industriale pentru producerea de celuloză din lemn sau alte materiale fibroase lemnoase similare

6 (b): Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului şi a altor produse primare din lemn precum placa aglomerată, placa fibrolemnoasă şi foaia de furnir, cu capacitate  de producţie de  peste 20 tone/zi

• Conform Ordin nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă:

Cod NFR: 1.A.2.g.viii – ardere staţionară în industria prelucrătoare şi construcţii

Cod NFR: 2.B.10.a – industria chimică: altele (pentru fabricarea SO2 şi Na2SO3)

Cod NFR: 2.H.1 – industria celulozei şi hârtiei

4.DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII

-cerere de emitere a autorizaţiei integrate de mediu nr.919/12.04.2018, înregistrată la APM Mehedinţi cu nr.4645/16.04.2018

-Raport de amplasament, întocmit de CEPROHART S.A. Brăila

-Formular de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, întocmit de CEPROHART S.A. Brăila

-Rezumat netehnic, întocmit de CEPROHART S.A. Brăila

-Acordul de mediu nr.5/03.11.2017 emis de APM Mehedinţi pentru investiţia „Modernizări pe fluxuri tehnologice pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului ondulat, realizarea de închideri exterioare la construcţii cu panouri termoizolante”

-anunţ public privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, publicat de către titular în ziarul „Piaţa Severineană”, 12-14.06.2018, afişat la Primăria Drobeta Turnu Severin în 08.06.2018 şi la sediul CCH SA în 08.06.2018

-anunţ public privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu, afişat la sediul APM Mehedinţi şi postat pe site-ul APM Mehedinţi în 18.06.2018

-Certificat de înregistrare cu număr de ordine în registrul comerţului J25/895/07.07.1994, cu C.U.I. 5976842 din data de 28.07.1994, eliberat la 03.06.2016

-Certificat constatator nr.25322/14.01.2019, în conformitate cu Legea nr.26/1990 privind sediile şi activităţile autorizate conform art.15 din Legea nr.359/2004

-Certificat pentru sistemul de management conform OHSAS 18001:2007, conform procedurii de audit şi certificare TUV AUSTRIA CERT GMBH, valabil până la data de 18.06.2020

-Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015, conform procedurii de audit şi certificare TUV AUSTRIA CERT GMBH, valabil până la data de 18.06.2020

-Certificat pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015, conform procedurii de audit şi certificare TUV AUSTRIA CERT GMBH, valabil până la data de 18.06.2020

-Certificat SGS-COC-010508 privind trasabilitatea lemnului şi a maculaturii de la sursă până la consumatorul final, valabil 17.06.2020

-Proces verbal de verificare a amplasamentului şi respectiv a condiţiilor din Acordul de mediu nr.35/28.06.2018

-Proces verbal şedinţă CAT nr. 8160/05.07.2018

-Îndrumar după şedinţa CAT nr.8333/10.07.2018

-Proces verbal şedinţă CAT nr. 9074/26.07.2018

-Îndrumar după şedinţa CAT nr.9082/26.07.2018

-Proces verbal şedinţă Dezbatere publică nr.11361/24.09.2018

-Îndrumar după şedinţa de Dezbatere publică nr.11456/26.09.2018

-Proces verbal şedinţă CAT nr.1348/31.01.2019

-Proces verbal şedinţă CAT nr…….

-Procesele verbale de recepţie a lucrărilor care au făcut obiectul proiectului de modernizare a fluxurilor tehnologice

-Autorizaţie de gospodărire a apelor nr.296/04.10.2018 emisă de AN Apele Române, ABA Jiu

-Proces-verbal de verificare tehnică nr.25C-173 din 15.05.2018 la cazanul de abur ignitubular Primex – ISCIR Bucureşti

-Raport de inspecţie nr.62-142/15.03.2017 – cazan combustibil solid, CNCIR SA, Sucursala Craiova

-Raport de inspecţie nr.62-4382/03.10.2016 – cazan gaze naturale, CNCIR SA, Sucursala Craiova

-Raport de inspecţie nr.62-625/28.08.2015 pentru cazan acvatubular, CNCIR SA, Sucursala Craiova

-Autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi în domeniul nuclear nr.AI 648/2017, valabilă până la 27.08.2019, emisă de CNCAN

-Contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile (întregul activ funcţional „în bloc”), încheiat între SC CELROM SA –vânzătoare şi SC ROMWELLE PM SA – cumpărătoare, autentificat cu nr.1077/04.05.2012 şi Act adiţional la contract autentificat cu nr.1151/14.05.2012

-Act de dezmembrare  a terenului în suprafaţă de 360509 mp (în acte 364099 mp), CF 54692, în 11 loturi, cu încheiere de autentificare nr.643/14.03.2013

-Hotărârea AGA ROMWELLE PM SA nr.3/01.06.2016 de schimbare a denumirii societăţii în Combinatul de Celuloză şi Hârtie SA

-Autorizaţia de mediu nr.57/21.07.2014 (colectare deşeuri nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor), emisă pentru SC ROMWELLE PM SA, valabilă până la 21.07.2019

-Decizie de transfer nr.9680/11.08.2017 a autorizaţiei de mediu nr.57/2014, către CCH SA

-Autorizaţie de mediu nr.37/06.07.2016 (instalaţie industrială de fabricare a hârtiei miez din pastă de maculatură) emisă pentru CCH SA, valabilă până la 06.07.2018

-Certificat de conformitate pentru controlul producţiei în fabrică 1833-CPR-0227 pentru produsul LIGNOPLAST HSP 35 (aditiv pentru betoane), emis de SC Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS SA Bucureşti

-Raport de inspecţie nr.199/23.08.2016 – G.N.M., Comisariatul Judeţean Mehedinţi

-Raport de inspecţie nr.187/27.10.2017 – G.N.M., Comisariatul Judeţean Mehedinţi

-Proces verbal de control nr.1/29.09.2016 – I.S.U. „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi

-Proces verbal de control nr.1/05.10.2017 – I.S.U. „Drobeta” al Judeţului Mehedinţi

-Contract de vânzare-cumpărare deşeuri  (deşeuri de la prelucrarea şi producerea hârtiei şi cartonului, cod 03 03 08) nr.21/07.02.2018, încheiat cu ROBSYLV COM SRL

-Contract de prestare a serviciului de depozitare a deşeurilor (deşeuri provenite din cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan, cod 10 01 01), nr.2969/30.01.2018, încheiat cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

-Contract de prestare a serviciului de depozitare a deşeurilor (nămol de la staţia de epurare), nr.2747/07.09.2017, încheiat cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL – valabil până la 31.01.2019

-Contract de prestări servicii (colectare şi transport deşeuri reciclabile de hârtie, carton, plastic), nr.1762/07.06.2016, încheiat cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

-Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor (colectare deşeuri municipale), nr.1806/01.06.2016, încheiat cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL

-Contract de vânzare-cumpărare deşeuri  (metalice feroase şi neferoase şi nemetalice) nr.577/06.06.2016, încheiat cu SC OLTMETAL SA  şi Act adiţional la contract

-Contract de vânzare-cumpărare deşeuri  reciclabile (deşeuri de ambalaje din material plastic) nr.10/02.03.2017, încheiat cu ROBSYLV COM SRL

-Contract de valorificare a deşeurilor periculoase  (colectare ulei uzat) nr.248/30.01.2017, încheiat cu ROBSYLV COM SRL şi Act adiţional la contract

-Contract de prestări servicii de alimentare cu apă şi canalizare nr.10040/16.01.2015 şi Actele adiţionale la contract, încheiat cu SC CILDRO SA şi Act adiţional la contract

-Contract furnizare energie electrică nr.1701002/26.01.2017, încheiat cu RWE Energie SRL

-Contract de furnizare gaze naturale nr.1003579719/12.2018/4916, încheiat la data de 11.12.2018 cu E.ON Energie România SA

-Contract de închiriere spaţiu cu destinaţia de birouri, S=545 mp, locator SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA, locatar SC ROMWELLE PM SA, nr.4363/21.11.2014 şi Act adiţional la contract

-Contract de închiriere imobil, suprafaţă 11683 mp, către SE BORNETZE SRL, nr.256/08.07.2014

-Raport de analiză nr.1202/EM/15.02.2018 – emisii de la cazanele 1 şi 2 pe biomasă, de la cazanul Erensan şi de la coloana de absorbţie, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice I.C.S.I. Rm.Vâlcea

-Raport de încercare nr.5(303)/01.02.2018 – nivel de zgomot, emis de APM Mehedinţi

-Raport de încercare nr.293/RV/28.06.2017 – puţuri de observaţie nr.1, nr.2, nr.3 şi nr.4, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND, Sucursala Rm.Vâlcea

-Raport de încercare nr.458/27.06.2017 – puţ de observaţie nr.1, nr.459/27.06.2017 – puţ de observaţie nr.2, nr.460/27.06.2017 – puţ de observaţie nr.3 şi nr.461/27.06.2017 – puţ de observaţie nr.4, emise de SECOM SA

-Raport de încercare nr.4317/1/AI din 05.12.2017 – puţ de observaţie nr.1, nr.4317/2/AI din 05.12.2017 – puţ de observaţie nr.2, nr.4317/3/AI din 05.12.2017 – puţ de observaţie nr.3 şi  nr.4317/4/AI din 05.12.2017 – puţ de observaţie nr.4, emise de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.395/06.06.2017, nr.398/06.06.2017, nr.473/03.07.2017, nr.484/04.07.2017, nr.858/20.11.2017 – ieşire staţie de epurare, emise de SECOM SA

-Raport de încercare nr.856/20.11.2017 – intrare staţie, nr.857/20.11.2017 – treaptă biologica, nr.858/20.11.2017 – ieşire staţie, emise de SECOM SA

-Raport de încercare nr.4317/5/AI din 05.12.2017 – ieşire staţia de epurare, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.4317/6/AI din 05.12.2017 – probă sol  5 cm, aval faţă de depozitul de maculatură, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.4317/7/AI din 05.12.2017 – probă sol 30 cm, aval faţă de depozitul de maculatură, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.297/1/AI din 01.02.2018 – probă cenuşă, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.297/2/AI din 01.02.2018 – probă nămol staţie de epurare, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.297/3/AI din 01.02.2018 – probă deşeu solid maculatură, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.297/4/AI din 01.02.2018 – probă apă ieşire staţia de epurare staţie de epurare, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucureşti

-Raport de încercare nr.61 din 05.02.2018 şi nr.66/07.02.2018 – probă apă ieşire staţie de epurare, emis de SECOM SA

-Raport de analiză nr.276/09.03.2018 şi nr.277/09.03.2018 – emisii de la cazanele 1 şi 2 pe biomasă şi de la cazanul Erensan, emis de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice I.C.S.I. Rm.Vâlcea

-Fişele tehnice cu date de securitate pentru substanţele chimice periculoase gestionate

-Plan de închidere a zonei şi de refacere a amplasamentului

-Notificare conform Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

-Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

-Raport de inspecţie SEVESO din data de 17.01.2019

-Punct de vedere Serviciul Monitorizare şi Laboratoare nr.45/ML/28.09.2018

-Punct de vedere Biroul Calitatea Factorilor de Mediu nr.60/CFM/07.12.2018

-Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

-Referat nr.8419/28.11.2018 emis de Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara, întocmit în urma realizării Studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei, studiu realizat pe baza: documentaţiei de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, studiu de dispersie a poluanţilor atmosferici generaţi de funcţionarea CCH SA, buletine de analiză privind nivelul de zgomot la nivelul receptorilor umani din vecinătatea amplasamentului, raport de analiză pentru măsurători ale nivelului de vibraţii în vecinătatea unor receptori sensibili

-Decizia de emitere a AIM

5.MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Conform recomandărilor BAT 1 – „Sistemul de management de mediu”, CCH SA a implementat sistemul integrat de management al activităţii, astfel:

1.Certificare OHSAS 18001:2007 (management de sănătate şi securitate în muncă) – Certificat nr.20116173002336, valabil 19.06.2020

2.Certificare EN ISO 14001:2015 (management de mediu) - Certificat nr.20104173002336, valabil 18.06.2020

3.Certificare EN ISO 9001:2015 (management de calitate) - Certificat nr.20100173002334, valabil 18.06.2020

De asemenea, au fost acordate:

-Certificat FSC (Forest Stewardschip Council), seria SGS-COC-010508, pentru CCH SA, valabil 17.06.2020

-Certificat de conformitate a hârtiei fluting din semiceluloză, conform Regulamentului 1935/2004/CE, emis de ECOL Studio Italia, 2015

-Certificat de conformitate a hârtiei pentru carton ondulat din semiceluloză, tip seimichimică 1, emis de CENTRO QUALITA CARTA Italia, 2016

5.1.Monitorizarea activităţii din punct de vedere al protecţiei mediului se va face conform cerinţelor autorizaţiei integrate de mediu.

Operatorul asigură, prin decizie, persoanele responsabile cu problemele de protecţie a mediului, gestionarea deşeurilor şi gestionarea substanţelor chimice periculoase.

Conform recomandărilor B.A.T. şi a sistemului de management implementat sunt stabilite:

- politica de mediu a societăţii;

- programe preventive de întreţinere pentru instalaţiile şi echipamentele relevante;

- metode de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi revizie;

- sistem de identificare a principalilor indicatori de performanţă în domeniul mediului;

- program de măsurare şi monitorizare a indicatorilor care sa permită revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Plan de închidere a zonei şi de refacere a amplasamentului;

- aplicarea sistemelor de instruire pentru întreg personalul relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează echipament şi materiale;

- declaraţie clară a abilităţilor şi competenţelor necesare pentru posturile cheie;

- cunoaşterea şi conformarea cu standardele de instruire pentru sectorul industrial;

- procedura scrisă pentru manevrare, investigare, comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare, incluzând luarea de măsuri pentru reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri preventive si corective;

- procedura scrisă pentru evidenţa, investigarea, comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de prevenire a repetării;

- audituri independente pentru verificarea conformităţii activităţii;

- proceduri privind revizuirea si raportarea performanţelor de mediu;

5.2. Instruire

Personalul care lucrează în domeniul de activitate autorizat este calificat şi instruit corespunzător fiecărui loc de muncă.

Fişele de post se vor completa cu sarcinile şi competenţele în domeniul protecţiei mediului, dupa obţinerea autorizatiei integrate.

Operatorul va asigura şi demonstra existenţa în instalaţia autorizatî a unui sistem de instruire a personalului cu cerinţele autorizaţiei integrate. Instruirile vor fi înregistrate într-un registru special şi se vor face ori de câte ori este nevoie dar nu mai rar de trei luni.

Instruirea va atinge următoarele puncte:

- răspunderile care le revin odată cu deţinerea autorizaţiei integrate de mediu pentru operator şi pentru fiecare loc de muncă;

- obligaţiile ce reies din autorizaţia integrată de mediu, pentru fiecare aspect al activităţii;

- conştientizarea personalului implicat în activitate, cu privire la efectele potenţiale asupra mediului, rezultate din funcţionarea instalaţiilor în condiţii normale/anormale de funcţionare;

- prevenirea emisiilor accidentale şi aplicarea măsurile impuse atunci când acestea se produc;

- evaluare periodică a instruirilor efectuate.

Se vor stabili şi respecta:

- periodicitatea instruirilor;

- postul sau departamentul responsabil  cu aceasta;

- evidenţa instruirilor – scris.

## 5.3. Managementul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare privind gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, având în vedere următoarele aspecte:

-transportul

-clasificarea, etichetarea, depozitarea în condiţii de siguranţă, utilizand informaţiile din fişele cu date de securitate specifice fiecărei substanţe

-gestionarea adecvată a ambalajelor substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

-manipularea de către personal instruit adecvat şi dotat cu echipamente de protecţia muncii specifice

-evidenţa gestiunii substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Conform art. 24 din O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare: activităţile privind fabricarea, introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare.

Achiziţionarea substanţelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase se va face numai în condiţiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fişa cu date tehnice de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecţia mediului, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă.

Recipienţii sau ambalajele substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase trebuie să asigure:

-prevenirea pierderilor de conţinut prin manipulare, transport sau depozitare;

-să fie etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor periculoase;

Operatorul activităţii va utiliza informaţiile din fişele cu date de securitate ale substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.

Se vor aplica permanent următoarele măsuri generale:

-depozitarea substanţelor şi amestecurilor chimice periculoase se va face ţinând seama de compatibilităţile chimice şi de condiţiile impuse de furnizori;

-magaziile vor avea asigurate condiţiile pentru protecţia factorilor de mediu: sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acţiunea chimică, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor straine;

Operatorul activităţii în care sunt prezente substanţe periculoase are obligaţia de a:

-lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi pentru situaţii de urgenţă;

-elimina, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, substanţele şi amestecurile periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în conformitate cu legislaţia specifică.

Pentru situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns a fost elaborată Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

5.4. Întreţinere

-Toate echipamentele şi instalaţiile trebuie să fie întreţinute în stare de funcţionare corespunzătoare;

-Anual se întocmeşte un plan de revizie şi întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor;

-Controlul periodic al instalaţiilor se va realiza conform procedurilor operaţionale deţinute, în baza prevederilor unui Program de mentenanță;

-Necesităţile de întreţinere şi revizie, rezultate în urma verificărilor periodice se consemnează în rapoartele de tură ale instalaţiilor;

-Operatorul asigură un registru de evidenţă a: opririlor şi pornirilor, cauza şi durata acestora; a reviziilor, intervenţiilor şi reparaţiilor efectuate în instalaţii, durata intervenţiilor şi ce a cauzat intervenţia în instalaţie;

-Reviziile şi reparaţiile sunt efectuate de personal calificat propriu sau subcontractant, cu condiţia ca aceştia să cunoască şi să respecte prevederile autorizaţiei integrate de mediu şi se vor consemna în rapoartele de tură şi în documentele specifice;

5.5. Incidente

În conformitate cu prevederile „Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale”, operatorul:

-va elabora proceduri de investigare, rezolvare, comunicare şi raportare a incidentelor de mediu ce pot apare în desfăşurarea activităţii, de stabilire a măsurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului;

-după orice incident se va face o analiza a situaţiei şi se vor stabili măsuri de prevenire a  altor situaţii similare;

-se va institui un registru de consemnare a incidentelor, avariilor, accidentelor apărute în desfăşurarea activităţii şi a măsurilor luate în fiecare caz;

-se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri;

-toate aceste date vor fi aduse la cunoştinţa personalului prin instruirile care se fac pentru aplicarea prevederilor autorizaţiei integrate.

Activitatea intra sub incidenta O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum şi în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona şi va informa autorităţile de mediu  conform obligaţiilor ce îi revin, în baza prevederilor Capitolului II – Măsuri preventive şi reparatorii, din O.U.G. nr. 68/2007.

## 5.6. Acţiunea corectivă

Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

Titularul autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura faptul că periodic vor fi revizuite instrucţiunile de lucru, instrucţiunile de pornire-oprire a instalaţiilor, documentele relevante privind sistemul de management şi organizarea amplasamentului cu privire la prevenirea accidentelor majore.

5.7. Reclamaţii, sesizări

Operatorul asigură evidenţa scrisă a oricărei reclamaţii sau sesizări din partea publicului adresată acestuia, referitoare la poluarea mediului, datorată activităţii desfăşurate în instalaţia autorizată. Operatorul este obligat să ţină pe amplasament un Registru de reclamaţii sau sesizări, în format scris sau electronic, în care se consemnează cel puţin următoarele: data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului, detalii cu privire la natura reclamaţiei, investigaţiile făcute de titularul activităţii privind reclamaţia/sesizarea şi modul de rezolvare/acţiune, după caz.

Se va aplica o procedură internă pentru tratarea reclamaţiilor, sesizărilor şi comunicarea cu publicul pe probleme de mediu.

Periodic, dar cel puţin o dată pe semestru, operatorul va furniza publicului informaţii relevante despre emisiile caracteristice  instalațiilor IED.

6.MATERII PRIME ȘI AUXILIARE

| Materie primă | Natura chimică, compoziţie (Fraze H) | Cantitate t/an | Impactul asupra mediului | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalaţia de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură-MH1, capacitate 65450Bdt/an |
| Lemn şi deşeuri de lemn pt.semiceluloză, umidit. 37% | Celuloză, hemiceluloză şi lignină | 154.450 mc/an: -134.450 mc/an la fabrc.semicelulozei (107.560 mc/an pt. 40.000 t semicel.) -20.000 mc/an la cazanele de ardere pe biomasă | Nu este periculos pt.mediu | Depozit de lemne, deşeuri de lemn, coajă, rumeguş, betonat, descoperit, S= 13 000 mp Depozit tocătură de lemn, betonat, descoperit, S= 8000 mp |
| Maculatură brută (hârtii pt. reciclare; hârtii şi cartoane pt. reciclare) | Deşeuri reciclabile din hârtie şi carton, care conţin şi alte materiale cum ar fi plastic, materiale de umplere şi acoperire, nisip, resturi metalice | 27486 (brută a.u.) 39600 (brută cu 10% umidit.) | Fibra celulozică este material biodegradabil | Depozit de maculatură, betonat, descoperit, prevăzut cu rigole de colectare a apelor pluviale, S= 3945 mp |
| Instalaţia de fabricare a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat-MCO, capacitate 40 000 t/an |
| Hârtie miez şi testliner (semifabricat) | Hârtie miez şi testliner | 34 000 | Nu este periculos pt.mediu | Hală betonată, acoperită, S=7.650 mp |
| Hârtie capac (achiziţionată) | Hârtie capac | 6 000 | Nu este periculos pt.mediu | Hală betonată, acoperită, S=5.500 mp |
| Materii auxiliare de bază |
| Spectrum XD 3899 (biocid pt.circuitul apei de proces) | Dietilen glicol 2,2 dibrom 3-nitropropionamida | 7,0 | Numai în cazul unei gestionări necorespunzătoare | În hala maşinii de hârtie, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| Petrofoam 40 (antispumant la fabr.hârtiei) | Neclasificat conform R1272/2008 | 10,0 | Numai în cazul unei gestionări necorespunzătoare | În hala maşinii de hârtie, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| PAX 18 polielectrolit (coagulant) | H 318, H 290 | 360, 0 | Pericol pt.sănătate H1 Pericol fizic P8 | Staţia de epurare, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| Chem Aqua 900 Plus (anticoagulant, la cazanul de abur) | Metabisulfit de sodiu H 318, H 302 | 3,0 | Pericol pt.sănătate H1, H2 | Instalaţia de dedurizare a apei, rezervoare de plastic de 1 mc |
| NaCl (la tratare apă) | Clorură de sodiu Neclasificat conform R1272/2008 | 4,0 | Numai în cazul unei gestionări necorespunzătoare | Instalaţia de dedurizare a apei, saci de 25 kg |
| Sodă caustică | Hidroxid de sodiu H 314, H 290 | 40,0 | Pericol pt.sănătate H1 Pericol fizic P8 | Clădire staţia de epurare şi Instalaţia de carton ondulat, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| Superfloc C496 (polimer de floculare) | Acid adipic H 319 | 7,5 | Pericol pt.sănătate H2 | Staţia de epurare, ambalaj original-saci de 25 kg |
| Carbonat de sodiu (la fabricarea SNS) | Sodă calcinată H 319 | 10 500 | Pericol pt.sănătate H2 | Rezervor metalic exterior, de 75 t (30 mc), la secţia de preparare soluţie de fierbere |
| Sulf solid (la fabr.SNS) | H 315 Neclasificat conform R1272/2008 | 2 500 | Pericol pt.sănătate H2 | Depozit acoperit, la secţia de preparare soluţie de fierbere, rezervor metalic |
| Sulfit neutru de sodiu SNS (agent chimic pt.dezincrustarea lemnului) | Neclasificat conform R1272/2008 | 12 500 | Numai în cazul unei gestionări necorespunzătoare | 2 rezervoare de câte 30 mc la instal. de semicel. şi 1 rezervor de 120 mc la secţia preparare soluţie de fierbere |
| Carbofloc OL 800 (agent de retenţie) | H 412 | 5,0 | Pericol pt.mediu E2 | Hala maşinii de hârtie, ambalaj original de 1 mc |
| Carbores 20 (răşină pt.rezistenţă în stare umedă) | H 411 Neclasificat conform R1272/2008 | 220,0 | Toxic pt.mediu acvatic E2 | Hala maşinii de hârtie, ambalaj original, container de 1 mc, rezervor de plas ic cu pompă dozatoare |
| Carbodes KMW 20 (agent de încleiere) | H 411 Neclasificat conform R1272/2008 | 420,0 | Toxic pt.mediu acvatic E2 | Hala maşinii de hârtie, ambalaj original, container de 1 mc |
| Amidon nativ (agent încleiere) | Neclasificat conform R1272/2008 | 1200 | Numai în cazul unei gestionări necorespunzătoare | Secţia de carton ondulat, siloz metalic de 20 mc |

Nu sunt incluse chimicalele de laborator

Consumuri anuale şi specifice de materii prime şi materiale auxiliare estimate pentru asigurarea capacităţii nominale de producţie

| Materie primă | Consum anual | Consum specific |
| --- | --- | --- |
| Instalaţie de fabricare a semicelulozei din lemn de foioase, capacitate 50.000 t/an |
| Lemn şi deşeuri de lemn, umiditate 37% | 134.450 mc | 2,7 mc/t |
| Carbonat de sodiu | 10.500 t | 210 kg/t |
| Sulf solid | 2500 t | 50 kg/t |
| Instalaţie de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat, din semiceluloză şi maculatură, capacitate 65450 Bdt/an |
| Pastă de semiceluloză din lemn de foioase | 40.000 t | 0,61 t/t |
| Pastă de maculatură | 25.450 t | 0,39 t/t |
| Instalaţia de fabricare a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat (MCO), capacitate 40.000 t/an |
| Hârtie miez şi testliner (semifabricat) | 34.000 t | 0,85 t/t |
| Hârtie capac (achiziţionată) | 6.000 t | 0,15 t/t |
| Materii auxiliare de bază |
| Spectrum XD 3899 | 7,0 t | 0,1 kg/t |
| Petrofoam 40 | 10 t | 0,14 kg/t |
| PAX 18 | 360 t | 5 kg/t |
| Chem-Aqua 900 Plus | 3,0 t | 0,04 kg/t |
| Na Cl | 4,0 t | 0,06 kg/t |
| Na OH | 40,0 t | 1,0 kg/t |
| Superfloc C496 | 7,5 t | 0,1 kg/t |
| Na2CO3 | 10.500 t | 0,21 kg/t |
| Sulf | 2.500 t | 50 kg/t |
| Carbofloc OL800 | 15,0 t | 0,2 kg/t |
| Carbores 20 | 220 t | 3,1 kg/t |
| Carbodes KMW 20 | 420 t | 6,0 kg/t |
| Amidon nativ | 1.200 t | 30 kg/t |

Utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se realizează cu respectarea practicilor BAT în domeniu, respectiv BAT 2 – „Gestionarea materialelor şi buna gospodărire”:

- evidenţa lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare, în registre

- analiza periodică a consumurilor realizate, în vederea stabilirii eficienţei utilizării lor

- studierea în permanenţă a progreselor din domeniul fabricării celulozei şi hârtiei şi aplicarea lor, pe baza analizei cost/beneficiu, în scopul utilizării acelor materii prime şi materiale auxiliare cu impact redus asupra mediului prin înlocuirea substanţelor cu potenţial dăunător cu substanţe mai puţin periculoase, atunci când sunt disponibile, cu referire la aditivii şi auxiliarii chimici la fabricarea hârtiei

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe bază de proceduri

- selecţia şi controlul atent al substanţelor chimice şi aditivilor

- reducerea utilizării substanţelor chimice la nivelul minim cerut de specificaţiile privind calitatea produsului final

- evitarea utilizării de substanţe periculoase şi înlocuirea cu alternative mai puţin nocive

- reducerea pătrunderii de substanţe în sol prin scurgere, depunere din aer şi depozitare necorespunzătoare a materiilor prime, produselor sau reziduurilor

- elaborarea unui program de management al scurgerilor şi extinderea izolării surselor în cauză, împiedicând astfel contaminarea solului şi a apelor subterane

- proiectarea corespunzătoare a conductelor şi a sistemelor de depozitare, pentru a menţine suprafeţele curate şi a reduce necesitatea spălării şi curăţării

7.RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APĂ

7.1.1. Alimentarea cu apă

•apă potabilă pentru consum propriu şi consum terţi:

reţeaua centralizată de alimentare cu apă a municipiului, prin SC CILDRO SA, conform Contract nr.10040/16.01.2016 şi Actele adiţionale la contract; Qzi med.= 221,5 mc/zi (2,56 l/s), din care pentru consum propriu Qzi med.= 18,54 mc/zi şi consum terţi Qzi med.= 203,0 mc/zi; reţea de distribuţie L= 1295 m

•apă tehnologică pentru instalaţiile principale, instalaţia de fabricare a semicelulozei, instalaţia de fabricare hârtie, cazane energetice, pentru preparare soluţii, diluţia pastei, răciri şi etanşări utilaje, şpriţuri de spălare sub presiune şi pentru incendiu:

- 5 foraje hidrogeologice, FA1 (pavilion administrativ), FA2 (carton ondulat), FA3 (fostul amplasament cazan Erensan), FA4 (siloz) şi FA5 (tocare),  din care funcţionale FA1, FA3 FA4 şi FA5, de H= 50, 0 m, Dn= 444 mm, cu debitele: FA1- Q= 13,9 l/s; FA2 – Q= 10,0 l/s; FA3 – Q= 6,94 l/s; FA4 – Q= 12,5 l/s şi FA5 – Q= 6,94 l/s

- Debit de apă autorizat Qzi med.= 2723,0 mc/zi (32,9 l/s)

- Instalaţii de captare: pompe submersibile tip Willo, forajele FA1, FA3, FA4 şi FA5

- Instalaţii de tratare:

◦instalaţie de dozare polielectrolit de coagulare PAX 18

◦staţie de dedurizare tip FR100

◦instalaţie de demineralizare Blue Clear-RO 20.000, capacitate 20 mc/h apă dedurizată

- Instalaţii de înmagazinare şi aducţiune apă industrială: conducte din PEHD, L= 700 m, de la foraje la turnul de stocare; turn de stocare apă din beton V= 2 000 mc

- Reţea de distribuţie: conductă PEHD de L= 552 m de la FA4 la cântarul de la poarta 2 (depozit carburanţi) pentru alimentare hidranţi;  conductă PEHD de L= 275 m de la FA4 la staţia de

epurare pentru alimentare hidranţi şi preparare soluţii; conductă PEHD de L= 138 m de la turnul de stocare apă la centrala termică pentru alimentare hidranţi şi spălări; conducte PEHD de L= 54 m de la turnul de stocare la maşina de hârtie şi semiceluloză

-  Apă pentru stingerea incendiilor: volum intangibil 1 400 mc, în turnul de apă de V= 2 000 mc

-  Necesarul total de apă (tehnologică +potabilă): 33 833 mc/zi- instalaţia de fabricat hârtie; 1 771 mc/zi- instalaţia de fabricat semiceluloză; 57 mc/zi- instalaţia de fabricat carton ondulat şi confecţii carton

-  Consumul de apă tehnologică aferent instalaţiei autorizate IED, la capacitatea nominală:

Total: 881400 mc/an

- - 443500 mc la instalaţia de semiceluloză

- - 417900 mc la instalaţia de hârtie miez

- - 20000 mc la instalaţia de c.o. şi confecţii din c.o.

- Consumul de apă potabilă: 6670 mc/an

-  Gradul de recirculare internă a apei: 96,5%- instalaţia de fabricat hârtie; 28,6%- instalaţia de fabricat semiceluloză; 100%- instalaţia de maculatură

Apa industrială decantată este dirijată pe 2 fluxuri: 1 la spălare tocătură, canalizare, spălare semiceluloză; al 2 lea flux, este spre instalaţia de dedurizare, de unde apa dedurizată se trimite o parte la demineralizare urmând a fi folosită ca apă de adaos la cazane şi apă de răcire-etanşare la defibrilatoare; cealaltă parte de apă dedurizată se foloseşte la circuitele de răciri-etanşări a echipamentelor din Fabrica de semiceluloză şi hârtie, inclusiv la condensatoarele de suprafaţă.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate

- receptor autorizat: fluviul Dunărea

- lungimea totală a reţelei de canalizare, L= 3,31 km

- categoria apei evacuate: menajere (CCH+terţi)- volum mediu evacuat anual 80, 85 mii mc + tehnologice care necesită epurare- volum mediu evacuat anual 352,52 mii mc  + pluviale-Qp=324 mc/h

Debitul de ape uzate asociat BAT la punctul de evacuare în emisar BATC – PPI 2014: 1,5 – 10 mc/t

Cantitate generată de operator: 6,0 mc/t

•apele uzate tehnologice, de la instalaţiile de producţie şi auxiliare + apele pluviale posibil impurificate de pe platforma de depozitare a maculaturii: se colectează prin reţeaua de canalizare cu L= 1135 m, deversate în decantorul cu V= 5 000 mc cu rol de bazin de primire şi omogenizare şi apoi epurate în staţia de epurare

•apele pluviale posibil impurificate de pe platformele din zona Preparării lemnului sunt colectate printr-o reţea separată de cea tehnologică şi menajeră, de L= 495 m cu descărcare în fluviul Dunărea, după trecerea prin separatorul de produs petrolier, şi după ce se uneşte cu circuitul de evacuare a apei epurate

•apele uzate menajere proprii + de la terţi sunt colectate în reţeaua de canalizare menajeră, separat de cea tehnologică, cu L= 1682 m, care se uneşte cu circuitul de ape tehnologice şi ajung apoi în staţia de epurare

•apele pluviale neimpurificate de pe acoperişuri se dispersează pe spaţiile verzi

Necesarul şi restituţia de apă la capacităţile nominale ale instalaţiilor:

| Nr.crt. | Categoria apei | U.M. | Consum specific | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ape tehnologice |
|  | a)instalaţia de fabricare a semicelulozei: -consum specific de apă | mc/t | 8,87 | Evacuare în staţia de epurare |
|  |  | mc/h | 55 |  |
|  | -pierderi specifice totale de apă | mc/t |  |  |
|  | -ape uzate tehnologice | mc/t |  |  |
|  |  | mc/h |  |  |
|  |  | l/s |  |  |
|  | b)instalaţia de fabricare hârtie pentru carton ondulat: -consum specific de apă | mc/t | 6,0 | Evacuare în staţia de epurare |
|  |  | mc/h | 51,9 |  |
|  | -pierderi specifice totale de apă | mc/t | 3,6 |  |
|  | -ape uzate tehnologice | mc/t | 2,4 |  |
|  |  | mc/h | 20,76 |  |
|  |  | l/s | 5,76 |  |
|  | c)instalaţia de fabricare carton ondulat şi confecţii din carton ondulat: -consum specific de apă | mc/t | 0,5 | Evacuare în staţia de epurare |
|  |  | mc/h | 2,5 |  |
|  | -pierderi specifice totale de apă | mc/t | 0,3 |  |
|  | -ape uzate tehnologice | mc/t | 0,2 |  |
|  |  | mc/h | 1,0 |  |
|  |  | l/s | 0,27 |  |
|  | TOTAL 1 – ape uzate tehnologice | mc/t | 6,15 |  |
|  |  | mc/h | 43,76 |  |
|  |  | l/s | 0,27 |  |
| 2. | Ape uzate menajere | mc/zi | 172 | Evacuare în staţia de epurare |
|  |  | mc/h | 7,2 |  |
|  |  | l/s | 2 |  |
| 3. | Ape pluviale potenţial contaminate |
|  | Ape pluviale potenţial contaminate de pe platforma betonată de depozitare a maculaturii, S=3.945 mp | mc/h | 21,6 | Evacuare în staţia de epurare |
|  |  | l/s | 6 |  |
|  | TOTAL 2 – ape tehnologice, menajere şi pluviale potenţial contaminate | mc/t | 6,15 |  |
|  |  | mc/h | 72,56 |  |
|  |  | l/s | 20,13 |  |
|  | Ape pluviale potenţial contaminate de pe platforma betonată de la secţia de preparare a lemnului şi drumuri de acces, S=60.000 mp | mc/h | 324 | Preepurare în separator de produse petroliere, evacuare în Dunăre |
|  |  | l/s | 90 |  |
| 4. | Ape pluviale necontaminate, de pe acoperişuri: -fabrica de semiceluloză -monobloc maşina de hârtie, maşina de carton ondulat şi confecţii, depozite de produse finite S=44.761 mp | mc/h | 255,6 | Dispersare pe spaţii verzi |
|  |  | l/s | 71 |  |

Concluziile BAT-PPI nu prevăd valori limită pentru consumul de utilităţi, ci doar măsuri de reducere a acestora.

Pentru a reduce generarea şi gradul de impurificare a apelor reziduale din depozitarea şi prelucrarea lemnului, operatorul aplică următoarele tehnici din cadrul recomandărilor BAT 4 – „Managementul apei şi al apelor reziduale”:

•Decojirea uscată  a buștenilor într-un  tambur în mișcare de rotație, la prepararea lemnului

•Manipularea buştenilor de lemn fără a contamina scoarţa şi lemnul cu nisip şi pietriş

•Depozitarea lemnului pe platformă betonată

•Controlarea debitului de apă folosit la stropirea buştenilor şi reducere scurgerilor de apă pe suprafaţa de depozitare

•Montarea unui separator de produse petroliere pentru apele pluviale potenţial contaminate de pe platforma de depozitare a lemnului

Pentru a reduce consumul de apă proaspătă şi generarea de ape uzate, operatorul aplică următoarele tehnici din cadrul recomandărilor BAT 5 – „Managementul apei şi al apelor reziduale”:

•Monitorizarea şi optimizarea consumului de apă

•Evaluarea opţiunilor de recirculare a apei

•Echilibrarea gradului de închidere a circuitelor de apă cu eventualele dezavantaje: sunt prevăzute instalaţii de preepurare şi recirculare ape limpezite

•Utilizarea apei de la răciri la spălarea tocăturii

•Curgere în contracurent a apei tehnologice: apele tehnologice consumate la fabrica de semiceluloză fac parte integrantă din circuitul de recirculare al apelor tehnologice provenite de la mașina de hârtie

•Separarea sistemelor de alimentare cu apă pentru a preveni transferul substanțelor poluante către următoarele etape de procesare și a permite îndepărtarea  substanțelor perturbatoare din volume  mai mici

•Etapa de spălare înainte de rafinarea pastei mecanice din lemn de rășinoase: sunt trei trepte de spălare a materialului fiert - 2 prese de spălare și 1 instalație de spălare continuă tip Chemiwasher

•Minimizarea consumului de apă prin creşterea gradului de recirculare a apei la fabricarea hârtiei la peste  96,5 %: apele de proces tehnologice în exces care rămân după folosirea acestora la operațiile de diluție și spălare, sunt procesate pe instalația de preepurare a instalației de fabricare a hârtiei, care este reprezentată de filtrul ALGAS Microfilter. Acesta îndeplinește două roluri importante:

- recuperarea fibrelor din apa de proces, fibrele rezultate fiind reutilizate în rețeta de fabricație  la mașina de hârtie

- limpezirea apelor de proces și folosirea acestora la șprițurile de spălare a utilajelor care necesită apă curată

•Creșterea gradului de recuperare a condensului de la mașina de hârtie pentru reducerea consumului de apă proaspătă la cazanele de abur

•Optimizarea treptei biologice a staţiei de epurare

•Măsuri eficiente pentru prevenirea şi reducerea frecvenţei şi efectelor scurgerilor accidentale de apă în instalațiile tehnologice:

-    controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare

-    controlul strict/ contorizarea consumului de apă pe instalaţie/ puncte din instalație pentru

identificarea punctelor unde există consumuri nejustificate

•Evaluarea scopului reutilizării apei de spălare la maşina de hârtie pentru carton ondulat, prin reutilizarea apei limpezite în proces

7.1.3. Ape subterane:

- 5 foraje hidrogeologice, FA1 (pavilion administrativ), FA2 (carton ondulat), FA3 (fostul amplasament cazan Erensan), FA4 (siloz) şi FA5 (tocare),  din care funcţionale FA1, FA3 FA4 şi FA5, de H= 50, 0 m, Dn= 444 mm, cu debitele: FA1- Q= 13,9 l/s; FA2 – Q= 10,0 l/s; FA3 – Q= 6,94 l/s; FA4 – Q= 12,5 l/s şi FA5 – Q= 6,94 l/s

- Debit de apă autorizat Qzi med.= 2723,0 mc/zi (32,9 l/s)

- Instalaţii de captare: pompe submersibile tip Willo, forajele FA1, FA3, FA4 şi FA5

7.2. UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI şi GAZE NATURALE

| Resurse | Consum anual | Consum specific (consum orar) |
| --- | --- | --- |
| Instalaţia de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură-MH1, capacitate 69650 Adt/an |
| Energie electrică din SEN, din care: -instalaţia de semiceluloză -instalaţia de fabric.hârtie | 52.850 MWh 23.350 MWh 29.500 MWh | 0,467 MWh/t (2,9 MWH) 0,423 MWh/t (3,66 MWh) |
| Abur tehnologic, din care: -instalaţia de semiceluloză -instalaţia de fabric.hârtie | 185.120 t 80.645 t 104.475 t | 8,87 mc/t semicel. (55 mc/h) 6,0 mc/t hârtie (51,0 mc/h) |
| Gaze naturale consumate la cazanele Erensan, cazanul Primex şi la pornire şi supraveghere flacără la cazanele pe biomasă şi centralele murale | 594.025 GJ 16.507.050 Nmc | 8,52 GJ/t hârtie 237,0 Nmc/t 2.050 Nmc/h |
| Instalaţia de fabricare a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat (MCO), capacitate 40.000 t/an, 114,2 t/zi, 17,4 t/h |
| Energie electrică din SEN | 2.500 MWh/an | 0,062 MWh/t (0,44 MWh) |
| Abur tehnologic | 28.000 t/an | 0,7 t/t (5 t/h) |
| Gaze naturale consumate la cazanul Primex şi la centralele murale | 76.000 GJ/an 2.240.000 Nmc/an | 1,9 GJ/t 56,0 Nmc/t 400 mc/h |

Situaţia centralizată a consumurilor de utilităţi pe societate la capacitatea nominală de producţie

| Resurse | Consum anual | Consum orar |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică din SEN | 55.350 MWh | 7,0 MWh |
| Apă tehnologică | 881.400 mc/an | 110,5 mc/h |
| Abur tehnologic | 213.120 t/an | 28,0 t/h |
| Gaze naturale | 18,747.050 Nmc/an | 2.450 Nmc/h |

Concluziile BAT-PPI nu prevăd valori limită pentru consumul de utilităţi, ci doar măsuri de reducere a acestora.

În vederea reducerii consumului de combustibil şi energie, operatorul aplică următoarele combinaţii de tehnici, din cadrul recomandărilor BAT 6 – „Consumul de energie şi eficienţa energetică”:

-Măsuri generale:

•Utilizarea unui sistem de gestionare a energiei care să includă evaluarea consumului total de energie și a producției totale de energie a fabricii; localizarea, cuantificarea și optimizarea potențialului de recuperare a energie; monitorizarea și menținerea situației optime privind consumul de energie -  se aplică prin sistemul DCS al fabricii de semiceluloză

•Recuperarea energiei prin incinerarea acelor deșeuri și reziduuri din producția de celuloză și hârtie care au un conținut organic ridicat și o putere calorifică superioară, luând în considerare BAT 12 - se aplică cu deșeurile de la preparare lemn

•Izolarea racordurilor de conducte pentru abur și condens

•Utilizarea sistemelor cu vid eficiente din punct de vedere energetic pentru deshidratare

•Utilizarea de motoare, pompe și agitatoare electrice de înalt randament

•Utilizarea converitizoarelor  de frecvență pentru ventilatoare, compresoare și pompe

•Adaptarea nivelurilor de presiune a aburului la necesitățile reale de presiune

-Măsuri specifice

•Utilizarea de rafinoare eficiente energetic

•Recuperarea extensivă a energiei termice secundare de la rafinoarele de pastă termo-mecanică și pastă chimico termo-mecanică și refolosirea aburului recuperat la uscarea hârtiei.

•Instalarea de echipamente de recuperare a energiei, care să includă controlul automat al procesului în locul sistemelor manuale.

•Reducerea consumului  de apă proaspătă prin tratarea internă a apei de proces și prin sisteme de recirculare (prin creşterea consistenţei în procesul de spălare)

•Conținutul ridicat de substanță  uscată de coajă, prin utilizarea unor prese eficiente sau prin uscare.

•Cazane de  abur de înaltă eficiență, de exemplu cu  temperaturi scăzute ale gazelor de ardere (cazanele auxiliare)

•Consistență  ridicată a pastei  pe fluxul tehnologic de fabricaţie

•Recuperarea și utilizarea fluxurilor cu temperaturi scăzute  din efluenți și alte surse de căldură reziduală pentru încălzirea clădirilor, a apei de alimentare a cazanului și a apei de proces – la cazanele pe biomasă

•Utilizarea corespunzătoare a căldurii secundare și a condensatului secundar – la cazanele pe biomasă

•Monitorizarea și controlul proceselor prin utilizarea unor sisteme avansate de control

•Asigurarea unei consistențe a pastei cât mai mari posibile în procesul de sortare și epurare.

•Utilizarea controlului vitezei la  motoare mari.

•Dimensionarea corespunzătoare a țevilor, pompelor și ventilatoarelor.

•Optimizarea nivelului  din rezervoare

8.DESCRIEREA INSTALAȚIEI ȘI A FLUXURILOR TEHNOLOGIE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

►Instalaţie de fabricare a hârtiei pentru carton ondulat din semiceluloză şi maculatură, a cartonului ondulat şi a confecţiilor din carton ondulat

1.Fabricarea semicelulozei - Instalaţie de fabricarea a semicelulozei din lemn de foioase:

• tehnologia de fabricare a semicelulozei este Tehnologia NSSC – Neutral Sodiu Sulphite Cooking, care prevede fierberea tocăturii de lemn cu o soluţie de sulfit de sodiu (Na2SO3), tamponată cu carbonat de sodiu (Na2CO3), la temperaturi între 165°C- 185°C, timp de aprox. 60 min.

• se foloseşte ca materie primă un amestec de lemn de foioase în proporţia 75% (fag şi carpen) + 25% (plop şi salcie) şi ocazional paleţi de lemn nerecuperabili/nereciclabili

• capacitatea instalaţiei este de 50 000 Bdt/an

• cuprinde următoarele instalaţii componente:

1.1.Instalaţia de preparare lemn: instalaţia cuprinde 2 linii de preparare lemn:

-linia 1 de preparare lemn- destinată pentru fabrica de semiceluloză; tocătura obţinută pe această linie, prin mărunţirea lemnului, se trimite la impregnare şi fierbere

-linia 2 de preparare lemn- destinată preparării biomasei; tocătura obţinută pe această linie, prin mărunţirea deşeurilor de lemn, este folosită în cazanele de abur tehnologic

1.2.Linie tehnologică pentru mărunţire paleţi de lemn, Shredder Weimer tip WLK 20j-Hidro, capacitate de prelucrare 20 t/zi (7.000 t/an)

1.3.Instalaţia de preparare soluţie de fierbere: soluţia se obţine prin absorbţia bioxidului de sulf gaz, obţinut prin arderea sulfului topit, în soluţie de carbonat de sodiu; soluţia se completează cu leşie roşie diluată rezultată de la spălarea semicelulozei

1.4.Instalaţia de fabricare a semicelulozei: obţine semiceluloza prin fierberea tocăturii care a fost pregatită anterior prin spălare, aburire şi impregnare cu soluţie de fierbere; urmează rafinarea materialului fiert şi spălarea acestuia

1.5.Instalaţia de preparare a lignosulfonatului de sodiu (Evaporare-concentrare leşie roşie): produce soluţie roşie concentrată de lignosulfat de sodiu, livrabili la consumatorii externi, prin evaporarea în evaporatoare tip GEA, urmată de concentrarea în unitatea tip MRV, a leşiei roşie diluată rezultată de la instalaţia de fabricare a semicelulozei; 20% din leşia roşie diluată se reintroduce în proces, iar 80% se trimite la evaporare-concentrare

2.Fabricarea hârtiei pentru carton ondulat - Instalaţie de fabricare a hârtiei miez pentru carton ondulat

• foloseşte ca materie primă un amestec de pastă de semiceluloză în proporţie de 75% şi pastă de maculatură 25%, şi materiale auxiliare

• capacitatea instalaţiei este 69 650 Adt/an (65 450 Bdt/an)

• cuprinde următoarele instalaţii componente:

2.1.Instalaţia de preparare a pastei de maculatură

- capacitatea instalaţiei este 33 000 Bdt/an

- produce material fibros prin destrămarea maculaturii, urmată de sortare, epurare primară, sortare grosieră, epurare turbionară, sortare finală, îngroşare finală, cu obţinere de pastă de maculatură

2.2.Maşina de hârtie miez MH

- producţia netă a maşinii este 187 Bdt/zi

- parametrii tehnologici: limitele de gramaj ale hârtiei: 80 – 200 g/mp; lăţimea de lucru a maşinii: 4 200 mm; lăţimea sitei: 4 750 mm; lungimea mesei sitei: 17 000 mm; dimensiunile bobinelor de hârtie: L= 2 100 mm şi D= 1 200 – 1 500 mm; 36 cilindri de uscare

- maşina produce pasta de hârtie din amestecul format din semiceluloză + pastă de maculatură + deşeuri de la carton ondulat + brac produs la maşina de hârtie + fibre recuperate din apele grase, la care se adaugă materialele auxiliare

- sortimente de hârtie fabricate: hârtie miez semichimică 1, domeniu de gramaj 112-200 g/mp; hârtie miez semichimică 2, domeniu de gramaj 112-200 g/mp; hârtie miez semichimică 3, domeniu de gramaj 90-150 g/mp; testliner, domeniu de gramaj 110-160 g/mp

- principalele operații aferente mașinii de hârtie sunt:

◦ prepararea pastei de hârtie, care constă din dozarea amestecului de semiceluloză cu pasta de maculatură și materialele  auxiliare;

◦ sortarea pastei de hârtie pe centriscriner  (refuzul este prelucrat  pe linia  de preparare a maculaturii);

◦  lansarea pastei de hârtie;

◦ deshidratarea pe sita mașinii de hârtie, echipată cu elemente moderne de deshidratare (arcfolii, vacuum folii, cutii sugare);

◦ deshidratarea benzii de hârtie în zona  preselor umede, formată din două prese echipate cu valțuri cu găuri oarbe; preluarea hârtiei de la partea sitei la partea preselor se face prin sistem pick-up; uscăciunea benzii de hârtie după partea preselor umede are valoarea de 41 – 42%;

◦ uscarea hârtiei pe cilindri de uscare încălziți cu abur; partea uscătoare este formată din 36 cilindri uscători, iar uscăciunea finală a hârtiei este de 92 – 94%;

◦ bobinarea hârtiei rezultată la înfășurător (lățime refilată 4200 mm);

◦ recircularea apelor de proces și recuperarea fibrelor din apele de proces.

3.Fabricarea cartonului ondulat (Maşina de carton ondulat) – Instalaţie de fabricare carton ondulat şi confecţii din carton ondulat

• foloseşte ca materie primă hârtia miez produsă şi hârtie capac achiziţionată de la alţi producători

• are în componenţă 2 grupuri de ondulare şi o lăţime de lucru de 2 500 mm

• capacitatea instalaţiei este 40.000 t/an, din care confecţii 20 000 t/an

• poate produce carton ondulat tip II, tip III şi tip IV sub formă de coli (plăci)

• confecţiile din carton ondulat se produc în atelierul de confecţii, din colile de carton ondulat producţie proprie (croire; asamblare; ambalare şi marcare)

►Epurarea apelor  industriale tehnologice și menajere

• staţia de epurare WWTP AMINODAN GROUP primeşte apele reziduale de la toate instalaţiile (fabricile) de pe amplasament (fabricare semiceluloză, preparare pastă de maculatură, maşina de hârtie miez, maşina de carton ondulat şi maşinile de confecţii din carton ondulat) + apele menajere proprii şi de la terţi

• capacitatea staţiei - 13,9 l/s (50 m3/h)

• echipamentele staţiei:

- treapta fizico-chimică: sită mecanică înclinată, tip MEVA; bazin de primire V= 134,4 mc; sedyciclon; rezervor floculare; concentrator primar DAC1; rezervor de nivel; bazin de egalizare/omogenizare, V= 1 200 mc; rezervor floculare; concentrator secundar DAC2

- treapta biologică: 3 camere cu membrane-filtre biologice, grupate în blocuri tip fagure şi difuzoare; suflante

- linia nămolului: centrifugă tip GEA; şnec; container

• tehnologia de epurare propusă:

a) Treapta primară (fizico-chimică):

- Decantor primire ape uzate: canalizările de ape uzate tehnologice şi ape menajere uzate se unesc în zona Porţii nr.2 şi intră în fostul decantor nr.1 de V= 5 000 mc

- Pompare pe instalaţie de separare impurităţi grosiere-grătar

- Pompare spre hidrociclonul de separare impurităţi fine-Sediciclon

- Pompare ape la concentratoare de nămol primar tip DAC (Dissolved comprimated air)

- Treapta I – DAC 1- cu separare nămol colectat la suprafaţă

- Tratare apa cu agent de floculare

- Treapta II – DAC 2- cu separare nămol colectat la suprafaţă

- Bazin de neutralizare şi egalizare

b) Treapta secundară (biologică) care realizează reducerea încărcării apelor uzate în substanţe organice dizolvate(CCOCr) şi a conţinutului în azot (denitrificare) în următoarele secvenţe de tratare:

-Trei faze înseriate de bioreactoare, cu aer comprimat şi nămol biologic, echipate cu inele de plastic perforate – dispuse în pachete verticale;

-Trei linii independente de insuflare aer comprimat, provenit de la suflante, prin sisteme de dispersie amplasate sub cele trei bioreactoare;

-Trei circuite de recirculare nămol biologic la bioreactoare.

c) Managementul nămolurilor, respectiv echipamente de îngroşare nămoluri pe presa de stoarcere tip GEA şi livrare nămol concentrat la depozitul municipal de deşeuri.

• emisar: fluviul Dunărea

► Producere de abur tehnologic

1.Cazanele de abur pe biomasă:

- cele 2 cazane au un amplasament comun, formând o centrală termică lângă Fabrica de semiceluloză şi concentrare leşie roşie

- 2 coşuri independente de evacuare gaze cu H= 16 m şi D= 1,1 m, echipate cu filtre cu saci

- folosesc tocătură din deşeuri de lemn (biomasă), produsă pe Linia 2 de preparare lemn

- cazanul pe biomasă nr.1:

◦  producţia de abur= 10,0 t/h; puterea instalată= 10,4 MWt/h

◦  producţia de abur a cazanului nr.1 se împarte între Fabrica de semiceluloză şi Maşina de hârtie

- cazanul pe biomasă nr.2:

◦  producţia de abur= 15 t/h; puterea instalată= 15,5 MWt/h

◦  producţia de abur a cazanului nr.2 se foloseşte integral la Maşina de hârtie

2. Cazanele de abur pe gaze naturale Erensan:

- sunt amplasate alături de cele 2 cazane de abur pe biomasă, în centrală termică de lângă Fabrica de semiceluloză şi concentrare leşie roşie

- 2 coşuri independente de evacuare gaze de H= 32 m şi D= 1,2 m

- au rol de rezervă caldă pentru acoperirea situaţiilor accidentale

- caracteristicile tehnice ale fiecărui cazan:  producţia de abur= 20,0 t/h; puterea instalată= 15,2 MWt/h

3.Cazan de abur pe gaze naturale Primex:

- este destinat producerii de abur pentru maşina de carton ondulat, şi este amplasat lângă această maşină

- caracteristicile tehnice:  producţia de abur= 5,0 t/h; puterea instalată= 3,8 MWt/h

- coş evacuare gaze de H= 16 m şi D= 1,1 m

Puterea termică a cazanelor de abur cu care titularul poate funcţiona la capacităţile nominale de producţie:

1.cazan pe biomasă nr.1 – 10,4 MWt/h

2.cazan pe biomasă nr.2 – 15,5 MWt/h

3.cazan pe gaze naturale Primex – 3,8 MWt/h

4.cazan Erensan pe gaze naturale nr.1 – 15,2 MWt/h

5.cazan Erensan pe gaze naturale nr.2 – 15,2 MWt/h

Total putere instalată – 60,1  MWt/h

►Alte activităţi

1.Captare şi tratare apă tehnologică pentru instalaţiile de fabricaţie:

- 5 foraje hidrogeologice, FA1 - FA5, din care funcţionale FA1, FA3, FA4 şi FA5

- pompe submersibile tip Willo, forajele FA1, FA3, FA4 şi FA5

- Instalaţii de tratare:

◦instalaţie de dozare polielectrolit de coagulare PAX 18

◦staţie de dedurizare tip FR100, capacitate 80 mc/h

◦instalaţie de demineralizare Blue Clear-RO 20.000, capacitate 20 mc/h apă dedurizată

2.Activităţi de aprovizionare cu materii prime şi materiale, utilităţi, servicii

3.Depozitarea materiilor prime, materialelor auxiliare, produselor finite, pieselor de schimb

-depozit de lemne, deşeuri de lemn, coajă, rumeguş, S= 13 000 mp, betonat, descoperit (capacitate de depozitare, cca.3 luni)

-depozit de tocătură de lemn, S= 8000 mp, descoperit, betonat (capacitate de depozitare, cca.3 luni)

-siloz tocătură de lemn, construcţie închisă, S= 400 mp

-depozit de sulf solid, S= 240 mp, betonat, acoperit

-depozit de maculatură, S= 3945 mp, betonat, descoperit (capacitate de depozitare, 4500 t)

-depozit de  deşeuri tehnologice rezultate de la prepararea maculaturii, S= 1 800 mp, betonat

-depozit de cenuşă: container metalic de L= 5 m, l= 2,5 m şi h= 2 m

-depozit carburanţi: 1 cisternă motorină supraterană, 54 t, (60 mc) pe platformă betonată

-depozit uleiuri: butoaie metalice de 200 l, pe platformă betonată cu S= 30 mp (capacitate de depozitare 10 t)

-depozit de carbonat de sodiu: descărcare din silotruck, rezervor metalic de 75 t (V= 30 mc)

-depozit de amidon: siloz vertical de 20 mc (30 t), prevăzut cu filtru cu saci şi ferestre antiex

-depozit de hârtie pentru carton ondulat: hală betonată, S= 7.650 mp

-depozit confecţii din carton ondulat:  hală betonată, S= 5.500 mp

4.Transport materii prime, materiale auxiliare şi produse finite

5.Transport de substanţe şi deşeuri periculoase şi nepericuloase

6.Activităţi de întreţinere şi reparaţii

7.Colectarea şi valorificarea deşeurilor nepericuloase

8.Efectuarea analizelor de laborator

Tehnicile BAT aplicate de operator pe fluxuri tehnologice:

•Instalația de preparare a lemnului:

-Implementarea tehnicii de cojire uscată la faza de cojire lemn, care este una din tehnicile descrise în BAT 4, care reduce generarea și încărcarea cu substanțe poluante a apelor uzate din zona acestui proces tehnologic;

-Realizarea unui nou transportor la ieșirea lemnului din cojitor; măsura are drept scop fluidizarea evacuării lemnului din cojitor, evitând-se blocajele frecvente ale liniei de preparare lemn; este o tehnică asimilabilă BAT 2, de aplicare a principiilor de bună gospodărire;

-Plasarea unui sistem de detecție și avertizare a prezenței metalelor ce pot însoți lemnele introduse la tocare; măsura urmărește evitarea avariilor la tocător; este de asemenea o tehnică asimilabilă BAT 2, de aplicare a principiilor de bună gospodărire;

-Înlocuirea electromotoarelor de 6 KV cu electromotoare de 4 KV la faza de tocare lemn; măsura urmărește creșterea eficienței energetice, făcând parte din tehnicile componente ale BAT 6;

-Echiparea electromotoarelor șnecurilor extractoare de tocătură din silozul de tocătură cu convertizoare de frecvență; aceasta a permis renunțarea la una din cele două linii de transport tocătură la fierbere; măsura urmărește creșterea eficientei energetice, făcând parte din tehnicile componente ale BAT 6.

# •Instalația de fabricare a semicelulozei

-Reducerea consumului de apa proaspătă, prin creșterea consistentelor de lucru în procesul de spălare. S-a modernizat complet acest proces, prin includere de utilaje noi și modernizarea celor existente. Instalația realizează spălarea materialului fiert în trei trepte: presă cu șnec, instalație tip Chemiewasher (utilaj nou) și prese de deshidratare cu tambur (una din prese fiind nouă). Tehnica de creștere a consistentelor de lucru este inclusă în BAT 38;

-Mărirea gradului de recirculare a apelor de proces, prin utilizarea apelor de la răciri utilaje (presetupe, instalații hidraulice, etc) la spălarea tocăturii, pentru șprițurile de spălare de la instalația tip Chemiewasher, pentru șprițurile de spălare de la presele de deshidratare și pentru duzele de stropire de la scruberul ciclonului de evacuare material fiert. Tehnica de recirculare ape este inclusă în BAT 33;

-Diminuarea volumului scurgerilor accidentale la canalizare, prin modernizarea sistemelor de etanșare la utilajele tehnologice cu probleme de etanșare: defibrator, pe golire fierbător, rafinoare de material fiert, presa de stoarcere cu șnec, etc. Tehnica este inclusă în BAT 5 și în BAT 33.

-Reducerea consumului de energie, respectiv creșterea eficientei energetice, sunt tehnici incluse în BAT 6 și BAT 53, prin:

- Modernizarea integrală a defibratorului și înlocuirea vechilor rafinoare de joasă consistență cu unele noi, eficiente energetic;

- Înlocuirea integrală a vechilor electropompe și agitatoare cu electropompe și agitatoare noi, mult mai eficiente energetic;

- Dotarea principalelor electromotoare cu convertizoare de frecvență;

- Înlocuirea circuitelor și a echipamentelor electrice din stația de 6 KV;

- Înlocuirea și raționalizarea circuitelor electrice din stațiile de 0,4 KV pentru a fi compatibile cu DCS;

- Înlocuirea integrală a instalațiilor de automatizare procese și echipamente;

- Conducerea procesului tehnologic prin DCS – Delta V.

-Reducerea consumului de energie prin asigurarea de echipamente de defibrare, spălare și rafinare, care operează cu materialul fiert la consistente ridicate și medii, respectiv cu diminuarea corespunzătoare a conținutului de apă, tehnica inclusă în BAT 31.

# •Instalația de preparare a maculaturii

-Amplasarea noilor utilaje aferente instalației de preparare a pastei de maculatură lângă Mașina de hârtie, măsură ce contribuie la reducerea distanțelor de pompare a apelor grase și a pastei de maculatură, având ca efect economii de energie electrică;

-Separarea avansată a deșeurilor grosiere la operația de destrămare a maculaturii, prin achiziționarea de echipamente performante, adiacente hidrapulperului de destrămare a maculaturii (turboseparator de separare refuzuri grele și ușoare, filtru tip Lamort de prelucrare a refuzului ușor de la turboseparator); de asemenea, hidrapulperul de destrămare este echipat cu dispozitiv de eliminare a deșeurilor plutitoare, tip Ragger (cârpe, sfori, material plastic, etc.), sub forma unui cordon, care se elimină periodic – prevederi BAT 46;

-Îmbunătățirea calității pastei de maculatură, prin sortarea pastei pe două trepte de sortizoare sub presiune(CS1 și CS2) și prelucrarea refuzului la treapta a III-a de sortare pe un sortizor sub presiune, tip Diabolo; pe circuitul de sortare mai sunt prevăzute echipamente de sortare a refuzurilor (separator de materiale plastice, sortizor plan vibrator), care contribuie la reducerea pierderilor de material fibros – prevederi BAT 46;

-Reamplasarea modulului de epurare a pastei pe centriclinere de la mașina de hârtie la instalația de maculatură în vederea eliminării variațiilor de presiune la alimentarea mașinii de hârtie;

-Recircularea apelor de proces în proporție de 100%, prin recircularea apei grase în interiorul instalației și prin recircularea apei grase de la mașina de fabricare a hârtiei - prevederi BAT 5;

-Colectarea selectivă a deșeurilor și valorificarea/eliminarea acestora în funcție de valoarea de reutilizare - prevederi BAT 12;

# •Mașina de hârtie pentru carton ondulat

-Îmbunătățirea consumului energetic la fabricarea hârtiei, prin înlocuirea pompei de alimentare a mașinii, precum și a pompelor de transport pastă și apă grasă cu echipamente cu randament energetic ridicat; pe lângă un consum energetic redus, pompa de alimentare a mașinii îmbunătățește și calitatea hârtiei, prin reducerea pulsațiilor la operația de lansare a pastei – prevederi BAT 6;

-Creșterea productivității mașinii la fabricarea hârtiei, prin înlocuirea aparaturii de câmp, (ventile automate, traductoare), a convertizoarelor, în vederea compatibilizării cu sistemul DCS de conducere a procesului tehnologic – prevederi BAT 6;

-Creșterea siguranței în funcționare și eficientizarea consumului energetic, prin înlocuirea echipamentelor electrice de 6 KV cu întrerupători de vid – prevederi BAT 6;

-Îmbunătățirea consumului energetic și creșterea siguranței în funcționare la mașina de hârtie și bobinator, prin înlocuirea motoarelor de curent continuu cu motoare asincrone și convertizoare de frecvență – prevederi BAT 6;

-Eficientizarea consumului energetic, prin modernizarea sistemului de alimentare cu abur și de eliminare a condensului și prin scurtarea conductei de alimentare cu abur a mașinii de hârtie; de asemenea, s-a realizat înlocuirea tubulaturii de ventilație la recuperarea căldurii și hota mașinii de hârtie- prevederi BAT 6;

-Compatibilizarea cu sistemul centralizat DCS de conducere a procesului tehnologic, prin înlocuirea echipamentelor electrice la 4 stații electrice de 0,4 KV – prevederi BAT 6;

-Creșterea calității hârtiei și a productivității mașinii de hârtie, prin îmbunătățirea sistemului QCS de reglare a gramajului și umidității hârtiei;

-Recuperarea avansată a fibrelor din apele grase și creșterea gradului de recirculare a apelor de proces, prin montarea unui filtru de recuperare performant tip ALGAS; de asemenea, se are în vedere punerea în funcțiune a unei unități DAF pentru recuperarea avansată a fibrelor din apele grase, bazată pe procesul de micro flotație - prevederi BAT 5;

-Reducerea consumului de apă proaspătă la mașina de hârtie, prin colectarea apelor curate și utilizarea acestora la șprițuri de spălare de joasă și înaltă presiune (se are în vedere colectarea apelor de la toba înfășurătorului, schimbătoare de căldură, presa Jumbo și apa de răcire de la compresor)- prevederi BAT 5;

-Reducerea consumului de apă proaspătă la fabricarea hârtiei, prin recircularea avansată a apelor de etanșare de la pompele de vacuum; se are în vedere colectarea și reglarea temperaturii apei care alimentează inelele de etanșare - Prevederi BAT 43 și BAT 44.

Tehnicile BAT specifice procesului de fierbere sulfit adaptate la fabricarea semicelulozei SNS,  rezultate din cerinţele BATC PPI 2014, aplicate de titularul de activitate sunt:

BAT 33 – „Ape reziduale şi emisii în apă”: se utilizează o combinaţie a tehnicilor specificate la BAT 13, BAT 14, BAT 15 şi BAT 16 cu tehnicile de mai jos:

-sortarea pastei brune închis şi spălarea eficientă a pastei brune

-evaporarea efluenţilor din etapa de extracţie alcalină la cald şi incinerarea concentratelor într-un cazan cu sodă: se aplică parţial evaporarea soluţiei reziduale

-monitorizarea eficientă a scurgerilor și izolării, de asemenea, cu un sistem de recuperare a substanțelor chimice și a energiei

BAT 38 – „Consumul de energie și eficiența energetică”:

-cazane cu aburi de înaltă eficiență, de exemplu, temperaturi scăzute ale gazelor de ardere

-sisteme eficiente de încălzire secundară

-concentrație ridicată de celuloză (tehnici cu consistență medie sau ridicată)

-recuperarea și utilizarea fluxurilor cu temperaturi mici din efluenți și alte surse de căldură reziduală, pentru încălzirea clădirilor, a apei de alimentare a cazanului și a apei industriale

-utilizarea corespunzătoare a căldurii secundare și a condensatului secundar

-monitorizarea și controlul proceselor prin utilizarea unor sisteme avansate de control

-optimizarea rețelei integrate a schimbătorului de căldură

-asigurarea unei consistențe cât mai mari a celulozei în procesul de sortare și curățare

-optimizarea nivelurilor din rezervor

Tehnicile BAT specifice pentru fabricarea hârtiei din pastă de maculatură şi semiceluloză,  rezultate din cerinţele BATC PPI 2014, aplicate de titularul de activitate sunt:

BAT 42 – „Gestionarea materialelor”:

-acoperirea cu materiale rigide a zonei de depozitare pentru hârtia pentru reciclare (maculatura): platformă betonată

-colectarea scurgerilor de apă contaminată din zona de depozitare a hârtiei pentru reciclare și tratarea într-o stație de tratare a apei reziduale: rigole de colectare a apelor pluviale

-împrejmuirea terenului șantierului de reciclare a hârtiei cu garduri împotriva curenților de aer

-curățarea regulată a zonei de depozitare și măturarea drumurilor asociate și golirea gărzilor hidraulice pentru a reduce împrăștierea emisiilor de praf. Acest lucru reduce deșeurile de hârtie care pot fi purtate de curenții de aer, fibrele și zdrobirea hârtiei din cauza traficului de pe șantier, care poate cauza emisii suplimentare de pulberi, în special în sezonul secetos

BAT 43 şi BAT 44 – „Apele reziduale şi emisiile în apă”:

-separarea sistemelor de apă

-curgere în contracurent al apei de proces și recircularea apei

-limpezirea apei de recirculație

-monitorizarea și controlul continuu al calității apei de proces

-prevenirea și eliminarea biofilmelor, prin metode care reduc la minimum emisiile de biocide

BAT 46 – „Consumul de energie şi eficienţa energetică”:

-consistența mare a pastei de hartie la hidrapuperul pentru defibrarea maculaturii.

-sortare grosieră și fină prin optimizarea modelului de rotor, filtre și exploatarea filtrelor, ceea ce permite utilizarea unui echipament mai mic cu consum specific de energie mai mic

-conceptele de prelucrare a pastei de maculatură şi hârtie orientate spre economisirea energiei pentru extragerea impurităților, cât mai devreme posibil în procesul de fabricare a pastei de maculatură prin utilizarea unui număr mic de componente de utilaje, limitând astfel consumatorii mari de energie.

9.INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU

9.1.AER

| Proces | Intrări | Poluanţi specifici | Instalaţii pentru reţinere, evacuare şi dispersie |
| --- | --- | --- | --- |
| Surse fixe/staţionare dirijate |
| Arderea biomasei în cazanele de abur (2 buc.) de 10,4 MWt/h şi 15,5 MWt/h | Biomasă | CO, NOx, SO2, pulberi 6% O2 de referinţă | -2 coşuri de dispersie CD1 şi CD 2 cu H= 16 m şi diam.= 1 m -filtre cu saci -rampe de ardere gaze naturale în sistem modular, cu emisie redusă de NOx -instalaţii complete de automatizare pentru conducerea arderii în sistem PLC, pentru reducerea emisiilor de CO sau chiar de c nears -sisteme avansate de extragere zgură şi cenușă din focarul cazanului, în stare umedă |
| Arderea gazului metan în cazanul de abur de 3,8 MWt/h (Primex) | Gaz metan | CO, NOx, SO2, pulberi 3% O2 de referinţa | coş de dispersie CD3 cu H= 16 m şi diam.= 1,1 m |
| Arderea gazului metan în cazanele de abur (2 buc.) de 15,5 MWt/h fiecare (Erensan) | Gaz metan | CO, NOx, SO2, pulberi 3% O2 de referinţa | -2 coşuri de dispersie CD 4 şi CD 5 cu H= 16 m şi diam.= 1,2 m -instalaţii automatizate pt.conducerea eficientă a procesului de ardere şi diminuarea emisiilor de NOx şi CO |
| Arderea gazului metan în microcentrale de încălzire | Gaz metan | CO, NOx, SO2, pulberi 3% O2 de referinţa | coşuri de dispersie specifice centralelor termice murale (kit-uri) |
| Prepararea soluţiei de fierbere (Coloana de absorbţie) | Absorbţia bioxidului de sulf gaz în soluţie de carbonat de sodiu | SO2 | coş de dispersie CD 6 cu H= 100 m şi diam.bază= 5 m, diam.vârf= 3 m |
| Uscarea benzii de hârtie în partea uscătoare a maşinii de hârtie | Hârtie bandă cu conţinut de umiditate | Amestec de aer şi vapori de apă uzaţi | coşuri de dispersie aferente instalaţiei pt.recuperarea căldurii vaporilor de apă rezultaţi în procesul de uscare a hârtiei, cu recuperarea condensului format şi climatizarea halei cu aerul preîncălzit, echipată cu exhaustoare de amestec aer+vapori de apă şi cu preîncălzitoare de aer |
| Deshidratarea benzii de hârtie pe masa sitei maşinii de hârtie | Hârtie bandă cu conţinut redus de umiditate | Amestec de aer şi vapori de apă uzaţi | cde dispersie aferente instalaţiei de vacuum echipată cu pompe de vacuum, cu inel de apă, fără recuperare de condens |
| Surse fixe/staţionare cu acţiune difuză, aleatoare |
| Clădirile instalaţiilor tehnologice, magaziilor/depozitelor |  | Vapori de apă, pulberi | ferestre, uşi, supape, ventilaţie |
| Surse fixe, nedirijate |
| Preparare lemn şi biomasă | Lemn şi deşeuri de lemn | Pulberi în suspensie |  |
| Descărcare materii prime | Maculatură, sulf solid, carbonat de calciu | Pulberi în suspensie |  |
| Surse mobile |
| Mijloace auto de transport, utilaje de încărcat/descărcat |  | CO, CO2, NOx, SO2, pulberi, CH4, Pb, Cd |  |

9.2.APĂ

De pe amplasamentul operatorului rezultă următoarele categorii de ape uzate:

-ape uzate tehnologice/industriale

-ape uzate menajere

-ape pluviale potenţial contaminate de pe platforma de depozitare a maculaturii

-ape pluviale potenţial contaminate de pe platformele de la preparare lemn şi de pe drumurile de incintă

-ape pluviale necontaminate de pe acoperişuri

Reţelele de canalizare sunt sistematizate astfel:

•apele uzate tehnologice, de la instalaţiile de producţie şi auxiliare + apele pluviale posibil impurificate de pe platforma de depozitare a maculaturii: se colectează prin reţeaua de canalizare cu L= 1135 m, deversate în decantorul cu V= 5 000 mc cu rol de bazin de primire şi omogenizare şi apoi epurate în staţia de epurare

•apele pluviale posibil impurificate de pe platformele din zona Preparării lemnului sunt colectate printr-o reţea separată de cea tehnologică şi menajeră, de L= 495 m cu descărcare în fluviul Dunărea, după trecerea prin separatorul de produs petrolier, şi după ce se uneşte cu circuitul de evacuare a apei epurate

•apele uzate menajere proprii + de la terţi sunt colectate în reţeaua de canalizare menajeră, separat de cea tehnologică, cu L= 1682 m, care se uneşte cu circuitul de ape tehnologice şi ajung apoi în staţia de epurare

•apele pluviale neimpurificate de pe acoperişuri se dispersează pe spaţiile verzi

| Categoria apei | Instalaţie/Echipament de depoluare | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
|  | Instalaţii de preepurare |
| fabricarea semicelulozei | unitate continuă de spălare tip Chemi-Washer şi prese de spălare | spălare în contracurent a semicelulozei, pe 6 trepte de spălare; montată în hotă prevăzută cu exhaustor |
| ape de proces în exces de la instalaţia de fabricare hârtie | filtru ALGAS multifilter | tambur de capacitate 150 mc/h, diam.tubular- 2000 mm, L= 6000 mm, supraf.filtrantă= 89 mp |
| Instalaţii de epurare finală |
| ape uzate menajere proprii + de la terţi | staţie de epurare WWTP AMINODAN GROUP | -capacitatea staţiei - 13,9 l/s (50 m3/h) -cuprinde: • treapta fizico-chimică: parametrii la ieşire: MTS- 18 mg/l (98,3%); CCOCr- 864,8 mg/l (81,7%); CBO5- 321 mg/l (82,6%) • treapta biologică: parametrii la ieşire: MTS- 9 mg/l (99,1%); CCOCr- 95,13 mg/l (98%); CBO5- 33 mg/l (98,2%) •linia nămolului: 25-35% s.u. |
| ape uzate tehnologice, de la instalaţiile de producţie şi auxiliare |  |  |
| ape pluviale posibil impurificate de pe platforma de depozitare a maculaturii |  |  |
| ape pluviale posibil impurificate de pe platformele din zona Preparării lemnului | separator de produse petroliere | L= 30 m; l= 4,9 m; h= 2,3 m; fundul bazinului este realizat în pantă de cca.10% |

Tehnologia de epurare include cele 2 trepte de epurare obligatorii, prevăzute în BREF-PPI, precum şi gestionarea nămolurilor rezultate (BAT 14, BAT 15, BAT 16).

9.3.SOL

•Sursele potenţiale de poluare a solului:

-depozitarea materiilor prime şi auxiliare, produse finite şi subproduse

-depozitarea deşeurilor tehnologice şi netehnologice

-manipularea şi depozitarea combustibililor

-infiltraţii din structurile subterane (reţele, conducte, canale, rezervoare, bazine, cuve de retenţie)

-depozitarea utilajelor în spaţii exterioare neamenajate

•Dotări pentru protecţia solului:

-platforme betonate pentru depozitarea materiilor prime şi auxiliare, produse finite şi subproduse

-platforme betonate pentru depozitarea deşeurilor tehnologice şi netehnologice

-recipienţi pentru depozitarea deşeurilor tehnologice şi netehnologice

-căi de circulaţie şi alei pietonale betonate

10.CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

10.1. AER

•Emisiile în aer nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie VLE prevăzute în tabelele de mai jos, cu excepţia perioadelor de pornire-oprire.

•Toate echipamentele de reducere, control şi monitorizare trebuie să fie calibrate şi întreţinute corespunzător.

•Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată, uşor de analizat, pentru a putea permite verificarea conformării cu condiţiile de funcţionare şi VLE stabilite.

•Emisiile difuze şi mirosurile vor fi reduse prin:

-respectarea strictă a procesului tehnologic

-întreţinerea curentă eficientă a instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor

-transportul acoperit al materialelor pulverulente

-etanşarea conductelor şi armăturilor prin care circulă produse chimice

•Monitorizarea emisiilor se va face conform prevederilor capitolului Monitorizarea activităţii din prezenta autorizaţie, iar rezultatul măsurătorilor acestora face parte din Raportul Anual de Mediu RAM care se depune la APM Mehedinţi

Emisii dirijate din surse fixe/staţionare: valorile emisiilor din sursele fixe (coşurile de evacuare a gazelor arse), în condiţii normale de funcţionare, în punctul în care emisia părăseşte instalaţia, aplicabile pentru fiecare coş de evacuare gaze arse, pe fiecare tip de combustibil şi pe fiecare tip de poluant, trebuie să respecte următoarele limite:

| Emisiile şi sursele de emisii | VLE, mg/Nmc, admise conform Ordin nr.462/1993; instalaţii cu P < 100 MWt | VLE, mg/Nmc, admise din anul 01.01.2025, conform Legii nr.188/2018 (Directiva MCP), cazane cu puteri ≥ 5 MWt, Anexa II, Partea 1, tab.2 | VLE, mg/Nmc, admise din anul 01.01.2030, conform Legii nr.188/2018 (Directiva MCP), cazane cu puteri < 5 MWt |
| --- | --- | --- | --- |
| cazanele de abur pe biomasă; valorile limită se raportează la un conţinut de oxigen al efluenţilor gazoşi de 6% O2 |
| Pulberi | 100 | 50 | - |
| NOx | 500 | 650 | - |
| SO2 | 2000 | - | - |
| CO | 250 | - | - |
| cazanele de abur pe gaze naturale; valorile limită se raportează la un conţinut de oxigen al efluenţilor gazoşi de 3% O2 |
| Pulberi | 5 | - | - |
| NOx | 350 | 200 | 250 |
| SO2 | 35 | - | - |
| CO | 100 | - | - |
| instalația de preparare a soluției de fierbere (coloana de absorbţie) |
| SO2 | 500 mg/mc, Anexa 1, Pct.6.1., debit masic ≥ 5 kg/h | 100 – 500 mg/Nmc, BREF-BAT-LVIC-S (Large Volum Inorganic Chemicals - Solid and other industrie) |

Emisii difuze (fugitive) din surse  fixe/staţionare

Se vor respecta concentraţiile maxim admise (STAS 12574-87) şi/sau valorile limită (Legea nr.104/2011) pentru măsurătorile efectuate privind calitatea aerului ambiental - imisii la limita perimetrală a amplasamentului societăţii:

| Surse | Noxe emisie | C.M.A. conform STAS 12574-87 | V.L.conform Legii nr.104/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| instalaţia de fierbere a lemnului | vapori de apă cu urme de H2S, SO2, R-SH, CH3-OH | •Hidrogen sulfurat = 0,015 mg/mc - medie la 30 min.; 0,008 mg/mc - medie la 24 h •Metil mercaptan = 0,00001 mg/mc - medie la 24 h •Metanol = 1,0 mg/mc – medie la 30 min.; 0,5 mg/mc – medie 24 h | dioxid de sulf = 350 µg/mc – medie 1 h; 125 µg/mc – medie 24 h |
| instalaţia de spălare-sortare a semicelulozei | vapori de apă cu urme de H2S, R-SH |  |  |
| instalaţia de preparare a lemnului | pulberi în suspensie | TSP = 0,5 mg/mc – medie 30 min; 0,15 mg/mc – medie 24 h | PM10, pentru protecţia sănătăţii umane: pentru 1 zi = 50 µg/mc, a nu se depăşi mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic; pentru 1 an calendaristic = 40 µg/mc |
| descărcarea maculaturii |  |  |  |

10.2.APĂ (inclusiv în apa subterană)

• Valoriile indicatorilor de calitate pentru apele uzate sunt stabilite conform prevederilor Autorizaţiei de gospodărire a apelor în vigoare (nr.296/04.10.2018 la data emiterii prezentei autorizaţii integrate de mediu) şi nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în tabelul de mai jos.Nu trebuie să existe emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în Autorizaţia de gospodărire a apelor în vigoare.

• Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare.

• Titularul/operatorul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

• Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

•  Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcţiile şi conductele subterane.

• Titularul/operatorul de activitate are obligaţia de a verifica şi întreţine starea instalaţiilor de epurare şi evacuare a apelor uzate.

• Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

• In punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă  (pompe, armături, puncte de umplere şi transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

• Se vor păstra la îndemână şi în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

• Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum este precizat în capitolul

Monitorizarea activităţii din prezenta autorizaţie, iar rezultatul măsurătorilor acestora face parte din Raportul Anual de Mediu RAM care se depune la APM Mehedinţi

Încărcări specifice raportate la capacitatea nominală a instalaţiei de fabricare a hârtiei din semiceluloză şi pastă de maculatură, valori limită asociate BATC 2014 (BAT-AELS):

| Parametru | Valori limită |
| --- | --- |
| Indicatori efluent | Valori NTPA 001-2005 medii zilnice, mg/l | Valori BATC-PPI 2014, medii anuale, kg/t | Încărcări specifice C.C.H., kg/t |
| CCOCr | 125 | 0,1 – 1,4 | 0,7225 |
| TSS | 35 | 0,02 – 0,2 (max.0,45) | 0,01 |
| NT | 10 | 0,008 – 0,09 | 0,0578 |
| PT | 1 2 | 0,001 – 0,005 (max.0,008) | 0,0057 0,0115 |
| CBO5 | 25 | <25 mg/l pt.debit ape uzate de 1,5 – 10 mc/t →0,037 – 0,25 kg/t | 25 mg/l |
| Ape uzate epurate | - | 1,5 – 10 mc/t | 5,78 mc/t |

Indicatorii de calitate  ai apelor uzate evacuate în emisar, conform H.G.nr.352/2005 -  NTPA 001/2005,  a Ordinului nr.31/2006 şi a Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 296/04.10.2018  (punct de prelevare probe – căminul C2 pe sistemul de evacuare a apelor din staţia de epurare în Dunăre):

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Autorizaţie de gospodărire a apelor, mg/l | Valori NTPA 001-2005 medii zilnice, mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate menajere, tehnologice şi meteorice | pH | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 8,5 |
|  | CCOCr | 125 | 125 |
|  | Suspensii | 60 | 35 (60) |
|  | CBO5 | 25 | 25 |
|  | Subst.extractibile cu solvenţi organici | 20 | 20 |
|  | Detergenţi sintetici | 0,5 | 0,5 |
|  | Fosfor total (P) | 2,0 | 1,0 (2,0) |
|  | Azot amoniacal (NH4+) | 3,0 | 2,0 (3,0) |
|  | Azotaţi (NO3-) | 37,0 | 25,0 (37,0) |
|  | Azotiţi (NO2-) | 2,0 | 1 (2,0) |
|  | Sulfaţi (SO4-2) | 600 | 600 |
|  | Sulfuri + H2S | 500 | 0,5 |
|  | Reziduu filtrat la 1050C | 2000 | 2000 |
|  | Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH) | 0,3 | 0,3 |
|  | Cadmiu (Cd+2) | 0,2 | 0,2 |

APA SUBTERANĂ

Sunt prevăzute 4 foraje de monitorizare a freaticului din zona fabricii:

- FM1, în zona de acces în unitate, H= 10,2 m, coordonate STEREO 70: X= 316019; Y= 350507

- FM2, în zona de S-V a maşinii de carton ondulat, H= 5,45 m, coordonate STEREO 70: X= 316252; Y= 350129

- FM3, în zona instalaţiei de ardere sulf, H= 5,5 m, coordonate STEREO 70: X= 316649; Y= 349682

- FM4, aval de staţia de epurare, H= 4,72 m, coordonate STEREO 70: X= 316684; Y= 349661

Rezultatele măsurătorilor realizate în lunile mai-iunie 2017 constituie referinţa pentru evaluările ulterioare.

Măsurătorile ulterioare nu trebuie de asemenea să depăşească valorile din:

-Ordinul nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, pentru corpul de apă ROJI06 –Lunca şi Terasele Dunării (Calafat) pentru NH4, cloruri, SO4, NO2, PO4, Cd, Hg, Pb, As

-Normativ NTPA 001/2005 privind limitele de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industrial şi urbane evacuate în receptori naturali, pentru pH, NO3, Zn, CBO5, CCOCr şi reziduu fix

-H.G.nr.53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, modificat şi completat prin H.G.nr.449/2013, H.G.nr.882/2013, H.G.nr.516/2016, coroborat cu Ordinul nr.621/2014 pentru benzen, tricloretilenă şi tetracloretilenă

Valorile de referinţă

| Valoare de referinţă, mg/l | FM 1 | FM 2 | FM 3 | FM 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH4 | 3,13 | 2,07 | 0,60 | 1,21 |
| Cl | 67,4 | 63,8 | 78,0 | 70,9 |
| SO4 | 245,8 | 84,9 | 448 | 218 |
| NO2 | 0,13 | 0,20 | 0,53 | 0,082 |
| PO4 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,44 |
| Cd | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Hg | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 | <0,00001 |
| Pb | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| As | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 | <0,00006 |
| pH (unit.pH) | 7,61 | 7,63 | 7,13 | 7,21 |
| NO3 | 2,12 | 0,69 | 0,63 | 0,67 |
| Zn | 0,084 | 0,06 | 0,30 | 0,12 |
| CBO5 | 21 | 43 | 22 | 21 |
| CCOCr | 68,22 | 100,53 | 86,17 | 78,99 |
| Rezid.filtrat | 792 | 742 | 1804 | 824 |
| Benzen | <0,15 | 0,47 | <0,15 | <0,15 |
| Tricloretilenă | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Tetracloretilenă | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |

Funcţie de rezultate obţinute pentru indicatorii tricloretilenă şi tetracloretilenă, aceştia pot fi eliminaţi din determinări.

Valori limită admise:

| Indicator | Valori admise conform Ordin nr.621/2014, mg/l | Valori admise conform NTPA 001/2002, mg/l | Valori admise conform H.G.nr.53/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH4 | 1,1 | - | - |
| Cl | 250 | - | - |
| SO4 | 450 | - | - |
| NO2 | 0,5 | - | - |
| PO4 | 0,5 | - | - |
| Cd | 0,005 | - | - |
| Hg | 0,001 | - | - |
| Pb | 0,01 | - | - |
| As | - | - | - |
| pH (unit.pH) | - | 6,5-8,5 | - |
| NO3 | - | 25 | - |
| Zn | - | 0,5 | - |
| CBO5 | - | 25 | - |
| CCOCr | - | 125 | - |
| Rezid.filtrat | - | 2000 | - |
| Benzen (µg/l) | 10 | - | 10 |
| Tricloretilenă (µg/l) | 10 | - | 10 |
| Tetracloretilenă (µg/l) | 10 | - | 10 |

10.3.SOL

•Manipularea materialelor (încărcări/descărcări), precum și stocarea temporară a materialelor de orice fel și a deșeurilor, se vor realiza numai în zone special amenajate, pe suprafețe betonate, pentru a împiedica scurgerile și infiltrațiile în sol.

•Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul și apa subterană; în cazul producerii acestor accidente se va proceda conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

•Toate rezervoarele, bazinele, conductele supraterane și subterane vor fi etanșate și izolate pentru a preveni orice fel de scurgeri ce pot duce la poluarea solului și a apelor subterane.

•Titularul de activitate trebuie să întocmească un Program de verificare și testare a tuturor acestor dotări, împreună cu flanșele și valvele aferente; verificările vor avea loc cu o frecvența de minim o dată la doi ani, precum și după caz, ori de câte ori se consideră necesar.

•Titularul de activitate trebuie să planifice și să execute lucrări de revizii și reparații la toate facilitățile de stocare și transport a produselor ce pot provoca poluări ale solului și apelor subterane.

•Conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, este obligatorie existența unui stoc permanent de produse și echipamente necesare întervenției în astfel de cazuri.

Prelevarea probelor de sol se realizează în aval de zona depozitului de maculatură, pe direcția de curgere a apei freatice.

Analizele de sol executate la nivelul lunii decembrie 2017, conform Rapoartelor de încercare nr. 4317/6/AI din 5.12.2017 și nr. 4317/7/AI din 5.12.2017 constituie referinţa “0” pentru evaluările ulterioare.

Măsurătorile ulterioare nu trebuie de asemenea să depăşească pragul de alertă pentru terenuri de folosință mai puțin sensibilă prevăzut de Ordinul nr.756/1997.

Valorile de referinţă

| Proba | Adâncime cm | Sulfaţi | Fenoli | Cu | Pb | Zn | Cd | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitul de maculatură (în aval, pe direcţia de curgere a apei freatice) | 5 | 792,5 | <0,02 | 16,2 | 7,04 | 30,3 | 0,15 | 20,0 |
|  | 30 | 976 | <0,02 | 20 | 9,10 | 42,2 | 0,21 | 20,0 |

Valorile limită admise pentru pragul de alertă conform Ordinului nr.756/1997 - terenuri de folosință mai puțin sensibilă:

| Loc de prelevare | Indicator | Valori normale | Prag de alertă mg/kg subst.uscată | Prag de intervenţie mg/kg subst.uscată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Folosinţa sensibilă | Folosinţa mai puţin sensibilă | Folosinţa sensibilă | Folosinţa mai puţin sensibilă |
| Depozitul de maculatură | Sulfaţi | - | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 |
|  | Fenoli | <0,02 | 5 | 10 | 10 | 40 |
|  | Cupru | 20 | 100 | 250 | 200 | 500 |
|  | Nichel | 20 | 75 | 200 | 150 | 500 |
|  | Plumb | 20 | 50 | 260 | 100 | 1 000 |
|  | Zinc | 100 | 300 | 700 | 600 | 1 500 |
|  | Cadmiu | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 |

10.4.ZGOMOT

Sursele generatoare de zgomot de pe amplasamentul operatorului:

-surse interioare: utilajele, echipamentele şi instalaţiile din interiorul halelor de producţie

-surse exterioare: utilaje, echipamente şi instalaţii amplasate în aer liber (secţia de preparare tocătură de lemn) sau în incinte semideschise (centrala termică, unde cele 4 cazane de ardere sunt prevăzute cu sisteme de purjare a aburului sub presiune)

-surse mobile: mijloace de transport auto

Conform STAS 10009-2017, valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei, respectiv nivelul de presiune acustic continuu echivalent ponderat A, L AeqT, nu va depăşi 65 dB.

Modul de determinare a nivelului de zgomot (puncte stabilite, condiţii şi frecvenţa) este cel prevăzut  în capitolul Monitorizarea activităţii din prezenta autorizaţie, iar rezultatul măsurătorilor  face parte din Raportul Anual de Mediu RAM care se depune la APM Mehedinţi.

În vederea prevenirii şi reducerii nivelului de zgomot, titularul aplică următoarele măsuri din cadrul recomandărilor BAT 17 – „Emisii de zgomot”:

•Tehnici operaţionale şi de gestionare în clădirile care conţin echipamente zgomotoase

•Împrejmuirea echipamentelor şi unităţilor generatoare de zgomot

•Izolare împotriva vibraţiilor

•Utilizarea utilajelor mai mari de manipulare a lemnului

•Eliberarea buştenilor de la o înălţime mai mică pe grămezile de buşteni sau pe platformă

10.5.MIROSURI

Mirosurile apărute din desfăşurarea activităţii sunt:

-mirosuri specifice activităţilor de prelucrare lemn, producere semiceluloză (fierbere, spălare) şi producere hârtie

-mirosuri generate de activitatea din staţia de epurare ape uzate (procesul de fermentare nămol)

Titularul de activitate va respecta tehnologia de fabricaţie şi va lua toate măsurile necesare pentru ca emisiile caracterizate prin miros să nu producă disconfort populaţiei din zonele protejate.

În vederea prevenirii şi reducerii emisiilor de compuşi mirositori, din sistemul de ape reziduale şi de manipulare a nămolului, titularul aplică următoarele măsuri din cadrul recomandărilor BAT 7 – „Emisii de mirosuri”:

•Evitarea perioadelor de retenţie prelungite, zonele moarte sau suprafeţele cu amestec slab din circuitele de apă şi unităţile aferente

•Utilizarea biocidelor, agenţilor de dispersie, sau de oxidare

•Evitarea aerisirii excesive în bazinele de egalizare, dar menţinerea amestecării suficiente

•Asigurarea capacităţii suficiente de aerisire şi a proprietăţilor de amestecare în rezervoarele de aerisire

•Buna funcţionare a treptei de decanate/filtrare a nămolului şi pompare a nămolului recirculat

•Limitarea timpului de retenţie a nămolului în rezervorul de stocare

•Evitarea depozitării apelor reziduale în bazinul de colectare a scurgerilor accidentale mai mult decât este necesar; păstrarea acestui bazin gol

În cazul unor sesizări, se vor face determinări pentru verificarea respectării limitelor impuse de STAS 12574-87 pentru indicatorii: hidrogen sulfurat, metil mercaptan, alcooli, amoniac şi pulberi totale în suspensie.

11.GESTIUNEA DEȘEURILOR

-toate tipurile de deşeuri de pe amplasament, atât cele generate din activitate, cât şi cele colectate, se vor gestiona în conformitate cu prevederile legale specifice deşeurilor;

-titularul de activitate are responsabilitatea şi obligativitatea caracterizării fizico-chimice a deşeurilor generate în conformitate cu prevederile Ordinului nr.95/2005 privind criteriile de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate la fiecare clasă de depozit de deşeuri;

-gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

-deşeurile se vor stoca temporar, pe tipuri de deşeuri, în recipiente corespunzătoare şi spaţii amenajate; zonele de stocare vor fi marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate; stocarea temporară se face astfel încât să se prevină poluarea solului şi să se reducă la minim orice degajare de emisii fugitive în aer;

-este obligatorie deţinerea de produse destinate intervenţiei în caz de poluări accidentale; se va anunţa autoritatea de mediu în legătură cu apariţia oricăror forme de poluare;

-se va evita formarea de stocuri de deşeuri peste posibilităţile de stocare şi de evacuare, care ar putea genera poluarea mediului sau care prezintă riscuri de incendiu; se va asigura transportul în timp util al acestora de pe amplasament;

-în calitate de operator economic care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, aveţi obligaţia să:

•deţineţi spaţii amenajate corespunzător pentru stocarea deşeurilor care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului

•evitaţi formarea de stocuri de deşeuri peste posibilităţile de valorificare

•adoptaţi cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor, în momentul achiziţiei

•înscrierea la Ministerul Economiei, având în vedere că desfăşuraţi operaţiuni de valorificare a deşeurilor prevăzute în Anexa nr.3 la Legea nr.211/2011, cu modificările şi completările ulterioare

-toate tipurile de deşeuri se vor preda, pe bază de contract, către operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de transport, colectare, tratare, reciclare, valorificare;

-este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neamenajate, precum şi amestecarea diferitelor categorii de deşeuri;

-aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

-titularul activităţii are obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia în incintă şi în zona limitrofă a obiectivului şi să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

-titularul de activitate are obligaţia să desemneze persoane responsabile de gestionarea deşeurilor; se va întocmi un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor (cantităţi de deşeuri, caracteristica fizico-chimică, loc de generare, numele transportatorului, cu atestatele şi autorizaţiile acestuia şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate) care se va pune la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora; modul de gestionare a deşeurilor pe amplasament este parte din Raportul Anual de Mediu.

11.1. DEȘEURI PRODUSE, STOCATE TEMPORAR

11.1.1.Deșeuri nepericuloase

| Denumire deşeu | Cod conform H.G.nr.856/2002 | Stare fizică | Sursă generatoare | Cantitate ts.u./an | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri tehnologice |
| deşeuri de lemn şi de scoarţă | 03 03 01 | solid | Instalaţia de prelucrare lemn (tocare) | 240000 | -depozit deşeuri de lemn, coajă, rumeguş, S= 6 000 mp, descoperit, betonat -alături de rumeguşul achiziţionat de la terţi, constituie biomasa utilizată în cazanele de abur tehnologic: cod valorificare R1 |
| rumegus, talas, aşchii, resturi de scandură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04* | 03 01 05 | solid |  | 1200 |  |
| cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan | 10 01 01 | solid | Cazanele de ardere pe biomasă | 4 000 | -stocare temporară în container metalic de L= 5 m, l= 2,5 m şi h= 2 m -eliminare pe depozitul ecologic, contract cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL: cod eliminare D5 |
| cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan | 10 01 01 | solid | Instalaţia de preparare soluţie de fierbere - Ardere sulf | 4,0 | - stocare temporară în container metalic de L= 5 m, l= 2,5 m şi h= 2 m -eliminare pe depozitul ecologic, contract cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL: cod eliminare D5 |
| nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13 | 19 08 14 | semisolid | Staţia de epurare | 828 | -stocare temporară în container metalic, capacit 10-12 t, etanş, pe platformă betonată -eliminare pe depozitul ecologic, contract cu SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL: cod eliminare D5 |
| deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării | 03 03 08 | solid | Sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării | 1980 | -platformă betonată -preluare pentru reciclare, contract cu ROBSYLV SRL: cod valorificare R3 sau R12, după caz |
|  |  |  | Sortarea pastei de hârtie pe centriscriner | 85 |  |
|  |  | solid | Brac tehnologic de pe maşina de hârtie, de pe maşina de carton ondulat şi de la realizare confecţii de carton ondulat | 7200 | Reutilizare în procesul de fabricare a hârtiei Cod valorificare R3 |
| fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de umplutură, cretare | 03 03 10 | sus pensie | Recuperare fibră - filtru Algas | 900 | Rezervor stocare şi reutilizare pe maşina de hârtie Cod valorificare R3 |
| Deşeuri netehnologice |
| fier şi oţel | 17 04 05 | solid | Atelier mecanic | 7 | -stocare temporară în container, în atelier -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorifcare R12 |
| pilitură şi şpan feros | 12 01 01 | solid | Atelier mecanic | 0,024 | -stocare temporară în container, în atelier -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| cupru, bronz, alamă | 17 04 01 | solid | Atelier mecanic; activitatea de întreţinere şi reparaţii | 0,3 | -stocare temporară în container, în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmrecăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02* | 15 02 03 | solid | Activitatea de întreţinere şi reparaţii | 1,5 | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | solid | Activitatea de producţie şi din activitatea salariaţilor | 20 | -stocare temporară în recipienţi, în halele de producţie şi în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R3 |
| ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | solid | Activitatea de producţie şi din activitatea salariaţilor | 1,8 | -stocare temporară în recipienţi, în halele de producţie şi în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R3 |
| ambalaje metalice | 15 01 04 | solid | Activitatea salariaţilor | 0,12 | -stocare temporară în recipienţi, în halele de producţie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| ambalaje de sticlă | 15 01 07 | solid | Activitatea de producţie şi din activitatea salariaţilor | 0,024 | stocare temporară în recipienţi, în halele de producţie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| materiale izolante | 17 06 04 | solid | Activitatea de întreţinere şi reparaţii | 0,012 | -stocare temporară în recipienţi, în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12, sau după caz, cod eliminare D5 |
| anvelope scoase din uz | 16 01 03 | solid | Activitatea de transport | 150 buc./an | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | 17 09 04 | solid | Lucrări de amenajări | - | -stocare temporară pe platformă betonată -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R10, sau după caz, cod eliminare D5 |
| deşeuri municipale amestecate | 20 03 01 | solid | Activitatea salariaţilor | 100 | -stocare temporară în europubele -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod eliminare D5 |
| echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 13* | 16 02 14 | solid | Activitatea de întreţinere şi reparaţii | 12 buc./an | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| 11.1.2.Deșeuri periculoase |  |
| alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 08* | lichid | Activitatea de întreţinere şi reparaţii | 20 | -stocare temporară în recipienţi, în atelier -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase | 15 01 10* | solid | Activitatea de producţie | 0,12 | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase | 15 02 02* | solid | Activitatea de întreţinere şi reparaţii | 0,6 | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12, sau după caz, cod eliminare D10 |
| substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase | 16 05 07* | solid şi lichid | Laborator | 0,015 | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod eliminare D10 |
| substanţe chimice organice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase | 16 05 08* | solid şi lichid | Laborator | 0,015 | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod eliminare D10 |
| baterii cu plumb | 16 06 01* | solid | Activitatea de transport | 15 buc./an | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |
| tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur | 20 01 21* | solid | Activitatea de producţie | 0,012 | -stocare temporară în magazie -preluare de către operatori economici autorizaţi: cod valorificare R12 |

11.2.DEŞEURI COLECTATE ŞI VALORIFICATE

| Denumire deşeu | Cod deşeu conf.H.G.nr.856/2002 | Cantitate t/an | Stocare | Valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hârtie și carton pentru reciclare | 15 01 01: ambalaje de hârtie și carton | 39600 | depozit de maculatură, S= 3945 mp, betonat, descoperit | preparare pastă de hârtie (pastă de maculatură): cod valorificare R3 |
|  | 20 01 01: hârtie și carton |  |  |  |
| Ambalaje de lemn | 15 01 03 | 15000 | depozit deşeuri de lemn, coajă, rumeguş, S= 6 000 mp, descoperit, betonat | fabricarea semicelulozei: cod valorificare R3 |
| Rumeguş | 03 01 05 | 8000 | pe platforma betonată a cazanelor de ardere pe biomasă | producere abur tehnologic în cazanele de ardere pe biomasă: cod valorificare R1 |
| Deșeuri de lemn și scoarță | 03 03 01 | 150 | pe platforma betonată a cazanelor de ardere pe biomasă | producere abur tehnologic în cazanele de ardere pe biomasă: cod valorificare R1 |
| Lemn | 17 02 01 | 100 | pe platforma betonată a cazanelor de ardere pe biomasă | producere abur tehnologic în cazanele de ardere pe biomasă: cod valorificare R1 |
| Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 | 20 01 38 | 50 | pe platforma betonată a cazanelor de ardere pe biomasă | producere abur tehnologic în cazanele de ardere pe biomasă: cod valorificare R1 |
| Deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării (deşeuri de pe maşina de carton ondulat şi de la obţinerea ambalajelor de carton ondulat) | 03 03 08 | 10 000 | depozit de maculatură, S= 3945 mp, betonat, descoperit | preparare pastă de hârtie (pastă de maculatură):cod valorificare R3 |

11.4.DEȘEURI COMERCIALIZATE: nu este cazul

11.5.DEPOZITARE DEFINITIVĂ A DEȘEURILOR: nu este cazul

Tehnicile BAT de prevenire a generării deșeurilor și de management al deșeurilor aplicate de operator, conform recomandărilor BAT 12 –„Managementul deşeurilor”:

1.Sisteme de gestionare și evaluare a deșeurilor sunt utilizate pentru identificarea unor opțiuni fezabile de optimizare a prevenției, reutilizării, recuperării, reciclării și eliminării deșeurilor:

-pentru reducerea deşeurilor rezultate de la procesarea maculaturii (refuzuri de la sortarea şi destrămarea maculaturii) se impune o îmbunătăţire a calităţii maculaturii.  Deșeurile de la procesarea maculaturii se încadrează în prevederile BAT, deoarece societatea se aprovizionează numai cu maculatură din centrele comerciale.  Pe ansamblu, este de aşteptat o creştere a conţinutului de impurităţi în maculatură, ceea ce va determina creşterea cantităţilor de deşeuri rezultate de la fabricile de hârtie din maculatură, atât sub forma refuzurilor solide la sortarea maculaturii, cât şi sub formă de nămoluri din procesul de epurare a apelor uzate

2.Colectarea separată a diferitelor categorii de deșeuri la punctele de origine:

-deşeurile generate se colecteză şi depozitează separat pe categorii, în vederea  creşterii posibilităţilor de valorificare/reciclare

3.Amestecarea categoriilor potrivite de reziduuri în funcție de opțiunile alese pentru reutilizare/reciclare, tratare ulterioară și eliminare:

-deșeurile lemnoase provenite de la fabricarea semicelulozei se amestecă cu tocătura de lemn aprovizionată din exterior şi cu deşeurile de paleţi de lemn colectate de la terţi, pentru a fi arse în cazanele pe biomasă în vederea generării de abur tehnologic

-deşeurile provenite de la prepararea pastei de maculatură sunt colectate în amestec în containere speciale cu care se transportă la valorificare/reciclare de către firma autorizată. La fel se procedează şi în cazul cenuşii şi a zgurei provenite de la cazanele pe biomasă şi în cazul nămolurilor primare şi biologice de la staţia de epurare

4.Pretratarea reziduurilor rezultate din procese înainte de reutilizare sau reciclare:

-nămolurile de la epurare, după o tratare prealabilă cu coagulanţi şi floculanţi în vederea stabilizării biologice şi creşterii capacităţii de deshidratare, se deshidratează până la o consistenţă de cca. 35 - 40 %  pe o centrifugă tip GEA, în vederea reducerii volumului şi procesarea / recircularea apei de stoarcere în staţia de epurare

-deşeurile solide şi refuzurile rezultate de la prepararea pastei de maculatură sunt valorificate/reciclate (contract firma ROBSYLV SRL), după o deshidratare/îngroşare/stoarcere prealabilă în cadrul proceselor tehnologice

5.Recuperarea materialelor și reciclarea deșeurilor  de proces la fața locului:

-refuzurile solide de la prepararea pastei reprezintă aprox. 5,55 % din maculatura achiziţionată şi au un potenţial de valorificare/reciclare în domeniul materialelor plastice, prin firme specializate

6.Recuperarea energiei la fața locului sau în afara acestuia din deșeuri cu un conținut organic ridicat:

-se aplică în cazul deșeurilor lemnoase, care sunt valorificate energetic, pentru producerea aburului tehnologic, în cazanele proprii de biomasă

7.Utilizarea corespunzătoare a materialelor din deșeuri rezultată din producția celulozei și a hârtiei poate fi efectuată în alte sectoare industriale:

-deșeurile de la prepararea pastei de maculatură au un potențial combustibil relativ ridicat, putând fi valorificate şi în industria cimentului, sau în cazane de coincinerare deşeuri; deocamdată se prevede valorificarea/ reciclarea plasticurilor din compoziția deșeurilor solide de la prepararea pastei de maculatură, prin firme autorizate

8.Pretratarea categoriilor de deșeuri înaintea eliminării implică măsuri (drenare, uscare, etc.) de reducere a greutății și a volumului în vederea transportului sau eliminării:

-deșeurile de la prepararea pastei de maculatură se depozitează pe platformă betonată în vederea drenării și transportului la unităţile de valorificare.

12.INTERVENȚIA RAPIDĂ/PREVENIREA ȘI MANEGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ, SIGURANȚA INSTALAȚIEI

12.1.Substanţe şi preparate periculoase prezente pe amplasament

| Substanţa/preparat chimic periculos | Fraza de pericol conf.Fişă de securitate | Stare fizică/Utilizare | Cantitate estimată t/an | Capacitate maximă de stocare tone | Loc de depozitare şi mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| motorină | H 351, H 226, H 411, H 304, H 315, H 373, H 332 | lichid/combustibil | 30 | 54 | Rezervor metalic suprateran, 60 mc, pe platformă betonată, zonă Poarta nr.2 |
| uleiuri şi lubrefianţi |  | lichid/ |  | 10 | Depozit, S= 30 mp, lângă depozitul de carburanţi, butoaie metalice de 200 l |
| spectrum XD 3899 | neclasificat conf.R 1272/2008 | lichid/biocid pt.circuitul apei de proces | 7 | 2 | În hala maşinii de hârtie, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| petrofoam 40 | neclasificat conf.R 1272/2008 | lichid/antispumant | 10 | 3 | În hala maşinii de hârtie, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| PAX 18 | H 317, H 290 | lichid/polielectrolit, coagulant | 360 | 15 | Staţia de epurare, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| Chem Aqua 900 Plus | H 318, H 302 | lichid/anticoroziv, la cazanele din centrala termică | 3 | 1 | Instalaţia de dedurizare a apei, rezervoare de plastic de 1 mc |
| NaCl | neclasificat conf.R 1272/2008 | solid/tratare apă | 4 | 2 | Instalaţia de dedurizare a apei, saci de 25 kg |
| Na OH | H 314, H 290 | lichid/agent de neutralizare la staţia de epurare | 40 | 10 | Clădire staţia de epurare şi Instalaţia de carton ondulat, rezervor de plastic cu pompă dozatoare, ambalaj original de 1 mc |
| Superfloc C 496 | H 319 | solid/polimer de floculare la staţia de epurare | 7,5 | 2 | Staţia de epurare, ambalaj original-saci de 25 kg |
| Na2CO3 | H 319 | solid/materie primă la fabricarea SNS | 10500 | 75 | Preparare soluţie de fierbere, rezervor metalic |
| Sulf solid (fulgi) | H 315 | Solid/topit/materie primă la fabricarea SNS | 2500 | 100 | Depozit acoperit, la secţia de preparare soluţie de fierbere, rezervor metalic |
| Sulfit neutru de sodiu SNS | neclasificat conf.R 1272/2008 | lichid/soluţie de fierbere, agent de dezincrustare la fierberea lemnului pt. obţinere semiceluloză | 12500 | 200 | Secţia preparare soluţie de fierbere, rezervoare metalice cu Vt= 180 mc |
| Carbofloc OL 800 | H 412 | lichid/agent de retenţie la fabr.hârtiei | 15 | 2 | Hala maşinii de hârtie, ambalaj original de 1 mc |
| Carbores 20 | H 411 | lichid/răşină pt.creşterea rezistenţei benzii de hârtie în stare umedă | 220 | 10 | Hala maşinii de hârtie, ambalaj original, container de 1 mc, rezervor de plastic cu pompă dozatoare |
| Carbores KMW 20 | H 411 | lichid/agent de încleiere la fabr.hârtiei | 420 | 30 | Hala maşinii de hârtie, ambalaj original, container de 1 mc |
| Amidon nativ | neclasificat conf.R 1272/2008 | solid/agent de încleiere-lipire carton ondulat | 1200 | 30 | Secţia de carton ondulat, siloz metalic de 20 mc |

Pe amplasament se regăsesc şi deşeuri periculoase, modul lor de gestionare fiind prezentat la subcapitolul 11.1.2.Deșeuri periculoase.

12.2. Încadrarea amplasamentului din punct de vedere al impactului asupra sănătății populației

Concluziile Studiului de impact asupra sănătății populației stabilesc următoarele:

-substanțele și situațiile periculoase nu depășesc normele în vigoare la nivel de receptor

-se impune extinderea evaluării riscurilor asupra stării de sănătate a populației, în relație cu activitățile obiectivului și conformarea cu prevederile Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, având în vedere că amplasamentul depășește valoarea 1 la nivel inferior și la nivel superior la clasa de pericol pentru sănătate

-pentru evaluarea expunerii umane în relație cu noxele produse pe amplasament, se recomandă o monitorizare în dinamică a acestora (de 4 ori/an, în fiecare anotimp) în imisii la nivelul receptorilor umani cei mai apropiați de limita obiectivului; recoltările se vor face când obiectivul funcționează la capacitatea maximă de producție și se referă la noxele generate de toate activitățile de pe amplasament; evaluarea expunerii umane se recomandă să se facă după 1 an de monitorizare a noxelor din imisii.

-obiectivul poate funcționa fără a produce o expunere umană care să ducă la îmbolnăviri, în afara cazurilor în care se produc avarii/accidente.

12.3.Încadrarea amplasamentului conform prevederilor Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

Amplasamentul depăşeşte valoarea 1 la nivelul inferior şi la nivel superior, la clasa de pericol pentru sănătate; nu depăşeşte nivelul inferior şi nici nivelul superior la clasa de pericole fizice; nu depăşeşte nivelul inferior şi nici nivelul superior la clasa de pericole pentru mediu.

Conform Raportului de inspecţie SEVESO din data de 17.01.2019, amplasamentul societăţii se încadrează conform prevederilor Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase ca amplasament de risc minor.

Titularul de activitate are întocmite documentele corespunzătoare nivelului de pericol la care se încadrează, după cum urmează:

- Notificare privind prezenţa substanţelor periculoase pe amplasament

- Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, PPAM

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale

- Plan de acţiune în situaţii de porniri-opriri, avarii, funcţionări necorespunzătoare, accidente

12.3.Titularul de activitate are următoarele obligaţii:

-să desemneze un responsabil pentru managementul securităţii la nivelul amplasamentului

-să informeze autorităţile responsabile de amenajarea teritoriului, cu privire la nivelul de pericol al amplasamentului

-respectarea riguroasă a instrucţiunilor, normelor şi procedurilor de exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor existente pe amplasament

-realizarea lucrărilor de mentenanţă conform normelor specifice fiecarei instalaţii/ echipament, semnalarea din timp a eventualelor deficienţe apărute şi remedierea operativă a acestora

-monitorizarea indicatorilor de calitate pentru factorii de mediu aer, apă, apă subterană, sol, deşeuri, conform Planului de monitorizare

-să acţioneze imediat în caz de poluări accidentale, accidente, avarii, funcţionări necorepunzătoare, incendii, în vederea minimizării efectelor asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei, a acestor evenimente

-respectarea Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi a Planului de acţiune în situaţii de  în situaţii de porniri-opriri, avarii, funcţionări necorespunzătoare, accidente

-revizuirea şi actualizarea  Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, a Planului de acţiune în situaţii de porniri-opriri, avarii, funcţionări necorespunzătoare, accidente

-în cazul producerii evenimentelor de mai sus, se vor informa autorităţile competente: Prefectura judeţului Mehedinţi, APM Mehedinţi, GNM-CJ Mehedinţi, ISU „Drobeta”, AN Apele Române-SGA Mehedinţi

-să notifice APM Mehedinţi, în situaţia modificării cantităţii şi stării fizice a substanţelor periculoase gestionate, precum şi a instalaţiilor în care sunt implicate substanţe periculoase

-revizuirea, cel puţin o dată la 5 ani, a Politicii de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi după caz, ori de câte ori au loc modificări ale instalaţiilor

13.MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII

Monitorizarea se va efectua prin:

1.supraveghere şi control din partea organelor abilitate

2.automonitorizare

Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie (calibrare, verificare metrologică).

Toate analizele din cadrul monitorizării vor fi efectuate de personal calificat cu echipamente descrise în standardele de prelevat şi analiză.

Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare, iar buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea metodei de analiză.

Factorii de mediu monitorizaţi, indicatorii de calitate, locul de măsurare şi frecvenţa de monitorizare sunt cele prevăzute în prezenta autorizaţie.

Titularul prezentei autorizaţii este obligat să asigure accesul organelor abilitate la punctele de prelevare şi monitorizare.

Titularul prezentei autorizaţii este obligat să pună la dispoziţia organelor abilitate, rezultatele monitorizării factorilor de mediu, la termenele prevăzute în autorizaţie, sau ori de câte ori acestea le solicită.

În situaţia în care o instalaţie/sistem de depoluare nu funcţionează, trebuie realizată o monitorizare suplimentară a emisiilor în această perioadă; în registrul de analize se va menţiona instalaţia de depoluare nefuncţională.

Activitatea de automonitorizare constă în:

-monitorizarea emisiilor şi a calităţii factorilor de mediu

-monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces

-monitorizarea post-închidere

13.1.1.AER - emisii

| Sursa de emisii | Indicator | Frecvenţă |
| --- | --- | --- |
| Cazanele de ardere pe biomasă | până la data de 01.01.2025, conform Ordin nr.462/1993 |
|  | CO | semestrial |
|  | NOx |  |
|  | SO2 |  |
|  | pulberi |  |
|  | de la data de 01.01.2025, conform Legea nr.188/2018 |
|  | NOx | semestrial |
|  | pulberi |  |
| Cazanele de ardere pe gaze naturale | până la data de 01.01.2025, conform Ordin nr.462/1993 |
|  | CO | semestrial |
|  | NOx |  |
|  | SO2 |  |
|  | pulberi |  |
|  | de la data de 01.01.2025, conform Legea nr.188/2018 |
|  | NOx – cazanele Erensan | semestrial |
|  | de la data de 01.01.2030, conform Legea nr.188/2018 |
|  | NOx – cazanul Primex | semestrial |
| Instalația de preparare a soluției de fierbere – coloana de absorbţie | SO2 | semestrial |

Metode de analiză a indicatorilor:  metode de referinţă sau metode echivalente.

Amplasarea punctelor de măsurare:

-alegerea amplasamentului punctului de recoltare se face astfel încât repartiţia substanţelor poluante în secţiunea canalului să fie cât mai omogenă posibil, iar viteza, temperatura şi presiunea în conductă în zona de prelevare să fie cât mai stabile

-se recomandă amplasarea punctelor de măsură în conducte de evacuare rectilinii, cu forme şi secţiuni constante; pe cât posibil, lungimile de porţiuni rectilinii înainte (în amonte) şi după (în aval de) amplasamentul punctului de măsură va fi de cel puţin 5, respectiv 3 ori echivalentul diametrului hidraulic al secţiunii de măsură; în orice caz, tronsonul în amonte trebuie să fie mai lung ca cel în aval

-în ceea ce priveşte măsurările de pulberi, vor fi preferate canalele verticale celor orizontale, pentru a se evita depunerea sau repartizarea neomogenă a pulberii în efluent; este preferabil ca secţiunea de măsură să se aleagă după (în aval de) ventilatorul de gaze arse, deoarece în acea porţiune este mai probabil să existe un amestec mai omogen al gazelor reziduale, decât înainte de ventilator

-nu trebuie să existe un profil de viteză a gazului rezidual sau o concentraţie neomogenă în secţiunea de măsurare

-pentru accesul la punctele de măsură este necesară pregătirea unei platforme, fixe sau mobile, asigurând un spaţiu de lucru suficient, racordurile necesare la apă şi energie şi ţinând cont de măsurile specifice de protecţie a muncii; în funcţie de condiţiile concrete se poate avea în vedere construcţia a două platforme care să permită accesul la punctele de prelevare.

13.1.2.AER – imisii

În cazul unor sesizări, se vor face determinări pentru verificarea respectării limitelor impuse de STAS 12574-87 pentru indicatorii: hidrogen sulfurat, metil mercaptan, alcooli, amoniac şi pulberi totale în suspensie, la limita amplasamentului şi ţinând cont de condiţiile meteorologice existente la momentul măsurătorilor.

13.2.APĂ

•apă uzată epurată

Indicatorii de calitate care se monitorizează şi frecvenţa de monitorizare, sunt prevăzute în Autorizaţia de gospodărire a apelor în vigoare.Locul de prelevare a probei: căminul C2 pe sistemul de evacuare a apelor din staţia de epurare în Dunăre.

La data emiterii prezentei autorizaţii, conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr.296/04.10.2018, se vor monitoriza: pH; CCOCr; suspensii; CBO5; substanţe extractibile cu solvenţi organici; detergenţi sintetici; fosfor total; azot amoniacal; azotaţi; azotiţi; sulfaţi; sulfuri şi hidrogen sulfurat; reziduu filtrat la 1050C; fenoli antrenabili cu vapori de apă; cadmiu – frecvenţa lunară;

•apă subterană

Indicatorii de calitate care se monitorizează şi frecvenţa de monitorizare, sunt prevăzute în Autorizaţia de gospodărire a apelor în vigoare.Locul de prelevare a probei: FM1- zona de acces în unitate; FM2 - zona de S-V a maşinii de carton ondulat; FM3 - zona instalaţiei de ardere sulf; FM4 - aval de staţia de epurare.

La data emiterii prezentei autorizaţii, conform Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr.296/04.10.2018,  se vor monitoriza: pH; NH4; Cl; SO4; NO2; NO3; Cd; Hg; Pb; As; Zn; benzen; CBO5; CCOCr, reziduu – frecvenţă semestrială; tricloretilenă şi tetracloretilenă – frecvenţă anuală; triclorelilena şi tetracloretilena, funcţie de rezultate, pot fi eliminaţi din analiză.

13.3.SOL

| Loc prelevare probă | Adâncime, cm | Indicatori | Frecvenţă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depozitul de maculatură (în aval, pe direcţia de curgere a apei freatice) | 5 | Sulfaţi, fenoli, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni | O dată la 5 ani |  |
|  | 30 | Sulfaţi, fenoli, Cu, Pb, Zn, Cd, Ni |  |  |
| Verificarea şi testarea rezervoarelor, bazinelor, conductelor supraterane și subterane | O dată la 2 ani |  |

Metode de analiză a indicatorilor: metode de referinţă sau metode echivalente.

13.4.DEȘEURI

Evidenţa gestiunii deşeurilor se va face în conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, cu completările şi modificările ulterioare şi cele ale H.G.nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. Tipurile de deşeuri şi modul de raportare a acestora sunt prevăzute în Capitolul 14: „Raportări la unitatea teritorială pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora”.

Producătorii de deşeuri nepericuloase şi periculoase, operatorii economici autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor, pe fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiuni de valorificare sau eliminare a deşeurilor şi să o pună la dispoziţia autorităţii competente de control, la cererea acestora.

Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se face potrivit H.G.nr. 856/2002.

Operatorii economici  sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

13.5.ZGOMOT

| Punct de măsurare | Sursa de zgomot | Amplasament punct de măsurare | Frecvenţa de monitorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Punct nr.1 | Centrala termică (purjare aer din cazane) | La limita incintei industriale, perpendicular pe sursă, la 300 m distanţă | anual |  |
| Punct nr.2 | Centrala termică + secţia preparare lemn (tocare în aer liber) | La limita incintei industriale, perpendicular pe sursă, la 400 m distanţă |  |  |
| Punct nr.3 | Secţia preparare lemn (tocare în aer liber) | La limita incintei industriale, perpendicular pe sursă, la 450 m distanţă |  |  |

Metode de analiză a indicatorilor: metode de referinţă sau metode echivalente.

13.6.MIROSURI

În cazul unor sesizări, se vor face determinări pentru verificarea respectării limitelor impuse de STAS 12574-87 pentru indicatorii hidrogen sulfurat, metil mercaptan, alcooli, amoniac şi pulberi totale în suspensie, la limita amplasamentului şi ţinând cont de condiţiile meteorologice existente la momentul măsurătorilor.

Titularul aplică următoarele măsuri din cadrul recomandărilor BAT 8 – „Monitorizarea parametrilor cheie de proces şi a emisiilor în apă şi aer”:

Monitorizarea parametrilor cheie de proces:

•pentru emisii în aer: instalaţiile de ardere sunt prevăzute cu aparatură de monitorizare şi control, continuă, a presiunii şi temperaturii

•pentru emisiile în apă: monitorizare continuă a debitului; monitorizare lunară a temperaturii şi pH-ului

şi din cadrul recomandărilor BAT 10: indicatorii de calitate ai apelor epurate se monitorizează conform cerinţelor din Autorizaţia de gospodărire a apelor în vigoare.

14.RAPORTĂRI LA UNITATEA TERITORIALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

ȘI PERIODICITATEA ACESTORA

| Nr.crt. | Denumire raport | Frecvenţa de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicaţii SIM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rezultatele monitorizării emisiilor şiatmosferice | semestrial | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 2. | Rezultatele monitorizării indic.de calitate ape uzate epurate | trimestrial | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 3. | Rezultatele monitorizării indic.de calitate ape subterane | semestrial | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 4. | Rezultatele monitorizării indic.de calitate sol | 1 dată la 5 ani | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 5. | Rezultatele monitorizării nivelului de zgomot | anual | 1-15 ale lunii imediat următoare | - |
| 6. | Raportul Anual de Mediu, RAM | anual | 01-30.04.anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 7. | Raport anual privind inventarul emisiilor în atmosferă, în conf.cu Ord.3299/2012 | anual | 15.01-15.03 anul în curs, pt.anul precedent | Inventare locale de emisii (Chestionar nr.2, Chestionar nr.6 şi Chestionar nr.7) |
| 8. | Raport privind conformarea instalaţiei cu prevederile aut.integr.de mediu – Registrul IPPC | anual | 01-30.04. anul în curs, pt.anul precedent – pe suport de hârtie 01.04-31.05 – încărcarea datelor în SIM | Registrul integrat IPPC |
| 9. | Raport privind Registrul Poluanţilor Emişi şi Transferaţi – Registrul E-PRTR | anual | 01-30.04. anul în curs, pt.anul precedent – pe suport de hârtie 01.04-31.05 – încărcarea datelor în SIM | Registrul integrat E-PRTR |
| 10. | Raport privind conformarea activităţii cu prevederile aut.integr.de mediu – Registrul NONIED | anual | 01-30.04. anul în curs, pt.anul precedent – pe suport de hârtie 01.04-31.05 – încărcarea datelor în SIM | Registrul integrat NONIED |
| 11. | Autorizaţia de gospodărire a apelor | anual | 10 zile de la data emiterii | - |
| 12. | Evidenţa gestiunii deşeurilor – Anexa nr.1 din H.G.nr.856/2002 | anual | 01.01 – 31.03 anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 13. | Ancheta statistică privind generarea şi gestionarea deşeurilor | anual | 01.01 – 31.03 anul în curs, pt.anul precedent, în funcţie de deschiderea sesiunii anuale de lucru | Statistica deşeurilor – Chestionar GD-PRODDES şi Chestionar GD-TRAT |
| 14. | Raportare privind cantităţile de substanţe şi preparate chimice periculoase gestionate | anual | 01.01 – 31.01 anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 15. | Raportare privind cantităţile de ulei uzat gestionate | semestrial | 01.01 – 31.01.anul în curs, pt. semestrul II al anului precedent 01.07 – 31.07.pt semestrul I al anului curent | - |
| 16. | Raportare privind cantităţile de ulei uzat gestionate | anual | în funcţie de deschiderea sesiunii anuale de lucru | Aplicaţie „Uleiuri uzate” – Chestionar nr.2.1. |
| 17. | Raportare privind cantităţile de ambalaje şi deşeuri de ambalaje – Anexa nr.1 şi Anexa nr.3 din Ordinul nr.794/2012 | anual | 01.01– 25.02 anul în curs, pt.anul precedent | - |
| 18. | Raportare privind cantităţile de ambalaje şi deşeuri de ambalaje | anual | La solicitarea APM Mehedinţi sau la deschiderea sesiunii de lucru, pt.anul în care se face raportarea | Aplicaţia „Ambalaje” – Anexa nr.1, Anexa nr.3C şi Anexa nr.3R/V |

Alte raportări necesar a fi transmise la APM Mehedinţi, în cel mai scurt timp posibil, a următoarelor situaţii care pot apărea:

1.Depăşiri ale valorilor limită impuse în prezenta autorizaţie

2.Poluări accidentale sau orice alte evenimente neprevăzute, care conduc la afectarea stării mediului şi a stării de sănătate a populaţiei

3.Opriri/porniri planificate ale instalaţiei

4.Funcţionare necorespunzătoare/nefuncţionare a sistemelor de reţinere, epurare, purificare şi evacuare a poluanţilor în mediu

5.Reclamaţii, sesizări

Titularul de activitate trebuie să deţină înregistrarea şi evidenţa următoarelor:

-procedurile scrise privind desfăşurarea activităţii

-prelevări, analize, măsurători, conform capitolului privind Monitorizarea activităţii

-raportările privind instalaţia şi activitatea autorizată, conform capitolului privind Raportări către autoritatea de mediu

-evenimente neprevăzute, care conduc la afectarea stării mediului şi a stării de sănătate a populaţiei

-reclamaţii, sesizări

-opriri/porniri planificate ale instalaţiei

-funcţionare necorespunzătoare/nefuncţionare a sistemelor de reţinere, epurare, purificare şi evacuare a poluanţilor în mediu

-procese verbale de control pe linie de mediu

-corespondenţa cu autorităţile de mediu

15.OBLIGAȚIILE TITULARULUI ACTIVITĂȚII

1.Asigurarea tuturor măsurilor preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

2.Respectarea prevederilor din legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare, cu toate completările şi modificările ulterioare, apărute după emiterea autorizaţiei integrate de mediu.

3.Respectarea condiţiilor din prezenta autorizaţie integrată de mediu.

4.Exploatarea  instalaţiilor se va realiza astfel încât:

-nu se generează nicio poluare semnificativă;

-se previne generarea deșeurilor;

-în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor legale în vigoare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

-se utilizează eficient energia;

-sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;

-sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare

4.Titularul de activitate trebuie să deţină Proceduri de exploatare şi de lucru a instalaţiilor şi să acţioneze conform acestora, în cazul apariţiei altor condiţii de funcţionare decât cele normale, cu luarea  tuturor măsurilor necesare prevenirii riscurilor de poluare a mediului:

-operațiuni de pornire și oprire;

-pierderi din instalații;

-funcționare necorespunzătoare;

-întrerupere temporară a funcționării;

-încetare definitivă a funcționării;

5.Notificarea APM Mehedinţi în următoarele situaţii:

-intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrate de mediu, precum şi asupra oricăror modificări (înainte de realizarea modificării)  ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, cu privire la: caracteristicile, funcţionarea, extinderea instalaţiilor, natura şi cantităţile de emisii generate;

-revizuirea sau obţinerea de noi acte de reglementare emise de celelalte autorităţi competente, care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu;

-urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

16.MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAȚIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

Titularul/operatorul activităţii are obligaţia ca în momentul închiderii temporare a instalaţiei/părţi ale instalaţiilor existente pe amplasamentul societăţii să notifice A.P.M. Mehedinţi şi să ia măsuri de punere în siguranţă:

-desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranţa instalaţiei

-oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială

-golirea tuturor instalaţiilor

-eliminarea completă, în deplină siguranţă a uleiurilor, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare

-dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime, materiale

-evacuarea de pe amplasament a tuturor deşeurilor stocate în zonă

-marcarea zonei prin afişare de plăcuţe avertizoare şi interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă

-stabilirea şi implementarea unui plan de inspecţie

-asigurarea pazei non-stop şi menţionarea într-un registru, a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul respectivei instalaţii

-instruirea personalului ce deserveşte instalaţiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranţă a instalaţiei respective

-respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI

-notificarea A.P.M. Mehedinţi asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv

-includerea instalaţiei în RAM

-notificarea A.P.M.  după implementarea măsurilor de punere în siguranţă

În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie titularul trebuie să respecte măsurile din „Planul de închidere a zonei şi de refacere a amplasamentului”, parte a documentaţiei tehnice de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu.

Planul trebuie păstrat şi reactualizat ori de câte ori este nevoie, ca dovadă a schimbărilor apărute.

Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a societăţii.

La încetarea activităţii se evaluează starea de contaminare a solului şi a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalaţie, comparativ cu starea identificată prin Raportul de amplasament (situaţia de referinţă).

În cazul în care instalaţia a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanţe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în Raportul de amplasament, operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să se aducă amplasamentul la starea descrisă în Raport.

Măsurile de mai sus, au la bază  recomandările BAT 18 –„Dezafectare”.

La încetarea definitivă a activităţii încetarea activităţii, conform legii, acesta va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în vederea:

-stabilirii obligaţiilor de mediu ce trebuie îndeplinite la închiderea amplasamentului,

-emiterea acordului de mediu pentru lucrările care care se impun în urma obligaţiilor de mediu (dezafectare/demolare sau modificare instalaţii pentru un alt scop, după caz).

Verificarea conformării cu prevederile Autorizaţiei integrate de mediu se face de către A.P.M.Mehedinţi, G.N.M. – C.J.Mehedinţi şi A.N.Apele Române.

Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizaţii integrate de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

În conformitate cu Legea nr.27872013, art.21, alin.(7) şi (8), APM Mehedinţi reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, în următoarele situații:

-poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

-din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

-este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18;

-prevederile unor noi reglementări legale o impun;

-în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

Director Executiv,

Dragoş Nicolae TARNIŢĂ

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,                                             Întocmit,

Marilena FAIER                                                                                      Mariana LUDU