MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

- Denumirea lucrarii :                                      PLAN URBANISTIC ZONAL

« CONSTRUIRE LOCUINTE CU REGIM DE INALTIME P+M / P+1+M /P+2E»

- Beneficiar : JUGANARU DASCALU VIRGILIUS CATALIN

- Amplasament : DR.TR.SEVERIN, TARLAUA 2 , P5/1, JUD.MEHEDINTI

- Proiectant general : SC ROMCONSTRUCT SRL

- Data elaborarii : IANUARIE 2019

1.2 OBECTUL P.U.Z

- Solicitari ale temei – program :

La cererea beneficiarului, Primaria municipiului Drobeta Turnu Severin a eliberat Certificatul de urbanism nr.70 din 01.02.2019, prin care se solicita întocmirea documentatiei faza PUZ pentru un teren in suprafata de 9.977,00 mp ( 0,997 ha ), din care 7.539,00 mp teren proprietate privata persoane fizice, împartit în 7 loturi, respectiv 2.438 mp teren în indiviziune (cale acces), situat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin, UTR 22 si delimitat astfel :

- nord : canal

- est   : teren propr. privata T2,P6

- vest : teren propr. privata

- sud  : drum exploatare

Documentatia intocmita si aprobata va sta la baza emiterii Certificatelor de urbanism pentru proiectarea si

autorizarea executiei viitoarelor constructii din zona studiata .

In urma cooperarii dintre beneficiar, elaborator si organismele administratiei locale interesate s-a intocmit tema - program pentru elaborarea acestui P.U.Z prin care se solicita stabilirea reglementarilor specifice pentru zona studiata acoperind functiunea de: spatii de locuit. Mai concret, prin tema – program se solicita :

- zonificarea functionala a terenurilor din zona studiata;

- organizarea urbanistic – arhitecturala;

- stabilirea indicilor si indicatorilor urbanistici : regim de aliniere, regim de inaltime, P.O.T, C.U.T ;

- dezvoltarea infrastructurii edilitare ;

- stabilirea statutului juridic si circulatia terenurilor ;

- stabilirea reglementarilor specifice detaliate – permisiuni si restrictii ce vor fi incluse in regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z. ;

Prin tema de proiectare s-a cerut sa se tina cont de lotizarea existenta deja efectuata prin planurile de

amplasare si delimitare a corpurilor de proprietate.

- Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii  pentru zona studiata.

Planul urbanisic zonal are caracter de reglementare specifica detaliata pentru zona studiata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice a zonei cu prevederile programului de dezvoltare a localitatii concretizate in Planul urbanistic general al mun.Drobeta Turnu Severin, care prevede pentru zona studiata urmatoarele :

- functiunea dominanta a zonei este de spatii de locuit ;

- zona va fi compusa din constructii având functiunea predominantă de locuinte, cu un regim de inaltime P+M, P+1+M, P+2E de tip urban in sistem izolat  sau cuplat ;

- functiunile complementare admise pentru zona studiata sunt : spatii comerciale si servicii,

si administrative ( birouri), compatibile cu functia de locuire, spatii verzi amenajate, accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje, retele tehnico- edilitare ;

1.2. SURSE DOCUMENTARE

- Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

- P.U.G. mun.Dr.Tr.Severin reactualizat si aprobat prin H.C.L nr.219 din anul 2010;

- Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

- Planurile de amplasare si delimitare a corpurilor de proprietate pentru toate terenurile in suprafata totala de 9.977,00 mp ( 0,997 ha ),

- Studiul geotehnic si hidrogeotehnic.

1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

- Date privind evolutia zonei :

Terenul din zona studiata devenit proprietate privata ,avand in prezent destinatia de teren  arabil este amplasat in intravilanul mun. Dr.Tr.Severin. Caracteristica semnificativa a zonei consta in faptul ca terenul este proprietate privata persoane fizice , ceea ce asigura premizele realizarii unei zone cu constructii private si controlate din punct de vedere urbanistic si architectural, contribuind la evolutia localitatii .

- Potentialul de dezvoltare este dat de existenta posibilitatii de racordare la retelele majore existente in

zona si zonele invecinate privind utilitatile si circulatia carosabila si pietonala.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

- Zona studiata este situata in intravilanul mun.Drobeta Turnu Severin, in partea de nord a municipiului, în apropierea intersectiei str. Walter Maracineanu-Soseaua de centura si este delimitata astfel  :

- nord : canal

- est   : teren propr. privata T2,P6

- vest : teren propr. privata

- sud  : drum exploatare

Echiparea tehnico-edilitarea a zonei este rezolvata in functie de capacitatile existente, cu posibilitati de racordare a noilor consumatori la retelele electrice, de alimentare cu apa si canalizare .

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul din zona studiata este relativ plat fara denivelari importante.

Principalele curbe de nivel sunt dispuse transversal pe teren, dand o usoara panta pe directia N-S.

Pentru determinarea conditiilor de construire s-a intocmit studiu geotehnic si hidrogeotehnic.

Din punct de vedere geotehnic s-a determinat natura stratului de fundare, adancimea optima de fundare urmand a se stabili pentru fiecare constructie in parte.

Zona se inscrie in urmatoarele conditii geotehnice :

- zona de hazard seismic ag = 0,12 g ;

- Perioada de colt Tc (sec) = 0,7 sec ;

- Pconv. = 300 KPa ;

- adancimea maxima de inghet = 0,70 m ;

Din punct de vedere hidrografic in zona studiata nu sunt ape de suprafata. Nivelul hidrostatic al apelor freatice

este in jurul valorii de 20,0 m de la terenul natural, sub aceasta se identifica ape de infiltratii din precipitatii .Apa este cantonata intr-un strat de pietris si nu prezinta tendinte de ascensiune sau agresivitate.

Clima este de tip temperat continentala cu influente mediteraneene. Nu exista in zona riscuri naturale.

2.4.CIRCULATIA

Zona studiata beneficiaza de o singura artera de circulatie majora, respectiv str. W. Maracineanu, ce face legatura intre municipiul Drobeta Turnu Severin si soseaua de centura.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Terenurile din zona studiata în prezent au categoria de folosinta de teren arabil, este proprietate privata si este impartit in parcele  cu suprafete variabile, astfel :

- lot 1  nr.cad. 64828   S =   700,00 mp

-      lot 2  nr.cad. 64829   S =   700,00 mp

- lot 3  nr.cad. 64827   S =   989,00 mp

-      lot 4  nr.cad. 64136   S =2.389,00 mp

-      lot 5  nr.cad. 64137   S =1.194,00 mp

-      lot 6  nr.cad. 64138   S =1.195,00 mp

- lot 7  nr.cad. 64139   S =   372,00 mp

-      lot 8  nr.cad. 64134   S =2.438,00 mp (drum acces-teren în indiviziune)

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

In zona exista retele de alimentare cu apa si canalizare in sistem centralizat in zona strazii W.Maracineanu. Deasemeni exista si retea de alimentare cu energie electrica LEA joasa tensiune de 0,4 kV, atat pe str. W. Maracineanu cât si pe partea de sud a drumului de exploatare (vezi Pl.6 – Reglementari-echiparea tehnico edilitara)

Pe amplasamentul studiat exista insa si retele de distributie energie electrica (LEA) de medie tensiune de 20 KV - Breznita  , pozata pe latura de nord a zonei studiate.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Zona studiata cu o suprafata de 9.977,00 mp, avand ca functiune predominanta functiunea de locuinte, nu ridica probleme de mediu privind relatia cadrul natural - cadrul construit. Nu exista in zona riscuri naturale si antropice. Nu exista monumente istorice, de arhitectura sau situri arheologice care sa impuna masuri de protectie.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

Optiunile proprietarilor de terenuri din zona, recomandarile Consiliului Local, propunerea proiectantului concretizata in prevederile acestui P.U.Z., toate in corelare cu prescriptiile si recomandarile P.U.G - ului mun. Drobeta Turnu.Severin , converg catre aceeasi politica de dezvoltare urbanistica a zonei :

- mobilarea zonei  cu constructii durabile, moderne si cu un regim de inaltime mic de la P+M, P+1+M, max. P+2E , in sistem izolat sau cuplat ;

- asigurarea accesului carosabil si pietonal la constructii ;

- asigurarea echiparii edilitare prin racorduri si bransamente la retelele tehnico-edilitare ;

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Studiile de fundamentare elaborate concomitent cu P.U.Z-ul in studiu, au caracter analitic si privesc caracteristicile generale ale zonei studiate.

Prin planurile de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate s-a stabilit circulatia carosabila si pietonala , fiind posibila astfel zonificarea functionala a terenului, stabilirea gabaritelor constructiilor, posibilitatilor de amplasare , a acceselor in incinte si cladiri.

Studiu geotehnic si hidro-geotehnic a pus in evidenta caracteristicile terenului care permit amplasarea cladirilor cu regim de inaltime parter si mai multe nivele, a stabilirii conditiilor generale de fundare si adaptare a constructiilor la teren.Nu exista elemente valoroase ale cadrului natural in zona care sa fie valorificate in mod special. Relieful plat din zona permite o adaptare facila a constructiilor la teren. Natura terenului din zona asigura conditii bune de fundare si o buna stabilitate a constructiilor.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

P.U.G.-ul mun.Dr.Tr.Severin reactualizat si aprobat prin H.C.L nr.219 din anul 2010 prevede pentru U.T.R. 22, in care se afla situata zona studiata in prezentul P.U.Z  urmatoarele :

- functiunea dominanta a zonei este de spatii de locuit ;

- functiunile complementare admise ale zonei sunt anexe gospodaresti, magazii, garaje, spatii prestari servicii, alte cladiri pentru activitati nepoluante ;

-  spatii verzi amenajate, accese pietonale si carosabile,  parcaje , retele tehnico-edilitare si constructii aferente.

-  utilizari permise : spatii administrative (birouri) si eventual locuinte de serviciu.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Nu exista elemente valoroase ale cadrului natural in zona care sa fie valorificate in mod special.

Relieful plat din zona permite o adaptare facila la constructiilor la teren, o buna rezolvare a accesului carosabil si pietonal de incinta. Natura terenului asigura conditii bune de fundare si o buna stabilitate a constructiilor nefiind necesare solutii complicate privind construibilitatea. Clima din aceasta zona nu impune masuri speciale de adaptare.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Circulatia majora se va desfasura pe strada W. Maracineanu ce face legatura municipiului Dr.Tr.Severin, cu centura ocolitoare a municipiului.

Accsul carosabil la loturile existente se va face prin strazi noi propuse cu latimea de 7,00 m ( doua sensuri) si trotuare de 1,50 m pe ambele laturi, rezultand un gabarit intre frontul proprietatilor de 10,00 m.

Profilele transversale, atat ale retragerilor constructiilor de la limita proprietatii la strazile propuse

( aliniament ) cat si ale cailor de acces sunt detaliate in plansa nr.3 – Propuneri si reglementari urbanistice

Circulatia pietonala se desfasoara de-a lungul strazilor de o parte si de alta, asigurand accesul in incinte.

Sistematizarea pe verticala se va realiza pe un teren relativ plat, care nu creeaza probleme adaptarii constructiilor la teren si evacuarii apelor pluviale la rigole .

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Zonele functionale propuse sunt :

- zona aferenta constructiilor ocupa 1,35 %

- zona aferenta circulatiei carosabile , ocupa 9,66 %

- zona aferenta circulatiei pietonale, ocupa 9,44 %.

- zona teren liber neconstruit (curti  ,incinte), ocupa 78,35 %.

- zona spatii verzi amenajate ocupa 1,20 %

Zona aferenta constructiilor are o suprafata de 18.240,00 mp.

Pe acest teren se propune amplasarea de constructii cu regim de inaltime P+M pana la P+1+M

eventual cu subsol partial sau total in sistem izolat sau cuplat .Regimul de inaltime a fost dictat de necesitatile functionale rezultate din destinatia cladirilor, de caracterul zonei, de valoarea altimetrica a intregului U.T.R de prescriptiile reglementarile P.U.G – ului.

Aliniamentul propus s-a stabilit la o distanta de 6,00 m fata de limitele loturilor catre strazi.

Trotuarele de o parte si de alta a carosabilului au o latime de 1,50 m.

BILANT TERITORIAL

| ZONE FUNCTIONALE | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Teren liber neconstruit | 646,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 |
| Zona aferenta constructii | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 13,56 |
| Zona aferenta curti si incinte | 7.539,00 | 70,97 | 0,00 | 0,00 |
| Zona aferenta circulatiei carosabile | 2.438,00 | 22,95 | 2.160,00 | 20,33 |
| Zona aferenta circulatiei pietonale | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 9,79 |
| Zona aferenta spatii verzi amenajate | 0,00 | 0,00 | 5.983,00 | 56,32 |
| Total teritoriu studiat | 10.623,00 | 100 | 10.623,00 | 100 |

Principalii indici urbanistici ai P.U.Z-ului care indica modul de utilizare a terenului sunt :

- procentul de ocupare a terenului ( P.O.T max. )     = 45,00 %

- coeficientul de utilizare a terenului ( C.U.T max. ) = 0,8 – 1,00

Acesti indici se incadreaza in valorile maxime ale P.O.T si C.U.T prevazute prin P.U.G pentru U.T.R aferent zona studiata.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

- Alimentarea cu apa

Constructiile propuse se vor alimenta cu apa individual prin extinderea retelei de alimentare cu apa existenta atât pe str. W. Maracineanu cât si pe drumul de acces de pe latura de sud a zonei studiate. .

- Canalizarea

In momentul de fata exista retea de canalizare stradala in zona ( PE 215), aceasta fiind amplasata pe str.

W. Maracineanu. In acest caz evacuarea apelor uzate menajere, se va face prin extinderea retelei în zona studiat, fiecare constructie urmând a se racorda individual.

Apele pluviale vor fi preluate de pantele carosabilului si trotuarelor si dirijate catre geigerele propuse la intersectiile strazilor..

- Alimentarea cu energie electrica si telecomunicatii

Alimentarea cu energie electrica se va face prin extinderea retelei de joasa tensiune iar, pentru fiecare

constructie  se prevede bransament si contorizare separata.

3.7 PROTECTIA MEDIULUI

In vederea protejarii mediului se propun urmatoarele masuri :

- activitatile propuse a se desfasura , respectiv cea de locuit nu vor polua si nu vor stanjebi asezarile umane aflate in apropiere .

- prevenirea producerii riscurilor naturale printr-o judicioasa folosire a terenurilor, interzicerea lucrarilor de degradare a terenurilor.

- prevederea de spatii verzi in incinte si perdele de protectie spre artere majore de circulatie .

- depozitarea controlata a deseurilor, manevrarea in conditii de maxima securitate privind igiena comunitara.

- eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul retelelor edilitare majore .

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

- Listarea obiectivelor

In zona studiata nu sunt obiective de utilitate publica si nici nu se prevede amplasarea altora. La solicitarea proprietarilor se pot construi constructii de locuit , spatii cu functiuni complementare activitatii principale cu conditia sa se respecte recomandarile si prescriptiile regulamentului, astfel incat activitatile desfasurate sa fie compatibile cu zona , nepoluante si sa nu stanjeneasca aceasta zona.

- Tipul de proprietate al terenurilor

In urma reglementarilor urbanistice in zona  se identifica urmatoarele tipuri de proprietate asupra terenului studiat:

- terenuri proprietate publica de interes local

- terenuri de proprietate privata a persoanelor fizice.

Terenurile vor ramane in proprietatea persoanelor fizice sau juridice atata timp cat nu vor leza domeniul public. Terenurile vor fi libere pentru vanzare intre persoane, pentru imprumut sau schimb conform legii.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Dezvoltarea urbanistica a zonei si amenajarile propuse se inscriu in prevederile PUG si reglementarile Regulamentului local de Urbanism aferent P.U.G.

Zona studiata are ca functiune dominanta spatii de locuit.

Cladirile propuse in totalitate au regim de inaltime mic, de la min P+M, până la max P+1+M/P+2E, eventual cu subsol partial sau total, in sistem izolat sau cuplat.

Functiunile complementare admise sunt : accese carosabile si pietonale , spatii verzi, retele tehnico-edilitare si dupa caz comert, servicii ,spatii administrative (birouri) .

Principalele categorii de investitie , care sa sustina materializarea programului de dezvolatre a zonei sunt din domeniul constructiei de spatii de locuit , prestari servicii, cladiri pentru activitati nepoluante, precum si dezvoltarii echiparii tehnico-edilitare.

Prioritar in zona este realizarea echiparii edilitare , respectiv rezolvarea alimentarii cu apa, canalizarii si extinderii retelei de alimentare cu energie electrica .

Intocmit,

Arh.Baleanu Alex