# Memoriu DE PREZENTARE

# pentru obţinerea

# ACORDULUI DE MEDIU

Obiectiv:

CONSTRUIRE  CASA DE  VACANTA  S+P+2, PISCINA, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE

Beneficiar:

PUTNIC  ION

-2019 -

FOAIE  DE  PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE  CASA DE  VACANTA  S+P+2, PISCINA, FOSA SEPTICA SI IMPREJMUIRE

PROIECTANT:  	       PFA  BREAZA  ILEANA

B-dul  Mihai  Viteazu , nr. 16A , bl.M11, sc. 1 , ap.13

Tel: 0745245186

AUTORIZATIE :		F25/486/07.09.2016

CUI :				36500406

BENEFICIAR: 	PUTNIC ION

# Memoriu DE PREZENTARE

# pentru obţinerea

# Acordului de Mediu

Acest Memoriu de Prezentare pentru obţinerea Acordului de Mediu a fost realizat în conformitate cu Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, Anexa nr. 5 la metodologie – Conţinutul cadru al memoriului de prezentare.

## Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE   CASA  DE  VACANTA S+P+2, PISCINA,  FOSA

SEPTICA  SI  IMPREJMUIRE

II. Titular:

Beneficiar     – PUTNIC ION.

Amplasament –  com. Eselnita, pct. „Pe sub Deal”, judeţul Mehedinti

Tel:  0754317256

Persoana de contact:

- administrator : PUTNIC ION

- responsabil pentru protecţia mediului: nu este cazul deoarece activitatea nu a început.

III. Descrierea proiectului:

Rezumatul proiectului

Prin prezenta investiţie se urmăreşte  construirea  unui imobil cu  functiunea  de  casa  de  vacanta, cu  regim  de  inaltime S+P+2, pentru  utilzarea  de  catre  proprietar , in  perioada  concediilor  si  vacantelor, imprejmuire si piscina .

Lucrarile  propuse  pentru  construirea  casei  de  vacanta , vor respecta  standardele şi cerinţele legislative în vigoare.

Justificarea necesităţii proiectului

- îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale familiei;

- contributia  la  dezvoltarea  din  punct  de  vedere  turistic si  economic  al  zonei ;

Elemente caracteristice proiectului propus:

- profil şi capacităţi de producţie :

- casa  de  vacanta de dimensiuni 10,8x16,5m, imprejmuirea  terenului  pe  o  lungime  de 40.31 ml si o piscina de dimensiuni 6,00m x 8,00m; o fosa septica de 20mc

- descrierea instalaţiei, a fluxurilor de producţie şi a proceselor de producţie :

-  construirea unei case  de  vacanta  cu 10 camere .

Obiectivul propus constă intr-un corp de clădire .

Constructia  in  regim  de  inaltime , parter  si  mansarda  are  dispuse  incaperile  astfel :

-	demisol :

- casa scarii

- living + dining  ,

- grup sanitar ,

- bucatarie,

- camara,

-	parter    :

- dormitor  1  ,

- baie 1 ,

- balcon 1

- dormitor 2,

- baie  2,

- balcon 2

- dormitor 3

- baie 3

- balcon 3

- hol + casa  scarii,

- spatiu depozitare

- dormitor 4

- baie 4

-	etaj 1    :

- dormitor  5  ,

- baie 5 ,

- balcon 5

- dormitor 6,

- baie  6,

- balcon 6

- dormitor 7

- baie 7

- balcon 7

- hol + casa  scarii,

- dormitor 8

- baie 8

- balcon 8

- dormitor 9

- baie 9

- balcon 9

- dormitor 10

- baie 10

- balcon 10

-	etaj 2    :

- casa scarii ,

- spatiu recreere  –  sala biliard ,

- spatiu recreere  –  sala fitnes ,

- balcon

Spatiile  interioare  au  inaltimea  libera  de 3,35m  la  demisol  si 2.68 la parter,

etaj 1 si etaj 2.

Sistemul de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a casei  de  vacanta  se va face din   sursa  proprie (se va construi un put forat).

Apa se va utiliza:

- în scop menajer şi igienico-sanitar;

- pentru igienizarea spaţiilor;

Sistemul de evacuare a apelor uzate

Colectarea apelor menajere provenite de la bucatarie  si grupurile sanitare şi a apelor provenite de la igienizarea spaţiilor, se va realiza prin montarea unei reţele interne de canalizare, care apoi va fi conectată la  un  bazin  vidanjabil  propus  cu  o capacitate de 20 mc .

În vederea colectării si evacuării apelor pluviale provenite din scurgerile de pe acoperişul clădirii, sistemul de drenare pluvială va fi prevăzut cu canale de preluare a apelor pluviale care preiau apa şi o direcţionează către Dunare.

Alimentarea cu energie electrică

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, obiectivul va fi conectat la sistemul de alimentare cu energie electrică existent în zonă.

Instalaţia electrică interioară va fi executată pe tuburi PVC.

Alimentarea cu energie termică

Incalzirea  se face  cu  energie  electrica.

Apa caldă menajeră va fi preparată cu ajutorul unui boiler  comun -  bucatarie  +  grupuri  sanitare.

Alimentarea cu gaze naturale

Nu este cazul.

- Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Datorita inclinatiei terenului se va construi un zid de sprijin din beton armat de e lungime de 10.8m si o inaltime de 4,1m si o grosime variabila 1m – la baza zidului si 50cm  la partea superioara.

Se vor executa excavaţii pentru fundaţii si săpături pentru realizarea lucrărilor de construcţii. Solul dislocat se va folosi astfel: o parte ca material de umplutura pentru săpăturile executate, iar o parte va fi împrăştiat pe amplasament, tasat pentru nivelarea terenului.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente :

Nu este cazul.

Accesul în incintă se realizează direct din drumul  national DN 57 .

- construcţie şi funcţionare:

Investiţia propusă reprezintă construirea unui imobil cu  destinatia  de  casa  de  vacanta , piscina si  imprejmuirea  aferenta  terenului , în cadrul căreia sunt delimitate diferitele zone funcţionale:

Constructia  in  regim  de  inaltime, parter  si  mansarda  are  dispuse  incaperile  astfel :

-  demisol :

- casa scarii = 10,50mp

- living + dining  = 101,60mp,

- grup sanitar = 7,05mp,

- bucatarie = 24,50mp,

- camara = 11,70mp,

-	parter    :

- dormitor  1 = 15,00mp ,

- baie 1 = 4,10mp ,

- balcon 1 = 4,40mp

- dormitor 2 = 15,00mp,

- baie  2 = 4,10mp,

- balcon 2 = 4,40mp,

- dormitor 3 = 15,00mp

- baie 3 = 4,10mp

- balcon 3 = 4,40mp

- hol + casa  scarii = 30,60mp,

- spatiu depozitare = 19,70mp

- dormitor 4 = 15,00mp

- baie 4 = 4,10mp

-	etaj 1    :

- dormitor  5 = 15,00mp ,

- baie 5 = 4,10mp  ,

- balcon 5 = 4,40mp

- dormitor 6 = 15,00mp,

- baie  6= 4,10mp ,

- balcon 6 = 4,40mp

- dormitor 7 = 15,00mp,

- baie 7 = 4,10mp

- balcon 7 = 4,40mp

- hol + casa  scarii = 31,50mp,

- dormitor 8 = 15,00mp

- baie 8 = 4,10mp

- balcon 8 = 1,30mp

- dormitor 9 = 15,00mp

- baie 9 = 4,10mp

- balcon 9 = 1,30mp

- dormitor 10 = 15,00mp

- baie 10  = 4,10mp

- balcon 10 = 1,30mp

-	etaj 2    :

- casa scarii = 10,50mp,

- spatiu recreere  –  sala biliard = 62,80mp,

- spatiu recreere  –  sala fitnes =62,70,

- balcon = 13,00mp

Spatiile  interioare  au  inaltimea  libera  de 3,35 m  la  demisol  si 2.68 la parter, etaj 1 si etaj 2.

Perioada de executare a lucrărilor de construire va fi stabilită de Primaria Comunei Eselnita , la solicitarea beneficiarului şi va implica următoarele lucrări:

- începerea lucrărilor;

- amenajarea şi pregătirea terenului (decopertări, umpluturi, terasamente);

- realizarea constructiei ;

- realizarea branşamentului de alimentare cu energie electrică;

- realizarea instalaţiei de alimentare cu apă şi a sistemului de canalizare;

- refacerea copertei solului în zonele afectate, prin realizare de spaţii verzi;

- finalizarea lucrărilor;

Lucrările de terasamente sunt prevăzute a se executa mecanic cu utilaje specifice, din dotarea constructorului.

După definitivarea lucrărilor şi după racordarea tuturor utilităţilor, va începe funcţionarea propriu-zisă.

Clădirea propusă are următoarele caracteristici:

- regim de înălţime → demisol + parter + etaj 1 + etaj 2 ;

- zidărie portantă din B.C.A – parter si  mansarda ;

- centuri din beton armat;

- planşeu din beton peste demisol, parter, etaj 1 si etaj 2;

- acoperis tip terasa circulabila ;

Structura de rezistenţă:

Clădirea se propune a se realiza pe o structură mixta din  zidărie portantă de B.C.A , cu sâmburi şi centuri din beton armat si cadre de beton armat, cu planşee  din beton armat peste demisol, parter, etaj 1 si etaj 2.

Acoperisul va fi tip terasa circulabila.

Pentru elementele structurale: sâmburi şi centuri, se va folosi beton marca  C16/20.

Toată această structură se va executa pe o fundaţie continuă sub  ziduri si fundatii izolate pentru stalp interiori, fundatii ce vor fi ancorate cu grinzi de fundare din beton armat.

Cota de fundare , minim 0,90m în teren.

Cota + 0,00 s-a ales cota pardoselii din clădire.

Finisaje interioare şi exterioare:

- atât pereţii  cat  şi tavanele în interior - tencuieli drişcuite fin şi zugrăviţi în culori lavabile iar la exterior se va finisa cu tencuiala structurata de exterior cu elemente decorative ce imita piatra naturala

- pardoseli din gresie, parchet si mocheta;

- tâmplăria din P.V.C. cu geam termopan si usi interioare din lemn ;

- din punct de vedere fonic, grosimea pereţilor exteriori de 30 cm asigură izolarea fonică necesară;

Piscina propusa va avea de dimensiuni de 6,00 X 8,00m  si o adancime de 1,60m si se va construi din beton armat cu finisaj de mozaic la interior..

Imprejmuirea  se va construi din stalpi de teava dispusi la o distanta interax de 2,00m, incastrati in fundatii izolate de beton simplu inchisi perimetral cu plasa de sarma tip METRO si va avea inaltimea maxima de 2,00m

Localizarea proiectului

Constructia  propusa  este   amplasata   în intravilanul comunei Eselnita, pct. ‘’Pe sub Deal’’,  judetul  Mehedinti  si are  ca vecini:

## La  sud  :    fluviu  Dunarea

## La  est   :    Lot 2

## La  vest  :   prop. Boroanca Anastasie

## La  nord :    DN  57

## Nu există alte amplasamente pentru realizarea proiectului.

Suprafeţele aferente funcţiunilor care compun prezenta investiţie, sunt distribuite după cum urmează:

-  demisol :

- casa scarii – pard. gresie antiderapanta - = 10,50mp

- living + dining - pard. mocheta/parchet laminat -  = 101,60mp,

- grup sanitar  – pard. gresie - = 7,05mp,

- bucatarie  – pard. gresie -  = 24,50mp,

- camara  – pard. gresie -  = 11,70mp,

-	parter    :

- dormitor  1  - pard. mocheta/parchet laminat - = 15,00mp ,

- baie 1 – pard. gresie -  = 4,10mp ,

- balcon 1 – pard. gresie de exterior - = 4,40mp

- dormitor 2 - pard. mocheta/parchet laminat - = 15,00mp,

- baie  2 – pard. gresie - = 4,10mp,

- balcon 2 – pard. gresie de exterior - = 4,40mp,

- dormitor 3 - pard. mocheta/parchet laminat - = 15,00mp

- baie 3 – pard. gresie -  = 4,10mp

- balcon 3 – pard. gresie de exterior - = 4,40mp

- hol + casa  scarii - pard. mocheta/parchet laminat - = 30,60mp,

- spatiu depozitare - pard. gresie - = 19,70mp

- dormitor 4 - pard. mocheta/parchet laminat - = 15,00mp

- baie 4 – pard. gresie - = 4,10mp

-	etaj 1    :

- dormitor  5 - pard. mocheta/parchet laminat -  = 15,00mp ,

- baie 5 – pard. gresie - = 4,10mp  ,

- balcon 5 – pard. gresie de exterior -  = 4,40mp

- dormitor 6 - pard. mocheta/parchet laminat - = 15,00mp,

- baie  6 – pard. gresie -  = 4,10mp ,

- balcon 6 – pard. gresie de exterior - = 4,40mp

- dormitor 7 - pard. mocheta/parchet laminat -  = 15,00mp,

- baie 7 – pard. gresie -  = 4,10mp

- balcon 7 – pard. gresie de exterior - = 4,40mp

- hol + casa  scarii – mocheta/gresie antiderapanta - = 31,50mp,

- dormitor 8 - pard. mocheta/parchet laminat - = 15,00mp

- baie 8 – pard. gresie - = 4,10mp

- balcon 8 – pard. gresie de exterior - = 1,30mp

- dormitor 9 - pard. mocheta/parchet laminat -  = 15,00mp

- baie 9 – pard. gresie - = 4,10mp

- balcon 9 – pard. gresie de exterior - = 1,30mp

- dormitor 10 - pard. mocheta/parchet laminat - = 15,00mp

- baie 10 – pard. gresie -  = 4,10mp

- balcon 10 – pard. gresie de exterior - = 1,30mp

-	etaj 2    :

- casa scarii – pard. gresie antiderapanta -  = 10,50mp,

- spatiu recreere  –  sala biliard - pard. mocheta/parchet laminat - = 62,80mp,

- spatiu recreere  –  sala fitnes- pard. mocheta/parchet laminat -  = 62,70mp,

- balcon – pard. gresie de exterior - = 13,00mp

,

Principalii indicatori obţinuţi, considerând şi clădirile iniţiale ale incintei, sunt:

Casa de vacanta:

− Suprafaţa totală a terenului de amplasare a construcţiei  397,00 mp -  curti  -  constructii ;

Suprafaţa construită  propusa          178,20mp

Suprafaţa desfăşurată  propusa       712,00mp

POT existent = 0.00%

POT propus =  45%

CUT existent   = 0.00

CUT propus  = 1,80

Înălţimea construcţiei:

Construcţia propusă are regimul de înălţime faţă de cota + 0,00 a clădirii, după cum urmează:

- înălţime maxima  → 12,55m;

Caracteristicile impactului potenţial

Apa

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare , bucatarie şi din igienizarea spaţiilor vor conţine poluanţi specifici (detergenţi) şi substanţe clorigene folosite ca dezinfectanţi.

Igienizarea spaţiilor se va realiza cu echipamente special destinate acestui scop, cu consum limitat de apă şi detergenţi.

În vederea diminuării încărcării apelor uzate menajere cu poluanţi, se vor utiliza produse biodegradabile, existente pe piaţă într-o largă varietate. De asemenea, pentru a minimiza încărcarea apelor rezultate în urma igienizării spaţiilor, se va utiliza ca tehnologie de curăţare întâi aspirarea spaţiilor şi apoi spălarea acestora.

Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită manevrabilităţii defectuoase a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu (uleiuri, motorine etc) sau datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor.

Aerul

In judeţul Mehedinti , comuna  Eselnita  este  amplasata  intro  zona considerata convenţional curata – situata  departe de aglomerările urbane si de obiectivele industriale .

Solul

In perioada de execuţie se va produce un impact fizic asupra stratului de sol superficial, care consta in decopertarea stratului de sol fertil pe o grosime variabila, care va fi înlocuit cu strat de balast tasat.

In timpul perioadei de funcţionare se poate produce o poluare a solului prin depozitarea necontrolata a deşeurilor si prin scurgerile accidentale de produse petroliere si uleiuri provenite de la autovehiculele parcate incinta amplasamentului studiat. De asemenea, proasta manevrare a substanţelor, precum si depozitarea necontrolata a acestora poate constitui o sursa majora de poluare a solului, mai ales, daca se tine cont de aspectul periculos pe care aceste substanţe îl prezintă.

Deoarece va fi betonata atât curtea, cat si calea de acces, posibilitatea poluării solului datorită scurgerilor accidentale de produse petroliere, sau împrăştierii cenuşii , este minimă.

Biodiversitatea

Prin obiectivul ce urmează a fi executat nu se prevede un impact semnificativ negativ asupra florei si faunei din zona, deoarece:

- Reprezintă o construcţie  cu  grad mic de poluare.

- Nu sunt afectate mlaştini, zone umede sau alte obiective ce fac obiectul protecţiei conform prevederilor OUG 195/2005 modificata şi completată prin OUG 164/2008;

- Nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante incluse in Cartea Roşie.

- Nu se modifica prin lucrările executate compoziţia autohtona a speciilor de plante aclimatizate si nu se introduc alte specii invadatoare sau care nu fac parte din ecosistem;

- Prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica habitatele speciilor de animale sălbatice sau a rutelor de migrare.

Impactul noxelor emise de obiectivul studiat în orice situaţie meteorologică posibilă, se înscrie în limitele stabilite prin normativele în vigoare, concentraţiile rezultate în zonele de interes (care trebuie protejate) fiind mult mai mici decât concentraţiile maxime admise prin reglementările în vigoare.

Condiţiile sociale

Impactul socio - economic al noii investiţii este pozitiv.

## IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

- Protecţia calităţii apelor

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.

Pe perioada de construire a obiectivului de investiţii există posibilitatea apariţiei poluării accidentale datorită manevrabilităţii defectuoase a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu (uleiuri, motorine etc) sau datorită utilajelor/maşinilor prost întreţinute. În cazul unor scurgeri accidentale, aceste substanţe pot pătrunde în pânza freatică superioară, afectând ecosistemul acvatic.

Pentru combaterea cauzelor potenţiale de poluare a freaticului, se va exclude posibilitatea  depozitării direct pe sol a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase pentru mediu, utilizarea maşinilor/utilajelor folosite în construcţii în stare optimă de funcţionare, instruirea personalului aparţinând diferiţilor subcontractori cu privire la regulile de manevrabilitate a recipientelor cu conţinut de substanţe periculoase, crearea unei zone special destinate pentru depozitarea deşeurilor pe perioada construcţiei.

Pe perioada de funcţionare a obiectivului, traseele exterioare de circulaţie, platformele de depozitare a deşeurilor generate vor fi betonate şi prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minimum pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor.

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Apele uzate  menajere rezultate de la grupurile  sanitare  si bucatarie vor fi trecute printr-un separator de grasimi care va fi montat in bucatarie(in pardoseala) si va fi curatat periodic inainte de a deversa apele in  bazinul  vidanjabil  propus.

Se vor executa un  camin  de canalizare in   incinta.

Apele pluviale de pe constructie vor fi preluate de burlane si de la acestea prin configuratia terenului vor fi dirijate catre fluviul  Dunarea.

Apele  uzate   sunt  evacuate  in  bazinul  vidanjabil  etans  cu  un  volum de  8 mc , cu  respectarea  prevederilor  NTPA 002/ 2005 .

- Protecţia aerului

Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţii, sursele de poluare a aerului atmosferic sunt reprezentate de:

- lucrările de săpătură pentru fundaţii şi platforme – generează emisii de praf în atmosferă;

- utilajele/echipamentele cu care se execută lucrările de construcţii – emisii specifice arderilor motoarelor cu combustie internă;

Principalele surse de poluare a aerului pe perioada de funcţionare sunt:

- surse mobile de emisie: autovehiculele care  vor parca  in  incinta obiectivului;

Surse staţionare de emisie

Nu  este  cazul .

Surse mobile de emisie:

Funcţionarea motoarelor autovehiculelor  produce poluanţi mai mult la operaţiunile de pornire şi oprire a motoarelor, însă şi în timpul funcţionarii acestora .

Emisiile poluante ale motoarelor cu combustie internă provin din trei surse principale: gaze de eşapament, praful antrenat şi evaporarea la rezervoarele de combustibil şi la carburator.

Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Perioada de construire:

Pentru diminuarea impactului produs de lucrările de construcţie asupra calităţii atmosferei se vor avea in vedere:

- utilizarea eficientă a maşinilor/utilajelor de lucru, astfel încât să se reducă la maximum emisiile din gaze de eşapament;

- spălarea roţilor maşinilor, la ieşirea din şantier, pentru evitarea împrăştierii pământului şi nisipului pe suprafeţele carosabile;

- menţinerea unor suprafeţe verzi la finalizarea lucrărilor de construcţie;

Perioada de funcţionare a investiţiei:

Pentru diminuarea poluării din surse mobile datorata traficului autovehiculelor, se vor gestiona locurile de parcare, astfel încât, sa se reducă timpul de manevra pentru parcarea propriu-zisa. In acest mod se poate realiza o diminuare a noxelor rezultate din gazele de eşapament si deci o diminuare a poluării din surse mobile.

Instalaţii propuse pentru controlul emisiilor

Nu  este  cazul.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot şi vibraţii

În timpul realizării obiectivului, se pot reţine ca surse de zgomot şi de vibraţii, mijloacele de transport şi utilajele terasiere;

Prin folosirea utilajelor mecanice nu există posibilităţi de depăşire a limitelor de poluare fonică stabilite prin STAS 10.009/2017.

Apreciem că faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor

Având în vedere  activitatea desfasurata  intro  casa  de  vacanta , se  apreciaza  că:

- faţă de împrejurimi impactul zgomotului şi al vibraţiilor din incinta atelierelor este nesemnificativ şi nu va afecta negativ populaţia;

- nu se impun amenajări speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor;

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

Sursele de radiaţii

Nu sunt surse de radiaţii.

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

5. Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

Din analizarea obiectivului se pot distinge doua etape de poluare:

    - etapa de execuţie a obiectivului analizat;

    - etapa de funcţionare a obiectivului.

In timpul perioadei de execuţie, solul ar putea fi poluat fie local, fie pe zone restrânse cu poluanţi de natura produselor petroliere sau uleiurilor minerale provenite de la utilajele de execuţie (buldozer, excavator, motocompresor, grup generator electric etc.)

După execuţia obiectivului si darea in exploatare, nu va exista o sursă permanentă de poluarea a solului .

Singura activitate ce ar putea produce o poluare peisagistica dar si de conţinut a solului ar fi o proasta gestiune a deşeurilor menajere.

Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi subsolului

Solul decopertat de pe amplasamentul viitorului obiectiv va fi depozitat separat si apoi împrăştiat, nivelat si compactat pe terenul din jur.

In timpul utilizarii  constructiei, in vederea protejării solului si a subsolului, atenţia se va concentra asupra zonelor de depozitare a deşeurilor.

In acest sens se vor lua următoarele masuri:

- identificarea clara, betonarea si bordurarea spatiilor de depozitare a deşeurilor;

- acoperirea spatiilor de depozitare;

- construirea lor astfel încât sa se prevină împrăştierea deşeurilor din cauza vântului.

Pentru subsol, impactul va fi redus datorită căii de acces şi a platformelor din incintă impermeabile datorită betonării şi prevăzute cu borduri, pante şi rigole de scurgere pentru colectarea apelor pluviale, eliminându-se astfel posibilele infiltraţii de poluanţi.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Investiţia propusă pentru realizare va fi amplasată în intravilanul comunei Svinita, care în prezent este liber  de  orice  sarcini  şi are folosinţa actuală curti- constructii. Pe amplasament nu există grupuri de plante sau animale cu structură genetică.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate

În zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate şi nu sunt necesare măsuri speciale de protecţie.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public.

Identificare obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie

Constructia   propusa    este  amplasata   in  comuna  Eselnita, pcy ‘’Pe sub Deal’’ , jud. Mehedinti  si  au  ca vecini:

## La  sud  :    fluviu  Dunarea

## La  est   :    Lot 2

## La  vest  :   prop. Boroanca Anastasie

## La  nord :    DN  57

Accesul pe teren se realizează direct din drumul  national .

Amplasamentul fiind situat intravilan, în zonă se află  locuinţe , constructii  de  agrement .

Proiectul supus studiului  nu prezintă importanţă socială.

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Prin măsurile de protecţie a muncii şi mediului, obiectivul nu se va constitui în sursă de poluare ce ar putea afecta mediul social şi economic din zonă.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii :

- deşeuri menajere;

- deşeuri din construcţii;

Modul de gospodărire a deşeurilor

Deşeurile menajere vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite şi amenajate corespunzător prevederilor în vigoare şi a unei colectări în pubele destinate fiecărui tip de deşeu în parte. Pentru evidenţierea acestei colectări se vor alege pubele de culori diferite şi inscripţionate conform tipului de deşeu pe care îl conţine.

Deşeurile menajere vor fi preluate de către o societate de salubritate locală, autorizată pentru activităţi precum colectarea, sortarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere în locuri special amenajate.

Deşeurile din construcţii, rezultate în urma lucrărilor de construire , vor fi preluate de firme de salubritate autorizate, iar materialele revalorificabile (fier, lemn) vor fi depozitate separat.

Deşeurile provenite din construcţii vor fi preluate de către o societate de salubritate locală , conform Contractului pentru Autorizaţia de Construire care prevede colectarea, transportul şi depozitarea de către prestator a deşeurilor .

9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Nu  este  cazul .

V. Justificare încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva – cadru apă, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru a deşeurilor etc)

Nu este cazul.

VI. Lucrări necesare organizării de şantier

Organizarea de şantier se va realiza în interiorul spaţiului împrejmuit al proprietatii. Pe amplasament nu există constructii . Pentru  cazarea muncitorilor, în cazul în care aceştia nu sunt din localitate, se  vor  inchiria  spatii locuibile in  localitate.. Pe perioada realizării construcţiei este necesar să se monteze o toaletă ecologică, un container pentru depozitarea materialelor necesare pe şantier şi un pichet PSI.

Alimentarea cu apă se va face din sursa  proprie .

VII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

Nu este cazul.

Noua construcţie va fi realizată pe structură mixta: cadre  portante + pereti  portanti  din  zidarie  de  B.C.A.  de  30 cm grosime , centuri  din  beton  armat  la  partea  superioara  si  samburi  din  beton  armat  la  intersectia  zidurilor.

Planseele  sunt din beton armat peste toate cele 4 nivele, demisol, parter, etaj 1 si respectiv etaj 2 .

Fundatiile  sunt  continui  sub ziduri si izolate sub stalpi  avand  cota  de  fundare  de  Df =  1.00 m  de  la  C.T.N.

Acoperisul va fi tip terasa circulabila.

În vederea construirii  caseI  de  vacanta , a  zidului  de  sprijin , a  apararii  de  mal , a  imprejmuirii , nu este necesară dezafectarea unor clădiri existente sau alte lucrări de demolare.

În situaţia desfiintarii  constructiei  si  a  lucarilor anexe , dezafectarea, postutilizarea şi refacerea amplasamentului se va face în conformitate cu OUG 195/2005 = Legea Protecţiei Mediului (aprobată prin Legea nr. 265/2006 şi modificată şi completată prin OUG 164/2008).

Întocmit,

Ing.  I.  Breaza