|  | Memoriu de prezentare |  |
| --- | --- | --- |

Obiectiv de investitii:

MODERNIZARE DJ562 PE TRONSONUL

LIM. DOLJ – GEMENI (ASFALT)

Memoriu de Prezentare privind Evaluarea Impactului asupra Mediului

Memoriu realizat conform ANEXA nr. 5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018:

Continutul – cadru al memoriului de prezentare

CUPRINS:

I.	Denumirea Proiectului	5

II.	Titular	5

III.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect	5

III.1.	Varianta constructivă de realizare a investiţiei	6

III.1.1.	Traseul in plan	6

III.1.2.	Profilul longitudinal	6

III.1.3.	Profilul transversal	7

III.2.	Situatia proiectata	7

III.2.1.	Lucrari pregatitoare	7

III.2.1.1.	Curatirea terenului de iarba si buruieni	7

III.2.1.2.	Sistem rutier	7

III.2.1.2.1.	Reprofilarea partii carosabile	7

III.2.1.2.2.	Strat inferior de fundatie din balast	7

III.2.1.2.3.	Stratul superior de fundatie din piatra sparta	8

III.2.1.2.4.	Stratul de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat (BADPC 22,4)	8

III.2.1.2.5.	Stratul de uzura din beton asfaltic BA 16	9

III.2.1.2.6.	Acostamente din piatra sparta si balast	9

III.2.1.3.	Santuri	9

III.2.1.3.7.	Santuri de pamant	9

III.2.1.4.	Podete	9

III.2.1.4.8.	Podete Tubulare	9

III.2.1.5.	Lucrari accesorii	10

III.2.1.5.9.	Indicatoare de circulatie	10

III.2.1.5.10.	Marcaje rutiere longitudinale	10

III.2.1.5.11.	Borne Kilometrice	10

III.2.2.	Breviar de  calcul	11

III.2.2.1.	Calculul suprafetei partii carosabile si a materialelor ce intra in alcatuirea sistemului rutier	11

III.2.2.2.	Drumuri laterale	12

III.2.2.3.	Santuri	12

III.2.2.4.	Podete transversale	12

III.2.2.5.	Accese proprietati	12

III.3.	Justificarea necesităţii proiectului	12

III.4.	Valoarea investiţiei	13

III.5.	Perioada de implementare propusă	13

III.6.	Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)	14

III.7.	Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)	14

III.7.1.	Profilul si capacitatile de productie	14

III.7.2.	Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament	14

III.7.3.	Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea	14

III.7.4.	Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora	14

III.7.5.	Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă	14

III.7.6.	Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei	15

III.7.7.	Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente	15

III.7.8.	Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare	15

III.7.9.	Metode folosite în construcţie si demolare	16

III.7.10.	Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară	16

III.7.11.	Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate	16

III.7.12.	Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare	17

III.7.12.1.	Alternativa 1 – Structura rutiera nerigida.	17

III.7.12.2.	Alternativa 2 – Structura rutiera mixta.	17

III.7.13.	Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului	17

III.7.14.	Alte autorizaţii cerute  pentru proiect	17

IV.	Descrierea lucrărilor de demolare necesare	17

V.	Descrierea amplasării proiectului	17

V.1.	Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare	17

V.2.	Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;	18

V.3.	Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind	18

V.3.1.	Situatia existenta	19

V.3.2.	Topografia	20

V.3.3.	Clima şi fenomenele naturale specifice zonei	20

V.3.3.1.	Regimul pluviometric	21

V.3.3.2.	Geologia, seismicitatea	21

V.3.3.3.	Potentialul alunecarilor de teren	22

V.4.	Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia	22

V.5.	Politici de zonare şi de folosire a terenului	22

V.6.	Arealele sensibile	22

V.7.	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	23

V.8.	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	25

VI.	Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului	25

VI.1.	Protecţia calităţii apelor	25

VI.1.1.	Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul	25

VI.1.1.1.	Poluarea specifică lucrărilor de construcţie	25

VI.1.1.2.	Poluarea apelor din precipitaţii şi cursurilor de apă pe perioada de exploatare	26

VI.1.2.	Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.	26

VI.2.	Protectia aerului	26

VI.2.1.	Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi	26

VI.2.1.1.	Poluarea aerului în faza de construcţie	26

VI.2.1.2.	Poluarea aerului pe perioada de exploatare	27

VI.2.2.	Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă	27

VI.3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor	27

VI.3.1.	Sursele de zgomot şi de vibraţii	27

VI.3.1.1.	Poluarea fonică în faza de construcţie	27

VI.3.1.2.	Poluarea fonică pe perioada de exploatare	28

VI.3.2.	Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	28

VI.4.	Protectia impotriva radiatiilor	28

VI.4.1.	Sursele de radiaţii	28

VI.4.1.1.	Protectia impotriva radiaţiilor în perioada de execuţie	28

VI.4.1.2.	Protectia impotriva radiaţiilor pe perioada de exploatare	29

VI.4.2.	Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor	29

VI.5.	Protectia solului si a subsolului	29

VI.5.1.	Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice	29

VI.5.1.1.	Poluarea solului în faza de construcţie	29

VI.5.1.2.	Poluarea solului pe perioada de exploatare	29

VI.5.2.	lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului	29

VI.6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvtice	30

VI.6.1.	Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect	30

VI.6.1.1.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice în faza de construcţie	30

VI.7.	Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public	31

VI.7.1.	Identificarea obiectivelor de interes public	31

VI.7.2.	Distanţa faţă de aşezările umane respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc	31

VI.7.3.	Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public	31

VI.8.	Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	33

VI.8.1.	Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generat	33

VI.8.2.	Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate	33

VI.8.3.	Planul de gestionare a deşeurilor	33

VI.9.	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase	34

VI.9.1.	Substantele si preparatele chimice periculoase în faza de construcţie	34

VI.9.2.	Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.	34

VII.	Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect	34

VIII.	Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.	36

IX.	Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare	37

X.	Lucrari necesare organizarii de santier	37

X.1.	Localizarea organizării de şantier	37

X.2.	Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	38

X.3.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier	38

X.4.	Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu	38

XI.	Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii	38

XI.1.	Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale	38

XI.2.	Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei	39

XI.3.	Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului	39

XII.	Părţile desenate	39

# Denumirea Proiectului

„MODERNIZARE DJ562 PE TRONSONUL LIM. DOLJ – GEMENI (ASFALT)”

# Titular

Beneficiar: 			CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI

Adresa: 			str. Traian nr. 89, Dr. Tr. Severin

Tel./Fax. 			0372/521117

E-mail:			cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Http:			www.cjmehedinti.ro

Persoane de contact:		Presedinte – ALADIN GIGI GEORGESCU

Responsabil pentru protecţia mediului – Victor Buzatu

Tel: 0759054062

# Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Obiectul prezentului proiect este modernizarea tronsonului de drum judetean DJ 562 cuprins intre Km 0+000.00 si Km 3+288, fiind singurul tronson nemodernizat al DJ 562.

Tronsonul de drum studiat este amplasat pe teritoriul comunei Darvari din judetul Mehedinti, in intravilanul si extravilanul satului Gemeni.

Lungimea tronsonului de drum judetean pe care se intervine este de: 		3,288 Km.

Suprafata ocupata de tronsonul de drum proiectat este de cca.: 			34 500 mp

Investiţia ce urmează a fi realizată se află în România, Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, judeţul Mehedinti, teritoriul intravilan - extravilan al comunei Darvari, sat Gemeni.

Judeţul: 		Mehedinti

Localitatea:   	Darvari

Sat:	Gemeni.

Drumul judetean DJ562 se racordeaza la Km 65+780 al drumul judetean DJ 552 (Craiova - Mofleni - Bucovăţ - Italieni - Terpeziţa - Sălcuţa – Plopşor - Vârtop - Caraula - Cetate Port) – judetul DOLJ, accesibilizeaza localitatile Gemeni, Darvari si Obarsia de Camp, si are punctul final la Km 22+000 al  drumul national DN 56A (Maglavit (DN 56) - Cetate - Vânători - Vânju Mare – Şimian).

Proiectul tehnic cuprinde toate elementele şi detaliile tehnice, economice şi organizatorice pentru realizarea investiţiei  şi s-a elaborat  în concordanţă cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Se precizează că documentatiile valorice s-au întocmit pe baza cantităţilor principalelor categorii de lucrări, determinate prin măsurători şi evaluări conform prevederilor normativelor tehnice în vigoare, metodologiei de elaborare a documentaţiilor tehnice economice şi Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului se va realiza conform Hotărârii nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pentru urmatoarele cerinte:

- A4 – Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;

- B2 – Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;

- D  – Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;

## Varianta constructivă de realizare a investiţiei

### Traseul in plan

In plan, traseul proiectat al drumului judetean supus modernizarii urmareste cat mai fidel traseul existent, iar acolo unde a fost posibil, traseul a fost corectat, urmarindu-se  amenajarea unor elemente geometrice in plan corespunzatoare clasei tehnice V.

Aliniamentele axului drumului se racordeaza intre ele prin curbe în arc de cerc, cu urmatoarele raze caracteristice, corespunzatoare vitezei de proiectare adoptata (40 km/h):

| Raza minima | 60 | m |
| --- | --- | --- |
| Raza exceptionala | 55 | m |
| Raza curenta | 170 | m |
| Raza recomandabila | 250 | m |

Proiectarea traseului in plan s-a facut cu respectarea STAS 863/1985, prin modificarea punctuala elementelor geometrice in plan ale drumului si adoptarea unei structuri a sistemului rutier folosind solutii care sa permita largirea partii carosabile.

Lungimea sectorului de drum proiectat:			3,288 Km

Drumuri laterale si intersectii

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15.00 ml si o latime de 4.00m, cu o structura rutiera formata din:

- 15 cm balast;

- 15 cm piatra sparta,

asigurandu-se in intersectii continuitatea sistemului de colectare a apelor prin podete tubulare cu diametrul D=400mm.

### Profilul longitudinal

Proiectarea traseului in profil longitudinal s-a facut cu respectarea STAS 863/1985

Profilul longitudinal a fost studiat tinind cont de structura sistemului rutier existent si de cotele obligate la intersectiile cu celalte drumuri si accesele la proprietati, avandu-se în vedere următoarele aspecte :

- evitarea frângerii frecvente a liniei roşii ;

- s-a evitat proiectarea liniei roşii în palier, pentru a asigura scurgerea apelor în lungul traseului ;

Profilul longitudinal a fost studiat tinind cont de structura sistemului rutier proiectat, de accesul la proprietati si de cotele obligate la intersectiile cu celalte drumuri.

### Profilul transversal

Pe tronsonul de drum proiectat, profilul transversal in aliniament prezinta urmatoarele elemente geometrice (Profil transversal Tip):

Drum cu doua benzi de circulatie de circulatie

| Latimea platformei drumului: | 7.00 | m |
| --- | --- | --- |
| Latimea partii carosabile: | 5.50 | m |
| Latimea acostamentelor: | 2x0. 75 | m |
| Panta transversala a partii carosabile: | 2.50 | % |
| Panta transversala a acostamentelor: | 4.00 | % |

In curbele cu raze mai mici decât raza recomandabila, profilul transversal din aliniament se converteşte în profil cu pantă unică astfel:

- la curbele cu raze cuprinse între raza recomandabilă  şi  raza curentă  se face numai convertirea profilului transversal, care se obţine prin rotirea platformei dinspre exteriorul curbei în jurul axei drumului până la obţinerea unei pante unice egală cu panta transversală din aliniament, înclinată spre interiorul curbei ;

la curbele cu raze cuprinse între raza curentă şi raza minimă se face supraînaltarea profilului transversal în panta unică necesară, prin rotirea platformei în jurul marginii interioare a părţii carosabile nesupralărgite, panta unică fiind de maxim 5%.

## Situatia proiectata

Proiectul s-a intocmit in baza studiului geotehnic, a expertizei tehnice si a studiilor de teren care au cuprins studii topografice ce s-au materializat in planuri de situatii cotate si desenate la scara 1:500.

### Lucrari pregatitoare

#### Curatirea terenului de iarba si buruieni

Curatirea terenului de iarba si buruieni consta in:

- Saparea manuala a pamantului vegetal pe o adancime de 5 cm, strangerea in gramezi, incarcarea in roaba si evacuarea materialelor rezultate in afara zonei de lucru, pana la distanta de 10 m;

- Incarcarea materialului rezultat in auto;

- Transport rutier in depozit ecologic;

#### Sistem rutier

##### Reprofilarea partii carosabile

c.2.1	Reprofilarea partii carosabile consta in:

- Taierea cu lama grederului a proeminentelor (damburilor) impietruirii;

- Reprofilarea partii carosabile cu materialul rezultat din taiere;

##### Strat inferior de fundatie din balast

Are rolul de a transmite pamantului de fundare solicitarile datorate traficului; acest strat repartizeaza presiunile pe suportul structurii rutiere, astfel incat sa mentina starea de solicitare, la acest nivel, in limite admisibile, si se va executa conform STAS 6400 si SR EN 13242.

Fazele de lucrări ce de vor executa sunt:

- transportul în platforma drumului cantităţilor de balast şi apă prevăzute în proiect.

- reprofilarea platformei cu balast cu aşternerea mecanizată / manuală, în strat cu grosimea de 15 cm;

- compactarea stratului de fundaţie din balast cu la gradul de compactare prevăzut în caietul de sarcini .

Prescripţiile tehnice de execuţie sunt detaliate în Secțiunea II. – Caiet de sarcini.

Grosimea stratului inferior de fundatie din balast, rezultata in urma calculului de dimensionare este de 15 cm.

##### Stratul superior de fundatie din piatra sparta

Acest strat confera structurii rutiere rezistenta mecanica necesara preluarii solicitarilor datorate traficului. Impreuna cu stratul inferior de fundatie din balast, repartizeaza presiunile pe suportul structurii rutiere, si se va executa conform STAS 6400 si SR EN 13242.

Lucrarile constau din:

- achizitionarea materialelor

- transport

- punerea in opera:

- piatra sparta se asterne pe fundatie, intr-un strat uniform si se cilindreaza la uscat, pana la fixare, cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede usoare (6 ... 8 t) si apoi cu compactoare cu rulouri netede mijlocii (10 ... 14 t);

- se asterne splitul de impanare, in minim doua reprize, se strpeste succesiv cu apa si se continua cilindrarea pana la inclestare, cu ajutorul compactoarelor cu rulouri netede mijlocii sau grele (peste 14 t);

- se face umplerea golurilor ramase, cu savura sau nisip, asternute uniform in doua reprize, stropite cu apa si cilindrate concomitent, pana la fixarea definitiva;

- dupa fixarea definitiva, se asterne un strat de nisip grauntos sau savura, in grosime de cca. 1 cm, pentru protectie;

Grosimea stratului de piatra sparta, rezultata in urma calculului de dimensionare, este de 15 cm.

##### Stratul de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat (BADPC 22,4)

Acest strat, impreuna cu stratul de uzura formeaza imbracamintea rutiera si are rolul de a incetini transmiterea la suprafata a deformatiilor din stratul superior de fundatie, si se va executa conform conform AND 605/2016.

Grosimea stratului de legatura, rezultata in urma calculului de dimensionare, este de 5 cm.

Lucrarile constau din :

- aprovizionarea de materiale (agregate, filer, bitum, motorina, etc.)

- prepararea betonului asfaltic in statii fixe, prevazute cu dispozitiv de predozare, uscare, resortare si dozare gravimetica a agregatelor naturale, dozare gravimetica a bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu bitumul, cu respectarea temperaturilor tehnologice;

- transportul pentru aprovizionare si livrare la punctul de lucru

- punerea in opera :

- curatarea si uscarea suprafetei existente

- evacuarea materialelor rezultate

- asternerea betonului asfaltic – se efectueaza mecanizat, cu repartizoare finisoare, iar compactarea se face cu compactoare cu rulouri netede, cu respectarea temperaturilor tehnologice.

- verificarea grosimii si compactarii stratului

- verificarea suprafetei si corectarea cotelor dupa cotele finale, grosime, tolerante;

##### Stratul de uzura din beton asfaltic BA 16

Constituie stratul superior al structurii rutiere si care preia direct solicitarile conjugate ale traficului si ale agentilor atmosferici, si se va executa conform conform AND 605/2016, SR EN 13108-1:2006 si SR EN 13108-1:2006/AC:2008

Grosimea stratului de uzura, rezultata in urma calculului de dimensionare, este de 4 cm.

Lucrarile coincid cu cele de la stratul de legatura.

##### Acostamente din piatra sparta si balast

Acostamentele se vor realiza din piatra sparta cu asternere manuala, conform profilului transversal tip, cu latimea prevazuta in proiect. Stratul de piatra sparta de 15 cm grosime se va asterne peste un strat de balast de 10 cm grosime.

Lucrarea consta din:

- Asternerea si compactarea stratului de balast de 10 cm;

- Marcarea suprafetei de umplut;

- Asternerea manuala a pietrei sparte la profil;

- Cilindrarea partiala si rectificarea suprafetei in timpul cilindrarii;

- Asternerea materialului de impanare, sort (15-25)mm, incluisiv udarea si continuarea cilindrarii;

- Asternerea nisipului de innoroire, sort (0-7)mm, si completarea cilindrarii;

Nota: Compactarea se poate realiza si cu mai de mana, mai mecanic sau placa vibratoare, functie de conditiile de teren.

Grosimea acostamentelor va fi de 25 cm.

#### Santuri

##### Santuri de pamant

Au fost prevazute santuri la marginea platformei, cu sectiunea neprotejata, conform STAS 10 796/2-79, pct. 2.1.8, fig. 11 si 12.

Lucrarea consta din:

- executia sapaturilor in conformitate cu configuratia geometrica

- evacuarea pamantului si transportul acestuia spre o zona de descarcare;

- verificarea patului si corectarea oricarei zone ce nu respecta cotele proiectate

#### Podete

##### Podete Tubulare

Podeţele tubulare sunt constituite din 3 părţi distincte: fundaţia, tubul propriu-zis şi racordările cu terasamentele.

Fundaţia este din beton simplu C 25/30 şi constituie elementul de legare la teren a podeţului. Patul peste care se aşterne fundaţia se curăţă în prealabil d resturile de materiale lemnoase, sol vegetal sau alte materiale organice până la stratul de teren sănătos; acolo unde terenul prezintă denivelări pronunţate în lungul podeţului şi în zonele adâncite, legătura cu terenul natural se face prin subzidiri din piatră brută, sub stratul de fundaţie.

Elevaţiile sunt din beton C 25/30.

Tuburile tip PREMO sunt din beton precomprimat centrifugat, si urmatoarele dimensiuni:

- Pentru subtraversarea drumului 	D=600mm, L=4 buc. x 2.30m = 9.20m;

- Drumuri laterale	 	D=400mm, L=3 buc. x 2.30m = 6.90m;

- Accese proprietati	 	D=300mm, L=2 buc. x 2.30m = 4.60m;

Manipularea tuburilor se face cu macaraua pentru a se evita deteriorarea lor.

Montarea pe stratul de fundare se face tot cu macaraua şi nu prin împingere cu lama buldozerului.

Rosturile se etanşează cu mortar de ciment şi celochit.

Racordarea podeţelor cu terasamentele se face prin timpane şi camere de ampriză; cu fundaţia din beton clasa C 25/30.

Timpanele din amonte sunt prevăzute cu aripi evazate pentru captarea apelor iar cele din aval cu aripile normale. Între aripi este prevăzut un pereu din piatră brută pentru a evita eroziunea terenului şi prevenirea degradării podeţului.

#### Lucrari accesorii

Pentru siguranţa circulaţiei şi exploatarea raţională a drumului s-au prevăzut:

##### Indicatoare de circulatie

Indicatoare pentru orientarea  şi reglementarea circulaţiei: de avertizare pentru locurile periculoase, de interzicere, de sens obligatoriu, de orientare şi diverse.

Indicatoarele rutiere se vor confectiona si monta conform SR 1848/1-2011, SR 1848/2-2011 si SR 1848/3-2008.

##### Marcaje rutiere longitudinale

Se vor realiza marcaje rutiere longitudinale, simple, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de amail, fara microbile de sticla, cu latimea de 15 cm, conform SR 1848-7/2004, pentru:

- Delimitarea partii carosabile;

- Delimitarea benzilor de circulatie.

##### Borne Kilometrice

Pe tronsonul de drum judetean proiectat se vor monta borne (indicatori) Kilometrice, conform  SR 1848:1,2,3/2011. Acestea se vor realiza din material plastic avand o fundatie din beton.

Prinderea bornelor de fundatia din beton se va realiza printr-o teava de otel cu diametrul de 76 mm.

### Breviar de  calcul

#### Calculul suprafetei partii carosabile si a materialelor ce intra in alcatuirea sistemului rutier

| Drum judetean DJ562, Km 0+000 – Km 3+288 | STRAT INFERIOR DE FUNDATIE | STRAT SUPERIOR DE FUNDATIE | STRAT DE LEGATURA | STRAT DE UZURA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reprofilare impietruire existenta | Balast nou adaugat - 15 cm - | Piatra sparta - 15 cm - | Beton asfaltic deschis BADPC 22.4 - 5 cm - | Beton asfaltic BA 16 - 4 cm - |
|  | Lungime | Latime | Suprafata | Suprafata | Vol. unit. | Volum | Vol. unit. | Volum | Vol. unit. | Cantitate | Suprafata |
|  | m | m | mp | 100 mp | mc/m | mc | mc/m | mc | mc/m | to | mp |
| 1.Parte carosabila in aliniament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil Transversal Tip 1 | 3 288.00 | 5.50 | 18 084.00 | 164.40 | 0.9435 | 3 102.23 | 0.8995 | 2 957.56 | 0.2776 | 2 398.45 | 18 084.00 |
| 2. Zona de racord drum judetean DJ 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil Transversal Tip 1 |  |  | 131.52 | 1.32 |  | 19.73 |  | 19.73 |  | 17.29 | 131.52 |
| 3. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil Transversal Tip 1 | 3 288.00 | 0.72 | 4 734.48 | 47.34 |  | 493.20 |  | 736.51 |  |  |  |
| TOTAL | 3 288.00 |  | 22 950 | 213.06 |  | 3 615.16 |  | 3 713.80 |  | 2 415.74 | 18 215.52 |
| NOTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Suprafata acostamentelor este data la nivelul terasamentelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Cantitatea de beton asfaltic deschis tip BADPC 22.4, include: - spor de 13 Kg/mp, pentru mixturi executate pe fundatie din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Drumuri laterale

| Nr crt | Pozitie Km | Nume Racord | Amplasa ment | Suprafata aditionala Racord (fara aliniament) | Lungime racord | Latime racord | SUPRAFATA TOTALA RACORD | Podet tubular Nou, Diam.=0.40m, L=6.90 m (3buc.x2.30m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | St / Dr | [m2] | [m] | [m] | [m2] | [buc] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOTAL |  | 120.00 |  | 552.00 | 8 |
| 1 | 0+135.42 | Drum agricol | Dr. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |
| 2 | 0+526.82 | Drum agricol | Dr. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |
| 3 | 1+774.03 | Drum agricol | Dr. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |
| 4 | 1+774.03 | Drum agricol | Dr. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |
| 5 | 2+206.53 | Drum agricol | Stg. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |
| 6 | 2+208.81 | Drum agricol | Dr. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |
| 7 | 2+715.00 | Drum agricol | Dr. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |
| 8 | 3+168.77 | Strada rurala | Dr. | 9.00 | 15.00 | 4.00 | 69.00 | 1 |

#### Santuri

| ŞANŢURI ÎN PĂMÂNT: L = 6 500.00 |  |
| --- | --- |
| STANGA | DREAPTA |
| POZIŢIA | Lungime [m] | POZIŢIA | Lungime [m] |
| De la Km | Pana la Km |  | De la Km | Pana la Km |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| TOTAL | 3 274.00 |  | 3 226.00 |
| 0+014.00 | 3+288.00 | 3 274.00 | 0+014.00 | 2+690.00 | 2 676.00 |
|  |  |  | 2+738.00 | 3+288.00 | 550.00 |

#### Podete transversale

| Nr. crt | Pichet nr. | Pozitie Km | PODETE TUBULARE Lungime Tuburi pentru Diametru tub… | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.60 m |  |
|  |  |  | Podet Nou | Existent |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTAL | 27.60 | 0.00 |  |
| 1 | 4 | 0+013.35 | 9.20 |  | Zona racord DJ 552 |
| 2 | 26 | 0+665.92 | 9.20 |  | Subtraversare |
| 3 | 66 | 1+778.83 | 9.20 |  | Subtraversare |
| 4 | 77 | 2+098.13 | 9.20 |  | Subtraversare |
| 5 | 110 | 2+994.39 | 9.20 |  | Subtraversare |

#### Accese proprietati

Accesele la proprietati se vor executa conform Planului de situatie.

## Justificarea necesităţii proiectului

Necesitatea investiţiei este impusă de lipsa lucrărilor de modernizare  pentru drumul judeţean ce fac obiectul  prezentei  documentaţii, aspect care conduce, pe lângă disconfortul şi desfăşurarea traficului rutier în condiţii mediocre de siguranţă şi confort, la o lipsă de interes pentru dezvoltarea comunităţii din satele aparţinătoare ale comunei Dârvari şi a comunelor învecinate.

Politica Uniunii Europene în domeniul infrastructurii rutiere, potrivit căruia transporturile reprezintă  una  din  cheile  succesului  pentru  Piaţa  unica,  întrucât  contribuie   semnificativ   la obiectivului major al acesteia: libera circulaţie a bunurilor şi a persoanelor.

Strategia României în domeniul infrastructurii de transport urmăreşte tendinţa stabilită de către Uniunea Europeana.

Investiţiile în infrastructura rutieră vor trebui să vizeze, concomitent, îndeplinirea următoarelor trei obiective:

- să contribuie la creşterea economica atât direct, prin creşterea cererii pe termen scurt, cât şi indirect, prin efectele asupra ofertei (care vor modifica structura costurilor agenţilor economici);

- să   promoveze   integrarea   României   în   economia   intemaţionala,   prin   promovarea circulaţiei transfrontaliere de persoane şi mărfuri;

- să asigure pe termen lung o creştere economica durabilă, din punctul de vedere al protecţiei mediului înconjurător.

Proiectul care face obiectul documentaţiei de faţa se încadrează în sectorul infrastructurii de transport, în România politică, în acest domeniu reprezentând una din atribuţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Obiectivul   general  al  acestui  proiect  este  dezvoltarea   economică,  socială,   durabilă  şi echilibrată  teritorial  în comuna Dârvari, judeţul Mehedinţi  potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe dezvoltarea  infrastructurii  de legătura către principalele căi de transport  rutiere.

Obiective specifice:

- creşterea  gradului de siguranţa şi confort al utilizatorilor acestor sectoare  de drum public şi a locuitorilor  din comuna Dârvari ;

- alinierea la cerinţele UE cu privire la siguranţa în trafic;

- reducerea poluării;

- desfăşurarea  în condiţii de siguranţă şi confort a circulaţiei  rutiere şi pietonale.

Se poate  afirma  că atât  la nivel  naţional,  cât şi  la nivel  regional  şi local,  construcţia de drumuri şi străzi în cadrul infrastructurii  rutiere este considerată o premisă strict necesară pentru valorificarea potenţialului  economic, dezvoltarea  turismului şi îmbunătăţirea nivelului  de trai al populaţiei.

Obiectivul   specific   este   modernizarea   drumului   judeţean,   ce  va  aduce   după   sine  o modificare  consistentă  în modul  de circulaţie  din  punct  de vedere  al distribuţiei fluxurilor  şi al valorilor de trafic.

Modul de rezolvare a circulaţiei  şi cu efectele acestei modificări  sunt ilustrate în prezenta documentaţie. Conform documentaţiei  întocmite şi în concordanţă  cu tema de proiectare, realizarea investiţiei  poate satisface  necesitatea  de mobilitate  atât în cazul traficului  actual, cât şi a celui de perspectivă

## Valoarea investiţiei

Valoarea totala a investitiei este de 2 963 745.17 lei fara TVA, din care valoarea C+M este de 2 488 115.72 lei fara TVA.

## Perioada de implementare propusă

Durata de executie propriu-zisa lucrarilor de modernizare a tronsonului de drum judetean DJ562 este de 6 luni de zile.

## Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

Planul de incadrare in zona, Planul de situatie si Profilele Transversale tip sunt prezentate ca anexa.

## Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele)

### Profilul si capacitatile de productie

Investitia propusa nu presupune activitati de productie.

### Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul.

### Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Nu este cazul.

### Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora

Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform legislatiei nationale si standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95, dupa cum urmeaza:

- Agregate minerale:

  - Nisip

  - Balast

  - Piatra sparta

Agregatele minerale vor fi procurate din bastiere si cariere autorizate.

- Betoane asfaltice

Betoanele asfaltice vor fi procurate din statii de mixturi asfaltice autorizate.

- Beton de ciment:

Betonul de ciment va fi procurat din statii de beton autorizate.

Materiale principale vor fi asigurate de catre antreprenor conform legislatiei in vigoare si vor fi atestate si verificate.

In perioada de functionare a investitiei se vor folosii acelesi tipuri de materiale, necesare pentru intretinerea corespunzatoare a investitiei.

### Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Nu este cazul.

### Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Perioada de execuţie generează impacturi semnificative, pe o perioadă redusă de timp, producand efecte în marea lor majoritate reversibile. Se apreciază că măsurile de atenuare şi eliminare a impactului, propuse împreună cu obligaţia antreprenorului de a respecta legislaţia de mediu existentă la data semnării contractului sunt suficiente pentru remedierea majorităţii impacturilor posibile în perioada de execuţie a lucrării.

În acest sens se consideră necesară impunerea unei conduite corespunzătoare cu privire la protecţia mediului şi gospodărirea deşeurilor, şi prin acordul de mediu ce va fi eliberat.

Investiţia propusă va avea un impact pozitiv asupra mediului în perioada de operare, cu conditia mentinerii parametrilor proiectati prin masuri de verificare, intretinere si reparatii.

Prin realizarea proiectului se asigura respectarea conditiilor impuse de catre standardele si normativele in vigoare atat din Romania cat si cele din Uniunea Europeana pentru a asigura un nivel de trai civilizat in conditii igienico-sanitare normale si pentru a feri populatia de eventualele imbolnaviri.

Amenajările pentru protecţia mediului constau, din lucrări specifice de refacere a cadrului natural după terminarea lucrărilor. Porţiunile de taluz de rambleu şi debleu, depozitele rezultate din plusul de terasamente şi terenurile folosite temporar la execuţia lucrărilor vor fi amenajate şi plantate cu specii forestiere adecvate condiţiilor staţionale, cu rol de a stabiliza terenul, de a reţine praful care se ridică în atmosferă şi de a reduce nivelul de zgomot.

### Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente

Accesul la obiectivul de investiţii este asigurat astfel:

- Drumul national DN 56A – Drobeta Turnu Severin – Obarsia de Camp;

- Drumul judetean DJ 562 – Obarsia de Camp – Darvari – Gemeni – DJ552;

Nu este necesara crearea de cai de acces noi sau schimbari ale celor existente.

### Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare

Pentru executia lucrarii se vor utiliza materiale de constructie agrementate conform legislatiei nationale si standardelor armonizate cu legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legii 10/95, dupa cum urmeaza:

- Agregate minerale:

  - Nisip

  - Balast

  - Piatra sparta

Agregatele minerale vor fi procurate din bastiere si cariere autorizate.

- Betoane asfaltice

Betoanele asfaltice vor fi procurate din statii de mixturi asfaltice autorizate.

- Beton de ciment:

Betonul de ciment va fi procurat din statii de beton autorizate.

Materiale principale vor fi asigurate de catre antreprenor conform legislatiei in vigoare si vor fi atestate si verificate.

In perioada de functionare a investitiei se vor folosii acelesi tipuri de materiale, necesare pentru intretinerea corespunzatoare a investitiei.

### Metode folosite în construcţie si demolare

Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii, executantul va desfăşura următoarele activităţi:

Studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie, menţionate în borderou, precum şi a legislaţiei, standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se face trimitere, astfel încât la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate;

Va sesiza proiectantul în termen legal de eventualele neconcordanţe între elementele grafice şi cifrice sau va prezenta obiecţiuni în vederea rezolvării şi concilierii celor prezentate.

În timpul execuţiei:

Va asigura aprovizionarea ritmică cu materialele şi produsele cuprinse în proiect în cantităţile şi sortimentele necesare;

Va sesiza proiectantul în cazul imposibilităţii procurării anumitor materiale şi produse prevăzute în documentaţia de proiectare prezentând în acelaşi timp o ofertă a altui material similar, cu caracteristici cel puţin identice din punct de vedere tehnic şi economic cu cel prevăzut în proiect;

Va sigura forţa de muncă şi mijloacele de mecanizare necesare în concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele parţiale stabilite;

Va respecta cu stricteţe tehnologia şi caracteristicile de lucru menţionate în proiect.

Executantul lucrărilor este obligat să păstreze pe şantier, la punctul de lucru, pe toată durata de execuţie şi a probelor tehnologice, întreaga documentaţie pe baza căreia se execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs.

Proiectul nu implica lucrari de demolare.

### Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Executia lucrarilor a fost preconizata pentru o perioada de 6 luni. Perioada de mobilizare pentru remedirea defectelor aparute este de 1 zi, iar perioada de medie de remediere a defectelor a fost estimata la 3 zile calendaristice.

### Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul

### Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

#### Alternativa 1 – Structura rutiera nerigida.

- 4,0 cm strat de uzură din B.A.16;

- 5,0 cm strat de legătură din B.A.D.P.C. 22,4;

- 15,0 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă;

- 15,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- reprofilare structură existentă.			                4 cm;

#### Alternativa 2 – Structura rutiera mixta.

- 4,0 cm beton asfaltic;

- 6,0 cm beton asfaltic deschis;

- 15,0 cm balast stabilizat;

- 15,0 cm strat inferior de fundaţie din balast;

- reprofilare structură existentă.

Varianta aleasa si recomandata de catre expertul tehnic este Alternativa 1.

### Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului

Nu este cazul

### Alte autorizaţii cerute  pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 333 din 09.08.2018 emis de Consiliul judetean Mehedinti,  s-a cerut obtinerea urmatoarelor avize si acorduri:

Aviz Agentia de Protectia a Mediului

Aviz administrator retele electrice.

# Descrierea lucrărilor de demolare necesare

Nu este cazul.

# Descrierea amplasării proiectului

## Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.

## Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Nu este cazul.

## Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind

Investiţia ce urmează a fi realizată se află în România, Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, judeţul MEHEDINTI, teritoriul administrativ al comunei DARVARI.

Tronsonul de drum judetean ce face obiectivul prezentei documentatii se afla in administrarea Consiliului Judetean Mehedinti, pe teritoriul comunei Darvari din judetul Mehedinti, in intravilanul si extravilanul satului Gemeni.

Comuna Darvari este amplasata in sudul judetului Mehedinti, in apropierea comunei Cetate din Judetul Dolj, la cca. 10. 00 Km. Distanta fata de resedinta de judet, Drobeta Turnu Severin, este de 65.00 Km.

Din punct de vedere administrativ drumul judetean DJ562 isi desfasoara traseul pe teritoriul judetului Mehedinti, iar tronsonul de drum supus prezentei documentatii are lungimea totala de 3, 288 Km si este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei comunei Darvari.

Amplasarea comunei DARVARI, pe teritoriul judetului MEHEDINTI

Drumul judetean DJ562 se racordeaza la Km 65+780 al drumul judetean DJ 552 (Craiova - Mofleni - Bucovăţ - Italieni - Terpeziţa - Sălcuţa – Plopşor - Vârtop - Caraula - Cetate Port) – judetul DOLJ, accesibilizeaza localitatile Gemeni, Darvari si Obarsia de Camp, si are punctul final la Km 22+000 al  drumul national DN 56A (Maglavit (DN 56) - Cetate - Vânători - Vânju Mare – Şimian).

Obiectul prezentului proiect este modernizarea tronsonului de drum judetean DJ 562 cuprins intre Km 0+000.00 si Km 3+288, fiind singurul tronson nemodernizat al DJ 562.

### Situatia existenta

Tronsonul de drum studiat este cuprins intre Km: 0+000.00 – Km: 3+288.00 al DJ562 si este amplasat pe teritoriul comunei Darvari din judetul Mehedinti, in intravilanul si extravilanul satului Gemeni.

Drumul judeţean este pietruit pe tronsonul studiat. În general structura  rutieră prezintă o serie de degradări specifice drumurilor pietruite, fapt ce conferă îmbrăcămintei o viabilitate necorespunzătoare.

Din punct de vedere geometric, acest drum judeţean are o platformă variabilă, o parte carosabilă de circa 5,50...7,00 m, are o structură din balast (cea. 15,0...40,0 cm conf. studiu geotehnic), iar dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă pe drumul judeţean sunt în mare parte necorespunzătoare, iar podeţele existente sunt necorespunzătoare sau lipsesc.

Traseul drumului judeţean se desfăşoară într-o zonă de şes, drept urmare acest drum nu prezintă în plan o complexitate ridicată, iar în profil longitudinal declivităţile sunt reduse şi medii.

Datorita starii tehnice necorespunzatoare a tronsonului de drum judetean, circulatia se desfasoara cu dificultate, in special pe timp defavorabil.

### Topografia

Din punct de vedere al topografiei s-a folosit studiul topografic pus la dispozitie de Beneficiar; datele au fost completate cu ridicari topografice suplimentare, cu detalii de amplasare a  lucrărilor de con-strucţii specifice, întocmindu-se planul special de situaţie, profilul longitudinal şi profile transversale la scara 1: 100 în toate punctele caracteristice ale drumului.

Pe baza acestor date, folosindu-se softul specializat de proiectare drumuri s-au întocmit planurile cu detalii tehnice de execuţie ale drumului judetean, respectiv: planul special de situaţie, profil longitudi-nal, detalierea profilelor transversale caracteristice, alte planşe de detalii si s-a materializat in planuri desenate scara 1:500.

### Clima şi fenomenele naturale specifice zonei

Clima judetului Mehedinti este temperat –continentala cu influente mediteraneene in zona Cazanele si a municipiului Drobeta Turnu Severin.

Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii:

- temperatura medie a lunii ianuarie: - 6°C;

- temperatura medie a lunii iulie: + 30…35°C;

- media anuala a umiditatii relative: 76%;

- media anuala a cantitatii de precipitatii: 550…800 mm;

- vanturi predominante: vest, nord-vest si nord-est.

Conform STAS 1709/I-90 si prevederile cuprinse in Normativul PD 177-2001, drumul judetean DJ562 supus prezentei documentatii se inscrie in zona de tip climatic I, cu indicele de umiditate Im= -20…0.

Din punct de vedere al precipitatiilor, zona drumului judetean nu este afectata de posibile deversari de apa provenite din precipitatii, totodata zona drumului judetean nu este inundabila. Sub regim hidrologic, santurile existente nu sunt dimensionate corespunzator si nu asigura colectarea si evacuarea apelor pluviale din zona drumului judetean.

#### Regimul pluviometric

Pe teritoriul judetului Mehedinti se varsa in Dunare raurile: Cerna, Bahna, Topolnita, Blahnita si Drincea.

In partea de nord-est a judetului se intinde bazinul raului Motru cu aluentii Cosustea si Husnita.

Debitele acestor rauri sunt  influentate  de  cantitatile  de  precipitatii cazute in zona. In perioade cu precipitatii abundente, debitul acestora creste apreciabil, iar forta apelor discloca material macrogranular din dealurile inconjuratoare care sunt formate din pietrisuri necimentate, usor erodate.

Panza freatica este prezenta la baza cuverturii cuaternare sau in orizontul macrogranular din terasele paraurilor; aceasta este insa slaba pe versanti, fapt ce face ca in perioade secetoase ale anului fantanile de pe versanti sa sece.

#### Geologia, seismicitatea

Amplasamentul  cercetat este situat în judeţul Mehedinţi.

Gemeni este un sat în comuna Dârvari din judeţul Mehedinţi, Oltenia, România.

Podişul Mehedinţi reprezintă una din cele mai mici dar şi mai bine individualizate regiuni geografice  ale ţării; este ca o treaptă intermediară  între Munţii Mehedinţi şi Piemontul  Motrului, despărţit  de acesta  din  urmă prin ulucul depresionar  Halânga- Comăneşti (sau Turnu  Severin­Bala).

Podişul  Mehedinţi,   deşi  este  o  unitate  geografică   cu  înălţimi   caracteristice  regiunilor deluroase,  are  o alcătuire  petrografică  şi  o structură  geologică  specifice munţilor  (aparţine  din punct de vedere geo-structural Carpaţilor Meridionali, întâlnindu-se aici aproape toate unităţile structurale  ale acestora:  pânza  getică, autohtonul  danubian  şi pânza de  Severin);  în proporţie  de 50...55  %, P.M. este alcătuit  din roci metamorfice  (cristalin),  restul fiind  roci sedimentare şi, un procent foarte  mic - granite  - în zona Baia de Aramă; rocile sedimentare sunt  de trei  categorii: sedimentar   permo  - mezozoic   al  autohtonului   danubian   (predominat   calcare  jurasic-cretacice inferioare,  de care se leagă relieful carstic de aici), sedimentar  cretacic cutat  al Pânzei de Severin (strate de Sinaia), identic cu flişul Carpaţilor  Orientali şi sedimentar  mio- pliocen posttectonic, în general  mult mai friabil,  întâlnit  în bazinul Bahna,  în zona de est (Jidoştiţa  - Bala) şi ca o fâşie foarte îngustă între Balta şi Ponoarele.

Ca aspect general al reliefului, în acest podiş se pot delimita trei părţi, sub forma unor fâşii cu lăţimi variabile, orientate  în lungul podişului  adică NE- SV (conform  cu structurile  geologice principale):

- unitatea   deluroasă,   în   vecinătatea   Munţilor   Mehedinţi    (Dealurile  Moiseşti  - Mălărişca şi Dealurile Izvernei),  formate pe cristalinul  pânzei getice;

- unitatea  mai   largă,  cu  aspect  de  podiş  (poduri   interfluviale   foarte  dezvoltate, separate  de  văi  adânci  şi  cu  versanţi  abrupţi),  situată  în  jumătatea  estică  adică  spre  Dealurile Coşuştei;  un uluc depresionar, între  cele  două  unităţi  amintite  anterior,  între  Baia  de Atamă  şi Orşova,  cu o porţiune  scmiă între Cireşu şi Bahna în care acesta  este suprimat,  cele două unităţi anterior menţionate venind  aici în contact direct; în sectorul Bahna- Orşova, aspectul depresionar (depresiune deluroasă) este datorat sedimentarului tânăr friabil (miocen)  în timp  ce în sectorul Cireşu - Baia de Aramă, ulucul depresionar s-a format prin fenomene tectonice  şi carstice.

Altitudinile cele mai mari se întâlnesc în Dealurile lzvemei (885 m în Vf. Patriarhului; 788 m  în  Vf. Cuca  Mare); în  culoarul  depresionar  Bahna - Baia  de  Aramă,  altitudinile  sunt de 300...400  m  în  SV şi  480...520  m  în  N  şi  NE;  depresiunile  (Bahna,  Cireşu,  Balta,  Izverna, Nadanova, Obârşia Cloşani etc.) sunt suspendate în spatele unor chei; unitatea estică (cu aspect de podiş) are interfluviile la 600...650 m în N şi NV şi 400...500 m în S şi SE.

Treapta cea mai înaltă este formată din Munţii Almăj şi Mehedinţi. La poalele Munţilor Mehedinţi se desfăşoară o treaptă mai joasă cu circa 400-500 m, cunoscută  sub numele de Podişul Mehedinţi,  care  se  continuă  spre  sud  şi  sud-est  cu  Dealurile  Motrului  şi  cu  Câmpia  înaltă a Bălăciţei. O denivelare de câţiva zeci de metri face trecerea spre treapta cea mai joasă, reprezentată de Câmpia Blahniţei, Câmpia Punghinei şi o mică porţiune din Câmpia Băileştilor.

Cea mai joasă treaptă, Câmpia Blahniţei este alcătuită în mare parte din terasele Dunării şi văile  largi  ale  Drincei  şi  Blahniţei.  Prezenţa  unor depresiuni  ca  Baia  de  Aramă,  Comăneşti  - Halânga, a unor văi largi şi a depresiunii de tip subcarpatic a Topolniţei oferă condiţii de locuit şi circulaţie, inclusiv în zonele înalte ale judeţului.

Pe  teritoriul  judeţului  Mehedinţi  se  varsă  în  Dunăre  râurile:  Cerna,  Bahna,  Topolniţa, Blahniţa şi Drincea.

În partea de nord-est a judeţului se întinde bazinul râului Motru cu afluenţii Coşuştea şi Huşniţa.

Din punct de vedere geologic formaţiunile de suprafaţă şi de mică adâncime sunt depozitele ce aparţin cuaternarului din ciclul de sedimentare Pleistocen superior, constituite din nisipuri şi pietrişuri peste care s-au depus depozitele loessoide de tip eolian ce ating grosimi de 15 - 18 m. Aceste formaţiuni prezintă continuitate litologică zonală, putând fi urmărite pe distanţe foarte mari.

Din punct de vedere seismic, conform normativului P 100/1-2013 pentru comuna Dârvari valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag = O,15 g, pentru cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani, iar valoarea perioadei de control (de colţ) a spectrului  de răspuns este Te = 0,7 secunde.

Studiul geotehnic a fost intocmit de S.C. B&B GEOTEH CONSULTING S.R.L. conform:

- NP074/2014- Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare, EUROCODE 7;

si este anexat prezentei documentatii.

#### Potentialul alunecarilor de teren

Conform normativului NP074/2014, zona in care se afla tronsonul de drum judetean DJ562, este caracterizata cu  potential de alunecare scazut.

## Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

Terenul pe care se va realiza investitia in functie de categoria de folosinta se incadreaza la Caile de comunicatii si amenajari aferente

Lucrarile proiectate se vor realiza pe amplasamentele existente, fara a fi necesara ocuparea unor suprafete suplimentare de teren.

Nu este necesara schimbarea categoriei de folosinta a terenului de pe amplasament si nici pe zonele adiacente acestuia.

## Politici de zonare şi de folosire a terenului

Terenul pe care se va realiza investitia in functie de categoria de folosinta se incadreaza la Cai de comunicatii si amenajari aferente.

## Arealele sensibile

Nu au fost identificate.

Investiţia ce urmează a fi realizată se află în România, Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, judeţul Mehedinti, teritoriul intravilansi extravilan al comunei Darvari.

## Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

| TABEL TRASARE COORDONATE AX DJ 606D Tronson Km: 15+800.00 – Km: 18+677.00 |
| --- |
| Pichet nr. | Sistem | Sistem |
|  | STEREO 70 | Marea Neagra |
|  | Design X | Design Y | Design Z |
|  | [m] | [m] | [m] |
| 1 | 341652.1 | 346415.4 | 234.194 |
| 2 | 341641.9 | 346392.5 | 234.12 |
| 3 | 341631.7 | 346369.7 | 234.469 |
| 4 | 341621.5 | 346346.9 | 234.873 |
| 5 | 341611.4 | 346324 | 234.531 |
| 6 | 341602.9 | 346300.5 | 233.703 |
| 7 | 341596.8 | 346276.3 | 233.387 |
| 8 | 341593.1 | 346251.6 | 233.689 |
| 9 | 341588.6 | 346201.8 | 234.507 |
| 10 | 341582 | 346177.8 | 234.561 |
| 11 | 341570 | 346155.9 | 234.363 |
| 12 | 341558.9 | 346133.5 | 233.996 |
| 13 | 341550.5 | 346109.9 | 233.625 |
| 14 | 341540.5 | 346087 | 233.33 |
| 15 | 341527.4 | 346065.8 | 233.446 |
| 16 | 341511.7 | 346046.3 | 233.99 |
| 17 | 341495.9 | 346027 | 234.452 |
| 18 | 341480 | 346007.7 | 234.616 |
| 19 | 341464.1 | 345988.3 | 234.505 |
| 20 | 341448.3 | 345969 | 234.342 |
| 21 | 341432.4 | 345949.7 | 234.178 |
| 22 | 341416.5 | 345930.4 | 234.015 |
| 23 | 341400.6 | 345911.1 | 233.874 |
| 24 | 341385.2 | 345891.5 | 233.848 |
| 25 | 341371.3 | 345870.7 | 233.948 |
| 26 | 341358.7 | 345849.1 | 234.104 |
| 27 | 341346.1 | 345827.5 | 234.261 |
| 28 | 341333.2 | 345806.1 | 234.418 |
| 29 | 341320.1 | 345784.8 | 234.575 |
| 30 | 341306.7 | 345763.7 | 234.725 |
| 31 | 341293 | 345742.7 | 234.792 |
| 32 | 341279.3 | 345721.8 | 234.807 |
| 33 | 341265.6 | 345700.9 | 234.823 |
| 34 | 341251.9 | 345680 | 234.838 |
| 35 | 341238.2 | 345659.1 | 234.853 |
| 36 | 341224.9 | 345638 | 234.904 |
| 37 | 341211.8 | 345616.7 | 235.009 |
| 38 | 341198.9 | 345595.2 | 235.12 |
| 39 | 341186.3 | 345573.6 | 235.23 |
| 40 | 341174 | 345551.9 | 235.359 |
| 41 | 341161.9 | 345530 | 235.589 |
| 42 | 341149.8 | 345508.1 | 235.838 |
| 43 | 341137.7 | 345486.2 | 236.096 |
| 44 | 341125.6 | 345464.3 | 236.503 |
| 45 | 341113.5 | 345442.5 | 236.983 |
| 46 | 341101.5 | 345420.6 | 237.43 |
| 47 | 341089.1 | 345398.8 | 237.729 |
| 48 | 341056.8 | 345360.9 | 237.874 |
| 49 | 341037.2 | 345345.5 | 237.868 |
| 50 | 341017.3 | 345330.3 | 237.89 |
| 51 | 340997.9 | 345314.5 | 238.05 |
| 52 | 340979.2 | 345298 | 238.22 |
| 53 | 340961.1 | 345280.7 | 238.39 |
| 54 | 340943.8 | 345262.6 | 238.56 |
| 55 | 340927.3 | 345243.9 | 238.73 |
| 56 | 340911.5 | 345224.5 | 238.9 |
| 57 | 340896.5 | 345204.5 | 239.07 |
| 58 | 340881.6 | 345184.4 | 239.24 |
| 59 | 340866.7 | 345164.4 | 239.41 |
| 60 | 340852.4 | 345143.9 | 239.58 |
| 61 | 340839 | 345122.7 | 239.75 |
| 62 | 340825.2 | 345102 | 239.92 |
| 63 | 340807.8 | 345084 | 240.09 |
| 64 | 340789.3 | 345067.2 | 240.26 |
| 65 | 340770.8 | 345050.3 | 240.43 |
| 66 | 340752.4 | 345033.5 | 240.6 |
| 67 | 340734.3 | 345016.2 | 240.77 |
| 68 | 340717.6 | 344997.6 | 240.94 |
| 69 | 340702.5 | 344977.7 | 241.11 |
| 70 | 340689 | 344956.7 | 241.28 |
| 71 | 340676 | 344935.3 | 241.45 |
| 72 | 340664.1 | 344913.3 | 241.62 |
| 73 | 340653.6 | 344890.7 | 241.79 |
| 74 | 340642.1 | 344868.5 | 241.96 |
| 75 | 340622.9 | 344852.8 | 242.161 |
| 76 | 340603.5 | 344837 | 242.497 |
| 77 | 340586.7 | 344818.5 | 242.849 |
| 78 | 340570.6 | 344799.4 | 243.202 |
| 79 | 340554.5 | 344780.3 | 243.555 |
| 80 | 340538.3 | 344761.2 | 243.907 |
| 81 | 340522.2 | 344742.1 | 244.242 |
| 82 | 340506.1 | 344723 | 244.426 |
| 83 | 340490 | 344703.9 | 244.458 |
| 84 | 340473.9 | 344684.8 | 244.473 |
| 85 | 340457.7 | 344665.7 | 244.487 |
| 86 | 340441.6 | 344646.6 | 244.502 |
| 87 | 340409.4 | 344608.3 | 244.743 |
| 88 | 340393.2 | 344589.2 | 244.96 |
| 89 | 340377.1 | 344570.1 | 245.178 |
| 90 | 340361 | 344551 | 245.395 |
| 91 | 340344.9 | 344531.9 | 245.613 |
| 92 | 340328.7 | 344512.8 | 245.831 |
| 93 | 340312.6 | 344493.7 | 246.059 |
| 94 | 340296.7 | 344474.5 | 246.344 |
| 95 | 340282.1 | 344454.2 | 246.65 |
| 96 | 340269.3 | 344432.7 | 246.956 |
| 97 | 340258.3 | 344410.3 | 247.263 |
| 98 | 340249.1 | 344387 | 247.569 |
| 99 | 340240.9 | 344363.4 | 247.875 |
| 100 | 340232.6 | 344339.8 | 248.182 |
| 101 | 340224.3 | 344316.2 | 248.488 |
| 102 | 340217.8 | 344292.1 | 248.794 |
| 103 | 340214.4 | 344267.3 | 249.101 |
| 104 | 340213.2 | 344242.4 | 249.431 |
| 106 | 340210.4 | 344217.6 | 249.809 |
| 107 | 340204.1 | 344193.4 | 250.19 |
| 108 | 340194.6 | 344170.3 | 250.556 |
| 109 | 340182 | 344148.7 | 250.771 |
| 110 | 340166.9 | 344128.8 | 250.877 |
| 111 | 340151.5 | 344109.2 | 250.977 |
| 112 | 340136 | 344089.5 | 250.939 |
| 113 | 340120.5 | 344069.9 | 250.838 |
| 114 | 340105.1 | 344050.2 | 250.738 |

Atasat prezentei documnetatii atasam planul de situatie in format dwg si dxf.

## Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Avand in vedere ca lucrarile proiectate se desfasoara pe amplasamentele existente, nu se poate lua in calcul o alta varianta de amplasament.

# Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

## Protecţia calităţii apelor

### Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Nu este cazul.

#### Poluarea specifică lucrărilor de construcţie

Lucrarile de constructie presupun desfasurarea de activitati care nu utilizeaza apa in scop tehnologic. Pentru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosintele igienico-sanitare ale personalului de lucru. In acest sens, se propune utilizarea toaletelor ecologice.

Va rezulta o cantitate redusa de ape uzate de la toaletele ecologice, acestea si transportate la cea mai apropiata statie de epurare autorizata.

#### Poluarea apelor din precipitaţii şi cursurilor de apă pe perioada de exploatare

Nu este cazul

### Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Apele uzate provenite de la toaletele ecologice vor fi vidanjate si transportate la cea mai apropiata statie de epurare autorizata.

## Protectia aerului

### Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

#### Poluarea aerului în faza de construcţie

Poluarea aerului poate rezulta din activitatile de constructie, in special sub forma de emisii de la vehicule si echipamente de constructii. Se preconizeaza ca aceste efecte vor fi limitate, relativ de scurta durata (de obicei lucrarile de constructie avanseaza rapid) si trecatoare. Aceasta mai ales in contextul in care lucrarile se desfasoara in afara mediului rural, in cea mai mare parte. Totodata, echipamentele si masinile ce vor fi utilizate pentru aceste lucrari vor trebui sa se incadreze in standardele de emisie din Romania.

Caracteristica fazei de constructie va fi aparitia surselor de emisii difuze:

- surse mobile – vehicule si echipamente mecanice nerutiere

- surse de emisii fugitive -  rezervoare de carburant;

Poluanti specifici:

- Particule si praf – curatarea terenului, transportul si manevrarea deseurilor de constructie, transportul si manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris etc.), lucrarile de constructie etc.

- Monoxid  de carbon CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi, particule, fum –  vehicule si masini mobile nerutiere, alte motoare

Se recomanda ca in timpul lucrarilor sa se utilizeze numai utilaje si mijloace de transport corespunzatoare normelor EURO III sau EURO IV, cu motoare diesel care produc cantitati mici de monoxid de carbon si nici un fel de emisii de Pb. Utilajele de constructie trebuie sa fie foarte bine intretinute pentru a minimiza emisiile de gaze.

Autocamioanele incarcate cu materiale fine usor antrenate de vant trebuie acoperite in mod corespunzator.

Procesele tehnologice mari generatoare de praf, vor fi reduse in perioadele de vant puternic si se va utiliza permanent umezirea suprafetelor nepavate.

Viteza de circulatie trebuie restrictionata si pe suprafata drumurilor va trebui sa se aplice la intervale regulate apa sau alte substante de fixare, cu aditivi, a prafului.

Intrucat oricarui antreprenor i se impune prin lege sa aiba un plan de masuri privind valorile concentratiilor poluantilor emisi in atmosfera, care sa nu depaseasca limitele admisibile conform reglementarilor in vigoare, se poate aprecia ca se va evita poluarea semnificativa a aerului.

Printr-o intretinere corecta a utilajelor si masinilor de transport, se va realiza o ardere optima a carburantului, reducand emisiile in aer datorate arderilor incomplete (oxid de carbon, hidrocarburi usoare, oxid si bioxid de sulf, etc.)

Datorită caracterului temporar al lucrarilor, vom considera numai valorile limită orare pentru SO2 si NOx, valoarea limită pe 8 ore pentru CO si valoarea limita zilnica pentru PM si SO2 pentru protectia sanatatii umane stabilite prin Ordinul MAPM nr. 592/2002 si marjele respective. Se preconizeaza depasirea valorilor limita in perioada constructiei, dar nu si a marjelor de toleranţă.

O problemă deosebită în privinţa emisiilor atmosferice este praful de pe santierele in lucru. In acest sens se recomanda restrangerea suprafetei de lucru pe cât posibil. De asemenea, in perioadele de secetă, şantierele si drumurile de acces vor fi stropite pentru reducerea cantităţii de praf.

#### Poluarea aerului pe perioada de exploatare

Emisiile poluante ale gazelor de esapament reprezinta singura sursa de poluare a aerului pe zona de circulatie. Autovehiculele care circula in prezent sunt vehicule usoare.

Valorile potentiale care pot depasi C.M.A. (Nox, Sox, CO) se pot atinge in zonele cu trafic intens.

Avand in vedere poluarea de fond a aerului in zona, se apreciaza ca poluarea aerului datorata circulatiei nu va pune in pericol sanatatea populatiei.

Singura masura aplicabila privind protectia aerului in perioada de exploatare este respectarea normelor europene privind calitatea carburantilor si de asemenea asigurarea pe plan national a existentei unui parc de autovehicule ce respecta normele de poluare impuse la nivelul anului 2025.

### Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Nu este cazul.

## Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

### Sursele de zgomot şi de vibraţii

#### Poluarea fonică în faza de construcţie

In perioada de executie, punctual, in zonele de activitate a utilajelor, in perioadele de lucru si in imediata apropiere a acestora, se pot atinge valori ridicate ale nivelului de zgomot, de ordinul a Leq=90 dB(A). Prin indepartarea de sursa, nivelul de zgomot se reduce cu 6 dB(A) pentru fiecare dublare a distantei. La aproximativ 50 m de sursa, nivelul de zgomot va fi de aproximativ Leq = 70-75 dB(A).

O masura semnificativa de reducere atat a zgomotului cat si a noxelor emanate de utilaje in cadrul lucrarilor o reprezinta evaluarea foarte atenta a utilajelor din dotare (sau cu posibilitati de inchiriere)  ale ofertantilor pentru lucrarile de constructii, putandu-se prevede de catre proiectant in documentatia de licitatie obligativitatea utilizarii in timpul lucrarilor de modernizare numai a utilajelor si echipamentelor care corespund anumitor norme de poluare acustica si cu noxe (conform SR 10009/2017 - Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot).

O alta masura pentru protejarea impotriva zgomotului o reprezinta programul de lucru aprobat pentru constructor. Astfel, programul de lucru pentru se va putea stabilii tinandu-se cont ca majoritatea oamenilor sunt la lucru intre orele 7:30 AM si 18:00, intre aceste ore zgomotele afectand un numar redus de persoane, iar intervalul  de odihna al oamenilor este in general cuprins intre orele 22:00 si 07:00.

Se va asigura stoparea tuturor echipamentelor, inclusiv a vehiculelor, in momentele cand nu sunt utilizate efectiv, inclusiv pe timpul incarcarii si descarcarii autovehiculelor folosite pentru transport.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru vor putea exista niveluri de zgomot de 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp.

Rezulta evident ca trebuie sa se limiteze pe cat posibil traficul pentru santier cautandu-se rute care prin topografia lor sa afecteze din punct de vedere al zgomotelor un numar cat mai mic de persoane. Itinerariul rutelor de transport trebuie studiat cu atentie pentru a evita pe cat posibil tulburarile cauzate de zgomot si vibratii si apoi respectat cu strictete.

Basculantele, mai ales, vor trebui sa functioneze cat mai departe posibil de asezarile umane.

Distributia activitatilor pe santierul de constructie trebuie studiata astfel incat activitatile producatoare de zgomot sa fie izolate.

Depozitarea materialelor pe santierul de constructie trebuie sa se faca astfel incat sa se creeze bariere acustice in directia asezarilor umane.

Sistemul de absorbtie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie intretinut in mod regulat.

Se apreciaza ca impactul privind zgomotul este temporar, generat numai pe parcursul executiei lucrarilor.

#### Poluarea fonică pe perioada de exploatare

Singura sursa de zgomot si vibratii in perioada de operare a obiectivului analizat este reprezentata de circulatia rutiera. Drumurile, din punct de vedere al nivelului de zgomot prognozat, se incadreaza in limitele admise.

### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Deoarece exista receptori (locuitori) amplasati in apropierea lucrarilor, in cazul in care se observa depasiri ale nivelului de zgomot, antreprenorul va amplasa panouri fonice absorbante,

Nu sunt alti factori generatori de zgomot si / sau vibratii in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

## Protectia impotriva radiatiilor

### Sursele de radiaţii

Pe timpul execuţiei nu vor exista surse specifice de radiatii aferente acestui proiect.

#### Protectia impotriva radiaţiilor în perioada de execuţie

Pe timpul execuţiei nu vor exista surse specifice de radiatii aferente acestui proiect.

Atat in cadrul lucrarilor de executie, cat si la exploatarea obiectivului nu se vor vehicula si nu se vor utiliza surse si substante radioactive.

#### Protectia impotriva radiaţiilor pe perioada de exploatare

Nu este cazul.

### Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor

Nu este cazul.

## Protectia solului si a subsolului

### Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice

#### Poluarea solului în faza de construcţie

Obiectele investitiei a fost proiectate incat sa pastreze traseul actual precum si sa se incadreze in zona existenta.

Sursele de poluare a solului specifice lucrarilor de constructie sunt diverse. Efectuarea acestor lucrari necesita ocuparea temporara a unor suprafetelor de teren, exploatarea unui teren pentru utilajele de transport si de constructie, infiintarea bazelor de materiale, a depozitelor de materiale, consumuri de materii prime si materiale, etc.

Sintetic, sursele de poluare a solului in perioada de constructie sunt urmatoarele:

- pulberi rezultate din lucrarile de sapaturi, transport, descarcare a materialelor la frontul de lucru;

- sedimentarea poluantilor din aer, proveniti din functionarea mijloacelor de transport, a utilajelor de constructii, statiilor de asfalt, statiilor de betoane etc.;

- evacuarea apelor cu continut de lianti, lapte de ciment si suspensii de pe platformele de preparare a betoanelor sau de la locurile de plasare in opera;

- depozite necontrolate de deseuri;

- depuneri de substante poluante (SO2, nox si metale grele), prin precipitatii.

#### Poluarea solului pe perioada de exploatare

Nu sunt factori de poluare a solului si subsolului in perioada de functionare a obiectivului cu exceptia impactului traficului rutier normal.

### lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

Masuri de diminuare a poluarii si a impactului asupra solului si subsolului care sunt valabile si pentru protectia apelor de suprafata si subterane:

- Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor precum vor fi depozitate corespunzator cu avizarea organelor in drept;

- Deseurile menajere provenite din activitatea personalului ce se desfasoara in incinta punctului de lucru se colecteaza in containere amplasate in locuri speciale, care se golesc periodic la rampa de salubrizare. Activitatile de colectare si evacuare periodica a deseurilor provenite din activitatile de santier reduc posibilitatile de poluare a solului si subsolului;

- Depozitarea materiilor prime in locurile special prevazute si gospodarirea corespunzatoare a acestora;

- Imprejmuirea si semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru;

La executarea lucrărilor se vor lua toate masurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea materialelor de construcţii ca şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate excluzând împrăştierea la întâmplare a materialelor şi reziduurilor.

## Protectia ecosistemelor terestre si acvtice

### Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

#### Protectia ecosistemelor terestre si acvatice în faza de construcţie

Ca urmare a lucrarilor proiectate, pe suprafete mici, sunt potentiale pierderi ecologice prin denudare si/sau eliminarea vegetatiei suport.

Avand in vedere scara lucrarilor preconizate, astfel de modificari se manifesta pe arii restranse, iar fenomenul respectiv este reversibil, echilibrul dinamic natural restabilindu-se relativ in scurt timp.

Se considera necesara monitorizarea lucrarilor in vederea impunerii unei conduite corespunzatoare in principal in gestiunea deseurilor, dar si a managementului lucrarilor in general. Prin respectarea masurilor de prevenire, in componenta structurala a florei si vegetatiei nu vor aparea modificari semnificative fata de starea actuala a acestor componente.

In majoritatea cazurilor, impactul poate fi minimalizat sau sensibil micsorat prin selectarea atenta si implementarea corecta a metodelor de diminuare a impactului.

In cazul studiat infrastructura exista si deci lucrarile nu intervin in organizarea spatiala a speciilor.

Avand in vedere ca lucrarile se vor desfasura in actuala ampriza, nu va fi nevoie de efectuarea de defrisari. Pe suprafete mici, sunt potentiale pierderi ecologice prin denudare si/sau eliminarea vegetatiei suport.

Avand in vedere scara lucrarilor preconizate, astfel de modificari se manifesta pe arii restranse, iar fenomenul respectiv este reversibil, echilibrul dinamic natural restabilindu-se relativ in scurt timp

Se apreciaza ca o mare parte a perimetrului analizat corespunde, in prezent, unor ecosisteme antropizate, acestea nu vor fi afectate semnificativ.

Se considera necesara monitorizarea lucrarilor desfasurate, in vederea impunerii unei conduite corespunzatoare in principal in gestiunea deseurilor, dar si a managementului lucrarilor in general.

Prin respectarea masurilor de prevenire, in componenta structurala a florei si vegetatiei din zona protejata nu vor aparea modificari semnificative fata de starea actuala a acestor componente.

In concluzie:

- lucrarile nu vor conduce la procese de fragmentare a habitatelor si/sau de pierderi de populatii vegetale si animale;

- modificarile structurale ale componentei biotice in perimetrele supuse unor eventuale denudari, vor avea caracter reversibil in scurt timp;

- impactul lucrarilor trebuie apreciat tinandu-se cont si de potentialul adaptiv al ecosistemelor la actiunea unor presiuni antropice preexistente precum: lucrari similare de reparatii si intretinere infrastructura de transport rutier.

Santierul in ansamblul sau, prin activitatea care se desfasoara in cadrul lui (trafic de masini grele, buldozere, etc.) genereaza emisii de poluanti si zgomot, avand un impact negativ asupra vegetatiei.

Avand in vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura in actuala ampriza a drumului, nu vor fi necesare taieri de arbori, vegetatie.

Flora poate fi afectata de emisiile de substante poluante care se pot depune pe plante sau pot patrunde in organismul acestora prin depunerea pe sol si infiltrarea odata cu apele pluviale.

Ocuparea temporara de terenuri, poluarea potentiala a solului, etc., au efecte negative asupra vegetatiei in sensul reducerii suprafetelor vegetale si uneori a pierderii calitatii initiale.

Pentru a proteja de distrugere vegetatia actuala, va trebui sa se acorde atentie maxima selectarii rutelor ocolitoare prevazute si a drumurilor de acces la santierele de constructie.

## Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

### Identificarea obiectivelor de interes public

In apropierea obiectivului de investitii nu sunt prezente obiective de interes public.

### Distanţa faţă de aşezările umane respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc

Gospodariile amplasate in zona lucrailor se afla la o distanta cuprinsa intre 10-20 m.

In zona studiata nu se regasesc monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie sau zone de interes tradiţional.

### Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Asupra asezarilor umane va exista un impact negativ, de o anumita durata, in perioada de executie, prin marirea traficului greu in zona, prin zgomotul produs de functionarea utilajelor pentru lucrari.

Constructorul trebuie sa fie obligat sa efectueze lucrarile astfel incât sa nu interfereze in mod inutil sau neadecvat cu accesul, utilizarea si ocuparea drumurilor publice.

Nu se vor utiliza proprietati private pentru depozitare de materiale, drumuri ocolitoare si alte instalatii legate de constructie si statii de preparare fara acordul scris al proprietarului sau concesionarului si fara plata unei compensatii, daca este cazul.

Constructorul va trebui de asemenea sa selecteze, sa amenajeze si sa plateasca, daca este cazul, amplasamentele drumurilor ocolitoare, ale depozitelor de utilaje sau a altor amenajari necesare desfasurarii lucrarilor de constructie.

Dupa incheierea lucrarilor, zona trebuie curatata si refacuta spre satisfactia proprietarului.

Drumurile de acces la proprietati trebuie sa fie garantate dupa finalizarea lucrarilor.

Impactul asupra populatiei in perioada de constructie va fi legat de zgomotul/praful generat de lucrarile de constructie si de congestionarea circulatiei.

Prin realizarea lucrarilor proiectate, in principal prin fluentizarea circulatiei rutiere in zona, se asigura conditii corespunzatoare de functionare pentru obiectivele comerciale, industriale, turistice, de servicii etc.

Prin fluentizarea circulatiei, pentru obiectivele si locuitori, se vor asigura conditii mai bune de deplasare, aprovizionare si activitate.

Proiectul de refacere este important pentru asigurarea posibilitatii de transport rutier imbunatatit la nivel local dar si regional.

Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca accesele la imobilele din zona sa nu fie obturate, iar locuitorii sa poata circula fara restrictii pe tot parcursul executiei lucrarilor.

In perioada de executie a lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru protejarea mediului social-uman

- supravegherea si controlarea modului de expunere a lucratorilor in mediul in care acestia isi desfasoara activitatea;

- instruirea lucratorilor pentru locul de munca privind normele de securitate;

- verificarea starii instalatiilor si utilajelor;

- precizarea in planuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale a punctelor critice;

- asigurarea depozitelor, magaziilor de materii prime sa fie incuiate , sigilate;

- stabilirea de posturi de paza;

Persoanele care sunt incluse in circuitul economic al proiectului de investitie fara a avea o implicare directa, beneficiaza de efecte indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator.

Efectele induse asupra locurilor de munca sunt generate de sporirea consumului persoanelor angajate direct si indirect, pe seama salariilor primite, fapt ce duce la sporirea veniturilor agentilor economici si implicit a activitatii acestora.

Pe timpul executiei, un numar insemnat de persoane calificate si necalificate vor ocupa locuri de munca in vederea finalizarii acestui obiectiv.

## Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

### Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generat

Inventarul tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate;

  - Procesele tehnologice pentru executia lucrarilor;

  - Deseuri constructii: 17 01 01- beton 17 02 01 - lemn, 17 03 02 - asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01, 17 04 05 - fier şi oţel, 17 04 07 - amestecuri metalice, 17 05 04 - pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03, 17 05 08 - resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07, 17 09 04 - amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03

  - Deseuri municipale si asimilabile: 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate.

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deseuri rezultate din activitatile de constructie, nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase.

### Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

Cantitatile de deseuri solide produse in faza de exploatare sunt mult mai mici. Cu toate acestea, strategia de gestionare a deseurilor ce va fi urmarita va merge pe linia celei adoptate in faza de constructie si prin grija beneficiarului prin amenajari speciale de depozitare si colectare a deseurilor.

### Planul de gestionare a deşeurilor

Conform HG nr.155/1999 pentru „Introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor”, antreprenorul, ca generator de deseuri, are obligatia sa tina evidenta lunara a producerii, stocarii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

In perioada de executie a obiectivului, deseurile ce vor rezulta sunt cele specifice activitatii din domeniul constructiilor. Deseurile vor reprezenta resturi de materiale (balast, nisip, beton, etc.).

Atat deseurile rezultate din activitatea de constructii se vor depozita in conformitate cu reglementarile in vigoare, dupa obtinerea aprobarilor necesare.

In categoria deseurilor sunt cuprinse si anvelope uzate, piese de schimb, etc. Acestea vor fi colectate si evacuate separat prin unitati specializate in colectarea acestor tipuri de deseuri.

Se va respecta Legea 426/2001 privind aprobarea OUG 78/2000 - regimul deseurilor.

In urma activitatilor de executie rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:

- Deseuri menajere si asimilabile. Provin de la angajatii Constructorului. Deseurile menajere se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe platformele betonate special amenajate. Fractiile ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat din zona.

- Deseuri din constructii. Provin de la activitatile de executie a lucrarilor. Deseurile din constructie se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, deseurile metalice se vor preda centrelor de reciclare autorizate din zona, deseurile de tipul betonul, pietrei, balastului etc. vor fi predate statiilor de concasare autorizate, iar cele ce nu pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat din zona.

- Solul excavat se  reutilizează pe cat posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat material de deseuri si depozitat in consecinta. Surplusul de sol va fi depozitat in locurile aprobate.

## Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

### Substantele si preparatele chimice periculoase în faza de construcţie

Nu este cazul.

### Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

# Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect

- Impactul  asupra  populaţiei,  sănătăţii  umane,  faunei  şi  florei,  solului,  folosinţelor,  bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
| Populatie | Direct | Secundar | Pe termen scurt | Temporar |
| Sanatate umana | Indirect | Secundar | Pe termen scurt | Temporar |
| Fauna si flora | Direct | Secundar | Pe termen scurt | Temporar |
| Sol | Direct | Secundar | Pe termen scurt | Temporar |
| Apa | Indirect | Secundar | Pe termen scurt | Temporar |
| Aer | Direct | Secundar | Pe termen scurt | Temporar |
| Zgomot si vibratii | Direct | Secundar | Pe termen scurt | Temporar |

Impactul asupra  populaţiei,  sănătăţii  umane,  faunei  şi  florei,  solului,  folosinţelor,  bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural este temporară şi este strict legată de perioada de executie, dar poate fi redusă prin măsuri luate de constructor.

Poluarea permanenta este specifică traficului şi are un impact mai puţin important asupra mediului.

Lucrarea in cauza are impact redus asupra terenului si vecinatatilor, iar impactul asupra sanatatii umane este minim.

Se poate creea disconfort datorita lucrarilor de modernizare, circulatiei autovehiculelor necesare lucrailor de construire, dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinatatilor.

Lucrarile in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca lucrarile de modernizare a drumului vor imbunatatii starea actuala a terenului.

- Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul va avea caracter local izolat (in limitele amplasamentului studiat).

- Magnitudinea şi complexitatea impactului.

Impactul va fi redus, constructia in cauza fiind de marime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de executie.

- Probabilitatea impactului.

Probabilitatea impactului este redusa.

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.

Impactul va fi pe termen scurt, 6 de luni de la data inceperii executiei lucrarilor, si va avea un caracter temporar.

- Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului.

În timpul lucrarilor, inclusiv in  perioada de intretinere si de desfasurare a activitatilor de organizare a santierului, Constructorul si Sub- contractantii , in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare, trebuie sa puna in aplicare urmatoarele masuri de micsorare a impactului asupra mediului:

- Reducerea zgomotului produs de echipamente si utilaje atunci cand functioneaza in zone populate si in apropiere de cladiri locuite.

- Intrarea in vigoare a unui plan  adecvat de organizare a traficului pentru a micsora inconvenientele cauzate de de traficul de santier si pentru a proteja siguranta oamenilor si activitatea Constructorului.

- Protejarea raurilor, terenurilor cu culturi si a oricaror zone ce inconjoara Santierul impotriva poluarii care  poate fi provocata atat de lucrarile permanente ale investitiei cat si de alte activitati legate de organizarea santierului Constructorului.

- Controlul metodei de depozitare a materialelor cu respectarea stricta a standardelor, specificatiilor, cu privire la cele mai sensibile articole, cum ar fi combustibilul, lubrifiantii, cimentul, etc.

- Protejarea si refacerea cu acuratete, la sfarsitul lucrarilor, a santurilor sapate pentru amplasarea conductelor, a drumurilor de serviciu si de deviere si a lucrarilor temporare sau pregatitoare.

  - Acoperirea santurilor sapate pentru amplasarea conductelor se va executa cu pamantul provenit din sapatura astfel incat la sfarsitul lucrarilor de executie amplasamentul sa nu prezinte modificari fata de momentul inceperii executiei.

  - Excedentul de pamant rezultat dupa aducerea la faza initiala a amplasamentului lucrarilor va fi transportat cu acordul beneficiarului lucrarilor intr-un loc special amenajat, in vederea refolosirii acestuia.

- Asigurarea si instalarea echipamentelor specifice si monitorizarea relevanta a zgomotului, gazelor,prafului,lichidelor, si a altor efecte ale poluarii derivate din activitatile de santier.

- Reducerea emisiilor poluantilor pana cand ajung la nivele admisibile, conform legislatiei si normelor in vigoare in Romania

- Orice alta actiune, care poate fi necesara,in conformitate cu instructiunile Inginerului si conform legislatiei in vigoare in Romania

- Natura transfrontieră a impactului.

Nu este cazul.

# Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

Planul de monitorizare a mediului are urmatoarele obiective: protectia mediului fata de activitatile potential adverse rutiere si aferente si vice-versa; imbunatatirea atributelor drumului, mai ales in privinta integrarii dezvoltarii locale si regionale.

In procesul proiectarii, constructiei, supravegherii constructiei si celelalte, se va acorda o atentie speciala protectiei mediului si se vor elabora planuri de implementare a masurilor de atenuare.

Implementarea elementelor de protectie a mediului trebuie realizata simultan in faza de proiect, constructia obiectivului, si exploatare.

Aspectele ce trebuiesc verificate sunt urmatoarele:

a)	derularea efectiva a lucrarilor:

- respectarea tehnologiei;

- respectarea calendarului derularii lucrarilor;

- respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;

- respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, etc).

b)	urmarirea impactului lucrarilor prin:

- controlul strict al calitatii apelor evacuate;

- urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier si in incinta punctului de lucru, in special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru confirmarea previziunilor, va urmari:

- impactul sonor;

- impactul asupra factorului de mediu aer;

- impactul asupra asezarilor umane, peisaj, etc.

Se apreciaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare a mediului.

In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea respectarii proiectului si a normelor specifice activitatii de constructii.

Conform proiectului, circulatia in zona va fi mentinuta, cu restrictii, in perioada de executie a lucrarilor. Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si limitate ca extindere; limitarea zonelor de lucru necesita concentrarea utilajelor pe spatii reduse ceea ce poate genera depasirea limitelor admise pentru poluarea aerului si zgomot.

Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se admite depasirea valorii Leq de 90 dB(A) pentru zgomot.

In timpul executiei se va monitoriza in perimetrul santierului gospodarirea apelor uzate (din precipitatii). Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie.

Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si zgomot se va efectua prin unitati abilitate.

Pentru evitarea accidentelor de munca, personalul ce concura la executarea lucrarii va fi instruit corespunzator din instructiunile specifice.

Pe parcursul execuţiei lucrării, beneficiarul va urmări respectarea întocmai a prevederilor proiectului.

Pe durata de exploatare a investitiei, beneficiarul va asigura prin personalul de întreţinere buna functionare a obiectivelor proiectului.

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se propune ca antreprenorul general sau supervizorul lucrarii sa efectueze monitorizarea interna a performantelor activitatii cu privire la protectia mediului, in perioada de realizarea a obiectivului.

Este obligatoriu sa se obtina si sa se respecte:

- certificatul de urbanism;

- avizele si acordurile necesare;

- autorizatia de construire pentru lucrari,

- redarea in circuit a terenurilor ocupate temporar cu amenajarile stabilite de organele competente.

In timpul realizarii obiectivului se recomanda

- Imprejmuirea santierului cu panouri usoare si delimitarea spatiilor pentru depozitarea maselor de pamant si a materialelor de constructii.

- Asigurarea unui spatiu acoperit pentru depozitarea materialelor de constructii pulverulente

- Marcarea si semnalizarea corecta a portiunilor de drum afectate de construirea sau inlocuirea retelelor de canalizare

In perioada de functionare

- Dupa edificarea obiectivului, bransarea la utilitati se va face numai dupa incheierea contractelor de utilitati cu furnizorii

Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate.

# Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

Prezentul proiect este inclus in strategia de dezvoltare a Judetului Mehedinti.

# Lucrari necesare organizarii de santier

Nu se amenaja organizare de şantier materialele fiind așternute concomitent cu transportul lor pe șantier.

## Localizarea organizării de şantier

Nu este cazul.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

Nu este cazul.

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor care, antrenate de apele meteorice, afectează atât apele de suprafaţă cât şi apele subterane. Astfel, constructorul va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de funcţionare, fără improvizaţii ce pot genera scurgeri de lubrifianţi sau combustibil.

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

## Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Nu este cazul.

# Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

In cazul in care este necesara ocuparea temporara a unor suprafete de teren acestea vor fi refacute la starea initiala.

## Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Situatii identificate de risc potential; zonele si factorii de mediu posibil a fi afectati:

Riscul poluarilor accidentale in perioada de executie este mai mare decat in perioada de exploatare a drumului din cauza specificului traficului de santier (masini mari incarcate cu materiale de constructie).

Pentru micsorarea acestui risc santierul va fi semnalizat corespunzator si vor fi stabilite drumurile pe care utilajele si masinile de transport vor circula.

Pe perioada executiei lucrarilor, santierele pot fi o sursa de insecuritate a traficului, probalitatea inregistrarii de accidente rutiere fiind amplificata.

Siguranta circulatiei vehiculelor si a pietonilor poate fi asigurata prin eliminarea cauzelor care pot conduce la accidente.

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului.

In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand exploatarea lucrarii pune in pericol vieti omenesti, aceasta se va inchide traficului pana la remedierea situatiei.

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:

- accidente de circulatie pe drum;

- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricaciuni;

- constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii;

- aparitia unor deformatii vizibile;

- inundatii, viituri, alte calamitati naturale;

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari langa drum;

Analiza de risc urmareste identificarea factorilor ce pot afecta indicatorii de performanta financiara si economica a investitiei precum si gradul de influenta asupra valorilor acestora.

Terenurile ocupate temporar vor fi amenajate conform folosintei anterioare sau se vor amenaja in alt scop, cu obtinerea avizelor necesare.

Lucrarile proiectate nu induc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei.

Pe perioada in care se executa lucrari in zona, organele administrative vor aproba instituirea restrictiilor de circulatie si stabilirea drumurilor de acces pentru utilaje.

## Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu este cazul.

## Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Nu este cazul.

# Părţile desenate

Parti desenate

| Nr | Descriere | Scara |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan de incadrare in zona | 1:15000 |
| 2 | Plan de situatie | 1:500 |

Intocmit:

Ing. Daniel TECU

# Text boxes

Autoritatea contractanta:

Consiliul Judetean Mehedinti

Judetul Mehedinti

Tel/Fax:     0372 521113

mail:           cjmehedinti@cjmehedinti.ro