Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti

Nr.________/_____________

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr.      din          2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI cu sediul in str. Traian, nr.89, Judetul Mehedinţi,  înregistrată la APM Mehedinti cu nr.2706 /27.02.2019, respectiv  cu nr.4134/25.03.2019 cu completarile ulterioare  în baza:

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

APM Mehedinţi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.05.2019, că proiectul  ,,Refacere pentru aducerea la nivel tehnic al DJ 607B , drum afectat de calamitati in zona podului peste paraul Crihala-loc.Breznita Ocol ” propus a fi amplasat în Comuna Breznita Ocol, Judetul Mehedinti,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa;

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  impactului asupra mediului sunt următoarele:

1) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului anexa nr.2, punctul 10, lit.f) „constructia cailor navigabile interioarte , altele decat cele prevazute in anexa nr.1, lucrari de canalizare si lucrari impotriva inundatiilor”

2) Caracteristicile proiectului:

2.1 Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Conform certificatului de urbanism nr.60/14.02.2019 terenul apare ca fiind amplasat in intravilanul comunei Breznita Ocol, proprietate de stat, domeniu public administrat de Consiliul Judetean Mehedinti, si drept urmare lucrarile de refacere a zonei afectate de inundatii s-a facut in concordanta cu normele in vigoare .

Coordonatele zonei studiate in SISTEM STEREO 1970 sunt :

X=311405,29    Y=354987,80

X=311416,25    Y=354989,78

X=311419,29    Y=354959,89

X=311433,71    Y=354957,15

- Partea carosabila a tronsonului afectat din DJ 607B la km 2+760 (pozitie kilometrica calculata din CDTS) ce constituie obiectul prezentei Documentatii tehnice face parte din trama stradala a localitatii Breznita Ocol, avand o suprafata afectata de 400,00 mp fiind un drum judetean de clasa tehnica III care preia traficul rutier dinspre zona de locuinte a localitatii Breznita Ocol si il dirijeaza spre iesirile spre Dr.Tr.Severin, Craiova, Timisoara legatura cu DN  6 ( E70) precum si spre localitatile Ciresu si Bunoaica.

DJ 607B strabate localitatea de la Nord spre Sud, spre Dunare situandu-se perpendicular de Centura Municipiului DTS cu care se intersecteaza..

Tronsonul de drum afectat luat in studiu se afla amplasat in zona km 2 + 760 pe partea dreapta.

Intervalul de drum national al amplasamentului zonei afectate se regaseste intre km 2+810 si km 2+710;

Prin proiect se va reface partea carosabila a DJ 607B, protectia conductei de alimentare cu apa si canalizare precum si zona afectata aferenta acostamentelor, rigolei pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale.

- Varianta refacerii in intregime a structuri rutiere a benzii din dreapta tronsonului de drum si anume desfacerea suprastructurii sistemului pe toata grosimea sa si realizarea straturilor de fundatie 25 cm balast, 20 cm strat de piatra sparta impanata strat de legatura din beton asfaltic tip BAD 22,4 de 6 cm si strat de uzura din beton asfaltic tip BA16 de 4cm. Refacerea rigolei dar din beton cu descarcarea ei in zona podetului dalat transversal si protectia cu gabioane in zona malului drept din amonte a paraului Crihala.

Prin refacerea drumului judetean in urma inundatiilor se intelege un complex de lucrari pentru aducerea acestora din stadiul tehnic degradat in care se afla intr-un stadiu superior, care sa le faca apte pentru a satisface circulatia vehiculelor moderne prin sistematizarea elementelor geometrice ale drumului si inzestrarea cu o imbracaminte moderna, proprie circulatiei de autovehicule.

Structura rutiera propusa pentru refacerea tronsonului de drum judetean degradat este dupa cum urmeaza:

- 4 cm beton asfaltic BA 16

- 6 cm beton asfaltic BAD 22,4

- 20 cm piatra sparta impanata

- 25 cm balast de rau

De asemenea s-a propus :

- reamplasarea conductei de alimentare cu apa si protectia acesteia ;

- realizarea umpluturilor din materiale granulare in zona adiacenta drumului;

- relizarea protectiei din gabioane a malului drept din amonte a paraului Crihala;

- realizarea rigolei trapezoidale pereate de beton cu descarcare in zona podetului dalat transversal;

- realizarea protectiei conductei de canalizare;

2.2)    cumularea cu alte proiecte: In zona proiectului nu sunt alte lucrari prevazute a fi realizate;

  - utilizarea resurselor naturale: din subteranul acesteia –   proiectul va utiliza în cantităţi limitate, agregate minerale şi combustibili  pentru utilaje, în etapa de realizare.

  - cantitate și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- deşeuri menajere  vor fi depozitate controlat, în locuri stabilite şi amenajate corespunzător în pubele, după  care se vor preda unei firme de salubritate

- deşeurile din construcţii , rezultate în urma lucrărilor de construire, vor fi preluate de firma de salubritate locală, autorizată,

  - poluarea și efectele negative: emisiile poluante (pulberi, SO2, NOx, CO2), inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort pot apărea de la utilaje în timpul executării proiectului;

  - riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:   nu se vor utiliza substanţe periculoase, tehnologia nu prezintă risc de accidente majore;

  - riscurile pentru sănătatea umană: la faza de implementare a proiectului nu sunt identificate riscuri pentru sănătatea umană;

3.Amplasarea proiectelor:

  - Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: teren situat în Comuna Breznita Ocol

3.2 Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia.  Proiectul va utiliza in cantitati limitate , materiale de constructii si combustibil pentru utilaje;

3.3 Capacitatea de absorbţie a mediului natural –zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul conform Punctului de Vedere nr. 243/28.02.2019 emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Mehedinți;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisajele și situri importante din punct de vedere istori, cultural sau arheologic: nu este cazul.

4.Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

  - Importanța și extinderea spațială a impactului: proiectul va avea impact local, numai în zona de lucru, în perioada de execuție, fără a fi afectată populația din zonă;

4.2 Natura impactului:

- la faza de execuție  sursele de poluare vor avea un impact redus asupra apelor, un impact moderat asupra aerului datorită emisiilor de particule în suspensie, rezultate din săpături, emisii de poluanți specifici gazelor de eșapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operațiile și de la vehiculele pentru transportul materialelor,

- de asemenea la faza de execuție a proiectul impactul asupra factorului de mediu sol/subsol poate fi unul semnificativ dacă se produc poluări cu produși petrolieri proveniți de la utilaje, stocarea necontrolată a deșeurilor, etc;

- la implementarea proiectului sursele potențiale de zgomot sunt lucrările propriuzise  transportul materialelor de construcții.

4.3 Natura transfrontieră a impactului – nu este cazul, deoare impactul asupra factorilor de mediu este local fără implicaţii de natură transfrontieră;

  - Intensitatea şi complexitatea impactului –redus;

4.5 Probabilitatea impactului – redusă, atât pe perioada de execuţie cât şi la funcţionare;

4.6 Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – durata aproximativă a implementării proiectului și implicit a impactului asupra mediului este evaluată de titular la câteva luni;

  - Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

  - Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul.

- Observații din partea publicului: pe perioada parcurgerii procedurii nu au fost observații din partea publicului ;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- conform punctului de vedere nr.243/28.02.2019 emis de Biroul Calitatea Factorilor de Mediu – Biodiversitate din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, proiectul nu intră sub incidența art.28 al OUG nr57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faune sălbatice, aprobată și modificată prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă:

Se propune refacerea tronsonului de drum afectat-degradat de inundatii pe tronsonul identificat la pozitia KM 2+760, cca 100 ml;

Principalele lucrari de refacere sunt dupa cum urmeaza:

- refacerea in intregime a fundatiei si a stratului de baza a benzii de circulatie pe tronsonul afectat din piatra sparta si balast;

- reamplasarea conductei de alimentare cu apa si protectia acesteia;

- realizarea umpluturilor din materiale granulare in zona adiacenta drumului;

- realizarea protectiei din gabioane a malului drept din aval de pe podul peste parul Crihala. Gabioanele vor avea lungimea L= 10,00m, H=2, 00 m , cu doua straturi , primul strat avand l=2,00 m si H=1,00 m iar al doilea strat l=1,00 m si H=1,00 m , amplasate pe o fundatie din beton cu latimea de 2,50m;

- realizarea rigolei trapezoidale pereate de beton cu descarcare in zona podetului dalat transversal;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

# DIRECTOR   EXECUTIV,

Dragos Nicolae TARNITA

ȘEF SERVICIU A.A.A.,                                                                             Intocmit,

Marilena FAIER                                                                                Claudia LOHON

Sef Birou C.F.M.,                                                                                      Intocmit,

Liviu CĂPRESCU                                                                            Cristian  MIREA