DOCUMENTAŢIE

NECESARĂ

EMITERII ACORDULUI/

ACORDULUI INTEGRAT DE MEDIU

Pentru

" MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC74 (L=1478,0m); DC76A (L=160,0m); DC79 (L=494,0m), DRUMURI SĂTEŞTI SAT BREZNICIOARA ŞI ULIŢE SAT TÂRSA, COMUNA STÂNGĂCEAUA, JUDEŢUL MEHEDINŢI”

2018

MEMORIU TEHNIC

I.             DENUMIREA  PROIECTULUI

II  " MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC74 (L=1478,0m); DC76A (L=160,0m); DC79 (L=494,0m), DRUMURI SĂTEŞTI SAT BREZNICIOARA ŞI ULIŢE SAT TÂRSA, COMUNA STÂNGĂCEAUA, JUDEŢUL MEHEDINŢI”

III.      TITULAR

- Numele companiei:

COMUNA STÂNGĂCEAUA

Adresa postala:

Judetul Mehedinţi, Comuna Stangaceaua

Numărul de telefon, fax, adresa e-mail, adresa pagina de internet:

Telefon: 0252 - 373671

e-mail: clstangaceaua@sejmh.ro

Numele persoanelor de contact:

Buzatu Vasile

- Primar:

Buzatu Vasile

- Responsabil pentru protecţia mediului:

_______________________________

IV.          DESCRIEREA PROIECTULUI

- Un rezumat al proiectului

Situaţia actuală

Comuna Stangăceaua este amplasată în partea estica a judeţului Mehedinti,  la o distantă de 15km de orasul Strehaia si la 30km de orasul Filiasi.

Comuna Stângăceaua este situată în sud-estul judeţului Mehedinţi, zonă de deal. Numele localităţilor aflate în administraţie sunt: Stângăceaua, Bârlogeni, Faţa Motrului, Poşta-Veche, Breznicioara, Satu-Mare, Târsa, Cerînganu.

Drumurile ce fac obiectul studiului de fata sunt drumuri comunale, drumuri satesti si ulite satesti cu o lungime de 6.219km.

1.DRUM COMUNAL DC74 –L = 1478,0m

2.DRUM COMUNAL DC76A –L = 160,0m

3.DRUM COMUNAL DC79 –L = 494,0m

4.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA – L = 3062,0m

Drum satesc 1–L = 1775,0m

Drum satesc 2 –L = 458,0m

Drum satesc 3 –L = 704,0m

Drum satesc 4 –L = 125,0m

5.ULITE SAT TARSA – L=1025,0m

Ulita Florescu –L = 296,0m

Ulita Plopi –L = 85,0m

Ulita Pirianu –L = 644,0m

Drumurile ce fac obiectul studiului de fata sunt drumuri comunale DC74, DC76A, DC79, drumuri satesti in sat Breznicioara si ulite in sat Tarsa în comuna Stangaceaua care facilitează legatura cu drumurile comunale DC81, DC80, DC78.

1.DRUM COMUNAL DC74

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 3.00 – 4.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.55 – 10.02% .

2.DRUM COMUNAL DC76A

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 4.50 – 5.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.06– 1.79% .

3.DRUM COMUNAL DC79

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 3.50 – 4.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.22 – 1.89% .

4.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 3.00 – 3.40m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.08 – 12.28% .

Drum satesc 2

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 2.50 – 2.80m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.22 – 4.80% .

Drum satesc 3

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 2.50 – 3.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  1.06 – 16.03% .

Drum satesc 4

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 2.00 – 2.50m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  6.11 – 9.17% .

5.ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 3.50 – 4.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.28 – 2.37% .

Ulita Plopi

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 3.80 – 4.20m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  1.37 – 5.43% .

Ulita Pirianu

Drumul cu o lățime existenta a carosabilului de 3.00 – 3.20m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.61 – 5.53% .

Din punct de vedere al viabilităţii drumurile  prezintă o serie de disfuncţionalităţi :

●	partea carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specifice drumurilor slab pietruite de tipul gropilor, denivelărilor şi făgaşelor, fapt ce împiedică desfăşurarea normală a circulaţiei şi conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed

●  In profil transversal panta de 2,5 % nu este asigurata, nepermiţând scurgerea apelor de pe partea carosabila, fapt ce conduce la băltirea ei si implicit la degradarea sistemului rutier existent.

● Scurgerea apelor pe traseul studiat, in general este deficitară. Lipsa şanţurilor si ne intretinerea celor existente, a făcut ca depunerile de material sa îngreuneze scurgerea apelor meteorice.

● Şanţurile existente sunt colmatate, fapt ce necesită curăţirea, decolmatarea acestora, aducerea la profil si pereerea pe sectoarele cu pante longitudinale mai mari de 4% intrucat pe aceste sectoare datorita vitezei mari de curgere a apelor pluviale s-au creat eroziuni ale santurilor de pamant existente cu tendinte de extindere spre partea carosabila.

Drumurile propuse spre modernizare se intersecteaza cu  drumuri laterale care nu sunt amenajate, fapt ce conduce la aparitia viiturilor pe partea carosabila in perioadele cu precipitatii.

Lucrări proiectate

Conform ordinului 43/1998, cu modificarile si completarile ulterioare prin OG 7/2010  al M.T. drumurile se incadreaza:

● Clasa tehnica V

● Ordin INS 601/2002, cod CAEN 4523

● HG 766/1997, in categoria de importanta C

● Stas 4273/83, clasa de importanta III

● Zona seismica de calcul E

● Latime parte carosabila 2.75m; 4.00m; 5.00m

● Acostamente 2 x 0.50 m

● Rigole pereate in zonele in care panta longitudinala a drumului depaseste 4%

● Podetele transversale Ø 400mm; Ø 600mm, Ø 800mm, Ø 1000mm

● Podetele la drumurile laterale Ø 400mm, Ø 800mm

● Viteza de proiectare 25 km/h

Proiectul tehnic va fi verificat, conform HG 925/1991 si al Ordinului 77/N/1996 al MLPAT, la cerinta Rezistenta si Stabilitate A4, B2, D.

Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut conform prevederilor art.22, sec.2, intitulata " Obligatii si raspunderi ale proiectantilor  din Legea 10/1995, "Legea privind calitatea in constructii" si in baza "Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" - Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a contructiilor" aprobat cu Ord. M.L.P.A.T. nr. 31/N/1995.

| Nr.crt. | Factorul determinant | Criteriile asociate |
| --- | --- | --- |
|  | Denumire | Coeficient k(n) | Punctaj P(n) | i | ii | iii |
| 1 | Importanta vitala | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Importanta social- economica si culturala | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Implicarea ecologica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare(existenta) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Volumul de munca si de materiale necesare | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| TOTAL |  | 11 |  |  |

Prin compararea puntajului total acordat factorilor determinanti, rezulta calucrarea se incadreaza in:

" Categoria de importanta normala C"

Prin prezentul proiect se propune modernizarea drumurilor locale pe o lungime de 6.219km. Traseele  prezintă o succesiune de aliniamente şi curbe după cum sunt prezentate în planul de situaţie.

Lungimea aliniamentelor, frecvenţa curbelor, şi mărirea razelor au depins de relieful zonei, de viteza de proiectare, de condiţiile geologice şi hidrologice precum şi de folosirea la maximum a traseului şi deci a platformei drumurilor existente.

Proiectarea traseelor se va face  pe baza vitezei de proiectare şi a condiţiilor tehnice, naturale şi economice.

Elementele traseului în plan, vor corespunde conform cap. 5, „Dispoziţii finale” din „Normele tehnice privind proiectarea, construcţia şi modernizarea drumurilor”, care prevede: „În cazul modernizării, consolidării sau reabilitării unor sectoare de drumuri existente, care au o structură rutieră definitivă fără defecte majore structurale, sunt în rambleuri înalte sau debleuri adânci, au lucrări grele de sprijinire şi consolidare, sunt în traversarea localităţilor cu numeroase accese şi  prezintă elemente geometrice care nu se încadrează în cele prevăzute de norme, iar amenajarea în condiţiile normelor ar neceşita lucrări de volume mari şi costisitoare, exproprieri şi/sau demolări sau ar elimina posibilităţile de acces la riverani, cu acordul administratorului drumului, acestea se pot corela cu viteza de proiectare în cadrul unui proces de proiectare excepţională, prin adoptarea unor elemente la limita celor rezultate din calcule, fără însă a afecta siguranţa circulaţiei, prevăzându-se măsuri corespunzătoare” şi având în vedere solicitarea beneficiarului lucrării de a se păstra în totalitate traseul existent, se poate opta pentru reducerea excepţională a părţii carosabile şi a platformei.

În plan şi profil longitudinal, se recomandă proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare unei viteze de proiectare de min. 25 km/h, cu păstrarea în totalitate a traseelor existente şi cu proiectarea şi amenajarea conform normelor în vigoare a racordărilor din plan şi profil longitudinal (se vor respecta prevederile STAS 863-85). În acest sens, toate racordările din plan cu raze mai mici de 225 m vor fi prevăzute cu supralărgirile necesare şi toate racordările cu raze mai mici decât raza recomandabilă vor fi amenajate prin convertire sau supraînălţare, conform normelor în vigoare. În cazuri izolate, pentru evitarea demolărilor de clădiri, mutărilor de instalaţii şi, implicit, a exproprierilor de terenuri, proiectantul va putea reduce viteza de proiectare pentru rezolvarea unor racordări din plan.

Curbele se vor amenaja corespunzător în plan orizontal şi vertical cu minim de lucrări suplimentare pentru a asigură vizibilitate cât mai bună, supralărgindu-se calea spre interiorul curbelor şi realizându-se panta transversală unică tot spre interior (pentru realizarea virajului auto în şiguranţă şi combaterea derapajului).

Din analiza traseului se constată că aliniamentele  nu sunt lungi, curbele fiind  frecvente.

Aliniamentele succesive care formează unghiuri mai mari de 177° se vor considera frânturi  şi care nu necesită amenajări speciale.

La proiectarea liniei roşii se va urmări să se asigure în primul rând circulaţia autovehiculelor în condiţii de siguranţă, confort şi economicitate.

Linia roşie se proiectează ţinând cont de grosimea sistemului rutier propus, elemente topografice, geotehnice, hidrologice, climatice etc. precum şi de prevederile STAS 863/85, cât şi Ordinul de aprobare a normelor metodologice privind proiectarea drumurilor nr.45/1998 al M.L.P.A.T.

De asemenea, elementul determinant în poziţionarea liniei roşii va fi folosirea  pietruirii existente ca strat de fundație pentru noul sistem rutier.

Profilul longitudinal proiectat corespunde unei viteze minime de 25km/h datorită situaţiei existente, şi obligaţia din temă este de a menţine traseul   existent fără exproprieri.

De-a lungul traseelor, declivităţile nu se înscriu sub limita de 9%. La proiectarea liniei roşii se va da importanţă nu numai declivităţii maxime ci şi declivităţii minime. Această problemă este legată de asigurărea scurgerii apelor de pe platforma drumului.

Având în vedere că în general drumurile sunt amplasate în profil mixt (faţă de terenul înconjurător), evacuarea apelor se va face prin şanţuri.

La stabilirea liniei roşii se va urmări nu numai asigurărea scurgerii în lung a apelor din şanţuri, ci şi evacuarea lor laterală, oriunde configuraţia terenului permite aceasta. În acest scop, podeţele existente s-au menţinut.

Linia roşie alcătuită din rampe, pante şi paliere prezintă discontinuităţi în punctele de schimbare a declivităţilor care pot fi mai mult sau mai puţin accentuate.

Pentru a se asigură o circulaţie comodă precum şi vizibilitatea necesară, la faza următoare de proiectare (PT+DE), declivităţile se vor racorda prin curbe circulare cu raze diferite în funcţie de viteza de proiectare şi felul racordării – convexă sau concavă.

Este de menţionat faptul că traseul în plan se înscrie pe traseul existent al drumurilor, proprietatea Stangaceaua şi reprezinta intravilanul si extravilanul.

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate  având în vedere situaţia existentă din teren obligația de a păstra traseul existent al drumurilor în vederea evitării exproprierilor şi importanţa acestor drumuri publice, clasei tehnică V.

Profil Transversal Tip 1.1 – Drum comunal DC74

-  lăţimea părţii carosabile              -  4.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,75m (balast);

-  panta transvesală în aliniament   - panta unica  -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Profil Transversal Tip 1.2  - Drum comunal DC79 ; Drum satesc DS1 – Breznicioara ; Drum satesc DS2 – Breznicioara ; Ulita Florescu ;Ulita Plopi

-  lăţimea părţii carosabile              -  4.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,50m (balast);

-  panta transvesală în aliniament   - panta unica  -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Profil Transversal Tip 1.3 – Drum satesc DS1 – Breznicioara

-  lăţimea părţii carosabile              -  4,00 m;

-  lăţimea acostamentelor                – 1 x 0,50 m (balast); 1 x 0,50 m (beton ciment)

-  panta transvesală în aliniament   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament     - 4%

Profil Transversal Tip 1.4 – Ulita Pirianu

-  lăţimea părţii carosabile              -  4.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,75m (balast);

-  panta transvesală în aliniament   - panta unica  -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Profil Transversal Tip 2 – Drum comunal DC76A

-  lăţimea părţii carosabile              -  5.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,50m (balast);

-  panta transvesală în aliniament   - panta acoperis -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Profil Transversal Tip 3 – Drum satesc DS4 – Breznicioara

-  lăţimea părţii carosabile              -  2.75 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x (0.25÷0.50m) - balast

-  panta transvesală în aliniament   - panta unica -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Structura rutiera

Structura rutiera de drum s-a adoptat in conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru drumuri, a Studiului geotehnic si a Expertizei tehnice astfel:

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 rul.50/70

- 5 cm strat de baza din binder BADPS 22,4 leg.50/70

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 27 cm strat de fundatie din balast

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- scarificarea  si reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal, precum si a realizarii stratului de forma din materialul pietros al patului existent

- sapatura de pamant pentru aducerea latimii platformei drumului la parametrii proiectati

- realizarea strat de fundaţie din balast cu grosimea de 27cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea unui strat de fundaţie de piatra sparta  cu grosimea de 15 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în două straturi

- strat de legatura din  BADPS 22,4 leg.50/70cu grosimea de 5 cm

- strat de uzură din BAPC 16 rul.50/70, cu grosimea de  4 cm

Scurgerea apelor

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a avut in vedere urmatoarele:

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu situaţia existentă, astfel încât, apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru;

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă sau păstrarea lor din pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumurilor respective;

- se apreciază că este necesară prevederea de lucrări de protejare a pereţilor şanţurilor pentru declivităţi mai mari de 4 % s-au prevazut rigole pereate, soluţie tehnică care asigură şi protejarea dispozitivului împotriva colmatării. Protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm ;

- în zona intersecţiilor cu drumurile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate, prevăzându-se podeţe tubulare de dimensiuni adecvate sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru);

- apele din şanţuri  se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi modul de scurgere a acestora se va realiza transversal sau longitudinal drumului, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei.

Podetele existente si podete proiectate

- podeţele de dimensiuni sau din materiale necorespunzătoare se vor demola şi înlocui;

- asigurarea continuităţii scurgerii apelor de suprafaţă în zona acceselor prin proiectarea de podeţe tubulare corespunzătoare;

- adaptarea la teren a podeţelor tubulare sau din elemente prefabricate utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului P19-2003;

- evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar  in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele existente si cele proiectate:

1.DRUM COMUNAL DC74

Podete existente:

- km 6+054 Podet transversal oblic Ø1000mm, L=9.00m

- Km 6+184 dreapta- Podet lateral metalic Ø400mm, L=4.00m

- Km 6+542 Podet transversal dalat (l=0.50m), L=7.00m, camera cadere amonte ,coronamente

- km 6+590  Podet transversal Ø500mm, L=5.00m camera cadere amonte ,coronamente

- km 6+774 Podet transversal Ø1000mm, L=7.20m, camera de cadere amonte, degradat, coronament amonte si coronament aval extins (cu rol de zid de sprijin cu lungimea de 6.50m si h=2.00m)

Podete proiectate:

- km 6+054 Podet transversal existent Ø1000mm, L=9.00m, decolmatare, refacere camera de cadere, refacere coronamente

- Km 6+184 dreapta- Podet nou lateral Ø400mm, L=6.90m, inlocuieste podet metalic existen, camera de cadere amonte

- Km 6+310 dreapta- Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- Km 6+542 Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, camera de cadere amonte, coronamente, inlocuieste podetul transversal existent dalat

- km 6+590  Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, camera de cadere amonte, coronamente, inlocuieste podetul transversal existent Ø500mm

- km 6+774 Podet transversal existent Ø1000mm, L=7.20m, camera de cadere amonte, refacere coronamente, amenajare descarcare aval (treapta beton +5.00m canal pereat)

- Km 7+074 dreapta- Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- Km 7+094 dreapta- Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

2.DRUM COMUNAL DC76A

- Km 2+095 dreapta- Podet nou lateral Ø400mm, L=6.90m, camera de cadere amonte, timpane

3.DRUM COMUNAL DC79

Podete existente:

- km 5+580 Podet transversal C2, L=8.00m

- Km 5+812 dreapta- Podet lateral Ø600mm, L=3.50m -colmatat

- Km 5+995 Podet transversal oblic, Ø600mm, L=9.20m

Podete proiectate:

- km 5+580 Podet transversal C2 existent, amenajare coronamente, amenajare albie

- km 5+730  Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, camera de cadere amonte, timpane (timpan aval extins l=5.00m+treapta descarcare)

- km 5+812 dreapta  Podet lateral Ø600mm, L=6.90m, inlocuieste podetul existent, coronamente, racordare cu rigola pereata 10.0m amonte si aval

4.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

Podet existent:

- km 0+094 Podet transversal existent din beton armat

Podete proiectate:

- km 0+094 Podet transversal existent din beton armat, decolmatare si amenajare

- Km 0+120 stanga- Podet lateral Ø600mm, L=6.90m

- Km 0+122 dreapta- Podet lateral Ø600mm, L=6.90m

- Km 0+235 stanga- Podet lateral Ø600mm, L=6.90m

- Km 0+455 stanga- Podet lateral Ø600mm, L=6.90m

- Km 0+568 dreapta- Podet lateral Ø600mm, L=6.90m

- km 0+715  Podet transversal Ø800mm, L=6.90m, camera de cadere amonte (40ml aval canal pamant descarcare)

- Km 0+724 dreapta- Podet lateral Ø400mm, L=6.90m

- Km 0+829 dreapta- Podet lateral Ø400mm, L=6.90m

- km 1+227  Podet transversal Ø600mm, L=6.90m,  camera de cadere amonte

- km 1+514  Podet transversal Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

- km 1+690  Podet transversal Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

Drum satesc 2

Podete existente:

- km 0+005 Podet transversal oblic Ø800mm, L=6.90m (este amenajat cu camera de cadere amonte, timpane)

- Km 0+128 dreapta- Podet lateral Ø800mm, L=6.90m, colmatat

- Km 0+227 Podet transversal Ø800mm, L=4.60m, colmatat si degradat

- km 0+384  Podet transversal Ø800mm, L=6.90m, colmatat

Podete proiectate:

- Km 0+128 dreapta - Podet lateral Ø800mm, L=6.90m – decolmatare, amenajare camera de cadere amonte si timpane

- Km 0+227 Podet transversal nou Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte si timpane, inlocuieste podetul existent Ø800mm

- km 0+384  Podet transversal existent Ø800mm, L=6.90m, decolmatare amenajare camera de cadere amonte 1.50 x 1.50

Drum satesc 3

Podete existente:

- km 0+204 Podet transversal Ø1000mm, L=5.00m

- km 0+382 Podet transversal Ø800mm, L=4.60m, degradat

Podete proiectate:

- Km 0+204 Podet transversal existent Ø1000mm, L=5.00m, repozitionat si prelungit cu Ø1000mm, L=2.30m, amenajare timpane, canal amonte si aval 2x10.0m

- Km 0+212 dreapta- Podet lateral nou, Ø600mm, L=6.90m

- km 0+382  Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, inlocuieste podetul existent Ø800mm, camere de cadere amonte si timpane

- Km 0+544 Podet transversal oblic nou Ø800mm, L=6.90m, camera cadere amonte, timpane

Drum satesc 4

Podete proiectate:

- Km 0+105 Podet transversal oblic Ø400mm, L=6.90m, camera cadere amonte

5.ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu

Podete existente:

- km 0+002 Podet transversal Ø500mm, L=3.50m, colmatat si degradat

Podete proiectate:

- km 0+002 Podet transversal nou Ø400mm, L=6.90m, camera de cadere amonte, coronamente

Ulita Plopi

Podete existente:

- km 0+001 Podet transversal Ø600mm, L=6.00m

Podete proiectate:

- km 0+001 Podet transversal existent Ø600mm, L=6.00m, amenajare camera cadere amonte, refacere timpan amonte

Ulita Pirianu

Podete existente:

- km 0+068 stanga Podet lateral Ø600mm, L=5.00m, colmatat si degradat

Podete proiectate:

- km 0+010 Podet transversal nou Ø600mm, L=6.90m, camera de cadere amonte, coronamente

- km 0+068 stanga Podet lateral Ø400mm, L=6.90m, inlocuieste podetul existent Ø600mm

- km 0+210 dreapta Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- km 0+225 stanga Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m

- km 0+426 dreapta Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m, camera de cadere amonte

Asigurarea scurgerii apelor pluviale – santuri si rigole

Pentru colectarea acestora si pentru apele care ajung la baza taluzului de pe partea carosabila au fost prevazute santuri si rigole conform STAS 10796/1-72, 10796/2-79.

Au fost prevazute santuri din pamânt pentru a se încadra cât mai bine în mediu, dar si rigole protejate cu beton monolit acolo unde a fost necesar.

Santurile pereate vor avea sectiunea trapezoidala , se vor realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm.

Rigolele pereate vor avea sectiunea triunghiulara , se vor realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm.

1.DRUM COMUNAL DC74

Santuri pereate existente :

Santuri pereate stanga + dreapta: colmatate, inierbate si partial degradate

- Km 5+704– km 6+045 dreapta – 341.0m

- Km 6+060– km 6+337 dreapta – 277.0m

- Km 6+415– km 6+687 dreapta – 272.0m

- Km 6+774– km 6+862 dreapta – 88.0m

- Km 6+590– km 6+630 stanga– 40.0m

Total = 1018.0m

Santuri pereate proiectate :

Santuri pereate existente  - 1018.0m, decolmatare, curatire si reparatii 40% din lungime

- Km 6+050 la drum lateral dreapta – sant pereat – 20.0m

- Km 6+337– km 6+415 dreapta – 78.0m

- Km 6+687– km 6+774 dreapta – 87.0m

- Km 6+862– km 7+100 dreapta – 238.0m

Total = 423.0m

Sant ranfort :

- Km 6+630– km 6+665 dreapta – 35.0m

2.DRUM COMUNAL DC79

Rigole pereate proiectate :

Rigole pereate stanga + dreapta

- Km 5+506– km 5+576 stanga -  L=70.0m

- Km 5+585– km 5+730 dreapta -  L=145.0m

- Km 5+970– km 6+000 dreapta + stanga -  L=60.0m

Total = 275.0m

3.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

Santuri de pamant proiectate :

- Km 0+000– km 0+715 stanga + dreapta

Rigole pereate proiectate :

- Km 0+715– km 0+900 stanga+dreapta -  L=370.0m

- Km 0+900– km 1+775 dreapta -  L=875.0m

- Km 1+633 dreapta – rigola pereata la drumul lateral -  L=20.0m

Total = 1265.0m

Drum satesc 2

Rigole pereate proiectate :

- Km 0+000– km 0+370 dreapta -  L=370.0m

- Km 0+384– km 0+458 dreapta -  L=74.0m

- Km 0+128 stanga– rigola pereata la drumul lateral  -  L=30.0m

- Km 0+227 – rigola pereata aval la podet transversal nou Ø600mm -  L=20.0m

- Km 0+384 – rigola pereata amonte la podet transversal existent Ø800mm -  L=10.0m

Total = 504.0m

Drum satesc 3

Santuri pereate proiectate :

- Km 0+000– km 0+204 dreapta – 204.0m

- Km 0+215– km 0+278 dreapta – 63.0m

- Km 0+382– km 0+695 dreapta – 313.0m

Total = 580.0m

Rigole pereate proiectate :

- Km 0+000– km 0+204 stanga -  L=204.0m

Consolidarea acostamentelor cu beton proiectate :

Acostamente din beton C30/37:

- Km 0+000– km 0+204 dreapta – 102.0mp

- Km 0+382– km 0+695 dreapta – 157.0mp

Total = 259.0mp

Drum satesc 4

Santuri pereate proiectate :

- Km 0+000– km 0+105 dreapta – 105.0m

- 20.00m – descarcare podet transversal Ø400mm, Km 0+105

Total = 125.0m

4.ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu

Rigole pereate proiectate :

- Km 0+000– km 0+296 dreapta – 296.0m

- Km 0+000– km 0+075 stanga – 75.0m

Total = 371.0m

Canal de pamant :

- km 0+116 stanga, L=20.0m

Ulita Plopi

Rigole pereate proiectate :

- Km 0+000– km 0+085 dreapta -  L=85.0m

Ulita Pirianu

Rigole pereate proiectate :

- Km 0+000– km 0+634 stanga+ dreapta – 1268.0m

- 20.00m – rigola pereata stanga la drum lateral Km 0+426 dreapta

Total = 1288.0m

Accese proprietatii

1.DRUM COMUNAL DC74

7buc - Podete Ø300, L=4.00m

- 20buc placa armata peste sant pereat

2.DRUM COMUNAL DC79

12buc - Podete Ø300, L=4.00m

- 8buc placa armata peste rigola

3.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

- 16buc placa armata peste rigola

Drum satesc 2

3buc - Podete Ø300, L=4.00m

- 8buc placa armata peste rigola

Drum satesc 3

- 11buc placa armata peste sant/ rigola

Drum satesc 4

- 3buc placa armata peste sant

4.ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu

4buc - Podete Ø300, L=4.00m

- 10buc placa armata peste rigola

Ulita Plopi

- 1buc placa armata peste rigola

Ulita Pirianu

- 33buc placa armata peste rigola

Drumuri laterale

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10m cu acceasi structură rutieră ca  si cea a drumului principal.

1.DRUM COMUNAL DC74

- Km 6+050 dreapta, L=20.00m x 4.00m

- Km 6+060 stanga, L=10.00m x 4.00m

- Km 6+184 dreapta, L=10.00m x 4.00m

- Km 6+310 dreapta, L=10.00m x 4.00m

- Km 7+074 dreapta, L=10.00m x 4.00m

- Km 7+094 dreapta, L=10.00m x 4.00m

2.DRUM COMUNAL DC76A

- Km 2+095 dreapta, L=20.00m x 4.00m

3.DRUM COMUNAL DC79

- Km 5+812 dreapta, L=10.00m x 4.00m

- Km 5+539 dreapta, L=10.00m x 4.00m

4.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

- Km 0+013 dreapta, L=10.00m x 4.00m

- Km 0+120 stanga, L=10.00m x 3.50m

- Km 0+122 dreapta, L=10.00m x 3.50m

- Km 0+235 stanga, L=10.00m x 3.50m

- Km 0+455 stanga, L=10.00m x 3.50m

- Km 0+468 dreapta, L=10.00m x 3.50m

- Km 0+724 dreapta, L=10.00m x 3.50m

- Km 0+892 dreapta, L=10.00m x 3.50m

- Km 0+900 stanga, L=10.00m x 3.50m

- Km 1+633 dreapta, L=20.00m x 4.00m

Drum satesc 2

- Km 0+128 dreapta, L=30.00m x 4.00m

- Km 0+457 stanga, L=10.00m x 3.00m

- Km 0+457 dreapta, L=10.00m x 3.00m

Drum satesc 3

- Km 0+212 dreapta, L=10.00m x 3.00m

- Km 0+385 stanga, L=10.00m x 3.00m

Drum satesc 4

- Km 0+112 dreapta, L=10.00m x 2.75m

5.ULITE SAT TARSA

Ulita Plopi

- Km 0+060 stanga, L=20.00m x 4.00m

Ulita Pirianu

- Km 0+068 stanga, L=10.00m x 4.00m

- Km 0+210 dreapta, L=10.00m x 3.00m

- Km 0+225 stanga, L=10.00m x 3.00m

- Km 0+426 dreapta, L=20.00m x 4.00m

- Km 0+640 dreapta, L=10.00m x 3.00m

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

1.DRUM COMUNAL DC74

- Km 5+935 stanga

- Km 6+376 stanga

- Km 6+575 stanga

- Km 6+810 stanga

- Km 7+025 stanga

2.DRUM COMUNAL DC79

- Km 5+640 stanga

3.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

- Km 0+070 dreapta

- Km 0+325 stanga

- Km 0+700 stanga

- Km 0+920 stanga

- Km 1+200 stanga

- Km 1+480 stanga

Drum satesc 2

- Km 0+375 dreapta

Drum satesc 3

- Km 0+257 stanga

- Km 0+470 stanga

4.ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu

- Km 0+090 stanga

Ulita Pirianu

- Km 0+255 stanga

- Km 0+500 dreapta

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

1.DRUM COMUNAL DC74

- marcaje longitudinale– 3.100km

- indicatoare rutiere – 12buc

2.DRUM COMUNAL DC76A

- marcaje rutiere– 0.300km

- indicatoare rutiere – 1buc

3.DRUM COMUNAL DC79

- marcaje rutiere– 0.530km

- indicatoare rutiere – 3buc

- parapet metalic tip semigreu – 18m

4.DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

- marcaje rutiere– 2.500km

- indicatoare rutiere – 13buc

Drum satesc 2

- marcaje rutiere– 0.600km

- indicatoare rutiere – 4buc

Drum satesc 3

- marcaje rutiere– 0.800km

- indicatoare rutiere – 3buc

Drum satesc 4

- marcaje rutiere– 0.150km

- indicatoare rutiere – 2buc

5.ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu

- marcaje rutiere– 0.350km

- indicatoare rutiere – 2buc

Ulita Plopi

- marcaje rutiere– 0.120km

- indicatoare rutiere – 2buc

Ulita Pirianu

- marcaje rutiere– 0.750km

- indicatoare rutiere – 5buc

Racordarea cu drumuri judetene si drumuri nationale

Racordarea marginilor partii carosabile ale ramurilor drumurilor pentru intersecţia dintre un drum secundar cu trafic scazut (sub 10 vehicule etalon autoturisme/ora de vârf) si un drum principal cu doua benzi de circulatie, racordarea se face cu raze de 12…15 m;

■ Dimensionarea şi verificarea structurii rutiere

Dimensionarea şi verificarea structurii rutiere este obligatorie şi tine cont de urmatoarele elemente:

●Tipul de pământ pe care este amplasat drumul:

P5 –STAS 1243/88

● Tipul climateric al zonei:

I – PD 177-2001

●Regimul hidrologic ( rambleu sub 1.00m)

2b – STAS 1709/2

●Modulul de elasticitate şi coeficientul lui Poisson pentru pământ (PD177/2001):

●Traficul de calcul

●Perioada de perspectivă 15ani

●Se verifica criteriul deformaţiei de întindere la baza straturilor

●Numărul de solicitări admisibil:

● Se verifică criteriul deformaţiei specifice verticale la nivelul pământului: εz  <  εza

Verificarea sistemul rutier ales:

- Fundaţie din balast de 27cm grosime

E = 300MPa     μ = 0.27

- Fundaţie din piatra sparta de 15 cm grosime

E = 1000MPa     μ = 0.27

- Strat de beton asfaltic deschis BADPS 22,4 leg.50/70 de 5cm grosime

E = 3000MPa    μ = 0.35

- Îmbrăcăminte din beton asfaltic fin,  BAPC 16 rul.50/70 de 4cm grosime

E = 3600MPa    μ = 0.35

Traficul de calcul:

La nivelul anului 2000, în urma recesământului de trafic, s-a determinat numarul mediu zilnic pe categorii de vehicule:

| Grupa de vehicule | ŋk2000 | Pk2000 | ŋk2005 | Pk2005 | ŋk2015 | ŋk2005+ŋk2015 2 | fk | a.s.115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autovehicule cu 2 oşii | 40 | 1.40 | 56,00 | 2.47 | 99,80 | 77,40 | 0.30 | 29.22 |
| Autovehicule cu 3oşii | 20 | 1.29 | 25,80 | 1.86 | 37,20 | 31,50 | 0,44 | 13,86 |
| Autovehicule cu mai mult de 3oşii | 5 | 1.15 | 5,75 | 1,92 | 9,60 | 7,30 | 1,02 | 7,45 |
| Autobuze | 12 | 1,45 | 17,40 | 2,60 | 31,2 | 24,30 | 0,64 | 15,55 |
| Remorci | 20 | 2.0 | 40,00 | 2.60 | 52,0 | 46,00 | 0.06 | 2.76 |
|  | 62,84 |

Perioada de perspectivă 15ani.

-6

Nc = 365 x  10   x 15 x  0,5 x 62,84 = 0,172 m.o.s.

Se determină deformaţia specifică orizontală la baza structurilor bituminoase εr  şi deformatia specifica verticala de compresiune εz , cu programul CALDEROM 1998:

εz = 703 microdeformaţii

εr =  201 microdeformaţii

Se verifică criteriul deformaţiei de întindere la baza straturilor bituminoase:

Numărul de solicitări admisibil:

8        -3,97

Nadm. = 24.5 x 10  x εr

8        -3,97

Nadm. = 24.5 x 10  x  201        = 1,76 m.o.s.

Rata de degradare prin oboseală

RDO = Nc/Nadm = 0,176/1,76 = 0,1

RDOadm.= 1.0

RDO< RDOadm

Se verifică criteriul deformaţiei specifice verticale la nivelul pământului:

-0,28

εz adm = 600 x  Nc

-0,28

εz adm = 600 x  0,176       = 976 microdeformaţii

εz  <  εza     ( 706< 976)

Structura rutieră este corespunzătoare.

■ Durata de execuţie

Costul şi durata de execuţie a investitiei sunt criterii relevante în stabilirea soluţiei tehnice, fiind agreate solutii tehnice ce necesita costuri mici şi durata de execuţie redusă.

■ Costuri de întretinere curentă

Având în vedere bugetul local se va alege o alternativă cu costuri de întretinere şi reparaţii curente mici şi perioada de intervenţie relativ scurtă, pentru fluidizarea traficului.

Zona şi amplasamentul

Comuna Stangaceaua – 6.219km

DRUM COMUNAL DC74 se modernizeaza - km 5 +704 – km 7 + 182, L = 1478m.

DRUM COMUNAL DC76A se modernizeaza - km 2 +030 – km 2 + 190, L = 160m.

DRUM COMUNAL DC79 se modernizeaza - km 5 +506 – km 6 + 000, L = 494m.

DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1 are originea in drumul comunal DC81	- km 1 + 000 stanga.

Drum satesc 2 are originea in drum satesc 1 - km 1 + 775 dreapta.

Drum satesc 3 are originea in drum satesc 1 - km 1 + 775 stanga.

Drum satesc 4 are originea in drum satesc 2 - km 0 + 378 stanga.

ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu are originea in drumul comunal DC80- km 1 + 325 stanga.

Ulita Plopi are originea in drumul comunal DC80- km 1 + 800 dreapta.

Ulita Pirianu are originea in drumul comunal DC80 - km 1 + 678 dreapta.

Statutul juridic al terenului care urmează sa fie ocupat

Drumurile  propuse in cadrul proiectului ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC74 (L=1478,0m); DC76A (L=160,0m); DC79 (L=494,0m), DRUMURI SĂTEŞTI SAT BREZNICIOARA ŞI ULIŢE SAT TÂRSA, COMUNA STÂNGĂCEAUA, JUDEŢUL MEHEDINŢI” aparţin domeniului public şi figureaza în lista de inventar a comunei. Suprafata totala 42308mp din care suprafata parte carosabila 23855mp.

DRUM COMUNAL DC74

Suprafata carosabila – 5912mp

Ampriza – 13154mp

DRUM COMUNAL DC76A

Suprafata carosabila – 800mp

Ampriza – 1584mp

DRUM COMUNAL DC79

Suprafata carosabila – 1976mp

Ampriza – 3211mp

DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Drum satesc 1

Suprafata carosabila – 7100mp

Ampriza – 11538mp

Drum satesc 2

Suprafata carosabila – 1832mp

Ampriza – 2977mp

Drum satesc 3

Suprafata carosabila – 2816mp

Ampriza – 4576mp

Drum satesc 4

Suprafata carosabila – 344mp

Ampriza – 656mp

TOTAL DRUMURI SATESTI SAT BREZNICIOARA

Suprafata carosabila – 12092mp

Ampriza – 19747mp

ULITE SAT TARSA

Ulita Florescu

Suprafata carosabila – 1184mp

Ampriza – 1924mp

Ulita Plopi

Suprafata carosabila – 340mp

Ampriza – 553mp

Ulita Pirianu

Suprafata carosabila – 2576mp

Ampriza – 4186mp

TOTAL ULITE TARSA

Suprafata carosabila – 3075mp

Ampriza – 4613mp

Situaţia ocuparilor definitive de teren: suprafaţă totala, reprezentând terenuri din intravilan / extravilan

Pentru realizarea investiţiei nu este necesar să se ocupe temporar sau definitive suprafeţe noi.

Studii de teren

studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referintă national

Studii topografice

Studiile topografice s-au executat  utilizand  echipamente  moderne şi programe   adecvate crarilor de drumuri. Au fost realizate în sistem Stereo 70 plan de referintă  Marea Neagră 1975, espectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru,  Geodezie  si Cartografie.

Punctele reţelei de sprijin au fost materializate în teren prin borne de beton conform SR 3446-1/96. Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor  transversale este de 50,00m. Toate detaliile culese în teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:1000,care s-a executat în sistemul de coordonate  STEREO 70, conform temei de proiectare.

De asemenea, conform temei de proiectare,  ridicarile topografice  au avut ca obiect si reţelele de utilităţi publice aflate  în vecinătatea  drumului -  posibil a fi afectate  de lucrările de modernizare.

Ridicarea detaliilor a fost făcuta astfel încat să se poată obţine fişiere  tip "*.dwg" care au fost prelucrate  ulterior cu programul  tip CAD, pe care au fost studiate  şi definitivate  traseul  străzii propusă pentru  modernizarea   sistemului rutier. Detalii ale acestor lucrări executate se gasesc  în  volumul "Studiul Topografic" anexat la prezentul  studiu de fezabilitate".

În anexa 1 a prezentului studiu de fezabilitate am atasat studiul topografic al investiţiei, cuprinzand planurile topografice cu amplasamentul reperelor, precum şi lista reperelor.

La baza întocmirii prezenţei documentaţii s-au avut în vedere următoarele:

●Ordinului M.F. si M.L.P.T.L. privind aprobarea structurii continutului si modelului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii, anexa la Sectiunea III;

| 1. | Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 | Ordinul 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, modificari si completari O.G.7/2010 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 45/1998 | pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor |
| 3. | Legea nr. 50/1991 | privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată |
| 4. | Legea | protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicată |
| 5. | Legea | protecţiei muncii nr. 90/1996 |
| 6. | Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 357/1998 | privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor |
| 7. | Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 | pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării, privind prevenirea şi stingerea incendiilor |
| 8. | Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 | pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor |
| 9. | Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 | pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările ulterioare |
| 10. | Legea nr. 10/1995 | privind calitatea în construcţii |
| 11. | AND 554-99 | pentru aprobarea Normativului de întreţinere pentru drumuri |
| 12. | Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999 | privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri publice, cu modificările ulterioare |
| 13. | Hotărârea Guvernului nr. 964/1998 | pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe |
| 14. | Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 | pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii |
| 15. | AND 530/96 | pentru aprobarea Instrucţiunilor privind controlul calităţii terasamentelor |
| 16. | CD 31/94 | Instrucţiuni tehnice departamentale pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante şi a sistemelor rutiere semirigide |
| 17. | Proiect tip T 3121 | Sisteme rutiere tip rigide şi suple pentru străzi ISLGC/86 |
| 18. | SR 179-95 | Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 19. | SR EN 13108 | Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice generale de calitate. |
| 20. | SR EN 13242 | Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră |
| 21. | SR EN 13043 SR EN 12620 | Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 22. | STAS 863-85 | Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor, prescripţii de proiectare |
| 23. | STAS 1120-95 | Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase de macadam semipenetrat şi penetrat |
| 24. | STAS 1242/2-83 | Teren de fundare. Cercetări geologico-tehnice specifice traseelor de drumuri |
| 25. | STAS 1243-88 | Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor |
| 26. | STAS 1709/1-89 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul |
| 27. | STAS 1709/2-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice |
| 28. | STAS 1709/3-90 | Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metode de determinare. |
| 29. | STAS 1913/13-83 | Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea PROCTOR |
| 30. | STAS 2900-89 | Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor |
| 31. | STAS 2914/94 | Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 32. | STAS 3300/1-85 | Teren de fundare. Principii generale de calcul |
| 33. | STAS 3300/2-85 | Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe |
| 34. | STAS 10144/1-90 | Străzi. Profiluri transversale. Prescripţii de proiectare |
| 35. | STAS 10144/2-91 | Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare. |
| 36. | STAS 10144/3-91 | Elemente geometrice ale străzilor. Prescripţii de proiectare |
| 37. | STAS 10144/4-95 | Amenajarea intersecţiilor pe străzi. Clasificarea şi prescripţii de proiectare |
| 38. | STAS 10796/1-77 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 39. | STAS 10796/2-79 | Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie |
| 40. | STAS 10796/3-88 | Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de colectare a apelor. Prescripţii de proiectare şi amplasare |
| 41. | STAS 12253-84 | Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate |
| 42 | PD 189 – 2000 | Normativ pentru determinarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protectia drumului |
| 43 | Normativ P100/1/2006 | Cod de proiectare seismică - Partea I |
| 44 | CP 012/1 - 2007 | Cod de practica pentru producerea betonului |
| 45 | Hotarare nr. 102/2003 | privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii |
| 46 | Legea 608/2001 | privind evaluarea conformitatii produselor |
| 47 | HG 766/97 | privind agrementarea tehnica a produselor in constructii |
| 48 | STAS 10796/2 -1979 | Lucrari de evacuarea apelor |
| 49 | PD 177 – 2001 | Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere |
| 50 | AND 605/2016 | Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera |
| 51 | SR EN 206-1:2002/A2:2005 | Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate |
| 52 | SR EN 13043:2003/AC:2004**) | Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor,a aeroporturilor si a altor zone cu trafic |
| 52 | SR EN 13108-1:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice |
| 53 | SR EN 13108-2:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri |
| 54 | SR EN 13108-3:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple |
| 55 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt |
| 56 | SR EN 13108-6:2006**) | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier |
| 57 | SR EN 13108-7:2006/AC:2008 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante |
| 58 | SR EN 13108-20:2006/AC:2009 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 20: Procedură pentru încercarea de tip |
| 59 | SR EN 13108-21:2006/AC:2009/C91:2014 | Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 21: Controlul producţiei în fabrică |
| 60 | SR EN 13808:2005 | Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile cationice de bitum |

justificarea necesităţii proiectului

1. Necesitatea investiţiei

Proiectul pentru "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC74(l=1478,0m); DC76A (L=160,0m); DC79 (L=494,0m), DRUMURI SĂTEȘTI SAT BREZNICIOARA ȘI ULIȚE SAT TÂRSA, COMUNA STÂNGĂCEAUA, JUDEŢUL MEHEDINŢI” are drept scop mărirea capacităţii de circulaţie a drumurilor respective, corespunzător necesităţilor de trafic actuale şi de perspectivă prin realizarea unor drumuri moderne care să asigure:

◊ scurtarea duratei deplasărilor (pentru călători şi mărfuri);

◊ reducerea consumului de carburanţi;

◊ scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor;

◊ consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor;

◊ îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul;

◊ accesul unitaților de intervenție( ambulanță, protecție civilă, etc

Îmbrăcămintea rutieră a drumurilor publice studiate este neconformă cu neceşităţile şi perspectivele de dezvoltare economică, socială sau chiar turistică a localităţilor din zona geografică sus-menţionată, fapt ce necesită modernizarea cât mai rapidă a acestora pentru îmbunătăţirea viabilităţii, precum şi a confortului şi siguranţei circulaţiei pentru utilizatori.

Alegerea sectoarelor de drumuri pentru modernizare a fost determinată şi de considerente de importanţă sociala şi economica, respectiv:

◊   posibilitatea scăderii ratei de săracie al comunelor

◊  dezvoltarea unor servicii de turism complex (agroturism) ;

◊ realizarea unor centre de colectare a produselor lactate cu posibilităţi de prelucrare, ceea ce va conduce la angajarea de personal disponibilizat din cadrul şomerilor;

◊ dezvoltarea activităţii de prelucrare a lemnului prin ateliere de tâmplărie şi dulgherie;

◊ apariţia unor unităţi de valorificare industriala a produselor agricole şi a fructelor de pădure;

◊ menţinerea profilului economic al comunelor cât şi reactivarea unităţilor de profil din teritoriu;

◊ migrarea de la oraş la sat a populaţiei disponibilizate din sectoarele industriale, cât şi a modificării sporului natural ;

◊ stimularea familiilor din mediul sătesc în cadrul politicii demografice promovată la nivel naţional;

◊ posibilitatea facilitării curselor de transport călători

◊ asigură o mai bună legătură a locuitorilor localitatilor pe care le deservesc  cu centrul comunei

◊ înscrierea în programul de dezvoltare a reţelei de drumuri locale (judeţene, comunale şi stradale) şi de îmbunătăţire a stării lor de viabilitate prin modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor care asigură legătura între localităţi cât şi a celor cu racord la drumurile cu clasificare superioară, program stabilit prin Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului (PAT);

În contextul  acestor documente programatice sectoarele de drumuri comunale şi sătești studiate au  o importanţă deosebită pentru comuna, deoarece asigură legătura satelor între ele şi faciliteaza accesul către centrul comunei pentru serviciile de primă necesitate ale populaţiei şi către municipiul Drobeta Turnu Severin.

◊ schimbă radical starea de viabilitate a drumurilor dintr-o pietruire superficială, într-o îmbrăcăminte asfaltică modernă;

◊ permite accesul mijloacelor de transport în comun asigurând circulaţia locuitorilor satelor pentru rezolvarea nevoilor zilnice (învăţământ, sănătate, locuri de muncă);

◊ înscrie şi satele componente în circuitul turistic de tranzit prin manifestările şi obiceiurile tradiţionale ca, prin fondul construit specific zonei precum şi monumentelor istorice şi arhitecturale.

2. Oportunitatea investiţiei

Implementarea proiectului "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC74(l=1478,0m); DC76A (L=160,0m); DC79 (L=494,0m), DRUMURI SĂTEȘTI SAT BREZNICIOARA ȘI ULIȚE SAT TÂRSA, COMUNA STÂNGĂCEAUA, JUDEŢUL MEHEDINŢI” este oportună pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei fiind în concordanță cu obiectivele propuse prin  Programul National de Dezvoltare Rurala, Subprogarmul “Modernizarea satului romanesc”, domeniul specific “Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor”

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie şi amplasamente)

Toate lucrările descrise mai sus pentru modernizarea  drumurilor comunale DC74, DC76A, DC79, drumuri satesti in sat Breznicioara si ulite in sat Tarsa în comuna Stangaceaua, se vor realiza pe domeniul public fără achizitionarea suplimentară de terenuri sau scoatere a acestora din circuitul productiv.

Plansele reprezentative sunt următoarele planse:

- plan de încadrare în judeţ

- plan de încadrare în zonă

- planuri de situaţie

- profil transversal tip

- formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de construcţie etc)

- profilul şi capacităţile de producţie ;

Proiectul nu generează produse ci numai servicii.

Beneficiul proiectului este indirect inclus în analiza de cost a produselor ce urmează a folosi aceste trasee de drum comunal.

- materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora ;

Agregatele

La prepararea betonului, fundaţia de balast şi a stratului de piatra spartă se vor utiliza agregate natural si concasate, provenite din balastiere şi cariere omologate.

Agregatele folosite trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice indicate în normativul NE-012/1-2010 şi SR EN 12620:2003 cu următoarele cerinţe suplimentare:

- agregatele să provină din roci stabile, nealterabile la aer sau apă şi negelive, nu se admite utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau şistoase.

- nisipiul va fi de natură silicoasă şi va proveni din balastiere, nu se admite utilizarea nisipiului de concasaj.

- conţinutul în părţi levigabile al nisipiului va fi de max. 2% şi a pietrişului se limitează la max. 0,5%.

- curba granulometrică a agregatelor va fi stabilită în laboratorul staţiei de betoane, pentru obţinerea mărcii prescrise. Dimensiunea maximă a granulelor va fi de 16 mm sau 31 mm, în funcţie de dimensiunea minimă a elementului.

- se interzice folosirea balastului sau pietrişului cu granule mai mari decât cele indicate pe mărci de betoane.

Agregatele se vor depozita în organizarea de şantier ale constructorului pentru care se vor obţine avize şi acorduri în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Pentru depozitarea agregatelor se vor respecta şi prevederile normativului NE 012-99.

Apa

Apa utilizată la prepararea betoanelor, precum şi la umezirea acestora după punerea în operă, trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare la data execuţiei, SR EN 1008:2003.

Raportul apă / ciment în reţeta betonului va fi stabilit în laborator, ţinând seama de marca prescrisă, de lucrabilitatea necesară şi de caracteristicile fizico-mecanice ale betonului.

La stabilirea raportului apă/ciment, se va ţine seama şi de umiditatea agregatelor în momentul preparării betonului.

Cofrajele

Cofrajele vor fi astfel alcătuite încât să asigure realizarea formelor, dimensiunilor şi a suprafeţei perfect plane a elementelor, conform părţii desenate din proiect. Cofrajele, din placaj sau alte produse pe baza de lemn, trebuie să asigure obţinerea unor suprafeţe rugoase (pentru aderenţa cu betonul de monolitizare) şi să aibă găuri pentru trecerea mustăţilor de legătură. Se va urmări etanşeitatea şi rezistenţa panourilor de cofraj, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment şi să asigure preluarea încărcărilor ce apar.

Înainte de betonare, interiorul tiparelor se unge cu agenţi de decofrare. Se vor respecta prevederile normativului NE-012-99, C11-74 şi ale standardelor în vigoare la data execuţiei.

Energia electrica

Nu este necesară la execuţia lucrărilor de drum.

Combustibili

Pentru deplasarea utilajelor în timpul execuţiei investiţiei este nevoie de cca 1000 l/zi cantitate de combustibil, în special motorină, funcţie de performăntele, numarul şi capacităţile utilajelor folosite în execuţia lucrărilor de drum.

Toate materialele necesare în execuţia investiţiei din comuna sunt procurate de la firme specializate, autorizate în livrarea de materiale şi materii prime necesare.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona

Lucrările de execuţie a investiţiei nu afectează utilităţile referitoare, energie electrică,  telefonie.

Comunicaţiile vor fi asigurate prin telefonie mobilă.

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului  de execuţie a investiţiei se va folosi sursele de apa existente in localitate (fantani).

Alimentarea cu energie electrica nu este necesar.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei

Prin proiect nu se afectează zone în afara amplasamentului.

Pentru refacerea ecologica nu sunt necesare lucrări de amenajare : modelari, nivelari,  plantari pomi şi semănare gazon .

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea drumurilor se va folosi: balast, piatra sparta pentru drumuri, nisip, agregate concasate, bitum pentru drumuri.

- metode folosite în construcţie;

Metodele de construcţie a investiţiei sunt cele folosite şi acceptate pe piaţa infrastructurilor de drum, cu respectarea prevederilor furnizorilor de utilaje şi materiale precum şi a caietelor de sarcini din proiectul tehnic.

Ordinea de realizare a invesţiei este dată mai jos:

- Predare amplasament

- Organizarea de şantier

- Trasare lucrări

- Executarea sanţurilor de pămant pentru preluarea apei pluvial de pe platforma drumurilor

- Executarea fundaţiei din balast de rau

- Executarea fundaţiei din macadam ordinar

- Executarea îmbrăcăminţii rutiere din beton asfaltic BA16

- Execuţie podeţe noi

- Amenajare podeţe existente

- Executarea marcaj şi semnalizare rutieră

- Recepţia la terminarea lucrărilor a lucrărilor

- Receptia finala a lucrărilor la expirarea perioadei de buna execuţie

- Întretinere şi reparaţii curente şi capital.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Pentru analiza se propun urmatoarele scenarii/optiuni tehnico economice:

Scenariu 1

Pentru sistemul rutier scenariu 1 este scenariu in care beneficiarul va trebui sa faca minimul de lucrari in scopul mentinerii circulatiei la nivelul minim de functionalitate. Lucrarile vor consta in executarea unor lucrari de reprofilare la nivelul platformei, in limita fondurilor disponibile la nivel de alocatii bugetare sau fonduri proprii ale primariei.

Scenariu 2 - Imbracaminti asfaltice

Pentru sistemul rutier in cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbracaminte asfaltica.

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 rul.50/70

- 5 cm strat de baza din binder BADPS 22,4 leg.50/70

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 27 cm strat de fundatie din balast

Durata de executie maxim 12 luni.

Scenariu 3 – Imbracaminti din beton de ciment

Pentru sistemul rutier in cadrul acestui scenariu se va moderniza prin realizarea unei structuri rutiere noi cu imbracaminte din beton de ciment

- 18 cm strat de uzura din beton de ciment cala BcR 4.5

- 5 cm strat de nisip

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 15 cm strat de fundatie din balast

Durata de realizare  14 luni.

S-au luat în considerare două variante de alcătuire a sistemului rutier pe baza unei analize multicriteriale, considerându-se 21 criterii de evaluare, după cum urmează în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Criterii de analiza şi selectie alternative | Structura rutiera rigida | Structura rutiera elestica |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Durata de exploatare mare/mica (5/1) | 5 | 2 |
| 2 | Raport Pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) | 3 | 5 |
| 3 | Raport Utilizare/Aliniament sau Curba da/nu (5/1) | 3 | 5 |
| 4 | Raport Utilizare/Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) | 4 | 2 |
| 5 | Raport Rezistenta la uzura/Trafic mare/mic | 5 | 2 |
| 6 | Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental da/nu (5/1) | 5 | 1 |
| 7 | Poluare in executie nu/da (5/1) | 4 | 2 |
| 8 | Poluare in exploatare nu/da (5/1) | 5 | 5 |
| 9 | Avantaj/dezavantaj culoare in exploatare nocturna (5/1) | 5 | 2 |
| 10 | Neceşita utilaje specializate de executie cu întretinere atenta da/nu | 3 | 3 |
| 11 | Neceşita adaptarea trafic la executie nu/da (5/1) | 2 | 3 |
| 12 | Durata mica/mare de la punerea in opera pana la darea in circulatie (5/1) | 1 | 5 |
| 13 | Neceşita executia şi întretinerea atenta a rosturilor transversale nu/da (5/1) | 1 | 5 |
| 14 | Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 15 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 16 | Riscuri de executie (5/1) | 2 | 5 |
| 17 | Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) | 1 | 5 |
| 18 | Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic (5/1) | 1 | 5 |
| 19 | Executia faciala pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici, supralargiri foarte mari da/nu (5/1) | 1 | 5 |
| 20 | Cresterea rugozitatii prin aplicarea de tratamente bituminoase se poate face da/nu (5/1) | 2 | 5 |
| 21 | Cheltuieli de întretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici/mari (5/1) | 5 | 2 |
|  | TOTAL | 60 | 79 |

S-au acordat puncte de la 1 la 5 , unde 1 reprezintă situația cea mai precară, iar 5 situația cea mai favorabilă.

Faţă de punctajul maxim – minim(125 – 25) structura rutieră elastică se califică având 79 puncte faţă de structura rutiera rigida ce a obținut 60 puncte.

Analiza multicriterială a variantelor de alcătuire a comparat avantajele şi dezavantajele îmbrăcăminților asfaltice din beton de ciment.

Se recomanda scenariu 2 – Imbracaminti asfaltice ca fiind scenariu optim, corespunzator si care este conform expertizei tehnice efectuate.

Scenariu are  o serie de avantaje:

○   costuri de realizare mici

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate

- Greselile de executie pot fi corectate usor

- Prezinta confort la rulare prin lipsa rosturilor

- Se pot realiza si pe trasee ce contin raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba

○   durata de executie mica

○   cheltuieli mici de intretinere

○  riscuri mult mai mici de deteriorare sub influenta factorilor de mediu

○  posibilitatea redarii in circuit natural fara riscul poluarii mediului

○  cheltuieli de organizare de santier mici, nefiind nevoie de baze de productie si depozite de agregate, de ocupare de terenuri suplimentare

○   emisii de noxe si praf mult mai reduse.

■ Durata de execuţie

Costul şi durata de execuţie a investiţiei sunt criterii relevante în stabilirea soluţiei tehnice, fiind agreate soluţii tehnice ce necesită costuri mici şi durata de execuţie redusă.

■ Costuri de întreţinere curentă

Avand în vedere bugetul local se va alege o alternativă cu costuri de întreţinere şi reparaţii curente mici şi perioada de interventie relativ scurta, pentru fluidizarea traficului.

Se recomanda scenariu 2 – Imbracaminti asfaltice ca fiind scenariu optim, corespunzator si care este conform expertizei tehnice efectuate.

Scenariu are  o serie de avantaje:

○   costuri de realizare mici

- Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata

- Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate

- Greselile de executie pot fi corectate usor

- Prezinta confort la rulare prin lipsa rosturilor

- Se pot realiza si pe trasee ce contin raze mici, respectiv supralargiri, fara a necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba

○   durata de executie mica

○   cheltuieli mici de intretinere

○  riscuri mult mai mici de deteriorare sub influenta factorilor de mediu

○  posibilitatea redarii in circuit natural fara riscul poluarii mediului

○  cheltuieli de organizare de santier mici, nefiind nevoie de baze de productie si depozite de agregate, de ocupare de terenuri suplimentare

○   emisii de noxe si praf mult mai reduse.

Proiectul are ca obiectiv modernizarea drumurilor, nu se vor extrage agregate din zona şi nu se folosesc surse de apa din zona.

Toate materialele utilizate la modernizarea drumurilor vor fi aprovizionate de la furnizări autorizaţi şi vor avea certificate de conformitate a produsului, certificate de producator şi vor fi autorizate ISO.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

2. Certificat de urbanism

3. Aviz de principiu pentru asigurarea utilităţilor – nu este cazul

4. Acord de mediu

5. Aviz de principiu  pentru amplasament în vederea emiterii Acordului Unic – electrica

6. Aviz de principiu  pentru amplasament în vederea emiterii Acordului Unic – telefonie

7. Aviz de principiu  pentru amplasament în vederea emiterii Acordului Unic – drumuri nationale

8. Aviz de principiu  pentru amplasament în vederea emiterii Acordului Unic – drumuri judetene

9. Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti

Se va întocmi documentaţie pentru obţinerea avizelor în conformitate cu

- Legea 50/1991, cu completările şi modificările ulterioare

- Ordinul 1943 al MLPTL – norme metodologice de aplicare a legii 50/91

- HGR 525/96, cu modificările ulterioare, - Regulament general de Urbanism

- Normative, hotărâri, decizii specifice fiecărui domeniu pentru care se cere avizarea.

Localizarea proiectului:

Comuna Stangăceaua este amplasată în partea estica a judeţului Mehedinti,  la o distantă de 15km de orasul Strehaia si la 30km de orasul Filiasi.

Comuna Stângăceaua este situată în sud-estul judeţului Mehedinţi, zonă de deal. Numele localităţilor aflate în administraţie sunt: Stângăceaua, Bârlogeni, Faţa Motrului, Poşta-Veche, Breznicioara, Satu-Mare, Târsa, Cerînganu.

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu e cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informăţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

- arealele sensibile;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Modernizarea  drumurilor comunale DC74, DC76A, DC79, drumuri satesti in sat Breznicioara si ulite in sat Tarsa în comuna Stangaceaua, vor urmari traseul existent.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informăţii sunt disponibile. O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

Realizarea  acestei investiţii are un impact favorabil asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei, florei şi  solului .

Toate componentele, materialele şi accesorii  prevăzute în proiect au avizul ministerului sănătăţii.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor/ speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Întrucat impactul este favorabil mediului prin realizarea investiţiei, nu putem vorbi de o complexitate a impactului.

- probabilitatea impactului;

Modernizarea drumurilor nu creeaza probabilitatea unui impact negativ asupra mediului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu e cazul.

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1.  Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

Nu este cazul.

2.  Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Ordinul 462/1993 emis de MAPPM defineste emisia de poluanţi ca fiind eliminarea în atmosfera a unor poluanti solizi, lichizi şi gazoşi din surse punctiforme sau de suprafaţă, deci din surse staţionare fixe sau mobile care evacuează în atmosferă noxele rezulte din diferitele activităţi socio-economice.

Emisiile sunt de două feluri:

- dirijate - evacuare prin cosuri de dispersie, guri de ventilatie, guri de aerisire, tevi de eşapament, etc. Acest gen de emisii sunt controlabile şi cuantificabile prin măsurări

- difuze - evacuare înregistrata la: manipulari de substante şi produse pulverulente sau cu volatilitate diferita, încarcare-descarcare rezervoare, neetanseitati, etc. Aceste emisii sunt necontrolabile şi necuantificabile prin măsurări.

În perioada de amenajare a construcţiilor pot să fie emise pulberi la manipularea materialelor de construcţie. Nu putem aprecia nivelul emisiilor şi nici aria de răspândire dar consideram că la o manipulare atentă nu vor influenta calitatea aerului.

În perioada de functionare a obiectivului, pe amplasament  nu apar poluanţi .

3.  Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

- traficul autovehicolelor

4.  Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Pe amplasament nu vor fi procesate si depozitate substante radioactive.

5.  Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Activitatea ce se va desfăşura nu va afecta negativ solul şi subsolul.

6.  Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

În zona nu se găsesc rezervaţii naturale sau areale protejate.

7.  Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Investitia se va face în baza unui certificat de urbanism care are la baza un plan urbanistic de detaliu.

În zona nu sunt obiective de interes public, prin masurile luate şi având în vedere distanta mare faţă de aşezările umane considerăm că acestea nu vor fi afectate.

Starea de sănătate a populaţiei este bună, va fi influenţata pozitiv prin realizarea de deşeuri proiectului, având în vedere cresterea gradului de confort a locuitorilor.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de orice natură rezultate;

- modul de gospodărire a deşeurilor

Aceasta investitie va genera două tipuri de deseuri:

1. Deşeu din perioada de construcţie;

2. Deşeu din funcţionarea instalaţiei.

1. Deşeul din perioada de construcţie

Deşeul rezultat este reprezentat de pamânt excavat şi resturi de materiale de construcţie.

Volumul total de pamânt excavat pentru aducerea platformei drumului la parametrii este pămant rezultat din compensarile în profil longitudinal.

Cofrajele pentru podeţe (lemn) se utilizează la 10 cicluri de turnare după care se depreciază şi se evacuează ca şi deşeu. Deşeul de lemn va fi valorificat la sătenii din zona ca şi lemn de foc.

Deşeurile de materiale de construcţie vor fi eliminate de către firma constructoare.

2. Deşeu din funcţionarea instalaţiei.

Nu este cazul.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu este cazul.

V.  Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Impactul produs asupra apelor

Concentraţia poluanţilor din apele rezultate din spălările periodice a instalaţiilor , deversate în emisar, se va situa în limitele prevăzute în normative NTPA 00112005.

Activitatea nu va genera un impact semnificativ asupra factorului de mediu apa, poluarea indusa situându-se în domeniul nesemnificativ.

Impactul asupra aerului

Calitatea aerului nu va fi influenţată de activitatea desfasurată în instalaţiile investiţiei.  Activitatea care se va desfasura nu va genera un impact  asupra factorului de mediu aer, poluarea indusa situandu-se în domeniul acceptabil.

Impactul asupra vegetaţiei şi faunei terestre

Consideram ca activitatea nu va afecta fauna şi flora din zona.

Impactul produs asupra solului si subsolului

Activitatea ce se va desfasura nu va afecta negativ solul şi subsolul.

Impactul produs asupra aşezărilor umane şi altor obiective

Investitia se va face în baza unui certificat de urbanism care are la baza un plan urbanistic de detaliu.

Starea de sănătate a populaţiei este bună, va fi influenţată pozitiv prin realizarea proiectului , având în vedere cresterea gradului de confort a locuitorilor.

Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător

Din punct de vedere seismic zona se încadrează în zona E de macroseismicitate, pericolul cutremurelor este foarte redus.

Având în vedere amplasarea obiectivului faţă de principalul curs de apă nu există riscul inundaţiilor şi nici a alunecarilor de teren.

Starea de sănătate a personalului angajat va fi urmărită prin medicii de familie.

VI.  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

Asa cum este proiectată, investitia respecta cerintele acquis-ului comunitar privind mediul şi se încadrează în cerinţele Directivei cadru de aer-apă-sol.

Pentru prezenta investiţie se folosesc materiale şi instalaţii numai cu agrement recunoscut UE.

VII.  Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier trebuie să cuprindă în zona, numai  amplasarea unor obiecte provizorii :

- magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

- localizarea organizării de şantier;

- Organizarea de santier  se va amplasata în afara ariei protejate, de unde se transporta la lucrare materialele necesare: balast, piatra sparta, mixtura asfaltice. Utilajele se retrag în baza de productie la sfarsitul zilei.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Organizarea de santier  se va amplasata in afara ariei protejate,  de unde se transporta la lucrare materialele necesare: balast, piatra sparta, mixture asfaltice. Utilajele se retrag în baza de productie la sfarsitul zilei.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Implementarea proiectului referitor la realizarea modernizarii drumurilor de interes local nu produce efecte negative asupra mediului, dar exista riscul ca în perioada organizării de şantier să apară efecte negative.

De aceea vom preciza în cele ce urmează principalii factori poluanţi ce pot apare şi măsuri preventive minime ce sunt obligatoriu de respectat.

Poluarea sonora

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa, se recomandă de proiectant reducerea traficului greu şi introducerea  unei restricţii de viteză.

În cazul în care se apreciază că nivelul de zgomot este superior celui admisibil – nivel de zgomot de vârf, L10 fiind de 70 dB(A), iar nivelul de zgomot echivalent Lech este de 60dB(A), pentru  drumuri de categoria IV, de deservire locala conform STAS 6161/1-79 – se vor stabili măsuri de protecţie sonora la receptori prin ecrane locale.

Deseuri toxice si periculoase

Lucrările proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substantelor toxice şi periculoase.

Produsele cele mai frecvent  folosite sunt:

- motorina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

- benzina, carburant de utilaje şi mijloace de transport,

- lubrifianti (ulei, vasilina).

Pot apărea unele probleme la manipularea acestor produse şi se recomandă respectarea normelor specifice de lucru şi de securitate şi sanatate în munca pentru desfasurarea în deplină siguranţa a operaţiilor respective.

Emisii de praf

Pe perioada execuţiei datorită mişcărilor de pamânt se vor semnala emisii importante de praf şi noxe de la gazele de eşapament.

Poluarea apei

În perioada de execuţie a investiţiei, sursele posibile de poluare a apelor sunt datorate manipularii şi punerii în operă a materialelor de construcţii (beton, bitum, agregate etc) sau pierderi accidentale de combustibili şi uleiuri de la utilajele şantierului.

Se vor lua măsuri de prevenire a accidentelor ce pot provoca poluarea apei de suprafaţa pe toata durata investiţiei.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Recipienţii folosiţi pentru inmagazinarea uleiurilor în timpul organizării de şantier trebuie recuperaţi şi valorificaţi de unităţi specializate în acest scop.

Măsurile de micşorare a poluării aerului prin emisii de praf: stropirea căilor de acces de cel puţin două ori pe zi, utilizarea autobasculantelor cu calităţi performante etc.

Organizarea de şantier va fi amplasată în zona nelocuită şi nu în apropierea surselor de apă, prevenind în acest fel poluarea accidentală a apei.

Evaluarea impactului rezidual după implementarea măsurilor de reducere a impactului;

În timpul implementării proiectului propus, impactul produs asupra factorilor de mediu poate fi redus prin aplicarea unor măsuri specifice tipului de poluant, cu rezultate semnificative asupra prafului, noxelor chimice şi zgomotului din surse mobile.

▪ Masuri de reducere a prafului şi impactului rezidual după implementarea acestora

În faza de construcţie, pe drumul de proiectat se pot lua măsuri eficiente de reducerea emisiilor de praf în atmosferă, prin dotarea şantierului cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire şi a mijloacelor de transport cu prelate, aplicându-se următoarele măsuri:

- dotarea şantierului cu cisternă cu apă cu dispozitiv de stropire, aplicarea de stropiri în perioadele cu uscăciune în punctele de lucru şi pe zonele de circulaţie;

- îmbunătătirea sistemului rutier al drumului de acces prin mentinerea lui într-o stare tehnică bună, pe toată perioada de implementare a proiectului;

- reducerea vitezei de circulaţie;

- încărcătura vrac va fi acoperită în timpul transportului.

Prin aplicarea acestor măsuri apreciem că se poate reduce cantitatea de praf generată de proiect în faza de transport cu circa 20%. Praful emis în atmosferă în faza de transport reprezintă circa 80% din cantitatea totală.

Prin aplicarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf se preconizează o reducere cu 16% a cantitătii emise în atmosferă în timpul implementării proiectului.

Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de praf este de 84%.

▪ Măsuri de reducere a emisiilor noxe chimice şi impactului rezidual după implementarea acestora :

Măsuri de reducerea emisiilor de noxe chimice se referă la:

- mentinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restrictii de viteza pentru mijloacele de transport pe drum;

- controlul periodic al gazelor de eşapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de reţinere a poluanţilor.

Prin îmbunătătirea nivelului tehnologic al motoarelor şi prin aplicarea normelor Euro II – V,comparativ cu Euro I se prognozează scăderea emisiilor cu 30%

Impactul rezidual după implementarea măsurilor de reducere a noxelor este de 70%.

▪ Masuri de reducere a zgomotului si impactului rezidual după implementarea acestora :

Măsuri de reducerea emisiilor acustice se referă la:

- mentinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare;

- impunerea de restricţii de viteză pentru mijloacele de transport pe drum;

- controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performănte dotate cu atenuatoare de zgomot.

VIII.  Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informăţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Nu este cazul.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Din punct de vedere seismic zona se încadreaza în zona E de macroseismicitate, pericolul cutremurelor este foarte redus.

Având în vedere amplasarea obiectivului faţa de principalul curs de apa nu există riscul inundatiilor şi nici a alunecarilor de teren.

Starea de sanatate a personalului angajat va fi urmărită prin medicii de familie.

Prin respectarea prevederilor proiectului, impactul asupra mediului va fi pozitiv.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul.

IX. Anexe - piese desenate

1. Plan încadrare în judeţ –  scara 1:25000

2. Plan încadrare în zonă – scara 1:10000

3. Plan de situaţie –  scara 1:1000

4. Profil transversal tip – scara 1:50

Semnătura şi ştampilă

SC EDIL CONS GENERAL  SRL

Ing. Ilie Ceausu Carmen Gabriela