Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

- Denumirea proiectului:

TRASEU ORANGE-IN JUDETUL  MEHEDINTI PENTRU RECONFIGURARE BALVANESTI – CRAIOVA PRIN DEVIERE TRASEU UAT BALVANESTI, UAT ILOVAT

- Titular:

- numele; S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

- adresa poştală; Bucuresti,Sector 1, Str.Lascar Catargiu,Nr.47-53

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; tel.0742205550,fax 0244306100, tehnic@protelco.ro

- numele persoanelor de contact: SC TCR Telecom Project SRL –Micu Bogdan si imputernicit SC. PROTELCO S.A. Campina, str.Ec. Teodoroiu nr.43D Serban Ionel

• director/manager/administrator; Olimid Sorin

• responsabil pentru protecţia mediului.Cosmin Cojocaru

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- un rezumat al proiectului;

Tema lucrarii este devierea unui traseu de fibre optice amplasata in montaj mixt , aerian pe stalpi existenti si noi si subteran , traseu care permitea realizarea  comunicatiilor intre Balvanesti si Craiova.

Instalarea cablului de fibra optica aerian, se va face pe stalpii existenti si nou instalati. Cablul de fibra optica aeriana va fi instalat in intravilanul si extravilanul comunelor Bilvanesti si Ilovat, astfel incat sa poata realiza o ruta alternativa la traseul existent al Orange din zona studiata. Cablul va fi prins de stalpi cu ajutorul unor coliere din platbanda de inox, de care vor fi prinse armaturile(barcuta de sutinere cablu), armorodul de intindere al cablului, suportul de sutinere rezerva cablul(crucea)  si cutia de jonctionare. Cablul de fibra optica se va monta pe stalpii suport astfel incat sa se asigure gabaritele fata de sol normate.

Utilizarea acestui tip de cablu de fibra optica nu are repercusiuni asupra mediului, faunei, florei sau a personalului de exploatare si nici asupra protectiilor aferente liniilor suport. Rezistenta de izolatie bine dimensionata, precum si lipsa totala a elementelor galvanice din structura cablului de fibra optica, elimina posibilitatea intrarii in contact electric cu conductoarele active, si in acelasi timp face imposibila ajungerea de tensiuni periculoase la personalul de exploatare a instalatiilor. Greutatea foarte redusa permite instalarea pe orice tip de stalp fara a crea incarcari suplimentare semnificative.

- justificarea necesităţii proiectului;

Traseul existent ce asigura comunicatiile intre Balvanesti si Craiova este afectat de un numar mare de deranjamente,lucru ce impune alegerea unei noi rute.

Scopul proiectului este dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor de telecomunicatii oferite prin interconectarea infrastructurii de transmisie de date prin fibra optica. Reteaua de comunicatii este o componenta esentiala a structurii cu caracter economic , social si general.

In cadrul retelei de comunicatii, o pondere foarte mare, din punct de vedere al cantitatii de informatie prelucrate si al densitatii de echipamente specifice si de retele de interconectare, ii revine retelei de telecomunicatii. Toate acestea vor permite creşterea siguranţei şi stabilităţii reţelei, mărirea serviciilor furnizate, viteze foarte mari de comunicaţii date.

c) valoarea investiţiei;Valoarea estimate este de 18.000Euro (C+M fara TVA)

d) perioada de implementare propusă; 6 luni-anul 2019

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); Planurile sunt atasate la memoriu.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele).

Soluţia tehnică propusă se bazează pe realizarea unei reţele de fibra optică in montaj mixt (aerian si subteran) instalată preponderant pe stâlpi existenți proprietate a distribuitorilor de energie electrică din zona.

Proiectul descrie realizarea unui traseu de fibre optice in montaj aerian si subteran pe teritoriul administrativ al localitatilor Balvanesti si Ilovat, intravilan şi extravilan- Județul MEHEDINTI.

Descriere traseu UAT Balvanesti

Pe UAT Balvanesti se va realiza un traseu nou de fibra optica Orange atat aerian  cat si subteran.

Pe acest UAT, traseul de fibra optica se va amplasa de la jonctionarea cu  traseul subteran existent Orange, din camereta existenta HH206 pana la limita dintre UAT Balvanesti si UAT Ilovat.

La km 13+383 al drumului judetean DJ 670 se va amplasa o jonctiune noua (J1) in camereta noua HH206A amplasata la o distanta fata de ax de 9.60m. Din aceasta camereta cablul F.O. va fi instalat in subteran in tub 2HDPE32mm pe o lungime de 4.00m. De aici cablul cu fibre optice va fi instalat aerian pe stalpi noi, amplasati in lungul drumurilor din extravilanul localitatii Balvanesti. La traversarea liniei electrice 20KV cablul F.O. va fi instalat in subteran in tub 2HDPE32mm pe o lungime de 37m. Traseul de fibra optica va continua aerian traversand cursul de apa Cosustea Mica pana la intersectia cu drumul comunal DC52 din intravilanul localitatii Balvanesti.

De aici cablul F.O. va continua aerian pe stalpi existenti apartinand furnizorului de electricitate Distributie Energie Oltenia SA dar si pe stalpi nou instalati, pana la limita dintre UAT Balvanesti si UAT Ilovat.

Lungimea totala a traseului de fibra optica propus pentru acest UAT este de 3557m.

Descriere traseu UAT Ilovat

Ca si pe UAT Balvanesti, pe UAT Ilovat se va realiza un traseu nou de fibra optica Orange atat aerian cat si subteran.

De la limita administrativa dintre UAT Balvanesti si UAT Ilovat  traseul de fibra optica va continua aerian pe stalpi existenti apartinand furnizorului de electricitate Distributie Energie Oltenia SA dar si pe stalpi nou instalati.

La traversarea liniilor electrice LEA 20KV, cablul cu fibre optice  va fi instalat subteran in tub 2HDPE32mm in lungime de 51m.

Traseul recomandat propus va fi amplasat pe UAT Ilovat, de la limita cu UAT Balvanesti pana la jonctionarea cu  traseul subteran existent in PB197existent. De la ultimul stalp nou cablul cu fibre optice va cobori in subteran pe o lungime de 4.00 pana intr-o camereta noua. Din camereta noua cablul F.O. va subtraversa drumul comunal prin forare orizontala in lungime de 10m pana in joctiunea noua (J5) din camereta HH197A ce va jonctiona cablul F.O. Orange existent.

Lungimea totala a traseului de fibra optica propus pentru acest UAT este de 3855.

Instalarea cablului subteran se va executa manual. Se vor ingropa doi monotubi de protectie de Ø32mm, prin unul se va instala fibra optica. Adancimea la care se va amplasa monotubul de protective este de 120 cm, iar santul va avea o latime de 30 cm. Banda de avertizare, de culoare galbena si cu o latime de 15cm, va fi amplasata la o adancime de 90cm. Pentru instalarea cablului cu fibre optice, se vor folosi drumuri si alte cai de acces, astfel incat sa nu intersecteze proprietatile private sau terenurile agricole, lucrarea desfasurandu-se la limita dintre proprietate si drum, sau in acostamentul drumului.

Camerele de tragere vor respecta dimensiunile de gabarit si utilare. Daca constructorul opteaza pentru camere prefabricate va avea obligatia de a prezenta certificatul de calitate de la furnizor. Astuparea santului se va face cu pamantul scos la sapare, urmand a fi tasat cu compactorul, odata cu astuparea, acolo unde se executa sant deschis, in functie de specificul zonei si de retele de utilitati intalnite.

- Descrierea lucrărilor de demolare necesare:Nu sunt necesare lucrari de demolare

- Descrierea amplasării proiectului:

Amplasamentul ales va fi intravilanul si extravilanul UAT Bilvanesti si UAT Ilovat , cuprins pe numere cadastrale/Topo cu destinatie: Drumuri de Exploatare, Drumuri Vicinale, Drumuri Comunale, Drumuri Judetene.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

| Nr. Pct. | X [m] | Y [m] | Tip amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 318627.138 | 367931.224 | Cablu subteran |
| 2 | 318630.373 | 367931.867 | Cablu subteran/stalp |
| 3 | 318650.614 | 367966.368 | stalp |
| 4 | 318676.772 | 367996.305 | stalp |
| 5 | 318708.772 | 368026.421 | stalp |
| 6 | 318745.689 | 368030.168 | stalp |
| 7 | 318779.207 | 368033.750 | stalp |
| 8 | 318808.251 | 368042.708 | stalp |
| 9 | 318827.963 | 368057.728 | stalp |
| 10 | 318858.657 | 368057.213 | stalp |
| 11 | 318898.034 | 368050.178 | stalp |
| 12 | 318937.367 | 368045.937 | stalp |
| 13 | 318970.802 | 368044.951 | stalp |
| 14 | 319009.130 | 368056.396 | stalp |
| 15 | 319051.099 | 368069.315 | stalp |
| 16 | 319076.842 | 368084.592 | stalp |
| 17 | 319100.000 | 368103.812 | stalp |
| 18 | 319099.868 | 368121.467 | stalp |
| 19 | 319077.364 | 368149.427 | stalp |
| 20 | 319061.347 | 368184.378 | stalp |
| 21 | 319066.159 | 368224.293 | stalp |
| 22 | 319055.716 | 368254.455 | stalp |
| 23 | 319042.946 | 368277.572 | stalp |
| 24 | 319050.487 | 368301.026 | stalp |
| 25 | 319068.072 | 368335.080 | stalp |
| 26 | 319077.498 | 368372.530 | stalp |
| 27 | 319079.740 | 368394.221 | stalp |
| 28 | 319086.358 | 368433.856 | stalp |
| 29 | 319095.175 | 368473.114 | stalp |
| 30 | 319113.234 | 368508.366 | stalp |
| 31 | 319135.959 | 368541.021 | stalp |
| 32 | 319148.704 | 368555.678 | stalp |
| 33 | 319170.243 | 368585.002 | stalp |
| 34 | 319179.961 | 368610.889 | Cablu subteran/stalp |
| 35 | 319182.966 | 368618.884 | Cablu subteran |
| 36 | 319184.717 | 368624.558 | Cablu subteran |
| 37 | 319185.939 | 368629.893 | Cablu subteran |
| 38 | 319187.364 | 368640.211 | Cablu subteran |
| 39 | 319187.465 | 368643.197 | Cablu subteran |
| 40 | 319186.383 | 368646.497 | Cablu subteran/stalp |
| 41 | 319216.446 | 368672.883 | stalp |
| 42 | 319248.296 | 368698.674 | stalp |
| 43 | 319278.896 | 368726.397 | stalp |
| 44 | 319310.835 | 368753.372 | stalp |
| 45 | 319351.674 | 368783.018 | stalp |
| 46 | 319383.577 | 368769.174 | stalp |
| 47 | 319419.362 | 368752.887 | stalp |
| 48 | 319449.746 | 368740.010 | stalp |
| 49 | 319494.371 | 368737.745 | stalp |
| 50 | 319563.011 | 368737.118 | stalp |

| 51 | 319605.859 | 368739.342 | stalp |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 319642.873 | 368737.006 | stalp |
| 53 | 319672.313 | 368713.274 | stalp |
| 54 | 319705.024 | 368693.623 | stalp |
| 55 | 319729.419 | 368688.240 | stalp |
| 56 | 319744.171 | 368697.768 | stalp |
| 57 | 319783.142 | 368686.049 | stalp |
| 58 | 319821.917 | 368658.817 | stalp |
| 59 | 319869.710 | 368625.810 | stalp |
| 60 | 319918.268 | 368605.423 | stalp |
| 61 | 319963.855 | 368574.897 | stalp |
| 62 | 319989.100 | 368534.761 | stalp |
| 63 | 320013.735 | 368494.503 | stalp |
| 64 | 320031.566 | 368472.175 | stalp |
| 65 | 320056.430 | 368442.673 | stalp |
| 66 | 320079.975 | 368418.958 | stalp |
| 67 | 320121.186 | 368379.153 | stalp |
| 68 | 320144.884 | 368325.193 | stalp |
| 69 | 320194.928 | 368290.853 | stalp |
| 70 | 320224.573 | 368269.183 | stalp |
| 71 | 320253.441 | 368266.396 | stalp |
| 72 | 320297.423 | 368233.738 | stalp |
| 73 | 320338.730 | 368198.193 | stalp |
| 74 | 320363.545 | 368177.935 | stalp |
| 75 | 320394.370 | 368149.821 | stalp |
| 76 | 320414.629 | 368131.344 | stalp |
| 77 | 320444.538 | 368104.158 | stalp |
| 78 | 320472.335 | 368079.224 | stalp |
| 79 | 320497.203 | 368056.720 | stalp |
| 80 | 320535.246 | 368021.575 | stalp |
| 81 | 320568.556 | 367991.009 | stalp |
| 82 | 320599.579 | 367962.762 | stalp |
| 83 | 320633.227 | 367933.251 | stalp |
| 84 | 320659.336 | 367910.560 | stalp |
| 85 | 320685.254 | 367881.538 | stalp |
| 86 | 320671.939 | 367844.192 | stalp |
| 87 | 320659.582 | 367810.478 | stalp |
| 88 | 320646.900 | 367775.996 | stalp |
| 89 | 320633.273 | 367731.439 | stalp |
| 90 | 320635.102 | 367720.603 | stalp |
| 91 | 320637.311 | 367692.619 | stalp |
| 92 | 320641.972 | 367646.518 | Cablu subteran/stalp |
| 93 | 320642.439 | 367644.535 | Cablu subteran |
| 94 | 320649.541 | 367629.472 | Cablu subteran |
| 95 | 320657.408 | 367614.798 | Cablu subteran |
| 96 | 320665.122 | 367600.785 | Cablu subteran/stalp |
| 97 | 320685.675 | 367563.307 | stalp |
| 98 | 320703.384 | 367529.055 | stalp |
| 99 | 320725.067 | 367487.080 | stalp |
| 100 | 320747.245 | 367445.902 | stalp |
| 101 | 320765.906 | 367427.548 | stalp |
| 102 | 320777.146 | 367405.045 | stalp |
| 103 | 320795.548 | 367368.205 | stalp |
| 104 | 320799.614 | 367353.149 | stalp |
| 105 | 320822.467 | 367303.279 | stalp |
| 106 | 320838.572 | 367261.665 | stalp |

| 107 | 320853.972 | 367222.403 | stalp |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 320869.281 | 367194.650 | stalp |
| 109 | 320893.802 | 367171.406 | stalp |
| 110 | 320916.643 | 367151.511 | stalp |
| 111 | 320965.702 | 367132.213 | stalp |
| 112 | 321010.175 | 367115.950 | stalp |
| 113 | 321050.821 | 367100.493 | stalp |
| 114 | 321087.368 | 367080.113 | stalp |
| 115 | 321105.124 | 367069.686 | stalp |
| 116 | 321114.084 | 367052.686 | stalp |
| 117 | 321142.694 | 367033.995 | stalp |
| 118 | 321171.925 | 367014.745 | stalp |
| 119 | 321200.919 | 366995.652 | stalp |
| 120 | 321230.150 | 366976.402 | stalp |
| 121 | 321250.114 | 366963.255 | stalp |
| 122 | 321282.741 | 366933.915 | stalp |
| 123 | 321317.327 | 366904.274 | stalp |
| 124 | 321353.018 | 366874.973 | stalp |
| 125 | 321391.086 | 366844.258 | stalp |
| 126 | 321424.253 | 366807.873 | stalp |
| 127 | 321459.930 | 366773.373 | stalp |
| 128 | 321496.111 | 366738.902 | stalp |
| 129 | 321537.279 | 366699.824 | stalp |
| 130 | 321578.464 | 366660.235 | stalp |
| 131 | 321616.613 | 366630.951 | stalp |
| 132 | 321653.636 | 366602.399 | stalp |
| 133 | 321708.640 | 366603.119 | stalp |
| 134 | 321723.006 | 366590.348 | stalp |
| 135 | 321737.175 | 366573.412 | stalp |
| 136 | 321768.398 | 366557.661 | stalp |
| 137 | 321792.451 | 366548.721 | stalp |
| 138 | 321832.238 | 366531.068 | stalp |
| 139 | 321860.283 | 366518.085 | stalp |
| 140 | 321896.859 | 366501.878 | stalp |
| 141 | 321933.646 | 366486.194 | stalp |
| 142 | 321968.783 | 366467.174 | stalp |
| 143 | 322000.327 | 366441.501 | stalp |
| 144 | 322026.858 | 366411.457 | stalp |
| 145 | 322054.197 | 366381.676 | stalp |
| 146 | 322078.881 | 366349.123 | stalp |
| 147 | 322103.175 | 366316.889 | stalp |
| 148 | 322127.815 | 366285.064 | stalp |
| 149 | 322159.081 | 366259.713 | stalp |
| 150 | 322194.526 | 366240.986 | stalp |
| 151 | 322233.187 | 366233.066 | stalp |
| 152 | 322272.711 | 366226.745 | stalp |
| 153 | 322311.309 | 366216.004 | stalp |
| 154 | 322349.560 | 366204.205 | stalp |
| 155 | 322386.504 | 366188.497 | stalp |
| 156 | 322415.284 | 366180.422 | Cablu subteran/stalp |
| 157 | 322418.801 | 366179.361 | Cablu subteran |
| 158 | 322416.470 | 366171.338 | Cablu subteran |

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile:

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu:

•	Protectia calitatii apelor:

Proiectul nu necesita alimentare cu apa.

Pentru  traversarea raurilor, paraurilor, cablul cu fibre optice va supratraversa aceste obstacole. Pentru traversarea cursurilor de apa aferente retelelor de transport fluide, energiei electrice si telecomunicatiilor, in cazul constructiilor de traversare de interes local, rezulta categoria constructiilor hidrotehnice 4. Constuctiile hidrotehnice de categorie 4, cu durata de exploatare definitive si rol functional secundar au clasa de importanta IV. Dimensionarea  pentru conditii normale de exploatare se face raportat de valorile debitelor maxime cu probabilitatea anuala de depasire de 5%.

Dimensionarea pentru conditii speciale de exploatre -nu este cazul.

•	Protectia aerului:

Nu este cazul.

•	Protectia zgomotului si vibratiilor:

Se va executa manual santul pentru introducerea monotubilor de protectie.

Zgomotul si vibratiile produse de utilajele de compactare vor fi minime si nu vor afecta confortul fonic al faunei si populatiei din zona respective.

•	Protectia impotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

•	Protectia solului si a subsolului:

In faza de executie lucrarile nu vor avea un impact asupra solului. Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua doar masuri de prevenire pentru evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehicule,sau utilaje, iar pentru construirea camerelor de tragere se va folosi beton preparat in statiile de betoane si se vor monta dupa ce acestea sunt intarite, folosindu-se materiale care nu au un impact negativ asupra solului. Beneficiarul poate folosi si camere de tragere prefabricate din polipropilena, acestea nevand un impact asupra solului sau al mediului inconjurator.

In faza de functionare nu exista surse de poluare pentru sol, subsol sau ape freatice,neexistand reziduri menajere.

La terminarea lucrarilor de instalare a cablului cu fibre optice, se vor executa lucrari de refacere a zonelor afectate si aducerea acestora la stadiul initial.

•	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Lucrarile nu prezinta pericol pentru ecosistemele terestre si acvatice.Proiectul presupune supratraversari de curs de apa. Acolo unde raurile sunt protejate de diguri, acestea nu vor fi afectate.

•	 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

Executia lucrarilor nu afecteaza asezarile umane si nici obiectivele de interes public.

In intravilanul localitatilor, cablul se va instala pe stalpii electrici existenti, fara a afecta in vre-un fel pozitia, structura sau configuratia acestora.

In afara localitatilor, cablul se va instala, doar pe drumurile publice existente fara a afecta terenuri private, zonele de interes public, monumente istorice sau arhitectura acestora. Drumurile publice care vor fi afectate, la sfarsitul lucrarilor, se vor aduce la starea initiala.

•	Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

In faza de executie, deseurile rezultate sunt de natura inerta care nu afecteaza mediul inconjurator. In urma instalarii cablului in subteran si aerian, deseurile rezultate sunt:

-material lemnos, rezultat la cofrare.

-material plastic, rezultat la imbinarea monotuburilor si jonctionarea cablului.

-ambalaje de hartie, rezultate de la echipamentele folosite(cutie de jonctionare, mansoane de monotub)

Toate acete materiale rezultate, se vor depozita in cutii de lemn sau pubele si se vor transporta la firmele de salubritate de pe raza localitatilor pe care se desfasoara lucrarile.

In concluzie, avand in vedere cele descrise mai sus, gospodarirea deseurilor generate de amplasament, va fi gestionata astfel incat sa nu afecteze factorii de mediu.

•	Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

-Impactul este local, pe termen scurt, numai in zona de lucru si pe perioada de executie a obiectivului. Avand in vedere ca lucrarea se executa pe drumurile de exploatare, comunale, judetene si nationale, nu se afecteaza habitatul florei si faunei din zona, iar dupa implementare, cablul nu va avea efect asupra habitatelo protejate. Emisile de gaze cu efect de sera este minim, datorita folosirii utilajelor performante, ce au asupra lor instalatii de absorbtie a gazelor.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

-Impactul este redus, numai in zona de lucru si pe perioada de executie a proiectului.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

-Impactul este redus, numai in zona de lucru si pe perioada de executie a proiectului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

-Durata este redusa si doar pe perioada executiei proiectului si reversibila odata cu finalizarea acestuia.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

-Impactul redus asupra mediului, nu necesita masuri de evitare si reducere a impactului.

- natura transfrontalieră a impactului.

-Nu este cazul, deoarece executia obiectivului se realizeaza in interiorul granitelor statului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul, deoarece nu exista emisii de poluanti in mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Nu este cazul

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Nu este necesara organizarea de santier. Cablul si monotubii de protectie necesar instalarii se aduce zilnic din depozitul constructorului.Toate furniturile necesare pentru o zi se aduc zilnic la amplasament, fara a necesita un spatiu de depozitare suplimentar, volumul acestora fiind foarte mic.

- localizarea organizării de şantier;

Nu este cazul

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Nu este cazul

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Constructorul are obligatia de a reface terenul afectat  si aducerea la starea initiala a acestuia, anterior executiei lucrarilor. Se vor respecta prevederile OUG 68/2007, privind raspunderea de mediu, cu privire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In cazul aparitiei unui accident de poluare prin scurgerea de produse petroliere de la autovehicule sau utilaje, se va trece imediat la decontaminarea zonei, de catre constructor, prin oprirea scurgerilor si indepartarea solului afectat si transportarea acestuia in locuri special amenajate sau indicate de catre primariile pe raza caruia sa produs accidentul. Constructorul are obligatia de a instrui echipele de lucru, cu privire la interventia si eliminarea cauzelor care pot genera astfel de accidente, pe perioada executarii lucrarilor de compactare .

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Durata de exploatare a cablului cu fibre optice este de 20 ani, fara a necesita reparatii capitale, iar dupa aceasta perioada cablul cu fibre optice se poate schimba cu un alt cablu ce are aceleasi specificatii tehnice, fara a necesita alte sapaturi. Durata de exploatare a monotubului de protectie este de 50 ani conform specificatiilor tehnice ale producatorilor.

Modul de schimbare a cablului vechi, se face prin extragerea acestuia din monotubul de protectie si reintroducerea celui nou prin acelasi monotub, cu ajutorul unui compresor cu aer comprimat, fara a afecta structura constructiei, existente.

In cazul dezafectarii/demolarii, terenul va fi readus la categoria de folosinta initiala prin executarea urmatoarelor lucrari:

-eliberarea terenului de toate categoriile de deseuri.

-nivelarea terenului.

-receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinta initiala.

XII. Anexe - piese desenate:

- planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Doc umentatia contine plan incadrare si planuri de situatie cu materializarea solutiilor de amplasare propuse prin proiect.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare;Nu este cazul

3. schema-flux a gestionării deşeurilor;Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.Nu este cazul

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic; ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU

SGA MEHEDINTI

- cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; Cosustea Mica

In cadrul acestui proiect se vor realiza urmatoarea traversare de curs de apa:

| Nr. crt. | LOCALITATE | CURS DE APA | TRAVERSARE | SECTIUNE | COORDONATE AMPLASARE STALPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SOLUTIE TRAVERSARE | SUPORT |  |  |
| 1 | UAT Balvanesti | Cosustea Mica | Traversare aeriana = 41 m | Stalpi noi din lemn | Aprox 2m amonte de pod peste paraul Cosustea Mica | Mal drept: X= 319248,296 Y=368698,674 Z = 318,56 Mal stang: X=319278,896 Y=368726,397 Z = 317,91 |
| 2 | UAT Ilovat | Cosustea Mica | Traversare aeriana = 47 m | Stalpi existenti din beton | Aprox 5 m aval de pod peste paraul Cosustea Mica | Mal drept: X= 320633,296 Y=367731,306 Z = 292,25 Mal stang: X= 320646,900 Y= 367775,996 Z = 292,95 |
| 3 | UAT Ilovat | Cosustea Mica | Traversare aeriana = 55 m | Stalp nou mal drept si stalp existent din beton pe mal stang | Aprox 20 m amonte de pod peste paraul Cosustea Mica | Mal drept: X= 321653,636 Y= 366602,399 Z = 271,86 Mal stang: X= 321708,640 Y=366603,119 Z = 274,09 |

Traversarile paraului Cosustea Mica se vor face prin trecere aeriana, la o inaltime minima de 5,7 m fata de cota malurilor.

Stalpii noi folositi la traversare  vor fi amplasati cu respectarea zonei de protectie a cursului de apa, in afara albiei minore.

In situatia in care amplasamentele pe care se vor instala stalpii vor fi inundate, nu exista riscul producerii unui arc electric deoarece cablul cu fibre optice nu are componente metalice si nu conduce curentul electric.

Data : Mai 2019						INTOCMIT

Serban Ionel

SC PROTELCO SA