Anexa nr. 5.E – Legea 292/2018

MEMORIU TEHNIC

I.             DENUMIREA  PROIECTULUI

"MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN COMUNA PODENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI”

II.      TITULAR

- Numele companiei:

Comuna Podeni

Adresa postala:

Judetul Mehedinţi, Comuna Podeni

Numărul de telefon, fax, adresa e-mail, adresa pagina de internet:

Telefon/fax  0252-388390

e-mail: clpodeni@sejmh.ro

- Numele persoanelor de contact:

Roată Mihai

- Primar:

Roată Mihai

- Responsabil pentru protecţia mediului:

_______________________________

III.   Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Un rezumat al proiectului

Situaţia actuala

Centrul de comună (satul Podeni) este străbătut de râul Bahna care își are izvoarele în amonte de Podeni. Cele două sate apartinatoare, Gornenți si Malarișca se gasesc pe partea dinspre podisul Mehedinți, dar în compunerea comunei există cîteva cătune mărișoare pe dealurile care mărginesc malul drept al râului Bahna (către orașul Băile Herculane din județul Caraș Severin). E vorba despre Sarafinești, Bolovanul și Satu din Mijloc.

Drumurile ce fac obiectul studiului de fata sunt drumuri de exploatare, ulite si drum comunal  in satele Bolovanu, Gornenti, Malarisca si au o lungime de 3.166km:

- Drumul de exploatare Troita - Cusacu are originea in drumul judetean DJ607C. Sunt prevazute lucrari de asigurarea scurgerii apelor pluviale si a stabilitatii versatilor km 1 + 162 – km 2 + 687.

- Drumul de exploatare Malarisca – Ciresu  are originea in DJ 607C. Sunt prevazute lucrari de modernizare km 3+400 - km 4+115 si lucrari pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si sigurantei circulatiei km 0+000 - km 3+400.

- Drumul comunal DC49 are originea in drumul comunal DC4 si se modernizeaza 1.840 km cuprinsi intre km 0+000 si km 1+840.

4.Ulita Schiopu-Marinescu in sat Bolovanu are originea in drumul vicinal Bolovanu avand o lungime de 0.086 km.

5. Ulita lui Arsu in sat Bolovanu are originea in drumul vicinal Bolovanu avand o lungime de 0.050 km.

6. Ulita Marineasca in sat Gornenti are originea in drumul comunal DC4 avand o lungime de 0.131 km.

7. Ulita Darpeseasca in sat Gornenti are originea in drumul comunal DC4 avand o lungime de 0.248 km.

8. Ulita Babescu  - Papava in sat Malarisca avand o lungime de 0.096 km.

Total 3.166km

9. Pod peste raul  Bahna – situat pe DC4 – KM 4 + 200.

Drumurile ce fac obiectul studiului de fata sunt drumuri de exploatare, ulite si drum comunal  in satele Bolovanu, Gornenti, Malarisca in comuna Podeni care facilitează legatura cu drumul judeţean DJ606C si drumul comunal  DC4.

1. Drumul de exploatare Malarisca – Ciresu

Drumul de exploatare Malarisca – Ciresu (km 3+400 - km 4+115) cu o lățime 		existenta a carosabilului de 3.5 – 4.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.61– 6.67% .

2. Drumul comunal DC49

Drumul comunal DC49 cu o lățime existenta a carosabilului de 3.00 – 3.50m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  1.21 – 12.63% .

3. Ulita Schiopu-Marinescu

Ulita Schiopu-Marinescu cu o lățime existenta a carosabilului de 2.50 – 3.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  3.18 – 22.74% .

4. Ulita lui Arsu

Ulita lui Arsu cu o lățime existenta a carosabilului de 2.50 – 3.50m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  10.02 – 22.42% .

5. Ulita Marineasca

Ulita Marineasca cu o lățime existenta a carosabilului de 3.00 – 3.50m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  4.06 – 7.41% .

6. Ulita Darpeseasca

Ulita Darpeseasca cu o lățime existenta a carosabilului de 3.50 – 4.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  0.78 – 11.81% .

7. Ulita Babescu  - Papava

Ulita Babescu  - Papava cu o lățime existenta a carosabilului de 3.00 – 4.00m.

În profil longitudinal declivitatea variază între  3.82 – 5.69% .

Din punct de vedere al viabilităţii drumurile  prezintă o serie de disfuncţionalităţi :

●	partea carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specifice drumurilor slab pietruite sau din pamant de tipul gropilor, denivelărilor şi făgaşelor, fapt ce împiedică desfăşurarea normală a circulaţiei şi conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed

●  In profil transversal panta de 2,5 % nu este asigurata, nepermiţând scurgerea apelor de pe partea carosabila, fapt ce conduce la băltirea ei si implicit la degradarea sistemului rutier existent.

● Scurgerea apelor pe traseul studiat, in general este deficitară. Lipsa şanţurilor si ne intretinerea celor existente, a făcut ca depunerile de material sa îngreuneze scurgerea apelor meteorice.

● Şanţurile existente sunt colmatate, fapt ce necesită curăţirea, decolmatarea acestora, aducerea la profil si pereerea pe sectoarele cu pante longitudinale mai mari de 4% intrucat pe aceste sectoare datorita vitezei mari de curgere a apelor pluviale s-au creat eroziuni ale santurilor de pamant existente cu tendinte de extindere spre partea carosabila.

Drumurile propuse spre modernizare se intersecteaza cu  drumuri laterale care nu sunt amenajate, fapt ce conduce la aparitia viiturilor pe partea carosabila in perioadele cu precipitatii.

Conform ordinului 43/1998, cu modificarile si completarile ulterioare prin OG 7/2010  al M.T. drumurile se incadreaza:

● Clasa tehnica V

● Ordin INS 601/2002, cod CAEN 4523

● HG 766/1997, in categoria de importanta C

● Stas 4273/83, clasa de importanta III

● Zona seismica de calcul E

● Latime parte carosabila 5.50m; 4.00m; 3.50m; 3.00m; 2.75m

● Acostamente 0.75;0.50;0.25

● Rigole si santuri pereate in zonele in care panta longitudinala a drumului depaseste 	4%, conform profilelor longitudinale.

● Podetele transversale Ø 600mm, Ø 800mm, Ø 1000mm; C2;P2

● Podetele la drumurile laterale Ø 400mm; Ø 600mm

● Podete accese la proprietatii Ø 400mm; placa peste sant/ rigola pereata

● Viteza de proiectare 25 km/h

Proiectul tehnic va fi verificat, conform HG 925/1991 si al Ordinului 77/N/1996 al MLPAT, la cerinta Rezistenta si Stabilitate A4, B2, D2.

Lucrări proiectate

Prin prezentul proiect se propune modernizarea drumurilor de exploatare, ulitelor si drumului comunal cu o lungime de 3.166km si a podului situat pe drumul comunal DC4 peste peste paraul Bahna.

Este de menţionat faptul că traseul în plan se înscrie pe traseul existent al drumurilor, proprietatea Comunei Podeni şi reprezinta intravilanul si extravilanul.

Elementele geometrice în profil transversal au fost adoptate  având în vedere situaţia existentă din teren obligația de a păstra traseul existent al drumurilor în vederea evitării exproprierilor şi importanţa acestor drumuri publice, clasei tehnică V.

Profil Transversal Tip 1 – Drumul de exploatare Malarisca – Ciresu

–km 3 + 400 – km 4 +115

-  lăţimea părţii carosabile              -  5.50 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,75m;

-  panta transvesală în aliniament   - panta acoperis  -  2,5%

-  panta transversala acostament    -  4%

Profil Transversal Tip 2  - Drumul comunal DC49 - km 0 + 000 – km 1 +840

-  lăţimea părţii carosabile              -  4.00 m;

-  lăţimea acostamentelor               – 2 x 0,50 m;

-  panta transvesală în aliniament   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament    - 4%

Profil Transversal Tip 3 – Ulita  Marinesca - km 0 + 000 – km 0 +075

-  lăţimea părţii carosabile              -  3,50 m;

-  lăţimea acostamentelor                – 1 x 0,50 m; 1 x 0,60 m- rigola acostament

-  panta transvesală în aliniament   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament     - 4%

Profil Transversal Tip 4 – Ulita lui Arsu - km 0 + 000 – km 0 +050

-  lăţimea părţii carosabile (beton de ciment)  -  3,00 m;

-  lăţimea acostamentelor                                       – 1 x 0,50 m; 1 x 0,60 m- rigola acostament

-  panta transvesală în aliniament                   -  panta unica 2,0%

-  panta transversala acostament                      - 4%

Profil Transversal Tip 5 – Ulita Schiopu-Marinescu; Ulita Babescu - Papava - km 0 + 000 – km 0 +020

-  lăţimea părţii carosabile                                -  3,00 m (2,10+0,9 - rigola carosabila);

-  lăţimea acostamentelor                                    – 1 x 0,50 m;

-  panta transvesală în aliniament                   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament                      - 4%

Profil Transversal Tip 6 – Ulita Darpeseasca - km 0 + 092 – km 0 +248

-  lăţimea părţii carosabile                                -  3,00 m;

-  lăţimea acostamentelor                                    – 2 x 0,25 m;

-  panta transvesală în aliniament                   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament                      - 4%

Profil Transversal Tip 7 – Ulita Darpeseasca - km 0 + 000 – km 0 +092; Ulita Babescu - Papava - km 0 + 020 – km 0 +096

-  lăţimea părţii carosabile                                -  3,00 m;

-  lăţimea acostamentelor                                    – 1 x 0,50 m; 1 x 0,60 m- rigola acostament

-  panta transvesală în aliniament                   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament                      - 4%

Profil Transversal Tip 8 – Ulita  Marinesca - km 0 + 075 – km 0 +131

-  lăţimea părţii carosabile                                -  2,75 m;

-  lăţimea acostamentelor                                 – 1 x 0,50 m; 1 x 0,60 m- rigola acostament

-  panta transvesală în aliniament                   -  panta unica 2,5%

-  panta transversala acostament                      - 4%

Structura rutiera

Pentru drumurile: Drumul de exploatare Malarisca – Ciresu ;  Drumul comunal DC49; Ulita Schiopu-Marinescu(Drum 1 Bolovanu) - sat Bolovanu ; Ulita Marineasca - sat Gornenti; Ulita Darpeseasca - sat Gornenti; Ulita Babescu  - Papava - sat Malarisca

Structura rutiera de drum s-a adoptat in conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru drumuri, a Studiului geotehnic si al Ridicarilor topo astfel:

- 4 cm strat de uzura din BAPC 16 rul.50/70

- 5 cm strat de baza din binder BADPS 22,4 leg.50/70

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 35 cm strat fundatie de balast

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- scarificarea  si reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- sapatura de pamant pentru aducerea latimii platformei drumului la parametrii proiectati

- realizarea strat de fundaţie din balast cu grosimea de 35cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea unui strat de fundaţie de piatra sparta  cu grosimea de 15 cm

- realizarea îmbrăcămintii bituminoase în două straturi

- strat de legatura din  BADPS 22,4 leg.50/70cu grosimea de 5 cm

- strat de uzură din BAPC 16 rul.50/70, cu grosimea de  4 cm

Pentru drumul: Ulita lui Arsu - sat Bolovanu

Structura rutiera de drum s-a adoptat in conformitate cu STAS NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru drumuri, a Studiului geotehnic si al Ridicarilor topo astfel:

- 18 cm beton de ciment rutier

- 5 cm nisip natural

- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta

- 15 cm strat fundatie de balast

cu urmatoarele operatii de baza:

- curatirea de vegetatie si resturi menajere

- scarificarea  si reprofilarea patului drumului în scopul corectării - denivelărilor din profil transversal şi profil longitudinal

- sapatura de pamant pentru aducerea latimii platformei drumului la parametrii proiectati

- realizarea strat de fundaţie din balast cu grosimea de 15cm, cu respectarea condiţiilor de calitate ale balastului

- realizarea unui strat de fundaţie de piatra sparta  cu grosimea de 15 cm

- realizarea unui strat de nisip natural in grosime de 15cm

- realizarea unei imbracaminti din beton de ciment rutier de 18cm grosime

Scurgerea apelor

La stabilirea lucrarilor de amenajare a sistemelor de colectare si evacuare a apelor pluviale s-a avut in vedere urmatoarele:

- proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se face în conformitate cu situaţia existentă, astfel încât, apele să fie colectate rapid de pe platformă şi evacuate lateral, eventual spre canalele sau pâraiele existente, prin locuri care permit acest lucru;

- protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă sau păstrarea lor din pământ se va efectua pe baza prevederilor normelor în vigoare, funcţie de valoarea declivităţilor pe care le urmăresc aceste dispozitive şi funcţie de modalităţile concrete de evacuare a apelor din zona drumurilor respective;

- se apreciază că este necesară prevederea de lucrări de protejare a pereţilor şanţurilor pentru declivităţi mai mari de 4 % s-au prevazut rigole pereate, soluţie tehnică care asigură şi protejarea dispozitivului împotriva colmatării. Protejarea pereţilor dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă se va realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm ;

- în zona intersecţiilor cu drumurile laterale se va asigura continuitatea scurgerii apelor de suprafaţă prin şanţurile proiectate, prevăzându-se podeţe tubulare de dimensiuni adecvate sau dirijând apele în lungul drumurilor cu care se intersectează (dacă este posibil acest lucru);

- apele din şanţuri  se vor descărca transversal prin podeţe tubulare de dimensiuni corespunzătoare, existente sau proiectate şi modul de scurgere a acestora se va realiza transversal sau longitudinal drumului, urmărindu-se îndepărtarea lor din zona construcţiei.

Podetele existente si podete proiectate

- podeţele de dimensiuni sau din materiale necorespunzătoare se vor demola şi înlocui;

- asigurarea continuităţii scurgerii apelor de suprafaţă în zona acceselor prin proiectarea de podeţe tubulare corespunzătoare;

- adaptarea la teren a podeţelor tubulare sau din elemente prefabricate utilizate se va efectua în conformitate cu prevederile Normativului P19-2003;

- evitarea introducerii apelor de suprafaţă colectate din zona drumurilor respective în curţile imobilelor situate lateral acestora.

Scurgerea apelor de pe partea carosabila este asigurata prin pantele transversale ale profilurilor iar  in  lungul drumului prin şanţurile existente ce vor fi aduse la profil si prin cele proiectate. Apele pluviale vor fi dirijate catre podetele existente si cele proiectate.

Asigurarea scurgerii apelor pluviale – santuri si rigole

Pentru colectarea acestora si pentru apele care ajung la baza taluzului de pe partea carosabila au fost prevazute santuri si rigole conform STAS 10796/1-72, 10796/2-79.

Au fost prevazute santuri din pamânt pentru a se încadra cât mai bine în mediu, dar si rigole protejate cu beton monolit acolo unde a fost necesar.

Santurile pereate vor avea sectiunea trapezoidala , se vor realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm.

Rigolele pereate vor avea sectiunea triunghiulara , se vor realiza cu beton de ciment C30/37 cu grosimea de 10 cm turnat la fata locului pe strat de nisip de 5 cm.

1. Drumul de exploatare Troita – Cusacu

Asigurarea scurgerii apelor pluviale si a stabilitatii versantilor pe drumul de exploatare DE Troita – Cusacu

Podete transversale noi:

- Km 2+166 - Podet transversal tubular Ø800mm, L=6.90m, camere de cadere + coronamente

- Km 2+500 - Podet transversal tubular  Ø600mm, L=6.90m, camere de cadere + coronamente

- Km 2+682 - Podet transversal tubular Ø600mm, L=6.90m, camere de cadere + coronamente

Santuri ranfort proiectate :

- Km 1 + 523 – km 1+633 stanga -  L=110ml – sant ranfort

Accese proprietatii

- Podete Ø400, L=4.60m + placa beton C30/37 (4.60x2.50)– 5buc

Amenajare torent

- Km 1+481

Consolidare terasamente – fundatie adancita L =2.00

- Km 1 + 463 – km 1+511 dreapta -  L=48.00m

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- parapet metalic semigreu

- Km 1 + 672 – km 1+690 dreapta -  18.00m

2. Drumul de exploatare Malarisca – Ciresu

2.1 Modernizare drum Km 3 + 400 – km 4+115 -  L=715.0m

Podete transversale noi:

- Km 3+923 - Podet transversal tubular Ø600mm, L=9.20m, camere de cadere + coronamente

Santuri pereate proiectate :

- Km 3 + 400 – km 3+600 stanga+ dreapta -  L=400ml – sant pereat

- Km 3 + 882 – km 3+963 stanga+ dreapta -  L=162ml – sant pereat

Accese proprietatii

- Podete Ø400, L=4.60m + placa beton C30/37 (4.60x2.50)– 5buc

- Placa beton armat peste sant pereat (4.60x2.50)– 5buc

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- indicatoare rutiere – 2buc

- marcaje rutiere – 0.8km

2.2 Asigurarea scurgerii apelor pluviale si a sigurantei circulatiei

Km 0 + 000 – km 3+400

Santuri pereate proiectate :

- Km 1 + 875 – km 2+314 dreapta -  L=439ml – sant pereat

- Km 2 + 114 – km 2+314 stanga -  L=200ml – sant pereat

- Km 3 + 289 – km 3+400 stanga -  L=111ml – sant pereat

Total = 750.0ml

Accese proprietatii

- Podete Ø400, L=4.60m + placa beton C30/37 (4.60x2.50)– 20buc

- Placa beton armat peste sant pereat (4.60x2.50)– 10buc

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

Parapet metalic semigreu

- Km 0 + 230 – km 0+345 dreapta -  115m

- Km 0 + 495 – km 0+740 dreapta -  245m

- Km 1 + 800 – km 1+824 dreapta -  24m

- Km 1 + 830 – km 1+866 stanga -  36m

Total = 420m

3. Drumul comunal DC49

Podete proiectate:

- Km 0+002 - Podet transversal nou Ø600mm, L=9.20m, coronamente, camere de cadere amonte

- Km 0+460 - Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, coronamente, camere de cadere amonte si aval

- Km 0+547 dreapta - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m, coronamente, camere de cadere amonte

- Km 0+770 Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, coronamente, camere de cadere amonte

- Km 1+030 Podet transversal nou Ø800mm, L=6.90m, coronamente, camere de cadere amonte

- Km 1+050 dreapta - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m, coronamente, o camere de cadere amonte

- Km 1+085 stanga - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m, coronamente, o camere de cadere amonte

- Km 1+635 stanga - Podet lateral nou Ø400mm, L=6.90m, coronamente

- Km 1+647 - Podet transversal Ø800mm, L=6.90m, coronamente, camere de cadere amonte

- Km 1+800 - Podet transversal Ø800mm, L=6.90m, coronamente, camere de cadere amonte

Santuri pereate proiectate :

- Km 0 + 002 – km 0+232 dreapta -  L=230m – sant pereat

- Km 0 + 232 – km 0+460 dreapta + stanga -  L=456m – sant pereat

- Km 0 + 460 – km 1+030 dreapta -  L=570m – sant pereat

- Km 1 + 030 – km 1+230 dreapta+stanga -  L=400m – sant pereat

- Km 1 + 480 – km 1+647 stanga -  L=167m – sant pereat

- Km 1 + 647 – km 1+697 dreapta + stanga -  L=100m – sant pereat

- Km 1 + 697 – km 1+840 dreapta -  L=143m – sant pereat

Total = 2066m

Accese proprietatii

- Podete Ø400, L=4.60m + placa beton C30/37 (4.60x2.50)– 3buc

- Placa beton armat peste sant pereat (4.60x2.50)– 25buc

Drumuri laterale

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10m cu acceasi structură rutieră ca  si cea a drumului principal.

- Km 0+547 dreapta, 4.00m x 10.00

- Km 1+050 dreapta, 4.00m x 10.00

- Km 1+085 stanga, 4.00m x 10.00

- Km 1+635 stanga, 4.00m x 10.00

- Km 1+825 stanga, 4.00m x 10.00

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

Drumul comunal DC49 – 6buc

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- parapet metalic semigreu

- Km 0 + 585 – km 0+873 stanga -  288m

- indicatoare rutiere – 18buc

- marcaje rutiere – 2.200km

4. Ulita Schiopu-Marinescu

Rigole carosabile proiectate :

- Km 0 + 000 – km 0+086 stanga -  L=86m

- Km 0 + 000 – traversare – l =6.00m + timpane

- Km 0 + 086 stanga camera de cadere

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- indicatoare rutiere – 2buc

- marcaje rutiere – 0.086km

5. Ulita Arsu- sat Bolovanu

Rigole de acostament

- Km 0 + 000 – km 0+050 stanga -  L=50m

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- indicatoare rutiere – 1buc

6. Ulita Marineasca

Rigole acostament si Rigole carosabile proiectate :

- Km 0 + 000 – km 0+063 stanga -  L=63m – rigola acostament

- Km 0 + 063 – 10.00m traversare – L=10m - rigola carosabila

- Km 0 + 073 – km 0+115 dreapta -  L=42m – rigola acostament

Accese proprietatii

- Placa beton armat peste sant pereat (4.60x2.50)– 5buc

Platforme de intalnire

Pentru siguranta rutieră datorită latimii mici a partii carosabile(drumuri cu o banda de circulatie) s-au prevazut  platforme de intalnire conform STAS-022-1999 art.2.3 alin(2) realizate cu aceeasi structura rutieră ca si cea a traseului principal:

Ulita Marineasca – 2buc

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- indicatoare rutiere – 1buc

- marcaje rutiere – 0.150km

7. Ulita Darpeseasca

Podet existent:

- Km 0+231 - Podet transversal Ø400mm, L=4.60m, subdimensionat hidraulic

Podet proiectat:

- Km 0+231 - Podet transversal nou Ø1000mm, L=4.60m, coronamente, camere de cadere amonte, inlocuieste podetul existent Ø400mm, L=4.60m

Rigole de acostament si Santuri pereate proiectate :

- Km 0 + 000 – km 0+092 dreapta -  L=92m – rigola acostament

- Km 0 + 092 – km 0+248 dreapta -  L=156m – sant pereat

- Km 0 + 092 dreapta –amenajare scurgere-  L=10m

Accese proprietatii

- Podete Ø400, L=4.60m + placa beton C30/37 (4.60x2.50)– 5buc

- Placa beton armat peste sant pereat (4.60x2.50)– 10buc

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

Parapet metalic

- Km 0 + 215 – km 0+248 stanga -  33m

- indicatoare rutiere – 1buc

- marcaje rutiere – 0.300km

8. Ulita Babescu  - Papava

Rigole  carosabile si Rigole de acostament proiectate :

- Km 0 + 000 – km 0+020 stanga -  L=20m – rigola carosabila

- km 0+020 traversare -  L=8m – rigola carosabila

Total = 28m

- Km 0 + 004 – km 0+020 dreapta -  L=16m – rigola de acostament

- Km 0 + 020 – km 0+096 stanga -  L=76m – rigola de acostament								Total = 92m

Drumuri laterale

Intersectiile cu drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10m cu acceasi structură rutieră ca  si cea a drumului principal.

- Km 0+054 dreapta, 10.00m x 3.00

Acostamentele se vor consolida cu balast de 9cm grosime.

Siguranta Circulatiei

Proiectarea lucrărilor de protecţie pentru siguranţa circulaţiei (parapete şi stâlpi de dirijare) s-a efectuat în conformitate cu prevederile Indicativului AND 591-05 şi a SR 1848-1:2011.

- parapet metalic semigreu

- Km 0 + 060 – km 0+096 dreapta -  36m

- indicatoare rutiere – 2buc

- marcaje rutiere – 0.100km

Racordarea cu drumuri judetene

Racordarea marginilor partii carosabile ale ramurilor drumurilor pentru intersecţia dintre un drum secundar cu trafic scazut (sub 10 vehicule etalon autoturisme/ora de vârf) si un drum principal cu doua benzi de circulatie, racordarea se face cu raze de 12…15 m;

POD PE DRUMUL COMUNAL DC4 – KM 4 + 200, PESTE RAUL BAHNA

Situatia actuala

Drumul comunal DC4 traverseaza raul Bahna la km 4 + 200, pe un pod cu doua deschideri de aproximativ 8.50m si lungimea totala de 20.50m construit in anul 1971 conform informatiilor locale.

Schema statica este grinda simplu rezemata.

- Suprastructura este alcatuita din 8 grinzi prefabricate tip π ce reazema direct pe banchete.

- Elementele care susţin calea sunt grinzile prefabricate si antretoazele.

- Infrastructura este alcatuită din doua culei masive cu elevaţiile din beton fundate direct si pila lamelara din beton si zidarie de piatra, fundata direct.

- Racordarea cu terasamentele este realizata cu sferturi de con din pamant. Albia nu este amenajata si nu sunt prevăzute aparari de maluri in zona podului.

- Rampele sunt din pamant.

- Pe rampe nu sunt prevazute scari si casiuri.

- Partea carosabilă pe pod are lăţime de 3.60 m si nu are trotuare pietonale. La partea exterioara a caii sunt dispuse 2 grinzi din beton pe care sunt montate parapete pietonale metalice (parapet metalic semigreu).

- Calea pe pod este realizata din balast.

- Scurgerea apelor pluviale de pe pod este asigurata numai de panta longitudinala podului, gurile de scurgeri existente fiind înfundate.

Degradari constatate

Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii

Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt cele 8 grinzi prefabricate tip π. Cu L=8.50m si h=0.72m ce reazema direct pe banchete.

Acestea prezintă defecte precum:

- Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat;

- Beton degradat prin coroziune cu reducerea secţiunii elementului;

- Coroziunea armaturii, pete de rugina, fisuri orientate pe direcţia acesteia;

- Modificarea exagerata a formei si proprietăţilor fizico-mecanice ale betonului;

- Cumularea la grinzile structurii a mai multor degradări (coroziune, crăpături, striviri);

- Defecte de suprafaţa ale fetei văzute (culoare neuniforma, pete negre, impurităţi, pete de rugina, aspect prăfuit, imperiectiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţa);

- Armaturi fara strat de acoperire;

- Infiltraţii, eflorescente;

- Solidarizări necorespunzatoare intre elementele prefabricate (infiltraţii, fisuri, rosturi matale necorespunzator).

Elementele infrastructurii, aparate de reazem, dispozitive de protectie la actiuni seismice, sferturi de con

- Infrastructura este alcatuita din două culei masive cu elevatiile din beton si beton armat fundate direct si o pila lamelara din beton si zidarie de piatra bruta, fundata direct.

Infrastructurile prezintă degradări precum:

- Beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliat;

- Beton degradat prin coroziune cu reducerea secţiunii elementului;

- Cumularea la un element al structurii a mai multor gegradari, (coroziune, crapaturi, striviri);

- Infiltraţii, eflorescente;

- Modificarea exagerata a formei si proprietăţilor fizico-mecanice ale betonului;

- Segregarea betonului, cuiburi de pietriş, caverne;

- Prezenta vegetaţiei pe elementele infrastructurii.

- Grinzile sunt rezemate direct pe culee si pila;

- Racordările cu terasamentele sunt realizate cu sferturi de con, acestea fiind total degradate, pierzandu-si forma initiala.

Albia, apărări de mal, rampe de acces la pod si instalaţiile pozate sau suspendate de pod

Albia in zona podului nu este amenajata la care se constata:

- Albia nu este calibrata;

- Lipsa apărărilor de mal;

- Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului in zona podului, adancirea talvegului. Albia are talvegul coborat cu aproximativ 0.50m in deschiderea mal drept;

- In deschiderea mal stâng se constata prezenta abundenta de vegetaţie( in mod special copaci);

Rampele de acces la pod sunt din pamant si prezintă:

- denivelări, gropi;

- Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, alunecări laterale ale acostamentelor, lăţime insuficienta a platformei drumului pe zona de racordare cu podul;

- Lipsa lucrărilor de protecţie a taluzurilor, scărilor de acces si casiurilor.

Calea podului şi elementele aferente

          - Calea pe pod are lăţime de 3.60m, fara trotuare si este realizata din balast.

La cale si elementele caii se constata următoarele degradări:

- denivelari si gropi mari;

- material solid la marginea pârtii carosabile;

- Defecte ale fetei văzute, imperfecţiuni geometrice ale liselor de parapet;

- Rosturi de dilatatie blocate la nivelul suprastructurii si caii;

- Lipsa dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie;

- Colmatarea gurilor de scurgere;

Avand in vedere starea avansata de degradare a grinzilor, a fundatiilor si elevatiilor culeelor si pilei si a faptului ca sectiunea de scurgere a podului existent nu se verifica din punct de vedere hidraulic la scurgerea debitului cu asigurarea de 5%, se propune demolarea podului existent si realizarea unui pod nou pe acelasi amplasament.

Situatia proiectata

Proiectul s-a intocmit in baza studiilor topografice si  geotehnice precum si in baza constatarilor de pe teren.

Lungimea podului s-a determinat in baza unui calcul hidraulic pentru un debit Q1%=78mc/s, debit comunicat de "Administratia bazinala de apa Jiu" cu adresa nr. 20769/CP/26.11.2018.

Lucrarile se suprapun peste traseul drumului existent, nefiind necesare exproprieri.

Podul propus este alcatuit din structura metalica (de tip tabla ondulata protejata anticoroziv si montata in situ), are o lungime totala de 24.00m si doua rampe avand lungimi de cate 5m fiecare. Pe zona rampelor se face racordarea la drumul existent. Suprastructura podului se realizeaza dintr-o structura metalica alcatuita din placi de otel ondulat cu deschiderea de 15.21m peste care se realizeaza o umplutura din material necoeziv.

Structura metalica a podului se monteaza pe  doua fundatii continue (b=0.70m, B=3.50m, h=2.95m, L=8.00m) de tip radier, din beton clasa C35/45 armat cu otel PC52 si OB37, executate monolit pe pachete de straturi pentru imbunatatirea capacitatii portante (50cm anrocamente/bolovanis + 30cm balast + 20cm balast stabilizat cu 6% ciment).

Dupa montarea pe fundatii, structura metalica se va incadra cu timpane din beton armat clasa C35/45 cu grosimea de 0.45m intre care se realizeaza o umplutura din material necoeziv (balast sau material granular cu bune proprietati de compactare) armata cu geogrila.

Noua linie rosie va avea aproximativ aceeasi cota cu cea veche, cu o panta longitudinala de 1% catre DC 3A.

In sectiune transversala podul va avea latimea de 7.65m si va cuprinde un trotuar cu latimea de 1.35m protejat de o parte si de alta de un parapet metalic pietonal si un parapet metalic combinat de tip semigreu, precum si o parte carosabila pentru o banda de mers cu latimea de 5.0m incadrata cu borduri  din beton cu sectiunea 20x25cm. In spatele bordurilor se vor monta parapete metalice combinate de tip semigreu care se vor fixa de timpanul din aval, respectiv de grinda din beton armat monolit de clasa C35/45 adiacenta trotuarului.

Lungimea podului va fi de 24.00m.

Structura rutiera (calea de rulare) prevazuta a se executa pe pod si rampe este urmatoarea:

- 4cm beton asfaltic de tip BAPC16;

- 5cm binder de tip BADPS22.4;

- 15cm piatra sparta;

- umplutura din balast/material granular.

Structura de pe trotuar este:

- folie polietilena (asezata pe umplutura din balast);

- 10cm beton simplu clasa C35/45.

Pentru problema legata de infiltrarea apelor sub sistemul rutier, se pozeaza o geomembrana cu trei straturi si anume: primul strat este din geotextil (500g/mp), al doilea este membrana din PP sau PHDE, cu grosimea de 1mm , iar al treilea strat tot din geotextil (500g/mp).

Racordarea cu terasamentele se va face prin sferturi de con din pamant bine compactat si protejat cu o saltea antierozionala din material geocompozit care permite cresterea vegetatiei.

Partea carosabila de pe pod este prevazuta a se executa in doua ape (profil de tip "acoperis") cu pante de 2.5% catre timpane.

Trotuarul este prevazut a se executa cu panta de 1% catre carosabil.

Pe rampe partea carosabila se va racorda la drumul existent pornind de la parte carosabila de 5,00m la parte carosabila de 4,00m.

Trecerea de la trotuarul podului la acostamentul drumului se va face prin acostamente din balast de 10cm grosime cu latimea variabila de la 1.80m la 0.50m pe o lungime de 5.00m.

De cealalta parte a carosabilului acostamentul va avea o latime constanta de 0.50m.

Pantele taluzului la rampe vor fi de 2:3.

Pe toata lungimea rampelor se vor executa santuri trapezoidale din beton simplu C35/45 ce vor descarca apele pluviale in raul Bahna prin intermediul a 4 casiuri din beton simplu C35/45.

Pe rampele podului, la marginea exterioara acostamentelor, se monteaza parapete directionale deformabile cu o lungime de 6m de fiecare parte.

Lucrari de amenajare a albiei pe zona podului

Intre cele doua fundatii ale podului si de o parte si de alta a acestuia pe o lungime de 17.50m (7.75m amonte si 9.75m aval de ax pod) se va proteja fundul albiei si taluzurile acesteia pe o inaltime de 2.55m cu o saltea de anrocamente de 50cm grosime incadrata in amonte si aval cu cate un pinten din beton C8/10. Peste salteaua de anrocamente se va turna 10cm beton C8/10 pe o folie de polietilena pentru evitarea pierderii betonului.

Albia amenajata va avea sectiunea de scurgere de forma trapezoidala cu urmatoarele dimensiuni:

- latime fund albie = 12.50m;

- latimea la partea superioara a albiei (intre coronamentele taluzurilor inclinate cu panta de 1:1) = 17.60m;

- inaltimea sectiunii = 2.55m;

- taluzuri cu panta de 1:1.

La capetele amenajarii (amonte si aval) se vor executa 2 pinteni din beton C8/10 cu adancimea de 1,50m (masurat de la fundul albiei amenajate) pe tot perimetrul sectiunii amenajate.

Panta longitudinala a albiei amenajate va fi de 0,035%.

Dupa finalizarea protectiei albiei se va continua cu calibrarea albiei (racordarea albiei amenajate la albia naturala) pe cca.10m amonte si cca. 10m aval.

Lucrari de siguranta circulatiei :

- montarea de indicatoare rutiere;

- montarea de parapete de siguranta pe rampe si pod.

Dimensionarea infrastructurii si suprastructurii podului s-a facut conform Eurocod.

Modelele de incarcare luate in calcul sunt LM1 si LM2.

Durata de viata a podului conform Eurocoduri este de 100 ani.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a HG nr. 766/1997, lucrarile proiectate sunt incadrate in categoria  „C” de importanta (normala).

Podul s-a dimensionat conform EUROCOD (modelul 1 de incarcare – LM1 modelul 2 de 	incarcare - LM2).

SEMNALIZAREA RUTIERA:

In proiect s-a avut in vedere prevederea unei semnalizarii rutiere verticale cu indicatoare rutiere cu folie reflectorizanta.

Pe parcursul executiei drumurile vor fi semnalizate conform „ Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Se va monta cate un indicator rutier de tipul "drum ingustat" la ambele capete ale podului conform legislatiei rutiere in vigoare la data executiei podului.

Ordinea  recomandata de executie a principalelor lucrari:

- predare primire amplasament si efectuarea organizarii de santier ;

-realizarea unei unui pod provizoriu in zona adiacenta podului ce urmeaza a se executa;

-demolarea podului existent;

- realizarea  fundatiilor noi;

- montarea structurii metalice pe fundatiile executate si receptionate;

- executarea timpanelor pe structura metalica montata si receptionata;

- realizarea umpluturilor intre timpanele executate si receptionate;

- realizarea umpluturilor pe rampe;

- montarea parapetelor metalice pe coronamentele timpanelor;

- realizarea caii si a trotuarului pe pod;

- realizarea caii si acostamentelor pe rampe;

- realizarea santurilor trapezoidale si a casiurilor;

- realizarea protectiei albiei;

- montarea parapetelor deformabile pe rampe si a indicatoarelor rutiere.

Nota: Proiectantul recomanda executarea lucrarilor in albie (fundatii, amenajare albie, casiuri) in perioadele secetoase cu debite mici ale raului.

b) justificarea necesităţii proiectului

1. Necesitatea investiţiei

Necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de  investiţii

Proiectul pentru "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN COMUNA PODENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI”  drept scop mărirea capacităţii de circulaţie a drumurilor respective, corespunzător necesităţilor de trafic actuale şi de perspectivă prin realizarea unor drumuri moderne care să asigure:

◊ scurtarea duratei deplasărilor (pentru călători şi mărfuri);

◊ reducerea consumului de carburanţi;

◊ scăderea sensibilă a uzurii tuturor componentelor autovehiculelor;

◊ consolidarea anumitor tronsoane de drum afectate de scurgerile necontrolate ale apelor;

◊ îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin eliminarea unor noxe ce afectează aerul, apa, solul;

◊ accesul unitaților de intervenție( ambulanță, protecție civilă, etc).

Îmbrăcămintea rutieră a drumurilor publice studiate este neconformă cu neceşităţile şi perspectivele de dezvoltare economică, socială sau chiar turistică a localităţilor din zona geografică sus-menţionată, fapt ce necesită modernizarea cât mai rapidă a acestora pentru îmbunătăţirea viabilităţii, precum şi a confortului şi siguranţei circulaţiei pentru utilizatori.

Alegerea sectoarelor de drumuri pentru modernizare a fost determinată şi de considerente de importanţă sociala şi economica, respectiv:

◊   posibilitatea scăderii ratei de săracie al comunelor

◊  dezvoltarea unor servicii de turism complex (agroturism) ;

◊ realizarea unor centre de colectare a produselor lactate cu posibilităţi de prelucrare, ceea ce va conduce la angajarea de personal disponibilizat din cadrul şomerilor;

◊ dezvoltarea activităţii de prelucrare a lemnului prin ateliere de tâmplărie şi dulgherie;

◊ apariţia unor unităţi de valorificare industriala a produselor agricole şi a fructelor de pădure;

◊ menţinerea profilului economic al comunelor cât şi reactivarea unităţilor de profil din teritoriu;

◊ migrarea de la oraş la sat a populaţiei disponibilizate din sectoarele industriale, cât şi a modificării sporului natural ;

◊ stimularea familiilor din mediul sătesc în cadrul politicii demografice promovată la nivel naţional;

◊ posibilitatea facilitării curselor de transport călători

◊ asigură o mai bună legătură a locuitorilor localitatilor pe care le deservesc  cu centrul comunelor

◊ înscrierea în programul de dezvoltare a reţelei de drumuri locale (judeţene comunale şi stradale) şi de îmbunătăţire a stării lor de viabilitate prin modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor care asigură legătura între localităţi cât şi a celor cu racord la drumurile cu clasificare superioară, program stabilit prin Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului (PAT);

În contextul  acestor documente programatice sectoarele de drumuri locale studiate au  o importanţă deosebită pentru comuna Podeni, deoarece asigura legatura satelor intre ele si faciliteaza accesul catre centrul comunei pentru serviciile de primă necesitate ale populaţiei şi către municipiul Drobeta Turnu Severin.

◊ schimbă radical starea de viabilitate a drumurilor dintr-o pietruire superficială, într-o îmbrăcăminte asfaltică modernă;

◊ permite accesul mijloacelor de transport în comun asigurând circulaţia locuitorilor satelor pentru rezolvarea nevoilor zilnice (învăţământ, sănătate, locuri de muncă);

◊ înscrie şi satele componente în circuitul turistic de tranzit prin manifestările şi obiceiurile tradiţionale ca, prin fondul construit specific zonei precum şi monumentelor istorice şi arhitecturale.

2. Oportunitatea investiţiei

Oportunitatea implementării proiectului este justificată prin:

-	posibilitatea realizarii unui acces facil catre investitiile viitoare din zona;

- asigurarea unei infrastructuri conduce la dezvoltarea economica si turistica a zonei;

c) valoarea investiției;

Valoare totala a investitiei (inclusiv TVA):   4965357,558 lei

d) perioada de implementare propusă;

Perioada de implementare propusa pentru realizarea investitiei: 15 luni

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie şi amplasamente)

Toate lucrările descrise mai sus pentru modernizarea infrastructurii de transport legata de drumuri de exploatare, ulite  si drum comunal  în comuna Podeni, se vor realiza pe domeniul public fără achizitionarea suplimentară de terenuri sau scoatere a acestora din circuitul productiv.

Plansele reprezentative sunt următoarele planse:

- plan de încadrare în judeţ

- plan de încadrare în zonă

- planuri de situaţie

- profil transversal tip

f) descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

-profilul şi capacităţile de producţie ;

Proiectul nu generează produse ci numai servicii.

Beneficiul proiectului este indirect inclus în analiza de cost a produselor ce urmează a folosi aceste trasee de drumuri de exploatare, ulite si drum comunal.

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

Reteaua electrica :

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara alimentarea cu energie 	electrica.

Reteaua sanitara :

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara alimentarea cu apa potabila.

Retea termica:

Tinand cont de specificul proiectului nu este necesara indeplinirea necesarului de 	confort termic.

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;

Investitia "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN COMUNA PODENI, JUDEŢUL MEHEDINŢI”  este oportună pentru dezvoltarea economică şi turistică a zonei fiind în concordanță cu obiectivele propuse prin  Programul National de Dezvoltare Locala, Subprogarmul “Modernizarea satului romanesc”, domeniul specific “Reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor”

- materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare al acestora ;

Agregatele

La prepararea betonului, fundaţia de balast şi a stratului de piatra spartă se vor utiliza agregate natural si concasate, provenite din balastiere şi cariere omologate.

Agregatele folosite trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice indicate în normativul NE-012/1-2010 şi SR EN 12620:2003 cu următoarele cerinţe suplimentare:

- agregatele să provină din roci stabile, nealterabile la aer sau apă şi negelive, nu se admite utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau şistoase.

- nisipiul va fi de natură silicoasă şi va proveni din balastiere, nu se admite utilizarea nisipiului de concasaj.

- conţinutul în părţi levigabile al nisipiului va fi de max. 2% şi a pietrişului se limitează la max. 0,5%.

- curba granulometrică a agregatelor va fi stabilită în laboratorul staţiei de betoane, pentru obţinerea mărcii prescrise. Dimensiunea maximă a granulelor va fi de 16 mm sau 31 mm, în funcţie de dimensiunea minimă a elementului.

- se interzice folosirea balastului sau pietrişului cu granule mai mari decât cele indicate pe mărci de betoane.

Agregatele se vor depozita în organizarea de şantier ale constructorului pentru care se vor obţine avize şi acorduri în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Pentru depozitarea agregatelor se vor respecta şi prevederile normativului NE 012-99.

Apa

Apa utilizată la prepararea betoanelor, precum şi la umezirea acestora după punerea în operă, trebuie să corespundă prevederilor standardelor în vigoare la data execuţiei, SR EN 1008:2003.

Raportul apă / ciment în reţeta betonului va fi stabilit în laborator, ţinând seama de marca prescrisă, de lucrabilitatea necesară şi de caracteristicile fizico-mecanice ale betonului.

La stabilirea raportului apă/ciment, se va ţine seama şi de umiditatea agregatelor în momentul preparării betonului.

Cofrajele

Cofrajele vor fi astfel alcătuite încât să asigure realizarea formelor, dimensiunilor şi a suprafeţei perfect plane a elementelor, conform părţii desenate din proiect. Cofrajele, din placaj sau alte produse pe baza de lemn, trebuie să asigure obţinerea unor suprafeţe rugoase (pentru aderenţa cu betonul de monolitizare) şi să aibă găuri pentru trecerea mustăţilor de legătură. Se va urmări etanşeitatea şi rezistenţa panourilor de cofraj, astfel încât să nu permită pierderea laptelui de ciment şi să asigure preluarea încărcărilor ce apar.

Înainte de betonare, interiorul tiparelor se unge cu agenţi de decofrare. Se vor respecta prevederile normativului NE-012-99, C11-74 şi ale standardelor în vigoare la data execuţiei.

Energia electrica

Nu este necesară la execuţia lucrărilor de drum.

Combustibili

Pentru deplasarea utilajelor în timpul execuţiei investiţiei este nevoie de cca 1000 l/zi cantitate de combustibil, în special motorină, funcţie de performăntele, numarul şi capacităţile utilajelor folosite în execuţia lucrărilor de drum.

Toate materialele necesare în execuţia investiţiei din comuna Podeni sunt procurate de la firme specializate, autorizate în livrarea de materiale şi materii prime necesare.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona

Lucrările de execuţie a investiţiei nu afectează utilităţile referitoare, energie electrică,  telefonie.

Comunicaţiile vor fi asigurate prin telefonie mobilă.

Pentru asigurarea necesarului de apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului  de execuţie a investiţiei se va folosi sursele de apa existente in localitate (fantani).

Alimentarea cu energie electrica nu este necesar.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectata de execuţia investiţiei

Prin proiect nu se afectează zone în afara amplasamentului.

Pentru refacerea ecologica nu sunt necesare lucrări de amenajare : modelari, nivelari,  plantari pomi şi semănare gazon.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul.

- resurse naturale folosite in constructie si functionare

Pentru realizarea drumurilor se va folosi: balast, piatra sparta pentru drumuri, nisip, agregate concasate, bitum pentru drumuri.

- metode folosite în construcţie;

Metodele de construcţie a investiţiei sunt cele folosite şi acceptate pe piaţa infrastructurilor de drum, cu respectarea prevederilor furnizorilor de utilaje şi materiale precum şi a caietelor de sarcini din proiectul tehnic.

Ordinea de realizare a invesţiei este dată mai jos:

- Predare amplasament

- Organizarea de şantier

- Trasare lucrări

- Executarea sanţurilor de pămant pentru preluarea apei pluvial de pe platforma drumurilor

- Executarea fundaţiei din balast de rau

- Executarea fundaţiei din macadam ordinar

- Executarea îmbrăcăminţii rutiere din beton asfaltic

- Execuţie podeţe noi

- Amenajare podeţe existente

- Executarea marcaj şi semnalizare rutieră

- Recepţia la terminarea lucrărilor a lucrărilor

- Receptia finala a lucrărilor la expirarea perioadei de buna execuţie

- Întretinere şi reparaţii curente şi capital.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Inainte de inceperea lucrarilor, drumul se va picheta. Se vor respecta reglementarile aprobate prin PUZ si normativele in vigoare pentru specificul investitiei.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);

Nu este cazul.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei

2. Certificat de urbanism

3. Aviz de principiu pentru asigurarea utilităţilor – nu este cazul

4. Acord de mediu

5. Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti

Se va întocmi documentaţie pentru obţinerea avizelor în conformitate cu

- Legea 50/1991, cu completările şi modificările ulterioare

- Ordinul 1943 al MLPTL – norme metodologice de aplicare a legii 50/91

- HGR 525/96, cu modificările ulterioare, - Regulament general de Urbanism

- Normative, hotărâri, decizii specifice fiecărui domeniu pentru care se cere avizarea.

IV. Descrierea– planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului; NU ESTE CAZUL.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului;

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz;

– metode folosite în demolare;

– detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

– alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

- Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind :

- Folosintele actuale si planificate ale terenului, atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

- Suprafaţa totală ocupată de drumurile modernizate este de 20641mp, din care suprafaţa carosabilă 13442mp.

Politici de zonare si de folosire a terenului;

Nu este cazul.

- Arealele sensibile;

Nu este cazul.

- Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Coordonatele stereo 1970 vor fi prezentate in format digital.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

Nu este necesara alimentarea cu apa.

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

Tinand cont de specificul proiectului, mai exact modernizarea drumurilor cu balast si piatra, nu se vor aduce atingere mediului inconjurator in ceea ce priveste calitatea aerului.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;Sursele de zgomot sunt reprezentate de:

Nu se vor produce zgomote sau vibratii.

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Pe amplasament nu vor fi procesate si depozitate substante radioactive.

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime;

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

Activitatea ce se va desfăşura nu va afecta negativ solul şi subsolul.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/sau acvatice.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

Investitia se va face în baza unui certificat de urbanism care are la baza un plan urbanistic de detaliu.

Datorita specificului proiectului, nu sunt necesare masuri de protejare a asezarilor 	umane sau a altor obiective de interes public.

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

Se va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile si materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul, vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Deşeurile rezultate vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/21.12.2006.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Nu este cazul.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Realizarea  acestei investiţii are un impact favorabil asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei, florei şi  solului .

Toate componentele, materialele şi accesorii  prevăzute în proiect au avizul ministerului sănătăţii.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor/ speciilor afectate);

Nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

Întrucat impactul este favorabil mediului prin realizarea investiţiei, nu putem vorbi de o complexitate a impactului.

- probabilitatea impactului;

Modernizarea drumurilor de exploatare, ulite si drumului comunal nu creeaza probabilitatea unui impact negativ asupra mediului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului.

Nu e cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată nu necesită controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

Nu este cazul.

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X.  Lucrări necesare organizării de şantier:

-descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier trebuie să cuprindă în zona, numai  amplasarea unor obiecte provizorii :

-magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule;

Nu sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor.

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor.

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare.

-localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier  se va amplasata în afara ariei protejate, de unde se transporta la lucrare materialele necesare: balast, piatra sparta, mixtura asfaltice. Utilajele se retrag în baza de productie la sfarsitul zilei.

-descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglemantarile specifice, cu referire la:

- O.U.G 195/2005 – privind protectia mediului;

- O.U.G. 78/2000 – privind rgimul deseurilor;

- Legea 426/2001 – pentru aprobarea O.U.G. 78/2000;

- O.U.G 16/2001 – privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile – republicata de OUT.R 16/2001 si actualizata (pana la 20.05.2006);

- H.G.R. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;

- Legea 465/2001; H.G.R. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele periculoase.

Executantul va lua masurile necesare in vederea protectiei factorilor de mediu si redarea terenului in conditiile de mediu inconjurator initiale, dupa cum urmeaza:

- Protectia solului si a subsolului

In conditiile desfasurarii lucrarilor de constructii pe amplasamente situate in domeniul silvic, executantul va lua masurile ce se impun privind respecatrea regulilor silvice de exploatare si transport tehnologic al lemnului, sa mentina suprafata impadurita a fondului forestier, sa respecte regimul silvic, sa protejeze patrimoniul forestier, cinegetic si piscicol si al pajistilor din cadrul ariilor naturale protejate in termenii stabiliti prin planurile de management si regulamente specifice.

- Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice

Executantul va lua masurile ce se impun pentru a nu deversa in apele de suprafata si subterane ape uzate, fecaloid menajer, subsatnte petroliere, substante periculoase, sa nu arunce si sa depoziteze pe maluri in albiile raurilor deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape subsatante explozive, tensiune electrica, narcotice, subsatante periculoase.

- Protectia aerului si fonica.

Se vor lua masuri pentru retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici, instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare se vor dota cu sisteme de automonitorizare si retinere a poluantilor (fum, praf etc..) se vor lua masuri si se vor dota instalatiile, mijloacele de transport si utilajele cu dispozitive si dotari speciale pentru protectia fonica, astfel incat sa nu conduca, prin functionarea acestora, la depasirea nivelului limita a zgomotului ambiental.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public.

Pe parcursul executarii lucrarilor nu vor fi afectate fizic sau functional asezari umane sau obiective de interes public. La terminarea lucrarilor, suprafetele de teren ocupate temporar vor fi redate, prin refacerea acestora, in circuitul functional initial.

- Gospodarirea deseurilor.

Executantul va asigura colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice, depozitarea temporarara corespunzatoare a fiecarui deseu rezultat in recipienti, cutii metalice, containere etc. Deseurile, materialele valorificabile vor fi transportate in zone special amenajate in vederea refolosirii lor sau valorificarii la terti. Deseurile periculoase, daca este cazul vor fi preluate, transportate si gestionate de agenti economici specializati, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

-surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Nu este cazul.

-dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

-lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

-aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

-aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

-modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

În urma realizării acestei investiţii nu se produc lucrări de distrugere a mediului înconjurător.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

Se ataseaza planse tehnice prezentului memoriu.

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Centrul de comună (satul Podeni) este străbătut de râul Bahna care își are izvoarele în amonte de Podeni. Cele două sate apartinatoare, Gornenți si Malarișca se gasesc pe partea dinspre podisul Mehedinți, dar în compunerea comunei există cîteva cătune mărișoare pe dealurile care mărginesc malul drept al râului Bahna (către orașul Băile Herculane din județul Caraș Severin). E vorba despre Sarafinești, Bolovanul și Satu din Mijloc.

Drumurile ce fac obiectul studiului de fata sunt drumuri de exploatare, ulite si drum comunal  in satele Bolovanu, Gornenti, Malarisca in comuna Podeni care facilitează legatura cu drumul judeţean DJ606C si drumul comunal  DC4.

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Reţeaua Natura 2000 reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea naturii în statele membre. Natura 2000 se materializează într-o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului continent. Reţeaua Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene, denumite generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, ce reglementează modul de selectare şi desemnare a siturilor şi protecţia acestora, statelor membre revenindu-le dreptul de a reglementa modalităţile de realizare practică şi de implementare a prevederilor stipulate în aceste acte legislative comunitare.

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Pe amplasamentul proiectului nu exista habitate de interes comunitar aflate in stare de conservare.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Amplasarea obiectivelor nu fragmenteaza habitate de interes comunitar.

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

In faza de realizare a proiectului, impactul pe care il preconizam ca efect asupra speciilor faunistice de pe amplasament si din zona adiacenta este nesemnificativ.

Impactul negativ direct care s-ar putea contura asupra speciilor apartinand faunei este diminuat ca urmare a mobilitatii acestora, amplasamentul fiind situat intr-o zona intens circulata, zona aflata in plin proces de dezvoltare. Avand in vedere ponderea foarte mica a acestor specii in zona amplasamentului, nu se va inregistra un dezechilibru pentru populatiile speciilor din zona. Proiectul nu prevede lucrarile de decopertare sau excavare. Amenajarea drumului se va realiza prin modernizarea acestuia cu balast compactat si piatra sparta, ceea ce nu va afecta speciile afectate.

f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Lucrarile se vor executa numai pe terenuri reglementate din punct de vedere juridic. In conditiile in care se modifica prevederile prezentului aviz sau se vor executa lucrari suplimentare fata de cele avizate, se va solicita aviz modificator conform Ordinului MMGA nr.15/2006. La punerea in functiune a lucrarilor, beneficiarul va solicita unei societati certificate intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, normativul de continut al acesteia fiind Ordinul M.M.P. nr.799/2012.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. . . . . . . . . . . privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Semnătura şi ştampilă

SC EDIL CONS GENERAL  SRL

Ing. Ilie Ceausu Carmen Gabriela