#### ANEXA Nr. 5.E 
la procedură

#### MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

“ CONSTRUIRE POD PESTE CANALUL COLECTOR PRINCIPAL (CCP)

IN COMUNA GOGOSU, JUD.MEHEDINTI”

- Titular:

- Numele:  COMUNA  GOGOSU, judetul MEHEDINTI

- Adresa poştală: 227220, loc. Gogosu,  com. Gogosu, judetul MEHEDINTI

- Numărul de telefon, de fax : 0252-357 228

- Numele persoanelor de contact:

JEAN ROGOVEANU – primar, reprezentant al PRIMARIEI  COMUNEI  GOGOSU

- Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

a) Rezumatul proiectului

Prezenta documentatie “ CONSTRUIRE POD PESTE CANALUL COLECTOR PRINCIPAL (CCP) IN COMUNA GOGOSU, JUD.MEHEDINTI” a fost solicitata prin Certificatul de Urbanism nr. ............. din ........................ eliberat de Primaria Comunei Gogosu.

Proiectul are ca scop crearea unei cai de comunicatie moderne cu implicatii in dezvoltarea regionala a zonei, a fluidizarii traficului, cresterii sigurantei traficului, micsorarea timpilor de parcurs, scaderea poluarii la toate nivelurile in zonele tranzitate in prezent si scurtarea legaturilor rutiere cu comunele vecine Burila Mare, Jiana, Gruia, Patulele, spre DN56B si DN56C, precum si spre mun. Dr. Tr. Severin si orasul Vanju Mare.

Proiectul isi propune sa realizeze o legatura rutiera intre  localitatile componenete ale comunei Gogosu si loturile agricole aflate la in NV comunei, prin constructia unui pod de beton armat nou peste canalul colector principal din comuna Gogosu..

2.1. Situatia existenta

In prezent pe amplsaamentul studiat exista un podet tubular realizat prim metode empirice. Debitele cursului canalului colector principal, in cazul viiturilor si ploilor torentiale de lunga durata, nu mai pot fi preluate de deschiderea mica a puntii existente, traficul pietonal desfasurandu-se in conditii foarte proaste in perioadele de ploi abundente si zapezi.

Din punct de vedere al gospodaririi apelor, lucrarile de constructie al podului nu influenteaza asupra regimului apelor de suprafata  sau subterane, a obiectivelor existente si programate a se executa in zona.

2.2. Solutia propusa

Podul proiectat se va construi perpendicular pe axul canalului colector principal, profitand de configuratia malurilor,   prin racordari cu rampe de acces la traseul existent al drumului de exploatare ce face legatura intre DC106 si localitatea Gogosu.

Suprastructura:

Suprastructura podului se va realiza din  grinzi de beton prefabricate precomprimate cu fire aderente cu 8.00 m lungime si 0.42 m inaltime (conform proiect tip IPTANA nr. C 644/I-1993 plan 1/1603…3/1605).  Aceste grinzi, in numar de 10 bucati, sunt asezate joantiv, conlucrarea dintre ele se va realiza printr-o placa de suprabetonare din beton armat de clasa C25/30 care se realizeaza pe toata latimea podului. Calea pe pod se va executa din beton asfaltic in doua straturi de 4 cm fiecare, dupa realizarea hidroizolatiei necesare .

Trotuarele 2 X 0.60 m se executa din beton C25/30  turnat pe loc. Calea pe trotuare este alcatuita dintr-un strat de 3  cm grosime de beton asfaltic.  In interiorul trotuarelor sunt lasate goluri tehnologice pentru a se putea amplasa cablurile de energie electrica si telecomunicatii. Aceste goluri sunt realizate cu ajutorul unor tuburi din PVC. La marginea exterioara a trotuarelor se implanteaza parapetul podului realizat din panouri de tevi metalice. Rezemarea suprastructurii pe culei se face prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.

Infrastructura:

Infrastructura  este alcatuita din doua culei de greutate cu elevatiile din beton simplu C25/30, avind cuzinetii, zidurile de garda si zidurile intoarse din beton armat C25/30. Culeile au fundatii directe din beton C16/20. Zidurile intoarse au o lungime de 1.70 m si o grosime variabila 0.50 - 0.70 m. Deasemenea se vor realiza si patru aripi avind elevatiile din beton simplu C25/30, cu o inaltime variabila, cu fundatii directe din beton simplu C16/20,  pentru racordarea podului la taluzurile existente ale albiei.

Pentru realizarea legaturii dintre pod si drumul de acces, cit si pentru evitarea tasarilor, pe rampele de racordare s-au prevazut placi de racordare din beton armat cu lungimea de 3.00 m.

Rampele de acces la pod au 5.00 m latime partea carosabila cu urmatorul sistem rutier :

-  20 cm strat de balast grosime dupa compactare sort 0-63 mm (STAS 662-2002),  - grad de compactare 98 %;

- 15 cm piatra sparta compactata

- 6  cm beton asfaltic BAPC16 – strat de uzura ;

Acostamentele au 0.75 m latime si sunt alcatuite dintr-un strat de 21 cm balast.

Caracteristicile principale ale constructiei;

A. POD L = 8.00 m

-  lungime pod L = 8.00 m - pod drept

-  latime carosabil B =4.00 m.

-  trotuare 2 x 0.60 m

-  latime carosabil rampe de acces  5.00 m.

Lucrari adiacente:

Odata cu lucrarile de executie a podului peste canalul colector principal, se va regulariza albia paraului pe o lungime de 10 m aval si 10 m amonte fata de podul proiectat.

Proiectul  respecta  legile,  normativele  in  vigoare,  codul  civil  si  avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism.

c) Valoarea investiției – 536.737,58 lei C+M fara TVA

d) Perioada de implementare propusă – 12 luni;

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar – planurile de situație și amplasament sunt anexate;

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect

Podul proiectat se va construi perpendicular pe axul canalului colector principal, profitand de configuratia malurilor,   prin racordari cu rampe de acces la traseul existent al drumului de exploatare ce face legatura intre DC106 si localitatea Gogosu.

Suprastructura:

Suprastructura podului se va realiza din  grinzi de beton prefabricate precomprimate cu fire aderente cu 8.00 m lungime si 0.42 m inaltime (conform proiect tip IPTANA nr. C 644/I-1993 plan 1/1603…3/1605).  Aceste grinzi, in numar de 10 bucati, sunt asezate joantiv, conlucrarea dintre ele se va realiza printr-o placa de suprabetonare din beton armat de clasa C25/30 care se realizeaza pe toata latimea podului. Calea pe pod se va executa din beton asfaltic in doua straturi de 4 cm fiecare, dupa realizarea hidroizolatiei necesare .

Trotuarele 2 X 0.60 m se executa din beton C25/30  turnat pe loc. Calea pe trotuare este alcatuita dintr-un strat de 3  cm grosime de beton asfaltic.  In interiorul trotuarelor sunt lasate goluri tehnologice pentru a se putea amplasa cablurile de energie electrica si telecomunicatii. Aceste goluri sunt realizate cu ajutorul unor tuburi din PVC. La marginea exterioara a trotuarelor se implanteaza parapetul podului realizat din panouri de tevi metalice. Rezemarea suprastructurii pe culei se face prin intermediul aparatelor de reazem din neopren.

Infrastructura:

Infrastructura  este alcatuita din doua culei de greutate cu elevatiile din beton simplu C25/30, avind cuzinetii, zidurile de garda si zidurile intoarse din beton armat C25/30. Culeile au fundatii directe din beton C16/20. Zidurile intoarse au o lungime de 1.70 m si o grosime variabila 0.50 - 0.70 m. Deasemenea se vor realiza si patru aripi avind elevatiile din beton simplu C25/30, cu o inaltime variabila, cu fundatii directe din beton simplu C16/20,  pentru racordarea podului la taluzurile existente ale albiei.

Pentru realizarea legaturii dintre pod si drumul de acces, cit si pentru evitarea tasarilor, pe rampele de racordare s-au prevazut placi de racordare din beton armat cu lungimea de 3.00 m.

Rampele de acces la pod au 5.00 m latime partea carosabila cu urmatorul sistem rutier :

-  20 cm strat de balast grosime dupa compactare sort 0-63 mm (STAS 662-2002),  - grad de compactare 98 %;

- 15 cm piatra sparta compactata

- 6  cm beton asfaltic BAPC16 – strat de uzura ;

Acostamentele au 0.75 m latime si sunt alcatuite dintr-un strat de 21 cm balast.

Caracteristicile principale ale constructiei;

A. POD L = 8.00 m

-  lungime pod L = 8.00 m - pod drept

-  latime carosabil B =4.00 m.

-  trotuare 2 x 0.60 m

-  latime carosabil rampe de acces  5.00 m.

Lucrari adiacente:

Odata cu lucrarile de executie a podului peste canalul colector principal, se va regulariza albia canalului pe o lungime de 10 m aval si 10 m amonte fata de podul proiectat.

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime puse in opera (balast, piatra sparta, betoane, mixturi asfaltice) vor si aduse de antreprenor si puse direct opera, fara a se creea depozite pe amplasament.

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Nu este cazul, se folosesc traseele existente ale strazilor, fara a fi necesare expropieri.

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;

Materiile prime naturale puse in opera (balast, piatra sparta) vor si aduse de antreprenor si puse direct opera, fara a se creea depozite pe amplasament.

- metode folosite în construcție/demolare;

Se va construi un pod nou din beton armat peste canalul colector principal cu lungimea de L=8.0 m.

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară – nu este cazul;

- relația cu alte proiecte existente sau planificate - nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare -  nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului - nu este cazul;

- alte autorizații cerute pentru proiect – nu este cazul;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului- nu este cazul;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului- nu este cazul;

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz- nu este cazul;

- metode folosite în demolare- nu este cazul;

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare- nu este cazul;

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării – nu este cazul;

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența  privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare – nu este cazul;

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare- nu este cazul

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- X=321162.16  Y=310770.52

- X=321155.37  Y=310786.09

- X=321078.91  Y=310749.48

- X=321086.35  Y=310734.35

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse  de  poluanţi  şi  instalaţii  pentru  reţinerea,  evacuarea  şi  dispersia poluanţilor în mediu

a. Protecţia calităţii apelor:

Proiectarea lucrarilor de suprastructura se va face astfel incit contaminarea potentiala a cursurilor de apa , a lacurilor , a pinzei freatice sa fie evitata.

Apele pluviale vor fi colectate prin amenajarea unor rigole pereate cu beton si se vor deversa la emisar.

b. Protecţia aerului:

Pe toata perioada executie solutiile adoptate trebuie sa asigure masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii , pentru a nu depasi pragul admis.

c. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

Datorita uniformizarii vitezei se scade intensitate zgomotului , iar accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 10 to  va fi interzisa.

d. Protecţia împotriva radiaţiilor:

Nu exista surse de radiatii si nu sunt necesare masuri speciale impotriva lor.

e. Protecţia solului şi a subsolului:

Pe perioada lucrarilor nu exista un impact semnificativ asupra mediului inconjurator

f. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

Amplasamentul nu este situat intr-un cadru semnificativ ca ecosistem ocrotit prin programe speciale nationale sau locale.

g. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

Prin lucrarile de executie a rigolelor se protejeaza proprietatile din zona prin preluarea de catre santurile laterale a apelor pluviale, se elimina disconfortul creat dedeplasarea frecventa a locuitorilor si lucratorilor acestor asezari prin balti si noroaie.

h. prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- se vor recicla deseurile refolosibile , prin integrarea lor in lucrarile de umpluturi

- se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare

- intretinerea utilajelor si vehicolelor folosite in activitatea de constructie si intretinere se efectueaza doar in locuri special amenajate pentru a evita contaminarea solului.

Deseurile de tip  menjer  se se vor colecta in pubele sanjabile ce vor fi evacuate prin contract cu firmele de salubritate .

i. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu exista surse de substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate

şi/sau produse si nu sunt necesare masuri speciale impotriva lor.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

Teritoriul administrativ al comunei Gogosu se suprapune cu  Aria de protecţie speciala avifaunistica Blahnita (codul ROSPA0011). Impactul proiectului de constructie a podului peste canalul colector principal  din comuna Gogosu nu influenteaza  foarte putin asupra populației, sănătății umane, biodiversității, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei, zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate)- nu este cazul

- magnitudinea și complexitatea impactului- nu este cazul;

- probabilitatea impactului- nu este cazul;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului- nu este cazul;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului- nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului- nu este cazul;

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă .

Pe toata perioada executie solutiile adoptate trebuie sa asigure masuri speciale pentru protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii ,pentru a nu depasi pragul admis.

Vor  fi  amplasate  panouri  avertizoare  de  reducere  a  vitezei  de  circulatie,

conform proiectului.

Traseele de transport a materialelor de constructii vor fi reduse, pe cat posibil,

a numarului de curse.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Scopul proiectului este de utilitate publica. Pentru incadrarea in prevederile Uniunii Europene privind protectia mediului si ecosistemelor existente proiectul va respectat simultan legislatia nationala si europeana in domeniu.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)- nu este cazul;

B. Se va menționa planul / programul / strategia /documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Investitia face parte din strategia de dezvoltara a infrastructurii comunei Gogosu, fiind cuprinsa in PUG comuna Gogosu, din alocatii bugetare.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;

Lucrarile de investitii vor fi realizate si vor fi executate intr-un timp cat mai scurt. Programul de lucru va fi pe timp de zi. Lucrarile se vor realiza etapizat, astfel incat impactul general sa fie cat mai mic. Lucrarile de executie a lucrarilor vor fi realizate in timp optim, astfel incat impactul asupra  oamenilor si a mediului sa fie cat mai redus.

- localizarea organizării de șantier;

Amplasarea organizarilor de santier se va face in  intravilanul comunei Gogosu,  jud. Mehedinti.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;

Vor  fi  amplasate  panouri  avertizoare  de  reducere  a  vitezei  de  circulatie, conform proiectului.

Prin realizarea investitiei nu vor fi efectuate defrisari.

- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;

Traseele de transport a materialelor de constructii vor fi reduse, pe cat posibil,

cu reducerea numarului de curse.

- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

Amplasarea organizarii de santier si executarea lucrarilor se va face astfel

incit sa se evite:

- modificarea dinamicii scurgerii apelor subterane

- modificarea dinamicii scurgerii apelor de suprafata.

- infestarea apelor subterane si de suprafata cu carburanti sau materiale poluate.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;

Nu este cazul, proiectul fiind pentru constructia unui pod nou in extravilanul com. Gogosu,  jud. Mehedinti.

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Nu este cazul, proiectul fiind pentru constructia unui pod nou in extravilanul com. Gogosu,  jud. Mehedinti.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației;

Nu este cazul, proiectul fiind pentru constructia unui pod nou in extravilanul com. Gogosu,  jud. Mehedinti.

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Nu este cazul, proiectul fiind pentru constructia unui pod nou in extravilanul com. Gogosu,  jud. Mehedinti.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă , planuri de situație;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Podul proiectat se va construi perpendicular pe axul canalului colector principal, profitand de configuratia malurilor,   prin racordari cu rampe de acces la traseul existent al drumului de exploatare ce face legatura intre DC106 si localitatea Gogosu.

- X=321162.16  Y=310770.52

- X=321155.37  Y=310786.09

- X=321078.91  Y=310749.48

- X=321086.35  Y=310734.35

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar - Aria de protecţie speciala avifaunistica Blahnita (codul ROSPA0011)

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar- nu este cazul;

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar:

Impactul executiei proiectului va fi minim asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata respectiva.

Aria de protecţie speciala avifaunistica Blahnita (codul ROSPA0011) are o suprafaţa totala de 45286,3 ha şi desfăşoară integral pe teritoriul judeţului Mehedinţi.

Situl este localizat prin următoarele coordonate geografice: latitudine N 44° 25' 32'', longitudine E 22° 38' 15'' şi este situat în regiunea biogeografică continentală, la o altitudine medie de 78 m, altitudine minimă fiind de 15 m, respectiv cea maximă de 301 m.

Situl se desfăşoară pe raza administrativă a opt comune - Burila Mare, Devesel, Gogoşu, Gruia, Hinova, Jiana, Pătulele şi Vânjuleţ.

În interiorul ariei de protectie speciala avifaunistica (SPA) Blahniţa se află situl de importanţă comunitară (SCI) Padurea Starmina (codul ROSCI0173), cu o suprafata totala de 123,0 ha, din care o parte (100,3 ha) este inclusă în lista Rezervatiile naturale si Monumentele naturii, apartinand comunei Hinova.

Aria de protectie speciala avifaunistica (SPA) Blahnita include o zona umeda intre Hinova si Ostrovul Corbului, de 185 ha, cu regim de protectie la nivel judetean, declarata rezervatie prin Hotararea nr. 13/10.07.2000 pentru completarea Hotararii nr. 26/1994 a Consiliului Judetean Mehedinti, privind protectia rezervatiilor si monumentelor naturii din judet, existand in acest sens si un regulament de administrare.

Pe teritoriul ariei de protectie speciala avifaunistica Blahniţa predomină ecosistemele terestre (89%), de regulă modificate sau amenajate (agrosisteme, ecosisteme forestiere, spaţii rurale, ecosisteme pisciculturale), dar se intâlnesc şi ecosisteme naturale de ape dulci (7%) şi ecosisteme urbane (4%).

Situl este alcatuit in principal din 11 clase de habitate: N 06 Rauri, lacuri (7%), N 07 Mlastini, turbării (6%), N 12 Culturi - teren arabil (29%), N 14 Pasuni (19%), N 15 Alte terenuri arabile (8%), N 16 Paduri de foioase (16%), N 21 Vii si livezi (5%), N 23 Alte terenuri artificiale - localităţi, mine etc. (4%), N 26 Habitate de păduri - păduri în tranziţie (6%).

Situl găzduieşte un numar de 18 specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE si anume: Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Egretta alba, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Mergus albellus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmeus, Porzana parva, Sterna hirundo, Coracias garrulus si Platalea leucorodia.

Aria de protectie speciala avifaunistica Blahnita este importanta, de asemenea, pentru 88 de specii de pasari migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn) si pentru un numar de 5 specii periclitate la nivel global.

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor: Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax.

Situl este important în perioada migraţiei şi pentru iernat şi pentru alte specii de baltă. Date despre prezenta, localizarea, populaţia si ecologia speciilor si / sau habitatelor de interes comunitar prezente pe amplasamentul si in imediata vecinatate a proiectului, mentionate in formularele standard al ariei naturale protejate de interes comunitar:

| Specia | Statul de conservare al speciei | Prezenţa în amplasamentul proiectului | Impactul proiectului asupra speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ardea purpurea | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi din cuprinsul sitului, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 90 - 100 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofa, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Ardeola ralloides | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 Specie amenintata pe scara globala | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în bălţile mari din cuprinsul sitului. Populaţia estimată în SPA este de 160 - 230 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |

Speciile protejate în aria de protecţie specială avifaunistică Blahniţa (cod ROSPA0011)

| Aythya nyroca | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 Specie ameninţată pe scară globală | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi din cuprinsul sitului, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 100 - 120 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofa, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| Botaurus stellaris | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi cu stufărişuri din cuprinsul sitului. Populaţia estimată în SPA este de 28 - 44 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Chlidonias hybridus | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi din cuprinsul sitului, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 90 - 100 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Circus aeruginosus | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, răpitoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în terenuri deschise din vecinătatea mlaştinilor şi bălţilor din cuprinsul SPA.; vânează şi pe terenuri agricole. Populaţia estimată în SPA este de 20 - 30 perechi. Specia poate fi întâlnită in | Proiectul nu are impact asupra speciei |

|  |  | amplasamentul proiectului şi în zona limitrofa, în zbor, numai pentru hrănire. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Egretta alba | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi din cuprinsul SPA, în locuri ferite de prezenţa umană. Populaţia estimată în SPA este de 40 - 60 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Egretta garzetta | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi cu sălcii din cuprinsul sitului, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 420 - 560 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Haliaeetus albicilla | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, de pradă, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu păduri de baltă din lunci şi ostroave, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 1 pereche. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Himantopus himantopus | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG | - Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi, inclusiv locuri | Proiectul nu are impact asupra |

|  | 57/2007 | saraturate din cuprinsul sitului. Populaţia estimată în SPA este de 12 - 14 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| Ixobrychus minutus | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi din cuprinsul sitului, în locuri cu vegetaţie densă. Populaţia estimată în SPA este de 120 - 140 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofa, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Mergus albellus | Directiva 79/409/CEE Nu este listată pe OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de iarnă pentru hrănire, în zonele cu mlaştini şi bălţi din cuprinsul sitului. Nu se cunoaşte mărimea populaţiei în sit. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Nycticorax nycticorax | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, nocturnă, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu stufărişuri din mlaştini şi bălţi, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 380 - 440 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Phalacrocorax | Directiva | - Specie migratoare, prezentă pe | Proiectul nu |
| pygmeus | 79/409/CEE | timp de vară în zonele cu cu | are impact |
|  |  | ape, stufarisuri şi arbuşti din | asupra |

|  | Anexa 3 OUG 57/2007 | cuprinsul sitului. Se întâlneşte şi în pasaj, uneori şi pentru iernat Populaţia estimată în SPA: 90 - 120 perechi pentru cuibărit, 240 de indivizi pentru iernat, iar pentru pasaj 700 - 800 indivizi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| Porzana parva | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit, în zonele cu mlaştini şi bălţi cu stufarisuri şi arbuşti din cuprinsul sitului. Nu se cunoaşte mărimea populaţiei în siti. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofa, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Sterna hirundo | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini şi bălţi din cuprinsul sitului, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 90 - 100 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |
| Coracias garrulus | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 Specie amenintata pe scara globala | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire în luminişurile de la liziera pădurilor, păşuni sau fâneţe, iar pentru cuibărit, în apropierea apelor curgătoare din cuprinsul sitului. Populaţia estimată în SPA este de 170 - 180 perechi. | Proiectul nu are impact asupra speciei |

|  |  | - Specia poate fi întâlnită ocazional in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă pentru hrănire. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platalea leucorodia | Directiva 79/409/CEE Anexa 3 OUG 57/2007 | Specie migratoare, prezentă pe timp de vară pentru hrănire şi cuibărit în zonele cu mlaştini, bălţi, terenuri inundabile/inundate, cu stufărişuri şi arbori din cuprinsul sitului, în special în Lunca Dunării. Populaţia estimată în SPA este de 54 - 68 perechi. Specia nu poate fi întâlnită in amplasamentul proiectului şi în zona limitrofă, nefiind întrunite condiţiile de habitat. | Proiectul nu are impact asupra speciei |

Alte specii de păsări ce pot fi întâlnite în zona de amplasare a proiectului

Specii de păsări listate in anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn) ce pot fi identificate pe amplasamentul sau în vecinătatea proiectului propus: Coturnix coturnix (Prepeliţa), Buteo lagopus (Şorecarul încălţat), Otus scops (Ciuful pitic), Cuculus canorus (Cucul), Jynx torquilla (Capântorsul), Apus apus (Drepneaua mică), Merops apiaster (Prigoria), Upupa epops (Pupăza), Muscicapa striata (Muscarul sur), Ficedula hypoleuca (Muscarul negru), Sylvia communis (Silvia de câmpie), Sylvia curruca (Silvia mică), Acrocephalus arundinaceus (Lăcarul mare), Phylloscopus collybita (Pitulicea mică), Phylloscopus sibilatrix (Pitulicea sfârâitoare), Phylloscopus t. trochilus (Pitulicea fluierătoare), Turdus philomelos (Sturzul cântător), Turdus iliacus (Sturzul de vii), Sturnus vulgaris (Graurul), Luscinia megarhynchos (Privighetoarea), Phoenicurus phoenicurus (Cordoşul de grădină), Erithacus rubecula (Măcăleandrul), Lanius senator (Sfrânciocul cu capul roşu), Bombycilla garrulus (Mătăsarul), Fringilla coelebs (Cinteza), Fringilla montifringilla (Cinteza de iarnă), Carduelis spinus (Scatiul), Coccothraustes coccothraustes (Botgrosul), Pyrrhula pyrrhula (Mugurarul), Emberiza calandra (Presura sură), Plectrophenax nivalis (Presura de iarnă), Alauda arvensis (Ciocârlia de câmp), Calandrella cinerea (Ciocârlia cu degetele scurte), Motacilla alba (Codobatura albă), Sturnus roseus (Lăcustarul), Oriolus oriolus (Grangurul), Corvus corone (Cioara neagră), Corvus frugilegus (Cioara de semănătură).

Specii de păsări sedentare ce pot fi identificate în amplasamentele sau în vecinătatea PP: Perdix perdix (Potârnichea), Phasianus colchicus (Fazanul de vînătoare), Streptopelia decaocto (Guguştiucul), Accipiter g. gentilis (Uliul porumbar),Accipiter nisus (Uliul păsărar), Asio otus (Ciuful de pădure), Strix aluco (Huhurezul mic), Athene noctua (Cucuveaua comună), Glaucidium passerinum (Cucuveaua pitică), Turdus merula (Mierla neagră), Parus major (Piţigoiul mare), Aegithalos caudatus (Piţigoiul codat), Parus lugubris (Piţigoiul de livadă), Parus palustris (Piţigoiul sur), Sitta europaea (Scorţarul), Certhia familiaris (Cojoaica comună), Fringilla coelebs (Cinteza), Acanthis cannabina (Câneparul), Carduelis carduelis (Sticletele), Carduelis chloris (Florintele), Carduelis spinus (Scatiul), Pyrrhula pyrrhula (Mugurarul), Emberiza citrinella (Presura galbenă), Passer domesticus (Vrabia de casă), Passer montanus montanus (Vrabia de câmp) Galerida cristata (Ciocârlanul moţat), Coloeus monedula (Stăncuţa), Sturnus vulgaris (Graurul), Corvus cornix (Cioara grivă), Pica pica (Coţofana), Garrulus glandarius (Gaiţa).

Speciile de păsări ce pot fi identificate în zona amplasamentului PP nu vor fi afectate de activitatea de construcţii deaoarece sunt specii mobile, care se vor îndepărta spre zone unde nu pot fi deranjate de activitatea umană. Se recomandă ca lucrările de construcţii să se desfăşoara în sezonul de toamnă - iarnă, când o parte din populaţiile de păsări au migrat, iar cele sedentare se retrag în locuri unde se găseşte mai multă hrană.

La nivelul ariei de protecţia specială avifaunistică ROSPA0011 Blahniţa se cunosc date privind structura pe specii a elementelor de biodiversitate protejate, respectiv speciile de păsări pentru care a fost declarat situl.

Impactul executiei proiectului va fi minim asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata respectiva.

) alte informații prevăzute în legislația în vigoare- nu este cazul;

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

- bazinul hidrografic -  Jiu

- cursul de apă: Blahnita (Rogova) –izvor- cf. Dunarea cod RORW14.1.24_B158

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): ROJI06 – Lunca si terasele Dunarii-Calafat

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă- nu este cazul;

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz- nu este cazul;

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2019 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

- pct. 10 – Proiecte de infrastructura

#### Semnătura și ștampila titularului

#### . . . . . . . . . .