MEMORIU  DE PREZENTARE

(conform ANEXA 5.E)

I. Denumirea proiectului: CONSTRUIRE IMOBIL P+4E CU 									DESTINATIA SPATII DE LOCUIT

II. Titular :

-  GOGONEȚU GHEORGHIȚA

-  adresa : GURA POROINEI, com. ȘIMIAN, judetul MEHEDINTI;

-  numar de telefon: 0742201010;

* director/manager/ administrator;

* responsabil pentru  protectia mediului.

III. Descrierea  proiectului:

Proiectul are ca scop CONSTRUIRE IMOBIL P+4E CU DESTINAȚIA SPAȚII DE LOCUIT amplasată în Drobeta Turnu Severin, b-dul TUDOR VLADIMIRESCU, nr. 44B, DR. TR. SEVERIN, jud. MEHEDINȚI, având numărul cadastral 7071.

Bilantul teritorial:

-	suprafata totala teren: 		=  470mp.

-	suprafata construita propusa		=  144,00mp.

-	suprafata desfasurata propusa	=  720,00mp.

-	POT pr.				=  30,63%

-	CUT pr.				=  0,30.

Descrierea sumara a proiectului

Construcția propusă va avea regim de înălțime P+4 și destinația locuințe.

INFRASTRUCTURĂ:

- fundații continue din beton armat sub pereți din zidărie cărămidă eficientă grosime 30cm respectiv 15cm pereți interiori;

- pardosea de beton armat cota ±0,00.

SUPRASTRUCTURĂ:

- zidărie portantă gr. 30cm din cărămidă eficientă (tip porotherm) combinată cu stâlpi, centuri și grinzi din beton armat;

- planșee de beton  armat cotele +2,80; +5,60; +8,40 și +11,20;

- acoperiș tip șarpantă executată din lemn ecarisat de brad într-o apă;

- învelitoare din țiglă ceramică profilată.

Caracteristici  functionale

Construcția propusă are regim de înălțime parter+4 etaje, cota ±0.00 este mai sus cu 45cm față de cota terenului amenajat.

Suprafata construita la parterului respectiv a etajelor este de 144,00mp, formată din casa scării și 2 (două) apartamente (cameră de zi, bucătărie, dormitor, grup saniotar și hol).

Modul de asigurare a utilitatilor

-      1. Alimentarea cu apa : va fi asigurata de reteaua din zona, racordul facindu-se in baza avizului de specialitate.

-      2. Canalizarea : va fi asigurata de reteaua din zona, racordul facindu-se in baza avizului de specialitate.

-      3. Asigurarea agentului termic : centrală pe gaze.

-      4. Alimentarea  cu energie electrica: va fi asigurata de reteaua electrica din zona, racordul facindu-se in baza avizului de specialitate.

Profilul si capacitatile de productie:

- pensiune agroturistica 4 camere+grup sanitar, camera de zi, bucatarie.

IV.   Amplasament

Terenul se găsește în intravilanul municipiului Dr. Tr. Severin fiind proprietatea privată a petentului GOGONETU GHEORGHITA cu următoarele vecinătăți:

la Nord – B-dul Tudor Vladimirescu;

la Sud – proprietate privată Girjoaba Ion;

la Est – proprietate privată B-dul Tudor Vladimirescu NR.44;

la Vest – LOT 1.

V. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului

A. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

a. Protectia calitatii apelor :

Alimentarea cu apă și canalizarea vor fi asigurate de reteaua din zona (racord la reteaua din zonă).

b.  Protectia aerului:

Nu este cazul.

c.  Protectia impotriva zgomotului  si vibratiilor :

Nu este cazul.

d. Protectia impotriva  radiatiilor :

Nu este cazul

Masurile NPSI intra in grija exclusiva a antreprenorului si fiind lucrari obisnuite in practica constructorilor , nu necesita masuri speciale prin proiectare.

e. Protectia solului si subsolului :

Nu este cazul.

f. Protectia ecosistemele terestre si  acvatice :

Nu este cazul

g. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public :

Cea mai apropiată locuință este la o distanță de aproximativ 500m față de amplasamentul propus.

h. Prevenirea si gestionare deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea :

Deșeurile provenite din lucrările de construcție vor fi depozitate ăn containere specializate si ridicate de firme specializate.

Deșeurile menajere vor fi depozitate în pubele de plastic și ridicate periodic de firme specializate.

i. Gospodarirea  substantelor si preparatelor chimice periculoase :

Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.

Nu este cazul.

VI.  Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.

VII.  Lucrari de refacere /restaurare a amplasamentului

Nu este cazul.

VIII.  Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

IX.  Anexe –piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului  si  Planul de situatie.

Semnatura Titular,