MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

,, MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAŢII SPP 12 + SPP13 ”

- Titular:

- Numele companiei: ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU   IRIGATII PADINA, JUDETUL MEHEDINTI

- Adresa postala: : sat Scapau, comuna Devesel, Judetul Mehedinti

- Numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet:                                                   E-mail: ionpreda51@gmail.com
Telefon: 0743497439

- Numele persoanelor de contact:

a) reprezentant legal Proiect - Presedinte al Organizatiei: Domnul Preda Ion

b) responsabil intocmire memoriu prezentare – SC AL TRADING SRL : Domnul Rezeanu Florin

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului:

Teritoriul deservit de O.U.A.I. PADINA este de 11079 ha net, compus din :

SPP 2 - Plot II = 1091 ha neta

SPP 3 - Plot III = 965 ha neta

SPP 8 - Plot VIII = 1858 ha neta

SPP 9 - Plot IX = 1260 ha neta

SPP 10 - Plot X = 2709 ha neta

SPP 11 - Plot XI = 652 ha neta

SPP 12+13 - Plot XII+XIII = 2544 ha neta, (Plot supus lucrarilor de interventii)

Din suprafaţa amenajată pentru irigaţii apartinand OUAI PADINA de 11.079 ha sunt propuse lucrări de reabilitare pe suprafaţa de 2544 ha ( SPP 12+13 – PLOT XII + PLOT XIII=2544 ha neta  care  aparţine de UAT Vanjulet)

Suprafata  aferenta SPP 12+13 din cadrul O.U.A.I  PADINA are urmatoarele vecinătăţi:

- La Nord:  teren extravilan localitate Scapau

- La Sud : DJ 606 Jiana - Hotarani

- La Est:  DJ 562 A Rogova - Cioroboreni

- La Vest: DJ 564 Jiana - Scapau

Alimentarea cu apa a sistemului de irigatii OUAI Padina din amenajarea Crivina Vanju Mare se face din Fluviul Dunarea cu statia de baza SPA Tiganasi apa fiind pompata in canalul de aductiune CA , pe care este amplasata statia de punere sub presiune SPP12+SPP13, ce face obiectul prezentei documentatii

S-a luat in calcul modernizarea statiei si a anexei electrice a plotului SPP 12+13 din cadrul OUAI PADINA.

Lucrari propuse:

- Racord propriu PCZ 20/0.4kV 1600kvA   - set 1

- Reparatii cladire si anexa (refacere invelitoare, reparatii tencuieli, zugraveli si vopsitorii, refacere scara metalica si balustarzi metalice)

3. Refacere imprejmuire post trafo

4. Inlocuire colector metalic DN 800

5. Refacare racord colector cu refularea pompelor

6. Refacere Inslalatie hidromecanica in cuva SPP-aspiratie pompe cu Dna=200mm-5buc

7. Refacere Inslalatie hidromecanica in cuva SPP-refulare pompe cu Dna=250mm-5buc

8. Refacere instalatie de refulare prin cond. by pass DN300 L=5m

9. Refacere racord colector refulare cu cond. CP 12  DN800 si debitmetru

10. Refacere racord colector refulare cu cond. CP 13  DN800 si debitmetru

11. Refacere Instalatii  electrice  exterioare si interioare

12. Refacere instalatii  electrice de forta si automatizare - se propune inlocuirea tablourilor electrice existente cu tablouri si echipamente de automatizare prevazute cu variatoare de turatie.

14. Sistem fotovoltaic trifazat 380V, 40KVA, 32W

15. Sistem detectie efractie

16. Procurare si montare agregate de pompare inclusive pod rulant

| Electropompa cu ax orizontal avand Qp=620mc/h; Hp=70mcA;Pn=200kW;n=1500rpm;Dna=250mm; Dnr=200mm; Un=0.4kV | buc | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Electropompa cu ax vertical Qp=50mc/h; H=15mcA; Pn=4kW; Lp=0.8m, Un=0.4kV | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| Pod rulant monogrinda 3.2tfx3.3m; Pn=2.0/0.65kW; cursa carling 11m; viteza translatie 12.5m/min, inclusive montaj si probe de functiune | buc | 1 |  |  |  |  |  |

- justificarea necesitatii proiectului

Investiţia este oportună pentru că zona a devenit din ce în ce mai aridă datorită fenomenului de încălzire globală, fenomen ce este resimţit  şi prin faptul că perioadele de secetă coincid cu perioadele de vegetaţie a plantelor, fiind luni de zile când nu cad precipitaţii, aceasta în ciuda faptului că zona se bucură de terenuri bune, cernoziomuri, terenuri ce ajută la obţinerea unor producţii mari dacă acestora li se aplică tehnologia necesară.

În structura culturilor predomină cultura mare constituită în general din grâu, porumb, floarea soarelui, Pășuni si alte culturi.

Staţia de Pompare pentru Irigaţii SPP 12+SPP 13  se află într-o stare avansata de degradare, lucru ce creeaza dificultati in aplicarea udarilor pe suprafete mari de teren agricol.

Investiţia este necesară deoarece conduce la:

- diminuarea riscului şi incertitudinii în agricultură prin reducerea incidenţei fenomenelor naturale                 (a secetei);

- ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare;

- creşterea eficienţei activităţii agricole, prin îmbunătăţirea aprovizionării cu inputuri şi o mai bună  valorificare a producţiei obţinute;

- creşterea veniturilor organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

În agricultura ţării noastre, seceta constituie un factor natural deosebit de dăunător. În regiunile de câmpie şi coline se manifestă la majoritatea culturilor agricole printr-un deficit de umiditatea sau o repartizare nefavorabilă a precipitaţiilor în raport cu cerinţele culturilor. Totodată temperaturile ridicate din cursul verii şi vânturile sporesc transpiraţia. Din punct de vedere climatic se diferenţiază o zonă puternic secetoasă în sudul şi estul ţării (Câmpia Dunării, Dobrogea şi Moldova), zonă în care anii secetoşi au o frecvenţă mai mare de 50%. În cursul perioadei de vegetaţie se întâlnesc intervale complet lipsite de ploi de 20…30 zile, atingând în anii foarte secetoşi 3…4 luni. Înlăturarea consecinţelor dăunătoare ale secetei în zona secetoasă este posibilă prin aplicarea irigaţiilor.

Practica agricolă a arătat şi în cuprinsul zonelor subumede şi umede ale ţării se manifestă periodic un deficit de umiditate pentru majoritatea culturilor agricole, făcând utilă intervenţia irigaţiei mai ales în lunile iulie şi august. Posibilităţile de irigare sub aspectul cadrului natural şi al condiţiilor socialeconomice sunt relativ avantajoase în ţara noastră.

Scopul principal al irigaţiei este completarea deficitului de umiditatea din sol, atât pe terenurile situate în zone secetoase, cât şi în regiuni mai puţin secetoase însă cu o distribuţie nefavorabilă a precipitaţiilor în timpul perioadei de vegetaţie, dar pot avea şi alte funcţiuni în agricultură. După scopul urmărit, irigaţiile pot fi:

- de umectare, care completează deficitul de umiditate al solului în timpul perioadei de vegetaţie;

- de aprovizionare, care asigură o parte din cantitatea de apă necesară culturilor agricole, prin înmagazinare în sol, înainte de perioada de vegetaţie ;

- de spălare, care urmăresc înlăturarea din sol a sărurilor dăunătoare dezvoltării plantelor ;

- de fertilizare, cu ajutorul cărora se încorporează în sol îngrăşămintele necesare culturilor agricole ;

- termoregulatoare, care au drept scop apărarea plantelor de temperaturile coborâte şi chiar de îngheţ iar în alte cazuri încălzirea solului când acesta este prea rece ;

- de maturare a fructelor, care asigură accelerarea procesului de maturare sau irigaţia de pigmentare care dă posibilitatea de a colora fructele, dându-le un aspect atrăgător

- Valoarea investitiei:      5 119 270.2 lei  cu TVA

- Perioada de implementare propusa: 2 ani

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

Indicatori teritoriali

- Suprafata ocupata permanent  = 225 mp constructii (SPP + Anexa electrica)

- Perimetrul imprejmuit = 50 mp ( post trafo)

- POT = 0.00088% (supus lucrarilor de interventii)

- Suprafata deservita de SPP 12+13 pentru plotul XII-XIII = 2544 ha

- Suprafata  construita desfasurata: = 225mp +25 mp (etaj anexa electrica) = 250 mp

(supusa lucrarilor de interventii)

- CUT = 0.00088(supus lucrarilor de interventii)

- formele fizice ale proiectului (planuri cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc)

# Sistem constructiv

Staţia de pompare SPP 12 + SPP13

- Racord propriu PCZ 20/0.4kV 1600kvA   - set 1

2. Reparatii cladire si anexa

| 1 | Montarea si procurarea panelor metalice pe sarpante de beton (profil U aripi egale ), curatirea de rugina, gruduirea si vopsirea anticoroziva | to | 3.007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procurare si montare invelitori din tabla zincata cutata | mp | 25 |  |
| 3 | Jgheaburi din table galvanizata de 0,5 mm grosimea semirotunde cu diametrul 12,5 cm , burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosimea rotunde cu diametrul de 12,3 cm | m | 37 |  |
| 4 | Vopsitorii pt. interior si exterior | mp | 484 |  |
| 5 | Usi metalice si vopsitorii, ferestre din profile PVC | mp | 20.63 |  |
| 6 | Procurare si montare luminator perete (sticla tip Nevada), demontare elem. din beton simplu (trotuare), trotuare din dale de beton B150 100x100x10 | mp | 72 |  |
| 7 | Procurare si montare ventilator axial Q=2230mc/h | buc | 4 |  |
| 8 | Confectii metalice (balustrazi + scari),curatirea de rugina si vopsirea anticoroziva | kg | 1230 |  |
| 9 | Pereu din placi B200 turnat in campuri de 2m | mp | 108 |  |
| 10 | Reparatii tencuieli cu adaos hidrostop, Transport rutier beton pe dist=50km, transport rutier materiale pe dist=50km si transport rutier nisip, balast, pietris pe dist.=20km | mp | 148 |  |

3. Imprejmuire post trafo

| 1 | Imprejmuire din panouri de gard | m | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Porti metalice, transport rutier materiale pe dist=50km si transport rutier nisip, balast, pietris pe dist.=20km | mp | 10 |  |

4. Inlocuire colector metalic DN 800  si racord cu reful. pompe

| 1 | Taierea in sant cu flacara oxiacetilenica a tevilor DN800 (4buc), DN300 (6buc), DN200(4buc), ridicarea din sant a tuburilor, incarcarea, trasportul si descarcarea materialelor, Procurare si montare tronson teava DN800, procurare si montare stut DN 300 | buc | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Decupare rotunda cu DN800(2buc), prin taierea cu flacara oxiacetilenica in teava DN200, Lansare piese si imbinarea prin sudura stuturi din teava DN 200(2buc), tronson din teava DN300, Izolatie usoara si izolatie anticoroziva foarte intarita, | buc | 2 |  |
| 3 | Imprastierea si compactarea manuala a pamantului, inclusiv transport mat. pe dist=50km | mc | 272 |  |

5. Inslahidromec in cuva SPP-aspir. Pompe cu Dna=250mm-5buc

| 1 | Lansare si centrare piese legatura | to | 0.272 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procurare si montare robinet cu clapa fluture excentrica din otel, PN10 DN250 -5buc, compensator telescopic de montaj PN10 DN250-5buc, vopsitorii si transport rutier mat. Pe dist=50km | buc | 10 |  |

6. Insl.hidromec in cuva SPP-reful. Pompe cu Dnr=200mm-5buc

| 1 | Lansare si centrare piese legatura | to | 0.325 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procurare si montare robinet cu clapa fluture excentrica din otel, PN10 DN200 -5buc, robinet de retinere cu clapa fluture PN10 DN200 -5buc, compensator telescopic de montaj PN10 DN200-5buc, vopsitorii si transport rutier mat. Pe dist=50km | buc | 15 |  |

7. Golire inst.de reful.prin cond. by pass DN300 L=5m

| 1 | Lansare si centrare tronsoane de teava | to | 0.312 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procurare si montare robinet cu clapa fluture excentrica din otel, PN10 DN300 -1buc, compensator telescopic de montaj PN10 DN300-1buc, vopsitorii si transport rutier mat. pe dist=50km | buc | 2 |  |

8. Racord colector refulare cu cond. CP12 DN800, debitmetru si supratraversare

| 1 | Procurare si montare teava sud elicoidal DN800 | m | 17.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procurare si montare robinet din fonta cu sertar pana corp oval PN10 DN800 -1buc, debitmetru ultrasonic | buc | 1 |  |
| 3 | Supratraversare | m | 19 |  |
| 4 | Imprastierea si compactarea manuala, transport rutier materiale pe dist=50km si transport rutier nisip, balast, pietris pe dist.=20km | mc | 44.5 |  |

9. Racord colector refulare cu cond. CP13 DN800 si debitmetru

| 1 | Procurare si montare teava sud elicoidal DN800 | m | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procurare si montare robinet din fonta cu sertar pana corp oval PN10 DN800 -1buc, debitmetru ultrasonic | buc | 1 |  |
| 3 | Imprastierea si compactarea manuala, transport rutier materiale pe dist=50km si transport rutier nisip, balast, pietris pe dist.=20km | mc | 45 |  |

10. Instal. electr. exterioare si interioare

| 1 | Procurare, montare si verificare tablou electric iluminat si prize | buc | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Procurare si montare stalpi de iluminat exteriori cu corpuri de iluminat | set | 1 |  |
| 3 | Procurare si montare instalatie de iluminat si prize in interior | set | 1 |  |
| 4 | Procurare si montare instalatie de protective impotriva descarcarilor atmosferice si priza de impamantare | set | 1 |  |
| 5 | Sistem supraveghere video cu 4 camere | set | 1 |  |
| 6 | Alimentarea cu energie electrica a tabloului de iluminat si prize, transport rutier materiale pe dist=50km si transport rutier nisip, balast, pietris pe dist.=20km | set | 1 |  |

11. Instal. electr. de forta si automatizare se propune inlocuirea tablourilor electrice existente cu tablouri si echipamente de automatizare prevazute cu variatoare de turatie dupa cum urmeaza:

| 1 | Montare panourilor, pupitrelor,dulapurilor, cutiilor (celula de intrare complet echipata -2buc, celula de masura -2buc, celula motor PN 200KW cu variator de turatie,complet echipata - 5buc, , celula de comanda cu PLC si HMI -1buc, baterie automata de compensare a factorului de putere 275kvar- 1buc ) | buc | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Suport de sustinere tablouri electrice, console, montare jgheaburi cu capace de protectie cabluri electrice (montate pe console) | kg | 300 |  |
| 3 | Montare traductoare pentru conducerea procesului(traductor de presiune , presostat,sonda de nivel) | buc | 6 |  |
| 5 | Executie si cablare instalatie electrica de putere si automatizare si verificari | set | 1 |  |
| 6 | Configurare variatoare de frecventa (5buc) si PLC (1buc), transport rutier materiale pe dist=50km si transport rutier nisip, balast, pietris pe dist.=20km | buc | 6 |  |

12. Sistem fotovoltaic trifazat 380V, 40KVA, 32W

| 1 | Sistem fotovoltaic trifazat 380V, 40KVA, 32W (invertor unda pura 40KVA,32KW, 400V, 50Hz; baterie 200Ah 12V, regulator solar 50A, 384V; panou fotovoltaic 260Wp, 30V; conector solar Mc4; cutie jonctiune, Structura, Cabluri electrice, conectori, materiale mărunte) | set | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Sistem detective efractie

| 1 | Pocurare si montare central detectie efractie, comunicator serial, accumulator 12V/7Ah -2buc , sirena cu girofar, sirena de interior, baterie microunde -8buc | buc | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Constructii metalice, jghiaburi, transport rutier mat pe dist=50km | kg | 10 |  |

14. Echipamente tehn. cu montaj

| 1 | Electropompa cu ax orizontal avand Qp=620mc/h; Hp=70mcA;Pn=200kW;n=1500rpm;Dna=250mm; Dnr=200mm; Un=0.4kV | buc | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Electropompa cu ax vertical Qp=50mc/h; H=15mcA; Pn=4kW; Lp=0.8m, Un=0.4kV | buc | 1 |  |
| 3 | Pod rulant monogrinda 3.2tfx3.3m; Pn=2.0/0.65kW; cursa carling 11m; viteza translatie 12.5m/min, inclusive montaj si probe de functiune | buc | 1 |  |

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul si capacitatile de productie

Lucrarile ce urmeaza a fi executate in vederea realizarii investitiei ,, MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAŢII SPP 12+SPP13 ” vor deservi o suprafata de 2544 ha.

- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Alimentarea cu apa a sistemului de irigatii OUAI Padina din amenajarea Crivina Vanju Mare se face din Fluviul Dunarea cu statia de baza SPA Tiganasi apa fiind pompata in canalul de aductiune CA pe care este amplasata statia de punere sub presiune SPP 12+SPP13, ce face obiectul prezentei documentatii.

S-a luat in calcul modernizarea statiei de pompare cu materiale si echipamente prietenoase cu mediul inconjurator care respecta normele europene de poluare in vigoare.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Descrierea principalelor lucrari :

- Refacere statie si anexa electrica statie de pompare (tencuieli, zugraveli lavabile, vopsitorii, inlocuire usi si ferestre)

- Refacere instalatie hidromecanica pe aspiratie si refulare agregatelor de pompare

- Refacere instalatie electrica interioara, exterioara , de forta si automatizare

- Refacere imprejmuire

- Procurare si montaj agregate de pompare

- Racord , procurare si montaj post trafo

- Sistem fotovoltaic pentru asigurare energie electrica pentru utilitati

- materiile prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare al acestora

Motorina, substanta periculoasa datorita gradului ridicat de inflamabilitate si a impactului asupra factorilor de mediu apa si sol in cazul unor deversari accidentale si care se utilizeaza pentru alimentarea motoarelor utilajelor care functioneaza in perimetrul de excavare, nu va fi stocata pe amplasament.

Motorina se va asigura prin contract incheiat cu societati de profil, iar autovehiculele și utilajele terasiere(autobasculante,autobetoniere,buldoexcavatoare,autoturisme) se vor alimenta din stații PECO, autorizate

Energie electricǎ şi cǎile de comunicaţii sunt  asigurate prin racorduri la instalaţiile existente în perimetrul staţiei SPP 12+SPP 13.

Materiile prime folosite sunt: apa, ciment, nisip, pietris, lemn, metal, motorina, benzina.

Apa este necesara pentru preparare beton si tencuieli. Lemnul pentru cofrare, metal pentru montaj instalatii hidromecanice.

Nu se realizeaza lucrari de demolare.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona

Sursele de energie electricǎ şi cǎile de comunicaţii sunt  asigurate prin racorduri la instalaţiile existente în perimetrul staţiei.

Executantul va asigura apa potabilǎ, apa menajerǎ şi cea pentru stins incendii în conformitate cu legile şi reglementǎrile în vigoare.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

La finalul perioadei de construcţie vehiculele şi utilajele folosite vor fi retrase de pe amplasament.

Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate de o firmă autorizată către un depozit conform.

Se va nivela amplasamnetul aducându-l la un aspect cât mai apropiat de cel natural şi va elibera de utilaje.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu sunt necesare cǎi noi de acces circulaţia realizându-se pe reţeaua de drumuri existente. Executantul va întreţine drumurile de acces în stare corespunzǎtoare pentru trecerea sigurǎ şi fǎrǎ probleme a vehiculelor şi instalaţiilor pânǎ la terminarea lucrǎrilor.

- resursele naturale folosite in constructie si functionare

In perioada de funcƫionare

Alimentarea cu apă pentru irigat  pentru udarea culturilor agricole se realizează conform  Abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apǎ ȋncheiat cu AN Apele Romȃne – Administraƫia Bazinalǎ de Apǎ Jiu Craiova, SGA Mehedinți.

Sursa de apa pentru statia SPP 12+SPP13 ce deserveste plotul XII + XIII este asigurata din Fluviul Dunarea prin statia de baza SPA Tiganasi aflat in amenajarea Crivina Vanju Mare, Titular Autorizatie de Gospodarire a apei – ANIF FILIALA MEHEDINTI.

- metode folosite in executie

In perioada de construire

Pentru execuția lucrǎrilor proiectat e se vor folosi materiale de construcƫii agrementate conform  legislației naƫionale și standardelor armonizate cu legislaƫia UE, respectiv HG nr. 766/1996 privind  stabilirea categoriilor de importanƫǎ ale construcƫiilor,  Legea nr. 10/1995 privind calitatea  ȋn construcții,  STAS 4273/83  – Construcƫii hidrotehnice. Incadrarea ȋn clase de importanƫǎ.

- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Execuția propriu zisa a lucrărilor se preconizează că se va finaliza în maximum 22-24 luni.

- relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Obiectivul propus nu este in relatie cu alte proiecte existente sau planificate.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Alternativa 0 – neinterventii asupra sistemului de irigatii, sistemul de irigaţie și-ar continua procesul de degradare pȃnǎ la nivelul în care ar deveni nefuncƫional, în lipsa totalǎ a irigării, în condiţiile prognozate de asprire a condiţiilor climatice, ca urmare a schimbarilor climatice. Ar deveni iminentǎ o schimbare radicalǎ a planurilor de culturǎ, dându-se prioritate acelora care necesitǎ cea mai redusǎ cantitate de apa, nerealizandu-se rotatia culturilor. Lipsa apei va duce şi la reducerea suprafeţelor de teren cultivate, cu  consecinţe dezastruoase asupra veniturilor fermierilor şi alte consecinţe sociale, nu numai la nivel  local, ci şi la nivel naţional.

Alternativa 1 – presupune reabilitarea sistemului de irigaţii pentru a-l aduce la forma iniţialǎ, cu pompe de mare consum, adică nerealizarea lucrărilor de modernizare și tehnologizare a infrastructurii secundare, fapt ce ar duce la:

Pierderi semnificative de apa din sistem;

Consum relativ ridicat de energie electrica;

Opriri  frecvente in vederea remedierilor necesare;

Consum de forta de munca;

Costuri ridicate;

Pierderea perioadei optime de irigat, care conduce la pierderi de productie.

Alternativa 2 constǎ în reabilitarea infrastructurii sistemului conform cerinţelor din contract şi solicitării beneficiarului direct, varianta aleasa de proiectant si prezentata mai sus, fapt ce ar duce la:

Reducerea semnificativa a pierderilor de apa din sistem;

Consum relativ redus de energie electrica;

Fara opriri in vederea remedierilor necesare;

Consum redus de forta de munca;

Costuri scazute de operare;

Respectarea perioadei optime de irigat, conduce la cresteri de productie.

- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu extragerea de agregate, asigurarea unor noi resurse de apa, surse sau linii de transport ale energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul, prin realizarea proiectelor nu se realizeaza activitatile de mai sus.

Activități din domeniul agriculturii: legumicultura, procesarea legumelor si a cerealelor; ferme pentru cresterea animalelor; abatoare pentru procesarea carnii etc.

- alte autorizatii cerute pentru proiect

- Certificat Urbanism

- Documentatie tehnica – D.T.A.C.

- Aviz/Acord Primaria Vanjulet

- Aviz/Acord ANIF Filiala Mehedinti

- Acord ISC Mehedinti

-A.P.M. Mehedinti

- Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu este cazul – pentru ca nu se executa lucrari de demolare

- Descrierea amplasari proiectului

- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incindenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Perimetrul exploatării nu se găseşte amplasat în zonă de graniţă, şi nu se pune problema unor activităţi transfrontaliere.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor Istorice

In amplasamentul lucrailor din prezentul Proiect in urma vizitei in teren, nu se regasesc monumente istorice.

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii privind:

- folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zonele adiacente acestuia

Categoria de folosinta: Sistem de irigatii existente. Se ataseaza plan de incadrare ,situatie.

- O.U.A.I. PADINA deține în folosință terenul/activele fizice aferente investiției conform Protocol de predare-primire;

- In conformitate cu prevederile Legii Imbunatatirilor Funciare nr. 138/2004, art. 14, alin (2), prin Ordinul Ministrului Agriculturii , padurilor si dezvoltarii rurale nr.                             OR 149/02.10.2007, s-a autorizat constituirea Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii PADINA, Judetul Mehedinti si inregistrarea acestuia in Registrul National al organizatiilor de imbunatatiri funciare in ziua de 02.10.2007 la numarul 300. Prin Ordinul Ministrului  nr. OR 747/16.12.2008 a fost aprobat transmiterea fără plată a infrastructurii secundare din amenajarea de irigatii Crivina Vanju Mare, apartinând domeniului privat al statului în proprietatea O.U.A.I PADINA.

Aviz nr. 1588 din 28.08.2018 privind teritoriul extins al organizatiei care, in conformitate cu prevederile continutului actului aditional la actul constitutiv si statutul organizatiei, este in suprafata de 11079 ha, fata de teritoriul initial aprobat de 2709 ha.

Prin Ordinul Ministrului nr. OR 402 / 07.09.2018 a fost aprobat marirea suprafetei teritoriului acestei organizatii de la 2709 ha la 11079 ha, conform statut si actului constitutiv.

OUAI ce se compune din:

SPP 2 - Plot II = 1091 ha neta

SPP 3 - Plot III = 965 ha neta

SPP 8 - Plot VIII = 1858 ha neta

SPP 9 - Plot IX = 1260 ha neta

SPP 10 - Plot X = 2709 ha neta

SPP 11 - Plot XI = 652 ha neta

SPP 12+13 - Plot XII+XIII = 2544 ha neta (Plot supusa lucrarilor de interventii)

Folosinta actuala si destinatie conform PUG  aprobat – teren extravilan ocupat de infrastructura de imbunatatiri funciare (infrastructura secundara de irigatii -statie de pompare - SPP 12+SPP13 – Plot XII + Plot XIII), conform Certificat de Urbanism atasat la prezentul memoriu.

Din suprafaţa amenajată pentru irigaţii apartinand OUAI PADINA de 11.079 ha sunt propuse lucrări de reabilitare pe suprafaţa de 2544 ha (SPP 12 + SPP13 = 2544 ha  care  aparţine de UAT Vanjulet)

Supafata deservita de  SPP 12+SPP13 din cadrul O.U.A.I  PADINA are urmatoarele vecinătăţi:

- La Nord:  teren extravilan localitate Scapau

- La Sud : DJ 606 Jiana - Hotarani

- La Est:  DJ 562 A Rogova - Cioroboreni

- La Vest: DJ 564 Jiana - Scapau

- politici de zonare si de folosire a terenului

# Activități din domeniul agriculturii.

Fermierii care cultivǎ numai pentru uz personal ar putea sǎ folosească irigarea numai parţial, funcţie de nivelul de precipitaţii al perioadelor de culturǎ, numai pentru anumite culturi agricole şi, în general, sǎ continue activitatea agricolǎ aşa cum o practicau şi în trecut.

Fermierii înteprinzători ar putea sǎ crească producţiile culturilor care le asigurau în trecut subzistenƫa, grâu, porumb, legume etc. şi sǎ cultive plantele furajere: porumb de siloz, lucernǎ, trifoi, care sǎ le permită dezvoltarea. Ar putea, astfel, să-și asigure nu numai necesarul propriu, ci ar putea contracta o parte din produsele animaliere. În acelaşi context, irigarea le-ar permite sǎ mărească suprafaţa cultivate cu legume – plante care necesitǎ o cantitate mai mare de apǎ.

Beneficiile acestei atitudini ar fi nu numai creşterea calităţii hranei propriilor familii, dar şi o creştere a veniturilor gospodăriei, cu toate beneficiile ce decurg din aceasta pentru dezvoltarea dotărilor şi a standardului de viaƫǎ în mediul rural.

- arealele sensibile

Terenul pe care urmeaza a se realiza investitia ,, MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA  INFRASTRUCTURII SECUNDARE DE IRIGAŢII SPP 12 + SPP13 ” se află situat în interiorul ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0011 Blahnița.

- coordonatele amplasamentului proiectului:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 174/17.04.2019 proiectul se va realiza in extravilan comuna Vanjulet, terenul apartinand OUAI PADINA.

- Inventar de coordonate ale amplasamentului proiectului

| Nr. Pct. | Y [m] | X [m] | Z [m] | Cod punct |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 321107.037 | 330074.264 | 85.72 | Teren |
| 2 | 321105.575 | 330070.747 | 85.84 | Coronament |
| 3 | 321102.602 | 330066.883 | 83.13 | Fundcanal |
| 4 | 321168.221 | 330036.734 | 86.01 | Teren |
| 5 | 321166.528 | 330032.951 | 85.97 | Coronament |
| 6 | 321164.005 | 330028.849 | 82.95 | Fundcanal |
| 7 | 321169.665 | 330029.731 | 86.13 | Coronament |
| 8 | 321171.822 | 330022.355 | 86.22 | Coronament |
| 9 | 321170.474 | 330020.079 | 86.20 | Coronament |
| 10 | 321157.565 | 330016.095 | 85.68 | Teren |
| 11 | 321159.236 | 330019.578 | 85.75 | Coronament |
| 12 | 321161.872 | 330023.776 | 82.85 | Fundcanal |
| 13 | 321138.995 | 330032.409 | 85.67 | Coronament |
| 14 | 321140.859 | 330036.992 | 82.99 | Fundcanal |
| 15 | 321136.361 | 330032.432 | 85.58 | Coronament |
| 16 | 321137.005 | 330036.019 | 83.14 | Fundcanal |
| 17 | 321123.065 | 330040.477 | 85.77 | Coronament |
| 18 | 321121.609 | 330042.697 | 85.95 | Coronament |
| 19 | 321124.962 | 330046.176 | 83.21 | Fundcanal |
| 20 | 321100.559 | 330051.082 | 85.83 | Teren |
| 21 | 321102.024 | 330054.043 | 86.03 | Coronament |
| 22 | 321105.215 | 330058.663 | 83.09 | Fundcanal |
| 23 | 321103.060 | 330035.479 | 85.39 | Camin |
| 24 | 321105.588 | 330033.921 | 85.53 | Camin |
| 25 | 321101.797 | 330033.290 | 85.50 | Camin |
| 26 | 321104.204 | 330031.708 | 85.30 | Camin |
| 27 | 321106.941 | 330030.761 | 85.04 | SPP12+SPP13 |
| 28 | 321103.734 | 330025.497 | 84.95 | SPP12+SPP13 |
| 29 | 321083.615 | 330020.666 | 85.11 | Stalp |
| 30 | 321125.032 | 329994.962 | 85.15 | Stalp |
| 31 | 321127.616 | 329999.401 | 85.25 | Stalp rupt |
| 32 | 321129.344 | 330003.069 | 85.13 | Stalp rupt |
| 33 | 321132.163 | 330006.005 | 85.26 | SPP12+SPP13 |
| 34 | 321129.223 | 330007.727 | 84.83 | SPP12+SPP13 |
| 35 | 321137.322 | 330014.714 | 85.24 | SPP12+SPP13 |
| 36 | 321134.263 | 330016.571 | 85.27 | SPP12+SPP13 |
| 37 | 321152.969 | 330004.000 | 85.04 | Stalp rupt |
| 38 | 321159.327 | 330000.331 | 85.25 | Stalp rupt |
| 39 | 321167.338 | 329994.741 | 85.18 | Stalp rupt |
| 40 | 321175.689 | 329991.347 | 86.21 | Camin vana refulare |
| 41 | 321176.949 | 329990.758 | 86.34 | Camin vana refulare |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Alternativa 0 – neinterventii asupra sistemului de irigatii, sistemul de irigaţie și-ar continua procesul de degradare pȃnǎ la nivelul în care ar deveni nefuncƫional, în lipsa totalǎ a irigării, în condiţiile prognozate de asprire a condiţiilor climatice, ca urmare a schimbarilor climatice. Ar deveni iminentǎ o schimbare radicalǎ a planurilor de culturǎ, dându-se prioritate acelora care necesitǎ cea mai redusǎ cantitate de apa, nerealizandu-se rotatia culturilor. Lipsa apei va duce şi la reducerea suprafeţelor de teren cultivate, cu  consecinţe dezastruoase asupra veniturilor fermierilor şi alte consecinţe sociale, nu numai la nivel  local, ci şi la nivel naţional.

Alternativa 1 – presupune reabilitarea sistemului de irigaţii pentru a-l aduce la forma iniţialǎ, cu pompe de mare consum, adică nerealizarea lucrărilor de modernizare și tehnologizare a infrastructurii secundare, fapt ce ar duce la:

Pierderi semnificative de apa din sistem;

Consum relativ ridicat de energie electrica;

Opriri  frecvente in vederea remedierilor necesare;

Consum de forta de munca;

Costuri ridicate;

Pierderea perioadei optime de irigat, care conduce la pierderi de productie.

Alternativa 2 constǎ în reabilitarea infrastructurii sistemului conform cerinţelor din contract şi solicitării ANIF, varianta aleasa de proiectant si prezentata mai sus, fapt ce ar duce la:

Reducerea semnificativa a pierderilor de apa din sistem;

Consum relativ redus de energie electrica;

Fara opriri in vederea remedierilor necesare;

Consum redus de forta de munca;

Costuri scazute de operare;

Respectarea perioadei optime de irigat, conduce la cresteri de productie.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

- Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

- Protectia calitatii apelor:

Sursa de apa pentru statia SPP 12+SPP13 ce deserveste plotul SPP XII + SPPXIII este asigurata din Fluviul Dunarea prin statia de baza SPA Tiganasi aflat in amenajarea Crivina Vanju Mare, Titular Autorizatie de Gospodarire a apei – ANIF FILIALA MEHEDINTI.

Din punct de vedere hidrologic, rețeaua minimă hidrografică este formată din Fluviul Dunărea XIV-1.00. la vest, cu brațul sau Dunărea Mică închizând un teritoriu ce formează Ostrovul Mare, în care se varsă pârâul Blahnița- XIV-1.024. al cărui debit de apă este influențat de existența în zonă a unor luciuri de apă: Balta Rotunda și Balta Verde.

Calitatea apelor drenate din sistemul de irigaţii nu se poate defini ca un poluator semnificativ al apelor Dunării. Pentru cuantificarea efectului poluant este necesară monitorizarea apei receptorilor amonte şi aval de amplasamente. În viitor, pe măsura dezvoltării unităţilor de prelucrare locală a produselor agricole, evacuarea apelor reziduale ar putea fi o sursă de poluare, evitabilă printr-o epurare optimă.

Poluarea apei freatice

În general, poluarea freaticului este un fenomen ireversibil şi ca atare, depoluarea acestui tip de apǎ este anevoioasǎ, dacǎ nu chiar imposibilǎ.

Principalele cauze pentru care apele freatice nu corespund cerinţelor pentru a fi utilizate direct în scopuri potabile sunt:

- poluarea apelor de suprafaţă,

- condiţiile şi procesele hidrogeochimice naturale care favorizează trecerea în soluţie a diferiţilor anioni şi cationi,

- dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice pe bază de azot şi fosfor şi a pesticidelor, care a condus la acumularea în sol a unora dintre aceştia,

- efectele pasivităţii fostelor complexe zootehnice de capacităţi mari privind măsurile pentru conservarea factorilor de mediu,

-particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate din aceste procese.

Substanţele agrochimice aplicate pe terenurile agricole vor fi levigate de apa de irigare şi cea  pluvială şi ȋn timp, vor ajunge şi în apa freatică, în care vor aduce un aport de nutrienţi, pesticide şi  metale grele. Întrucât nu sunt disponibile date privind nivelul actual de poluare, dar este cunoscut acest mecanism poluant, monitorizarea apei freatice este cea care va cuantifica fenomenul. Controlul  acestei poluări se va face prin monitorizare a calităţii apei din puţurile de control existente în perimetrul  ariei reabilitate a sistemului de irigaţii.

Evacuarea apelor uzate de pe amplasamentul proiectului

In perioada de construcție evacuarea apelor uzate menajere se va face ȋn toalete ecologice.

In perioada de funcţionare: nu sunt generate ape uzate tehnologice.

- Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti

Nu se produc agenti poluanti ai aerului. Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Având în vedere calitatea utilajelor şi a mijloacelor de transport, utilajele sunt dotate cu instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera care se încadrează în directivele Uniunii Europene (acestea fiind de fabricaţie recentă cu catalizatori şi implicit dotarea acestora cu motoare performante, de ultimă generaţie, cu grad de poluare foarte redus), se poate afirma că impactul emisiei gazelor de eşapament asupra atmosferei din zonă este mic, aceasta fiind în conformitate cu legislaţia aflată în vigoare - nesemnificativ.

Perioada de execuƫie

Sursele mobile de poluare a aerului sunt reprezentate de:

- emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în activităţile de sistematizare a terenului şi de construcţii: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), hidrocarburi, COV, particule;

- emisiile de pulberi (particule în suspensie) rezultate din curǎƫarea terenului, transportul deșeurilor din construcƫii, transportul materialelor necesare;

Prognozarea impactului

Emisiile de gaze de eşapament de la motoarele utilajelor angrenate în perioada de execuƫie sunt emisii mobile, discontinue, de scurtă durată, şi depind de numărul de utilaje grele angrenate în astfel de lucrări şi de perioada de funcţionare a acestora. Poluarea generată de autovehicule se încadrează în limitele admise, pentru că periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate RAR, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele arse. Înscrierea noxelor în limitele admisibile pentru fiecare tip de autovehicul, constituie condiţie de eliberare a vizei periodice referitor la verificarea tehnică.

Lucrǎrile și mǎsurile prevǎzute ȋn proiect nu vor afecta semnificativ factorul de mediu aer. Efectele acestora vor fi de scurtă durată şi de inten sitate medie şi se vor manifesta numai la nivel local şi numai în timpul zilei. În această fază emisiile nu se cuantifică.

In concluzie, în perioada de execuţie a proiectului, emisiile poluante, inclusiv zgomotul vor fi reduse prin utilizarea de utilaje şi echipamente adecvate.

Perioada de funcţionare

În perioada de exploatare a sistemului de irigaţie, activitatea maşinilor agricole şi transportul produselor vor avea un impact negativ nesemnificativ asupra calitǎƫii aerului, prin antrenarea de pulberi și emisia de gaze de eșapament.

- Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii

• Masinile si utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice de nivel acustic astfel incat sa nu depaseasca pragul fonic si sa impuna reglementari pentru limitarea zgomotelor.

• Constructorul are obligatia sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolare si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii,sa verifice eficienta acestora si sa puna in exploatare numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis.

• Autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă; vor fi utilizate în traficul auto doar auvehicule predominant de la Euro 4 în sus; se va urmari posibilitatile de limitare a zonelor de lucru si a duratei lucrarilor; se va realiza curatarea zilnica a cailor de acces si din punctele de lucru de manipulare a diverselor materiale pentru a preveni formarea prafului; se vor controla si asigura masurile impotriva imprastierii materialelor in timpul transportului si in amplasamentele destinate depozitarii temporare a acestora.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nivelul de zgomot produs de motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport se încadrează în limita admisibilă de 60 dB pe perioada existenței organizării execuției.

Se va stabili viteza de circulaţie a autoturismelor în zona obiectivului.

Poluarea fonicǎ ȋn faza de execuție

Pentru  faza de construire, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de utilajele/

echipamentele şi mijloacele de transport folosite.

Sunt surse cu acƫiune limitatǎ ȋn timpul zilei.

Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori:

- climatici

- viteza şi direcţia vântului, gradientul de temperatură şi de vânt;

- absorbţia undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”;

- absorbţia în aer, dependentă de presiune, temperatură, umiditatea relativă, componenta spectrală a  zgomotului;

- topografia terenului;

- vegetaţie.

Utilajele folosite şi puteri acustice asociate:

- buldozer: Lw = 115dB(A);

- autobasculantǎ: Lw = 107dB(A).

Mǎsuri de diminuare a impactului ȋn perioada de construire:

- Limitarea programului de lucru, ȋn special acolo unde aceasta implicǎ utilizarea de utilaje și  echipamente producǎtoare de zgomot (ora 6 – ora 21);

- Limitarea nivelului de zgomot la valorile stabilite prin STAS 10009/88, prin alegerea

echipamentelor adecvate și ȋntreƫinerea periodicǎ a acestora;

- Oprirea funcƫionǎrii motoarelor utilajelor și vehiculelor ȋn perioada de staƫionare.

In concluzie, în perioada de execuţie a proiectului, emisiile poluante, inclusiv zgomotul vor fi reduse prin utilizarea de utilaje şi echipamente adecvate.

- Protectia impotriva radiatiilor

- sursele de radiatii

În implementarea proiectului nu se utilizează surse de radiații.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Lucrările prevăzute în proiect nu presupun utilizarea de substanţe toxice.

- Protectia solului si a subsolului

- sursele de poluati pentru sol, subsol si ape freatice

Scăpări accidentale de produse petroliere şi uleiuri de la mijloacele auto; deşeuri provenite din activitatea de dezafectare a utilajelor şi din faza de montaj tubulatură

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

Protectia solului si a subsolului se realizeaza prin masuri de prevenire pentru evitarea poluarii cu produse petroliere prin:

a. alimentarea cu carburanti doar in locul destinat acestui scop (benzinarii);

b. schimbul de ulei se realizeaza in ateliere special amenajate;

c. evitarea deversarilor accidentale ale unor substante periculoase (produse petroliere) si luarea de masuri imediate.

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii, care îndeplineste funcţii vitale pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

Implementarea proiectului trebuie să ţină cont de următoarele acte normative:

- H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate.

- H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului.

Perioada de execuție

-sursele de poluanți pentru sol, subsol

Sursele de poluanți pentru sol, subsol pot fi generate de scăpările accidentale de produse petroliere (combustibili şi lubrifianţi) în timpul executării lucrărilor. Pentru aceasta se va întocmi Planul de apărare împotriva poluărilor accidentale.

Solul nu este poluat de desfăşurarea activităţii de exploatare.

Perioada de funcționare

Eroziunea solului în cuprinsul sistemului de irigaţie se estimează a fi nesemnificativă pentru că terenul cu diferenţe relativ mici de nivel este supus în special eroziunii eoliene, iar aceasta este mult  redusă în perioada de irigare, atât datorită acoperirii cu culturi, cât şi faptului că udarea  creşte  coeziunea particulelor de sol.

Modernizarea statiei SPP 12+SPP13  va produce schimbări în privinţa eroziunii solului.

Creşterea nivelului de udare scontată în viitor va produce doar o compactare nesemnificativă, ţinând cont de faptul că udarea nu va depăşi puterea de absorbţie a  solului şi nu se vor produce băltiri.

Lucrările agricole nu vor fi efectuate în perioade în care terenul este exagerat de ud şi maşinile agricole ar putea distruge structura solului. O compactare redusă este favorizată şi de structura bună a cernoziomurilor şi solurilor aluviale care sunt predominante în zonă. Drenajul natural dublat de conducerea eficientă a sistemului de drenare va reduce efectul perioadelor cu umiditate mare.

Apa surselor de alimentare va conduce în timp la o creştere a salinizării solului, ce va trebui evitată prin tehnologii  agricole adecvate.

Intensificarea udării va impune şi creşterea cantităţii de îngrăşăminte, necesare pentru a nu  secătui resursa naturală a solului.

Pe măsura dezvoltării sectorului zootehnic se aşteaptă şi o creştere corespunzătoare a procentului de îngrăşăminte naturale în cantitatea totală de îngrăşăminte folosită.

Se estimează şi o creştere a cantităţilor de pesticide utilizate, în special de viitoarele ferme comerciale.

Prognozarea impactului

Impactul asupra solului în perioada de executie a proiectului:

- impactul se va resimţi pe toată suprafaţa de teren afectată de lucrări, dar nu se va resimţi în arealul înconjurător;

- impactul nu va afecta alţi receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone protejate;

- impactul se va resimţi pe termen scurt şi temporar (perioada de realizare a lucrărilor);

- impactul va fi  reversibil şi remediabil; la terminarea lucrǎrilor de execuƫie se va asigura salubritatea ȋntregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente;

Măsuri de diminuare a impactului

În vederea protecţiei solului, proiectul prevede lucrări de prevenire a poluării acestuia:

- organizarea de șantier va fi dotatǎ cu toalete ecologice.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, lubrifianƫi, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport avȃnd reviziile la zi.

În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la realizarea investiţiei, posibilitatea poluării solului este nesemnificativă.

Geologia subsolului

Din punct de vedere geologic, teritoriul care face obiectul prezentului memoriu aparține marii unități structurale Platforma Moesică, care la nord de Dunăre întâlnește Câmpia Olteniei, din Câmpia Română. Teritoriul este acoperit cu formații sedimentare care își au originea în Holocenul inferior și superior, constituite din depozite aluviale, modelate eolian, cum sunt dunele de nisip, și formațiuni sedimentare formate din argile, luturi și loess, aparținând terasei superioare a Dunării și zonei de câmpie, constituind materialul parental pentru cernoziomuri.

Zona seismica de calcul si perioada de colt a fost stabilita in conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor”. Zona in care sunt amplasate constructiile sunt caracterizate prin urmatoarele valori ale coeficientilor seismici de calcul:

- Zona “E”; Ag = 0,12; Perioada de colt Tc = 0,7 s.

Impactul prognozat

Nu vor exista surse continue de poluare a subsolului.  Măsurile constructive care vor asigura protecţia solului, vor asigura inclusiv şi protecţia subsolului.

Măsuri de diminuare a impactului

- materialele care se vor utiliza în executarea lucrărilor proiectate nu prezintă risc de poluare pentru sol; materialele vor fi transportate în teren pe măsura utilizării lor şi se vor depozita în spaţii special amenajate.

- în cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehicule şi echipamente mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară în saci în vederea predării la societăţi autorizate specializate în vederea tratării/valorificării.

În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la realizarea investiţiei, posibilitatea poluării subsolului este nesemnificativă.

- Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Execuția lucrărilor se va realiza în situl Natura 2000 ROSPA0011 Blahnița.

Legislaţia aferentă rețelei Natura 2000:

- O.U.G. nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- H. G. nr. 1284 din 24 octombrie 2007 privind declararea ariilor de protecţie special avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania;

- ORDIN nr. 1369 din 7 septembrie 2007 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică;

- ORDIN nr. 1710 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional;

- H.G. 971 din 20 octombrie 2011 Hotarare pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania.

In urma vizitei in teren riscurile principale cu care se confruntă sistemul de irigatii pe termen scurt şi mediu constau într-o creştere semnificativă în temperatura anuală medie, o scădere a precipitaţiilor şi o ocurenţă general de evenimente climatice extreme. Sectorul agricol ar fi afectat cel mai mult de secete sau alte evenimente climatice adverse. Modelele meteorologice extreme vor declanşa o mai mare volatilitate

în producţia agricolă, preţurile alimentelor şi veniturile fermelor si implicit supravietuirea speciilor salbatice din arealul amenajarii de irigatii.

Seceta pedologică extremă şi severă din amenajarea de irigatii Crivina Vanju Mare, coroborată cu consumul ridicat de apă în perioada iulie-august, conduc la o rezervă de apă din sol, situată de multe ori, sub punctul de ofilire pe întinse suprafeţe agricole. În aceste zone seceta agricolă complexă este un fenomen climatic de hazard care induce cele mai grave consecinţe care s-au înregistrat vreodată în agricultură. Secetele pot dura de la câteva zile până la câteva luni, având ca rezultat o variabilitate ridicată a producţiei agricole, mai ales în regiunile cu vulnerabilitate accentuată, în prezent, şi cu un potenţial de adaptare redus, afectând rezultatele întregului an de producţie agricolă şi având consecinţe negative asupra aprovizionării cu alimente şi economiei naţionale.

O parte semnificativă din suprafaţa agricolă a sistemului resimte efectele negative ale secetei, ale rezervelor de apă insuficiente şi de a asigura conditiile de hrana si vietuire a speciilor de pasari si animale salbatice si nunumai din zona sistemului de irigatii.

Concluzii:

In urma vizitei in teren nu au fost observate specii protejate in zona de dezvoltare al viitorului proiect si nici cuiburi.

Prin promovarea investitiei consideram ca impactul asupra mediului va fi imbunatatit si implicit va fi unul pozitiv pentru sistemul de irigatii plot XII + XII statia SPP 12 + SPP13.

Analiza şi studiul condiţiilor de desfăşurare a activităţii, evaluarea impactului acesteia asupra mediului inconjurător a dus la concluzia ca activitatea este justificată din punct de vedere a dezvoltării economice a zonei unde se afla obiectivul.

Cel mai important lucru de mentionat este faptul ca unitatea doreste sa implementeze un proiect in domeniul irigatiilor.

In concluzie activitatea obiectivului este o activitate benefică, cu impact pozitiv asupra mediului prin asigurarea apei pentru irigatii si implicit imbunatatirea mediului inconjurator.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate

Diversitatea biologică reprezintă variabilitatea organismelor vii din toate sursele, adică a ecosistemelor terestre şi acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte, incluzând diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi ecosisteme.

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părţi din ele, populaţii sau orice alte componente biotice ale ecosistemelor având folosinţă sau valoare efectivă sau potenţială pentru umanitate. Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, sunt obiective comunitare esenţiale şi de interes general.

Activitatea ce se va desfășura la SPP 12+SPP13 nu aduce prejudicii majore componenţilor mediului biologic din zonă.

Mediul biologic suferă unele transformări care se referă la migrarea faunei spre zonele învecinate. Fauna terestră nu este afectată semnificativ.

Datorită faptului că terenul zonei este format din materiale aluvionare, nisipoase, vegetaţia este inexistentă sau sporadică, fără valoare economică.

Derularea activităţii în limitele impuse de standardele naţionale şi europene face ca impactul să fie suportabil, temporar şi local.

- Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- identificarea de obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional, etc.

Având în vedere specificul, amplasamentul şi vecinătăţile se apreciază că impactul asupra aşezărilor umane ȋn perioada de execuƫie a lucrǎrilor propuse este nesemnificativ.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

Nu sunt necesare amenajari si dotari speciale de protectie intrucit in imediata vecinatate nu sunt amplasate asezari umane nici monumente istorice si de arhitectura sau alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional.

Lucrarile se vor realiza numai pe perioada de zi intre orele 08,00-17,00.

- Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate

Gospodǎrirea deșeurilor ȋn perioada de execuție

Deşeurile provenite din lucrările propuse în proiect fac parte din următoarele grupe şi vor fi colectate selectiv:

- deşeuri municipale amestecate: categoria 20, cod 20 03 01; cca 0,5 kg/zi.angajat;

- deşeuri tehnologice:

-    pământ amestecat cu materii organice rezultate ȋn urma sapaturi  (categoria 17, cod 17 05 04) și defrișǎrii vegetaƫiei ierboase terasamente – colector  (categoria 02, cod 02 01 03);

-     deșeuri din beton (beton degradat camin – montaj vana de linie): categoria 17, cod 17 01 01;

-   deșeuri de ambalaje: ambalaje  de hȃrtie-carton: categoria 15, cod 15 01 01 ; ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02;

Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind gestionarea deşeurilor şi HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. Vor fi respectate condiţiile prevăzute în acordul de mediu

Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE.

Pământul amestecat cu materii organice rezultat ȋn urma terasamentelor, dupa inlocuirea retea distributie apa se va folosi la astuparea trenseei si se ȋmprǎștie ȋn straturi de  20-30 cm pe lungimea conductelor inlocuite și ulterior se ȋncorporeazǎ ȋn sol.

Betonul degradat, va fi transportat la o staţie de concasare, iar pietrişul rezultat va fi folosit pentru a fi împrăştiat pe drumurile de acces din incinta sistemului de irigaţii.

Deșeurile de ambalaje generate vor fi valorificate prin agenƫi economici autorizaƫi.

Deșeurile municipale amestecate vor fi preluate de operatorul local de salubritate ȋn vederea eliminǎrii la un depozit autorizat.

Gospodǎrirea deșeurilor ȋn perioada de funcƫionare

In perioada de funcƫionare nu se vor genera deșeuri.

Gestiunea substanţelor toxice şi periculoase

Lucrările prevăzute în proiect nu presupun utilizarea de substanţe toxice.

În activitatea obiectivului sunt folosite unele substanţe care prezintă grade de  periculozitate la manipulare. Dintre acestea amintim:

- motorina cu care sunt alimentate utilajele de lucru. Aceasta nu este depozitată la obiectiv şi este adusă cu canistre metalice, alimentarea făcându-se direct din acestea.

- lubrifianţi. Schimbarea uleiurilor la utilajele de lucru se va face la baza de producţie a societăţii. Uleiul ars este recuperat în recipienţi de tablă, depozitaţi şi gestionaţi conform prevederilor HG 662/2001 modificată prin HG 441/2002 şi 1159/2003.

Manipularea substanţelor se face în conformitate cu normativele  privind ambalarea, manipularea şi utilizarea  acestora şi anume:

- HG nr 597/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase aprobate prin Hotărârea  Guvernului nr. 92/2003.

- Ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, ministrului sănătăţii publice şi  ministrului muncii, solidarităţii sociale şi al familiei nr. 1238/1461/718/2007 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase.

- modul de gospodărire a deşeurilor: dupa punerea in functiune a obiectivului gestionarea gunoiului si a deseurilor menajere se va face pe baza de contracte cu firme specializate.

Se va amenaja o platformã gospodãreascã cu europubele cu capac, diferentiate pe tip de deseu

* Constructorul trebuie sa nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

• Masurile enuntate mai sus au un caracter exhaustiv si se vor completa si cu altele menite sa evita producerea oricarui eveniment.

• Lucrarile proiectate nu sunt poluante pentru mediu inconjurator si nu sunt necesare pentru a se realiza protectia mediului pe perioada exploatarii instalatiilor.

• Lucrarile propuse pentru executie nu afecteaza calitatea apelor, a aerului sau a solului, nu produc zgomote sau vibratii,nu sunt surse de radiatii.

• In exploatarea instalatiilor nu se produc deseuri si nici substante toxice.

- Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In procesul de reabilitare nu se vor stoca pe amplasament substante sau preparate chimice periculoase. Motorina, substanta periculoasa datorita gradului ridicat de inflamabilitate si a impactului asupra factorilor de mediu apa si sol in cazul unor deversari accidentale si care se utilizeaza pentru alimentarea motoarelor utilajelor care functioneaza in perimetrul de reabilitare, nu va fi stocata pe amplasament.

- Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenului, a apei si a biodiversitati

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile.                  O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului si folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patromoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Activitățile ce se vor desfășura pe amplasament: reabilitare statie de pompare SPP 12+SPP13.

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului calitativ al apei, calităţii aerului, climei, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente este redus.

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ) este descrisă în tabelul  nr. 1:

Tabel nr. 1. Natura impactului

| Factori de mediu | Natura impactului |
| --- | --- |
|  | Direct/ Indirect | Secundar/ Cumulativ | Pe termen scurt, mediu sau lung | Permanent/ Temporar |
| Populaţie | I | S | S | T |
| Sănătate umană | I | S | S | T |
| Flora şi fauna | I | S | S | T |
| Sol | D | S | S | P |
| Bunurile material | - | - | - | - |
| Apa | I | S | S | P |
| Aer | D | S | S | P |
| Clima | - | - | - | - |
| Zgomot şi vibraţii | I | S | S | T |
| Peisaj şi mediu visual | I | - | S | T |
| Patrimoniul istoric şi cultural | - | - | - | - |

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; S – scurt; T-temporar

Prin executia lucrarilor aferente realizării proiectului nu se evacueaza ìn mediul ambiant substante reziduale sau toxice care sa afecteze calitatea solului, aerului, apei de suprafata sau subterana sau să aibă impact negativ asupra populaţiei, faunei, florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului.

Impactul asupra populatiei, sanatatii umane Relaţia dintre societatea umană şi mediul înconjurător este o reflecţie a gradului de eficienţă cu care societatea extrage şi foloseşte resursele naturale, construieşte habitatul uman şi elimină resturile şi deşeurile rezultate din aceste procese.

Amprenta pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător este un barometru al durabilităţii dezvoltării economice şi sociale. Conservarea mediului natural este astfel un dublu deziderat: ea reprezintă atât o reflecţie a dezvoltării economice durabile cât şi un indice al unui nivel superior de civilizaţie, care îşi planifică evoluţia pe termen lung cu scopul de a îmbogăţi viaţa fiecărui membru al comunităţii, acum şi pentru generaţiile care urmează.

Factorul uman

-   Perioada de executie: Impact pozitiv: crearea de locuri de munca;

- Perioada de exploatare: impactul va fi pozitiv, ca urmare a dezvoltarii locale si regionale, imbunatatirii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei din zonele învecinate.

Impactul asupra solului, florei si faunei

- Perioada de executie: solul si vegetatia pot fi afectate ca urmare a operatiilor de modernizare a sistemului de irigatii

- Perioada de exploatare: impact nesemnificativ.

Impactul asupra folosințelor

Impact nesemificativ.

Impactul asupra bunurilor materiale

Bunurile materiale nu sunt afectate.

Impactul asupra calității și regimului cantitativ al apei

Lucrarile proiectate nu prezinta surse de poluanti pentru apele de suprafata.

Apele de suprafata (din precipitatii) vor fi receptate si conduse catre emisar prin intermediul scurgerilor actuale care nu supotă modificări.

Impactul asupra calității aerului

Sursele de poluanti pentru aer sunt substantele poluante ce insotesc emisiile generate de funcționarea motoarelor care acționează utilajele grele folosite la realizarea proiectului.

Impactul asupra climei

Nu este cazul.

Impactul asupra zgomotului și vibrațiilor

Impact nesemnificativ (utilaje silențioase în limitele reglementărilor).

Impactul asupra peisajului și mediului vizual

Impactul asupra peisajului și mediului visual este pozitiv lucrarea îmbunătățiind din punct de vedere peisagistic arealul care se realizează.

Impactul asupra patrimoniului istoric și cultural și interacțiunea dintre aceste elemente

Nu sunt cunoscute in sit piese de patrimoniu istoric sau cultural care pot fi afectate de lucrarea inițiată.

Natura impactului :

- Direct

- Indirect

- Secundar

- Cumulativ

Termen:

- scurt

- mediu

- lung

- permanent

- temporar

Calitatea:

- pozitiv

- negativ

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul ,deoarece impactul temporar este local și nesemnificativ.

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatie/habitatelor/specii afectate)

Impact relativ redus și local, pe perioada execuţiei proiectului şi de funcţionare a obiectivului;

- magnitudinea si complexitatea impactului

- Impactul prognozat Nu vor exista surse continue de poluare a subsolului.

Măsurile constructive care vor asigura protecţia solului, vor asigura inclusiv şi protecţia subsolului.

Măsuri de diminuare a impactului

- materialele care se vor utiliza în executarea lucrărilor proiectate nu prezintă risc de poluare pentru sol; materialele vor fi transportate în teren pe măsura utilizării lor şi se vor depozita în spaţii special amenajate.

- în cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehicule şi echipamente mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară în saci în vederea predării la societăţi autorizate specializate în vederea tratării/valorificării.

În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la realizarea investiţiei, posibilitatea poluării subsolului este nesemnificativă.

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra mediului

Prognozarea impactului - Impactul asupra solului în perioada de executie a proiectului:

- impactul se va resimţi pe toată suprafaţa de teren afectată de lucrări, dar nu se va resimţi în arealul înconjurător;

- impactul nu va afecta alţi receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone protejate;

- impactul se va resimţi pe termen scurt şi temporar (perioada de realizare a lucrărilor);

- impactul va fi reversibil şi remediabil; la terminarea lucrǎrilor de execuƫie se va asigura salubritatea ȋntregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente;

Măsuri de diminuare a impactului În vederea protecţiei solului, proiectul prevede lucrări de prevenire a poluării acestuia:

- organizarea de șantier va fi dotatǎ cu toalete ecologice.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, lubrifianƫi, se vor utiliza utilaje și mijloace de transport avȃnd reviziile la zi.

În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la realizarea investiţiei, posibilitatea poluării solului este nesemnificativă.

Durata estimată a lucrarilor este de 2 ani.

- natura transfrontiera a impactului

Activitatăţile desfăşurate pentru implementare şi activitatea ulterioară a statiilor de irigatii nu se înscriu în ANEXA 1 a Legea nr. 22/2001 (LISTA cuprinzând activităţile propuse), prin urmare proiectul nu generează impact transfrontalier.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Respectand tehnologia de executie si reglementarile in vigoare referitoare la protectia mediului, impactul asupra calitatii factorilor de mediu va fi nesemnificativ. Periodic, in vederea monitorizarii riscurilor care pot determina calitatea factorilor de mediu vor fi efectuate masuratori si determinari ale poluantilor caracateristici unui astfel de tip de obiectiv pentru factorii de mediu: aer, apa, zgomot.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/proframe/strategii/documente de planificare

- Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO,COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva cadru a deseurilor, etc)

1.Certifict de Urbanism

2.Autorizație de construcție

- Investitia va fi finantata :

Program finantat de Uniunea Europena prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Sub-Masura  4.3 - „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - Componenta de Infrastructura de irigatii - Domeniul de interventie DI 5A Eficientizarea utilizarii apei in agricultura,

- Lucrari necesare organizarii de santier:

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier

- Lucrarile de constructii si instalatii aferente organizarii de santier vor fi constituite la sediu  Organizației Utilizatorilor de Apa pentru Irigații PADINA, Județul Mehedinți, sat Scapau, comuna Devesel, depozitarea materialelor principale se va facea si in incinta imprejmuita a statiei SPP 12+SPP13 astfel se va asigura condițiile tehnice necesare pentru buna desfasurare a lucrarilor de C+M, o organizare de șantier bună poate scădea timpul de execuție al construcției și tot printr-o bună organizare a șantierului, clientul are certitudinea calității construcției.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Impactul asupra solului în perioada de executie a proiectului:

- impactul se va resimţi pe toată suprafaţa de teren afectată de lucrări, dar nu se va resimţi în arealul înconjurător;

- impactul nu va afecta alţi receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori zone protejate;

- impactul se va resimţi pe termen scurt şi temporar (perioada de realizare a lucrărilor);

- impactul va fi  reversibil şi remediabil; la terminarea lucrǎrilor de execuţie se va asigura salubritatea întregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente;

Măsuri de diminuare a impactului

În vederea protecţiei solului, proiectul prevede lucrări de prevenire a poluării acestuia:

- organizarea de șantier va fi dotatǎ cu toalete ecologice.

- pentru prevenirea poluǎrilor accidentale cu combustibil, lubrifianţi, se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport având reviziile la zi.

- În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la realizarea investiţiei, posibilitatea poluării solului este nesemnificativă.

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier

- Intreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport în vederea evitării scurgerilor de combustibili şi uleiuri uzate pe sol;

- Nu se vor repara şi întreţine utilaje/mijloace de transport în amplasament;

- Constructorul nu va executa conectări şi deconectări care necesită întreruperea surselor de alimentare cu energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea reţelelor de utilităţi fără avizul scris al beneficiarului.

- Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului.

- Depozitarea materialelor de construcţii se va face în locuri amenajate corespunzător;

- La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate prin realizarea lucrărilor vor fi aduse la stadiul iniţial de funcţionalitate;

- Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor etc.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

-  dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: Se va realiza un acces auto prevazut cu un sistem de curatare a rotilor utilajelor ( basculante, betoniere, excavatoare, etc..) La montarea containerelor si cabinelor WC - ecologice se vor respecta toate regulile de tehnica securitatii muncii, iar partea electrica va fi asigurata cu electricieni autorizati.

Lucrarile vor fi semnalizate atât în timpul zilei cât si în timpul noptii si în masura în care este posibil se va asigura paza utilajelor si securitatea zonei astfel incat sa se elimine riscul unor poluari accidentale datorate efractiilor.

- Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

- lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

După realizarea proiectului, zonele afectate de lucrările de modernizare, se vor reface prin aducerea terenului la starea iniƫialǎ.

Analiza de risc

Situaţii de risc în perioada de execuție

Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanƫele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Situaţii de risc în perioada de funcţionare

Nu este cazul.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale O.U.A.I. Padina va acţiona ȋn baza Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. Măsurile cuprinse ȋn acest plan vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei româneşti privind Securitatea şi Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul deşeurilor şi altele. Se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea construcţiilor

Inchiderea/dezafectarea/demolarea construcƫiilor hidrotehnice se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. O.U.A.I. Padina va solicita şi obţine acordul de mediu pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Aceste modalităţi se vor stabili, dacă va fi cazul, la momentul luării deciziei privind desfiinţarea obiectivului şi depind de strategia care se va adopta ȋn ceea ce priveşte utilizarea ulterioară a terenului.

- Anexe – piese desenate

- Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie, cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

- formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc)

Se ataseaza plan de amplasament si planuri de situatie.

- planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

În cazul proiectului lucrarile ce urmeaza a fi executate nu se vor folosi amplasamente temporare. Nu sunt necesare cǎi de acces provizorii, circulaţia realizându-se pe reţeaua de drumuri existente. Executantul va întreţine drumurile de acces în stare corespunzǎtoare pentru trecerea sigurǎ şi fǎrǎ probleme a vehiculelor şi instalaţiilor pânǎ la terminarea lucrǎrilor.

- Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare

Calitatea apelor drenate din sistemul de irigaţii nu se poate defini ca un poluator semnificativ al apelor Dunării. Pentru cuantificarea efectului poluant este necesară monitorizarea apei receptorilor amonte şi aval de amplasamente. În viitor, pe măsura dezvoltării unităţilor de prelucrare locală a produselor agricole, evacuarea apelor reziduale ar putea fi o sursă de poluare, evitabilă printr-o epurare optimă.

Poluarea apei freatice

În general, poluarea freaticului este un fenomen ireversibil şi ca atare, depoluarea acestui tip de apǎ este anevoioasǎ, dacǎ nu chiar imposibilǎ.

Principalele cauze pentru care apele freatice nu corespund cerinţelor pentru a fi utilizate direct în scopuri potabile sunt:

- poluarea apelor de suprafaţă,

- condiţiile şi procesele hidrogeochimice naturale care favorizează trecerea în soluţie a diferiţilor anioni şi cationi,

- dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a îngrăşămintelor chimice pe bază de azot şi fosfor şi a pesticidelor, care a condus la acumularea în sol a unora dintre aceştia,

- efectele pasivităţii fostelor complexe zootehnice de capacităţi mari privind măsurile pentru conservarea factorilor de mediu,

-particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate din aceste procese.

Substanţele agrochimice aplicate pe terenurile agricole vor fi levigate de apa de irigare şi cea  pluvială şi ȋn timp, vor ajunge şi în apa freatică, în care vor aduce un aport de nutrienţi, pesticide şi  metale grele. Întrucât nu sunt disponibile date privind nivelul actual de poluare, dar este cunoscut acest mecanism poluant, monitorizarea apei freatice este cea care va cuantifica fenomenul. Controlul  acestei poluări se va face prin monitorizare a calităţii apei din puţurile de control existente în perimetrul  ariei reabilitate a sistemului de irigaţii.

Evacuarea apelor uzate de pe amplasamentul proiectului

In perioada de construcție evacuarea apelor uzate menajere se va face ȋn toalete ecologice.

In perioada de funcţionare: nu sunt generate ape uzate tehnologice.

- Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

Daca membrii autoritatiilor reprezentante in Comisia de Analiza Tehnica vor solicita alte piese desenate referitoare la Proiect acestea vor fi transmise ulterior.

- Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii de evaluare adecvata, memoriul va fi completat cu:

- descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comuntar, precum si coordonatele georgrafice (Stereo 70) ale amlasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

În zona proiectului se află câteva situri Natura 2000, însă amplasamentul proiectului se află în aria protejată de interes comunitar ROSPA0011Blahnița

Se ataseaza inventar de coordonate STEREO 70.

- Numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar

Proiectul se va desfăşura în aria protejată de interes comunitar ROSPA0011Blahnița.

- Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului

Pe amplasament s-au dezvoltat comunități de plante ruderale: Cynodon dactylon, Cephalaria transsylvanica, Sambucus ebulus, câteva exemplare de corcoduș (Prunus cerasifera). De-a lungul canalelor – Prunus spinosa și Rosa canina.

Prezentăm mai jos habitatele și speciile pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSPA0011Blahnița.

Tipuri de habitate şi specii

Situl a fost desemnat pentru protecția specială a 18 specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE:

Tabel nr. 2. Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

| Cod | Nume | Populație |
| --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |
| A021 | Botaurus stellaris |  | 28-44 p |  |  |
| A022 | Ixobrychus minutus |  | 120-140 p |  |  |
| A023 | Nycticorax nycticorax |  | 380-440 p |  |  |
| A024 | Ardeola ralloides |  | 160-230 p |  |  |
| A026 | Egretta garzetta |  | 420-560 p |  |  |
| A027 | Egretta alba |  | 40-60 p |  |  |
| A029 | Ardea purpurea |  | 90-100 p |  |  |
| A034 | Platalea leucorodia |  | 54-68 p |  |  |
| A060 | Aythya nyroca |  | 100-120 p |  |  |
| A068 | Mergus albellus |  |  | RC |  |
| A075 | Haliaeetus albicilla |  | 1 p |  |  |
| A081 | Circus aeruginosus |  | 20-30 p |  |  |
| A120 | Porzana parva |  | RC |  |  |
| A131 | Himantopus himantopus |  | 12-14 p |  |  |
| A193 | Sterna hirundo |  | 90-100 p |  |  |
| A196 | Chlidonias hybridus |  | 90-100 p |  |  |
| A231 | Coracias garrulus |  | 170-180 p |  |  |
| A393 | Phalacrocorax pygmeus |  | 90-120 p | 240 i | 700-800 i |

Tabel nr. 3. Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

| Cod | Nume | Populație |
| --- | --- | --- |
|  |  | Residentă | Migratoare |
|  |  |  | Reproducere | Iernat | Pasaj |
| A004 | Tachybaptus ruficollis |  | RC |  |  |
| A005 | Podiceps cristatus |  | RC |  |  |
| A008 | Podiceps nigricollis |  | R |  |  |
| A017 | Phalacrocorax carbo |  |  |  | 1600-3000 i |
| A028 | Ardea cinerea |  | 80-90 p |  |  |
| A050 | Anas penelope |  |  |  | RC |
| A051 | Anas strepera |  |  |  | RC |
| A052 | Anas crecca |  |  |  | RC |
| A053 | Anas platyrhynchos |  |  |  | RC |
| A054 | Anas acuta |  |  |  | RC |
| A055 | Anas querquedula |  |  |  | RC |
| A056 | Anas clypeata |  |  |  | RC |
| A059 | Aythya ferina |  |  |  | RC |
| A061 | Aythya fuligula |  |  |  | R |
| A067 | Bucephala clangula |  |  |  | R |
| A069 | Mergus serrator |  |  |  | R |
| A070 | Mergus merganser |  |  |  | R |
| A086 | Accipiter nisus |  |  |  | RC |
| A087 | Buteo buteo |  |  |  | RC |
| A088 | Buteo lagopus |  |  |  | RC |
| A096 | Falco tinnunculus |  |  |  | RC |
| A099 | Falco subbuteo |  |  |  | RC |
| A118 | Rallus aquaticus |  |  |  | RC |
| A123 | Gallinula chloropus |  |  |  | RC |
| A125 | Fulica atra |  |  |  | RC |
| A136 | Charadrius dubius |  |  |  | RC |
| A142 | Vanellus vanellus |  |  |  | RC |
| A153 | Gallinago gallinago |  |  |  | RC |
| A156 | Limosa limosa |  |  |  | 340-420 i |
| A160 | Numenius arquata |  |  |  | R |
| A162 | Tringa totanus |  |  |  | R |
| A165 | Tringa ochropus |  |  |  | R |
| A168 | Actitis hypoleucos |  |  |  | C |
| A179 | Larus ridibundus |  |  |  | P |
| A182 | Larus canus |  |  |  | R |
| A198 | Chlidonias leucopterus |  |  |  | R |
| A207 | Columba oenas |  |  |  | R |
| A208 | Columba palumbus |  |  |  | R |
| A212 | Cuculus canorus |  | RC |  | R |
| A214 | Otus scops |  |  |  | R |
| A230 | Merops apiaster |  |  |  | RC |
| A232 | Upupa epops |  |  |  | R |
| A233 | Jynx torquilla |  |  |  | R |
| A247 | Alauda arvensis |  |  |  | R |
| A249 | Riparia riparia |  |  |  | RC |
| A251 | Hirundo rustica |  |  |  | RC |
| A253 | Delichon urbica |  |  |  | RC |
| A256 | Anthus trivialis |  |  |  | C |
| A257 | Anthus pratensis |  |  |  | R |
| A260 | Motacilla flava |  | RC |  | C |
| A262 | Motacilla alba |  | RC |  | R |
| A266 | Prunella modularis |  |  |  | RC |
| A269 | Erithacus rubecula |  |  |  | RC |
| A273 | Phoenicurus ochruros |  |  |  | R |
| A275 | Saxicola rubetra |  |  |  | RC |
| A276 | Saxicola torquata |  |  |  | RC |
| A283 | Turdus merula |  |  |  | RC |
| A284 | Turdus pilaris |  |  |  | RC |
| A285 | Turdus philomelos |  |  |  | RC |
| A291 | Locustella fluviatilis |  |  |  | R |
| A292 | Locustella luscinioides |  | R |  | R |
| A295 | Acrocephalus schoenobaenus |  | R |  | R |
| A296 | Acrocephalus palustris |  | R |  | R |
| A297 | Acrocephalus scirpaceus |  | R |  | R |
| A298 | Acrocephalus arundinaceus |  | R |  | R |
| A311 | Sylvia atricapilla |  |  |  | RC |
| A315 | Phylloscopus collybita |  |  |  | R |
| A316 | Phylloscopus trochilus |  |  |  | R |
| A317 | Regulus regulus |  |  |  | R |
| A318 | Regulus ignicapillus |  |  |  | R |
| A319 | Muscicapa striata |  |  |  | R |
| A322 | Ficedula hypoleuca |  |  |  | R |
| A336 | Remiz pendulinus |  | R |  | R |
| A337 | Oriolus oriolus |  | RC |  | R |
| A351 | Sturnus vulgaris |  |  |  | P |
| A359 | Fringilla coelebs |  |  |  | R |
| A360 | Fringilla montifringilla |  |  |  | R |
| A361 | Serinus serinus |  |  |  | R |
| A363 | Carduelis chloris |  |  |  | R |
| A364 | Carduelis carduelis |  |  |  | R |
| A365 | Carduelis spinus |  |  |  | R |
| A366 | Carduelis cannabina |  |  |  | R |
| A372 | Pyrrhula pyrrhula |  |  |  | R |
| A373 | Coccothraustes coccothraustes |  |  |  | R |
| A459 | Larus cachinnans |  |  |  | R |

- Se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar

Asigurarea stării de conservare favorabile a siturilor Natura 2000 se va face prin respectarea condiţiilor impuse de custode, precum şi a tuturor condiţiilor impuse prin actele de reglementare emise de autorităţile competente potrivit legii.

Conform Planului de management al Parcului, suprafața face parte din clasa de habitate N15 Alte terenuri arabile, care are o pondere în sit de 2%.

Perimetrul implementării PP nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

- Se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar

În zona de implementare a proiectului, aşa cum am arătat anterior, nu se găsesc zone de hrănire sau reproducere pentru speciile de păsări, iar amplasarea obiectivului nu afectează habitatul acestor specii.

Implementarea proiectului nu duce la diminuarea numerică a speciilor protejate din situl comunitar, nu afectează habitatele de interes.

Suprafaţa din aria naturală protejată modificată prin implementarea proiectului este de 250 mp ceea ce reprezintă o suprafaţă foarte mică din sit (0,0001 %).

Evaluarea impactului potenţial asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Impactul asupra vegetaţiei şi faunei

Impactul asupra vegetatiei este redus pentru ca in zona amplasamentului nu exista specii si habitate de interes comunitar. Nu exista impact deoarece terenul destinat planului nu prezinta un tablou vegetal important din punct de vedere floristic si faunistic.

Impact asupra speciilor şi habitatelor ariei naturale protejate datorită schimbarii destinaţiei terenului

Acest tip de impact se datorează:

-pierderii habitatului – în zona de implementare a proiectului nu există habitate de interes comunitar sau habitate tipice ale speciilor de interes comunitar;

- fragmentării habitatului – deoarece in zona proiectului nu sunt habitate prioritare, nu se pune problema fragmentarii;

- modificării habitatului - deoarece in zona proiectului nu sunt habitate prioritare, nu se pune problema fragmentarii;

- perturbării speciilor – proiectul actual nu contribuie la perturbarea speciilor din zona şi nu influenţeză statutul de conservare al speciilor din sit.

- dislocării speciilor- implementarea proiectului actual nu duce la o dislocare a speciilor de interes comunitar.

În cazul PP analizat nu se schimbă categoria de utilizare a terenului.

Gradul de afectare a integrităţii ariei naturale protejate de interes comunitar

a. reducerea habitatelor si a speciilor de interes comunitar - nu este cazul deoarece nu au fost identificate în zona de implementare a proiectului habitate si specii de interes comunitar;

b. nu este cazul fragmentării habitatelor;

c. impactul negativ asupra factorilor de menţinere a stării favorabile - nu este cazul;

d. modificările dinamicii relaţiilor structurale sau funcţionale ale ariei naturale de interes comunitar - nu este cazul, deoarece nu se schimbă categoria de utolizare a terenului.

Concluzii

1. Nu au fost identificate în perimetrul luat în studiu niciuna dintre speciile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 79/409/CEE.

2. Perimetrul nu cuprinde habitate specifice de reproducere și hrănire a acestor specii.

3. Nu s-au identificat specii de plante rare în perimetru.

Impactul proiectului asupra speciilor protejate, enumerate în formularul standard ROSPA0011Blahnița se poate exprima astfel:

Proiectul  NU are efect asupra speciilor sau a populaţiilor datorita lipsei din perimetru a habitatelor de hrănire și cuibărire favorabile acestora.

- Alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata

Specificaţiile tehnice pentru realizarea obiectivului trebuie să conţină noţiuni generale despre aria naturală protejată şi noţiuni legate de elementele de floră şi faună care necesită protecţie, aflate în arie şi în zonele învecinate. Este necesară informarea muncitorilor care vor lucra la realizarea proiectului, prezentarea speciilor protejate şi instruirea acestora, precum şi luarea unor măsuri de protejarea speciilor de interes.

Suprafata și localizarea sitului ROSPA0011Blahnița

Localizarea sitului

Situl Natura 2000 - ROSPA0011Blahnița este situat pe teritoriul jud. Mehedinți, coordonatele geografice detaliate în tabelul alaturat. Tot în acest tabel sunt prezentate și alte detalii referitoare la altitudine (minimă, medie și maximă), suprafață, apartenența la regiuni biogeografice, regiuni administrative, ecoregiuni și localitățile peste care se întind aceste arii naturale protejate.

Tabel  Coordonate geografice, altitudine, suprafață,

apartenența la regiuni biogeografice și administrative, ecoregiuni și localitățile

(Sursa: formularul standard al sitului).

|  | ROSPA0011Blahnița |
| --- | --- |
| Coordonatele sitului | latitudine | N 44.425278 |
|  | longitudine | E 22.638056 |
| Altitudine (m) | minimă | 15 |
|  | maximă | 302 |
|  | medie | 78 |
| Suprafață (ha) | 43710.70 |
| Teritoriu administrativ/ localități | Judeţul Mehedinţi: Burila Mare (98%), Devesel (95%), Gogoşu (99%), Gruia (27%), Hinova (56%), Jiana (53%), Pătulele (1%), Vânjuleţ (4%) |
| Regiuni biogeografice | continentală |
| Regiuni administrative | RO043 - Mehedinţi |
| Ecoregiunea | Câmpia Blahniței, parte din Câmpia Olteniei, alcătuită în mare parte din terasele Dunării și văile largi ale Drincei și Blahniței |

Desemnarea sitului

Acest sit include o zonă umedă, Hinova - Ostrovul Corbului (185 ha), cu regim de protecţie la nivel judeţean, declarată rezervaţie prin Hotărârea nr. 13/10.07.2000 privind completarea Hotărârii nr. 26/1994 a Consiliului Judeţean Mehedinţi privind protecţia rezervaţiilor şi monumentelor naturii din judeţul Mehedinţi. Restul sitului nu este protejat.

Alte caracteristici ale sitului

Marea varietate a speciilor de floră şi faună se datorează atât geomorfologiei, cât şi poziţiei extrem de favorabile a zonei, bine protejată de vânturile reci din nord, insolaţii puternice, fapt ce a permis ca numeroase elemente sudice şi vest asiatice să poată ajunge până în aceste locuri unde s-au adaptat uşor.

Calitate si importanță

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 18

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 88

c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Botaurus stellaris, Ixobrichus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Ardea purpurea Egretta alba si garzetta Aytya nyroca.

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de balta. Situl este important pentru iernat pentru speciile de balta.

Vulnerabilitate

Poluarea apelor cu nitraţii proveniţi din surse agricole.Fauna sălbatică şi cu deosebire păsările înregistrează perturbări mari, urmare a modificării condiţiilor de adăpost şi linişte prin tăieri de vegetaţie lemnoasă, de circulaţia cu animale domestice, de incendierea stufului şi a resturilor de vegetaţie agricolă. De asemenea, extinderea papurei şi a stufului periclitează menţinerea acelor specii care au nevoie de suprafeţe libere de apă (chirighiţele) sau de întinsuri mlăştinoase (piciorongul).

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 75/25.02.2010, Administrator:WWF Programul Dunăre-Carpaţi şi Societatea Ornitologică Română WWF=Bucureşti, str Mircea Vulcănescu, nr 109// SOR=Bd. N. Kogălniceanu, nr 49, sc A, ap. 8, Bucureşti WWF= 0730/098722/ SOR.

- Proiect ce are legatura cu apele:

1. Localizarea sursei de alimentare cu apa a sistemului de irigatii apartinand                      ANIF Filiala Mehedinti, conform Autorizatiei emisa de SGA Mehedinti:

- bazinul hidrografic:  fluviul Dunarea (lacul de acumulare PFII), prin intermediul statiei de pompare Tiganasi (statia se alimenteaza prin intermediul a 8 criburi) – amplasata pe malul stang al Lacului de acumulare PFII amonte de barajul deversor Gogosu (fluviul Dunarea la Km 877) echipata cu 12 agregate de pompare cu Q=16,92mc/s.

Alimentarea cu apa a sistemului de irigatii se realizeaza si prin intermediul unei statii de repompare, echipata cu 4 agregate de pompare cu Q=1,04mc/s in stare de functionare,  si a unei retele de distributie formata dintr-un canal de aductiune principal CA, realizat din patru tronsoane cu Ltotal=30,45 km si canale de distributie cu Ltotal=21,10 km.

Coordonate stereo SP Tiganasi:

X: 327.693,0585

Y: 301.688,8489

- curs de apa : denumirea şi codul cadastral:  fluviul Dunarea, XIV-1.024.00.00.00.0.

- corpul de apã: denumirea şi codul: fluviul Dunarea, PF II R00T13,cod corp de apa RORW14.1_B2.

2.+3. Identificarea starii ecologice/potentialului ecologic si identificarea obiectivului de mediu.

Analizarea rezultatelor şi la toate nivelel naţionale, bazinale – aceasta fiind o abordare esenţială care garantează atingerea viziunilor menţionate pentru sistemele complexe ale Dunării.

Aşa cum este recomandat şi în strategiile de implementare a Managementului Integrat al Resurselor de Apă  toţi actualii manageri de resurse de apă, operatorii de tratare şi alimentare pentru diversele folosinţe, instituţiile publice asociate, băncile şi finanţatorii din domeniul apei, proprietarii de terenuri şi fermierii, NGO şi voluntarii din domenii de activitate din domeniul apei sau asociate / utilizatoare de apă, de la nivelele bazinale, region-ale, naţionale şi locale vor trebui să coopereze strâns în toate etapele implicate de gestiunea şi gospodărirea apelor. În cele mai multe cazuri când toţi „acţionarii / actorii” acţionează sau lucrează împreună va conduce la găsirea mai uşoară, mai rapidă şi uneori mai eficientă soluţie financiară şi de care desigur beneficiază cu toţii imediat. În alte cazuri, soluţiile şi deciziile sunt mai dificile, şi atunci când acestea sunt luate utilizatorii de apă vor trebui să discute şi să facă compromisuri, amânarea unor decizii şi/sau obiective în aşa fel încât propunerilor făcute şi incluse în programele de Planuri să fie transformate în realitate la nivelul de execuţie şi operare. Dar întotdeauna rezultatele globale obţinute de toţi prin abordările menţionate vor conduce la condiţii de viaţă îmbunătăţite pentru toţi şi un mediu şi ape sănătoase pentru toţi.

De secole, populaţiile din ţările dunărene s-au bazat pe resursele de apă asigurate de fluviu şi de afluenţii acestuia. În aceste zile această dependenţă a devenit din multiple motive mai puternică decât oricând, râurile asigurând apa de băut, alimentări cu apă pentru agricultură şi aproape toate industriile,  pentru producerea energiei hidroelectrice, pentru navigaţie, turism, recreare şi pescuit sau pentru amatori. Ecosistemele şi mediul apei din Dunăre sunt şi au caractere multiple de unicate, asigurând ca şi condiţii de viaţă pentru o mulţime de plante şi animale. Prin implicarea noastră a tuturor, noi vom putea asigura ca Dunărea şi afluenţii săi, celelalte resurse de apă dependente (subterane, lacuri, delte, apele costiere) vor fi în continuare surse, ca şi sprijin pentru oameni şi pentru toate ecosistemele care se găsesc aici, pentru multe secole care vor urma.

SC AL TRADING SRL                                                             OUAI PADINA

Ing. Rezeanu Florin                                                       reprezentant legal PROIECT

Semnatura si ştampila                                                             Domnul Preda Ion