MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  iulie 2007

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contribuţie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Întreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protecţie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr. crt. | PUNCT PRELEVARE | IULIE 2007 (mg/mc) | IUNIE 2007 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,0021 | 0,0021 |
| 2. | ROMAG | 0,0020 | 0,0020 |
| 3. | SANTIER NAVAL | Ap. defect | Ap. defect |
| 4. | LABORATOR APM | Ap. defect | 0,0020 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsurători  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se observă   menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la  un  nivel  scăzut, sub valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | IULIE 2007 ((g/m3) | IUNIE 2007 ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 4,21 | 4,45 |
| 2. | ROMAG | 4,42 | 4,48 |
| 4. | LABORATOR APM | Ap. defect | 4,02 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători    la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .

Grafic cu evoluţia concentraţiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valori mai scăzute pe luna iulie decât în luna iunie,sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  din  cadrul  reţelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

.Evoluţia  imisiilor  de  NO2

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max.)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max.)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 30,99 | 24,01 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona  Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna iulie 2007 s-au  efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de 1 oră, obţinându-se valori  ale  concentraţiilor mai mari în luna iunie decât în luna iulie 2007,dar sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situaţia  poluării  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna iulie 2007 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot - planificate - efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii iulie 2007 ( dB ) | Val.medii iunie 2007 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 74,00 | 70,70 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 65,50 | 63,45 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 65,50 | 64,75 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 72,50 | 72,70 | 70 |
| 5 | Staţia Meteo | 53,50 | 56,15 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 52,00 | 50,70 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 70,00 | 70,20 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 70,50 | 72,15 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 65,50 | 65,85 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 70,50 | 71,60 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 71,50 | 70,90 | 65 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB )

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB)

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este  uşor  depăşit, de  exemplu : Crihala-Splai (74 dB),Staţia  Peco-Calea Timişoarei (72.5 dB) ,Celrom –intersecţie  sens(70.5 dB ), Tratare Apa Halanga(70.5 dB) , Podul Gruii (71.5 dB)

În luna iulie 2007  se observă  o uşoară   scădere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , menţinându-se în continuare, o  alura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin.

S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agenţilor economici

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17   g/mpxluna

| Nr. crt. | PUNCT PRELEVARE | IUNIE g/mpxluna) | IULIE 2007 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 6,11 | 11,9 |
| 2. | Meteo ROMAG | 12,31 | 28,55 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna iulie 2007  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mari,  valori ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului (CMA=17  g/mpxluna )  în punctul meteoTr. Severin iar în punctul    meteo  Romag valorile depăşesc valoarea CMA datorită vântului puternic care a  antrenat particulele de funingine  de la Termo.

Precipitaţii

| Nr.crt. | Parametrul | Dr. Tr Severin | Dr. Tr Severin | Romag | Romag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | iunie 2007 | iulie 2007 | iunie 2007 | iulie.2007 |
| 1. | Cantitate | 63,4 | 39,4 | 39,4 | 42,2 |
| 2. | pH | 6,8 | 6,15 | 6,7 | 5,9 |
| 3. | Nox | 1,834 | 2,291 | 2,851 | 2,602 |

### Tabel cu  parametrii precipitaţiilor

Grafic cu  cantităţile de  precipitaţii

În luna iulie 2007 în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-a înregistrat o cantitate mai  mică  iar  în zona Romag s-a înregistrat o cantitate  mai mare de precipitaţii decât în luna anterioară

Grafic cu  pH-ul precipitaţiilor

În luna iulie 2007 atât în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin  cât şi în zona Romag s-au înregistrat pH-uri ale precipitaţiilor  mai mici decât în luna anterioară.

În data de 31.07.2007,ploile au avut caracter acid (aciditate carbonată)

În luna iulie 2007  s-au înregistrat cantităţi de noxe mai mari la staţia Tr. Severin şi valori mai mici la staţia Romag   decât în luna anterioară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	În perioada analizată  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin nu s-au înregistrat depăşiri  ale parametrilor la precipitaţii

#### Starea fluviului Dunarea

În luna  iulie 2007 fluviul Dunarea a fost monitorizat în trei secţiuni de control şi anume   amonte : Tr. Severin, Port Tr. Severin, aval Tr. Severin .

S-au  efectuat  11 indicatori de calitate a apei:

-temperatura

-pH

-O2 dizolvat min.

-CBO5

-N_NH4

-N_NO2

-N_NO3

-Ca

-Cl

-duritate totală

-reziduu fix

din care prezentăm :

| DUNARE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mai 2007 | iulie 2007 | mai 2007 | iulie 2007 | mai 2007 | iulie 2007 |
| Amonte Tr. Severin | 8,12 | 8,05 | 0,14 | 0,21 | 289 | 310 |
| Aval Tr. Severin | 7,82 | 8,39 | 0,21 | 0,29 | 382 | 409 |
| Port | 7,98 | 8,21 | 0,18 | 0,34 | 314 | 354 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Grafic cu evoluţia  pH

Se observă că valorile   pH   pe luna  iulie 2007 faţă de luna precedentă au valori uşor mai mari cu excepţia punctului amonte  Tr. Severin şi se încadrează  în  CMA = 6.5- 8,5  unităţi pH  ( SR- ISO 10523-97 )

Grafic cu evoluţia  N_NH4

Se observă că valorile    N_NH4   pe luna  iulie fată de luna precedentă sunt  mai mari şi se încadrează în clasa  l de calitate  conform STAS  8683 –70 (CMA=0,3 mg/l ), cu excepţia punctului de control Port Tr. Severin ,unde se încadrează în clasa  lll de calitate

Grafic cu evoluţia  reziduu fix

Se observă că valorile  reziduu fix pe luna  iulie faţă de luna precedentă sunt mai mari şi valorile se încadrează în  STAS 9187 /84  (CMA =500 mg /l )

După cum se observă din tabelele şi graficele  de mai sus, pentru fluviul Dunărea,  valorile obţinute la indicatorii determinaţi  se încadrează în limitele impuse de Ordinul 1146 /2002

Starea apelor de suprafaţă  Starea râurilor interioare

Topolniţa

În  luna iulie 2007  a fost monitorizat   râul Topolniţa  în patru secţiuni de control şi anume Scânteieşti, pH Halânga, aval Batal, amonte confluenţă Dunăre

S-au  determinat 11 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată

| Cursul de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mai 2007 | iulie 2007 | mai 2007 | iulie 2007 | mai 2007 | iulie 2007 | mai 2007 | iulie 2007 |
| Topolnita-la Scanteiesti | 7,85 | 8,09 | 0,02 | 0,028 | 42,5 | 38,4 | 2,5 | 2,1 |
| Topolnita-pH Halanga | 8,40 | 8,46 | 0,02 | 0,036 | 24,8 | 25,2 | 2,8 | 2,7 |
| Topolniţa-aval Batal | 8,50 | 8,41 | 0,11 | 0,14 | 46,01 | 44,4 | 3,1 | 3,2 |
| Topolniţa-am. cfl. Dunare | 8,06 | 8,39 | 0,17 | 0,21 | 56,7 | 54,3 | 3,8 | 2,9 |

Tabel cu evoluţia parametrilor râului Topolniţa

Grafic cu  evoluţia   pH

Se observă că valorile   pH  pe luna iulie 2007 sunt mai mari decât în luna anterioară cu excepţia punctului Topolniţa-aval Batal  unde este mai mică şi valorile  se încadrează în  CMA (CMA= 6.5-8.5 unităţi pH)

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile  N_NH4  pe luna iulie 2007  faţă de luna anterioară sunt mai mari   şi se încadrează în  CMA=  3  mg/l ( ISO 7890/98  )

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile   clorurilor  pe luna iulie 2007  faţă de anterioară sunt mai mici cu excepţia punctului Topolniţa pH  Halânga unde  sunt mai mari  şi  valorile se încadrează în  CMA =100 mg/l (SR ISO 9297-2001 )

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că CBO5  pe luna  iulie 2007  faţă de luna anterioară are valori mai mici cu excepţia punctului Topolniţa aval Batal unde   sunt mai mari  şi   se încadrează   în  STAS 6560/ 82 (CMA= 5 mg/l )

După cum se observă  din graficele de mai sus , toate valorile  obţinute se încadrează  în limitele impuse în Ordinul  1146/ 2002

Starea solurilor

Monitorizare soluri

S-au  determinat 7 parametrii de calitate ai solului în 4 puncte de recoltare şi anume:

-umiditate

-metale grele (cadmiu, plumb, crom total, cupru, nichel, zinc )

Din care prezentam :

| punct expertizat | umidit % SU | Cr tot. mg/kg SU | Cu mg/kg SU | NI mg/kg SU | Zn mg/kg SU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aeroport Tr. Severin (0-20 cm ) | 9,4 | 18,33 | 12,83 | 23,33 | 35 |
| Aeroport Tr. Severin (20-40 cm) | 9,34 | 10 | 9,17 | 21,67 | 29,5 |
| Cerneţi-200 m de Balastiera(0-20 cm ) | 13,29 | 10 | 9 | 20 | 100 |
| Cerneţi-200 m de Balastiera(20-40 cm) | 14,8 | 20 | 24,17 | 23,17 | 96,67 |

Tabel cu parametrii solului

Grafic cu valorile umidităţii

Umiditatea din sol  are  valori mai mari  decât în perioada precedentă datorită ploilor din ultima perioadă.

Grafic cu valorile crom total în sol

Rezultatele  obţinute la crom total , încadrează  solul din punctele analizate în  valorile normale(30 mg/kg SU), prevăzute în Ordinul 756 /1997 care reglementează valorile de referinţa pentru urme de elemente în sol.

Grafic cu valorile cuprului în sol

Rezultatele obţinute la cupru , încadrează  solul din punctele analizate în

valorile normale(20 mg/kg SU), prevăzute în Ordinul 756 /1997 care reglementează valorile de referinţa pentru urme de elemente în sol

Grafic cu valorile nichelului în sol

Rezultatele obţinute la nichel , încadrează  solul din punctele analizate în  valorile normale  pentru tipul de folosinţă sensibil  (75 mg/kg SU), valori prevăzute în Ordinul 756 /1997

Grafic cu valorile zincului în sol

Rezultatele  obţinute la zinc, încadrează  solul din punctele analizate în  valorile normale(100 mg/kg SU), prevăzute în Ordinul 756 /1997 .

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii iulie 2007 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 30 probe

- apa de suprafaţă (Dunăre): 30 probe;

- sol  : 4 probe

- vegetaţie : 5 probe

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor mai si aprilie 2007. Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| iulie2007 | 5,4 | 11,0 |
| Iunie 2007 | 4,0 | 9,7 |

Aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  atât  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  iulie 2007  cât  şi valoarea maximă pe luna iulie sunt mai mari  decât în luna iunie 2007. şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Aerosoli atmosferici- intervalul  08-13

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| iunie 2007 | 1,70 | 3,6 |
| iulie 2007 | 2,1 | 4,2 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că  atât  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  iulie 2007  cât  şi valoarea maximă pe luna iulie sunt mai mari  decât în luna anterioară

şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pul-beri sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  iulie 2007 şi iunie 2007 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| iunie 2007 | 1,4 | 12,1 |
| iulie 2007 | 1,1 | 4,2 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile   atmosferice

Se observă că valorile  medie şi maximă  a depunerilor  atmosferice  pe luna  iulie2007 sunt  mai mici faţă de luna anterioară. şi că. nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile iulie şi iunie 2007 ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,. Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile. Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Iunie 2007 | 0,14 | 0,24 |
| Iulie 2007 | 0,17 | 0,23 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  în  luna  iulie 2007  valorile medii sunt mai mari iar  cele maxime  sunt mai mici decât  pe luna  precedentă

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile iulie şi iunie 2007 ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| iunie 2007 | 0,17 | 0,25 |
| Iulie 2007 | 0,26 | 0,62 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă o uşoară creştere  a radioactivităţii  Dunării faţă de luna anterioară.  Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiaţii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemănătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Iulie 2007 | 0,081 | 0,102 |
| Iunie 2007 | 0,084 | 0,106 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o uşoară scădere a valorilor dozei gama  faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

Vegetaţia spontană

Probele de vegetaţie spontană au fost prelevate în cursul lunii iulie2007 cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin.

Radioactivitatea artificială beta globală în probele de vegetaţie a prezentat  următoarele valori  (Bq/kg masa verde )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| iulie 2007 | 457,8 | 782,8 |
| iunie 2007 | 360,1 | 538,0 |

Tabel cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale ( Bq/kg )

Grafic cu vegetaţia spontană , activităţi specifice beta globale

Valorile medii şi maxime ale radioactivităţii  artificiale beta globale în probele de vegetaţie au valori mai mari pe luna iulie decât pe luna anterioară.

Sol necultivat

Probele de sol necultivat au fost prelevate în cursul lunii iulie 2007 cu frecvenţa săptămânală , din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .

Valorile maxime şi medii  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos ( Bq/kg sol uscat )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Iulie 2007 | 428,4 | 741,8 |
| Iunie 2007 | 288,5 | 518,6 |

Tabel cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Grafic cu sol necultivat, activităţi specifice beta globale ( Bq/kg ),

Valorile medii şi maxime ale radioactivităţii  artificiale beta globale în probele de sol au valori mai mari pe luna iulie decât pe luna anterioară.

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelelor de atenţionare

NOTÃ

Ca urmare a prezentării în seara zilei de marţi 02.07.2007 pe posturile de televiziune naţionale şi internaţionale a ştirii că  pe  Dunăre pe  teritoriul sârbesc  a fost afectată masiv ihtiofauna (sute de peşti morţi ) , APM Mehedinţi deşi nu a  primit nici o avertizare oficială,s-a autosesizat  şi luând în considerare o eventuală poluare produsă de scurgeri de produse chimice (râul Timoc se varsă în Dunăre) şi având în vedere  viteza de curgere  a fluviului , în dimineaţa zilei 03.07.2007 o echipă mixtă APM Mehedinţi – Apele Române ,s-a deplasat în zona aferentă vărsării  râului Timoc,pe partea românească (Gruia-Pristol)

APM a deplasat la faţa locului şi autolaboratorul mobil în vederea depistării eventualelor noxe şi în aer.

Echipa mixtă APM Mehedinţi – Apele Române  s-a deplasat cu şalupa în apele  teritoriale  sârbeşti ,bulgăreşti şi româneşti  şi a prelevat probe din 3 puncte distincte gura de vărsare Timoc, 50 m aval Timoc, 150 m aval Timoc

La contactul vizual nu s-a observat afectarea florei  sau a faunei.

S-au efectuat analize cu ajutorul trusei portabile ( N_NH3, N_NO2, pH, oxigen dizolvat,conductivitate)

Pentru indicatorii analizaţi nu s-au înregistrat depăşiri ale CMA , rezultatele situează apa în clasa de calitate I ,deci nu se confirmă nici un fel de poluare accidentală a fluviului a apelor Dunării.

În dimineaţa zilei de 07.07.2007 în jurul orei 06:45,observatorul de la ph. Gruia a anunţat prezenţa unor pete de produs petrolier pe fluvial Dunărea ,în portul Gruia, km. fl. 851.

La faţa locului  s-a deplasat  o echipă SGA Mehedinţi care în urma verificărilor efectuate a constatat slabe irizaţii  de produs petrolier.

In timpul operaţiunii de aplicare a substanţelor biodegradabile , dimensiunile petelor au crescut  la 20-25 m lăţime şi 250 m lungime .

S-a  verificat malul stâng al Dunării ,amonte şi aval  fără a mai depista  pete de produs petrolier.

Petele de produs petrolier au fost anihilate cu ajutorul substanţelor biodegradabile,astfel poluarea a fost anihilată.

In data de 31.07.2007 am fost anunţaţi de către Hidroelectrica SA că la ora 02:50  datorită condiţiilor  meteo nefavorabile (vânt puternic ) remorcherul ISLAZ aparţinând   SC Hidroconstrucţia SA  ,care se afla legat  de pupa barjei nr. 1441 amonte de Porţile de Fier  l , s-a scufundat.

La faţa locului s-a deplasat  o echipă  formată din reprezentanţii: APM Mehedinţi, Garda de  Mediu şi Apele Române care au observat pe suprafaţa  apei irizaţii de produse petroliere provenite de la spălarea punţii vasului.

S-a constatat că rezervorul era închis.

Datorită vitezei vântului (33 m/s ) nu s-au putut recoltă probe de apă.

S-au luat toate  măsurile de intervenţie rapidă imediat ce a fost posibil folosindu-se material biodegradabil absorbant (spilsorb).

Nu a fost afectată flora şi fauna.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

# Ing. Carmen  CÃPRESCU

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc