AGENTIA DE PROTECTIE                Strada Baile Romane nr. 3     Tel: 0252-32 03 96

Drobeta Turnu Severin          Fax:0252-30 60 18

A MEDIULUI  MEHEDINTI               www.apmmh.ro                       E-mail :office@apmmh.ro

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  ianuarie 2007

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contributie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Intreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protectie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | IANUARIE 2007 (mg/mc) | DECEMBRIE 2006 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0.0021 | 0.0022 |
| 2. | ROMAG | 0.0021 | 0.0020 |
| 3. | SANTIER NAVAL | Ap. defect | Activitate întreruptă |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin, măsuratori  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la  un  nivel  scăzut , sub valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă ( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | IANUARIE 2007 ((g/m3) | DECEMBRIE 2006 ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 3.75 | 3.86 |
| 2. | ROMAG | 3.82 | 3.73 |
| 3. | SANTIER NAVAL | aparat defect | Activitate întreruptă |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsuratori    la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .

Grafic cu evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM

.

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  ţn  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază urmatoarele :

.Evolutia  imisiilor  de  NO2

| Nr Crt | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 15.67 | 21.81 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona  Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evolutia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna ianuarie 2007 s-au  efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de  1  oră, obţinându-se  valori  ale  concentraţiilor  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situatia  poluarii  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna ianuarie 2007 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot - planificate - efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este  uşor  depăşit, de  exemplu:

Valori  ale  nivelului  de  zgomot ( dB )

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii ianuarie 2007 ( dB ) | Val.medii decembrie 2006 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 70.00 | 75.30 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. PECO ) | 66.00 | 67.55 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. AUTO ) | 68.50 | 67.85 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 74.50 | 75.10 | 70 |
| 5 | Statia Meteo | 48.50 | 48.30 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 50.00 | 50.55 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 70.00 | 71.10 | 70 |
| 8 | CELROM ( Sens ) | 70.50 | 71.35 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 65.00 | 66.35 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 71.00 | 69.75 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 71.00 | 68.40 | 65 |

Evoluţia  nivelului  de zgomot pe  raza  municipiului  Dr. Tr. Severin

În luna ianuarie 2007  se observă  o uşoară   scădere a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , mentinându-se în continuare, o  aliura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin. S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agentilor economici

.

.Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17  g/mpxluna

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | DECEMBRIE 2006 (g/mpxluna) | IANUARIE 2007 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 3.0 | 4.74 |
| 2. | Meteo ROMAG | 2.2 | 10.3 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna ianuarie 2007  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori  mai mari, valori ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului (CMA=17  g/mpxluna ).

Starea apelor de suprafată  Starea râurilor interioare

În  luna ianuarie 2007  au fost monitorizate   pârâul Pleşuva ( în două secţiuni de control) si râul Topolniţa ( în patru sectiuni de control ).

S-au  determinat 11 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată şi anume ROMAG-PROD si ROMAG-TERMO.

PLEŞUVA

| Curs de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ian 2007 | oct 2006 | Ian 2007 | oct 2006 | Ian 2007 | oct 2006 | Ian 2007 | oct 2006 |
| Pleşuva amonte Romag | 8.2 | 8.19 | 0.088 | 0.12 | 65.2 | 52.5 | 2.98 | 1.82 |
| Plesuva aval Romag | 8.5 | 8.46 | 0.12 | 0.06 | 57.3 | 35.5 | 3.11 | 2.14 |

Tabel cu  evoluţia  parametrilor în lunile octombrie 2006 şi ianuarie 2007

Grafic cu  evoluţia  pH

Se observă că valorile    pH  pe luna ianuarie 2007 se  încadrează  în  CMA    ( CMA= 6.5- 8,5 unitati pH ) –conform  SR ISO 10523 –97

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile   N_NH4  pe  luna ianuarie 2007 se încadrează  în  STAS  8683-70  (CMA = 0,3 mg/l )

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile    clorurilor    pe  luna ianuarie 2007   fată de luna octombrie 2006  sunt  mai mari  şi se încadrează în SR ISO 9297-2001 (100 mg/l)

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că CBO5    pe luna ianuarie 2007 fată de luna octombrie 2006 sunt  mai mari şi se încadrează   în  STAS  6560 / 82  (CMA= 5 mg/l )

| Cursul de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ian 2007 | oct 2006 | ian 2007 | oct 2006 | Ian 2007 | oct 2006 | Ian 2007 | oct 2006 |
| Topolnita-la Scanteiesti | 7.82 | 8.15 | 0.12 | 0.03 | 28.3 | 39.20 | 3.4 | 1.70 |
| Topolnita-pH Halanga | 7.95 | 8.26 | 0.14 | 0.03 | 31.2 | 35.45 | 3.65 | 1.10 |
| Topolnita-aval Batal | 8.36 | 8.34 | 0.21 | 0.04 | 47.2 | 37.40 | 3.3 | 0.98 |
| Topolnita-am. cfl. Dunare | 8.18 | 8.02 | 0.28 | 0.24 | 61.8 | 38.30 | 3.5 | 0.70 |

TOPOLNIŢA

Tabel cu evoluţia parametrilor în lunile octombrie 2006  şi ianuarie 2007

Grafic cu  evoluţia   pH

Se observă că valorile   pH  pe luna octombrie 2006  faţă de luna ianuarie 2007 sunt mai mari  la Scanteiesti şi pH Halanga  şi mai mici  la Topolnita-aval Batal  şi am. cfl. Dunare  şi se încadrează în  CMA (CMA= 6.5-8.5 unităţi pH)

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile  N_NH4  pe luna  octombrie 2006 faţă de luna ianuarie 2007 sunt mai mici   şi se încadrează în  CMA=  3  mg/l ( ISO 7890/98  )

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile   clorurilor  pe luna octombrie 2006  faţă de luna ianuarie 2007 sunt mai mari  la Scanteiesti şi pH Halanga  şi mai mici  la Topolnita-aval Batal  şi am. cfl. Dunare  şi se încadrează în  CMA =100 mg/l (SR ISO 9297-2001 )

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că CBO5    pe luna  octombrie 2006  faţă de luna ianuarie 2007 are valori mai mici şi se încadrează   în  STAS 6560/ 82 (CMA= 5 mg/l )

Dupa cum se observă  din graficele de mai sus , toate valorile  obtinute se încadrează  în limitele impuse în Ordinul  1146/ 2002

Nota

În data de 06.decembrie 2006 ,.în jurul orei 16, am fost informaţi de către SGA  Mehedinţi că în zona localităţii  Gruia (km. 848-852 ) ar exista o pată discontinuă de produs petrolier la circa 50 metri de mal. O oră mai târziu, pata era diminuată în urma acţiunii SGA Cujmir cu substanţe biodegradabile.

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii ianuarie 2007 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 31 probe;

- apa de suprafaţă (Dunăre): 31 probe;

- sol necultivat: -

- vegetaţie spontană:

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor ianuarie 2007 si decembrie 2006. Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

Aerosoli atmosferici- intervalul 02-07

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| Ianuarie 2007 | 5,60 | 17 |
| decembrie 2006 | 5,97 | 9,6 |

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  ianuarie 2007   faţă de luna precedentă au valoare  mai mică , iar valoarea maximă pe luna ianuarie este mai mare decât în luna precedentă

Aerosoli atmosferici- intervalul  08-13

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2006 | 4,87 | 9,3 |
| Ianuarie 2007 | 0,8 | 4,7 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că atât  valoarea medie cât şi maximă   ale aerosolilor  atmosferici  pe luna  ianuarie  faţă de luna precedentă sunt mai mari şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pul-beri sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  ianuarie 2007   şi decembrie 2006 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2006 | 1,15 | 10,7 |
| ianuarie 2007 | 0,80 | 4,7 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile   atmosferice

Se observă că valorile  depunerilor  atmosferice  pe luna  ianuarie 2007   au valori  mai mici faţă de luna precedentă. şi că. nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atentionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile ianuarie  2007 şi decembrie 2006 ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,. Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile. Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2006 | 0,19 | 0,38 |
| ianuarie 2007 | 0,19 | 0,28 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  în  luna  ianuarie 2007  valoarea maximă este mai mică decât  valoarea pe luna  precedentă  iar valoarea medie se menţine la aceiaşi valoare .

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile ianuarie 2007  şi decembrie 2006 ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| decembrie 2006 | 0,41 | 1,18 |
| ianuarie 2007 | 0,29 | 0,81 |

Se observă o uşoară creştere a mediei radioactivităţii  Dunării faţă de luna anterioară.  Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiatii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemanătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| ianuarie 2007 | 0.11 | 0.14 |
| decembrie 3006 | 0.12 | 0.14 |

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

BAZA DATE  si  RAPOARTE

# Ing. Carmen  CÃPRESCU

# Text boxes

CMA=0.008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc