MINISTERUL  MEDIULUI SI  DEZVOLTARII DURABILE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Strada Băile Romane, nr. 3, cod 220234 Drobeta Turnu Severin

#### RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI

#### Luna  mai 2007

#### Starea atmosferei

Pe aria judeţului nu se pot consemna zone cu situaţii critice permanente în poluarea atmosferică.

Ca surse tipice cu potenţial de poluare se pot considera ROMAG-PROD, prin emisiile de H2S, SO2 si ROMAG-TERMO, care prin cantităţile de CO2, SO2 , NOx , pulberi în suspensii eliberate în atmosferă pot avea o contributie esenţială în totalul noxelor emise în judeţ.

Intreprinderile care au un potenţial ridicat de poluare sunt dotate în totalitate cu instalaţii de protectie împotriva poluării aerului.

Poluarea cu H2S , SO2, NOx

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  în  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

Evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | MAI 2007 (mg/mc) | APRILIE 2007 (mg/mc) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 0,0021 | 0,0022 |
| 2. | ROMAG | 0,0020 | 0,0020 |
| 3. | SANTIER NAVAL | Ap. defect | Ap. defect |
| 4. | LABORATOR APM | 0,0022 | 0,0021 |

Tabel  cu medii  lunare  / puncte  de  prelevare  H2S  în  zona  Dr.Tr.Severin,

măsuratori  de  24 ore,C.M.A.= 0.008 mg/mc.

Grafic cu evoluţia  concentraţiilor  imisiilor  de  H2S

Se observă   menţinerea  concentraţiilor  hidrogenului sulfurat din atmosferă la  un  nivel  scăzut, sub valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă( C.M.A.= 0.008 mg/mc)

# Evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

| Nr. Crt. | PUNCT PRELEVARE | MAI 2007 ((g/m3) | APRILIE 2007 ((g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CELROM | 3,97 | 3,99 |
| 2. | ROMAG | 3,90 | 4,08 |
| 4. | LABORATOR APM | 3,63 | 3,56 |

Tabel cu medii  lunare /puncte  prelevare SO2 in Dr.Tr. Severin, măsurători    la  24 ore, C.M.A.= 125 (g/mc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .

Grafic cu evolutia concentratiilor imisiilor de SO2

Se  observă   menţinerea  concentraţiilor bioxid  de  sulf din atmosferă la  un  nivel  scăzut  cu valori mai scăzute pe luna mai,sub  valoarea  concentraţiei  maxim  admisibilă.( C.M.A.= 0.008 mg/mc.)  reglementată  prin  Ordinul  529/2002  al  MAPM şi uşor mai ridicate faţă de luna precedentă,

Poluarea cu NO2

Din analiza datelor din tabelele si graficele prezentate mai jos, privind evoluţia mediilor lunare ale noxelor specifice măsurate  ţn  cadrul  retelei  de  monitorizare, în zona municipiului Drobeta Turnu Severin , de către  A.P.M., se evidenţiază următoarele :

.Evoluţia  imisiilor  de  NO2

| Nr Crt | PUNCT PRELEVARE | VALOARE MINIMA (max)((g/mc) | VALOARE MAXIMA (max)((g/mc) | VALOARE LIMITA ((g/mc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LABORATOR IPM | 15,65 | 21,62 | 300 |

Tabel cu medii  lunare / punct  prelevare  de  NO2  în  zona  Dr.Tr.Severin, măsurători  de  1 oră,  C.M.A.= 300 (g/m

Grafic  cu .evoluţia  imisiilor  de  NO2

În  staţia  de  prelevare  de  fond  urban  constituită  la  nivelul  APM , în luna mai 2007 s-au  efectuat prelevări  ale  NO2  cu  o  perioadă  de  integrare  de  1  oră, obţinându-se  valori  ale  concentraţiilor  sub  valoarea  limită  reglementată  prin  Ordinul  529 /2002  al  MAPM.

Situatia  poluarii  sonore.

Activitatea  de  monitorizare  a  nivelului  de  zgomot, în luna mai 2007 a  APM-Tr. Severin, a  implicat  determinări  ale  nivelului  de  zgomot - planificate - efectuate  în  11  puncte  din  diferite  zone  ale  municipiului , unde  se  fac  măsurători  de  două  ori  pe  lună.

| Nr. crt. | Puncte expertizate | Val.medii mai 2007 ( dB ) | Val.medii aprilie 2007 ( dB ) | Lim.admisa ( dB ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crihala-Splai | 68,70 | 71,45 | 65 |
| 2 | Crihala ( St. Peco ) | 65,65 | 68,00 | 65 |
| 3 | Alunis ( St. Auto ) | 67,10 | 72,85 | 70 |
| 4 | PECO (Cal.Timis) | 66,80 | 71,75 | 70 |
| 5 | Statia Meteo | 54,00 | 50,95 | 65 |
| 6 | Parcul Rozelor | 51,20 | 51,25 | 50 |
| 7 | CET ( F-ca Conf.) | 68,30 | 69,15 | 70 |
| 8 | Celrom ( Sens ) | 72,25 | 72,40 | 65 |
| 9 | F.E.Halanga | 66,35 | 67,25 | 65 |
| 10 | Trat.Apa Halanga | 69,40 | 76,65 | 65 |
| 11 | Podul Gruii | 70,40 | 73,65 | 65 |

Tabel  cu  valorile   nivelului  de  zgomot ( dB )

Grafic  cu .evoluţia  nivelului  de  zgomot ( dB)

Aceste  măsurători  au condus la concluzia  ca  există  puncte  unde  nivelul  de  zgomot  este  uşor  depăşit, de  exemplu  Crihala-Splai (68,7 dB),  Alunis - St. Auto( 67,1 dB ) Celrom – Sens(72,25 dB ), Trat.Apa Halanga( 69,4 dB) , Podul Gruii (70,4 dB)

În luna mai 2007  se observă  o uşoară   scădere  a  nivelului  de  zgomot în zonele dens populate , mentinându-se în continuare, o  aliura  asemănătoare a evoluţiei nivelului de zgomot pe raza municipiului Drobeta  Turnu - Severin. S-au mai efectuat de asemenea determinări de zgomot la solicitarea  agentilor economici

.

Controlul  pulberilor  sedimentabile

CMA=17  g/mpxluna

| Nr crt | PUNCT PRELEVARE | APRILIE g/mpxluna) | MAI 2007 (g/mpxluna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MeteoTr. Severin | 3,01 | 5,7 |
| 2. | Meteo ROMAG | 7,53 | 11,2 |

Tabel cu  cantităţile de pulberi sedimentabile

Grafic cu  evoluţia pulberilor  sedimentabile

În  luna mai 2007  în raport cu luna precedentă,  pulberile  sedimentabile  au prezentat  valori mai mari,  valori ce  se  situează  sub  valoarea  C.M.A.-ului (CMA=17  g/mpxluna )

Precipitaţii

| Nr.crt. | Parametrul | Dr. Tr Severin | Dr. Tr Severin | Romag | Romag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Martie 2007 | Mai.2007 | Martie 2007 | Mai .2007 |
| 1. | Cantitate | 72,8 | 76,4 | 62,8 | 74,2 |
| 2. | pH | 6,8 | 6,53 | 6,65 | 6,42 |
| 3. | Nox | 1,03 | 1,02 | 1,1 | 1,42 |

### Tabel cu  parametrii precipitaţiilor

În perioada analizată  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin nu s-au înregistrat depăşiri  ale parametrilor la precipitaţii

Grafic cu  cantităţile de  precipitaţii

În luna mai 2007  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-au înregistrat cantităţi mai mari de precipitaţii decât în luna martie

Grafic cu  pH-ul precipitaţiilor

În luna mai 2007  în zona municipiului  Drobeta Tr. Severin s-au înregistrat pH-uri ale precipitaţiilor  mai mici  decât în luna martie

În luna mai  2007  s-au înregistrat cantităţi de noxe mai mari în punctul Romag şi mai mici  la Drobeta Tr. Severin decât în luna martie

Starea apelor de suprafată  Starea râurilor interioare

Topolniţa

În  luna mai 2007  a fost monitorizat   râul Topolniţa  în patru secţiuni de control şi anume Scânteieşti, pH Halânga, aval Batal, amonte confluienţă Dunăre

S-au  determinat 11 indicatori  de  calitate  a  apei,  urmărindu-se  cu  precădere  indicatorii  specifici  surselor  de emisie  din  zona  monitorizată

| Cursul de apa | pH | N_NH4 | Cloruri | CBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mai 2007 | Mart 2007 | Mai 2007 | Mart 2007 | Mai 2007 | Mart 2007 | Mai 2007 | Mart 2007 |
| Topolnita-la Scanteiesti | 7,85 | 8,05 | 0,02 | 0,12 | 42,5 | 31,9 | 2,5 | 4,1 |
| Topolnita-pH Halanga | 8,40 | 8,09 | 0,02 | 0,02 | 24,8 | 28,30 | 2,8 | 3,7 |
| Topolnita-aval Batal | 8,50 | 8,31 | 0,11 | 0,19 | 46,01 | 35,45 | 3,1 | 3,6 |
| Topolnita-am. cfl. Dunare | 8,06 | 8,49 | 0,17 | 0,16 | 56,7 | 49,60 | 3,8 | 3,9 |

Tabel cu evoluţia parametrilor în lunile martie  şi mai 2007

Grafic cu  evoluţia   pH

Se observă că valorile   pH  pe luna mai 2007 se încadrează în  CMA (CMA= 6.5-8.5 unităţi pH)

Grafic cu  evoluţia   N_NH4

Se observă că valorile  N_NH4  pe luna  mai 2007  faţă de luna martie 2007 sunt mai mari   şi se încadrează în  CMA=  3  mg/l ( ISO 7890/98  )

Grafic cu  evoluţia   clorurilor

Se observă că valorile   clorurilor  pe luna mai 2007  faţă de luna martie 2007 sunt mai mari şi se încadrează în  CMA =100 mg/l (SR ISO 9297-2001 )

Grafic cu  evoluţia   CBO5

Se observă că CBO5  pe luna  martie 2007  faţă de luna mai 2007 are valori mai mari şi se încadrează   în  STAS 6560/ 82 (CMA= 5 mg/l )

Dupa cum se observă  din graficele de mai sus , toate valorile  obtinute se încadrează  în limitele impuse în Ordinul  1146/ 2002

#### Starea fluviului Dunarea

În luna  mai 2007 fluviul Dunarea a fost monitorizat în trei secţiuni de control şi anume   amonte Tr. Severin, Port Tr. Severin, aval Tr. Severin .

S-au  efectuat  12 indicatori de calitate a apei:

-temperatura

-pH

-O2 dizolvat min.

-CBO5

-N_NH4

-N_NO2

-N_NO3

-Ca

-Cl

-duritate totală

-reziduu fix

-fosfor total

din care prezentăm :

| DUNARE | pH | N_NH4 | Rez. fix |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mai 2007 | aprilie 2007 | mai 2007 | aprilie 2007 | mai 2007 | aprilie 2007 |
| Amonte Tr. Severin | 8,12 | 8,03 | 0,14 | 0,1 | 289 | 324 |
| Aval Tr. Severin | 7,82 | 7,94 | 0,21 | 0,14 | 382 | 346 |
| Port | 7,98 | 7,92 | 0,18 | 0,14 | 314 | 373 |

Tabel cu evoluţia  parametrilor fluviului Dunăre

Grafic cu evoluţia  pH

Se observă că valorile   pH   pe luna  mai 2007 faţă de luna precedentă au valori uşor mai mari cu excepţia punctului aval  Tr. Severin şi se încadrează  în  CMA = 6.5- 8,5  unitati pH  ( SR- ISO 10523-97 )

Grafic cu evoluţia  N_NH4

Se observă că valorile    N_NH4   pe luna  mai fată de luna precedentă sunt  mai mari şi se încadrează în   STAS  8683 –70 (CMA=0,3 mg/l )

Grafic cu evoluţia  reziduu fix

Se observă că valorile  reziduu fix pe luna  mai faţă de luna precedentă sunt mai mari cu excepţia punctului port Tr. Severin şi valorile se încadrează în  STAS 9187 /84  (CMA =500 mg /l )

După cum se observă din tabelele şi graficele  de mai sus, pentru fluviul Dunărea,  valorile obţinute la indicatorii determinaţi  se încadrează în limitele impuse de Ordinul 1146 /2002

SOL

S-au  determinat 9 parametrii de calitate ai solului în 8 puncte de recoltare şi anume:

-pH

-umiditate

-conductivitate

-metale grele (cadmiu, plumb, crom total, cupru, nichel, zinc )

| punct expertizat | pH unităţi pH | umiditate % SU | Cond. µS/cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Romag Termo -500 m de haldă (0-20 cm) | 7,85 | 8,22 | 350 |
| Romag Termo -500 m de haldă (20-40 cm) | 7,84 | 7,96 | 230 |
| Puţinei -100 m de Batal (0-20 cm) | 7,70 | 5,45 | 220 |
| Puţinei -100 m de Batal (20 -40 cm) | 7,67 | 5,01 | 200 |
| Puţinei –teren agricol (0-20 cm ) | 7,72 | 15,40 | 250 |
| Puţinei –teren agricol (20-40 cm) | 7,80 | 15,46 | 160 |
| Izvorul Bârzii -între şcoală şi Poliţie (0-20 cm) | 7,54 | 9,55 | 260 |
| Izvorul Bârzii -între şcoală şi Poliţie (20-40 cm ) | 7,76 | 9,42 | 210 |

Tabel cu valorile pH-ului

Tabel cu valorile umidităţii

Tabel cu valorile conductivităţii

Valorile indicatorilor analizaţi s-au încadrat în valorile impuse de Ordinul

756 /1997

Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu

În cursul lunii mai 2007 s-au efectuat analize la următorii factori  de mediu:

- aerosoli atmosferici:

- depuneri şi precipitaţii atmosferice:

- apa potabilă: 31 probe

- apa de suprafaţă (Dunăre): 31 probe;

- sol  : 4 probe

- vegetaţie : 5 probe

Pentru întocmirea tabelelor şi graficelor de mai jos s-au folosit rezultatele obţinute prin măsurarea probelor la 5 zile de la colectare, pentru evidenţierea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu ( s-a exclus astfel influenţa radioizotopilor de viaţa scurtă )

Aerosoli atmosferici

În tabele sunt prezentate valorile medii şi maxime ale lunilor mai si aprilie 2007. Unitatea de măsură a activităţii specifice pentru valorile considerate este mBq/mc.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| mai 2007 | 3,54 | 8,4 |
| aprilie 2007 | 4,65 | 8,75 |

Aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Tabel cu aerosoli atmosferici- intervalul  02-07

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  02-07

Se observă că  atât  media  valorilor  aerosolilor  atmosferici  pe luna  mai 2007  cât  şi valoarea maximă pe luna mai sunt mai mici  decât în luna precedentă

Aerosoli atmosferici- intervalul  08-13

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 1,35 | 4,11 |
| mai 2007 | 1,75 | 4,09 |

Tabel cu  aerosoli atmosferici- intervalul 08-13

Grafic cu aerosolii  atmosferici- intervalul  08- 13

Se observă că valoarea medie a aerosolilor  atmosferici  pe luna   mai faţă de luna precedentă este mai mare ,iar valoarea maximă  pe luna mai este mai mică decât pe luna aprilie 2007 şi au valori  ce   se  află sub nivelul de atenţionare . de 50 mBq/mc

.

Depuneri  atmosferice

Nivelul global al radioactivităţii artificiale în depuneri atmosferice totale ( pul-beri sedimentabile şi precipitaţii atmosferice )  pe lunile  mai 2007   şi aprilie 2007 este prezentat în valori medii şi maxime în tabel şi reprezentat grafic

Unitatea de măsura este Bq/mpxzi.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 1,2 | 3,6 |
| mai 2007 | 2,3 | 28,6 |

Tabel cu depunerile  atmosferice

Grafic cu depunerile   atmosferice

Se observă că valorile  medie şi maximă  a depunerilor  atmosferice  pe luna  mai 2007 sunt  mai mari faţă de luna precedentă. şi că. nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atentionare de 50 Bq / mp x zi.

#### Apa potabilă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile mai şi aprilie 2007 ale radioactivităţii beta globale pentru apa potabilă,. Este de menţionat faptul că valorile prezentate sunt rezultatul măsurătorilor imediate, întrucât probele de apă potabilă nu se remăsoară la cinci zile. Unitatea de măsură utilizată pentru apa potabilă este Bq/l

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 0,26 | 0,75 |
| mai 2007 | 0,21 | 0,41 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii apei potabile

Se observă că  în  luna  mai 2007  atât valorile medii cât  şi maxime  sunt mai mici decât  pe luna  precedentă

#### Apa de suprafaţă

În tabel sunt prezentate valorile medii si maxime lunare pentru lunile mai şi aprilie  2007ale radioactivităţii pentru apa de suprafaţă .( din fluviul Dunărea )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| aprilie 2007 | 0,24 | 0,57 |
| mai 2007 | 0,21 | 0,48 |

Tabel cu valorile  maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale radioactivităţii  apei de suprafaţă

Se observă o uşoară scădere a radioactivităţii  Dunării faţă de luna anterioară.  Unitatea de măsură pentru apa de suprafata este Bq/l.

Debitul dozei gamma absorbite in aer

Acest important indicator al radioactivităţii atmosferei, determinat prin măsurare directă cu debitmetre de radiatii TIEX, prezintă valori medii şi maxime lunare asemanătoare, fiind în concordanţă cu radioactivitatea beta globală a aerosolilor şi depunerilor atmosferice.

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| mai 2007 | 0,091 | 0,122 |
| aprilie 2007 | 0,093 | 0,123 |

Tabel cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Grafic cu valorile maxime  şi minime  ale dozei gamma absorbite in aer

Se observă o uşoară scădere a valorilor dozei gama  faţă de luna anterioară.

Incertitudinile asociate sunt de 15 % pentru o ora timp de integrare, pe tot domeniul de măsurare ( 0.03-20 microGy/h ).

Nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului de atenţionare de 0.250 microGy/h

Vegetaţia spontană

Probele de vegetaţie spontană au fost prelevate în cursul lunii mai 2007 cu frecvenţă săptămânală, din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin.

Radioactivitatea artificială beta globală în probele de vegetaţie a prezentat  următoarele valori  (Bq/kg masa verde )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| mai 2007 | 363,6 | 544,5 |
| aprilie 2007 | 562,4 | 706,0 |

Tabel cu vegetatia spontană , activităţi specifice beta globale ( Bq/kg )

Sol necultivat

Probele de sol necultivat au fost prelevate în cursul lunii mai 2007 cu frecvenţa săptămânală , din perimetrul amplasamentului staţiei de radioactivitate Dr.Tr.Severin .

Valorile maxime şi medii  obţinute sunt redate în tabelul de mai jos ( Bq/kg sol uscat )

| LUNA | MEDIA | MAXIMA |
| --- | --- | --- |
| mai 2007 | 285,1 | 353,8 |
| aprilie 2007 | 233,5 | 309,5 |

Sol necultivat, activitati specifice beta globale ( Bq/kg ),

Nu s-au inregistrat depasiri ale nivelelor de atentionare

NOTÃ

În data de 04.05.2007 am fost anunţaţi de către Poliţia de Frontieră că în zona Dunării, km. fl. 851 ( Gruia ) se observă pete de produs petrolier.

La faţa locului s-a deplasat  o echipă mixtă formată din specialişti de la APM ,Garda de Mediu şi SGA Mehedinţi. care au constatat  că pe luciul  Dunării în zonă existau mici irizaţii în zona malului. care proveneau probabil din ape de santină de la un vas care tranzitase zona în jurul orei 10:15 ..

.În jurul orelor 14:45 ,pata se disipase complet datorită gradului de diluţie al Dunării.

În data de 12.05.2007 am fost anunţaţi că  din cauza întreţinerii necorespun-zătoare  a instalaţiei de la centrala termică a Complexului Balnear Bala- judeţul Mehedinţi  produsul petrolier (păcurină ) a scăpat pe o conductă de preaplin în  pârâul IUPCA.

La faţa locului s-a deplasat  o echipă mixtă formată din specialişti de la APM ,Garda de Mediu şi SGA Mehedinţi.  care  a observat o pată difuză de culoare neagră –albăstruie.în părâul Iupca.

Formaţia SGA Mehedinţi a procedat  la împrăştierea substanţelor biodegradabile.

In data de 13.05.2007 echipa s-a deplasat din nou  la Bala şi s-a verificat starea pârâului IUPCA pe sectorul amonte  200 m , aval 1 km. de podul rutier de pe DJ 671 A Bala –Rudina .

Spărtura  depistată a fost remediată în conducta de preaplin.

Nu s-a mai observat nici o urma de poluare  nici pe mal nici pe luciul de apă.

Nu a fost afectată flora şi fauna.

In data de 15.05.2007 am fost anunţaţi  că există scurgeri de gasolină dintr-o garnitură CFR, compusă din 7 vagoane în gara Topleţ

S-a constatat miros specific în zona respectivă şi pericol de explozie.

Din cauza distanţei mici faţă de judeţul Mehedinţi  , a fost solicitat ajutorul  ISU Drobeta  şi a APM Mehedinţi. Ca măsuri imediate ,a fost oprită circulaţia pe DN 70, evacuate 9 locuinţe din zonă, ISU a intervenit cu 2 autospeciale ,iar echipe CFR au trecut la remedierea vagonului cu probleme.

La faţa locului s-a deplasat o echipa a APM Mehedinţi  cu un analizor portabil pentru a determina concentraţia vaporilor de poluant  în atmosferă pentru a stabili daca traficul poate fi restabilit fără posibile pericole.

Datorită vântului puternic din zonă, norul a fost dispersat  rapid aşa încât nu s-au determinat valori semnificative ale concentraţiei de gaz ,care ar fi generat  probleme.

Starea de alertă a încetat iar circulaţia  rutieră şi feroviara a fost  reluată.

In data de 22.05.2007 am fost anunţaţi   de către Poliţia de frontieră că în zona portului Tişoviţa , judeţul Mehedinţi, se afla o pată compactă de circa 11 km. lungime şi 2 m  lăţime de culoare gri – alb spumant, aflată pe senalul navigabil ,cu tendinţă de staţionare în zona Tişoviţa

La faţa locului s-au  deplasat  echipele   APM Mehedinţi şi a Apelor Române Caraş Severin care au recoltat probe .

S-a constatat că pelicula era de fapt rumeguş (deşeuri lemnoase )  ,antrenat de pe mal în urma ploilor abundente.

După câteva ore, stratul de rumeguş s-a dispersat lent.

N-au  fost afectate flora şi fauna.

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Dan Mihai BUDU

SEF SERVICIU

MONITORING, SINTEZÃ

şi COORDONARE

Ing.Mihaela  GRIGORE

BAZA DATE  şi  RAPOARTE

# Ing. Carmen  CÃPRESCU

Printed on recycled paper  - Imprimat pe hârtie reciclată

Strada Băile Romane, nr.3 			             www.apmmh.ro           		Tel:  0252 320 396, 0746 248 611

Dobeta Tr. Severin , cod 220234		       E-mail: office@apmmh.ro		                Fax: 0252 306 018

# Text boxes

CMA=0,008 mg/mc

CMA = 125 (g/mc